Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.12572/6919/ 16.10.2017

PROIECT DECIZIE  ETAPĂ  DE  ÎNCADRARE

16.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ENGIE ROMÂNIA SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, b-dul Mărășești, nr.4-6, pentru proiectul Reabilitarea rețea de distribuție gaze naturale pe strada Radu Vărzaru armașu, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița cu conducte și instalații de racordare din PE 100, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște,str.Radu Vărzaru Armașu, județul Dâmbovița, înregistrată la APM Dâmboviţa cu nr.12572 din data de 12.09.2017, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările si completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide , ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 12.10.2017, ca proiectul Reabilitarea rețea de distribuție gaze naturale pe strada Radu Vărzaru armașu, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița cu conducte și instalații de racordare din PE 100, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște,str.Radu Vărzaru Armașu, județul Dâmbovița, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadreaza în prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a) ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) in sedinta din data de 12.10.2017.

1.Caracteristicile proiectului:

Rețeaua de distribuție gaze naturale, din județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Vărzaru Radu Armașu este constituită din conducte și branșamente de gaze naturale de presiune redusă, țeava existentă fiind din oțel izolat cu bitum.

Justificarea necesității proiectului

Necesitatea proiectului este justificată de următoarele considerente:

- durata normată de funcționare este depășită;

- rețeaua este uzată fizic și moral, având un nivel ridicat al pierderilor de gaze, ceea ce implică nesiguranță în funcționare și deci pierderi economice importante;

- întreținerea rețelei în aceste condiții a devenit costisitoare.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Conducte existente:

| DENUMIRE STRADA | Regim Presiune | Material | Diametru | L(m) | An PIF | Vane OL existente | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Vărzaru Radu Armașu | RP | OL | 4” | 171,2 | 1950 | 1 | Asfalt |
| Str. Vărzaru Radu Armașu | RP | OL | 3” | 55,17 |  |  | Asfalt |
| TOTAL |  |  |  | 226,67 |  | 1 |  |

RP = presiune redusă	OL = oțel

Branșamente existente:

| DENUMIRE STRADA | OL | PE | An PIF | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. br. | Diametru | Lungime | Nr. br. | Diametru | Lungime |  |  |
| Str. Vărzaru Radu Armașu | 17 | 1” | 145 | 3 | 32 | 20 |  | Asfalt |
| Str. Vărzaru Radu Armașu | 1 | 2” | 2 |  |  |  |  | Asfalt |
| TOTAL | 18 |  | 167 |  |  |  |  |  |

TOTAL GENERAL REŢEA  CARE SE VA DEZAFECTA = 226,37 m +167 m = 393,37 m

Prin proiect se propune înlocuirea rețelei de gaze naturale existente, din județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, str. Vărzaru Radu Armașu din oţel izolat cu bitum cu conductă din material tubular de polietilenă PE 100 SDR 11 şi redimensionarea acesteia în conformitate cu cerințele actuale.

Conducte proiectate:

| DENUMIRE STRADA | REGIM PRESIUNE | Material | Diametru Dn (mm) | L (m) | Nr. vane propuse | Natura terenului | Categorie rețea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Vărzaru Radu Armașu | MP* | PE100SDR11 | 63 | 214 |  | Asfalt | terțiara |
| TOTAL |  |  |  | 214 |  |  |  |

MP = presiune medie  	PEHD100 SDR11 = polietilenă de înaltă densitate

* Conducta MP nou propusă se va racorda in conducta existentă având regim actual RP, urmând ca in viitor să funcționeze in regim de medie presiune.

Conducta nou propusă Dn 63 mm se va cupla la conducta existentă pe strada Calea Domnească RE PE Dn 125 mm (PC).

Branșamente  proiectate

| DENUMIRE STRADA | REGIM PRESIUNE | Material | Diametru | L (m) | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. Vărzaru Radu Armașu | MP* | PE100SDR11 | 32 | 109 | Asfalt |
| Str. Vărzaru Radu Armașu | MP* | PE100SDR11 | 63 | 3 | Asfalt |
| TOTAL |  |  |  | 112 |  |

MP = medie presiune

LUNGIME TOTALĂ REŢEA PROPUSĂ = 214 m + 112 m = 326 m

Branșamentele se vor executa până la limita de proprietate a imobilelor, cu întregirea instalațiilor de utilizare astfel încât aceasta să afecteze cât mai puțin fațada imobilelor.

În cazul branșamentelor comune pentru două numere cadastrale, acestea vor fi înlocuite cu branșamente proprii pentru fiecare număr cadastral.

Fiecare branșament nou va fi prevăzut la capăt cu un post de reglare măsurare (un regulator și unul sau mai multe contoare) care va fi amplasat la limita de proprietate.

Rețeaua propusă se va executa în regim de medie presiune din punct de vedere al distanțelor față de construcții și utilități, al materialelor folosite și al probelor de presiune.

Lucrarea de montare a rețelei de distribuție gaze naturale nou proiectate nu presupune devieri de rețele utilitare sau demolări de construcții existente.

2.Localizarea proiectului

2.1.utilizarea existentă a terenului, Certificatul de Urbanism nr.743 din 18.08.2017 , domeniul public,curți construcții;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul ;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul ;

- zonele costiere : nu este cazul ;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul ;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate ;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii ;

h) ariile dens populate: nu e cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact redus ;

Conditiile de realizare ale proiectului :

a) respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei si aplicarea soluțiilor tehnice adoptate in proiect astfel ca impactul sa fie nesemnificativ

b) respectarea condițiilor impuse prin certificatul de urbanism nr. 743din 18.08.2017.

Lucrări necesare  pentru  organizarea de şantier :

1.Lucrări pregătitoare:delimitarea suprafeței necesare pentru organizarea de șantier( garduri și porți  de acces in incinta organizării de șantier )

2. Dotări aferente organizării șantierului :

- amenajare spațiu depozitare materiale necesare

- amenajare și amplasare  vestiar lucrători

- amenajare și amplasare spațiu depozitare deșeuri ( metalice, nemetalice, etc.)

- cuplarea la utilitățile existente in zonă

3. Căi de acces :accesul in organizarea de șantier se face din drumul de exploatare din zonă.

4. Surse de energie :energia electrica necesara organizării de șantier se va asigura din surse proprii ale constructorului, utilizându-se echipamente pentru producerea curentului electric.

a) Protecția calității apelor :

Măsuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării apelor

-     nu se vor deversa pe parcursul execuției lucrărilor substanțe de orice tip, ce pot polua apele subterane sau de suprafață

b) Pentru protecţia aerului

Măsuri avute în vedere pentru reducerea / eliminarea poluării aerului

a) In perioada de construcție :

- deplasarea cu viteză redusă a vehiculelor implicate în lucrările prevazute de proiect, astfel încât

sa se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate

-    prevenirea ridicării prafului prin acțiuni de stropire in perioadele de vreme uscată

- intreţinerea și repararea utilajelor și vehiculelor utilizate în scopul reducerii emisiilor de poluanţi

atmosferici

b) In perioada de funcționare :

- in condițiile de funcționare normală se vor respecta  instrucțiunile specifice transportului de gaze prin conducte

c) Pentru protecţia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre

Masuri avute în vedere pentru protecţia solului şi subsolului:

a) In  perioada de construcţie :

-    stratul de sol vegetal va fi indepartat și depozitat in grămezi pentru a fi refolosit la  reumplerea

șanțurilor unde au fost poziționată conducta

-    se interzice poluarea solului cu carburanți,uleiuri uzate de la utilajele și mijloacele de transport

utilizate pentru executare lucrărilor

Pentru prevenirea corodării premature a conductei și apariției spargerilor în timpul lucrărilor de execuție se vor lua  măsurile :

- controlul calității țevilor

- controlul  îmbinărilor sudate

- izolarea anticorosiva exterioră

b) In perioada de funcționare :

- monitorizarea in permanență a stării conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice (spărturi) ;

- asigurarea agentului termic se va face la presiunea pentru care a fost proiectată conducta

-     urmărirea in permanență a stării conductei pentru evitarea accidetelor tehnologice (spărturi)

d) Pentru protecţia împotriva zgomotului sau vibraţiilor:

Măsuri avute în vedere pentru reducerea impactului:

- intreținerea utilajelor şi vehiculelor implicate in realizarea lucrărilor astfel incât zgomotul şi vibratiile produse sa fie minore

- se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea șantierului     ( drumuri de acces , drumuri tehnologice)

e) Modul de gospodărire a deșeurilor :

1.Deșeuri din lucrările de construcții montaj :

- deșeuri de material plastic – ca rezultat al taierii și pregătirii capetelor conductelor in vederea imbinării acestora

- deșeuri menajere – rezultate de la personalul angajat al constructorului și vor fi preluate de către societăți autorizate

2.Deșeurile generate în perioada de exploatare:

- in timpul funcționării nu se produc deșeuri

f) Lucrări de refacere a amplasamentului :

- in cazul unor poluari accidentale titularul proiectului  are obligația de remediere a suprafețelor afectate

-  se vor executa urmatoarele lucrări de refacere care constau in :

-astuparea șanțului conductei

-curațirea terenului de eventualele deșeuri rezultate in procesul de montare/demontare

-nivelarea terenului

-predarea amplasamentului

g) Monitorizarea factorilor de mediu

1.In timpul implementării proiectului :

-respectarea cu strictețe a limitelor și suprafețelor destinate organizării de șantier

-respectarea  rutelor alese pentru transportul materialelor

-respectarea măsurilor de reducere a poluării

-aducerea terenurilor afectate de realizarea proiectului la starea iniţială

2. In faza post implementare a proiectului :

- urmarirea în permanență a stării conductei pentru evitarea accidentelor tehnologice

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR  EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu Avize,Acorduri, Autorizații,                                                                        Întocmit,

Maria Morcoașe                                                                                      consilier Amalia Didă