Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, cu sediul in municipiul Targoviste, Piata Tricolorului, nr.1, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.9601/14.07.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.08.2017, că proiectul “MODERNIZARE DJ 710 BEZDEAD – COSTISATA – LIMITA JUDET PRAHOVA ”, propus a fi amplasat in comuna Bezdead, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2. pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 24.08.2017, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru: sol, subsol, vegetatie, apa, aer si asezarile umane;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a proiectului deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Mărimea proiectului

Situaţia proiectată

Proiectul propune soluţii pentru modernizarea drumului judeţean DJ 710 pe un sector de            2,468  km amplasat în intravilanul şi extravilanul satului Costişata, comuna Bezdead, pana la limita cu judeţul Prahova.

Prin documentaţia tehnico-economică întocmită se propune modernizarea drumului judeţean DJ710, pe un sector cu lungimea de 2,468 km, cuprins între poziţiile kilometrice 16+900 - 19+368.

Lucrări proiectate:

- realizarea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se condiţii mai bune de transport, deci o îmbunătăţire a  siguranţei în circulaţia auto, în raport cu situaţia existentă; se asigură o parte carosabilă cu 2 benzi de circulaţie de 2,75 m cu acostamente de 0,75 m completate balast; taluzuri cu înclinarea de 2 : 3 în cazul rambleurilor şu debleurilor executate in terenul natural existent;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale ;

-  asigurarea scurgerii apelor pluviale prin dirijarea apelor în lungul drumului prin rigole şi rigole carosabile ranforsate, în lungime de 3,206 km;

-  refacerea semnalizarii rutiere pe tot traseul care este supus modernizăzării.

La proiectarea elementelor geometrice ale traseului în plan s-a urmărit ca axa proiectată să se suprapună cu axa drumului existent, ţinând sema de condiţiile impuse în tema de proiectare, nefiind necesare exproprieri ale terenurilor din vecinatatea traseelor de drum.

S-a adoptat un profil transversal cu elemente geometrice după cum urmează :

-  7,00 m platformă ;

-  5,50 m parte carosabilă , 2 x 2,75m;

-  acostamente 1,50 m ,  2 x 0,75 m din balast ;

-  panta transversală de 2,5% pentru carosabil şi 4% pentru acostamente ;

-  taluzuri cu înclinarea de 2 : 3 în cazul rambleurilor şi debleurilor alcătuite din pământuri 	     deluviale.

S-a adoptat un sistem rutier  constând într-un strat de beton asfaltic rugos BAR 16  de  4 cm grosime, aşternut peste 5 cm beton asfaltic deschis BAD 20, fundaţie din 15 cm piatră spartă peste 20 cm balast şi 20 cm strat de formă din ballast, aşternut peste împietruirea existenta degradată.

Ridicările topografice au cuprins zona traseului de drum şi lăţime stânga - dreapta axului.   S-au elaborate  planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional.

La proiectarea sistemului de colectare şi evacuare a apelor, s-a avut in vedere regimul climatic general al zonei, regimul precipitaţiilor atmosferice si evoluţia stratului de zăpadă. Soluţia adoptată pentru colectarea şi dirijarea apelor meteorice în lungul drumului, în funcţie de configuraţia terenului, o constituie rigole carosabile pe tronsoane stânga-dreapta  în lungime de 2,046  km şi rigole carosabile ranforsate, pe tronsoane stânga-dreapta cu lungimea de 1,160 km.

În partea stângă a drumului, între poziţiile kilometrice 16+900 - 16+945 se va realiza o rigolă pereată din beton C25/30, cu lăţime de 0,60 m şi cu parament de 1:3 către drum şi 1:1 către proprietăţi, asigurând racordarea la sistemul de rigole pluviale existent. Continuitatea rigoleleor va fi asigurată prin cele 9 podete tubulare dintre care 2 care se vor repara, 5 vor fi înlocuite cu podeţe tubulare cu Dn=1000mm şi  2 cu podeţe casetate cu L=2,0 m de tip C2.

Prin modernizarea drumului s-au prevăzut la podeţele existente următoarele elemente constructive:

- timpane din beton;

- camere de cădere protejate cu grătare din lemn împotriva căderii animalelor;

- amenajări pereate ale viroagelor pe 3m amonte şi 4 m aval şi praguri de stabilizare a viroagelor.

Lungimea podeţelor va fi impusă de asigurarea elementelor geometruce ale drumului.

Consolidare terasamente.

Pe acest tronson din DJ 710 studiat, au fost identificate zone instabile pe care s-au manifestă alunecări de teren stabilizate prin lucrări anterioare sau cu potenţial de instabilitate pentru care se recomandă monitorizarea permanentă.

La podeţul de la km 18+974 se va realiza o protecţie din gabioane cu elevaţie de 2 m, amonte si aval de podeţ pe o lungime de 12 m. pe fiecare parte.

Pe sectoarele de drum cu rambleu pronunţat în lungime de 630 m s-a prevăzut un sistem de protecţie din parapet de siguranţătip H2, aşezat pe o fundaţie cu elevaţia de 1 m.

Pe sectoarele de drum cu debleu pronunţat , în lungime de 1160 m, rigola va fi ranforsată.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20 m cu acelasi sistem rutier cu al drumului DJ 710, cu o platformă de 3,50 m şi o parte carosabilă de 2,75 m. În zonele intersecţiilor, pentru asigurarea contunuităţii rigolelor se vor monta podete tubulare cu diametrul de 500 mm. De asemenea, acolo unde diferenţa de nivel dintre drumuri este mare, se vor realiza ranforsări ale acostamentelor prin construire de fundaţii din beton armat cu plsă sudată peste care se vot planta parapeţi metalici de protecţie.

Este necesar a se realiza lucrări de semnalizare verticală (indicatoare de circulaţie), în scopul prevenirii posibilelor accidente de circulaţie. Indicatoarele de circulaţie se vor amplasa conform proiectului de semnalizare rutiera, cu respectarea legislatiei in vigoare privind siguranta circulatiei rutiere. Marcajele rutiere longitudinale care se vor aplica vor fi delimita partea carosabila de acostamente. Se vor executa si marcaje transversale de oprire, de cedare a trecerii, de trecere a pietonilor.

In ceea ce priveste siguranta circulatiei, pe sectoarele cu ramblee inalte in aliniament dar si in curbe se vor monta parapete metalice tip semigreu.

La finalizarea lucrarilor se vor reface la starea initiala terenurile limitrofe afectate.

b). Cumularea cu alte proiecte

Proiectul propus are scopul realizarii imbunatatirii infrastructurii rutiere in comuna Bezdead,  prin reabilitarea si modernizarea drumului judetean.

c). Utilizarea resurselor naturale

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale din zona pentru implementarea proiectului propus, materialele folosite fiind asigurate prin aport din alte surse.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse, care vor fi evacuate prin unitati autorizate.

e). Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- Emisiile in atmosfera provenite de la utilaje se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate

Riscul de producere a accidentelor va fi evitat prin respectarea întocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini a lucrării.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul de modernizare a drumului este amplasat pe domeniul public al comunei Bezdead, judetul Dambovita.

2.2. Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3. Capacitatea de absorbtie a mediului:

a). Zone umede: nu este cazul;

b). Zone costiere: nu este cazul;

c). Zone montane si impadurite: nu este cazul;

d). Parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

e). Arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

f). Zone de protectie speciala conform OUG nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica: nu este cazul;

g). Arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). Arii dens populate: nu este cazul;

i). Peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului: nu este cazul

c). Marimea si complexitatea impactului: vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului: impact pozitiv.

e) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

Conditii de realizare a proiectului

1.Protectia apelor

1.1. In timpul executiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune a proiectului, scurgerea apelor pluviale va fi imbunatatita prin lucrarile propuse.

2. Protectia aerului

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

-emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloace de transport se vor incadra in limitele maxime admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplasamentului.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului

In vederea diminuarii impactului asupra calitatii solului in timpul realizarii proiectului se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

-managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de realizare a investitiei;

-lucrari de refacere a zonelor limitrofe afectate.

6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrarile de implementare a proiectului si in perioada de functionare, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare;

-pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare;

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplasamentului.

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului

La punerea in functiune, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitiei va fi asigurata de administratorul drumurilor judetene.

Titularul proiectului are obligația sa notifice A.P.M. Dâmboviţa, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, înainte de producerea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toata durată de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,                                  SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                                  AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,                                                      Data: 25.08.2017

consilier Nicolae STANCIU