Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr.14021/7749/12.01.2018

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

12.01.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, înregistrată la A.P.M. Dâmboviţa cu nr. 14021 din 12.10.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.01.2018, că proiectul Amenajare drum acces și careu foraj, foraj, echipare de suprafață sonda 21 Stârmini, propus a fi amplasat în comuna Vulcana Băi, satul Vulcana de Sus, str. Radu cel Frumos, judeţul Dâmboviţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, litera e)- instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șisturilor bituminoase;

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de 11.01.2018  la sediul  APM Dâmboviţa;

c) în urma completării listei de control privind etapa de încadrare și analizării proiectului în baza criteriilor din Anexa 3 a H.G. nr.445/2009 a rezultat că acesta va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare

1. Caracteristicile proiectului:

► mărimea proiectului: Locaţia proiectată a sondei 21 Starmini este amplasată pe teritoriul administrativ al comunelor  Vulcana Bai la :

- cca. 1,4 Km sud-est de centrul localitatii Vulcana de Sus

- cca. 1,2 Km Nord-Vest de centrul localitatii Nicolaesti

- cca. 2,5 km N- V de centrul comunei Vulcana Bai

- cca 300 m V .de Dj 712 B

Sonda 21 Starmini este amplasata pe un teren cu grad de folosinta – faneata ce se afla pe teritoriul comunei Vulcana Bai, teren  ce se va inchiria de  la proprietari particulari.

Coordonatele locaţiei proiectate sunt :

X = 399397.112;  Y =528609.447;

Accesul la sonda se va face pe un drum de exploatare pietruit, ce se proiecteaza, care are originea în drumul rutier DJ 712 B,dintre loalitatile Vulcana Pandele – Vulcana de sus.

Amenajarea terenului pentru amplasarea instalaţiei de foraj, a anexelor tehnologice şi a dotărilor sociale

Lucrările de foraj se vor executa cu instalaţia de foraj tip MR 8000 cu ac(ionare termică.

suprafaţă totală careu sondă: 5017 m2.

In vederea realizarii obiectivului lucrarile ce urmeaza a fi executate cuprind urmatoarele etape:

- executare drum de acces;

- executarea  lucrarilor  de  pregatire  si  organizare  prin  lucrari  de constructii  – montaj, in legatura cu instalatia de foraj;

- executarea lucrarilor de foraj propriu – zise;

- incheierea procesului de foraj;

- demobilizarea instalatiei de foraj si anexelor;

- transportul acesteia la alta locatie sau la baza de reparatii;

- executarea  lucrarilor  de  probare  a  stratelor  si  pregatirea  sondei  pentru exploatare;

- echiparea sondei pentru extractie;

- executarea  de  lucrari  pentru  redarea  terenului  disponibilizat  prin  reducerea careului sondei, de la dimensiunile necesare de foraj la cele necesare procesului de exploatare, in circuitul initial, vechilor proprietari, prin lucrari de reconstructie ecologica.

Activitatea de pregatire si organizare consta in lucrari destinate amenajarii drumului de acces la careul sondei, amenajarii careului sondei, precum si lucrari pentru protectia mediului, aferente instalatiei de foraj.Sonda  se va  fora la o adancime de 2870 m MD, cu ajutorul unei instalaţii de foraj tip MR 8000 cu acţionare termică. Sonda va exploata gaze și condensat (55.2 Mn Scm+700 t condensate).Tehnologia de foraj aplicată este tehnologia forajului rotativ, cu circulaţia directă.

Echipamentul cu care se va săpa sonda este instalaţia de foraj MR 8000.	După terminarea lucrărilor pregătitoare, amplasarea şi montajul tuturor instalaţiilor şi dotărilor, se încep lucrările de foraj ale sondei.

Proiectul de construcţie al sondei cuprinde următoarele acţiuni principale :

- tehnologia de foraj aplicată;

- dotarea cu echipamentul şi sculele cu care se va executa sonda;

- preparatra fluidului de foraj;

- programul de tubare :adâncimea de introducere a coloanelor de burlane. 	 Sonda urmează a se executa la adâncimea de 2870 m MD.

Pentru protecţia mediului, în incinta careului se vor executa următoarele lucrări:

- Şanţ de colectare pentru apele reziduale.

- Şanţ cu profil trapezoidal, cu dimensiunile 0,90 m x 0,4 m.

- Bazin colector ape pluviale şi reziduale.

Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va  îngropa şi proteja cu capac metalic.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Se va efectua la retelele de apa si de energie electrica existente in zona.

Energie electrica

Nu este cazul. Instalatia de foraj este actionata termic (MR 8000) și nu se execută racord de înaltă tensiune.

Apa

Prin specificul lucrărilor de foraj se realizează un circuit închis al apei tehnologice, astfel incât după utilizarea debitelor de apă in scopuri tehnologice, eventualele ape uzate rezultate sunt preluate și injectate in sondele speciale de injecție pentru revitalizarea capacității de producție a zăcământului.

Necesarul de apă tehnologică se asigură prin transport cu vidanja de la parcurile din zonă, apa fiind depozitată direct in rezervoarele de stocare ale sondei sau în habe metalice.

Pentru forajul sondei 21 Stârmini , este necesar un volum de apa tehnologica de cca 425 mc (inclusiv rezerva intangibilă de apă PSI = 108 mc).

Rezerva intangibila de apa PSI, de 108 mc, va fi depozitată in rezervoare (habe) metalice, de unde va fi distribuită la cei doi hidranți de incendiu montați in incinta careului.

Apa potabilă, in cantitate de cca 1,0 mc/zi se va asigura din zonă și se va depozita la sondă în recipiente etanșe (PET - uri) prevăzute special acestui scop.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

Dupa terminarea operațiilor de foraj și probare strate, se trece la evacuarea instalațiilor, a rezervoarelor, habelor și barăcilor din incinta careului sondei.

Dupa demontarea instalației de foraj/probe producţie și executarea fazei pentru demobilizare, din suprafață de 5017 mp inchiriată pentru faza de foraj ramane o suprafață de cca 1500 mp, necesară exploatării sondelor. Restul suprafeței se va reda in circuitul agricol după realizarea lucrărilor de ecologizare și aducere la starea inițiala.

Utilităţi

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a personalului care deservește instalația de foraj se realizează de la sursa de apă potabilă din zonă prin transport cu marmide metalice și recipienți din plastic sau prin achiziționare de apă potabilă îmbuteliată în PET-uri.

Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă tehnologică a instalației de foraj se va realiza prin transport cu cisterna; în cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 40 mc ;

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor(108 mc);

Evacuarea apelor uzate tehnologice

*apa uzată menajeră este colectată în recipienții speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal, vidanjată și transportată la stația de epurare din zonă ;

*apa rezultată din spălarea podului sondeiva fi colectată în beciul sondei de unde va fi reintegrată fluxului tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj ;

*apele meteorice care cad pe duprafața careului sondei sunt preluate de șanțul interior dalat și apoi dirijate spre haba metalică cu volum de 40 mc, montată îngropat pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm, de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj ;

Alimentarea cu energie electrică

Instalaţia de foraj tip MR 8000 este cu acţionare termică şi nu necesită racordarea acesteia la reţeaua de energie electrică. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor auxiliari se va realiza cu ajutorul grupurilor electrogene aflate în dotarea instalaţiei de foraj.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor exploata resurse naturale neregenerabile(țiței brut),  și  terenurile prin schimbarea categoriei de folosinţă a acestora;

d) producţia de deşeuri: deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor de realizare și funcționare a proiectului, se vor colecta selectiv pe categorii de deșeuri, în containere speciale și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare ; gestionarea deșeurilor rezultate direct din forajul sondei se va face conform Planului de gestionare a deșeurilor din industria extractivă, întocmit conform Ordinului nr.180/2042/2934/2010 ;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului; emisii de hidrocarburi din procesul de extracţie (emisii difuze şi emisii controlate); emisii în apa de suprafaţă şi subterană, în special produse petroliere rezultate accidental din procesul tehnologic ;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus; se vor respecta specificaţiile din fişele de securitate  pentru depozitare, utilizare;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : Sonda 21 Stârmini, va fi amplasată pe teritoriul judetului Dambovita, Comuna Vulcana Băi, terenul aparține proprietarilor particulari fiind inchiriat de  OMV Petrom SA .

Careul de foraj si conducta vor fi amplasate pe un teren in suprafata totala de 5017 mp teren.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :în zonă sunt zăcăminte de hidrocarburi ;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Conditiile de realizare a proiectului:

Pentru  organizarea de şantier:

- împrejmuirea incintei cu panouri metalice ;

- decopertarea suprafeţei careului şi drumului de acces ;

- amenajare acces utilaje de construcţie  şi maşini transport muncitori ;

- amenajare de platforme balastate  pentru organizarea spaţiilor specifice lucrărilor de şantier, amplasarea de barăci  pentru personal  şi pentru depozitarea materialelor;

-amenajare platforme balastate pentru parcarea utilajelor de construcţie (budoexcavator, excavatoare pe șenile, autobasculante, macara, cilindru compactor) ;

- amenajare grupuri sanitare ecologice pentru muncitori ;

- amenajarea utilităţilor  pentru organizarea de şantier respectiv alimentare cu apă potabilă, energie electrică, canalizare menajeră ;

- aprovizionarea cu materiale şi scule a instalaţiei de foraj se va efectua în mod eşalonat, funcţie de faza de lucru, la sondă neexistând stocuri de materiale;

- în incinta şantierului se va amenaja un punct de spălare a roţilor pentru ca la ieşirea din şantier să nu afecteze străzile ( în anotimpul ploios);

- betoanele se vor prelua de la staţiile de preparare betoane specifice şi autorizate;

- miljloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material, autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului vegetal decopertat se va face  în zone special amenajate;

- pământul excavat va fi folosit ca material de umplutură;

- deşeurile rezultate din execuţia proiectului (materiale de construcţii) vor fi colectate selectiv pe categorie de deşeu şi depozitate în locuri special amenajate, până la depozitarea finală a acestora - la depozitul de deşeuri a localităţii a celor nevalorificabile sau până la predarea către societăţi specializate în valorificarea acestora (deseuri metalice, lemn, etc.) a celor valorificabile;

- dupa încheierea lucrărilor se va face curăţarea terenului de pământ, betoane, praf ciment, nisip, agregate minerale ( pietriş, balast) .

Se vor respecta de asemenea toate măsurile de protecție a factorilor de mediu menționate în memoriul tehnic.

Faza de funcţionare  - activităţi desfăşurate pe amplasament

- se va asigura o funcţionare optimă a tuturor echipamentelor;

- neafectarea factorilor de mediu pe durata executării lucrărilor  de investiţii;

- executarea lucrărilor se va face conform proiectului avizat;

- respectarea amplasamentului conform planului de încadrare în zonă şi a planului de situaţie anexate documentaţiei;

- respectarea întocmai a condiţiilor prevăzute în documentele şi avizele preliminare emise de alte autorităţi;

Protecţia calităţii apelor

- se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr.197 din 20.12.2017;

- apa uzată menajeră va fi colectată în recipienți speciali, cu care vor fi dotate barăcile pentru personal; recipienții vor fi goliți periodic prin vidanjare;

- fluidul de foraj  excedentar va fi colectat numai în habe metalice etanșe, iar fluidul  de foraj curat va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj; după executarea forajului fluidul de foraj va fi preluat de firrme specializate;

- detritusul va fi depozitat într-o habă metalică(V=40 mc), de unde va fi transportat periodic în depozitul special amenajat al contractorului;

- apele meteorice care cad pe suprafaţa careului sondei vor fi preluate de şanţul interior dalat şi apoi dirijate spre haba metalică(V=40 mc), montată îngropat într-un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj;

- apele reziduale tehnologice, rezultate în urma operațiilor de spălare și întreținere a instalației de foraj și a suprafeței de lucru din sondă și de la gura puțului, vor fi colectate în beciul betonat al sondeide unde cu ajutorul unei pompe centrifuge, vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj;

- apele reziduale tehnologice, rezultate în urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate neetanșeităților din circuitul de utilizare a apei tehnologice, precum și apele pluviale potențial impurificate din interiorul careului sondei vor fi evacuate într-un bazin de colectare reziduuri(habă metalică cu capacitatea de 40 mc, montată îngropat); haba va fi în prealabil hidroizolată cu soluție bituminoasă aplicată în două straturi, urmând a fi așezată pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm;

- apele de zăcământ rezultate de la probele de producție vor fi separate din gaze cu ajutorul unui separator gaz-lichid, după care vor fi colectate în haba metalică de colectare cu volum de 40 mc;

- este interzisă evacuarea fluidului de foraj sau reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafață sau subterane;

Protecţia aerului

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. nr. 743/2002;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică. În acest scop se va ţine evidenţa consumului de carburanţi;

Protectia împotriva zgomotului

-  sursele generatoare zgomot şi anume: utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului, instalaţia de foraj, manipularea materialului tubular, au un impact redus asupra factorilor de mediu din zonă;

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Protecţia solului

- este interzisă deversarea, împrăştierea substanţelor chimice pe sol;

- în procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat în circuit inchis, astfel încat printr-o exploatare normală şi corectă, nu pot avea loc pierderi pe faze.

- habele semiîngropate utilizate pentru: colectarea apelor pluviale care cad în incinta careului sondei, pentru colectarea şi depozitarea temporară detritusului, vor fi hidroizolate cu două straturi de soluţie bituminoasă, vor fi etanşe şi acoperite cu capac;

- în timpul forajului se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării terenurilor din careul sondei şi a zonelor  limitrofe cu fluid de foraj şi alte reziduuri;

- materialul rezultat de la decopertare va fi folosit la refacerea terenului după terminarea lucrărilor de foraj/sau la abandonarea sondei.

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii nr.211/2011modificată cu Ordonanta 68/2016, privind regimul deșeurilor.

- Detritusul - este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. Acesta va fi colectat în haba metalică de stocare cu volum de 40 m3, de unde va fi transportat la depozit autorizat;

- Deşeurile metalice - sunt deşeuri feroase care rezultă la tăierea coloanelor, cabluri de oţel, piese de schimb înlocuite. Aceste deşeuri se valorifică la unităţi de colectare specializate;

- Deşeurile de ambalaje – ambalajele rămase după consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj, sunt recuperate şi transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj.

- Deşeurile din materiale de construcţie ; la amenajarea terenului se folosesc dale din beton armat specifice pentru activităţile de foraj. Dalele sunt reutilizate la alte locaţii, dar există posibilitatea ca la manipulare să se producă deteriorarea unor dale, devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt utilizate la repararea şi întreţinerea drumurilor de schelă (permanente), sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie a societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj.

- Deşeurile menajere, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la groapa de gunoi a localităţii din zona obiectivului.

-  Pământul contaminat în cazul unei poluări accidentale va fi colectat într-o habă metalică și transportat la o stație de bioremediere autorizată/depozit de deșeuri periculoase autorizat ;

Cu privire la gestiunea deşeurilor se impun următoarele măsuri :

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru şi  monitorizată de către serviciul de protecţie a mediului al beneficiarului.

- se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele limitrofe;

- este interzisă în timpul forajului evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafaţă sau subterane;

-  se vor asigura mijloace de transport corespunzatoare în vederea evitării pierderilor de pe traseu (a fluidului de foraj şi a detritusului);

-   este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul de deşeu, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-   respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   respectarea măsurilor de reducere a poluării;

-  se vor lua toate măsurile de reducere a poluării accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de accidente, se va acționa imediat pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea;

În perioada de exploatare

- se vor monitoriza permanent parametrii de funcționare ai sondei(presiune, debit) ;

- procesul tehnologic se va desfășura astfel încât să prevină(să evite), orice poluare a solului, subsolului și a apelor subterane cu produse petroliere, în incinta careului sondei și în exteriorul acesteia ;

- monitorizarea cantităților de deșeuri generate din activitate și valorificate ;

- modul în care s-a instalat vegetația la restrângerea careului sondei ;

- situația incidentelor/accidentelor de mediu de pe amplasament ;

- situaţia gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor în tehnologie sau în transportul, depozitarea sau manipularea materiilor prime, materialelor auxiliare sau utilităţilor care au efect asupra mediului;

- instruirea  periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din prezentul act;

- personalul care desfăşoară activitatea de construire/foraj/extracţie a sondei este obligat  să cunoască şi să respecte regulamentul de prevenire a erupţiilor şi de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.  Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Șef Serviciu A.A.A,                                                                        Întocmit,

Maria Morcoașe                                                                   consilier  Amalia Didă