Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.16662/9197/12.01.2018

PROIECT  DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.     din  12.01.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SDEE MUNTENIA NORD SDEE TARGOVISTE  cu domiciliul in municipiul Targoviste, strada Domneasca, nr.236, judetul Dambovita , pentru proiectul EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DE DISTRIBUTIE IN VEDEREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA A 40 LOCUINTE SITUATE IN COMUNA VACARESTI, CARTIER FLOREASCA , JUDETUL DAMBOVITA, propus a fi amplasat in comuna Vacaresti, judetul Dambovita  , înregistrată la A.P.M. Dambovita cu nr.16662 din 14.12.2017, in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările si completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide , ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.01.2018, ca proiectul EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE DE DISTRIBUTIE IN VEDEREA ALIMENTARII CU ENERGIE ELECTRICA A 40 LOCUINTE SITUATE IN COMUNA VACARESTI, CARTIER FLOREASCA , JUDETUL DAMBOVITA, propus a fi amplasat in comuna Vacaresti,judetul Dambovita , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2” punctul 3 lit. b) “transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) in sedinta din data de 11.01.2018

1.Caracteristicile proiectului:

Obiectul lucrarilor il constituie extinderea retelei electrice de distributie in vederea alimentarii cu energie electrica a 40 locuinte, situate in com. Vacaresti, sat Vacaresti, Cartier Floreasca, jud. Dambovita

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Proiectul propus cuprinde realizarea urmatoarelor lucrari:

- Plantare stâlp tip SC 15014  nr. 60bis pr. axul LEA 20kV Matei Voievod alimentata din Statia 110/20kV Targoviste (neutrul tratat prin bobina).

- Realizare Racord 20kV, pe domeniul public, din stalpul nr. 60 bis tip SC 15014  pr. al LEA 20kV Matei Voievod alimentata din Statia 110/20kV Targoviste (neutrul tratat prin bobina), pe 2 stalpi tip SC (1 stalp SC 15014, 1 stalp tip SC 15006), cu conductor tip OL-AL 3x50/8mmp, L= 148m traseu.

- Stalpul nr. 1 al racordului 20kV proiectat tip SC 15014 se va echipa cu separator tip STEPno-24kV 400A in montaj orizontal.

- Legaturile de sustinere si intindere se vor realiza cu izolatori compoziti.

- Realizare 3 prize de pamant la stalpii proiectati tip SC cu valoarea Rpp< 4 Ohmi.

Lucrari PTA proiectat:

- Realizare post de transformare aerian pe stalp proiectat tip SC 15014, pe domeniul public, echipat cu separator tripolar tip STEPno-24kV 400A in montaj orizontal, cadru de sigurante cu descarcatori inclusi tip DOMS 24kV, transformator 20/0,4kV 100kVA in constr. etansa cu pierderi reduse conform Regulamentul (UE) NR. 548/2014 si CD 1-4 cu intreruptor automat 250A si BPNTT.

- Realizare priza de pamant cu valoarea Rpp< 1 Ohm la PTA nou proiectat.

Lucrari LEA 0,4kV proiectata:

- Realizare LEA 0,4kV-Circuit 1 din CD 1-4 a PTA nou, pe domeniul public, pe 12 stalpi tip SE (3 buc. SE 10, 9 buc. SE 4) cu conductor tip T2X 50 OL-AL + 3x95mmp in lungime de 381m traseu. Stalpii SE 10 se vor planta in fundatii turnate de beton si stalpii SE 4 se vor planta in fundatii burate la limitele a cate doua proprietati.

- Realizare 3 prize de pamant la stalpii tip SE 10 din cadrul Circuit 1 proiectat cu valoarea Rpp< 4 Ohmi.

- Realizare LEA 0,4kV – Circuit 2 din CD 1-4 a PTA nou, pe domeniul public, pe 15 stalpi tip SE (5 buc SE 10, 10 buc. SE4), cu conductor tip T2X 50 OL-AL + 3x95mmp, L= 457m traseu. Stalpii SE 10 se vor planta in fundatii turnate de beton si stalpii SE 4 se vor planta in fundatii burate la limitele a cate doua proprietati.

- Realizare 4 prize de pamant la stalpii tip SE 10 din cadrul Circuit 2 proiectat cu valoarea Rpp< 4 Ohmi.

2.Localizarea proiectului

- 2.1.utilizarea existentă a terenului: terenul este intravilan, apartinand domeniului public al comunei Vacaresti, conform cetificatului de urbanism nr.258 / 23.11.2017 eliberat de către Consiliul Judetean Dambovita

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul ;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul ;

- zonele costiere : nu este cazul ;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul ;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul ;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate ;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii ;

h) ariile dens populate: nu e cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact redus ;

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezentând traseul liniei electrice, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor de îmbunătăţire se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- asigurarea materialelor necesare execuţiei lucrării se va face de la distribuitori autorizaţi;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Protecţia aşezărilor umane

- se vor respecta normativele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă între conductorul LEA şi clădiri;

- se va asigura scoaterea automata de sub tensiune a instalaţiilor în caz de defect;

- se va realiza inscripţionarea stâlpilor cu indicatoare de interdicţie a atingerii conductoarelor chiar căzute la pămant;  asigurarea scoaterii automate de sub tensiune a instalaţiilor in caz de defect;

- respectarea gabaritelor şi distanţelor normate faţă de sol, construcţii şi alte instalaţii;

Modul de gospodărire a deşeurilor

-deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire (materiale plastice, materiale feroase şi neferoase, cabluri) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor, respectandu-se prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

-conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Gabriela Tudoroiu