Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

# AUTORIZAŢIE INTEGRATA DE MEDIU

Ca urmare a solicitării Autorizaţiei Integrate de Mediu formulate de S.C. ASO CROMSTEEL S.A, cu sediul în mun. Targoviste, str. Laminorului, nr.16, judeţul Dâmboviţa, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dambovita cu nr…… din ……..2017 şi a completărilor anexate,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,

în baza HG 19/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum şi a Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul MAPAM nr. 818/2003, modificat şi completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005, a Ordinului MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană, se emite

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Titular: S.C. ASO ASO CROMSTEEL S.A.

Amplasament: Municipiul Targoviste, str. Laminorului, nr.16,

jud.  Dâmboviţa

Data emiterii:   30.10.2017

Data expirării:

# CUPRINS

| CAPITOL | Pagina |
| --- | --- |
| 1. Date de identificare a titularului activităţii | 4 |
| 2. Temeiul legal | 4 |
| 3. Categoria de activitate | 5 |
| 4. Documentaţia solicitării | 5 |
| 5. Managementul activităţii | 6 |
| 6. Materii prime şi auxiliare | 7 |
| 7. Resurse; apă, energie, gaze naturale | 9 |
|  | 7.1. Apa | 9 |
|  |  | 7.1.1. Alimentarea cu apă | 9 |
|  |  | 7.1.2. Evacuarea apelor uzate | 11 |
|  | 7.2. Energie electrica | 11 |
|  | 7.3. Gaze naturale | 12 |
| 8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | 12 |
| 9. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 18 |
|  | 9.1. Aer | 18 |
|  | 9.2. Apă | 22 |
|  | 9.3. Sol | 23 |
| 10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător | 24 |
|  | 10.1 Aer | 24 |
|  |  | 10.1.1. Emisii | 24 |
|  |  | 10.1.2. Imisii | 26 |
|  | 10.2. Apă | 27 |
|  | 10.3. Sol | 27 |
|  | 10.4. Zgomot | 28 |
| 11. Gestiunea deşeurilor | 28 |
| 12. Managementul situatiilor de urgenţă | 32 |
| 13. Monitorizarea activităţii | 35 |
| 14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora | 40 |
| 15. Obligaţiile titularului activităţii | 44 |
| 16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 46 |
| 17. Glosar de termeni | 49 |
| 18. Dispoziții finale | 50 |

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI

Cod unic de înregistrare:         11843301;

Număr Registrul Comerţului:  J15/227/2000;

Tel./fax:    0245 / 213261; 0245 / 213360;

# Categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr.278 privind emisiile industriale:

2.6. ,, Tratarea de  suprafata a  metalelor sau a materialelor plastice prin procedeelor electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3’’

Cod CAEN principal:

2410 - Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje;

# 2. TEMEIUL LEGAL

Emiterea autorizaţiei integrate de mediu s-a realizat in baza:

Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Ordinul Ministrului Agtriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 818/2003- pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

Ordin Nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 818/2003-pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

1. Legea  nr.278 /2013, privind emisiile industriale;

2. Legea nr. 226/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

3. Ordinul Ministrului Agtriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 818/2003- pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

4. Ordin Nr. 1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului Nr. 818/2003-pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Legea nr. 104 / 2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu, modificată şi aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată;

- HG nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 349/2005, privind depozitarea deşeurilor;

- HG nr. 188/2002, privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Legea apelor nr. 107/1996, modificată de Legea nr. 310/2004, Ordonanța de Urgență nr. 3/2010 și Legea nr. 196/2015;

- HG nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Ordinul nr. 462/1993, condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;

- Ordinul nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 1084/2003, privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi respectiv a accidentelor majore produse;

- Legea nr. 360/2003, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 263/2005, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- HG nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN :2710-Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate;

Obiectul autorizării, conform Anexei 1 la Legea 278 privind emisiile industriale

2.6. – Tratarea de  suprafata a  metalelor sau a materialelor plastice prin procedeelor electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3’’

# 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

- Formular de solicitare pentru actualizarea Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Raport de amplasament, elaborat de SC TOTALING ENVIRO SERV SRL;

- Notificare privind “Modernizarea instalatiei de aspiratie a aerosolilor proveniti de la instalatiile de cromare”

- Plan de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi capacitate de răspuns întocmit de SC ASO CROMSTEELSA;

- Certificate privind Sistemul de Management Integrat şi lista procedurilor aferente;

- Dovada publicării anunţului privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu şi achitării taxelor şi tarifelor;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor cu încheierea de autentificare nr.1187/09.06.2000, 2757/14.06.2000 şi 30723/23.12.2005;

- Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa sub numărul J15/227/2000, Cod Unic de Înregistrare 11843301;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 15/14.04.2017, eliberată de AN „APELE ROMANE”, Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa, SGA Dâmboviţa;

- Autorizaţie pentru transport, deţinere şi utilizare produse şi substanţe toxice nr.414/03.12.2002;

- Autorizaţie pentru operaţiuni cu precursori nr.484, 485, 486/06.10.2005;

- Contract de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici nr.235/08.12.2014 încheiat cu SC GDF SUEZ Energy Romania SA;

- Contract de furnizare a energiei electrice;

- Contract de furnizare a apei potabile, colectare şi evacuare ape menajere uzate, ape industriale şi meteorice nr. 1.593/30.04.2013 încheiat cu Compania de Apa Târgovişte;

- Contract de prestare a serviciilor de salubritate nr. 916/08.11.2013 încheiat cu SC Supercom SA Târgovişte;

- Contract de prestari servicii (colectare, transport si depozitare in vederea eliminarii finale a deseurilor) nr. Nr.  87  / 13.01.2015 incheiat cu S.C. DEMECO  S.R.L.;

- Contract de prestari servicii (colectare, transport si depozitare in vederea eliminarii finale a deseurilor) nr. Nr.  2595  / 30.09.2016 incheiat cu S.C. SETCAR  S.A.;

- Contract de prestari servicii (sortare si colectarea deseurilor de masa plastice) nr.4465/20.10.2011 incheiat cu S.C. PHOENIX DREAM S.R.L. MORENI

- Contract de prestari servicii (sortare si colectarea deseurilor de masa plastice) nr.4465/20.10.2011 incheiat cu S.C. PALET LOGISTIC EXPRES S.R.L.;

- Contract de vanzare cumparare span-otel nr.3333/01.07.2014 incheiat cu S.C. REMAT RECYCLING COLECT S.R.L..

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

- Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta autorizatie integrata. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

- Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

- Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

- Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

- Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana instruita cu protectia mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament.

- Titularul activitatii va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii; Sistemul de Management al Autorizatiei va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu cu realizarea conditiilor din autorizatie .

- Operatorul va inregistra orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la mediu. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare si orice actiune intreprinsa.

- In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste”.

- Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati in Ghidul National al Emisiilor de Poluanti, aprobat prin HG. nr. 140/2008- privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului C.E nr.166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati.

- Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la APM Dambovita anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Prevederi generale privind materiile prime şi auxiliare

- Titularul/operatorul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conform cu cele mai bune practici, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul  de depozitare.

- Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi transferul către secţia de producţie a materiilor prime şi a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

- Orice modificări privind materiile prime şi materialele auxiliare folosite vor fi aduse la cunoştinţă autorităţii pentru protecţia mediului.

- Operatorul va ţine evidenţa lunară a materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate.

- Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Depozitarea materiilor prime ţinându-se cont de proprietăţile acestora, este permisă doar pe platforme betonate sau în spaţii special amenajate.

- Titularul/operatorul de activitate are obligativitatea menţinerii unei evidenţe clare şi corecte a stocurilor de materii prime şi materiale auxiliare utilizate pe amplasament şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese, referitor la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia analizării materiilor prime şi achiziţionării de materii prime care să permită încadrarea în limitele stabilite în prezenta autorizaţie privind emisiile în factorii de mediu. Dozarea acestora se va realiza astfel încât să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea procesului tehnologic, minimizarea emisiile de poluanţi în factorii de mediu şi  încadrarea în limitele stabilite în prezenta autorizaţie.

- Substanţele chimice se vor păstra în ambalaje corespunzatoare, etichetate, în locuri special amenajate, evitându-se păstrarea în acelaşi loc a substanţelor care în amestec pot da naştere la reacţii violente, sau pot forma amestecuri explozive.

Materii prime

| Principalele materii prime | UM | Consum materiale |
| --- | --- | --- |
| Bare de oţel | t/an | 45.000 |
| Ţeavă de oţel | t/an | 20.000 |

Materialele auxiliare utilizate sunt:

| Nr. Crt. | Reactiv | Unitate masura | Consum/an | Nr. CAS | Nr.CE | Clasificare | Etichetare | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anhidrida cromica | tona | 300 | 1333-82-0 | 215-607-8 | Ox. Sol. 1 Carc. 1A Muta. 1B Repr. 2 Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Skin Corr. 1A Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H271 H350 H340 H361f *** H330 H311 H301 H372 ** H314 H334 H317 H400 H410 | Pictograme de pericol: GHS03 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Fraze de pericol, H: Dgr H271 H350 H340 H361f *** H330 H311 H301 H372 ** H314 H334 H317 H410 Fraze de precautie, P: P201 P273 P307 + P311 P405 P501 | Materie prima bai cromare |
| 2. | Acid sulfuric p.a. 98% | litru | 500 | 7664-93-9 | 231-639-5 | H290 H314 | Pictograme de pericol GHS05 Fraze de pericol, H: H290 H314 Fraze de precautie, P: P280 P305 + P351 + P338 P310 | Materie prima bai cromare |
| 3. | Sarea dubla de potasiu a ac.metandisulfonic | tona | 2,5 | 6291-65-2 | 228-543-0 | H315 H319 H335 | Pictograme de pericol GHS07 Fraze de pericol, H: H315 H319 H335 Fraze de precautie: P261 P264 P280 P304+340 P305+351+338 | Catalizatorul bailor de cromare |
| 4. | Bicromat de sodiu | tona | 3 | 10588-01-9 | 234-190-3 | H272 H350 H340 H360FD H330 H311 H300 H372 H314 H334 H317 H400 H410 H335 | Pictograme de pericol GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Fraze de pericol, H: H272 H350 H340 H360FD H330 H300 H311 H372 H314 H334 H317 H410 H335 Fraze de precautie: P210 P273 P280 P302 + P352 P304 + P340 P308 + P310 | Materie prima pasivare |
| 5 | Max Clean Amestec: 1. Hidroxid de potasiu 2. Hidroxid de sodiu 3. 1-hidroxietiliden bifosfanat de tetrasodiu | litru | 1000 | 1310-58-3 1310-73-2 3794-83-0 | 215-181-3 215-185-5 223-267-7 | H290 H302 H314 | Pictograme de pericol GHS05 GHS07 Fraze de pericol, H: H290 H302 H314 Fraze de precautie: P260 P280 P301+P330+P331 P303+361+353 P304+340 P305+351+338 P315 P390 P403+P233 P501a | Degresant folosit la baile de cromare continua |
| 6 | Ethylol 75 Amestec: 1. Alcool etilic 2. Alcool izopropilic 3. Alcool n-propilic | litru | 15000 | 64-17-5 67-63-0 71-23-8 | 200-578-6 200-661-7 200-746-9 | Flam. Liq.2 H225 Flam. Liq.2 H225 Eye Irrit.2 H319 STOT SE3 H336 Flam. Liq.2 H225 Eye Irrit.2 H319 STOT SE3 H336 | Pictograme de pericol GHS02 GHS07 Fraze de pericol, H: H225 H319 H336 Fraze de precautie: P243 P102 P210 P261 P271 P280 P403 + P233 | Degresant folosit la baile traditionale |
| 7 | Trietanol amina | litru | 2800 | - | - | Conform prevederilor Regulamentului CE 1272/2008 (CLP), produsul nu este clasificat ca fiind un produs periculos | Nu exista date | Antioxidant folosit in baile de spalare ale cromarilor continue |
| 8 | Metabisulfit de sodiu | tona | 1 |  |  | Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 H302 H318 | Pictograme de pericol GHS05 GHS07 Fraze de pericol, H: Dgr H302 H318 EUH031 | Neutralizari accidentale in stoc |
| 9 | Mercur | tona | 1 | 7439-97-6 | 231-106-7 | Repr. 1B * Acute Tox. 2 ** STOT RE 1 *** Aquatic Acute 1**** Aquatic Chronic 1***** H360D* H330** H372*** H400**** H410***** | Pictograme de pericol GHS06 GHS08 GHS09 Fraze de pericol, H: H330 H360D H372 H410 H400 Fraze de precautie: P101 P102 P201 P260 P273 P284 P310 P501 | Contacti catodici bai cromare continua |
| 10 | Acid clorhidric 37% p.a. | litru | 100 | 7647-01-0 | 231-595-7 | H290 H314 H335 Met. Corr Skin Corr STOT SE | Pictograme de pericol GHS05 GHS07 Fraze de pericol, H: H290 H314 H335 Fraze de precautie: P261 P280 P305+P351+P338 P310 | Reactiv folosit in laborator |
| 11 | Acid acetic glacial p.a | litru | 50 | 64-19-7 | 200-580-7 | H226 H314 | Pictograme de pericol: GHS02 GHS05 Fraze de pericol, H: H314 H226 Fraze de precautie: P280 P305 + P351 + P338 P310 | Reactiv pentru ceata acetica |
| 12 | Clorura de sodiu PA | tona | 1 | - | - | - | - | Aparat testare salina |
| 13 | Apa ultra pura | litru | 240 | 7732-18-5 | - | - | - | Cromatograf |
| 14 | Acetona cromasolv | litru | 15 | 67-64-1 | 200-662-2 | H225 H319 H336 | Pictograme de pericol: GHS02 GHS07H225 Fraze de pericol, H: H319 H336 EUH066 Fraze de precautie: P210 P240 P305 + P351 + P338 P403 + P233 | Cromatograf |
| 15 | Acid azotic | litru | 5 | 7697-37-2 | 231-714-2 | ox.3 H272. Cor. met.1-H290 EUH 071,S kin Corr. 1A; H314 | Pictograme de pericol: GHS03 GHS05 Fraze de pericol, H: H272 H290 H314 Fraze de precautie: P210 P220 P280 P260 P264 P310 P363 P405 P406 EUH -071 | Reactiv folosit in laborator |

Ambalajele utilizate sunt:

| Principalele ambalaje | UM | Consum |
| --- | --- | --- |
| Hârtie | t/an | 25 |
| Folie polipropilenă | t/an | 11 |
| Granule plastic | t/an | 20 |

- Combustibili utilizati:

Societatea utilizeazǎ combustibili (benzinǎ şi motorinǎ) pentru mijloacele de transport (intern şi extern) pentru care nu are amenajat depozit de combustibili, alimentarea se face de la staţiile de distribuţie a carburanţilor.

# 7. RESURSE DE APA, ENERGIE ELECTRICA SI GAZE NATURALE

## 7.1. CONSUMUL DE APA

### 7.1.1. Alimentare cu apă

- Alimentarea cu apă potabilă şi industrială:

Sursa de alimentare cu apa este un foraj de medie adancime  amplasat  in  zona de N-V a amplasamentului .

Coordonatele STEREO 70 ale forajului sunt X=380.302; Y=534.930

Volumele si debitele de apa autorizate pentru  scop igienico-sanitar conform  Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 15/14.04.2017

Qzi max = 72,03 mc/zi     Qzi max =0,0,83 l/s             Vanual = 26,290 mii mc

Qzi med = 62,64 mc/zi     Qzi max =0,73 l/s                Vanual = 22,864 mii mc

Qzi min = 43,85 mc/zi     Qzi max =0,50  l/s               Vanual = 16,005 mii mc

# Volumele si debitele de apa autorizate pentru consum tehnologic Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 15/14.04.2017

- Qzilnic maxim = 309,60 mc/zi ;  Qzilnic maxim = 3,58 l/s;           Vanual  = 113,004 mii mc.

- Qzilnic med  = 270,00 mc/zi ;   Qzilnic med  = 3,13 l/s;              Vanual  = 98,550 mii mc.

- Qzilnic min  = 189,00 mc/zi ;    Qzilnic min  = 2,19 l/s;              Vanual  = 68,985 mii mc.

# Regimul de functionare al alimentarii cu apa este de 24 ore/zi timp de 365 zile/an.

# Instalatii de  captare, aductiune si inmagazinare a apei

Extracţia apei din foraj se realizează cu o electropompa submersibila tip CAPRARI cu Q =5,5l/s. Deoarece parametrii apei extrase corespund concentraţiilor maxime admise pentru apă potabilă, nu este necesară tratarea apei la sursă. Conducta de refulare a apei de la puţ la rezervor este confecţionată din PE - Dn 120 mm.

Apa este înmagazinată în 3 rezervoare supraterane din beton, cu un volum total de 1380 mc (V=380 mc, V= 2x 500 mc). Aducţiunea apei de la castelul de apă la staţia hidrofor se face printr-o conductă în lungime de 250 m. Apa din rezervorul 1 (380 mc) este folosita la statia de apa si la sectii. Din celelelalte 2 rezervoare (2 x 500 mc), apa este utilizata ca agent de racire. Reteaua de distributie  a apei potabile este din otel Dn150 mm, in lungime totala de 1150 m, pentru hala monobloc si sediu.

Pentru hala noua reteaua de distributie are o lungime de 200m. Conducta este din PEHD cu Dn 63mm.

Apa este distribuita cu ajutorul a doua pompe Calpeda cu rezervoare sub presiune apa/aer. Apa pentru stingerea incendiilor este furnizată tot din sursa proprie.

Rezerva intangibilă de incendiu este de 162 m3, fiind asigurată din rezervorul de stocare cu volum de 380 m3. Timpul de refacere al rezervei de incendiu este de 24 h.

Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din sursa proprie este de 0,80 l/s.

Pentru utilizarea in scop tehnologic, apa este tratata intr-o statie de demineralizare, care deserveste urmatoarele instalatii tehnologice:

instalatia de racire si filtrare a emulsiei provenita de la masinile de rectificat;

instalatiile de cromare;

instalatia de tratare si recuperare electrolit uzat si ape uzate.

Necesarul total de apa:

Debit maxim: 326,44 m3/zi= 13,6 m3/h= 3,76l/s

Debit mediu:   283,86 m3/zi= 11,83 m3/h=  3,27 l/s

Debit minim:   198,70 m3/zi=  8,27 m3/h= 2,29  l/s

Cerinta totala de apa

- maxim :390,82mc/zi  16,28 mc/h  4,51 l/s

- mediu : 340,63mc/zi  14,19 mc/h  3,95 l/s

- minim :238,44 mc/zi  9,97 mc/h   2,75 l/s

Gradul de recirculare interna a apei este de 85%.

Pe reţeaua de aductiune a apei preluate din sursa proprie a fost montat un contor tip ZENNER Dn 65 mm.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se face în baza Contractului nr. 1593/13727/ 30.04.2013   de colectare şi evacuare ape uzate menajere, ape industriale şi meteorice de la agenţi economici încheiat cu Compania de Apa Târgovişte  - Dambovita S.A., pe perioada nedeterminata.

Conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 32 din 04.09.2014, debitul autorizat de ape uzate ce necesită epurare şi care este evacuat în colectorul de canalizare orăşenesc este de:

Menajere+pluviale

Volumul total evacuat zilnic (mc):

- volumul maxim =  72,03

- volumul mediu =62,64

- volumul minim=43,85

Apele uzate tehnologice sunt epurate prin metoda Know-How in cadrul instalatiei de tratare si recuperare ape uzate. Apa rezultata din condens in cadrul instalatiei este recuperata si reutilizata integral la prepararea electrolitului. In acest fel nu exista ape tehnologice care sa fie evacuate la canalizare.

Lungimea totală a reţelei de canalizare ape uzate este de 760 m, iar cea a reţelei de  canalizare ape pluviale de 800 m.

Reţeaua de evacuare a apelor uzate de pe platformă este realizată în sistem divizor, apele uzate şi apele pluviale fiind colectate în două reţele diferite.

- Reţeaua de ape uzate colectează atât apele uzate de tip fecaloid – menajer, fiind constituită dintr-un tronson inelar de colectare, cu evacuarea finală a apelor uzate în reţeaua de canalizare de pe strada Laminorului, racordat la Staţia de epurare orăşenească.

- Apele pluviale colectate de pe terasele clădirilor sunt dirijate, împreună cu apele pluviale colectate de pe suprafeţele betonate din întreaga incintă a S.C. ASO CROMSTEELS.A., în reţeaua de canalizare de pe strada Laminorului, racordat la Staţia de epurare orăşenească.

7.2. ENERGIE ELECTRICA

Energia electrică este preluată din sistemul energetic naţional, pe baza de contract încheiat cu furnizorul de energie electrica, pe 2 linii de 20 kV, consumul energetic anual fiind de cca. 40.000 MWh/an. Posturile de transformare conţin uleiuri fără PCB;

Consumul specific pentru cromare în flux discontinuu:

- 106,48 kWh/m2;

Consumul specific pentru cromare în flux continuu:

- 35,05 kWh/m2;

Prin creşterea eficienţei energetice scad emisiile de CO2, principala cauză a efectului de seră şi a schimbărilor climatice globale;

Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile;

Titularul autorizaţiei trebuie să identifice şi să aplice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice;

Anual se va întocmi un plan de utilizare eficientă a energiei şi o dată la trei ani se va întocmi un audit privind eficienţa energetică. Aceste documente vor fi cuprinse în Sistemul de Management al Autorizaţiei.

## 7.3. GAZE NATURALE

Alimentarea cu gaze naturale:

Gazele naturale sunt preluate din reţeaua de distributie gaze naturale, printr-o staţie de reglare-măsurare, pe baza unui contract încheiat cu unitatea furnizoare.

Energia termică este asigurată de către centralele termice proprii si de tuburi radiante.

# 8. DESCRIEREA INSTALATIILOR SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Societatea ASO CROMSTEELS.A. are ca obiect de activitate prelucrarea laminatelor din oţel (ţevi şi bare) trase la cald în vederea ameliorării structurii interne şi superficiale. Produsele finite fabricate în cadrul societăţii analizate sunt realizate în mai multe faze tehnologice secvenţiale realizate în cadrul halelor  de producţie.

În plus, în societate se desfăşoară si activităţi conexe celor de producţie.

Suprafaţa totală a amplasamentului:  113.262 m2 din care:

•   suprafata construita:     42757,68 m2 (37,75 %)

•   suprafata betonata:        22000,00 m2 ( 19,42% );

•   suprafata libera:           48504,32 m2 (  8 %)

a) Procesul tehnologic de pregatire a suprafetei otelurilor in vederea acoperirilor galvanice

Prelucrare teava :  Consta in prelucrarea tevilor la interior prin alezare-roluire, Operatia de prelucrare a tevilor la interior se face prin utilizarea masinilor de gaurit adanc si se realizeaza in noua hala de productie si depozitare ”Hala productie tevi metalice”.

Cojirea: Constă într-un proces de aşchiere pentru îndepărtarea stratului superficial de oxid de fier cu ajutorul unor maşini de cojit în ciclu automat tip Kieserling (1 masina) , MAIR ( 1 masina), Daisho (1 masina) strung orizontal 1250x10000 mm ( 1 masina) .

Indreptarea: Constă în deformarea plastică la rece a semifabricatelor rezultate din operaţia de cojire. Abaterea permisă de la liniaritate este de 0,1 – 0,5 mm/m.

Călirea:Semifabricatele rezultate în urma operaţiei de îndreptare şi şlefuire sunt călite cu ajutorul curenţilor de inducţie de medie frecvenţă (3.400 – 10.000 Hz). Cele patru instalaţii de călire tip CIF lucrează în ciclu automat, utilizând aer comprimat pentru realizarea acţionărilor.

Rectificarea eboş şi produs finit: Se execută cu ajutorul maşinilor de rectificat care lucrează în ciclu automat şi utilizează pentru acţionări aer comprimat. Societatea are în dotare maşini de rectificat - 41 buc; masini de slefuit – 10 buc;

Instalaţia centralizată AGROCHIM de filtrare sub presiune şi  răcire emulsie pentru rectificarea barelor TIP A40//NP – CR - MEC este în circuit închis şi dispune de un sistem de filtrare cu electromagnet şi hârtie de filtru pentru reţinerea piliturii şi a particulelor abrazive.

Degresarea Se realizează înaintea operaţiei de cromare pentru a îndepărta emulsia antrenată pe semifabricatele rectificate. Operaţia se execută manual cu agenti speciali de degresare, precum şi în băi de degresare în soluţii de agenţi speciali de degresare.

b) Procesele tehnologice de acoperiri galvanice : procesul de cromare

Cromarea: Cromarea are la baza metoda de depunere electrochimică de crom dur, în scopul creşterii rezistenţei la uzură. Stratul de crom depus este de 0,02 – 0,15 mm grosime.

Cromarea dură se execută în instalaţii cu funcţionare discontinuă si instalatii cu  funcţionare continuă.

A. Cromarea dura discontinua se realizează în şarje, în care piesele se montează pe suporţi şi sunt tratate electrochimic (anodizare, cromare dură) şi spălate.

În prezent, în procesul de productie  există doua linii de cromare discontinuă :

- linia de cromare dura discontinua pentru bare mari

- linia de cromare dura discontinua pentru  tevi la  interior ,

care au în dotare 5 respectiv 2  bai de electrolit,  care contin anhidrida cromica, acid sulfuric si apa.

Introducerea şi scoaterea pieselor din soluţiile de electrolit se face prin partea superioară a cuvelor, conducând la antrenarea pe piese de soluţie concentrată. Băile de cromare dură au capace pentru diminuarea cantităţii de aerosoli formaţi deasupra soluţiei, aceste capace nu acoperă integral suprafaţa lichidului, totusi sistemul de aspiratie a aerosolilor nu permite degajarea de vapori cromici in exteriorul bailor de cromare. Emisiile de soluţia cromică sunt favorizate de temperatura de lucru a băilor, de 50 – 60oC.După operaţia de cromare, piesele se spală prin sprayere deasupra baii active

Pentru diminuarea piederilor de soluţii active sub formă de aerosoli, se folosesc tehnici conforme cu cerinţele BAT. Instalatiile de cromare sunt prevazute cu sistem de exhaustare si filtrare aerosoli cromare la care sunt racordate toate liniile de cromare existente in hala de productie. Aspiratia vaporilor aparuti datorita incalzirii electrolitului se realizeaza cu ajutorul unor ventilatoare, cuplate la sisteme de aspiratie–filtrare-retinere apa cromica, tip coloana de spalare cu filtru umed. Sistemul este prevazut cu circuit de spalare cu apa, in contracurent cu vaporii aspirati, astfel apa de spalare retine aerosolii si reduce considerabil emisiile de poluanti in atmosfera. Apa cu continut de crom este recirculata in bazinele de stocare electrolit ale liniilor de cromare. Functionarea sistemului este automata, vaporii sunt aspirati de la fiecare celula si de deasupra bazinelor de stocare electrolit, cu un randament de 95%.

B. Cromarea dura in flux continuu

Depunerea stratului de crom se face gradat până la atingerea grosimii de crom prevăzută în tehnologie, prin trecerea pieselor prin mai multe băi. Soluţiile de cromare au o compoziţie identică cu cele folosite la cromarea discontinuă. Parametrii de lucru (componenţi, concentraţii, temperatură) sunt de asemenea similari.

Datorită cantităţilor foarte mici de soluţie antrenată pe piese, spălarea interfazică a pieselor se realizează cu volum foarte redus de apă, în sistem cu picătura sau cu jet de apă.

Deoarece volumul de ape uzate este foarte redus, acesta poate fi utilizat în întregime la completarea pierderilor de soluţie de cromare. De asemenea, se asigură o economie de substanţe chimice pentru prepararea soluţiei de cromare şi de reactivi chimici în cazul eventualei epurări a soluţiilor/apelor uzate.

Băile sunt închise, prevăzute cu capace pe întreaga suprafaţă, vaporii de soluţie cromică fiind captaţi de la fiecare linie în parte sau de la un grup de linii. În acest mod de captare a aerosolilor, debitele de soluţie pierdută prin evaporare sunt diminuate semnificativ, asigurându-se totodată şi controlul riguros al emisiilor de poluanţi în atmosferă.

Cuvele de cromare de pe fiecare linie sau de pe mai multe linii sunt racordate la un rezervor central de colectare şi stocare soluţie, unde soluţia este încălzită şi corectată pe baza analizelor de laborator. În acest mod se asigură pe de o parte un control eficient al parametrilor de proces, cu efecte pozitive asupra calităţii stratului de crom depus pe piese şi pe de altă parte o diminuare a consumului energetic necesar încălzirii soluţiei din cuvele individuale.

Instalaţia de cromare dură cu funcţionare în regim continuu este destinată cromării dure a barelor din oţel cu lungime de 6200 ±150 mm şi diametrele cuprinse intre 6 si 120  mm.

Cromarea în flux continuu se realizează prin :

Instalaţia de cromare dură cu funcţionare continuă: -Veronesse  - 4 linii de cromare cu câte 10 celule de cromare pentru fiecare linie;

Instalaţia de cromare dură cu funcţionare continuă- 5 linii de cromare cu contacti de mercur

- linia TOPOLINO cu 6 celule de cromare;

- linia BALILLA cu 5 celule de cromare;

- linia ESTATE cu o celulă de cromare;

- linia PRIMAVERA cu o celulă de cromare.

- linia INVERNO- cu o celulă de cromare.

Instalaţia de cromare dură cu funcţionare continuă fara contacti de mercur – 5 linii de cromare:

- Linia ILMAR 1 – 3 celule de cromare

- Linia ILMAR 2 – 3 celule de cromare

- Linia ILMAR 3 – 4 celule de cromare

- Linia ILMAR 4 – 4 celule de cromare

- Linia ILMAR 5 – 6 celule de cromare

Linie noua :

- Linia ILMAR 6

Instalaţia de cromare dură cu regim de funcţionare continuă Veronesse cu 4 linii de cromare  este compusă din următoarele ansambluri:

- sistem de încărcare bare;

- linie celule de degresare, spălare, atac anodic;

- linie celule de cromare;

- sistem de sesizare bară şi sfârşit de bară;

- sistem de deplasare a barei;

- sistem de descărcare a barei;

- instalaţie pneumatică;

- circuitul de alimentare, recirculare, evacuare a electrolitului şi aspiraţie vapori;

- circuitul de degresare a barei;

- circuitul de spălare a barei după degresare şi după celulele de cromare;

- legături anozi si catozi;

- instalaţie electrică.

Instalatiile de cromare dura cu regim de functionare continuu Topolino, Balilla, Primavera, Estate, Inverno au urmatoarea componenta:

- sistem de incarcare si descarcare bare;

- sistem de filetare si defiletare bare;

- linie de degresare, spalare, racire contacti cu Hg;

- sistem de deplasare bare;

- instalatie pneumatica;

- circuit de alimentare electrolit si aspiratie vapori de crom;

- circuitul de spalare bare dupa degresare si dupa fiecare celula de cromare;

- conexiuni anozi-catozi;

- instalatie electrica;

- sistem de recuperare si racire contacti cu Hg.

Instalatiile  de cromare continua fara contacti de mercur ILMAR 1,2,3,4 au fost achizitionate prin proiectul “Modernizarea activitatii de productie prin achizitionarea de echipamente si instalatii inalt tehnologizate, Know-How de inalta performanta si echipamente pentru protectia mediului si tratarea apelor reziduale”. Noile  instalatii pastreaza acelasi principiu ca si la liniile cromare continua existente, cu deosebirea ca mercurul care reprezinta contactul catodic este inlocuit in totalitate de maini mecanice. Noile  instalatii asigura cromarea barelor de diferite diametre, astfel:

- 2 linii pentru diametre de la 16 la 25 mm;

- 1 linie pentru diametre de la 30 la 40 mm;

- 1 linie pentru diametre de la 50 la 60 mm.

-     1 linie pentru diametre de la 15 la 30 mm.

Liniile ILMAR 1  si ILMAR 5 s-au montat in zona celor 4 linii de cromare dura continua Veronesse, urmate de liniile TOPOLINO si  BALILLA  si linia de pasivare.

ILMAR 6 s-a montat in zona fostelor instalatii de prelucrare a tevii la interior.

Instalatia de pasivare  este alcatuita din 2 celule de pasivare, 3 celule de spalare, 1 bazin tampon de 300 l cu recirculare. Pasivarea asigura acoperirea porilor si rezistenta la coroziune, fiind un tratament electrochimic la rece pentru o gama diametrala de tevi/bare cuprinsa intre 16 si 140 mm.

Instalatia de pasivare este amplasata in hala de productie, dupa liniile TOPOLINO si BALILLA.

c) Procese tehnologice de pregatire pentru livrare

Dupa operatia de cromare piesele sunt supuse operatiei de rectificare a produselor finite sau/si debitare si slefuire. Debitarea se realizeaza cu masini de debitat cu panza si disc, iar slefuirea se executa cu ansambluri de masini BOSSI.

Prelucrarea pieselor se face in functie de cerintele beneficiarului, prin operatii de strunjire, gaurire, frezare, societatea avand in dotare centre de prelucrat cu functionare in ciclu semiautomat. Prelucrarile se executa pe strunguri paralele, strunguri semiautomate, masini de gaurit vertical si adanc.

Instalatie De Aspiratie A Aerosolilor Proveninti De La Instalatiile De Cromare

- Instalația va fi montată în zona drumului de acces din cadrul depozitului de materie prime

Debitul total dedus__________________ 66.900 mc / h

Debitul pentru care s-a  dimensionat instalația la ___ 80.000 mc / h

Reglarea / raționalizarea aspirației în instalație se va face prin:

- registre de tiraj de separare care urmează să fie instalate în corespondența conexiunilor la camerele de decantare

- sistem invertor auto-modulator

Prin urmare, modernizareaconstă în  următoarele:

- INSTALAREA NOULUI SISTEM EPURATOR DE GAZE, care constă montarea unui nou turn de epurare de 80.000 mc/h, dotat cu toate componentele / dispozitivele capabile să asigure o funcționare corespunzătoare.

- INSTALAREA: 1 PANOU DE "COMANDĂ HIDRAULICĂ A EPURATORULUI DE GAZE", pentru gestionarea tuturor componentelor de comandă / control prezente în componența epuratorului (pompe - sonde - supape).

- INSTALAREA: 1 ASPIRATOR CENTRIFUGAL de 80.000 mc/h, cu piesele de contact confecționate din PVC, calculat pentru un debit / prevalență necesare exigențelor de proiect ale instalației, menținând o bună marjă pentru a proteja eventualele pierderi de sarcină / colmatarea progresivă a filtrelor.

- INSTALAREA: 1 PANOU ELECTRIC DE CONTROL – INVERTOR

AUTO-MODULATOR, gestionarea liniei fiind încredințată unui tablou electric de distribuție centralizat, alimentarea ventilatorului fiind prevăzută prin intermediul invertorului, în scopul de a limita curenții de pornire, dar mai ales pentru a reduce consumul

de energie electrică, prin gestionarea complet automată a debitului, în funcție de numărul

prizelor de aspirație efectiv deschise.

- CONEXIUNILE  ELECTRICE DE LA PANOU LA UTILITĂȚI, conexiunile electrice de la panoul de control către toate utilitățile vor fi executate de personalul nostru calificat, conform reglementărilor în vigoare.

- REALIZAREA UNEI NOI LINII DE EVACUARE DE ACOPERIȘ, constând în realizarea unei linii de aspirație care să pornească de la noua instalație pentru a racorda / capta toate evacuările de la instalațiile enumerate anterior. Racordul va fi amplasat în corespondența  evacuării de la camerelor de decantare.

În corespondența fiecărei conexiuni este recomandabil să se instaleze un registru de tiraj de modulare, astfel încât să se poată regla optim debitul atribuit fiecărei facilități. Livrarea și instalarea liniilor le veți efectua dvs. În sarcina noastă rămân dimensionarea și proiectarea acestora.

- INSTALAREA DE STRUCTURI DE SUPORT/SUSȚINERE, înţelese ca fiind eventuale suporturi ale sistemului epurator, realizate din tâmplărie metalică vopsită, dimensionate în funcţie de contextul în care se aplică.

Corpurile externe, cum ar fi GRUPUL DE FILTRARE – ASPIRATOR – COȘUL DE FUM, vor fi amplasate pe o platformă betonată adecvată, având caracteristici structurale potrivite pentru a putea fi sprijinite.

Fazele de instalare-montaj vor fi executate de personalul nostru specializat, echipat cu mijloacele adecvate de ridicare ca platforme/coșuri aeriene/auto-macarale – în funcţie de nevoile de ridicare. Toate etapele de deplasare a încărcăturilor și instalare vor fi asistate de macarale adecvate, operate de către personal special instruit.

PĂRȚILE COMPONENTE

- TURN EPURATOR de 80.000 mc/h

TIPUL TEHNOLOGIEI

Reducere umedă

POLUANȚII CARE POT FI ELIMINAȚI

Substanțele hidro-solubile, H2SO4 (vapori de acid sulfuric), NH3 (amoniac), C.O.V., pulberi, în afara cazului când se constată concentraţii cu o eficiență de la 85 la 98 %.

DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ

Poluantul va fi trimis de electro-ventilatorul centrifugal la turnul de reducere (turnul epurator) unde va suferi un contact intim cu soluția de spălare, printr-un labirint format din corpuri de umplere de înaltă eficienţă și apoi pulverizat prin duzele de nebulizare.

Apoi masa gazoasă va trece printr-o etapă cu funcţie de separare / captare, constând dintr-un separator de ceață static, care interceptează picăturile prezente în gazul spălat, împiedicând evacuarea lor în atmosferă.

În cele din urmă, complet purificat, va fi expulzat în atmosferă printr-un horn de evacuare/coș de fum, calculat în mod adecvat și prevăzut cu semi-mască pentru controlul emisiilor.

Componentele epuratorului vor fi comandate de un sistem unic de control, prin urmare, va fi prevăzut un panou de gestionare a componentelor (exclus din livrarea noastră) epuratorului.(sistem automat de alimentare cu apă, cu sonde de nivel minim şi maxim, electrovalvă N/C 24 V, sistem de citire acid/bază a soluției de spălare pentru PH şi RH.

- TURN DE REDUCERE VERTICAL, CU PAT STATIC AVÂND DEBITUL DE 80.000 MC/H REALIZAT DIN PVC ŞI AVÂND URMĂTOARELE CARACTERISTICI TEHNICE DE BAZĂ:

- SISTEM DE INTRODUCERE REACTIVI (PH)

- SISTEM DE INTRODUCERE REACTIVI (RX)

- ASPIRATOR CENTRIFUGAL DE 110 KW

- PANOUL ELECTRIC DE COMANDĂ A INSTALAȚIEI  & PANOUL DE CONTROL HIDRAULIC AL SISTEMULUI EPURATOR

- PANOUL DE CONTROL EPURATOR

- CONEXIUNILE ELECTRICE

- STRUCTURI DE FIXARE-SUPORT

- COȘUL DE FUM

TIPUL INSTALAȚIEI DE REDUCERE

Societatea L.M. Tecnologie dell’Aria declară că sistemul centralizat de aspirație și reducere a emisiilor C.O.V. (compuși organici volatili) cu epuratorul umed descris în această ofertă, respectă specificațiile indicate în D.G.R. nr. IX/3552 din 30 mai 2012 care definește B.A.T. ("cele mai bune tehnologii disponibile"), pentru a reduce poluarea atmosferică. În mod specific, fiind vorba de un turn de epurare a gazelor, se declară că au fost respectate caracteristicile minime stabilite în fișele AU.ST.02 ale aceleiași D.G.R., prezentată în continuare.

FIȘA B.A.T. DE REFERINȚĂ

| FIȘA AU.ST.02 REDUCĂTOR UMED – TURN DE EPURARE |
| --- |
| Tipul de epurator de gaze | TURN DE EPURARE |
| Utilizare | Reducerea emisiilor C.O.V. solubile în fluidul reducător, C.I.V. (compuși anorganici volatili), pulberi și ceață solubile și/sau umectabile |
| Originea poluanților | - operațiuni asupra materialului plastic flexibil și / sau semirigid - operațiuni de acoperire a poliuretanilor sau altor produse din DMF - operațiuni de tratare a suprafețelor de natură chimică, electrochimică și galvanică - operațiuni de finisare a textilelor, cum ar fi termofixare, carbonatare, pârlire, albire, imprimare pe țesături - operațiuni de expandare de materiale plastice - operațiuni de amestecare, dizolvare, reacții ale Lichidelor/solidelor efectuate în industria chimică, farmaceutică, vopsele, adezivi (instalație în linie cu altele) - operații generice din care se generează C.O.V. solubili și C.I.V. sub formă de gaze și/sau vapori solubili în fluid reducător - procese farmaceutice și de sinteză chimică cu emisii de acizi/baze sau C.O.V. solubili. |
| INDICAȚII PRIVIND INSTALAȚIA |
| Temperatura fluidului | ≤ 40°C (ieșire) |
| 2. Timp de contact | > 1 s prin reacția acid/bază > 2 s pentru reacții de oxidare sau pentru transport de materie solubilă în fluidul reducător |
| Pierderi |  |
| Debitul minim al lichidului de recirculare | 1,5 mc x 1000 mc de efluent gazos pentru umplerea completă > 0,5 mc x 1000 mc de efluent pentru umplerile structurate |
| Tip de pulverizare și distribuire a lichidului recirculat | Dispozitive de pulverizare/nebulizare de 10 microni cu raza de acoperire suprapusă de 30% sau distribuitori cu deversor |
| Înălțimea fiecărui stadiu (minim 1) | ≥ 1 m pentru umplerea completă cu material |
| Tip de fluid reducător | Apă sau soluție specifică |
| Aparatură de control | Indicator și comutator de nivel minim și rotametru pentru măsurarea debitului de lichid |
| Echipament suplimentar | Separator de ceață Schimbător de căldură a fluidului recirculat, dacă este necesar. |
| Caracteristici suplimentare ale coloanei | dispozitiv măsurare pH și redox pentru posibile substanțe reducătoare de oxid cel puțin un stadiu de umplere cu înălțimea > 1 m cel puțin 2 plăci de substituție a umplerii sau numai 1 dacă este în plus la un stadiu de umplere rezervor de stocare a fluidului reducător, conceput pentru a putea separa nămolul material constructiv rezistent la coroziune și la temperaturi scăzute dozarea automată a reactivilor alimentarea automată a soluției reducătoare proaspete |
| Mentenanță | Îndepărtarea nămolului din soluția reducătoare și curățarea plăcilor sau a umplerii și separatorului de ceață |
| Informaţii suplimentare | Utilizarea acestei tehnologii de purificare pentru îndepărtarea mirosurilor poate oferi rezultate bune numai în cazul în care sunt prevăzute cel puțin două etape/stadii de reducere, dintre care una acid / bază și una bazic-oxidativă. Timpii de contact trebuie să dureze mai mult de 2 s pentru etapa de spălare acidă și mai mult de 4 s pentru etapa bază-oxidativă. Înălțimea minimă pe care se face purificarea trebuie să fie > 1 m. Vor fi, eventual, furnizate și sisteme de pre-filtrare de particule și un separator de ceață, în aval de aceste instalații. Instalațiile care folosesc fluide funcționale speciale pentru absorbția poluanților, înainte de a fi reutilizate, trebuie supuse operațiunilor de purificare / reactivare. |

Conservarea:

Conservarea pieselor se execută manual, cu ulei de conservare sau cu maşină de plastifiat.

Ambalarea:

Produsele finite sunt ambalate fie manual în folie de polipropilenă sau în hârtie şi apoi în cutii de lemn, fie in ciclu automat cu ajutorul masinilor de plastifiat.

### Instalatii de purificare  si recuperare a electrolitului uzat si a apelor cromice

Instalatia de purificare si recuperare a electrolitului uzat si a apelor cromice a fost achizitionata prin proiectul “Modernizarea activitatii de productie prin achizitionarea de echipamente si instalatii inalt tehnologizate, know-how de inalta performanta si echipamente pentru protectia mediului si tratarea apelor reziduale”.

Datorita tehnologiilor de spalare a pieselor utilizate pe liinile de cromare dura in regim discontinuu – spalarea pieselor deasupra bailor de cromare si in instalatiile de cromare dura in regim continuu – spalare cu debit redus de apa si recircularea apei de spalare in rezervorul de solutie cromica pentru compensarea pierderilor prin evaporare, debitul de ape uzate cromice rezultat pe amplasament este foarte redus. In schimb, prin cromarea dura a barelor si tevilor din otel, solutia de cromare se impurifica cu ioni de fier, devenind solutie uzata – adica improprie utilizarii in fluxul tehnologic de cromare.

Instalatia de purificare-recuperare electrolit uzat si ape cromice functioneaza  in regim discontinuu, iar etapele procesului tehnologic sunt:

- filtrarea mecanica;

- diluarea electrolitului uzat cu apa demineralizata;

- purificarea electrolitului prin procesul de decationizare (trecerea prin rasini schimbatoare de ioni);

- concentrarea electrolitului;

- stocarea electrolitului purificat;

- corectia solutiei concentrate cu anhidrida cromica fulgi si reintroducerea in fluxul tehnologic, valorificare;

- utilizarea condensului la prepararea electrolitului pentru introducerea in fluxul tehnologic.

Instalatia de tratare si recuperare electrolit si ape uzate asigura recuperarea electrolitului uzat si a apelor cromice in totalitate, fara evacuari de ape uzate la canalizare, asigurand in acest fel un circuit inchis.

Magazia de precursori  – este amplasată în cadrul halei de producţie. Încăperea, cu o suprafaţă de 11 m2, are pardoseala betonată cu bordura perimetrala de beton, este prevăzută cu sistem de ventilatie, iar partea superioara a uşii este prevăzută cu plasă metalică pentru asigurarea ventilaţiei naturale a magaziei. Aici se depozitează acidul clorhidric, acidul sulfuric, acetona tehnica .

Deşi în această magazie se stochează în principal substanţe chimice lichide, recipienţii care conţin acizi şi acetonă sunt depozitaţi in cuvă de retenţie amenajata cu bordura perimetrala din beton, pentru a recupera eventualele pierderi provenite de la manevrarea recipienţilor sau de la perforarea accidentală a acestora. Neutralizarea si colectarea acestor pierderi poate fi realizată direct din cuva de retentie, fara a exista pericolul imprastierii acestora pe pardoseala magaziei.

In aceste conditii, se poate aprecia ca acest spatiu de depozitare prezinta toate amenajarile necesare reducerii impactului asupra mediului si oamenilor in cazul producerii unor scurgeri accidentale.

Magazia de uleiuri uzate  – este amplasată pe platforma de depozitare a deseurilor. Spatiul este prevăzută cu pardoseală betonată si cu bazin de retentie.

Magazia de lubrifianti - Aici se depozitează în butoaie metalice originale de 230 l si butoaie IBC de 1 m.c. ulei proaspăt/emulsie. Butoaiele sunt depozitate asigurandu-se protecţia în caz de împrăştiere accidentală de ulei, precum si colectarea rapida a scurgerilor prin utilizarea de materiale absorbante.

Emulsia sintetică de răcire necesară preparării lichidelor de răcire se aprovizionează în butoaie metalice si butoaie IBC de 1 m.c. în cantitatea strict necesară şi este introdusă direct în cuvele maşinilor de cojit si prin dozator automat in cadrul instalatiei de filtrare si racire a emulsiei provenita de la masinile de rectificat.

Spaţiul stocare mercur  – In cadrul magaziei centrale într-un seif metalic cu acces controlat.

Depozitul de substanţe chimice - este situat în hala de depozitare (Corpul C) şi constă dintr-o incintă închisă, cu pardoseală din beton. Încăperea este prevăzută cu sistem de ventilaţie cu evacuare in exteriorul cladirii. În acest depozit sunt stocate pe paleţi anhidrida cromică în recipienţi metalici de 50 kg, cat si solutii chimice necesare procesului tehnologic. Stocarea substanţelor chimice pe paleţi din lemn este o măsură luată pentru prevenirea contaminării substanţelor solide stocate în ambalaje din hârtie cu substanţe chimice lichide scurse accidental pe pardoseală sau cu apa folosită pentru îndepărtarea acestor pierderi. De asemenea, utilizarea paleţilor facilitează pe de o parte vizualizarea eventualelor pierderi accidentale şi pe de altă parte îndepărtarea acestora cu materiale absorbante.

Statia de recuperare si tratare ape uzate este amplasata tot in corpul C. Reactivii utilizati in statia de tratare si recuperare electrolit uzat si ape cromice se stocheaza in incinta statiei, pe platforma betonata, in spatii delimitate fizic.

De asemenea, aici se stochează soluţia uzată de cromare în amestec cu ape de spălare cromice care nu pot fi reutilizate în procesul de cromare. Soluţia uzată este depozitată in recipienţi de polipropilenă cu capacitate de 1 m3, care sunt stivuiţi pe două rânduri. Depozitul este dotat cu materiale absorbante pentru colectarea eventualelor pierderi de soluţie cromică.

Depozitul de bare metalice  – situat în partea de nord a halei de producţie, constă intr-un spaţiu în aer liber, unde se stochează temporar principala materie primă utilizată în societatea analizată. Cu toate că acest depozit este neacoperit, datorită tipului de materii prime stocate – bare şi ţevi metalice din oţeluri aliate şi a betonării suprafeţei depozitului, efectul apelor meteorice asupra acestora este nesemnificativ, iar depozitul nu constituie o sursă de contaminare a solului.

Zona depozitare deseuri menajere si deseuri industriale – amenajata in vecinatatea Corpului C cu platforma betonata, acoperita si bazine de retentie.

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## 9.1. AER

9.1.1. Emisii dirijate:

| Spatiu de productie / echipamente | Proces | Poluanti | Sistem de control/ echipament folosit pentru retinerea si dispersia poluantilor | Punct de emisie, caracteristici constructive (inaltime evacuare fata de sol, diametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masina de slefuit Bossi | Şlefuire semifabricate metalice | Pulberi metalice | Un sistem de captare mecanică racordate la un ventilator de 2.000 m3/h şi prevăzut cu un ciclon înainte de evacuare | S1: coş dispersie h = 9 m, d=0,3 m |
| Masini de slefuit Bossi | Şlefuire semifabricate metalice | Pulberi metalice | Un sistem de captare mecanică racordate la un ventilator de 2.000 m3/h prevăzut cu un ciclon si filtru saci înainte de evacuare . | S2-S3: 2 guri laterale rectangular de evacuare, h = 5 m, 0,7x0,4m |
| Instalatie De Aspiratie A Aerosolilor Proveninti De La Instalatiile De Cromare aferenta: Linia de cromare dura discontinuă bare mari Linia de cromare dura discontinuă tevi la interior Instalaţia de cromare dură cu funcţionare continuaVERONESSE – 4 linii de cromare Instalaţia de cromare dură cu flux de funcţionare continuu – linia TOPOLINO Instalaţia de cromare dură cu flux de funcţionare continuu – linia BALILLA Instalaţia de cromare dură cu funcţionare continua, fara contacti de mercur, liniile ILMAR 2,3,4,5,6 | cromare dura discontinuă bare mari | Aerosoli cu continut de crom, COV | Sisteme de captare mecanică racordate la grupuri de ventilare de 80.000 mc/h, prevăzute cu filtre umede Băile sunt prevăzute cu capace care acoperă în cea mai mare parte suprafaţa liberă a acestora | S4: Coş dispersie, h = 12 m, d=1,4m |
| Instalaţia de cromare dură cu flux de funcţionare continuu nr. – liniile ESTATE PRIMAVERA, INVERNO | cromare dură cu funcţionare continua | Aerosoli cu continut de crom | Sistem de captare mecanic racordat la un ventilator de 30.000 m3/h, prevăzut cu filtru umed cu umplutură de inele. Cuve prevăzute cu capace închise permanent. | S5: Coş dispersie h = 9 m, d=0,3 m |
| Instlatia de pasivare | pasivare electrochimi-ca | Aerosoli cu continut de crom | Sistem de captare mecanic racordat la un ventilator de 16.000 m3/h, prevăzut cu filtru umed cu umplutură de inele Raschig. Cuve prevăzute cu capace închise permanent. | S6: Coş dispersie h = 8 m, d=0,3 m |
| Microcentrala tip VAILLANT nr. 1 pentru încălzirea spaţiilor administrative | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S7: Cos dispersie h=2m, d=0,1 m |
| Microcentrala tip VAILLANT nr. 2 pentru încălzire sali de mese şi vestiare administrative | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S8: Cos dispersie h=4m, d=0,1 m |
| Microcentrala tip VAILLANT nr. 3 pentru încălzire sali de duşuri şi vestiare | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S9: Cos dispersie h=4m, d=0,1 m |
| Microcentrala tip FERROLI nr. 1 pentru încălzire spaţii administrative | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S10: Cos dispersie h=4m, d=0,1 m |
| Microcentrala tip FERROLI nr. 2 pentru încălzirea depozitului de substante chimice | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S11: Cos dispersie h=4m, d=0,1 m |
| Microcentrala tip ARISTON nr. 1 pentru încălzirea depozitului de substante chimice | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S12: Cos dispersie h=4m, d=0,1 m |
| Microcentrala tip ARISTON nr. 2 pentru încălzirea depozitului de substante chimice | producerea agentului termic | NOx, CO, SOx, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S13: Cos dispersie h=4m, d=0,1 m |
| 15 tuburi radiante pentru incalzirea spatiului de lucru | Incalzire prin convectie | NOx, CO, SO2, PM10 | Fără sistem de reţinere/neutralizare | S14 – S28: Cosuri de dispersie h=8m, d=0,25 m |

9.1.2 Emisii nedirijate:

| Spatiu de productie / echipamente | Proces | Poluanti | Sistem sau echipament dispersia poluantilor | Punct de emisie, caracteristici constructive (inaltime evacuare fata de sol, diametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala de productie, perimetrul liniei de cromare dura discontinuă bare mari | Cromare dura cu funtionare discontinua | Aerosoli cu continut de crom, COV | Sisteme de exhaustare de plafon, fara tubulatura colectoare | S29: Guri de ventilare in plafon, la h=8, cu d=0,6m si 8 guri rectangulare de ventilatie in plafon la h=8m de 1,2x1,2 m |
| Hala de productie, perimetrul instalaţiilor de cromare dură continua VERONESSE si ILMAR 1 | Cromare dura cu functionare continua | Aerosoli cu continut de crom | Sisteme de exhaustare de plafon, fara tubulatura colectoare | S30: 3 Guri de ventilare in plafon, la h=8, cu d=0,6m si 10 guri rectangulare de ventilatie in plafon la h=8m de 1,2x1,2 m |
| Hala de productie, perimetrul liniilor ILMAR 2,3,4 | Cromare dura cu functionare continua | Aerosoli cu continut de crom | Sisteme de exhaustare de plafon, fara tubulatura colectoare | S31: 6 guri rectangulare de ventilatie in plafon la h=8m de 1,2x1,2 m |
| Hala de productie, perimetrul liniilor TOPOLINO si BALILLA | Cromare dura cu functionare continua | Aerosoli cu continut de crom | Sisteme de exhaustare de plafon, fara tubulatura colectoare | S32: 4 Guri de ventilare in plafon, la h=8, cu d=0,6m |

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate şi nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de management si de reducere:

- colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă;

- întreţinerea adecvata a echipamentelor de depoluare pentru mentinerea performantelor de retinere si recuperare a poluantilor in efluenti in domeniul care permite incadrarea in valorile limita si minimizarea emisiilor de poluanti in atmosfera.

- stocarea materialelor ce pot genera emisii prăfoase se va face în spaţii închise, acoperite;

- se vor adopta măsuri corespunzătoare astfel încât transferul şi transportul materialelor ce pot genera emisii de praf să prevină dispersia acestuia în aerul atmosferic (spre ex. sisteme de transport etanşe, mijloace transport auto acoperite);

- reducerea emisiilor de praf datorate transportului cu mijloace auto se va realiza prin stropiri sistematice ale zonelor pavate, căilor de comunicaţie şi, după caz, prin aspirare în regim mobil sau staţionar;

## 9.2. APA

9.2.1.   Principalele  surse  de  ape  uzate  tehnologice  generate  pe amplasament sunt  următoarele:

- Liniile de cromare dură cu funcţionare discontinuă;

- Liniile aferente instalaţiilor de cromare dură cu funcţionare continuă.

Pe amplasament se aplica tehnici de purificare-recuperare a electrolitului  uzat  si  a apelor  cromice provenind de la spalarea pieselor si de la filtrele umede cu inele Raschig din PVDF. Instalatia de purificare – recuperare a apelor uzate tehnologice functioneaza  in regim discontinuu, iar etapele procesului tehnologic sunt:

• filtrarea mecanica;

• diluarea electrolitului uzat cu apa demineralizata;

• purificarea electrolitului  prin  procesul de  decationizare  (trecerea prin  rasini  schimbatoare  de ioni);

• concentrarea electrolitului;

• stocarea electrolitului purificat;

• corectia solutiei concentrate cu anhidrida cromica fulgi si reintroducerea in fluxul tehnologic;

• utilizarea condensului la prepararea electrolitului pentru introducerea in fluxul tehnologic.

Instalatia de tratare si recuperare electrolit si ape uzate asigura recuperarea electrolitului uzat si a apelor cromice in  totalitate,   asigurand  un circuit inchis, fara  evacuari in mediu  de  ape uzate cromice.

9.2.2. Ape uzate menajere şi meteorice

Reţeaua de canalizare interioară cuprinde:

•  reţeaua pentru ape uzate– constituită dintr-un tronson inelar de colectare (Dn 200 mm, lungime de 760 m) cu evacuare finală a apelor uzate în colectorul urban de pe strada Laminorului.

•  reţeaua pentru ape meteorice – constituită dintr-un tronson inelar de colectoare din tuburi de  beton (Dn  300 mm,  lungime  de  800  m)  care  deversează  în  colectorul de  ape meteorice  de  pe strada Laminorului.

Ambele colectoare au ca punct de descrcare finală staţia  de epurare Târgoviste Sud a municipiului Târgovişte

Reteaua de canalizare colecteaza de pe amplasament următoarele categorii de ape uzate:

- apele uzate menajere;

- ape de racire in circuit deschis, neimpurificate chimic, de la instalaţia de călire tip CIF a semifabricatelor;

- ape uzate de la testarea reperelor cromate la ceaţă salină

- ape uzate de la decaparea chimică a schimbătoarelor de căldură (ocazional);

9.3. SOL

Instalaţii de reţinere și măsuri pentru protecția calității solului:

Protecţia solului şi a pânzei de apǎ freaticǎ (pentru evitarea contacului poluanţilor cu solul sau subsolul) se realizeazǎ astfel:

- Secţiile şi magaziile de materiale au pardoseli betonate iar acolo unde este necesar, se vor folosi materiale de impermeabilizare suplimentarǎ (raşini) sau materiale absorbante, precum şi başe colectoare, pentru un eventual accident;

- Recipienţii de dimensiuni mai mari, aflaţi în secţie sau în magaziile de materiale sunt dotaţi cu cuve de retenţie;

- Suprafeţele exterioare şi drumurile de acces sunt betonate (în marea lor majoritate) pentru a evita contactul poluanţilor cu solul;

- Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor.

- Încărcările şi descărcările de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate,  protejate împotriva pierderilor prin scurgeri sau imprastiere.

- Titularul activităţii/operator are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse.

- Titularul activităţii/operator trebuie să realizeze reducerea aportului de poluanţi în sol din emisii in atmosfera, prin buna funcţionare a instalaţiilor de depoluare a aerului, remedierea promptă pentru orice avarie apărută la instalaţiile de spălare şi evacuare a gazelor.

# 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

Emisiile rezultate in urma desfăşurării activităţii nu vor depăşi valorile limită de emisie ale poluanţilor specifici, stabilite ţinând cont de prevederile legale.

## 10.1  AER

Emisiile rezultate in urma desfăşurării activităţii nu vor depăşi valorile limită de emisie ale poluanţilor specifici, stabilite ţinând cont de prevederile legale si de  nivelurile  de  emisie  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile,  aşa  cum  sunt  prevăzute  în  deciziile  privind concluziile BAT.

10.1.1. EMISII

Pentru emisiile în atmosferă din surse dirijate,  valorile limită (VL) admise pentru concentraţie sunt după cum urmează:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | VL (mg/ Nm3) *, ** | Referinta pentru VL*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masina de slefuit Bossi | S1 | Pulberi | 30,0 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
| Masini de slefuit Bossi | S2-S3 | Pulberi | 30,0 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
| Instalatie De Aspiratie A Aerosolilor Proveninti De La Instalatiile De Cromare | S4 | Pulberi | 30,0 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
|  |  | Crom si compusi (crom total) | 0,2 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
|  |  | Compusi organici volatili (C total) | 75 | Legea 278/2013, anexa 7, partea a 2-a |
| Instalaţia de cromare dură cu funcţionare continua – liniile ESTATE, PRIMAVERA, INVERNO | S5 | Pulberi | 30,0 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
|  |  | Crom si compusi (crom total) | 0,2 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
| Instlatia de pasivare | S6 | Pulberi | 30,0 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
|  |  | Crom si compusi (crom total) | 0,2 | BREF, capitol 5.1.10, tabel 5.4 |
| 7 microcentrala pentru încălzirea spaţiilor administrative | S7 – S13 | pulberi | 5,0 | OM 462 / 1993, anexa nr. 2; |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100,0 |  |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) | 350,0 |  |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) | 35,0 |  |
| 15 tuburi radiante pentru incalzirea spatiului de lucru | S14 – S28 | pulberi | 5,0 | OM 462 / 1993, anexa nr. 2; |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100,0 |  |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) | 350,0 |  |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) | 35,0 |  |

* - datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate.

** - pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

*** - pentru stabilirea nivelurilor de  emisie  asociate  celor  mai  bune  tehnici  disponibile a fost consultata versiunea BREF  in vigoare „Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics, August 2006”

10.1.2. IMISII

Pentru  activitatea de degresare manuala cu solvent organic (alcool etilic) a semifabricatelor, înainte de cromarea dură, pentru care emisia este fugitivă,  nu se stabilesc valori limită de emisie pentru consumuri anuale de solvent organic mai mici de 2 tone (exprimat în conținut de compus organic volatil).

În cazul în care consumurile anuale de solvent organic se situează în domeniul 2-10 tone,  se va notifica autoritatea de mediu cu competență în emiterea autorizației de mediu pentru stabilirea de valori limită (VL) in conformitate cu prevederile Legii 278/2013, anexa 7, partea a 2-a.

Valori limita pentru calitatea aerului

Nivelul concentraţiei poluantilor specifici în atmosferă  în zona de impact  trebuie să se încadreze în concentratiile maxime admise prevăzute de STAS 12574 / 1987 (Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate) si Legea 104 / 2011 privind protecţia atmosferei, pentru indicatorii de calitate reprezentativi pentru poluarea de impact,  respectiv:

| Indicator de calitate | Concentratie maxima admisibila / timp de mediere de 24 h | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Crom (CrO3) | 1,5 | µg/m.c. |
| Sulfati in suspensie, inclusiv aerosoli de acid sulfuric | 12 | µg/m.c. |

Dispozitii generale privind emisiile in atmosfera si calitatea aerului.

Titularul de activitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- Titularul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea echipamentelor de reţinere a poluanţilor la sursă

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu  excepţia celor acceptate legal.

- Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, conform  standardelor în vigoare şi a regulamentelor interne.

- aplică şi respectă dispoziţiile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- anunţă, de îndată, APM Dambovita şi autoritatea teritoriala a Gărzii nationale de Mediu  la producerea unor avarii, accidente, incidente, opriri/porniri accidentale etc;

- participă la elaborarea planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de acţiune pe termen scurt;

- aplică măsurile de reducere a emisiilor de poluanţi în aer, cuprinse în planurile de calitate a aerului;

- la declanşarea de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului a planului de acţiune pe termen scurt, ia măsuri urgente şi eficace de reducere a emisiilor de poluanţi în aer în conformitate cu planul, astfel încât concentraţia acestora în aerul înconjurător să fie redusă până la atingerea nivelului valorii-limită, inclusiv prin oprirea temporară a activităţii, dacă este cazul;

- monitorizează emisiile de poluanţi în aerul înconjurător şi transmite rezultatele autorităţilor competente pentru protecţia mediului conform cap. 13 din prezenta autorizaţie;

- transmite autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului toate informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu si legislatia in vigoare;

- asigură puncte de prelevare şi control al emisiilor de poluanţi în aer, în conformitate cu prevederile prezentei autorizaţii;

- informează autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului în cazul înregistrării depăşirii valorilor-limită de emisie impuse prin actele de reglementare.

## 10.2. APA

## 10.2.1. Ape evacuate. Valori limitǎ de emisie

Valorile concentratiilor indicatorilor pentru apa uzata evacuata de pe amplasament vor respecta  valorile limită stabilite in conformitate cu cerinţele cumulate din: Autorizatia de Gospodarire a Apelor  nr. 9 din 28.01.2015 , contractul nr. 1593/13727/ 30.04.2013 incheiat pe perioada nedeterminata cu Compania de Apa Targoviste Dambovita SA (Anexa nr. 2) si prin NTPA 002/2002, aprobat prin HG.188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmeaza:

- pentru apa uzata evacuata de pe amplasament, cu descarcare in  colectorul urban de pe strada Laminorului.

| Indicatori de calitate | U.M. | Valori admise |
| --- | --- | --- |
| pH | Unitati de pH | 6,5-8,5 |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | 350 |
| Reziduu filtrat la 105( | mg/dm3 | 1500 |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/dm3 | 20 |
| Sulfati | mg/dm3 | 600 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30 |
| Detergenti sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 20 |
| Crom hexavalent (Cr6+) | mg/dm3 | 0,2 |
| Crom total | mg/dm3 | 1,5 |

- pentru apa meteorica evacuata de pe amplasament, cu descarcare in  colectorul de ape meteorice  de  pe strada Laminorului :

| Indicatori de calitate | U.M. | Valori admise |
| --- | --- | --- |
| Materii in suspensie | mg/dm3 | 350 |
| Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30 |
| Crom hexavalent (Cr6+) | mg/dm3 | 0,2 |
| Crom total | mg/dm3 | 1,5 |

Alti indicatori nenominalizati ai apelor uzate menajere si meteorice (conventional curate)  evacuate in  reteaua de canalizare se vor incadra in prevederile NTPA 002 aprobat prin HG.188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu este admisa evacuarea in mediu  de  ape uzate cromice, instalatia de tratare si recuperare electrolit si ape uzate va asigura recuperarea electrolitului uzat si a apelor cromice in  totalitate,   in circuit inchis.

## 10.3. SOL

## Calitatea solului pe amplasament:

Titularul/operatorul activităţii are următoarele obligaţii în vederea prevenirii poluării solului:

- minimizarea emisiilor de pulberi in atmosfera si a depunerilor pe sol;

- activitatea de producţie se va desfăşura numai în interiorul halelor de producţie și pe suprafeţe betonate;

- la transportul materialelor vor fi luate măsuri de prevenire a împrăştierii materialelor pe căile de acces;

- deşeurile rezultate se vor colecta separat pe categorii şi coduri de deşeuri şi depozita controlat pe suprafeţe betonate şi în recipiente corespunzătoare;

- se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul şi, implicit, apa.

Se vor respecta concentraţiile maxim admise prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756  / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţă mai putin sensibila.  Indicatorii de calitate specifici, considerati cu risc de contaminare din depuneri pe sol sunt după cum urmeaza:

| Indicator | Valori normale mg/Kg substanta uscata | Prag de alerta mg/Kg substanta uscata | Praguri de interventie mg/Kg substanta uscata |
| --- | --- | --- | --- |
| Crom total | 30 | 300 | 600 |
| Sulfati | - | 5000 | 50000 |

## 10.4. ZGOMOT

Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului (limita incintei industriale)

- 55 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00)

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Prevederi generale

-Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea deşeurilor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

-Eliminarea sau valorificarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Nu trebuie eliminate sau valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara  amplasamentului, fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

Transportul deşeurilor

-Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe baza formularelor prevăzute în Anexele 1, 2 şi 3 ale hotărârii de guvern, funcţie de categoria deşeurilor şi destinaţia acestora.

-Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor OUG 68/2016 care modifica si completeaza Legea  nr.  211/2011  privind regimul deşeurilor.

-Titularul de activitate/operatorul are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

-Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-Titularul activităţii are obligaţia să colecteze separat toate deşeurile generate pe amplasament.

-Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca.

-Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

-Abandonarea deşeurilor este interzisă.

-Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

-Zonele de depozitare temporară a deşeurilor vor fi marcate şi semnalizate. Recipienţii vor fi inscripţionaţi, verificaţi periodic, asigurându-se proceduri pentru containerele avariate.

Evidenţa gestiunii  deşeurilor

- Titularul activităţii/operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să transmită anual centralizarea gestiunii deşeurilor la A.P.M.Dambovita. Titularul activităţii/operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Titularul activităţii/operatorul  are obligaţia să ţină pentru deşeurile periculoase o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

- Principalele tipuri de deseuri generate de activitatea desfasurata in cadrul societatii ASO CROMSTEELS.A. constau in: deseuri tehnologice, deseuri de ambalaje si deseuri  menajere.

- Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor, în special a celor periculoase poate reprezenta o sursă de poluare a factorilor de mediu pe amplasamentul analizat.

- Pericolul cel mai mare al transportului in incintă este cel asociat deplasării recipienţilor cu soluţie cromică uzată de la locul de producere – liniile şi instalaţiile de cromare, la statia de tratare si recuperare electrolit si ape uzate amplasata in Corpul C.

- Datorită faptului că acest tip de material este lichid, iar cromul hexavalent conţinut în acesta are o solubilitate foarte mare, în cazul unor accidente la transportul şi manevrarea recipienţilor cu soluţie uzată, pericolul potenţial de poluare a apelor pluviale prin deversare directă în reţeaua de canalizare sau a solului din vecinătatea zonei afectate – prin antrenare de către apele pluviale este foarte mare.

- Deşeurile generate în cadrul societăţii ASO CROMSTEELS.A. sunt colectate separat şi stocate controlat, în vederea valorificării prin societăţi de profil sau pentru eliminarea finală în facilităţi conforme cu prevederile legale.

Tipuri de deseuri produse , colectate, stocate temporar , eliminate prin firme autorizate

| Sursele de deşeuri (punctele din cadrul procesului)/deşeu | Cod deşeu cf. HG.856/02 | Tip deşeu | Depozitare temporară/valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| Soluţie uzată de electrolit | 16 03 03* | Periculos | Butoaie IBC de 1 mc recuperare si valorificare interna sau eliminare unit. autorizate |
| Şpan de oţel aliat | 12 01 01 | Nepericulos | Containere metalice/comercializare unitati autorizat |
| Capete pietre abrazive | 12 02 01 | Nepericulos | Platformă betonata/ eliminare unit. autorizate |
| Slam rectificare | 12 01 15 | Nepericulos | Saci Big-Bag / eliminare unit. autorizate |
| Deseuri feroase | 16 01 17 | Nepericulos | Containere metalice/ eliminare unit. autorizate |
| Amestecuri sau fractii separate de beton cu continut de substante periculoase | 17 01 06* | Periculos | Saci Big – Bag / eliminare unit. autorizata |
| Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate | 15 01 02* | Periculos | Saci Big – Bag / aliminare unit. autorizata |
| Sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de /sau contaminate cu substante periculoase | 17 02 04* | Periculos | Saci Big – Bag / eliminare unit. autorizata |
| Ulei de transmisie si ungere | 13 02 05* | Periculos | Butoaie metalice / eliminare unit. autorizata |
| Deseuri cu continut de mercur | 06 04 04* | Periculos | Recipienti / eliminare unit. autorizata |
| Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Periculos | Recipienti / eliminare unit. autorizata |
| Alte deseuri cu continut de substante periculoase | 11 01 98* | Periculos | Recipienti / eliminare unit. autorizata |
| Şpan de bronz | 12 01 03 | Nepericulos | Containere metalice/stocare temporara |
| Namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase | 11 01 09* | Periculos | Butoaie IBC de 1 mc eliminare unit. autorizate |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Nepericulos | Spatiu special amenajat/ valorificare |
| Ambalaje de mase plastice | 15 01 02 | Nepericulos | Spatiu special amenajat/ valorificare |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | Nepericulos | Spatiu special amenajat/ valorificare |
| Ambalaje metalice (butoaie spalate de anhidrida, cosirci, platbenzi, butoaie metalice, etc) | 15 01 02 | Nepericulos | Spatiu special amenajat/ valorificare |
| Deşeuri menajere | 20 09 01 | Nepericulos | Containere metalice/ eliminare unit. autorizate |

Deseurile tehnologice rezultate din activitatea de productie sunt gestionate astfel:

- Contract de prestari servicii (colectare, transport si depozitare in vederea eliminarii finale a deseurilor) nr. Nr.  87  / 13.01.2015 incheiat cu S.C. DEMECO  S.R.L.;

- Contract de prestari servicii (colectare, transport si depozitare in vederea eliminarii finale a deseurilor) nr. Nr.  2595  / 30.09.2016 incheiat cu S.C. SETCAR  S.A.;

- Contract de prestari servicii (sortare si colectarea deseurilor de masa plastice) nr.4465/20.10.2011 incheiat cu SC Phoenix Dream SRL Moreni

- Contract de prestare a serviciilor de salubritate nr. 916/08.11.2013 încheiat cu SC Supercom SA Târgovişte;

- Contract de prestari servicii (sortare si colectarea deseurilor de masa plastice) nr.4465/20.10.2011 incheiat cu S.C. PALET LOGISTIC EXPRES S.R.L.;

- Contract de vanzare cumparare span-otel nr.3333/01.07.2014 incheiat cu S.C. REMAT RECYCLING COLECT S.R.L..

- span de otel aliat (12 01 01) pilitura si span feros se depoziteaza temporar pe platforma de deseuri din incinta in containere metalice transportabile si periodic sunt valorificate prin unitati autorizate.  S.C. REMAT RECYCLING COLECT S.R.L.  conform contract  nr.3333/01.07.2014.

- deseuri feroase (16 01 17) se depoziteaza temporar pe platforma de deseuri din incinta in containere metalice transportabile si periodic sunt valorificate prin unitati autorizate.  S.C. REMAT RECYCLING COLECT S.R.L.  conform contract  nr.3333/01.07.2014.

- ambalaje metalice (15 01 04)  se depoziteaza temporar pe platforma de deseuri din incinta in containere metalice transportabile si periodic sunt valorificate prin unitati autorizate.  S.C. REMAT RECYCLING COLECT S.R.L.  conform contract  nr.3333/01.07.2014.

- span de bronz (12 01 03): se depoziteaza temporar pe platforma de deseuri din incinta in containere metalice transportabile si periodic sunt valorificate prin unitati autorizate.  S.C. REMAT RECYCLING COLECT S.R.L.  conform contract  nr.3333/01.07.2014.

- capete pietre abrazive  (12 02 01) : se depoziteaza pe platforma de deseuri din incinta unitatii si predate in vederea eliminarii prim firma autorizata – S.C. DEMECO S.R.L

- slam rectificare (12 01 15) provenit din prelucrarile mecanice de finisare/ rectificare  se depoziteaza temporar pe platforma de deseuri din incinta in saci Big-Bag si periodic sunt eliminate prin firme autorizate.  S.C. DEMECO S.R.L

- solutie uzata de electrolit: (16 03 03*) - deseuri anorganice cu continut de substante periculoase-  sunt fie recuperare in instalatia de tratare proprie pentru valorificare in procesul de productie, fie depozitate in incinta statiei de tratare solutii uzate si predate in vederea eliminarii prim firma autorizata – S.C. DEMECO S.R.L.

- namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase (11 01 09*)  se depoziteaza temporar in butoaie PE-hd si predate in vederea eliminarii prim firma autorizata – S.C. DEMECO S.R.L.

- absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie (15 01 02*), sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de /sau contaminate  cu substante periculoase (17 02 04*), amestecuri sau fractii de beton, caramizi, materiale ceramice cu continut de substante periculoase (17 01 06*) sunt  depozitate in spatiu delimitat, acoperit si betonat si predate in vederea eliminarii si/sau depozitarii finale prim firma autorizata – S.C. DEMECO S.R.L.

- ulei uzat (13 02 05*)  provenit din prelucrarile mecanice de pregatire a semifabricatelor, din reparatii si intretinere utilaje  se depoziteaza temporar pe platforma de deseuri si predate in vederea eliminarii prim firma autorizata – S.C. DEMECO S.R.L.

- ambalaje contaminate (15 01 10*)  se depoziteaza temporar si predate in vederea eliminarii prim firma autorizata – S.C. DEMECO S.R.L.

- deseuri cu mercur (06 04 04*)  se depoziteaza temporar si predate in vederea eliminarii prim firma autorizata – S.C. SETCAR S.A.Braila

- ambalaje de hartie si carton (15 01 01) - sunt colectate in spatii special amenajate si periodic se valorifica prin S.C. PHOENIX DREAM S.R.L. MORENI

- ambalaje de mase plastice (15 01 02) - sunt colectate in spatii special amenajate si periodic se valorifica prin S.C. PHOENIX DREAM S.R.L. MORENI

- ambalaje de lemn (15 01 03) - sunt colectate in spatii special amenajate si periodic se valorifica prin S.C. PALET LOGISTIC EXPRES S.R.L.

- Deseurile menajere - sunt colectate in europubele care se depoziteaza pe platforma de deseuri menajere si periodic se transporta la depozitul de deseuri menajere prin S.C. SUPERCOM S.A.

Având în vedere faptul ca manevrarea şi stocarea acestor deşeuri se face în zone complet betonate, se reduce riscul contaminării solului din incinta sau vecinătatea amplasamentului.

## 12.  MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

## 12.1.ÎNCADRARE

Prin specificul activităţii SC ASO CROMSTEEL SA nu se încadrează în prevederile HG. nr.804/2007, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase.

## 12.2. MASURI DE PREVENIRE şi CONTROL

Societatea a întocmit:

- Plan pentru situaţii de urgenţă;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Plan de intervenţie;

- Se vor verifica, revizui şi actualiza periodic, conform reglementărilor legale în vigoare: Planul pentru situaţii de urgenţă, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, Planul de protecţie şi intervenţii la producerea dezastrelor, Planul de intervenţie P.S.I.;

- In cazul declanşării unui accident, planul intern pentru situaţii de urgenţă trebuie să prevadă notificarea automată a obiectivelor învecinate;

- Se vor respecta reglementările legale în vigoare privind organizarea activităţii de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, conform planurilor de situaţii stabilite şi prevederilor autorizaţiei deţinute;

- Se vor respecta procedurile elaborate de revizii şi reparaţii al instalaţiilor;

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuie înregistrate în formă scrisă, care vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, cu următorul cuprins:

- tipul, momentul şi data defecţiunii;

- cantitatea de substanţe periculoase eliberate;

- urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior;

- toate măsurile iniţiate.

- In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Dambovita, GNM – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa şi se vor aplica măsurile de intervenţie stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.

## 12.3. PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE

### 12.3.1. Organizarea amplasamentului:

- Titularul de activitate trebuie să elaboreze o procedură scrisă privind verificarea etanşeităţii bazinelor de retenţie şi a recipienţilor de stocare.

- Verificările, operaţiile de întreţinere şi de vidanjare vor fi notate într-un registru care va fi pus la dispoziţia autorităţilor competente pentru inspecţie.

- Eliminarea substanţelor sau preparatelor periculoase recuperate în caz de pierdere accidentală urmează filierele proprii fiecărui tip de deşeu.

### 12.3.2. Etichetarea substanţelor şi preparatelor periculoase:

- Butoaiele, rezervoarele şi alte ambalaje, recipienţii ficşi de stocare ai substanţelor şi preparatelor chimice periculoase cu un volum mai mare de 800 l va fi etichetat într-o forma vizibilă, cu denumirea exactă a conţinutului, numărul CAS şi simbolul de pericol, conform reglementărilor specifice.

- Ariile de stocare permanentă a recipienţilor cu substanţe şi preparate periculoase, vor fi etichetate vizibil cu simbolurile de pericol.

### 12.3.4. Rezervoare şi reguli de compatibilitate la stocare:

- Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reacţii periculoase.

- Canalizările trebuie instalate la adăpost de şocuri mecanice şi trebuie să prezinte toate garanţiile de rezistenţă la acţiunile mecanice, fizice şi chimice.

- Rezervoarele sau recipientele care conţin produse incompatibile nu trebuie depozitate în proximitate.

- Stocarea lichidelor inflamabile şi a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizată a se realiza sub nivelul solului, decât în rezervoare (fose) zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate trebuie să supravegheze ca volumele potenţiale de retenţie să rămână disponibile permanent. în cazul colectării de ape pluviale, acestea  trebuie eliminate din cuvele de retenţie ori de câte ori este nevoie.

### 12.3.5.Transport, încărcare, descărcare:

- Zonele de încărcare şi descărcare a vehiculelor cisternă, de stocare şi manipulare a produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etanşe, construite din materiale ignifuge, echipate astfel încât să poată prelua apele de spălare şi produsele scurse accidental şi să permită vidanjarea, în cazul scurgerilor accidentale.

- Rezervoarele vor fi echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere în orice moment şi care împiedică deversarea în cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere va fi prevăzut cu o alarmă de nivel înalt. în lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuală se va  realiza de către un operator, în imediata vecinătate a rezervorului care se încarcă. Acest operator trebuie să poată opri încărcarea în orice moment.

## 12.4. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE şi PERICULOASE

Substanţele chimice periculoase utilizate pe amplasament grupate pe categoriile de pericol sunt următoarele:

- substanţe corozive: acid clorhidric, acid sulfuric, anhidrida cromică, hidroxid de sodiu, agent de degresare;

- substanţe toxice: anhidrida cromică, acid clorhidric; ulei hidraulic, mercur, emulsie de răcire ;

- substanţe oxidante: anhidrida cromică, bicromat de potasiu;

- substanţe periculoase pentru mediu: anhidrida cromică, mercur;

- substanţe nocive: metabisulfit de sodiu;

- substanţe foarte inflamabile: alcool etilic;

- substanţe iritante: trietanol  amina

Substanţele chimice toxice şi periculoase vor fi păstrate în spaţii (magazii) special amenajate, supravegheate, în ambalaje originale şi rezervoare speciale construite şi protejate în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale fiecărei substanţe în parte (fişa tehnică de securitate a materialului);

Se va păstra o evidenţă strictă a cantităţilor existente în magazii şi a celor utilizate în procesul tehnologic, respectiv laboratoare, respectându-se instrucţiunile de lucru şi legislaţia în vigoare privind protecţia mediului;

Tancurile şi recipientele vor fi inscripţionate cu denumirea exactă a conţinutului, simbolul pericolului ce poate fi generat de substanţele periculoase şi vor fi prevăzute cu cuve de retenţie, conform prevederilor legale în vigoare.

Substanţele şi preparatele chimice sunt aprovizionate atât de la furnizori interni, cât şi de furnizori externi. Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice trebuie să fie însoţite de Fişe tehnice de securitate, care conţin informaţii de bază privind compoziţia chimică a produsului, iar în cazul preparatelor chimice a principalilor componenţi. Aceste fişe conţin, de asemenea, date privind identificarea pericolelor, măsuri de prim ajutor, măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, măsuri pentru prevenirea scurgerilor accidentale, cerinţe privind transportul, manevrarea şi depozitarea, date privind stabilitatea şi reactivitatea, informaţii toxicologice, informaţii ecologice, recomandări privind eliminarea finală etc.

13.MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare și ale  Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale, titularul are obligaţia să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoare terţe, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice

- Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supravegherea din partea institutiilor abilitate si cu atributii de control;

- automonitoring;

- Automonitoringul este obligatia societatii conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si are urmatoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calitatii factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-inchidere;

- Titularul activitatii este obligat sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizatie si la termenele solicitate.

- Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze, în perioadele de activitate, nivelul emisiilor de poluanţi şi poluarea de impact în condiţii reprezentative pentru activitatea desfăşurată şi să raporteze, periodic, informaţiile solicitate către autoritatea competentă, conform actelor de reglementare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea.

- Măsurarea concentraţiilor poluanţilor în efluenţi sau în mediu se va realiza prin proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate) sau metode nestandardizate validate, dupa demonstrarea echivalentei cu metoda de analiza standardizata.

- Conditiile privind monitorizarea, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al autoritatii competente, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- În cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza monitorizarea/măsurarea emisiilor în paralel cu un laborator independent acreditat pentru încercările prevăzute în prezenta autorizaţie.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite. Titularul are obligaţia de a înregistra şi arhiva rapoartele de incercare emise de terţi.

- Titularul activitatii este obligat sa transmita la A.P.M. Dambovita orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor prezentei autorizatii.

- Depasirea pragurilor de alerta, asa cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, are urmatoarea relevanta:  pragurile de alerta avertizeaza autoritatile competente  asupra  existentei,  într-o  anumita  situatie,  a  unei  poluari  potentiale  în aer,  apa  sau  sol;   când  concentratia  unuia  sau  mai  multor  poluanti  depaseste  un  prag  de alerta,  autoritatile  competente  pot  dispune,  daca  se  considera  necesar,  o  monitorizare suplimentara  asigurata  de  catre  titularii  activitatilor  potential  responsabile  de  poluare,  fie  prin sisteme proprii, fie prin unitati specializate. În acelasi timp, autoritatile competente vor solicita si vor  urmari  introducerea  unor  masuri  de  reducere  a  concentratiilor  de  poluanti  din emisii/evacuari.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- locatii adecvate pentru evaluarea calitatii mediului (calitatea aerului, calitatea solului,  nivel de zgomot);

- zone de depozitare a deseurilor pe amplasament;

- instalatiile pentru evacuarea emisiilor de poluanti in mediu;

- Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va organiza in cadrul societatii si in colaborare cu laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite cu decizie de catre conducere.

- Titularul de activitate are obligatia de a realiza monitorizarea emisiilor in mediu si a poluarii de impact la solicitarea autoritatilor de mediu, functie de necesitati suplimentare care pot intervini,  la indicatori, cu timpi de mediere si in puncte de masurare precizate la formularea solicitarii.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor in atmosfera si a calitatii aerului

13.2.1. Monitorizarea  emisiilor in aer

Pentru emisiile specifice din instalaţii de ardere şi instalaţii tehnologice, verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită la indicatorii specifici se va realiza după cum urmează:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | Frecvenţă de verificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Masini de slefuit Bossi Masini de debitat cu panza sau disc | S1, S2, S3 | Pulberi | semestrial |
| Instalatie De Aspiratie A Aerosolilor Proveninti De La Instalatiile De Cromare | S4 | Pulberi Crom si compusi (crom total) Compusi organici volatili (C total) | semestrial |
| Instalaţia de cromare dură cu funcţionare continua – liniile ESTATE, PRIMAVERA, INVERNO | S5 | Pulberi | semestrial |
|  |  | Crom si compusi (crom total) | semestrial |
| Instlatia de pasivare | S6 | Pulberi | semestrial |
|  |  | Crom si compusi (crom total) | semestrial |
| 7 microcentrale pentru încălzirea spaţiilor administrative | S7 - S13 | pulberi | La solicitarea autoritatilor de mediu |
|  |  | monoxid de carbon (CO) |  |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) |  |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) |  |
|  |  | monoxid de carbon (CO) |  |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) |  |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) |  |
| 15 tuburi radiante pentru incalzirea spatiului de lucru | S14 – S29 | pulberi | La solicitarea autoritatilor de mediu |
|  |  | monoxid de carbon (CO) |  |
|  |  | oxizi de azot (ca NO2) |  |
|  |  | oxizi de sulf (ca SO2) |  |

## 13.3. APA - Se vor respecta prevederile Autorizatiei de Gospodarire a apelor

13.3.1. Pentru apele uzate menajere cu evacuare, în reteaua de canalizare a municipiului Târgoviște, verificarea încadrării în valorile limită admise de  prevederile normativului NTPA 002 / 2002 din HG 188/2002 (cu modificările şi completările ulterioare) se va face anual, cel puțin la indicatorii nominalizați:

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523 |
| Materii in suspensie | SR EN 872 |
| Reziduu filtrat la 105( | SR 7587 |
| Azot amoniacal | SR ISO 7150-1 |
| Detergenți sintetici | SR ISO 7875; SR EN 903 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587 |
| Sulfati | SR 7587 |
| Crom hexavalent (Cr6+) | SR ISO 11083; SR EN ISO 18412 |
| Crom total | SR EN 1233 |

13.3.2. Pentru apa meteorica colectată de pe amplasament, cu descărcare în reteaua de canalizare a municipiului Târgoviște, verificarea încadrării în limitele NTPA 002/2002 conform HG 188 / 2002 (cu modificările şi completările ulterioare) se va face la solicitarea autorităților de mediu, cel puțin la indicatorii nominalizați:

| Indicatori de calitate | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| Materii in suspensie | SR EN 872 |
| Substanțe extractibile cu solvenți organici | SR 7587 |
| Crom hexavalent (Cr6+) | SR ISO 11083; SR EN ISO 18412 |
| Crom total | SR EN 1233 |

## 13.4. Monitorizarea calității solului

Verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756  / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţe mai puțin  sensibile, la indicatorii specifici,  se va realiza anual, cel puțin pentru indicatorii: crom total.

| Puncte de prelevare | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- |
| P1- în proximitatea obiectivelor: ”Magazie depozitare deșeuri” P2- Zona foraj apa potabila | SR ISO 11047 / 1999 SR ISO 11465 / 1998: pentru determinarea conținutului de substanța uscata |

Prelevarea probelor se va realiza la o adâncime situată în intervalul 20-40 cm.

13.5. Monitorizarea nivelului de zgomot

Verificarea încadrării nivelului de zgomot echivalent ponderat A (AeqT)  în limitele STAS 10009 /2017şi OM 119 / 2014  se va realiza la solicitarea autorităților de mediu. Se recomandă cel puțin două puncte de evaluare a nivelului de zgomot*:

| Punct de măsurare | Indicator de calitate | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză recomandata |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita de amplasament, | L echivalent | La solicitarea autorităților de mediu | STAS 6161-3 / 1982; SR ISO 1996/2-08 |
| Zone protejate adiacente amplasamentului ** | L echivalent | La solicitarea autorităților de mediu | STAS 6161-3 / 1982; SR ISO 1996/2-08; SR 6161-1:2008 |

14. RAPORTARI LA UNITATEA LOCALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Cerinte generale

14.1.1. Frecvenţa  şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate, amendate printr-un accept scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dambovita.

14.1.2.Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra sursei de emisie in mediu, asupra calitatii mediului şi pentru evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul trebuie să depună la sediile: Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dambovita, Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Dambovita, raportul privind incidentul.

14.1.3. In situaţia in care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, in urmatorul format :

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate Nr.autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu Data şi ora apariţiei incidentului Localizarea exactă a poluării accidentale (inclusiv localitatea pe raza careia s-a produs incidentul) Cauza producerii poluării accidentale Cantitate şi tip de poluant Factorii de mediu afectaţi :sol,apa,aer,alti subiecti Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor –daca s-au efectuat, specificând :cine a recoltat, condiţii de recoltare) Tendinţa evoluţiei (creştere, staţionare sau descreştere) Suprafaţa afectată sau lungimea tronsonului de apă de suprafaţă Tipul de proprietate (publică sau privată) Date de identificare ale proprietarului / administratorului afectat Destinaţia terenului afectat Măsuri luate la sursă Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii) Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) * Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr.de telefon) * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

14.1.4. In cazul poluărilor accidentale soldate cu impunerea de măsuri pentru refacerea mediului, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa despre implementarea măsurilor propuse în termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri şi va pune la dispoziţie, după caz,  rapoarte de încercare edificatoare privind calitatea mediulu

14.1.5. În situaţiile în care intervin sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact, titularul activităţii are urmatoarele obligatii:

- Titularul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activitǎţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecărei reclamaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie sǎ depunǎ o notificare la autoritatea teritoriala de mediu în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii reclamaţiei, oferind detalii despre continutul reclamaţiei, masurile imediate identificate. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul anual de mediu.

- Titularul activitatii va realiza în cel mai scurt timp verificarea conformităţii şi stabilirea măsurilor necesare şi a condiţiilor optime de funcţionare astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinţele legale privind nivelul emisiilor în mediu şi calitatea mediului în zona de impact

14.1.6. Formatul registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.7. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul instalaţiei.

14.2 Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1 Titularul va raporta anual datele de monitorizare la: Agenţia  pentru Protecţia Mediului Dambovita, jud. Dambovita.

In cazul in care se inregistreaza neconformitati sub aspectul incadrarii in valorile limita autorizate pentru emisiile in mediu si calitatea mediului prin poluare de impact, rezultatele determinarilor pentru care s-au inregistrat neconformitati se raporteaza in termen de 15 zile de la elaborarea rapoartelor de incercare.

14.2.2 Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele date: date privind operatorul: nume, sediu; date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată; numele si locaţia instalaţiei; sursa de emisie.

Se recomanda urmatorul format de raportare :

Nume titular activitate: Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea: Perioada de raportare (luna, anul, trimestrul): Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosfera, nivel de zgomot, deseu etc.) Indicator de analiza Punct de prelevare/ masurare U.M Valoare medie Valoare maxima Valoare minima Nr. masuratori Nr. depasiri CMA sau VL CMA /VL conform autorizatiei de mediu Metoda de analiză CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita; U.M. - unitate de masura Data: Semnatura reprezentant legal, ştampila unitatii Persoana de contact pentru datele inscrise in formular (nume, functie, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi însoţit de rapoartele de încercare aferente măsurărilor efectuate. Rapoartele de incercare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu recomandarile standardelor in vigoare. Pentru fiecare masurare vor fi disponibile cel putin urmatoarele informatii:

- tipul poluantului;

- felul măsurării: continua, momentana, timpul de mediere;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală; aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- condiţii de prelevare: locul prelevării, metoda de prelevare; etc.

- parametrii de functionare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluantilor in mediu pentru aprecierea gradul de reprezentativitate a masurarii;

- modul de dispersie a poluantilor in mediu;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- rezultatul măsurilor: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE . Raportări la autoritatea de mediu și periodicitatea acestora

| Nr. crt. | RAPORT | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
| AER |
| 1 | Raportarea on-line a emisiilor conform Ord.3299/2008 | 15 martie anul în curs pentru anul precedent |
|  | Poluanţii care intră sub incidenţa H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” | 30 aprilie anul în curs pentru anul precedent |
| APA UZATĂ |
|  | Valoarea concentraţiei indicatorilor de calitate ape uzate deversate în canalizare | La solicitarea autoritatolor de mediu |
|  | Poluanţii care intră sub incidenţa H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” | 30 aprilie anul în curs pentru anul precedent |
| SOL |
| 1 | Valoarea concentraţiei poluanţilor monitorizaţi |  |
| DEŞEURI |
| 1 | Situaţia gestiunii deşeurilor | anual |
| ALTE RAPORTARI |
| 1 | Poluări accidentale odată cu producerea lor | In maxim o oră de la producerea acestora |
| 2 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | 31 martie anul în curs pentru anul precedent |

* Raportări pentru Registrul European E-PRTR si IPPC:

- Raportările se vor întocmi o dată pe an, la cererea autorităţii de mediu, conform indicaţiilor Regulamentului 166/2006 şi a Ghidului E-PRTR pentru implementarea registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi. Pentru validarea datelor raportul va fi însoţit de buletine de analiză şi metode de calcul/estimare.

- Datele care au stat la baza acestei raportări se vor păstra arhivate timp de 5 ani.

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde şi:

- Date privind activitatea de producţie în anul încheiat;

- Utilizarea materiilor prime, auxiliare şi utilităţi (consumuri specifice, eficienţă energetică);

- Impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

- Sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

# 15.OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia să informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

Operatorul trebuie să respecte obligaţiile şi termenele stabilite prin autorizaţia integrată de mediu.

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la BAT atât pentru partea de tehnologie cât şi pentru monitorizarea emisiilor;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- Titularul activităţii este obligat să evite producerea de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, să le valorifice; În cazul imposibilităţii tehnice şi economice a valorificării, să ia măsuri pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Procesele şi metodele folosite pentru tratarea sau eliminarea deşeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:

a) să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

- Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor;

- Titularul activităţii este obligat să utilizeze eficient energia;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- Titularul activităţii este obligat să ia toate masurile necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate intr-o stare care să permită reutilizarea acestora;

- La schimbarea modului de exploatare a instalaţiei, prevăzută de titularul activităţii/operator, care necesită lucrări de construcţii montaj, titularul de activitate este obligat să ceară eliberarea Acordului şi/sau Autorizaţiei Integrate de Mediu;

- Titularul activităţii/operatorul este obligat să informeze autorităţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusă instalaţiei sau procesului tehnologic;

- Activitatea autorizată trebuie să se desfăşoare şi să fie controlată astfel încât să fie respectat nivelul emisiilor pe factorii de mediu prevăzut în Autorizaţia Integrată de Mediu;

- In cazul depăşirii valorilor limită a emisiilor, ce constituie parte a acestei autorizaţii, titularul de activitate va suporta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- Nici o modificare sau reconstrucţie afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va determina sau este probabil să determine o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Dambovita. Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament, de la primirea materialelor pană la expedierea produselor finite;

- Prezenta autorizaţie se va aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

- Titularul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt întreprinse acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite;

- Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

- Titularul Autorizaţiei  trebuie să stabilească şi să menţină un program pentru a asigura faptul că membrii publicului pot obţine informaţii privind performantele de mediu ale titularului;

- Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice APM Dâmboviţa, GNM – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului asupra oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

- Poluanţii specifici pentru toţi factorii de mediu vor respecta valorile limită de emisie (VLE) stabilite la Cap.10 - Concentraţii de poluanţi, admise la evacuarea în mediul înconjurător, începând cu data emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să realizeze prelevările, analizele, măsurătorile, examinările pentru toţi factorii de mediu prevăzute în Cap.13.- Monitorizarea factorilor de mediu;

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările;

- Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu  acordul scris al Agenţiei după evaluarea rezultatelor testărilor;

- Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Dâmboviţa şi GNM - Comisariatul Judeţean Dâmboviţa, cu frecvenţa stabilită în capitolul 14 - Raportări la autorităţile pentru protecţia mediului;

- Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare  aşa cum este precizat în Cap.11 - Gestiunea deşeurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil APM Dambovita şi fără acordul prealabil scris al Agenţiei;

- Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeurile; deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale; transportul deşeurilor se va face conform H.G. nr.1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte standarde  în vigoare  privind etichetarea;

- Titularul va ţine un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate ale Agenţiei pentru inspecţie; registrul trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei;

- O copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament;

- Drenajele de la cuvele de retenţie trebuie conduse spre colectare, testare şi eliminare în condiţii de siguranţă; cuvele de retenţie trebuie testate cel puţin o dată la 3 ani. Un raport al acestor testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Un program de testare şi verificare a tuturor conductelor subterane trebuie iniţiat pentru a asigura faptul că toate structurile sunt testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste testări trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote în afara amplasamentului;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii; trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii; un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul Anual de Mediu;

- Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, acesta fiind  disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locală de mediu şi la sediul unităţii; acest dosar trebuie să conţină: copii ale corespondenţei între Agenţie şi titularul autorizaţiei, Autorizaţia, Solicitarea, Raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate;

- Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligaţia să informeze autoritatea de mediu şi populaţia, în cazul eliminărilor accidentale de poluanţi în mediu, în caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

# 16.MANAGEMENTUL INCHIDERII  INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

Dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - modificată şi se completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

In acest sens, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

In considerarea faptului că principiile „precauţiei în luarea deciziilor’’ şi „poluatorul plăteşte" stau la baza răspunderii de mediu, operatorul de activitate va respecta prevederile legale specifice privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, conştientizând obligaţiile ce îi revin în atare situaţii, implicând printre altele suportarea costurilor acţiunilor preventive şi reparatorii.

Operatorul are obligaţia de a notifica, potrivit cerinţelor şi termenelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa cu privire la ameninţarea iminentă cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

Operatorului de activitate i se recomandă elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluărilor de impact asupra mediului şi/sau a evaluărilor de risc.

In termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

La încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, precum şi la schimbarea titularului unei activităţi este obligatorie solicitarea şi obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu (conf. OUG nr. 195/2005, art. 10).

Operaţiile de închidere vor avea la bază un proiect realizat pe baza planului de închidere, ce va avea toate avizele impuse de legislaţia în vigoare.

  - Titularul activităţii are întocmit Planul tehnic de închidere al unităţii şi aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea amplasamentului, plan care cuprinde măsurile propuse la încetarea activităţii şi măsurile de refacere a amplasamentului, în vederea refolosirii lui.

  - Desfăşurarea acţiunilor de demolare a unor clădiri şi de dezafectare a unor instalaţii se vor realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare şi cu societăţi care deţin autorizaţie de mediu. Orice incident apărut, care poate duce la poluarea mediului va fi anunţat imediat la APM Dambovita.

  - Pentru închiderea instalaţiei:

Titularul va solicita Autorităţii competente pentru protecţia mediului, emiterea actelor de reglementare corespunzătoare şi va pune în practică „Planul de închidere a instalaţiilor şi de refacere a zonelor afectate”.

Desfăşurarea acţiunilor de demolare şi de dezafectare se va realiza cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu.

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, în special în ceea ce priveşte:

- instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor  subterane;

- înregistrarea evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra stării amplasamentului, împreună cu alte investigaţii suplimentare sau măsuri de  ameliorare întreprinse;

La încetarea sau oprirea planificată a funcţionării întregii instalaţii sau a unei părţi a acesteia,  amplasamentul se va reda în condiţii de siguranţă şi se vor îndepărta prin recuperare/eliminare  instalaţiile, echipamentele, deşeurile, materialele sau substanţele pe care acestea le conţin şi care pot genera poluarea mediului. în acest sens, în termen de 12 luni de la data emiterii prezentei autorizaţii, societatea va prezenta la APM Dambovita „Planul de management al reziduurilor şi de refacere a amplasamentului la încetarea activităţii”, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

- scopul planului;

- criteriile care definesc scoaterea din funcţiune a întregii instalaţii sau a unei părţi a acesteia, care să asigure minimizarea impactului asupra mediului;

- program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementării cu succes a planului de scoatere din funcţiune.

Monitorizarea  post-închidere:

La încetarea definitivă a activităţii, vor fi realizate şi urmărite minimum următoarele măsuri:

- se vor goli bazinele şi conductele, se vor spăla complet de orice conţinut potenţial periculos;

- se vor lua măsuri de precauţie specifică, necesare pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- la demolarea construcţiilor, se vor colecta separat deşeurile din construcţii, care se vor valorifica sau depozita într-un depozit conform autorizat, funcţie de categoria deşeului;

- refacerea, după caz, a analizelor din Raportul de amplasament în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii;

- reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile desfăşurate pe amplasament.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

Dezafectarea, demolarea instalaţiei şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

In cazul  închiderii definitive a unei instalaţii, operatorul va prezenta autorităţii de mediu, un dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalaţiei şi un memoriu asupra stării amplasamentului.

- Activităţi preliminare (elaborare a următoarelor documentaţii):

  - Proiecte tehnice de închidere şi dezafectare a instalaţiilor de pe platformă;

  - Bilanţuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii, în scopul stabilirii măsurilor şi etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi refacerea zonei.

- Încetarea activităţilor productive

  - Se opresc treptat instalaţiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de funcţionare ale instalaţiilor şi măsurile de securitate impuse pentru curăţirea echipamentelor, conductelor, etc.

- Activităţi de curăţire a utilajelor şi echipamentelor, evacuare produse/deşeuri rezultate

  - Se vor goli complet şi curăţa / spăla vasele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Substanţele recuperate din instalaţii se vor depozita temporar pe platformă, în depozitele existente. Lichidele / solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condiţiile de etanşeitate necesare.

  - Produsele finite şi materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate.

  - După epuizarea stocurilor, se vor curăţa toate vasele şi clădirile care au servit drept depozite de materii prime sau produse finite.

  - Se va ţine o evidenţă strictă a materialelor stocate şi / sau evacuate.

  - Deşeurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializate

- Activităţi de conservare

  - Conservarea echipamente şi / sau instalaţii se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabilii astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să permită degradarea.

  - Conservarea implică toate acele măsuri de curăţire şi / sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

- Activităţi de demontare utilaje, echipamente şi instalaţii auxiliare

După finalizarea tuturor operaţiilor de curăţire şi / sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor şi echipamentelor.

  - Demontarea propriu-zisă a utilajelor şi echipamentelor se va face utilizând metode şi tehnici în funcţie de tipul, mărimea şi destinaţia ulterioară a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare şi se vor depozita pe platformele betonate sau în depozitele existente.

  - Utilajele şi echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vânzare la terţi, ca fier vechi.

  - Se va demonta aparatura AMC din instalaţii şi, în măsura în care se asigură garanţie viitoare, va fi valorificată.

  - Se vor demonta conductele aferente instalaţiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcţie de starea fizică, ca materiale şi / sau ca deşeuri feroase / neferoase.

  - Se vor demonta instalaţiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalaţiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita într-o încăpere închisă, până la valorificarea acestora la firmele specializate.

  - Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare şi condensatoare  vor fi stocate în butoaie metalice, ce vor fi stocate  în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată pentru regenerarea lor.

  - Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucăţile de metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, până vor fi valorificate ca deşeuri metalice.

- Activităţi de demolare

  - După golirea completă a rezervoarelor / cuvelor de retenţie, etc. vor fi demolate (numai cele care nu vor fi păstrate).

  - Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societăţii şi va fi evacuat către un depozit de deşeuri autorizat, pentru depozitare finală.

Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate şi personal calificat, dotat cu echipament specific de protecţie şi de lucru.

În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica furturile.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

Autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile competente de mediu, care permite unei instalaţii, unei instalaţii de ardere, unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor să funcţioneze în totalitate sau în parte, în condiţii care să garanteze că instalaţia respectă prevederile prezentei legi, respectiv:

Instalaţie - o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare;

Titularul activitatii – orice persoana fizica sau juridica care opereaza ori detine controlul instalatiei, asa fffcum este prevazut in legislatia nationala, sau care a fost investita o putere economica decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei;

Emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

Valori-limită de emisie (VLE)- masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

Standardul de calitate a mediului - totalitatea cerinţelor care trebuie respectate la un moment dat de către mediu ca un întreg sau de către o componentă a acestuia, în condiţiile stabilite de legislaţia Uniunii Europene;

Modificare substanţială - o modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii sau a unei instalaţii de ardere, a unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau a unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii umane sau asupra mediului;

Poluare- introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia;

Deseu- orice deşeu, astfel cum este definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase ;

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenurilor – tipuri de folosinta ale terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor ;

Prag de alerta – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Prag de interventie – concentratii de poluanti in aer, apa, sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari ;

Substanţe periculoase - substanţe sau amestecuri în sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

# 18. DISPOZITII FINALE

1. Prezenta Autorizatie va fi valabila pana la data de ...............si poate fi anulata sau revizuita de catre Agentia de Protectie a Mediului Dambovita in conformitate cu prevederile legale.

2. Instalațiile vor fi exploatate, controlate și intreținute, iar emisiile vor fi evacuate, așa cum s-a stabilit în prezenta autorizație integrată . Toate programele depuse în solicitare și care vor fi duse la îndeplinire conform condițiilor prezentei autorizații, sunt parte integrantă a acesteia.

3. Titularul activității  are obligația de a solicita:

-actualizarea autorizației integrate de mediu cu minim 6 luni inaintea expirării ei;

-reexaminarea autorizației integrate de mediu în urmatoarele condiții:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

- emiterea unor noi reglementari legale.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din OUG. Nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plateste la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, in contul IBAN al Administratiei Fondului de Mediu nr. RO92TREZ7065017XXX000155. Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Prezenta AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE MEDIU  este valabilă de la  data       emiterii.................., până la data de

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre APM Dambovita si Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Dambovita.

Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu  cuprinde 50 pagini şi a fost emisă în 3 ( trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizări,                                                           Intocmit,

Maria Morcoaşe                                                                                     Adriana Predescu