S.C. RADISON PROJECT S.R.L.

B-dul. Mircea cel Batran, nr. 10, bl. H1,

Sc. A, ap. 27, Targoviste, Dambovita

CUI: RO30847245, J15/740/2012

Tel. 0755.94.94.94/0766.373.447

e-mail : radisonproject@gmail.com

Anexa nr. 5.E – Legea 292/2018

Memoriul de prezentare

I. Denumirea proiectului :

„PIETRUIRE DRUM”

II. Titular

- Numele beneficiarului:  S.C. Advanced Green Land S.R.L.

- Adresa postala: sat Vidra, comuna Vidra, strada Prelungirea Dealul Verde, nr. 11, Parter, cam. 1, judetul Ilfov.

- Numar de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel. Mobil : 0744.355.584

Tel. Fax : -

Adresa e-mail (proiectant):

Adresa pagina internet : -

- Numele persoanelor de contact:

Director/manager/administrator – PETRESCU IUSTIN

- Responsabil pentru protectia mediului: - PETRESCU IUSTIN

III. Descrierea proiectului:

a) un rezumat al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il constituie amenajarea drumului in suprafata totala de 10.754 mp prin pietruirea acestuia.

Solicitantul isi propune sa amanajeze drumul ce se afla in proprietatea sa privata prin pietruirea acestuia cu pamant compactat si strat de balast compactat.

Obiectivul general il constituie pietruirea drumului de acces in vederea dezvoltarii in viitor a altor tipuri de proiecte. La momentul respectiv se va instiinta APM si se vor solicita avizele necesare pentru buna implementare a acestora.

Realizarea drumului va contribui :

la dezvoltarea economica si turistica a zonei;

facilitarea accesului catre noile investitii propuse a se dezvolta in zona;

valorificarea atractiilor naturale;

Indelinirea cerintelor de mediu aferente incadrarii in Parcul Natural Bucegi sunt prezentate in capitolul XIII al prezentului memoriu de prezentare.

b) justificarea necesitatii proiectului:

Realizarea proiectului este necesara deoarece proprietarul va putea beneficia de un acces mult mai bun catre amplasamentul pe care il detine in regim de proprietate privata.

Tinand cont de starea actuala a drumului este necesara amenajarea acestuia prin pietruire.

Oportunitatea investiţiei

Oportunitatea implementării proiectului este justificată prin:

-	posibilitatea realizarii unui acces facil catre investitiile viitoare din zona;

- asigurarea unei infrastructuri conduce la dezvoltarea economica si turistica a zonei;

c) valoarea investitiei;

Valoarea investitiei estimata : 50.000 euro;

d) perioada de implementare propusa;

Perioada de implementare propusa pentru realizarea investitiei: 12 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Amplasamentul proiectului:

Regiunea: Sud Muntenia

Judeţul: Dâmboviţa

Localitatea: comuna Moroeni, sat Dobresti

Regim juridic:

Terenul pe care se va realiza proiectul “Pietruire drum” este situat in judeţul Dambovita, comuna Moroeni, sat Dobresti, punct „Laptici” si este proprietatea S.C. Advanced Green Land S.R.L. in conformitate cu Actul de alipire autentificat notarial sub nr. 417 din 30.01.2018. Terenul se afla in intravilanul comunei Moreni si are categoria de folosinta drum, identificat cadastral sub nr. 73665.

Categoria de folosinta a terenului este de drum conform Incheierii de carte funciara nr. 34964/ 12.04.2018. Terenul este identificat cu numarul cadastral 73665, cu o suprafata de 10.754 mp avand categoria de folosinta drum.

Planul de situatie atasat documentatiei este realizat pe planul de amplasament vizat de OCPI in care sunt mentionate suprafetele (1971 mp – nr. cadastral 73300 si 8783 mp – nr. cadastral 73589) ce au fost alipite devenind un singur numar cadastral 73665 cu o suprafata totala de 10.754 mp.

Planul de amplasament aferent parcelelor este vizat de OCPI la data de 23.01.2018 in care este precizata categoria de folosinta - pasune. Acest plan cadastral a stat la baza autentificarii actului de alipire incheiat sub nr. 417 din 30.01.2018. In actul de alipire este precizat faptul ca “Prin alipirea celor 2 (doua) parcele, terenul intravilan rezultat se va idenfica prin numarul cadastral 73665 si va avea o suprafata totala de 10754 mp, avand categoria de folosinta pasune, reprezentand drum de acces, conform documentatiei de urbanism nr. 6/2012 faza PUZ aprobata cu HCL MOROENI, nr. 59/31.10.2012.”

Documentele finale, si anume Incheierea de carte funciara nr. 34964/ 12.04.2018 si Extrasul de carte funciara pentru informare nr.34964/12.04.2018 atesta faptul ca in registrul OCPI imobilul aferent investitiei are categoria de folosinta DRUM. Se ataseaza extrasul de carte funciara mai sus mentionat si Extrasul de carte funciara nr.123632/15.12.2018.

Regimul tehnic:

Terenul se afla in proprietatea privata a beneficiarului asa cum este mentionat mai sus. In prezent amplasamentul este liber de constructii.

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi:

Nord – teren liber de constructii;

Sud –  NC 71030, NC 71832;

la Est –  NC 71832, NC 710030;

la Vest – DJ713.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Coeficienti urbanistici propusi :

- Funcţiunea: drum;

- S teren: 10.754 mp – pietruire drum;

- Latime drum: 6.00 m;

- Lungime drum: 1.000 ml.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus :

- profilul si capacitatile de productie:

Intreprinderea care detine proprieteatea terenului unde se propune realizarea proiectului este o societate infiintata in anul 2014 si are ca activitate principala cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii- cod CAEN 56810.

Societatea detine in regim de proprietate privata drumul ce face obiectul prezentului proiect.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):

Reteaua electrica :

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara alimentarea cu energie electrica.

Reteaua sanitara :

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara alimentarea cu apa potabila.

Retea termica:

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara indeplinirea necesarului de confort termic.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului impus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Investitia va fi realizata din fonduri proprii ale beneficiarului si nu presupune activitati de productie sau servicii.

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora :

Materia prima folosita va fi piatra concasata.

- racordarea la retelele utilitare existente în zona;

Reteaua electrica :

Pentru aceasta faza nu este necesara alimentarea cu energie electrica a drumului ce urmeaza a fi pietruit.

Reteaua sanitara :

Pietruirea drumului nu necesita alimentare cu apa.

Instalatii de canalizare menajera si pluviala

Apele pluviale ce vor cadea in mod natural pe drumul pietruit vor fi deversate in lateralele acestuia, prin curgere libera.

Retea termica:

Nu este cazul.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:

La finalizarea lucrarii se vor indeparta resturile de materiale ce ar putea aparea in urma realizarii lucrarilor pentru pietruirea drumului.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Realizarea pietruirii drumului va constitui in sine o cale de acces.

La execuţia drumurilor de acces se va ţine cont de natura terenului de fundare, asigurandu-se compactarea straturilor de baza.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare :

Resurse naturale folosite :

- apa

- balast

- nisip

- metode folosite in constructie:

Tinand cont de specificul proiectului, acesta nu necesita lucrari de construire, astfel incat nu vor fi folosite materiale specifice constructiilor.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Inainte de inceperea lucrarilor, drumul se va picheta. Se vor respecta reglementarile aprobate prin PUZ si normativele in vigoare pentru specificul investitiei.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu este cazul.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Nu este cazul.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

- Certificat de urbanism;

- Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita;

- Aviz Parcul Natural Bucegi;

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: NU ESTE CAZUL.

– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontaliera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, rectificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Investitia propusă se va realiza in judeţul Dambovita, comuna Moroeni, sat Dobresti, punct „Laptici”si este proprietatea S.C. Advanced Green Land S.R.L. in conformitate cu Actul de alipire autentificat notarial sub nr. 417 din 30.01.2018. Terenul se afla in intravilanul comunei Moreni si are categoria de folosinta drum, identificat cadastral sub nr. 73665.

Politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

- Arealele sensibile;

Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Coordonate stereo ale amplasamentului:

| 1 | 536339.6 | 429671.9 |  | 51 | 536379.3 | 429442.8 |  | 101 | 536353.3 | 429508.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 536337.8 | 429662 |  | 52 | 536370.9 | 429426 |  | 102 | 536344 | 429506.5 |
| 3 | 536333.6 | 429642.9 |  | 53 | 536364 | 429418.6 |  | 103 | 536333.5 | 429508.4 |
| 4 | 536328 | 429627.3 |  | 54 | 536356.4 | 429413.5 |  | 104 | 536319.7 | 429513.7 |
| 5 | 536320 | 429613.9 |  | 55 | 536344.7 | 429410.5 |  | 105 | 536312.5 | 429517.1 |
| 6 | 536311.7 | 429598.2 |  | 56 | 536324.3 | 429410.8 |  | 106 | 536304.1 | 429523.6 |
| 7 | 536306.4 | 429585.6 |  | 57 | 536294.9 | 429416.5 |  | 107 | 536298.9 | 429528.8 |
| 8 | 536303.5 | 429574.9 |  | 58 | 536266.8 | 429426.2 |  | 108 | 536295.4 | 429534.6 |
| 9 | 536302.3 | 429563.9 |  | 59 | 536241 | 429437.8 |  | 109 | 536292.7 | 429543.5 |
| 10 | 536302.1 | 429553.7 |  | 60 | 536228.8 | 429446.2 |  | 110 | 536291.1 | 429552.8 |
| 11 | 536303.5 | 429546 |  | 61 | 536212.8 | 429457.2 |  | 111 | 536291.3 | 429564.6 |
| 12 | 536305.6 | 429538.9 |  | 62 | 536191.3 | 429478.8 |  | 112 | 536292.7 | 429577 |
| 13 | 536307.9 | 429534.6 |  | 63 | 536175.2 | 429496.8 |  | 113 | 536296 | 429589.2 |
| 14 | 536310.8 | 429532.3 |  | 64 | 536163 | 429510.6 |  | 114 | 536301.7 | 429602.8 |
| 15 | 536318.3 | 429526.6 |  | 65 | 536160.1 | 429513.1 |  | 115 | 536310.4 | 429619.3 |
| 16 | 536324.1 | 429523.9 |  | 66 | 536157.8 | 429513.8 |  | 116 | 536318 | 429632.1 |
| 17 | 536341.7 | 429517.3 |  | 67 | 536154.7 | 429514.4 |  | 117 | 536323 | 429646 |
| 18 | 536348.9 | 429518.8 |  | 68 | 536151.5 | 429514.4 |  | 118 | 536327 | 429664.2 |
| 19 | 536356.4 | 429523.3 |  | 69 | 536145.7 | 429513 |  | 119 | 536328.9 | 429674.7 |
| 20 | 536364.8 | 429524.5 |  | 70 | 536162.3 | 429529 |  | 120 | 536331 | 429686 |
| 21 | 536372.7 | 429526.6 |  | 71 | 536169.1 | 429535.2 |  | 121 | 536333.4 | 429699.2 |
| 22 | 536378.4 | 429528.2 |  | 72 | 536168.5 | 429532.3 |  | 122 | 536334.5 | 429710.6 |
| 23 | 536382.8 | 429531 |  | 73 | 536168.2 | 429529.4 |  | 123 | 536334.4 | 429719.8 |
| 24 | 536385.3 | 429534.6 |  | 74 | 536168.4 | 429527.1 |  | 124 | 536332.7 | 429726.3 |
| 25 | 536387.5 | 429546.5 |  | 75 | 536168.7 | 429523.3 |  | 125 | 536330.8 | 429732.3 |
| 26 | 536393.7 | 429592.1 |  | 76 | 536169.1 | 429521.2 |  | 126 | 536329 | 429735 |
| 27 | 536397.4 | 429628.6 |  | 77 | 536170.4 | 429519 |  | 127 | 536324.8 | 429737 |
| 28 | 536397.2 | 429632.8 |  | 78 | 536172.1 | 429517 |  | 128 | 536318 | 429737 |
| 29 | 536396.1 | 429635.1 |  | 79 | 536183.4 | 429504.1 |  | 129 | 536311.3 | 429735.2 |
| 30 | 536394.3 | 429636.5 |  | 80 | 536199.3 | 429486.4 |  | 130 | 536295.8 | 429725.2 |
| 31 | 536391.9 | 429639.5 |  | 81 | 536219.9 | 429465.6 |  | 131 | 536286 | 429715.3 |
| 32 | 536390.1 | 429642.6 |  | 82 | 536229.1 | 429459.3 |  | 132 | 536246.8 | 429656.2 |
| 33 | 536389.1 | 429646.5 |  | 83 | 536246.4 | 429447.4 |  | 133 | 536253.4 | 429677.8 |
| 34 | 536389 | 429649.4 |  | 84 | 536270.9 | 429436.4 |  | 134 | 536257 | 429688 |
| 35 | 536389.7 | 429653.4 |  | 85 | 536297.7 | 429427.1 |  | 135 | 536262.9 | 429700.1 |
| 36 | 536391.8 | 429658 |  | 86 | 536325.4 | 429421.8 |  | 136 | 536267.8 | 429708.2 |
| 37 | 536414.9 | 429661.1 |  | 87 | 536343.4 | 429421.5 |  | 137 | 536275.1 | 429718.5 |
| 38 | 536417.9 | 429658.3 |  | 88 | 536351.9 | 429423.7 |  | 138 | 536277.9 | 429722.3 |
| 39 | 536420.3 | 429653.8 |  | 89 | 536356.8 | 429427 |  | 139 | 536288.9 | 429733.7 |
| 40 | 536421 | 429650.6 |  | 90 | 536361.8 | 429432.3 |  | 140 | 536306.7 | 429745.3 |
| 41 | 536421 | 429646.9 |  | 91 | 536369 | 429446.7 |  | 141 | 536316.5 | 429748 |
| 42 | 536420.3 | 429643.6 |  | 92 | 536375.6 | 429465.9 |  | 142 | 536327.2 | 429748 |
| 43 | 536418.5 | 429639.8 |  | 93 | 536377.6 | 429478.2 |  | 143 | 536336.5 | 429743.7 |
| 44 | 536415.8 | 429636.5 |  | 94 | 536376.3 | 429492.7 |  | 144 | 536340.8 | 429737.1 |
| 45 | 536411.3 | 429633.6 |  | 95 | 536372.7 | 429503.7 |  | 145 | 536343.3 | 429729.3 |
| 46 | 536409.3 | 429630.7 |  | 96 | 536368.5 | 429510 |  | 146 | 536345.4 | 429721.3 |
| 47 | 536408.4 | 429627.4 |  | 97 | 536367.7 | 429511.4 |  | 147 | 536345.5 | 429710.1 |
| 48 | 536404.7 | 429590.8 |  | 98 | 536365.6 | 429512.9 |  | 148 | 536344.3 | 429697.7 |
| 49 | 536391.5 | 429494.8 |  | 99 | 536362.9 | 429513.1 |  | 149 | 536341.9 | 429684.1 |
| 50 | 536386.3 | 429463.3 |  | 100 | 536359.9 | 429512.9 |  | 150 | 536339.6 | 429671.9 |

– detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

Datorită specificului activităţii, proiectul nu va produce efecte negative asupra mediului.

a) protectia calitatii apelor:

sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este necesara alimentarea cu apa.

b)protectia aerului:

– sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera;

Tinand cont de specificul proiectului, mai exact pietruirea unui drum cu balast si piatra, nu se vor aduce atingere mediului inconjurator in ceea ce priveste calitatea aerului.

c) protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

– sursele de zgomot si de vibratii;

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu se vor produce zgomote sau vibratii.

d) protectia împotriva radiatiilor:

– sursele de radiatii;

– amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor;

Proiectul nu presupune surse de radiaţii.

e) protectia solului si a subsolului:

– sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Obiectivul investitiei priveste pietruirea drumului, asadar nu se va periclita solul sau subsolul zonei.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor

naturii si ariilor protejate;

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/sau acvatice.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Datorita specificului proiectului, nu sunt necesare masuri de protejare a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

– lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

– programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

– planul de gestionare a deseurilor;

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile si materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul, vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

– modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si biodiversitatii.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordând o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

– magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului;

– natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizareamediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată nu necesită controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare

din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Pentru organizarea de santier se va amenaja o cladire provizorie (magazie) parter construita din lemn. Pentru asigurarea amplasarii magaziei, se va realiza o platforma balastata de 20 cm grosime.  Pe teren se asgiura magazie si WC ecologic. Instalatiile vor fi racordate la retelele corespondente existente in zona.

In conformitate cu prevederile “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat prin HGR 925/1995, constructia se incadreaza in categoria “D” de importanta redusa.

- localizarea organizarii de santier;

Pentru proiectul „Pietruire drum”, se va realizarea organizareade santier in jud. Dambovita, comuna Moroeni, sat Dobresti, punct „Laptici”, pe terenul aferent investitiei.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglemantarile specifice, cu referire la:

- O.U.G 195/2005 – privind protectia mediului;

- O.U.G. 78/2000 – privind rgimul deseurilor;

- Legea 426/2001 – pentru aprobarea O.U.G. 78/2000;

- O.U.G 16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile – republicata de OUT.R 16/2001 si actualizata (pana la 20.05.2006);

- H.G.R. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;

- Legea 465/2001; H.G.R. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase.

Executantul va lua masurile necesare in vederea protectiei factorilor de mediu si redarea terenului in conditiile de mediu inconjurator initiale, dupa cum urmeaza:

- Protectia solului si a subsolului

In conditiile desfasurarii lucrarilor de constructii pe amplasamente situate in domeniul silvic, executantul va lua masurile ce se impun privind respecatrea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, sa respecte regimul silvic, sa protejeze patrimoniul forestier, cinegetic si piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamente specifice.

- Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Executantul va lua masurile ce se impun pentru a nu deversa in apele de suprafata si subterane ape uzate, fecaloid menajer, subsatnte petroliere, substante periculoase, sa nu arunce si sa depoziteze pe maluri in albiile raurilor deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape subsatante explozive, tensiune electrica, narcotice, subsatante periculoase.

- Protectia aerului si fonica.

Se vor lua masuri pentru retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici, instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare se vor dota cu sisteme de automonitorizare si retinere a poluantilor (fum, praf etc..) se vor lua masuri si se vor dota instalatiile, mijloacele de transport si utilajele cu dispozitive si dotari speciale pentru protectia fonica, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelului limita a zgomotului ambiental.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Pe parcursul executarii lucrarilor nu vor fi afectate fizic sau functional asezari umane sau obiective de interes public. La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora, in circuitul functional initial.

- Gospodarirea deseurilor.

Executantul va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc…Deseurile, materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier;

Nu este cazul.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

În urma realizării acestei investiţii nu se produc lucrări de distrugere a mediului înconjurător.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Se ataseaza planse tehnice prezentului memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionarii deseurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin egea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului  roiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Terenul pe care se va realiza proiectul „Pietruire drum” este situat in intravilanul comunei Moroeni, sat Dobresti, punct „Laptici””, judetul Dambovita si este proprietate proprietatea S.C. Advanced Green Land S.R.L. in conformitate cu Actul de alipire autentificat notarial sub nr. 417 din 30.01.2018. Terenul are o suprafata de 10.754 mp si are categoria de folosinta drum.

Pe teren se va realiza:

- Pietruirea drumului in suprafata totala de 10.754 mp prin folosirea de materiale care nu vor periclita mediul incorjurator. Proiectul presupune amenajarea drumului cu pamant compactat si strat balast compactat in grosime de 20 cm.

Accesul catre amplasamentul se realizeaza din DJ 713.

Coordonate stereo ale amplasamentului:

| 1 | 536339.6 | 429671.9 |  | 51 | 536379.3 | 429442.8 |  | 101 | 536353.3 | 429508.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 536337.8 | 429662 |  | 52 | 536370.9 | 429426 |  | 102 | 536344 | 429506.5 |
| 3 | 536333.6 | 429642.9 |  | 53 | 536364 | 429418.6 |  | 103 | 536333.5 | 429508.4 |
| 4 | 536328 | 429627.3 |  | 54 | 536356.4 | 429413.5 |  | 104 | 536319.7 | 429513.7 |
| 5 | 536320 | 429613.9 |  | 55 | 536344.7 | 429410.5 |  | 105 | 536312.5 | 429517.1 |
| 6 | 536311.7 | 429598.2 |  | 56 | 536324.3 | 429410.8 |  | 106 | 536304.1 | 429523.6 |
| 7 | 536306.4 | 429585.6 |  | 57 | 536294.9 | 429416.5 |  | 107 | 536298.9 | 429528.8 |
| 8 | 536303.5 | 429574.9 |  | 58 | 536266.8 | 429426.2 |  | 108 | 536295.4 | 429534.6 |
| 9 | 536302.3 | 429563.9 |  | 59 | 536241 | 429437.8 |  | 109 | 536292.7 | 429543.5 |
| 10 | 536302.1 | 429553.7 |  | 60 | 536228.8 | 429446.2 |  | 110 | 536291.1 | 429552.8 |
| 11 | 536303.5 | 429546 |  | 61 | 536212.8 | 429457.2 |  | 111 | 536291.3 | 429564.6 |
| 12 | 536305.6 | 429538.9 |  | 62 | 536191.3 | 429478.8 |  | 112 | 536292.7 | 429577 |
| 13 | 536307.9 | 429534.6 |  | 63 | 536175.2 | 429496.8 |  | 113 | 536296 | 429589.2 |
| 14 | 536310.8 | 429532.3 |  | 64 | 536163 | 429510.6 |  | 114 | 536301.7 | 429602.8 |
| 15 | 536318.3 | 429526.6 |  | 65 | 536160.1 | 429513.1 |  | 115 | 536310.4 | 429619.3 |
| 16 | 536324.1 | 429523.9 |  | 66 | 536157.8 | 429513.8 |  | 116 | 536318 | 429632.1 |
| 17 | 536341.7 | 429517.3 |  | 67 | 536154.7 | 429514.4 |  | 117 | 536323 | 429646 |
| 18 | 536348.9 | 429518.8 |  | 68 | 536151.5 | 429514.4 |  | 118 | 536327 | 429664.2 |
| 19 | 536356.4 | 429523.3 |  | 69 | 536145.7 | 429513 |  | 119 | 536328.9 | 429674.7 |
| 20 | 536364.8 | 429524.5 |  | 70 | 536162.3 | 429529 |  | 120 | 536331 | 429686 |
| 21 | 536372.7 | 429526.6 |  | 71 | 536169.1 | 429535.2 |  | 121 | 536333.4 | 429699.2 |
| 22 | 536378.4 | 429528.2 |  | 72 | 536168.5 | 429532.3 |  | 122 | 536334.5 | 429710.6 |
| 23 | 536382.8 | 429531 |  | 73 | 536168.2 | 429529.4 |  | 123 | 536334.4 | 429719.8 |
| 24 | 536385.3 | 429534.6 |  | 74 | 536168.4 | 429527.1 |  | 124 | 536332.7 | 429726.3 |
| 25 | 536387.5 | 429546.5 |  | 75 | 536168.7 | 429523.3 |  | 125 | 536330.8 | 429732.3 |
| 26 | 536393.7 | 429592.1 |  | 76 | 536169.1 | 429521.2 |  | 126 | 536329 | 429735 |
| 27 | 536397.4 | 429628.6 |  | 77 | 536170.4 | 429519 |  | 127 | 536324.8 | 429737 |
| 28 | 536397.2 | 429632.8 |  | 78 | 536172.1 | 429517 |  | 128 | 536318 | 429737 |
| 29 | 536396.1 | 429635.1 |  | 79 | 536183.4 | 429504.1 |  | 129 | 536311.3 | 429735.2 |
| 30 | 536394.3 | 429636.5 |  | 80 | 536199.3 | 429486.4 |  | 130 | 536295.8 | 429725.2 |
| 31 | 536391.9 | 429639.5 |  | 81 | 536219.9 | 429465.6 |  | 131 | 536286 | 429715.3 |
| 32 | 536390.1 | 429642.6 |  | 82 | 536229.1 | 429459.3 |  | 132 | 536246.8 | 429656.2 |
| 33 | 536389.1 | 429646.5 |  | 83 | 536246.4 | 429447.4 |  | 133 | 536253.4 | 429677.8 |
| 34 | 536389 | 429649.4 |  | 84 | 536270.9 | 429436.4 |  | 134 | 536257 | 429688 |
| 35 | 536389.7 | 429653.4 |  | 85 | 536297.7 | 429427.1 |  | 135 | 536262.9 | 429700.1 |
| 36 | 536391.8 | 429658 |  | 86 | 536325.4 | 429421.8 |  | 136 | 536267.8 | 429708.2 |
| 37 | 536414.9 | 429661.1 |  | 87 | 536343.4 | 429421.5 |  | 137 | 536275.1 | 429718.5 |
| 38 | 536417.9 | 429658.3 |  | 88 | 536351.9 | 429423.7 |  | 138 | 536277.9 | 429722.3 |
| 39 | 536420.3 | 429653.8 |  | 89 | 536356.8 | 429427 |  | 139 | 536288.9 | 429733.7 |
| 40 | 536421 | 429650.6 |  | 90 | 536361.8 | 429432.3 |  | 140 | 536306.7 | 429745.3 |
| 41 | 536421 | 429646.9 |  | 91 | 536369 | 429446.7 |  | 141 | 536316.5 | 429748 |
| 42 | 536420.3 | 429643.6 |  | 92 | 536375.6 | 429465.9 |  | 142 | 536327.2 | 429748 |
| 43 | 536418.5 | 429639.8 |  | 93 | 536377.6 | 429478.2 |  | 143 | 536336.5 | 429743.7 |
| 44 | 536415.8 | 429636.5 |  | 94 | 536376.3 | 429492.7 |  | 144 | 536340.8 | 429737.1 |
| 45 | 536411.3 | 429633.6 |  | 95 | 536372.7 | 429503.7 |  | 145 | 536343.3 | 429729.3 |
| 46 | 536409.3 | 429630.7 |  | 96 | 536368.5 | 429510 |  | 146 | 536345.4 | 429721.3 |
| 47 | 536408.4 | 429627.4 |  | 97 | 536367.7 | 429511.4 |  | 147 | 536345.5 | 429710.1 |
| 48 | 536404.7 | 429590.8 |  | 98 | 536365.6 | 429512.9 |  | 148 | 536344.3 | 429697.7 |
| 49 | 536391.5 | 429494.8 |  | 99 | 536362.9 | 429513.1 |  | 149 | 536341.9 | 429684.1 |
| 50 | 536386.3 | 429463.3 |  | 100 | 536359.9 | 429512.9 |  | 150 | 536339.6 | 429671.9 |

b)  numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Reţeaua Natura 2000 reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea naturii în statele membre. Natura 2000 se materializează într-o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului continent. Reţeaua Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene, denumite generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, ce reglementează modul de selectare şi desemnare a siturilor şi protecţia acestora, statelor membre revenindu-le dreptul de a reglementa modalităţile de realizare practică şi de implementare a prevederilor stipulate în aceste acte legislative comunitare.

Amplasamentul obiectivului propus este situat în perimetrul sit-ului de importanta comunitara ROSCI0013-Bucegi, sit inclus in reteaua comunitara NATURA 2000. Situl se caracterizeaza prin marea diversitate biologica, geologica, geomorfologica si carstul ce prezinta o importanta deosebita prin frumusetea peisajului si prin interesul stiintific (Pestera Ialomitei, Pestera Ratei, Cheile Zanoagei, Cheile Ursilor, Cheile Orzei, Cheile Tatarului, Canionul Horoabei, lapiezuri, doline, etc.). Suprafata Parcului Natural Bucegi-sectorul dâmbovitean, conform noilor amenajamente, este de 16.387 ha. În perimetrul parcului, pe teritoriul judetului Dâmbovita sunt situate noua rezervatii naturale de interes national, declarate prin Legea 5/2000, si anume: Pestera–Cocora, Poiana Crucii, Valea Horoabei, Orzea - Zanoaga, Zanoaga – Lucacila, Cheile Tatarului, Turbaria Laptici, Pestera Ratei si Plaiul Hotilor.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Se caracterizeaza prin ecosisteme valoroase montane si forme carstice deosebite. Valea Malaiestilor a aparut ca urmare a sculptarii de catre vechii ghetari montani a unor circuri si vai glaciare. Relieful carstic este reprezentat prin numeroase pesteri, chei, doline si lapiezuri. Pe conglomerat, datorita eroziunii diferentiate, au luat nastere forme bizare cum ar fi Sfinxul si Babele.

Munții Bucegi (cuprinzând elemente naturale cu valoare sub aspect fizico-geografic, floristic, hidrologic, geologic și speologic) prezintă o arie naturală montană cu o gamă floristică și faunistică diversă, exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre.

Parcul natural se suprapune sitului de importanță comunitară – Bucegi și dispune de mai multe tipuri de habitate, astfel: Păduri alpine cu Larix decidua și/sau Pinus cembra, Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Soldanella hungarica, Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion, Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene, Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, Pajiști calcifile alpine și subalpine, Fânețe montane, Tufărișuri alpine și boreale, Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, Peșteri în care accesul publicului este interzis, Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii), Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae și Galeopsietalia ladani), Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase, Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane și Vegetație lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul cursurilor de apă montane; habitate ce adăpostesc, conservă și protejează o gamă diversă de floră și faună specifică estului lanțului carpatic meridional.

Fauna parcului este una diversificată și reprezentată de mai multe specii de mamifere, păsări, pești, amfibieni și reptile, unele protejate prin lege și aflate pe lista roșie a IUCN.

Mamifere: urs carpatin (Ursus arctos), lup (Canis lupus), cerb (Cervus elaphus), cerb lopătar (Dama dama), capră neagră (Rupicapra rupicapra), căprioară (Capreolus capreolus), pisică sălbatică (Felis silvestris), râs (Lynx lynx), jder de copac (Martes martes), vulpe (Vulpes vulpes crucigea), veveriță (Sciurus carolineansis), orbete (Nannospalax leucodon), liliacul cu urechi late (Barbastella barbastellus), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros), liliacul târziu (Eptesicus serotinus), liliacul urecheat (Plecotus auritus), liliacul de ziduri (Vespertilio murinus), chițcanul de câmp (Crocidura leucodon), pârșul cu coada stufoasă (Dryomys nitedula), șoarece săritor de pădure (Sicista betulina);

Păsări: cocoșul de munte (Tetrao urogallus), acvilă de munte (Aquila chrysaetos), vultur pleșuv sur (Gyps fulvus), corb (Corvus corax), șorecarul comun (Buteo jamaicensis), mierla de piatră (Monticola saxatilis), forfecuță gălbuie (Loxia curvirostra), lăstun mare (Apus apus), fâsă de munte (Anthus spinoleta);

Reptile și amfibieni: șarpele lui Esculap (Elaphe longissima), șarpele de alun (Coronella austriaca), șarpele orb (Anguis fragilis), vipră (Vipera berus), șopârla de câmp (Lacerta agilis), șopârla de ziduri (Podarcis muralis), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), salamandra carpatică (Triturus montandoni), brotacul verde de copac (Hyla arborea), broasca-roșie-de-munte (Rana temporaria), broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), tritonul de munte (Triturus alpestris), tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris), salamandra de foc (Salamandra salamandra);

Pești: petroc (Gobio kessleri) și zglăvoacă (Cottus gobio)

Flora ariei protejate este constituită din specii vegetale distribuite etajat, în concordanță cu structura geologică, caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice sau altitudinii.

Arbori și arbusti: brad (Abies), zadă (Larix), tisă (Taxus baccata), zâmbru (Pinus cembra), larice (Larix decidua), frasin (Fraxinus), fag (Fagus sylvatica), mesteacăn (Betula pendula), plop tremurător (Populus tremula), salcie căprească (Salix capreea), salcie de turbă (Salix myrtilloides), salcie pitică (Salix retusa), jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis), alun (Corylus avellana), merișor (Vaccinum vitis idaea), afin (Vaccinum myrtillus L.), mur (Rubus fruticosus), salbă moale (Euonymus europaeus);

Flori și ierburi cu specii rare, unele protejate prin lege sau endemice pentru această zonă: floarea de colț (Leontopodium alpinum Cass), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), bujor de munte (Rhododendron kotschyi), iederă albă (Daphne blagayana), argințica (Dryas octopetala), angelică (Angelica archangelica), cosaci (Astragalus depressus), limba cucului (Botrychium lunaria), ferigă de piatră (Cysptopteris alpina), iederă albă (Daphne blagayana), micsandră de munte (Erysimum officinalis), stânjenel mic de munte (Iris ruthenica), mac galben (Glaucium flavum), sângele voinicului (Nigritella rubra), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), piciorul cocoșului (Ranunculus repens L.), ghințură galbenă (Gentiana lutea), foaie grasă (Pinguicula alpina), gențiană (Gentiana clusii), omag galben (Aconitum anthora), rușuliță (Hieracium aurantiacum), iarba-ciutei (Doronicum austriacum), valeriană (Valeriana officinalis), piciorul cocoșului de munte (Ranunculus montanus), iarba osului (Helianthemum nummularium), cinci-degete (Potentilla reptans), ochelariță (Biscutella laevigata), stânjenel mic de munte (Iris ruthenica), cimbrișor de câmp (Thymus serpyllum), ciurul zânelor (Carlina acaulis), argințica (Dryas octopela), cornuț de munte (Cerastium arvense), ciuboțica cucului de munte (Primula eliator), saxifragă roșie (Saxifraga oppositifolia), margaretă (Leucanthemum vulgare), lâna caprelor (Cerastium tomentosum), clopoțel de munte (Campanula alpina), trifoi roșu (Trifolium pratense), iarbă roșioară (Silene acaulis).

Pe amplasamentul proiectului nu exista habitate de interes comunitar aflate in stare de conservare.

Se anexeaza Formularul Standard Natura 2000 actualizat in care sunt identificate toate habitatele si speciile de interes comunitar – situl Bucegi.

d) se va preciza daca daca proiectul are legatura directa sau este necesar pentru managementul ariei naturale protejate;

Implementarea proiectului pe o suprafata de 10.754 mp, suprafata aflata in intregime in zona ariei naturale protejate ROSCI 0013 nu va produce schimbari asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnata aria naturala protejata. De asemenea, amplasarea obiectivelor nu fragmenteaza habitate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar;

In faza de realizare a proiectului, impactul pe care il preconizam ca efect asupra speciilor faunistice de pe amplasament si din zona adiacenta este nesemnificativ.

Impactul negativ direct care s-ar putea contura asupra speciilor apartinand faunei este diminuat ca urmare a mobilitatii acestora, amplasamentul fiind situat intr-o zona intens circulata de turisti, zona aflata in plin proces de dezvoltare turistica. Avand in vedere ponderea foarte mica a acestor specii in zona amplasamentului, nu se va inregistra un dezechilibru pentru populatiile speciilor din zona. Proiectul nu prevede lucrarile de decopertare sau excavare. Amenajarea drumului se va realiza prin pietruirea acestuia cu pamant si strat de balast compactat, ceea ce nu va afecta speciile afectate.

Speciile de pasari si de mamifere nu vor fi afectate de activitatatile propriu-zise de amenajare a zonei pentru ca prezenta lor pe amplasament este foarte redusa deoarece amplasamentul se afla intr-o zona intens populata de turisti iar fauna este tranzitorie in zona. Numarul speciilor semnalate este mic, fiind prezente numai specii comune cum ar fi urs carpatin (Ursus arctos), lup (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes crucigea), veveriță (Sciurus carolineansis), cocoșul de munte (Tetrao urogallus). Ca masura generala importanta care se impune in perioada de amenajare a drumului o reprezinta gestionarea limitelor perimetrului, inlaturarea efectelor antropice, utilizarea spatiului conform planului propus, gestionarea corespunzatoare a locurilor de depozitare a sterilului si a solului decopertat, ca si ecologizarea suprafetelor care rezulta dupa excavare, astfel incat refacerea zonei sa se faca intr-un timp scurt.

Implementarea proiectului pe o suprafata de 10.754 mp, suprafata aflata in intregime in zona ariei naturale protejate ROSCI 0013 nu va produce schimbari asupra habitatelor si speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnata aria naturala protejata.

Suprafata totala pe care se va realiza proiectul propus, si anume 10.754 mp, reprezinta 0,00278% din suprafata totala a ariei naturale protejate de interes comunitar.

Suprafata totala teren / suprafata totala arie naturala protejata = x %

10.754 mp / 386.836.000 mp = 0,00278%

1,0754 ha / 38.683,60 ha = 0,00278 %

Proiectul propus nu are legatura cu managementul ariei naturale protejate.

f) alte informatii prevazute în legislatia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

– bazinul hidrografic;

– cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

– corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

Tatiana Socaciu