Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ENGIE ROMANIA S.A.  prin TRACTEBEL ENGINEERING S.A. cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Marasesti, nr.4-6,inregistrata la APM Dambovita, cu nr.10572/07.08.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul sedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.10.2018, că proiectul: Reabilitare retea distributie gaze naturale cu conducte si INSTALATII DE RACORDARE MP  DIN PE 100 SDR 11 , LOC MORENI, JUD. DAMBOVITA, STR. 22 DECEMBRIE 1989, STR. CRICOVULUI, STR. A.I.. CUZA, STR. PRIMAVERII , STR. GARII, STR. CRIZANTEMELOR, STR. VENUS SI INTERSECTIA CU STR. MACULUI, STR. INDUSTRIEI, STR. CRINULUI, STR. I.L. CARAGIALE, STR. GRIVITEI SI STR. CRANGULUI" propus a fi amplasat in judetul Dambovita,MUNICIPIUL MORENI, STR. 22 DECEMBRIE 1989  nu  se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009, anexa nr.2, la punctele 3/b si 13/a , nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2007;

-proiectul propus nu se afla amplasat in interiorul sau in vecinatatea unei arii naturale protejate.

-in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare , nu au fost inregistrate observatii, opinii sau sesizari din partea publicului, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului:

a )mărimea proiectului:

Rețeaua de distribuție gaze naturale, din județul Dâmbovița, municipiul Moreni, STR. 22 DECEMBRIE, STR. CRICOVULUI, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, STR. PRIMĂVERII, STR. GĂRII, STR. SONDELOR, STR. VENUS și intersecția cu STR. MACULUI, STR. INDUSTRIEI, STR. CRINULUI, STR. ION LUCA CARAGIALE, STR. GRIVIȚEI ȘI STR. CRÂNGULUI este constituită din conducte și branșamente de gaze naturale de presiune redusă, țeava existentă fiind din oțel izolat cu bitum.

Delimitarea zonei care se va înlocui este prezentată în planurile anexate, iar caracteristicile rețelei de distribuție existente sunt prezentate în tabelele următoare.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Conducte existente:

| DENUMIRE STRADA | REGIM PRESIUNE existent | An PIF | OL(toli)- | L(m) | VANE existente | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dn (mm) |  |  |  |
| Str. 22 Decembrie | RP | 1991 | 1 1/2 '' | 28 | - | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 1991 | 1 1/2 '' - aeriană | 135 | - | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 1991 | 2 '' | 143 | 1 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 1991 | 2 '' - aeriană | 220 | - | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 1991 | 3 '' | 1259 | 2 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 1991 | 4 '' | 612 | 2 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 1991 | 6 '' | 1101 | 1 | asfalt pe beton |
| Str. Garii | RP | 1991 | 2 '' | 50 | - | asfalt pe beton |
| Str. Garii | RP | 1991 | 2 '' - aeriană | 34 | - | asfalt pe beton |
| Str. Primaverii | RP | 1991 | 3 '' | 183 | - | asfalt pe beton |
| Str. Sondelor | RP | 1991 | 3 '' | 90 | - | asfalt pe beton |
| Str. Venus | RP | 1991 | 3 '' | 54 | - | asfalt pe beton |
| Total | - | - | - | 3908 | 6 | - |

RP = presiune redusă;	  OL = oțel;

Branșamente existente:

| DENUMIRE STRADA | REGIM PRESIUNE existent | Nr.br. OL | OL-Dn | OL-L (m) | Nr.br. PE | PE-Dn | PE-L (m) | An PIF | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (toli) |  |  | (mm) |  |  |  |
| Str. 22 Decembrie | RP | 70 | 1 '' | 279.56 | - | - | - | 1991;1998;2010;2014;2015; 2017 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 8 | 1 ''-aeriana | 24.8 | - | - | - | 1991 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 4 | 1 1/2 '' | 56.73 | - | - | - | 1991 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | 2 | 3 '' | 53.5 | - | - | - | 1991 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | - | - | - | 22 | 32 | 307.65 | 1999;2008;2011; 2012; 2013; 2015;2016;2017 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | - | - | - | 1 | 40 | 20.5 | 2015 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | RP | - | - | - | 2 | 63 | 23.3 | 2005;2017 | asfalt pe beton |
| Str. Garii | RP | 2 | 1'' | 4 | - | - | - | 1991 | asfalt pe beton |
| Str. Primaverii | RP | 6 | 1'' | 28 | - | - | - | 1991;2010 | asfalt pe beton |
| Str. Sondelor | RP | - | - | - | 1 | 32 | 2 | 1999 | asfalt pe beton |
| Str. Sondelor | RP | 1 | 1'' | 2 | - | - | - | 1991 | asfalt pe beton |
| Str. Venus | RP | 4 | 1'' | 18 | - | - | - | 1991 | asfalt pe beton |
| Total | - | 97 | - | 466.59 | 26 | - | 353.45 | - | - |

TOTAL GENERAL RETEA  CARE SE VA DEZAFECTA = 3908 m + 820 m = 4728 m În baza celor arătate mai sus, se propune înlocuirea rețelei de gaze naturale existente, din județul Dâmbovița, loc. Moreni, STR. 22 DECEMBRIE, STR. CRICOVULUI, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, STR. PRIMĂVERII, STR. GĂRII, STR. SONDELOR, STR. VENUS și intersecția cu STR. MACULUI, STR. INDUSTRIEI, STR. CRINULUI, STR. ION LUCA CARAGIALE, STR. GRIVIȚEI ȘI STR. CRÂNGULUI, din oțel izolat cu bitum cu conductă din material tubular de polietilenă PEHD100 SDR 11 și redimensionarea acesteia în conformitate cu cerințele actuale

Conductele și branșamentele proiectate vor avea caracteristicile tehnice conform tabelelor următoare.

Conducte proiectate:

| DENUMIRE STRADA | REGIM PRESIUNE | CATEGORIE RETEA | Diam propus | L (ml) HDPE100 SDR11 | VANE propuse HDPE100 /OL | TIP VANA | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. 22 Decembrie | MP | secundara | 180 mm | 1730 | 1 | Dn 180 mm | asfalt pe beton |
| Str. Cricovului | MP | secundara | 180 mm | 49 | 1 | Dn 180 mm | asfalt pe beton |
| Str. Alexandru Ioan Cuza | MP | secundara | 180 mm | 28 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | MP | tertiara | 90 mm | 563 | 1 | Dn 90 mm | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | MP | tertiara | 63 mm | 1690 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Macului | MP | tertiara | 63 mm | 8 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Industriei | MP | tertiara | 90 mm | 8 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Crinului | MP | tertiara | 90 mm | 6 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. I.L.Caragiale | MP | tertiara | 125 mm | 12 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Grivitei | MP | tertiara | 90 mm | 23 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Crangului | MP | tertiara | 63 mm | 8 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Garii | MP | tertiara | 63 mm | 67 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Primaverii | MP | tertiara | 63 mm | 161 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Sondelor | MP | tertiara | 63 mm | 73 | - | - | asfalt pe beton |
| Str. Venus | MP | tertiara | 63 mm | 42 | - | - | asfalt pe beton |
| Total | - | - | - | 4468 | - | - | - |

MP = medie presiune

Conducta propusa se va cupla la conducta existenta, astfel :

- PC 1 - conducta Dn180mm propusa pe str. Cricovului, se va racorda in conducta de medie presiune, OLø6'', existenta pe strada Industriei;

- PC 2 - conducta Dn63mm propusa pe str. Macului, se va racorda in conducta de redusa presiune, Dn63mm, existenta pe strada Macului, prin intermediul unui SRD(SRD1), Q=25 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

- PC 3 - conducta Dn90mm propusa pe str. Industriei, se va racorda in conducta de redusa presiune, OL ø 3'' existenta pe strada Industriei, prin intermediul unui SRD(SRD2), Q=50 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

- PC 4 - conducta Dn90mm propusa pe str. Crinului, se va racorda in conducta de redusa presiune, OL ø 3'' existenta pe strada Crinului, prin intermediul unui SRD(SRD3), Q=50 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

- PC 5 - conducta Dn63mm propusa pe str. 22 Decembrie, se va racorda in conducta de redusa presiune, Dn63mm existenta pe strada Crizantemelor (PIF 05.10.2017) , cu schimbarea regimului de la RP la MP;

- PC 6 - conducta Dn125mm propusa pe str. Ion Luca Caragiale, se va racorda in conducta de redusa presiune, OL ø 4'' existenta pe strada Ion Luca Caragiale, prin intermediul unui SRD(SRD4), Q=100 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

- PC 7 - conducta Dn90mm propusa pe str. Grivitei, se va racorda in conducta de redusa presiune, OL ø 3'' existenta pe strada Grivitei prin intermediul unui SRD(SRD5), Q=100 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

- PC 8 - conducta Dn90mm propusa pe str. 22 Decembrie, se va racorda in conducta de medie presiune, OL ø 10'', existenta pe strada 22 Decembrie;

- PC 9 - conducta Dn90mm propusa pe str. 22 Decembrie, se va racorda in conducta de medie presiune, OL ø 10'', existenta pe strada 22 Decembrie;

- PC 10- conducta Dn90mm propusa pe str. Crangului, se va racorda in conducta de redusa presiune, Dn 63mm existenta pe strada Crangului prin intermediul unui SRD(SRD6), Q=50 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

- PC 11 - conducta Dn90mm propusa pe str. 22 Decembrie, se va racorda in conducta de redusa presiune, Dn 90 mm existenta pe strada 22 Decembrie prin intermediul unui SRD(SRD7), Q=100 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

- PC 12 - conducta Dn63mm propusa pe str. 22 Decembrie, se va racorda in conducta de redusa presiune, Dn 63mm existenta pe strada 22 Decembrie prin intermediul unui SRD(SRD8), Q=25 mc/h de la medie presiune la redusa presiune;

In conducta proiectata se vor cupla si conductele existente de PEHD, respectiv in punctul de cuplare  -PC 5, dupa verificarea acesteia la functionarea in regim de presiune medie.

Branșamente proiectate:

| DENUMIRE STRADA | REGIM PRESIUNE | RACORDAT PE RETEA (secundara, tertiara) | BUC BR. HDPE100 | Diam propus Dn(mm) HDPE100 | L (m) HDPE100 | Natura terenului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Str. 22 Decembrie | MP | secundara | 44 | 32 mm | 227 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | MP | secundara | 4 | 63 mm | 27 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | MP | secundara | 1 | 1 '' - aparent | 2 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | MP | tertiara | 79 | 32 mm | 368 | asfalt pe beton |
| Str. 22 Decembrie | MP | tertiara | 4 | 63 mm | 21 | asfalt pe beton |
| Str. Garii | MP | tertiara | 2 | 32 mm | 10 | asfalt pe beton |
| Str. Primaverii | MP | tertiara | 6 | 32 mm | 24 | asfalt pe beton |
| Str. Venus | MP | tertiara | 5 | 32 mm | 18 | asfalt pe beton |
| Str. Sondelor | MP | tertiara | 2 | 32 mm | 8 | asfalt pe beton |
| Total | MP | - | 147 | - | 705 | - |

Nr . total branșamente propuse =  147 buc.

LUNGIME TOTALA  RETEA PROPUSA =    4468 m  +   705 m   =   5173 m

Lista branșamentelor propuse se găsește în Anexa 1.

Branșamentele se vor executa până la limita de proprietate a imobilelor, cu întregirea instalațiilor de utilizare astfel încât aceasta să afecteze cât mai puțin fațada imobilelor.

În cazul branșamentelor comune pentru două numere cadastrale, acestea vor fi înlocuite cu branșamente proprii pentru fiecare număr cadastral.

Fiecare branșament nou va fi prevăzut la capăt cu un post de reglare măsurare (un regulator și unul sau mai multe contoare) care va fi amplasat la limita de proprietate.

Rețeaua propusă se va executa în regim de medie presiune din punct de vedere al distanțelor față de construcții și utilități, al materialelor folosite și al probelor de presiune.

Pentru stabilirea datelor primare de proiectare – lungimi de rețea, traseu conducte și branșamente existente, amplasament consumatori – s-au executat măsurători în teren împreună cu reprezentanții beneficiarului. Debitele instalate la consumatorii existenți au fost puse la dispoziția proiectantului de către beneficiar.

Proiectul Tehnic (PT + DDE) va conține metoda de dezafectare a conductelor și branșamentelor existente care se înlocuiesc, după identificarea tronsoanelor nedemontabile  menționate in Procesul Verbal încheiat intre proiectant si beneficiar la fața locului.

Lucrarea de montare a rețelei de distribuție gaze naturale nou proiectate nu presupune devieri de rețele utilitare sau demolări de construcții existente.

Șanțul pentru pozarea conductelor se va realiza prin săpătură mecanizata și manuală, pe tronsoane de 50 m - 100 m, se va poza conducta în șanț după care șanțul se va umple iar pământul excedentar va fi încărcat și transportat la groapa de gunoi desemnată de autoritatea locală. La terminarea lucrărilor, executantul este obligat sa readucă terenurile ocupate temporar la starea lor inițială.

Pe tot parcursul execuției, constructorul va asigura circulația și accesul pietonilor în zonă și va semnaliza lucrările în conformitate cu cerințele STAS 1848/2008. Traseul conductelor de gaze naturale va urmări pozarea acestora pe domeniul  public, in spatii verzi, trotuare și carosabil, conform situațiilor întâlnite în teren și in conformitate cu traseul existent a celorlalte utilități.

Lucrările de execuție nu necesita surse de apa potabila si energie. Îmbinarea sudată a țevilor se realizează cu aparate de sudura alimentate electric de către grupuri electrogene mobile.

b)cumularea cu alte proiecte:nu este cazul.

c)utilizarea resurselor naturale:nu este cazul;

d)producţia de deşeuri: deşeurile menajere si cele din constructii vor fi preluate de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate în urma procesului de construire vor fi colectate pe sorturi,

stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f)riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: in timpul lucrarilor de executie pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite;

2.Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

D:\Arhive Elvira\Elvira\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123818.HTML - #2.1.utilizarea existentă a terenului: Conform Certificatului de urbanism nr.138 din 19.07.2018,terenul se afla in intravilan-domeniul public al Municipiului Moreni.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul..

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)zonele umede: nu este cazul;

b)zonele costiere: nu este cazul;

c)zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)parcurile şi rezervaţiile naturale:nu este cazul.

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.:nu este cazul;

f)zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:nu este cazul.

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h)ariile dens populate:nu este cazul;

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului, aria geografica si numarul persoanelor afectate- nu este cazul.

b) natura transfrontiera a impactului - lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera

c) marimea si complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului..

d) probabilitatea impactului - impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);..

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta

Din analiza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa 3 la HG 445/2009 mentionate anterior , s-a decis continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Conditiile de realizare a proiectului

-respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei, respectarea tuturor solutiilor tehnice, a avizelor solicitate de alte institutii.

-supravegherea lucrarilor se va face prin monitorizare permanenta, avand ca scop principal minimizarea impactului asupra mediului, cu obligatia titularului de a informa rapid organele administratiei locale, asupra oricarui incident asupra factorilor de mediu.

-anuntarea Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita in situatia in care apar elemente noi, nespecificate in documentatie, care nu au fost luate in consideratie la emiterea prezentei decizii.

Protectia calitatii apelor :

-nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri, sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane.

Protectia aerului:

-deplasarea cu viteza redusa a vehiculelor implicate in lucrarile prevazute de proiect, astfel incat sa se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate;

-intretinerea si repararea utilajelor si vehiculelor utilizate , in scopul reducerii emisiilor de poluanti atmosferici:

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele SR 10009 / 2017 – Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Protecţia solului şi a subsolului:

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Modul de gospodărire a deşeurilor

- deşeurile se vor colecta selectiv în zone special amenajate şi predate pe bază de contract firmelor autorizate;

-  este interzisă depozitarea deşeurilor direct pe sol;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-   modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-  se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor

necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental

datorită execuţiei proiectului.

Titularul proiectului are obligaţia de a solicita  revizuirea prezentei decizii dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii ,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completarile ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Intocmit,                                                           Sef Serviciu Avize, Acorduri,

Autorizatii,

consilier  Dobra Elvira                                                    Maria Morcoase