Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

DCIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PK GRIZZLY SRL ,cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr.201, bl. Globalworth, et.11,ap.9, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.5118/20.04.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul sedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.11.2018,pentru proiectul: “Construire centru comercial Targoviste, imprejmuire, bransamente utilitati, platforme,accese in incinta, sens giratoriu si organizare de santier” propus a fi amplasat în  judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, bd.-ul Regele Carol I ,nr.51, identificat prin plan de situatie, NC 84347, CF 84347", nu  se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 445/2009, anexa nr.2, la punctul 10/b si intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2007;

-in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a deciziei etapei de incadrare , nu au fost inregistrate observatii, opinii sau sesizari din partea publicului, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului:

a )mărimea proiectului:

Terenul pe care se propune construirea centrului comercial este localizat in Municipiul Targoviste si se identifica prin Nr. Cad. 84347. Proprietarul terenului este Consiliul Judetean Dambovita, cu drept de superficie catre S.C. PK GRIZZLY S.R.L. cf. Contractului de Constituire a Dreptului de Superficie anexat documentatiei

Suprafata teren investitie: 	68 790,00 mp

Accesuri :

Accesul principal se va realiza pe latura de Nord-Est din DJ720E

Accesul secundar se va realiza pe latura de Sud din strada Petru Cercel.

Configuratie teren: poligonal

Vecinatati teren:

Nord – est  –  Nr. Cad. 84327 – DJ720E propus

Sud – est  –    Nr. Cad. 79866

Sud – vest  –    SNCFR

Nord – vest –   Nr. Cad. 81343

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Pe terenul mai sus menţionat se propune construirea unui centru comercial. Funcţiunea principală a clădirii este de comerţ. Clădirea va fi poziționată conform documentaţiei tehnice desenate.

Amprenta la sol a clădirii propuse descrie o formă poligonală orientată longitudinal pe axa nord-vest/sud-est.

Accesurile principale în clădire se vor realiza pe latura de nord-est din zona parcării centrului comercial.

Construcţia se va realiza cu structură prefabricată de beton armat, respectiv structură metalică.

Acoperirea se va face în sistem tip terasă necirculabilă, iar sistemul de închidere a terasei va fi pe grinzi de beton armat respectiv metal cu tablă trapezoidală autoportantă, peste care se asează bariera contra vaporilor, două straturi de 8 cm vată minerală bazaltică, urmate de un strat de membrană din PVC, rezistentă la UV.

Închiderile se vor face cu pereţi cortină cu tâmplărie din aluminiu şi panouri termoizolante tip PIR şi, eventual, placaj compozit tip „bond”.

Terenul este situat in: UTR 32.

Categoria de folosinta: curti constructii.

Functiunea dominanta a zonei: S – zona cu destinatie speciala

Subzone functionale: S, I, CCf, CCr

Teren, proprietate domeniu privat al judetului Dambovita, in suprafata de 68.790mp conform cu Extrasul de Carte Funciara pentru Informare Nr. 85764/31.08.2018

Parcela de teren din Bd. Regele Carol I, Nr. 51, a fost studiata in cadrul PUZ – „Schimbare destinatie imobile si realizarea de obiective publice administrative, sportive, de prestari servicii, alimentatie publica si comert in fosta UM Gara” aprobat de Consiliul Local al Municipiului Targoviste prin HCL Nr. 121/17.04.2014. Conform PUZ, destinatia este zona IS – Institutii publice si servicii de interes general.

La momentul elaborarii prezentei documentatii tehnice, imobilul studiat este liber de constructii. Topografia locului consta intr-o relativ plana.

Parametri urbanistici existenti:

Suprafata teren				= 68 790,00 mp

Sc:					          = 0.00 m²

PROPUS: Se propune construirea unui complex comercial, de tip „mall” cu galerie de magazine, zona de mancare si cinematograf avand regimul de inaltime  S+P+M+1E+Eth, cu spatiile anexe aferente si spatii de parcare, cu reclame independente si fatade publicitare luminoase, cu toate racordurile si bransamentele necesare la toate utilitatile publice (apa, canal, gaz, curenti electrici de forta si slabi, etc.) si cu toate spatiile anexe necesare aferente precum si o eventuala imprejmuire unde este nevoie.

Centrul comercial propus va fi racordat la drumurile publice prin intermediul cailor de circulatie propuse in incinta ansamblului comercial si va fi prevazut cu platforme amenajate pentru locuri de parcare supraterane intr-un numar necesar si suficient conform legislatiei in vigoare.

CARACTERISTICILE  CONSTRUCTIEI  PROPUSE:

Functiune                                                               CENTRU COMERCIAL

Parametrii urbanistici propusi:

Functiunea : Centru comercial multifunctional, comert de tip hypermarket, servicii,cinematograf, entertainment, foodcourt, parcari, anexe.

Regim de inaltime:				S+P+M+1E+Eth                                                                 Inaltimi maxime:				30,00 m

Sc Subsol					= 29 331,00 m²

Sc Parter					= 34 551,00 m²

Sc Mezanin					= 800,00 m²

Sc Etaj						= 7 123,00 m²

Sc Etaj Tehnic					= 400,00 m²

Sd 						= 72 205,00 m²

Sd calcul CUT					= 42 874,00 m²

POT:		50,22 %

CUT:		0,62

Parametrii urbanistici rezultati:

Suprafata teren					= 68 790,00 mp

Suprafata construita rezultata			= 34 551,00 mp

Suprafata desfasurata rezultata			= 72 205,00 mp

Regim de inaltime rezultat				S+P+M+1E+Eth

Inaltimi maxime rezultate:				Parter: H max= 8m

Etaj: Hmax=17m/ 30m(zona cinematograf)

POT rezultat 						= 50,22%

CUT rezultat						= 0,62

- Accesul la imobil se va face prin intermediul drumului judetean DJ720E care este propus pentru modernizare prin Studiul de Fezabilitate elaborat de EXPERT PROIECT 2002 SRL beneficiar Consiliul Judetean Dambovita in anul 2017.

- Accesul principal se va realiza pe latura de Nord-Est a terenurilor, direct din DJ720E.

- -Prin PTh+DE aferente proiectului de modernizare a DJ720E sunt prevazute trei accesuri pe terenul viitorului centru comercial, doua secundare si unul principal, direct din sensul giratoriu propus prin acesta. Spatiile necesare racordarii troutarelor au fost stabilite prin operatiuni cadastrale aferente imobilului cu numarul cadastral 81342 (DJ720E).

- Al trelea acces secundar este situat in partea estica a terenului, la limita de vecinatate cu imobilul aferent noului sediu R.A.R.

- Accesul autovehiculelor de mari dimensiuni pentru aprovizionarea centrului comercial se va realiza din strada Petru Cercel.

AMPLASAREA IN ZONA A OBIECTIVULUI:

Imobilul studiat este situat in intravilanul Municipiului Targoviste, in partea de sud-est a localitatii si accesul se realizeaza din DJ720E, pe latura de nord-vest a imobilului.

ACCESE AMPLASAMENT:

Accesul auto si cel pietonal se vor realiza din DJ720E. Aprovizionarea se va realiza prin zonele special amenajate cu acces din ambele artere.

UTILITATI:

Amplasamentul va fi racordat la reţelele de utilităţi, alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale.

a. Modul de asigurare şi distribuţie al apei potabile

Amplasamentul se va racorda la utilităţile urbane din zona de apă existentă.

Măsurarea consumului de apă rece se va face prin apometrul general se va monta la intarea în clădire, conform avizului regiei locale de distribuţie.

Pentru alimentarea cu apa rece a intregului obiectiv s-au prevazut doua bransamente de PEHD 110mm fiecare,  pentru consum menajer si pentru incendiu (conform breviar de calcul) din retelele existente publice. Bransamentele  vor deservi consumatorii de apa din cladire (grupurile sanitare, birouri, spatii comerciale etc.), precum si gospodariile de apa potabila si apa pentru incendiu care urmeaza a deservi instalatia de sprinklere si de hidranti interiori si exteriori.

Conductele de alimentare cu apa se vor duce pana in statia de pompare de unde vor alimenta rezervorul de apa pentru incendiu si rezervorul de apa potabila al complexului comercial.

Conductele exterioare de alimentare cu apa se vor marca cu folie de semnalizare si cu fir insotitor si vor fi din PEHD Pn 10.

Consumatorii de apa rece vor fi alimentati de la statia de ridicare a presiunii amplasata suprateran in incinta obiectivului in vecinatatea rezervoarelor de apa.

Alimentarea cu apa rece de consum se va face astfel:

Se va alimenta rezervorul de apa potabila propriu comun cu rezerva de apa pentru hidranti si se va executa legatura intre statia de ridicare a presiunii si toate spatiile comerciale si grupurile sanitare.

Pentru spatiile comerciale se va monta o conducta de alimentare cu apa rece de consum, din otel zincat. Pe acesta conducta se va monta un robinet de sectionare de unde ocupantii spatiilor respective se vor bransa. Prevederea filtrului Y, a contorului de apa (prevazut cu interfata Mbus), a clapetei de sens si a conductelor de legatura la consumatori va intra in sarcina chiriasilor.

Pentru posibilii chiriasi amplasati in insule pe circulatia magazinului a fost prevazuta o conducta de alimentare cu apa amplasata in subsolul cladirii prevazuta cu sistem de degivrare ce va intra in functiune pe timpul iernii .

Pentru evitarea aparitiei condensului la suprafata conductelor, acestea vor fi izolate cu mansoane din cauciuc sintetic elastomeric cu o grosime de 9 mm.

Sustinerea conductelor se va face cu suporti si bratari din otel zincat si garnituri din cauciuc.

b. Modul de asigurare al apei calde curente

Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se realizeaza prin intermediul unor boilere locale cu rezistenta electrica.

Prepararea apei calde menajere pentru spațiile închiriabile se va face de asemenea local - boilere electrice, aceasta intrând în sarcina beneficiarilor acestor spații.

Obiectele sanitare se vor racorda la apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare si spalatoare. Coloanele de alimentare cu apa se vor monta in nise special prevazute in proiectul de arhitectura.

Fiecare nisa va fi prevazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a pieselor de curatire.

Instalatia de alimentare cu apa caldă de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R (cu insertie de aluminiu pentru apa calda). Conductele vor fi izolate impotriva pierderilr de caldura. Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MEFA, HILTI sau similar.Se vor monta :

- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru spalatoare;

- baterii amestecatoare cu monocomanda si fotocelula pentru obiectele sanitare publice;

- baterii amestecatoare cu monocomanda pentru dusuri;

- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;

- robinete de retinere cu ventil si mufe.

Alegerea obiectelor sanitare se va face impreuna cu arhitectul si cu beneficiarul.

Determinarea diametrelor retelei de distributie s-a realizat conform STAS 1478/90 in functie de debit, regimul de furnizare al apei, coeficientul de simultaneitate si vitezele economice.

In conformitate cu tema de proiectare, prepararea apei calde de consum se va face cu boilere electrice.

c. Colectarea şi îndepărtarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate din imobil se va realiza prin intermediul unor cămine de vizitare şi tuburi de scurgere la instalaţia de canalizare a oraşului.

Scurgerea apelor menajere se face gravitaţional prin tuburi şi piese din polietilenă montate în şapa pardoselii, aparent în plafonul fals, îngropat în zidărie, aparent în ghene şi canale de protecţie.

Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de drenare sub presiune şi vor fi racordate la căminele de racord.

Din cadrul obiectivului se vor evacua în reţeaua de canalizare exterioară, următoarele categorii de ape:

- Ape uzate menajere provenite din funcţionarea tuturor obiectelor sanitare inclusiv a WC-urilor;

- Ape de condens provenite din funcţionarea aparatelor de condiţionare a aerului;

- Ape uzate provenite de la zonele de preparate alimentare şi restaurante;

- Ape uzate provenite din spălarea pardoselilor;

- Ape accidentale provenite de pe suprafeţele parcajelor şi a rampelor de acces către acestea;

- Ape pluviale căzute pe terasa necirculabilă a clădirii;

- Ape pluviale căzute pe suprafaţa de parcare.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua separat prin conducte din PP şi se va dirija catre o reţea de preluare a condensului. Condensul va fi direcţionat către bazele de preluare a apelor accidentale, dotate cu pompe submersibile, de la subsolul -1 al clădirii, de unde va fi pompat către reţeaua exterioară de canalizare.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale prevazute in STAS 1795-87. S-au prevazut coloane verticale de scurgere din polipropilena scurgere cu Ø 110 mm, coloane care sunt preluate de reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si la fiecare nivel. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Apele uzate rezultate din zona punctelor de alimentatie publica vor fi epurate prin intermediul separatoarelor de grasimi ingropate si  amplasate la exterior .

Racordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu teava din polipropilena ignifuga pentru canalizare, avand urmatoarele diametre, in functie de obiectul sanitar, dupa cum urmeaza:

	Lavoar - DN 40 mm;

	Dus – DN 50 mm;

	Pisoar – DN 50 mm

	W.C. – DN 100 mm;

	Spalator – DN 50 mm.

Pentru grupurile sanitare, evacuarea apei uzate menajere se va face prin intermediul unei retele de conducte de canalizare alcatuita astfel :

- legaturile de la obiectele sanitare la coloane se vor face cu teava din polipropilena de scurgere, imbinate cu mufe cu garnituri de cauciuc ;

- coloanele si conductele colectoare orizontale montate ingropat in pamant se vor executa din conducte din PVC, imbinate cu mufe si garnituri de cauciuc.

Sustinerea conductelor se va face cu suporti si bratari din otel zincat si garnituri din cauciuc. Conducta colectoare se va racorda la reteaua de canalizare din incinta si de aici, prin intermediul unui camin de racord, la reteaua de canalizare stradala.

Apele uzate menajere provenite de la obiectele studiate si deversate la reteaua publica de canalizare vor indeplini conditiile prevazute in NTPA002.

Deoarece reteaua din incinta complexului  se afla sub cota de montaj a retelei de canalizare publice s-a propus ca pe reteaua de canalizare sa se monteze 1 statii de pompare ape uzate de tip prefabricat, compacte, pentru  ridicarea cotei canalizarii. Statia de pompare va refula intr-un camin de disipare a energiei (CD) dupa care se va canaliza gravitational catre colectorul public.

Condensul provenit de la unitatile interioare de climatizare va fi preluat si directionat spre coloanele de canalizare din apropiere; inainte de racordare la coloana de canalizare se va prevede un sifon obturator de miros. In acest sens, se vor prevede racorduri pentru preluarea condensului din fiecare spatiu comercial al cladirilor.

Pentru preluarea condensului se vor utiliza conducte din polipropilena imbinate cu mufe si garnituri din cauciuc.

INSTALAŢIA DE CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele meteorice din incinta complexului comercial se vor canaliza catre bazinul de retentie pentru stocarea acestora pe o perioada de 20 minute de ploaie torentiala, dupa care se vor evacua prin pompare cu debit constant catre colectorul public stradal.

Colectarea apei meteorice de pe invelitoarea constructiei se va face prin intermediul unor receptoare cu parafrunzar montate pe acoperis si racordate la colectoarele principale montate pe elementele de structura ale acoperisului. Prin intermediul coloanelor, aceste conducte colectoare se vor racorda la reteaua exterioara de canalizare din incinta si de aici prin intermediul unui camin de racord de apa meteorica se va evacua in bazinul de retentie.

Atat coloanele cat si conductele colectoare orizontale se vor executa din conducte material plastic PEHD. Sistemul de preluare ape pluviale de pe terase va fi de tip vacumatic GEBERIT PLUVIA. Sustinerea conductelor se va face cu suporti speciali pentru instalatia sub presiune.

Canalizarea exterioara se va executa subteran cu conducte din material plastic de tip PVC-KG pana la diametrele de 500 mm inclusiv. Pentru diametre mai mari de 500 mm se vor utiliza conducte din GRP.

La fiecare intersectie de conducte, schimare de directie sau schimbare de panta se vor monta camine de vizitare de tip prefabricat din beton, prevazute cu camera de lucru pentru adancimi mai mari de 2 m si cu capac din fonta carosabile.

Colectarea apelor pluviale de pe suprafata parcarii exterioare si a drumurilor de incinta se va realiza cu guri de scurgere standard cu gratar carosabil, depozit de aluviuni si sifon, conexiunea la retea a gurilor de scurgere se va face numai prin intermediul caminelor de vizitare.

Apele pluviale provenite de pe platformele de parcare betonate din incinta vor fi direcţionate spre doua separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent si by-pass extern si cu debitul de100-600 l/s , fiecare, dupa care se vor deversa in bazinul de retentie.

Apele meteorice de pe invelitoarea cladirii se vor canaliza separat fata de cele din incinta catre bazinul de retentie pentru a nu supradimensiona separatoarele de hidrocarburi.

Evacuarea apei de la bazinul de retentie la colectorul public de canalizare pluviala se face prin intermediul unui grup de pompe submersibile. Refularea debitului de apa se face pe un tronson cu conducta din polietilena de inalta densitate de tip PEID, PN6 pana intr-un camin de disipare de energie (camin de bransament) dupa care curgerea se realizeaza gravitational prin tub de PVC-KG Dn400/500 mm pana la colectorul stradal, canalizarea gravitationala are rolul de a prelua si gurile de scurgere de pe drumul de acces pana la colectorul stradal.

d. Alimentarea cu energie termică

Instalația de încălzire și climatizare pentru întregul centru comercial Targoviste a fost împărțită în mai multe zone. Este prevăzută o instalație de încălzire/răcire pentru zona de magazine, food court și circulații comune, precum și zona de birouri administrative.

Receptorii de gaze naturale ce asigură încălzirea clădirii sunt:

- o centrala termica formata din 2 cazane , consum de 400Nmc/h;

- 2 Rooftop-uri ce deservesc spatiul comun parter, consum de 50 Nmc/h;

- un Rooftop ce deserveste zona de Food Court , consum de 15 Nmc/h;

- 5 centrale de tratare aer ce deservesc chiriasii, consum de 60 Nmc/h;

-  Rooftop-uri ce deservesc zona de vanzare supermarket, consum de 120 Nmc/h;

Cazanele vor corespunde prescripţiilor tehnice ISCIR C 1-80 grupa I şi vor fi capabile să livreze capacitatea cerută, cu funcţionare silenţioasă, randament ridicat pentru o presiune de proba 6 atm.

Fiecare cazan va fi echipat cu arzătoare de gaz cu funcţionare automată la temperatură constantă 80°C, asigurat prin tablou central de comandă cu termostat de siguranţă la 115°C.

Evacuarea gazelor arse se va realiza prin coşuri individuale, partea superioară a coşului va depăşi cu minim 1.500 mm aticul construcţiei.

Asigurarea creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise se va face prin vase de expansiune închise, conform prescripţiilor tehnice ISCIR C31-84, STAS 7132-98, la o presiune max. 10 atm. Fiecare vas va fi prevăzut cu supapă de suprapresiune cu contragreutate.

Circulaţia agentului termic va fi asigurată pe consumatori, prin pompe axiale de conductă, cu funcţionare automată.

Fiecare circuit şi agregat va fi prevăzut cu organe de închidere, clapete de reţinere pe conductele de refulare, robinete de golire.

Pe conductele de întoarcere de la instalaţiile interioare se vor monta separatoare de impurităţi.

Se vor prevedea termometre de la 0°C la 100 °C, cu diametru 60 mm, pe fiecare cazan, pe returul fiecărei ramuri precum şi pe conducta de ducere a instalaţiei de încălzire interioară.

Instalația de răcire / încălzire / ventilare

Încălzirea și răcirea spațiilor comerciale din cadrul complexului Mall Targoviste se va realiza prin intermediul unor pompe de căldură tip apă-aer, racordate la „bucla de apă” cu temperatură variabilă (23-25°C iarna, 30-35°C vara) alimentată cu căldură de la centrala termică și răcită de la turnuri de răcire.

Încălzirea / răcirea aerului din zona de circulații comune va fi asigurată cu ajutorul a 2 Rooftop-uri, ce vor lucra cu 25% aer proaspat.

Pentru introducerea aerului tratat s-a prevăzut un sistem de distribuție cu tubulatură rectangulară din tablă zincată.

Aerul va fi introdus în zona de circulații comune prin intermediul grilelor tip liniare cu 2 sloturi.

Evacuarea aerului se va face prin grile liniare cu 2 sloturi.

Debitul de aer evacuat va fi cu 15 % mai mic decât cel introdus.

Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete de reglare a debitului pe fiecare tronson de introducere și evacuare.

Pentru protecția împotriva pătrunderii aerului netratat sau particule de praf din exterior au fost prevăzute perdele de aer cald deasupra ușilor de acces, alimentate cu agent termic 80/60°C de la centrala termică.

Fiecare perdea de aer va fi prevăzută cu vană motorizată cu 3 căi pentru un reglaj calitativ și robineti de inchidere tur/retur.

Instalaţia de încălzire/răcire/ventilare zona supermarket

Zona supermarket este ventilată și climatizată prin intermediul Rooftop-urilor, separat față de restul spațiilor, echipamentele vor fi montate pe terasa clădirii, cu ajutorul cărora se asigură și aportul de aer proaspăt necesar ocupanților.

Pentru zona de bucătărie vor fi prevăzute hote pentru extracția aerului viciat, aerul de compensare fiind introdus prin intermediul centralelor de tratare. Hotele vor fi prevăzute cu instalații speciale de stingere, conform prevederilor art. 3.8.8. din NP 118/99.

Pentru introducerea aerului tratat urmează să fie prevăzut un sistem de distribuție cu tubulatură circulară din tablă. Aerul va fi introdus în incintă prin intermediul unor grile circulare montate pe tubulatură.

Tubulatura se va ancora de la partea superioară a plafonului, grilele fiind dispuse astfel încât să asigure o distribuție cât mai bună a aerului.

Evacuarea aerului se va face prin grile rectangulare montate pe tubulatura de evacuare a centralei de tratare.

Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete de reglare a debitului pe fiecare tronson de introducere și evacuare.

Pentru spațiile adiacente zonei comerciale, spații de depozitare, laboratoare, etc., încălzirea se va face prin intermediul unor aeroterme cu aer cald, alimentare cu agent termic 80/60°C de la centrala termică.

Instalația de răcire / încălzire / ventilare zonă Food Court

Zona de Food Court este climatizata cu ajutorul unui Rooftop cu functionare pe gaz si grup condensator ce va lucra cu 100% aer proaspat.

Zona restaurantelor este în depresiune 10% fata de holuri. În restaurante se vor monta hote de bucătărie ce vor realiza o depresiune de maxim 30%.

Zona de food-court comună se află în depresiune cu 10% față de holuri. Aerul viciat de pe spatiul comun va fi evacuat prin intermediul a 2 goluri in luminatorul de la etaj.

Instalația de răcire / încălzire / ventilare zonă Cinema

Zona Cinema va fi ventilată și climatizată prin intermediul mai multor centrale de tratare aer, montate pe terasa clădirii, cu ajutorul cărora se asigură și aportul de aer proaspăt necesar ocupanților.

Pentru introducerea aerului tratat s-a prevăzut un sistem de distribuție cu tubulatură rectangulară din tablă zincată. Aerul va fi introdus în incintă prin intermediul unor grile circulare monatate pe tubulatură.

Tubulatura se va ancora de la partea superioară a plafonului, grilele fiind dispuse astfel încât să asigure o distribuție cât mai bună a aerului. Evacuarea aerului se va face prin grile rectangulare montate pe tubulatura de evacuare a centralei de tratare.

Pentru echilibrarea și reglarea instalației s-au prevăzut clapete de reglare a debitului pe fiecare tronson de introducere și evacuare.

Instalația de încălzire / ventilare zonă spații anexe

Spațiile anexe (holuri secundare, etc) vor fi încălzite cu radiatoare. Acestea vor fi alimentate cu agent termic prin intermediul conductelor de oțel, țeavă neagră pentru construcții STAS 404/1-87 sau STAS7656-80. Conductele vor fi grunduite și termoizolate cu izolație de tip K-FLEX având grosimi de 9 mm. Conductele de distribuție sunt amplasate la plafonul fiecărui nivel, distribuția fiind de tip arborescent.

În punctele de maxim s-au prevăzut dezaeratoare automate iar în punctele de minim s-au prevăzut robineți de golire.

Conductele orizontale de legatură la corpurile de încălzire vor avea pantă ascendentă către coloane de 2-3%, astfel asigurându-se o aerisire cât și o golire a instalației în bune condiții.

Evacuarea aerului se va realiza cu ajutorul unor ventilatoare in-line de tubulatură, racordate la un sistem de tubulaturi rectangulare realizat din tablă zincată.

Ventilarea grupurilor sanitare se face în depresiune. Pentru evacuare  din grupuri sanitare cât și pentru aspirație aer s-au ales grile circulare de tip valve. Pentru introducerea de aer de compensare, au fost prevăzute grile de transfer montata în ușă.

e. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realiza din cele 3 posturi de transformare de 2000 kVA montate in camerele special destinate de la parter. Repartizarea se va face astfel:

PT1 – alimentare cinema si restaurante etaj 1

PT2 – alimentare magazine cu suprafata mare din parter precum si alti consumatori vitali pentru functionarea obiectivului

PT3 – alimentare spatii comune, echipamente de climatizare si magazine cu suprafata mica din parter

Alimentarea spatiului de vanzare al Carrefour nu face parte din acest proiect, fiind prevazut cu un post de transformare separat.

Datele electrice principale ele obiectivului sunt:

TGD1 amplasat in spatial special destinat, cu acces direct din exterior

Puterea instalata Pi = 1839.9 kW

Puterea absorbita Pa = 1379.93 kW

Curentul de calcul Ic = 2099.06 A

Tensiunea de utilizare: 400 V, trifazat, in sistem TNC-S;

TGD2 amplasat in spatial special destinat, cu acces direct din exterior

Puterea instalata Pi =  1574.93 kW

Puterea absorbita Pa 1181.2 kW

Curentul de calcul Ic = 1902.5 A

Tensiunea de utilizare: 400 V, trifazat, in sistem TNC-S;

TGD3 amplasat in spatial special destinat, cu acces direct din exterior

Puterea instalata Pi = 2985.64 kW

Puterea absorbita Pa = 1703.47 kW

Curentul de calcul Ic = 2409.5 A

Tensiunea de utilizare: 400 V, trifazat, in sistem TNC-S;

Pentru alimentarea de rezerva in cazul intreruperii alimentarii de la retea se prevede o sursa de rezerva, generator diesel de 1250  kVA.

Grupul electrogen va asigura energia electrica necesara functionarii in regim de avarie a sistemului, iar in situatii critice, de necesitate, energia pentru functionarea echipamentelor ce contribuie la detectia, stingerea si inlaturarea efectelor incendiilor sau a altor dezastre.

Se va prevedea o rezerva de combustibil, suficienta pentru functionarea la sarcina nominala a generatorului, timp de minim 8 ore fara intrerupere.

Comanda de pornire-oprire a grupului electrogen se va face cu ajutorul unui sistem complet automatizat de intrare in functiune, pentru a asigura energia electrica necesara atunci cand celelalte surse de energie ale cladirii sunt intrerupte.

Datele principale de consum aferente barei pentru consumatorii vitali sunt urmatoarele:

Bara consumatori vitali,  amplasata in cadrul TGD2

Puterea instalata Pi =  1170,9 kW

Puterea absorbita Pa = 564,18 kW

Curentul de calcul Ic = 905,9,7 A

Tensiunea de utilizare: 400 V, trifazat, in sistem TNC-S;

Alimentarea normala a tablourilor generale de consumatori vitali se va prevedea inaintea intrerupatoarelor generale ale tablourilor de unde sunt alimentate.

f. Evacuarea rezidurilor menajere solide

Prin proiect se prevede depozitarea gunoiului menajer în încăperi special amenajate, cu pubele. Spaţiul pubelelor se va finisa cu pardoseală de ciment sclivisit şi vopsea lavabilă. Încăperea va fi prevazută cu o uşă plină, metalică. Depozitul de deşeuri va fi desfumat printr-un sistem cu evacuare mecanică şi introducere mecanica de aer de compensare. Evacuarea de fum se face cu ventilator rezistent la 400ºC/2 h montat în perete în treimea superioară. Compensarea se realizează mecanic cu un ventilator montat pe pe terasa.

În caz de incendiu în camera de gunoi este pornit automat ventilatorul de desfumare si cel de compensare. Oprirea definitivă se face manual de către personalul autorizat.

Ventilatoarele de evacuare si de introducere în caz de incendiu vor fi dublu-acţionate, atât manual cât şi automat, fiind interconectate cu centrala de detectare şi semnalizare incendii.

Gunoiul menajer va fi transportat în saci din material plastic.

Colectarea resturilor menajere și a diverselor deșeuri se face în saci de material plastic, cu sortare prealabilă, transportați cu ajutorul cărucioarelor speciale la gospodăria de gunoi.

După compactarea în instalația de compactare, deșeurile sunt depozitate în europubele de unde sunt ridicate zilnic, conform contractului încheiat de către beneficiar cu societatea specializată. Evacuarea gunoiului și a resturilor menajere nu se intersectează cu fluxul de aprovizionare – preparare – servire produse alimentare.

g.Protectia aerului

Coşul de fum de la centrala termică va fi dimensiona corespunzător, realizat din metal, cu pereţi dubli, termoizolaţi. Coşul de fum se va ridica 1,50 m deasupra aticului, astfel încât să se asigure dispersia corespunzătoare a fumului.

Clădirea propusă se va desfăsura pe subsol, parter, mezanin, etaj si etaj tehnic şi va îndeplini următoarele funcţiuni: spaţii comerciale, fitness, zona alimentatie publica, cinematograf, parcare subterana, spaţii tehnice si anexe. Cladirea va fi prevazuta cu reclame independente si fatade publicitare luminoase, va fi racordata la toate utilitatile publice si va fi imprejmuita in anumite zone.

În zona de nord-est a lotului va fi amenajată parcarea exterioară.

Principalele funcţiuni ale încăperilor:

ZONĂ SUBTERANĂ

SUBSOL, SUPRAFATA CONSTRUITA          29 331,00 m²:

Subsolul propus va fi deservit de 3 accesuri din zona parcarii. De-a lungul traseului principal de circulatie, de o parte si de alta se regasesc spatiile tehnice, degajamente protejate.

- Functiuni Subsol:

- Spaţii depozitare

- -Spaţii tehnice

- Circulaţii

- Parcaj

- Adapost Protectie Civila

- Degajamente Protejate

- Case de scări

ZONĂ SUPRATERANĂ

PARTER, SUPRAFATA CONSTRUITA          34 551,00 m²:

Cladirea propusa va fi deservita de doua accesuri principale din zona parcarii.   De-a lungul traseului principal de circulatie (galerie comerciala), de o parte si de alta se regasesc preponderent spatii comerciale dar si spatii tehnice, degajamente protejate, grupuri sanitare, spatii administrative, de mentenanta si vestiare.

Iluminarea naturala va fi asigurata prin intermediul luminatoarelor din sticla pe structura metalica ce vor fi amplasate de-a lungul galeriei comerciale. In zona inalta, luminatorul propus peste ultimul nivel va transmite lumina prin golul arhitectural ce se va realiza intre cele doua niveluri in insula propusa in zona galeriei comerciale, conform planurilor de arhitectura.

Functiuni Parter:

- -Spaţii comerciale

- Alimentaţie publică

- Circulaţii

- Spaţii depozitare

- Spaţii tehnice

- Grupuri sanitare

- Spaţii depozitare deșeuri

- Depozitare

- Degajamente protejate

MEZANIN, SUPRAFATA CONSTRUITA	800,00 m² :

Birouri Hypermarket

PARTER, SUPRAFATA CONSTRUITA          7 123,00 m²:

Etajul gazduieste, de-a lungul galeriei comerciale, o serie de spatii comerciale, de alimentatie publica, entertainment, locuri de joaca special amenajate pentru copii, cinematograf cu 6 sali, spatii administrative, spatii tehnice si degajamente de evacuare, scari de evacuare, terase circulabile amenajate.

Iluminarea naturala este asigurata de un luminator din sticla pe structura metalica, in zona galeriei comerciale, conform planurilor de arhitectura.

Functiuni Etaj:

- Birouri management

- Terasă exterioară

- Spații Servicii(Entertainment)

- Circulaţii

- Foodcourt

- -Alimentație Publică

- Cinematograf

- Spaţii tehnice

- Degajamente Protejate

ETAJ TEHNIC, SUPRAFATA CONSTRUITA          400,00 m²:

- Camera proiectii Cinematograf

- Grupuri sanitare

- Spații auxiliare

FINISAJE

Inchideri

Pereţii exteriori de inchidere vor fi realizaţi din panouri termoizolante tip- poliuretan ignifugat sau cu vata minerala de 10cm grosime. Peste închiderile mai sus menţionate, parţial, în anumite zone, conform faţadelor, pe structuri metalice se vor monta  eventual panouri ventilate tip  „bond”.

Tâmplariile exterioare vor fi metalice cu rupere de punte termică şi geam termoizolant conform normelor în vigoare. Unde e cazul vor fi folosite elemente de reclame luminoase.

Învelitoare

Acoperirea se va face în sistem tip terasă necirculabilă, iar sistemul de închidere a terasei va fi pe grinzi de beton armat respectiv metal cu tablă trapezoidală autoportantă, peste care se asează bariera contra vaporilor, două straturi de 8 – 10 cm vată minerală bazaltică, urmate de un strat de membrană din PVC, rezistentă la UV.

In zonele circulabile terasa va fi tip terasa circulabila.

Compartimentări

Pereţii interiori de compartimentare vor fi realizaţi din sistem de gips - carton cu structură metalică sau din B.C.A.

În cazul în care peretele conţine un element de beton armat, acesta este simplu placat cu gips carton. În situaţii speciale se vor executa pereţi de caramidă cu grosimi de 25 cm sau 30 cm.

Amenajarea Incintei:

Amenajarea incintei presupune executia de (conform planului de situatie):

- Imprejmuiri

- Drumuri, platforme, alei, accesuri

- Parcari exterioare autoturisme

- Spatii verzi

- Panouri reclame

Finisaje interioare propuse

Pardoseli

Placi ceramice antiderapante la holuri si accese,

Placi ceramice antiderapante de trafic intens in grupurile sanitare, terase circulabile, beton elicopterizat vopsit in spatiile tehnice, coridoare de evacuare.

Placi ceramice antiderapante sau pvc de trafic intens in eventualele spatii de birouri.

Covor de sters picioare in zona accesului.

Pereti

Vopsitorie lavabila;

Faianta/gresie ceramica portelanata (in grupurile sanitare, vestiare)

Placari decorative cu material compozit.

Plafoane

Vopsitorie lavabila , plafoane suspendate din panouri usoare, metal, pvc.

Tamplarii interioare

Tamplariile interioare vor fi alcatuite si dimensionate in functie de utilizarea spatiului: usi metalice rezistente la foc la degajamentele pentru evacuare, incaperile tehnice, usi cu geam termoizolant si tamplarie de aluminiu, tamplarie din mdf.

Finisaje Exterioare

Pardoseli

Piatra naturala antiderapanta (ardezie, granit) (in dreptul acceselor principale in cladire)

Dale prefabricate inierbate autoblocante/ Beton rutier vopsit (alei carosabile, trotuare, alei pietonale)

Mozaic spalat (alei pietonale)

Beton rutier pentru trotuare si parcari.

Pereti

- Panouri sticla termoizolanta

- Vopsea texturata

- Panouri metalice termoizolante tip izopan ignifugate de 10 cm

- Panouri compozit fixate pe structura metalica.

Tamplarii exterioare

Ferestre si usi din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant (glafuri exterioare aluminiu, glafuri interioare tip Isovolta)

Usi de sticla cu rame de aluminiu.

Alte elemente

Parapeti amenajari exterioare: piatra naturala, bolarzi metalici

Obiecte de mobilier urban din prefabricate beton, cu finisaj de lemn: banci, jardiniere.

Protectia calităţii apelor:

Pe timpul executiei:

Pe timpul executiei se urmareste minimizarea consumului de apa prin utilizarea rationala a apei, cat si decantarea apelor uzate in reteau publica fara poluanti.

Sursele de poluare pot fi numai in situatii accidentale, fisurarea canalizarii si infiltrarea suspensiilor din sol, deversarea  substantelor chimice interzise din neglijenta personalului necalificat. Pentru care se vor instruii tot personalul lucrator, cu normele si legislatia in viguare dar si cei care lucreaza sub-anteprenor.

Pe timpul functionarii:

Asa cum a fost prezentata la capitolul Utilitati evacuarea apelor uzate se face prin intermediul caminului de racord la reteaua publica stradala, prin pompare.

Apele pluviale sunt canalizate si descarcate catre bazinul de retentie al apelor meteorice aferent retelei de colectare a apelor meteorice apatinand incintei, dupa epurarea in prealabil in separatoare de hidrocarburi. Din bazinul de retentie apele meteorice sunt pompate in caminul de racord la canalizarea publica oraseneasca.

Protecţia aerului:

Pe timpul executiei:

Pe timpul executie se urmareste ca disconfortul creat in timpul sapaturii, din degajarea prafului,     sa se reduca prin stropiri succesive cu apa a straturilor de sol excavat.

Pe timpul transportului pamantului din excavatii se va acoperii camionul cu o prelata, pentru diminuarea antrenarii particulelor de praf.

Sursele de poluare pot fi la interior, numai daca nu se folosesc vopseluri pe baza de apa, dar si din sudura partilor metalice. Pentru care se propune achizitionarea vopselurilor pe baza de apa in proportia cea mai mare, minimizarea degajarii compusilor organici volatili, achizitionarea partilor constructive vopsite deja.

Pe timpul functionarii:

Sursa de poluare a aerului este centrala termica .

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Pe timpul executiei:

Sursele de poluare fonica sunt in timpul sapaturii, cat si executie stalpi si grinzi din beton – armat, dupa care cladirea se inchide cu pereti la exterior si sunetul se minimizeaza considerabil.

Se propune respectarea in executie a regulamentului intern:

-Respectarea programului de functionare.

-Minimizarea zgomotului produs de utilaje prin functionarea rationala, nu se permite stationarea sI motorul pornit

Sursa de poluare a aerului prin zgomot puternic poate fi accidentala, prin scapare, ciocnire, spargere a elementelor de constructii, se va incerca eliminarea prin instruire personalului angajat si subcontractorilor.

Pe timpul functionarii:

Sursa de poluare a aerului prin zgomot este facuta de instalatia de ventilatie, ventilatoare de  introducerea / evacuare a aerului si instalatia de climatizare, care sunt montate pe acoperis.

Se vor respecta limitele admisibile din legislatia in viguare STAS 10009/2017, STAS 6156/1986.

Protecţia solului şi a subsolului:

Pe timpul executiei:

Pentru protectia solului si a apei, in organizarea de santier se vor efectua urmatoarele

lucrari / masuri   de protectie :

- imprejmuire cu gard a incintei organizarii de santier; delimitarea fizica se va face astfel cu exactitate  pentru a nu produce distrugeri  inutile de teren;

- alimentarea cu carburanti,  repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate;

- se vor evita pierderile de carburanti sau Iubrifianti la stationarea  utilajelor; astfel ca, toate utilajele folosite vor fi atent verificate zilnic;

- organizarea de santier va dispune de toalete ecologice, iar constructorul  va avea in vedere intretinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma autorizata;

- Ia parasirea incintei organizarilor  de santier, rotile autovehiculelor  se vor curata pe rampa spalare auto;

- constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor  impuse prin caietul de sarcini pentru realizarea lucrarilor.

Prevenirea oricarei poluari acidentale prin instruiri periodice si fizic prin utilizarea materialului absorbant ori de cate ori este nevoie.

Pe timpul functionarii:

Centrul comercial nu poate impacta solul si subsolul decat accidental prin:

- Poluare spatiu verde de catre persoane rau intetinate cu deseuri solide sau lichide

- Fisurarea retelei de canalizare prost executata

Daca, vor aparea astfel de accidente se vor remedia, iar prejudiciul va fi suportat conform legii.

Se va respecta legislatia privind poluarea mediului Ord. 756/1997.

Masuri propuse pentru diminuarea disconfortului pe timpul santierului:

-Nu se va depasi programul de lucru avizat de catre Primaria Municipiului Targoviste;

-In etapa de constructie ce presupune saparea pana la cota de fundare se va stropi cu apa cu regularitate pentru diminuarea pulberilor (praf) rezultate in urma excavatiei, a traficului intern;

-Se protejeaza cu panouri opace cu rolul fonoabsorbant limita incintei, daca este cazul;

Se considera cu dupa executia cladirii propuse disconfortul fata de zonele invecinate nu mai exista, chiar va fi o zona placuta ambiental.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Pe timpul executiei:

Deseurile se vor colecta si stocate (numai in incinta gospodariri de deseuri inscriptionata cu containere special amenajate pentru ficare tip de deseu) provizoriu si selectiv, conform HG 856/2002, pricipalele tipuri rezulate in timpul executiei sunt:

Menajer, ambalaje, beton asfaltic concasat din parcarea existenta, plastic, feroase, neferoase, cartoane, material vegetal (toaletarea copaceilor, iarba).

Singurul deseu care poate fi refolosit  (calitatea lui o va stabili constructorul dupa demolare) este beton asfaltic concasat, care poate fi utilizat in refacerea cailor de acces pentru noua investitie.

Se vor elimina/ valorifica cu societati autorizate pentru acest serviciu de preluare a deseurilor, responsabil va fi constructorul.

Pe timpul functionarii:

Din activitatile desfasurate se vor produce deseuri menajere si deseuri alimentare generate de  zonele Depozitului Logistic.

Deseurile generate se vor depozita local in containere speciale, apoi urmand sa fie transportate spre spatiile de depozitare si reciclare deseurii situate la parter, avand acces auto carosabil direct.

Deseurile vor fi preluate de firme specializate, contractate in acest sens.

Se va respecta toata legislatia in vigoare privind deseurile L211/2011, HG 856/2002, HG621/2005.

LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier necesara realizarii obiectivului va fi amplasată în incinta obiectivului.

Spaţiul pentru organizarea de şantier va fi delimitat şi va cuprinde in obiectivele principale:

•Platforma betonată pentru depozitare materiale de construcţie;

•Containere – baraci pentru birouri, vestiare, depozitare scule si echipamente

•Grup sanitar mobil, ecologic;

•Platformă containere depozitare deşeuri;

•Întreaga incintă va fi împrejmuită cu gard din plase de oţel cat si cu panou inalte de 2,5 m.

•Gospodaria de deseuri

•depozitarea vopselurilor, diluantilor etc. cu cararter chimic – periculos pentru mediu se face in spatiu inchis, ventilat natural, cu acces limitat;

•utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;

•întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/ baze de producţie autorizate;

•rampa de spalare autoutilaje amplasata la iesirea din santier, pentru a curata rotile si sasiul utilajelor. Apa folosita se intoarce intr-un rezervor pentru a fi reciclata.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv  in limitele parcelei detinute de beneficiar.

Pe timpul lucrarilor se vor amenaja constructii temporare - bransamente si echipamente provizorii necesare executarii lucrarilor si se asigura accesul la utilitati conform regulamentului   MLP AT 9/N/1993 (ed.  1995) privind  protectia si igiena muncii  in constructii.

Descrierea lucrarilor  provizorii

- Organizarea  incintei

Perimetrul santierului se va imprejmui cu gard din pIasa.

Lucrarile de organizare a santierului  vor fi corect concepute si executate,  cu dotari moderne care sa reduca emisiile de noxe in aer, apa si pe sol.

Lucrarile vor fi concentrate intr-un singur amplasament, diminuand astfel zonele de impact si favorizand o exploatare  controlata si corecta.

Organizarea de santier va avea acces dinspre Bd. 1 Decembrie 1918 in zona special amenajata.

Organizarea de santier exista si este rezolvata in incinta, conform proiectului in curs de finalizare. Calea de acces pentru transportul  materialelor va: fi din parcarea prevazuta.

La terminarea lucrarilor, executantul  va lua masuri de desfiintare a santierului  astfel :

- dezafectarea   amenajarilor de santier ;

- curatarea locurilor din ampriza lucrarilor.

ETAPE DE EXECUTIE:

Faza I:  pregatirea terenului de fundare:

- înainte de începerea săpăturilor la fundaţii, este necesar ca suprafaţa terenului să fie curăţată şi nivelată, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu se permite stagnarea apelor din precipitaţii şi scurgerea lor în săpături,

Datorita dimensiunilor fundatiilor pahar rezultate din calcul cota de fundare a fost aleasa -2.30m pentru toate fundatiile, in vederea corelarii cu cele existente. Cota de fundare se afla deasupra nivelului stabilit al apelor subterane.

- dispunerea unui strat de balast compactat de minim 20cm la talpa fundatiei.

- lucrările se vor efectua pe tronsoane, fără întreruperi şi în timp cât mai scurt, pentru a se evita variaţiile importante de umiditate a pământului activ în timpul execuţiei,

- ultimul strat de pământ, de circa 25cm grosime din săpăturile la fundaţii trebuie excavat pe porţiuni eşalonate în timp

- pe măsura posibilităţilor de execuţie a fundaţiilor în ziua respectivă şi înainte de turnarea betonului în fundaţii, pentru a se evita efectele negative cauzate de variaţiile de umiditate,

- dacă se produc crăpături pe suprafaţa terenului de la cota de fundare, înainte de turnarea betonului se va proceda la matarea lor.

- este obligatorie evitarea depozitarii de materiale de constructie sau material excavat in imediata apropiere a sapaturilor.

- este obligatorie protejarea sapaturii prin lucrari specifica pentru a impiedica eventuale caderi de pamanturi in groapa de fundate.

Totodata se vor pregatii fundatiile pentru macaralele necesare construiri obiectivului.

Faza II:  efectuarea lucrarilor de fundare:

-Se vor realiza armaturile in fundatii izolate si grinzile de fundare.

-Se vor monta si axa buloanele de ancoraj in grinda de soclu.

Faza III:  efectuarea lucrarilor de suprastructura:

- Se vor monta stalpii prefabricati si stalpii metalici de inchidere

- Se vor monta grinzi prefabricate in corp hala

- Se vor monta armaturile in grinzi si se va realiza placa cota zero

- Se vor monta contravantuiri sau cadre metalice

Faza IV:  efectuarea lucrarilor de inchidere perimetrala :

In faza IV, se va efectua inchiderea obiectivului pe toate suprafetele anvelopante

a.pereti exteriori, panouri termoizolante – tip isopan, pereti cortina din aluminiu cu dublu strat sticla si eventual termoizolatie argon.

b. terasele circulabile si necirculabile cu toate straturile de hidro si termo izolatie necesara conform normativelor in vigoare.

Faza V:  efectuarea lucrarilor de instalatii :

In faza V, se vor efectua toate instalatiile interioare (instalatii sanitare, instalatii pentru stingerea incendiilor, instalatii pluviale, instalatii termoventilatii, instalatii electrice cu renti tari si curenti slabi, BMS, etc) si exterioare necesare bransarii extinderii la cladirea existenta (gaz, apa, canal, curenti electrici etc).

Faza VI:  efectuarea lucrarilor de compartimentare:

In faza VI, se vor efectua toate lucrarile necesare pentru realizarea compartimentarilor interioare din pereti de gips carton dublu placat (hidrofug in spatiile umede) pe structura metalica zincata, placari simple cu gips carton peste elemente de beton, acolo unde este cazul si  compartimentari din pereti de caramida cu grosimi de 25 cm sau 30 cm.

Faza VII:  efectuarea lucrarilor de drumuri si amenajari exterioare :

In faza VII, se vor efectua toate lucrarile necesare pentru inchiderea drumurilor, platformelor limitrofe proiectului.

Faza VIII:  efectuarea lucrarilor de finisaje :

In faza VIII, se vor efectua toate finisajele interioare precum si toate elementele de arhitectura de interior si toate elementele de arhitectura de exterior, inclusiv peisagistica.

Faza IX:  efectuarea lucrarilor de signalistica :

In faza IX, se vor efectua toate lucrarile necesare publicitatii si semnalisticii (firme luminoase, reclame, panouri publicitare, etc).

Faza X:  efectuarea lucrarilor de desfiintare a santierului  :

In faza X, se vor efectua toate lucrarile necesare desfiintarii santierului.

Modul de amplasare  a constructiilor, amenajarilor si a depozitelor de materiale

Organizarea de santier va fi imprejmuita corespunzator  si va cuprinde dotari minime pentru desfasurarea activitatii antreprenorului.

In zona de administratie  santier se vor prevedea urmatoarele:

1 Containere birou (tip baraca 6,00m x 2.40m) - 1 buc.

2 Containere bucatarie - 1 buc.

3 Container spalator - 1 buc.

4 Container magazie scule si materiale marunte - 1 buc.

5 Platforma pentru 2 europubele  gunoi menajer pe sortimente

6 Platforma pentru 2 wc-uri ecologice

7 Cabina paza – 1 buc.

8 Container  tip bena pentru moloz si resturi de santier;

Se va utiliza o zona pentru parcarea utilajelor existenta in santierul in curs de functionare precum si rampa spalare auto amplasata  in zona accesului in santier pentru a curata rotile si sasiul utilajelor. Apa folosita se intoarce intr-un rezervor pentru a fi reciclata.

Nu se vor depozita in organizarea  de santier materiale voluminoase  sau care nu sunt folosite imediat, acestea transportandu-se   pe masura utilizarii lor.

Organizarea de santier va fi amplasata respectand distantele fata de cladiri  impuse de legislatia din Romania.

Depozitarea materialelor  in cadrul organizarii  muncii este foarte importanta,  trebuind sa se asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a evita pierderea de timp si risipa.

Programul trebuie sa preintampine supra incarcarea santierului  cu materiale,  precum si depozitarea  prea indelungata  a stocurilor  de materiale pe santier.

Pentru a evita orice inconvenient, activitatile care porduc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic.

Constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice  producerea unor accidente.

Constructorul  va respecta pe durata executiei  lucrarii legislatia  privind protectia  mediului si va asigura evacuarea deseurilor,  pe baza unui contract eu o firma autorizata.

Asigurarea  si procurarea  de materiale  si echipamente

Transportul materialelor, deseurilor, utilajelor si aparatelor necesare executiei se va face cu auto, pe strada de acces Ia santier.

Contractorul va asigura, pe durata contractului, asistenta generala pentru subcontractorii  numiti si pentru autoritatile  publice implicate in lucrarile care concura la contract, dupa cum unneaza :

- folosirea grupurilor sanitare si a serviciilor de asistenta;

- spatiile pentru birouri si pentru depozitarea  echipamentelor si a materialelor;

- curentul electric si apa;

- indepartarea deseurilor,

Asigurarea  racordarll  provizorii la reteaua  de utilitati urbane  din zona amplasamentului

Containerul de birouri va fi racordat la energie electrica si apa.

Apele uzate menajere se vor deversa prin retelele de canalizare catre bazinul de retentie situat la limita incintei de unde sunt pompate la caminul racord si apoi trimise la reteaua de canalizare publica.

Preluarea si evacuarea deseurilor  se va face de catre o firma specializata,  in baza unui contract prealabil cu beneficiarul.

Precizari  cu privire la accese si imprejmuiri

In timpul exeeutarii lucrarilor, toate zonele de Iucru vor fi semnalizate corespunzator  prin benzi fluorescente.  Se vor crea culoare speciale pentru public astfel incat persoanele neautorizate sa nu poata avea acces in zonele in care se executa lucrari.

In incinta santierului, se va amplasa un panou pe care se vor afisa informatiile legate de obiectivul de investitie conform legii, precum si alte infonnatii legate de derularea  proiectului.

Incinta organizarii de santier se va imprejmui cu gard de protectie si/sau panouri si va fi pazita.

Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul,  pe langa celelalte obligatii ce-i revin din normele tehnice in vigoare, va avea in atentie in mod deosebit urmatoarele aspecte :

- respectarea stricta a prevederilor din proiect;

- lucrarea va fi executata sub supravegherea  unui responsabil  tehnic atestat MLPAT;

- convocarea in timp util a proiectantului, beneficiarului   si organelor  Inspectiei de Stat in Constructii  pentru realizarea programului de control pe faze detenninante, program ce face parte integranta  din proiect ;

- obtinerea in prealabil a acordului beneficiarului si proiectantului  pentru solutiile tehnologice pe care le propune si folosirea altor materiale decat cele prevazute in proiect, precum si orice alta modificare pe care o propune fata de solutiile proiectate: beneficiarul va consulta proiectantul inainte de a transmite decizia adoptata  de constructor.

Beneficiarul va urmari ca executia lucrarilor sa se faca in conditii de calitate si cu respectarea prevederilor din proiect si normativelor in vigoare.

Eventualele  neconcordante cu proiectuI, precum si orice situatie noua va fi transmisa proiectantului  pentru a da solutia.

Verificarea calitatii lucrarilor conform programului de control si receptionarea lor se va face in conformitate  cu HGR nr. 273/14.06.1994 si cu prevederile Normativului  C56-8S.

Constructorul va respecta pe durata executiei lucrarii legislatia privind protectia mediului si va asigura evacuarea deseurilor conform celor mentionate in volumul de Protectia Mediului din Proiectul tehnic.

Materialele necesare pentru realizarea solutiilor  proiectate se vor putea utiliza numai dupa obtinerea in prealabil a agrementelor  tehnice.

Lucrările asociate etapei de executie a lucrarilor de construire vor implica afectarea unor porţiuni de teren suplimentare, în această etapă vor fi afectate terenurile pe care se vor realiza organizarea de şantier, precum şi drumurile temporare de acces.

După finalizarea lucrărilor se va proceda la reabilitarea tuturor terenurilor afectate menţionate mai sus. Reabilitarea va consta în:

-Refacerea stratului de sol vegetal acolo unde a fost afectat numai acesta, prin scarificare şi prin aşternerea unui strat suplimentar, după caz. Stratul de sol vegetal refăcut va avea aceeaşi grosime şi aceleaşi caracteristici morfologice, pedologice şi agrochimice cu cel de pe terenul din jur. Se va utiliza solul vegetal decapat de pe terenurile afectate, stocat în condiţii corespunzătoare.

-Refacerea stratului de sol de adâncime şi a stratului de sol vegetal pe terenurile pe care au fost afectate ambele straturi. Refacerea va consta în aşternerea unui strat de sol de adâncime cu caracteristici morfologice similare celui de pe terenurile din jur. În cazul gropilor de împrumut se vor putea utiliza şi alte materiale de umplutură, inerte, conform avizului autorităţilor de mediu competente. Peste acest strat se va aşterne un strat de sol vegetal având grosimea şi caracteristicile morfologice, pedologice şi agrochimice similare terenului din jur. Se vor utiliza sol vegetal decapat şi sol de adâncime excavat de pe terenul pe care a fost realizată investiţia, stocate separat, în condiţii corespunzătoare.

După realizarea lucrărilor de reabilitare a terenurilor afectate suplimentar în santier şi a celor de la gropile de împrumut va fi dezafectată organizarea de şantier. După dezafectarea tuturor structurilor şi curăţarea terenului se vor efectua lucrări de reabilitare a amplasamentului, similare celor descrise mai sus. Terenurile reabilitate vor fi redate folosinţelor anterioare.

b)cumularea cu alte proiecte:nu este cazul.

c)utilizarea resurselor naturale:nu este cazul;

d)producţia de deşeuri: deşeurile menajere si cele din constructii vor fi preluate de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate în urma procesului de construire vor fi colectate pe sorturi,

stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f)riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: in timpul lucrarilor de executie pot apare pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehiculele si utilajele folosite;

2.Localizarea proiectului:

Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de proiect, avându-se în vedere în special:

D:\Arhive Elvira\Elvira\Sintact 2.0\cache\Legislatie\temp\00123818.HTML - #2.1.utilizarea existentă a terenului: Conform Certificatului de urbanism nr.878 din 06.09.2018, terenul pe care se solicita executarea lucrarilor este situat in intravilanul Municipiului Targoviste, categoria de folosinta curti constructii.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul..

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)zonele umede: nu este cazul;

b)zonele costiere: nu este cazul;

c)zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)parcurile şi rezervaţiile naturale:nu este cazul.

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.:nu este cazul;

f)zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:nu este cazul.

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h)ariile dens populate:nu este cazul;

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului, aria geografica si numarul persoanelor afectate- nu este cazul.

b) natura transfrontiera a impactului - lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera

c) marimea si complexitatea impactului – impact relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului..

d) probabilitatea impactului - impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);..

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta

Din analiza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii evaluarii impactului asupra mediului din Anexa 3 la HG 445/2009 mentionate anterior , s-a decis continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului.

Conditiile de realizare a proiectului:

-respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei, respectarea tuturor solutiilor tehnice, a avizelor solicitate de alte institutii,inclusiv a avizului privind securitatea la incendii.

-supravegherea lucrarilor se va face prin monitorizare permanenta, avand ca scop principal minimizarea impactului asupra mediului.

-anuntarea Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita in situatia in care apar elemente noi, nespecificate in documentatie, care nu au fost luate in consideratie la emiterea prezentei decizii.

Protectia calitatii apelor :

-nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri, sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane.

Protectia aerului:

-deplasarea cu viteza redusa a vehiculelor implicate in lucrarile prevazute de proiect, astfel incat sa se evite antrenarea particulelor de praf pe drumurile utilizate;

-intretinerea si repararea utilajelor si vehiculelor utilizate , in scopul reducerii emisiilor de poluanti atmosferici:

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- în timpul execuţiei şi funcţionării proiectului nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele SR 10009 / 2017 – Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Protecţia solului şi a subsolului:

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

Modul de gospodărire a deşeurilor

- deşeurile se vor colecta selectiv în zone special amenajate şi predate pe bază de contract firmelor autorizate;

-  este interzisă depozitarea deşeurilor direct pe sol;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-   modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

-  se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor

necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental

datorită execuţiei proiectului.

-respectarea amplasamentului conform planului anexat documentaţiei şi aplicarea soluţiilor tehnice adoptate.

-deşeurile reciclabile generate în perioada de funcţionare vor fi colectate/valorificate/eliminate prin operatori economici autorizaţi, în baza contractului de prestări servicii;

-deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi vor fi eliminate de firme specializate, în baza contractului de prestări servicii;

-alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreţinerea, repararea, spălarea utilajelor şi mijloacelor de transport se va realiza numai la agenţi economici specializaţi;

-la terminarea lucrărilor se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate;

-la finalizarea lucrărilor, terenurile aferente organizării de şantier vor fi aduse la starea iniţială;

Titularul proiectului are obligaţia de a solicita  revizuirea prezentei decizii dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii ,  înainte de realizarea modificării.La finalizare se va solicita emiterea autorizatiei de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului..

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completarile ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Intocmit,                                                           Sef Serviciu Avize, Acorduri,

Autorizatii,

consilier  Dobra Elvira                                                    Maria Morcoase