Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.12783/7496/23.11.2018

PROIECT    DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.     din  23.11.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SDEE MUNTENIA NORD SA - SDEE TARGOVISTE cu sediul in municipiul Targoviste, strada Calea Domneasca, nr.236, judetul Dambovita, pentru proiectul I.C.T.A.E.E. A ABONATILOR CASNICI,LOCALITATEA GORGOTA , propus a fi amplasat in comuna Razvad, sat Gorgota, judetul Dambovita , înregistrată la A.P.M. Dambovita cu nr.12783 din 21.09.2018, in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările si completările ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide , ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.11.2018, ca proiectul I.C.T.A.E.E.  A ABONATILOR CASNICI , LOCALITATEA GORGOTA , propus a fi amplasat in comuna Razvad, sat Gorgota, judetul Dambovita , nu se supune evaluarii impactului asupra mediului .

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2” punctul 3 lit. b) “transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) in sedinta din data de 22.11.2018

1.Caracteristicile proiectului:

Obiectul documentatiei il constituie  imbunatatirea nivelului de tensiune, imbunatatirea conditiilor tehnice si realizarea unor parametrii tehnici corespunzatori , necesare  pentru  modernizarea  retelelor  de  joasa  tensiune   aferente posturilor de transformare  PTA 2057 Gorgota si PTA 2076 Gorgota si preluarea unor consumatori existenti prin circuite alimentate dintr-un post nou proiectat

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Pentru imbunatatirea nivelului de tensiune, imbunatatirea conditiilor tehnice si realizarea unor parametrii tehnici corespunzatori este necesar modernizarea  retelelor  de  joasa  tensiune   aferente posturilor de transformare  PTA2057 Gorgota si PTA 2076 Gorgota si preluarea unor consumatori existenti prin circuite alimentate dintr-un post nou proiectat si consta  in  proiectarea  urmatoarelor  instalatii:

- La postul PTA 2057 20/0,4 kV de 160 kVA se va inlocui cutia de distributie si coloanele de joasa tensiune ;

- La postul PTA 2076 20/0,4 kV de 250 kVA se va inlocui cutia de distributie si coloanele de joasa tensiune ; se va inlocui si transformatorul de 250 kVA cu un transformator de 160 kVA

- inlocuirea  conductorului  din  Al  50 sau  35  mmp multifilar cu  conductor  torsadat tip T2X 50 OL-AL 3x70+2x25 mmp pentru arterele principale sau cu conductor torsadat tip T2X 50 OL-AL 3x50+2x25 mmp pentru arterele secundare pentru circuitele de distributie publica ;

- inlocuirea unor stalpi fisurati sau necorespunzatori din punct de vedere al functiei lor   ( intindere sau colt) in retea cu stalpi din beton tip SE

- demontarea  circuitelor  de  j.t. si a stalpilor necorespunzatori

- adaptarea bransamentelor existente la noua retea modernizata si se vor reface doar bransamentele care sunt afectate dupa inlocuirea stalpilor de retea.

- Se va proiecta un post de transformare  20/0,4 kV -100kVA,  alimentat printr-un racord de 20 kV

Se va inlocui conductorul de retea cu conductor torsadat care va avea conductorul de iluminat inglobat in conductorul de forta. Mentionam ca  in circuitele existente aferente postului de transformare sunt circuite care au conductorul de iluminat inglobat in cel de forta.

Se proiecteaza un post de transformare aerian 20/0,4 kV -100kVA,  alimentat printr-un racord de 20 kV din linia Derivatie LEA 20 kV Gorgota din linia LEA 20 kV Gura Ocnitei-Resca. Racordarea se va realiza din stalpul nr. 14 existent  tip SE9 din linia Derivatie Gorgota. Racordul aerian se va realiza pe 9 stalpi tip SC15015 si SC15007 si vor fi echipati cu conductor aerian OL-Al 3x50/8 mmp in lungime totala de 352m. Stalpii din beton  proiectati  se vor planta in fundatii  turnate si vor fi prevazuti cu prize de pamant tip D3 sau D1. Inaltimea  stalpilor  deasupra solului este de 12,0 m. LEA 20 kV se va realiza cu coronament dezaxat , cu legaturi duble de  intindere si sustinere, cu izolatoare compozite. Conductorul  LEA  de  20 kV  va fi tip  OL-Al  50 / 8 mmp - in lungime totala de 3x352 m = 1056 m. Pe primul stalp al racordului - stalpul  nr. 1  tip  SC15015 si ultimul stalp al racordului - stalpul  nr. 9  tip  SC15015 se va monta  cate un separator tripolar de exterior in montaj orizontal STEPno  24KV cu  punere  la  pamant. Noul post de transformare se va monta pe un stalp tip SC15014.

Principalele  parti  componente  ale  PTA-ului  pe  parte  de  inalta  tensiune  sunt:

- transformatorul  de  putere  TTU-Al 20/0,4 KV –100 kVA

- soclu  tripolar  cu  descarcatoare  ZnO cu disconectori echipat  cu  sigurante  SFEn-20 KV- 6,3A

Pe  partea  de  joasa  tensiune  s-a  prevazut  o  cutie  de  distributie  CD 1.6.

Distributia consumatorilor pentru cele doua posturi existente si noul post proiectat este:

1. Instalatiile  electrice aferente – postului de transformare PTA  2057 Gorgota

- se va inlocui coloana existenta AFYI 3x150+70 mmp cu coloana nou proiectata tip FYI 4x185 mmp

- se va inlocui CD 1.4 existenta cu o cutie de distributie nou proiectata tip CD 1.6 echipata cu intrerupatoare  pe general si pe plecari. In cutia de distributie nou proiectata se va prevede masura pe general si un punct de aprindere pentru iluminatul public.

In situatia proiectata , din PTA 2057 Gorgota se vor alimenta  43 abonati monofazati  si un abonat trifazat prin  circuitul nr.2  (circuitul analizat)

Conductorul torsadat proiectat pentru circuitul de forta este tip T2X 50 OL-AL 3x70+2x25 mmp  in lungime totala de 418 m si T2X 50 OL-AL 3x50+2x25 mmp  in lungime totala de 210 m. Mentionam ca  de la postul de transformare pana la stalpul nr.2, se vor monta cate doua circuite ; pe ceilalti stalpi se va monta un singur circuit .Se vor inlocui si se vor planta stalpi noi in retea (SE4=1 buc, SE10=3 buc, SE11=4 buc, stalpi metalici tubulari echivalenti SE4 – ST4 = 1 buc si stalpi metalici tubulari echivalenti SE10 – ST10 = 4 buc).Se vor indrepta stalpi de beton j.t. in fundatie burata = 3 buc si stalpi de beton j.t. in fundatie turnata = 1 buc.

Iluminatul public se va realiza cu lampile care se vor remonta pe aceeasi stalpi (existenti si inlocuiti) care erau in situatia existenta. Iluminatul public se va alimenta din punctul de aprindere proiectat .

2.Instalatiile  electrice aferente – postului de transformare PTA  2076 Gorgota

- se va monta un  soclu  tripolar  cu  descarcatoare  cu  oxid  de  zinc echipate cu sigurante fuzibile 24 kV –10 A

- se va inlocui transformatorul de 250 kVA cu un transformator de 160 kVA( va fi pus la dispozitie de catre CE MTJT Targoviste)

- se va inlocui coloana existenta AFYI 3x150+70 mmp cu coloana nou proiectata tip FYI 4x185 mmp

- se va inlocui CD 2.4 existenta cu o cutie de distributie nou proiectata tip CD 2.6 echipata cu intrerupatoare  pe general si pe plecari. In cutia de distributie nou proiectata se va prevede masura pe general si un punct de aprindere pentru iluminatul public.

In situatia proiectata , din PTA 2076 Gorgota se vor alimenta  abonati monofazati si trifazati prin  urmatoarele circuite :

a) circuitul nr.1 alimenteaza 54 abonati monofazati casnici si 2 abonati trifazati, Ia=84,43 A (circuitul spre biserica)

b) circuitul nr.2 alimenteaza consumatorii de pe str.Panachia; Ia=7,2 A(circuit care nu este analizat)

c) circuitul nr.3 alimenteaza 38 abonati monofazati casnici si 1 abonat trifazat, Ia=50,98 A(circuitul spre scoala)

d) circuitul nr.4 este pentru iluminatul public

e) circuitul nr.5 si nr.6 sunt circuite de rezerva

Conductorul torsadat proiectat pentru circuitul de forta este tip T2X 50 OL-AL 3x70+2x25 mmp  in lungime totala de 1008 m si T2X 50 OL-AL 3x50+2x25 mmp  in lungime totala de 433 m. Mentionam ca  de la postul de transformare pana la stalpul nr.8, se vor monta cate  doua circuite ; pe ceilalti stalpi se va monta un singur circuit .Se vor inlocui si se vor planta stalpi noi in retea (SE10=15 buc si SE11=6 buc ).Se vor indrepta stalpi de beton j.t. in fundatie burata = 3 buc si stalpi de beton j.t. in fundatie turnata = 2 buc.

Iluminatul public se va realiza cu lampile care se vor remonta pe aceeasi stalpi (existenti si inlocuiti) care erau in situatia existenta. Iluminatul public se va alimenta din punctul de aprindere proiectat .

3. Instalatiile  electrice aferente –  noului post de transformare PT Gorgota

In situatia proiectata , din noul post PT Gorgota proiectat se vor alimenta  107 abonati monofazati  si 7 abonati trifazati prin  urmatoarele circuite :

a) circuitul nr.1 alimenteaza 57 abonati monofazati casnici si 3 abonati trifazati, Ia=67,45 A(circuitul spre PTA 2076 Gorgota)

b) circuitul nr.2 alimenteaza 23 abonati monofazati casnici si 3 abonati trifazati, Ia=35,87 A (circuitul spre PTA 2057 Gorgota – spre deal)

c) circuitul nr.3 alimenteaza 27 abonati monofazati casnici si 1 abonat trifazat, Ia=32,88 A (circuitul spre PTA 2057 Gorgota – str.principala)

d)  circuitul nr.4 este pentru iluminatul public

e)  circuitul nr.5  si nr.6 sunt circuite de rezerva

Conductorul torsadat proiectat pentru circuitul de forta este tip T2X 50 OL-AL 3x70+2x25 mmp  in lungime totala de 652 m si T2X 50 OL-AL 3x50+2x25 mmp  in lungime totala de 832 m. Mentionam ca  de la postul de transformare pana la stalpul nr.5, se va monta retea noua pe lungime de 187 m si 5 stalpi noi ; pe toti stalpii se va monta un singur circuit .

Delimitarea intre cele doua posturi-postul existent PTA 2057Gorgota si postul proiectat PT Gorgota se va realiza la stalpul nr.20,respectiv nr.43, iar intre postul existent PTA 2076 Gorgota si postul proiectat PT Gorgota se va realiza la stalpul nr.52,respectiv nr.19 .

In cutiile de distributie aferente posturilor se monteaza intrerupatoare calibrate corespunzator  in  functie  de circulatia  de  putere  existenta  si  de  curentul  monofazic  de  scurtcircuit  existent  la  capetele  retelei .

Traseul  retelelor  electrice  ce  se  proiecteaza  se  desfasoara  pe domeniului public al Comunei Razvad,de-a  lungul drumului comunal aferent localitatii Gorgota.

Retelele electrice  s-au  protejat  impotriva  supratensiunilor  atmosferice  prin montarea  DRV-uri  cu  oxizi   metalici  j.t.  .

Pentru  LEA 0,4 KV  se prevad  dispozitive  de    punere  la  pamant  tip  DPSF – F,  DPSF – IL  si  DPSF – N si prize  de  pamant  B3  de  6  ohmi  cu  conditia  ca  rezistenta  echivalenta  a  sistemului  sa  fie  mai  mica  de  4 ohmi si Ua  si  Upas  sa  fie  mai  mica  sau  egala  cu 50 V.

Bransamentele aferente retelelor de distributie se vor moderniza pe o alta lucrare . Bransamentele existente se vor adapta la noua retea modernizata si se vor reface doar  bransamentele care sunt afectate dupa inlocuirea stalpilor de retea.

2.Localizarea proiectului

- 2.1.utilizarea existentă a terenului: terenul este intravilan, neproductiv, apartinand domeniului public al comunei Razvad, conform cetificatului de urbanism nr.265/11.09.2018 eliberat de către Primăria comunei Razvad

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul ;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul ;

- zonele costiere : nu este cazul ;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul ;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul ;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate ;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate ;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii ;

h) ariile dens populate: nu e cazul ;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul ;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact redus ;

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa reprezentând traseul liniei electrice, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor de îmbunătăţire se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- asigurarea materialelor necesare execuţiei lucrării se va face de la distribuitori autorizaţi;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Protecţia aşezărilor umane

- se vor respecta normativele tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă între conductorul LEA şi clădiri;

- se va asigura scoaterea automata de sub tensiune a instalaţiilor în caz de defect;

- se va realiza inscripţionarea stâlpilor cu indicatoare de interdicţie a atingerii conductoarelor chiar căzute la pămant;  asigurarea scoaterii automate de sub tensiune a instalaţiilor in caz de defect;

- respectarea gabaritelor şi distanţelor normate faţă de sol, construcţii şi alte instalaţii;

Modul de gospodărire a deşeurilor

-deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construire (materiale plastice, materiale feroase şi neferoase, cabluri) se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor, respectandu-se prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

-conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- stâlpii, conductoarele si celelalte materiale rezultate din demontare se vor transporta în depozitele S.C.ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD, S.D.E.E.TARGOVISTE, de unde vor fi vandute catre societatii de valorificare pe baza de contract

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Gabriela Tudoroiu