EXTINDERE HALA DE TESTARE AUTOVEHICULE – C48 AMPLASATA PE LOTURILE CU NUMĂRUL CADASTRAL 70639 SI 71342

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE

CENTRUL TEHNIC TITU

- MEMORIU DE PREZENTARE –

Titularul proiect: S.C. RENAULT TEHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.

Cuprins

1.	DENUMIREA PROIECTULUI:	6

2.	TITULAR	6

3.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	7

A) REZUMAT PROIECT	7

B) JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI	7

SITUAȚIA EXISTENTĂ	8

SITUAȚIE TEHNICĂ PROPUSĂ	8

CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE	12

RESURSE NATURALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIE ȘI FUNCȚIONARE	13

METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIE / DEMOLARE	13

PLANUL DE EXECUȚIE, CUPRINZÂND FAZA DE CONSTRUCȚIE, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, EXPLOATARE, REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ	14

RELAȚIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE	14

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE	14

ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI	14

ALTE AUTORIZAȚII CERUTE PENTRU PROIECT	14

4.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	14

PLANUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ A TERENULUI	14

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	14

CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE	14

METODE FOLOSITE ÎN DEMOLARE	15

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE	15

ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A DEMOLĂRII	15

5.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	15

DISTANȚA FAȚĂ DE GRANIȚE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENȚA CONVENȚIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ, ADOPTATĂ LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991, RATIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 22 / 2001, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE	15

LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ȘI CULTELOR NR. 2.314 / 2004, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, ȘI REPERTORIUL ARHEOLOGIC NAȚIONAL PREVĂZUT DE ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 43 / 2000 PRIVIND PROTECȚIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ȘI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NAȚIONAL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE	15

HĂRȚI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERII INFORMAȚII PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATÂT NATURALE. CÂT ȘI ARTIFICIALE, ȘI ALTE INFORMAȚII PRIVIND:	15

COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI – SISTEM DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970	16

DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATĂ ÎN CONSIDERARE	16

6.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE	17

A)	SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	17

SURSELE DE POLUANȚI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL	17

STAȚIILE ȘI INSTALAȚIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE PREVĂZUTE	18

SURSELE DE POLUANȚI PENTRU AER, INCLUSIV SURSE DE MIROSURI	18

INSTALAȚIILE PENTRU REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN ATMOSFERĂ	18

SURSE DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	19

AMENAJĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR	19

SURSELE DE RADIAȚII	19

AMENAJĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR	19

SURSELE DE POLUANȚI PENTRU SOL, SUBSOL, APE FREATICE ȘI DE ADÂNCIME	19

LUCRĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI	20

IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT	20

LUCRĂRILE, DOTĂRILE ȘI MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, MONUMENTELOR NATURII ȘI A ARIILOR PROTEJATE	21

IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANȚA FAȚĂ DE AȘEZĂRILE UMANE, RESPECTIV FAȚĂ DE MONUMENTE ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ, ALTE ZONE ASUPRA CĂRORA EXISTĂ INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICȚIE, ZONE DE INTERES TRADIȚIONAL ȘI ALTELE	21

LUCRĂRILE, DOTĂRILE ȘI MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A OBIECTIVELOR PROTEJATE ȘI / SAU DE INTERES PUBLIC	21

LISTA DEȘEURILOR (CLASIFICATE ȘI CODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAȚIEI EUROPENE ȘI NAȚIONALE PRIVIND DEȘEURILE), CANTITĂȚI DE DEȘEURI GENERATE	22

PROGRAMUL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE	22

PLANUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR	23

SUBSTANȚELE ȘI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE ȘI / SAU PRODUSE	23

MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A FACTORILOR DE MEDIU ȘI A SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI	23

B)	UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII	23

7.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU, SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	23

DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL:	24

EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICĂ, NUMĂRUL POPULAȚIEI / HABITATELOR / SPECIILOR AFECTATE)	25

MAGNITUDINEA ȘI COMPLEXITATEA IMPACTULUI	25

PROBABILITATEA IMPACTULUI	25

DURATA, FRECVENȚA ȘI REVERSABILITATEA IMPACTULUI	25

MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI	25

NATURA TRANSFRONTALIERĂ A IMPACTULUI	26

8.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICATE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI DIN ZONĂ	26

OBIECTIVELE MONITORINGULUI SI MODUL DE REALIZARE	26

9.	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE	27

A)	JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE	27

B)	SE VA MENȚIONA PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT	27

10.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	27

DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	27

LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	29

DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	29

SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	30

DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU	30

11.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI  / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIIBILE	31

LUCRĂRILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENETE ȘI / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII	31

ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA ȘI MODUL DE RĂSPUNS PENTRU CAZURI DE POLUĂRI ACCIDENTALE	31

ASPECTE REFERITOARE LA ÎNCHIDEREA / DEZAFECTAREA / DEMOLAREA INSTALAȚIEI	31

MODALITĂȚI DE REFACERE A STĂRII INIȚIALE / REABILITARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ULTERIOARE A TERENULUI	31

12.	ANEXE – PIESE DESENATE	32

ANEXA 1 – PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A OBIECTIVULUI ȘI PLANUL DE SITUAȚIE CU MODUL DE PLANIFICARE A UTILIZĂRII SUPRAFEȚELOR, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI; PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR	32

ANEXA 2 – SCHEMELE-FLUX PENTRU PROCESUL TEHNOLOGIC ȘI FAZELE ACTIVITĂȚII, CU INSTALAȚIILE DE DEPOLUARE	32

ANEXA 3 – SCHEMELE-FLUX A GESTIONĂRII DEȘEURILOR	32

ANEXA 4 – ALTE PIESE DESENATE, STABILITE DE AUTORITATEA PUBLIC[ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	32

MEMORIU DE PREZENTARE

# DENUMIREA PROIECTULUI:

EXTINDERE HALA DE TESTARE AUTOVEHICULE – C48 AMPLASATE PE LOTULRILE CU NUMĂRUL CADASTRAL 70639 ȘI 71342

# TITULAR

Renault Technologie Roumanie SRL

Adresa poștală a SEDIULUI CENTRAL :  Localitatea Voluntari, Bd. Pipera 2/III, Northgate Business Centre,  cod 077190, jud. Ilfov.

CUI RO 18765472nr. J23/1651/2007

Tel 021 686 82 88, fax 021 406 27 46

Adresa PUNCTULUI  DE  LUCRU: Str Aviatorilor nr 1, oras Titu, Cartier Constantin Brancoveanu, judet Dambovita

tel: 021 406 23 70, fax: 021 406 28 81

Numele persoanelor de contact:

Bogdan Cotorobai, Responsabil mediu CT Titu, tel 0755102495, fax: 021 406 28 81,

e-mail: bogdan-mihai.cotorobai@renault.com

Director RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE punct de lucru CTT: Ioana Manda

Responsabil protectia mediului: Bogdan Cotorobai

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

## REZUMAT PROIECT

Terenurile pe care se va realiza investiţia este situat în oraşul Titu, str. Aviatorilor nr. 1, judeţ Dâmbovița este compus din două proprietăți:

- proprietate a S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2625 / 18.09.2007, 495 / 15.02.2007 si act de alipire 5702 / 02.02.2008. Terenul studiat face parte din suprafata de 505 437 mp, conform extrasului de carte funciara  nr. 70639/2018.

- proprietate a C.J. DÂMBOVIȚA, concesionat către S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.,  conform contractului de concesionare  cu numărul 2792 / 03.04.2007

Terenurile sunt în intravilan şi au categoria de folosinţă de „curţi construcţii”. Terenurile au funcţiunea dominantă a zonei I (industrie) şi număr cadastral: 70639 și 71342

Terenurile pe care urmează să se edifice construcțiile au utilităţile necesare asigurate şi nu există reţele edilitare care traversează aceste terenuri.

## JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Necesitatea proiectului este justificata prin:

- Marirea capacității de depozitare și producție a beneficiarului;

- Îmbunătățirea veniturilor beneficiarului ca urmare a activității desfășurate;

- VALOAREA INVESTIȚIEI

Valoarea investiției propuse este de 6.048.680 RON

- PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

Perioada de implementare a construcțiilor propuse este de 12 LUNI

- PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (PLANURI DE SITUAȚIE ȘI AMPLASAMENTE)

La prezentul memoriu de prezentare s-a anexat:

- A.01 – PLAN DE ÎNCADRARE

- A.02 – PLAN DE SITUAȚIE

- A.03 – PLAN PARTER

Nu sunt necesare suprafețe de teren care să fie folosite temporar.

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ȘI ALTELE)

CARACTERISTICILE PROIECTULUI PROPUS:

## SITUAȚIA EXISTENTĂ

In prezent, terenul pe care urmează a se amplasa construcția propusă, este liber de construcții

## SITUAȚIE TEHNICĂ PROPUSĂ

Suprafata construita propusă S.C. = 1370,9 mp (nr. cad. 70639) și S.C. = 476 mp (nr. cad. 71342)

Suprafata desfasurata propusă S.D. = S.C. = 1846,9 mp (SC nr. cad. 70639 + S.C. nr. cad. 71342)

Suprafete :

Functiuni propuse pentru corpul nou:

| Denumire incapere | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
| Depozit | 996,10 |
| A.C.S. | 16,00 |
| T.E. | 4,76 |
| Control | 665,10 |
| Banc AVES | 108,35 |
| Grupuri sanitare personal | 18,02 |
| Total | 1809,48 |

TOTAL SUPRAFATA UTILA CLADIRE C48___ 1809,48 mp

Indicatori urbanistici:

| Suprafata totala teren | 505 437 mp |
| --- | --- |
| Suprafata studiata | 4 919 mp |
| Suprafața construită la sol | 1370,9 + 476 |
| Suprafața desfășurată | 1846,90 |
| P.O.T. existent | 0.00% |
| C.U.T. existent | 0.00 |
| P.O.T. propus | + 37.546% |
| C.U.T. existent | 0.38 |

NOTA : indicii urbanistici au fost calculati conform O.G. nr.26/aug 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, partea I, nr. 628/29.08.2008.

Clase si categorii de importanta :

- Categoria de importanţă : C

- Clasa de importanţă : III (normală)

- Gradul de rezistenţă la foc : II

- Categoria de pericol de incendiu : E

Clădirea în plan are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 91,70 m x 21, 00 m

PROFILUL ȘI CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE

- Hală de depozitare și control automobile

DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

- Depozit logistic cu urmatoarele funcțiuni:

  - Expeditie

  - Receptie

  - Pregatire piese / distributie interna

  - Stocare

  - Control calitate

  - Camera ACS

  - Cameră T.E.

- Zona producție – control cu urmatoarele funcțiuni:

  - Banc PARA

  - Banc ADAS

  - Banc AVES

  - Asamblare piese

  - Zona control si retus

  - Grup sanitar

DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCȚIE ALE PROIECTULUI PROPUS, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI, PRODUSE ȘI SUBPRODUSE OBȚINUTE, MĂRIMEA, CAPACITATEA

Descarcarea din mijloace de transport direct în depozit, în zona de recepție ;

Se pot descarca urmatoarele:

- Piese finite aduse pe paleți, in vederea controlului tehnic al calității;

- Materie primă adusă pe paleți, va fi depozitată în construcția propusă dar și în corpul de clădire existent, alipit la partea de vest, în zona de stocare;

Recepție și expediție loturi:

- Se vor recepționa piese finite și materiale pentru materia primă, acestea se vor stoca atât în depozitul existent cât și în depozitul propus

- Din această zonă a depozitului propus, se vor aduce piese finite din zonele de depozitare menționate mai sus și se vor expedia pe loturi.

- Încărcarea în mijloace de transport pentru livrare

Zona de depozitare (stocare):

- Se va depozita materia primă pentru procesul de control;

Zona de pregatire:

- Zona in care piesele sunt dezambalate si pregatite pentru utilizare/stocare

Zona controlului tehnic al calității (CTC):

- Se vor amplasa mese de lucru și echipamente de masură;

- Vor fi verificate, du=in punct de vedere calitativ, piesele primite.

Zona de productie - control: aceasta conține 3 bancuri de lucru, ADAS, AVES și PARALELISM, un post de asamblare piese si o zona de retus

- În zona bancului ADAS se realizează verificări tehnice ale echipamentelor electrice și electronice ale mașinilor – verificare senzori de parcare și camere video de asistență la parcare – nu vor rezulta deșeuri.

- În zona bancului AVES se realizează verificări tehnice ale autoturismelor. Aici este amplasat un singur sistem pneumatic de ridicare a autoturismelor de la nivelul solului. Acesta este amplasat îngropat, în cuve din beton armat – nu vor rezulta deșeuri.În acest banc de lucru, se vor emana noxe la pornirea motorului ce vor fi aspirate prin filtre de pulberi ale materialelor toxice si vor evacua in exterior.

- În zona bancului PARALELISM se realizează verificări tehnice ale autoturismelor ce țin de reglarea unghiurilor de paralelism ale roților – nu vor rezulta deșeuri. Elevatorul folosit are actionare pneumatica, eliminandu-se astfel riscul prezentei de scurgeri accidentale de ulei. Din aceleasi considerente, vehiculele testate nu contin fluide, vehiculele  fiind manipulate prin tractare.

- 2 posturi de asamblare piese – localizata in proximitatea PARA (zona productie control A: 665,1 mp). Aici sunt montate/demontate piese pe vehiculele care vor fi supuse la teste.

- Zona in care vor fi derulate activitati de retus fin (gaurire, taiere, slefuire) a pieselor de plastic localizata in proximitatea ADAS. Activitatile de retus au amploare redusa. Deseurile rezultate, in cantitati mici vor fi colectate separat, conform practicilor curente de management al deseurilor.

MATERII PRIME, ENERGIA ȘI COMBUSTIBILII UTILIZAȚI, CU MODUL DE ASIGURARE A ACESTORA

Materiile prime depozitate și utilizate în cadrul proceselor de producție sunt  piese si componente auto.

Energia electrică si energia termica utilizate vor fi asigurate printr-o rețea propusă, din clădirea existentă

RACORDAREA LA REȚELELE UTILITARE EXISTENTE ÎN ZONĂ

- Reteaua de alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila este realizata din reteaua orasului Titu. Volumul maxim necesar este de 1.9 mc/zi

Necesarul de apa potabila va fi asigurat prin conexiunea la reteaua existenta.

- Reteaua de evacuare a apelor uzate menajere

Se va realiza direct în rețeaua de colectare ape menajere existentă în amplasament

- Reteaua de evacuare a apelor pluviale

Apele pluviale de pe clădire/proximitatea cladirii se vor colecta prin jgheaburi și burlane și se vor evacua în rețeaua de canalizare a apelor pluviale existentă în amplasament

- Reteaua de alimentare cu apa industriala

NU ESTE CAZUL

- Reteaua de alimentare cu apa pentru incendiu

Alimentarea cu apa pentru incediu se realizeaza din sursa proprie folosita de Centrul Tehnic Titu si pentru celelalte folosinte industriale (doua foraje de mare adancime).

Necesar apa pentru incendiu  Q max = 1500 mc/3h, asigurati din rezerva proprie CTT

În conformitate cu prevederile legale clădirea se va echipa obligatoriu cu următoarele instalaţii interioare de stingere a incendiilor cu apă :

- hidranţi interiori;

- hidranţi exteriori;

- sprinklere

- Reteaua de alimentare cu energie termica

Alimentarea cu energie termică se va face printr-un branșament din clădirea existentă.

Agentul termic  - apa calda 90oC / 70oC.

Pentru încălzirea spațiilor se va utiliza un sistem de încălzire cu aeroterme.

- Reteaua de alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica – se va realiza printr-un racord la rețeaua de energie electrică existentă în amplasament

- Instalația de climatizare

Ecipamentele propuse vor asigura răcirea și încălzirea spațiilor în funcție de anotimp.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN ZONA AFECTATĂ DE EXECUȚIA INVESTIȚIEI

După terminarea lucrărilor de construire se va reface amplasamentul afectat (amenajări exterioare) și se va realiza amenajarea celor 984 mp de spații verzi – se asigură condiția minimă de 20% spații verzi din totalul suprafeței studiate.

## CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE

Accesul auto se realizeaza din alei interioare existente in partea de Sud, Nord și Est a amplasamentului studiat.

Accesul pietonal se realizeaza din alei interioare existente in partea de Sud, Nord și Est a amplasamentului studiat.

Nu este propusa construirea de noi cai de acces pentru extinderea halei C48.

## RESURSE NATURALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIE ȘI FUNCȚIONARE

NU ESTE CAZUL

## METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIE / DEMOLARE

Pentru realizarea lucrarilor de constructii se vor executa excavatii pentru fundatii si sapaturi. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru sapaturile executate, iar o parte va fi imprastiat pe amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.

Sistemul constructiv si inchiderile exterioare si compartimentarile interioare :

- Stalpi din beton armat

- Grinzi din ferme metalice

- Pane metalice

- Învelitoare de tip șarpantă, cu invelitoare din tablă cutată

- Peretii interiori din panouri sandwich

- Peretii exteriori din casete metalice, tristrat (tablă, vată minerală, tablă)

- Tâmplărie pe fațadă din aluminiu

Finisajele interioare

Zona depozit

- pardoseli elicopterizate cu cuarț

- pereti din panouri sandwich

Zona producție

- pardoseli din rășină epoxidică

- pereti din panouri sandwich

Finisajele exterioare

- pereti din panouri sandwich

- tâmplărie din aluminiu la ferestre

Acoperisul si invelitoarea

- acoperiș în sistem șarpantă, cu învelitoare din tablă cutată

## PLANUL DE EXECUȚIE, CUPRINZÂND FAZA DE CONSTRUCȚIE, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, EXPLOATARE, REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ

NU ESTE CAZUL

## RELAȚIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

Clădirea nou propusă, va comunica cu construcțiile existente printr-un perete comun, amplasat la partea de vest a construcției, având acces direct atât din interior cât și din exterior.

## DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE

NU ESTE CAZUL

## ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI

NU ESTE CAZUL

## ALTE AUTORIZAȚII CERUTE PENTRU PROIECT

Conform certificatului de urbanism nr 246/04.12.2018

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

## PLANUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ A TERENULUI

NU ESTE CAZUL

## DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

NU ESTE CAZUL

## CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE

NU ESTE CAZUL

## METODE FOLOSITE ÎN DEMOLARE

NU ESTE CAZUL

## DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE

NU ESTE CAZUL

## ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A DEMOLĂRII

NU ESTE CAZUL

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

## DISTANȚA FAȚĂ DE GRANIȚE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENȚA CONVENȚIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ, ADOPTATĂ LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991, RATIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 22 / 2001, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU ESTE CAZUL

## LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ȘI CULTELOR NR. 2.314 / 2004, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, ȘI REPERTORIUL ARHEOLOGIC NAȚIONAL PREVĂZUT DE ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 43 / 2000 PRIVIND PROTECȚIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ȘI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NAȚIONAL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU ESTE CAZUL

## HĂRȚI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERII INFORMAȚII PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATÂT NATURALE. CÂT ȘI ARTIFICIALE, ȘI ALTE INFORMAȚII PRIVIND:

- Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Folosința actuală este de curți construcții – spații de producție și depozitare

- Politici de zonare și de folosire a terenului

Terenul cu nr. cadastral 71342, proprietate a C.J. DÂMBOVIȚA, concesionat către S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.,  conform contractului de concesionare  cu numărul 2792 / 03.04.2007.

- Areale sensibile

NU ESTE CAZUL

## COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI – SISTEM DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului în sistem de proiecție națională stereo 1970, conform planurilor topografice anexate prezentului memoriu de prezentare:

| COORDONATE STEREO '70 C.F. 70639 |
| --- |
| NR. PCT. | E [m] | N [m] |
| 1 | 547530.716 | 348618.651 |
| 2 | 547580.023 | 348667.970 |
| 3 | 547609.723 | 348635.100 |
| 4 | 547561.916 | 348587.320 |

| COORDONATE STEREO '70 C.F. 71342 |
| --- |
| NR. PCT. | E [m] | N [m] |
| 1 | 547640.557 | 348665.932 |
| 2 | 547609.723 | 348635.100 |
| 3 | 547580.023 | 348667.970 |
| 4 | 547609.353 | 348697.308 |

## DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATĂ ÎN CONSIDERARE

Terenurile studiate sunt a amplasate în intravilan şi au categoria de folosinţă de „curţi construcţii”. Terenurile au funcţiunea dominantă a zonei I (industrie) şi număr cadastral: 70639 și 71342.

Terenurile studiate sunt alcătuite din două proprietăți:

1. Proprietate a S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2625/18.09.2007, 495/15.02.2007 si act de alipire 5702/02.02.2008. terenul studiat face parte din suprafata de 505437 mp, conform extrasului de carte funciara  nr. 70639 / 2018.

2. Proprietate a C.J. DÂMBOVIȚA, concesionat către S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., conform contractului de concesionare  cu numărul 2792 / 03.04.2007.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

## SURSELE DE POLUANȚI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL

Sursele de poluare a apelor pot proveni de la:

- Scurgerea apelor pluviale de suprafetele cladirilor si a spatiilor impermeabilizate (trotuare)

- Grupurile sanitare

Nota: procesele derulate in interiorul cladirii prouse nu presupun utilizarea de apa tehnologica, astfel incat nu vom avea un impact generat asupra mediului de aceste ape.

- Apele pluviale de la nivelul învelitorilor clădirilor vor fi colectate cu sifoane de terasă cu parafrunzare şi conduse prin coloanele pluviale in reteaua de canalizare pluviala existenta, urmand a fi evacuate intr-un bazin de colectare a apelor pluviale existent, special conceput in acest sens.

- Ape uzate menajere – vor fi evacuate în rețeaua de apă uzată menajeră locală, existentă în amplasament; aceasta retea directioneaza uzate menajere in statia de preepurare existenta, de aici fiind evacuate, dupa procesele specifice de preepurare, in statia de epurare a orasului Titu.

Volumul maxim de apă uzată evacuată este de 1.9 mc / zi

- Ape uzate industriale – NU ESTE CAZUL

## STAȚIILE ȘI INSTALAȚIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE PREVĂZUTE

Apele uzate menajere sunt conduse in reteaua existenta, din care a ajung in statia de preepurare a Centrului Tehnic Titu (existenta). In urma proceselor de preepurare specifice, apele clarificate/purificate sunt deversate in statia de epurare a orasului Titu.

PROTECȚIA AERULUI

## SURSELE DE POLUANȚI PENTRU AER, INCLUSIV SURSE DE MIROSURI

Activitatea desfasurata in interiorul extinderii halei C48  nu prezinta emisii atmosferice poluante.

Surse de potentiali poluanti atmosferici:

- Testarea vehiculelor pe bancuri, cu motorul pornit

- Consumuri energetice

In cazul testelor realizate in interior pe vehicule cu motor pornit, mentionam ca acestea sunt executate la turatii reduse (relanti), impactul fiind  asemanator cu cel al unui vehicul in stationare; gazele de esapament rezultate sunt colectate cu ajutorul unor extractoare montate la esapamentul vehiculelor si sunt dispersate in atmosfera. Consideram ca impactul asupra mediului este redus.

In privinta impactului indirect asupra aerului generat de consumurile energetice, vor fi luate urmatoarele masuri:

- Iluminatul va fi asigurat cu lampi tip LED, cu consum redus de electricitate;

- Optimizarea consumurilor de fluide (apa rece, apa calda, aer, electricitate) prin racordarea acestora la GTC-ul existent.

## INSTALAȚIILE PENTRU REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN ATMOSFERĂ

NU ESTE CAZUL

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

## SURSE DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Potentialele surse de zgomot in perioada de exploatare a extinderii halei C48 sunt mijloacele de transport cu care sunt aprovizionate piesele/subansamblele ce vor fi depozitate/utilizate in cladirea nou propusa.

In interiorul cladirii nu vor exista utilaje/echipamente generatoare de zgomot peste limitele admise.

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare. Activitatea de transport pentru aprovizionare va avea u caracter diurn.

Apreciem ca faţa de imprejurimi – care nu sunt populate - impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ riveranii.

## AMENAJĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

Nu se impun amenajari speciale pentru protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

## SURSELE DE RADIAȚII

Nu există surse de radiații atât în perioada de execuție, cât și în perioada de funcționare a halei propuse.

## AMENAJĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

NU ESTE CAZUL

PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI

## SURSELE DE POLUANȚI PENTRU SOL, SUBSOL, APE FREATICE ȘI DE ADÂNCIME

Sursele posibile de poluare a solului :

- Scurgeri accidentale de fluide din vehiculele supuse testelor in timpul fazei de exploatare a proiectului

- Scurgeri accidentale de fluide provenind de la vehiculele de transport de marfa (zona logistica)

## LUCRĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI

Masuri de reducere / control:

- Acoperirea cu resini epoxidice a betonului din bancurile AVES, ADAS si PARALELISM, ca masura suplimentara impotriva unor scurgeri accidentale care ar putea aparea din vehiculele testate;

- Utilizarea de elevatoare pneumatice, pentru eliminarea riscurilor de scurgeri accidentale de fluide in cazul unei defectiuni;

- Prevederea de produse absorbante in punctele in care ar putea aparea scurgeri accidentale de fluide de la vehicule;

- Instruirea continua a personalului  privind modul de actiune in cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de fluide de la vehicule;

- Deseurile rezultate vor fi colectate separat, depozitate in containere specifice pozitionate pe suprafete betonate si evacuate catre parcul de deseuri al CTT in vederea valorificarii/eliminarii prin filiere specifice.

Ca urmare a tipului de activitati desfasurate (activitati cu impact redus asupra mediului) in interiorul halei studiate, precum si a masurilor luate, consideram ca impactul asupra solului, subsolului, apelor freatice si de adancime este redus.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE

## IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT

Ecosistemele terestre si acvatice nu vor fi afectate de noua investitie. Perimetrul Centrului Tehnic Titu care contine obiectivele investitiei nu este amplasat intr-o arie protejata si de importanta pentru conservarea naturii si nici in vecinatate - arii protejate din reteaua Natura 2000, arii de a fi incluse in reteaua Natura 2000, arii Ramsar, zone internationale de protectie a pasarilor, arii din reteaua Emerald si alte zone relevante.

In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situat sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

## LUCRĂRILE, DOTĂRILE ȘI MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, MONUMENTELOR NATURII ȘI A ARIILOR PROTEJATE

NU ESTE CAZUL

PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

## IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANȚA FAȚĂ DE AȘEZĂRILE UMANE, RESPECTIV FAȚĂ DE MONUMENTE ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ, ALTE ZONE ASUPRA CĂRORA EXISTĂ INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICȚIE, ZONE DE INTERES TRADIȚIONAL ȘI ALTELE

Amplasamentul Centrului Tehnologic Titu se afla la o distanta de 10 km de centrul orasului Titu si la 7 km de satul Boteni. Terenul este amplasat in zona de est a localitatii Salcuta, iar ca incadrare in teritoriul administrativ al orasului Titu, parcela studiata este amplasata pe limita estica, avand ca vecin spre est teritoriul comunei Lunguletu.

Amplasamentul Centrului Tehnic Titu are accesul principal din DN 7 si un acces secundar din drumul comunal 42.

Proiectul analizat se afla in interiorul perimetrului Centrului Tehnic Titu, distantele cele mai apropiate pana la vecinatati fiind:

- 330 m fata de cele mai apropiate terenuri agricole (SE)

- 2,5 km pana la unitatea militara Boteni (NE)

- 500 m pana la DN7 (SV)

- 870m pana la primele locuinte (NV), intre obiectiv si acestea interpunandu-se cladiri ale CTT, precum si obiective industriale din vecinatati

Tinând cont de vecinatatile obiectivului si de faptul ca activitatea asociata proiectului studiat nu are impact semnificativ asupra mediului, se poate afirma ca asezarile umane nu vor fi afectate in niciun fel de realizarea acestei investitii.

## LUCRĂRILE, DOTĂRILE ȘI MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A OBIECTIVELOR PROTEJATE ȘI / SAU DE INTERES PUBLIC

NU ESTE CAZUL

PREVENIREA ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI / ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII, INCLUSIV ELIMINAREA

## LISTA DEȘEURILOR (CLASIFICATE ȘI CODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAȚIEI EUROPENE ȘI NAȚIONALE PRIVIND DEȘEURILE), CANTITĂȚI DE DEȘEURI GENERATE

Printre deșeurile generate de către activitățile de care se vor derula in cadrul halei studiate regasim urmatoarele categorii :

| COD DEȘEURI | TIP DEȘEU | Cantitate estimativa (kg/an) | SOCIETATE SPECIALIZATĂ RESPONSABILĂ DE COLECTARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale | 100 kg | SC SUPERCOM SA catre eliminare |
| 15 01 02 | Deseuri ambalaj plastic | 2200 kg | SC STADY PRODUCT JR SRL Catre valorificare |
| 15 01 01 | Deseuri ambalaj carton | 20.000 kg | SC STADY PRODUCT JR SRL Catre valorificare |
| 15 01 03 | Deseuri ambalaj lemn | 40.000 kg | SC ANEPAL SRL Catre valorificare |
| 15 02 02 | Deseuri impregnate cu produse periculoase (lavete etc) | 50 kg | SC FINANCIAR URBAN SRL Catre eliminare |
| 16 01 19 | Deseuri de plastic (auto) | 100 kg | SC STADY PRODUCT JR SRL Catre valorificare |
| 16 01 17 | Deseuri metalice (auto) | 1200 kg | SC METALIMPEX ROMANIA Catre valorificare |
| 20 01 39 | Deseuri de plastic si cauciuc | 300 kg | SC FINANCIAR URBAN SRL Catre eliminare |
| 12 01 05 | Deseu de span de plastic | 5 kg | SC FINANCIAR URBAN SRL Catre eliminare |

Nota: cantitatile generate sunt estimate pe baza activitatii curente a atelierului.

## PROGRAMUL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

Conform programului general de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri al CTT, printre masurile specifice acestei zone putandu-se enumera:

- Instruirea sustinuta a personalului

- Colectarea selectiva a deseurilor

- Reutilizarea interna a deseurilor (in special ambalaje)

- Compactarea deseurilor

- Evacuarea catre filiere de valorificare/reciclare

## PLANUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

Deseurile vor fi colectate selectiv in recipiente specifice, in functie de compatibilitati; recipientele vor fi stocate pe suprafete betonate, impermeabilizate; ulterior, deseurile sunt evacuate care parcul de deseuri al CTT (care are toate dotarile pentru prevenirea poluarilor), fiind evacuate ulterior catre filiere agreate, dintre acestea primand filierele de valorificare.

GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

## SUBSTANȚELE ȘI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE ȘI / SAU PRODUSE

În activitatea de depozitare desfășurată în cadrul halei propuse, nu se vor utiliza substanțe și preparate chimice periculoase.

Eventualele produse folosite pentru activitatea de testare sau pentru cea de curatenie vor utilizate in cantitati foarte reduse si vor fi acceptate pentru utilizare si monitorizate conform procedurilor interne de management al produselor chimice

## MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A FACTORILOR DE MEDIU ȘI A SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

NU ESTE CAZUL

# UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII

NU ESTE CAZUL

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU, SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL:

- Apa de suprafata, apa subterana, apa freatica – ca urmare a descrierilor activitatilor si masurilor mentionate la capitolul 6 apreciem ca impactul asupra factorului de mediu apa este redus

- Sol, subsol, deseuri ca urmare a descrierilor activitatilor si masurilor mentionate la capitolul 6 apreciem ca impactul asupra factorului de mediu sol (incluzand deseurile) este redus

- Aer ca urmare a descrierilor activitatilor si masurilor mentionate la capitolul 6 apreciem ca impactul asupra factorului de mediu aer este redus

- Zgomot si vibratii ca urmare a descrierilor activitatilor si masurilor mentionate la capitolul 6 apreciem ca impactul asupra factorului de mediu zgomot este redus

- Radiatii – nu este cazul

- Impactul asupra populatiei/sanatatii umane ca urmare a descrierilor activitatilor si masurilor mentionate la capitolul 6 apreciem ca impactul asupra populatiei si sanatatii umane este redus

- Impactul asupra biodiversitatii -  obiectivul ce urmează a fi executat nu va avea un impact negativ asupra mediului, deoarece:

    - reprezinta o constructie noua in cadrul careia se realizeaza activitati fara poluarea mediului;

    - nu sunt afectate mlastini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protectiei conform prevederilor OUG nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

    - nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante protejate prin lege;

    - prin lucrarile executate, nu se modifica compozitia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

    - prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale salbatice sau a rutelor de migrare

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual  - după terminarea lucrărilor de construire se va reface amplasamentul afectat (amenajări exterioare) și se va realiza amenajarea de spații verzi – se asigură condiția minimă de 20% spații verzi din totalul suprafeței studiate. Prin prisma faptului ca folosinta actuala este de curti – constructii si pentru amenajarea terenului la finalul proiectului, impactul asupra peisajului si mediului vizual nu va avea un carcater semnificativ.

CA URMARE, CONSIDERAM CA IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI NU ARE UN CARACTER SEMNIFICATIV.

## EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICĂ, NUMĂRUL POPULAȚIEI / HABITATELOR / SPECIILOR AFECTATE)

NU ESTE CAZUL

## MAGNITUDINEA ȘI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

NU ESTE CAZUL

## PROBABILITATEA IMPACTULUI

Probabilitatea unui impact negativ asupra mediului este foarte redusa

## DURATA, FRECVENȚA ȘI REVERSABILITATEA IMPACTULUI

Durata si frecventa unui impact negativ asupra mediului sunt  foarte reduse.

## MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

Pentru diminuarea impactului potential generat de activitatie care vor fi desfasurate in extinderea halei de testare autovehicule C48, urmatoarele masuri vor fi implementate :

- Acoperirea cu rasini epoxidice a betonului din bancurile AVES, ADAS si PARALELISM, ca masura suplimentara impotriva unor scurgeri accidentale care ar putea aparea din vehiculele testate

- Utilizarea de elevatoare pneumatice, pentru eliminarea riscurilor de scurgeri accidentale de fluide in cazul unei defectiuni

- Prevederea de produse absorbante in punctele in care ar putea aparea scurgeri accidentale de fluide de la vehiculele supuse controlului/testelor

- Managementul judicios al deseurilor si produselor chimice

- Evacuarea apelor uzate menajere in reteaua existenta si preepurarea acestora inainte de evacuarea in statia de epurare oraseneasca

- Evacuarea apelor pluviale in reteaua existenta a CTT

- Instruirea continua a personalului  intern si a colaboratorilor

- Deseurile rezultate vor fi colectate separat, depozitate in containere specifice pozitionate pe suprafete betonate si evacuate catre parcul de deseuri al CTT in vederea valorificarii/eliminarii prin filiere specifice

- Iluminatul va fi asigurat cu lampi tip LED, cu consum redus de electricitate;

- Optimizarea consumurilor de fluide (apa rece, apa calda, aer, electricitate) prin racordarea acestora la GTC-ul existent.

- Extinderea sistemului de management de mediu certificat ISO 14001 activitatilor ce se vor derula in extinderea halei C48.

- Crearea de suprafete verzi la finalizarea lucrarilor de constructie

## NATURA TRANSFRONTALIERĂ A IMPACTULUI

NU ESTE CAZUL

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICATE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI DIN ZONĂ

## OBIECTIVELE MONITORINGULUI SI MODUL DE REALIZARE

Monitorizarea calitatii mediului pentru obiectivul studiat se incadreaza in monitorizarile prevazute in Autorizatia de Mediu nr  8613/2011, revizuita in 2016. Monitorizarea va fi realizata prin laboratoare externe autorizate.

Luand in considerare :

- cladirile proiectate;

- amenajarile interioare si exterioare propuse a se executa prin proiect;

- activitatea de testare - control, care nu afecteaza mediul inconjurator

- activitatea logistica, care nu afecteaza mediul inconjurator si nu contine elemente suplimentare fata de activitatea logistic ace se desfasoara in momentul actual in perimetrul CTT,

considerăm că nu este necesar controlul și supravegherea calității mediului după realizarea obiectivului „Extindere hala de testare autovehicule – C48”  și darea lui în folosință.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE

NU ESTE CAZUL

# SE VA MENȚIONA PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT

NU ESTE CAZUL

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

## DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Amenajarile necesare organizarii de santier sunt urmatoarele :

- Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

- Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.

- Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de min 2,00 m inaltime.

- Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

- Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

- Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor folosi drumurile existente.

- Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

- Pe perioada realizarii construcţiei se va monta o toaleta ecologica, un container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.

- Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.

- Asigurarea colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe amplasament.

- Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din bransamentul existent, in functie de solutia propusa de catre furnizorul de energie electrica.

- Alimentarea cu apa se va face din reţeaua de alimentare existenta in ampalsament

- Dotarea cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de zgomot admis de normativele in vigoare sau a emisiilor atmosferice

- La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii.

- Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

  - personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

  - se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

  - pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

  - se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

  - lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute) lucrarile se vor intrerupe.

Intreg personalul antreprenorilor este instruit privind masurile de protectie a mediului care trebuie respectate si  este urmarita respectarea acestor masuri, prin grija Responsabilului de mediu al CTT.

## LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Organizarea de santier se realizeaza in zona special destinata prestatorilor.

Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluarii cu ape  uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale si evacuate de catre o societate specializata.

Spatiul ocupat de organizarea de santier va fi limitat la strictul necesar.

Constructorul va lua toate masurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

## DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Impactul asupra mediului din faza de realizare a lucrarilor se refera la:

- Aer:

  - Emisii in atmosfera de la utilajele si mijloace de transport

  - Pulberi rezultate in urma lucrarilor de excavatie si pregatire a terenului

  - Pulberi sedimentabile si in suspensie de la manipularea materialelor de constructii

- Sol, subsol:

  - Posibile scurgeri de produse petroliere de la utilaje

  - Generare de deseuri

- Apa: nu este cazul. Nu sunt produse ape uzate menajere intrucat sunt utilizate toalete ecologice. Nu sunt surse de apa in proximitatea obiectivului studiat.

- Zgomot:

  - Posibil zgomot de la functionarea utilajelor; data fiind departarea de vecinatati, nu se poate vorbi despre o depasire a valorii limita admise. Nu sunt executate lucrari pe timp de noapte

Utilajele care  participa la executia lucrarilor vor fi retrase de pe santier, precum si baraca – birou.

## SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

- Utilajele si echipamentele de lucru necesare (emisii in atmosfera, scurgeri accidentale pe sol, zgomot, deseuri)

- Personalul (generare de deseuri)

## DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU

- Aer:

  - Utilizarea de echipamente si mijloace de transport care corespund din punct de vedere tehnic conditiilor de utilizare

  - Asigurarea curateniei la locul de munca si gestionarea adecvata a deseurilor de materii pulverulente, astfel incat sa nu fie posibila antrenarea acestora de catre vant

  - Spalarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier

  - Utilizarea eficienta a masinilor / utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament

  - Pulverizarea de apa, in situatia in care, pe parcursul lucrarilor de excavatie si pregatire a terenului este sesizata prezenta de materii pulverulente in aer.

  - Amenajarea si inierbarea terenului la finalul lucrarii

- Sol, subsol:

  - Dotarea cu materiale absorbante biodegradabile (tip PEAT SORB)

  - Respectarea cerintelor privind caracteristicile tehnice ale utilajelor si verificarea vizuala permanenta a utilajelor

  - Asigurarea curateniei la locul de munca

  - Colectarea si evacuarea deseurilor conform prevederilor legale in vigoare

- Apa: nu este cazul. Nu sunt produse ape uzate menajere intrucat sunt utilizate toalete ecologice. Nu sunt surse de apa in proximitatea obiectivului studiat.

- Zgomot:

  - Utilizarea eficienta a masinilor / utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum zgomotul si vibratiile

  - Nu sunt executate lucrari pe timp de noapte care sa conduca la o depasire a limitelor admise la limita perimetrului.

In plus, personalul societatilor care vor derula lucrari va fi instruit in privinta masurilor de protectie a mediului necesar a fi respectate. Audituri periodice de mediu vor fi realizate pentru a se constata conformarea cu bunele practici de protectia mediului

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI  / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIIBILE

## LUCRĂRILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENETE ȘI / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

Dupa terminarea lucrarilor de construire se va reface amplasamentul afectat (amenajari exterioare) si se va realiza amenajarea celor 984 mp de spatii verzi – se asigură condiția minimă de 20% spații verzi din totalul suprafeței studiate.

## ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA ȘI MODUL DE RĂSPUNS PENTRU CAZURI DE POLUĂRI ACCIDENTALE

In cazul putin probabil al unei poluari accidentale provenite din activitatea extinderii halei C48 sunt luate in calcul urmatoarele aspecte:

- Respectarea procedurii de avertizare/ interventie in cazul poluarilor accidentale

- Instruirea continua a personalului propriu sau extern (constructori) privind modul de comunicare/interventie in cazul unei scurgeri accidentale

- Asigurarea de materiale de interventie (absorbant biodegradabil) si asigurarea permanentei echipelor care pot inerveni intr-o situatie de poluare accidentala

## ASPECTE REFERITOARE LA ÎNCHIDEREA / DEZAFECTAREA / DEMOLAREA INSTALAȚIEI

NU ESTE CAZUL

## MODALITĂȚI DE REFACERE A STĂRII INIȚIALE / REABILITARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ULTERIOARE A TERENULUI

In cazul dezafectarii, investitorului ii revine obligatia sa inlature resturile de betoane, moloz, metal etc, astfel incat terenul sa nu fie grevat de sarcini, in ipoteza ca primeste alte destinatii.

In conformitate cu prevedrile HG 2139/2004, investitia Centrul Tehnic Titu are o durata de viata de max. 50 ani.

La inchiderea acesteia titularul investiei va lua toate masurile necesare de conservare, dezafectare si inlaturare de pe teren a tuturor substantelor si materialelor care pot afecta in mod negativ factorii de mediu.

# ANEXE – PIESE DESENATE

## ANEXA 1 – PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A OBIECTIVULUI ȘI PLANUL DE SITUAȚIE CU MODUL DE PLANIFICARE A UTILIZĂRII SUPRAFEȚELOR, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI; PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR

Prezentului memoriu de prezentare i se vor anexa:

- A.01 – PLAN DE ÎNCADRARE

- A.02 – PLAN DE SITUAȚIE

## ANEXA 2 – SCHEMELE-FLUX PENTRU PROCESUL TEHNOLOGIC ȘI FAZELE ACTIVITĂȚII, CU INSTALAȚIILE DE DEPOLUARE

Prezentului memoriu de prezentare i se vor anexa:

- A.03 – PLAN PARTER

## ANEXA 3 – SCHEMELE-FLUX A GESTIONĂRII DEȘEURILOR

NU ESTE CAZUL

## ANEXA 4 – ALTE PIESE DESENATE, STABILITE DE AUTORITATEA PUBLIC[ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

NU ESTE CAZUL

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA TITULARULUI

Bogdan Cotorobai

Sef UEL Mediu CTT