MEMORIU DE PREZENTARE

„Extindere cladire birouri cu regim de inaltime parter ”, Sat Lazuri, comuna Comisani, judetul  Dambovita

#### Beneficiar:

S.C. NIMET S.R.L. Lazuri

Lazuri,Comisani, Dimbovita

RO 18048079, J15 /1068/2005

Tel: 0245 607 000, Fax : 0245 607 001

w.w.w.nimet.ro

Persoana de contact:

Sendroiu Madalina, tel: 0736.600.212

- februarie 2019 -

Cuprins

I.   DENUMIREA PROIECTULUI	5

II.TITULAR	5

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	5

3.1. Un rezumat al proiectului	5

3.2. Justificarea necesităţii proiectului	5

3.3.Valoarea investiţiei	5

3.4. Perioada de implementare propusă	5

3.5. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);	6

3.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).	6

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare	8

V. Descrierea amplasării proiectului	8

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile	10

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	10

6.1.  Protectia calitatii apelor	10

6.2.  Protectia aerului	10

6.3.  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	11

6.4.  Protectia impotriva radiatiilor	11

6.5.  Protectia solului si subsolului	11

6.6.  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	11

6.7.  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	12

6.8.  Gospodarirea deseurilor	12

6.9.  Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	14

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.	14

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	14

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă	14

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	15

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene	15

B.Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	15

X. Lucrări necesare organizării de şantier	15

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	16

11.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei	16

11.2. Aspecte referitoare la dezafectarea obiectivului	16

11.3. Modalitati de refacere a starii initiale,reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului	16

XII. Anexe - piese desenate	16

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.	17

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate	17

MEMORIU  DE PREZENTARE

Anexa 5E la procedura

# I.   DENUMIREA PROIECTULUI

„Extindere cladire birouri cu regim de inaltime parter ”, Sat Lazuri, comuna Comisani, judetul  Dambovita

# II.TITULAR

S.C. NIMET S.R.L. Lazuri

- Adresa: Lazuri,Comisani, Dimbovita , tel: 0245 607 000, fax : 0245 607 001;

- Număr de ordine la Registrul Comertului: J15 /1068/2005;

- Cod fiscal: RO 18048079;

- Cont : RO86RNCB2500000394660001, RAIFFEISEN BANK Targoviste;

-  Forma de proprietate: privată.

- Profilul de activitate: 2410 –Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje.

- Administrator:Samy Numan

- Responsabil pentru protecţia mediului: Sendroiu Madalina, tel: 0736.600.212

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

## 3.1. Un rezumat al proiectului

Investitia propusa consta in realizarea unui spatiu administrativ –birouri, cu regim de inaltime parter.

## 3.2. Justificarea necesităţii proiectului

Beneficiarul investitiei doreste realizarea unui imobil cu functiunea de birouri, avand regim de înaltime parter. Investitia este necesara pentru desfasurarea optima a activitatii.

## 3.3.Valoarea investiţiei

Investitia este estimata la 300000 lei.

## 3.4. Perioada de implementare propusă

Investitia se va executa dupa obtinerea autorizatiei de construire.

## 3.5. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Anexate.

## 3.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Corpul extindere birouri propus, cu regim de inaltime parter, are structura din lemn cu prinderi metalice ranforsate, cuie speciale si cadre din lemn. Peretii vor fi executati din panouri OSB + vata minerala + gips carton. La exterior peretii vor fi placati cu polistiren expandat.

Planseul va fi din grinzi de lemn, placat la interior cu gips carton + vata minerala. Invelitoarea va fi realizata din tabla cutata pe sarpanta lemn, inclusiv folie anticondens, jgheaburi, burlane si opritori zapada metalice.

Pentru pardoseli s-au prevazut gresii ceramice antiderapante in toate spatiile. La grupurile sanitare, chicineta si oficiu s-a propus faianta h = 2,10 m. Peste sistemul de termoizolare al soclului se aplica vopsea decorativa cu granule de marmura si granit.

Inchiderile golurilor s-au prevazut cu tamplarie cu rame din profil de PVC sau Al, cu geam low clear reflexive si termoizolant.

Instalatii sanitare interioare : Cladirea este dotata cu grupuri sanitare pe sexe si cu sala de luat masa pentru personal. Acestea sunt echipate cu lavoare, spalatoare, pisoare si WC-uri. Apa rece este asigurata de la reteaua din incinta, iar apa calda va fi produsa de centrala termica murala proprie cladirii. Apa uzata menajera provenita de la obiectele sanitare va fi evacuate in reteaua de canalizare. Toate conductele interioare de apa rece si apa calda vor fi executate din teava de polipropilena reticulara iar toate conductele de canalizare menajera vor fi executate din teava de polipropilena ignifuga pentru scurgere.

Instalatii termice si de ventilatie : In perioada de iarna, agentul termic va fi apa calda de la o centrala termica murala ce va functiona pe combustibil gazos, amplasata in oficiu. Pe timpul perioadei calduroase cladirea va fi alimentata cu agent frigorific produs cu un chiller amplasat in exteriorul cladirii. Circulatia aerului se va face prin intermediul unor grile de ventilatie montate la nivelul structurii plafonului fals casetat.

Instalatii electrice interioare : Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescent pentru montaj incastrat si corpuri de iluminat tip aplice si spoturi incastrate . Nivelurile de iluminare pentru fiecare spatiu vor fi conform normative NP 061-02. Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare si comutatoare obisnuite sau de capat, montate ingropat si amplasate la 1,50 m de la pardoseala. Sunt prevazute prize monofazice simple si duble cu contact de protectie de 16 A pentru alimentarea diversilor consumatori. Circuitele electrice se vor realiza cu cabluri de cupru tip CYY-F (cu intarziere la propagarea flacarii). Cablurile se vor monta aparent deasupra plafoanelor false si in interiorul peretilor de gipscarton.

Imobilul va avea un singur nivel - parter - si se va compune in modul urmator :

- Hol intrare					-   4,38 mp.

- Chicineta					-   8,16 mp.

- Receptie + sala de asteptare	- 33,68 mp.

- Grup sanitar			-   4,48 mp.

- Birou manager			- 20,00 mp.

- Birou comercial		          - 10,50 mp.

- Grup sanitar femei		-   7,00 mp.

- Grup sanitar barbati		-   7,00 mp.

- Birou					- 99,12 mp.

- Oficiu					- 15,75 mp.

1. Inaltimea spatiilor interioare : Inaltimea libera la este H = 3,00 m.

2. Circulatie verticala si orizontala : circulatia orizontala deservita de un hol.

3. Functiunea de cladire de birouri : Se poate realiza spatiile prevazute. Prepararea si servirea mesei se face in acelasi corp de cladire. Intrarea principala se face pe fatada principala a cladirii.

Bilanțul teritorial

- Arie totala teren =  84 202 mp.

- Arie construita existenta = 25 077 mp.

- Arie construita desfasurata existenta = 25 077 mp.

- P.O.T. existent = 29,78%

- C.U.T. Existent = 0,2978

- Arie construita propusa : A.C. = 233 mp.

- Arie construita desfasurata propusa : A.C.D. = 233 mp.

- P.O.T. Propus = 0,28%

- C.U.T. Propus = 0,0028

- Arie construita rezultata = 25 310 mp.

- Arie construita desfasurata rezultata = 25 310 mp.

- P.O.T. Rezultat = 30,06%

- C.U.T. rezultat = 0,3006

Alimentarea cu apa potabila : se va realiza din reteaua de apa potabila existenta in incinta, aceasta din urma fiind racordata la reteaua de apa stradala existenta pe strada Targului.

Canalizarea menajera din incinta : apele uzate menajere provenite de la instalatiile sanitare interioare, vor fi colectate si transportate prin intermediul unei retele de colectoare din incinta obiectivului. Pe reteaua de canalizare menajera, la schimbari de directie si la punctele de racordare ale instalatiilor sanitare interioare, vor fi prevazute camine de vizitare cu capace carosabile.

Alimentarea cu gaze naturale : se va realiza prin racordarea la reteaua existenta in incinta, conform avizului gestionarului de retea.

Alimentarea cu energie electrica : se va realiza de la postul trafo existent, printr-un cablu electric de cupru de 1 kV. Iluminatul exterior al incintei se va realiza perimetral si local. Cladirile vor fi prevazute cu instalatii de paratrasnet si cu instalatii de legare la pamant.

# IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

# V. Descrierea amplasării proiectului

Amplasament : jud. D-TA, com. COMISANI, sat LAZURI, str. TARGULUI, nr. 103

Act de proprietate : Terenul, identificat prin numar cadastral 72520 si numar carte funciara 72520, pe care se propune „EXTINDERE CLADIRE BIROURI CU REGIM DE INALTIME PARTER”, este situat in intravilanul comunei Comisani, dovada proprietatii fiind facuta de solicitant prin Act alipire nr. 3629 din 01.10.2018 - BNP Beznoiu Ileana-Camelia si Stoicescu Elena-Cristina Targoviste, si este in suprafata totala 84202 mp.

Forma de proprietate : teren proprietate particulara.

Descrierea terenului : parcela este trapezoidala, cu latura scurta a trapezului spre strada Targului si se ingusteaza spre limita de est a parcelei. Parcela se invecineaza cu strada Targului si are urmatoarele vecinatati, conform planului de situatie :

- la NORD :	str. Targului (DJ 711) - la distanta de minim 196,80 ml. fata de limita de proprietate;

- la EST :	Chitu Eugen - la distanta de minim 101,55 ml. fata de limita de proprietate;

- la SUD :	D.E. 472 - la distanta de minim 139,70 ml. fata de limita de proprietate;

- la VEST :	Constantin Ion - la distanta de min. 168,75 ml. fata de limita de proprietate.

Accesul pe amplasament se face din str. Targului (D.J. 711 Targovişte - Bucureşti) prin intermediul unui racord privat. Aleea carosabila din incinta proprietatii private are o latime minima de 6,00 m. Se asigura locuri suplimentare de parcare in incinta proprietatii pentru cel putin 60 de autoturisme. Accesul pietonal se face tot din str. Targului si este adiacent racordurilor carosabile.

Coordonate Stereo 1970

| Numar Punct | X [ m ] | Y [ m ] |
| --- | --- | --- |
| 239 | 375617,430 | 542334,486 |
| 10001 | 375610,174 | 542344,325 |
| 10002 | 375614,374 | 542347,410 |
| 10003 | 375616,449 | 542344,621 |
| 10004 | 375631,525 | 542355,834 |
| 10005 | 375633,737 | 542352,859 |
| 10006 | 375635,346 | 542354,054 |
| 10007 | 375637,139 | 542351,642 |
| 10008 | 375635,531 | 542350,446 |
| 10009 | 375636,727 | 542348,838 |

# VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

## A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## 6.1.  Protectia calitatii apelor

Prin investitia propusa nu se vor aduce modificari ce ar putea influenta calitatea apelor de suprafata sau subterane.

Masurile generale ce trebuie avute in vedere pentru asigurarea protectiei calitatii factorului de mediu apa ,in perioada executarii lucrarilor de construire sunt urmatoarele:

- stationarea mijloacelor de transport si a utilajelor in incinta organizarii de santier, numai in spatiile special amenajate (platforme pietruite sau betonate);

- nu se vor organiza depozite de combustibili in incinta santierului;

- interzicerea spalarii mijloacelor de transport, utilajelor si echipamentelor utilizate, in incinta santierului;

- depozitarea materialelor de constructii necesare si a deseurilor generate numai in spatiile special amenajate.

- se vor implementa masuri de interventie rapida pentru remedierea pagubelor si a efectelor asupra mediului în caz de incident/avarie;

## 6.2.  Protectia aerului

Surse :  - praf ;gaze de esapament

Masuri: - autovehiculele sunt verificate tehnic periodic.

In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt procesele de ardere a combustibililor utilizati pentru functionarea mijloacelor de transport si utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx,NOx, ca, particule in suspensie, compusi organici volatili etc .

De asemenea, lucrarile propriu-zise de realizare a proiectului pot determina in aceasta perioada o crestere a cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului, cum ar fi de exemplu lucrari de excavare a pamantului, incarcarea pamantului in basculante, imprastierea sau compactarea lui,manipularea materialelor de constructii.

In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, in perioada executarii lucrarilor se recomanda:

- imprejmuirea organizarii de santier;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- functionarea utilajelor in cateva locuri pe santier, grupate cate 2-3 la o pozitie de lucru, creandu-se un decalaj de spatiu. Se poate crea si un decalaj de timp, lucrarile atacandu-se dupa un grafic anume ( de exemplu cu intreruperi in anumite zile sau interval de ore),daca este cazul.

- se vor utiliza numai combustibili achizitionati din statii de distributie autorizate, cu continut redus de sulf si care corespund normelor de calitate;

- se va proceda la stropirea periodica a drumurilor in incinta santierului daca sunt  perioade lipsite de precipitatii;

In perioada functionarii obiectivului nu vor fi generati poluanti atmosferici suplimentari.

## 6.3.  Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Activitatea  desfasurata  nu va crea disconfort vecinilor.

## 6.4.  Protectia impotriva radiatiilor

NU este cazul.

## 6.5.  Protectia solului si subsolului

In etapa de constructie

Potentialele surse de poluare a solului pe perioada executiei sunt deseurile rezultate in urma construirii si scurgerile accidentale de combustibil ale utilajelor ce vor fi utilizate in vederea realizarii proiectului.

In vederea eliminarii acestui risc, s-au prevazut activitati de colectare selectiva a gunoiului. Utilajele si autovehiculele utilizate vor fi verificate inainte de inceperea lucrului, astfel incat sa poata fi sesizata existenta unor neconformitati in functionare si impicit a eventualelor scurgeri de carburanti/ulei. Toate utilajele vor avea revizia tehnica facuta la zi.

Nu este necesara efectuarea de lucrari in vederea protectiei solului sau a subsolului.

## 6.6.  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

NU este cazul.

## 6.7.  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Amplasamentul analizat nu se afla in zona de siguranta si protectie a amenajarilor hidrotehnice, perimetre de protectie hidrogeologica, a infrastructurii de transport de interes public , in zone aferente construirii cailor de comunicatii , in zone de protectie sanitara, zone de risc de inundabilitate, alunecari de teren, etc.

Principalele elemente legate de impactul realizarii si functionarii obiectivului asupra asezarilor umane si sanatatii populatiei se refera la urmatoarele aspecte:

- zgomotul produs de utilaje, echipamente, mijloace de transport in perioada realizarii lucrarilor;

- se recomanda utilizarea unor echipamente performante care sa genereze nivele minime de zgomot;

- alterarea temporara a calitatii aerului in zonele invecinate santierului, determinata de cresterea concentratiei pulberilor in atmosfera datorita lucrarilor specifice de constructii dar si de eliminarea in atmosfera a noxelor provenite din surse mobile- arderea combustibililor avand ca functionarea motoarelor diverselor echipamente, utilaje, mijloace de transport; masurile propuse la capitolul 4.2. Protectia factorului de mediu aer sunt in masura sa asigure calitatea aerului si in zonele invecinate, cu efect direct asupra sanatatii umane;

Avand in vedere cele mentionate, se considera ca obiectivul propus nu va avea influente negative asupra asezarilor umane.In concluzie, activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari de populatie în zona, ci va contribui la dezvoltarea durabila a zonei , prin crearea de locuri de munca.

## 6.8.  Gospodarirea deseurilor

In perioada executarii lucrarilor de constructii se preconizeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- pamant excavat provenit din sapaturi fundatii,etc.;

- sol vegetal din lucrari de decopertare;

- din activitati administrative vor rezulta deseuri menajere, hartie, plastic;

- ca resturi de materiale de constructii vor rezulta resturi amestecuri de pamant, piatra, beton;

- deseuri metalice feroase si neferoase reprezentate de piese de schimb, resturi de materiale de constructii.

Solul vegetal decopertat va fi depozitat temporar in incinta santierului in locatii bine stabilite. Acesta va fi in intregime reutilizat la lucrarile de refacere a terenului afectat odata cu terminarea lucrarilor de constructii in incinta obiectivului.

Deseurile de tip menajer, hartie, plastic, deseuri metalice feroase si neferoase, etc., se colecteaza pe categorii si sunt depozitate temporar, in spatiile special amenajate, în incinta obiectivului si predate catre societati specializate, pe baza de contracte pe care societatea le are incheiate.

Printre masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurarii unui management corect al deseurilor produse in perioada executarii lucrarilor de constructie a obiectivului, se numara urmatoarele:

- inca de la faza de proiectare trebuie sa se adopte acele solutii si tehnologii care sa reduca la minim posibil producerea deseurilor;

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare în vederea evitarii formarii de stocuri si amestecarii diferitelor tipuri de deseuri între ele;

- in masura in care este posibil, se vor alege solutii de valorificare pe plan local a deseurilor produse, evitandu-se transportul acestora pe distante mari;

- pentru transportul deseurilor din zona de generare catre locatiile de valorificare sau eliminare se vor alege traseele optime, cele mai scurte dar care in acelasi timp sa evite tranzitarea localitatilor;

- se va evita de asemenea transportul deseurilor pe timp de noapte;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport corespunzatoare,etanse si acoperite astfel incat sa se evite scurgerea sau imprastierea acestor deseuri pe drumurile publice;

- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea în locuri neautorizate ;

- toate autovehiculele ce transporta materiale potential pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile securizate astfel incat sa se evite spulberarea si/sau imprastierea materialelor transportate in timpul deplasarii;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentiindu-se atat cantitatile de deseuri rezultate cat si modul de gestionare a acestora;

- predarea deseurilor catre diversi beneficiari se va face pe baza de procese verbale de predare-primire in care vor fi evidentiate cantitatile de deseuri predate, respective preluate.

- este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele de depozitare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri.

In perioada functionarii obiectivului deseurile vor fi predate catre societati autorizate cu care SC NIMET SRL are incheiate contracte.

## 6.9.  Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

NU este cazul.

## B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

Nu este cazul.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă

Masurile de monitorizare trebuie sa se axeze pe componentele de mediu si sanatate publica.Rezultatele programului de monitorizare vor confirma sau infirma previziunile facute si corectitudinea solutiilor de reducere a impactului adoptate.

În perioda executarii obiectivului, auto-monitorizarea tehnologica va avea în vedere urmatoarele aspecte:

- verificarea periodica a starii tehnice drum de acces;

- verificarea permanenta a starii tehnice a echipamentelor si utilajelor folosite. În acest sens se vor utiliza numai echipamente, utilaje, mijloace de transport ce au toate verificarile tehnice la zi;

- se va asigura supravegherea lucrarilor astfel încât sa nu se ocupe cu lucrari alte

suprafete decât cele destinate organizarii de santier;

Auto- monitorizarea calitatii factorilor de mediu va urmari în principal:

- supravegherea modalitatilor de gestionare (generare, depozitare temporara, transport si valorificare/eliminare) a deseurilor rezultate ca urmare a desfasurarii activitatilor de constructii-montaj;

- evitarea aparitiei fenomenelor de tasare a solului ca urmare a depozitarii necorespunzatoare a materialelor, echipamentelor utilizate;

- supravegherea lucrarilor si stropirea periodica a drumului, mai ales în periodele de seceta si vânt puternic pentru evitarea producerii unor concentratii de pulberi în aer peste limita admisa si care ar putea eventual crea, în anumite conditii atmosferice, disconfort pentru locuitorii din localitatile învecinate, dar si conditii inadecvate de lucru pentru personalul muncitor.

# IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

## A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene

Nu este cazul, lucrările propuse nu poluează factorii de mediu.

## B.Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

# X. Lucrări necesare organizării de şantier

Pentru ca lucrarile de santier sa se desfasoare in conditii optime trebuie sa fie bine organizate. In acest scop se elaboreaza proiect de organizare a executiei lucrarilor care cuprinde masurile pentru asigurarea din timp a materialelor, a utilajelor si a fortei de munca, precum si masuri necesare ca lucrarile sa se poate executa in ordine tehnologica.

Elementele organizarii santierului in procesul tehnologic de executie al constructiei  cuprinde mai multe procese de lucrari (terasamente, fundatii, suprastructura, inchideri exterioare, acoperis, instalatii). Procesele de lucru se impart in operatiuni de lucru.

Operatiunile la randul lor se imparte in faze de lucru compuse din miscarile de lucru sau mânuiri. Ca metoda de organizare a lucrarilor se impune metoda de lucru in succesiune unde lucrarile dintr-un sector se incep numai dupa ce s-au terminat toate lucrarile in sectorul anterior.

Organizarea superioara a executiei lucrarilor presupune programarea, lansarea si pregatirea executiei pe santier prin metode care sa permita corelarea sarcinilor a  obiectivului la anumite termene cu mijloacele materiale si umane de care se dispune.

In organizarea procesului tehnologic de executie se vor adopta reguli pe perioada de executie care sa preintampine poluarea mediului si afectarea spatiilor verzi.

# XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Masurile specifice protectiei si refacerii mediului in activitatea de organizare de santier vor fi urmatoarele:

- evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor de construire care se va face organizat in baza contractului cu firma specializata;

- inlaturarea cu prioritate a poluantilor care pericliteaza nemijlocit si grav sanatatea oamenilor;

-  amplasarea, amenajarea si supravegherea diferitelor tipuri de depozite;

-  depozitarea deseurile industriale  numai pe suprafete special amenajate;

-  recuperarea deseurile refolosibile si valorificarea prin unitati specializate.

## 11.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei

La finalizarea lucrarilor pentru realizarea investitiei terenurile ramase libere dupa executarea tuturor lucrarilor de constructii prevazute prin proiect vor fi eliberate si lasate in starea initiala.

## 11.2. Aspecte referitoare la dezafectarea obiectivului

Nu este cazul.

## 11.3. Modalitati de refacere a starii initiale,reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Aceste modalitati se vor stabili, daca va fi cazul la momentul luarii deciziei privind desfiintarea obiectivului si depind de strategia care se va adopta in ceea ce priveste utilizarea ulterioara a terenului.

# XII. Anexe - piese desenate

Certificat de urbanism si planuri anexe.

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu este cazul.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

- Bazinul hidrografic: Ialomita;

- Cod cadastral XI-1.000.00.00.00.0;

- Cod corp apa: corpul de apa subteran – cod ROIL12

Starea ecologica  a corpului de apă  subteran:

- starea cantitativă

Din punct de vedere al riscului neatingerii stării cantitative bune, se specifică că pe teritoriul ABA Buzău-Ialomiţa, toate corpurile sunt clasificate ca nefiind la risc din punct de vedere cantitativ.

- starea chimică a corpului de apă

In urma analizei efectuate la nivelul ABA Buzău-Ialomiţa, toate cele 18 corpuri de apă subterană au fost identificate ca nefiind la risc din punct de vedere calitativ

BENEFICIAR,

S.C. NIMET S.R.L.

Samy Numan