MEMORIU DE PREZENTARE

I.	Denumirea proiectului:

Modernizare echipamente PTA, LEA jt şi branşamente com. Corbii Mari, loc. Corbii Mari, Petreşti, Satu Nou, Bărăceni

II. Titular

- numele companiei: Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord  – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Târgovişte.

- adresa poştală: str.Calea Domnească nr. 236, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

- numărul de telefon: 0245/205702, fax: 0245/205704, adresa paginii de internet: www.mnd.electrica.ro.

- numele persoanelor de contact: ing. Petre Alexandru, telefon: 0245/205330, ing. Horjea Petru, telefon : 0245205371

- director/manager/administrator: ing. Bănică Eduard, tel. 0245/205700.

- responsabil pentru protecţia mediului: tel. 0245/205755.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- a) un rezumat al proiectului.

Lucrari modernizare :

2.1.	   Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6093 Corbii Mari 20/0,4kV-400 kVA

-	Lucrări modernizare echipamente PTA:

·	Ȋnlocuire transformator existent cu transformator cu pierderi reduse;

·	Montare cadru de siguranţe cu descărcătoare incluse pe stâlpii PTA;

·	Ȋnlocuire separatoare existente cu separatoare tripolare de exterior cu 9 izolatori compoziti, 24 kV , 400A;

·	Ȋnlocuire cutie de distribuţie existentă CD 2 – 5 cu cutie de distribuţie proiectată CD 2 - 8;

-	Lucrari linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 95 mmp,

ȋn lungime de 1582 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 1547 m;

·	Realizare circuit nou  cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 524 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 50 mmp,

ȋn lungime de 786 m;

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi la derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 288 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25 A şi 12 buc. branşamente trifazate cu BMPT 20 A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

2.2.	Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6243 Corbii Mari 20/0,4kV- 250 kVA

-	Lucrari linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 1084 m;

·	Realizare circuit nou  cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 1176 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x50 mmp,

ȋn lungime de 368 m;

·	Realizare circuit nou  cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 50 mmp,

ȋn lungime de 246 m;

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ  cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 98 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25A si 1 buc. Bransament trifazat cu BMPT 20A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

2.3.	Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6102 Corbii Mari 20/0,4kV- 250 kVA

-	Lucrări modernizare echipamente PTA:

·	Ȋnlocuire transformator existent cu transformator cu pierderi reduse;

·	Montare cadru de siguranţe cu descărcătoare incluse pe stâlpii PTA;

·	Ȋnlocuire separatoare existente cu separatoare tripolare de exterior cu 9 izolatori compoziti, 24 kV , 400A,

·	Inlocuire cutie de distribuţie existentă CD 2 – 4 cu cutie de distribuţie CD 2 – 6 proiectată.

-	Linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 2480 m;

·	Realizare circuit nou  cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 635 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x50 mmp,

ȋn lungime de 260 m;

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ  cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 175 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25 A şi 6 buc. branşamente trifazate cu BMPT 20 A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

2.4.	Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6152 Corbii Mari 20/0,4kV- 100 kVA

-	Lucrări modernizare echipamente PTA:

·	Ȋnlocuire transformator existent cu transformator cu pierderi reduse;

·	Montare cadru de siguranţe cu descărcătoare incluse pe stâlpii PTA;

·	Ȋnlocuire separatoare existente cu separatoare tripolare de exterior cu 9 izolatori compoziti, 24 kV , 400A,

·	Inlocuire cutie de distribuţie existentă CD 1 – 3 cu cutie de distribuţie CD 1 – 4 proiectată.

-	Linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x70 mmp,

ȋn lungime de 1381 m;

·	Realizare circuit nou  cu conductoare tip T2X 50OLAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 760 m;

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ  cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 58 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25 A şi 5 buc. branşamente trifazate cu BMPT 20A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

2.5.	Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6099 Petresti 20/0,4kV- 160 kVA

-	Lucrări modernizare echipamente PTA:

·	Ȋnlocuire transformator existent cu transformator cu pierderi reduse;

·	Montare cadru de siguranţe cu descărcătoare incluse pe stâlpii PTA;

·	Ȋnlocuire separatoare existente cu separatoare tripolare de exterior cu 9 izolatori compoziti, 24 kV , 400A;

·	Inlocuire cutie de distribuţie existentă CD 2 – 4 cu cutie de distribuţie CD 2 – 6 proiectată.

-	Linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 1678 m;

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ  cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 85 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25 A şi 5 buc. branşamente trifazate cu BMPT 20 A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

2.6.	Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6151 Petresti 20/0,4kV- 250 kVA

-	Lucrări modernizare echipamente PTA:

·	Ȋnlocuire transformator existent cu transformator cu pierderi reduse;

·	Montare cadru de siguranţe cu descărcătoare incluse pe stâlpii PTA;

·	Ȋnlocuire separatoare existente cu separatoare tripolare de exterior cu 9 izolatori compoziti, 24 kV , 400A;

·	Inlocuire cutie de distribuţie existentă CD 1 – 3 cu cutie de distribuţie CD 1 – 6 proiectată.

-	Linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x 95 mmp,

ȋn lungime de 2559 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x50 mmp,

ȋn lungime de 116 m;

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ  cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 181 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25 A şi 4 buc. branşamente trifazate cu BMPT 20 A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

2.7.	Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6098 Bărăceni 20/0,4kV- 250 kVA

-	Lucrări modernizare echipamente PTA:

·	Ȋnlocuire transformator existent cu transformator cu pierderi reduse;

·	Montare cadru de siguranţe cu descărcătoare incluse pe stâlpii PTA;

·	Ȋnlocuire separatoare existente cu separatoare tripolare de exterior cu 9 izolatori compoziti, 24 kV , 400A;

·	Inlocuire cutie de distribuţie existentă CD 1 – 2 cu cutie de distribuţie CD 1 – 6 proiectată.

-	Linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x 95 mmp,

ȋn lungime de 1143 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x70 mmp,

ȋn lungime de 1405 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x50 mmp,

ȋn lungime de 165 m

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ  cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 146 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25 A şi 3 buc. branşamente trifazate cu BMPT 20 A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

2.8.	Lucrările la postul de transformare aerian PTA 6003 Satu Nou 20/0,4kV- 250 kVA

-	Lucrări modernizare echipamente PTA:

·	Ȋnlocuire transformator existent cu transformator cu pierderi reduse;

·	Montare cadru de siguranţe cu descărcătoare incluse pe stâlpii PTA;

·	Ȋnlocuire separatoare existente cu separatoare tripolare de exterior cu 9 izolatori compoziti, 24 kV , 400A;

·	Inlocuire cutie de distribuţie existentă CD 1 – 4 cu cutie de distribuţie CD 1 – 6 proiectată.

-	Linie electrică aeriană LEA 0,4 kV:

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 3882 m;

·	Realizare circuite noi cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x 70 mmp,

ȋn lungime de 230 m;

·	Ȋnlocuire  conductoare existente cu conductoare tip T2X 50OlAl +3 x50 mmp,

ȋn lungime de 1005 m;

·	Ȋnlocuire stâlpi deterioraţi cu stâlpi noi proiectaţi tip SE 10 şi îndreptare stâlpi înclinaţi;

·	Montare prize de pământ  cu Rp ≤ 4 Ω la capete de reţea şi derivaţii;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Branşamente :

·	Modernizare 197 buc. branşamente monofazate cu BMPM 25 A şi 2 buc. branşamente trifazate cu BMPT 20 A;

·	Ȋnlocuire stâlpi intermediari de branşament SL deterioraţi cu stâlpi tip SE 4 şi tip SLM;

·	Inscripţionare şi renumerotare stâlpi.

Iluminat

·	Demontare şi remontare corpuri de iluminat.

Notă: Configuraţia iluminatului aerian existent nu se modifică, pe tronsoanele  unde se ȋnlocuiesc conductoarele existente cu conductoare torsadate se vor lăsa 2 (două) conductoare clasice reprezântand circuitul separat de iluminat.

Lucrari demontari :

Total conductor reţea Al: 50000 m.

Total stâlpi -90 buc astfel: stalpi beton  - 50 buc şi stalpi lemn - 40 buc.

Total conductor branşament AFY = 20000 m.

b) justificarea necesității proiectului - modernizarea reţelei electrice de distributie în vederea asigurării parametrilor de calitate ai energiei electrice ;

c) valoarea investiției 5000000 lei;

d) perioada de implementare propusă  : 8 luni  ;

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul şi capacităţile de producţie: Nu este cazul.

-descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): Nu este cazul.

-descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, ȋn funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: Nu este cazul.

-materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Nu este cazul.

-racordarea la reţelele utilitare existente ȋn zonă: Nu este cazul.

-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului ȋn zona afectată de execuţia investiţiei: Nu este cazul.

-căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Nu este cazul.

-resursele naturale folosite ȋn construcţie şi funcţionare: Nu este cazul.

-metode folosite ȋn construcţie: Nu este cazul.

-planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea ȋn funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

-relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul.

-detalii privind alternativele care au fost luate ȋn considerare: Nu este cazul.

-alte activităţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor):  LEA 0,4 kV proiectate pentru distribuţia energiei electrice.

-alte autorizaţii cerute pentru proiect

·	Certificat de urbanism;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- metode folosite în demolare;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului:

-distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenta Convenţiei

privind evaluarea impactului asupra mediului ȋn context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luata ȋn considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; Nu este cazul.

- staţiile şi instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: Nu este cazul

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi: Nu este cazul.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor ȋn atmosferă: Nu este cazul.

c) protecţia ȋmpotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Nu este cazul.

- amenajarile şi dotările pentru protecţia ȋmpotriva zgomotului şi vibraţiilor: Nu este cazul

d) protecţia ȋmpotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: Nu este cazul.

- amenajările şi dotările pentru protecţia ȋmpotriva radiatiilor: Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: Nu este cazul.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: Nu este cazul.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: Nu este cazul.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora exista instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc: Nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate si/sau de interes public: Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea;

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

| Denumire deşeu | Cod deseu | Eliminare/valorificare deseu |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hârtie şi carton | 15.01.01 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Valorificare prin societăti atestate |
| Beton şi moloz | 17.01.01 | Eliminare la groapa de gunoi a localităţii |
| Lemn | 17.02.01 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Aluminiu | 17.04.02 | Valorificare prin societăti atestate |
| Fier, fonta, oţel | 17.04.05 | Valorificare prin societăţi atestate |
| Pământ şi pietre | 17.05.04 | Eliminare la groapa de gunoi a localităţii |

Materialele valorificabile/refolosibile specificate ȋn tabelul de mai sus se vor preda beneficiarului lucrarii, conform procedurii de predare-primire a acestora.

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate: Stâlpi din beton din demontări (30 tone), stalpi de lemn din demontări (6 tone) conductoare clasice din aluminiu (6 tone),  pământ (100 mc).

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;Nu este cazul

- planul de gestionare a deșeurilor: stâlpii şi conductoarele se vor transporta în depozitele beneficiarului lucrării pentru a fi reciclate. Pamântul va fi transportat în afara localitaţii;

Constructorul asigură:

·	colectarea selectivă a deşeurilor rezultate ȋn urma lucrărilor de construcţii;

·	depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deşeu rezultat (depozitare ȋn recipienţi etanşi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);

·	efectuarea transportului deşeurilor, ȋn condiţii de siguranţa, la agenţii economici specializaţi ȋn valorificarea deşeurilor sau la depozitul de deşeuri inerte a localităţii.

Este interzisă arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor ȋn instalaţii, respectiv

locuri neautorizate acestui scop.

i) Gospodarirea substantelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse: Nu este cazul.

- modul de gospodărire a subsţantelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Caracteristicile impactului potenţial, ȋn măsura ȋn care aceste informaţii sunt disponibile.

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea ȋn considerare a următorilor factori:

-impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural si asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): Nu este cazul.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului: Nu este cazul.

- probabilitatea impactului: Nu este cazul.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Nu este cazul.

- natura transfrontalieră a impactului: Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.Nu este cazul

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).Nu este cazul

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: Nu este cazul.

- localizarea organizării de şantier: Nu este cazul.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Nu este cazul.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor ȋn mediu ȋn timpul organizării de şantier: Nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi ȋn mediu: Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, ȋn caz de accidente şi/sau la ȋncetarea activităţii, ȋn măsura ȋn care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, ȋn caz de accidente şi/sau la ȋncetarea activităţii. La încetarea activitaţii terenul afectat de plantarea stâlpilor se va aduce la starea iniţială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: Nu este cazul.

- aspecte referitoare la ȋnchiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare ȋn vederea utilizării ulterioare a terenului: Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

Planul de ȋncadrare ȋn zonă a obiectivului, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

Planuri de incadrare in zona situatia proiectata  - s-au prezentat la notificare

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) Nu este cazul.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) Nu este cazul.

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. Nu este cazul.

3. Schema flux a gestionarii deseurilor. Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970; Nu este cazul.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului; Nu este cazul.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; Nu este cazul.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

SEF  SERVICIU PROIECTARE,                                                    PROIECTANT,

ing. Marius MIHǍESCU                                                    ing. Petru HORJEA