MEMORIU DE PREZENTARE - ANEXA 5

In conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a cerintelor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 137/18.7.2018 va aducem la cunostinta intentia de a  construi obiectivul cu titlul “AMPLASAREA STATIE TIP SKID GPL, PE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA” in vederea evaluarii initiale si emiterea Avizului de Mediu va inaintam prezenta:

I. DENUMIREA PROIECTULUI DE INVESTITII :

“AMPLASAREA STATIE TIP SKID GPL, PE PLATFORMA BETONATA EXISTENTA”

II. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI :

- Numele companiei :  S.C. FAM GEO GAZ S.R.L.;

- Adresa postala :  Str. Neptun, Nr. 4, Bl. K2, Sc. A, Ap. 18, Mun. Moreni, Jud. Dambovita;

- Numarul de telefon, fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet :  0724 378 270

- Numele persoanelor de contact :   DUTA DANIELA

- Director / Manager / Administrator :   DUTA DANIELA

- Responsabil pentru protectia mediului :  Nu este cazul

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Rezumat al proiectului :

Amplasamentul studiat prin prezenta documentatie este situat in intravilanul mun. Moreni, str. 22 Decembrie 1989, nr.106.

Imobilul nu se afla in zona protejata.

Categoria de folosinta : curti-constructii

S.C. FAM GEO GAZ S.R.L. detine conform contractului de vanzare, teren cu suprafata de 342mp curti constructii.  Imobilul are forma dreptunghiulara in plan, este situat pe str. 22 Decembrie 1989 (DJ710A), in apropierea iesirii din orasul Moreni, drum ce duce spre comuna I.L. Caragiale.

Accesul in incinta terenului ce face obiectul lucrarii se face din str. 22 Decembrie 1989 (DJ710A), conform planului de situatie anexat documentatiei, iar calea de iesire din cadrul statiei se face  tot in str. 22 Decembrie 1989 (DJ710A). Se va asigura efectuarea in siguranta a accesului, a circulatiei, a parcarii si a iesirii autovehiculelor si autocisternelor.

OBIECTUL 1 – SKID GPL

SKID-ul a fost amplasat pe o platforma de beton existenta , dimensionata astfel incat sa asigure stabilitatea la sarcini statice si seismice, in conformitate cu Normativul NP 037-99.

La finalizarea lucrarilor se va prevede amenajarea spatiului liber ramas, conform planului de situatie anexat, cu alei pietonale, alei carosabile, spatii de parcare si spatii verzi.

Se mentioneaza faptul ca pe aceasta platforma de beton a mai fost amplasata o statie GPL de tip SKID, investitie ce a fost in trecut administrata de o alta firma.

OBIECTUL 2 – CABINA OPERASTOR

Langa statia de GPL tip SKID este amplasa o constructie pe structura usoara cu functiunea de cabina operator.

Descrierea functionala a spatiilor si suprafetele utile ale constructiei :

OBIECTUL 2 – CABINA OPERATOR

PARTER:

P01 	Birou						S.u. =   5.50mp

TOTAL S.U. PARTER 				       = 5.50 mp

Configurarea spatiilor a urmarit respectarea normativelor in vigoare.

Intimea spatiilor interioare :

PARTER 			h = 2,60m;

Sistem constructiv  OBIECTUL I – CABINA OPERATOR:

- structura de rezistenta - structura metalica avand stalpi metalici rectangulari si ferme metalice

- fundatii – continue din beton armat

- inchideri exterioare - panou metalic autoportant izolat cu fibra din vata minerala, rezistent la foc si fonoizolant cu imbinare prin cuplaj

- pardoseli 			- gresie

- acoperis 			- structura metalica

- invelitoare 			- panou izolant

- tamplarie 			- aluminiu cu geam termoizolant

- trotuare 			- din beton cu panta minim 3% către exterior

Finisaje exterioare :

Peretii exteriori sunt executati din panouri metalice autoportante izolate cu fibra din vata minerala, rezistente la foc si fonoizolante cu imbinare prin cuplaj. Compartimentarile ce se propun vor fi din elemente usoare din panouri de rigips cu protectie la foc pe structura metalica ce se vor izola cu vata minerala 10 cm.

Se va monta tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant.

Acoperisul si invelitoarea :

ACOPERIS SI INVELITOARE

Acoperisul este din panou izolant, pe structura metalica. Invelitoarea va fi compusa din panouri izolante destinate acoperisurilor, benefice din punct de vedere al montajului simplu si rapid, usoare, sigure, impermeabile, eficiente termic datorita miezului de poliuretan si permit mentinerea anumitor uniformitati arhitecturale. Toate accesoriile (opritoare de zapada, carlige, jgheaburi, burlane, bratari, etc, din tabla).

Se vor respecta normativele NP 069-2002 pentru invelitori in panta.

COLECTAREA si SCURGEREA APELOR PLUVIALE

Colectarea si scurgearea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi din tabla faltuita prevopsita de culoare gri.

Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Lucrarile propuse a se executa vor influenta benefic zona, atat din punct de vedere ambiental, cat si din punct de vedere socio-economic.

Alte solutii constructive specifice proiectului :

Nu este cazul.

Nota!

Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta, asupra solului, drenajului microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Pentru orice lucrare de constructie beneficiarul este obligat sa execute lucrari de reparatie ecologica in permietrele afectate de constructie, organizare de santier, transportul materialelor sau deplasarea utilajelor.

Lucrarile de proiectare influenteaza benefic zona din punct de vedere ambiental si social.

- Justificarea necesitatii proiectului :

Beneficiarul, responsabil cu implementarea proiectului, sesizeaza necesitatea realizarii unei astfel de investii in zona ca urmare a desfiintare a fostei statii GPL care a functionat pe acelasi teren.

Pentru ca activitatea  sa se desfasoare in conditii de respectare a standardelor de calitate in vigoare, beneficiarul face demersuri sustinute pentru realizarea investitiei si dotarea spatiilor cu utilaje moderne.

Necesitatea investitiei este justificata de faptul ca se creaza noi locuri de munca.

In concluzie o astfel de investitie se dovedeste a fi necesara si profitabila, contribuind la dezvoltarea comunei.

- Valoarea investitiei :

Cost obiectiv de investitie proiect:

Valoare totala: 		3.000 lei cu TVA

- Perioada de implementare propusa :

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 12 luni.

- Planse reprezentand limitele amplsamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente) :

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

- Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) :

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

1. Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus :

- Profilul si capacitatile de productie :

Profilul constructiei este : statie GPL

Capacitati de productie : nu este cazul

Numarul total de angajati va fi de 1 persoana.

- Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz) :

Instalatiile si utilajele se vor monta conform planului pus la dispozitie de furnizorul statiei GPL.

In prezent exista retele de energie electrica.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea :

Functiunile sunt urmatoarele:

OBIECTUL 1 – SKID GPL

SKID-ul a fost amplasat pe o platforma de beton existenta, dimensionata astfel incat sa asigure stabilitatea la sarcini statice si seismice, in conformitate cu Normativul NP 037-99.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru buna functionare a obiectivului se propune :

- realizarea unui racord electric la reteaua furnizorului local.

- realizarea unui racord la reteaua stradala de apa.

- mateia prima (carburanti) care este asigurata prin contract cu furnizori

- Racordarea la retelele existente in zona:

ENERGIE ELECTRICA

Cladirea va fi racordata la reteaua existenta de energie electrica existenta pe Str. 22 Decembrie 1989.

Alimentarea cu energie electrica se propune a se face de la reteaua exterioara de joasa tensiune existenta amplasata conform planului de situatie anexat.

La instalatiile electrice ale obiectivului propus (OBIECT 2 – CABINA OPERATOR) se va realiza o instalatie de impamantare.

Din punct de vedere al calitatii corespunzatoare vor fi respectate normativele in vigoare, de care s-a tinut cont in intregul proces de proiectare, punct de plecare fiind NC 001 – 1999 “Normativ Cadru Privind Detalierea Continutului Cerintelor Stabilite prin L 10/1995”.

Proiectul cuprinde :

- instalatii electrice de iluminat

- instalatii electrice de prize 230 V

- iluminatul de siguranta de evacuare

- instalatii de legare la pamant

- ansamblu artificial de priza de pamant

Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa se va realiza din caminul apometric propus a se executa la limita de proprietate,  printr-o conducta din polietilena (PEHD Dn 40mm). Caminul apometric se va echipa cu un apometru tip MNK- 40mm prin intermediul caruia se va citi consumul de apa. Bransarea apometrului, precum si a obiectivului propus a se executa se propune a se face prin intermediul unui bransament din polietilena Dn 40mm in lungime de cca 11,5m, avand ca punct de racordare conducta de apa potabila existenta amplasata conform planului de situatie anexat.

Conducta de apa rece exterioara se va monta in sol la o adancime minima de 1,30m de la generatoarea superioara a conductei.

Evacuarea apelor uzare

Din cadrul obiectivului sunt evacuate urmatoarele categorii de ape uzate :

- ape pluviale provenite din ploi sau din topirea zapezilor, preluate de pe suprafata acoperisului

- ape accidentale preluate de pe suprafata aleilor exterioare

Apele pluviale de pe acoperisul OBIECTULUI 2- CABINA OPERATOR vor fi preluate de jgheaburi si burlane si deversate la terenul natural, acestea fiind preluate prin sistemul de canalizare si deversate la canalizarea din zona existenta, amplasate conform planului de situatie.

Apele pluviale de la SKID GPL, vor fi preluate mai intai de rigole de scurgere amplasate conform planului de situatie anexat documentatiei, acoperite cu gratar si rama din fonta carosabile, urmand apoi prin intermediul tuburilor de canalizare si a caminelor de canalizare a fi deversate mai intai intr-un separator de hidrocarburi de 5ml./L cu decantor namol tip AQUA- PASS08K – debit 8l/s avand dimensiunile : L – 2115mm, l- 1076mm, h- 1510mm, care se va racorda la canalizarea proiectata in incinta obiectivului.

Canalizarea din incinta obiectivului se va executa incepand de la punctul de racord (conducta de canalizare existenta din zona), amplasata conform planului de situatie anexat.

Conductele de canalizare se vor monta pe un pat de nisip in grosime de 10cm, deasemenea se vor acoperi tot cu un strat de nisip, cu o panta aferenta in functie de diamentrul conductei – vezi planul de situatie.

Inaintea inceperii lucrarilor de sapaturi, care vor fi manuale, pentru a evita accientele si avariile, se va lua legatura cu beneficiarii de retele subterane : RAGCL, DISTRIGAZ SUD , ELCTRICA, etc.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investiei:

Precizam ca executia investitiei nu va afecta amplasamentul, intrucat nu va fi nevoie de lucrari de refacere a amplasamentului, deoarece in cadrul investitei terenul in curs va fi integral amenajat cu spatii verzi, locuri de parcare, alei pietonale si carosabile, conform planului de situatie.

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

Accesul in incinta terenului ce face obiectul lucrarii se face din str. 22 Decembrie 1989, conform planului de situatie anexat documentatiei, iar calea de iesire din cadrul statiei se face  tot in str. 22 Decembrie 1989. Se va asigura efectuarea in siguranta a accesului, a circulatiei, a parcarii si a iesirii autovehiculelor si autocisternelor..

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare :

La edificarea constructiei se va apela la resurse naturale necesare constructiei si pentru organizarea de santier. Resursa naturala necesara functionarii obiectivului este apa. Instalatiile aferente obiectivului au fost detaliate mai sus.

- Metode folosite in constructie/ demolare :

Se vor folosi metode clasice de constructie. Nu se vor folosi tehnici si substante poluante care ar putea sa dauneze mediul inconjurator.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele determinante la care reprezentantii inspectiei de stat in constructii vor fi convocati, conform programului de control furnizat de catre proiectant.

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului .

Beneficiarul si constructorul angajat de catre acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de protectia muncii pentru toate lucrarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale, traficului in zona sau terenurilor invecinate.

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Constructia nou propusa nu este in relatie cu alte proiecte existente sau planificate. Ca si functiune este plasat in zona marginasa.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) :

Activitati ce apar ca urmare a proiectului propus :

-se va asigura un racord electric la reteaua furnizorului local – cf.aviz;

-se va asigura un racord la reteaua de apa a furnizorului local – cf.aviz;

-se vor elimina apele uzate prin intermediul unor retele la separatorul de hidrocarburi, dupa care la reteaua de canalizaare stradala;

-eliminarea deseurilor se va face in pubele speciale si se vor evacua conform contractului de preluare a deseurilor menajere cu o societate agrementata.

Numarul de constructii existente pe sit – 0 ; numarul de constructii propuse pe sit 1.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect :

Conform certificatului de urbanism se impun urmatoarele autorizatii :

- protectia mediului

- alimentare cu apa

- alimentare cu energie electrica

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

- Planul de executie e lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului :

Terenul studiat este liber de constructii. Nu exista obiective care necesita demolare.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului :

Dupa construirea obiectelor de arhitectura, se va reface amplasamentul prin plantare de material dendrologic (arbori si arbusti), gazonare si amenajare alei.

- Cai noi de access au schimbari a celor existente, dupa caz :

Vor fi asigurate doua accese in incinta, pe latura Estica, din str. 22 Decembrie 1989.

- Metode folosite in demolare :

Terenul studiat este liber de constructii. Nu exista obiective care necesita demolare.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, elimiarea deseurilor) :

Terenul studiat este liber de constructii. Nu exista obiective care necesita demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr.22/2001 :

Nu este cazul.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului archeologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului archeologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu se afla in zona sau in raza de protectie a unui monument istoric sau a unui sit archeologic.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind : folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiecente acestuia / politici de zonare si de folosire a terenului / arealele sensibile :

Prezentei documentatii vor fi anexate plan de incadrare in zona si plan de situatie. Categoria de folosinta actuala a terenului este faneata. Terenul se afla situat in intravilanul Municipiului Moreni, judetul Dambovita, si este nereglementat urbanistic.

Terenul are forma neregulata in plan si are dimensiunile prezentate in planul de situatie si in schita cadstrala vizata OCPI.

- Coordonatele geografice ale amplsamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 :

Coordonatele X, Y, Z ale punctelor ridicate pe teren au fost determinate in timp real in sistem de proiectie Stereografic 1970 si sistem de cote Marea Neagra 1975. Planurile pe suport analogic s-au intocmit la sc.1:500.

Se anexeaza Studiul topografic prezentei documentatii.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare :

Nu au fost luate in considerare alte alternative.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

In vederea protejarii si imbunatatirii calitatii mediului, pe parcursul etapei de constructii-montaj se va respecta Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, care urmareste conservarea, dezvoltarea si protectiaresurselor de apa, precum si protectia impotriva oricarei forme de poluare si de modificare a caracteristicilor apelor de suprafata si subterane.

- Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute :

NApa pluviala de pe invelitoarea cladirilor va fi preluata printr-un sistem de jgheaburi si burlane si deversata la cota terenului natural.

Apele pluvialele din zona statiei GPL sunt preluate de separatorul de produse petroliere de tip AWAS sau echivalent ca performante tehnologice, dupa care sunt dirijate la canalizare/emisar.

Evacuarile la canalizare/emisar trebuie sa corespunda normativului NTPA-002/1997.

- Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, incusiv surse de mirosuri :

Surse :

In etapa de construire :

In perioada de executie a lucrarilor manevrarea pamantului si manipularea utilajelor se va face respectand tehnologia de executie.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica care se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in Romania.

Extinderea impactului :

Nu exista riscul de a afecta calitatea aerului si climei, cu atat mai mult nu exista riscul de extindere a impactului.

Magnitudmea si complexitatea impactului :

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Utilajele care vor functiona in perioada de executie vor respecta normele de poluare impuse.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera :

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de zgomot si de vibratii :

Zgomotul produs in timpul executarii lucrarilor nu va depasi limitele admise.

Realizarea obiectivului nu va constitui o sursa de vibratii in perioada de executie si se considera ca nivelul de zgomot produs nu va avea impact asupra zonelor din vecinatate.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor

- Sursele de radiatii :

Nu este cazul.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice si de adancime:

In faza de executie, impactul asupra solului poate fi diminuat prin:

- Realizarea unei organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor;

- Evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente din perimetrul adiacent santierului, prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii, etc.;

- Colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea de construire, eventual compartimnetate astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmari cu rigurozitate gestiunea tuturor deseurilor rezultate;

- Evitarea pierderilor de carburanti la stationarea utilajelor de constructii; in acest sens toate utilajele de constructii si transport folosite, vor fi mai intai atent verificate.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului :

Pentru asigurarea si chiar diminuarea impactului asupra solului si subsolului se recomanda depozitarea controlata a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in parc. Ca urmare atat a solutiilor tehnice si masurilor descrise mai sus, cat si profilului de activitate ce se va desfasura pe amplasamentul analizat in perioada de exploatare, se apreciaza ca nu vor exista poluari ale factorului de mediu sol.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect :

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice de arhitectuta, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Zona studiata se afla pe str. 22 Decembrie 1989 ( DJ 710 A), distanta minima fata de orice alta locuinta fiind de minim 40 m.

Nu exista monumente de arhitectura sau zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie in zona strudiata.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public :

Nu este cazul. Nu sunt necesare lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane. lmpactul general asupra asezarilor umane si a obiectivelor de interes public este considerat nesemnificativ si raportat Ia situatia existenta, va fi un impact pozitiv.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplsamanet in timpul realizarii 	proiectului/ intimpul exploatarii, inclusive eliminarea

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privid deseurile), cantitati de deseuri generate :

Deseuri rezultate in perioada de executie a obiectivului:

Prin HG nr. 856/2002 pentru „Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, perosane fizice sau juridice de a tine evidenta gestiunii deseurilor. 	Evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza „Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a HG 856/2002.

Conform listei mentionate, deseurile din constructii se clasifica dupa cum urmeaza:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase:

- 17.05.04	Pamant si pietre fara continut de substante periculoase;

- 17.05.08	Resturi de balast;

- 15.01.01	Ambalaje de hartie si carton;

- 15.01.02	Ambalaje de materiale plastice;

- 15.01.03	Ambalaje de lemn;

- 16.01.03	Anvelope scoase din uz;

- 16.01.19	Materiale plastice;

- 17.04.11	Cabluri;

- 20.01.01	Hartie si carton.

Conform HG 856/2002 mentionata mai sus, se va tine evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Pentru executia parcului, tipurile de deseuri rezultate din activitatea de constructii se incadreaza in prevederile cuprinse in HG 856/2002.

Pentru ridicarea, transportul si depozitarea deseurilor provenite de la organizarea de santier si fronturile de lucru se va incheia un contract de prestari servicii cu o firma de salubritate.

Deseuri rezultate in perioada de exploatare a obiectivului:

Deseurile generate in perioada de exploatare a obiectivului se incadreaza in categoria:

- Deseuri inerte si deseuri acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, clasificate dupa cum urmeaza:

- 15.01.07	Ambalaje de sticla;

- 20.01.01	Hartie si carton;

- 20.01.39	Materiale plastice;

- 20.03.01	Deseuri municipale amestecate.

Deseurile rezultate in urma activitatilor sunt deseuri menajere care nu prezinta potential nociv pentru zona.

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

- Planul de gestionare a deseurilor :

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita temporar intr-un spatiu special amenajat in incinta si vor fi preluate de o societate agrementata cu care beneficiarul va incheia contract.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate in incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.

Se vor respecta prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase :

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse :

Nu este cazul.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei :

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Nu este cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

- Impactul asupra populatiei, a sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor material, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu effect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului visual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulate, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) :

Lucrarile de proiectare si executie nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

- Magnitudinea si complexitatea impactului :

Nu este cazul.

- Probabilitatea impactului :

Nu exista.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului :

Nu este cazul.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului :

Nu este cazul.

- Natura transfrontiera a impactului :

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI :

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusive pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negative calitatea aerului in zona :

Nu este cazul.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE :

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale 	care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 	European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile indstriale (prevenirea si 	controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a 	Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica 	substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 	Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 	octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, 	Directiva-cadru aer 2008/50?CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 	2008 privind calitatea aerului inconjurator se un aer mai curat pentru Europa, Directiva 	2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 	deseurile si de abrogare a anumitor obiective, si altele:

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:

Nu este cazul. Edificarea obiectivului se va face pe cheltuiala beneficiarului. Nu se va aplica pentru programe de finantare.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER :

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier :

Beneficiarul si constructorul angajat de catre acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de protectia muncii pentru toate lucrarile intreprinse.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale, traficului in zona sau terenurilor invecinate.

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului .

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Beneficiarul va anunta autoritatilor data inceperii si data finalizarii santierului, precum si fazele determinante la care reprezentantii inspectiei de stat in constructii vor fi convocati, conform programului de control furnizat de catre proiectant.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Norme generale de protectia muncii;

- Regulament MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii – ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 - privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 225/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor:

  - C 300/1994

  - Ordinul MAI 63/2007

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice.

Pentru buna desfasurare a lucrarii,  constructorul va intocmi un grafic de executie esalonat pe luni, decade, zile, grafic pe care va fi nevoit sa-l respecte intocmai .

Modificari la programul de executie al lucrarilor precum si programul de receptie pe tipuri de lucrari, se pot face numai daca exista conditii obiective din ambele parti contractante (beneficiar sau constructor).

In stransa legatura cu buna desfasurare a lucrarilor la obiectivul descris si in conformitate cu Normele si Normativele in vigoare, se vor intocmi programe de control in timpul executiei si programe de comportare ale constructiei.

Programele de control in timpul executiei sunt obligatorii si implica participarea la actiunile cuprinse, a organismelor interesate pentru buna desfasurare a activitatii de constructie.

Toate lucrarile vor fi supravegheate de un responsabil cu executia, atestat M.L.P.A.T. si diriginte de santier atestat de  I.S.C.

- Localizarea organizarii de santier :

Organizarea de santier se face in limita proprietatii beneficiarului.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier :

Organizarea de santier nu va avea impact negativ asupra mediului.

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier :

Nu este cazul.

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu :

Nu este cazul.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILIE

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii :

Dupa finalizarea lucrarilor, surplusul de terasamente rezultat din sapaturile pentru fundatii va fi utilizat la sistematizarea terenului pe amplasament. Intregul amplasament „deranjat” cu ocazia efectuarii lucrarilor de constructii in perimetrul afectat va fi readus la starea initiala.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Constructorul este obligat sa refaca amplasamentul in cazul unei poluari accidentale.

- Aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei :

Nu este cazul.

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Nu este cazul.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente):

Plansele mai sus mentionate sunt anexate documentatiei.

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare:

Nu este cazul.

- Schema-flux a gestionarii deseurilor:

Nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Se vor furniza la cerere.

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE. APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE :

- Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu intra sub incidenta ariilor naturae protejate. Descrierea proiectului s-a facut la capitolul III – rezumat al proiectului.

- Numele si codul ariei protejate de interes comunitar ;

Nu este cazul.

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

Nu este cazul.

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

Proiectul nu are legatura directa cu si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate de interes comunitar.

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Nu este cazul.

- Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Pe amplasamentul investiţiei nu s-au identificat habitate și specii de floră şi faună pentru care au fost decretate ariile naturale de interes comunitar.

De asemenea pe amplasament nu au fost identificate cuiburi de pasari sau animale.

Proiectul nu afectează în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate.

Semnatura si stampila

Arh. Ravoianu Sorin