# ACORD DE MEDIU

(proiect)

25.03.2019

Ca urmare a cererii adresate de SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S., cu  sediul în loc.                loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat,nr.161, jud. Dâmbovița, înregistrată la APM Dâmbovița  cu nr. 3930 din 23.03.2018, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiect, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Dâmbovița, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

și ca urmare a completărilor depuse cu nr. 16722 /15.12.2017, nr.16889/20.12.2016, nr.17070/28.12.2016, nr.2595/28.02.2017, nr.2675/02.03.2017, nr.3776/21.03.2017, nr.4352/30.03.2017

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: Construire ansamblu industrial

titular: SUN GARDEN MANAGEMENT SCS, cu sediul în loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, nr.161, jud. Dâmbovița

având amplasamentul: loc. Pucioasa, Cartier Pucioasa Sat, NC 73531 jud. Dâmbovița

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

care prevede:

# I.Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Terenul pe care se va realiza obiectivul se află în intravilanul localităţii Pucioasa şi are suprafaţa totală de 61.482 mp, după introducerea în intravilan a unei părţi din acesta conform “PUZ – Introducere teren extravilan în suprafaţă de 46.857 mp în vederea construirii unor hale industriale - Fabrica spume poliuretanice”, aprobat prin HCL Pucioasa nr. 42/01.03.2018.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Nr. pct. | Coordonate Stereo 70 | Nr. pct. | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X (Nord) | Y (Est) |  | X (Nord) | Y (Est) |
| 1 | 395405.822 | 533415.314 | 22 | 395578.801 | 533625.587 |
| 2 | 395398.161 | 533453.811 | 23 | 395585.830 | 533622.490 |
| 3 | 395384.936 | 533520.340 | 24 | 395611.835 | 533614.153 |
| 4 | 395380.435 | 533543.066 | 25 | 395615.640 | 533612.933 |
| 5 | 395379.195 | 533549.338 | 26 | 395622.200 | 533610.829 |
| 6 | 395365.635 | 533617.937 | 27 | 395625.216 | 533562.191 |
| 7 | 395351.680 | 533666.280 | 28 | 395636.480 | 533562.814 |
| 8 | 395355.780 | 533667.530 | 29 | 395636.727 | 533559.007 |
| 9 | 395376.750 | 533673.930 | 30 | 395639.707 | 533530.635 |
| 10 | 395397.480 | 533679.110 | 31 | 395642.000 | 533516.807 |
| 11 | 395411.500 | 533679.680 | 32 | 395642.934 | 533511.807 |
| 12 | 395422.160 | 533578.710 | 33 | 395643.925 | 533508.537 |
| 13 | 395429.260 | 533677.060 | 34 | 395646.365 | 533496.216 |
| 14 | 395430.811 | 533676.765 | 35 | 395651.238 | 533470.676 |
| 15 | 395437.350 | 533675.520 | 36 | 395653.924 | 533456.593 |
| 16 | 395464.860 | 533666.220 | 37 | 395657.372 | 533470.676 |
| 17 | 395476.390 | 533662.020 | 38 | 395659.313 | 533425.290 |
| 18 | 395481.895 | 533660.009 | 39 | 395660.201 | 533410.815 |
| 19 | 395515.318 | 533648.125 | 40 | 395529.434 | 533410.927 |
| 20 | 395527.026 | 533643.963 | 41 | 395504.263 | 533414.161 |
| 21 | 395568.328 | 533628.995 | 42 | 395503.491 | 533418.492 |

Pe amplasament se va construi unui ansamblu industrial compus din cinci hale industriale, echipamente tehnologice exterioare, diferite anexe, amenajări de alei, drumuri, platforme, locuri de parcare, spaţii verzi şi împrejmuire, după cum urmează:

Hala A (Sc = 9170,27 mp, Sd = 16007,77 mp) - cu destinația de producție și depozitare,  birouri, în regim de înălțime parter înalt și parțial P+1E;

Hala B (Sc = 1391,13 mp, Sd = 1391,13 mp) - cu funcțiune de descărcare/depozitare produse chimice vrac, control temperatură și transfer, în regim de înălțime parter;

Hala C(Sc = 2012,36 mp , Sd = 2012,36 mp) - cu destinația de producție de spume poliuretanice/birouri și depozitare aditivi, coloranți, materii prime spumare, în regim de înălțime parter;

Hala D (Sc = 1252,65 mp , Sd = 1252,65 mp) - cu funcțiune de depozitare/maturare spume poliuretanice, depozit tehnologic;

Hala E (Sc = 3450,02 mp , Sd = 3450,02 mp) - cu funcțiune de depozitare/stocare produs finit, în regim de înălțime parter înalt;

Echipamente tehnologice exterioare: pod rulant mobil și spații tehnice amplasate în volumul construcțiilor de producție și depozitare, anexe, post TRAFO, generator, stație pompe, bazine stocare rezervă cu apă, clădire post pază;

Amenajare alei interioare și drumuri pentru circulație în ansamblul industrial, platforme și locuri de parcare, amenajare spații verzi și împrejmuire;

Utilități interioare și branșamente pentru racordare la utilități existente;

Activităţile care se vor desfăşura pe amplasament sunt activităţi de producţie industrială, respectiv de fabricare a spumei poliuretanice în blocuri, care apoi se vor debita în plăci şi se vor depozita în vederea comercializării sau se vor prelucra ulterior în diferite alte produse (saltele, perne, alte seturi din burete).

Capacitatea capacitatea maximă de fabricaţie de 18.000 t, capacitate care va fi atinsă abia după câţiva ani de funcţionare, în primi doi ani producţia fiind de cca. 4.000 t.

Proiectul propus intră sub incidenţa Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, proiectul se incadrează în Anexa 2 la pct. 10 Proiecte de infrastructură; lit. a)  proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;

Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, activitatea  se incadrează la punctul:  “4.1. Producerea compușilor chimici organici, litera h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză)

Activitatea desfășurată va intra sub incidența Directivei SEVESO, respectiv Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Proiectul propus nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

Bilanțul teritorial :

Suprafaţa totală de teren de 61.482 mp va fi ocupată astfel:

- Suprafaţă construcţii: 17.493,66 mp;

- Suprafaţă alei, drumuri, platforme: 10.066 mp;

- Suprafaţă pentru extensii viitoare: 16.799,34 mp;

- Suprafaţă spaţii verzi: 17.123 mp;

- Construcții și instalații propuse

Halele vor avea ca funcțiuni și vor fi dotate după cum urmează:

Hala A - funcțiune producție și depozitare,  birouri, în regim de înălțime parter înalt și parțial P+1E

- spațiu  de producție și depozitare – 15181,52 mp;

- birouri – 826,25 mp;

- anexă tehnică – 111,24 mp;

Spațiul de producție și depozitare cuprinde următoarele utilaje:

Parter (hală depozitare blocuri lungi):

- conveioare;

- crusher(concasor);

- splitter(despicător);

- mașină de debitat blocuri scurte;

- mașină de debitat conturul;

- blat de prelucrare ,

- mașină de debitat pe verticală;

- mașină de debitat Carusel;

- mașină de debitat orizontală;

Etaj

- linie saltele din burete;

- linie producție mobilier;

- linie producție burete seturi burete mobilier tapițat;

Hala B - funcțiune de descărcare/depozitare produse chimice vrac, control temperatură și transfer, în regim de înălțime parter

- hală propriu zisă – 1214,72 mp;

- copertină de descărcare – 176, 41 mp,

Hala cuprinde  următoarele zone:

Zonă depozitare polioli

- 12 rezervoare - 4 buc. cu o capacitate de 60 mc (polioli convenţionali),

- 8 buc. cu capacitate de 30 mc fiecare pentru următoarele tipuri de polioli(soft poliol, vasco poliol, HI func poliol, CME poliol, 6000 MW poliol, 40% SAN poliol, 25% SAN poliol)

Zonă de depozitare TDI/MDI

- 6 rezervoare cu o capacitate de 30 mc fiecare, dintre care 4 buc. pentru TDI şi 2 buc. pentru MDI;

Cantitatea maximă care poate fi depozitată este de 480 mc pentru polioli și 120 mc pentru TDI și 60mc pentru MDI.

Zonă  rezervoare de recepţie şi de avarie - 5 buc

Zonă depozitare melamină și carbonat de calciu.

Hala C - funcțiune producție de spume poliuretanice/birouri și depozitare aditivi, coloranți, materii prime spumare, în regim de înălțime parter

- hală propriu zisă 1984,25 mp din care:

- spatiu producție spume poliuretanuice – 851,03 mp;

- spațiu depozitare aditivi, culori, materii prime – 393,22 mp;

- birouri și spații tehnice – 740 mp;

- centrală tratare aer – 28,11 mp;

In hala de spumare se vor amplasa:

Instalaţie de spumare tip Maxfoam Varimax 800 Elite cu echipament de monitorizare şi control digital OMEGA alcătuită din:

- sistem de desfăşurare/înfăşurare a rolelor de hârtie;

- placa de depunere a amestecului de reactanţi;

- capul de turnare (amestec);

- sistem de ghidare a hârtiei;

- sistem de control al vitezei de creştere, formei şi expandării spumei;

- sistem de aplatizare a suprafeţei superioare;

- sisteme conveioare;

- fierăstrău pentru secţionarea blocului continuu de spumă în blocuri finite;

Construcţii anexe care deservesc hala: două spaţii tehnice care conţin aparatele de control ale maşinii de spumare, camera ACS de control a sistemului antiincendiu, camere pentru tabloul electric general şi camera CSI comună împreună cu camera ACS inclusiv pentru hala B, dar şi, în exteriorul halei, pe latura Sud, o zonă doar împrejmuită pentru sistemul de încălzire a halelor.

Hala este prevăzută sistem de ventilație prevăzută cu :

- filtru de cărbune activ Camfill;

- detectoare de TDI;

Hala D -  funcțiune de depozitare/maturare spume poliuretanice, depozit tehnologic

- 24 de celule de maturare cu câte 2 rastele pentru depozitarea blocurilor lungi fiecare   (tunele de maturare) ceea ce permite depozitarea simultană a maxim 46 de blocuri de spumă pentru maturare;

- conveior pentru transportul blocurilor de spumă;

- mașină de debitat blocuri de spumă;

- sistem automatizat de control al temperaturii în timpul perioadei de maturare;

Hala E -  funcțiune de depozitare/stocare produs finit, în regim de înălțime parter înalt

- hală propriu zisă – 3400,25 mp;

- anexă tehnică 49, 77 mp,

- pod rulant

Instalații de climatizare si ventilare mecanică

Instalaţiile sunt destinate climatizării şi ventilării mecanice a Halei B, cu funcţiune de depozitare produse chimice şi Halei C cu destinaţie de producţie de spume poliuretanice în vederea condiţionarea materiilor prime depozitate în hală.

a. Hala B – Depozit produse chimice

Pentru menţinerea temperaturii vară/iarnă de 20-220C vor prevăzute 4 aeroterme de tavan care vor asigura atât încălzirea cât şi răcirea spaţiului.

Alimentarea cu agent termic apă caldă la 80/600C va fi asigurată de la centrala termică proprie.

Alimentarea cu agent termic apă răcită la 7/120C va fi asigurată de la un chiller ce se va amplasa la exterior. Puterea de încălzire a unei aeroterme este de 25kW, respectiv de răcire 30kW. Pentru evitarea pătrunderii aerului din exterior se va prevedea la fiecare uşă exterioară perdea de aer, care va funcţiona doar la deschiderea uşilor.

Pentru ventilarea spaţiului în cazul în care se produce deversarea accidentală a vreunei substanţe depozitate (cu excepția scurgerilor accidentale de TDI, când ventilarea halei se face doar prin sistemul prevăzut cu filtru de cărbune activ care asigură și ventilarea tunelului de spumare) se va prevedea un sistem de ventilare ce se compune din 4 ventilatoare de tip turelă montate pe acoperiş. Ventilatoarele vor asigura un debit de aer de 10-15schimburi orare. Aerul de compensare se va asigura prin grile montate în pereţii exteriori la partea inferioară.

b. Hala depozit de aditivi

Pentru menţinerea temperaturii vară/iarnă de 20-220C sunt prevăzute 3 aeroterme de tavan care vor asigura atât încălzirea cât şi răcirea spaţiului.

Alimentarea cu agent apă caldă la 80/600C va fi asigurată de la centrala termică proprie.       Alimentare cu agent termic apă răcită la 7/120C va fi asigurată de la un chiller amplasat la exterior. Puterea de încălzire a unei aeroterme este de 25kW, respectiv de răcire 30kW. Pentru evitarea pătrunderii aerului din exterior se va prevedea la fiecare uşă exterioară perdea de aer, care va funcţiona doar la deschiderea uşilor. 	Aerotermele vor funcţiona automat şi vor fi comandate de termostate de ambient.

Pentru ventilarea spaţiului în cazul în care se produce deversarea accidentală a vreunei substanţe depozitate se va prevedea un sistem de ventilare ce se compune din 4 ventilatoare de tip turelă montate pe acoperiş. Ventilatoarele vor asigura un debit de aer de 10-15 schimburi orare. Aerul de compensare se va asigura prin grile montate în pereţii exteriori la partea inferioară.

c. Hala de spumare

Pentru această hală se propune o instalaţie de exhaustare ce va avea rolul de preluare a cantităţii de toluen diizocianat rezultată în urma procesului tehnologic de spumare. Instalaţia de exhaustareva fi conectată o parte la tunelul de spumare şi o parte va extrage aerul din jurul tunelului. Aceasta va fi compusă din tubulatură  cu clapete de reglaj pe fiecare ramură, ventilator de extracţie şi filtru .

Aspiraţia şi refularea în atmosferă se va face cu ajutorul unei unităţi de ventilare compusă din filtru compact M6,  2 ventilatoare cu capacitatea totală de 72.000mc/h şi filtru cu cărbune activ.

Unitatea de aspiraţie are o dimensiune de  5338mm x 4378mm x 2566mm şi greutate de 7367 kg şi se va monta pe terasă. Ventilatoarele asigură o presiune externă de 800Pa, cu o putere electrică total absorbită de 40 kW. Unitatea va fi echipată cu tablou de automatizare, ce va avea în componenţă şi senzori de presiune diferențială ce au rolul de a alarma la colmatarea filtrelor.

Pentru introducerea aerului de compensare se va prevedea o unitate de ventilare pentru introducerea de aer proaspăt  cu debitul total de 72.000mc/h care va fi compusă din Filtru G, baterie de încălzire, ventilator şi filtru F. Aceasta se va monta într-un spaţiu special amenajat la exteriorul halei.

Bateria de încălzire va fi din cupru şi va folosi agent termic apă caldă 70/50 0C ce va fi preparat în centrala termică aferentă acestui modul de hală. Bateria va avea o putere de 1012 kW. Ventilatoarele asigură o presiune externă de 800Pa, cu o putere electrică total absorbită de 36.80 kW. Unitatea va fi echipată cu tablou de automatizare ce va avea în componenţă şi senzori de presiune diferenţială ce au rolul de a alarma la colmatarea filtrelor.

Aspiraţia respectiv introducerea aerului se va face prin tubulatura din tablă zincată. Cele două unităţi vor funcţiona numai simultan şi anume când se va realiza spumare în tunel, în rest  cele două unităţi vor fi oprite.

Instalaţiile de exhaustare utilizate în procesul tehnologic de producere a spumei poliuretanice flexibile (din depozitul de TDI şi tunelul de spumare) au la final un filtru cu cărbune activ Camfil. Rolul principal al filtrului cu cărbune activ este acela de a reţine toluen diizocianaţii din gazele evacuate din tunelul de spumare, iar aerul filtrat este evacuat în atmosferă printr-un coş de evacuare metalic, având înălţimea de 15,5 m şi diametrul de 1,3 m. În coşul de evacuare în atmosferă a gazelor filtrate se va monta un aparat pentru monitorizarea continuă a concentraţiei de TDI.

Sistemul de reducere a emisiilor TDI va funcţiona la o eficienţă de peste 99,9%, măsurată direct pe filtrul de carbon, conform declarației producătorului. Filtrului cu cărbune ce va fi utilizat pentru acest proiect, patul filtrant de cărbune activ va avea o greutate de minim 10 to, având capacitatea de a reține 1,5 to de TDI. Pentru un debit al gazelor viciate de 72000 mc/h și în condițiile de producție estimate, durata de viață (timpul până la care se impune schimbarea cărbunelui activ) va fi de 7 – 10 ani.

Compartimentul de depozitare a diizocianaţilor (TDI/MDI) este prevăzut cu un racord la sistemul de ventilare al tunelului de spumare. În condiţii normale de funcţionare acest racord este închis. La atingerea nivelului de avarie (20 ppb), un sistem de automatizare comandă oprirea instalaţiei de climatizare în compartimentul de depozitare a diizocianaţilor (TDI/MDI) şi deschiderea unui circuit secundar (de avarie) spre filtrul cu cărbune activ. Evacuarea aerului contaminat prin filtrul cu cărbune activ este asigurată de ventilatorul tunelului de spumare.

B ) Procesele tehnologice desfășurate pe amplasament

Fluxul tehnologic al Fabricii de spume poliuretanice va include următoarele etape:

1. Fabricarea spumei poliuretanice cu o instalaţie de spumare în blocuri continui tip Maxfoam Varimax 800

- Livrarea şi depozitarea materiilor prime

Poliolii şi TDI sunt livraţi în vrac cu autocisterne, de obicei, de 20-25 to. Aceștia sunt transferați în rezervoarele  de stocare/producţie prin intermediul unor instalații speciale.

Sistemul de descărcare a diizocianaţilor este de tip închis, cu aerisirea rezervorului de recepţie conectată la transcontainerul auto cu care se efectuează aprovizionarea. Pentru colectarea eventualelor scurgerilor de diizocianați este amenajată o cuvă pentru colectarea scurgerilor aferentă rampei de descărcare a transcontainerelor rutiere . Acestea vor fi dirijate spre bazinul subteran de colectare, amplasat la subsolul casei pompelor, care asigură preluarea integrală a conţinutului unui transcontainer.

Rampa de descărcare este amplasată sub o copertină, care împiedică colectarea apelor pluviale în bazinele de stocare subterane. Casa pompelor este prevăzută cu două compartimente (separate fizic printr-un zid despărţitor), unul destinat pompelor cu care se va face transvazarea poliolilor şi a substanţei ignifugante, celălalt destinat pompelor cu care se va face transvazarea diizocianaţilor (TDI/MDI).

- Depozitarea materiilor prime

Depozitarea materiilor prime principale (polioli, TDI/MDI)

Autocisternele parchează la rampa de descărcare și furtunul de livrare se conectează la conductele de descărcare a cisternei cu ajutorul unui cuplaj cu eliberare rapidă (tip Camlok).

Circuitele de descărcare şi livrare sunt separate pentru polioli şi diizocianaţi.

După selectarea pompei corespunzătoare și conectarea la cisternă, operatorul deschide toate supapele manuale din traseul de aspirare a pompei de descărcare a cisternei, selectează un rezervor de recepţie pentru a-l umple și deschide supapele manuale de pe traseul de alimentare. Selecția rezervorului este efectuată prin acţionarea unei supape, care este aleasă de operatorul  prin sistemul de control Omega Control System.

Rezervoarele au o evacuare comună în atmosferă printr-un filtru care împiedică pătrunderea prafului și umezelii etc.

Rezervoarele de recepţie pentru polioli şi diizocianaţi sunt echipate cu:

-  indicator de nivel conectat la un sistem computerizat de monitorizare (PLC);

- limitator de nivel (conectat şi la circuitul de comandă al pompei de descărcare) care asigură avertizarea sonoră şi optică la atingerea unui nivel corespunzător unui volum de lichid echivalent cu 90% din capacitatea de stocare a rezervorului de recepţie şi decuplarea automată a pompei de descărcare la atingerea unui nivel echivalent cu 95% din capacitatea nominală de stocare a rezervorului de recepţie;

- termometre şi manometre conectate la un sistem computerizat de monitorizare;

- sisteme de deflecţie (spre peretele rezervorului) a jetului de lichid introdus în rezervor.

Rezervoarele în care sunt depozitaţi poliolii şi diizocianaţii sunt amplasate în cuve din beton unde se reţin eventuale scurgeri din materialele lichide depozitate/transvazate. În cuvele rezervoarelor sunt amplasate toate echipamentele din circuitul de alimentare a capului de spumare (pompe, schimbătoare de căldură, filtre, etc.), precum şi echipamentele de pe circuitul de retur. Fiecare dintre cuve are amenajată o başă de colectare a produsului posibil scurs.

În cazul apariţiei unor scurgeri semnificative de polioli sau TDI/MDI, produsul scurs va fi preluat, cu ajutorul unei pompe din başa de colectare şi va fi dirijat, după caz, la unul din cele două bazine subterane (scurgerile de polioli sunt dirijate la bazinul de colectare al poliolilor, scurgerile de diizocianat sunt dirijate la bazinul de colectare al izocianatului) din subsolul casei pompelor de la rampa de descărcare.

Substanţele colectate în cuvele de retenţie vor fi încărcate (prin pompare) în cisterne destinate transportului de poliol, respectiv TDI/MDI şi vor fi returnate, spre tratare/purificare firmelor furnizoare.

Asigurarea temperaturii optime de spumare este asigurată prin:

- trecerea prin schimbătoare de căldură la descărcarea produselor în rezervoarele de recepţie, sau la transvazarea lor din rezervoarele de recepţie în rezervoarele de stocare;

- climatizarea spaţiilor de depozitare.

Depozitarea poliolilor

În hala B sunt montate 12 rezervoare, dintre care 4 buc. cu o capacitate de 60 mc (polioli convenţionali), iar celelalte 8 buc. având capacitatea de 30 mc fiecare (soft poliol, vasco poliol, HI func poliol, CME poliol, 6000 MW poliol, 40% SAN poliol, 25% SAN poliol).

În depozitul de polioli sunt amplasate, pe lângă rezervoarele destinate stocării acestor materiale şi rezervoare de recepţie şi de avarie (5 buc.). În condiţii normale de funcţionare rezervoarele de avarie sunt goale, destinaţia acestor rezervoare neputând fi schimbată.

Rezervoarele de plioli sunt separate prin pereţi interiori de celelalte rezervoare și cu pereţi rezistenţi la foc de hala de spumare, respectiv zona de depozitare aditivi şi culori.

Pentru fiecare tip de poliol este prevăzut câte un circuit separat de descărcare, rezervoare distincte de recepţie şi de stocare, respectiv câte un schimbător de căldură. În circuitele de descărcare/stocare/dozare a poliolilor sunt utilizate schimbătoare de căldură multitubulare. Circulaţia materiilor prime prin schimbătoarele de căldură se face în contracurent cu agentul de răcire/încălzire. Rezervoarele sunt dotate cu cuve de colectare a eventualelor scurgeri.

Depozitare carbonat de calciu și melamină

Carbonatul de calciu este amestecat într-o suspensie în Poliol Convențional pentru a asigura un mijloc de dozare a carbonatului și încărcarea uniformă în amestecul de producție/ reactant. Suspensia de carbonat se face pentru producția de o zi. Rezervorul este prevăzut cu un agitator.

Melamina este amestecată într-o suspensie în Poliol CME pentru a asigura un mijloc de dozare a melaminei și o încărcare  uniformă în amestecul de producție / reactant.

Poliolul CME este stocat în rezervorul dedicat si atunci când este necesar este deviat în rezervorul vrac melamina. Melamina este furnizată sub formă de pulbere în saci, încărcat în rezervor în vrac cu un transportor elicoidal și amestecat cu poliol printr-un mixer. Suspensia de melamina se produce pentru producția de o zi. Rezervorul este dotat cu agitator.

Depozitarea TDI/MDI

Depozitarea se va realiza într-o incintă închisă în Hala B, unde se vor monta 6 rezervoare cu o capacitate de 30 mc fiecare, dintre care 4 buc. pentru TDI şi 2 buc. pentru MDI.

În depozitul TDI/MDI sunt amplasate, pe lângă rezervoarele destinate stocării acestor materiale şi rezervoare de recepţie şi de avarie (2 buc.).

Rezervoarele cu diizocianaţi sunt separate prin pereţi interiori de rezervoarele cu polioli şi cu pereţi rezistenţi la foc de hala de spumare, respectiv zona de depozitare aditivi şi culori.

Rezervoarele TDI au o aerisire retur comună la cisterna TDI care împiedică pătrunderea prafului și umidității etc. și împiedică evacuarea TDI în atmosferă. TDI este ținut sub o pătură de azot pentru a preveni formarea unei atmosfere inflamabile cu aer. Presiunea azotului în rezervoare este menținută printr-o supapă de autoreglare. Fiecare rezervor TDI este protejat de suprapresiune și sub-presiune prin întrerupătoarele de presiune și de vid de pe rezervor.

Depozitarea altor materiale (aditivi, stabilizatori, coloranţi, solvenţi etc.)

Alte materii prime (stabilizatori, catalizatori, solvenţi, coloranţi etc.), livrate în RMV (Recipient Mare pentru Vrac – sub 3 mc), containere, butoaie sau canistre vor fi depozitate în  compartimentul de stocare aditivi din cadrul halei de spumare. Acest compartiment este separat de hala de spumare prin pereţi rezistenţi la foc.

- Turnarea spumei poliuretanice şi expandarea acesteia în tunelul de spumare, în blocuri lungi

Materiile prime sunt în mod continuu dozate în capul de amestec (mixer) al instalației de spumare. Acestea variază în funcție de tipul de spumă folosită.

Spuma poliuretanică flexibilă este produsă din două materii prime principale lichide: poliolul şi diizocianatul. Împreună, ele aduc aproape toată greutatea spumei (foarte aproximativ - poliol 70% şi diizocianat 30%).

Izocianaţii reacţionează uşor cu apa, umiditatea din aer şi polioli. Pentru producţia de spume poliuretanice flexibile se utilizează, toluen diizocianat (TDI). Pentru producţia de spume elastice şi vâsco-elastice, de asemenea, pot fi utilizate alte clase de izocianaţi. Pe parcursul producţiei de spumă flexibilă TDI reacţionează cu poliolul pentru a forma matricea polimerică.

De asemenea, reacţionează cu apa pentru a produce dioxid de carbon care face ca amestecul să se expandeze la volumul dorit.

În afară de polioli şi TDI se utilizează o serie de alte materii prime:

- apă – o cantitate precis măsurată de apă reacţionează cu o parte din TDI pentru a forma dioxid de carbon care face ca spuma să expandeze. Cu cât mai multă apă este utilizată în formulare cu atât va fi mai mică densitatea spumei. Reacţia TDI cu apa este foarte exotermă. Temperatura din interiorul blocului de spumă poate ajunge la 165°C. Pentru a evita autoaprinderea blocurilor de spumă, cantitatea de apă care poate fi utilizată este limitată. Pentru spume cu densităţi sub 22 kg/m3, se folosesc agenţi de expandare suplimentari.

- stabilizatori siliconici - sunt  agenţi tensioactivi care furnizează stabilitate creşterii spumei şi duce la o structură celulară dorită;

- amină şi catalizatori de staniu - oferă viteză adecvată reacţiilor şi parametri buni la spumă;

-agenţi de expandare fizică - lichide foarte volatile cu temperatură scăzută de fierbere(clorura de metilen)

- alte substanţe - umpluturi, coloranţi, substanţe ignifuge, unii aditivi speciali pentru a asigura proprietăţi sau parametri doriţi.

În timpul amestecării începe reacţia chimică.

Reacţia generală de formare a uretanului este:

izocianat         poliol                    uretan

- PU este un polimer format în urma reacţiei dintre diizocianat şi poliol:

Această reacţie are la bază un mecanism de cataliză prin amine terţiare:

O reacţie specifică formării spumelor poliuretanice este reacţia dintre apă şi izocianaţi, cu formare de bioxid de carbon (gaz care asigură expandarea spumei):

După trecerea prin mixer, amestecul este turnat pe transportorul căptuşit cu hârtie cerată care se deplasează. Amestecul începe să se dezvolte rapid şi, în acelaşi timp, vâscozitatea lui creşte rapid. Temperatura din interiorul blocului creşte rapid, chiar până la 165°C. După puţin timp spuma ajunge la înălţimea maximă. Majoritatea reacţiilor chimice se termină în acest moment.

Materiile prime sunt în mod continuu dozate în capul de amestec (mixer) al instalației de spumare. În timpul amestecării începe reacţia chimică. După trecerea prin mixer, amestecul este turnat pe transportorul căptuşit cu hârtie cerată care se deplasează. Amestecul începe să se dezvolte rapid şi, în acelaşi timp, vâscozitatea lui creşte rapid. Temperatura din interiorul blocului creşte rapid, chiar până la 165°C. După puţin timp spuma ajunge la înălţimea maximă. Majoritatea reacţiilor chimice se termină în acest moment.

Dioxidul de carbon şi vaporii (inclusiv TDI),  sunt extraşi de la linia de spumare şi din întreaga hală de producţie. Clorura de metilen care se utilizează ca agent de se evaporă aproape complet în timpul spumării.

Aspiraţia gazelor din tunelul de spumare este asigurată de un ventilator racordat, printr-o tubulatură metalică la un filtru cu cărbune activ Camfil care reţine toluen diizocianaţii şi alţi compuşi organici din gazele evacuate din tunelul de spumare, iar aerul filtrat este evacuat în atmosferă printr-un coş de evacuare.

Monitorizarea concentrației de TDI se va realiza cu ajutorul unui aparat de măsurare montat în coşul de evacuare în atmosferă a gazelor filtrate din tunelul de spumare.

La capătul liniei de spumare un dispozitiv de tăiere debitează fiecare bloc la o lungime de 28 m.

La începutul şi sfârşitul fiecărei operaţiuni de spumare, capătul de bloc, de aproximativ 1.5-2 metri, se taie, se separă, şi se depozitează în zona sigură, special destinată, deoarece prezentând risc de autoaprindere .

- Maturarea spumei poliuretanice, în blocuri lungi

După producţie este nevoie de o anumită perioadă de timp înainte ca spuma să poată fi prelucrată. În această etapă reacţiile chimice se termină, spuma mai suferă unele modificări fizice şi morfologice, urmele de compuşi volatili se evaporă şi blocurile de spumă se răcesc. Timpul de condiţionare este de câteva zile, în funcţie de tipul şi caracteristicile spumei.

Pentru controlul vitezei de răcire a blocurilor de spumă, hala de maturare va fi dotată cu 4 ventilatoare de perete cu debit nominal de 4000 mc/h fiecare, montate câte două pe fiecare din lateralele halelor, pe capătul spre zona de spumare .

Evacuarea aerului viciat din interiorul halei în atmosferă se va face prin  cele 3 coșuri cu diam. de 1 m situate pe acoperișul halei precum și prin faţada nord a halei este complet deschisă pentru a permite aerisirea şi circularea aerului printre blocurile de burete în vederea atingerii gradului optim de maturare .

Hala este dotată cu sistem de detecţie şi  stingere a incendiului cu sprinklere. Evacuarea fumului în caz de incendiu se va face prin 4 trape de desfumare (1,8 m x 2,4 m fiecare) cu comandă automată și manuală, situate pe acoperișul halei.

Între hala de maturare (D) şi hala de depozitare a blocurilor lungi (E), perpendicular pe acestea, este situat conveior închis pentru transportul blocurilor lungi. Acesta este un tunel închis pe 4 laturi, care este prevăzut în interior cu un sistem de transport blocuri, conveior. Conveiorul închis se deplasează în plan orizontal, pe două şine, dispuse la fiecare dintre cele două capete ale tunelului, iar în plan vertical printr-un sistem de ridicare hidraulic, care-i permite să introducă şi să preia blocurile de la etajele superioare ale halei de maturare.și să le preda în vederea depozitării în hala de depozitare blocuri lungi.

Blocul de spumă este lăsat să se matureze, intervalul de timp variind de la 3 zile pentru buretele mai puţin dens, şi până la 5 zile, pentru buretele cu o densitate mai mare. Timpul minim de staționare a blocurilor de spumă în hala de maturare este de 48 ore.

Controlul şi transportul blocurilor de spumă în această hală, se face automatizat.

În această hală există un sistem de control şi monitorizare a temperaturii în interiorul blocurilor de spumă.

- Depozitare blocuri lungi

În Hala E  se depozitează blocurile de spumă pe termen lung sau temporar înainte să intre în producţie în hala A. Aceasta este o construcţie închisă complet, cu excepţia unei căi de acces unde se face predarea blocului lung de 28 m, de la hala de maturare către hala de depozitare blocuri lungi, predare care se face prin tunelul de transport blocuri lungi.

Hală este va fi dotată cu un pod rulant, care are rolul de a prelua blocul predat de tunelul de transport, şi de depozitare a acestuia, în funcţie de spaţiul disponibil. Podul rulant  este prevăzut cu cleme de lungimea unui bloc de burete (28 m) şi este manevrat exclusiv de la distanţă, în mod automatizat. Blocurile de burete sunt stivuite într-un număr de maxim 4 blocuri unul peste celălalt, nefiind dotat cu rafturi.

2. Debitarea blocurilor de spumă poliuretanică;

- Concasare blocuri spumă

După condiţionare, din Hala E, blocurile mari de spumă se transferă în Hala A(parter, prin intermediul conveiorului închis de transport blocuri lungi, unde sunt debitate în blocuri mici, care la rândul lor sunt debitate în plăci funcţie de necesităţile de utilizare în continuare, prelucrare ulterioară sau comercializare sub formă de blocuri de mici dimensiuni. Un conveior preia blocul lung şi îl transportă către un crusher (concasor), format dintr-un sistem de tamburi şi role pentru a-l presa,  eliminându-se astfel toate bulele de aer nedorite, buretele devenind mai compact şi cu o densitate mai uniformă.

- Despicare blocuri spumă

După ieşirea din crusher blocul lung de 28 m trece printr-o linie numită splitter (despicător), care debitează în foi subţiri blocul de burete, fără ca acesta să fie debitat în blocuri scurte. Această linie este formată dintr-un conveior care transportă blocul lung, printr-o maşină cu  lama de tăiere orizontală. Pe măsura ce blocul se deplasează prin banda de tăiere, foaia care se decupează din blocul lung este preluată printr-un sistem de role şi rulată, rezultând în final role de burete de grosime de la 5 mm până la 5 cm, în funcţie de necesităţile din producţie. După fiecare trecere prin lama orizontală, blocul este adus în poziţia iniţială, prin deplasarea înapoi a conveiorului,  lama de tăiere coborâtă în mod automat conform setărilor, pentru tăierea respectiv rolarea unei noi foi de burete.

Linia este prevăzută cu un sistem de senzori şi limitatori care asigură funcţionalitatea corectă şi prevenirea accidentelor.

- Debitare blocuri scurte

Pentru blocurile de anumite lungimi, blocul lung este transportat pe un conveior către maşina de debitat blocuri scurte, cu lamă verticală, care taie blocul de burete în secţiune, perfect perpendicular pe lungimea acestuia.

Blocul scurt este aşezat pe un blat mobil, prevăzut cu un conveior, care îl dirijează la maşina de debitat conturul. Această maşină este un utilaj prevăzut cu o lamă-bandă de tăiere amplasată în poziţie orizontală. Utilajul este prevăzut de un sistem de protecţie, lasere şi senzori atât pentru asigurarea formei şi dimensiunii reperelor care se debitează, cât şi pentru evitarea accidentării pe parcursul funcţionării acestuia.

După finalizarea blocului, conveiorul transportă plăcile debitate către un blat de preluare, prevăzut de asemenea cu un conveior, de unde sunt preluate şi separate reperele realizate.

Blocurile scurte pot fi de asemenea debitate după o lungime şi lăţime dorite, cu ajutorul unei maşini de debitat pe verticală. Aceasta este un utilaj pentru debitat blocuri scurte, prevăzut cu o lamă de tăiere amplasată în poziţie verticală. Utilajul este prevăzut cu uşi cu senzori care nu pot fi deschise pe parcursul funcţionării.

În hala de debitare se va amplasa şi maşina de debitat Carusel. Maşina este prevăzută cu o lamă de debitat orizontală amplasată deasupra unei benzi circulare, cu lăţime de aproximativ 2 m, care se învârte.

Pe banda rotundă se aşează mai multe blocuri scurte de burete, în număr de maxim 8, de dimensiuni variabile. După setarea înălţimii plăcilor de burete care se doresc a fi debitate, banda  circulară se pune în mişcare, în timp ce dispozitivul de tăiere coboară în felul cum a fost setat, în funcţie de înălţimea dorită a reperelor care se debitează. Blocurile trec astfel prin dispozitivul orizontal de tăiere, după fiecare tăiere, dispozitivul fiind coborât cu înălţimea prestabilită, până la tăierea finală, cea din apropierea benzii circulare. Rezultă la final plăci orizontale de burete, de înălţimi setate de operator. Utilajul este prevăzut cu senzori pentru asigurarea dimensiunilor, şi pentru blocarea acestuia în caz de pătrundere accidentală în câmpul de acţiune al acestora.

Pentru debitarea blocurilor pe orizontală se utilizează şi o maşină de debitat orizontală. Maşina este prevăzută cu o lamă de tăiere orizontală. Tăierea se realizează automat. Maşina va fi prevăzută cu senzori şi limitatoare pentru asigurarea eficacităţii şi evitarea accidentărilor.

3. Fabricare de produse confecţionate

La etajul Halei A vor fi amplasate trei linii pentru realizarea de saltele, perne şi seturi din burete pentru mobilier.

- Linia de saltele din burete  va cuprinde:

-linia pentru lipit saltele, un ansamblu de conveioare şi dispozitive de dispersie a materialului adeziv pe plăcile de burete, iar la final introducerea în husa de saltea;

-  maşina umplut saltele, un dispozitiv prevăzut cu un conveior, banda de alimentare, pe care se aşează buretele, sau ansamblul de plăci de burete realizat prin lipire, la un capăt, iar la celalalt capăt prevăzut cu un dispozitiv reglabil al cărui cap se introduce în husa de saltea care urmează să fie umplută cu buretele corespunzător;

-  maşina pentru rulat saltele – dispozitiv pentru a rula strâns salteaua

- Linia producţie perne mobilier de grădină şi de interior

- compusă din zona de alimentare cu burete şi role de vatelină, zona de transport plăci de burete învelit în vatelină, zona de umplut efectiv husa de pernă cu burete şi vatelină. Printr-un sistem de senzori şi limitatori, în mod automat, plăcile de burete sunt învelite în vatelină, tăiate apoi cu o rezistenţă termică.  Produsul astfel rezultat, este transportat prin conveior, către pâlnia de umplere, unde operatorul, permite rularea buretelui în husa textilă.

- Linia producţie seturi burete mobilier tapiţat

- cuprinde o succesiune de conveioare, staţii automatizate pentru dispersia materialului adeziv, sisteme de fixare şi un sistem pentru rotirea reperelor. La începutul liniei se află un conveior pe care, în mod manual se aşează cadrul de pat şi se capsează materialul neţesut. Ulterior, reperul este trecut prin staţia de dispersie a lipiciului şi apoi oprit pentru lipirea reperelor din burete şi a plasei de arcuri. După aplicarea husei textile, reperul este transferat într-un dispozitiv de rotire a acestuia în vederea capsării husei textile, şi aplicarea capacului textil al patului.

4. Depozitare repere şi produse confecţionate

C)Materii prime și auxiliare

În perioada de execuție

-  materii prime pentru realizarea fundaţiilor, execuţia reţelelor de utilităţi, realizarea construcţiilor, amenajarea drumurilor şi a platformelor betonate, amenajarea spaţiilor verzi ( diferite tipuri de betoane, bare de oţel laminat de diferite dimensiuni, materiale de construcţii etc.

- motorină pentru vehicule şi pentru utilajele utilizate în lucrări precum şi pentru funcţionarea generatoarelor electrice.

În perioada de funcționare

Consumurile specifice de materii prime, materiale şi utilităţi prognozate prin proiect (raportat la o tona de spumă poliuretanică)

| Materie primă/Utilităţi | Consum anual | Consum specific anual mediu |
| --- | --- | --- |
|  | tone | tone /tonă |
| Polioli | 11.000 | 0,611 |
| TDI – Toluen diizociznat | 5.000 | 0,278 |
| MDI – Metilen difenil diizocianat | 520 | 0,029 |
| Carbonat de calciu | 900 | 0,050 |
| Clorură de metilen | 180 | 0,010 |
| Melamina | 40 | 0,002 |
| Stabilizatori siliconici | 100 | 0,005 |
| Catalizatori | 40 | 0,0022 |
| Apă menajeră(mc) | 4290 | 0,238 mc/tonă |
| Apă tehnologică (mc) | 582 | 0,032 mc/tonă |
| Energie Electrică (Mwh) | 1000 | 0,055 Mwh/tonă |
| Gaz metan (mc) | 154.000 | 8,55 mc/tonă |

D)Asigurarea utilităților

ALIMENTAREA CU APA

1. Surse

a)Reţea centralizată: apa necesară pentru consum potabil, igienico-sanitar şi tehnologic, va fi  preluata din reţeaua publică de alimentare cu apă;

Aducţiunea apei de la punctul de branşare la gospodaria de apă se va executa prin conducte PEHD, Dn=90 mm, L=65 m.

Înmagazinarea apei: pentru consum igienico-sanitar si tehnologic se prevede un rezervor de apă metalic, suprateran, cu volumul V = 100 mc.

Distributia apei de la staţia de pompare la consumatori se va realiza printr-o reţea de distribuţie subterană realizată  din conducte din PEHD, cu lungimea L= 450 m.

b)Subteran – 6 foraje pentru asigurarea debitului de apa necesar refacerii rezervei intangibile de incendiu.

| Foraj | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adâncime | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
| Nivel hidrostatic | 3.3 m | 3.2 m | 3.2 m | 3 m | 3.3 m | 3.2 m |
| Nivel hidrodinamic | 4.3 m | 4.2 m | 4.2 m | 4 m | 4.3 m | 4.2 m |
| Denivelare | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Q foraj | 3.5 l/s | 3.4 l/s | 3.3 l/s | 3.2 l/s | 2.9 l/s | 2.6 l/s |

2. Instalatii de aducţiune, distribuţie şi înmagazinare a apei din foraje

Aducţiunea apei de la foraje se va realiza prin intermediul unor conducte din PEDH, L=1769 m.

Înmagazinare:

- rezerva de apă pentru sprinklere va fi stocată în doua rezervoare supraterane, fiecare cu capacitatea V = 900 mc;

-  rezerva de apă pentru hidranţi va fi stocată într-un rezervor suprateran cu V = 219 mc;

Rezervoarele de apa pentru incendiu se vor echipa de asemenea cu preaplin-uri şi vane de golire.

Alimentarea cu apa ă rezervoarelor se va face atât din reţeaua publică, cât şi din forajele de apă propuse, astfel încât să se poată asigura umplerea rezervoarelor în timpul normat de umplere de max. 24 ore. Pe racorduri s-au prevazut robineţi cu plutitor, care asigură automat umplerea rezervorului la scăderea nivelului.

Distribuţia apei

Parametrii de debit si presiune pentru instalaţia de apă se vor asigura de la o staţie de pompare,   compusa din:

-rezervor tampon suprateran (pentru ape menajere) cu V= 100 mc, amplasat în apropierea staţiei de pompare incendiu;

-grup pompare compus din trei pompe;

-rezervor hidrofor;

Grupul de pompare şi hidroforul se vor amplasa în clădirea aferentă staţiei de pompare pentru incendiu, în partea sud a amplasamentului.

Distributia apei de la statia de pompare la consumatori se va realiza printr-o retea de distributie subterana din conducte PEHD.

3. Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

Apa necesară pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu se va asigura parţial din reţeaua publică de alimentare cu apă, iar pentru a asigura debitul necesar pentru refacerea rezervei intangibile se va prelua apa din subteran prin intermediul a şase foraje, care se vor echipa cu pompe submersibile.

4.Volume şi debite de apă din foraje solicitate pentru autorizare

Volumul de apă pentru stins incendiu va asigura cantitatea de apa necesara retelei de stins incendiu  cu hidranti exteriori, hidranti interiori si sprinklere astfel:

- Hidranti exteriori:VHe = 216 mc

- Hidranti interiori: VHi = 2,52 mc ≈ 3 mc

- Sprinklere: VSpk = 1.800 mc

Volumul de apă necesar pentru stingerea incendiilor, rezultat din calcul, va fi:

Vapă = Vsprinklere + Vhidranti interiori + Vhidranţi exteriori = 1.800+3+216=2.019 m3

Debitul de apă necesar refacerii rezervei pentru stins incendiu trebuie să asigure refacerea acesteia în termen de maxim 24 ore, astfel:

Qc = 2.019 mc : 24 ore = 84,12 mc/h = 23,36 l/s.

Pentru o bună funcţionare a forajelor şi pentru evitarea înnisipării acestora, apa va fi utilizată şi  pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

EVACUAREA APELOR UZATE

Apele uzate cu risc de contaminare - apele uzate rezultate de la cele două duşuri de urgenţă, posibil încărcate cu compusi chimici, vor fi colectate in cate un bazin etanş, betonat şi izolat, cu V=0,5 mc fiecare. Bazinele se vor executa sub fiecare duş.

Descărcarea cisternei, se va realiza într-un spaţiu acoperit, închis pe trei laturi, prevăzut cu platforma betonată cu sifon, pentru evitarea scurgerilor accidentale şi bazin etans vidanjabil cu V= 10 mc.

Apele posibil contaminate, colectate in cele trei bazine etans  vidanjabile, vor fi preluate doar de firme specializate autorizate.

Apele uzate menajere şi apele de condens provenite din funcţionarea aparatelor de climatizare a aerului,  vor fi colectate printr-o retea de canalizare şi directionate către o staţie de epurare mecano-biologică, cu capacitatea de 20 mc/zi, statie propusă a se amplasa pe noul amplasament.

Reteaua de canalizare ape uzate menajere se va executa din conducte PVC-KG, cu diametre mai mici de Dn 500 mm si  lungimea totala L = 1222 m.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate şi de pe acoperişuri, vor fi colectate printr-o retea distinctă, trecute printr-un separator de hidrocarburi prevazut  cu by-pass, deoarece la ploi cu durata şi/sau intensitatea mai mare, platformele vor fi spălate în prima parte a duratei ploii, iar pe restul duratei apele pluviale nu vor mai fi încărcate cu hidrocarburi, putand fi trecute prin by-pass.

Reteaua de canalizare ape pluviale colectate de pe suprafetele betonate, se va executa din conducte PVC-KG cu lungimea totala L = 650 m.

Reţeaua de canalizare ape pluviale colectate de pe acoperisuri, se va executa din conducte PVC-KG  cu lungimea totala L = 1000 m.

Apele uzate menajere epurate, impreuna cu apele pluviale vor fi evacuate in bazinul de retentie existent pe terenul alaturat, apartinand tot S.C. SUN GARDEN MANAGEMENT S.C.S., reglementat din punct de vedere al apelor.

Bazinul de retentie va fi extins pana la o capacitate de 1700 mc.

Volume de ape uzate menajere epurate evacuate

- Vmax = 19,39 mc/zi           0,22 l/s

- Vmed = 16,16 mc/ zi          0,19 l/s

- Vmin = 12,93 mc/zi            0,15 l/s

- Qorar max=1,05 mc/h         0,29 l/s

Debitul de ape meteorice de pe suprafeţe construite şi de pe suprafaţa betonată este 793.27 l/s.

Instalatii pentru stingerea incendiilor

Având in vedere că pentru obiectivul propus se impune asigurarea unei rezerve intangibile de incendiu cu volumul total de 2019 mc, cu un timp de refacere a rezervei intangibile de 24 h, rezultă necesitatea asigurării unui debit de 23,36 l/s. Apa necesară pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu se va asigura atât din reţeaua publică de alimentare cu apă, cât şi din subteran.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza printr-un racord la reţeaua electrică existentă în zonă, în baza Avizului tehnic de racordare  eliberat de SDEE Muntenia Nord pentru un spor de putere de 697 kW, cu racordare la LES 20,0 kV Pucioasa Sat din LEA 20,0 kV alimentată din ST 110/20 kV Pucioasa.

Obiectivul va dispune un PT de 1000 kVA, racordat de la PT de 630 kVA din incinta Fabricii de textile.

Alimentarea de rezervă/avarie a consumatorilor vitali pentru procesul tehnologic se va realiza de la un grup electrogen proiectat pentru alimentarea fluxului tehnologic fără întrerupere, inclusiv sistemul automatizări, control şi siguranţă, staţia de pompare PSI, centrala de semnalizare şi iluminat de siguranţă. Pentru partea de comandă şi automatizare este prevăzută alimentarea prin UPS (sursă de energie neîntreruptibilă).

Pentru alimentarea cu energie electrică a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu din interiorul clădirii (iluminat de siguranţă şi securitate) se va realiza un tablou electric general pentru consumatori vitali (T.G-V) alimentat prin intermediul unui grup electrogen.

Pentru alimentarea cu energie electrică a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu din exteriorul clădirii (grupuri pompare) se va realiza un tablou electric (TE.SPI) alimentat din T.G-V.

Consumul anual prognozat de energie electrică al obiectivului va fi 1000 Mwh.

Alimentarea cu gaz metan

Alimentarea cu gaz metan se va realiza printr-un branşament la reţeaua de distribuţie gaz amplasată de-a lungul DC 136A pentru funcţionarea centralelor termice care va produce agent termic pentru încălzirea spaţiilor de lucru şi administrative, precum şi prepararea apei calde menajere.

Consumul anual prognozat de gaz natural al obiectivului va fi 154.000 mc.

Energie termică

Prepararea apei calde de consum se va realiza centralizat prin intermediul unei  centrale Viessmann Vitoplex 200 (Typ SX2A) /900 kW 75/60°C(cu sistem de recirculare),  care funcţionează cu gaz natural, amplasată în exteriorul Halei A prevăzută în proiectul de instalaţii termice.

Spaţiile administrative din Hala C vor fi încălzite cu ajutorul unei centrale termice murale de mici dimensiuni (24 kW).

Construirea elementelor componente ale obiectivului cuprinde următoarele faze şi metode:

- Amenajarea terenului în vederea începerii construcţiei şi realizarea împrejmuirii:

- Decopertarea stratului de sol vegetal;

- Săpătură mecanizată în terenul de fundare;

- Epuizmente, când este cazul;

- Amenajarea şi echiparea organizării de şantier:

- Amenajarea unei platforme din balast ce va depăşi nivelul terenului natural;

- Construirea împrejmuirii cu un gard de organizare de şantier şi o poartă cu sistem de închidere;

- Realizarea drumului de acces în şantier, acoperit cu beton asfaltic, prevăzut cu  o staţie de spălare a roţilor pentru a elimina aducerea noroiului din şantier pe carosabilul public;

- Amplasarea în incinta organizării de şantier a barăcilor necesare desfăşurării procesului de execuţie;

- Amplasarea toaletelor ecologice în zona organizării de şantier şi în celelalte zone sanitare din incinta obiectivului.

- Amenajarea platformelor şi drumurilor de acces în vederea realizării construcţiilor;

- Nivelarea şi compactarea umpluturilor pe trasee şi platforme;

- Trasarea elementelor ;

- Execuţie racorduri, branşamente şi reţele exterioare de utilităţi:

- Săpătură mecanizată în terenul amplasamentului;

- Instalare reţele şi montare echipamente pe acestea;

- Realizarea umpluturilor;

- Realizarea halelor de producţie şi depozitare:

- Executarea betonului de egalizare;

- Cofrarea fundaţiilor monolite ale halelor;

- Fasonarea şi montarea armăturilor;

- Turnarea betonului în cofraje;

- Umplutură de balast sau piatră spartă la pardoseală;

- Compactare uniformă a umpluturilor de balast în straturi;

- Montare fundaţii prefabricate;

- Realizarea structurii verticale din stâlpi prefabricaţi;

- Montarea structurii acoperişului din grinzi din beton precomprimat cu pantă dublă;

- Montarea structurii secundare pentru prinderea pereţilor perimetrali;

- Închidere cu panouri sandwich la învelitoare şi pereţi;

- Montarea de luminatoare şi tâmplărie exterioară;

- Executarea împământărilor;

- Executarea şi turnarea de pardoselilor şi cuvelor betonate;

- Execuţie construcţii anexe;

- Instalaţii electrice, de încălzire şi climă, instalaţii sanitare, canalizare menajeră şi pluvială şi instalaţii de stingere a incendiilor (hidranţi).

- Montaj utilaje şi echipamente;

- Efectuare de probe tehnologice şi punere în funcţiune;

- Recepţie lucrări de construcţii-montaj;

- Desfiinţarea vechilor clădiri de pe amplasament;

- Amenajarea spaţiilor exterioare din incintă (alei, drumuri de acces, parcări, perdele vegetale şi spaţii verzi):

- Nivelare teren şi trasare elemente;

- Realizarea platformelor, aleilor şi drumurilor de acces cu dale prefabricate sau beton asfaltic;

- Amenajare spaţii verzi cu umplutură de pământ vegetal, plantare puieţi, însămânţare terenuri cu destinaţie spaţiu verde;

- Realizarea definitivă a împrejmuirii obiectivului, porţilor de acces, sistemelor de supraveghere şi alarmă.

Organizarea de şantier:

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- O.M. nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente, membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului. Raportul privind impactul asupra mediului a integrat concluziile Studiului de impact asupra sănătății populației și Studiului de dispersie.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului, gestionarea deşeurilor;

- compararea cu prevederile documentelor de referinţă asupra celor mai bune tehnici disponibile;

- respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;

- măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere;

- utilizarea eficientă a energiei;

- regimul de funcţionare în diferite situaţii;

- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare;

- măsuri necesare ca în cazul încetării activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Terenul pe care se va realiza obiectivul se află în intravilanul localităţii Pucioasa şi are suprafaţa totală de 61.482 mp, după introducerea în intravilan a unei părţi din acesta conform “PUZ – Introducere teren extravilan în suprafaţă de 46.857 mp în vederea construirii unor hale industriale - Fabrica spume poliuretanice”, aprobat prin HCL Pucioasa nr. 42/01.03.2018. Planul a fost supus procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe conform H.G. nr.1076/2004.

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Conform Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului întocmit de S.C. OCON ECORISC S.R.L. TURDA:

- alegerea alternativei de realizare a proiectului s-a realizat în baza unor studii preliminare de risc efectuate, astfel încât proiectul tehnic să se poată desfășura pe o suprafață suficientă care să asigure în interiorul amplasamentului zonele de siguranță față de obiectivele din vecinătate; în baza acestor studii, pe scenariile analizate, a rezultat compatibilitatea teritorială a amplasamentului;

- soluțiile tehnologice sunt la nivelul celor mai bune tehnici în domeniu;

- în cadrul amplasamentului sunt proiectate o serie de sisteme de siguranță și control automatizat al proceselor  care vor contribui la reducerea riscurilor de accidente majore și asigurarea unui nivel înalt de siguranță;

- accesibilitate la utilitățile existente în zonă ;

- realizarea investiţiei se va face cu respectarea Concluziilor BAT prezentate în capitolul 13 – Cele mai bune tehnici disponibile din documentul de referinţă specific industriei polimerilor (Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers, august 2007) și a următoarelor BAT-uri aplicabile activității:

- Documentul de referință Cele mai bune tehnici disponibile în industria chimică organică de mare volum, februarie 2003(LVOC);

- Documentul de referință Cele mai bune tehnici disponibile în emisiile din stocare, iulie 2006(ESB);

- Documentul de referință Cele mai bune tehnici disponibile în eficiență energetică, iulie 2007;

- Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Conform concluziilor Raportului privind impactul asupra mediului, se apreciază că proiectul propus nu implică probleme majore asupra mediului și comunităților locale. Respectarea măsurilor prevăzute în proiect, precum și a celor de evitare și reducere propuse în cadrul raportului , va face ca impactul generat de proiect asupra factorilor de mediu să fie unul redus.

În urma modelării dispersiei de TDI  emise din sursele amplasamnetului s-a ajuns la concluzia că impactul asupra sănătății umane și asupra mediului este minor, concentrațiile maxime admise fiind mult sub valorile prestabilite în studiu; activitatea ce se va desfășura va avea o influență nesemnificativă asupra calității aerului din zona Pucioasa.

Investiția se va realiza în condiții de respectare a normelor de mediu în vigoare.

- Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu al proiectului analizat

Faza de construcție

Aer

Sursele de emisie in atmosferă pe perioada execuţiei lucrărilor de constau în gaze de eşapament de la utilajele mobile (majoritatea acestora sunt acţionate cu motoare diesel utilizând motorina drept combustibil), gaze si pulberi generate de lucrările de prelucrări mecanice (pulberi de la tăiere şi polizare precum şi gaze de la sudură), pulberi din activităţi de excavare şi antrenate de deplasarea autovehiculelor.

Efectele vor fi de scurtă durată și de intensitate medie și se vor manifesta numai la nivel local.

Apă

Conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului in faza de realizare a investitiei, nu se prognozează manifestarea vreunui impact negativ asupra calității apelor de suprafață sau subterane.

Zgomot

În perioada de construcţie a obiectivului propus, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- in fronturile de lucru zgomotul este produs în fazele de execuţie de functionare a utilajelor de constructii specifice lucrărilor (excavatoare, buldoexcavatoare, autopompe hidraulice de beton, etc.), la care se adauga aprovizionarea cu materiale.

- circulatia autobasculantelor, autobetonierelor si autocamioanelor care transporta materiale necesare executiei lucrarii.

Conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului în faza de constructie, impactul asupra zgomotului va fi nesemnificativ.

Faza de funcţionare

Aer

a. Emisii dirijate din surse staţionare dirijate, cu controlul emisiilor de poluați în atmosferă:

- coşul de dispersie cu înălțime de 19 metri prin care se evacuează aer impurificat cu conținut de TDI din zona halei de spumare și eventuale emisii excesive de TDI din zona de depozitare și din hala de maturare. Controlul emisiei se realizează printr-un filtru cu cărbune activ înainte de evacuarea în atmosferă,

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h)/ (g/s) | Debit gaze/aer impurificat (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Coşul de dispersie de la filtrul cu cărbune activ- hala spumare, depozite materii prime | TDI | 2,4/ 0,000667 | 72.000 |

b. emisii din surse staționare, prin  instalații de evacuare și dispersie a poluanților în atmosferă:

-  coșul de dispersie al centralei Viessman Vitoplex de 900k W, cu combustibil gaz natural, pentru evacuarea și dispersia în atmosferă a gazelor de ardere .

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic (g/h)/ (g/s) | Debit gaze/aer impurificat (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Coșul de dispersie al centralei Viessman de 900 kW | NOx | 42,772/ 0,011 | 1112 mc/h (la 125 0C) sau 780 Nmc/h |
|  | CO | 16,762/ 0,0046 |  |
|  | SOx | 0,387/ 0,00010 |  |

-  sistemul de evacuare și dispersie a poluanților (TDI) aferent halei de maturare:  3 coşuri de evacuare amplasate pe acoperiş, pentru aer viciat și o fațadă liberă prin care se evacuează cea mai mare parte a gazelor viciate. Din totalul emisiei de TDI din procesul de fabricație al spumelor poliuretanice, 98,5% se produce în cursul procesului de spumare propriu-zis, în tunelul de spumare) și restul (1,5%) în timpul fazei de maturare.

- sistemul de evacuare și dispersie a emisiilor din Hala B (depozit produse chimice):  4  ventilatoare  de  tip  turelă  montate  pe acoperiş, care asigură 10-15 schimburi orare ale volumului interior .

c. Emisii rezultate din surse mobile (gazele de eşapament)

Activitățile de aprovizionarea cu materii prime şi materiale și de livrare spre comercializate a produselor finite vor genera emisii fugitive de praf precum şi emisii de gaze de eşapament de la motoarele care acţionează autovehiculele. Acestea sunt contractate de la terți. Pe amplasament utilajele de lucru vor fi alimentate cu GPL (propan) şi/sau vor fi electrice.

Conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, atat in faza de   constructie, cat si in faza de functionare, impactul proiectului asupra aerului va fi nesemnificativ, avand in vedere utilajele de depoluare prevazute prin proiect, precum si necesitatea intretinerii corespunzatoare a acestora  in perioada de functionare.

Apă

Impactul potential in perioada de functionare a instalatiei se poate manifesta asupra:

- Solului si apei subterane:

- posibilele deversari accidentale de uleiuri, substante chimice depozitate, solutii  din bai, care pot ajunge pe sol;

- defectiuni la instalatiile de epurare/tratare ape uzate;

- defectiuni la retelele de canalizare ape uzate menajere / tehnologice.

- Apei de suprafata:

- evacuari  accidentale de  uleiuri,  substante chimice depozitate,  solutii uzate din bai, care pot ajunge in reteaua de canalizare. Aceste evacuari  nu sunt posibile in cazul unei functionari normale.

Funcţionarea obiectivului nu va avea un impact asupra condiţiilor hidrogeologice din zona amplasamentului atâta timp cât etanşeitatea reţelei de canalizare va fi perfectă.

Conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, impactul prognozat, tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului pentru factorul de mediu apa, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, este nesemnificativ, fara influenta asupra calitatii freaticului si a apei de suprafata.

Nivel de zgomot

Conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului,nivelul de zgomot exterior instalatiei este redus, prin montarea utilajelor in hale si prin efectuarea livrarilor in timpul zile.Nivelurile de zgomot din zona locuita nu vor fi influentate de amplasarea halei.

- livrarile cu mijloace de transport, pot avea un impact local, putand fi administrate prin reducerea livrarilor si/sau buna gestionare a perioadei de livrare;

- se vor lua masuri tehnice de control al zgomotului, atunci cand este necesar, cum ar fi instalarea amortizoarelor de zgomot la ventilatoare, utilizarea inchiderilor acustice, atunci cand este posibil;

- se vor prevedea masuri tehnice si organizatorice de reducere a poluarii fonice, astfel incat zgomotul generat de instalatie sa se incadreze in valorile limita prevazute de STAS 10009/1988.

Sol

Conform Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului,din funcţionarea normală a halei de productie, nu rezultă surse de poluanţi pentru sol/ subsol cu exceptia unor situatii accidentale sau de utilizare necontrolata a deseurilor periculoase ;avand in vedere ca zonele destinate proceselor de productie cat si zonele destinate colectarii deseurilor vor fi betonate si protejate antiacid, in conditii normale de functionare si in conditii de avarii previzibile, impactul creat de activitate asupra factorului de mediu sol este nesemnificativ.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz:

Proiectul nu intră  sub incidența art.28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu mmodificările ulterioare

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

- măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implemenentării acestora:

APĂ

- deşeurile rezultate  nu se vor arunca în cursurile de apă. Se va realiza colectarea selectivă a acestora şi evacuarea de pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate;

- se va asigura buna stare tehnică a vehiculelor şi utilajelor care vor efectua lucrări şi verificarea periodică a acestora;

- operaţiile de întreţinere şi alimentare cu combustibil a vehiculelor şi utilajelor se vor efectua în locaţii cu dotări adecvate;

- pe şantier se vor prevede dotări pentru intervenţie în caz de poluări accidentale (ex: materiale absorbante adecvate);

- stropirea suprafeţelor de sol decopertat în fronturile de lucru şi pe drumurile temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului;

AER

- utilizarea unor echipamente şi utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- verificarea tehnică periodice ale autovehiculelor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- prevenirea ridicării particulelor de praf din zona de desfăşurare a lucrărilor de execuţie prin acţiuni de stropire în perioadele de vreme uscată;

- asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcţie;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea materialelor de construcţie.

SOL

- evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

- întreţinerea, alimentarea cu carburanţi sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor nu se vor realiza pe amplasament;

- în cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/eliminată în funcţie de tipul de contaminare.

- limitarea traseelor autovehiculelor şi utilizarea reţelei de căi de acces existente;

- udarea drumurilor de acces în funcţie de condiţiile climatice din perioada executării lucrărilor;

- utilajele, echipamentele şi sculele vor fi verificate zilnic pentru prevenirea oricăror incidente ce ar putea duce la rănirea muncitorilor sau producerea unor accidente ecologice (scurgeri de motorină sau uleiuri);

ZGOMOT

- utilizarea de echipamente şi utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- efectuarea verificărilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate în proiect şi menţinerea acestora într-o stare bună de funcţionare;

- oprirea motoarelor utilajelor şi vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrărilor;

DEȘEURI

- deșeurile rezultate în perioada realizării proiectului vor fi eliminate/ valorificate prin firme specializate pe bază de contract;

- măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

APĂ

- verificarea tehnică periodică a reţelelor, bazinelor, a etanşeităţii acestora;

- măsuri de economisire a apei: întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor;

- prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere, agenţi de curăţare şi spălare) în apa subterană sau de suprafaţă;

- monitorizarea periodică a apei pluviale evacuate şi a apei epurate.

- exploatarea corespunzătore a construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate;

- întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă;

- Apele rezultate pe amplasament vor fi colectate în sistem divizor, separat cele menajere de cele pluviale. Nu rezultă ape uzate din procesul tehnologic, iar apele uzate cu risc de contaminare, rezultate de la duşurile de urgenţă şi de la punctele pentru spălare echipamente, posibil încărcate cu compuşi chimici, vor fi preluate printr-o reţea de canalizare separată şi colectate într-un bazin vidanjabil, etanş, cu capacitatea de 10 mc, ce se va amplasa în limita de proprietate. Apele uzate colectate în acest bazin vor fi preluate doar de firme specializate, autorizate.

- Apele uzate menajere sunt trecute printr-o staţie locală de epurare monobloc, apoi dirijate în bazinul de stocare aflat în incinta Fabricii de textile pe amplasamentul de vis-a-vis, care va fi extins la de 1.700 mc.

- Apele pluviale colectate de pe drumuri de acces şi platforme sunt colectate separat prin rigole şi canale pluviale, iar înainte de a fi dirijate spre bazinul de stocare de 1.700 mc vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere.

Impactul  pentru factorul de mediu apă  în perioada de funcționare acesta este nesemnificativ

AER

- Supravegherea funcţionării instalaţiilor în limitele proiectate; în cazul apariţiei unei defecţiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp.

- Asigurarea funcționării optime a sistemelor de dispersie a poluanților în atmosferă;

- Asigurarea funcționării optime a echipamentelor destinate epurării gazelor evacuate:

| Denumirea sursei de poluare | Denumirea şi tipul instalaţiei de tratare | Poluanții reţinuţi | Eficienta instalaţiei, în concordanta cu documentaţia tehnica de proiectare | Alte măsuri de prevenire a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala de spumare şi depozitul de materii prime | Filtru cu cărbune activ | TDI | 99% | Monitorizare continuă (detector TDI fix) |

- monitorizarea nivelului concentrațiilor diizocianaților în spațiile tehnologice, utilizarea sistemelor de avarie pentru preluarea nivelelor accidentale excesive de poluanți din hala de spumare și din spațiile de depozitare, prin  racordarea  la sistemul de ventilare al tunelului de spumare.

SOL

- efectuarea inspecţiilor tehnice şi a lucrărilor de revizie tehnică a utilajelor în graficul stabilit sau ori de câte ori se consideră a fi necesare;

- pentru evitarea poluărilor accidentale cu combustibil, uleiuri şi alte materiale periculoase, depozitarea acestora, alimentarea cu combustibil, schimburile de ulei şi activitatea de întreţinere şi reparaţii se face numai în spaţii special amenajate. De asemenea se aplică un riguros program de exploatare şi întreţinere a echipamentelor care să asigure evitarea de scurgeri accidentale datorate funcţionării acestora;

- menţinerea în  bună stare a sistemelor de canalizare, pentru a se evita degradarea acestora şi apariţia unor pierderi în subsol;

- menţinerea în bună stare a platformelor betonate şi izolate din halele de producţie;

- colectarea selectivă a deşeurilor şi depozitarea temporară a acestora în spaţii special amenajate.

ZGOMOT

- se vor prevedea măsuri tehnice, sociale și organizatorice de reducere a poluării, astfel încât zgomotul generat din activitate să se încadreze în valorile limitele prevăzute de legislația în vigoare ;

- instalațiile care produc zgomot și / sau vibratii vor fi echipate și exploatate astfel încât funcționarea lor să nu poata cauza zgomote transmise pe calea aerului sau prin medii solide susceptibile sa afecteze sanatatea sau siguranța populatiei;

DEȘEURI

| Tip deșeu | Cod conform HG 856/2002 | Cantitatea prevăzută a fi generată t/an | Starea fizică (solid – S; Lichid – L; semisolid – SS) | Operațiuni de valorif. / eliminare conf. Legii 211/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje de materiale plastice | 20 01 01 | 6 | S | R12 Reciclare/valorificare |
| Ambalaje de hârtie și carton | 20 01 02 | 10 | S | R12 Reciclare / valorif. |
| Deșeuri anvelope uzate | 16 01 03 | 0,03 | S | R12 Reciclare / valorif. |
| Uleiuri de motor uzate | 13 02 08 | 0,03 | L | R12 Reciclare / valorif. |
| Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 20 01 21* | 0,01 | S | R12 Reciclare / valorificare |
| Deșeuri textile | 04 02 22 | 0,5 | S | R12 Reciclare/valorificare |
| Deșeuri menajere | 23 03 01 | 200 | S | D1 |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 4 | S | R12 Reciclare/valorificare |
| Ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | 5 | S | R12 Reciclare / valorif. |
| Alți solvenți organici, soluții de spălare și soluții mumă | 07 02 04* | 5 | L | R12 Reciclare / valorif. |
| Alte deșeuri nespecificate (hârtie impurificată, benzi transportoare | 07 02 99 | 20 | S | R12 Reciclare / valorif. |
| Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 0,05 | S | R12 Reciclare / valorif. |
| Nămol provenit de la fose septice | 20 03 04 | 0,1 | SS | D5 |
| Nămol provenit de la separatorul de produse petroliere | 19 08 13* | 0,1 | SS | D5 |

- măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

La sfârşitul perioadei de viaţă a fabricii se vor executa lucrări specifice de demontare a echipamentelor tehnologice şi de demolare a clădirilor şi platformelor betonate. În timpul realizării lucrărilor de dezafectare se va acorda o atenţie deosebită asupra instalaţiilor din cadrul amplasamentului ce prezintă risc de contaminare, pentru acestea urmându-se proceduri speciale de demontare, realizate de societăţi autorizate în acest sens.

Dacă după trecerea perioadei de exploatare se va decide dezafectarea obiectivului, activităţile de reabilitare a terenului vor consta în:

- Îndepărtarea elementelor constructive ale amplasamentului;

- Eliberarea terenului de resturi de materiale de construcţie sau alte tipuri de deşeuri rezultate în urma demolării;

- Umplerea excavaţiilor cu pământ de clasă similară cu cel din zona învecinată amplasamentului;

- Nivelarea terenului şi instalarea unui strat de sol vegetal la suprafaţa acestuia.

Dezafectarea, demolarea instalaților și construcțiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitătilor cu impact semnificativ asupra mediului.

- In cazul  inchiderii definitive a unei instalatii, operatorul va prezenta autoritatii de mediu, un dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalatiei si un memoriu asupra starii amplasamentului.

# IV. Condiții care trebuie respectate:

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor și în perioada de funcționare , luând toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul are obligația respectării condițiilor impuse prin actele de reglementare emise/solicitate de alte autorități.

A. În timpul realizării proiectului:

- condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau comunitare):

Condiții generale

Pe toata perioada derulării proiectului vor fi respectate următoarele prevederi legislative:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, cu modificările și completările ulterioare.

- pe tot parcursul derulării lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- executarea lucrărilor se va realiza conform proiectului tehnic şi respectarea prevederilor Acordului de mediu ;

- prevederea şi introducerea încă din etapa de construcţie de măsuri de reducere a concentraţiilor de poluanţi din emisii şi imisii, astfel încât să fie respectate  limitele impuse de legislaţia naţională de mediu in vigoare;

- se va limita impactul asupra factorilor de mediu în timpul lucrărilor prin respectarea măsurilor impuse;

- deşeurile rezultate la faza de execuție a lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces;

- pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibil, de ulei de motor, etc.) reparaţiile la utilajele şi mijloacele de transport se vor efectua doar cu societăţi autorizate;

- dacă în decursul implementării proiectului intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, aveti obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de realizarea modificărilor, în vederea revizuirii acordului de mediu;

- se va limita impactul asupra factorilor de mediu în timpul lucrărilor prin respectarea măsurilor impuse;

- la finalizarea lucrărilor de execuţie titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu conform art. 49 alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010. Procesul-verbal întocmit se anexează şi face face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, conform art. 49, alin (4) din Ord. MMP nr. 135/2010.

- informarea APM Dâmbovița și a populatiei din zona in caz de poluari accidentale, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Monitorizare - în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-    modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-    respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

-   nivelul de zgomot – în cazul depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzătoare de atenuare a impactului;

B. În timpul exploatării:

- condițiile necesare a fi îndeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice:

În perioada de funcționare a obiectivului se va urmări:

- asigurarea unui regim corect de funcționare.

- execuția operativă a reparațiilor curente, repectiv a reparațiilor capitale.

- monitorizarea strictă a parametrilor de proces pentru fiecare utilaj;

- implementarea unui program de întreținere preventivă a sistemului de canalizare a apelor uzate;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere și / sau substanțe chimice;

- asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere;

- depozitarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deșeuri pentru evitarea contaminarii apelor.

Titularul are obligația respectării legislației de mediu în special prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi ȋn atmosferă;

- Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul deşeurilor;

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ord. MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 783/2006 şi H.G. nr. 210/2007;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase ;

- Ordin nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;

- Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice cu modificările ulterioare;

- Regulament (CE) nr.1272/2008(CLP) - privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare;

- Ordinul nr. 794/2012 privind raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

- SR 10009/2017 – Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

Condiții pentru factorul de mediu APĂ

Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr.24 din 10.07.2018 emis de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița.

Apele  uzate  menajere  epurate vor fi evacuate  in  bazinul  de retentie  existent,  apartinand S.C.  SUN  GARDEN  MANAGEMENT S.C.S.

Se vor respecta prevederile Legii 107 / 1996, art. 16 modificat (punctul d1) prin Legea 243 / noiembrie 2018, prin care se interzice evacuarea de ape epurate direct pe sol sau în apele subterane, cu excepția utilizării apei  pentru irigații, cu respectarea HG 188 / 2002, NTPA 001.

Condiții pentru factorul de mediu AER

Emisiile în atmosferă:

1. titularul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive.

2. emisiile de gaze de ardere de la instalațiile de combustie de pe amplasament (centrale termice), nu vor depăşi valorile limită de emisie ale poluanţilor specifici, conform Ord. MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările și modificările ulterioare:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate | valoare limită admisă conform OM 462/1993 (mg / Nm3)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrale termice (cu putere termica < 1 MW) | coşuri de dispersie | Pulberi | 5,0 |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100,0 |
|  |  | oxizi de azot (exprimaţi ca NO2) | 350,0 |
|  |  | oxizi de sulf (exprimaţi ca SO2) | 35,0 |

* - datele referitoare la emisiile în atmosferă de la instalațiile de ardere se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate, raportate la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% (pentru combustia de gaz natural).

3. concentrația maximă admisă pentru emisia de toluen diizocianat (TDI) la coșul de dispersie al halei de spumare va fi de 0,05 mg/Nm3, exprimată în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate, pentru timpi de mediere de 30 minute.

Valoarea limită pentru emisia de TDI la coșul de dispersie al halei de spumare a fost stabilită pe baza concentrațiilor de TDI la emisia după filtrul de cărbune activ estimate în studiul de dispersie și a concentrațiilor așteptate pentru calitatea aerului, după dispersia poluanților,

În funcție de rezultatele măsurărilor în probe tehnologice, înainte de emiterea autorizației integrate de mediu, valoarea limită pentru TDI ar putea fi reconsiderată.

Calitatea aerului: concentrații maxime admise pentru calitatea aerului, pentru toluen diizocianat (TDI):

| Timp de mediere | Concentraţie maximă admisibilă (µg/mc)* |
| --- | --- |
| 1 oră | 14 |
| 24 ore | 0,2 |

*- condițiile gazului

Condiţii pentru factorul de mediu SOL

- evitarea pierderilor necontrolate şi întâmplătoare a unor materiale care ar putea ajunge pe sol;

- materiile prime și deşeurile rezultate din exploatarea investiţiei vor fi stocate corespunzător

Condiții pentru factorul de mediu ZGOMOT

Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele SR 10009 / 2017 Acusticã: Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (cu modificările ulterioare), respectiv:

- 65 dB - la limita spațiului funcțional* al amplasamentului;

- 55 dB - în timpul zilei/45 dB noaptea (între orele 23:00 – 7:00) – la faţada clădirilor învecinate, considerate zone protejate;

*Limita spațiului funcțional reprezentat de incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale se consideră limita proprietății acestui spațiu conform planului cadastral, inclusiv teren (SR 10009/2017, tabel 1, Nota 3).

**Prin teritorii protejate se înţelege: zonele de locuit, parcurile, zonele de odihna si recreere, instituţiile social-culturale si medicale, precum si unităţile economice ale căror procese tehnologice necesita factori de mediu lipsiţi de impurităţi.

Condiţii privind regimul DEŞEURILOR:

Deşeurile rezultate pe amplasament vor fi gestionate conform Legii 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- se vor gestiona deşurile respectând ca ordine de prioritate următoarea ierarhie:

- prevenirea;

- pregătirea pentru reutilizare;

- reciclarea;

- alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

- eliminarea;

-se vor gestiona deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

-	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

-	fără a crea disconfort din cauza zgomotului;

-	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- deşeurile generate din activitatea proprie vor fi stocate (depozitate temporar) în spaţii special amenajate, în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului;

- se va efectua colectare/valorificarea/eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea proprie, prin societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, în baza contractelor de prestări servicii încheiate.

- Se vor amenaja spaţiile speciale pentru stocarea temporată a deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului;

  - Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

  - Deţinătorii de deşeuri periculoase, care provin din activitatea proprie sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;

  - Transportul deşeurilor la operatorul economic autorizat pentru colectare/ valorificare/eliminare se va face cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României şi cu mijloace de transport adecvate, care să respecte normele ADR;

IV.4. PREVENIREA RISCURILOR PRODUCERII UNOR ACCIDENTE

Conform notificării depuse instalaţia intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase – obiectiv de nivel superior. Au fost elaborate documentele documentele necesare conform Legii 59/2016: notificare, Raport de Securitate, validate de către autorităţile competente Secretariat de risc APM Dâmbovița, Serviciul Comisariatul Judeţean Dâmbovița al GNM şi ISU Dâmbovița.

Se vor elabora regulamente interne ale societăţii, regulamente de funcţionare a instalaţiei, regulamente interne şi prevederi pentru cazuri de avarii. Titularul are obligaţia de a dota instalaţia cu sursă de energie emergentă care să asigure menţinerea în funcţiune a sistemelor de depoluare, în orice condiţii.

- Titularul are obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

- În conformitate cu Legea nr. 59/2016, titularul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie, într-un mod coerent şi eficient.

- Titularul activităţii are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 59/2016.

- Titularul activităţii va face dovada către autorităţile competente de control că a luat toate măsurile pentru prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

- Titularul activităţii are obligaţia de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea teritorială pentru protecţie civilă, respectiv Secretariatul de Risc al APM Dâmbovița, Comisariatul Judeţean Dâmbovița al Gărzii Naţionale de Mediu şi I.S.U. Dâmbovița, în următoarele situaţii:

a. orice creştere ori scădere semnificativă a cantităţii sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanţei periculoase prezente, după cum se indică în notificarea furnizată de operator potrivit prevederilor alin. (1), sau o modificare semnificativă a proceselor în care aceasta este utilizată;

b. modificarea unui amplasament sau a unei instalaţii care ar putea avea consecinţe      semnificative în termeni de pericole de accident major;

c. închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia

- În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 59/2016 alin 3, are următoarele obligaţii:

a.  să demonstreze că există un schimb reciproc adecvat de informaţii, astfel încât să fie avute în vedere natura şi amploarea pericolului global de accident major;

b. să furnizeze informaţiile necesare ISU în vederea întocmirii planului de urgenţă externă;

c. să asigure cooperarea pentru informarea publicului asupra acestor categorii de amplasamente.

- În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 59/2016, în cazul în care are loc modificarea unei instalaţii, unui amplasament, unei unităţi de stocare sau unui proces ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase utilizate, care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, titularul activităţii are obligaţia să reexamineze şi, unde este necesar, să revizuiască politica de prevenire a accidentelor majore, sistemul de management al securităţii şi raportul de securitate şi să informeze Secretariatul de Risc din APM Dâmbovița asupra detaliilor revizuirii înainte de a efectua orice modificare şi/sau completare.

- Planul de urgenţă internă se actualizează, revizuieşte, testează şi evaluează periodic de către titularul activităţii. Actualizarea planului de urgenţă internă se realizează anual sau ori de câte ori apar modificări. Revizuirea planului de urgenţă internă se realizează la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autorităţilor teritoriale de protecţie civilă, pe baza modificărilor produse în caracteristicile surselor de risc, structura economică a obiectivului, realizarea cooperării sau în concepţia aplicării planului. Planul de urgenţă internă va fi testat şi evaluat prin exerciţii organizate de titularul activităţii.

Anual se va executa cel puţin câte un exerciţiu pentru fiecare tip de eveniment în care sunt implicate substanţe periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substanţe periculoase. Exerciţiile şi antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi desfăşura cel puţin o dată la 3 ani. Evaluarea planului de urgenţă internă se realizează după executarea exerciţiilor, pe baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop. În cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare schimbările care au loc pe amplasament, noile cunoştinţe tehnice precum şi noile cu noştinţe privind răspunsul la accidentele majore.

- Măsurile prevăzute în planurile de urgenţă se pun în aplicare imediat de către operator şi, dacă este necesar, de către ISU, în următoarele situaţii: a. când survine un accident major, sau b. când survine un eveniment necontrolat, care poate, prin natura sa, să conducă la un accident major.

- Titularul amplasamentului furnizează, din oficiu, periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident, tuturor persoanelor, precum şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament. Aceste informaţii trebuie revizuite la intervale de 3 ani. Unde este necesar se actualizează conform prevederilor legale şi sunt repetate pentru public întrun interval de timp ce nu poate fi mai mare de 5 ani. Titularul are obligaţia să se asigure că inventarul substanţelor periculoase existente pe amplasament este pus la dispoziţia publicului în condiţiile legii, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii.

- Titularul activităţii are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului raportul de securitate. Raportul de securitate se revizuieşte cel puţin o dată la 5 ani sau la iniţiativa operatorului sau la cererea autorităţilor competente, dacă se justifică prin apariţia unor noi circumstanţe în funcţionarea amplasamentului sau ţinând seama de noile tehnologii din domeniul securităţii rezultate din analiza accidentelor, a disfuncţionalităţilor apărute în activitatea de operare, precum şi de progresele ştiinţifice în domeniu.

- În cazul producerii unui accident major, titularul activităţii are obligaţia să informeze în maximum 2 ore autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, cu privire la:

a. circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;

b. măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;

c. să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.

- Titularul activităţii are obligaţia să avertizeze imediat populaţia asupra riscurilor de poluare şi contaminare a zonelor limitrofe amplasamentului şi să intervină cu forţele şi mijloacele de care dispune pentru protecţia populaţiei şi înlăturarea efectelor poluării.

- În cazul producerii unui accident major se vor respecta prevederile Ordinului comun al MMGA şi MAI nr. 520/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

- Titularul de activitate va institui proceduri în cadrul Sistemului de Management al Securităţii în vederea atribuirii unor responsabilităţi pentru colectarea, analiza şi înregistrarea evenimentelor, monitorizarea performantei, a proceselor în scopul de a identifica cauzele şi posibilele intervenţii.

- Secretariatele de risc din cadrul autorităţilor de protecţie a mediului vor urmări realizarea măsurilor dispuse în urma inspecţiilor în colaborare cu conducerea obiectivului. În situaţiile în care raportul de inspecţie specifică necesitatea realizării unor măsuri suplimentare sau a unor măsuri de remediere, este obligatorie realizarea acestor măsuri în limitele de timp prevăzute în raport.

- Se vor lua următoarele măsuri:

- Pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situaţii generatoare de risc este obligatoriu să se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului general al unităţii, precum şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

- Se vor elabora regulamente interne ale societăţii, regulamente de funcţionare a instalaţiei, regulamente interne şi prevederi pentru cazuri de avarii.

- Se va proceda la instruirea personalului în ceea ce priveşte bunele practici de lucru în conformitate cu legislaţia de mediu, normativele P.S.I. şi de protecţia muncii.

- Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizuit anual şi actualizat, după caz.

IV.5 MONITORIZARE

Se va realiza o monitorizare tehnologică și o monitorizare a calității factorilor de mediu:

- monitorizarea tehnologică/variabilelor de proces va consta in:

- monitorizarea parametrilor tehnologici pe fluxul de fabricaţie;

- evidenţa consumurilor de materii prime şi energetice (curent electric, apă, gaz metan,etc.);

- controlul periodic al echipamentelor de protecţie şi intervenţie.

Aspecte generale privind monitorizarea

Titularul are obligaţia să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoare terţe, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice.

- Măsurarea concentraţiilor poluanţilor în efluenţi sau în mediu se va realiza prin proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate). Metodele de încercare utilizate vor fi, cu prioritate, standarde CEN (inclusiv standardele CEN transpuse la nivel național). Alternativ, se pot utiliza standarde ISO, alte standarde internaționale, standarde naționale care asigură furnizarea de date cu o calitate științifică echivalentă cu standardele CEN, cu condiția să fie pretabile domeniului în care se solicită măsurarea.

- Utilizarea de metode nestandardizate este admisă numai în cazul metodelor validate, după demonstrarea echivalentei cu metoda de analiza standardizata. In cazul metodelor nestandardizate destinate măsurării emisiilor în atmosferă, validarea metodei trebuie realizată în conformitate cu (SR) EN 14793:2017. Emisii de la surse fixe. Demonstrarea echivalenţei unei metode alternative cu o metodă de referinţă. În cazul metodelor de analiză nestandardizate utilizate pentru domeniul calității apei, se poate utiliza, pentru validarea metodei, ISO / TS 16489: 2006 Calitatea apei - Ghid pentru stabilirea echivalenței rezultatelor. La selectarea metodei de încercare se va avea în vedere criteriul limitei de detecție a metodei, a cărei valoare nu poate fi mai mare decât valoarea limită impusă pentru poluantul măsurat

Controlul calității apelor uzate evacuate

Pentru apele uzate rezultate din stația de epurare cu descărcare în bazinul de retentie apartinand  S.C.  SUN  GARDEN  MANAGEMENT S.C.S., verificarea încadrării în valorile limită autorizate se va face la solicitarea autorităților de mediu, pentru următorii indicatori de calitate comparabili cu valorile limită reglementate de NTPA 001 / 2002 (anexa la HG 188/ 2002, cu modificările și completările ulterioare): pH, materii in suspensie, consum  chimic  de oxigen (CCO-Cr), CBO5, azot total, substanţe  extractibile  cu solvenți organici, detergenti sintetici.

Monitorizarea emisiilor în atmosferă și a calității aerului înconjurător:

Pentru emisiile specifice din instalaţii de ardere şi instalaţii tehnologice, verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită la indicatorii specifici se va realiza în puncte de măsurare dispuse după echipamentele și instalațiile de control (de depoluare) a emisiilor,  după cum urmează:

| Instalaţii aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate de monitorizat | Perioada de eșantionare / mediere | Frecvență de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sursa S1: Instalație de exhaustare aferentă halei de spumare cu filtru cu cărbune activ (filtru Camfil) | Coș de dispersie: diametru 1,5 m; înălțime față de sol 19,0 m, debit: 72000 mc/h | toluen diizocianat (TDI) | continuă / 30 minute* | - monitorizare continuă; - calibrare și referențiere periodică a echipamentului de monitorizare continuă* |
| Sursa S2: Centrala tehnică Viessman (900 kW, combustibil gaz natural) | Coș de dispersie: diametru 0,4 m; înălțime față de sol 14,0 m | monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (ca NO2), oxizi de sulf (ca SO2) | 30 minute** | Anual** |

*- concentrația de toluen diizocianat (TDI) la coșul de dispersie al halei de spumare se va exprima în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate, pentru timpi de mediere de 30 minute (monitorizare continuă, concentrații mediate la 30 minte; referențere/ verificare  periodică a echipamentului printr-o măsurare cu o metodă alternativă validată, cu timp de eșantionare și mediere de 30 de minute)

** - datele referitoare la emisiile în atmosferă de la instalațiile de ardere se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate, raportate la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% (pentru combustia de gaz natural).

Gradul de încărcare a filtrului de cărbune activ și eficiența de epurare a gazelor se urmăreşte prin evidența orelor de funcționare și măsurarea următorilor parametri:

- diferenţa de presiune a gazelor la intrarea şi ieşirea din filtru – determinată cu un sistem diferenţial de măsurare al căderii de presiune pe filtru;

- concentraţia de diizocianaţi după filtrul de cărbune activ, prin monitorizare continuă;

În spațiile tehnologice (hala de depozitare a diizocianaţilor (TDI/MDI), hala de maturare) se va asigura monitorizarea concentrațiilor de alarmă și de avarie de TDI necesare pentru declanșarea procedurilor de urgență la depășirea pragurilor de intervenție (oprirea instalaţiei de climatizare, deschiderea circuitelor secundare (de avarie) spre filtrul cu cărbune activ din sala de spumare),

Imisii . Monitorizarea concentrațiilor TDI în aerul  înconjurător.

Monitorizarea concentrațiilor de TDI în aerul înconjurător se va realiza în perioada de funcționare, prin măsurări periodice în două puncte, cu timpi de mediere de 1 oră și de 24 ore, la limita zonei rezidenţiale, în imediata proximitate a primelor case învecinate cu amplasamentul fabricii, la nord și la sud.

Coordonatele aproximative ale punctelor de monitorizare:

| Pnct de măsurare TDI / calitatea aerului | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- |
|  | E | N |
| Locuințe limitrofe, spre nord | 533496 | 395670 |
| Locuințe limitrofe, spre sud | 533692 | 395348 |

Condiţii de monitorizare:

- măsurarea TDI în atmosferă se va efectua în condiții reprezentative de activitate. Măsurările cu timp de mediere de 1 oră se vor efectua în interiorul intervalului de activitate al instalației de spumare astfel încât să se poată asigura măsurarea în condiții de realizare a dispersiei de TDI de la sursă.

-pentru fiecare determinare de concentraţie de TDI în atmosferă vor mai fi înregistrate direcţia şi viteza vântului în punctul în care se face prelevarea probei, temperatura şi umiditatea aerului.

Funcție de necesități, se pot stabili puncte suplimentare de măsurare.

La alegerea metodei de măsurare a concentraţiei de diizocianaţi (în atmosferă, la coşul de evacuare în atmosferă de la tunelul de spumare sau în spațiile tehnologice) se va avea în vedere asigurarea utilizării unor metode de măsurare validate, cu o limită de detecție adecvată, mai mică decât valoarea limită aplicabilă.

Metode de măsurare TDI pentru care se propune analiza aplicabilității:

- EPA Conditional Test Method 036 (METHOD FOR MEASUREMENT OF ISOCYANATE COMPOUNDS IN STACK EMISSIONS)

- OSHA Sampling and Analytical Methods: Diisocyanates (Organic Method #042)

- OSHA Sampling and Analytical Methods: Diisocyanates 2,4–TDI and MDI (ORG-18 / 1980)

- EPA METHOD 207-2: ANALYSIS FOR ISOCYANATES BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC): Conditional Test Method (CTM) 024

Până la finalizarea investiției, titularul de activitate va identifica metodele de încercare aplicabile și va asigura respectarea cerințelor privind utilizarea de metode de încercare aprobate / certificate/ validate, cu limita de detecție necesară fiecărui tip de măsurare.

Miros

Monitorizarea mirosului se va realiza la solicitarea autorităților de mediu, în cazul apariției de reclamații / sesizări privind existența disconfortului olfactiv generat de activitatea desfășurată pe amplasament. Evaluarea mirosului se va realiza utilizând SR EN 13725:2003 Calitatea aerului. Determinarea concentraţiei de miros prin olfactometrie dinamică (metodă pentru determinarea obiectivă a concentraţiei de miros a unei probe gazoase, prin utilizarea olfactometriei dinamice cu evaluatori umani şi determinarea vitezei de emisie a substanţelor mirositoare provenite de la surse punctiforme, surse de suprafaţă cu evacuare în exterior şi surse de suprafaţă fără evacuare în exterior).

Zgomot

Verificarea încadrării nivelului de zgomot echivalent ponderat A (AeqT) în limitele autorizate se va realiza la solicitarea autorităților de mediu. Se recomandă evaluarea nivelului de zgomot asociat surselor de pe amplasament, la limita spațiului funcțional:

| Punct de măsurare | Standarde de măsurare aplicabile (cumulat) |
| --- | --- |
| Limita spațiului funcțional reprezentat de incinta industrială*, ** | SR ISO 1996/1-2016 SR ISO 1996/2-2018 SR 10009-2017 STAS 6161/3-82 |

# * conform STAS 6161-3/1982,  punctele de măsură pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita incintei se dispun după cum urmează: la distanță de 3 m de împrejmuire (la exterior, dacă scopul măsurării este determinarea nivelului de zgomot generat în interiorul incintei) și la o înălțime de 1,3 m de la sol; punctele se amplasează în dreptul colțurilor împrejmuirilor și la jumătatea distanței dintre două colțuri succesive, cu respectarea condiției ca distanța dintre două puncte succesive să fie mai mică sau mult egală cu 100 m.

** limita spațiului funcțional reprezentat de incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale se consideră limita proprietății  acestui spațiu conform planului cadastral, inclusiv teren (SR 10009 / 2017, tabel 4.1, Nota 3)

Se recomandă, în măsura posibilităților, măsurarea  nivelului de zgomot rezidual, pentru evaluarea cât mai corectă a nivelului de zgomot atribuit sursei investigate.

La finalizarea proiectului se vor asigura condiții pentru posibilitatea de efectuarea de probe tehnologice și realizarea de măsurări la solicitarea autorității de mediu, înainte de emiterea autorizației integrate de mediu.

IV.6. DEZAFECTATREA INSTALAŢIEI

Titularul de proiect are obligaţia la încetarea definitivă a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

- dezafectarea, demolarea instalaţiei şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui Plan de închidere la încetarea activităţii.

- la încetarea activităţii obiectivului urmează a se parcurge următoarele etape principale: ( executarea dispoziţiei de încetare definitivă a activităţii se va face în mod controlat, în conformitate cu prevederile înscrise în tehnologia de exploatare (manualul de operare al instalaţiei).

- se vor urmări cu stricteţe manevrele de oprire astfel încât să nu se producă accidente;

-  oprirea controlată a consumurilor de utilităţi;

- colectarea întregii cantităţi de ape pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, dirijarea acestora către sistemul de epurare ape uzate general al societății;

- stabilirea stocului existent de materiale auxiliare, produse finite, subproduse şi deşeuri existente precum şi identificarea modului de valorificare sau de eliminare ale acestora;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- pe parcursul perioadei de dezafectare, vor fi luate toate măsurile de protecţie a personalului care realizează această activitate precum şi măsuri pentru protecţia mediului înconjurător;

- elaborarea unui proiect tehnic de dezmembrare/demolare a construcţiilor aferente instalaţiei, identificarea sortimentelor de deşeuri rezultate după demolări precum şi modalităţi de valorificare sau eliminare a materialelor rezultate;

- elaborarea unui studiu pentru identificarea alternativelor privind ecologizarea terenurilor după efectuarea operaţiunilor de dezmembrare/demolare.

- titularul activităţii are obligaţia să identifice, să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului închidere şi refacere a terenului şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

- în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public. Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

- condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

- în cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor;

Titularul de proiect trebuie sa respecte prevederile urmatoarelor acte normative:

- Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului.

- Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

- Ordinul de ministru nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

IV.7. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

- Conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalației să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;

b) se aplică cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se generează nici o poluare semnificativă;

d)se previne generarea deșeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 cu modificările și  completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;

e) în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364//1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

f) se utilizează eficient energia;

g) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

h) sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor art. 22.

- Respectarea recomandărilor documentelor de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile.

- Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

- Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia integrată de mediu. Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ale Ordinului nr. 818/2003 modificat şi completat cu Ordinul nr. 1158/2005, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

a) depunerea solicitării:

- mediatizarea APM Dâmbovița din data de 17.07.2018, prin publicare pe pagina proprie de internet, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul Primăriei Pucioasa cu nr. 16724/23.07.2018, publicare în ziarul “Jurnal de Dâmbovița” din data de 23.07.2018, privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu;

b) etapa de încadrare:

- mediatizarea APM Dâmbovița din data de 23.07.2018, prin publicare pe pagina proprie de internet, privind decizia de continuare a procedurii de emitere a acordului de mediu, cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului ;

- mediatizarea APM Dâmbovița din data de 23.07.2018, prin publicare pe pagina proprie de internet a proiectului deciziei etapei de încadrare;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul propriu, sediul Primăriei Pucioasa cu nr. 16809/24.07.2018, publicare în ziarul “Jurnal de Dâmbovița” din data de 24.07.2018, privind continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

b. 1) etapa de definire:

- mediatizarea APM Dâmbovița din data de 07.08.2018, prin publicare pe pagina proprie de internet a îndrumarului procedural privind problemele de mediu care trebuie analizate in raport privind impactul asupra mediului si raportul de securitate;

- mediatizarea APM Dâmbovița din data de 03.10.2018, prin publicare pe pagina proprie de internet a raportului privind impactul asupra mediului respectiv a raportului de securitate;

c) dezbaterea publică:

- mediatizarea APM Dâmbovița din data de 08.09.2018 prin publicare pe pagina proprie de internet a anunțului privind organizarea dezbaterii publice;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul propriu, la sediul Primăriei Pucioasa cu nr. 22791/11.10.2018, publicare în ziarul “ Jurnal de Dâmbovița” din data de 12.10.2018, cu privire la disponibilitatea raportului privind impactul asupra mediului, raportului de securitate şi organizarea dezbaterii publice;

- proces verbal incheiat cu ocazia dezbaterii publice organizata la sediul Primariei Pucioasa în data de 15.11.2018, înregistrat la sediul acesteia cu nr. 25769/15.11.2018, la sediul APM Dâmbovița cu nr. 15399/16.11.2018;

d) decizia de emitere a acordului:

- mediatizarea APM Dâmbovița din data de 25.03.2019, prin afişare la sediu şi publicare pe pagina proprie de internet, privind decizia de emitere a acordului de mediu;

- mediatizarea societăţii, prin afişare la sediul propriu și sediul Primăriei Pucioasa cu nr. 6116/15.03.2019, publicare în ziarul “Jurnal de Dâmbovița” din data de 12.03.2019, privind decizia de emitere a acordului de mediu, documente înregistrate la APM Dâmbovița cu nr. 4097/13.03.2019, respectiv nr. 4626 din 21.03.2019;

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

- pe tot parcursul procesului decizional privind proiectul în cauză, nu au fost înregistrate observaţii/reclamaţii din partea publicului;

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

- în timpul derulării procedurii de emitere a acordului de mediu nu s-au înregistrat propuneri/observații justificate ale publicului interesat;

Documentația conține:

- memoriu de prezentare întocmit de S.C. OCON ECORISC S.R.L. depus la APM Dâmbovița cu nr.5252 din 24.04.2018;

- memoriu de prezentare refăcut întocmit de S.C. OCON ECORISC S.R.L. depus la APM Dâmbovița cu nr.8951 din 09.07.2018;

- raport privind impactul asupra mediului înregistrat la A.P.M. Dâmbovița cu nr. 13241 din 02.10.2018, întocmit S.C. OCON ECORISC S.R.L.;

- studiu de dispersie întocmit de  UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI - FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI INGINERIA MEDIULUI – CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU MANAGEMENTUL DEZASTRELOR înregistrat la APM Dâmbovița cu nr. 2089 din 11.02.2019;

- raport privind impactul asupra mediului completat înregistrat la A.P.M. Dâmbovița cu nr. 2401 din 15.02.2019 întocmit S.C. OCON ECORISC S.R.L;

- Certificat de inregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția 105, din data de 05.03.2015 valabil până la data 06.03.2019, pentru S.C. OCON ECORISC S.R.L.);

- Notificare conform Legii nr.59/2016, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr.4633 din 05.04.2018;

- Adresă Secretariat de risc din cadrul APM Dâmbovița nr. 4639/2198/07.05.2018, privind încadrarea obiectivului în prevederile Legii nr. 59/2016, respectiv nr.13253/7775/11.12.2018 pentru validare raport de securitate;

- punct de vedere nr.3525-ML/06.03.2019 emis de SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE;

- punct de vedere nr.2884-CFM/06.11.2018 emis de SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU;

- Hotărâre de Consiliu Local nr.42 din 01.03.2018 emisă de UAT ORAȘ PUCIOASA – CONSILIUL LOCAL PUCIOASA;

- Certificat de Urbanism nr. 52 din 02.03.2018, emis de UAT – ORAȘUL PUCIOASA;

- Aviz favorabil nr.312.479.978./20.03.2018 emis de DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.;

- Aviz de amplasament favorabil nr.30601814716/28.03.2018 emis de SEEE MUNTENIA NORD S.A.- SDEE TÂRGOVIȘTE și Aviz tehnic de racordare nr.30601848254 din 06.06.2018;

- Aviz favorabil nr. DT-1806/21.03.2018 emis de MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE – STATUL MAJOR AL APĂRĂRII;

- Aviz favorabil nr. 58 din 16.03.2019 emis de S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A.;

- Notificare de asistență de specialitate nr. 72491 din 18.06.2018 și punct de vedere nr.3227 din 06.03.2019, emise de Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 583/18/SU-DB din 05.07.2018, eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență BASARAB I al județului Dâmbovița;

- Aviz de gospodărire a apelor nr.24 din 10.07.2018 emis de Administrația Națională Apele Romîne – Administrația de Apă Buzău – Ialomița – Sistemul de Gospodărire al Apelor Dâmbovița,

- Schițe, planșe, plan de situație, plan de încadrare în zonă.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu atrage suspendarea și anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 31 de pagini și a fost redactat în 3 (trei)  exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

Titularul are obligația de a solicita și obține autorizația intrgrată de mediu în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare, respectiv cu pevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale .

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

ȘEF SERVICIU AAA,				                                   ÎNTOCMIT,

Maria Morcoașe 					     consilier Grațiela Ciocoiu – Bunilă