Registrul comerţului nr. J29 / 134 / 18.02.1999, Cod unic de înregistrare : RO11484100, Capital social : 90.000 LEI Bd. Bucureşti nr. 37, 100520, Ploieşti, Prahova, Telefon: 0244 - 513777/ int. 161, Fax: 0244 - 575412, E-mail: geopetrol@geopetrol.ro

RAPORT PRIVIND STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU OBIECTIVUL „AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTALA SONDELE 951, 952 VIFORATA’’

PROIECT NR. 130/495  ET.254

| 0 | 05.2019 | Emis pentru avizare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ing. Anuta Mădălina | Ing. Rizescu Valentin |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Şef proiect | Consilier |
|  | CLIENT : OMV PETROM S.A. ASSET VI MUNTENIA CENTRAL | Codul documentului |
|  |  | FV | 03 | DD | 00 |

CUPRINS

1.	INFORMAŢII GENERALE	4

1.1.	TITULARUL PROIECTULUI	4

1.2.	ELABORATORUL RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI	4

1.3.	DENUMIREA PROIECTULUI	4

1.4.	DESCRIEREA PROIECTULUI	4

1.5.	DURATA DE REALIZARE A SONDEI	10

1.6.	INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE NECESARE	10

  - INFORMAŢII DESPRE MATERII PRIME, SUBSTANŢE SAU PREPARATELE CHIMICE

UTILIZATE	11

1.8.	INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI	15

1.9.	DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE	17

1.10.	LOCALIZARE GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ	19

  - INFORMAŢII PRIVIND TERENUL, INFRASTRUCTURA, VALORILE NATURALE ŞI ISTORICE ŞI

ZONELE PROTEJATE	19

1.11.1. Informaţii despre utilizarea curentă a terenului	19

1.11.2. Informaţii despre infrastructura existentă	19

1.11.3. Valori naturale, istorice, culturale, arheologice	20

1.11.4. Arii protejate / Zone protejate, zone de protecţie	21

1.12.	AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI	21

1.13.	MODALITĂŢI PROPUSE PENTRU CONECTAREA LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ	21

2.	PROCES TEHNOLOGIC	22

2.1.	DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC	22

2.2.	DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR NECESARE	23

2.3.	VALORI LIMITĂ ATINSE PRIN TEHNICILE PROPUSE DE TITULAR	24

2.4.	ACTIVITATI DE DEZAFECTARE	25

3.	DEŞEURI	29

3.1.	GENERAREA DEŞEURILOR	29

3.2.	MANAGEMENTUL DEŞEURILOR	30

4.	IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI	34

4.1.	APA	34

4.1.1. Condiţii hidrogeografice ale amplasamentului	34

4.1.2. Alimentarea cu apă	35

4.1.3. Prognozarea impactului	43

4.1.4. Măsuri de diminuare a impactului	43

4.2.	AER	45

4.2.1. Date generale	45

4.2.2. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii şi mediului	49

4.2.3. Prognozarea impactului asupra aerului	51

4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului	54

4.2.5. Zgomot şi vibraţii	54

4.3.	SOLUL	57

4.3.1. Date generale	57

4.3.2. Surse, cauze, poluanţi pentru sol	61

4.3.3. Prognozarea impactului	62

4.3.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului	66

4.4.	GEOLOGIA SUBSOLULUI	67

4.4.1. Caracterizarea subsolului amplasamentului	67

4.4.2. Impactul prognozat asupra componentelor subterane	69

4.4.3. Măsuri de diminuare a impactului	69

4.5.	BIODIVERSITATEA	70

4.5.1.Date generale	70

4.5.2. Impactul prognozat	70

4.5.3. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii	71

4.6.	PEISAJUL	71

4.6.1. Informaţii despre peisaj	71

4.6.2. Impactul prognozat	71

4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului	72

4.7.	MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC	73

4.7.1. Date generale	73

4.7.2. Impactul potenţial asupra activităţilor social – economice şi asupra  populaţiei	73

4.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra activităţilor social – economice şi asupra populaţiei	75

4.8.	CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL	76

4.9.	EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI. IMPACT REZIDUAL	76

5.	ANALIZA ALTERNATIVELOR	79

6.	MONITORIZAREA MEDIULUI	80

6.1.	Monitorizarea mediului in perioada de foraj si echipare sonda	80

6.2.	Monitorizarea mediului in perioada de exploatare	82

6.3.	Monitorizarea mediului in etapa de postinchidere a sondei	84

7.	SITUAŢII DE RISC	84

7.1.	RISCURI NATURALE	84

7.2.	Riscuri tehnologice	85

7.3.	ACCIDENTE POTENŢIALE	86

7.4.	ANALIZA POSIBILITĂŢII APARIŢIEI UNOR ACCIDENTE	88

7.5.	MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR	89

7.5.1. Măsuri de prevenire a accidentelor pe perioada de foraj sondă – probare strate	89

7.5.2. Măsuri generale de prevenire a poluării	93

7.5.3. Plan de reconstrucţie ecologică a amplasamentelor la încetarea activităţii	94

7.6.	SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII. APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	96

7.6.1. Sistemul de pază şi apărare al obiectivelor	96

7.6.2. Instrucţiuni de lucru privitor la sănătatea şi securitatea în muncă	97

7.6.3. Apărarea împotriva incendiilor	97

8.	DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR	98

9.	REZUMAT	98

ANEXE :

ANEXA NR. 1 – Copie Certificat de înregistrare S.C. Geopetrol S.A pentru înscrierea în Registrul Naţional al elaboratorilor de rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului.

ANEXA NR. 2 – PLANURI :

- Plan de încadrare în zonă, PU-D-ROPEP18320386_6_04-EX-GE-OTH-001-02-B

- Plan de amplasare instalaţia de foraj, PU-D-ROPEP18320386_6_04-EX-GE-DLP-001-02-B

- Plan amplasare lucrari civile  cotat, PU-D-ROA06183201017-DE-CS-DLP-001-03-B fila 1/2

- Plan instalatie legarela pamant, PU-D-ROA06183201017-DE-EL-DLP-001-02-B

- Plan instalatie electricade forta si iluminat PU-D-ROA06183201017-DE-EL-CRP-003-02-B

- Plan montaj conductasonda 951 Viforata, PU-D-ROA06183201017-DE-PL-ASH-001-03-B

- Plan montaj conductasonda 952 Viforata, PU-D-ROA06183201017-DE-PL-ASH-002-03-B

# INFORMAŢII GENERALE

## TITULARUL PROIECTULUI

| Numele companiei: | OMV PETROM S.A. ASSET VI – MUNTENIA CENTRAL; |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Str. Aleea Sinaia, nr. 6, comuna Aninoasa, sat Viforata, jud. Dâmboviţa, România; |

PROIECTANT LUCRARI DE SUPRAFATA:

| Numele companiei: | S.C. PETROSTAR S.A. Ploieşti; |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Bd. Bucure(ti nr.: 37; cod 100520; |
| Numărul de telefon: | 0244 – 513777; |
| Numărul de fax: | 0244 – 575412; |
| Email: | petrostar@petrostar.ro |

## ELABORATORUL RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

| Autor atestat: | S.C. GEOPETROL S.A. |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Bulevardul Bucureşti nr. 37, Ploieşti, judeţul Prahova; |
| Numărul de telefon: | 0244/513777; |
| Numărul de fax: | 0244/575412; |
| Email: | geopetrol@geopetrol.ro |
| Director general: | Ing. Rucăreanu Daniel |

## DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus a se realiza se numeşte: RAPORT PRIVIND STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU OBIECTIVUL„ AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTALA SONDELE 951, 952 VIFORATA’’.

## DESCRIEREA PROIECTULUI

Caracteristici fizice ale proiectului. Amenajarea terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare

Locatia proiectata a sondelor 951 , 952 Viforata  se află pe teritoriul administrativ al localitatii Raznad, jud. Dambovita la cca 1,2 km est de centrul localităţii, la o altitudine de circa 280,83 m. Local sondele se vor amplasa pe careul comun al  sondelor în cluster 945 - 946, respectiv 2030-2031 Viforâta, pentru care s-a obtinut acordul de mediu

Coordonatele STEREO 70 ale sondelor  sunt :

- sonda 951: X=382044.424 Y=543299.164

- sonda 952: X=382090.620; Y=543442.131

Accesul la locaţie este asigurat de drumul de exploatare, ce face accesul la sondele din zonă, drum cu originea în drumul judeţean DJ 720 Moreni  - Răzvad.

Drumul de exploatare petroliera existent in zona se va reamenaja pe un tronson in lungime de 287 m..

Pentru obtinerea Autorizatiei de construire a fost emis Certificatul de urbansim nr. 319/18.12.2018 de catre Consiliul Judetean Dambovita.

Pentru realizarea obiectivului este necesară o suprafaţă totală de 5200 m2, suprafaţă impartita astfel:- 4921 m2 pentru amenajaare careu sonde si 279 m2 necesar pentru montaj conducte de amestec.

Suprafata necesara realizarii investitiei se afla in extravilanul comunei Razvad  si are categoria de folosinta arabil, pasune, terenul fiind la acest moment liber de constructii.

Arealul amplasamentului nu se suprapune peste nici un fel de arie naturala protejata de interes comunitar.

Impactul asupra populatiei este inexistenta.Distanta  pana la cea mai apropiata locuinta este de 230 m.

Prin acest proiect se propune saparea a doua sonde cu adancimi de 1859 m -Sonda 952 Viforata si 1910m - Sonda 951 Viforata.

Constructia proiectata a sondelor este :

Sonda 951 Viforâta :

- conductor 20” la 50 m, cimentată la zi;

- coloana ancoraj 95/8 “ la 500 m, cimentată la zi;

- coloana exploatare 7” la  1.859, cimentată la zi;

Sonda 952 Viforâta:

- conductor 20” la 50 m, cimentată la zi;

- coloana ancoraj 95/8 “ la 500 m, cimentată la zi

- coloana exploatare 7” la 1.910 m, cimentată la zi;

Procedeul de foraj ce urmeaza a fi utilizat pentru executia sondelor este forajul rotativ cu circulatie permanenta a fluidului de foraj. Echipamentul principal care asigura executia forajului este instalatie termica de foraj tip HH 102.

Limite geologice :

Dacian/Ponţian 	= 1125 m TVD / 1052 m MD

Ponţian/Meoţian	 = 1665m TVD / 1673 m MD

Meoţian/Helvetian = 1815 m TVD / 1835 m MD

Adâncimea de realizare a sondei 951 Viforata este 1859 m TVD (1835 m MD);

Adâncimea de realizare a sondei 952 Viforata este 1910 m TVD (1868 m MD);

Lucrările de organizare a şantierului, reamenajare cale de acces, careu şi operaţiile de foraj propriu-zise şi probe de producţie se vor executa având următoarea bază legală:

Avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale – privind săparea sondei de exploatare;

Contracte de inchiriere;

Aviz OCPI pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului;

Decizia Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltarea Durabilă privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului necesar investiţiei.

Pentru execuţia proiectului sunt prevăzute:

Lucrări de mobilizare-demobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului;

Forajul sondei si probele de productie.

Echiparea sondei pentru exploatare.

Montarea conductelor de amestec de la sonde la claviatura existenta in zona

Lucrări de mobilizare - demobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului

Amenajarea terenului presupune realizarea următoarelor lucrări :

- amenajare careu la sondă (pentru instalaţia de foraj şi instalaţia de probe).

- amenajare drum de pamant existent DE 1740/95

Amenajare careu  sondă :

Local sondele se vor amplasa pe careul comun al  sondelor în cluster 945 - 946, respectiv 2030-2031 Viforâta. Suprafata ocupata pentru amplasarea instalatiei de foraj pentru saparea celor doua sonde este de  4923 m2 din care:

Suprafată platforma careu foraj

- sonda 951 = 2365 m2

Suprafată platforma careu foraj

- sonda 952 = 2558 m2

Deoarece  sondele 951, 952 Viforâta  se vor amplasa pe careul comun al  sondelor în cluster 945-946, respectiv 2030-2031 Viforâta, având în vedere studiul geotehnic efectuat în zona din care reiese că pe toată suprafaţa careului comun al sondelor sus menţionate există o împietruire în grosime de 40 cm, nu sunt necesare lucrări privind amenajarea platformelor pentru forajul celor două sonde.

### Reamenajare drum de exploatare existent

Drumul de exploatare petroliera existent in zona se va reamenaja pe un tronson in lungime de 287 m.

Principalele caracteristici ale tronsonului de drum ce se reamenajeaza sunt :

- Lungime =287 m;

-Lăţime carosabilă medie = 3,65 m;

- Suprafaţa carosabilă = 1048 m2

Lucrările proiectate pentru reamenajare constau din:

-  Scarificat impietruire existent = 105 m3

1048 m2 x 0.10 m

-  Fundaţie amestec de balast optimal,                  sort 0 – 63 mm, în grosime de 10 cm dupa compactare;

- Îmbrăcăminte din macadam (piatra sparta     sort 15-25 mm si 40-63 mm,nisip 0-4 mm) în grosime de 10 cm dupa compactare

Platforma instalatie de interventie pentru careu de exploatare (S=90 m2)

Suprastructura sistemului rutier va fi:

- fundatie amestec de balast optimal, in grosime de 20 cm dupa compactare;

- imbrăcăminte din dale de beton armat noi cu dimensiunile 3,0 x1,0 x 0,18 m (30 buc. dale beton), asezate pe un strat de nisip de 2 cm grosime.

Lucrari protectie mediu redare teren

Pentru protecţia mediului, în incinta careului se vor executa următoarele lucrări:

- Şanţ de colectare pentru apele reziduale în lungime de 40 m.

  - Şanţul va avea profil trapezoidal, cu dimensiunile 0,3 m x 1,1 m x 0,30 m.

- Bazin colector ape pluviale şi reziduale.

  - Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 10 m3 ce se va  îngropa şi proteja cu capac metalic.

- Amplasarea unei habe metalice supraterane pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Haba  metalică va avea capacitatea de 40 m3.

Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate în beciul betonat şi impermeabilizat al sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj.

(n interiorul careului astfel amenajat se va monta instalaţia de foraj HH102 cu acţionare termică împreună cu anexele acesteia (rampă prăjini, habe de noroi, grup motopompă, grup electrogen, distribuitor electric, baracamente, etc.).

- 1 habă pentru detritus, cu capacitatea de 40 m3;

- 3 habe pentru fluid de foraj de rezervă, cu capacitatea de 70 m3 fiecare;

- 1 habă pentru curăţire fluid de foraj, cu capacitatea de 40 m3;

- Programul de construcţie al sondelor 951, 952 Viforata – tehnologia forării sondei

Sonda 951 Viforata  va fi realizată cu o instalaţie de foraj HH102 acţionată termic.

Adâncimea de realizare a sondei 951 Viforata este 1859 m TVD (1835 m MD);

- Scop foraj:                         Exploatare;

- Obiectiv geologic:              Helvetian ;

Limite geologice :

- Dacian/Ponţian 	= 1125 m TVD / 1052 m MD

- Ponţian/Meoţian	 = 1665m TVD / 1673 m MD

- Meoţian/Helvetian = 1815 m TVD / 1835 m MD

Program de constructie :

- Coloana de ghidaj ( 20 in - va fi tubată într-un puţ săpat manual, centrată cu masa şi cimentată până la nivelul fundului beciului sondei. Această coloană serveşte la protejarea fundaţiei împotriva infiltraţiilor, asigurând circulaţia fluidului către sitele vibratoare.

- Coloana de ancoraj ( 9.5/8 in x 500 m - are rolul de a izola formaţiunile de suprafaţă, permeabile. Cimentarea se va realiza cu nivelul la suprafaţă. După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate.

Se recomandă ca şiul acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat.

- Coloana de exploatare ( 7 in ( 1859 m TVD (1835 m MD) – are rolul de a pune în valoare potenţialele hidrocarburi cantonate în formaţiunile traversate de sondă.

Pentru sondă construcţia se prezintã astfel :

| Denumirea coloanei | Diametrul coloanei (in) | Adâncimea de tubaj (m) | Interval de cimentare (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancoraj | 9.5/8 | 500 | 0 - 500 |
| Exploatare | 7 | 1859 m | 500-1859 |

Sonda 952 Viforata  va fi realizată cu o instalaţie de foraj HH102 acţionată termic.

Adâncimea de realizare a sondei 952 Viforata este 1910 m TVD (1868 m MD);

- Scop foraj:                         Exploatare;

- Obiectiv geologic:              Helvetian ;

Limite geologice:

- Dacian/Ponţian 	= 1125 m TVD / 1052 m MD

- Ponţian/Meoţian	 = 1665m TVD / 1673 m MD

- Meoţian/Helvetian = 1815 m TVD / 1835 m MD

Program de constructie:

- Coloana de ghidaj ( 20 in - va fi tubată într-un puţ săpat manual, centrată cu masa şi cimentată până la nivelul fundului beciului sondei. Această coloană serveşte la protejarea fundaţiei împotriva infiltraţiilor, asigurând circulaţia fluidului către sitele vibratoare.

- Coloana de ancoraj ( 9.5/8 in x 500 m - are rolul de a izola formaţiunile de suprafaţă, permeabile. Cimentarea se va realiza cu nivelul la suprafaţă. După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate.

- Se recomandă ca şiul acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat.

- Coloana de exploatare ( 7 in ( 1910m TVD (1868 m MD) – are rolul de a pune în valoare potenţialele hidrocarburi cantonate în formaţiunile traversate de sondă.

Pentru sondă construcţia se prezintã astfel:

| Denumirea coloanei | Diametrul coloanei (in) | Adâncimea de tubaj (m) | Interval de cimentare (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancoraj | 9.5/8 | 500 | 0 - 500 |
| Exploatare | 7 | 1910 m | 500-1910 |

- Echiparea sondei

Echiparea de fund a sondei consta in:

- Tevi extractie

- Prajini pompare

- Tija lustruita

- Pompa de adancime

Echiparea de suprafata a sondei consta in:

- Platforma instalatie interventie dalata

- Unitate pompare 12 tf

- Imprejmuire fixa U.P 12 tf cu poarta acces pietonala

- Imprejmuire demontabila beci sonda.

- Platforma mobila din dale termoplastice pentru material tubular

- Skid injectie inhibitori de coroziune

- SAM Controller + IT

Sondele 951 si 952 vor produce prin cate o conducta de amestec ce se vor monta de la capul de pompare al ficarei sonde si se vor cupla la claviatura existenta pe platforma comuna a sondelor.

- Lucrări de demobilizare si redare teren

Dupa finalizarea lucrarilor de foraj a celor doua sonde, intreaga suprafata amenajata va fii utilizata pentru exploaarea in bune conditi a sondelor existente.

## DURATA DE REALIZARE A SONDEI

Durata lucrărilor de foraj este de 53 zile din care: pentru mobilizare – demobilizare= 18 zile, pentru foraj=19 zile, pentru probe de productie  = 6 zile,  pentru echipare=.10zile

## INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE NECESARE

Sonda fiind sondă de exploatare ţiţei capacitatea de producţie va fi de cca. 6,8 tone/zi.

Pentru realizarea obiectivului sunt necesare următoarele :

- reamenajare drum acces si platformă :

- piatră spartă : 474.2 tone;

- nisip : 85.00 tone.

- foraj sondă :

- apă tehnologică : 182.35 mc,(cca 6.,1 mc/zi);

- motorină :circa 1,2 tone/zi .

## INFORMAŢII DESPRE MATERII PRIME, SUBSTANŢE SAU PREPARATELE CHIMICE UTILIZATE

Materiale necesare preparării şi condiţionării fluidului de foraj

Clasificarea şi etichetarea substanţelor utilizate pentru condiţionarea fluidului de foraj s-a realizat conform H.G. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.

Gradul de toxicitate a unor materiale şi aditivi folosiţi în industria de exploatare - prepararea fluidelor de foraj, considerate nepoluante, sunt redate în tabelul următor.

CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA SUBSTANŢELOR UTILIZATE

Tabelul nr. 1

| PRODUS | CANTITĂŢI [kg] | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase (P)/ Nepericuloase (N) | Fraze de securitate *) | Fraze de risc*) |
| Bentonita | 2000 | N | - | - |
| Soda caustica | 125 | P (in contact direct) | S 26-37/39-45 | R 36/38 |
| Soda calcinata | 250 | P (in contact direct) | S 22-26 | R 36 |
| CMC HV | 275 | N | - | - |
| AVA ZR 5000 | 250 | N | - | - |
| Acid Citric | 125 | N | - | - |
| VISCO XC 84 | 275 | N | - | - |
| Policell RG | 200 | N | - | - |
| Policell SL | 1225 | N | - | - |
| Grafit | 400 | N | - | - |
| Clorura de K | 14000 | N | - | - |
| Glycol | 600 | N | - | - |
| AVACID 50 | 200 | N | - | - |
| INCORR 2275 | 250 | N | - | - |
| Intasol M | 2000 | N | - | - |
| Intasol F | 1000 | N | - | - |
| Stearall LQD | 200 | N | - | - |
| Barita | 12000 | N | - | - |
| TOTAL | 35,375 |  |  |  |

*) Conform Hotararii Guvernului Romanieinr.1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase .

Pentru realizarea forajului şi probarea stratelor se vor realiza stocuri de materiale conform prevederilor de proiectare iar acestea vor fi depozitate într-un container dotat cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului şi apelor freatice prin infiltraţii.

Dintre materialele stocate este considerata a face parte din categoria substanţelor periculoase soda caustică si soda calcinata.

Substantele folosite pentru fluidele de foraj conform Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase se incadreaza astfel:

Periculoase:

Soda caustica (NaOH), cu fraza de risc: R 36/38, avand ca recomandare de prudenta: S 26, S 37, S 39, S 45. Informatii toxicologice: Inhalare – este extrem de iritant asupra sistemului respirator daca este inhalat. Expunerile excesive pot cauza probleme pulmonare. Inghitire – poate cauza arsuri in membranele mucoasei, gat, esofag si stomac. Doza letala pt un om este de circa 5 g. Contact cu pielea – contactul cu chimicalele concentrate poate cauza o degradare severa a pielii. Contact cu ochii – poate cauza arsuri ale ochilor, probleme grave ale vederii. Precautii pentru protectia mediului – a nu se permite intrarea in scurgeri, canalizare si cursuri de ape.

Soda calcinata cu fraza de risc: R 36, avand ca recomandare de prudenta: S 22, S 26. Informatii toxicologice: Inhalare – praful poate irita sistemul respirator sau plamanii. Inghitire – poate irita si cauza dureri de stomac, stari de voma. Contact cu pielea – este iritant si poate cauza roseata si dureri. Contact cu ochii – este iritant pentru ochi. Precautii pentru protectia mediului – a nu se permite intrarea in scurgeri, canalizare si cursuri de ape.

Caracteristicile procesului de recirculare ale fluidului de foraj

La stabilirea tipurilor de fluide de foraj recomandate, a sortimentelor şi cantităţilor de chimicale necesare pentru tratarea şi condiţionarea acestora, s-a avut în vedere ultima metodologie, metodologie conform căreia s-a ţinut seama de analiza sortimentelor şi consumurilor de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare pentru aducerea solidelor la nivelul programat, după operaţia de curăţire mecanică.

Conform Programului geologic în cadrul acestor sonde se vor utiliza fluide de foraj  tip:

- Pe intervalul 0 - 500 m va fi utilizat fluid de tip DISPERSAT cu densitatea de 1050 -1100 Kg/m3.

- Pe intervalul 500 - 1600 m va fi utilizat fluid de tip Kcl-Polimer-Glycol cu densitatea de 1150 - 1180  Kg/m3.

- Pe intervalul 1600 - 1910 m va fi utilizat fluid de tip Kcl-Polimer-Glycol cu densitatea de 1180 - 1220  Kg/m3.

Nu se exclude posibilitatea ca în funcţie de condiţiile concrete ale sondei, densitatea fluidului de foraj să atingă alte valori faţă de cele prevăzute în documentaţie.

Sistemul de circulaţie a fluidului de foraj se compune din pompa de noroi, habele de noroi curat, claviatură pentru controlul presiunii, un încărcător, capul hidraulic şi furtunul Rotary.

De aici circuitul fluidului de foraj prin capul hidraulic, ajunge în interiorul prăjinii de antrenare a sapei, interiorul garniturii de prăjini de foraj şi de prăjini grele, va trece prin duzele sapei şi va spăla talpa de detritus (fragmente de rocă dislocată) pe care îl aduce la suprafaţă prin spaţiul inelar dintre garnitura de foraj şi peretele sondei. De la gura sondei, prin derivaţie şi jgheaburi, fluidul de foraj ajunge în habele de depozitare şi circuitul se închide, trecând printr-un sistem de echipamente ce asigură separarea fluidului de foraj de detritusul transportat.

Sistemul de curăţire mecanică a fluidului de foraj cuprinde în principal site vibratoare, baterii hidrocicloane şi un separator centrifugal de linie.

Solidele rezultate sunt depozitate în habe metalice, urmând a fi transportate împreună cu detritusul.

Faza lichidă se va întoarce în circuit, putând fi folosită ca fluid de diluţie.

Din punct de vedere al protecţiei mediului folosirea unităţilor de floculare va rezolva problema privind depozitarea şi procesarea volumelor mari de fluid.

La pornirea forajului se foloseşte fluid de foraj tip natural-dispersat care se va prepara la sondă sau va fi adus de la staţia de fluide, iar ulterior necesarul de fluid se prepară la sondă de către o firmă specializată. Surplusul de fluid de foraj format se depozitează în habe metalice, el constituind şi stoc necesar în caz de manifestare eruptivă. Ceea ce depăşeşte capacitatea de depozitare se va transporta cu mijloace auto la staţia de fluide sau la o altă sondă în foraj, după necesităţi. Deasemenea, la terminarea sondei, în cazul în care fluidul nu mai poate fi refolosit la o altă sondă, acesta va fi evacuat pentru eliminare totală sau depozitare în scopul refolosirii.

Fluidele de foraj şi detritusul se vor colecta în habe metalice etanşe.

Utilizarea chimicalelor necesare preparării şi condiţionării fluidului de foraj se va face conform fişelor tehnice de siguranţă care vor însoţi produsele.

Depozitarea chimicalelor se va face într-un container dotat cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului şi apelor freatice prin infiltraţii.

Caracteristici ale cimentului utilizat

Cimentarea sondelor se va realiza prin pomparea a două pachete de pastă de ciment tip G.

În tabelul următor sunt prezentate caracteristicile pastelor de ciment utilizate:

CARACTERISTICI PASTE CIMENT

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. | SPECIFICATII | U.M. | INTERVALUL (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Faza l | Faza ll |  |
|  |  | 0-500 | 500-1910 |  |
| 1. | Programul de construcţie : |  |  |  |  |
|  | a) Denumirea coloanei | - | Ancoraj | Exploatare |  |
|  | b) Diam. exter. al coloanei | in | 9.5/8 | 7 |  |
|  | c) Lungimea coloanei | m | 500 |  |  |
|  | d) Interval de cimentare (traiect) | m | 0-500 | 500-1910 |  |
|  | e) Densitatea specifică a pastei de ciment | kg/m3 | 1800 | 1900 |  |

Reţetele de cimentare şi cantităţile de ciment şi aditivi sunt estimative. Pentru definitivarea acestora şi pentru efectuarea analizelor de laborator (în funcţie de condiţiile reale de presiune şi temperatură, adâncime, diametrul sondei şi sorturile de cimenturi şi aditivi cu care se vor executa cimentările), se va apela la prestatorul operaţiei de cimentare.

## INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI

Tabelul nr. 3

| Tipul poluării | Sursa de poluare/ Durata de manifestare | Nr. surse de poluare | Nivelul de putere acustică admis în dB/1pW) Conform HG 1756/2006 | Poluare calculată, produsă de activitate şi măsuri de eliminare / reducere **) | Masuri de eliminare /reducere a poluarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe zona obiecti-vului *) | Pe zona de protecţie / restricţie aferentă obiectivului conform legislaţiei | Pe zone rezidentiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea in considerare a poluarii de fond |  |
|  | Etape de mobilizare/ demobilizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fara masuri de eliminare/ reducere a poluarii | Cu implementarea masurilor de eliminare / reducere a poluarii |  |
| Fonică | Etapa de pregătire a amplasamentului sondei | Sunt surse cu acţiune limitată pe perioada de mobilizare / demobilizare, cu impact redus asupra receptorilor învecinaţi, având în vedere situaţia reală din teren (distanţa sursă – receptor) şi morfologia acestuia. |
|  | Maşini de exacavat şi compactat; transport | 3 | p ≤ 8 8 < p ≤ 70 | 105 106 | 105 db | 52 db | - | - |  |
|  | Buldozer | 1 | p ≤ 55 p > 55 | 103 84+11 lgP | 103 db | 49 db | - | - |  |
|  | Macarale mobile | 2 | p ≤ 55 p > 55 | 101 82+11 lgP | 101 db | 47 db | - | - |  |
|  | Excavator | 1 | p ≤ 15 p > 15 | 93 80+11 lg P | 93 db | 40 db | - | - |  |
|  | Etapa de execuţie a lucrărilor de foraj/probare strate | Sunt surse exterioare de zgomot cu acţiune limitată. În situaţia dată nu necesită măsuri speciale de protecţie la zgomot, având în vedere distanţa sursă – receptor localitatea Filipesti – 170 m. |
|  | Grup electrogen | 1 | Pel < 2 2<Pel≤10 p> 10 | 95+ lg P 96 + lg Pel 95 + lg Pel | 95 db | 42 db | - | - |  |
|  | Instalaţie de foraj | 1 | 65 dB la limita zonei de funcţionare | 65 db | - | - |  |
|  | Autoutilitare | 3 | p ≤ 55 p > 55 | 101 82+11 lgP | 101 db | 47 db |  |  |  |

*) Conform HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, care transpune Directiva 2000/14/CE.

**) Pentru calculul nivelului de zgomot echivalent pana la prima casa vom folosi relatia (conform Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile 1830/2007, pentru aprobarea Ghidului privind realizarea si analizarea hartilor de zgomot):

LP = LR – 10 lg (r2) – 8 in care :

LP – nivel de zgomot la prima casa; LR – nivelul de zgomot rezultant al amplasamentului; r – distanta de la sonda pana la prima casa = 170 m.

Sunetul este un fenomen provocat de variaţiile de presiune ale aerului în jurul presiunii medii reprezentate de presiunea atmosferică.

Din punct de vedere fizic, sunetul este definit de doi factori:

- intensitatea, corespunzând mărimii variaţiei presiunii în jurul poziţiei sale de echilibru;

- înălţimea sau frecvenţa sunetului corespunzător rapidităţii variaţiilor de presiune.

Parametrul care caracterizează intensitatea zgomotului este nivelul acustic.

Nivelul acustic se măsoară în dB, iar determinarea lui se face cu ajutorul unui sonometru.

Conform prevederilor din HG 493/2006 modificată şi completată cu HG 601/2007 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot, valorile de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind protecţia sănătăţii lucrătorilor sunt:

- valori de expuneri inferioare 	LEX,8h = 80 dB, pvârf = 112 Pa;

- valori de expunere superioare 	LEX,8h = 85 dB, pvârf = 140 Pa;

- valori limită de expunere 		LEX,8h = 87 dB, pvârf = 200 Pa.

unde: LEX,8h = nivel de expunere zilnică la zgomot,

pvârf = presiune acustică de vârf.

În timpul realizării activităţilor de foraj sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele care execută lucrările.

## DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE

Alternativa 0 şi impactul prognozat

Alternativa 0 reprezintă situaţia în care se renunţă la proiectul „AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTALA SONDELE 951, 952 VIFORATA’’

Impactul prognozat pentru această alternativă va fi unul negativ din punct de vedere socio –economic

- dezvoltarea economica a OMV PETROM, implicit a Romaniei ar scadea cu nivelul financiar preconizat a contribui la bugetul de stat in cazul exploatarii zacamantului prin sondele 951, 952 VIFORATA;

- nu s-ar reamenaja drumul de exploatare existent

Principalele alternative şi impactul prognozat

Varianta de amplasament s-a ales tinand cont de cumularea următorilor factori:

-  Intensificarea productiei de titei pe zona prin forarea a doua sonde de productie fora cheltuieli cu amenajarea careului de foraj si fara a necesita scoaterea din circuitul agricol de teren pentru realizarea careului de foraj

- Rezultatele investigatiilor obtinute pe baza carotajelor seismice executate in zonă si a potentialului de productie a sondelor în cluster 945-946, respectiv 2030-2031 Viforâta ;

- Accesul facil dintr-un drum existent fără a necesita scoaterea din circuitul agricol de terenuri suplimentare pentru realizarea drumurilor de acces;

- Asigurarea unei distante fată de zonele rezidentiale care să asigure evitarea disconfortului creat de lucrări;

- Evitarea pe cat posibil a amplasării in zone protejate;

- Asigurarea unor trasee pentru transportul materialelor si a deseurilor astfel incat să se evite pe cat posibil traversarea localitătilor si utilizarea unor drumuri de categorie inferioară (IV si V) ce se pot deteriora usor si pot transmite vibratii la clădirile invecinate.

Sondele se vor situa în perimetrul administrativ al comunei Razvad, judeţul Dambovita , la circa 1,2 km de centrul localitatii, în poziţia dată de coordonatele STEREO 70:

-  sonda 951: X=382044.424 Y=543299.164

-  sonda 952: X=382090.620; Y=543442.131

Programul de construcţie al sondei s-a realizat pe baza datelor identificate la sondele de corelare forate în zonă, respectiv sondele 945-946, respectiv 2030-2031 Viforâta.

Pentru tratarea şi condiţionarea fluidului de foraj se utilizează ultimele metodologii conform cărora se ţine seama de analiza sortimentelor şi consumurile de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare.

Pentru creşterea eficienţei îndepărtării solidelor active în fluidul de foraj este prevăzut un sistem de curăţre mecanică a acestuia.

Echipamentul minim necesar de curăţare a solidelor va fi alcătuit din două site cu mişcare liniara.

Datorită cantităţilor de fluid de diluţie generat la forajul acestei sonde, a distanţei mari de transport la depozit şi a costului neutralizării la depozit, este necesară utilizarea instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT). Instalaţia de floculare elimină o mare parte din transportul fluidului de foraj (înlocuindu-l cu un transport de solide umede cu autobasculanta în cantitate mult mai mică) fapt care va reduce cheltuielile de transport.

Totodată se vor reduce şi costurile cu întreţinerea fluidului de foraj deoarece apa rezultată din flocularea fluidului care mai conţine şi o parte din aditivii utlizaţi (ex. săruri de KCl) va putea fi stocată în habe şi refolosită la prepararea volumelor de diluţie. Folosirea unităţii de floculare va rezolva problemele de mediu privind depozitarea şi procesarea volumelor mari de fluid, probleme care nu pot fi cuantificate pe fiecare sondă.

## LOCALIZARE GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

Terenul ales de client pentru amplasamentul sondelor 951, 952 Viforata se află  pe teritoriul aministrativ al localităţii Răzvad la cca 1,2 km est de centrul localităţi, judeţul Dâmboviţa.    Morfologic, terenul este localizat  pe  versantul sudvestic al Dealului Ocniţa. Local sondele se vor amplasa pe careul comun al  sondelor în cluster 945 - 946, respectiv 2030-2031 Viforâta

Morfologic, terenul se găseşte la o altitudine medie de 300 de metri.

Accesul la locaţie este asigurat de drumul de exploatare, ce face accesul la sondele din zonă, drum cu originea în drumul judeţean DJ 720 Moreni  - Răzvad..

Sondele se vor situa în poziţia dată de coordonatele STEREO 70:

sonda 951: X=382044.424; Y=543299.164

sonda 952: X=382090.620; Y=543442.131

## INFORMAŢII PRIVIND TERENUL, INFRASTRUCTURA, VALORILE NATURALE ŞI ISTORICE ŞI ZONELE PROTEJATE

### 1.11.1. Informaţii despre utilizarea curentă a terenului

Terenul care va fi afectat de investitie are categoria de folosinta :

- arabil, pasune = 5200 m2

### 1.11.2. Informaţii despre infrastructura existentă

- Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă tehnologică se va realiza prin transportul cu autocisterna de la parcurile de petrol din zona (la cca.4-10 km distanta de locatie)

Apa tehnologic( pentru instalaţia de foraj include:

- apa pentru prepararea (i condi(ionarea fluidului de foraj;

- apa pentru prepararea pastei de ciment;

- apa pentru apărarea împotriva incendiilor;

- apa pentru întreţinerea instalaţiei de foraj;

Apa tehnologic( pentru probare strate include:

- apa pentru apărarea împotriva incendiilor;

- apa pentru întreţinerea instalaţiei;

Alimentarea cu apă pentru consum menajer

Necesarul de apă pentru consum menajer va fi asigurat prin transport cu autocisterna de la o distanţă de aproximativ 4 km.

Alimentarea cu apă potabilă

Necesarul de apă potabilă pentru personal este asigurat prin dozatoare sau prin cumparare de apa imbuteliata in PET- uri.

- Alimentarea cu energie electrică

Lucrările energetice se referă la :

- acţionarea motoarelor auxiliare;

- iluminat interior şi exterior.

Acţionarea motoarelor instala(iei de foraj HH102 se realizează termic, iar iluminatul este asigurat prin intermediul grupurilor electrogene din dotarea instalaţiei.

Pentru punerea în exploatare a zăcământului de ţiţei a sondei , s-au prevăzut următoarele lucrări cu caracter energetic:

- Montarea unei linii electrice de 0,5 kV  pe careul sondei

- Executare instalaţie electrică de forţă si iluminat careu sondă

- Instalatie de legare la pământ

- Alimentarea cu energie electrica se va face din stalpul SE 10 proiectat la marginea careului de exploatare prin realizarea unei L.E.A. 0,5Kv

- Alimentarea cu energie electrica o motorului unitatii de pompare si a stalpului de iluminat SE 4 se va face printr-o L.E.S. 0,5 kV

Lucrările de construcţii-montaj în teren vor începe numai după obţinerea de către Beneficiar O.M.V. PETROM S.A. ASSET VI Muntenia Central a Autorizaţiei de Construire.

- Drum acces

Accesul la locaţie este asigurat de drumul de exploatare, ce face accesul la sondele din zonă, drum cu originea în drumul judeţean DJ 720 Moreni  - Răzvad

- Telecomunicaţii

Comunicarea se va realiza prin intermediul telefoniei mobile.

### 1.11.3. Valori naturale, istorice, culturale, arheologice

În imediata apropiere a amplasamentului sondei nu există situri arheologice sau valori naturale, istorice sau culturale.

1.11.4. Arii protejate / Zone protejate, zone de protecţie

În zona amplasamentului sondelor 951, 952 Viforata  nu există arii naturale protejate şi nici obiective care să necesite asigurarea protecţiei sanitare a zonei. Locatia celor doua sonde fata de cea mai apropiata arie naturala protejata este la cca 7,8 km de Lacurile de pe Valea Ilfovului

## AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul propus are categoria de folosinţă arabil, pasune.

Suprafata totala = 5200 m2.

Deoarece  sondele 951, 952 Viforâta  se vor amplasa pe careul comun al  sondelor în cluster 945-946, respectiv 2030-2031 Viforâta, având în vedere studiul geotehnic efectuat în zona din care reiese că pe toată suprafaţa careului comun al sondelor sus menţionate există o împietruire în grosime de 40 cm, nu sunt necesare lucrări privind amenajarea platformelor pentru forajul celor două sonde.

Drumul de exploatare petroliera existent in zona, fiind deteriorat pe portiuni, se va reamenaja pe un tronson in lungime de 287 m.

Dupa finalizarea lucrarilor de foraj a celor doua sonde, intreaga suprafata amenajata va fii utilizata pentru exploaarea in bune conditi a sondelor existente.

## MODALITĂŢI PROPUSE PENTRU CONECTAREA LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ

Accesul la locaţia sondei se va realiza din drumul de exploatare petroliera (pitruit) existent Deoarece este deteriorat ,acesta necesita reamenajare pe o lungime de 287 m.

### Reamenajare drum petrolier existent-pietruit

Principalele caracteristici ale drumului petrolier amenajat :

- Lungime  = 287 m ;

- Lăţime carosabilă = 3,6 m ;

- Suprafaţă carosabila = 1048mp;

Lucrările proiectate pentru reamenajare constau din

- Scarificat impietruire existent = 105 m3, 1048 m2 x 0.10 m

- Fundatie amestec de balast optimal, sort 0 – 63 mm, in grosime de 10 cm dupa compactare; (98 % Proctor) ;

- Imbrăcăminte din macadam în grosime de 10 cm după compactare (98 % Proctor);

# PROCES TEHNOLOGIC

Procesul tehnologic este prezentat pentru etapele de foraj, probe de producţie si echiparea sondei pentru exploatare.

## DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

Procesul tehnologic de forare al sondei constă în săparea mecanizată a unui puţ având diametre descrescătoare, de la suprafaţă, până la baza stratului productiv, cu ajutorul unui sistem rotativ – hidraulic, acţionat de la suprafaţă.

Metoda de foraj rotativă constă în acţionarea elementului de dislocare - sapa de foraj - cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj, de la suprafaţă. La această metodă de foraj este absolut necesar, ca în timpul lucrului sapei, detritusul - roca sfărâmată - să fie îndepărtat permanent de pe talpa sondei şi transportat la suprafaţă. Concomitent cu activitatea expusă, sapa trebuie să fie răcită. Aceste operaţii sunt îndeplinite de fluidul de foraj, care este pompat de la suprafaţă, cu ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prăjinilor de foraj .

La ieşirea din orificiile sapei, fluidul de foraj preia detritusul, pe care îl transportă la suprafaţă, prin spaţiul inelar, situat între prăjini şi pereţii găurii de sondă. La suprafaţă, fluidul de foraj este curăţat cu ajutorul sitelor vibratoare şi al bateriilor de hidrocicloane.

Detritusul separat va fi depozitat în habele metalice.

În procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat în circuit închis, astfel încât printr-o exploatare normală şi corectă, nu pot avea loc pierderi pe faze.

După executarea forajului fiecărui interval, are loc consolidarea găurii de sondă, prin tubarea acesteia, cu ajutorul unor coloane din ţevi de oţel, având diametrul corespunzător intervalului săpat. Aceste coloane au rolul de a consolida gaura de sondă şi de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor. Se asigură în acelaşi timp:

- consolidarea peretelui găurii de sondă;

- împiedicarea contaminării apelor subterane, cu fluide aflate în sondă;

- izolarea stratelor care conţin hidrocarburi – gaze – a căror exploatare se urmăreşte, prevenind contaminarea cu hidrocarburi a apelor subterane.

După executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spaţiului inelar dintre coloană şi peretele găurii de sondă.

După terminarea lucrărilor de foraj şi probe de producţie se vor executa următoarele operaţii

- demontarea instalaţiei de foraj / probe de producţie;

- transportul instalaţiei de foraj /probe de producţie din incinta careului la baza de producţie, pentru revizii şi operaţiuni de întreţinere.

Categoria de importanţă a construcţiei

Categoria de importanţă a construcţiei: Normală (C).

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona sondeilor 951, 952 Viforata se vor considera următorii parametrii:

- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani): ag = 0,35g;

- perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns: Tc = 1,0 s.

## DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR NECESARE

Forajul sondei

Obiectele instalatiei de foraj HH102 sunt urmatoarele, conform planului de amplasare instalatie de foraj anexat :

- rampa prajini ;

- baraca sondor sef ;

- grup motopompa ;

- baraca chimicale ;

- baraca site vibratoare ;

- haba curatire ;

- haba tratare ;

- habe fluid de foraj ;

- baraca pompa apa PSI ;

- baraca pompa apa ;

- baraca personal ;

- prevenitor de eruptie ;

- rampa lubrefianti ;

- baraca grup electrogen ;

- haba apa PSI ;

- haba detritus ;

- haba colectare ape reziduale ;

- baraca pichetului de incendiu ;

- platforma stationare agregate ;

- baraca laborator ;

- rampa piese de schimb ;

- grup floculare centrifugare.

Echiparea sondei

Echiparea de fund a sondei consta in :

- Tevi extractie

- Prajini pompare

- Tija lustruita

- Pompa de adancime

Echiparea de suprafata a sondei consta in:

- Platforma instalatie interventie dalata

Cap pompare 140 bar ;

- Unitate pompare Vulcan sau Lufkin sau Weatherford tip C456D-256-144,,

- Fundatie unitati pompare

- Motor electric pentru unitatea de pompare, 400V/ 45 kW/1000 rpm (cu convertizor de turatie tip VSD 45 kW/500V)

- Unitate control sonda (WCU) ;

- Fundatie si suport WCU ;

- Skid injectie chimicale tip I, 20 atm,(10 l / zi);

- Fundatie skid injectie chimicale ;

- Instalatie electrica de forta;

- Instalatie iluminat careu sonda;

- Instalatie de legare la pamant echipamente;

- Echipamente de automatizare (manometre si intreruptoare de presiune);

- Imprejmuire demontabila cap sonda;

Sondele de productie 951, 952 Viforata vor produce print conducte de amestec. Sondele  si conductele de amestec sunt amplasate pe careul de exploatare comun al  sondelor 945, 946, 2030 si 2031 Viforâta apartinand OMV Petrom. Careul existent este liber de construcţii, cu exceptia unitătilor de pompare si conductelor de amestec ale sondelor respective.

Sondele 951 si 952 Viforata  vor  produce prin intermediul conductelor  de amestec ce se vor monta de la sonde si se vor  cupla in extinderile  manifoldului existent.

## VALORI LIMITĂ ATINSE PRIN TEHNICILE PROPUSE DE TITULAR

Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse se va urmări, încă din faza de proiectare, încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi factorilor de mediu cu respectarea următoarelor măsuri :

- pentru prevenirea şi reducerea poluărilor se vor asigura toate măsurile de securitate şi sănatate a muncii şi de apărare împotriva incendiilor;

- lucrările de construcţie şi montare a instalaţiilor aferente se vor executa cu personal de specialitate autorizat;

- deşeurile recuperabile vor fi sortate şi colectate separat apoi valorificate prin unităţi specializate;

- toate deşeurile nerecuperabile rezultate în urma activităţii de foraj se vor transporta la depozitul de deşeuri specializat;

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, astfel încât impactul generat să fie cât mai mic şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări

  - scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

  - depozitarea corespunzătoare a materialelor de construcţie astfel încât să nu blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau apele pluviale;

  - optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie la amplasament şi pe cele nerecuperabile la depozitul de deşeuri;

  - evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

  - folosirea unor utilaje adecvate şi silenţioase atât în faza de construcţie cât şi de exploatare a instalaţie;

  - îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor.

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii asupra factorilor de mediu în perioada de exploatare se vor lua măsuri privind buna practică de extracţie respectându-se recomandările Celor Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Technique):

- identificarea şi implementarea programelor educaţionale şi de instruire pentru personalul din cadrul societăţii;

- diminuarea volumului de apă utilizat la diluţia fluidului de foraj prin utilizarea unei staţii de floculare;

- înregistrarea consumului de apă şi energie, cantităţile de substanţe chimice folosite la prepararea fluidului de foraj;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru abordarea incidentelor şi emisiilor neplanificate;

- implementarea unui program de reparaţie şi întreţinere, care să asigure ca structura şi echipamentul de lucru să se afle într-o bună stare de funcţionare, iar instalaţiile să fie păstrate curate.

## ACTIVITATI DE DEZAFECTARE

Dupa terminarea lucrarilor de foraj/probe productie, demontarea instalatiei de foraj/probe productie si transportul acesteia pe o noua locatie, se vor executa lucrari de reconstructie ecologica.

In etapa de postinchidere, activitatea de dezafectare trebuie sa urmeze urmatoarele etape:

- sa protejeze sanatatea si siguranta publica;

- sa reduca si - unde este posibil - sa elimine daunele ecologice, acolo unde si daca au existat accidental;

- sa redea terenurile intr-o stare potrivita utilizarii lui initiale sau acceptabila pentru o alta utilizare.

Ingrijirea pasiva impusa imediat dupa incetarea operatiunilor de dezafectare, trebuie sa indeplineasca trei conditii:

- stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol neacceptabil pentru siguranta si sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, pentru sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- amplasamentele reecologizate trebuie sa fie adecvate pentru o folosinta corespunzatoare a terenurilor, considerata compatibila cu zona inconjuratoare.

In vederea dezafectarii sondei, sunt prevazute a fi executate urmatoarele operatii:

- demontarea instalatiei de extractie;

- demontarea instalatiilor auxiliare, aferente sondei de cercetare/dezvoltare;

- transportul instalatiei de extractie si a componentelor auxiliare din incinta careului de cercetare/exploatare a sondei, la baza de productie, pentru revizii, operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gura sondei.

- deconectarea de la magistrala electrica. Instalatiile electrice, la abandonarea sondei, sunt demontate si trimise in bazele de materiale ale OMV PETROM, pentru revizii si reutilizari:

- liniile electrice sunt dezafectate si reutilizate in alte amplasamente.

Inainte de obtinerea avizului de abandonare de la Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale sau de la Directia de specialitate din cadrul ANRM, se va executa un program de conservare a sondei.

In cazul in care sonda nu se dovedeste productiva se adandoneaza din probele de productie.

Pentru sondele care se abandoneaza din probe de productie, se va executa urmatorul program :

- se va efectua un dop de ciment in coloana cu oglinda la 50 m, deasupra perforaturilor;

- se va umple gaura de sonda cu noroi de greutatea specifica cu care a fost sapata sonda;

- se vor efectua dopuri de ciment de circa 50 m, deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, incepand cu 50 m sub si terminand cu 50 m deasupra zonei afectate ( daca acest lucru este posibil );

- la sondele in care exista material tubular ramas accidental la put, se va executa un dop de ciment suspendat pe o lungime de 50 m, deasupra capului de operare;

- in sondele care probeaza strate in gaura libera, se vor executa dopuri de ciment de circa 50 m deasupra siului ultimei coloane tubate si 100 m in teren;

- se va efectua un dop de ciment de 50 m, la gura sondei si se va blinda si stanta pe capul de coloana, numarul sondei;

- In cazul sondelor a caror stare tehnica nu mai permite reintrarea in coloana pentru reluarea probelor de productie, cu avizul A.N.R.M., se va taia coloana la circa 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de circa 50 m, se va suda o blinda stantata cu numarul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

In cazul in care sonda se dovedeste productiva , in general durata de exploatare este de 10-20 ani in functie de cantitatea de hidrocarburi cantonata la nivelul stratelor colectoare si a modalitatilor de exploatare, apoi sonda se poate abandona din productie.

Pentru sondele care se abandoneaza din productie, se va executa urmatorul program :

- se va crea un dop de nisip in perforaturi;

- se va umple putul cu un fluid de greutate specifica corespunzatoare presiunii din stratele traversate sau deschise de sonda;

- cu tevile de extractie in sonda, se asigura gura sondei cu cap de pompare sau cap de eruptie, astfel incat sa se poata efectua o operatie de omorare prin circulatie, in situatii deosebite;

- pana la efectuarea operatiilor de abandonare propriu zise, titularul de acord petrolier, va controla lunar situatia sondei, cu inregistrarea in rapoartele de productie a observatiilor.

Dupa obtinerea avizului de abandonare de la Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale sau de la Directia de specialitate din cadrul Agentiei, se va executa urmatorul program :

- se va controla nisiparea efectuata in perforaturi si se va executa deasupra, un dop de ciment de 50 m;

- se va umple putul cu fluid de foraj de greutatea specifica cu care a fost sapata sonda ;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, incepand cu 50 m sub si 50 m deasupra zonei afectate ( daca acest lucru este posibil );

- se vor efectua dopuri de ciment de circa 50 m deasupra si sub capetele de lyner;

- la sondele la care coloana de exploatare nu este cimentata pe toata lungimea, se poate obtine avizul pentru detubarea acesteia, iar daca acest lucru nu este posibil, se va perfora coloana de exploatare si se va executa o cimentare sub presiune, astfel incat sa se obtina un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m;

- se va efectua un dop de ciment de circa 50 m la gura sondei, se va blinda si marca numarul sondei;

- in cazul sondelor a caror stare tehnica nu mai permite reintrarea in coloana pentru reluarea lucrarilor de productie, cu avizul A.N.R.M., se va taia coloana la circa 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de circa 50 m, se va suda o blinda stantata cu nr. sondei, peste care se va pune sol vegetal.

Realizarea abandonarii in conformitate cu proiectul tehnic, va fi supervizata de un expert independent, autorizat de catre A.N.R.M., care va confirma in raportul de lucru exactitatea operatiunilor efectuate. Liste cu expertii autorizati de catre A.N.R.M., se vor afisa la toate C.I.T.R.M. – urile din tara, precum si pe site A.N.R.M.

Inainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatiuni, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondei:

- scarificare;

- doua araturi adanci pe directii perpendiculare;

- raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal;

- discuire;

- fertilizare cu ingrasaminte naturale.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determinari realizate de catre OSPA, in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata – OSPA, in acest domeniu -, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care, amplasamentul sondei, se afla situat.

# DEŞEURI

## GENERAREA DEŞEURILOR

Din activitatile de foraj sonde de gaze naturale sunt generate doua tipuri de deseuri :

- Deseuri rezultate direct din activitatea de foraj sonde : detritus si fluid rezidual (fac obiectul HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive)

- Deseuri rezultate indirect din activitatea de foraj sonde : deşeuri municipale amestecate, deşeuri metalice, deşeurile din materiale de construcţii şi demolări, deşeuri din ambalaje plastice, deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton, uleiuri uzate (fac obiectul Legii 211/2011 privind regimul deseurilor)

Deşeurile municipale amestecate, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la groapa de gunoi a localităţii din zona obiectivului, conform contractului dintre firma de foraj şi municipalitatea respectivă.

Deşeurile metalice, sunt deşeuri feroase care rezultă la tăiere coloane, cabluri de oţel, piese de schimb. Aceste deşeuri vor fi sortate pe tipuri: (fier şi oţel, pilitură de fier şi şpan, pilitură neferoasă şi şpan).

Piliturile feroase/neferoase şi şpanurile se vor colecta la locul unde sunt produse în containere metalice provenite de la firme de profil, sau în containere închiriate şi depozitate în spaţii de colectare special amenajate betonate sau placate cu plăci din beton.

Deşeurile metalice se valorifică la unităţi de colectare specializate (tip REMAT).

Detritusul (roca sfărâmată) este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. Acesta este colectat în haba metalică de stocare (40 m3), de unde va fi încărcat şi transportat la unul din punctele de lucru autorizat.

Fluidul de foraj

Instalaţiile de curăţire din dotare: site vibratoare, hidrocicloane şi centrifuga de mare viteză reduc la minim cantitatea de fluid de foraj care se poate impurifica, şi care ar necesită eliminarea. Acesta va fi depozitat în habele din dotarea instalaţiei. Fluidul de foraj curat (apă cu conţinut de aditivi) va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj.

Deşeurile provenite din materiale de construcţie şi demolări - aceste deşeuri rezultă din spargerea accidentala a unui procent mic de dale folosite la amenajarea careului sondei de beton armat la demontarea lor, fiind colectate şi stocate temporar pe platforme din beton special amenajate. În urma transportului acestora pentru a fi reutilizate la alte locaţii, se pot deteriora devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt folosite la repararea, reîntreţinerea şi consolidarea drumurilor petroliere sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie ale societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj.

Deşeurile din ambalaje plastice se vor colecta în containere metalice provenite de la firme de profil sau în cutii speciale cumpărate sau închiriate şi vor fi etichetate corespunzător.

Containerele vor fi amplasate în locaţii de depozitare din beton sau placate cu plăci din beton, urmănd a fi transportate la centrele de recuperare.

Deşeurile din hârtie şi carton – sunt colectate în containere metalice închise provenite de la firme cu profil sau în cutii speciale cumpărate sau închiriate şi vor fi etichetate corespunzător.

Containerele vor fi amplasate în locaţii de depozitare din beton sau placate cu plăci din beton. Deşeurile de hârtie şi carton vor fi recuperate prin livrare la firme autorizate.

Uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere – sunt colectate în butoaie marcate cu etichete. Colectarea acestora se va face în funcţie de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate vor fi transportate de către firme autorizate la centrele de colectare.

## MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

În timpul operaţiilor de foraj şi probare strate se estimează a fi generate cantităţile de deşeuri prezentate în tabelul următor.

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

Tabelul nr. 4

| Denumirea deşeului | Cantitatea totală prevăzută a fi generată | Starea fizică (Solid– S; Lichid–L; Semisolid – SS) | Codul deşeului | Codul privind principala proprietate periculoasă Periculos – P Nepericulos – N | Managementul deşeurilor – cantitatea prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |
| Detritus şi solide umede | 800 tone 420 tone | S | 01 05 04 01 05 08 | N | - | 800 tone | - |
| Fluid de foraj rezidual | 130 tone 205 tone | L | 01 05 04 01 05 08 | N | 235 tone | - | - |
| Deseuri de ambalaje contaminate | 500 kg | S | 15 01 10 | N | - | 500 kg |  |
| Deşeuri din ambalaje metalice | 0.5 tone | S | 15 01 04 | N | 0,5 tone | - | - |
| Deşeuri metalice | 0. 0,5 tone | S | 17 04 07 | N | 0,5 tone | - | - |
| Deseuri de ambalaje din materiale plasticei | 200kg | S | 15 01 02 | N | 200kg | - | - |
| Deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton | 300 kg | S | 15 01 01 | N | 300 kg | - | - |
| Uleiuri uzate | 200 l | L | *13 02 05 | P | 200 l | - | - |

Cantităţile de deşeuri prezentate au caracter orientativ, agentul economic – firma care va câştiga licitaţia are obligativitatea de a ţine o evidenţă a acestora.

Generarea deşeurilor in cantităţi şi volume remarcabile, în special pentru perioada de şantier – executia lucrărilor de forare, reprezintă o sursă cu impact asupra mediului din zona de amptasament şi zonele vecine.

Pentru a putea defini fluxurile de deşeuri care apar pe durata de viata a proiectului „AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA LA SONDELE 951 SI 952 VIFORAT”, se face distincţia intre deseurile extractive si cele ne-extractive :

- Deseurile extractive sunt definite de Directiva privind managementul deşeurilor din industria extractiva, după cum urmeaza: "Deşeuri rezultate din activitati de prospectare, extracţie, tratare si depozitare a resurselor minerale si din exploatarea in cariere."Deseurile extractive se materializeaza prin:

- Detritusul 01 05 04 - este singurul reziduu rezultat din procesul de sapare si reprezinta rocile sfaramate de către sapa de foraj. La forajul acestor sonde rezulta circa 800 mc detritus/sonda. Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de unde va fi transportat pentru dispozare

la Statia de Tratare/Neutralizare autorizate;

- Fluidul de foraj rezidual 01 05 08 - circa 235 mc/sonda - după terminarea forajului, se va transporta la statia de fluide, unde va fi condiţionat si reintegrat in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde sau eliminat prin societati autorizate. Acest proces consta in separarea fluidului de detritus prin floculare. Partea lichida rezultata este reutilizata in procesul tehnologic la prepararea fluidelor. Partea solida, reprezentând detritus umectat cu 5 % fluid de foraj, este transportat in vederea tratarii sau eliminarii de catre Contractorul de foraj, la Statia de Tratare/Neutralizare autorizata.

Pentru detritusul rezultat in urma forajului cu fluide pe baza de apa dulce sau sarate ,respectiv 01 05 04 sau 01 05 08 stabilizarea mecanica se poate face prin adaugarea de var si ciment in scopul stabilizarii mecanice si eliminarii surplusului fractiei lichide; ciment in scopul stabilizarii mecanice si eliminarii surplusului fractiei lichide.

-   Alte deşeuri generate de activitati de prospectare, extracţie si tratare a resurselor minerale si de exploatarea carierelor de agregate, dar care nu rezulta in mod direct din aceste activitati.

- Deşeuri metalice 17 04 05 - sunt deşeuri feroase rezultate din taierea coloanelor,

cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimează producerea unei cantitati de circa 0,50 tone de deşeuri metalice/sonda. Aceste deşeuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

- Deseuri de ambalaje metalice 15 01 04 - 500 kg/sonda de la dezambalarea materiilor prime care se reutilizeaza pentru colectarea altor deseuri, apoi se vor valorifica prin unitati de colectare specializate;

- Deseuri de ambalaje din hârtie si carton 15 01 01 300 kg/sonda care se colectează si se vor valorifica prin unităţi de colectare specializate;

- Deseuri de ambalaje din materiale plastice 15 01 02, 200 kg/sonda rezultate de la dezambalarea materiilor prime si activitatea personalului.

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile HG 621/2005 modificata si completata prin HG 247/2011. Gestionarea ambalajelor si deşeurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introducă bariere in calea comerţului.

- Deseuri de ambalaje contaminate 15 01 10*, 500 kg in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare condiţionării fluidului de foraj vor fi depozitate in container de chimicale de unde vor fi trimise la societatea furnizoare, cu care compania constructoare si executanta a lucrărilor de foraj are contract de achiziţii, pentru a fi reutilizate sau vor fi eliminate, dupa caz, prin intermediul unor societati autorizate pentru colectarea acestui tip de deseu

Deseurile menajere 20 03 01 - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondelor. Eliminarea deşeurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat contractat.

Se estimează o cantitate de aproximativ 1 m3 de deşeuri menajere

Uleiuri uzate *13 02 05- Cantitatea totală prevăzută a fi generată este de 200 l si va fi colectata  in urma mentenantei la instalatia de foraj si utilajelor.din dotare. Va fi colectat in recipiente etanse si va fi dirijat catre un operator autorizat in reciclarea acestuia.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele :

- respectarea Legii 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor;

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;

- respectarea Hotărârârii Nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- respectarea Hotărârârii nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele limitrofe;

- este interzisă în timpul forajului evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafaţă sau subterane;

- se vor asigura mijloace de transport corespunzătoare, în vederea evitării pierderilor de pe traseu (a fluidului de foraj şi a detritusului);

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul de deşeu, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri;

- transportul deşeurilor periculoase se va face de către operatori de transport autorizaţi, care deţin autorizaţie de mediu, licenţă de transport mărfuri periculoase.

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate. Înainte de începerea lucrărilor de construcţie se vor prezenta autorităţilor de protecţie a mediului copii ale contractelor de furnizare şi prestare a acestor servicii.

# IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

## APA

### 4.1.1. Condiţii hidrogeografice ale amplasamentului

#### 4.1.1.1. Informaţii despre apa subterană

În urma cercetărilor geologo–tehnice realizate pe amplasamentul sondei până la adâncimea de 6 m, nu s-au interceptat infiltraţii de apă.

4.1.1.2. Caracteristici ale orizontului de exploatare

Orizonturile de apă subterană din zona sondei nu sunt exploatate.

#### 4.1.1.3. Informaţii despre corpurile de apă de suprafaţă

Locatia sondelor 951, 952 Viforata  se află pe teritoriul localitii Razvad, judeţul Dambovita , pe limita sud estică a localităţii, la circa 800 m nord de parâul Razvadeanca,afluient dreapta al paraului Slanic, parau ce face parte din Bazinul hidografic Ialomita.

Câteva date hidrologice despre paraul Razvadeanca:

- lungime 	= 8 km

- altitudine = 350 m amonte

= 233 m aval

- panta medie 	= 1,5%

- coeficient de sinuozitate = 1,32

- suprafaţa bazinului hidrografic = 8 km2

- suprafaţa fondului forestier = 35 ha

Aceste date au fost extrase din ”Atlasul Cadastrului Apelor din România“ ediţia 1992 (cod cadastral XI – 1.11.2).

In conformitate cu STAS 4273 din 1983, categoria constructii hidrotehnice aferente sondei pentru apararea impotriva inundatiilor este 4, iar clasa de importanta este V, amplasamentul sondei nefiind inundabil.

#### 4.1.1.4. Descrierea sursei de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabilă pentru personalul care execută lucrările de foraj şi probarea stratelor este asigurată din dozatoare portabile prin grija constructorului sau prin cumparare de apa imbuteliata in PET-uri.

Alimentarea cu apă tehnologică pentru realizarea operaţiilor la sondă (preparare (i condi(ionare fluid de foraj, preparare soluţii de cimentare, apă necesară pentru întreţinere instalaţie foraj şi probe), apă pentru apărarea împotriva incendiilor şi apa necesară grupului social se face prin transport cu autocisterna.

### 4.1.2. Alimentarea cu apă

#### 4.1.2.1. Motivarea metodei propuse. Măsuri de îmbunătăţire a alimentării cu apă

Întrucât în zona amplasamentului sondei nu există reţea de alimentare cu apă, apa necesară pe durata lucrărilor de foraj şi probe de producţie va fi preluată din surse autorizate şi asigurată prin transport cu autocisterna.

#### 4.1.2.2. Alţi utilizatori de apă din zona de impact a activităţii

În zona amplasamentului sondei nu există şi nu sunt prognozaţi alţi utilizatori de apă.

#### 4.1.2.3. Bilanţul consumului de apă

## Precizarea sursei şi a receptorului apelor uzate şi meteorice

Alimentarea cu apă potabilă se face de la sursa de apă potabilă din zonă prin transport cu marminde metalice sau recipienţi din plastic.

Alimentarea cu apă tehnologică a instalaţiei de foraj se va realiza prin transport cu autocisterna, de către contractorul lucrărilor.

Receptorul apelor uzate şi meteorice îl constituie haba metalică de 10 m3.

Aceste ape sunt reintegrate fluxului preparării fluidelor de foraj.

## Necesar de apă pe diferite utilităţi

Necesarul de apă folosit la forajul unei sonde este compus din :

- necesar de apă potabilă folosită de personalul muncitor pentru băut şi spălat pe mâini;

- necesar de apă pentru consumul tehnologic:

- necesar de apă pentru preparare fluide de foraj;

- necesar de apă pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea coloanelor de burlane;

- necesar de apă pentru întreţinere (răcire frâne troliu foraj, curăţirea podului sondei);

- necesar de apă pentru rezerva intangibilă de apărare împotriva incendiilor.

Necesarul de apă potabilă se calculează conform STAS 1478 - 90 şi SR 1343 - 1/1995. Debitul mediu zilnic (m3/zi) este:

Debitul maxim zilnic (m3/zi) este:

Debitul orar maxim (m3/oră) este:

în care :

N(i) - numărul de utilizatori de apă - numărul de personal dintr-un schimb = 24 persoane

qs(i) - debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator pentru activitatea normală = 30 l/om - schimb (STAS 1478)

kzi(i) - valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 1,30 (tabel 1 din SR 1343 - 1/2006)

ko(i) - valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 2,80 (tabel 2 din SR 1343 -1/2006)

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt :

Qzimed = 3,42 m3/zi = 0,04 l/s; Qzimax = 4,44 m3/zi = 0,05 l/s; Qorarmax= 12,43 m3/zi = 0,52 m3/h=0,14 ll/s.

Apa va fi asigurată din sursa de apă potabilă din zonă.

Necesar de apă pentru preparare fluide de foraj şi paste de ciment

Conform reţetei pentru fluidele care se vor prepara, pentru 1 mc de fluid de foraj este necesară o cantitate medie de 900 litri apă (0,9 mc). Volumul de fluid de foraj care se va condiţiona la sondă este de 100 mc.

V1 =100 mc fluid x 0,9 mc apă/mc fluid = 90 mc apă.

Conform reţetei pentru preparare pastă de ciment, pentru 1 mc pastă de ciment este necesară o cantitate medie de 650 litri apă (0,650 mc). Volumul de pastă de ciment care se va prepara pentru cimentarea coloanelor este de 95 mc, rezultă un necesar de apă:

V2 = 95 mc pastă ciment x 0,650 mc apă/mc pastă ciment = 61,75 mc apă.

Volumul necesar pentru prepararea fluidelor de foraj şi a pastelor de ciment este:

V	= 90mc +61,75 mc = 151,75 mc apă.

Necesar de apă pentru întreţinere

Se foloseşte pentru curăţirea podului sondei.

Suprafaţa de lucru: 42,5 mp

Norma de comsum pentru spălat platforme este :

qs = 4 l/mp

Pentru o spălare a podului sondei:

V= 4 l/mp x 42,5 mp = 170 litri = 0,17 mc

Dacă se face curăţenie de circa 4 ori pe schimb (din practică), rezultă (se lucrează 3 schimburi pe zi): Vspălare = 0,17 mc x 6 spălări/zi = 1,02 mc/zi

Pe durata lucrărilor de realizare a sondei (30 zile), rezultă un necesar de apă pentru întreţinere de 30,6 mc.

Pe toată durata de execuţie a forajului sunt necesari cea. 162,97 mc apă tehnologică:

V = 151,75 mc + 30,6 mc = 182,35 mc.

Pentru colectarea apelor uzate menajere de la angajaţii, au fost prevăzute 2 toalete ecologice pentru fiecare sondă cu evacuare la un tanc septic etanş.

Volumul tancului septic pentru fiecare sondă va fi de 14 mc şi va fi vidanjat odată la 6 zile de către o firmă cu contract de vidanjare la o staţie de epurare care este în funcţiune, după cum urmează: 14 mc / 2,22 mc/zi = 6,31 zile.

Apele pluviale din incinta fiecărui obiectiv, (sonda 951 şi sonda 952), vor fi colectate prin intermediul unei canalizări pluviale deschise (rigole deschise) şi trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi.

Necesar de apă pentru întreţinere

Se foloseşte pentru curăţirea podului sondei.

Suprafaţa de lucru: 42,5 mp

Norma de comsum pentru spălat platforme este:

qs = 4 l/mp

Pentru o spălare a podului sondei

V	= 4 l/mp x 42,5 mp = 170 litri = 0,17 mc

Dacă se face curăţenie de circa 4 ori pe schimb (din practică), rezultă (se lucrează 3 schimburi pe zi): Vspălare = 0,17 mc x 6 spălări/zi = 1,02 mc/zi

Pe durata lucrărilor de realizare a sondei (30 zile), rezultă un necesar de apă pentru întreţinere de 30,6 mc.

Necesar de apă pentru rezerva de apărare împotriva incendiilor

Rezerva intangibilă de apă pentru stingerea incendiilor este de 110 m3 conform normativului NPCIPG - 1989 tab. 9.2.14, în care este specificat debitul de apă de 10 dm3/s si punctul 0.9.39, unde este specificat ca hidrantii să functioneze timp de 3 ore.

Q = 10 dm3/s x 10-3 x 3 ore x 3600 = 108 m3.

Necesarul de apă pentru PSI este depozitat în depozitat în 2 habe cu capacitate de 40 m3 fiecare + un rezervoar metalic de 28 m3 . În cadrul incintei sunt amplasaţi doi hidranţi de incendiu cu presiunea de 6 kgf/cm2, montaţi cât mai aproape de drum cu acces din toate părţile.

Cerinţa de apă

Pentru consumul menajer (apă potabilă): Qs

Qs zi med = 0,72 m3/zi = 0,03 m3/h = 0,080 l/s

Qs zi max = 0,93 m3/zi = 0,039 m3/h = 0,011 l/s

Qs orar max = 0,109 m3/ h = 0,0303 l/s

Pentru consumul tehnologic

Qteh =248,4 m3 + 27,6 m3  = 276 m3

Qteh zi med = 276  m3 : 23 zile = 12 m3/zi = 0,500 m3/h = 0,139 l/s

Qteh zi max = 1,30 x 12 m3/zi = 15,601 m3/zi = 0,650 m3/h = 0,181 l/s

BILANŢUL

consumului de apă (m3/zi)

Tabelul nr. 5

| Proces tehnologic | Sursa de apă | Consum total de apă (coloanele 4,10,11) | Apa prelevată din sursă | Recirculată / reutilizată | Comen-tarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Con- sum menajer | Consum industrial | Apa de la propriul obiec- tiv | Apa de la alte obiective |  |
|  |  |  |  |  | Apa subte- rană | Apa de supra- faţă | Pentru compensarea pierderilor în sistemele cu circuit închis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apa sub-te-rană | Apa de suprafaţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fluid foraj Pastă ciment Întreţinere | alim. cu autocis terna | 26,85 | 12,72 | 0,72 | - | 12 | - | - | 14,125 | - |  |

Restituţii ape uzate

1. Restituţii ape uzate menajere:

Qu zi med = 0,612 m3/zi = 0,026m3/h = 0,007 l/s

Qu zi max = 0,796 m3/zi = 0,033 m3/h = 0,009 l/s

Qs orar max = 0,093 m3/ h = 0,026 l/s

Apa uzată menajeră este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi vidanjata periodic la cea mai apropiata statie de epurare.

2. Restitutii tehnologice

- din prepararea fluidelor de foraj şi paste de ciment nu rezultă ape uzate tehnologice;

- ape uzate rezultate din spălarea podului sondei;

Debitul orar minim se calculează cu relaţia:

Q u orar min = p x Qu s  max zi  in care p = coeficient adimensional

p = 0,18 conform STAS 1846 -1:2006, punctul 2.2.1.2

Q u orar min = 0,18 x 1,248 m3/zi = 0,225 m3/zi = 0,009 m3/h = 0,003 l/s

Această apă este colectată în beciul betonat al sondei, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu ajutorul pompei TW 708.

Beciul sondei are dimensiunile 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m, volumul fiind de 4,62 m3. Ca ape uzate se pot considera şi apele pluviale care cad pe suprafaţa careului sondei şi sunt colectate în haba metalică de 10 m3 montată îngropat.

Pentru determinarea debitului apelor meteorice s-a folosit 1846 -2:2008 conf. cap. 2.1.6.

Din STAS se calculează :

Qp = m x s x ( x i , în care :

m - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, ţinând seama de capacitatea de înmagazinare în timp şi de durata ploii m = 0,8

S - aria secţiunii de calcul (aria careului sondei)

( - coeficient de scurgere aferent ariei S, se va alege din tabelul 1, pct 4, referitor la pavaje din asfalt si din beton ( = 0,8

i - intensitatea ploii luată în calcul funcţie de frecvenţa f, durata ploii t.

conform STAS 9470 - 73 , în litri pe secundă la hectar.

f - frecvenţa ploii luată în calcul funcţie de clasa de importanţă a folosinţei care este IV (conform STAS 1846-2:2008 tabelul 7 care este 1/1).

t - durata ploii luată în calcul.

t = tcs + L/VA

t = 15 min

Pentru determinarea valorii intensităţii ploii luate în calcul s-a folosit STAS 9470 - 73.

i = 150 l/s - ha

Suprafaţă de calcul generatoare de ape pluviale = 1000 m2; S = 0,1000 ha

Qp = 0,8 x 0,1000 x 0,8 x 150 = 9,600 l/s

Qp = 9,600 x 10-3 x 15 min x 60 sec = 8,64 m3

Dacă se consideră o ploaie maximă pe zi, rezultă Qp = 8,64 m3/zi

Total restituiri

Qu med zi = 0,612 + 3,95 + 0,960 + 8,64 = 14,125 m3/zi = 0,589 m3/oră = 0,163 l/s

Qu max zi = 14,125 x 1,3 = 18,36 m3/zi

Ape tehnologice

Apa recuperată de la procesare = 0,25 m3/m3

Apa recuperată de la procesare de la tot fluidul = 0,25 x 360 = 90 m3

Q zi med = 90 m3 :23 zile = 3,91 m3/ zi

BILANŢUL

apelor uzate

Tabelul nr. 6

| Sursa apelor uzate, Proces tehnolo-gic | Totalul apelor uzate generate | Ape uzate evacuate | Ape direcţionate spre reutilizare/recirculare | Comen-tarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | menajere | industriale | pluviale | în acest obiectiv | către alte obiective |  |
|  | m3/zi | m3/ an | m3/ zi | m3/ an | m3/zi | m3/ an | m3/zi | m3/ an | m3/zi | m3/ an | m3/zi | m3/ an |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| întreţinere | 14,13 | - | 0,612 | - | 0,96 | - | 8,64 | - | 3,91 | - | - | - |  |

Apa uzată menajeră este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi vidanjata periodic la cea mai apropiata statie de epurare.

Apa rezultată din întreţinerea instalaţiei de foraj este colectatã in beciul sondei, care este betonat, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu ajutorul pompei TW 708.

Beciul sondei are dimensiunile 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m, volumul fiind de 4,62 m3.

Apa rezultată din ploile care cad pe suprafaţa careului sondei sunt dirijate către haba de ape reziduale de şanţul din incinta careului. De aici este reutilizată în procesul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj.

Coeficientul de reutilizare internă (Ri) Conform STAS 1343/0 - 79, coeficientul de reutilizare internă reprezintă raportul în procente dintre cantitatea de apă reutilizată şi necesarul de apă, exprimate în aceleasi unităţi de măsură.

În cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 10 m3, adică total restituiri.

Cerinţa de apă este 26,85 m3/zi.

Volumul de apă reutilizată: 14,13 m3/zi.

Coeficientul de reutilizare internă:

Ri = 0,526 = 52,6 %

Sistemul de colectare a apelor uzate

Apele pluviale care cad în interiorul careului şi cele reziduale rezultate accidental în procesul de foraj sunt preluate de şanţul  pereat cu plăci de beton şi dirijate spre o habă metalică montată îngropat.

Cantitatea de apă pluvială care cade pe suprafaţa careului sondei este de 8,64 m3. Această cantitate de apă care cade în careul sondei trebuie preluată de şanţul interior în lungime de 40 m, având dimensiunile 0,3 x 1,10 x 0,3 m, şanţ căptuşit cu dale de tip P1, după ce în prealabil s-a aşezat un strat drenat de nisip cu grosimea de 2 cm. Îmbinarea dalelor între ele se va realiza prin umplerea rosturilor cu mortar de ciment.

(1,10 + 0,3) x 0,3

Q prel =    			         x  40 m  =  8,4 m3

2

Deci sistemul de colectare ( şant preluare ape uzate şi haba de 10 m3) poate prelua întreaga cantitate de apă uzată de 8,64 m3.

## Regimul de funcţionare a folosinţei de apă

Regimul de funcţionare a folosinţei de apă este temporar - alimentarea cu apă efectuându-se numai pe durata executării lucrărilor de foraj şi a probelor de producţie: 30 zile.

## Descrierea succintă a obiectivelor care formează sistemul de alimentare şi canalizare al folosinţei

Habă metalică (2 buc.) de 40 m3 - construcţie sudată din profile laminate şi tablă având inclusă în serie sania de transport şi conductele de circulaţie care constituie şi ramele laterale ale habei paralelipipedice.

Poate fi cu funcţionare autonomă, caz în care este prevăzută pe capătul saniei cu 2 pompe centrifuge Lotru 65 b sau în dependenţă de manifoldul habei cu care este cuplată. Pentru golire rapidă şi curăţire este prevăzută cu 2 guri de vizitare.

Haba are dimensiunile: 9,15 m x 2,70 m x 2,21 m.

Conducta de aspiraţie: 76 mm (3 in).

Conducta de refulare: 50 mm (2 in).

Rezervor de 28 m3 - construcţie metalică, montat supraînălţat pe haba de 40 m3.

Alimentarea cu apă se face gravitaţional sau cu ajutorul electropompelor menţionate (Lotru 65 b).

Dimensiunile rezervorului: 5,18 m x ø 2,18 m.

Habele metalice şi rezervorul de 28 m3 servesc şi pentru rezerva de apă (110 m3) împotriva incendiilor.

Claviatura de conducte pentru alimentarea consumatorilor cu apă.

Este constituită din conducte cu diametrul de 2 in cu armături (flanşe, teuri, cruci) şi robineţi pentru presiuni de 10 kgf/cm2.

Conducta de alimentare a hidranţilor va avea un diametru de 80 mm şi va fi comună cu conducta de apă tehnologică.

Apele pluviale care cad în interiorul careului şi cele reziduale rezultate accidental în procesul de foraj sunt preluate de şanţul pereat cu plăci de beton şi dirijate spre o habă metalică montată îngropat.

### 4.1.3. Prognozarea impactului

Prognozarea impactului asupra apei in timpul constructiei sondei

Sursele şi cauzele posibile de poluare a apelor datorate activităţii de foraj şi probare strate pot fi :

- habele de colectare detritus, fluid foraj, ape reziduale (în cazul unor ploi torenţiale, capacitatea de înmagazinare a habelor poate fi depăşită, în această situaţie careul sondei şi zonele de teren adiacente pot fi infestate);

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire a habelor;

- deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai în unele situaţii accidentale;

- apariţia fisurilor şi neetanşeităţilor datorate nerespectării tehnologiilor de tubare şi cimentare;

- neetanşeităţi la racorduri;

- manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a substanţelor chimice utilizate, a carburanţilor şi lubrifianţilor.

În condiţiile respectării măsurilor prezentate în proiect pentru fiecare fază a procesului de lucru cât şi a instrucţiunilor privind manipularea şi depozitarea corespunzătoare a substanţelor chimice, a carburanţilor şi lubrifianţilor, impactul asupra apelor este nesemnificativ.

Prognozarea impactului asupra apei in timpul exploatarii sondei

In timpul functionarii sondei, daca se respecta tehnologia de lucru, nu se emit substante poluante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata.

Sursele potentiale de poluare a apelor sunt :

- aparitia unor fisuri pe traseul conductei de transport amestec titei, de la sonda la haba de colectare;

- neetanseitati ale unor zone de racord.

### 4.1.4. Măsuri de diminuare a impactului

Măsuri de diminuare a impactului in faza de constructie a sondei

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia calităţii apei sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Realizarea unui şanţ de colectare pentru eventualele reziduuri ce ar putea rezulta în urma amplasării, funcţionării instalaţiei şi a desfăşurării tuturor activităţilor ce concură la realizarea sondei cât şi pentru efectuarea probării stratelor. Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,30 m şi o lungime de 40 m cu rolul de a colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare. La realizarea şanţului se va asigura panta de scurgere necesara deversării apelor pluviale şi eventualelor reziduuri în haba colectoare (V= 10 m3);

- Amplasarea unei habe colectare ape pluviale şi reziduale. Habă metalică are capacitatea de 10 m3, ea va fi pusă la dispoziţie de către contractorul de foraj.

- Amplasarea a unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Haba metalică va avea capacitatea de 40 m3 si va fi pusă la dispoziţie de către contractorul de foraj şi va fi îngropată la 1 m de nivelul solului. Excavaţia ce se va executa pentru îngroparea habei va avea dimensiunile: 5 m x 2 m x 1 m iar platforma ei va fi compactată manual. Haba va fi prevăzută cu grătar şi balustrade de protecţie.

Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:

- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;

- realizarea platformei pentru instalatia de interventie prin amplasarea de dale de beton (30 buc) ;

- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scurgeri;

- executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scurgeri;

- executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis.

Pentru protecţia apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:

- respectarea disciplinei tehnologice în timpul operaţiei de foraj;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din materiale împrăştiate, în timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversări de substanţe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil);

- limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor.

Măsuri de diminuare a impactului in faza de exploatare a sondei

Prima conditie care trebuie respectata de catre beneficiar - in aceasta faza a proiectului - este aceea de respectare stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului.

Exploatarea zacamantului cu instalatii pozitionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

Apele rezultate din precipitatii cazute pe amplasament - colectate in haba special destinata acestora -, vor fi vidanjate si transportate la parcul desemnat pentru aceasta. Nu se va permite deversarea apelor pluviale in nicio apa de suprafata sau subterana.

Se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atentionarea explicita a aplicarii masurilor legale -, sa nu se deverse continutul beciurilor in ape de suprafata sau subterane.

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnati si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

Niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activitatile de intretinere si reparatie a instalatiei de extractie titei sa nu ajunga in ape de suprafata sau subterane.

## AER

### 4.2.1. Date generale

#### 4.2.1.1. Condiţii de climă şi meteorologie în zona amplasamentului

Clima zonei geografice în care se încadrează perimetrul sondei 121 Filipeşti este de tip temperat - continental(, caracterizată de urm(torii parametri:

- temperatura medie anual( .............................................. + 9,9(C;

- temperatura minim( absolut( ......................................... -28,3(C;

- temperatura maxim( absolut( ......................................…+40,4(C.

Precipita(iile medii anuale au valoarea de 560 mm, ceea ce reprezint( media valorilor (nregistrate pe o perioadă de 10 ani.

Reparti(ia precipita(iilor pe anotimpuri se prezintă astfel:

- iarna ....................................  82,8 mm;

- prim(vara.............................154,6 mm;

- vara .................................... 201,7 mm;

- toamna ............................... 120,9 mm.

Sunt considerate “cu precipita(ii” toate zilele (n care apa, c(zut( sub form( de ploaie, lapovi((, grindin(, ninsoare etc., a totalizat mai mult de 0,1 mm.

Fig.1 - Diagrama precipita(iilor lunare

Alţi parametri semnificativi ai climei sunt direcţiile predominante pe care se manifestă vânturile şi viteza acestora. În zona geografică respectivă v(nturile se manifestă predominant din nord-est (16,6%) (i sud-vest (16,2%). Calmul (nregistreaz( valoarea procentual( de 17,5%, iar viteza medie a v(nturilor este cuprinsă între 1,2 ÷ 2,8 m/s.

Fig.2 - Direc(iile predominante ale v(nturilor

Ad(ncimea maxim( de (nghe( este de 80 ÷ 90 cm, conform STAS 6047 -77.

#### 4.2.1.2. Calitatea aerului şi efectele poluării aerului

Calitatea aerului reprezintă, conform SR 9081 - 1995, starea definită de ansamblul caracteristicilor sale cantitative şi calitative.

Gradul de poluare (nivelul de poluare) reprezintă concentraţia poluanţilor din aer, într-un punct sau într-o zonă evaluată în raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentraţii maxim admise, risc pentru sănătate).

Pentru fiecare tip de poluant funcţie de procesele din care rezultă tipul zonei (zonă protejată sau nu) se face comparaţia cu nivelele maxime admise prevăzute în norme şi standarde, care limitează concentraţiile de poluanţi permise.

Zonele protejate reprezintă teritoriile cu zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită ca poluanţii din aer să fie sub pragul de acţiune.

Emisiile de poluanţi reprezintă eliminarea în aer a poluanţilor de către diferite surse de poluare. Cele mai multe emisii apar la suprafaţa Pământului în straturile inferioare ale atmosferei şi în funcţie de condiţiile meteorologice, în special când apare o inversiune termică, poluanţii se pot acumula în anumite zone, depăşind pragurile de alertă.

Poluanţii emişi suferă schimbări în atmosferă ca urmare a dispersiei, reacţiilor chimice.

Timpii de transformare a poluanţilor în atmosferă sunt foarte diferiţi de la mai puţin de o oră – exemplu compuşii organici volatili reactivi – ciclopentadeina, la mai multe decenii.

Transformările chimice convertesc poluanţii primari emişi direct (cum ar fi SO2 sau NOx) în poluanţi secundari (cum ar fi acizii şi particulele de sulfaţi şi nitraţi).

#### 4.2.1.3. Caracterizarea surselor de poluare din zona amplasamentului

##### 4.2.1.3.1.Surse de poluare

În imediata vecinătate a amplasamentului sondei nu sunt surse potenţiale de poluare, terenurile având categoria de folosinţă arabil.

Sursele de poluare ale aerului pentru fiecare etapă a proiectului sunt :

- pe perioada lucrărilor de mobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului (15 zile):

  - vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj şi instalaţiei de probare strate;

  - vehiculele necesare transportului materialelor de construcţie;

  - vehiculele necesare transportului materiilor prime;

  - vehiculele necesare transportului persoanelor;

  - maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare;

- pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate (23 zile):

  - instalaţia de foraj şi probare strate;

  - vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuări programului de construcţie al sondei şi probarea stratelor;

  - autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi tehnologică;

  - maşini suplimentare ale contractorilor ce asigură service– ul.

- pe durata lucrărilor de demobilizare (5 zile)

  - vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie;

  - vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, etc.;

- pe durata lucrărilor de montare a echipamentelor echiparii de suprafata (10 zile)

- vehiculele necesare transportului echipamentelor pe locatie;

##### 4.2.1.3.2. Cauzele poluării pot fi:

- intensificarea traficului;

- scăpări accidentale de produse manipulate şi depozitate;

- operaţii de manipulare a combustibililor care conţin COV;

- organizare şantier şi excavaţii.

##### 4.2.1.3.3.Poluanţi

Factorul de mediu aer poate fi afectat de următorii poluanţi :

1. Emisii de particule materiale;

2. Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz acid care în aer afectează sănătatea producând astm;

3. Monoxid de carbon(CO):

- este un gaz toxic ca rezultat al procesului de ardere sau cel evacuat din trafic;

- acest gaz împiedică transportul normal de oxigen in sânge.

4. Dioxid de azot (NO2) este un gaz rezultat din traficul rutier-poate afecta sănătatea

- boli respiratorii;

5. Compuşii organici volatili (COV) :

- sunt eliberaţi din procesul de stocare prin evaporarea combustibililor (motorina) care conţin benzen;

- sunt substanţe periculoase pentru că sunt cancerigeni;

- sunt eliberaţi în gazele evacuate de la vehicule.

### 4.2.2. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii şi mediului

Din punct de vedere al influenţei exercitate de poluanţii atmosferici asupra stării de sănătate şi a mediului, se pot distinge două grupe de efecte:

- efecte directe asupra populaţiilor umane;

- efecte indirecte asupra ecosistemelor naturale.

Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a populaţiei umane, ca urmare a expunerii acesteia la acţiunea agenţilor poluanţi. Astfel de modificări se caracterizează, în ordinea gravităţii, prin: - creşterea mortalităţii, creşterea

morbidităţii, apariţia unor simptome sau modificări fizico-patologice, apariţia unor modificări fiziologice discrete.

Efectele directe ale acţiunii poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei umane se pot clasifica în două mari categorii:

- efecte imediate;

- efecte pe termen lung.

Efectele imediate apar ca rezultat al creşterii bruşte a concentraţiei unor poluanţi, în condiţii nefavorabile de mediu, create prin interacţiunea tuturor factorilor abiotici (meteorologici, climatici, geografici,etc.), a căror influenţă negativă asupra sănătăţii umane se exercită într-o perioadă de timp relativ scurtă.

Efectele de lungă durată sunt caracterizate de apariţia unor fenomene patologice, în urma expunerii prelungite la acţiunea poluanţilor atmosferici. Efectele pot fi rezultatul acumulării poluanţilor în organism, până când concentraţia lor atinge pragul toxic.

Efectele de lungă durată apar după o perioadă de expunere, care poate fi de ani sau chiar zeci de ani. Manifestările patologice se pot caracteriza prin fenomene de intoxicaţie cronică, fenomene alergice, efecte carcinogene, mutagene şi teratogene sau pot apărea sub forma unor afecţiuni cu etiologie multiplă, în care poluanţii reprezintă o parte dintre agenţii etiologici determinanţi sau agravanţi ai bolii (afecţiuni respiratorii acute şi cronice, anemii etc.).

În contextul poluării şi acidifierii aerului, substanţele sunt discutate în trei faze:

- particule materiale (la care pot fi ataşate diferite substanţe);

- gaze;

- substanţe dizolvate în picături de apă sau în filme umede de pe suprafaţa particulelor.

Legea 104/2011 stabileşte criteriile de amplasare a punctelor de măsurare pentru evaluarea pulberilor în suspensie, SO2, NO2, NO şi CO în mediul înconjurător.

a) Efectul poluării emisiilor de pulberi fine asupra sănătăţii şi mediului

Particulele de materiale rezultă ca urmare a lucrărilor de suprafaţă (amenajare careu sondă şi realizare platformă betonată pentru funcţionarea instalaţiei de foraj) şi a traficului de vehicule grele necesare execuţiei lucrărilor de foraj şi probe sonde.

Particulele de materiale au efecte de scădere a vizibilităţii, se depun pe plante şi culturile agricole şi participă la accentuarea ploilor acide.

Ponderea cea mai mare din particulele de materiale cu efect important asupra sănătăţii îl au particulele PM10, fiind particule denumite „inhalabile” - producând intoxicaţii şi inflamaţii pulmonare şi dificultăţii respiratorii.

Expunerea pe termen lung la o concentraţie scăzută de pulberi poate cauza cancer şi moarte prematură.

b) Efectul poluării cu oxizi de sulf asupra sănătăţii şi mediului

Arderea combustibililor fosili (motorina) conduce la evacuarea în atmosferă a unor oxizilor de sulf. În urma reacţiilor chimice şi a transformărilor pe care le suferă în atmosferă, aceşti oxizi devin sursa precipitaţiilor acide, formă sub care îşi exercită la nivelul solului acţiunea distrugătoare asupra vegetaţiei.

Dioxidul de sulf absorbit de plante duce la efecte acute şi efecte cronice. Efectele acute, care urmează concentraţiile ridicate şi unor expuneri relativ scurte, se manifestă prin modificarea culorii a ţesuturilor lezate.

Efectele cronice, rezultate a unor expuneri prelungite la concentraţii scăzute se manifestă printr-o continuă îngălbenire a frunzelor, ca urmare a afectării mecanismului de producere a clorofilei. În cazul efectelor acute, planta se apără transformând dioxidul de sulf în acid sulfuric şi apoi în sulfaţi care se depun în anumite porţiuni ale ţesuturilor.

Prezenţa oxizilor de sulf în spaţiul atmosferic reduce vizibilitatea când se produc procese fotochimice cu ceaţă şi determină apariţia unui miros neplăcut. În atmosferă contribuie la acidifierea precipitaţiilor, cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi asupra solului.

Efectele asupra sănătăţii umane sunt determinate de concentraţia şi perioada de expunere. Expunerea la o concentraţie mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăţi respiratorii severe. Expunerea la o concentraţie redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecţii ale tractului respirator: bronşite cronice, astm, cancer pulmonar.

c) Efectul poluării cu monoxid de carbon

Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili.

La concentraţii monitorizate în mod obişnuit în atmosferă nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.

Monoxidul de carbon, în concentraţii peste limitele admisibile, are efecte directe asupra sănătăţii umane, cu consecinţe asupra sistemului respirator şi a sistemului cardio-vascular.

d) Efectul poluării cu oxizi de azot asupra sănătăţii şi mediului

Oxizii de azot rezultă din procesele de ardere a combustibililor în surse staţionare (motoarele instalaţiei de foraj) şi mobile (din traficul cu utilaje grele).

În funcţie de natura combustibilului, tipul instalaţiei, condiţiile exploatării, gazele de ardere conţin 200 - 800 ppm de NOx.

O acţiune deosebit de nocivă o are formarea smogului. În formarea smogului fotochimic (care conţine în special NO provenit din eşapamentul automobilelor) se produce oxidarea NO la NO2 de culoare brună şi oxidarea oxigenului molecular la ozon.

Expunerea plantelor la acest poluant poate provoca albirea sau moartea ţesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creştere a acestora.

Expunerea populaţiei la concentraţii ridicate poate fi fatală, iar la concentraţii reduse afectează ţesutul pulmonar. Populaţia expusă la acest tip de poluanţi poate avea dificultăţii respiratorii, disfuncţii ale plămânilor.

### 4.2.3. Prognozarea impactului asupra aerului

Prognozarea impactului asupra aerului in timpul constructiei sondei

Pot apărea surse de poluarea aerului în timpul manipulării pulberilor fine (ciment, bentonită), pe platforme deschise, unde pot fi antrenate de curenţii de aer.

Emisia poluantă atmosferică durează o perioadă de timp egală cu aceea a programului de lucru (în general, 8 - 10 ore pe zi), dar poate varia de la oră la oră sau de la zi la zi.

De asemenea, emisia poluantă va varia în timpul perioadei de muncă datorită diferitelor operaţii îndeplinite la un moment dat şi diferitelor condiţii atmosferice.

Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul întregii perioade de construcţie; cantităţile pot varia în funcţie de viteza vântului.

Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct proporţională cu conţinutul de particule mici (d < 75 µm), invers proporţională cu umiditatea solului şi, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.

Estimarea cantităţilor de particule eliberate în aer s-a realizat pe baza spectrului de emisie a particulelor eliberate şi a materialelor folosite la fiecare activitate. Cantitatea de particule pentru activităţile/sursele mai sus menţionate a fost calculată pe baza diametrului următoarelor particule:

- particule cu diametrul:d ≤ 30 µm;

- particule cu diametrul:d ≤ 15 µm;

- particule cu diametrul:d ≤ 10 µm;

- particule cu diametrul: d ≤ 2,5 µm (particule care ajung în plămâni, aşa-numitele particule „inhalabile”).

Particulele din gazele de eşapament de obicei aparţin categoriei de particule „inhalabile”;

Particulele cu diametrul ≤ 30 µm sunt particule în suspensie. Particulele cu diametru mai mare se depun rapid pe sol.

Tabelul de mai jos conţine rezultatele privitoare la cantităţile de masă poluantă.

Masa particulelor eliberate în atmosferă în timpul lucrărilor de construcţie

Tabelul nr. 7

| Nr. crt. | Operaţia | Masa/ spectrul de emisii (Kg/Km, oră) |
| --- | --- | --- |
|  |  | d ≤ 30 µm | d ≤ 15 µm | d ≤ 10 µm | d ≤ 2,5 µm |
| 1 | Excavare sol vegetal | 3,648 | 0,833 | 0,631 | 0,243 |
| 2 | Nivelare şi compactare | 0,038 | 0,009 | 0,007 | 0,002 |
| 3 | Lucrări de pământ -umplere, compactare | 1,208 | 0,226 | 0,207 | 0,087 |
| 4 | Stratul de balast | 0,111 | 0,026 | 0,018 | 0,012 |
| 5 | Eroziune (Kg/Km, oră) | 0,025 | 0,017 | 0,013 | 0,0003 |

Valorile maxime de emisie a particulelor reprezintă cantităţi maxime orare, care ar apărea dacă întreaga gamă de lucrări ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte puţin probabil. În mod obişnuit impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.

#### Calculul concentraţiilor de poluanţi rezultaţi de la autovehicule

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă din funcţionarea motoarelor autovehiculelor şi utilajelor (maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macara mobilă, camioane, agregate cimentare) necesare efectuării lucrărilor se calculează Ordinului 1032/2011 după formula:

Q = f × V

unde:

Q – cantitatea de poluant emisă în atmosferă pe tip de poluant [kg];

f – factor de emisie pentru fiecare tip de poluant în funcţie de tipul de combustibil şi de tipul de sursă mobilă [kg/l combustibil];

V – cantitatea de combustibil [l].

Conform OUG 196/2005 modificată cu Legea 17/2012 şi Ordinului 1032/2011 factorii de emisie utilizaţi pentru calculul cantităţilor de poluanţi emise în atmosferă de către surse staţionare care utilizează motorină sunt:

f = 0,0132 kg NOx/l;

f = 0,0006 kg SO2/l ;

f = 0,0063 kg pulberi/l ;

f = 0,000000008 kg cadmiu/l

Pentru determinarea emisiilor provenite din arderea combustibilului în motoarele autovehiculelor s-a considerat cazul cel mai defavorabil: surse staţionare care utilizează motorină nonEuro.

Calculul emisiilor rezultate de la funcţionarea vehiculelor s-a realizat pentru perioada de mobilizare – demobilizare în care traficulul este cel mai intens. Emisiile rezultate au fost calculate pentru funcţionarea concomitentă a 5 autovehicule pentru un consum orar de combustibil (motorină) de 10 l/h.

În tabelul următor sunt prezentate valorile determinate, debitele masice şi CMA impuse de Legea 104/2011.

DEBITELE MASICE ŞI CMA IMPUSE

Tabelul nr. 8

| Poluant | Debit masic calculat conform Ord 1032/2011 [mg/h] | Valorile limită orare conform Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| Cadmiu | 0,00024 | 5 [μg/m3] |
| NOx | 0,000146 | 200 [μg/m3] |
| SOx | 0,018 | 350 [μg/m3] |
| Pulberi | 0,038 | 50 [μg/m3] |

Debitele masice de gaze calculate conform Ordinului 1032/2011 sunt cu mult sub valorile prevăzute de Legea 104/2011.

Întrucât debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea combustibilului motorina nonEuro; perioada în care se utilizează cele mai multe mijloace de transport mobilizare - demobilizare, durata de desfăşurare a lucrărilor 30 de zile) se situează sub valorile limită prevăzute în legislaţia în vigoare, funcţionarea vehiculelor este intermitentă se poate aprecia că impactul asupra aerului este nesemnificativ.

În concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia că funcţionarea motoarelor produce o poluare în limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativă).

Prognozarea impactului asupra aerului in timpul functionarii sondei

In timpul functionarii investitiei, nu mai exista emisiile eliberate in atmosfera de catre grupul generator de electricitate, exploatarea titeiului, din zacamint, facandu-se cu o pompa antrenata de un motor electric.

In aceasta situatie se poate afirma ca impactul asupra aerului este nesemnificativ.

### 4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului

Măsuri de diminuare a impactului in faza de constructie a sondei

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:

- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării atmosferice cu pulberi, praf şi noxe chimice prin transportul şi manipularea adecvată a materialelor folosite în procesul de forare ;

- se va realiza asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate.

Măsuri de diminuare a impactului in faza de constructie a sondei

Se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec, pentru limitarea emisiilor de compusi volatili (COV), in atmosfera.

### 4.2.5. Zgomot şi vibraţii

#### 4.2.5.1. Surse de zgomot şi vibraţii

Din punct de vedere al amplasării, sursele de zgomot pot fi clasificate în:

- surse de zgomot fixe;

- surse de zgomot mobile.

Sursele fixe de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de. instalaţia de foraj/probare strate şi anexele acesteia (pompe, generatoare).

Sursele de zgomot şi vibraţii mobile sunt reprezentate de:

- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj, transportului materialelor de construcţie, transportului materiilor prime, maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare pe parcursul etapei de mobilizare;

- vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuării programului de construcţie al sondei şi probarea stratelor, autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi tehnologică, maşini suplimentare ale contractorilor ce asigură service– ul pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate;

- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie, vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, ca urmare a demontării acestora şi vehiculele necesare transportului deşeurilor de construcţie pe durata lucrărilor de demobilizare.

Utilajele de construcţie şi vehiculele sunt principalele surse de zgomot şi vibraţii în timpul perioadei de construcţie a proiectului.

Având în vedere intensificarea traficului pe perioada lucrărilor de mobilizare – demobilizare (20 de zile) datorat utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se va produce o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţi în această perioadă.

Se estimează că sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.

Obiectivul analizat implică folosirea maşinilor cu masa mare, care cauzează vibraţii atunci când sunt în mişcare. Aceste maşini vor fi echipate cu amortizoare, având masa mare şi atunci când nu sunt sub sarcină.

#### 4.2.5.2. Nivelul de zgomot şi vibraţii

Limitele admise ale nivelului de zgomot sunt reglementate în principal prin:

- STAS 10009-88 : Acustica în construcţii ; Acustica urbană ; Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG 493/2006 modificată cu HG 601/2007 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot;

- HG 321/2008 republicată: privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- Ordin 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune Directiva 2000/14/CE.

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului, este funcţie de categoria străzii (I – IV) şi este cuprins între 60 – 85 dB.

Conform HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valorile de expunere la care se declanşează acţiunea angajatorului sunt :

- valori de expunere inferioare    LEX, 8 h = 80 dB, pvârf = 112 Pa;

- valori de expunere superioare  LEX,8 h = 85 dB, pvârf  = 140 Pa;

- valori limită de expunere           LEX, 8 h = 87 dB, pvârf = 200 Pa.

unde: LEx – nivel de expunere zilnică la zgomot

pvârf - presiune acustică de vârf

În condiţiile în care nivelul de expunere săptămânal depăşeşte valoarea limită de expunere 87 dB (conform HG 493/2006) angajatorul va asigura:

- mijloace individuale de protecţie auditivă;

- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului;

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor şi mijloacelor de transport, se estimează că în condiţii normale de funcţionare nivelul de zgomot faţă de cel mai apropiat receptor (170 m - aşezări umane) variază între 42-52 dB, fiind sub valorile admisibile de zgomot de 50 dB, conform STAS 10009/88.

Toate echipamentele utilizate pentru execuţia lucrărilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu care beneficiarul va încheia contract.

Ţinând cont de faptul că în vecinătatea amplasamentului nu sunt zone locuite, zgomotele produse nu constituie ameninţări la starea de sănătate a comunităţii existente.

Nivelul de vibraţii

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului vor cuprinde în general:

- operarea vehiculelor grele şi uşoare pentru transportul personalului, materialelor şi echipamentelor către, de la şi în perimetrul proiectului;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare, inclusiv camioane de transport, excavatoare, încărcătoare, macarale,etc.

Sensibilitatea umană la vibraţii este cea mai acută la frecvenţe cu valorile între 8 Hz până la 80 Hz.

În privinţa vibraţiilor se consideră că acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului, situându-se în limitele admise.

#### 4.2.5.3. Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot

În vederea protejării personalului care participă la lucrările de foraj, se vor lua următoarele măsuri:

- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora;

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor);

- se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în STAS 10009/88.

#### 4.2.5.4. Măsuri de diminuare a impactului generat de vibraţii

Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în :

- STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri;

- STAS 12025/-94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de clădiri.

Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică. Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în acelaşi timp, în acelaşi punct de lucru.

## SOLUL

### 4.3.1. Date generale

#### 4.3.1.1. Caracteristicile solurilor dominante

Terenul ales de client pentru amplasamentul sondelor 951, 952 Viforata se află  pe teritoriul aministrativ al localităţii Răzvad la cca 1,2 km est de centrul localităţi, judeţul Dâmboviţa.

Morfologic, terenul este localizat pe  versantul sudvestic al Dealului Ocniţa.

Morfologic, amplasamentul se situeaz( pe un teren relativ plan şi la o altitudine de circa 290 m.

Investigarea geotehnică a fost efectuată de PETROSTAR S.A. Ploieşti pe data de 16.05.2018 şi a constat din recunoaşterea geotehnică pe amplasamentul preconizat pentru proiectare lucrări de suprafaţă sondele 951, 952 Viforâta.

Prospectarea terenului a fost executată prin  2 foraje, realizate cu foreza percutantă Nordmeyer tip Cobra în sistem „RKS“, care a identificat stratificaţia descrisă mai jos şi  s-au prelevat probe de pământ La data efectuării cercetărilor nu s-au identificat fenomene geodinamice active de instabilitate a terenului.

Forajul F1:

0,00 ÷ 0,40 m = pietriş mare şi mic cu nisip prăfos, cenuşiu

0,40 ÷ 1,00 m = praf nisipos argilos cafeniu roşcat cu MnO, FeO şi concreţiuni calcaroase, vârtos; 0,00 ÷ 0,40 m = pietriş mare şi mic cu nisip prăfos, cenuşiu

1,00 ÷ 2,00 m = argilă prăfoasă cafenier roşcată cu pietriş mic şi concreţiuni calcaroase, vârtos

2,00 ÷ 4,00 m = argilă prăfoasă galben cafenie cu concreţiuni calcaroase, vârtos;

4,00 ÷ 6,00 m = praf argilos cafeniu cenuşiu, cu intercalaţii calcaroase, vârtos;

Nu au fost interceptate infiltratii de apa până la adâncimea investigată.

Forajul nr. 2 a fost executat la circa 100 m nord-vest de F1:

0,00 ÷ 0,40 m = pietriş mare şi mic cu nisip prăfos cenuşiu

0,40 ÷ 1,00 m = praf cafeniu deschis, cu concreţiuni calcaroase, vârtos;

1,00 ÷ 2,00 m = nisip argilos cafeniu roşcat MnO, FeO şi pietriş mic, vârtos

2,00 ÷ 4,00 m = praf nisipos cafeniu cu intercalaţii negricioase şi intercalaţii calcaroase, vârtos

4,00 ÷ 6,00 m = nisip prăfos galben cafeniu cu intercalaţii calcaroase şi pietriş mic

Nu au fost interceptate infiltratii de apa până la adâncimea investigată.

Pe probele de pământ recoltate au fost efectuate încercări (n laboratorul geotehnic al PETROSTAR S.A. Ploie(ti, pentru determinarea parametrilor fizici (necesari identificării, caracterizării şi clasificării pământurilor) şi a parametrilor mecanici (necesari calculelor de deformaţii, rezistenţă şi stabilitate), rezultatele încercărilor fiind prezentate (n raportul de încercare nr.52 din 24.05.2018, anexat la prezentul studiu, din care constat(m:

compoziţie granulometrică

fracţia argilă....................................... 0 ÷ 35 %

fracţia praf………………………….......3 ÷ 57 %

fracţia nisip……...…............................6 ÷ 66 %

fracţia pietriş...………..........................0 ÷ 91 %

umiditate

umiditatea naturală (W)….............1,6 ÷ 22,2 %

plasticitate

indicele de plasticitate (IP) ..................10 ÷ 30

indicele de consistenţă (IC)…..........0,82 ÷ 0,92

structură

greutatea volumetrică (():

- în stare naturală.......15,94 ÷ 19,53 kN/m3

- în stare uscată.........14,79 ÷ 17,10 kN/m3

porozitatea (n) ………….................36 ÷ 44 %

indicele de porozitate (e)…...........0,56 ÷ 0,79

gradul de umiditate (Sr)……..........0,27 ÷ 0,85

parametrii rezistenţei la forfecare CD

unghi de frecare internă (φ˚)…...12,0º ÷ 12,8º

coeziune (c)……………… 22,6 kPa ÷ 23,0 Pa

Compactare - incercare Proctor

umiditatea optimă de compactare(WOPT)… 18,5%

- greuate volumetrică în stare uscată (YDmax)………. 16,26 kN/m3

Compresibilitate

modul de compresibilitate

(M2-3)....................................4348 ÷ 5882 kPa

coeficient de tasare specifică

(ep)................................................3,6 ÷ 5,5 %

tasare specifică la inundare (im300)....0 ÷ 0,6 %

Concluzii si recomandari:

După criteriul referitor la comportamentul mecanic relevat de indicele tasării specifice suplimentare prin umezire sub treapta de 300 kPa (în încercarea edometrică), im300<2%, pământurile nu  se  încadrează  în categoria pământuri sensibile la umezire, deci sunt pământuri a căror structură şi comportare mecanică nu se modifică substanţial în contact cu apa şi deci nu generează degradări ale construcţiilor şi fenomene de instabilitate.

Presiunea convenţională a terenului de fundare  evaluată conform NP 112 - 2014 (Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă) aprobat cu Ordin nr. 2352 al Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 935 bis din 22.XII.2014 şi STAS 3300/2-85 (Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe):

pconv  = 200 kPa (kN/m2) = 2,00 daN/cm2

În urma constatărilor de mai sus se fac următoarele recomandări pentru amenajarea beciurilor:

-se va săpa până la adâncimea de fundarea a beciurilor;

- stratul astfel obţinut va fi nivelat şi compactat până la atingerea unui grad de compactare de minim 95 %;

Pentru ampălasarea instalaţiei de foraj se va păstra platforma existentă a cărei suprastructură are o grosime de 40 cm, alcătuită din piatră spartă cu nisip compactat.

Drumul de acces pe o lungime de cca 200 m se va amenaja cu pernă de piatră spartă de 20 cm peste care se va aşeza o îmbrăcăminte de macadam de 10 cm.

#### 4.3.1.2. Condiţii chimice în sol, poluarea existentă

La data observaţiilor privind cercetările geotehnice şi locaţia sondei nu au fost identificate calitativ suprafeţe poluate.

#### 4.3.1.3. Vulnerabilitatea solurilor

Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetări geotehnice, care au costat în recunoaşterea geotehnică a terenului şi a zonei adiacente, precum şi efectuarea forajelor geotehnice necesare pentru:

- precizarea condiţiilor geomorfologice din zona în care se situează terenul pe care va fi amenajat careul instalaţiei de foraj;

- evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului;

- precizarea constituţiei litologice a terenului respectiv şi prelevarea de probe în vederea determinării parametrilor fizico-mecanici ai pământurilor din componenţa terenului de fundare;

- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări şi contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplas(ri de teren, zone de sedimenta(ie eolian( intens( etc.), care ar putea influen(a stabilitatea terenului (i siguran(a obiectivului proiectat;

- eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului;

- evalurea presiunii convenţionale de bază;

- stabilirea situa(iei apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice;

- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare.

Din punct de vedere morfologic terenul pe care se va amplasa sondele 951 si 952 Viforata este plan, fără denivelări şi nu prezintă aspecte de instabilitate, eroziuni sau alte fenomene geologice-dinamice.

#### 4.3.1.4. Tipuri de culturi în zona amplasamentului

În vecinătatea amplasamentului sondelor 951 si 952 Viforata sunt terenuri cu folosinţă arabila-pasune.

### 4.3.2. Surse, cauze, poluanţi pentru sol

#### 4.3.2.1. Sursele şi cauzele poluării

Pe perioada de execuţie, sursele şi cauzele potenţiale de poluare a solului sunt:

- manipularea, utilizarea şi depozitarea inadecvată a diferitelor substanţe chimice, ciment, aditivi specifici (bentonită, antispumant), lubrifianţi şi combustibili utilizaţi pe perioada lucrărilor de foraj;

- deversări accidentale de fluid de foraj pe perioada de probare strate;

- neetanşeităţi ale unor zone de racord;

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire ale habelor;

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încărcător şi capul hidraulic (cu inserţii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruşte

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între pompa de noroi şi manifoldul pompei, datorită îmbătrânirii materialului

- depăşirea capacităţii de înmagazinare a habelor de depozitare a detritusului şi a fluidului de foraj, habei de preluare a apelor uzate.

- depozitarea necorespunzătoare a soluţiilor folosite la tratarea fluidului de foraj.

În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării solului. Aceste surse posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale.

#### 4.3.2.2. Poluanţii potenţiali pentru factorul de mediu sol

Poluanţii potenţiali pentru factorul de mediu sol pot fi:

- fluid de foraj;

- detritus;

- ciment şi aditivi (bentonită, antispumant);

- combustibili şi lubrifianţi;

- apă pluvială potenţial impurificată.

#### 4.3.2.3. Efectele poluanţilor asupra factorului de mediu sol

Poluarea chimică a solului se poate produce prin manipularea, utilizarea şi depozitarea inadecvată a diferitelor substanţe chimice necesare procesării fluidului de foraj, ciment şi combustibili.

Substanţele chimice utilizate la prepararea fluidului de foraj constituie cea mai periculoasă sursă de poluare a solului.

Cimentul şi anumiţi aditivi dacă sunt manipulate necorespunzător în timpul preparării si pompării pastei de ciment, pot constitui o sursă de poluare directă şi de lungă durată a solului. Respectarea riguroasă a normelor şi instrucţiunilor de utilizare ale acestora, va reduce/elimina impactul potenţial asupra solului.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Antreprenorului îi revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a acestor substanţe. Deşeurile rezultate, în principal ambalajele acestor substanţe, vor fi depozitate în siguranţă şi predate unităţilor specializate de depozitare definitivă, reciclate sau incinerate.

### 4.3.3. Prognozarea impactului

#### 4.3.3.1. Impactul prognozat de poluarea existentă

Pentru determinarea condiţiilor geotehnice în vederea realizării proiectului tehnic au fost efectuate observaţii de teren.

Pe terenul propus pentru amplasarea sondei nu s-au identificat calitativ suprafeţe poluate.

#### 4.3.3.2. Impactul asupra solului

Impactul prognozat cauzat de poluare

Poluarea solului cu fluid de foraj, detritus rezultat în urma forajului, substanţe chimice utilizate la prepararea fluidului de foraj, ciment şi aditivi, ape pluviale impurificate, se poate produce doar în cazuri accidentale.

Fluidul de foraj

Prepararea şi întreţinerea fluidului de foraj vor fi asigurate de către o firmă de specialitate.

Noroaiele de foraj sunt sisteme eterogene, polidispersate, formate din:

- fază continuă - apa (este posibil să conţină şi un electrolit, ca element de dispersie ionică şi diferiţi reactivi reducători de vâscozitate sau săruri nedisociate, ca elemente de dispersie moleculară);

- fază dispersă reprezentată, în principal, de unele argile (dispersate coloidale, materiale de îngreunare şi detritusul provenit din foraj (ca elemente de dispersie grosieră), precum şi anumite substanţe macromoleculare hidrofile.

Cel mai simplu fluid de foraj din această categorie este "noroiul natural", care este un sistem dispers, relativ stabil, cu bune proprietăţi colmatante şi tixotropice. S-a constatat, însă, că acesta este foarte sensibil la contaminarea cu sărurile solubile întâlnite în timpul forajului (NaCl, gips, anhidrit).

Dintre materialele care intră în compoziţia fluidelor de foraj, cu grad de toxicitate ridicat, sunt : hidrocarburile, aditivi ce conţin metale grele, săruri, sodă caustică etc.

Compoziţia fluidelor de foraj având în vedere restricţiile impuse la prepararea şi întreţinerea acestora pe plan mondial şi în urma unor experienţe de laborator efectuate este:

- indice pH = 7, max 8,5;

- conţinutul total de produse petroliere = 0 – max 2 ppm;

- conţinut total de materiale de suspensie = max 30%

- conţinutul total de solide coloidale active (M.B.T) = max 50 kg/m3;

- conţinutul de cloruri (CI) = max 5000 ppm;

- conţinutul de clorură de sodiu (NaCl) = max 50 kg/m3;

- conţinutul de calciu (Ca2+) = max 200 ppm;

- evitarea la prepararea şi întreţinerea fluidelor de foraj nepoluate a ferocromlignosulfaţilor, cromaţilor, bicromaţilor, inhibitorilor de coroziune, aldehidă formică şi toţi aditivii pe bază de produse petroliere sau derivaţi ai acestora.

Discuţie asupra sistemului Inhibitiv

Intervalul corespunzător fazei a II-a va fi traversat cu fluid de foraj inhibitiv pe bază de KCI cu densitatea cuprinsă în intervalul 1150-1220 kg/mc.

Inhibiţia sistemului va fi controlată prin conţinutul de KCI ( 3.5 %), Policell RG si Glicol. Se vor monitoriza permanent conţinutul de K* din sistem şi starea detritusului la sitele vibratoare. In cazul în care se constată depletarea rapidă a conţinutului de K+ din sistem, iar starea detritusului este umedă şi moale, se vor mări concentraţiile de inhibitori din sistem în scopul combaterii umflării şi dispersării argilelor reactive.

Se va urmări cu atenţie greutatea specifică a fluidului de foraj, îngreunarea acestuia efectuându-se la cererea beneficiarului, prin administrare de barită.

Valorile MBT trebuie menţinute la valori minime posibil < 42 pin folosirea la capacitate maximă a echipamentului de controlul solidelor şi prin diluţii. Un conţinut ridicat de solide uşoare active, poate conduce la gelaţii ridicate nedorite, de aceea solidele săpate nu trebuie să se situeze peste 6%, capacitatea de transport a sistemului fiind controlată prin uşoare adiţii de XC Polymer. Nu se va accepta apariţia gelaţiilor progresive, acestea putând conduce la destabilizarea găurii de sondă prin apariţia efectului de piston la marşuri şi manevre ale garniturii de foraj.

Volumul găurii de sondă s-a calculat cu 10 % coeficient de excavare.

Volumul de diluţie propus: +/ - 0,15 mc/m.

Controlul durităţii sistemului şi a apei de preparare se vor efectua prin adiţii de sodă calcinată, înainte de tubajul şi cimentarea coloanei de 7 in se vor utiliza tratamente de lubrifiere (cu Grafit) a noroului în vederea reducerii proprietăţilor reologice şi a reducerii frecărilor prin lubrifierea găurii de sondă, precum şi cu INCORR 2275 în vederea prevenirii coroziunii.

Curăţirea găurii de sondă şi prevenirea pierderilor de circulaţie vor constitui principalele cerinţe ale fluidului de foraj utilizat la realizarea acestei faze.

Volumul de fluid excedentar rezultat de la această fază se va procesa prin floculare-centrifugare.

Pentru menţinerea proprietăţilor fluidului de foraj, prin împiedicarea contaminării lor cu solide străine, este obligatorie funcţionarea permanentă a sistemului de curăţire mecanică a acestuia.

Principalele obiective care au stat la baza proiectării acestui sistem de fluid sunt:

- curăţirea găurii de sondă

- stabilitatea găurii

- prevenirea manifestărilor eruptive

- prevenirea pierderilor de circulaţie

- prevenirea prinderilor de garnitură

- reducerea volumelor de fluid şi detritus (la detritus se aplică : volumul teroretic x 3,8)

Forarea intervalului în timp cât mai scurt prezintă un avantaj deosebit şi pentru menţinerea cheltuielilor cu fluidul de foraj la un nivel scăzut.

Fluidul de foraj care necesită eliminarea, este colectat în habe metalice şi transportat la depozite special amenajate.

Materialele necesare preparării şi condiţionării fluidului de foraj sunt depozitate într-un container de chimicale.

Detritus

Detritusul reprezintă roca sfărâmată rezultată în timpul operaţiunilor de foraj sondă.

Detritusul este potenţial poluant datorită umectării cu fluid de foraj utilizat pentru forajul sondei.

Pe durata forării sondelor detritusul este separat de sitele vibratoare.

Detritusul rezultat în timpul forajului are o compoziţie chimică care nu-i permite menţinerea îndelungată pe suprafeţe agricole. Detritusul va fi colectat pe amplasament în habă metalică, cu capacitatea de 40 m3.

Apa pluvială potenţial impurificată

Conţinutul apei pluviale impurificate cu poluanţi specifici activităţii (hidrocarburi, materii în suspensii, cloruri de calciu) necesită ca aceste ape reziduale să fie preluate printr- un şanţ colector din plăci prefabricate de beton armat în lungime de 40 m şi dirijate către un bazin colector (habă) cu capacitatea de 10 m3.

Combustibili

Combustibilul (motorina) necesar alimentării motoarelor de acţionare al instalaţiilor de foraj se va depozita în doua rezervoare de motorină amplasate in cuve metalice conform planului de amplasare instalatie de foraj.

Prin respectarea programului de foraj, depozitarea şi evacuarea controlată a deşeurilor şi gestionarea corespunzătoare a substanţelor toxice şi periculoase impactul asupra solului este redus.

Impactul fizic (mecanic) asupra solului

Suprafata totala = 5200 m2

Suprafata de de teren necesara pentru amplasarea instalatiei de fora invederea  forarii sondelor 951 si 952 Viforata nu necesita amenajare deoarece este existenta, locatia fiind amplasata pe careul comun al  sondelor în cluster 945 - 946, respectiv 2030-2031 Viforâta.

Impactul transfrontieră

Dată fiind localizarea sondelor 951, 952 Viforata nu va exista impact transfrontieră.

Prognozarea impactului asupra subsolului in timpul functionarii sondei

In cazul unei exploatari normale - fara avarii -, nu vor exista surse dirijate de poluare a subsolului. In caz de avarii, se vor produce scurgeri de titei in cantitati care pot atinge valori de ordinul sutelor de m3. Aceste scurgeri pot determina afectarea grava a subsolului, pe suprafete mari si pe adancimi care pot atinge 2 pana la 5 m. De asemenea, operatiile de interventie si de reparatie vor implica lucrari, care vor determina, pentru perioade scurte de timp, modificarea configuratiei subsolului, in amplasament.

### 4.3.4. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

a) Perioada de foraj  / probe de producţie

Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activităţii de foraj s-a prevăzut:

- utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări – protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, pentru apele reziduale şi detritus;

- utilizarea  instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT)

- procesarea fluidului de foraj rezidual în cadrul centrifugei de mare viteză pentru diminuarea fluidelor de diluţie prin reutilizarea apei rezultate;

- urmărirea permanentă a calităţilor reologice ale fluidului de foraj;

- înlocuirea constituenţilor şi aditivilor, inclusiv a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, având toxicitate ridicată cu alţii, mai puţin toxici;

- folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili;

- testarea noroaielor de foraj, periodic şi la terminarea sondei;

- reducerea consumului de lubrifianţi, dispersanţi, detergenţi.

b) Perioada de demobilizare a instalaţie de foraj / probe de producţie

Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrărilor de foraj şi probare strate au fost prevăzute lucrări de demobilizare şi reconstrucţie ecologică.

După demontarea şi transportul la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj, de probare strate şi anexele acesteia, se vor ţine cont de următoarele măsuri de protecţie:

- curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în haba colector de 10 m3.

- desfacerea dalelor din şantul colector şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare (careu probe producţie) fie la depozit.

- golirea habei de 10 m3 de depunerile acumulate şi transportul acestora la baza de lucru.

- demontarea habei de 10 m3 şi transportul lui la depozit sau la un alt loc de utilizare.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- demontarea habelor de detritus şi transportul acestora, fie la un alt loc de utilizare fie la depozit.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- dezafectarea împrejmuiri careului de foraj.

Lucrările specifice de reconstrucţie ecologică a solului sunt:

- scarificarea mecanică a suprafeţei (suprafaţa scarificată reprezintă diferenţa dintre suprafaţa nivelată a careului instalaţiei de foraj şi a următoarelor suprafeţe: suprafaţă habă detritus, suprafaţă habă colectare ape reziduale, drum interior şi platforma tehnologică demontată, careu exploatare şi şanţ de pământ);

- întregii suprafeţe cu sol vegetal din depozit ;

- nivelarea suprafeţei;

După terminarea lucrărilor la cele doua sond, intreaga suprafata de  5200 m2 va rămâne pentru exploatarea acestora

În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de foraj şi probare strate, a programului lucrărilor de refacere a mediului prevăzute în proiect, impactul asupra solului va fi redus.

c) Perioada de exploatare a sondei

In conditiile unei functionarii normale nu exista, nu sunt necesare masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol.

## GEOLOGIA SUBSOLULUI

### 4.4.1. Caracterizarea subsolului amplasamentului

Datorită aşezării sale în zona Subcarpaţilor externi dintre Prahova şi Ialomiţa, într-o mică depresiune, zonă de contact dintre dealuri mai înalte în nord şi coborâte spre sud şi câmpia piemontană înaltă a Cricovului Dulce,comuna Răzvad este amplasata în depresiunea care-i poarta numele, mărginită de dealuri, cele mai înalte vârfuri atingând 300 - 400 metri, în partea de nord, iar in partea de sud înălţimile sunt sub 500 m. în partea sudică a municipiului se află zona de „Câmpie piemontană înaltă a Cricovului Dulce", cunoscută sub denumirea de „Câmpia Măgurii, caracterizata prin denivelări de 100 - 150 metrii faţă de Subcarpaţi, de unde coboară în pantă lina până la înălţimea de 240 metri.

Depozitele care aflorează în zona Răzvad, precum şi în împrejurimi, aparţin, după M. Săndulescu et al., (1967), următoarelor intervale cronostratigrafîce (anexa 2, 2a şi 2b): Miocen inferior (Helveţian); Miocen superior (Sarmaţian); Pliocen (Meoţian, Ponţian, Dacian şi Levantin); Cuaternar (Pleistocen inferior şi superior, Holocen).

Miocenul inferior (Helveţianut), cuprinde gresii în bancuri, puţin consistente, uneori aproape nisipuri, cenuşii sau roşcate, separate prin strate de argila marnoasă şi nisipoasă.

Miocenul superior (Sarmaţianul) este reprezentat prin depozite de marne, nisipuri şi mai multe tipuri de gresii (calcaroase feldspatice, oolitice şi argiloase).

Pliocenul este reprezentat prin depozite de vârstă: Meoţian, Ponţian, Dacian şi Levantin.

Meoţianul cuprinde nisipuri, marne, gresii, uneori calcare oolitice.

Ponţianul se caracterizează prin depozite predominant pelitice, o succesiune de marne şi marne slab nisipoase, foarte fin micafere în partea superioară, urmată în bază de două complexe psamitice, reprezentate printr-o succesiune de nisipuri, nisipuri marnoase şi marne.

Dacianul este alcătuit din depozite dezvoltate în facies pelitic-psamitic (marne compacte, marne nisipoase şi rin nisipoase, nisipuri şi nisipuri marnoase), cu intercalaţii (rare) lenticulare de cărbune. O secvenţă arenitică este predominantă în jumătatea inferioară a suitei daciene.

Levantinul prezintă o succesiune de argile, marne, nisipuri, uneori cu intercalaţii de marne cu cărbuni.

Romanianul. Depozitele romaniene sunt alcătuite dintr-o alternanţă de argile, silturi, nisipuri, pietrişuri, Cele mai vechi depozite romaniene aflorează în arealul Nenciuleşti, unde s-au găsit nisipuri cu resturi de unionide (Motaş et al., 1977).

Romanian superior-Pleistocenul inferior. Acestui interval aparţin Formaţiunea de Cândeşti, situată în zona cercetată şi Formaţiunea de Frăţeşti, întâlnită în partea sudică a Bazinului Dacic (între cele două formaţiuni există o zonă de îndinţare), depozitele romaniene devin treptat grosiere, către partea lor superioară, fiind reprezentate prin pietrişuri, nisipuri şi silturi.

#### 4.4.1.1. Structura tectonică şi activitatea seismică

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona în care se află perimetrul sondelor 951, 952 Viforata se vor considera următorii parametri:

- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani):                ag = 0,35 g;

- perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns:         Tc = 1 s.

#### 4.4.1.2. Protecţia şi calitatea subsolului

În cadrul proiectului au fost stabilite măsuri de protecţie a stratelor traversate prin utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări –pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, apelor reziduale şi a detritusului.

Datorită cantităţilor de fluid de diluţie generat la forajul sondei, a distanţei mari de transport la depozit şi a costului neutralizării la depozit, este prevăzută utilizarea  instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT).

Apa rezultată din flocularea fluidului va fi stocată în habe şi refolosită la prepararea volumelor de diluţie. Folosirea unităţii de floculare va rezolva problemele de mediu privind depozitarea şi procesarea volumelor mari de fluid, probleme care nu pot fi cuantificate pe fiecare sondă.

Lucrul cu instalaţia de floculare necesită folosirea unor aditivi suplimentari de procesare (coagulant şi floculant). Pentru ca unitatea de floculare să fie eficientă este necesar să se proceseze un volum cât mai mare de fluid de foraj rezidual. Pentru procesare se amestecă fluidul de foraj cu aditivii de procesare, după care amestecul va intra în centrifuga de mare viteză pentru separarea solidelor de faza lichidă. Solidele rezultate din centrifugare vor avea o umiditate de cca. 60 %. Solidele rezultate pot fi încărcate şi transportate odată cu detritusul, iar faza lichidă se va întoarce în circuit putând fi folosită la prepararea de fluid de diluţie.

### 4.4.2. Impactul prognozat asupra componentelor subterane

În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj şi probare strate, realizat pentru sondele 951, 952 Viforata, impactul asupra componentelor subterane este redus.

### 4.4.3. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru reducerea impactului asupra componentelor subterane sunt prevăzute următoarele măsuri :

- pentru realizarea unor lucr(ri de calitate, se va da o deosebit( atenţie execut(rii lucr(rilor de terasamente (i respect(rii tehnologiei de execuţie a suprastructurii drumului (i platformei carosabile;

- lucr(rile de terasamente se vor executa astfel (nc(t fazele procesului tehnologic s( se succeadă f(r( decalaje între diferitele faze de lucru, care ar putea duce la înmuierea pământului din corpul drumului de c(tre apele meteorice;

- pe timp friguros nu se admite ca lucr(rile de terasamente s( fie întrerupte (n faze intermediare ale procesului tehnologic (i executarea terasamentelor cu pământ îngheţat;

- în timpul execut(rii terasamentelor, executantul este obligat s( ia m(suri pentru scurgerea natural( a apelor, iar la întreruperea lucr(rilor suprafaţa terasamentelor s( asigure scurgerea apelor spre exterior, evitându-se colectarea lor (n depresiunile de pe platformă;

- nu se va trece la executarea sistemului rutier înainte ca patul acestuia s( ating( gradul de compactare (i se va menţiona (n procese-verbale de lucr(ri;

În perioada de construcţie se va face instructajul prealabil tuturor celor care acţionează în zona de lucru, insistându-se în special asupra următoarelor prevederi :

- manevrarea corectă a utilajelor de construcţii şi instruirea muncitorilor ce lucrează în raza de activitate a utilajelor (macarale, maşini de săpat, de împrăştiat, de compactat, etc.);

- un instructaj special trebuie făcut celor care acţionează în raza utilajelor acţionate termic;

- grija deosebită va fi acordată lucrărilor de sprijinire, indicate în proiecte la săparea gropilor de fundaţii sau în zona unor deblee adânci şi în terenuri instabile;

- în cazul în care nu s-au prevăzut toate lucrările de sprijinire necesare, ele se vor executa în baza comenzilor suplimentare avizate în prealabil de proiectant.

## BIODIVERSITATEA

### 4.5.1.Date generale

#### 4.5.1.1. Informaţii despre biotopurile de pe amplasament

Biotopul specific amplasamentului este reprezentat de terenuri agricole.

#### 4.5.1.2. Informaţii despre flora locală

Vegetaţia bogată şi diversă, prezinta o evidentă etajare, asemenea elementelor climatice şi formelor de relief cu care se află într-o strânsă interdependenţă. Dealurile subcarpatice sunt acoperite, în cea mai mare parte, cu păduri de gorun (Quercus petraea)  în alternanţă cu cele de fag (Fagus silvatica).).Vegetaţia de silvostepă (afectată foarte mult de intervenţia omului) apare pe areale restrânse, în zona de câmpie din partea de S-SE a judeţului Dambovita fiind reprezentată atat prin pajisti in care predomină păiuşul (Festuca valesiaca), cât şi prin arbori izolaţi de stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) sau stejar (Quercus robur).

#### 4.5.1.3. Informaţii despre fauna locală

Fauna este diversă şi bogată în specii si respectă o oarecare repartiţie pe verticală, cu toate că mobilitatea mare a animalelor permite deplasarea lor dintr-o zonă în alta.  Majoritatea animalelor trăiesc în păduri, printre care se remarcă mistreţi, urşi, cerbi, căprioare, lupi, vulpi, râşi, jderi, pisici salbatice, veveriţe ş.a. Avifauna include cocoşul de munte, corbul, mierla, buha, ciocănitoarea, fazanul (colonizat) ş.a., în zona de câmpie sunt frecvente rozătoarele (popândăul, cioara grivă, şoarecele de câmp ş.a.), şopârlele, uliii, ciocârliile etc. Apele de munte sunt populate de păstrăv, iar cele din zonele de deal şi câmpie în lipan, clean, mreană etc.

### 4.5.2. Impactul prognozat

#### 4.5.2.1. Modificările biotopului de pe amplasament

Pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul provenit de la instalaţia de foraj şi utilaje vor avea un impact temporar asupra faunei din zona analizată.

Având în vedere natura proiectului, durata de realizare a lucrărilor, locaţia stabilită pentru realizarea lucrărilor, considerăm că proiectul va avea un impact redus asupra biodiversităţii din zonă, exclusiv pe perioada de realizare a sondei.

#### 4.5.2.2. Impactul asupra mediului natural în caz de accident

În situaţii accidentale răspândirea materialelor, substanţelor şi/sau produşilor de sondă, ca detritus, noroi, substanţe solide pot afecta vegetaţia din careul sondei.

Măsurile ce trebuie adoptate pentru prevenirea riscurilor producerii unor accidente sunt:

- execuţia lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a etapelor prevăzute în proiect;

- se vor respecta măsurile cuprinse în planurile de intervenţie în caz de accidente, avarii ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător;

- verificarea etanşeităţii habelor pentru depozitarea fluidului de foraj ;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei şi depozitarea materialelor chimice în condiţii de siguranţă, în locuri special amenajate;

- se interzice deversarea fluidelor de foraj şi a altor reziduuri pe alte terenuri decât în locurile special amenajate;

- forajul propriu – zis, operaţiunile de carotaj şi perforare, probarea stratelor precum şi orice fel de operaţii în gaura de sondă, se vor executa numai cu instalaţii de stopare a erupţiilor, montate corect şi complet şi menţinute permanent în stare de funcţionare;

- se va asigura rezerva de fluid de foraj şi materiale de îngreuiere conform regulamentelor în vigoare.

### 4.5.3. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Măsurile prevăzute în proiect privind buna funcţionare a instalaţiilor, sunt menite să protejeze şi componentele ecosistemului.

Refacerea vegetaţiei în zona careului se va realiza pe baza unui studiu special întocmit, după aplicarea măsurilor de reabilitare a solului.

## PEISAJUL

### 4.6.1. Informaţii despre peisaj

Terenul pe care va fi amplasată sonda are categoria de folosinţă arabil, iar cel din vecinătatea sondei are categoria de folosinţă arabil.

### 4.6.2. Impactul prognozat

#### 4.6.2.1. Tipuri de peisaj şi utilizarea terenului

Peisajul din zona amplasamentului este specific zonelor agricole fiind reprezentat de terenuri agricole.

Suprafaţa totală de teren necesară în timpul lucrărilor de foraj şi probe de producţie este prezentată în tabelul nr. 9.

SUPRAFEŢE OCUPATE DE PROIECT

Tabelul nr. 9

| Utilizarea terenului | Suprafaţa [m2] |
| --- | --- |
|  | Înainte de punerea în aplicare a proiectului | După punerea în aplicare a proiectului | Recultivată |
| Arabil/pasune | 5200 | 5200 | 0 |

Conform proiectului, suprafaţa necesară pentru ocuparea temporară din circuitul initial este de 5200 m2.

La terminarea lucrărilor amplasamentul va fi degajat de materiale şi deşeuri şi se trece la reconstrucţia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

#### 4.6.2.2. Impactul asupra cadrului natural

Datorită alegerii amplasamentului impactul proiectului asupra cadrului natural este minim.

Lucrările prevăzute în proiect nu vor fragmenta biotopul (nefiind împiedicată migrarea sau mişcarea faunei din zonă).

Terenul din vecinătatea amplasamentului propus are categoria de folosinţă arabil.

Nu există zone naturale protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon etc.) sau zone naturale folosite în scop recreativ sau zone de interes turistic.

### 4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului în proiect au fost prevăzute lucrări de redare în circuitul initial a terenului utilizat temporar pentru executarea lucrărilor de foraj.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost prevăzute zone în scop recreativ.

## MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC

### 4.7.1. Date generale

Sondele se vor situa în perimetrul administrativ al comunei Razvad, judeţul Dambovita.

### 4.7.2. Impactul potenţial asupra activităţilor social – economice şi asupra  populaţiei

Sondele 951, 952 Vif0orata  se vor situa la o distanţă de circa 230 m suid est de zona locuita.

În perioada de execuţie personalul care va realiza lucrările de foraj este angajat de către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.

Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.

Existenţa în zona exploatărilor de titei a sondelor 951, 952 Viforata nu conduce la modificarea structurii activităţii economice locale, tradiţionale. Realizarea şi exploatarea obiectivului  nu va crea aşezări umane noi. Sondele , prin amplasamentul lor, nu afectează în niciun fel aşezările umane. Având în vedere că distanţa la care se află sonda este mult mai mare decât cea minim impusă - 50 m – şi că în procesul de foraj nu se folosesc substanţe radioactive, sau microbiene, se consideră că securitatea aşezărilor umane, nu este afectată.

Impactul potenţial asupra populaţiei vulnerabile

În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma constructoare şi vor fi special instruiţi pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotaţi cu echipamente de protecţie.

Activităţile cu potenţial impact asupra lucrătorilor pot fi :

- instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea utilajelor mecanice şi electrice;

- operaţii de forare;

- manipularea substanţelor periculoase;

- exploatare instalaţii cu grad ridicat de pericol (incendii);

- colectarea şi recuperarea deşeurilor;

- emisii de gaze şi zgomot determinate de traficul utilajelor din cadrul şantierului.

Debitele masice ale poluanţilor emişi de motoarele utilajelor sunt sub valorile concentraţiilor impuse de legislaţia ce stabileşte calitatea factorului de mediu aer.

Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi modul de funcţionare intermitentă a autovehiculelor şi perioada limitată de timp, impactul asupra personalului este nesemnificativ.

În cazul obiectivului analizat suntem în prezenţa zgomotelor normale, ce se produc în cadrul unui şantier. Zgomotul produs de utilaje va fi în jur de 80 dB.

Având în vedere distanţa faţă de aşezările umane zgomotele produse pe perioada de foraj şi probarea stratelor nu constituie ameninţări la starea de sănătate a comunităţii existente.

În condiţiile respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă aplicabile sectorului de foraj, normelor de apărare împotriva incendiilor şi normelor de protecţie a mediului, impactul asupra populaţiei potenţial vulnerabile este minim şi se desfăşoară pe timp limitat, pe durata fazelor de realizare a proiectului.

Obligaţiile titularului

Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa şi consulta populaţia interesată de dimensiunea şi impactul realizării lucrărilor aferente de exploatare titei.

Informarea, consultarea şi facilitarea publică contribuie la îmbunătăţirea calităţii proiectului şi previn eventualele pierderi sau întârzieri ale proiectului şi aduc beneficii, cum ar fi:

- informarea părţilor interesate relevante şi furnizarea unei platforme pentru discuţii deschise asupra aspectelor locale legate de proiect ;

- oferirea posibilităţilor de a face comentarii la opţiunile proiectului şi garanţia că niciun aspect major legat de proiect nu va fi trecut cu vederea de către proiectant ;

- reducerea eventualelor conflicte printr-un proces de comunicare / consultare deschis şi transparent ;

- facilitarea abordează problemele ridicate de comunitate şi ajută la includerea particularităţilor locale în elaborarea proiectului.

La analiza proiectului se va ţine cont de: relevanţa pentru comunitate; relevanţa socială; relevanţa pentru mediu; relevanţa legală şi vor fi oferite explicaţii ale măsurilor colaterale întreprinse pentru a atenua problemele sociale şi de mediu.

Cetăţeanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la care este supus în cadrul comunităţii şi la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acţiunilor pe care cetăţeanul le realizează pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative ce pot genera pierderi.

Acţiunile ce pot fi întreprinse la nivelul cetăţenilor sunt :

- informarea generală şi permanentă/periodică şi a concetăţenilor asupra riscurilor specifice care le pot afecta viaţa şi proprietatea;

- formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate şi eliminarea / reducerea neglijenţelor de conduită;

- dezvoltarea spiritului civic şi de solidaritate în comunitatea locală;

- adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinţei şi anexelor gospodăreşti, cu respectarea cadrului legal privind construirea.

Beneficiarul va respecta condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind dezbaterea publică a proiectului.

### 4.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra activităţilor social – economice şi asupra populaţiei

- Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social – economice

Datorită lipsei impactului asupra activităţilor social – economice produs de realizarea proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

- Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei vulnerabile

La executarea lucrărilor de construcţii – montaj, foraj, probe de producţie şi operaţiuni speciale sunt necesare respectarea următoarelor măsuri pentru reducerea impactului asupra populaţiei potenţial vulnerabile:

- locurile de muncă trebuie menţinute curate, iar substanţele sau depunerile periculoase trebuie îndepărtate ori ţinute sub supraveghere pentru a nu pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

- lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lor;

- pentru fiecare loc de muncă vor fi elaborate instrucţiuni scrise care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al siguranţei utilajelor;

- utilajele şi instalaţiile mecanice vor fi prevăzute cu protecţie adecvate şi sisteme de securitate în caz de avarii;

- lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare;

- înregistrarea şi măsurarea concentraţiilor de gaze, montarea de dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere internă;

- locurile de muncă trebuie să fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice, să nu fie expuşi la niveluri sonore nocive, nici la influenţe exterioare nocive, în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă;

- locurile de muncă vor fi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea declanşării şi propagării incendiilor;

- respectarea distanţelor de siguranţă între instalaţiile din şantierele de lucru;

- să se ţină evidenţa strictă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase inclusiv a recipientelor şi ambalajelor;

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

- Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general

Având în vedere că nu există impact produs de realizarea proiectului asupra populaţiei, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

## CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL

Impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor etnice şi culturale

Nu există impact provocat de proiect asupra condiţiilor etnice şi culturale.

Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice

În zona de impact a activităţilor desfăşurate pe perioada de execuţie şi exploatare nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

## EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI. IMPACT REZIDUAL

EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI

Pentru evaluarea şi cuantificarea impactului s-a utilizat o scară cu valori cuprinse între -2 şi +2, astfel :

+2 = efect pozitiv substanţial al impactului;

+1 = efect pozitiv al impactului;

0 = niciun impact;

-1= impact negativ;

-2 = impact negativ substanţial

EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI

Tabelul nr. 10

| Tip de efecte | Periodicitatea efectelor şi impactul pe termen | Importanţa efectului prognozat |
| --- | --- | --- |
| Categoria de efecte | pozitiv/negativ direct / indirect | scurt | mediu | lung |  |
| Secundare -Implementarea tehnologiilor noi | Efect pozitiv – indirect asupra mediului. Utilizarea instalaţiei de procesare fluid de foraj eficientă din punct de vedere ecologic | +2 | +1 | 0 | Foarte important |
| -Reamenajare drum acces | Efect pozitiv – indirect pentru populaţia localitatii | +1 | +1 | +2 | Foarte important |
| -Schimbarea folosinţei terenului | Efect negativ – direct asupra solului | -1 | -1 | 0 | Importanţă medie |
| Cumulative -Protejarea solului | Efect negativ direct asupra solului datorat lucrărilor desfăşurate în perioada de mobilizare, foraj, demobilizare | -1 | -1 | 0 | Foarte important |
|  | Efect negativ direct în cazul evacuărilor necontrolate de ape uzate asupra solului | -1 | -1 | 0 | Foarte important |
| Sinergice Sănătatea umană | Efect negativ direct, datorat disconfortului creat de intensificarea traficului şi creşterea nivelului de zgomot în zonă | -1 | 0 | 0 | Importanţă medie |
| Impact socio-economic | Efect pozitiv asupra economiei locale şi infrastructurii | +1 | +2 | +2 | Importanţă redusă |

Studiul a luat în considerare toate informaţiile privind calitatea factorilor de mediu ca şi condiţie iniţială, predicţiile pentru perioada de foraj / probe de producţie şi accidentele potenţiale.

Efectul primar asupra populaţiei din vecinătatea drumurilor de acces îl constituie disconfortul creat de intensificarea traficului şi de zgomotul generat.

Riscul apariţiei focului, exploziilor şi generarea de gaze, fumuri, fluide toxice şi praf este în conexiune cu managementul substanţelor periculoase şi a deşeurilor rezultate. Depozitarea, colectarea şi transportul deşeurilor trebuie să respecte reglementări stricte de mediu şi sănătate.

În concluzie, lucrările prevăzute nu vor determina apariţia de efecte adverse asupra stării de sănătate a populaţiei din vecinătatea viitorului obiectiv.

Realizarea investiţiei va avea un impact pozitiv economic, prin colectarea de taxe şi impozite la bugetul local.

IMPACTULUI REZIDUAL

Pentru diminuarea efectelor asupra mediului în cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de măsuri pentru eliminarea pericolelor mecanice, electrice, termice, chimice, datorate locului de muncă, calamităţi naturale (seism, vânt, grindină, inundaţii, alunecări de teren, etc), manifestări eruptive sau erupţii libere.

Impactul rezidual este impactul potenţial care se manifestă după aplicarea tuturor măsurilor de reducere a impactului asupra mediului şi poate fi evaluat în toate cele trei faze ale proiectului: mobilizare, foraj/probe şi demobilizare instalaţie foraj.

Pentru evaluarea impactului rezidual s-a utilizat o scară cu valori cuprinse astfel: pentru intensitatea impactului: 1 - minim, 10 – maxim; pentru întinderea spaţială a impactului: L - local, Z - zonal, R - regional, N – naţional; ca întindere temporală: Mo - momentan, M – medie durată, L - lungă durată, I – ireversibil.

Impactul va fi nesemnificativ asupra apelor, florei şi habitatelor.

În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj şi probare strate, impactul asupra componentelor subterane este redus.

În faza de mobilizare şi demobilizare ca urmare a măsurilor de prevenire ce vor fi luate (colectare ape uzate, gestionare deşeuri) apreciem o reducere substanţială a impactului. Impactul rezidual după implementarea măsurilor prevăzute este de intensitate minimă (valoare = 1), ca întindere spaţială local (L), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

Emisiile de noxe în atmosferă se vor produce doar pe perioada implementării proiectului şi provin de la utilajele şi mijloacele de transport. Pentru reducerea emisiilor, măsurile ce se impun sunt menţinerea utilajelor în stare bună de funcţionare, circulaţia cu viteză redusă la turaţii joase ale motoarelor care vor genera un nivel scăzut de gaze de eşapament şi folosirea de utilaje ce respectă normele europene privind emisiile de noxe.

Prin aplicarea acestor măsuri se prognozează reducerea emisiilor, ceea ce duce la un impact rezidual de intensitate redusă (valoare = 2), ca întindere spaţială zonal (Z), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

Praful generat în faza de transport a materialelor reprezintă o componentă importantă a impactului generat în zonă. Ca urmare a măsurilor de prevenire ce vor fi luate (repararea şi întreţinerea drumurilor, circulaţia cu viteză redusă) apreciem o reducere a cantităţii de praf generate.

Prin aplicarea acestor măsuri se prognozează reducerea emisiilor, ceea ce duce la un impact rezidual de intensitate medie (valoare = 4), ca întindere spaţială zonal (Z), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

Zgomotul produs de utilaje poate fi redus semnificativ, prin aplicarea măsurilor prevăzute în proiect, impactul rezidual este de intensitate redusă (valoare = 2), ca întindere spaţială local (L), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

# ANALIZA ALTERNATIVELOR

Amplasarea sondelor 951, 952 Viforata s-a facut pe baza unui „Studiu de evaluare a resurselor si performantelor in exploatare a zacamantului comercial pe structura Viforata - Ocnitai” realizat pentru SC OMV PETROM SA si aprobat de catre ANRM (Agentia Nationala a Resurselor Minerale), precum si a reanalizarii tuturor datelor existente (sonde de corelare, profile seismice s.a.) cu probabilitate mare de interceptare a zacarnatului, in zona amplasamentului stabilit, si nu sunt alti factori care sa conditioneze in vreun fel acest amplasament.

Acest studiu are caracter secret, iar informatiile din continutul acestuia nu pot fi divulgate.

Amplasamentul ales pentru executarea forajului sondei este determinat de informatiile geologice existente (la data prognozarii lucrarii) cu privire la existenta stratului in care s-au acumulat hidrocarburile, zona fiind evidentiata ca suprafata productiva datorita multitudinii de sonde aflate in exploatare in acest perimetru. Coordonatele geologice ale beciului sondei au fost propuse pe baza interpretarii profilelor seismice executate in zona, in vederea evidentierii conditiilor structurale favorabile acumularilor de hidrocarburi si autorizate de ANRM (Agentia Nationala a Resurselor Minerale).

Proiectul tehnic al sondelor 951, 9532 Viforata conţine o singură variantă din punct de vedere al locaţiei şi al programului de construcţie al sondei.

Titularul proiectului a luat în considerare o singură alternativă, întrucât stabilirea locaţiei şi realizarea construcţiei se realizează pe baza lucrărilor de prospecţiune seismică şi corelările cu sondele 945-946, respectiv 2030-2031 Viforâta, sonde in exploatare existente pe careul comun cu cele doua sonde proiectate.

Singurele alternative avute în vedere sunt legate de tipul şi caracteristicile fluidului de foraj utilizat pentru forarea sondei.

Pentru tratarea şi condiţionarea fluidului de foraj se utilizează ultimele metodologii conform cărora se ţine seama de analiza sortimentelor şi consumurile de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare.

Utilizarea centrifugelor de mare viteză şi a instalaţiilor de flocurare prezintă o serie de avantaje :

- reducerea volumului de fluid de foraj rezidual;

- reducerea cheltuielilor de transport ca urmare a diminuării volumului de fluid;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere a fluidului de foraj prin reutilizarea fazei lichide care mai conţine şi o parte din aditivii utilizaţi;

- diminuarea cantităţii de fluid de diluţie prin recircularea fazei lichide rezultate în urma procesului de floculare.

Instalaţia de floculare rezolvă problema depozitării şi procesării volumelor mari de fluid de foraj care nu pot fi cuantificate la sonde.

Solidele rezultate din proces sunt încărcate împreună cu detritusul şi transportate la unul din punctele de lucru autorizate MMP.

Impactul generat asupra factorilor de mediu pe perioada de foraj şi probe de producţie a fost prezentat pentru varianta aleasă de proiectant în cadrul capitolelor 4.1. ÷ 4.8.

# MONITORIZAREA MEDIULUI

Sistemul de monitoring reprezintă un sistem complex de achiziţie a datelor privind calitatea mediului, obţinute pe baza unor măsurători sistematice, de lungă durată, la un ansamblu de parametri şi indicatori, cu acoperire spaţială şi temporală care să asigure posibilitatea controlului poluării.

## Monitorizarea mediului in perioada de foraj si echipare sonda

Pe perioada prevăzută pentru realizarea lucrărilor de foraj/probare strate, monitorizarea mediului se realizează prin respectarea etapelor prevăzute pentru execuţie, precum şi evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate.

În această etapă este foarte important să se respecte locaţiile prevăzute pentru depozitarea deşeurilor rezultate.

Toate operaţiile de foraj se execută cu măsuri stricte de control, cu respectarea normelor în vigoare şi a condiţiilor tehnico – economice.

Procesul tehnologic se desfăşoară numai în incinta careului special amenajat în vederea evitării poluării factorilor de mediu.

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

Monitorizarea mediului se realizează prin :

- urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va executa cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deversării deşeurilor pe timpul transportului. Documentele care vor însoţi transportul vor avea menţionate în principal: natura deşeurilor, cantitatea, locul de eliminare. La întoarcerea din cursă, se va prezenta confirmarea că deşeul a fost transportat la locul stabilit;

- asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului;

- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul de mediu emis pentru acest obiectiv;

- informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului înconjurător;

- personalul care desfăşoară activitatea de construire a sondei este obligat sa cunoască şi să respecte regulamentul de prevenire a erupţiilor. Acest regulament cuprinde un set complet de măsuri concrete, pentru fiecare loc de muncă şi instalaţie, necesare a fi luate pentru prevenirea sau intervenţia în caz de situaţii deosebite;

- folosirea tipurilor de fluide recomandate în proiect şi asigurarea în permanenţă a caracteristicilor indicate;

- parametrii fluidului de foraj se vor adapta în funcţie de condiţiile întâlnite, se vor lua măsuri de prelucrare continuă a datelor obţinute, în scopul asigurării unui fluid de foraj optim pentru traversarea formaţiunilor geologice întâlnite;

- în timpul operaţiilor de tubaj şi cimentare se vor respecta măsurile SSM specifice acestor operaţii, cuprinse în normele departamentale de protecţia muncii;

- instruirea corespunzătoare a personalului privitor la condiţiile geologo – tehnice ale sondei şi prevederile SSM şi apărarea împotriva incendiilor, Îndrumătorul tehnic, regulamentele pentru prevenirea erupţiilor, prevenirea şi lichidarea accidentelor tehnice;

- desfăşurarea operaţiilor pe bază de programe întocmite şi avizate cu asigurarea unei asistenţe corespunzătoare;

- verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor instalaţiei.

În timpul probării stratelor, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obţinute, debit, volum produs şi presiuni de suprafaţă.

Pe toata durata operaţiilor de foraj, parametrii vor fi înregistraţi permanent.

Personalul specializat va întocmi “Raport zilnic” privind parametrii înregistrati si hidrocarburile detectate, iar la final va întocmi “Raport final” care va include toate diagramele solicitate.“Raportul zilnic” va include descrierea litologică a probelor, indicaţiile de hidrocarburi din probe, rezultatele analizelor (fluorescenţă, reacţie benzen, acetonă, etc) şi valorile de conţinut în material carbonatic.

Pentru urmărirea poluării mediului în zona de activitate a obiectivelor analizate se impune un control periodic a surselor potenţial poluatoare.

MONITORIZAREA DE FOND A SURSELOR POSIBILE DE POLUARE

Tabelul nr. 11

| Sursa potenţială de poluare / obiective | Indicator urmărit | Interval urmărire – măsurare | Măsuri de limitare a poluării |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompe, armături | Avarii, neetanşeităţi | Data producerii | Reparaţii executate / mod gospodărire deşeuri / înlocuire garnitură |
| Habe, bazin colector | Vidanjare (golire) bazin colector | Grafic de curăţare / vidanjare | Organizatorice (respectarea graficului) |
| Conducta de amestec | Numar spargeri | Data producerii | Cuponari, reparatii capitale |
| Sonda | Intervenţii, reparaţii | Data execuţiei | Organizatorice |

## Monitorizarea mediului in perioada de exploatare

Proiectul tehnic cuprinde :

- program privind controlul calitatii pe faze de executie a lucrarilor;

- instructiuni de urmarire a comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a constructiilor;

- program de interventie in caz de avarii sau calamitati.

Pe perioada functionärii, urmarirea comportarii in exploatare se va realize prin :

- urmarire curenta;

- urmarire speciala.

Urmarirea curenta - este o activitate de observare a starii tehnice a constructiei care corelata cu activitatea de intretinere are ca rezultat mentinerea aptitudinii la exploatarea acesteia si se efectueaza pe toata durata de existenta.

Urmarirea speciala - cuprinde investigatii specifice, regulate, periodice asupra unor parametrii ce caracterizeaza constructia sau anumite parti ale ei.

Pentru prevenirea poluarii mediului pe perioada exploatarii sondei se impun urmatoarele masuri :

- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat prin departamentele specializate de protectia mediului ale SC OMV PETROM SA;

- observarea si controlul traseului de conducte;

- crearea unei baze de date care sa includa toate sursele de poluare cu stabilirea elementelor de identificare si limitele admise.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu, pe perioada de exploatare, se vor lua urmatoarele masuri :

- stabilirea surselor potential poluatoare;

- stabilirea cauzelor poluarii;

- stoparea surselor si eliminarea cauzelor;

- monitorizarea arealului prin prelevare de probe si analizarea acestora;

- realizarea unei baze de date in care se poate urmari evolutia concentratiei de poluant in timp;

- urmarirea productiei (pierderi de produs).

Pentru urmarirea poluarii mediului in zona de activitate a obiectivelor analizate se impune un control periodic prin prelevarea de probe si analiza acestora pentru principalii factori de mediu apa, aer, sol.

Program de monitorizare factori de mediu

Tabelul nr. 12

| Factor de mediu | Indicator de calitate | Interval de urmarire/masurare | Masuri de diminuare a poluarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | CO,SO,NO Hidrocarburi | Lunar – de la producerea unui eveniment poluant | limitare emisii poluanti |
| Ape | C.E.,fenoli, total hidrocarburi | Lunar – de la producerea unui eveniment poluant | identificare, eliminare sursa |
| Sol | C.E.,C.T., SAR Hidrocarburi | Lunar – de la producerea unui eveniment poluant | indepartare/ tratare sol contaminat |

Conform studiului hidrogeologic final efectuat de S.C. DAF GEOCONSULT S.R.L. si expertizat I.N.H.G.A. se vor efectua pe careul de exploatare al sondei foraje de monitorizare apa subterana.

In timpul explorarii, beneficiarul are urmatoarele obligatii :

- efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, conform normelor din cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiei;

- completarea si pastrarea lor si a cartii tehnice a constructiilor si predarea acesteia, la instrainarea constructiei, noului proprietar;

- asigurarea urmaririi in timp a constructiei conform prevederilor din cartea tehnica a constructiei;

- efectuarea dupa caz, de lucrari de consolidare precum si lucrari de reparatii numai pe baza de proiecte intocmite de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificate conform legii;

- asigurarea efectuarii lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor legate in vigoare.

## Monitorizarea mediului in etapa de postinchidere a sondei

Conform HG 1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, la incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitatii sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

Evaluarea intensitatii poluarii intr-un sit contaminat se efectueaza prin comparatie cu fondul natural din zonele adiacente si cu valorile de prag de alerta si prag de interventie prevezute in reglementarile specifice.

Investigarea si evaluarea poluarii mediului pentru amplasament si zonele adiacente parcurg urmatoarele etape:

- analiza si interpretarea datelor existente;

- investigarea si evaluarea preliminara;

- investigarea si evaluarea detaliata.

In cazul in care, concentratia unuia sau mai multor poluanti se situeaza peste pragul de alerta, dar nu atinge valorile pragului de interventie operatorul economic este obligat sa asigure monitorizarea periodica a evolutiei concentratiilor de poluanti in mediu, stabilita de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

# SITUAŢII DE RISC

## RISCURI NATURALE

Riscul la cutremur

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona sondei 121 Filipesti se vor considera următorii parametrii :

- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani):                      ag = 0,35 g;

- perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns: Tc = 1 s.

Întrucât la realizarea proiectului s-a ţinut seama de încărcările suplimentare care apar în timpul unui seism, se poate concluziona că apariţia unui seism nu prezintă un risc.

Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren

Cercetarea geotehnică a terenului de fundare pentru instalaţia de foraj şi a zonei adiacente a constat în :

- condiţiile geomorfologice din zona în care se situează terenul pe care se va amplasa instalaţia de foraj;

- evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului;

- stratificaţia terenului, delimitarea stratelor interceptate, natura şi starea fizică a pământurilor în starea lor naturală, parametrii fizici (pentru identificare şi caracterizare) şi mecanici (de rezistenţă şi deformabilitate) ai pământurilor ce compun terenul respectiv;

- încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicităţii;

- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări şi contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplas(ri de teren, zone de sedimenta(ie eolian( intens( etc.), care ar putea influen(a stabilitatea terenului (i siguran(a obiectivului proiectat;

- eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului;

- evaluarea presiunii convenţionale de bază;

- situa(ia apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea fundaţiilor instalaţiei de foraj împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice;

- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare.

La data cercetărilor geotehnice terenurile nu prezentau aspecte de instabilitate.

Riscul la condiţii meteorologice deosebite

Funcţionarea sondei nu este influenţată de condiţiile meteorologice din zona amplasamentului şi deci nu există riscuri privind funcţionarea în perioade cu condiţii meteorologice deosebite (secetă, temperaturi foarte scăzute etc.).

## Riscuri tehnologice

Dificultăţile de foraj sunt în general de natură geologică, obiectivă, mai rar de natură geologo-tehnică. Ele sunt detereminate de caracteristicile fizice sau chimice ale unor roci traversate de gaura de sonda şi ale fluidelor din porii sau fisurile lor: sunt aşa numite formaţiuni cu probleme.

Adeseori, dificultăţile de foraj sunt provocate sau agravate de condiţiile tehnice şi tehnologice, cum ar fi mărimea presiunii create în gaura de sondă, viteza de manevrare a garniturii de foraj, fluidul de circulaţie folosit, tehnologia de lucru utilizată. Dificultăţile privind menţinerea direcţiei sondei sunt determinate în mare măsură de natura rocilor întalnite, dar şi de alcătuirea ansamblurilor utilizate.

Dificultăţile respective se manifestă în timpul forajului propriu-zis, dar şi al altor operaţii executate la sondă (tubare, cimentare, măsuri geofizice), uneori chiar în timpul repausului, ca de exemplu o manifestare eruptivă sau o pierdere de circulaţie).

Adeseori se întâlnesc simultan mai multe probleme, chiar adverse, ceea ce complică operaţiile de prevenire şi de combatere a lor. Tipică este o pierdere de circulaţie într-un strat, concomitent cu o manifestare eruptivă dintr-un strat adiacent: pierderea de circulaţie se rezolvă de regulă prin reducerea densităţii fluidului de foraj, în timp ce combatarea manifestării presupune o creştere a densităţii. Acest risc se poate diminua prin alegerea unui program de construcţie adecvat.

## ACCIDENTE POTENŢIALE

Accidentul tehnic reprezintă un eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit survenit în timpul funcţionării sistemului tehnic/tehnologic.

O consecinţă a accidentului tehnic o constituie deprecierea semnificativă a caracteristicilor sistemului tehnic în sensul înrăutăţirii drastice a valorilor acestora dintr-un anumit punct de vedere produs din degradarea, deteriorarea sau distrugerea materialelor.

Dintre avariile potenţiale ce pot apărea, avariile majore pot avea consecinţe grave asupra factorilor de mediu, sănătăţii populaţiei etc.

Disfuncţiile ce pot produce accidentul tehnic sunt :

- disfuncţii tehnice (asociate factorilor materiali de concepţie, realizare şi exploatare);

- disfuncţii datorate factorului uman;

- disfuncţii asociate pregătirii şi organizării defectuoase a activităţilor de mentenanţă şi de exploatare tehnologică;

- disfuncţii datorate incompetenţei şi lipsei de informare;

- disfuncţii datorate factorilor externi aleatori.

Riscul tehnic (probabilitatea de producere a unui accident tehnic) creşte odată cu creşterea interferenţelor între factorii implicaţi în producerea disfuncţiilor.

De intensitatea şi frecvenţă minimă pot fi considerate şi disfuncţiile datorate incompetenţei şi lipsei de informare.

Disfuncţiile de mentenanţă, exploatare tehnologică, avarii, vor fi minime prin măsuri luate de beneficiar care pot fi grupate în :

- măsuri şi dotări privind securitatea zonei;

- măsuri şi dotări privind sănătatea şi securitatea muncii;

- măsuri şi dotări privind apărarea împotriva incendiilor.

Factorii de mediu posibil a fi afectaţi în cazul apariţiei unor riscuri naturale pot fi:

- factor de mediu aer;

- factor de mediu sol;

- factor de mediu apă.

În condiţiile dotării corespunzătoare cu sisteme de control al poluării (echipamente de prevenire a erupţiilor, rezervoare de depozitare, pompe, conducte) şi a unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de foraj / probare strate, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.

Pe perioada de foraj şi probare strate este posibil să apară evenimente care se situează în afara condiţiilor normale ale protecţiei mediului.

Aceste evenimente sunt reprezentate de declanşările erupţiilor libere, necontrolabile, care se pot produce datorită următoarelor cauze :

- neasigurarea contrapresiunii necesare asupra stratelor. Reducerea contrapresiunii asupra unui strat, se datorează, fie scăderii densităţii fluidului de foraj, fie scăderii înălţimii coloanei de fluid, din gaura de sondă;

- scăderea densităţii are loc din cauza pătrunderii de fluide mai uşoare, din strat, în fluidul de foraj. Cel mai frecvent caz este gazeificarea fluidului de foraj, în timpul traversării, cu viteze mari, a stratelor de gaze;

- scăderea înălţimii coloanei de fluid de foraj, în gaura de sondă, se poate produce, în cazul pierderilor de circulaţie;

- necunoaşterea manevrării sau manevrarea greşită a echipamentului de prevenire a erupţiilor;

- existenţa unui echipament de prevenire a erupţiilor necorespunzător pentru presiunile la care este supus, la sonda respectivă.

Cuantificarea riscului apariţiei unei erupţii, funcţie de cauzele care o generează este:

CUANTIFICARE RISC

Tabelul nr. 13

| Cauza | Probabilitate | Clasificarea gravităţii | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Neasigurarea contrapresiunii necesare asupra stratelor | 1 (mică) | 2 (medie) | 2 |
| Manevrarea greşită a echipamentelor de prevenire a erupţiilor | 1 (mică) | 3 (majoră) | 3 |
| Utilizarea unui echipament neadecvat de prevenire a erupţiilor | 1 (mică) | 3 (majoră) | 3 |

## ANALIZA POSIBILITĂŢII APARIŢIEI UNOR ACCIDENTE

Riscul este probabilitatea apariţiei unui accident într-o perioadă de timp specificată şi este adesea descris sub forma ecuaţiei:

Risc = Probabilitate x Gravitate

Obiectivul general al evaluării este de a controla riscuri provenite de la un amplasament, prin identificarea:

- agenţilor poluanţi sau pericolelor celor mai importante;

- resurselor şi receptorilor expuşi riscului;

- mecanismelor prin care se realizează riscul;

- riscurilor importante care apar pe un amplasament;

- măsurilor generale pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.

În continuare este prezentată relaţia sursă – cale – receptor pentru sursele posibile de poluare din perioada de foraj – probare strate.

Impactul ecologic al unei erupţii libere se manifestă prin deversarea în mediul ambiant a fluidului de foraj, soluţii chimice.

Toate deversările rezultate în urma erupţiilor libere necontrolabile conduc la poluarea solului şi a pânzei freatice.

AGENT POLUANT / SURSĂ/ CALE/ ŢINTĂ

Tabelul nr. 14

| Agent poluant | Pericol | Sursa | Cale | Ţinte | Atingere ţintă | Importanţa riscului | Necesitatea lucrărilor de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluid de foraj | Inert | Fisuri în conducta de refulare a fluidului de foraj; Neetanşeităţi ale unor zone de racord; Fisurare furtun vibrator; Apariţia fisurilor în pereţii habelor de depozitare. | Deversare | Sol/ Subsol Acvifer | Da | Mică | Închiderea sursei de poluare. Colectarea poluantului |
| Soluţii chimice | Fitotoxic | Produse chimice necesare tratării fluidului de foraj depozitate necorespunzător | Împrăştiere | Sol/ Subsol Acvifer | Da | Mică | Colectare |
| Carburanţi, lubrifianţi | Fitotoxic | Evacuări accidentale | Scurgeri, deversări | Sol/ Subsol Acvifer | Da | Mică | Identificarea sursei de poluare. Neutralizarea poluantului |

Cuantificarea riscului :

  - Agent poluant: fluid de foraj

    - Probabilitate = 1 (mică)

    - Gravitate = 1 (uşoară)

    - R = 1 x 1 = 1

  - Agent poluant: soluţii chimice

    - Probabilitate = 1 (mică)

    - Gravitate = 2 (medie)

    - R = 1 x 2 = 2

  - Agent poluant: carburanţi, lubrifianţi

Probabilitate = 1 (mică)

Gravitate = 2 (medie)

R = 1 x 2 = 2

Pe baza celor menţionate se poate concluziona că riscul este minim.

## MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR

### 7.5.1. Măsuri de prevenire a accidentelor pe perioada de foraj sondă – probare strate

Pentru prevenirea accidentelor în perioada de foraj se impun următoarele măsuri:

- păstrarea curăţeniei în careul sondei pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din materialele împrăştiate în timpul ploilor;

- efectuarea probelor de presiune a manifoldului pompei, înainte de începerea lucrărilor de foraj;

- verificarea etanşeităţii habelor pentru depozitarea fluidelor de foraj;

- depozitarea materialelor chimice necesare tratării fluidului de foraj, în containerul de chimicale;

- în timpul forajului, cât şi după terminarea lucrărilor, se interzice deversarea fluidelor şi a altor reziduuri pe alte terenuri, decât în locurile special amenajate – habe, depozite autorizate.

În cazul în care datorită neetanşeităţii se poate produce poluarea solului şi a subsolului, trebuie luate următoarele măsuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare;

- colectarea poluantului (în cea mai mare măsură posibilă);

- limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor;

- înlăturarea zonei poluante prin decopertare.

Pentru evitarea declanşării unor erupţii necontrolabile, se vor respecta următoarele măsuri de siguranţă:

Măsuri tehnologice

- executarea lucrărilor de foraj cu respectarea programelor de lucru şi a proiectului tehnic de foraj;

- pe timpul activităţii de foraj detritusul şi fluidul de foraj, vor fi depozitate numai în habe metalice etanşe;

- organizarea lucrului la sondă şi instruirea brigăzii în aşa fel încât să se observe şi să sesizeze primele simptome de manifestare ale sondei;

- forajul propriu – zis, operaţiunile de carotaj şi perforare, probare strate, precum şi orice fel de operaţii, în gaura de sondă, se vor executa numai cu instalaţii de prevenire şi stingere a erupţiilor, montate complet, corect şi menţinute în stare de funcţionare;

- instalaţia de prevenire şi echipamentele anexe, trebuie să fie corespunzătoare presiunii, la care va fi solicitată. De asemenea, aceasta trebuie să fie completă, montată, menţinută în perfectă stare de funcţionare, probată la presiune şi supusă periodic, în timpul lucrărilor la verificări şi probe de funcţionare;

- este absolut necesar ca sonda să fie prevăzută cu rezervă de fluid de foraj şi materiale de îngreuiere, alimentare cu apă şi cu echipament auxiliar corespunzător;

- personalul trebuie să fie bine instruit asupra importanţei, scopului construcţiei, întreţinerii şi modului de funcţionare a instalaţiei de prevenire.

Măsuri organizatorice

Riscul producerii de erupţii libere este exclus, întrucât încă din faza de proiectare se ia în calcul acest factor – prin elaborarea fişei de caracterizare complexă a coloanei stratigrafice şi fundamentare a schemei de tubaj şi a programului fluidului de foraj, pe baza informaţiilor obţinute de la sondele de corelare – în vederea asigurării siguranţei maxime, pe timpul efectuării lucrărilor de foraj şi asigurarea măsurilor enumerate mai sus.

Măsurile care se impun, pentru protejarea factorilor de mediu, pentru fiecare etapă de lucru în parte, sunt următoarele :

- respectarea etapelor de mobilizare prevăzute în proiectul tehnic;

- forajul sondei se execută conform proiectului tehnic şi cu respectarea Legii 319/2006, HG 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă;

- după terminarea montajului instalaţiei de foraj şi înaintea începerii forajului se face recepţia acesteia, de către o comisie formată din reprezentantul investitorului, directorul tehnic, inginer şef mecanic, şef compartiment sănătate şi securitate în muncă, şef compartiment mediu, inginer şef energetic al firmei contractoare a lucrărilor de foraj şi se execută probe tehnologice, ale utilajelor instalaţiei de foraj;

- în procesul de foraj, vehicularea, tratarea şi transportul fluidului de foraj se realizează în sistem închis;

- depozitarea produselor chimice necesare tratării fluidului de foraj, se face numai în containerul de chimicale, dotată cu platformă betonată impermeabilă, pentru prevenirea infestării solului şi apelor freatice, prin infiltraţii;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante din materialele împrăştiate, în timpul ploilor;

- verificarea etanşeităţii tuturor capacelor utilajelor, care pot emite poluanţi;

- traversarea primului interval (pentru tubarea şi cimentarea coloanei de ancoraj) se face cu fluid de foraj natural, care să afecteze minimal, stratele friabile de suprafaţă şi eventualele strate freatice traversate;

- datorită diferenţei de presiune sondă – strate, în dreptul rocilor traversate, fluidul de foraj depune, prin filtrare o turtă din particule solide, care consolidează pietrişurile, nisipurile şi alte roci slab cimentate, sau fisurate, nu permite contaminarea cu fluide de foraj, a posibilelor acvifere existente;

- prin realizarea programului de construcţie propus – tubajul coloanelor – de ancoraj, intermediară şi de exploatare – cimentarea acestora, se realizează protecţia solului şi a apelor subterane în timpul forajului, probării stratelor şi a exploatării sondei;

- cimentarea coloanelor se execută în sistem închis, cimentul fiind transportat în autocisterne. Operaţia de cimentare va fi precedată de probarea întregului echipament tehnic folosit: agregate, conducte, furtune, ventile de reţinere. Pompele agregatului de cimentare vor fi prevăzute cu supape de siguranţă şi manometre;

- după tubajul şi cimentarea fiecărei coloane se montează instalaţia de prevenire a erupţiilor conform „Regulamentului pentru prevenirea erupţiilor la forajul, punerea în producţie şi exploatarea sondelor de ţiţei şi gaze”, ediţia 1982;

- detritusul se depozitează temporar în habe metalice, urmând a fi transportat la un depozit special;

- substanţele şi produsele chimice necesare tratării fluidului de foraj rămase neutralizate se transportă la magazia de materiale a societăţii contractoare a lucrărilor de foraj;

- după încheierea lucrărilor de foraj se vor executa lucrări de reconstrucţie ecologică pe suprafaţa de teren închiriată temporar pentru foraj, mai puţin cea necesară pentru montarea instalaţiei de exploatare.

- eliminarea în totalitate şi în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele chimice periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitete cu legislaţia specifică;

- executarea tuturor lucrărilor de refacere a terenurilor afectate;

- evidenţa gestiunii deşeurilor pe fiecare tip de deşeu;

- depozitarea şi eliminarea deşeurilor să se efectueze astfel încât să nu aducă daune calităţii amlasamentului şi să nu provoace daune suplimentare calităţii apelor subterane şi peisajului;

- folosirea instalaţiilor şi utilajelor care generează zgomote şi vibraţii care să nu depăşească pragurile admise.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi clientul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

În vederea protecţiei factorilor de mediu sol, subsol, ape subterane şi de suprafaţă, se vor aplica lucrările de protecţia mediului prevăzute în proiect.

La efectuarea unor intervenţii se vor folosi numai scule care nu produc scântei prin lovire sau frecare.

Nu se admit scăpări şi scurgeri de gaze. În acest scop se va controla permanent etanşeitatea armăturilor componente ale instalaţiei de suprafaţă.

Căile de acces vor fi întreţinute în bune condiţii, fiind amenajate pentru a se putea interveni în caz de incendiu.

Pentru stingerea incendiilor locale, personalul de deservire a instalaţiilor va fi instruit pentru a acţiona imediat, cu utilaje mobile şi materiale de stingere, aflate în dotarea careului respectiv.

### 7.5.2. Măsuri generale de prevenire a poluării

Deoarece reconstrucţia ecologică – refacerea potenţialului zonelor degradate contaminate este un proces costisitor şi dificil este preferabil să se aplice acţiuni de prevenire a degradării mediului.

Aceste acţiuni cuprind :

- identificarea surselor de poluare (neetanşeităţi, spărturi, avarii);

- oprirea surselor existente de poluare;

- caracterizarea naturii şi oprirea gradului de poluare a solului şi a apei subterane prin realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

- crearea unei baze de date care să includă toate sursele de poluare cu stabilirea elementelor de identificare şi limitele admise.

LUCRĂRI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRII

Tabelul nr. 15

| Lucrări de prevenire şi combatere a poluării | Scopul |
| --- | --- |
| Amenajare careu: întreţinere şanţuri colectare scurgeri şi ape pluviale de jur împrejurul careului; | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a scurgerilor, deversărilor infiltrărilor. |
| Colectarea şi dirijarea apelor meteorice ca cad în careul sondei printr-un şanţ dalat la o habă colectoare. | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a antrenării scurgerilor, deversărilor, infiltrărilor. |
| Construcţia sistemelor de colectare a scurgerilor va fi specifică fiecărui careu în parte, în funcţie de realităţile din teren, astfel încât să se asigure panta hidraulică necesară evacuării optime a apelor meteorice potenţial impurificate | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a antrenării scurgerilor, deversărilor, infiltrărilor. |
| Ca măsuri organizatorice, se va proceda la întreţinerea şi vidanjarea la timp a rezervoarelor şi habei de colectare scurgeri, întreţinerea careurilor sondelor, echipamentelor de suprafaţă a sondei etc. | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a scurgerilor, deversărilor, infiltrărilor. |

EFECTE SCONTATE

Tabelul nr. 16

| Măsuri de diminuare | Efecte scontate |
| --- | --- |
| Respectarea reglementărilor impuse de sănătatea şi securitatea muncii specifice industriei de foraj – extracţie gaze | Minimalizează riscul producerii de evenimente poluante şi accidente umane |
| Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi a prevederilor legislaţiei de protecţia mediului | Elimină riscul producerii de accidente umane şi materiale |
| Măsuri şi echipamente speciale de protecţie / prevenire a accidentelor la executarea operaţiilor de intervenţie la sondă | Elimină riscul poluării factorilor de mediu şi accidentării personalului |

### 7.5.3. Plan de reconstrucţie ecologică a amplasamentelor la încetarea activităţii

Modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora şi stabilirii responsabilităţilor pentru refacerea mediului geologic sunt reglementate de HG 1408/2007.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic pentru amplasament şi zonele adiacente parcurg următoarele etape:

- analiza şi interpretarea datelor existente;

- investigarea şi evaluarea preliminară;

- investigarea şi evaluarea detaliată.

Scopul investigării şi evaluării preliminare este stabilirea existenţei şi intensităţii poluării mediului geologic pentru prelevări de probe, analize geologice, geochimice şi măsurători geofizice.

Evaluarea intensităţii poluării într-un sit contaminat se efectuează prin comparaţie cu fondul natural din zonele adiacente şi cu valorile de prag de alertă şi prag de intervenţie.

Valorile de fond se stabilesc în funcţie de zonă şi de formaţiunea geologică existentă.

Valorile de prag de alertă şi de prag de intervenţie sunt prevăzute în reglementările specifice.

În cazul în care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi se situează peste pragul de alertă, dar nu ating valorile pragului de intervenţie, operatorul economic şi/sau deţinătorul de teren sunt obligaţi să asigure monitorizarea periodică a evoluţiei concentraţiilor de poluanţi în mediu geologic, stabilită de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

În cazul în care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de intervenţie, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze etape de investigare şi evaluare detaliată, la solicitarea şi condiţiile stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Scopul investigării şi evaluării detaliate este delimitarea spaţială a zonei poluate, clarificarea naturii intensităţii poluării identificate, relaţia poluanţilor cu matricea minerală a rocilor şi structura mediului geologic, căile de migrare şi transport al poluanţilor şi evaluarea riscului geologic, dar necesare elaborării programelor sau proiectelor de refacere a mediului geologic.

Rezultatele investigării şi evaluării detaliate sunt cuprinse în raportul geologic final de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, care se depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate sunt stabilite de Hotărârea 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

Proiectul tehnic pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţii este aprobat de  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Refacerea mediului geologic şi a ecosistemelor terestre afectate constă în aducerea acestora cât mai aproape de starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică, complementare şi compensatorii şi prin eliminarea oricărui risc semnificativ de impact asupra acestora, conform categoriei de folosinţă a terenului.

Procesul de refacere a mediului geologic constă în îndepărtarea surselor de contaminare de pe amplasament, în izolarea şi decontaminarea ariilor contaminate, limitarea şi eliminarea posibilităţilor de răspândire a poluanţilor în mediu geologic şi în atingerea valorilor limită admise pentru concentraţiile de poluanţi.

Operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să execute măsurile cuprinse în proiectul pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică la încheierea activităţii şi/sau la schimbarea destinaţiei terenului.

Monitorizarea siturilor după încheierea proiectului tehnic pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică este asigurată prin mijloace specifice de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

## SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII. APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

### 7.6.1. Sistemul de pază şi apărare al obiectivelor

Securitatea obiectivelor se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu, pe două planuri :

  - securitatea obiectivelor;

  - preîntâmpinarea poluărilor accidentale.

Paza obiectivelor este asigurată conform planului de pază realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Asigurarea fluxului continuu şi prevenirea poluărilor accidentale se realizează în conformitate cu :

- OUG nr. 195/2005 – privind Protecţia Mediului modificată şi completată cu OUG nr. 164/2008;

- Legea nr. 319/07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

- HG nr. 1091/08.2006 – Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă;

- HG nr. 1425/10.2006 modificată şi completată cu HG 955/2010 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Prevederile tuturor actelor normative specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate locală şi naţională, indiferent de forma de organizare în care se desfăşoară activitatea.

Conform normativelor în vigoare este necesară respectarea şi asigurarea următoarelor:

- măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

- măsuri operative urgente de intervenţie în cazuri periculoase;

- măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

În cadrul sondei este asigurată paza proprie, fiind stabilite modalităţi concrete de organizare şi execuţie a pazei.

Pentru a reduce riscul accidentelor sunt respectate măsurile de intervenţie în diferite cazuri de necesitate cuprinse în cadrul „Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale” întocmit în cadrul societăţii.

În perioada de construcţie a drumurilor şi lucrărilor de artă aferente acestora, a consolidării terenurilor, precum şi în orice alt gen de construcţii se va face instructajul prealabil tuturor celor care acţionează în zona de lucru, insistându-se în special asupra următoarelor:

- manevrarea corectă a utilajelor de construcţii şi instruirea muncitorilor ce lucrează în raza de activitate a utilajelor (macarale, maşini de săpat, de împrăştiat, de compactat, etc.).

- instructajul special pentru persoanele care acţionează în raza utilajelor acţionate termic.

Pe toată durata execuţiei, şantierele vor fi dotate cu panouri speciale pentru avertizarea lucrătorilor, specifice operaţiilor de lucru, iar personalul de conducere al punctului de lucru va verifica dacă se respectă aceste indicaţii.

Când apar probleme deosebite, pe şantier se va solicita proiectantului elaborarea de prevederi speciale privind sănătatea si securitatea muncii , pentru ca execuţia să se desfăşoare fără pericol de accidente materiale sau umane.

### 7.6.2. Instrucţiuni de lucru privitor la sănătatea şi securitatea în muncă

În cadrul obiectivului sunt elaborate instrucţiuni proprii privind sănătatea şi securitatea muncii pentru prevenirea pericolelor ce pot să apară în activitate, măsuri suplimentare cu privire la sănătatea şi securitate în muncă, necesare condiţiilor de lucru, precum şi măsuri de prim ajutor în caz de accidente. Aceste instrucţiuni specifice au fost aduse la cunoştinţă salariaţilor, care au obligaţia să le cunoască şi să le aplice, conform regulamentului de ordine interioară al societăţii.

În toate etapele cuprinse în operaţiile de exploatare a instalaţiilor (inclusiv revizii, reparaţii şi dezafectări) vor fi respectate cerinţele cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă, şi anume :

- dotarea lucrătorilor cu echipament de protecţie corespunzător locului de muncă;

- cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire;

- respectarea instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate în muncă cu privire la locul de muncă unde lucrătorii îşi desfăşoară activitatea.

### 7.6.3. Apărarea împotriva incendiilor

Asigurarea exploatării instalaţiilor şi obiectivelor se bazează, în principal, pe lipsa oricărei atmosfere explozive în procesul tehnologic.

Organizarea şi desfăşurarea autoapărării necesită includerea în programul de măsuri de apărare împotriva incendiilor întocmit de compartimentul de apărare împotriva incendiilor al societăţii, a unor măsuri tehnice specifice acestei activităţi.

Pentru toate activităţile desfăşurate în cadrul sondei 121 Filipesti, compartimentul de apărare împotriva incendiilor elaborează, iar conducerea aprobă, atât planul de măsuri de prevenire a incendiilor cât şi măsurile, cerinţele şi criteriile specifice de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor şi Ordinul 163/2007 privind Normele de apărare împotriva incendiilor.

Sonda este încadrată din punct de vedere al pericolului de incendiu, la categoria A.

Panoul de incendiu (pichet) pentru sonde de foraj, conform normelor de dotare, conţine :

- stingător portativ cu praf şi CO2				4

- stingătoare portative cu spumă chimică			2

- furtun cauciucat cu racorduri tip C	   	          40 m.

- ţevi de refulare tip C pentru 1 hidrant			2

- lopeţi cu coadă						2

- găleţi de tablă						2

- târnăcop							1

- ladă nisip de 1 m3						1

Pe teritoriul careului sondei se interzice focul deschis. Toate instalaţiile vor avea punere electrică la pământ.

Instalaţia în totalitate este în construcţie antiexplozivă, iar operaţiile de sudură se vor executa numai cu permis de lucru cu foc deschis.

În mod deosebit se atrage atenţia asupra următoarelor :

- sonda va fi asigurată cu apă de rezervă pentru stins incendiu depozitată în rezervoare metalice

- va exista la sondă un panou de incendiu tip III pentru forajul normal şi tip II pentru forajul cu noroi pe bază de emulsie inversă;

- vor exista la sondă stingătoare cu praf şi cu spumă chimică şi lăzi cu nisip.

# DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

La realizarea proiectului”AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTALA SONDELE 951, 952 VIFORATA’’ nu s-au întâmpinat dificultăţi.

# REZUMAT

Locatia proiectata a sondele 951 si 952 Viforata se află pe teritoriul administrativ al localitatii Razvad, judetul Dambovita la circa 1200 m est de centrul localitatii.

Coordonatele STEREO 70 ale sondei sunt :

- sonda 951: X=382044.424; Y=543299.164

- sonda 952: X=382090.620; Y=543442.131

Accesul la locaţie este asigurat de drumul de exploatare, ce face accesul la sondele din zonă, drum cu originea în drumul judeţean DJ 720 Moreni  - Răzvad.

Drumul de exploatare petroliera existent in zona se va reamenaja pe un tronson in lungime de 220 m.

Pentru realizarea obiectivului  este necesară o suprafaţă totală de 5200 m2, suprafaţă închiriată de la OMV 	PETROM SA dela persoane fizice si juridice conform contractelor de inchiriere.

Suprafata totala de 5200 m2 afectata de investitie se afla in extravilanav si are categoria de folosinta –arabil /pasune

Limitele geologice ale sondelor proiectate sunt estimate a fi (nt(lnite la ad(ncimile :

- Dacian / Ponţian 	   =	1125 m;

- Ponţian / Meoţian 	   =	1665/1673 m;

- Meoţian / Helveţian  =	1785/1799 m.

Adâncimea de realizare

- sonda 951 Viforata 1859 m TVD (1835 m MD);

- sonda 952 Viforata 1910 m TVD (1868 m MD);

Lucrările de organizare a şantierului, amenajare cale de acces, careu şi operaţiile de foraj propriu-zise şi probe de producţie se vor executa având următoarea bază legală :

- Avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale – privind săparea sondei de exploatare;

- Contracte de inchiriere;

- Aviz OCPI pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului;

- Decizia Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltarea Durabilă privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului necesar investiţiei.

Pentru execuţia proiectului sunt prevăzute :

- Lucrări de mobilizare-demobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului;

- Forajul sondei si probele de productie.

- Echiparea sondei pentru exploatare.

- Lucrari de redare suprafata ocupata temporar in circuitul initial.

METODOLOGII DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Impactul asupra mediului s-a determinat cu ajutorul următoarelor metode :

- matricea de evaluare a impactului asupra mediului întocmită conform Ordinului 863 din 2002;

- indici de calitate (IC), pentru următoarele componente de mediului: aer, apă, sol / subsol, biodiversitate, peisaj şi aşezări umane;

IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

FACTOR DE MEDIU APĂ

IMPACTUL PRODUS ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU APA

Sursele şi cauzele de poluare a apelor datorate activităţii de foraj şi probare strate pot fi :

- habele de colectare detritus, fluid foraj, ape reziduale (în cazul unor ploi torenţiale, capacitatea de înmagazinare a habelor poate fi depăşită, în această situaţie careul sondei şi zonele de teren adiacente pot fi infestate);

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire a habelor;

- deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai în unele situaţii accidentale;

- apariţia fisurilor şi neetanşeităţilor datorate nerespectării tehnologiilor de tubare şi cimentare;

- neetanşeităţi la racorduri;

- manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a substanţelor chimice utilizate, a carburanţilor şi lubrifianţilor.

În condiţiile respectării măsurilor prezentate în proiect pentru fiecare fază a procesului de lucru cât şi a instrucţiunilor privind manipularea şi depozitarea corespunzătoare a substanţelor chimice, a carburanţilor şi lubrifianţilor, impactul asupra apelor este nesemnificativ.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia calităţii apei sunt prevăzute următoarele măsuri :

- Realizarea unui şanţ de colectare pentru eventualele reziduuri ce ar putea rezulta în urma amplasării, funcţionării instalaţiei şi a desfăşurării tuturor activităţilor ce concură la realizarea sondei cât şi pentru efectuarea probării stratelor. Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,30 m şi o lungime de 40 m cu rolul de a colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare. La realizarea şanţului se va asigura panta de scurgere necesara deversării apelor pluviale şi eventualelor reziduuri în haba colectoare (V= 10 m3);

- Amplasarea unei habe colectare ape pluviale şi reziduale. Habă metalică are capacitatea de 10 m3, ea va fi pusă la dispoziţie de către contractorul de foraj.

- Amplasarea a unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare. Haba metalică va avea capacitatea de 40 m3 si va fi pusă la dispoziţie de către contractorul de foraj şi va fi îngropată la 1 m de nivelul solului. Excavaţia ce se va executa pentru îngroparea habei va avea dimensiunile: 5 m x 2 m x 1 m iar platforma ei va fi compactată manual. Haba va fi prevăzută cu grătar şi balustrade de protecţie.

Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere prevenirea accidentelor sau reducerea impactului :

- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;

- realizarea platformei pentru instalatia de interventie prin amplasarea de dale de beton (30 buc) ;

- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scurgeri ;

- executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scurgeri ;

- executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis .

Pentru protecţia apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:

- respectarea disciplinei tehnologice în timpul operaţiei de foraj;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din materiale împrăştiate, în timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversări de substanţe poluante, trebuie luate următoarele măsuri :

- închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil);

- limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor.

FACTOR DE MEDIU AER

IMPACTUL ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU AER

În imediata vecinătate a amplasamentului sondei nu sunt surse potenţiale de poluare, terenurile având folosinţă arabilă.

Sursele de poluare ale aerului pentru fiecare etapă a proiectului sunt:

- pe perioada lucrărilor de mobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului :

      - vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj;

      - vehiculele necesare transportului materialelor de construcţie;

      - vehiculele necesare transportului materiilor prime;

      - vehiculele necesare transportului persoanelor;

      - maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare;

- pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate :

  - instalaţia de foraj şi probare strate;

  - vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuări programului de construcţie al sondei şi probarea stratelor;

  - autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi tehnologică;

  - maşini suplimentare ale contractorilor ce asigură service–ul.

- pe durata lucrărilor de demobilizare :

- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie;

- vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, etc.;

- vehiculele necesare transportului deşeurilor de construcţie.

- Cauzele poluării pot fi :

- intensificarea traficului;

- scăpări accidentale de produse manipulate şi depozitate;

- operaţii de manipulare a combustibililor care conţin COV;

- organizare şantier şi excavaţii.

Pentru determinarea eventualului impact s-au calculat debitele masice de poluanţi (SOx, NOx)

În cadrul proiectului, incertitudinea este legată de datele de intrare necesare pentru calculul emisiilor rezultate din arderea carburantului lichid, tip motorină: monoxidului de carbon (CO), oxizilor de azot (NO), oxizilor de sulf (SO) şi pulberilor în suspensie. Datele de intrare sunt estimative, plecând de la consumul mediu de carburant / utilaj, până la tipul motorului, regimul de funcţionare, distanţa parcursă, timpul de deplasare şi frecvenţa traficului. Evaluarea concentraţiilor s-a realizat pentru cazul cel mai defavorabil.

Debitele masice de gaze calculate conform Ordinului 1032/2011 sunt cu mult sub valorile prevăzute de Legea 104/2011.

Întrucât debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea combustibilului motorina nonEuro; perioada în care se utilizează cele mai multe mijloace de transport- mobilizare, durata de desfăşurare a lucrărilor se situează sub valorile limită prevăzute în legislaţia în vigoare, funcţionarea vehiculelor este intermitentă se poate aprecia că impactul asupra aerului este nesemnificativ.

În concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia că funcţionarea motoarelor produce o poluare în limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativă).

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:

- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării atmosferei cu pulberi, praf şi noxe chimice prin transportul şi manipularea adecvată a materialelor folosite în procesul de forare;

- se va realiza asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate.

ZGOMOT ŞI VIBRATII

IMPACTUL GENERAT DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului vor cuprinde în general:

- operarea vehiculelor grele şi uşoare pentru transportul personalului, materialelor şi echipamentelor către, de la şi în perimetrul proiectului;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare, inclusiv camioane de transport, excavatoare, încărcătoare, macarale,etc.

Utilajele de construcţie şi vehiculele sunt principalele surse de zgomot şi vibraţii în timpul perioadei de realizare a proiectului.

Obiectivul analizat implică folosirea maşinilor cu masa mare, care cauzează vibraţii din cauza mişcărilor. Aceste maşini vor fi echipate cu amortizoare, deoarece acestea au masa mare şi atunci când nu sunt sub sarcină.

Având în vedere intensificarea traficului pe perioada lucrărilor de mobilizare – demobilizare datorat utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se va produce o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţi în această perioadă.

Se estimează că sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI GENERAT DE ZGOMOT

În vederea protejării personalului care participă la lucrările de foraj, se vor lua următoarele măsuri :

- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora;

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor);

- se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în STAS 10009/88.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI GENERAT DE VIBRAŢII

Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în:

- STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri;

- STAS 12025/-94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de clădiri;

Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică. Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în acelaşi timp, în acelaşi punct de lucru.

FACTOR DE MEDIU SOL

IMPACTUL ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU SOL

Impactul fizic (mecanic) asupra solului

Suprafata totala = 5200m2 din care :

- suprafaţă careu de foraj : 4921 m2;

- suprafaţă necesara montaj conducte amestec: 279 m2

Utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor produc un impact fizic (mecanic) asupra solului prin tasarea şi compactarea acestuia.

Pe perioada de execuţie, sursele şi cauzele potenţiale de poluare a solului sunt :

- manipularea, utilizarea şi depozitarea inadecvată a diferitelor substanţe chimice, ciment, aditivi specifici (bentonită, antispumant), lubrifianţi şi combustibili utilizaţi pe perioada lucrărilor de foraj;

- deversări accidentale de fluid de foraj pe perioada de probare strate;

- neetanşeităţi ale unor zone de racord;

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire ale habelor;

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încărcător şi capul hidraulic (cu inserţii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruşte

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între pompa de noroi şi manifoldul pompei, datorită îmbătrânirii materialului

- depăşirea capacităţii de înmagazinare a habelor de depozitare a detritusului şi a fluidului de foraj, habei de preluare a apelor uzate.

- depozitarea necorespunzătoare a soluţiilor folosite la tratarea fluidului de foraj.

În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării solului. Aceste surse posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA SOLULUI

a) Perioada de foraj  / probe de producţie

Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activităţii de foraj s-a prevăzut :

- utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări – protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, pentru apele reziduale şi detritus;

- procesarea fluidului de foraj rezidual în cadrul centrifugei de mare viteză pentru diminuarea fluidelor de diluţie prin reutilizarea apei rezultate;

- urmărirea permanentă a calităţilor reologice ale fluidului de foraj;

- înlocuirea constituenţilor şi aditivilor, inclusiv a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, având toxicitate ridicată cu alţii, mai puţin toxici;

- folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili;

- testarea noroaielor de foraj, periodic şi la terminarea sondei;

- reducerea consumului de lubrifianţi, dispersanţi, detergenţi.

b) Perioada de demobilizare a instalaţie de foraj / probe de producţie

Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrărilor de foraj şi probare strate au fost prevăzute lucrări de demobilizare şi reconstrucţie ecologică.

După demontarea şi transportul la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj, de probare strate şi anexele acesteia, se vor ţine cont de următoarele măsuri de protecţie:

- demobilizat împietruire rezultata din diferenta dintre careul de foraj si careul de exploatare al sondei, transport şi împrăştiere material pe drumurile de exploatare din zonă.

- curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în haba colector de 10 m3.

- golirea habei colector de depunerile acumulate şi transportul acestora la baza de lucru.

- demontarea habei şi transportul acesteia la depozit sau la un alt loc de utilizare.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- demontarea habelor de detritus şi transportul acestora, fie la un alt loc de utilizare fie la depozit.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- dezafectarea împrejmuiri careului de foraj.

Lucrările specifice de reconstrucţie ecologică a solului sunt:

- scarificarea mecanică a suprafeţei (suprafaţa scarificată reprezintă diferenţa dintre suprafaţa nivelată a careului instalaţiei de foraj şi a următoarelor suprafeţe: suprafaţă habă detritus, suprafaţă habă colectare ape reziduale, drum interior şi platforma tehnologică demontată, careu exploatare);

- strângerea, încărcarea şi transportul patului de balast, nisip folosit la amenajarea careului ;

- împrăştierea mecanizată şi acoperirea suprafeţei ocupate temporar cu sol vegetal din depozit ;

- nivelarea suprafeţei;

- arătură mecanică, discuirea şi administrarea de îngrăşăminte chimice şi naturale şi efectuarea de analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997.

După terminarea lucrărilor la sondă,intreaga  suprafata de 5200 m2 va ramane pentru echiparea si exploatarea sondelor

În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de foraj şi probare strate, a programului lucrărilor de refacere a mediului prevăzute în proiect, impactul asupra solului va fi redus.

COMPONENTE SUBTERANE

IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR SUBTERANE

În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj şi probare strate, realizat pentru sondele 951, 952 Viforata impactul asupra componentelor subterane este redus.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru reducerea impactului asupra componentelor subterane sunt prevăzute următoarele măsuri :

- pentru realizarea unor lucr(ri de calitate, se va da o deosebit( atenţie execut(rii lucr(rilor de terasamente (i respect(rii tehnologiei de execuţie a suprastructurii drumului (i platformei carosabile;

- lucr(rile de terasamente se vor executa astfel (nc(t fazele procesului tehnologic s( se succeadă f(r( decalaje între diferitele faze de lucru, care ar putea duce la înmuierea pământului din corpul drumului de c(tre apele meteorice;

- pe timp friguros nu se admite ca lucr(rile de terasamente s( fie întrerupte (n faze intermediare ale procesului tehnologic (i executarea terasamentelor cu pământ îngheţat;

- în timpul execut(rii terasamentelor, executantul este obligat s( ia m(suri pentru scurgerea natural( a apelor, iar la întreruperea lucr(rilor suprafaţa terasamentelor s( asigure scurgerea apelor spre exterior, evitându-se colectarea lor (n depresiunile de pe platformă;

- nu se va trece la executarea sistemului rutier înainte ca patul acestuia s( ating( gradul de compactare (i se va menţiona (n procese-verbale de lucr(ri;

- întrucât stabilitatea instalaţiei de foraj depinde în special de stabilitatea şi capacitatea de rezistenţă a terenului pe care se amplasează sonda, lucrările de umplutură se vor executa cu maximum de acurateţe.

În perioada de construcţie se va face instructajul prealabil tuturor celor care acţionează în zona de lucru.

BIODIVERSITATE

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA BIODIVERSITĂŢII

Pe perioada de foraj şi probare strate, vegetaţia va fi afectată exclusiv în zona de lucru.

În perioada de execuţie va fi necesară amenajarea organizării de şantier în care vor fi amplasate: instalaţia de forare, modulele pentru personal, magazia pentru materiale, precum şi alte dotări necesare.

La terminarea lucrărilor de foraj şi degajarea tuturor instalaţiilor şi materialelor folosite în timpul forajului şi probării stratelor pe terenul utilizat temporar se vor efectua lucrări de reconstrucţie ecologică (agrotehnice) pentru aducerea acestuia la starea initiala.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA BIODIVERSITĂŢII

Măsurile prevăzute în proiect privind buna funcţionare a instalaţiilor, sunt menite să protejeze şi componentele ecosistemului.

Lucrările prevăzute în proiect nu vor fragmenta biotopul (nefiind împiedicată migrarea sau mişcarea faunei din zonă).

PEISAJ

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA PEISAJULUI

Datorită alegerii amplasamentului impactul proiectului asupra cadrului natural este minim.

Folosinţa actuală a terenului pe care se doreşte construirea sondei este teren neproductiv.

În vecinătatea amplasamentului sondei nu există arii naturale protejate şi nici obiective care să necesite asigurarea protecţiei sanitare a zonei.

În apropierea amplasamentului sondei nu există situri arheologice sau valori naturale, istorice sau culturale.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru diminuarea impactului în proiect au fost prevăzute lucrări de redare în circuitul initial a terenului utilizat temporar pentru executarea lucrărilor de foraj.

ACTIVITĂŢI SOCIAL-ECONOMICE ŞI POPULAŢIE

IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA ACTIVITĂŢILOR SOCIAL-ECONOMICE ŞI ASUPRA POPULAŢIEI

Impactul potenţial asupra activităţilor social-economice

Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.

Personalul de execuţie / demobilizare va aparţine firmei constructoare cu care OMV PETROM S.A. va încheia contract pe perioada realizării lucrărilor.

În funcţie de disponibilităţile firmei constructoare se va stabilii necesitatea angajării de forţă de muncă nouă.

Conform datelor de proiectare, necesarul de personal pentru realizarea acestei investiţii este de 40 persoane.

Prin realizarea investiţiei se vor produce efecte pozitive asupra infrastructurii zonale ca urmare a amenajarii drumurilor de acces .

Impactul asupra populaţiei

Zona ce poate fi afectată de realizarea proiectului, este reprezentată de suprafaţa careului sondei şi a drumului de acces, prin intensificarea traficului, zgomotului, antrenarea particulelor de praf, şi modificarea locală a peisajului natural.

În zona de construcţie sau în vecinătatea acesteia, emisiile generate de autovehiculele de transport ar putea deveni un factor perturbator în cazul depăşirii capacităţii unor drumuri secundare şi generării unor concentraţii locale mărite de poluanţi atmosferici, ca urmare a opririlor şi pornirilor frecvente în trafic.

Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa şi consulta populaţia interesată de dimensiunea şi impactul realizării lucrărilor aferente de explorare – deschidere gaze.

Având în vedere poziţia sondei faţă de localităţi (230 m) se poate aprecia că realizarea proiectului nu are impact asupra populaţiei.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII SOCIAL – ECONOMICE

Existenţa în zonă a sondei de explorare – evaluare hidrocarburi nu va afecta în nici un fel bunurile materiale (imobile, proprietăţi particulare, etc) deţinute de localnici.

Datorită lipsei impactului asupra activităţilor social – economice produs de realizarea proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe perioada prevăzută pentru realizarea lucrărilor de foraj / probe de producţie, monitorizarea mediului are la bază respectarea etapelor prevăzute pentru execuţie, precum şi evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate.

CONCLUZII

Studiul a luat în considerare toate informaţiile privind calitatea factorilor de mediu ca şi condiţie iniţială, predicţiile pentru perioada de foraj / probe de producţie şi accidentele potenţiale.

Prin respectarea măsurilor prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapă (mobilizare-demobilizare, foraj, probare strate şi redare teren), a normelor de sănătate şi securitate în muncă, a instrucţiunilor proprii privind apărarea împotriva incendiilor şi a măsurilor de protecţie a mediului prevăzute pentru fiecare factor de mediu se apreciază că impactul asupra mediului produs de realizarea proiectului “AMENAJARE CAREU FORAJ, FORAJ, ECHIPARE DE SUPRAFATA SI CONDUCTA LA SONDELE 951, 952 VIFORATA’’va fi redus şi temporar pe perioada desfăşurării lucrărilor.

# Text boxes

# S.C. GEOPETROL S.A.