ANEXA Nr. 5.E

la procedură

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE TIP CONTAINER PENTRU AMENAJARE SPALATORIE AUTO CU COPERTINA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE INCINTA , CAROSABIL SI SPATII VERZI

II. Titular:

- numele: SC VALSOR IMPEX SRL

- adresa poștală: MUN. Targoviste, str. Poet Grigore Alexandrescu, bl. E6, ap. 16

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0721.267.046

- numele persoanelor de contact: Paduroiu Mihai – 0721.267.046

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Se propune pe teren construirea si amenajarea unui spatiu destinat unei spalatorii auto realizata din constructii tip container, acoperite cu copertine pe platforme betonate.

Se vor amplasa un container 3.00 x 6.00 m, metalic, prefabricat, inchis cu panouri sandwich. De asemenea, se va monta o structura metalica deschis, acoperita cu o copertina de policarbonat cu 4 spatii de 4.00 x 6.00 pentru stationare aututurisme.

Imprejmuirea va fi partiala, cu gard din panouri de gard bordurat H-1.70 ml, pe soclu cu fundatie de b.a.

PARTER:

Pe planul parter se va amplasa un container cu dimensiunile de 6.00x3.00 ml, Ac – 18.0 mp, Au – 17.22 mp.

Spatiile amenajate pentru spalatorie sunt reprezentate de o platform betonata cu 4 module deschise, acoperite, realizate din structuri metalice si acoperite cu o copertina de policarbonat .

Gabaritul modulelor va avea urmatoarele dimensiuni : 4.00x6.00 si o inaltime de 2.50 ml.

IN CURTE SUNT AMENAJATE 4 LOCURI DE PARCARE TEMPORARA, SPATII VERZI PLANTATE CU GAZON, O ZONA INGRADITA CU EUROPUBELE.

b) justificarea necesității proiectului;

REALIZARE UNEI SPALATORII INTR-O ZONA LIMITROFA ORASULUI VA AJUTA DE DECONGESTIONAREA TRAFICULUI SI A STATIONARII IN ZONELE SPALTORIILOR ACTUALE DIN INERIORUL ORASULUI, FIIND O SPALATORIE AUTOMATA IN SISTEM SELF SERVICE, SE POATE FOLOSI LA ORICE ORA.

c) valoarea investiției;

VALOAREA INVESTITIEI IN AMENAJAREA TERENULUI SI REALIZAREA CONSTRUCTIEI FINISATE CU DOTARI ESTE EVALUATA LA 35.000 E.

d) perioada de implementare propusă;

IMPLEMENTAREA ESTE ESTIMATA SA DUREZE 6 LUNI.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

ATASAT PLANSELE A01 SI A02.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

CONSTRUCTIILE PROPUSE VOR AVEA UN REGIM DE INALTIME – PARTER.

ESTE ALCATUITA DIN:

-O PLATFORMA BETONATA PE CARE SE VA AMPLASA UN CONTAINER 6.00X3.00X2.45 CE VA DESERVI UNUI BIROU, 4 MODULE DESCHISE, ACOPERITE, REALIZATE DIN STRUCTURI METALICE SI ACOPERITE CU O COPERTINA DE POLICARBONAT

-O ALEE AUTO CU CIRCULATIE INTR-UN SINGUR SENS

-4 LOCURI DE PARCARE

-SPATIU AMENAJAT PENTRU PLATFORMA DE GUNOI

CONTRUCTIA PROPUSA VA AVEA UN REGIM DE INALTIME S+P+2E, SUPRAFATA CONSTRUITA 233 MP, SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 932 MP.

- Regim de inaltime                                       P

- H max. (de la CTN)           	                3.10 m

- H max la cornisa (de la CTN)                 2.45 m

- Suprafata construita existent:                      24.00 mp    POTexistent	= 0.7 %

- Suprafata desfasurata existenta :                24.00 mp    CUTexistent	= 0.007;

- Suprafata construita propusa :                     144.0 mp     POTpropus	= 4.26 %

- Suprafata desfasurata propusa:                 144.0 mp    CUTpropus	= 0.042;

- Suprafata teren:                                          3374 mp

- Suprafata parcari:                                       40.00 mp

- Spatii verzi:                                                  3190.00 mp

ILUMINATUL SE VA FACE CU SISTEME DE ILUMINAT EFICIENTE LED.

TAMPLARIA ESTE DE TIP PVC DE CULOARE ALB, CU GEAM TERMOIZOLANT.

SISTEMELE DE SCURGERE AL APELOR PLUVIALE VOR FI DIRIJATE PRIN RIGOLE IN SISTEMUL STRADAL DE CANALIZARE.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

CONSTRUCTIA VA DESERVII UNEI SPALATORII AUTO AUTOMATIZATE IN REGIM SELF SERVICE. CAPACITATEA MAXIMA A SPALATORIEI VA FI DE 4 AUTOTURISME SIMULTAN.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

INTRAREA SE VA FACE INDIVIDUAL DIRECT IN BOXELE DESTINATE SPALATORIEI, URMAND CA DUPA CE VEHICULELE SUNT CURATATE SA POATA PARCA IN INCINTA TEMPORAT PENTRU STERGERE SAU RETUSURI MINORE. FLUXUL AUTO VA FI PRELUAT APOI DE CATRE ALEILE AUTO SI DIRIJAT IN AFARA INCINTEI.

DE ASEMENEA, PENTRU STATIONARE PANA LA MOMENTUL INTRARII IN BOXE, ACCESUL IN INCINTA  SE VA PUTEA REALIZA DIRECT PE ALEEA AUTO.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

PRODUSELE REZULTATE IN URMA INVESTIEI SE TRANSPUN IN SERVICII DE INTRETINERE SI COSMETIZARE AUTO.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

MATERIILE PRIME SUNT INCADRATE IN 2 TIPURI:

1. MAERIALE SI CONSUMABILE SPECIFICE SPALATORIEI: SUBSTANTE DE CURATARE, CEARA, APA DIN RETEA.

2. MATERIALE DE UZ GENERAL: SACI PENRU COLECTAREA SELECTIVA A GUNOAILOR.

COMBUSTIBILII UTILIZATI SUNT APA DIN RETEAUA PUBLICA; ENERGIA ELECTRICA PENTRU ILUMINAT SI FUNCTIONAREA ECHIPAMENTELOR SPALATORIEI SI ILUMINAREA CONTAINERULUI TIP BIROU.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

CONSTRUCTIA VA FI RACORDATA LA RETELELE STRADALE (APA, CANALIZARE, ENERGIE ELECTRICA), NU SE VOR REALIZA SISTEME DE INCALZIRE, ECHIPAMENTELE SI INSTALATIILE ELECTRICE FOLOSITE SUNT CU EFICIENTA CRESCUTA.

RACORDAREA LA RETEAUA DE CANALIZARE SE VA FACE INDIRECT, APA FOLOSITA IN SPALATORIE VA TRECE INITIAL PRINTR-UN BAZIN DE SEPARARE A HIDROCARBURILOR SI ULTERIOR VA AJUNGE IN RETEAUA PUBLICA DE CANALIZARE.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

PE AMPLASAMENTUL STUDIAT SE AFLA  CONSTRUCTIE METALICA FOLOSITA PENTRU PAZA CE NU VA FI DESFIINTATA, VOR FI AMENAJATE SPATII DE PARCARE SI SPATII VERZI, IAR DESEURILE PRODUSE IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARII SE VOR COELCTA CONFORM CONTRACT DE COLECTARE A DESEURILOR SEMNAT PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

IN PREZENT LOCATIA NU ESTE IMPREJMUITA, ACCESUL SE FACE DIN STRADA COOPERATIEI, ACCESUL PENTRU INVESTITIA CE URMEAZA A FI REALIZATA VA FI TOT DIN ACEASTA STRADA  SI VA PERMITE ACCESUL PERSONALULUI SI CLIENTILOR LA LOCURILE DE PARCARE, DAR SI ACCES PENTRU APROVIZIONARE SI PRELUARE DESEURI.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

IN FAZA DE CONSTRUCTIE SE VOR FOLOSI CA SI RESURSE NATURALE: AGREGATELE PENTRU REALIZAREA BETONULUI, METAL LA REALIZAREA SARPANTEI SI APA DIN RETEAUA PUBLICA.

DE ASEMENEA SE VA FOLOSI PAMANT SI MATERIAL DENDROLOGIC PENTRU AMENAJAREA SPATIILOR VERZI.

IN FATA DE FUNCTIONARE SE VA FOLOSI APA DIN RETEAUA PUBLICA.

- metode folosite în construcție/demolare;

1.INFRASTRUCTURA – SE VOR REALIZA GROPILE FUNATIILOR IZLATE, VA FI ASEZATA ARMATURA, SE VA COFRA CU COFRAJE METALICE SI SE VA TURNA BETON ARMAT (VIBRAT) CONFORM SPECIFICATIILE INGINERULUI DE REZISTENTA. SE VA DECOFRA LA PERIOADA DE TIMP RECOMANDATA DE PRODUCATOR.

2. SUPRASTRUCTURA – SE VOR AMPLASA CONTAINERUL METALIC SI STRUCTURILE DESCHISE PRIN PRINDERE CU BULOANE IN PLACA DE BETON REALIZATA

3. LA PARTEA SUPERIOARA SA VA REALIZA SARPANTA DE METAL, SE VA MONTA INELITOAREA DIN PLACI DE POLICARBONAT PE ACEASTA SI SISTEMUL DE SCURGE AL APELOR PLUVIALE.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

PLANUL DE EXECUTIE CUPRINDE REALIZAREA INFRACTRUCTURII SI SUPRASTRUCTURII INTR-O PERIOADA DE 35 DE ZILE IN FUNCTIE DE CONDITIILE METEOROLOGICE, MONTAJUL IN 30 DE ZILE, REALIZAREA INSTALATIILOR SI AL FINISAJELOR DE INTERIOR 60 DE ZILE, RACORDAREA LA UTILITATI 6-10 LUNI DE LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, ADUCEREA ECHIPAMENTELOR SI PUNEREA LOR IN FUNCTIUNE.

EXPLOATAREA SE ESTIMEAZA A SE INCEPE LA 6-12 LUNI DE LA INCEPEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI, REFACEREA SITULUI SE REALIZEAZA PRIN AMENAJARILE PEISAGISTICE ALE CURTII SI SISTEMATIZAREA ACESTEIA, PRECUM SI REALIZAREA RIGOLELOR DE DIRIJARE A APELOR PLUVIALE.

CONSTRUCTIA PRIN SISTEMUL CONSTRUCTIV PROPUS DE GRINZI SI STALPI METALICI ESTE FOARTE VERSATILA DEOARECE PRESUPUNE UN SPATIU INTERIOR USOR DE REAMENAJAT SI RELOCAREA MULT MAI USOARA IN CAZUL UNEI POSIBILE DESFIINTARI ULTERIOARE A CONSTRUCTIEI.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

PROIECTUL NU ARE PLANIFICATE PENTRU EXTINDERE ALTE PROIECTE DEOARECE VA ASIGURA NECESARUL ACTUAL SI VIITOR PE PERIOADA MEDIE A FUNCTIUNII PROPUSE.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

UNA DIN ALTERNATIVELE LUATE IN CALCUL A FOST REALIZAREA INTR-O ZONA MAI APROPIATA DE ORAS INSA IN URMA ANALIZARII PROBLEMELOR DE LOGISTICA SI POLUARE SONORA S-A ALES VARIANTA DESCRISA ANTERIOR.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

-EVACUAREA DESEURILOR SE VA FACE IN COSURI DE GUNOI DIFERITE IN FUNCTIE DE TIPUL DE DESEUL ARUNCAT SI SE VOR COLECTA ULTERIOR DE CATRE O SOCIETATE SPECIALIZATA IN PRELUAREA DE DESEURI SELECTIVE CONFORM CONTRACT DE SALUBRITATE CE URMEAZA A FI INCHEIAT.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

-AVIZ PRIVIND SANATATEA POPULATIEI;

-AVIZ INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE;

-AVIZ COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE;

-AVIZE APA/CANAL, ENERGIE ELECTRICA, GAZE NATURALE.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; NU ESTE CAZUL

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

IN PREZENT TERENUL NU ESTE FOLOSIT;

IN ZONELE ADIACENTE ACETUIA SE AFLA CALEA FERATA, TERENURI VIRANE SI CONSTRUCTII CU FUNCTIUNA DE  INDUSTRIE SI DEPOZITARE:

-N si NE se invecineaza cu linii ferate industriale abandonate ale CFR, urmate de liniile functionale (acestea din urma situandu-se la o distanta de aprox. 40 ml de amenajarea propusa);

-S – prima constructie (cu functiunea de depozitare) se afla la o distanta de 26.2 ml fata de amenajare;

-SV -  prima constructie (cu functiunea de receptie service auto) se afla la o distanta de 41.4 ml fata de amenajare;

-V – drum de exploatare urmat de teren aferent CF industriala abandonata la o distanta de 61 ml fata de amenajarea propusa;

-SE – teren viran – TAP Targoviste

 politici de zonare și de folosire a terenului;

TERENUL VA FI FOLOSIT IN PARTEA DE SUD-EST A PROPRIETATII, RESTUL DE PROPRIETATE VA FI IMPREJMUIT  SI CURATAT;

 arealele sensibile;

CALEA FERATA;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

SE VA ATASA IN DOCUMENTATIA IN FORMAT ELECTRONIC

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VARIANTA ACTUALA DE AMPLASAMENT A FOST SINGURA CU O EXPUNERE PETRIVITA PENTRU O SPALATORIE AUTOMAIZATA (DESCHIDERE LA STRADA MAI MARE DECAT ADANCIMEA, PARCELA CAPAT DE PERSPECTIVA, FARA VECINI CE POT FI AFECTATI DE ZGOMOT, ARE IN PROXIMITATE UN SERVICE AUTO) .

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

SURSELE DE POLUARE POSIBILE AR PUTEA FI DEVERSAREA ACCIDENTALA A APELOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATII DE SPALATORIE IN SOL IN URMA UNEI AVARII A SISTEMULUI DE RACORDARE LA CANALIZARE SI INFILTRAREA ACESTEIA IN PANZA FREATICA.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

A FOST PREVAZUT  UN BAZIN DE SEPARARE A HIDROCARBURILOR INAINTE DE DEVERSAREA IN SISTEMUL DE CANALIZARE STRADAL.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

ACTIVITATEA PROPUSA NU PRESUPUNE LUCRUL CU SUBSTANTE CE AR PUTEA POLUA AERUL, NICI SUB FORMA DE POLUARE DIN SURSE DE MIROS NEPLACUT. SINGURELE MIROSURI AR PUTEA APAREA LA ZONA AMENAJATA PENTRU DESEURI MENAJERE.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

BAZINUL DE SEPARARE AL HIDROCARBURLOR.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

ACTIVITATEA SLAPATORIEI VA PRODUCE ZGOMOT SI VIBRATII CE POT FI RESIMTITE DIN EXTERIOR INSA LIPSA LOCUINTELOR DIN JUR SI DISTANTELE PANA LA PRIMELE CONSTRUCTII FAC CA ACESTE ZGOMOTE SA NU AFECTEZE ACTIVITATILE DIN ZONA.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

ACHIZITIONAREA DE SISTEME AUTOMATIZATE CU COMPRESOARE INCHISE CE PRODUC UN ZGOMOT MAI ATENUAT FATA DE INSTALATIILE VECHI DE PE PIATA

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații; NU ESTE CAZUL

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; NU ESTE CAZUL

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

SURSELE DE POLUARE POSIBILE AR PUTEA FI DEVERSAREA ACCIDENTALA A APELOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATII DE SPALATORIE IN SOL IN URMA UNEI AVARII A SISTEMULUI DE RACORDARE LA CANALIZARE SI INFILTRAREA ACESTEIA IN PANZA FREATICA.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

1. A FOST PREVAZUT  UN BAZIN DE SEPARARE A HIDROCARBURILOR INAINTE DE DEVERSAREA IN SISTEMUL DE CANALIZARE STRADAL.

2. RACORDAREA LA SISTEMUL DE CANALIZARE SE VA REALIZA DE CATRE O FIRMA AUTORIZATA PENTRU ACEST TIP DE LUCRARI;

3. SE VOR FOLOSI SUBSTANTE DEZINFECTANTE APROBATE DE MINISTERUL SANATATII SI SE VOR REALIZA CURSURI PENTRU FOLOSIREA CORECTA A ACESTORA SI SE VOR AFISA PROTOCOALELE DE FOLOSIRE .

4. TOATE INSTALATIILE MONTATE VOR FI NOI, SCAZAND ASTFEL POSIBILITATEA DEFECTARII ACCIDENTALE A ACESTORA.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

PE AMPLASAMENT SI IN PROXIMITATEA ACESTUIA NU SUNT PREZENTE ECOSISTEME TERESTRE SAU ACVATICE SE AR PUTEA FI AFECTATE.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

SE VOR PLANTA IN SPATIILE VERZI ARBUSTI ORNAMENTALI CE POT AJUTA INSECTELE SAR SI APASARILE PENRU ODIHNA, CUIBURI.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

-N si NE se invecineaza cu linii ferate industriale abandonate ale CFR, urmate de liniile functionale (acestea din urma situandu-se la o distanta de aprox. 40 ml de amenajarea propusa);

-S – prima constructie (cu functiunea de depozitare) se afla la o distanta de 26.2 ml fata de amenajare;

-SV -  prima constructie (cu functiunea de receptie service auto) se afla la o distanta de 41.4 ml fata de amenajare;

-V – drum de exploatare urmat de teren aferent CF industriala abandonata la o distanta de 61 ml fata de amenajarea propusa;

-SE – teren viranj – TAP Targoviste

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

CONSTRUCTIA SI FUNCTIUNEA PROPUSA NU VOR CREA POLUARE FONICA DE ASEMENEA ANVERGURA INCAT SA POATA AFECTA CALITATEA VIETII IN ZONA RESPECTIVA.

SE PORPUNE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI IMBUNATATIREA IMAGINII GENERALE ALE LOCATIEI, IN PREZENT ACEASTA FIIND UN TEREN VIRAN.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; + - planul de gestionare a deșeurilor;

CONFORM HG. 856 DIN 16 AUGUST 2002 DESEURILE FOLOSITE VOR FI CODIFICATE ASTFEL:

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 05 ambalaje de materiale compozite

15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrãcãminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02

17 01 01 beton

17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle şi materiale ceramice

17 02 02 sticla

17 02 03 materiale plastice

17 04 02 aluminiu

17 04 06 fier şi oţel

17 05 04 pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

20 01 13* solventi

20 01 30 detergenti, alţii decât cei specificati la 20 01 29

20 01 39 materiale plastice

20 01 41 deşeuri de la curatatul coşurilor

20 02 01 deşeuri biodegradabile

20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile

20 03 01 deşeuri municipale amestecate

20 03 99 deşeuri municipale, fãrã alta specificaţie

DESEURI REZULTATE IN URMA EXPLOATARII CONSTRUCTIEI, SE VOR DEPOZITA IN COSURI DE GUNOI DIFERITE PENTRU O COLECARE SELECTIVA SI VOR FI MUTATE DE CATRE PESONALUL DE CURATENIE IN EUROPUBELELE AMPLASATE PE PLATFORMA SPECIAL AMENAJATA SI INGRADITA DIN CURTEA SPALATORIEI PANA LA RIDICAREA ACESTORA DE CATRE FIRMA DE SALUBRITATE CU CARE SOCIETATEA ARE CONTRACT.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

-SE VOR TINE CURSURI CU PERSONALUL PENTRU CONSTIENTIZAREA PROBLEMEI DESEURILOR SI DE FOLOSIRE EFICIENTA A RESURSELOR.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

SUBSTANTELE CHIMICE FOLOSITE IN SPALATORIE  SUNT SUBSTANTE DE CURATARE SPECIFICE ACESTUI TIP DE ACTIVITATE SI SUNT OMOLOGATE.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

ACESTEA VOR FI APROBATE DE CATE MINISTERUL SANATATII, VOR FI DETERGENTI BIODEGRADABILI PESONALUL VA FI INSTRUIT PENTRU A PUTEA SA LE UTILIZEZE CORESCUNZATOR SI SA EVITE ASTFEL POLUAREA ACCIDENTALA PROVACATA DE ACESTEA.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

PENTRU ECONOMIA IN UTILIZAREA APEI VOR FI INSTALATE SISTEME EFICIENTE PENTRU UN CONSUM CAT MAI REDUS DE APA, UTILAJE NOI EFICIENTE ENERGETIC SI ILUMINARE LED.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI VA FI UNUL POZITIV, PRIN REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII EFICIENTE CE VA CRESTE ACCESUL OAMENILOR DIN ORAS LA SERVICII DE TIP SPALATORIE AUTO IN AFARA ORASULUI, EVITANDU-SE ASFEL POLUAREA FONICA SI VIZUALA DIN ZNELE MAI AGLOMERATE, SE VA IMBUNATATII IMAGINEA GENERALA A ZONEI FARA A PRODUCE POLUARE A APEI, SOLULUI SAU AERULUI.

POLUAREA NEGATIVA ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR POATE FI CONSIDERATA POLUAREA SOLULUI IN CAZUL UNOR DEVERSARI ACCIDENTALE, ACEASTA ESTE DIMINUATA DE FAPTUL CA BAZINUL DE SEPARARE AL HIDROCARBURILOR ESTE UN PRODUS NOU CU O EFICIENTA SPORITA.

DE ASEMENEA, SE VA PORDUCE O POLUARE FONICA INSA LOCATIA NU ARE VECINATATI CARE AR PUTEA FI AFECTATE.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

IMPACTUL AMENAJARII ARE UN EFECT LOCAL SI SE AFLA INTR-O ZONA INDUSTRIALA, FARA UN HABITAT NATURAL CE AR PUTEA FI AFECTAT SI FARA LOCUINTE IN VECINATATE.

IMPACTUL POZITIV ESTE REPREZENTAT DE FAPTUL CA SE VA REDUCE POLUAREA CAUZATA DE NOXE IN ORAS.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

IMPACTUL NU ESTE COMPARABIL CA DIMENSIUNE CU CEL DATORAT ACTIVITATII DIN PROXIMITATE, ZONA INDUSTRIALA SI CALEA FERATA.

- probabilitatea impactului;

IMPACTUL POZITIV ESTE FOARTE PROBABIL DEOARECE IN ZONA LIPSESC SERVICII TE TIP SPALATORIE AUTO IAR POPULATIA ESTE INCURAJATA SA FOLOSEASCA SERVICII POLUANTE FONIC IN AFARA AGLOMERATIILOR URBANE.

IMPACTUL NEGATIV PRIN POLUAREA PRODUS DE NOXELE MASINILOR CE URMEAZA SA FOLOSEASCA SPALATORIA  ESTE INEVITABIL.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

DURATA DE VA INTINDE PE TOTALITATEA PERIOADEI DE FUNCTIONARE A SPALATORIEI, FRECVANTA: ORI DE CATE ORI UN CLIENT VA FOLOSI INSTALATIILE ACESTEIA.

REVERSIBILITATEA IMPACTULUI ESTE POSIBILA DATORITA POLITICII ACTIVE COMISIEI EUROPENE DAR SI A ROMANIEI SI CATATENILOR DE A REDUCE NUMARUL DE MASINI POLUANTE SI DE A LE INLOCUI CU MASINI MULT MAI EFICIENTE SI IN CAZUL MASINILOR DIESEL, ECHIPATE CU FILTU DE PARTICULE, DAR SI DE ACHIZITIONARE DE OCHIPAMENTE AUTOMATIZATE IZOLATE FONIC PENTRU A REDUCE ZGOMOTUL PRODUS DE ACTIVITATI DE IP SPALATORIE AUTO.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

CONSTRUCTIA A FOST GANDITA PENTRU A PUTEA FOLOSI EFICIENT RESURSELE NATURALE – APA ESTE POMPATA PRIN PRESIUNE CU AJUTOR UNOR ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE.

- natura transfrontalieră a impactului.

NU ESTE CAZUL

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

IMPREJMUIREA SANTIERULUI, AMPLASAREA UNEI TOALETE ECOLOGICE DAR SI AL UNUI  CONTAINER PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER, PARCAREA MASINILOR SI A UTILAJELOR FIRMEI DE CONSTRUCTII, DEPOZITAREA MATERIALELOR FOLOSITE, AMPLASAREA UNUI CONTAINER PENTRU COLECTAREA DESEURILOR REZULTATE

- localizarea organizării de șantier;

str. Cooperatiei, FN, mun. Targoviste, jud. Dambovita

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

SE VA PRODUCE POLUARE FONICA SI VIZUALA IN PERIOADA CONSTRUCTIEI.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

SURSELE DE POLUANTI SUNT REPREZENTATE DE UTILAJELE SI MATERIALELE FOLOSITE PENTRU REALIZAREA CONSTRUCTIEI SI A TEHNICILOR FOLOSITE (POLUARE FONICA LA COFRARE / DECOFRARE, GAURIRE ETC.)

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

SE VA REALIZA O IMPREJMUIRE DE INCINTA PENTRU A EVITA POLUAREA VIZUALA

SE VA LUCRA NUMAI IN INTERVALE ORARE IN CARE SA NU SE AFECTEZE POPULATIA DIN PROXIMITATEA SITULUI PRIN POLUARE FONICA.

SE VOR DEPOZITA DESEURILE NUMAI IN CONTAINELE FOLOSITE PENTRU COLECATREA ACESTORA PENTRU A SE EVITA POLUAREA APEI SAU A SOLULUI

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

SE VA REALIZA O AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU A IMBUNATATI IMAGINEA ZONEI, SE VOR PLANTA ARBUSTI ORNAMENTALI DAR SI GAZON IN SPATIILE PREVAZUTE.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

PERSONALUL FIRMEI DE CONSTRUCTIE O SA FIE PREGATIT PRIN CURSURI SI RESPECTAREA PROCEDURILOR DE LUCRU, AVAND CA SCOP EVITAREA POLUARII ACCIDENTALE DAR SI ELIMINAREA SAU STOPAREA ACESTEIA IN CAZUL IN CARE SE PRODUCE

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

IN CAZUL INCETARII ACTIVITATII, CONSTRUCTIA SE POATE RRELOCA USOR PRIN MUTAREA STRUCTURILOR METALICE SI A CONTAINERULUI.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

S-A PROPUS O CONSTRUCTIE VERSATILA PENTRU A EVITA ACEASTA POSIBILITATE

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului

. . . . . . . . . .