Denumirea lucrării:

## LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII SI FORAJUL

## SONDEI DE EXPLORARE GAZE NATURALE SONDA 15 BOTENI

Documentaţie pentru obţinere acord mediu

Titularul investiţiei:		S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Suc. Tg. Mureş

Proiectantul investiţiei:	S.C. RIOLIV S.A.

Proiect nr.:			13/2018

Data editării:			mai, 2019

MEMORIU TEHNIC NECESAR OBŢINERII ACORDULUI DE MEDIU PENTRU SONDA
15 BOTENI

Denumirea proiectului: LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII SI FORAJUL SONDEI DE EXPLORARE GAZE 				        NATURALE SONDA 15 BOTENI

Titular

Titularul proiectului: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA Tg. Mureş

Adresa: str. Salcamilor, nr. 23, jud. Mures

Telefon: 0265-402800

Numele persoanelor de contact:

  - Director: Claudiu Roiban

  - Responsabil protecţia mediului: Emilia Stefanescu

  - Fax: 0264-306340

Valoarea estimativă a lucrărilor: 8.000.000 Lei, din care pentru protecţia mediului 700.000 Lei.

Perioada de implementare propusă: 24 luni (august 2019 – august 2021).

DESCRIEREA PROIECTULUI

Rezumat al proiectului

În vederea realizării obiectivului se vor efectua următoarele:

Executarea lucrărilor de pregătire şi organizare prin lucrări de construcţii-montaj în legătură cu instalaţia de foraj.

Executarea lucrărilor de foraj propriu-zise.

Încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalaţiei de foraj şi a anexelor precum şi transportul acestora la altă locaţie sau la baza de reparaţii.

Executarea lucrărilor de probare a stratelor şi pregătirea sondei pentru exploatare.

Executarea de lucrări pentru redarea terenului în circuitul iniţial (lucrări de reconstrucţie ecologică).

Lucrările de pregătire şi organizare constau în lucrări pentru amenajarea drumului de acces la sondă, amenajarea careului sondei precum şi lucrări pentru protecţie mediu aferente instalaţiei de foraj.

Oportunitatea investiţiei

Forajul sondei face parte din Programul Naţional de Asigurare a Resurselor Energetice. Echilibrul balanţei gazelor naturale poate fi menţinut, în principal, prin descoperirea şi exploatarea de noi rezerve şi prin reducerea consumurilor specifice de gaze naturale utilizate atât în combustie cât şi în scopuri tehnologice.

În vederea intensificării existenţei de zăcămintelor de hidrocarburi din zonă, se va fora sonda 15 Boteni.

Utilitatea publică şi/sau modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului - Zăcământul de hidrocarburi reprezintă o formaţiune geologică de roci poros permeabile în care acestea s-au acumulat şi care pot fi exploatate industrial. Substanţa minerală fluidă care urmează a fi exploatată este destinată consumului industrial şi pentru combustie, reprezentând una dintre cele mai importante resurse de materii prime şi energetice. După gradul de cunoaştere rezervele de hidrocarburi, acestea se împart în următoarele categorii: dovedite, probabile şi posibile. Amplasamentul sondei de este determinat de informaţiile geologice existente la data prognozării lucrării cu privire la existenţa unor orizonturi potenţial productive. Amplasamentul locaţiei sondei este reglementat prin Certificatul de Urbanism nr. 235 din 17.11.2018 emis de Consiliul Local Titu, jud. Dambovita.

Capacitatea de producţie

Sonda se va fora la adâncimea de 1.950 m, cu ajutorul unei instalaţii de foraj cu sarcina la cârlig de minim 125 tf (sau echivalentă). În urma integrării şi interpretării ultimelor date geofizice achiziţionate în zonă, s-a pus în evidenţă posibila existenţă a unor acumulări de hidrocarburi la nivelul unor capcane de vârstă Meoțiene. În vederea confirmării existenţei acestora se impune continuarea cercetării prin foraj a structurii Boteni.

Descrierea instalaţiei de foraj şi fluxuri tehnologice

După terminarea lucrărilor pregătitoare, amplasarea şi montajul tuturor instalaţiilor şi dotărilor, se încep lucrările de foraj ale sondei. Proiectul de construcţie a sondei prevede următoarele elemente:

tehnologia de foraj aplicată: foraj rotativ vertical;

instalaţia de foraj: F.125 (sau echivalentă);

tipul şi proprietăţile fluidului de foraj: natural-dispersat pe intervalul 0  ÷ 550 m şi inhibitiv pe intervalul 550 ÷ 1.950 m; la pornirea forajului, fluidul de foraj este generat la locaţia sondei folosindu-se echipamentele aferente (mixere, habe, agitatoare, etc.); circuitul complet al fluidului de foraj este următorul:

  - fluidul de foraj este aspirat din haba de circulaţie de către pompele de noroi şi refulat cu presiune prin conducte orizontale şi verticale, prin capul hidraulic, garnitura de prăjini de foraj, după care iese prin duzele sapei, spălând talpa sondei;

  - apoi, încărcat fiind cu detritusul rezultat ca urmare a acţiunii sapei de foraj, urcă prin spaţiul inelar dintre pereţii găurii sondei şi suprafaţa exterioară a garniturii de foraj către suprafaţă;

  - odată ajuns la suprafaţă, fluidul este dirijat către sitele vibratoare unde are loc separarea detritusului, după care prin jgheaburi, ajunge în habele de circulaţie;

  - fluidul de foraj este curăţat de particulele fine (nisip, rocă) cu ajutorul hidrocicloanelor şi  a unei centrifuge, este degazeificat (dacă e cazul), omogenizat şi tratat;

  - fluidul astfel curăţat este recirculat în sondă;

  - detritusul separat din fluidul de foraj este stocat într-o habă metalică semiîngropată de 10 m3

  - programul de construcţie a sondei:

    - coloana structurală 16 in @ 50 m - batere cu Hydro Hammer

    - coloana de ancoraj 9 ⅝ in @ 550 m

    - coloana de exploatare 5 ½ in @ 1.950 m

  - programul de cimentare: coloanele se vor cimenta la zi, cu pastă de ciment tip G.

Descrierea procesului de realizare a proiectului

Construcţia sondei:

- Coloana coloana structurală cu diametrul de 16 in – fixată prin batere cu Hydro Hammer la o adâncime estimată de circa 50 m, pentru a proteja fundațiile instalației de foraj de infiltrații și pentru a asigura circulația fluidului către sitele vibratoare; această coloană, se va fixa în faza de amenajare a careului instalației de foraj, înainte de montarea acesteia, având rolul de protejare a formațiunilor slab consolidate de suprafață și a pânzei de apă freatică; nu se va folosi instalație de prevenire a erupțiilor;

- coloana de ancoraj 9 ⅝ in @ 550 m, o adâncime suficientă (calculată conform Regulamentului de prevenire a erupțiilor), ca suport pentru instalația de prevenire a erupțiilor; coloana de ancoraj va izola formațiunile instabile și permeabile de la suprafață; se recomandă ca șiul acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat;

- coloana de exploatare 5 ½ in @ 1.950 m, pentru a permite exploatarea sondei.

Pentru această sondă construcţia se prezintă astfel:

| Denumirea coloanei | Diametrul coloanei (in) | Adâncimea de tubaj (m) | Interval de cimentare (m-m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ancoraj | 9 ⅝ | 550 | 550 – 0 |
| Exploatare | 5 ½ | 1.950 | 1.950 - 0 |

Durata estimată a lucrărilor este de 65 zile din care 30 zile pentru lucrări pregătitoare de suprafaţă şi 35 zile pentru forajul şi probarea stratelor. Activitatea de foraj se va desfăşura cu respectarea strictă a tehnologiei şi măsurilor de protecţie prevăzute în proiect astfel încât să nu afecteze solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane din afara careului sondei.

Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi

Instalaţia de foraj este cu acţionare termică. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor principali şi auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen amplasat în incinta careului instalaţiei de foraj.

| SPECIFICAŢIA | U.M. | SURSA | CANTITĂŢI |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă tehnologică | m3/zi | Transport cu autocisterna | 5,66 |
| Apă potabilă | m3/zi | Sursă autorizată | 0,72 |
| Energia electrică | Kwh | LEA 20 KV | - |
| Combustibil | tonă/lună | Depozit PECO | 220 - 240 |
| Lubrifianţi | tonă/lună | Magazin | 0,10 |

Racordarea la reţelele utilitare existente

# Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă a personalului care deserveşte instalaţia de foraj se va realiza prin achiziţionare (de către contractorul lucrărilor) de apă potabilă îmbuteliată în PET-uri de plastic.

Alimentarea cu apă tehnologică se face prin transport cu autocisterna. Apa este folosită în scop tehnologic, igienico-sanitar şi constituirea rezervei de combatere a incendiilor. Circuitul de utilizare a apei în cadrul instalaţiilor de foraj exclude teoretic posibilitatea formării şi evacuării de ape uzate, apa fiind utilizată în circuit închis. Apa tehnologică este consumată (intră în produs) la prepararea şi corectarea caracteristicilor fluidelor de foraj, precum şi pentru răcire. Necesarul de apă tehnologică trebuie să asigure compensarea debitelor de apă şi a pierderilor prin evaporare. Necesarul zilnic mediu de apă tehnologică este de 0,15 ÷ 0,16 l/s, iar rezerva pentru combaterea incendiilor este de 100 m3.

Dacă în mod teoretic circuitul apei este închis, practic ca urmare a neetanşeităţilor se produc scurgeri de apă din instalaţiile interioare de distribuţie şi alimentare, care în contact cu platforma careului sondei pot genera ape uzate. Careul sondei este prevăzut cu rigole şi canale interioare de colectare a apelor uzate tehnologice şi pluviale potenţial impurificate. Apele uzate colectate sunt conduse la bazine de colectare care sunt executate din tablă de oţel (habe).

Apa utilizată în scop igienico-sanitar este de regulă transportată cu cisterna din surse autorizate, stocată în rezervoare metalice sau din material plastic.

# Alimentarea cu energie electrică

Instalaţia de foraj este cu acţionare termică. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor principali şi auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen aflat în dotarea instalaţiei.

# Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea iniţială. După terminarea lucrărilor, terenul utilizat pentru realizarea obiectivului se va reda în starea iniţială, respectând orografia zonei atât cantitativ cât şi calitativ, respectiv la cel puţin clasa de calitate avută iniţial.

În ordinea desfăşurării operaţiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt:

demontarea şi transportul instalaţiilor şi dotărilor din careul sondei;

transportul materialelor şi deşeurilor (detritus, ape reziduale);

transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă) în baza de producţie a constructorului sau la altă locaţie;

împingerea cu buldozerul a pământului din depozitul de pământ pe toată suprafaţa, astuparea şanţului de gardă perimetral;

scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu îngraşăminte naturale şi anorganice;

prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 756/1997 al MAPPM şi analiza acestora în laboratoare specializate (OJSPA); rezultatele analizelor se compară cu valorile determinate iniţial (înainte de începerea lucrărilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului;

buletinele de analiză (iniţial şi final) sunt documente păstrate la cartea construcţiei sondei.

# Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la sonda 15 Boteni se face din drumul comunal DC42 Boteni – Salcuta, in dreptul Centrului Tehnic Titu si se continua, in directia nord-vest, pe drumul de exploatare DE79/1, apoi pe drumul de exploatare DE79 pana in dreptul terenului, proprietate privata, amplasat in tarlaua 16, parceala 78/20 pe care se va amplasa sonda 15 Boteni. Pentru accesul la sonda se va realiza un racord din drumul de exploatare pana la careu in lungime de 216 m.

# Resurse naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Pentru realizarea obiectivului sunt necesare următoarele:

amenajare drum acces şi platformă (piatră spartă, nisip, dale);

foraj şi probare strate (apă tehnologică, motorină).

# Metode folosite în construcţie

Pentru a săpa o sondă este nevoie de o sapă care penetrează crusta pământului şi ţevi (garnitura de foraj) care fac legătura între sapa de foraj şi suprafaţă. Garnitura este coborâtă treptat în sondă cu ajutorul instalaţiei de foraj. În prezent, tehnica de foraj rotativ este practic utilizată pentru toate sondele. O masă rotativă asigură rotirea continuă a garniturii de foraj şi a sapei. Prăjinile grele (ţevi de oţel grele cu pereţii groşi plasate imediat deasupra sapei) contribuie la exercitarea unei apăsări pe sapă, suficiente pentru a permite avansarea acesteia odată cu rotirea sa.

Roca dislocată de sapa de foraj trebuie adusă la suprafaţă. Bucăţile de rocă desprinse în timpul forajului se numesc generic „detritus”. Aducerea la suprafaţă este realizată cu ajutorul fluidului de foraj – un amestec pe bază de apă şi argilă care este pompat prin prăjinile de foraj cu ajutorul unor pompe de mare presiune şi care circulă în permanenţă prin sapă. Detritusul este transportat către suprafaţă de fluidul de foraj şi este examinat imediat pentru a obţine informaţii cu privire la stratele geologice care sunt traversate (probe de sită). Fluidul de foraj este curăţat şi reciclat în sondă.

Pentru a preveni surparea găurii de sondă, aceasta este tubată prin introducerea unei coloane de burlane de oţel care este consolidată prin operaţia de cimentare. O sondă are o formă tronconică, diametrul micşorându-se treptat pe măsură ce adâncimea creşte până când ajunge la câţiva zeci de centimetri. Săparea unei sonde poate dura o perioadă mare de timp. În funcţie de duritatea stratelor de rocă şi de adâncimea planificată, forajul poate dura uneori mai mult de un an. Cu toate acestea, majoritatea sondelor sunt săpate prin formaţiuni de roci relativ puţin dure, rata medie a forajului fiind de aproximativ 100 m pe zi. Tehnicile de explorare sofisticate de care dispunem în prezent permit deja rate de succes de 50% sau mai mari, acest lucru însemnând ca fiecare a doua sondă dintr-un perimetru îşi atinge obiectivul geologic propus, confirmând existenţa hidrocarburilor.

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Proiectul de construcţie a sondei cuprinde următoarele faze:

Lucrările pregătitoare şi amenajarea careului sondei

Terenul ce va fi ocupat cu careul instalaţiei este teren arabil. Amplasarea instalaţiei de foraj F.125 şi a anexelor acesteia se face după înlăturarea stratului vegetal şi depozitarea lui în locuri speciale, conform proiectului de amenajare careu. Instalaţia tehnologică - rampă de prăjini, substructură turlă şi motoare, baraca instalaţiei precum şi sistemul de preparare şi circulaţie a fluidului de foraj vor fi montate pe o platformă amenajată la aceeaşi cotă.

În cadrul lucrărilor pregătitoare distingem următoarele categorii de lucrări:

  - Executarea drumului de acces

Accesul la sonda 15 Boteni se face din drumul comunal DC42 Boteni – Salcuta, in dreptul Centrului Tehnic Titu si se continua, in directia nord-vest, pe drumul de exploatare DE79/1, apoi pe drumul de exploatare DE79 pana in dreptul terenului, proprietate privata, amplasat in tarlaua 16, parceala 78/20 pe care se va amplasa sonda 15 Boteni. Pentru accesul la sonda se va realiza un racord din drumul de exploatare pana la careu in lungime de 216 m.

  - Amenajarea terenului pentru amplasarea instalaţiilor de foraj, a anexelor tehnologice şi a dotărilor sociale

  - Amenajarea terenului pentru amplasarea instalaţiilor de foraj, a anexelor tehnologice şi a dotărilor sociale

Mobilarea careului sondei se face conform proiectului de specialitate pentru această instalaţia de foraj. Pentru amenajarea terenului se execută următoarele categorii de lucrări:

    - decopertarea solului fertil pe o adâncime de 25 cm, pământul fertil va fi depozitat în depozitul de pământ fertil amenajat la marginea careului sondei, fiind apoi reutilizat pentru reconstrucţia ecologică a amplasamentului după terminarea lucrărilor;

    - planeizarea terenului; lucrările executate prin excavaţii şi împingerea pământului rezultat pe laturile viitorului careu al sondei, astfel încât să se realizeze un dig de protecţie pentru împiedicarea pătrunderii apelor pluviale scurse de pe versanţi în careul sondei;

    - executarea şanţurilor pentru scursori, în vederea protejării mediului se dalează cu dale prefabricate din beton 50 x 50 x 8 cm aşezate pe un strat filtrant de nisip de 5 cm grosime. Şanţurile pluviale vor fi simple de pământ.

Forajul sondei

După terminarea lucrărilor pregătitoare, amplasarea şi montajul tuturor instalaţiilor şi dotărilor, se încep lucrările de foraj ale sondei. Proiectul sondei presupune:

  - Tehnologia de foraj aplicată: foraj rotativ vertical;

  - Instalaţii pentru curăţirea mecanică a fluidului de foraj:

    - Sitele vibratoare - sunt montate deasupra habei sitelor. În habă se depun particulele grosiere separate (detritus), iar fluidul ajunge pe jgheaburi în celelalte habe de stocare.

    - Hidrocicloanele şi centrifugele - sunt destinate să îndepărteze particulele foarte fine ce nu pot fi îndepărtate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalaţii performante practic detritusul nu mai conţine fluid de foraj, devenind un deşeu inert.

    - Degazeificatoarele au drept scop eliminarea gazelor pătrunse în fluidul de circulaţie, din roca dislocată sau din pereţii sondei. Degazeificatorul este de tip atmosferic sau cu vid, amplasat amonte sau aval de site. Prin degazarea fluidului de circulaţie se elimină pericolele de incendiu şi pentru sanătatea salariaţilor.

  - Programul de tubare şi cimentare:

Prin acest program se realizează consolidarea sondei, programul de tubaj cuprinde coloana structurală, coloana de ancoraj şi de exploatare.

Prin cimentul de sondă se înţelege o categorie foarte largă de materiale liante, fin măcinate, care pompate sub formă de suspensii stabile în sonde, se întăresc şi capătă proprietăţile fizico – mecanice dorite  rezistenţă mecanică şi anticorozivă, aderenţă la burlane şi roci, impermeabilitate, rezistenţă. În cazul acestei sonde se va utiliza pastă pe bază de ciment Portland cu şi fără adaosuri.

  - Echiparea sondei constă în introducerea ţevilor de extracţie şi efectuarea etanşării. După efectuarea acestei operaţii practic forajul sondei s-a încheiat.

Careul sondei se readuce la starea iniţială prin următoarele operaţiuni principale:

demontarea instalaţiei de foraj;

degajarea amplasamentului de materiale şi deşeuri;

nivelarea amplasamentului;

redarea în circuitul agricol a suprafeţelor de teren ocupate temporar.

Pentru redarea în circuitul agricol se efectuează: recopertarea terenului fertil, scarificarea terenului, arătură, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale si anorganice, însămânţarea. Înainte de începerea lucrărilor se efectuează analize agrochimice ale solului. La terminarea lucrărilor de redare a terenului se efectuează din nou analize agrochimice, care să ateste refacerea solului, cel puţin la categoria de calitate avută iniţial.

Producţia de gaze va fi vehiculată printr-un sistem închis de la sondă la parcul de separatoare (conductă de amestec). În condiţiile unei exploatări normale nu există pierderi de gaze sau apă de zăcământ care să afecteze solul, apele de suprafaţă şi subterane.

Apa de zăcământ rezultată în urma exploatării sondei este separată de gaze în separatoarele de la parc şi depozitată în rezervoare metalice. De aici este injectată în sonde de injecţie autorizate. Aceasta este transportată prin conducte metalice etanşe, neexistând pierderi care să afecteze terenurile din zonă (solul şi subsolul). Prin condiţiile tehnice stabilite în proiect se asigură protecţia solului şi subsolului din zonă.

# Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul sonda fiind sondă de cercetare. În cazul în care după testarea capacităţii zăcământului se dovedeşte că acesta este eficient din punct de vedere economic, se va proiecta şi executa conductă de transport gaze de la sondă la cel mai apropiat grup de gaze din zonă. Construirea acestei conducte va face subiectul unui proiect separat după testarea capacităţii zăcământului.

# Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu s-au luat în calcul alte alternative deoarece această sondă se va săpa după un program geologo-tehnic. Acest program geologo-tehnic a fost stabilit temei de proiectare bazată la rândul ei pe interpretarea investigaţiilor seismice executate în zonă care arată adâncimea şi probabilitatea existenţei unei capcane pentru hidrocarburi.

# Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Forajul sondei are ca singur scop: extragerea din zăcământ a hidrocarburilor (gaze naturale).

# Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Conform Certificatului de Urbanism pentru autorizarea lucrărilor la acest obiectiv se vor obţine următoarele avize: acord de mediu.

Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Lucrările de bază (foraj – probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea inițială:

demontarea și transportul instalațiilor și dotărilor din careul sondei;

transportul materialelor și deşeurilor (detritus, fluid foraj și ape reziduale;

transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă) în baza de producție a constructorului sau la altă locație;

nivelarea amplasamentului;

redarea în circuitul agricol a suprafeţelor de teren ocupate temporar.

Descrierea amplasării proiectului

# Localizarea proiectului

Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul administrativ al orasului Titu, judeţul Dambovita, într-o poziţie dată de  următoarele coordonate de suprafaţă Stereo `70: X= 351133.788, Y= 546630.726 valori, care transformate în coordonate geografice sunt: Latitudine: 44°39'30.42405"N, Longitudine: 25°35'11.33104"E.

Impactul asupra elementelor de mediu

# Elementul de mediu apă

În condiţiile în care se respectă procesul tehnologic şi ansamblul de măsuri de protecţie prezentate se poate aprecia că impactul acestei activităţi asupra celor doi factori de mediu este nesemnificativ şi de scurtă durată. Se păstrează situaţia existentă a stării de calitate. Printr-o atentă manipulare a substanţelor chimice, a carburanţilor şi a lubrifianţilor şi prin respectarea cu stricteţe a tuturor normelor şi instrucţiunilor existente pentru fiecare fază a procesului de lucru, se presupune că activităţile desfăşurate în cadrul obiectivului vor avea un impact nesemnificativ asupra calităţii apelor.

# Măsuri de diminuare a impactului

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia calităţii apei sunt prevăzute următoarele măsuri:

executarea unui şanţ din pământ cu scopul preluării apelor pluviale curate şi evacuarea dirijată a acestora în afara zonei;

racordarea şanţului de scursori la bazinul de colectare.

Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:

săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă;

impermeabilizarea suprafeţei solului din interiorul careului (platforma tehnologică);

dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior;

platform tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scursori;

executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scursori;

habele de depozitare a detritusului se montează îngropat;

executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis.

Constructorul are următoarele obligaţii în domeniul protecţiei mediului:

să ţină evidenţa strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi deşeurilor periculoase, inclusiv recipienţii şi ambalajele acestora care intră în sfera lui de activitate şi să furnizeze lunar autorităţilor competente pentru protecţia mediului, datele necesare;

să asigure, prin sisteme proprii, supravegherea mediului, pe baza prevederilor din autorizaţie, pentru identificarea şi prevenirea riscului, să ţină evidenţa rezultatelor şi să anunţe iminenţa sau producerea unor eliminări neprevăzute de poluanţi sau accidentelor, autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi de apărare împotriva dezastrelor.

Pentru protecţia apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:

respectarea disciplinei tehnologice în timpul operaţiei de foraj;

păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din materialele împrăştiate, în timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanşeităţii sau din alte cauze se produc accidente, deversări de substanţe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:

închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil);

limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor.

# Elementul de mediu aer

# Impactul produs asupra elementului de mediu aer

Lucrările desfăşurate în perioada de execuţie (foraj şi probe de producţie) au un impact nesemnificativ asupra calităţii atmosferei în zona de lucru.

# Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:

verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;

pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi intreprinse măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării atmosferice cu pulberi, praf şi noxe chimice prin transportul şi manipularea adecvată a materialelor folosite în procesul de forare;

se va realiza asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate.

# Elementul de mediu sol

# Impactul produs asupra factorului de mediu sol

Prin respectarea programului de foraj şi probe de producţie depozitarea şi evacuarea controlată a deşeurilor şi gestionarea corespunzătoare a substanţelor toxice şi periculoase impactul asupra solului este redus.

# Măsuri de diminuare a impactului

Măsuri de protecţie, care au în vedere prevenirea sau reducerea impactului asupra solului, luate în considerare în faza de proiectare:

decopertarea solului fertil pe o adâncime de 30 cm, pământul fertil va fi depozitat în depozitul de pământ fertil amenajat la marginea careului sondei, fiind apoi reutilizat pentru reconstrucţia ecologică a amplasamentului după terminarea lucrărilor;

prepararea şi întreţinerea fluidului de foraj vor fi asigurate de firmă specializată;

prepararea şi circulaţia fluidului de foraj în circuit închis;

evitarea contactului cu solul a fluidului de foraj, a detritusului, apei reziduale (de spălare şi răcire), prin utilizarea habelor pentru depozitare;

protejarea amplasamentului cu dale de beton armat, amenajarea platformei tehnologice cu pantă de scurgere, executarea de şanţuri dalate de colectare a apei meteorice, montarea bazinului de colectare scursori (îngropat) şi protejat corespunzător şi a habei de depozitare detritus;

executarea probelor de producţie cu respectarea SSM;

depozitarea şi manevrarea materialelor şi substanţelor în magazia de chimicale de către personal specializat;

pregătirea personalului conform normelor şi normativelor specific industriei petroliere pentru prevenirea şi combaterea erupţiilor;

colectarea şi transportul materialelor reziduale (noroi, ape reziduale, detritus, chimicale) la depozit.

# Elementul de mediu subsol

# Impactul prognozat asupra componentelor subterane

În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj/probe completare şi testare realizat pentru sondă impactul asupra componentelor subterane este redus.

# Măsuri de diminuare a impactului

Pentru reducerea impactului asupra componentelor subterane sunt prevăzute următoarele măsuri:

săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă;

impermeabilizarea suprafeţei solului din interiorul careului (platforma tehnologică);

dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior;

platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scursori;

executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scursori;

habele de depozitare a detritusului se montează îngropat;

executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis.

# Zgomot şi vibraţii

# Impactul prognozat asupra zgomotului şi vibraţiilor

Principalele surse de zgomot şi vibraţii rezultă de la exploatarea instalaţiei de foraj, a utilajelor anexe şi de la mijloacele de transport. Zgomotele şi vibraţiile se produc în situaţii normale de exploatare a instalaţiei de foraj, au caracter temporar şi nu au efecte negative asupra mediului.

# Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot

În vederea reducerii nivelului de zgomot, se vor lua următoarele măsuri:

planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora;

toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare: (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor); (HG 430/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot).

# Măsuri de diminuare a impactulului generat de vibraţii

Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în:

HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în MO 19/10.01.2008, modificată și completată prin HG 1.260/2010

STAS 10009-88   Acustica în construcții. Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

SR ISO 9613-2:2006 Acustică. Atenuarea sunetului propagat în aer liber. Metodă generală de calcul

SR ISO 1996-2:2008 Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant. 1: Mărimi și procedee de bază 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambient.

Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică.

Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în acelaşi timp în acelaşi punct de lucru.

# Biodiversitatea

# Modificările biotipului de pe amplasament

Pe perioada de foraj – probare strate, vegetaţia va fi afectată exclusiv în zona de lucru. În perioada de execuţie va fi necesară amenajarea organizării de şantier în care vor fi amplasate: instalaţia de foraj, barăcile, magazia pentru materiale, precum şi alte dotări necesare. Pentru realizarea lucrărilor va fi amenajat un drum de acces.

La terminarea lucrărilor de foraj şi degajarea tuturor instalaţiilor şi materialelor folosite în timpul forajului şi a probelor de producţie pe terenul utilizat temporar se vor efectua lucrări de reconstrucţie ecologică (agrotehnice).

# Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Măsurile prevăzute în proiect privind buna funcţionare a instalaţiilor, sunt menite să protejeze şi componentele ecosistemului. Refacerea vegetaţiei în zona careului se va realiza pe baza unui studiu special întocmit, după aplicarea măsurilor de reabilitare a solului.

# Mediul social şi economic

# Date generale

Sonda va fi amplasată în perimetrul administrativ al orasului Titu, judeţul Dambovita, în extravilan.

# Impactul potenţial asupra activităţilor social – economice şi asupra populaţiei

Nu există zone locuite în apropierea locaţiei sondei. În perioada de execuţie personalul care va realiza lucrările de foraj este angajat de către firma constructoare şi cazat într-un grup social adiacent careului sondei. Realizarea şi exploatarea obiectivului nu va crea aşezări umane noi, sau atragerea de forţă de muncă în zonă. Sonda, prin amplasamentul ei, nu afectează în nici un fel aşezările umane. Având în vedere că distanţa la care se află sonda este mai mare decât cea minim impusă – 50 m – şi că în procesul de foraj nu se folosesc substanţe radioactive, sau microbiene, se consideră că securitatea aşezărilor umane, nu este afectată.

# Impactul potenţial asupra populaţiei vulnerabile

Populaţia posibil vulnerabilă la activităţile desfăşurate în zona sondei este reprezentată de echipa de lucrători ce participă la forajul şi executarea probelor de producţie ale sondei. În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma constructoare şi vor fi special instruiţi pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotaţi cu echipamente de protecţie. Activităţile cu potenţial impact asupra lucrătorilor pot fi:

instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea utilajelor mecanice şi electrice;

operaţiile de foraj;

manipularea substanţelor periculoase;

exploatare instalaţii cu grad ridicat de pericol (incendii);

colectarea şi recuperarea deşeurilor;

emisii de gaze şi zgomot determinate de traficul utilajelor din cadrul şantierului.

Vehiculele din cadrul şantierului organizat pentru sondă realizează un flux pulsatoriu accelerat şi decelerat. În acest caz, o proporţie semnificativă a vehiculelor se află în stare de accelerare/decelerare, ceea ce înseamnă că viteza nu este stabilă în momentul deplasării şi sunt în stare tranzitorie. Debitele masice ale poluanţilor emişi de motoarele utilajelor sunt sub valorile concentraţiilor impuse de legislaţia ce stabileşte calitatea factorilor de mediu aer.

Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi modul de funcţionare intermitentă a autovehiculelor şi perioada limitată de timp, se poate concluziona că impactul asupra personalului este nesemnificativ. În cazul obiectivului analizat suntem în prezenţa zgomotelor normale, ce se produc în cadrul unui şantier, zgomotul produs de utilaje va fi în jur de 80 dB. Având în vedere distanţa faţă de aşezările umane zgomotele produse pe perioada de foraj şi probe de producţie nu constituie ameninţări la starea de sănătate a comunităţii existente, ele acţionând numai asupra personalului angajat în procesul tehnologic menţionat (personal relativ redus numeric). În condiţiile respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă aplicabile sectorului de foraj, normele de apărare împotriva incendiilor şi normele de protecţie a  mediului, impactul asupra populaţiei potenţial vulnerabile este minim şi se desfăşoară pe timp limitat, pe durata fazelor de realizare a proiectului.

# Impactul asupra populaţiei în general

Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa şi consulta populaţia interesată de dimensiunea şi impactul realizării lucrărilor aferente de explorare-deschidere gaze. Informarea, consultarea şi facilitarea publică contribuie la îmbunătăţirea calităţii proiectului şi previn eventualele pierderi sau întârzieri ale proiectului şi aduc beneficii, cum ar fi:

informarea părţilor interesate relevante şi furnizarea unei platforme pentru discuţii deschise asupra aspectelor locale legate de proiect;

oferirea posibilităţilor de a face comentarii la opţiunile proiectului şi garanţia că nici un aspect major legat de proiect nu va fi trecut cu vederea de către proiectant;

reducerea eventualelor conflicte printr-un proces de comunicare/consultare deschis şi transparent;

facilitarea abordează problemele ridicate de comunitate şi ajută la includerea particularităţilor locale în elaborarea proiectului.

La analiza proiectului se va ţine cont de: relevanţa pentru comunitate; relevanţa socială; relevanţa pentru mediu; relevanţa legală şi vor fi oferite explicaţii ale măsurilor colaterale întreprinse pentru a atenua problemele sociale şi de mediu. Cetăţeanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la care este supus în cadrul comunităţii şi la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acţiunilor pe care cetăţeanul le realizează pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative ce pot genera pierderi. Acţiunile ce pot fi întreprinse la nivelul cetăţenilor sunt:

informarea generală şi permanent/periodic şi a concetăţenilor asupra riscurilor specific care le pot afecta viaţa şi proprietatea;

formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate şi eliminarea/reducerea neglijenţelor de conduită;

dezvoltarea spiritului civic şi de solidaritate în comunitatea locală;

adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinţei şi anexelor gospodăreşti, cu respectarea cadrului legal privind construirea.

Beneficiarul va respecta condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind dezbaterea publică a proiectului.

# Măsuri de reducere a impactului asupra activităţilor social – economice şi asupra populaţiei

Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social-economice - Datorită lipsei impactului asupra activităţilor social – economice produs de realizarea proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei vulnerabile - La executarea lucrărilor de pregătire montaj şi transport (pentru foraj şi probe de producţie), construcţii – montaj (drumuri de acces, conducte de gaz, instalaţii tehnologice pentru probe de producţie), foraj, probe de producţie şi operaţiuni speciale sunt necesare respectarea următoarelor măsuri pentru reducerea impactului asupra populaţiei potenţial vulnerabile:

locurile de muncă trebuie menţinute curate, iar substanţele sau depunerile periculoase trebuie îndepărtate ori ţinute sub supraveghere pentru a nu pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lor;

pentru fiecare loc de muncă vor fi elaborate instrucţiuni scrise care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al siguranţei utilajelor;

utilajele şi instalaţiile mecanice vor fi prevăzute cu protecţie adecvate şi sisteme de securitate în caz de avarii;

lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare;

înregistrarea şi măsurarea concentraţiilor de gaze, montarea de dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere internă;

locurile de muncă trebuie să fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice, să nu fie expuşi la niveluri sonore nocive, nici la influenţe exterioare nocive, în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă;

locurile de muncă vor fi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea declanşării şi propagării incendiilor;

respectarea distanţelor de siguranţă între instalaţiile din şantierele de lucru;

să se ţină evidenţa strictă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase inclusiv a recipientelor şi ambalajelor;

organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general - Având în vedere că nu există impact asupra populaţiei din apropiere produs de realizarea proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

# Condiţii culturale şi etnice, patrimoniu cultural

Impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor etnice şi cultural - Nu există impact provocat de proiect asupra condiţiilor etnice şi culturale.

Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice - În zona de impact a activităţilor desfăşurate pe perioada de execuţie şi exploatare nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU

  - Protecţia calităţii apelor

Utilizarea apei în scop tehnologic se face în instalaţii cu circuit închis. Formarea apelor uzate are două surse şi anume:

Scurgeri accidentale datorită neetanşeităţilor din circuitul de utilizare a apei tehnologice. Aceste scurgeri sunt colectate prin rigole interioare care conduc apele reziduale la haba metalică cu volum de  40 m3  care se va vidanja când este cazul. Aceste categorii de ape uzate pot conţine: materii în suspensie, urme de hidrocarburi provenite din sistemele de lubrifiere ale instalaţiilor. Pierderile estimate sunt de circa 1 – 3 % din cantitatea de apă tehnologică utilizată. Debitul mediu zilnic al acestei categorii de ape este de 0,11 m3/ zi. Capacitatea de stocare a apelor reziduale asigură retenţia acestora un număr de 35 zile. Evacuarea apelor reziduale se face prin reintegrarea în circuitul de preparare al fluidelor de foraj.

Apele de zăcământ ce ar putea rezulta de la probele de producţie, sunt separate din gaze cu ajutorul unui separator de tip gaz-lichid. După separare apele reziduale, cu un grad de mineralizare ridicat care conţin în principal ioni de: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42- sunt colectate în haba metalică cu volumul de 40 m3. Evacuarea acestor ape se realizează cu autovidanja la un sistem de injecţie autorizat.

Această categorie de ape uzate este monitorizată atât cantitativ cât şi calitativ, deoarece informaţiile furnizate vor fi utilizate în tehnologia de extracţie a gazelor naturale. Volumul acestor ape uzate nu se poate estima la această fază de derulare a proiectului. Pentru a reduce la minim formarea apelor uzate, careul sondei este prevăzut perimetral cu un şanţ de gardă care permite colectarea şi evacuarea apelor pluviale, în acest fel se elimină posibilitatea pătrunderii apelor pluviale în careul sondei de pe terenurile învecinate. Ca şi măsură suplimentară de protecţie a calităţii apelor facem precizarea că rigolele din careul sondei sunt astfel amplasate încât prin acestea să fie colectate scurgerile accidentale, dar şi apele pluviale din zonele potenţial contaminate. Aceste zone sunt: terenul din jurul turlei, a habelor de curăţire şi de aspiraţie a fluidului de foraj şi zona habelor de reziduuri.

Pentru protecţia apelor subterane, programul de construire a sondelor prevede realizarea unei coloane de ancoraj, cu rol de:

închidere a formaţiunilor superioare, slab consolidate;

izolare a circuitului fluidului de foraj de apele de suprafaţă şi subterane.

Careul sondei are prevăzută o fosă ecologică, cu un bazin etanş. Fosa ecologică  utilizată pentru nevoile personalului este o construcţie portabilă, la terminarea lucrărilor este transportată pe alt amplasament.

  - Protecţia aerului

Utilizarea în procesul de forare al sondelor a instalaţiei de foraj (cu acţionare termică) nu influenţează calitatea aerului din zonă. Sursele de emisie în atmosferă sunt surse fixe şi mobile.

# SURSE FIXE:

combustia combustibililor lichizi în motoare termice;

Calculul emisiei din aceste surse s-a efectuat utilizând metodologia CORINAIR:

- factori de emisie pentru combustia gazelor naturale:

| POLUANŢI | U.M. | FACTORI DE EMISIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cod SNAP 010505- motoare termice staţionare | Cod SNAP 010503 Cazane de abur (apă caldă) - boilere |
| SOx | g/Gj | - | 0,057 |
| NOx | g/Gj | - | 67 |
| COVNM | g/Gj | - | 15 |
| CH4 | g/Gj | - | 1,4 |
| CO | g/Gj | - | 13 |
| CO2 | Kg/Gj | - | 44 |
| N2O | g/Gj | - | 15,7 |
| Hg | g/Tj | - | - |
| Cd | -- | - | - |
| Pb | -- | - | - |

  - Factori de emisie pentru combustia „combustibili lichizi”:

| POLUANŢI | U.M. | FACTORI DE EMISIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cod SNAP 010505- motoare termice staţionare | Cod SNAP 010503 Cazane de abur (apă caldă) - boilere |
| SOx | g/Gj | 8,42 | - |
| NOx | g/Gj | 1000 | - |
| COVNM | g/Gj | 50 | - |
| CH4 | g/Gj | 1,5 | - |
| CO | g/Gj | 100 | - |
| CO2 | Kg/Gj | 73 | - |
| N2O | g/Gj | 2,5 | - |
| Hg | g/Mg | 1 | - |
| Cd | g/Mg | 1 | - |
| Pb | g/Mg | 1,3 | - |

Puterea calorifică a gazelor naturale (Qi) este cuprinsă între:

0,0325 Gj/Nm3 ÷ 0,0397 Gj/Nm3 (Conform metodologiei Corinair).

În literatura de specialitate volumul gazelor arse rezultate din arderea combustibililor gazoşi se calculează cu formula:

# Volumul gazelor arse = 1,14  x Qi/1000 ( 0,25 [Nm3/Nm3]

Puterea calorifică a combustibililor lichizi (Qi) este cuprinsă între: 0,041 Gj/kg ÷ 0,0425 Gj/kg (conform Metodologiei Corinair).

În literatura de specialitate volumul gazelor arse rezultate din arderea combustibililor lichizi se calculează cu formula:

# Volumul gazelor arse = 1,11  x Qi/1000 ( 0,25 [Nm3/kg]

Calculele privind emisiile de poluanţi se vor efectua pentru un consum orar de combustibil respectiv:

0 Nm3/oră gaze naturale

0,1 tone / oră combustibil lichid

Debitele masice şi concentraţiile de poluanţi când combustibilul este gaz metan sunt următoarele:

| POLUANŢI | DEBITE MASICE [kg/oră] | CONCENTRAŢII [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | DETERMINATE | Admis conform Ordinului 462/1993 al MAPPM |
|  | Motoare termice | Cazan |  |  |
| SOx | - | - | - | 35 |
| NOx | - | - | - | 350 |
| COVNM | - | - | - | - |
| CH4 | - | - | - | - |
| CO | - | - | - | 100 |
| CO2 | - | - | - | - |
| N2O | - | - | - | - |
| Hg | - | - | - | - |
| Cd | - | - | - | - |
| Pb | - | - | - | - |

Obs. La construcţia acestei sonde nu se va utiliza gaz metan pentru acţionarea motoarelor.

Debitele masice şi concentraţiile de poluanţi când combustibilul este combustibil lichid sunt următoarele:

| POLUANŢI | DEBITE MASICE [kg/oră] | CONCENTRAŢII [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | DETERMINATE | Admis conform Ordinului 462/1993 al MAPPM |
|  | Motoare termice | Cazan |  |  |
| SOx | 0,035 | - | 31,41 | 1700 |
| NOx | 0,42 | - | 376,99 | 450 |
| COVNM | - | - | - | - |
| CH4 | - | - | - | - |
| CO | 0,181 | - | 162,46 | 170 |
| CO2 | - | - | - | - |
| N2O | - | - | - | - |
| Hg | - | - | - | - |
| Cd | - | - | - | - |
| Pb | - | - | - | - |

Debtitul masic [kg poluant/oră] = Factorul de emisie [g/Gj] x 10-3 x Cantitatea de energie produsă într-o oră [Gj/oră]

Cantitatea de energie produsă într-o oră [Gj/oră ] = Consumul orar de combustibil [Nm3/oră] sau [kg/oră] x Qi (putere calorifică inferioară) [Gj/Nm3] sau ]Gj/kg]

Concentraţia poluanţilor [mg/Nm3] =( (debitul masic [kg/oră] x 106) : (Vgaze arse [Nm3/oră]

Gazele arse sunt evacuate în atmosferă astfel:

cazan de abur – coş metalic

motor termic – eşapament prevăzut cu amortizor de zgomot.

# SURSE MOBILE

Aceste surse sunt autovehiculele folosite pentru transportul materialelor şi echipamentelor şi utilajele terasiere folosite pentru amenajarea terenului. Sursele mobile sunt echipate cu motoare termice grele care utilizează ca şi carburanţi motorina. Motorina utilizată are un conţinut de 0,2 % sulf. Pentru determinarea caracteristicilor emisiei s-a folosit  manualul Copert şi metodologia Corinair.

Limitarea preventivă a emisiilor de la autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora în vederea înscrierii în circulaţie şi pe toată durata de utilizare a acestora prin inspecţii tehnice periodice obligatorii.

  - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele producătoare de zgomot şi vibraţii sunt motoarele de acţionare, manipularea materialului tubular şi utilajele terasiere folosite pentru amenajarea terenului. Sursele de zgomot au caracter temporar având ca durată:

utilajele terasiere folosite la amenajarea terenurilor: 30 zile; 10 ore/zi;

instalaţia de foraj: 35 zile; 24 ore/zi;

manipularea materialului tubular: 5 zile; 8 ore/zi.

Sursa principală o reprezintă echipamentele situate în arealul ocupat de turlă (500 m2) care este amplasată aproximativ în centrul careului sondei. Nivelul de zgomot echivalent produs de această sursă este de 90 dB(A).

Distanţa minimă de la sursă până la limita careului sondei este de cca. 30 m.

Pentru calculul nivelului de zgomot echivalent la limita careului sondei vom folosi relaţia:

LP = LR – 10 lg 2(r2

în care:	     LP – nivel de zgomot la limita careului sondei;

LR – nivelul de zgomot rezultant al amplasamentului;

LP = 90 – 10 lg 2(302 = 52,5 dB(A)

faţă de 65 dB(A) reglementat de STAS 10009-88.

S-a considerat că nivelul de zgomot rezultant este dat de sursa cea mai zgomotoasă deoarece:

utilajele terasiere nu mai sunt utilizate în perioada în care se efectuează lucrările de foraj;

zgomotul produs la manipularea în rampă a prăjinilor este de 85-90 dB(A).

Amplasamentul sondei este situat la distanţă de faţă de receptorii protejaţi, neconstituind o sursă potenţial semnificativă de poluare fonică.

  - Protecţia împotriva radiaţiilor

În cazul lucrărilor de foraj nu se utilizează surse de radiaţii ionizante. Lucrările speciale de investigare cu surse de radiaţii se execută, dacă este cazul, de către unităţi specializate, autorizate CNCAN. Investigaţiile se efectuează cu aparatură specială şi se folosesc surse de radiaţii de mică intensitate.

  - Protecţia solului şi a subsolului

Sursele potenţiale de poluare a solului sunt:

fluidul de foraj, detritusul şi apele reziduale;

manipularea şi utilizarea carburanţilor şi a lubrifianţilor;

gospodărirea deşeurilor specifice.

Forajul sondei necesită lucrări care perturbă echilibrul natural al zonei în care se execută acesta. La executarea lucrărilor se utilizează fluid de foraj – rezultă detritus, ape reziduale şi deşeuri specifice. Aceste deşeuri reprezintă un potenţial pericol de poluare a solului datorită substanţelor pe care le conţin. Poluanţii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere, unele săruri (cloruri, sulfaţi), sodă caustică, substanţe tensioactive. În tehnologia de realizare a forajului sunt realizate o serie de lucrări şi dotări cu rol tehnologic şi de protecţie a mediului cum sunt:

ocuparea terenului se face numai după decopertarea solului fertil, care se depozitează şi apoi, la terminarea lucrărilor este folosit la refacerea amplasamentului.

amplasarea habelor metalice etanşe pentru colectarea reziduurilor (detritus, ape reziduale, deşeuri de fluid de foraj);

sistemul de curăţire a fluidelor pentru recircularea acestora, după îndepărtarea impurităţilor şi tratare în vederea corectării caracteristicilor acestora;

utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru circulaţia de suprafaţă a fluidului;

utilizarea apei tehnologice în circuit închis pentru reducerea la minim a formării apelor reziduale;

realizarea rigolelor de colectare a scursorilor, protejate, pentru a nu permite infiltrarea sau deversarea pe sol şi conducerea acestor categorii de reziduuri în habele de stocare;

dotarea careului sondei cu spaţii amenajate corespunzător pentru stocarea carburanţilor, lubrifianţilor şi a substanţelor chimice folosite la prepararea şi corectarea caracteristicilor fluidelor de foraj;

manipularea şi utilizarea substanţelor chimice şi a fluidelor de foraj de către operatori specializaţi;

amenajarea spaţiilor speciale pentru colectarea şi stocarea temporară a altor categorii de deşeuri (ambalaje, uleiuri uzate, deşeuri menajere, ape uzate menajere);

eliminarea controlată a deşeurilor specifice. Detritusul şi fluidul rezidual se va transporta de către contractorul de foraj la un depozit agreat de APM;

eliminarea apelor reziduale prin injecţie în sonde special amenajate.

Platformele de producţie din careul sondei sunt protejate cu dale din beton. Coloana de ancoraj asigură închiderea stratelor de suprafaţă slab consolidate şi împiedică poluarea apelor subterane. La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale şi deşeuri şi se trece la reconstrucţia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice. Calitatea solului la terminarea lucrărilor este analizată şi comparată cu datele iniţiale care trebuie să ateste calitatea lucrărilor de redare astfel încât să se menţină cel puţin clasa de calitate avută iniţial.

  - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Poluanţii care pot afecta ecosistemele terestre şi acvatice provin din:

fluidele de foraj:

apele reziduale şi detritusul.

Efectele pot să apară atunci când poluanţii sunt evacuaţi în apele de suprafaţă sau pe sol şi constau din:

scăderea concentraţiei de oxigen dizolvat, afectarea proceselor biologice din receptor, afectarea faunei şi florei acvatice;

influenţe negative asupra plantelor se identifică în primul rând prin apariţia: arsurilor, decolorărilor, desfrunzirilor şi cazurilor teratologice foarte diverse şi foarte evidente în vegetaţia zonelor limitrofe surselor de poluare.

În ceea ce priveşte afecatrea solului, analizele efectuate pe probe prelevate de la obiectivele (sondele) în funcţiune, arată o concentraţie extrem de scăzută a metalelor grele, ceea ce denotă că solul nu este afectat. Impactul ecologic al activităţii specifice de foraj al sondei de gaze naturale este minim datorită măsurilor luate:

ocuparea temporară a suprafeţelor de teren pe o durată relativ mică de timp, necesară efectuării lucrărilor de foraj;

utilizarea unui sistem închis şi sigur pentru circuitul de suprafaţă a fluidului de foraj, detritus şi apele reziduale;

curăţirea fluidului de foraj ceea ce a permis reducerea volumului de noroi utilizat la sondă;

reciclarea fluidului şi a apelor reziduale;

înlocuirea constituienţilor şi aditivilor, a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, cu toxicitate ridicată folosiţi la prepararea noroaielor de sondă (fluide de foraj şi probe) cu substanţe mai puţin toxice  (LC50 = 800 – 900 mii ppm);

eliminarea apelor reziduale prin injecţie, sub nivelul apelor de adâncime, în sonde de injecţie autorizate;

folosirea aditivilor şi spumanţilor biodegradabili;

interzicerea evacuării apelor reziduale în receptorii naturali;

folosirea materialelor de îngreunare, fără conţinut de Cd şi Hg;

realizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică a amplasamentelor ocupate temporar;

amplasarea sondei a evitat ariile naturale protejate.

Ca urmare a măsurilor luate impactul asupra ecosistemelor este în limite admisibile. Descoperirea şi exploatarea rezervelor de gaze naturale necesare economiei naţionale, este un obiectiv major, care induce efecte benefice în relaţia economic – social – mediu înconjurător, principiul de bază al dezvoltării durabile. Prin utilizarea gazelor naturale în procesele de combustie se reduc emisiile de poluanţi în atmosferă.

  - Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Amplasamentul sondei este situat la distanţă de receptorii protejaţi (locuinţe). Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul instalaţiilor de foraj, a anexelor, aprovizionarea cu materiale şi zgomotul produs de activitatea defăşurată. Pentru limitarea preventivă a zgomotului, vibraţiilor şi a emisiilor poluante din gaze de eşapament produse de autovehiculele grele, sunt luate următoarele măsuri:

folosirea cu precădere a drumurilor care ocolesc localităţile, în măsura în care acest lucru este posibil;

reducerea vitezei de deplasare şi menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;

limitarea emisiilor din gazele de eşapament prin verificări tehnice periodice ale autovehiculelor;

amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulaţie dimensionate corespunzător gabaritelor mijloacelor de transport şi întreţinerea permanentă într-o stare bună a acestora;

în scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, manipularea materialului tubular se va face cu atenţie pentru evitarea lovirii ţevilor;

amplasamentele sondelor sunt reglementate din punct de vedere al urbanismului şi amenajării teritoriului prin Certificatul de urbanism şi ulterior prin Autorizaţia de construire.

  - Gospodărirea deşeurilor

Deşeurile rezultate din activitatea de foraj sunt :

detritusul;

fluid rezidual;

deşeurile metalice;

deşeurile de ambalaje;

deşeurile din materiale de construcţii;

deşeurile textile impregnate cu produse petroliere (lavete);

deşeuri menajere.

Detritusul este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. La forajul acestei sonde va rezulta cca. 102 m3 de detritus. Acesta este colectat în habe metalice de stocare cu volum de 60 m3, de unde este încărcat cu un utilaj cu cupă în autocamion şi transportat de către contractorul de foraj/subcontractorul de specialitate la un depozit agreat de APM. Deşeurile metalice, sunt deşeuri feroase care rezultă la tăierea coloanelor, cabluri de oţel, piese de schimb înlocuite. Deşeurile metalice se estimează că se produc în cantitate de cca. 5 tone. Aceste deşeuri se valorifică la unităţi de colectare specializate. Deşeurile de ambalaje (ambalajele materiilor prime) sunt:

butoaie metalice, care se reutilizează;

ambalaje din hârtie şi carton care se colectează şi se predau la unităţile de colectare autorizate.

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile HG 349/2001. Deşeurile din materiale de construcţie; la amenajarea terenului se folosesc dale din beton armat specifice pentru activităţile de foraj.  Dalele sunt reutilizate la alte locaţii, dar există posibilitatea ca la manipulare să se producă deteriorarea unor dale, devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt utilizate la repararea şi întreţinerea drumurilor de schelă (permanente), sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie a societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj. Deşeurile textile (lavete) impregnate cu produse petroliere; lavetele se utilizează de către salariaţi pentru şters pe mâini. Aceste deşeuri se colectează în recipienţi etanşi şi sunt transportate la depozitul de deşeuri unde există amenajat un compartiment special pentru depozitarea controlată a acestora.

Deşeurile menajere sunt precolectate în containere-pubele) amplasate în careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la o groapă de gunoi. Se estimează o cantitate de 10 m3 de deşeuri menajere.

Ambalajele rămase după consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj, sunt recuperate şi transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj. Cu privire la gestiunea deşeurilor se impun următoarele concluzii:

La forajul sondei se utilizeză o cantitate de cca. 500 m3 de fluid de foraj, instalaţiile de curăţire din dotare: site vibratoare, hidrocicloane, centrifugă reducând la minim cantitatea de fluid de foraj ce va trebui eliminat ca şi deşeu la final.

Detritusul şi fluidul de foraj care ncesită eliminarea, este colectat în habe metalice de stocare şi transportat pentru depozitare la un depozit agreat de APM.

Evidenţa gestiunii deşeurilor este ţinută de către personalul de la punctul de lucru (şeful sondei) şi monitorizată de către serviciul de protecţie a mediului al beneficiarului.

  - Gospodărirea substanţelor toxice

Unele substanţe utilizate la prepararea fluidului de foraj au următoarele caracteristici periculoase:

riscuri pentru sănătatea salariaţilor dacă sunt manipulate fără respectarea normelor specifice de manipulare – stocare şi utilizare;

riscuri de incendiu şi explozie, dacă nu sunt respectate măsurile de prevenire a incendiilor.

Riscurile de sănătate sunt la inhalare (prafuri), contactul cu epiderma, provocând acţiuni nocive sistemului respirator, asupra ochilor şi a pieli ; riscurile de incendiu apar atunci când substanţele se depozitează lângă surse de căldură. Prin ardere pot degaja fumuri şi gaze toxice (monoxid de carbon). Pericolul de explozie apare la amestecul praf-aer. În scopul reducerii pericolului utilizării unor substanţe cu caracteristici periculoase, la prepararea fluidului de foraj au fost înlocuiţi constituenţii şi aditivii, inclusiv lubrifianţii şi inhibitorii de coroziune cu toxicitate ridicată, cu alţii mai puţin toxici. Astfel s-au înlocuit sărurile de crom, motorina din fluidele de emulsie inversă cu poliglicoli, sodă caustică cu baze organice, polimeri biodegradabili. Pentru cuantificarea toxicităţii fluidelor de foraj se utilizează indicatorul concentraţia letală LC50, care se exprimă în ppm. Valorile mari ale parametrului LC50 indică toxicitate redusă şi invers, valorile scăzute semnifică un nivel ridicat de toxicitate. Fluidele cu LC50 mai mic de 30 000 ppm sunt interzise. În cazul forajului acestei sonde, fluidele utilizate au LC50 de 80000 ÷ 90000 ppm, ceea ce denotă un grad de toxicitate redus. Pentru stocarea materialelor şi a aditivilor folosiţi la prepararea fluidelor de foraj, în careul sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este realizată din tablă de oţel, cu acoperiş cu învelitoare impermeabilă. Baraca este montată pe dale din beton.

Substanţele sunt păstrate în ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform Legii 200/2000.     Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea şi utilizarea acestora se efectuează de către operatorul specializat în fluide de foraj. Utilizarea fluidelor de foraj se face în circuit închis. Prin programul de tubare se asigură măsura împiedicării pierderii fluidului de circulaţie, care astfel ar putea ajunge în apele subterane. Instalaţiile de curăţire a fluidului de foraj, asigură eliminarea impurităţilor astfel încât să poată fi reutilizat în totalitate, iar detritusul nu mai conţine urme de fluid.

Concluzionând, măsurile luate pentru minimizarea efectelor negative ele substanţelor toxice şi periculoase sunt:

utilizarea de substanţe cu grad redus de toxicitate, pentru prepararea fluidului de foraj (LC50 = 800000 ÷ 900000 ppm);

depozitarea substanţelor în spaţiul special amenajat, în ambalaje corespunzătoare, etichetate conform Legii 200/2000;

utilizarea substanţelor se face de către un operator specializat, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi prevenirea incendiilor;

utilizarea unui circuit închis şi sigur pentru fluidul de foraj şi protecţia asigurată de către coloanele de tubare (ancorare);

folosirea unei instalaţii performante de curăţire a fluidului de foraj, care împiedică pierderile de fluid ce necesită a fi eliminate ca deşeu.

Din prezentarea măsurilor şi dotărilor pentru protecţia mediului se constată că acestea au un caracter integrat, deoarece rezolvă în mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. Măsurile şi dotările pentru protecţia factorilor de mediu: apă, aer, sol, ecosisteme acvatice, gospodărirea deşeurilor şi a substanţelor toxice şi periculoase, fac parte integrală din fluxul tehnologic adoptat pentru forajul sondei.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru respectarea normelor şi standardelor în vigoare necesare protecţiei factorilor de mediu este necesar a se începe cu programe educaţionale la nivel de colective în vederea atingerii gradului de cultură ecologică necesare respectării normelor necesare protejării mediului înconjurător. Prin aceste programe trebuie să se arate modul de acţiune a fiecărui om la locul său de muncă, pentru a se evita poluarea accidentală sau voită a factorilor de mediu. Şedinţele de educaţie ecologică trebuie să se desfăşoare periodic, la fel ca instructajele de protecţie a muncii, sau chiar concomitent cu acestea.

A acţiona în scopul prevenirii poluării factorilor de mediu este mai uşor decât a trece la măsuri ameliorative. Pentru prevenirea poluării, cât şi a protejării factorilor de mediu (sol, apă, aer) se fac următoarele recomandări:

realizarea lucrărilor de suprafaţă conforme standardelor în vigoare;

decopertarea învelişului vegetal din incinta viitorului careu să se facă pe o adâncime de 25 cm, şi depozitarea acestuia în careul sondei, constituind depozitul de sol vegetal care va fi folosit la redarea terenului la starea iniţială;

pentru colectarea apelor pluviale care cad în interiorul careului şi a celor reziduale – executarea unui şanţ pereat cu plăci de beton racordat la o habă de decantare de 40 m3, montată îngropat, hidroizolată;

pentru preluarea şi dirijarea apelor pluviale provenite din exteriorul careului sondei este necesară amenajarea de şanţuri care să dirijeze apa pluvială pe şanţurile care însoţesc drumul de acces sau pe panta naturală a terenului, în funcţie de condiţiile de relief existente;

colectarea temporară a detritusului rezultat în urma lucrărilor de foraj să se facă în haba metalică de 40 m3, montată la 1 m adâncime, în apropierea sitelor;

pentru delimitarea careului sondei este necesară amenajarea unui gard de sârmă, având şi rolul de a împiedica accesul în incinta careului a persoanelor străine, cât şi a unor animale. Acest gard va putea fi transferat şi la alte viitoare amplasamente;

începerea lucrărilor de foraj se va face numai după executarea şi recepţionarea tuturor lucrărilor de montaj şi a verificării tuturor aparatelor de măsură şi control existente conform cărţii tehnice a instalaţiei;

proba de presiune hidraulică a manifoldului conductelor de refulare a sistemului de circulaţie a fluidului de foraj va fi efectuată numai ziua, înainte de începerea forajului. Proba se va executa la o presiune mai mare de 1,5 ori decât presiunea maximă de lucru;

sonda va fi dotată cu instalaţie completă de prevenire a erupţiilor, corespunzătoare categoriei sondei şi evaluării presiunii de zăcământ, potrivit Regulamentului de Prevenire a Erupţiilor;

echipele de lucru vor fi permanent instruite asupra modului de acţiune pentru prevenirea şi combaterea erupţiilor, trebuie să se asigure şcolarizarea teoretică şi practică a personalului operativ, în vederea prevenirii erupţiilor;

pentru evitarea poluării factorilor de mediu cu substanţele pulverulente folosite la tratarea fluidului de foraj este necesară folosirea de barăci – magazii închise pentru depozitarea acestor substanţe;

înainte de retrocedarea terenului către proprietarul de la care s-a închiriat, trebuie să se execute două arături adânci, pe direcţii perpendiculare, fertilizare cu îngrăşăminte organice, afânare prin discuire şi analize agropedologice a solului.

JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI

Nu este cazul.

Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale al SNGN ROMGAZ SA pentru anul 2019 (prescurtat P.A.S. – 19) - Cod CPV 45255500-4 ‚,Lucrări de foraj și de explorare”. În conformitate cu prevederile H.G. 394/02.06.2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Pentru cazarea personalului ce formează echipele din cadrul brigăzii de foraj este necesar un grup social. Suprafaţa de amplasare a grupului social este adiacentă careului instalaţiei de foraj:

capacitate: 40 persoane;

amplasament faţă de sondă: 40 m;

dotare: dormitoare, vestiare, WC, etc.

Pe suprafaţa necesară amenajării grupului social se vor poziţiona barăci pentru personal şi nu necesită amenajare de cantină şi canalizare. Barăcile sunt construcţii metalice tipizate transportabile şi se folosesc la fiecare locaţie. Pentru poziţionarea acestor barăci stratul de sol vegetal se va decoperta pe adâncimea de 0,20 m şi se va depozita în incinta acestui careu.

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Lucrările de bază (foraj-probe) odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea iniţială. După efectuarea probelor de producţie se va efectua redarea în circuitul iniţial a suprafeţei de ocupate.

În ordinea desfăşurării operaţiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt:

demontarea şi transportul instalaţiilor şi dotărilor din careul sondei;

transportul materialelor şi deşeurilor (detritus, ape reziduale);

transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă) în baza de producţie a constructorului sau la altă locaţie;

împingerea cu buldozerul a pământului din depozitul de pământ pe toată suprafaţa, astuparea şanţului de gardă perimetral;

scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu îngraşăminte naturale şi anorganice;

prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului 756/1997 al MAPPM şi analiza acestora în laboratoare specializate (OJSPA); rezultatele analizelor se compară cu valorile determinate iniţial (înainte de începerea lucrărilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului; buletinele de analiză (iniţial şi final) sunt documente păstrate la cartea construcţiei sondei;

accesul la sondă cu mijloace de transport şi utilaje se va face doar în cazul reparaţiilor capitale, lucrări ce se vor programa şi executa de regulă în afara perioadei de vegetaţie a culturilor; ocuparea temporară a terenului se va face cu respectarea prevederilor legale.

În general durata de exploatare a unei sonde este de 10-20 ani în funcţie de cantitatea de hidrocarburi cantonată la nivelul stratelor colectoare şi a metodelor de exploatare. Totuşi pot apărea diverse situaţii în care o sondă se închide (trece în conservare pentru o perioadă de timp sau se abandonează). Situaţiile în care o sondă se abandonează sunt:

epuizarea energiei de zăcământ, situaţie în care cantitatea de hidrocarburi extrasă este mică, consumul de energie fiind mare iar sonda nu mai este eficientă din punct de vedere economic;

cantitatea de apă de zăcământ este foarte mare în comparaţie cu cantitatea de gaze extrasă;

situaţii în care în urma retragerii la stratele superioare, din punct de vedere geologic nu mai există strate purtătoare de hidrocarburi;

apariţia unor complicaţii sau accidente în gaura de sondă (rămâneri de material tubular, apariţia nisipului din strat în sondă, etc.), situaţii în care costul intervenţiilor este foarte mare sau chiar imposibil de executat operaţii de intervenţie la sondă;

coloane de exploatare defecte sau sparte;

situaţii în care sondele nu mai pot fi puse în producţie pentru că nu mai conferă siguranţă în exploatare datorită unor calamităţi naturale.

În aceste situaţii, sondele se vor abandona în conformitate cu instrucţiunile tehnice ale ANRM nr. 207/10.12.2007, conform următorului program:

executare dop de ciment de cca. 50 m deasupra formaţiunii pentru care a fost exploatată sonda;

executare dopuri de ciment din 200 în 200 m pe o lungime de cca. 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor impermeabile), cu umplerea găurii de sondă cu fluid de foraj cu densitatea celui folosit în timpul forajului (dacă este cazul);

executare dop de ciment de cca. 50 - 100 m în teren sub şiul ultimei coloane tubate şi de cca. 50 m în coloană;

coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub şi terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă este posibil);

executare dop de ciment de cca. 50 m sub nivelul solului, tăiere coloană la 2,50 m sub nivelul solului, sudare blindă metalică ştanţată cu numărul sondei.

Abandonarea sondelor se solicită la A.N.R.M. de către titularul de acord petrolier şi pe baza unui proiect tehnic de abandonare, aprobat şi însuşit de către conducerea titularului de acord petrolier. Proiectul tehnic de abandonare va fi înaintat A.N.R.M. (încadrat ca secret de serviciu) şi va cuprinde următoarele:

denumire sondă, caracter sondă, localizare, coordonate sondă, aviz de săpare, istoric sondă;

adâncime obiectiv, perioada de săpare a sondei;

construcţie realizată;

deviaţie sondă;

probe de producţie efectuate şi rezultatele obţinute, istoricul exploatării;

cumulativ extras-brut/net;

cauzele şi motivaţia care au condus la oprirea producţiei şi abandonarea sondei;

rezerva geologică rămasă;

fragmente de hărţi structurale, secţiuni geologice, diagrafii geofizice.

După primirea avizului de abandonare din partea A.N.R.M.-ului, la sondă se va executa programul de abandonare (închidere) conform proiectului tehnic.

În continuare se vor executa lucrări de redare a terenului afectat de careul şi drumul de acces la sondă, după cum urmează:

demontare instalaţii tehnologice de la sondă;

demontare linie electrică;

dezafectare beci sondă;

dezafectare şanţuri colectoare ape reziduale şi habe de colectare reziduuri;

demontare platforme dalate şi transportul acestora pentru întreţinerea drumurilor petroliere din zonă, sau la baza de producţie a constructorului;

nivelare teren şi astupare excavaţii cu pământ de umplutură şi sol vegetal;

arătură şi discuire teren;

executare de analize agropedologice de sol;

redare teren în circuitul productiv şi încheiere proces verbal de predare-primire între client şi proprietar;

Totodată se vor executa lucrări de demontare a conductelor de aducţiune de la sondă la parcul de separatoare, lucrări care constau în:

săpătură pe culoarul conductei;

demontare conductă;

astupare excavaţie;

redare teren.

După încheierea sondei în zonă nu mai există impact asupra mediului.

ANEXE

Certiticat de urbanism nr. 235 din 17.11.2018.

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor.

Planul de amenajare careu, instalaţie de foraj.

schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE ÎN ETAPA DE EVALUARE INIŢIALĂ AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI A DECIS NECESITATEA DEMARĂRII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATĂ:

Locaţia sondei nu se află într-o arie naturală protejată.

Întocmit,

ing. Popa Maria