ANEXA 5.E   la Legea 292/2018

# CONTINUTUL – CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

"Amenajare centru civic in comuna Gura Ocnitei, judetul Dambovita"

II. Titular:

numele:  Comuna Gura Ocnitei, jud. Dambovita

- adresa poștală:  Str. Principala, nr. 180, comuna Gura Ocnitei, judetul Dambovita;

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

- 0245 673 260 / Fax: 0245 673 532

- primariaguraocnitei@gmail.com

- http://primariaguraocnitei.ro

- numele persoanelor de contact: dl Sorin Vasile Ionita

- administrator: primar - dl Sorin Vasile Ionita

- responsabil pentru protecția mediului: dl Sorin Vasile Ionita

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Prin prezenta documentatie, beneficiarul doreste amenajarea zonei centrale, denumita “Centru civic Comuna Gura Ocnitei”.

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Gura Ocnitei si apartine domeniului public al comunei Gura Ocnitei conform actelor de proprietate anexate la documentatie.

Prin Centru Civic se defineste zona care cuprinde partea centrala a satului Gura Ocnitei, respectiv de la intersectia str. Principala(DJ720C)  cu strada Nisipuri, din zona primariei si continuand pe strada Nisipuri pana la prima intersectie(bifurcatie).

b) justificarea necesității proiectului:

Prin realizarea obiectivului de investitie se preconizează urmatoarele aspect pozitive:

- Asigurare siguranței în exploatare;

- Îmbunătățirea gradului de confort in zona;

- Realizarea unui centru civic al localitatii conform cerintei beneficiarului;

- Intreaga zona va avea un aspect vizual placut;

- Parcarea, la specificatiile beneficiarului se va muta in vecinatatea primariei cu

acces direct   din strada Principala - DJ 720C;

In concluzie, lucrările propuse prin prezenta documentație tehnică, vor asigura o circulație fluentă și în condiții de siguranță a traficului auto și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât și din punct de vedere socio-economic.

Obiectivul odată finalizat va deservi locuitorii comunei Gura Ocnitei.

c) valoarea investiției:

Valoarea totala a investitiei este de:

467.341lei, la care se va adauga TVA

Din care C+M - 385.402, la care se va adauga TVA

d) perioada de implementare propusă:

Costurile pot fi esalonate din punct de vedere tehnic pe parcursul a 6 luni.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente):

Planse anexate:

1. Plan de incadrare in zona - sc 1:2000 .....................................................pl.A01

2. Plan de situatie - situatie existenta - sc1:500...........................................pl.A02

3. Plan de situatie - propunere - sc1:500......................................................pl.A03

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Prin prezenta documentatie se propune amenajarea zonei centrale, denumita “Centru civic Comuna Gura Ocnitei”.

Zona studiata se va amenaja astfel:

- Zona carosabila a strazii Nisipuri are o lungime de 101.218 m si are km 0+000 la intersectia cu DJ 720 C, zona care in momentul de fata este degradata se va decoperta si se va amenaja cu pavele carosabile, conform detaliilor din proiect;

- Se va rezolva scurgerea defectuoasa a apelor pluviale prin amenajarea de rigole carosabile si directionarea apelor pluviale de pe partea carosabila spre aceste elemente de scurgere a apelor;

- Se vor realiza racordari cu strazile laterale;

- Se va amenaja o zona de socializare, recreere unde se vor monta bancute si spatii verzi, zona situata in fata magazinelor. Astfel, se va bloca vizual aspectul neingrijit al zonei de magazine prin amenajarea spatiului verde cu jardiniere, arbori si arbusti decorativi.

- Se va amenaja zona cu spatii verzi - gazon si se vor planta arbori si arbusti decorativi;

- Dotarea spatiilor verzi amenajate cu mobilier stradal;

- Amenajarea si sistematizarea zonei studiate cu spatii optim rezolvate functional si estetic, cu impact pozitiv asupra mediului natural si social.

- In zonele destinate spatiilor verzi se va asterne gazon si  se vor planta arbori si arbusti ornamentali, atat cu coroana verde cat si cu coroana colorata(vegetatie medie, joasa si inalta). Spatiul verde – gazon, se va asterne pe o suprafata de 350.mp.

- Materialul vegetal propus pentru arbori si arbusti:

- betula pendula(mesteacan) ;

- thuya columnaris ;

- acer platanoides globosum(coroana rotunda);

- euonimus alatus(talie mica - accent culoare rosu );

- acer palmatum(artar japonez - talie medie - accent culoare rosu) ;

- wisteria sinesis (accent culoare mov) ;

-   perimetral limitelor de proprietate se vor planta thuya si mesteceni  pentru

a creea o perdea de vegetatie catre proprietati. Astfel se blocheaza accesul

vizual catre proprietati.

Zona carosabila a strazii Nisipuri are o lungime de 101.218 m si are km 0+000 la intersectia cu DJ 720 C.

In alegerea profilului transversal tip s-au respectat normativele si legislatia in vigoare, respectiv STAS 10144-1/90 ( Strazi- Profiluri transversale) si Ordinul MT 50/98 (Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale).

Elemente geometrice in plan orizontal

In plan orizontal, traseul drumului este caracterizat printr-o succesiune de aliniamente si curbe, lucrarile necesare urmaresc in general elementele geometrice existente. Exceptie fac portiunile din traseu unde se propun corectii locale ale curbelor in conformitate cu normele tehnice in vigoare ce reglementeaza proiectarea acestei categorii de drum pentru a evita exproprierile.Avand in vedere desfasurarea traseului pe unele zone, pentru evitarea unor lucrari costisitoare, viteza de proiectare a fost redusa la minim.

Prin amenajarea in plan s-a urmărit proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de baze cu păstrarea în totalitate a traseului actual cu calcularea racordărilor, conform prevederilor STAS 863-85, cu respectarea prevederilor ordinului 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor si a ordinului 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.

Traseul drumurilor se prezintă ca o succesiune de aliniamente, curbe şi frânturi (vezi plan de situaţie), elementele geometrice adoptate sunt în conformitate cu prevederile STAS 863/85 – Elemente geometrice, astfel incat axa proiectata urmareste pe cat posibil axa existenta a strazilor.

Atat pentru racordarea marginilor partii carosabile in intersectiile dintre strazile proiectate cat si pentru racordarea partii carosabile in intersectiile cu drumuri laterale , s-au utilizat arce de cerc avand razele de 6,00 si 9,00 m.

### Elemente geometrice in profil longitudinal

### Elementele geometrice ale profilului longitudinal au fost stabilite tinand cont de normele tehnice in vigoare.

Linia rosie a fost proiectata tinand cont de solutia tehnica abordata pentru structura rutiera, de cotele acceselor la proprietati si de realizarea unor elemente geometrice corespunzatoare unei viteze de proiectare cuprinse intre 25 km/h si 50km/h.

Principalele criterii luate in considerare la proiectarea liniei rosii:

- Declivitati cat mai mici pe lungimi cat mai mari (d<dmax=7%, lp>lpmin=50 m)

- realizarea unui pas de proiectare mai mare decat pasul minim de proiectare corespunzator categoriei drumului;

- evitarea volumelor mari de terasamente;

- respectarea punctelor de cote obligate

- pentru realizarea structurii rutiere proiectate s-a avut în vedere ca grosimea acesteia să fie asigurată la marginea carosabilului.

- Se va avea in vedere in zona intersectiilor unde este posibila stagnarea apei daca scurgerea apelor nu va fi tratata corespunzator.

Linia rosie este alcatuita din rampe, pante si paliere ce prezinta discontinuitati in punctele de schimbare a declivitatilor care pot fi mai mault sau mai putin accentuate, in functie de valoarea declivitatilor adiacente si valoarea lor.

Linia rosie se caracterizeaza prin valori ale declivitatilor care sunt variabile pe tronsoanele analizate. Racordarile verticale au fost proiectate pentru valori ale lui m≥0.5.

Racordarile in plan vertical pot fi convexe, la care in centrul curbei de racordare se gaseste sub nivelul racordarii si concave, la care centrul curbei de racordare se afla deasupra curbei de racordare.

Diferentele in axa mentionate in profilul longitudinal reprezinta cotele de executie.

Profil transversal tip

In alegerea profilului transversal tip s-au respectat normativele si legislatia in vigoare, respectiv STAS 10144-1/90 ( Strazi- Profiluri transversale) si Ordinul MT 50/98 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.(Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/27.01.1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 138 bis/06.06.1998 cu consultarea prevederilor STAS 1014/1-90)

In profil transversal tip,  avand in vederea situatia existenta din teren si importanta strazilor analizate, s-a recomandat proiectarea unor elemente geometrice corespunzatoare unor strazi din mediul rural (strada principala).

In amenajarea strazii intalnim urmatoarele profiluri transversale tip si anume:

- Km 0+000 – 0+024

- Parte carosabila cu latime variabila cuprinsa intre 8.10-15.59 m

- Trotuar existent pe partea stanga

- Zona pietonala pe partea dreapta

- Km 0+024 – 0+032

- Parte carosabila cu latime variabila cuprinsa intre 8.10-15.59 m

- Rigola carosabila pe partea stanga

- Zona pietonala pe partea dreapta

- Km 0+032 – 0+052, km 0+063-0+069, km 0+082-0+086

- Parte carosabila cu latime variabila cuprinsa intre 8.40-15.46 m

- Rigola carosabila pe partea stanga

- Casiu pe partea dreapta

- Km 0+052 – 0+063, km 0+069-0+082, km 0+086-0+101.218

- Parte carosabila cu latime cuprinsa intre 7.61-15.46 m

- Zona mediana 1.40 m

- Rigola carosabila pe partea stanga

- Casiu pe partea dreapta

Verificarea structurii rutiere la fenomenul de inghet-dezghet vezi - Anexa 1

Determinarea structurii rutiere se face conform normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare si a fost adoptata in baza calculelor de verificare la inghet-dezghet.

Pentru o determinarea structurii rutiere cât mai adecvată a stratificaţiei structurii rutiere proiectate s-au efectuat studii de teren în vederea obţinerii următoarelor date:

  - Modul de alcătuire a straturilor rutiere existente şi grosimea acestora;

  - Caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare;

  - Regimul hidrologic al complexului rutier – tipul profilului transversal, modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafaţă, existenţa şi starea dispozitivelor de drenare, nivelul apelor freatice.

Alcătuirea structurii rutiere şi caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare se stabilesc pe bază de sondaje conform normativului AND 550.

Tipul de sistem rutier se stabileşte în funcţie de materialele preponderente în zona şi anume:

  - Agregate naturale de carieră, care au pondere importanţă în sistemele rutiere suple;

  - Agregate naturale de balastieră, care au pondere importanţă în sistemele rutiere semirigide;

Alcătuirea structurii rutiere şi anume variatia pe grosimea acesteia, a tipurilor de straturi rutiere şi a grosimii acestora, se stabileşte având în vedere următoarele:

  - Grosimile minime constructive ale diferitelor straturi rutiere cf.STAS 6400;

  - Grosimile maxime ale diferitelor straturi, ţinând cont de anumite constrângeri specifice tehnologiilor de execuţie din ţara noastră;

Verificarea structurilor rutiere la fenomenele de inghet-dezghet se face conform urmatoarelor reglementari tehnice in vigoare:

- STAS 1709-1/90  Adancime de inghet in complexul rutier.

- STAS 1709-2//90  Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet.

- STAS1709-3/90 Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie

- STAS 6054-77  Adancimi maxime de inghet.

Pentru creşterea capacităţii portante şi aducerea drumului la parametrii corespunzatori clasei tehnice, în funcţie de situaţia existentă, datele culese din teren şi studiile geotehnice si solutia recomandata in cadrul expertizei tehnice intocmita de expert tehnic – dr. ing. Anca Grigoras următoarea structură rutieră:

Zona carosabila:

- strat de uzura din beton asfaltic BA16-EB rul 50/70 cu grosimea de 4 cm

- strat de baza din anrobat bituminoa AB31.5 – EB baza 50/70 cu grosimea de 8 cm

- strat de baza din beton de ciment C20/25 cu grosimea de 15 cm

- strat de fundatie din balast cu grosimea de 20 cm

- zestre existenta

Zona pietonala:

- strat de uzura din beton asfaltic BA8 –EB rul 50/70

- strat de baza din beton de ciment C16/20 cu grosimea de 15 cm

- strat de fundatie din balast cu grosimea de 10 cm

Colectarea si scurgerea apelor provenite din precipitaţii

Scurgerea apelor este ingreunată deoarece elementele de scurgere existente sunt nefuncţionale fiind subdimensionate, colmatate si pline de vegetaţie şi gunoaie.

Scurgerea apelor de suprafata de pe platforma strazilor se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2.5% a partii carosabile. In lungul drumului scurgerea apelor se face prin intermediul rigolelor de beton si a casiurilor ce au fost proiectate la marginea partii carosabile. Acestea se vor deversa in podetele existent..

Scurgerea apelor in bune conditii are un rol important in prevenirea degradarilor in structura rutiera.

Astfel scurgerea apelor se va realiza prin:

- Rigole carosabile din beton prefabricate - beton C30/37 si un strat drenant din nisip de 5 cm.

- Canivou din beton prefabricat - beton C30/37

În vederea realizării unui sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale se vor prevedea rigole de beton  a căror secţiune se vor determina în urma unui calcul hidrologic.

Debitul hidrologic Qhg = m x S x ic x F  [l/s] unde :

- m =  coeficient de reducere care ţine seama de capacitatea de îmagazinare pe şanturi şi rigole, se stabileşte în funcţie de durata de scurgere t;

- la şanturi - pentru t < 40 min , m = 0,8;

- la rigole - pentru t < 40 min , m = 0,9;

- S = suprafata bazinului de recepţie aferent şanţului, rigolei în ha.

- ic = intensitatea de calcul a ploii în l/s/ha

- F = coeficient de scurgere care este în funcţie de relief (munte, deal, podiş, şes etc.) şi tipul terenului (impermeabil, semipermeabil şi permeabil).

Calculul se va face  conform STAS 1846/1990.

Dupa determinarea debitului hidrologic, se va proceda la stabilirea dimensiunilor rigolelor carosabile si canivourilor pentru a putea colecta şi evacua debite către podeţele proiectate în acest scop.

Intersectii cu drumuri clasificate si drumuri laterale

Strada Nisipuri se intersecteaza cu drumul comunal DC 720C si se amenajeaza cu racordari cu arc de cerc, astfel incat amenajarea intersectiilor sa se faca in limitele domeniului public si  sa permita incadrarea vehiculelor apartinand serviciilor publice (pompieri, salvare, politie, salubritate, etc), prevazandu-se raze de racordare in conformitate cu normativele in vigoare, AND 600/2010 – Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice.

### Siguranta circulatiei

Pentru imbunatatirea sigurantei pe drumurile de interes local s-au prevazut elemente de semnalizare rutiera constand in marcaje longitudinale si montare de indicatoare de reglementare a prioritatii la intersectiile cu drumurile laterale.

Avand in vederea ca terenul pentru amenajarea platformelor de intalnire nu este disponibil, toate strazile cu latimea partii carosabile mai mica de 5.50 se amenajeaza ca strazi cu sens unic.

Proiectarea sistemului de semnalizare s-a efectuat în conformitate cu prevederile SR 1848/1/2/3-7.

O atenţie deosebită se va acorda la proiectarea sistemului de semnalizare şi marcaj în intersecţii, unde se vor efectua lucrări de marcaje la sol şi de amplasare a indicatoarelor de circulaţie de orice categorie.

- Semnalizare orizontală:

O componentă principală a sistemului de orientare şi dirijare a traficului auto o constituie marcajele realizate pe suprafaţa părţii carosabile şi pe alte elemente situate în apropierea acesteia. In proiect se vor analiza şi se vor departaja aceste lucrări în funcţie de rolul pe care acestea îl au în dirijarea şi orientarea circulaţiei: marcaje longitudinale, care cuprind liniile de marcaj lateral.

- marcaj axial discontinuu de tip B

- marcaj lateral de tip E

2) Semnalizare verticală:

Sistemul de semnalizare verticală se va studia cu atenţie pentru a avea o concordanţă între acesta şi sistemul de marcare orizontală, pentru a nu se crea confuzii şi interpretări greşite, pentru a fi citit cu uşurinţă atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte.

Detaliile privind amplasarea indicatoarelor de circulatie precum si tipul de marcaj sunt prezentate in plansele proiectului.

In cadrul proiectului s-au folosit urmatoarele indicatoare rutiere si anume:

- STOP – fig. B2

- CEDEAZA TRECERE – fig. B1

3) Semnalizarea circulatiei provizorii

Semnalizarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se va face in concordanta cu prevederile din:

- Ordinul comun MI/MLPTL in 1112/411/2000 – Normativ pentru semnalizarea zonei drumurilor afectate de reparatii, la care se impun restrictii de circulatie

- OG  195/2002 -  Privind circulatia pe drumurile publice;

- HG 85/2003 (MO 58/2003) – Norme metodologice de aplicareOG 195/2002

- profilul și capacitățile de producție;

Nu este cazul.

Prin prezenta documentatie se propune amenajarea zonei centrale, denumita “Centru civic Comuna Gura Ocnitei”.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul;

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul;

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Pentru functionarea obiectivului nu sunt necesare racorduri la utilitati, energia electrica pentru iluminat este asigurata cu sprin stalpii de iluminat existenti iar pentru imbunatatirea acestuia se va realiza un proiect de iluminat independent de prezenta documentatie.

ALTE UTILITATI - nu e cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

In urma realizarii obiectivului de investitii, amplasamentul va fi eliberat si pregatit de receptie. In momentul dezafectarii organizarii de santier, deseurile rezultate(daca este cazul) vor fi recuperate si reciclate.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Zona studiata are acces la strada Principala(DJ 720C)- asfaltata si partial str. Nisipuri(portiune betonata si pietruita).

Nu sunt amenajate cai de acces provizorii la teren. Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Pe parcursul realizarii obiectivului de investitii este necesara utilizarea apei. Pe parcursul functionarii santierului nu se utilizeaza alte resurse in afara de energia solara.

- metode folosite în construcție/demolare;

Lucrarile de constructive vor consta in urmatoarele activitati de baza, conform graficului de executie:

- Terasamente

  - Indepartarea stratului de aggregate naturale

  - Scarificare structura rutiera

- Suprastructura carosabil+pietonal

  - Strat de balast

  - Montare bordure

  - Strat de beton de ciment C20/25C16/20)

  - Strat de baza din anrobat bituminos AB31.5

  - Strat de uzura din beton asfaltic BA16

- Elemente de scurgere a apelor

- Amenajare spatiu verde

- Montare mobilier stradal

- Realizare siguranta rutiera

- Receptia la terminarea lucrarilor

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Organizarea de şantier se va organiza pe domeniul public si constă in realizarea unei împrejmuiri, amplasarea utilajelor, amplasarea toaletelor ecologice si semnalizarea lucrărilor.

Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor vor fi aduse numai în momentul punerii in opera, astfel încât să nu fie necesare spatii de depozitare a acestora.

În organizarea de şantier se va ţine seama de următoarele:

- Organizarea de şantier se va amplasa la o distanţă suficient de mare faţă de zonele locuite;

- în organizarea de şantier se vor lua toate măsurile de protecţie antifonică pentru personalul care munceşte;

- pentru traficul de şantier se vor alege trasee care să evite pe cât posibil zonele dens populate;

- se va alege un program de lucru de comun acord cu populaţia din zonă;

- se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite şi a obiectivelor care îşi desfăşoară activitatea lângă drum

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Având în vedere că lucrările se execută în intravilanul localitatii, organizarea de

şantier nu ridică probleme speciale. Constructiile necesare organizarii de santier vor fi

amplasate in perimetrul amplasamentului.

Executantul este obligat sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare desfasurarii in conditii optime a executiei lucrarilor, activitatii de supraveghere precum si depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentului proiect.

Organizarea de şantier se va organiza pe domeniul public si constă in realizarea unei împrejmuiri, amplasarea utilajelor, amplasarea toaletelor ecologice si semnalizarea lucrărilor.

Proiectul de organizare de şantier va fi întocmit de executantul lucrării.

Curatenia pe santier se va menţine zilnic, de către executant, astfel încât să nu afecteze constructiile din vecinatate si circulaţia în zonă. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim azgomotelor.
  Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, în condiţiile legii.

Aceasta poate face parte integrata din proiectul tehnic.

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor cuprinde descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de executie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

Operatiunile de incarcare descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Aceasta  faza  apartine antreprenorului general.

Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele se vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare.

Asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de constructii, autoritatea contractanta trebuie sa puna la dispozitia constructorului urmatoarele: suprafata de teren necesara pentru organizarea de santier(proces verbal predare primire amplasament);

Alimentarea cu energie electrica si apa – pentru organizarea de santier, se va asigura prin racordare la reteaua existenta.

Amplasarea  lucrarilor de organizare a santierului se face pe terenul pus la dispozitia constructorului in limita de proprietate a autoritatii contractante.

Pe intreaga perioada de executie vor fi respectate standardele, normele si normativele in

vigoare privind tehnologiile de executie, protectia mediului si a muncii, precum si masurile P.S.I. necesare pentru aceasta categorie de lucrari.

Pentru orice eventuala neconcordanta intre proiect si realitatea din teren va fi solicitat proiectantul.

In timpul executiei se vor proteja retelele de utilitati existente. Aceasta intra in sarcina executantului.

Executia lucrarilor se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de costruire cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

- relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Prezenta documentatie se va corela cu proiectul realizat anterior de catre un investitor privat existent in zona, respectiv Constructie magazin(supermarket) si proiectul ce este realizat independent, proiect de iluminat public in zona(beneficiar Comuna Gura Ocnitei).

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform cerificatului de urbabism nr. 90 din 21.09.2018

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

Vecinatati:

-    nord  – proprietati private si str. Nisipuri tronson 2;

-    sud  – proprietati private si str. Nisipuri tronson 1;

-     est  –  proprietati private si str. Gamaloiu;

- vest – DJ 720C

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

 folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Gura Ocnitei si apartine domeniului public al comunei Gura Ocnitei conform actelor de proprietate anexate la documentatie.

Prin Centru Civic se defineste zona care cuprinde partea centrala a satului Gura Ocnitei, respectiv de la intersectia str. Principala(DJ720C)  cu strada Nisipuri, din zona primariei si continuand pe strada Nisipuri pana la prima intersectie(bifurcatie).

Strada Nisipuri, analizata prin prezenta documentatie va fi amenajata cu strat finit de asfalt, spatii verzi(gazon, arbori si arbusti decorativi) si rigole carosabile din beton.

• politici de zonare și de folosire a terenului;

 arealele sensibile;

Nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Conform ridicarii topografice ce a fost realizata de catre S.C. HORIA S.R.L. - "BIROU CADASTRU"

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Prin implementarea prezentului proiect, se va rezolva scurgerea apelor pluviale ce in present este defectuoasa.

Nu se vor deversa apele uzate in apele de suprafata sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduri sau substante chimice.

Colectarea si scurgerea apelor provenite din precipitaţii

Scurgerea apelor este ingreunată deoarece elementele de scurgere existente sunt nefuncţionale fiind subdimensionate, colmatate si pline de vegetaţie şi gunoaie.

Scurgerea apelor de suprafata de pe platforma strazilor se va realiza prin intermediul pantelor transversale de 2.5% a partii carosabile. In lungul drumului scurgerea apelor se face prin intermediul rigolelor de beton si a casiurilor ce au fost proiectate la marginea partii carosabile. Acestea se vor deversa in podetele existent..

Scurgerea apelor in bune conditii are un rol important in prevenirea degradarilor in structura rutiera. Astfel scurgerea apelor se va realiza prin:

- Rigole carosabile din beton prefabricate –beton C30/37 si un strat drenant din nisip de 5 cm.

- Canivou din beton prefabricat – beton C30/37

În vederea realizării unui sistem de colectare şi evacuare a apelor pluviale se vor prevedea rigole de beton  a căror secţiune se vor determina în urma unui calcul hidrologic.

Debitul hidrologic Qhg = m x S x ic x F  [l/s] unde :

- m =  coeficient de reducere care ţine seama de capacitatea de îmagazinare pe şanturi şi rigole, se stabileşte în funcţie de durata de scurgere t;

- la şanturi - pentru t < 40 min , m = 0,8;

- la rigole - pentru t < 40 min , m = 0,9;

- S = suprafata bazinului de recepţie aferent şanţului, rigolei în ha.

- ic = intensitatea de calcul a ploii în l/s/ha

- F = coeficient de scurgere care este în funcţie de relief (munte, deal, podiş, şes etc.) şi tipul terenului (impermeabil, semipermeabil şi permeabil).

Calculul se va face  conform STAS 1846/1990.

b) protecția aerului:

- pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru     prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;

- activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor .

-  transportul materialelor si deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de

constructii, cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;

-depozitarea deseurilor produse în timpul executarii lucrarilor de constructii se va realiza in containere metalice acoperite, iar transportul cu mijloace de transport adecvate, pentru evitarea împrastierii acestor materiale;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- c.1.sursele de zgomot și de vibrații;

In perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele utilizate pentru amenajare.

Activitatile generatoare de zgomot si vibratii sunt reprezentate de activitatile de transport de materiale si amenajare teren

In perioada de functionare principala sursa de zgomot va fi traficul auto.

c. 2. amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului

Nu este accesibila in faza de realizare a obiectivului optiunea de reducerea zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, tinand cont ca este vorba de utilaje si autovehicule.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul. Proiectul prevede - Amenajare centru civic, nu industrie poluanta.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

Obiectivul nu evacueaza poluanti care sa afecteze solul si subsolul din perimetrul proprietatii.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: proiectul nu se va maplasa in zona cu ecosisteme

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

In zona nu sunt prezente obiective de interes public (cu exceptia zonelor rezidentiale adiacente) cu care prezentul proiect sa interfereze in mod direct.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Nu rezultă deșeuri semnificative în timpul execuţiei. Deșeurile rezultate pe timpul construcției vor fi transportate la groapa de gunoi ecologică din zonă sau reciclate după caz. Deșeurile rezultate pe timpul construcției reprezintă diverse resturi de materiale metalice, plastice sau cauciuc rezultate în urma montajului precum şi cofrajele de lemn.

- programul de  prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor

În timpul execuţiei nu există deșeuri semnificative. Reprezentantul protecției-mediului va verifica periodic dacă există deșeuri de natură umană pe teritoriul instalației şi dacă există va dispune curăţarea şi eliminarea lor respectând prioritatea de reciclare.

Deseurile generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in incinta organizarii de santier.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, anexa 2) sunt urmatoarele:

| Denumirea deseului | Starea fizica (Solid- S,Lichid- L, Semisolid- SS) | Codul deseului | Sursa | Cantitati | Management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | S | 17 05 04 | Lucrari de excavare/indreptare teren | Cantitatile vor depinde necesitatile de aducere la cota teren | se va utiliza la sistematizarea pe verticala |
| Beton | S | 17 01 01 | Lucrari de amenajare | Nu se pot estima la | Depozit de deseuri inerte |
|  |  |  |  | aceasta faza | sau valorificare conform ghidurilor in materie |
| Deseuri municipale amestecate | S | 20 03 01 | Activitatile personalului angajat in perioada implementarii proiectului | Cca. 0,5-1 mc/zi | Eliminare prin depozitare in depozit de deseuri |

Colectarea si depozitarea deseurilor se va face controlat, în containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioară a deşeurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializata, în baza unui contract.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Activitatea obiectivului nu duce la manipularea de substante toxice si periculoase.

Nu se vor utiliza astfel de substante.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip si diferite sorturi de pietris, precum si apa.

In perioada de functionare a obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Nu este cazul

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nu este cazul

- probabilitatea impactului;

Nu este cazul

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului;

Nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UEa Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Prezentul proiect - Amenajare centru civic - nu se constituie intr-un potential obiectiv de risc, nu are un impact deosebit si nu afecteaza mediul inconjurator astfel incat nu sunt necesare masuri de reconstructie ecologica a zonei propuse pentru amplasarea acestuia, se incadreaza in normele si directivele U.E.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul;

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Lucrarile de organizare a santierului vor respecta cerintele minime de securitate si sanatate cuprinse in Hotararea Guvernului  nr. 300 din 2 martie 2006 cu modificarile ulterioare.

Lucrările de organizare de șantier sunt minimale, fără impact negativ asupra mediului.

Organizarea de şantier se va organiza pe domeniul public si constă in realizarea unei împrejmuiri, amplasarea utilajelor, amplasarea toaletelor ecologice si semnalizarea lucrărilor.

Materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor vor fi aduse numai în momentul punerii in opera, astfel încât să nu fie necesare spatii de depozitare a acestora.

În organizarea de şantier se va ţine seama de următoarele:

- Organizarea de şantier se va amplasa la o distanţă suficient de mare faţă de zonele locuite;

- în organizarea de şantier se vor lua toate măsurile de protecţie antifonică pentru personalul care munceşte;

- pentru traficul de şantier se vor alege trasee care să evite pe cât posibil zonele dens populate;

- se va alege un program de lucru de comun acord cu populaţia din zonă;

- se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite şi a obiectivelor care îşi desfăşoară activitatea lângă drum

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Având în vedere că lucrările se execută în intravilanul localitatii, organizarea de

şantier nu ridică probleme speciale. Constructiile necesare organizarii de santier vor fi

amplasate in perimetrul amplasamentului.

Executantul este obligat sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare desfasurarii in conditii optime a executiei lucrarilor, activitatii de supraveghere precum si depozitarii temporare a materialelor necesare realizarii prezentului proiect.

Organizarea de şantier se va organiza pe domeniul public si constă in realizarea unei împrejmuiri, amplasarea utilajelor, amplasarea toaletelor ecologice si semnalizarea lucrărilor.

Proiectul de organizare de şantier va fi întocmit de executantul lucrării.

Curatenia pe santier se va menţine zilnic, de către executant, astfel încât să nu afecteze constructiile din vecinatate si circulaţia în zonă. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim azgomotelor.
  Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, în condiţiile legii.

Aceasta poate face parte integrata din proiectul tehnic.

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor cuprinde descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de executie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

Operatiunile de incarcare descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil instruit si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

Aceasta  faza  apartine antreprenorului general.

Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele se vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare.

Asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului;

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de constructii, autoritatea contractanta trebuie sa puna la dispozitia constructorului urmatoarele: suprafata de teren necesara pentru organizarea de santier(proces verbal predare primire amplasament);

Alimentarea cu energie electrica si apa – pentru organizarea de santier, se va asigura prin racordare la reteaua existenta.

Amplasarea  lucrarilor de organizare a santierului se face pe terenul pus la dispozitia constructorului in limita de proprietate a autoritatii contractante.

Pe intreaga perioada de executie vor fi respectate standardele, normele si normativele in

vigoare privind tehnologiile de executie, protectia mediului si a muncii, precum si masurile P.S.I. necesare pentru aceasta categorie de lucrari.

Pentru orice eventuala neconcordanta intre proiect si realitatea din teren va fi solicitat proiectantul.

In timpul executiei se vor proteja retelele de utilitati existente. Aceasta intra in sarcina executantului.

Executia lucrarilor se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de costruire cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, zona ocupata temporar de proiect cu organiarea  de santier va fi curatata si nivelata, iar terenul adus la starea initiala, prin acoperirea cu sol si inierbare.

Lucrarile de refacere a terenului afectat vor cuprinde:

- nivelare terenului afectat temporar de lucrari

- transportul deseurilor din constructii si a pamantului excavat in exces

- ridicarea tuturor utilajelor de pe amplasamente

- reamenajarea spatiilor ocupate cu organizarea de santier sau de la frontal de lucru si

aducerea terenului la starea initiala prin inierbare

-reamenajarea zonelor in care s-au depozitat temporar materiale provenite din excavatii;

XII. Anexe - piese desenate:

1. Plan de încadrare în zonă;

2. Plan de situație existent;

3. Plan de situație propunere;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul;

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Nu este cazul;

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura și ștampila titularului,

PRIMARIA GURA OCNITEI,

Primar,

dl Sorin Vasile Ionita