MEMORIU  DE PREZENTARE

PENTRU OBTINEREA  ACORDULUI DE MEDIU

(conf. L 292/2018)

- Denumirea proiectului: CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV, HALA DE   PRODUCTIE SI IMPREJMUIRE  TEREN

- Amplasamentul proiectului : COM. CREVEDIA, SAT CREVEDIA, T.90 , P. 692,  CALEA  COMBINATULUI, NR. 485B,   COD POSTAL 137180, NC. 9380,  JUD. DAMBOVITA

II.Titular
   – numele companiei: S.C. MIDICA   INVESTMENTS S.R.L.

– sediu social: Sat. Chiajna, com. Chiajna, soseaua de  Centura, nr. 5-6, jud. Ilfov

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet; ..................

– numele persoanelor de contact:  Mirela IONASCU NECULA
   – director/manager/administrator: Didier Schmitt
   – responsabil pentru protectia mediului: Mirela IONASCU NECULA

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a)	Prezentul proiect s-a intocmit la cererea  beneficiarului in vederea  edificarii unei constructii cu destinatia – sediu administrativ si hala de productie.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Realizarea obiectivului este justificata din urmatoarele puncte de vedere:

- Profilul societatii care consta in productie si depozitare elemente de feronerie.

- Pozitia terenului ( deschidere la  Calea Combinatului) asigurand accesul facil al mijloacelor de transport

- Se creeaza noi locuri de munca;

- Contribuie la dezvoltarea crearea si dezvoltarea activitatii productive ;

- Contribuie la dezvoltarea economica a unitatii si a localitatii, cu impact supra populatiei.

- Pe de alta parte, acesta investitie are caracter de suport pentru dezvoltarea activitatilor industriale viitoare  in  zona.

- Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ  de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare, data fiind distanta fata de zona rezidentiala. Proiectul va avea un impact pozitiv supra mediului social si economic, prin crearea unor locuri de munca, dezvoltarea capacitatiilor, oportunitatilor economice si imbunatatirea calitatii vietii populatiei.

- Administratia publica locala apreciaza ca oportuna dezvoltarea zonei  industriale.

c) valoarea investitiei : 350.000 euro

d) perioada de implementare propusa : 24 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren  solicitata pentru a fi folosita temporar ( plan de situatie si de amplasament atsat documentatiei).

- plan incadrare in zona

- plan de situatie

- plan amplasament pe suport topografic

- plan cota + 0,00

f) Caracteristicile constructiei propuse:

- incadrare in localitate si zona:

- Terenul este situat in intravilanul comunei  Crevedia, sat Crevedia, T. 90, P.692.

- descrierea  terenului (parcelei) :

- categoria de  folosinta : arabil

- functiunea dominanta : ZONA ID - industrie si depozitare

- suprafata : 11500mp, forma  neregulata .

- dimensiuni  ale  terenului: 203,00 x 68,45ml

- POT maxim = 65%,  CUT maxim = 1,00;

- Rh maxim = P inalt, H maxim = 16 m la coama superioara.

- Suprafata  spatii verzi pe parcela = min. 20%.;

- vecinatati:        - Nord – lot 2  DINITA  ALEXANDRINA si DINITA  ALEXANDRU– 52,05m

- Est –  lot 2  DINITA  ALEXANDRINA si DINITA  ALEXANDRU–

68.45m ;

- Sud –   lot 2  DINITA  ALEXANDRINA si DINITA  ALEXANDRU–

137.36m ;

- DJ 701B (DC 690) STR.  CALEA  COMBINATULUI – 73.56m;

- Vest – DE 694 – 203.00m ;

| INDICI URBANISTICI |
| --- |
| parcela cu suprafata totala de : | 11500,00 | mp | curti constructii |
| Constructii EXISTENTE | AC | ADC | AU | AL |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |
| P.O.T. existent = | 0,00 | % | C.U.T. EXISTENT = | 0,00 |
| Constructii PROPUSE | AC | ADC | AU | AL |
| SEDIU ADMINISTRATIV P+1ET si LOCUINTA DE SERVICIU | 216,25 | 452,89 | 407,23 | 142,86 |
| TERSA | 82,86 | 82,86 |  |  |
| HALA DE PRODUCTIE / DEPOZITARE | 597,74 | 597,74 | 586,25 | - |
| COPERTINA PARCARE AUTO | 96,25 | 96,25 | 90,97 | - |
| TOTAL | 993,10 | 1229,62 | 1084,45 | 142,86 |
| P.O.T. PROPUS = | 8,64 | % | C.U.T. PROPUS = | 0,11 |
| inaltime la cornisa (stresina): 5,30m de la cota +/-0,00 |
| inaltimea maxima (la coama): 8,95m de la cota +/-0,00 |
| BILANT PE PARCELA |  |  |  | teren | 11500,00 | 100,00 | % |
| constructii | 993,10 | 8,64 | % |
| alei carosabile si pietonale | 2096,40 | 18,23 | % |
| parcaje auto | 200,00 | 1,74 | % |
| spatii verzi | 8215,80 | 71,40 | % |
| TOTAL LUNGIME GARD DE IMPREJMUIRE | 500,58 | ml |  |

SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Se va amplasa o cladire P+1Et avand  destinatia la parter de  sediu administrativ (spatii sociale si  birouri) si la  etaj 1 locuinta de  serviciu; la  parter  in  partea  vestica a cladirii este  propusa o  terasa iar pe  partea  estica se  propune o  hala de productie.

Constructia  propusa  va  respecta  urmatoarele retrageri de la limita  proprietatii:

NORD - la 20,00m  de  limita proprietatii  (teren viran, liber de constructii)

EST– la 12.77m  de limita proprietatii  (teren viran, liber de constructii)

SUD - la 30.23m fata de limita  proprietatii (teren viran, liber de constructii)

- la  126,17m fata de limita  proprietatii (str. Combinatului – DJ701B)

VEST – la 16.05m de limita proprietatii  DE 694 (teren viran, liber de constructii)

Corp  A – SEDIU ADMINISTRATIV (spatii sociale si  birouri si locuinta de serviciu la etaj 1):

- constructie cu forma de dreptunghiulara cu dimensiuni ale  laturilor  de  8.65m x 25.00m;

- arie construita: Sc parter = 216.25mp sediu  administrativ;

Sc etaj 1= 236,52mp  locuinta de serviciu

Sc etaj 1= 82.86mp – tersa acoperita

- arie desfsurata construita: Sd = 452,77mp   - sediu administrativ cu locuinta de  serviciu

Sd  =  82,86mp   - tersa acoperita

- arie locuibila: Sl= 142.86mp/ 5camere

- arie utila: Su= 407.23mp

- volum  util total  - Vu = 1438mc;

- regim de inaltime: parter+ 1 etaj

- inaltime la cornisa (stresina):+7,95ml – de la cota +/-0.00

- inaltimea maxima (la coama):+9,05ml - de la cota +/-0.00

- inaltimea nivelurilor:  parter – 3.60ml ;  etaj 1 : 3.50ml

- cota teren amenajat: -0.30ml

Corp  B -  HALA  PRODUCTIE:

- constructie cu forma de dreptunghiulara cu dimensiuni ale

- Laturilor  mari  de  35.90ml x 16.65ml;

- arie construita: Sc parter = 597.74mp;

- arie desfsurata: Sd total=597.74mp

- arie locuibila: Sl= 0.00mp/ 0camere

- arie utila: Su= 586.25mp

  - volum  util total  - Vu =  3877,2mc;

- regim de inaltime: parter

- inaltime la cornisa (stresina):+5.70ml – de la cota +/-0.00

- inaltimea maxima (la coama):+7.25ml - de la cota +/-0.00

- inaltimea nivelurilor :  parter – 5.50

- cota teren amenajat: -0.30ml

Corp  C -  COPERTINA PARCAJE  AUTO :

- constructie cu forma de dreptunghiulara cu dimensiuni ale laturilor de 13.95ml x 6.90ml;

- arie construita: Sc parter =96.25mp;

- arie desfsurata: Sd total=96.25mp

- arie locuibila: Sl= 0.00mp/ 0camere

- arie utila: Su= 90,97mp

- volum  util total  - Vu =  409,10mc;

- regim de inaltime: parter

- inaltime la cornisa (stresina):+3,25ml – de la cota +/-0.00

- inaltimea maxima (la coama):+4,85ml - de la cota +/-0.00

- cota teren amenajat: -0.30ml

- lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile, finisajele acestora, grupate pe niveluri;

CORP  A si  B

| Nr incapere | DESTINATIE incapere | SUPRA-FATA utila (mp) | SUPRA-FATA locuibila (mp) | FINISAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | SHOW ROOM SI SECRETARIAT | 23.83 | - | -pardoseala ghresie - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon csetat din ghips carton |
| P02 | BIROU MANAGER | 34.27 | - | -pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon csetat din ghips carton |
| P03 | GRUP SANITAR | 3.61 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P04 | SPATIU TEHNIC | 12.69 | - | -pardoseala gresie traffic - plafon din ghips carton |
| P05 | SCARA ACCES ETAJ 1 | 9.41 | - | -pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| P06 | ANEXA BIROU | 6.69 | - | -pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| P07 | G.S. PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR | 3.15 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P08 | W.C. PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR | 3.04 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P09 | GRUP SANITAR | 2.43 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P10 | W.C. | 1.71 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P11 | BIROU COMENZI / CONTABILITATE | 49.75 | - | -pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon csetat din ghips carton |
| P12 | HOL ACCES PERSONAL | 4.43 | - | -pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon csetat din ghips carton |
| P13 | OFICIU / BUCATARIE | 15.64 | - | -pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon csetat din ghips carton |
| P14 | VESTIAR BARBATI | 6.84 | - | -pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon csetat din ghips carton |
| P15 | S.A.S. | 2.30 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P16 | W.C. Barbati | 1.27 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P17 | W.C. Barbati | 1.16 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P18 | VESTIAR FEMEI | 9.43 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P19 | W.C. femei | 1.33 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P20 | DUS femei | 1.67 | - | -pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| P21 | MAGAZIE PRODUSE FINITE / LIVRARE | 115.43 | - | -pardoseala ciment elicopterizat tratat cu Quartz Pereti din panouri metalice de tip sandwich din tabla cu termoizolatie - fara plafon inaltime libera pana la invelitoare ( panouri sandwich din tabla cu termoizolatie) |
| P22 | HALA PRELUCRARE | 245.36 | - | -pardoseala ciment elicopterizat tratat cu Quartz Pereti din panouri metalice de tip sandwich din tabla cu termoizolatie - fara plafon inaltime libera pana la invelitoare ( panouri sandwich din tabla cu termoizolatie) |
| P23 | HALA RECEPTIE MATERIE PRIMA | 225.46 | - | -pardoseala ciment elicopterizat tratat cu Quartz Pereti din panouri metalice de tip sandwich din tabla cu termoizolatie - fara plafon inaltime libera pana la invelitoare ( panouri sandwich din tabla cu termoizolatie) |
| E01 | HOL CU SCARA ACCES DE LA PARTER | 9.66 | - | - pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E02 | DEBARA | 10.28 | - | pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E03 | BUCATARIE | 14.20 | - | pardoseala gresie trafic - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E04 | LIVINGROOM | 38.12 | 38.12 | Pardoseala parchet lemn - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E05 | GRUP SANITAR | 3.82 | - | pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| E06 | DORMITOR | 27.94 | 27.94 | Pardoseala parchet lemn - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E07 | BAIE | 6.80 | - | pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| E08 | DRESSING | 6.72 | - | Pardoseala parchet lemn - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E09 | LIVINGROOM | 34.58 | 34.58 | Pardoseala parchet lemn - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E10 | DRESSING | 8.19 | - | Pardoseala parchet lemn - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E11 | BAIE | 6.80 | - | pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| E12 | GRUP SANITAR | 3.21 | - | pardoseala gresie traffic - pereti din ghips carton, placati cu faianta - plafon din ghips carton |
| E13 | DORMITOR | 23.79 | 23.79 | Pardoseala parchet lemn - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E14 | DORMITOR | 18.43 | 18.43 | Pardoseala parchet lemn - pereti din ghips carton, gletuiti si vopsiti cu vopsea lavabila alba - plafon din ghips carton |
| E15 | TERSA ACOPERITA | 79.40 | - | Pardoseala parchet gresie traffic pt exterior - perete panouri metalice tip sandwich - plafon alubond |
| TOTAL | 993,48 | 142.86 |  |

STRUCTURA CONSTRUCTIVA

  - Infrastructura:

Sistemul de fundare este realizat din fundatii izolate sub stalpi metalici legate pe ambele directii de grinzi perimetrale. Fundatiile izolate sunt formate din bloc de beton simplu si cuzinet. Dimensiunile elementelor pentru structura principala sunt dupa cum urmeaza: cuzinet 0.60x1.00 si inaltime de 60 cm, bloc de beton 1.30x1.70 si inaltime 40 cm, grinzi de fundare 30x40 cm, placa de pardoseala are inaltime de 15 cm si este armata cu 2 plsa sus si jos. Dimensiunile elementelor pentru fundatiile stalpilor din zona P+1E sunt urmatoarele: cuzinet 0.75x0.75 m cu inaltimea de 60 cm, bloc de beton 1.50x1.50 cu inaltimea de 40 cm.

Planseul peste parter este de tip compozit alcatuit dintr-o tabla cutata cu suprabetoanare armate ce conlucreaza cu grinzile metalice prin intermediul unor conectori.

Betoanele ce se vor folosi in cadrul structurii de rezistenta variaza stfel:

 Pentru sistemul de fundare: Clasa de rezistenta:C20/25

 Pentru betoane de egalizare C8/10.

Armatura de tip elstic din structura, respectiv otelul-beton ce se va utiliza este de  tip BST500S.

Imbinarile armaturilor elstice se vor face prin suprapunere, sau cand conditiile o cer prin sudura in cochilie sau cu eclise. Se poate opta si pentru o imbinare mecanica a armaturilor daca se va avea la dispozitie o tehnologie si un produs agrementat.

Otelul folosit pentru structura metalica este S355JR.

- Suprastructura

Cladirea are o suprafata in plan de aprox. 993,10mp, de forma rectangulara.

Sistemul structural este de tipul structura in cadre metalice.

Cadrele sunt realizate din stalpi si grinzi. Constructia parter are stalpii formati din  profile de tip IPE300 si grinzile cadrului profil IPE450.Panele sunt pozitionate la nivelul grinzilor si au sectiune de tip IPE200,

Contravantuirile in planul acoperisului sunt de tip teava patrata 60x60x6.3, iar contravantuirile dintre stalpi sunt de tip teava patrata 100x100x10.  Structura P+1E este realizata din stalpii ce au forma patrata si dimensiuni de 250x250x8, iar grinzile sunt de tip IPE270, cele peste parter, iar cele din acoperis IPE220.

Peretii de inchidere vor fi din panouri tip “Sandwich” fixate pe riglele de inchidere cu suruburi autoperforante si autofiletante. - culoare  gri deschis, Grosimea minima a peretilor va fi de 10cm, pentru sigurarea conditiilor de izolatie termica.

Acoperisul  este de tip sarpanta  metalica  cu  invelitoare  din panouri din tabla cu  termoizolatie  de  tip  ‘’Sandwich’’, fixate pe riglele de inchidere cu suruburi autoperforante si autofiletante.  Panele acoperisului vor fi realizate din profile cu pereti subtiri in forma de Z, configuratie generala simpla definita de un contur continuu, rectangular  fara intranduri, in doua  ape desupra  halei de productie si intr-o  apa  desupra  copertinei auto si  sediului administrativ, cu o  panta constanta si continua de minim 15.00%.  Apele pluviale sunt colectate prin intermediul  jgheaburilor din tabla din care se scurg prin intermediul burlanelor montate  pe  interior pana la cota  terenului amenajat de unde sunt colectate la sistemul de  colectare  ape  pluviale  prevazut pe amplasament.

Tavanul  se realizeaza din placi de gipscarton  prin captusire directa, se fixeaza de tavanul suport cu legaturi rigide. Placile netede,  se fixeaza  pe un schelet metalic din profile portante si de montaj.  Fixarea plafonului se realizeaza cu elemente de suspendare rapida, elemente de suspendare directa. Placile din gips carton se dispun transversal fata de riglele si profilele de montaj. Pe placile din gips carton se vor aplica vopsele lavabile. Nu se recomanda pentru straturi suport din placi de ipsos-carton, coloranti pe baza de var, de silicat de sodiu si silicati. La suprafetele din placi de ipsos-carton neprotejate care au fost expuse, timp indelungat, actiunii luminii, poate fi afectata suprafata vopsita prin ingalbenire. Se recomanda aplicarea unui strat de proba pe mai multe

Finisajele exterioare:

- Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri  din  tabla  de  tip  sandwich cu  termoizolatie  din  spuma  poliuretanica montate  pe  rigle  metalice prinse  de  stalpii metalici iar  la  interior  sunt  camsuite  cu  ghips  carton.

-  soclu din beton armat , tencuit si  vopsit cu  culoarea  gri  inchis

-  usa metalica cu  panouri  din tabla la  spalatorie  si  vulcanizare.

-  ferestre  fixe  si  mobile  din  PVC   cu  geam  termoizolant.

Finisajele interioare

– pardoseli din:  - gresie portelanata   in  grupurile  sanitare,  holuri, vestiare;

- parchet  lemn / laminat  sau  mocheta  in  birouri  si dormitoare.

- pereti din rigips gletuiti si vopsiti cu  vopsele  lavabile  de  interior de  culoare  alba

- pereti din rigips placati  cu  faianta  pentru  grupurile  sanitare.

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE  PROIECTULUI PROPUS:

-profilul si capacitatile de productie:

Lucrarile propuse constau in construirea unui sediu administrativ cu locuinta de serviciu, hala  de  productie  in interiorul careia se vor desfasura activitati de  productie, respectiv prelucrarea  prin aschiere a profilelor metalice in vederea in vederea obtinerii elementelor de feronerie.

- descrierea  instalatiei si a fluxurilor tehnologice :

Profilele metalice sunt debitate si gaurite de utilaje semiautomate. Piesele obtinute se asambleaza si se ambaleaza in vederea livrarii catre cumparatori/distribuitori.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Procesul de productie consta in debitarea si gaurirea unor profile metalice achizitionate de la furnizori specializati, din care rezulta piese ce se asambleaza, rezultand produsele finite. Piesele componente au dimensiuni intre 30 si 100 mm si diametre intre 8 si 24 mm. Capacitatea de productie va fi intre 8.000-10.000 bucati/luna.

- Materiile prime, energia si combustibulii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Materia prima: profile metalice (bare) trase (formate) la rece.

Echipamentele de productie vor fi alimentate cu energie electrica asigurata printr-un bransament la reteaua existenta in zona.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona :

- Alimentarea cu energie electrica :

Se va executa bransament la reteaua electrica aeriana LEA 20KV aflata in partea sudica  a terenului si se va  monta post de transformare  si firida de bransament la  reteaua  electrica  cu contor electric. Se vor realiza  retele  electrice  interioare, instalatia de  legare la pamant, liniile electrice subterane de 0,4 KV, respectand distantele normate. Alimentarea cu energie electrica pentru cladiri se va realiza conform avizului de amplasament al S.C. Enel Distributie Targoviste.

- Instalatia de alimentare cu apa rece si calda menajera :

Se  propune  a  se  realiza  un put forat  de  medie  adancime  cu  gospodarie  de  apa si rezervor apa (PSI)

Calitatea apei, trebuie sa respecte cerintele din STS 1342-91 si legii privind calitatea apei potabile nr. 458/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.

Dimensionarea bransamentului de apa s-a facut astfel incat sa se sigure debitul necesar pentru alimentarea obiectelor sanitare si debitul pentru refacerea rezervei de apa pentru instalatia cu hidranti de incendiu interiori.

Parametrii de presiune si debit necesari consumului menajer vor fi sigurati printr-o gospodarie de apa alcatuita dintr-un rezervor tampon deschis cu volumul de 1500 litri si un grup de pompare.

Prepararea apei calde pentru uz menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler cu capacitatea de 300 litri. Boilerul va fi prevazut cu o serpentina alimentata cu agent termic de la centrala termica si o rezistenta electrica de 9 kW. Apa calda menajera, a stfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor conducte care se vor amplsa in paralel cu cele de apa rece.

Se prevede recircularea apei calde menajere.

- Instalatia de canalizare menajera

Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera si prin colectoare orizontale de canalizare montate ingropat sub cota ±0.00. De aici, apele uzate menejare, vor fi evacuate gravitational prin curgere libera la reteaua de canalizare exterioara.

Apele accidentale de pe suprafata pardoselii, din zona bancului de probe, vor fi colectate cu ajutorul unei rigole si dirijate catre reteaua de canalizare exterioara. Pe conducta de evacuare a apelor accidentale se va monta un sifon de linie.

Apele uzate menajere vor fi directionate catre o  fosa  vidanjabila cu capacitatea nominala de 20mc. Fosa vidanjabila va fi exploatata conform specificatiilor producatorului.

- Instalatia de canalizare pluviala

Apele pluviale colectate de pe invelitoare vor fi preluate printr-un sistem de jgheaburi si burlane si vor fi dirijate la  spatiile  verzi  din  incinta.  Apele pluviale de pe suprafata parcarilor si zonelor sfaltate/betonate vor fi preluate cu ajutorul unor guri de scurgere cu gratare carosabile pentru trafic greu (clsa de sarcini D400), apoi directionate catre un separator de lichide usoare (hidrocarburi) cu by-pss 10/80 l/s clasa I de epurare (5,0 mg/l). Apele epurate rezultate in urma trecerii prin separatorul de hidrocarburi vor fi evacuate gravitational la bazinul de retentie pentru ape pluviale.

Apele din bazinul de retentie vor fi utilizate pentru intretinerea spatiilor verzi, spalarea platformelor betonate etc. Excesul de apa va fi drenat la spatiile  verzi.

Apele stocate in bazinul de retentie vor trebui sa indeplinesca cerintele NTPA 001

- Alimentarea cu gaze

Aferent  DJ 701B la cca 400m spre  Crevedia, exista  reteaua  publica  de distributie gaze  se   propune  a se  realiza  extindere de  retea  si  bransament.

- Incalzirea spatiilor:

- In  zona administrativa incalzirea se face cu centrala termica  cu gaze  naturale, model de referinta VIESSMANN VITODENS 200-W, putere termica 80W (ΔT=50/30°C), 72.6kW (ΔT=80/60°C).

Evacuare gazelor de ardere se va realiza prin kitul propriu al microcentralei, la o inaltime de minim 1.80m fata de zona pietonala, conform Normativ I13-2015, art.7.139 (2).

- In hala de productie si spatiile adiacente se realizeaza prin intermediul unor generatoare de aer cald suspendate (aeroterme montate pe console orientabile proprii) cu functionare pe combustibil gazos, model de referinta BIG Fox30, cu spiratia/refularea aerului/gaze de ardere in exterior (kit evacuare Ø80/Ø130mm), capacitate termica nominala: 28.2Kw

- Incalzirea grupurilor sanitare (barbati, femei) si a gospodariei de apa se realizeaza prin intermediul convectoarelor electrice de perete, model de referinta TESY CN03 050 MIS, respectiv TESY CN03 200MIS

- Instalatii de climatizare zona administrativa:

Pentru climatizarea incaperilor din zona administrativa (birouri si spatii sociale) s-a prevazut o instalatie de climatizare in “volume variabile de refrigerant - non continous heating” (abreviat: VRV HP NCH), instalatie alcatuita dintr-o unitate exterioara, model de referinta DAIKIN RXYQ16T, montata pe fundatie proprie (sau cadru metalic), si 8 unitati interioare de tip cseta cu refulare circulara a jetului de aer model de referinta DAIKIN FXFQ32/40/50A.

- Instalatii de ventilatie a grupurilor sanitare:

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare si vestiarele din zona administrativa se realizeaza mecanic, prin ventilatoare centrifugale de acoperis tip turela, model de referinta SOLER&PALAU CRHB4, cu valve de extractie din aluminiu (diametrul 100mm), racordate la tubulaturi circulare neizolate din tabla zincata spiralata.

- Retele de comunicatii:

Solutiile adoptate pentru sistemele voce-date si TV vor fi in concordanta operatorul din zona GSM. Necesarul de posturi telefonice si internet este de 4.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

- Se vor mentine spatiile verzi existente cu exceptia spatiului destinat constructiei propriu zise si aleilor betonate.

- Terenul este imprejmuit pe laturile laterale cu un gard pe un soclu si stalpi metalici si panouri din plasa bordurata  iar la accesul  rutier si pietonal  se vor monta porti culisante metalice.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

Accesul rutier cat si pietonal se va face, din Drumul de acces DE 694 ce debuseaza

in str. Combinatului  DJ 701B.

Pentru  accesul  principal in  incinta  se va  realiza  un  racord  la  drumul  public astfel :

    - Accesul la obiectiv s-a proiectat conform “Normativului pentru proiectarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice”- AND 600.

    - Lungimea totala a amenajarii este de 11,30m, razele de virare sunt de 12.00m. Benzile de virare au latimea de minim 5.50 m. Accesul in incinta are latimea de minim  6,00m

- resursele naturale folosite  in constructie si functionare :

Resursele naturale sunt cele uzuale pentru stfel de lucrari, respectiv se vor utiliza agregate naturale (nisipi, pietris, apa).

Pe perioada de exploatare a  a constructiei nu se utilizeaza resurse naturale.

- Metode folosite in constructie/ demolare :

Lucrarile de executie nu vor afecta in nici un fel domeniul public parcelele vecine. Organizarea executiei constructiilor se va face astfel incat baracamentele si echipamentele provizorii pentru  executarea lucrãrilor se  vor  amplasa  in  incinta  societatii,  aprovizionarea santierului se  va  face  ritmic, cu materialele necesare punerii in opera.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosirea ulterioara:

Beneficiarul are obligatia sa execute integral lucrarile pana la termenul prevazut in autorizatie – conform Lg. 50 /1991 text 05 05 2017 art 37 si sã asigure receptionarea lucrãrilor conform regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora din 18 05 2017, inclusiv obtinerea certificatului energetic la  terminarea acestora.

Termenul estimat de punere in functiune a investitiei: 2020

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Proiectul de investitie  «Construire sediu administrativ, hala de productie si imprejmuire teren » propus a fi amplasat in com. Crevedia, sat Crevedia,  jud. Dambovita,  nu este in relatie cu alte proiecte.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Din punct de vedere tehnic, in acest moment, nu se pune problema necesitatii unor variante alternative ale proiectului.

Din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu nu se pune problema necesitatii unor variante alternative ale proiectului deoarece hala de productie este dotata cu cele mai noi tehnologii avand un grad de poluare foarte redus.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 594/15.11.2018, emis de Primaria comunei Crevedia, s-au solicitat:

- D.A.T.C.

-  D.T.O.E.

- alimentare cu energie electrica

- alimentare cu apa

- canalizare

- securitatea la incendiu

- gaze naturale

- sanatatea populatiei

- acordul de mediu

- Aviz drumuri judetene

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului :

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare :

Amplasamentul proiectului propus nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic  si declararea unor situri arheologice  ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul propus nu se afla in raza de protectie  sau un in apropierea vreunui monument istoric.

- Harti, fotografii ale amplasamentului :

- Coordonate geografice ale amplasamentului, in sistemn de proiectie nationala Stereo 1970:

Nr  pct                 X                                      Y

1   	570065.0600  		345472.7990

2   	570131.1340  		345527.1490

3  	570219.9970  		345603.9440

4  	570254.0280  		345564.5650

5 	570253.8250  		345496.1200

6  	570176.3400  		345507.2170

7 	570137.8790  		345462.3700

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile supra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In urma desfasurarii lucrarilor din activitatea de construire a cladirilor, precum si din activitatea  de exploatare  vor rezulta doar ape uzate menajere de la grupurile sanitare.

Toate  apele uzate  menajere vor  fi conduse catre  bazinul vidanjabil. De aici vor fi preluate de o societate de salubritate din zona pe baza unui contract de prestari servicii.  Este interzisa  deversarea apelor menajere uzate in mediul ambiant.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Apele  pluviale de  pe  platformele  betonate, acces  carosabil si  parcari auto se vor  colecta  prin  retea  subterana si  vor  trece  printr-un  separator de  hidrocarburi dupa  care  se  vor  folosi  pentru  irigarea  spatiilor  verzi.

- Protectia aerului:

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri :

Incalzirea  constructiei  si prepararea apei calde se va face cu centrala  electrica. Nu exista astfel  surse de poluare a aerului.

Sursele mobile de poluare a aerului sunt constituite din utilajele si mijloacele auto folosite in activitatea de construire si apoi in activitatea de exploatare.

Utilajele au motoare diesel sau motoare pe benzina (mijloacele auto ale personalului tehnic), astfel incat principalele gaze poluante evacuate in atmosfera (prin esapare) sunt: oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanti organici persistenti, pulberi.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- Sursele de zgomot si de vibratii:

Prin natura  activitatii care se va desfasura  in  hala industriala va fi complementara zonelor de locuit si prin urmare nu prezinta pericole din punct de vedere al zgomotelor si vibratiilor. Sursele de zgomot sunt  sursele urbane provenite in special de la circulatiile  rutiere, dar care in zona sunt sub limita  legal admisa. Amplasarea si vecinatatile nu ridica probleme speciale de protectie fonica. Pentru asigurarea unui nivel de zgomot interior de 35dB nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor:

- Sursele de radiatii:
Prin natura activitatii care se va desfsura  nu vor exista  astfel de poluanti.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului:

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

Principalele surse de emisii de poluanti pentru sol sunt reprezentate de:

- inlaturarea stratului de sol vegetal pe culoarul de lucru;

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitarea neadecvata;

- depozitarea necontrolata a deseurilor si a materialelor de executie;

- potentiale scurgeri ale sistemelor de colectare ape uzate si pluviale in zona organizarilor de   santier.

- posibile scurgeri accidentale de carburanti sau lubrifianti de la mijloacele auto si utilajele care deservesc activitatea de construire si apoi la activitatile specifice din etapa de exploatare a halei.

Natura activitatilor pentru care se propune a se realiza investitia, cat si metodele si tehnicile de construire cat si natura  activitatii nu presupun folosirea  substantelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminari ale solului.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Pe perioada executiei constructiei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului urmatoarele lucrari:

- se va optimiza  durata de mentinere deschisa a santierului in vederea evitarii surparilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare, alunecarilor de teren prin respectarea etapelor de executie a proiectului, a disciplinei tehnologice in timpul operatiilor de constructii- montaj.

- stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea terenului la terminarea lucrarilor;

- dimensionarea lucrarilor la suprafata strict necesara;

- delimitarea stricta a culoarului de lucru.

- pe durata lucrarilor se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru stocarea pe categorii a deseurilor si se vor incheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform legislatiei de mediu in vigoare.

Pentru a se evita poluarea solului au fost prevazute urmatoarele masuri:

- se sigura, la termen, verificarea functionalitatti motoarelor termice ale mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire

- nu sunt amenajate depozite de carburanti si uleiuri in alte locuri decat cele cu dotarile corespunzatoare prevederilor legale;

- lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport se efectueaza numai in locuri special amenajate in acest sens;

- nu se practica spalarea utilajelor si a mijloacelor auto in cadrul amplasamentului,

- alimentarea cu motorina si cu lubrifianti a utilajelor se face cu sigurarea tuturor conditiilor de evitare a pierderilor accidentale si de protectie a mediului in locuri special amenajate – statii de distributie carburanti;

- toate utilajele si mijloacele auto folosite in activitatea de construire si apoi in activitatea de exploatare ruleaza pe drumuri amenajate si sunt parcate doar pe platformele betonate

- deseurile rezultate din etapa de constructie cat si cele din activitatea de exploatare a constructiei sunt  depozitate temporar numai in recipiente speciale, amplsate in locuri special amenajate.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

In mod normal activitatile care se vor desfsura, atat in faza de construire cat si in faza de          exploatare a constructiei, nu vor avea efecte negative supra ecosistemelor acvatice si terestre.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Se vor lua urmatoarele masuri:

- refacerea zonei la terminarea lucrarilor;

- stocarea substantelor periculose in recipiente etanse si depozitare in locuri speciale;

- colectarea selectiva si managementul corespunzator al deseurilor;

- folosirea de catre executant de utilaje adecvate si intretinute conform cartii tehnice si cerintelor legale;

- schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii;

- readucerea habitatelor din aria naturala protejata cat mai aproape de starea initiala la finalizarea lucrarilor.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de a sezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone supra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Amplasamentul studiat se afla situat la extremitatea de nord vest a comunei Crevedia   – zona industriala, unde nu sunt monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Constructia propusa este izolata fata de celelalte cladiri si la o distanta de 128.70m fata de  prima locuinta, iar fata de combinatul  Avicola la o  distanta de  cca 400m.
Activitatea care se desfasoara  este o activitate  specifica  asezarilor umane si a obiectivelor de interes  public si prin urmare nu poate creea  nici un fel de pericol acestora.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare a constructiei, nu vor avea efecte negative asupra asezarilor umane si nu se impun masuri suplimentare de protectie a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate de amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- Lista deseurilor( clsificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- Deseuri rezultate in etapa de constructie

Regimul gospodaririi deseurilor produse in faza de executie, va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri:

      - Menajere sau asimilabile;

      - Metalice ferose – rezultate din activitatea de executie a structurilor metalice

      - Metalice neferose – rezultate din activitatea de realizare a legaturilor electrice

Cantitati estimative de deseuri rezultate in etapa de construire:

| Tip deseu | Cod deseu | Sursa de generare | Mod de stocare/depozitare | Mod propus de eliminare/ valorificare a deseurilor | Cantitati estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri metalice | 17 04 05 | Amplasarea structurilor metalice pentru constructii | Platforma betonata | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 0.05 t |
| Deseuri de cabluri electrice | 17 04 11 | Construirea retelelor si a racordurilor electrice | Platforma betonata | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 0.01 t |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului angajat | Europubele amplsate pe platforma | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 1 mc |

- Deseuri rezultate in etapa de exploatare:

Cantitati estimative de deseuri rezultate in etapa de exploatare:

| Tip deseu | Cod deseu | Sursa de generare | Mod de stocare/depozitare | Mod propus de eliminare/ valorificare a deseurilor | Cantitati estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaj hartie si carton | 15 01 01 | Activitatea de birou si ambalaje pentru produsele finite | Colectarea se va face selectiv | se vor valorifica prin firme autorizate | 0.5 t/luna |
| Deseuri de metal | 02 02 10 | Prelucrari prin aschiere profile metalice | Colectarea se va face selectiv | se vor valorifica prin firme autorizate | 0.2 t / luna |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului angajat | Europubele amplasate pe platforma | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 1 mc/ luna |

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate se vor alege inca din faza de proiectare cele mai bune tehnologii. Deseurile generate vor fi colectate selectiv si valorificate.

- Planul de gestionare a deseurilor:

- Gestionarea  deseurilor de hartie si carton:

      - Reducerea folosirii hartiei;

      - Amplasarea  si utilizarea recipientilor pentru colectarea hartiei;

      - Reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata in birouri

      - Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton  catre agenti economici autorizati

- Gestionarea ambalajelor din materiale plastice/ hartie/ carton/ metal/ lemn:

- Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive, sau reutilizabile/ returnabile

- Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramse pe amplasament in urma dezambalarii;

- Achizitionarea de produse vrac pentru a se evita generarea de deseuri de ambalaje

- Predarea selectiva catre agenti economici autorizati

- Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente, baterii/ acumulatori.

- Repararea echipamentelor  electrice si electronice defecte;

- inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu

durata mare de viata,

- Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul bateriilor.

- Predarea echipamentelor electrice si electronice csate catre agenti economici

autorizati in domeniul reciclarii,

- Daca mai sunt alte tipuri de deseuri – enumerate masurile:

    - Gestionarea deseurilor din metal:

- Amplasarea  si utilizarea recipientilor pentru colectarea deseurilor din metal

- Predarea selectiva a deseurilor de metal catre agenti economici autorizati

- Alte masuri :

- achizitionare de echipamente/ aparate  cu durata de functionare cat mai mare

- preocuparea continua pentru sigurarea conditiilor de depozitare optime pentru  produsele fabricate/ achizitionate

- instruirea intregului personal cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor;

- Monitorizarea fluxului de materii prime utilizate si produse rezultate in scopul evitarii formarii stocurilor si a degradarii acestora prin manipulari repetate;

- Respectarea cu strictete a programului de revizii si reparatii in scopul prelungirii duratei de viata a utilajelor si instalatiilor;

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculose:

- substantele si  preparatele chimice periculose utilizate si/ sau produse:

Pe amplasament nu vor fi produse si utilizate substante chimice periculose.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculose si sigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii:

Nu e cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Suprafata de teren aferenta obiectivului  este de 11.500 mp.

Suprafata de teren aferenta lucrarilor de investitii este de 3289.50 mp, dupa cum urmeaza:

    - Constructii : 987.80 mp

    - Alei carosabile si pietonale : 2096.40 mp

    - Parcaje auto : 200.00mp.

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Impactul potential supra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de implementare a proiectului.

Astfel, se disting: perioada de organizare de santier, perioada de realizare si cea de exploatare a obiectivului.

Activitatile de constructie, derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.

In perioda de operare, nu se va inregistra un impact semnificativ supra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfsurarii traficului rutier.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul supra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii( acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si supra interactiunilo dintre acesete elemente. Natura impactului ( adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ.):

- Impactul asupra populatiei si sanatatii umane:

Impactul asupra asezarilor umane in perioada de executie se manifesta prin:

- zgomotul si noxele generate in primul rand de transportul materialelor de constructie, precum si de activitatea utilajelor de constructii;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizioneaza santierul;

Realizarea lucrarii contribuie la dezvoltare economica prin crearea de noi locuri de munca atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare.

- Impactul supra biodiversitatii:

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa cea de organizare santier si in timpul realizarii lucrarii, se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat temporar. Terenul afectat apartine beneficiarului si nu se suprapune cu arii naturale protejate.

- Impactul supra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.

De semenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea unor suprafete mari de teren, avand in vedere specificul lucrarii.

Formele de impact, identificate supra solului si subsolului in perioda de executie, sunt:

- inlaturarea stratului de sol vegetal

- deterioarea profilului de sol;

- aparitia eroziunii;.

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor tehnologice;

In perioada de operare, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitari necontrolate de deseuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- emisii in atmosfera datorate traficului.

Se apreciaza ca impactul supra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de

importanta medie, temporar

- Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Terenul pe care are loc realizarea proiectului este teren apartinand persoana juridica privata.        Folosinta actuala si destinatie: arabil, zona ID- industrie si depozitare.

Se estimeaza un impact negativ moderat pe termen scurt si mediu, si temporar prin ocuparea terenului.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei este cuprins intre raul Dambovita spre vest, avand un curs incastrat la nivelul lui la circa 3 - 4 m, iar spre est pana la paraul Ilfov.

Un pericol important pentru apa este legat de modificarile calitative ale apei produse prin poluarea cu impuritati care ii altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice.

Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

• ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurarii lucrarilor de

constructie;

• ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi amenajata in

perioada santierului de constructie.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.

Perioada de functionare : Se apreciaza ca poluarea datorata noxelor traficului rutier va fi nesemnificativa, in contextul existentei strazilor.

Scurgerea apelor meteorice : Scurgerea apelor meteorice se va realiza  prin sisteme de  colectare, filtrare si descarcare la terenul natural, propuse  prin  proiect.

- Impactul asupra calitatii aerului

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt : circulatia auto, santierele de constructie si implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfasurarii perioadei executiei proiectului sunt asociate in principal cu manevrarea materialelor si construirea in sine a unor facilitati specifice.

Activitatile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului sunt urmatoarele:   - Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrarilor de constructii.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul

materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii

sunt intermitente.

In perioada de functionare a obiectivelor, activitatile care se vor constitui in surse de

poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule si emisii de poluanti

specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Prin realizarea constructiei, impactul supra factorului aer va fi moderat in perioda de executie,

iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim.

- Impactul supra climei

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.

Impactul supra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea traficului rutier. Avand in vedere previziunile de imbunatatire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca in perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea, comparativ cu situatia existenta.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ direct, permanent cumulativ.

- Impactul zgomotelor si vibratiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

      - utilajele care efectueaza lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la activitatile de transport

Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot si de vibratii produs

Nu au fost efectuate determinari ale nivelului de zgomot si vibratii; putem estima ca nivelul de zgomot nu va depasi, la limita proprietatii, valoarea maxima admisa de Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Utilaj (dbA)

Excavator 80 – 100

Buldozer 80 – 100

Bsculanta 75 – 95

Betoniera 75 – 90

Camion greu 70 – 80

Urmatorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie folosite in mod obisnuit:

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate in circulatie.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct supra peisajului, de fragmentare a unitatilor teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat se propune construirea intr-o zona industriala a localitatii, cu spatii verzi ce ocupa mai mult de 60% din suprafata terenului.

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor.

In perioda de executie nu este necesar sa se prevada amenajari peisagistice.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) si Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta 13/2007 si Legea 329/2009), constructorului ii revine ca obligatie ferma intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea in termen de 72 de ore a autoritatilor competente in conditiile in care in urma lucrarilor de excavare pot fi puse in evidenta eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent.

Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil.

-extinderea impactului( zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate):

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Nu sunt identificate, la acest moment, informatii care sa conduca la concluzia ca ar putea exista o extindere a impactul proiectului propus supra tuturor factorilor enumerati mai sus.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative supra factorilor de mediu.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- Probabilitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. Daca se vor respecta masurile  prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu si avizele emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu se manifesta in perioada de executie, pe o durata de 12 de luni.

Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ supra mediului

Se va avea in vedere respectarea prevederilor din actele normative (avizele si acordurile emise de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului si al gospodaririi apelor).

Printre masurile privind diminuarea impactului in faza de executie a lucrarilor putem mentiona:

-perioada de executie cat mai scurta a lucrarilor;

- program de lucru stabilit astfel incat sa nu afecteze locuitorii din zona apropiata

- utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor cat mai silentiose si cu emisii reduse de noxe;

- lucrarile se vor realiza strict pe perimetrul desemnat organizarii de santier;

- imprejmuirea organizarii de santier;

- refacerea ecologica  a terenului ocupat temporar;

- lucrari de completare cu pamant vegetal la zonele afectate de executia lucrarilor

- lucrari de plantatii arbusti si arbori,

- monitorizarea continua a procesului de executie.

- natura transfrontaliera a impactului

Proiectul nu produce efecte transfrontaliere.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Masurile necesare pentru monitorizarea mediului se refera la:

    - Perioada de executie a lucrarilor cand se va monitoriza Managementul lucrarilor;

    - Redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar.

In perioada executiei lucrarilor propuse se vor monitoriza zilnic starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

In perioada de existenta a proiectului, va fi necesar sa se monitorizeze comportarea echipamentelor utilizate pentru a se putea interveni operativ.

IX. Legatura  cu alte acte normative si/ sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE( IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale( prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/ UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculose, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva- cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European  si a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/ CE  a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele.)

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Pe toata durata executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificari si completari prin OUG 75/20018

-Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

- HG 188/2002- pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, actualizata

- Ordinul 756/1997, al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, actualizata

- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, astfel incat sa fie respectate precederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor de suspensie, plumbului, benzenului , monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator., modificat si completat de L 104/2011 si L 188/2018.

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

- HG 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental,.

- HG. 662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificarile si completarile ulterioare.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier se va realiza pe terenul aferent si va cuprinde :

- magazie provizorie pentru depozitare materiale

- magazie pentru depozitare unelte si scule

- tablou electric

- punct P.S.I

- platforma pentru depozitare materiale de constructie

-toalete ecologice

- pubele ecologice

Impactul supra mediului a organizarii de santiereste nesemnificativ, constructorul urmand a lua toate masurilepentru paza si protectia utilajelor

- Localizare organizarii de santier

Organizarea de santier se va amplasa la adresa de realizare a obiectivului iar baracamentele, materialele si utilajele necesare se vor depozita conform planului de organizare.

- Descrierea impactului supra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Realizarea lucrarilor de constructie se va face cu sigurarea tuturor masurilor specifice de diminuare a impactului supra mediului, si anume :

- folosirea de utilaje pentru constructii moderne dotate cu motoare cu emisii minore

- reducerea vitezei de circulatie a mijloacelor de transport

- stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructie depozitate temporar in amplasament

- depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat , in spatii special destinate si amenajate

- eliminarea deseurilor prin operatori autorizati

- utilizarea de betoane preparate in spatii specializate evitandu-se folosirea materialelor pulverulente

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care nu sunt implicate in activitate

- masuri de diminuare a zgomotului

- spatii special amenajate pentru pubele de colectare deseuri menajere

- eliminarea periodica a deseurilor prin operatori autorizati

- amplsare de toalete ecologice - interzicerea efectuarii reparatiilor utilajelor si schimbarea uleiurilor in amplasament.

- remedierea imediata a perimetrelor contaminate in urma unor pierderi accidentale de produse petroliere - instrurea periodica a personalului privind protectia mediului

- desemnarea unor persoane responsabile cu protectia mediului in timpul executiei

- Surse de poluanti si insatalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Organizarea de santier nu produce un impact major supra mediului.

Eventuale surse de poluanti sunt date de posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de amplsare a constructiilor.

Pentru a se contracara efectele supra factorilor de mediu sol si apa in cazul aparitiei unor pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea va sigura pe amplasament un stoc de materiale absorbante biodegradabile (Nature Sorb, Spill Sorb, etc.)

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

La executia lucrarilor , constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile :

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii :

In caz de accidente rutiere, in perioada de constructie, se va avea in vedere reducerea efectelor negative  supra calitatii solului, apelor, datorate scurgerilor de combustibil.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale ;

Prin caietele de sarcini se vor impune masuri de management corespunzator:

  - utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi monitorizate periodic, in vederea incadrarii emisiilor in limitele legale

  - transportul materialelor de constructie se va realiza controlat, in vederea prevenirii descarcarilor accidentale;

  - procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioada cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a  suprafetelor;

  - la sfarsitul saptamanii se va efectua curatarea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

Modul de rspuns in cazul aparitiei unor poluari accidentale:

- pentru factorul de mediu sol :

• se izoleaza imediat sursa de poluare (in cazul in care avem de-a face cu pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti)

• se aplica pe zona poluata material absorbant biodegradabil

• dupa absorbtia produsului petrolier se aduna absorbantul folosit si se depoziteaza in saci impermeabili

• se curata solul afectat si se depoziteaza in saci impermeabili

• se predau aceste cantitati catre firme autorizate

B. pentru factorul de mediu apa – nu este cazul

C. pentru factorul de mediu aer

• se identifica sursa de poluare (acesta poate fi data de emisii de la o sursa mobila sau de la deplsarea pe drumuri a utilajelor si mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire) si se analizeaza cauza

• se dispune retragerea utilajului sau a mijlocului auto pana la remedierea cauzelor care au generat emisii in aer cu risc de poluare a acestuia

• in cazul in care poluarea este data de emisiile de pulberi generate de activitatea sau deplsarea utilajelor si/sau mijloacelor auto se iau masuri precum umectarea drumurilor sau a zonei de lucru rularea cu viteza scazuta.

- aspecte referitoare la inchiderea/ dezafectare / demolarea instalatiei;

Durata estimata de  functionare este de cca. 50 ani. Dupa acesta perioada, daca se hotaraste incetarea functionarii acesteia, urmeaza perioada de dezafectare, in care se va urmari, revenirea la folosinta initiala a terenului.

La fel se va intampla si cu reteaua de alimentare cu energie electrica.

In acest caz se vor parcurge urmatorii pasi:

1. scoatere de sub tensiune a retelei de alimentare cu energie electrica

2. demontarea constructiilor

3. se vor transporta toate materialele rezultate la o baza unde se vor sorta si se va decide supra utilizarii lor ulterioare

- modalitati de refacere a starii initiale/ reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Se vor executa lucrări de refacere pentru aducerea la starea inițială terenului.

XII. Anexe - piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului  si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele), planse reprezentand  limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de situatie si amplasament);

- Schemele – flux pentru precesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

- Schema flux a gestionarii deseurilor;

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului;

XIII.  Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele :

- descrierea succinta a proiectuluisi distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice( Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului ( X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 ;

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar ;

- prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

- se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul consrvarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

- se va estima impactul potential al proiectuluiasupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar ;

- alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii preluate din Planurile de management bazinale, actualizate :

1. Localizarea proiectului : - bazinul hidrografic

- cursul de apa : denumire si codul cadastral

- corpul de apa ( de suprafata si / sau subteran) : denumire si cod

2.  Indicarea starii ecologice / potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata ; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3 . Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr............................ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare , daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III- XIV.

Semnatura si stampila titularului