Proiectant de specialitate drumuri:

PFA FRINCU SORIN  Strada Constantin Brincoveanu, nr 2, bl B1, Ap 12, municipiul Pitesti,

telefon (004) 0722 91 22 37, e-mail:  sorinfrincu@yahoo.com

CUI  24848726 , nr de ordine la Registrul Comertului F03/988/2008

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru

” MODERNIZARE STRADA ALEXE,

COMUNA DRAGODANA, JUD DAMBOVITA “

Beneficiar:  Comuna Dragodana, Judetul Dambovita

PROIECT Nr. 304/2019

#### MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

” MODERNIZARE STRADA ALEXE, COMUNA DRAGODANA, JUD DAMBOVITA “ propus a fi amplasat in comuna DRAGODANA, satul DRAGODANA, DN 72, judetul DAMBOVITA.

Memoriul de prezentare este completat conform continutului cadru prevazut in anexa nr. 5 la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Proiectul propus intra sub incidenta fiind  incadrat  in Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului Anexa nr. 2, la punctul 13, lit. a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din Anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Titular:

numele:COMUNA DRAGODANA, judeţul Dambovita

adresa titularului, telefon, fax,adresa de e-mail:

- adresa poștală; Loc. Dragodana, com Dragodana, jud Dambovita, Str Principala, nr. 103, cod postal 137200, Sud- Muntenia

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Telefon: 0245-719189

e-mail:    pr_dragodana@yahoo.com

- numele persoanelor de contact: SANDU GHEORGHE

X director/manager/administrator- Primar

 responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Lungimea totala a strazii Alexe este de 655m din care in acest proiect sint tratati 608m intrucit intersectiile cu drumul comunal DC113 au fost tratatate anterior cu ocazia modernizarii acestuia. Ca si dimensiuni in plan, strada Alexe este alcatuiata din doua trosoane, primul cu lungimea de 315m si latimea carosabila cu asfalt de 3,50m iar al doilea cu lungimea de 293m si latimea carosabila cu asfalt de 4,00m.

Traseul este compus din 16 curbe (legate cu aliniamente relativ scurte) ale caror detalii de trasare sint date pe planul de situatie, dupa geometrizarea traseului. Curba cu raza cea mai mica  are 10m situata intr o intersectie cu un drum lateral care va fi amenajat si acesta pe lungimea de circa 10m, asigurind astfel si o supralargire necesara.

Avind in vedere latimea disponibila a platformei existente fara afectarea sistemelor de colectare si evacuarea apelor adiacente drumului, nu se pot  asigura doua benzi de circulatie si in acest caz se va institui sens unic pe strada Alexe cu semnalizarea corespunzatoare a acestuia si a intersectiilor cu drumurile laterale.

În secţiune transversală drumul va avea urmatoarele latimi:

    - 3,50m de la km 0+000 la km 0+315, intre pichetii 1 si 29

    - 4,00m de la km 0+315 la km 0+608, intre pichetii 29 si 54.

Drumul va fi realizat cu o pantă unică sau in acoperis de 2,5% indreptata către santurile existente iar acostamentele se vor realiza cu panta de 4%.

Ca si structura rutiera, acesta se va realiza astfel:

a) zona carosabila de 3,50m si respectiv 4,00m.

- Pregatire platforma existenta din pietruiri anterioare prin nivelare si compactare inclusiv  taiere de acostamente in vederea asigurarii scurgerii apelor din zona patului drumului catre santurile existente din partile laterale ale drumului.

- Fundatie inferioara noua din balast SR EN 13242+A1/2008  grosime 20cm.

- Fundatie superioara din piatra sparta  cariera sau balastiera conform SR EN 12620+A1/2008  - grosime 15cm.

- Strat legatura din binder BADPC 22,5 leg 50/70 - SR EN 13108-1:2006 - grosime 5cm;

- Strat uzura din beton asfaltic cu pietris BAPC16 rul 50/70   - SR EN 13108-1:2006-grosime 4cm

b) zona acostamente – latime medie 0,50m

- Pregatire platforma executata odata cu zona carosabila.

- Fundatie inferioara noua din balast SR EN 13242+A1/2008  grosime 20cm executata odata cu zona carosabila.

- Fundatie superioara din piatra sparta  cariera sau balastiera conform SR EN 12620+A1/2008  - grosime 15cm executata odata cu zona carosabila.

- Completare acostamente cu 10cm piatra sparta

- justificarea necesității proiectului;

In prezent drumul  are o stare de viabilitate medie asa cum reiese si din expertiza tehnica, datorita sistemului rutier existent, drum balastat in cadrul lucrarilor de pietruire anterioara pentru intretinere. Circulatia se desfasoara acceptabil dar cu viteze reduse datorita carosabilui existent din pietruire

Fata de cele prezentate mai sus, se impune amenajarea drumului  prin realizarea unor sisteme rutiere moderne, astfel incat circulatia rutiera si pietonala sa se desfasoare in conditii de maxima siguranta si in conditii bune indiferent de anotimp.

Comuna Dragodana  are un mare avantaj din punct de vedere geografic si anume este foarte aproape atit de orasul gaesti cit si de municipiul Targoviste, fapt ce a condus la sporirea numarului de locuitori in ultima perioada pentru eficientizarea costurilor, prin migrarea de la zona urbana catre zona rurala.

Astfel, majoritatea locutorilor comunei se adreseaza autoritatilor locale, in speta conducerea comunei Dragodana, pentru realizarea de investitii in zona cailor de comunicatii, astfel incit, investitia este pe deplin justificata prin numarul de locuitori al comunei

Drumul in cauza se gaseste in zona din imediata apropierea primariei Dragodana si poate fi localizat la adresa de internet:

https://www.google.ro/maps/@44.7331133,25.3613953,377m/data=!3m1!1e3

Strada Alexe se ramifica din drumul comunal DC113 si se sfirseste tot in drumul comunal DC113.

Ca si structura rutiera actuala, strada Alexe este alcatuita din pietruiri anterioare cu grosimea medie mai mare de 30cm iar scurgerea apelor se face prin santurile de pamint sau pereate existente de o parte si de alta a drumului. Podetele de la accese sint corespunzatoare si nu se va interveni asupra acestora. Podetele existente la drumurile laterale sint corespunzatoare ca sectiune si amplasare si nu se va interveni asupra acetora.

- valoarea investiției;

- valoarea totala , inclusiv TVA:				577 978  lei

din care:

- constructii-montaj (C+M)				            510 332 lei

- valoarea totala, fara TVA:			     	            486 449 lei

din care:

- constructii-montaj:					            428 850  lei

d) perioada de implementare propusă;

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 30 zile.

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

numar drumuri de modernizat:                   1 bucati

- lungime totala drumuri:                                0,608km

- latime parte carosabila:                        3,50 ~ 4,00m

- latimea acostamentelor:			    2x0,50 m;

- latimea platformei:				  4,50- 5,00 m;

3.3.1. Profil si capacitati de productie

Situatia juridica a terenului

Drumul in cauza se gaseste in zona din imediata apropierea primariei Dragodana si poate fi localizat la adresa de internet:

https://www.google.ro/maps/@44.7331133,25.3613953,377m/data=!3m1!1e3

Strada Alexe se ramifica din drumul comunal DC113 si se sfirseste tot in drumul comunal DC113.

Ca si structura rutiera actuala, strada Alexe este alcatuita din pietruiri anterioare cu grosimea medie mai mare de 30cm iar scurgerea apelor se face prin santurile de pamint sau pereate existente de o parte si de alta a drumului. Podetele de la accese sint corespunzatoare si nu se va interveni asupra acestora. Podetele existente la drumurile laterale sint corespunzatoare ca sectiune si amplasare si nu se va interveni asupra acetora.

Terenul pe care este realizat obiectivul de investiţie se găseşte in intravilanul localitatii Dragodana

Clasa de importanta a lucrarii

Drumul de interes local analizat se încadrează în categoria de importanţă C (normală) şi în clasa de importanţă III, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.

Strada Alexe aparţine domeniului public al comunei Dragodana si poate fi clasificata conform ord. MT nr. 50/85 (Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi rurale, pct. 2) ca străzi secundare în localităţi rurale.

În conformitate cu prevederile STAS 10144/3-91 “Străzi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare”, capitolul 2, drumul de interes local (strada Alexe) se pot încadra ca strada de categoria a IV-a.

Drumurile satesti si drumurile comunale se vor încadra ca drumuri de clasa tehnica V, conform OMT nr. 45/1998 – Ordin pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor”.

Modelul de asigurare a calitatii va fi modelul 1 sau 2, in conformitate cu HGR 766/97, art. 20 :"Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii" din H.G. nr. 925/1996 sunt: A4, B2, D ( pentru domeniul Drumuri).

3.3.2. Descrierea proiectului

Planul de situatie.

Lungimea totala a strazii Alexe este de 655m din care in acest proiect sint tratati 608m intrucit intersectiile cu drumul comunal DC113 au fost tratatate anterior cu ocazia modernizarii acestuia. Ca si dimensiuni in plan, strada Alexe este alcatuiata din doua trosoane, primul cu lungimea de 315m si latimea carosabila cu asfalt de 3,50m iar al doilea cu lungimea de 293m si latimea carosabila cu asfalt de 4,00m.

Traseul este compus din 16 curbe (legate cu aliniamente relativ scurte) ale caror detalii de trasare sint date pe planul de situatie, dupa geometrizarea traseului. Curba cu raza cea mai mica  are 10m situata intr o intersectie cu un drum lateral care va fi amenajat si acesta pe lungimea de circa 10m, asigurind astfel si o supralargire necesara.

Avind in vedere latimea disponibila a platformei existente fara afectarea sistemelor de colectare si evacuarea apelor adiacente drumului, nu se pot  asigura doua benzi de circulatie si in acest caz se va institui sens unic pe strada Alexe cu semnalizarea corespunzatoare a acestuia si a intersectiilor cu drumurile laterale.

Profilul transversal tip proiectat.

În secţiune transversală drumul va avea urmatoarele latimi:

3,50m de la km 0+000 la km 0+315, intre pichetii 1 si 29

4,00m de la km 0+315 la km 0+608, intre pichetii 29 si 54.

Drumul va fi realizat cu o pantă unică sau in acoperis de 2,5% indreptata către santurile existente iar acostamentele se vor realiza cu panta de 4%.

Ca si structura rutiera, acesta se va realiza astfel:

a) zona carosabila de 3,50m si respectiv 4,00m.

Pregatire platforma existenta din pietruiri anterioare prin nivelare si compactare inclusiv  taiere de acostamente in vederea asigurarii scurgerii apelor din zona patului drumului catre santurile existente din partile laterale ale drumului.

Fundatie inferioara noua din balast SR EN 13242+A1/2008  grosime 20cm.

Fundatie superioara din piatra sparta  cariera sau balastiera conform SR EN 12620+A1/2008  - grosime 15cm.

Strat legatura din binder BADPC 22,5 leg 50/70 - SR EN 13108-1:2006 - grosime 5cm;

Strat uzura din beton asfaltic cu pietris BAPC16 rul 50/70   - SR EN 13108-1:2006-grosime 4cm

b) zona acostamente – latime medie 0,50m

Pregatire platforma executata odata cu zona carosabila.

Fundatie inferioara noua din balast SR EN 13242+A1/2008  grosime 20cm executata odata cu zona carosabila.

Fundatie superioara din piatra sparta  cariera sau balastiera conform SR EN 12620+A1/2008  - grosime 15cm executata odata cu zona carosabila.

Completare acostamente cu 10cm piatra sparta

Profilul longitudinal

Profilul longitudinal urmareste in general linia rosie  existenta neputind fi imbunatatita intrucit ar afecta accesele la proprietati sau ar conduce la lucrari nejustificate economic. Declivitatile proiectate sint cuprinse intre 0,5% si 8,5% cu o zona scurta de circa 65m unde declivitatea ajunge la 11,5%.

Colectarea, dirijarea si asigurarea scurgerii apelor meteorice.

Scurgerea apelor se va face cu ajutorul santurilor de pamint si respectiv  pereate existente pe zonele cu declivitati ridicate si construite cu ocazia pietruirilor anterioare. La drumurile laterale exista podete cu sectiuni corespunzatoare. Santurile de pamint vor fi  curatate si aduse la sectiunea initiala de scurgere prin decolmatate sau chiar usoare reprofilari prin sapatura.

Siguranta circulatiei.

In cadrul lucrarilor de finisare a lucrarilor, semnalizarea verticala va fi asigurata prin montarea indicatoarelor rutiere aratate pe planul de situatie iar linga acostamente se vor realiza marcaje rutiere orizontale de delimitare a  zonei carosabile fata de acostamente.

Securitatea si sanatatea in munca				Protectia muncii

Nu se va incepe nici o activitate pe santier pâna nu sunt verificate toate conditiile de respectare a normelor de tehnica securitatii muncii.

In vederea executarii lucrarilor se va face instruirea intregului personal, a muncitorilor, a tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea stricta a normelor si instructiunilor de protectia muncii prevazute in actele normative.

3.3.3. Materii prime, energia si combustibilii utilizati

Alimentarea cu energie electrica: Nu este cazul.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor de construire si a autobasculantelor se va face zilnic de la statiile de distributie carburanti din zona.

3.3.4.  Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Comuna este situată în partea sudica a judeţului Dambovita. Faţă de capitala judeţului, localitatea se află la 25 km către sud. Accesul în comuna se realizează prin DN 72 .

Legatura comunei Dragodana cu restul localitatilor se face numai rutier, teritoriul comunei nu este parcurs de nici un traseu de cale ferata.

Legatura rutiera a comunei Dragodan cu municipiul Targoviste se realizeaza pe DN72 iar cu orasul Gaesti deasemnea prin DN 72. Comuna Dragodana este situata in aria de polarizare a orasului Gaesti.

1. Alimentarea cu apă potabila – cade in sarcina constructorului, prin aprovizionare din

magazine specializate ;

2. Evacuarea apelor uzate – nu este cazul.

3. Asigurarea apei tehnologice  (dacă este cazul ) – de la retea publica, cade in sarcina constructorului in urma analizelor de laborator ;

4. Asigurarea agentului termic – nu este cazul

3.3.5. Lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului

Lucrarile proiectate reprezinta lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului drumului existent.

3.3.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Conform planurilor de situatie anexate.

3.3.7. Resursele naturale folosite

Nu este cazul.

3.3.8. Metode folosite in constructie

Fiecare tip de lucrare s-a prevazut a se executa cu utilaje specifice.

In cea mai mare parte operatiile se vor executa mecanizat avand in vedere si cantitatile de lucrari foarte mari de executat.

Lucrarile manuale se vor executa numai pentru corectii sau in zonele in care nu este asigurat accesul utilajelor mecanice.

3.3.9. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Lucrarea se executa cu inchiderea totala a circulatiei rutiere pe o perioada aproximata la un numar de maxim 45 zile.

Accesul la locatie se face in principal pe DN72 Gaesti – Tirgoviste, apoi pe drumul comunal DC113 si apoi direct pe drumul respectiv.

3.3.10. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Au fost analizate doua  solutii tehnice posibile.

Optiunea (solutia tehnica) nr.  1 – structura rutiera supla

•	Pietruire existenta care se scarifica si se reprofileaza, grosimea minima necesara 15 cm;

•	20 cm strat de fundatie din ballast SR EN 13242+A1/2008  ;

•	15 cm strat de baza din piatra spartă de carieră SR EN 12620+A1/2008;

•	5 cm BADPS 22,5 leg 50/70 (cu pietris sortat) conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BADPS 20 conform AND 605-2014);

•	4 cm BAPC16 rul 50/70   (cu pietris concasat) conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND 605-2014).

Optiunea (solutia tehnica) nr.  2 – structura rutiera rigida

•	Pietruire existenta care se scarifica si se reprofileaza, grosimea minima necesara 15 cm;

•	20 cm strat de fundatie din balast;

•	2 cm nisip;

•	hârtie Kraft sau polietilena;

•	strat de uzură din beton asfaltic BcR 4,0 de 20 cm;

Cele doua optiuni (solutii tehnice) prezentate se deosebesc atat din punct de vedere al costurilor necesare cat si din punct de vedere a termenului de realizare. Din punct de vedere tehnic ambele soluţii sunt viabile, valorile economice fiind cele care dicteaza alegerea optiunii/solutiei tehnice optime. De remarcat este faptul ca optiunea nr 2 fata de optiunea nr 1, are pe linga dezavatajul costurilor mai ridicate cu circa 23% si faptul  ca  fiecare strada trebuie inchisa total pe timpul executiei, minim 28 zile de la data turnarii betonului de ciment si inca minim 10 zile pregatirea stratului suport. Avantajul solutiei nr 2 este faptul ca durata de utilizare a lucrarii este de cica 3 ori mai mare, fara interventie.

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA SUPLA

Avantaje

- grosimea imbrăcămintii asfaltice poate fi etapizata, putându-se realiza in mai multe straturi;

- greşelile de execuţie pot fi remediate uşor si mai ieftin decât in cazul sistemelor rutiere rigide;

- remedierea defecţiunilor de suprafaţa se poate face mult mai uşor si local.

- valoare de investiţie mai mica decât in cazul sistemelor rutiere rigide

- rularea este mai silenţioasa neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton

- se pot da in folosinţa la scurt timp după execuţie

- in cazul intervenţiilor sau investiţiilor la instalaţiile subterane acestea se vor putea face prin tăierea, decaparea si săparea strict pe zona de intervenţie.

Dezavantaje

- La temperaturi ridicate apar deformaţii ale parţii carosabile

- Prepararea betonului asfaltic produce si emana noxe in atmosfera

- posibilitatea apariţiei degradărilor la imbracamintea asfaltica in rosturile longitudinale si de lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător in faza de execuţie.

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA RIGIDA

Avantaje

− atestă rezistenţe mecanice mai mari şi prin urmare se pretează pe drumuri cu trafic foarte intens şi greu;

− sunt rezistente la uzură şi la acţiunea agenţilor atmosferici, fiind indicate în regiuni cu climat umed;

− având o culoare deschisă, prezintă o vizibilitate mai bună, ceea ce permite o circulaţie mai sigură în diferite condiţii nefavorabile (noaptea, ploaie, ceaţă etc.);

− la temperaturi ridicate ale mediului înconjurător şi sub acţiunea traficului greu chiar în zonele cu frânări şi accelerări dese, nu sunt sensibile la deformaţii (văluriri şi făgaşe), cum se constată uneori în cazul îmbrăcăminţilor bituminoase;

− au un grad de rugozitate ridicat, asigurând, chiar în condiţii de umezire a suprafeţei şi la viteze mari de circulaţie, siguranţă în exploatare;

− nu sunt atacate de carburanţi şi lubrifianţi, fiind indicate şi pentru locuri de parcare şi staţionare a autovehiculelor;

− permit folosirea în mai mare măsură a materialelor locale;

− sunt mai avantajoase din punct de vedere energetic, având un consum specific de energie cu 50…90 % mai mic decât îmbrăcăminţile bituminoase.

− pot fi realizate pentru durate de exploatare relativ ridicate (20…30 ani), chiar şi pentru trafic rutier intens;

− bună parte dintre defecţiunile ce apar (cum sunt fisurile şi crăpăturile, decolmatarea rosturilor sau exfolierea suprafeţei de rulare) nu deranjează desfăşurarea normală a circulaţiei autovehiculelor, în prima fază a evoluţiei acestora;

− cheltuielile totale de execuţie şi de întreţinere pe perioada lor de exploatare sunt mai reduse decât cele aferente soluţiilor cu îmbrăcăminţi rutiere nerigide, pentru aceeaşi perioadă de timp şi acelaşi trafic rutier intens şi greu.

Dezavantaje

− cheltuielile iniţiale de construcţie sunt relativ mari;

− posibilităţile de ranforsare a structurilor rutiere cu îmbrăcăminţi rigide, pentru adaptarea lor la un trafic rutier sporit, impun tehnologii de execuţie mai complexe;

− existenţa rosturilor transversale în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment deranjează circulaţia autovehiculelor, atât datorită colmatării în exces a acestora cu mastic bituminos, cât şi datorită eventualelor tasări ale dalelor provocate de neuniformitatea capacităţii portante a terenului de fundare de-a lungul drumului. Din cauza rigidităţii dalelor, îmbrăcăminţile din beton de ciment nu pot urma deformaţiile straturilor de fundaţie, iar în cazul unor tasări inegale ale terenului de fundaţie, dalele fisurează, degradându-se;

− defecţiunile care pot să apară în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment din cauza unor eventuale greşeli de execuţie sau de subdimensionare a structurii rutiere se elimină foarte greu şi cu cheltuieli însemnate;

− îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment nu se poate da în circulaţie decât după ce betonul atestă rezistenţe mecanice corespunzătoare (de regulă 3 săptămâni);

− asigurarea condiţiilor normale de circulaţie pe timp de iarnă impune metode de acţionare mai anevoioase, având în vedere că nu se recomandă utilizarea fondanţilor chimici la deszăpezire şi combaterea poleiului;

− nu se pretează la ameliorări progresive prin consolidări succesive ale structurii rutiere în funcţie de necesităţile impuse de trafic;

− este necesară uneori construirea de variante pentru circulaţia curentă, care nu se poate desfăşura normal pe sectorul de drum în timpul execuţiei îmbrăcămintei din beton de ciment.

3.3.11. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului, localitatea va cunoaste, pe langa ridicarea nivelului de trai in zona rurala, o dezvoltare economica si sociala prin atragerea de investitii si, implicit, crearea de oportunitati ocupationale.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Pentru realizarea obiectivului, s-a emis: certificat de urbanism  nr. 46 din 02.04.2019, eliberat de Primaria Dragodana

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Din totalul de 2800mp, circa 1206mp sint in zona de protectie a monumentelor istorice acestia fiind defalcati astfel:

- carosabil cu asfalt 268m x 3,50m=938mp

- acostamente din balast :268m x (0,5+0,5)m = 268mp

Planul de situatie al drumului

. Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament cat si in zonele adiacente acestuia

Terenul pe care urmeaza a se executa investitia este in administrarea Consiliului local Dragodana

Politici de zonare si de folosire a terenului

Arealele sensibile

Nu este cazul.

Caracteristicile impactului  potential

Natura transfrontiera a impactului

Proiectul propus nu are impact transfrontier.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

|  | COORDONATE STEREO |  |  | POZITII KM sau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PICHET | EST | NORD | COTA PROIECT | DISTANTE CUMULATE |
| 1 | 528901.78 | 359211.97 | 186.22 | 0.00 |
| 2 | 528888.04 | 359223.35 | 186.94 | 17.85 |
| 3 | 528874.29 | 359234.73 | 188.01 | 35.69 |
| 4 | 528869.47 | 359238.53 | 188.44 | 41.83 |
| 5 | 528864.45 | 359242.07 | 188.87 | 47.97 |
| 6 | 528863.94 | 359242.41 | 188.91 | 48.58 |
| 7 | 528858.56 | 359246.46 | 189.38 | 55.32 |
| 8 | 528853.67 | 359251.09 | 189.85 | 62.06 |
| 9 | 528847.61 | 359257.51 | 190.44 | 70.89 |
| 10 | 528832.79 | 359276.79 | 191.91 | 95.25 |
| 11 | 528822.16 | 359298.67 | 193.35 | 119.61 |
| 12 | 528818.87 | 359307.66 | 193.92 | 129.19 |
| 13 | 528816.47 | 359313.17 | 194.28 | 135.21 |
| 14 | 528813.42 | 359318.36 | 194.63 | 141.22 |
| 15 | 528805.03 | 359330.85 | 195.53 | 156.28 |
| 16 | 528800.54 | 359336.58 | 196.01 | 163.55 |
| 17 | 528795.28 | 359341.59 | 196.56 | 170.83 |
| 18 | 528792.27 | 359344.07 | 196.88 | 174.73 |
| 19 | 528787.01 | 359348.60 | 197.45 | 181.67 |
| 20 | 528781.97 | 359353.37 | 198.02 | 188.61 |
| 21 | 528770.11 | 359365.12 | 199.40 | 205.30 |
| 22 | 528762.37 | 359372.03 | 200.26 | 215.69 |
| 23 | 528753.96 | 359378.11 | 201.12 | 226.07 |
| 24 | 528736.41 | 359389.43 | 203.18 | 246.95 |
| 25 | 528729.06 | 359396.73 | 204.37 | 257.39 |
| 26 | 528725.30 | 359406.38 | 205.49 | 267.83 |
| 27 | 528722.24 | 359424.98 | 207.17 | 286.67 |
| 28 | 528719.01 | 359444.67 | 208.47 | 306.63 |
| 29 | 528714.98 | 359451.17 | 208.84 | 314.47 |
| 30 | 528707.55 | 359452.92 | 209.14 | 322.31 |
| 31 | 528685.10 | 359449.29 | 209.56 | 345.05 |
| 32 | 528673.69 | 359446.76 | 209.62 | 356.74 |
| 33 | 528662.65 | 359442.90 | 209.67 | 368.44 |
| 34 | 528645.74 | 359435.87 | 209.75 | 386.76 |
| 35 | 528635.35 | 359431.99 | 209.80 | 397.85 |
| 36 | 528624.70 | 359428.89 | 209.86 | 408.95 |
| 37 | 528606.95 | 359424.42 | 209.93 | 427.25 |
| 38 | 528587.57 | 359419.55 | 209.92 | 447.23 |
| 39 | 528578.65 | 359416.66 | 209.89 | 456.62 |
| 40 | 528570.20 | 359412.60 | 209.83 | 466.00 |
| 41 | 528561.37 | 359407.61 | 209.74 | 476.14 |
| 42 | 528553.76 | 359402.32 | 209.63 | 485.42 |
| 43 | 528547.25 | 359395.71 | 209.51 | 494.71 |
| 44 | 528546.40 | 359394.68 | 209.49 | 496.05 |
| 45 | 528542.68 | 359387.58 | 209.37 | 504.12 |
| 46 | 528542.04 | 359379.59 | 209.25 | 512.19 |
| 47 | 528544.02 | 359363.45 | 209.01 | 528.45 |
| 48 | 528545.49 | 359351.47 | 208.77 | 540.51 |
| 49 | 528546.72 | 359338.81 | 208.39 | 553.24 |
| 50 | 528547.30 | 359326.11 | 207.85 | 565.96 |
| 51 | 528547.39 | 359321.83 | 207.64 | 570.23 |
| 52 | 528547.78 | 359312.06 | 207.09 | 580.01 |
| 53 | 528548.55 | 359302.31 | 206.45 | 589.79 |
| 54 | 528550.28 | 359284.86 | 205.11 | 607.33 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

NU ESTE CAZUL

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Impactul asupra apelor de suprafata si subterane

Deoarece lucrarile de modernizare a drumurilor nu se desfasoara in zona cursului raului, nu va exista un impact asupra apelor de suprafata si subterane.

Perioada de executie a lucrarilor

Principalele surse potentiale de poluare a apei în timpul reabilitarii sunt urmatoarele:

o excavarea pamântului

o manevrarea materialelor de constructie, în special a betoanelor

o circulatia vehiculelor care vor transporta materiale de constructie si muncitorii

o traficul utilajelor de constructii

o amplasamentul ales pentru organizarea de santier.

Astfel, lucrarile de excavatii pot determina poluarea apelor de suprafata cu particule de dimensiuni mici. Manipularea materialelor de constructie determina emisii specifice de anumiti

compusi chimici care, prin intermediul apelor pluviale, vor ajunge si în albia râului. Accidental este posibil ca unele produse precum carburantii sau uleiurile, sau alte produse folosite în constructii în faza lichida sa se scurga din recipientele de depozitare.

Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanti gazosi (NOx, CO, SOx, compusi din hidrocarburi, particule în suspensie etc.). În acelasi timp, vor rezulta particule din frecarea dintre suprafata drumului si a rotilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spalate de precipitatii si depozitate pe sol, în apa subterana sau în corpurile de apa de suprafata.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului,

de la manipularea si punerea în opera a materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect în

apele de suprafata sau subterane sunt minore si nu modifica categoria de calitate a apei.

Perioada de exploatare

Principala forma de poluare a corpurilor de apa de suprafata, ca urmare a exploatarii trotuarului,

se va produce în perioadele cu precipitatii, prin spalarea particulelor si a altor compusi solubili

depusi temporar pe suprafata drumului.

Astfel, apele pluviale colectate de-a lungul drumului sunt principala sursa de poluare. În anotimpul ploios, mai ales în perioadele de precipitatii abundente, suprafata drumului si a taluzurilor de umplutura acumuleaza o cantitate de apa care este dirijata spre santurile si canalele laterale ale soselei.

Problemele ce pot aparea la “prima ploaie” (ploaie abundenta, ce intervine de obicei de doua ori

pe an, dupa perioade lungi de seceta) sunt legate de spalarea suprafetelor încarcate cu substante poluante, precum: reziduuri de carburant nears, din gazele de esapament, reziduuri rezultate din uzura, (în special la frâne puternice), reziduuri metalice din uzura vehiculelor, scurgeri de uleiuri si unsori minerale, reziduuri din uzura stratului carosabil. Iarna pot exista de asemenea substante folosite pentru înlaturarea poleiului: întreaga gama de produse solide sau lichide ce se împrastie pe drum în urma accidentelor.

Poluantii transportati de apa din precipitatii se scurg în canalele/santurile laterale si apoi sunt evacuati în apele de suprafata traversate de drumul analizat.

Debitul si natura substantelor poluante provenite din accidente de circulatie, poluanti potentiali ai apelor de suprafata si subterane nu sunt usor de calculat. În caz de accidente, principala si uneori singura masura de minimizare a riscurilor de poluare a apelor consta din rapiditatea de adoptare a masurilor de limitare a dispersiei si de colectare a scurgerilor de poluant.

Influenta istorica a traficului asupra calitatii apelor subterane si de suprafata din zona este considerata a fi redusa, astfel ca prin îmbunatatirea conditiilor de circulatie si de constructie a infrastructurii, nu este de asteptat o îmbunatatire a calitatii apei atâta vreme cât celelalte surse nu vor fi minimizate sau eliminate. Pentru orizonturile acvifere de profunzime, reabilitarea Strazii Alexe nu reprezinta un factor de risc din punctul de vedere al poluarii.

b) protecția aerului:

Pe teritoriul comunei Dragodanai clima este temperat – continentala, caracterizata de interferenta intre influentele vestice oceanice, sudice mediteraneene si cele estice – nord-estice, respectiv continentale.

Temperatura minima inregistrata in zona este de -21° C, iar cea maxima de 34,4°C.

Cantitatile medii lunare de precipitatii prezinta un minim in lunile ianuarie – februarie cu o medie de 32,4 mm si un alt minim in lunile septembrie – octombrie când se inregistreaza 32,3 mm si respectiv 34,2 mm .

Maximul de precipitatii se inregistreaza in lunile mai si  iunie cu o medie de 101 mm. Numarul anual al zilelor cu cer acoperit este de 120.

Adâncimea maxima de inghet este h=0.80–0.90 m, conform STAS 6054/87.

Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, rezulta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk  = 2.0 kN/m2.

Perioada de executie

Executia lucrarilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, o sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate), atat in motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si a  mijloacelor de transport folosite.

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Concentratiile de poluanti in zona de influenta maxima a zonei modernizarii drumurilor, asociate cu conditiile meteorologice nefavorabile pot fi usor depasite, insa in zona receptorilor sensibili (populatia, vegetatia) concentratiile se vor afla sub valorile limita pentru protectia receptorilor.

Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator.

Avand in vedere faptul ca lucrarile de realizare a trotuarului vor avea un impact nesemnificativ asupra aerului, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra aerului.

Totusi va fi necesara umectarea permanenta a suprafetelor neasfaltate, iar procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in perioadele cu vant puternic.

De asemenea este recomandabila folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, corespunzatoare normelor EURO III sau EURO IV. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea care priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon.

Perioada de operare

Singura masura aplicabila este respectarea normelor europene privind calitatea carburantilor si de asemenea asigurarea pe plan national a existentei unui parc de autovehicule ce respecta normele de poluare impuse.

Reducerea emisiilor de poluanti în aer va putea fi realizata si prin introducerea unor restrictii de

viteza în zonele situate în vecinatatea localitatilor, cunoscând fiind faptul ca vitezele de rulaj mari

conduc la emisii semnificative de poluanti datorita cresterii consumului de carburant.

Concentratiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual si viitor, se situeaza sub limitele admise. Pe viitor, vehiculele vor trebui sa respecte standardele europene, prin urmare factorii de poluare vor fi redusi foarte mult.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

In cadrul activitatii care face obiectul prezentei lucrari, nu se emit zgomote si vibratii peste limitele admise de norme.

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vinturi dominante;

-structura traficului rutier ( vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie ( numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Activitatile desfasurate nu contin surse de radiatii, deci nu sunt necesare masuri speciale de protectie impotriva acestora.

Se vor respecta directivele europene legate de protectia mediului, OUG 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006, precum si actele normative subsecvente

e) protecția solului și a subsolului:

Structura si tectonica

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata  se situeaza in interiorului zonei de gradul 71, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul  prezinta o valoare de vârf a acceleratiei terenului ag = 0.25g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.0 sec

Pe teritoriul comunei Nenciulesti clima este temperat – continentala, caracterizata de interferenta intre influentele vestice oceanice, sudice mediteraneene si cele estice – nord-estice, respectiv continentale.

Temperatura minima inregistrata in zona este de -21° C, iar cea maxima de 34,4°C.

Cantitatile medii lunare de precipitatii prezinta un minim in lunile ianuarie – februarie cu o medie de 32,4 mm si un alt minim in lunile septembrie – octombrie când se inregistreaza 32,3 mm si respectiv 34,2 mm .

Maximul de precipitatii se inregistreaza in lunile mai si  iunie cu o medie de 101 mm. Numarul anual al zilelor cu cer acoperit este de 120.

Adâncimea maxima de inghet este h=0.80–0.90 m, conform STAS 6054/87.

Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-3/2012, rezulta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk  = 2.0 kN/m2.

Surse de poluare a solului si subsolului

Sursele existente de poluare a solului pe traseul drumului sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolata a deseurilor provenite de la localitaatile învecinate drumului si din activitaatile turistice;

Perioada de reabilitare

Activitatile specifice santierului implica manipularea unor cantitaati importante de substanate poluante pentru sol si subsol. În categoria acestor substanate trebuie inclusi carburanatii, vopselele, solvenatii, pulberile antrenate de apele de precipitaatii si/sau curenatii de aer etc. Aprovizionarea, depozitarea si alimentarea utilajelor cu carburanati reprezinta activitati potenatial poluatoare pentru sol si subsol, în cazul pierderilor de carburant si infiltrarea acestuia în teren.

O alta sursa potenatiala de poluare dispersa a solului si subsolui este reprezentata de activitatea

utilajelor în fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defecatiunilor tehnice, pot pierde carburant si ulei.

Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului si subsolui, cantitati mari deversate riscând sa degradeze si subsolul si calitatea apelor subterane.

În sinteza, principalii poluanati ai solului proveniati din activitatile de amenajarea trotuarului sunt grupati dupa cum urmeaza:

- poluanati direcati, reprezentati în special de pierderile de produse petroliere care apar în timpul

alimentarii cu carburanati, a funcationarii defectuoase a utilajelor etc. La acestea se adauga pulberile rezultate în procesele de excavare, încarcare, transport, descarcare a pamântului pentru terasamente.

- poluanati ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanatilor din aer, proveniati din circulaatia mijloacelor de transport, funcationarea utilajelor de construcatii.

- poluanati accidentali, rezultati în urma unor deversari accidentale la nivelul zonelor de lucru sau

cailor transport si de acces.

- poluanati sinergici, în special asocierea SO2 cu particule de praf.

Perioada de exploatare

Poluanatii care caracterizeaza calitatea aerului în perioada de exploatare a trotuarului sunt cei datorati traficului auto. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele grele (în special Pb) sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.

Exploatarea drumului se va face cu generarea unor concentraatii semnificative de poluanati de-a lungul întregii perioade de funcationare, poluanati al caror efect direct cumulativ asupra solului reprezinta principala sursa de poluare.

Impactul asupra solului este redus strict la perioada de construire, etapa care se deruleaza cu respectarea masurilor prezentate anterior.

Dupa finalizarea proiectului este necesara demontarea lucrarilor provizorii si curatarea zonelor afectate de organizarea de santier.

Perioada de reabilitare

Principalul impact asupra solului în perioada de reabilitare il va reprezenta ocuparea temporara de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare si producatie, organizari de santier, halde de deseuri etc. Reconstrucatia ecologica a zonei este obligatorie.

Impactul produs asupra solului de cumulul de activitaati desfasurate în perioada de reabilitare este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificari stucturale în profilul de sol.

Perioada de exploatare

Principalii poluanati rezultaati din traficul auto sunt: monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi parafinice si aromatice (Hc), oxizi de sulf (SO, SO2), particule – în cazul alimentarii cu combustibili diesel - plumb si compusi ai plumbului – formaati la utilizarea aditivilor pe baza de plumb.

Pe lânga efectul direct al acestor poluanati asupra mediului, mai exista si efecte indirecte. Atmosfera este spalata de ploi, astfel încât poluanatii din aer sunt transferaati în ceilalati factori de mediu (apa de suprafaata si subterana, sol, vegetaatie, fauna) si ajung în final sa afecteze sanatatea omului.

Masurile de diminuare a impactului asupra solului sunt reprezentate de aprovizionarea carburantilor direct cu cisterne auto, ori de cate ori este necesar, achizitionarea vopselei pentru marcaje in recipienti etansi si descarcarea acesteia direct in utilajele de lucru si verificarea tehnica periodica a echipamentele si utilajele de lucru.

În perioada de exploatare o problema ar putea fi reprezentanta de depozitarea ilegala pe sol a

deseurilor rezultate din activitaatile turistice.

Se apreciaza ca nu pot interveni schimbari în calitatea si structura solului si subsolui, decât în cazul unor deversari accidentale semnificative si a neintervenatiei la timp a celor abilitaati.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Prin realizarea tronsonului de drum, se va resimti un impact pozitiv prin asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta si prin restabilirea legaturii intre localitati si localnici. Prin masurile care vor fi luate, proiectul analizat in prezenta lucrare nu va avea impact negativ asupra conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii hranei).

Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona, in cazul producerii unor evenimente sau accidente cu impact asupra mediului.

In perioada de executare a obiectivului, exista un potential de producere a unor accidente care pot avea loc in legatura cu populatia din zona lucrarilor, neobisnuita cu concentrarile de trafic intens pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrari.

De asemenea, populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. De obicei victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al lucrarilor proiectate se apreciaza ca acest tip de risc este minor.

Masuri de diminuare a impactului

Deoarece lucrarile de realizarea a tronsonului de drum vor avea impact pozitiv asupra mediului social si economic nu va fi necesara luarea de masuri de diminuare a impactului asupra acestei componente analizate.

Prin finalizarea investitiei, peisajul nu va suferi, în general, modificari semnificative. Amintim faptul ca este vorba de reabilitarea unui existent in zone anterior modificate antropic, cu echilibre naturale deja modificate. Eventualele ramblee nou create vor fi acoperite cu sol vegetal si replantate specii vegetale locale, a caror compozitie seminciera trebuie sa tina cont de caracteristicile stratului vegetal descrise anterior, pe toata lungimea si suprafata acestora.

Pentru a restrânge efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrari se va prevedea o esalonare a executiei, astfel încât o portiune începuta sa fie terminata integral si redata zonei într-o perioada cât mai scurta de lucru.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Societatea de consum a adus, pe lânga binefacerile sale si multiple probleme dificile, printre care cele de ordin tehnic, economic si juridic, privind existenta deseurilor si cerinta eliminarii (diminuarii) acestora. Una dintre numeroasele probleme ale vietii moderne o constituie cea a stocarii, neutralizarii ori eliminarii deseurilor.

Gestionarea deseurilor se face in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

## 1. Tipuri si cantitati de deseuri

In perioada de asfaltare a drumului comunal, vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

- Deseuri menajere si asimilabile din activitati administrative (cod 20 03 01, stare fizica - solida);

- Deseuri materiale plastice (cod 17 02 03, stare fizica – solida)

- Deseuri de beton (cod 17 01 01, stare fizica - solida);

- Deseuri de amestecuri metalice (cod 17 04 07, stare fizica – solida);

- Deseuri din lemn (cod 17 02 01, stare fizica – solida);

- Pamant excavat (cod 17 09 04, stare fizica – solida).

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

| Nr.crt. | Denumire deseu/ Cod deseu conf. HG 856/2002 | Stare fizica | Instalatie/ sectie | Cantitate previzionata | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri menajere si asimilabile din activitati administrative / 20 03 01 | solida | Construirea drumului | 0,5 t/an | Eurocontainer |
| 2. | Deseuri materiale plastice / 17 02 03 | solida | Construirea drumului | 0,01 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 3. | Deseuri de beton / 17 01 01 | solida | Construirea drumului | 0,10 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 4. | Deseuri de amestecuri metalice / 17 04 07 | solida | Construirea drumului | 0,10 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 5. | Deseuri din lemn/ 17 02 01 | solida | Construirea drumului | 0,05 t/luna | Spatiu special amenajat |
| 6. | Pamant excavat / 17 09 04 | solida | Construirea drumului | 2 mc/luna | Spatiu special amenajat |

În perioada de exploatare a drumui vor rezulta o serie de deseuri specifice transportului rutier dar si deseuri datorate unui comportament neadecvat al participantilor la traficul rutier cum ar fi aruncarea de diverse amalajele, dar nu numai, din autovehicolele în mers direct în natura sau în special în parcajele amenajate. Aceste deseuri sunt de natura deseurilor menajere, ele vor trebui curatate prin grija personalului de exploatare a drumului. Pe baza datelor de trafic se estimeaza o cantiate de deseuri menajere de circa 2-3 mc/an.

2. Modul de gospodarire a deseurilor

Deseurile menajere si asimilabile rezultate din activitati administrative, vor fi colectate in zone bine stabilite, de unde vor fi preluate de catre firme specializate, pe baza de contracte.

Managementul deseurile rezultate din activitatea de santier va fi asigurat de constructorul autorizat care va executa lucrarile de investitii.

Pamantul decopertat va fi refolosit pentru amenajarea spatiilor de pe marginea drumului.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni, privind supravegherea, evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de echilibru a mediului.

Constructorul este responsabil cu monitorizarea activitatii de pe teren pentru a respecta normele legale privind protectia mediului. Aceasta activitate de monitorizare trebuie sa fie realizata de o persoana fizica atestata, care este neutra.

Autoritatea locala pentru protectia mediului va asigura consiliere, informare si control in domeniul protectiei mediului.

Colaborarea permanenta dintre aceasta si intreprinzator pe parcursul perioadei de reabilitare a obiectivului reprezinta o conditie obligatorie pentru incadrarea impactului activitatilor desfasurate in limitele admisibile.

Exceptiile posibile de depasire a limitelor admisibile, strict locale si numai pe perioade limitate, vor fi analizate de la caz la caz.

Acestea se pot referi la depasirea concentratiilor admise de particule in suspensie in aer in zonele frontului de lucru si la depasirea nivelelor acceptate de zgomot si vibratii pe sectoarele cu trafic greu.

Sesizarile si propunerile populatiei trebuie luate in considerare si rezolvate cu promptitudine.

Pe toata perioada lucrarilor de executie se va urmari mentinerea zonelor de lucru curate fara deversari de carburanti la nivelul solului.

Realizarea trotuarului va asigura conditii moderne de circulatie si va contribui la dezvoltarea generala a zonei din punct de vedere economic, social si turistic, ceea ce va compensa efectele negative, adverse ale obiectivului.

Beneficiarul va raspunde cu promptitudine solicitarilor Agentiei pentru Protectia Mediului  Dambovita

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

## Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, datorita expunerii mai indelungate.

3.5.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii apei, calitatii aerului, zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural

- Populatie

Raportat la situatia existenta, asfaltarea drumului va avea un impact pozitiv, prin crearea de noi locuri de munca si prin asigurarea comunicarii intre locuitorii satului Dragodana si ceilalti locuitori ai comunei, in conditii de siguranta.

- Sanatatea umana

Materialele utilizate nu contin substante radioactive sau cancerigene, deseuri toxice, rebuturi industriale sau alte substante ori elemente daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de legislatia in vigoare.

- Flora si fauna

Lucrarile propuse sunt amplasate in intravilanul comunei. In aceste conditii, lucrarile propuse nu au impact negativ asupra faunei si vegetatiei din zona.

- Factorul de mediu sol/subsol

Principalul impact asupra solului in perioada de executie a obiectivului este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru platforme, organizari de santier, etc. De asemenea, pot aparea accidente tehnologice in timpul executiei, care pot conduce la poluari punctiforme ale solului.

- Factorul de mediu apa

# In perioada asfaltarii drumului, nu exista riscul de poluare a apei, deoarece nu se vor produce deversari de ape uzate pe amplasament.

- Factorul de mediu aer

Executarea lucrarilor propuse constituie o sursa de emisii de praf si o sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor folositi de masinile si utilajele constructorului.

Activitatea de constructie poate avea un impact temporar (pe durata executiei) si local asupra calitatii atmosferei.

Emisiile de praf sunt asociate lucrarilor de excavare, de manipulare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare si taluzare etc.

Degajarile de praf in atmosfera variaza de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Se recomanda ca circulatia utilajelor sa se faca la viteze reduse pentru a nu antrena cantitati mari de praf si pulberi.

Daca in timpul executiei se constata emisii de pulberi in suspensie se va proceda la o umezire corespunzatoare inainte de manipulare.

- Zgomot si vibratii

In functie de distributia spatiala a utilajelor, harta zgomotului va avea aspecte diferite.

Nivelul de zgomot rezultat in urma desfasurarii activitatii, conform Ordinului Ministerului Sanatatii Nr.119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, prevede:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), masurat la exteriorul incintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50.

- Peisaj

Avand in vedere ca vor exista lucrari de modernizare a drumului existent, se considera ca activitatea care va fi desfasurata nu va avea un impact negativ asupra peisajului zonei.

- Conditii culturale, patrimoniul istoric

Obiectivul analizat in prezenta lucrare nu va avea un impact negativ asupra conditiilor culturale, obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

  - Factorul de mediu APA

Pentru evitarea influentelor negative asupra ecositemelor din zona, in perioada de realizare  a obiectivului se vor lua urmatoarele masuri:

-	pe amplasament nu se vor depozita carburanti;

-	alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere;

-	depozitarea deseurilor menajere sau de orice alta natura se va face in locuri special amenajate.

  - Factorul de mediu AER

Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus, care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam:

- masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile;

- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces;

- se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental, in orice conditii atmosferice;

- sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon.

  - Factorul  de mediu SOL

In perioada lucrarilor de constructii, pentru prevenirea unor poluari accidentale, se recomanda urmatoarele:

- Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate depozitarii de materiale de constructie, recipientelor golite si a deseurilor vor fi impermeabilizate in prealabil, fie prin utilizarea de folii de plastic, de containere sau de suprafete betonate/asfaltate pre-existente.

- Se va asigura organizarea functionala a incintelor organizarilor de santier, astfel incat desfasurarea activitatii sa se limiteze la spatiile proiectate, in functie de specific (depozitare, spatii manevra, etc.).

- Stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa reumplerea santurilor, pentru a face posibila reinstalarea naturala a vegetatiei.

- Constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protectie a solului impotriva eventualelor contaminari accidentale sau structurale.

- Reparatiile la utilajele si vehiculele folosite, precum si schimbul de ulei vor fi efectuate numai la unitati service autorizate.

  - Flora si fauna

Desi impactul potential asupra florei si faunei este minim sau chiar inexistent, totusi au fost prevazute masuri pentru diminuarea impactului in perioada de constructie, masuri ce vor fi impuse antreprenorului de lucrari. Se are in vedere inscrierea in documentatiile de licitatie a urmatoarelor cerinte:

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor vegetale;

- Stratul de sol vegetal va fi indepartat cu grija si depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa reumplerea sapaturii, pentru a face posibila refacerea vegetatiei;

- Santierul, drumurile de acces si cele tehnologice, si toate suprafetele al caror invelis vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosintei lor initiale

- Dupa interventiile antropice care pot perturba mediul natural, vor fi intreprinse actiuni de restaurare ecologica prin tehnici de inginerie de mediu (restaurari, reabilitari), inclusiv restaurarea stratului de sol vegetal.

- In cadrul Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (obligatie a executantului), se vor stabili masuri de protectie impotriva poluarii ecosistemelor acvatice, o atentie speciala trebuie acordata poluarii cu substante solide sedimentabile.

- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful.

- Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de deseuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme betonate existente sau containere mari pentru deseuri din constructii si demolari.

- Zgomot si vibratii

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

      - intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

      - se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

      - utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.

      - pentru amplasamentele din vecinatatea zonelor locuite, se recomanda lucrul numai in perioada de zi (6.00 – 22.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor;

      - pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate;

      - depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

- Peisajul

Pentru a se evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie colectate de firme specializate.

  - Mediul social si economic

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in prezenta lucrare asupra mediului social si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestor componente de mediu.

Ca masuri succinte de protectie, propunem urmatoarele:

-  control strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, verificari privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor echipamentelor, mecanismelor si sculelor, pentru a constata integritatea si buna lor functionare;

- verificarea, la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a taluzurilor la excavatii sau diferite alte sustineri;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cunoscuta sub denumirea de directiva IPPC, au fost transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013, privind emisiile industriale.

Anexa la aceasta lege  nu mentioneaza proiecte de tipul celui prezentat in acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II) au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta risc de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse, etc.

Proiectul nu se incadreaza in domeniul avut in vedere de Hotarârea Guvernului nr. 804/2007.

Directiva COV

Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de distributie a carburantilor, au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statii de benzina, Republicat.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere.

Proiectul nu intra in categoria instalatiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apa

Directiva – cadru privind apa (2006/60/CE) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 107/1996 – legea apelor.

Implementarea proiectului se va face astfel incât sa respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate in perioada de constructie si prevenirea scurgerilor de poluanti in timpul constructiei si exploatarii, astfel incât sa nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având doar influenta temporara locala in perioada de constructie.

Directiva – cadru deseuri

Directiva 2008/98/CE privind deseurile si abrogarea unor directive a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

Evidenta deseurilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Strategia de devoltare locala 2014-2020, aprobata prin HCL nr.8/.11.05.2015

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Organizarea de santier cade in sarcina constructorului. Nu sint necesare lucrari suplimentare de organizare a santierului.

- localizarea organizării de șantier;

Nu este necesara.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Prin solutiile tehnice si masurile adoptate pentru prevenirea unor poluari accidentale, impactul asupra mediului, a lucrarilor organizarii de santier, este considerat redus.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Principala sursa de impurificare a atmosferei, caracteristica perioadei de realizare a obiectivului, va fi reprezentata deEmisiile de poluanţi datorate obiectivului studiat provin  functionarea utilajelor tehnologice si a mijloacelor de transport.

Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus, care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam:

-stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

-evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de   praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

-utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO III, ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

-intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Se recomanda respectarea unor masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat:

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor (decaparea si depozitarea pamantului vegetal, sapaturi si umpluturi din pamant si balast in corpul drumului, vehicularea materialelor de la bazele de productie la zonele de lucru, etc.);

- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula in asa maniera incat sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi reduse in perioade cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;

- masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse;

- se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Masuri de securitate si sanatate in munca

Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca:

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placute si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare.

3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari».

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila, registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor privind calitatea in constructii.

Succint, masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat;

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a acestora;

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu insemne de pericol;

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii.

Prescriptii generale

Perimetrul se va semnaliza vizibil prin tablouri de avertizare pentru oprirea accesului  necontrolat al oamenilor si animalelor si se va semnaliza in special pericolul de accidente.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si constau in:

- colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de executie;

- drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;

- demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Inainte de inceperea lucrarilor se va stabili fluxul informational in caz de inundatii.

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa subterana.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor, ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in:

- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile;

-  redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc

XII. Anexe - piese desenate:

Anexate la notificarea initiala

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

NU ESTE CAZUL

Semnătura și ștampila titularului