MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU PROIECTUL

REABILITARE POD PESTE RAUL DAMBOVITA PE DC117          LA MANESTI

BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI MANESTI

ELABORATOR: S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.

BUCURESTI

2014

Cuprins

I.	DENUMIRA PROIECTULUI:	3

II.	TITULAR:	3

III.	DESCRIEREA PROIECTULUI	3

3.1	Rezumatul si justificarea proiectului	3

3.2	Date tehnice ale investitiei	6

3.2.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza	6

3.2.2.  Mutare retele subterane si aeriene	7

3.2.3. Drum de acces	7

3.2.4.   Clasa de importanta	7

3.2.5.   Statutul juridic al terenului	8

3.3	Impactul potential asupra mediului	8

IV.	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	11

V.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	21

VI.	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APA, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DESEURILOR ETC.)	24

VII.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	24

VIII.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	24

IX.	ANEXE	27

X.	DATE PENTRU PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA	27

10.1	Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.	27

10.2	Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar	28

10.3	Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului	28

10.4	Legaturile proiectului cu managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar	29

10.5	Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar	29

MEMORIU DE PREZENTARE

# DENUMIRA PROIECTULUI:

Reabilitare pod peste raul Dambovita pe DC117 la Manesti

# TITULAR:

Titular: Primaria Comunei Manesti

Adresa: Strada Principala, Nr. 1, Manesti, judetul Dambovita, Cod postal 137290

Telefon: 0245.732.011

Fax: 0245.732.159

Persoane de contact: primar Alexandru Constantin

Elaboratorul studiului:

S.C. EXPERT PROIECT 2002 S.R.L.

Adresa: B-dul Theodor Pallady Nr. 47, Bloc HBC, Intrarea A,  Parter, Sect.3, Bucuresti

Telefon/ Fax: 031.228.36.25/ 031.228.36.27

Data elaborarii: noiembrie 2014

# DESCRIEREA PROIECTULUI

Rezumatul si justificarea proiectului

Drumul comunal DC 117 asigura legatura intre drumul national DN 72A si DJ 702B la Manesti si traverseaza raul Dambovita pe un pod cu sapte deschideri de 18.00 m fiecare, cu lungimea suprastructurii de 126.40 m si lungimea totala de 132.75 m.

Podul a fost executat in anul 1983 si corespunde clasei “I” de incarcare (A13+oameni sau S60).

In urma exploatarilor de material aluvionar si a atingerii unor debite istorice ale raului Dambovita, nivelul talvegului a coborat cu cel putin 2.00 m, podul fiind in situatia de a nu mai indeplini conditiile de siguranta si stabilitate. A fost afectata umplutura din spatele culeei de pe malul stang, unde s-a surpat o parte din carosabil.

Ca interventie de urgenta, primaria Manesti a astupat cu balast portiunea surpata si a instiintat Prefectura si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dambovita.

Realizarea lucrarilor de punere in siguranta a podului este de extrema urgenta, pentru mentinerea in folosinta a lucrarii, satisfacerea cerintelor de rezistenta, stabilitate, durabilitate si protectia mediului.

- Situatia actuala

Infrastructura

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei masive cu elevatii, banchete de rezemare si ziduri intoarse, din beton armat, fundate indirect  pe trei barete din beton armat si 6 pile cu elevatii lamelare si bancheta, din beton armat, fundata indirect pe cate trei barete.

Racordarea cu terasamentele este realizata cu sferturi de con.

Toate infrastructurile sunt subspalate pe o inaltime de cca. 1.00 m, baretele fiind la vedere.

Suprastructura

Suprastructura este alcatuita din 10 fasii cu goluri prefabricate, precomprimate, cu inaltimea de 80.00 cm si lungimea de 18.00 m.

Partea carosabila pe pod are latimea de 7.80 m, iar cele doua trotuare pietonale denivelate au latimea de cate 1.00 m fiecare. Pe trotuare, la partea exterioara sunt parapeti pietonali metalici. Calea pe pod este realizata din beton asfaltic.

Albia raului Dambovita

Albia raului Dambovita in zona podului are un caracter accentuat de meandrare dezvoltata datorita cresterii pe malul stang amonte a unui zavoi de lastaris care la pod deviaza apele mari catre malul drept, existand pericolul ocolirii podului prin spatele culeei cu modificarea traseului raului Dambovita. Este necesara profilarea corespunzatoare a albiei.

Tendinta de coborare a talvegului pune in pericol podul. Aceasta tendinta trebuie oprita prin ridicarea corespunzatoare a nivelului talvegului, astfel incat sa fie pusa in siguranta lucrarea.

- Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

- Proces verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in Comuna Manesti din perioada      11-13.02.2014 al Comitetului Judetean de Urgenta Dambovita

- Proces verbal de constatare din 14.02.2014 intocmit de Administratia Nationala „Apele Romane” Directia apelor Arges-Vedea

- Proces verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in Comuna Manesti din perioada      18-25.04.2014 al Comitetului Judetean de Urgenta Dambovita

- Nota de constatare a Primariei Comunei Manesti din 10.07.2014

- Caracteristici topografice

Ridicarile topografice au fost puse la dispozitia proiectantului de catre beneficiar si cuprind zona podului, precum si albia raului in amonte si aval de pod, pe o lungime suficienta pentru proiectarea lucrarilor. Acestea au permis evidentierea amplasamentului si a suprafetelor pe care se realizeaza lucrarile proiectate.

Studiile topografice efectuate s-au realizat in sistemul national de coordonate STEREO 70 si cote cu plan de referinta Marea Neagra si vizate de OCPI.

- Caracteristici geofizice

Au fost realizate sondaje geotehnice privind conditiile geologice si geotehnice specifice zonei amplasamentului.

Din punct de vedere morfologic, in cadrul judetului Dambovita se intalnesc trei trepte principale de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferenta de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcatuite din munti (9%), dealuri (41%) si campii (50%). Succesiunea treptelor de relief poarta atat amprenta factorilor geologici, cat si a celor fiziogeografici, care au participat activ la formarea si evolutia lor. Teritoriul administrativ al comunei Manesti este situat la limita nordica a Campiei Romane cu Podisul Candesti.

Din punct de vedere geologic, teritoriul studiat apartine partii interne a avant fosei carpatice, unde apar depozite ce apartin romanianului, pleistocenului inferior, pleistocenului superior si holocenului inferior ce se dispun peste depozite mai vechi mio-pliocene antrenate in structuri anticlimale si sinclinale, faliate.

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Manesti apartine bazinului hidrografic Arges cu afluentul sau cel mai important, raul Dambovita. De asemenea, teritoriul comunei este strabatut si de apele paraului Aninosita si ale paraului Vaceiul.

- Date seismologice

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se incadreaza in zona de macroseismicitate I=71 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani, conform SR 1100/1-93.

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100/1 – 2006, teritoriul prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0.24 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 0.7 – 1 sec.

Date tehnice ale investitiei

### 3.2.1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

Din punct de vedere al executiei lucrarilor, proiectul este structurat in doua etape:

- Etapa 1: Lucrari de urgenta pentru punerea in siguranta a podului – aceasta etapa presupune executarea urmatoarelor lucrari:

- Aparari de maluri cu gabioane (L = 220.00 m)

- Calibrare albie

- Etapa 2: Lucrari in completare, pentru finalizarea obiectivului, ce trebuie demarate in maxim sase luni - in aceasta etapa, lucrarile care se vor executa sunt structurate pe obiecte:

- Aparari de maluri cu gabioane (L = 110.00 m)

- Diguri de dirijare – epiuri din gabioane

- Calibrare albie

- Prag de fund

- Refacere sfert de con culee mal stang

Aparari de mal

Apararile de mal se realizeaza din cutii de gabioane asezate pe trei etaje peste o saltea elastica tot din gabion. In spatele acestora se realizeaza umplutura din materialul decapat cu ocazia reprofilarii albiei. Umplutura din piatra de rau locala de dimensiuni mari se aseaza in gabion in sistemul de zidarie uscata, astfel incat sa nu existe deformatii la fata vazuta a cutiilor de gabioane. Salteaua are dimensiunile 5.00x4.00x0.50 m, etajul I 2.00x1.00x4.00 m, etajul II 1.50x1.00x4.00 m, iar ultimul etaj are dimensiunile 1.00x1.00x4.00 m.

Lungimea apararii mal drept este de cca. 220.00 m (110.00 m realizati in etapa I), iar pe malul stang 110.00 m realizati in prima etapa.

Epiurile de dirijare utilizeaza doar doua tipuri de cutii, respectiv aceeasi saltea pe care se centreaza etajul I cu dimensiunile 1.50x1.00x4.00 m iar ultimul 1.00x1.00x4.00 m, lungimea acestora fiind de cca. 16.00 m si rotite cu un unghi de 300 fata de directia apararii de pe malul drept.

Pragul de fund

Tinand cont de situatia grava cauzata de coborarea talvegului sub talpa radierului la infrastructuri si de situatia economica delicata a beneficiarului care are in administrare lucrarea de arta, s-a optat pentru o solutie de prag elastic lat amplasat pe 24.00 m pe zona podului ancorat in talveg cu ajutorul unui sistem de piloti metalici batuti.

Pragul a fost dimensionat pentru debitul cu asigurarea de 5% (Q5% = 379 mc/s). S-a efectuat verificarea racordarii biefurilor, dimensionarea geometrica a deversoarelor considerandu-se regimul de functionare dat de nivelul maxim pentru care mai exista salt.

Ansamblul este alcatuit din:

- praguri late deversoare pe trei trepte;

- lucrari de disipare: prag disipator;

- risberma;

- lucrari de aparare a malurilor – ziduri din gabioane.

Albia cursului de apa

In functie de etapizarea lucrarilor se va calibra albia prin indepartarea meandrei existente la cca. 400.00 m de axul podului si se va realiza umplutura pana la nivelul treptelor la prag pe o lungime de minim 50.00 m amonte de pod.

Racodarea pod-rampe

Se va reface sfertul de con de la culeea mal stang si se va repara cel de pe malul drept.

### 3.2.2.  Mutare retele subterane si aeriene

Pentru lucrarile prevazute in proiect, nu sunt necesare devieri de retele.

### 3.2.3. Drum de acces

Pentru realizarea investitiei se va utiliza drumul public, cu reglementarea circulatiei de catre antreprenor. Nu este necesara realizarea unor noi drumuri de acces.

### 3.2.4.   Clasa de importanta

Conform Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 31/N/ 02.10.1995 publicat in Buletinul  Constructiilor Vol. 4/1996  si in Monitorul Oficial nr. 352 partea  I din 10.12.1997 – Anexa 3; art. 6. – incadreaza podul in categoria „B” de importanta – constructie de importanta deosebita.

Determinarea punctajului acordat

| Nr. crt. | Denumire factor determinant | Factor determinant | Criterii asociate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | K(n) | P(n) | p(i) | p(ii) | p(iii) |
| 1 | Importanta vitala | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Importanta social-economica si culturala | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Implicarea ecologica | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta) | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si mediu | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Volumul de munca si de materiale necesare | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 19 |  |

Conform STAS 4273-83 „Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta”, podul peste raul Dambovita pe DC117 la Manesti se incadreaza in categoria 3 de constructii hidrotehnice si clasa de importanta III, constructii de importanta medie.

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:

P(n) = k(n) x Ʃp(i) / n(i)

in care:

P(n) – punctajul factorului determinant (n);

(n) – coeficient de unicitate;

p(i) – punctajul corespunzator criteriilor (i) asociate factorului determinant (n);

n(i) – numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in considerare.

### 3.2.5.   Statutul juridic al terenului

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, se certifica:

- Regimul juridic: teren proprietate comuna Manesti

- Regimul economic: categorie folosinta – pod peste raul Dambovita

Suprafata totala afectata prin realizarea proiectului este de: 14.404 mp.

Impactul potential asupra mediului

Lucrarile propuse prin proiect nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra mediului. Pentru aducerea terenurilor afectate temporar de lucrarile de constructie la starea initiala au fost prevazute lucrari de amenajare a teritoriului in cadrul devizului general al proiectului. Scopul acestor lucrari este acela de a reface conditiile cu privire la mediu, sanatatea oamenilor si amenajarea terenurilor afectate.

Pe perioada realizarii lucrarilor propuse nu vor exista emisii in apa sau sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative si se vor manifesta numai pana la 30 metri de limita amplasamentului, fara a afecta mediul.

O parte din lucrari se vor desfasura in albia raului Dambovita, dar nu va exista pericolul poluarii apelor acestuia, ci doar poate creste temporar turbiditatea acestor ape.

Impactul asupra biodiversitatii

Podul de pe DC117 la Manesti, afectat de viiturile produse pe raul Dambovita, este amplasat in afara ariilor naturale protejate, la o distanta de aproximativ 3.7 km  fata de situl de importanta comunitara ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti.

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului nu vor avea impact semnificativ asupra biodiversitatii. Lucrarile vor fi executate in amplasamentul existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare. Speciilor de flora si fauna pentru a caror protectie a fost desemnat ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti nu vor fi afectate de implementarea proiectului.

Amplasarea lucrarii in raport cu ariile protejate limitrofe

Impactul asupra apelor

Starea tehnica a obiectivului impune executarea unor lucrari in albia minora a raului Dambovita. Realizarea acestor lucrari poate genera impact asupra apelor, dar se vor adopta tehnici de constructie moderne si vor fi evitate emisiile poluante in apa pe perioada executiei lucrarilor.

In functie de amploarea lucrarilor, speciile de pesti si de plante acvatice pot fi afectate temporar de realizarea proiectului. La finalizarea lucrarilor, acest impact va disparea.

Realizarea lucrarilor poate conduce temporar la cresterea turbiditatii apelor in vecinatatea fronturilor de lucru. Patrunderea materialelor de constructie in albiile minore se poate produce numai accidental si va conduce la cresterea turbiditatii apei, dar acest efect este temporar (se manifesta numai in perioada lucrarilor), nesemnificativ si este reversibil. La finalizarea lucrarilor de constructie, turbiditatea apei va scadea, mediul revenind la starea initiala.

Dupa finalizarea lucrarilor nu vor exista emisii in apa, turbiditatea apei va fi la un nivel similar celui din prezent, astfel incat realizarea lucrarilor propuse in cadrul proiectului nu va afecta calitatea acestor ape.

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra apelor subterane.

Impactul asupra solului

Lucrarile propuse prin proiect nu vor avea impact asupra solurilor deoarece vor fi realizate in amplasamentul existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare si nu vor fi emisii care sa afecteze calitatea solurilor din zona analizata. Organizarea de santier va fi amplasata in afara ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti si a spatiilor verzi. La finalizarea lucrarilor, spatiile ocupate temporar vor fi refacute si redate destinatiei initiale.

Impactul asupra peisajului

Prin intermediul lucrarilor propuse se vor contracara efectele negative produse de viituri, la final, obiectivul integrandu-se armonios in peisaj.

Impactul asupra mediului socio-economic

Impactul pozitiv al investitiei se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie, cat si prin asigurarea conditiilor optime de circulatie pe podul peste raul Dambovita pe DC117 la Manesti.

Dupa adoptarea masurilor de reducere a impactului, nu va exista impact rezidual asupra mediului, iar impactul asupra mediului socio-economic va fi pozitiv prin crearea de noi locuri de munca in perioada realizarii lucrarilor.

In timpul exploatarii acestor zone, impactul va fi similar celui dinaintea producerii viiturilor, in conditii de exploatare normala a unui pod situat pe un drum comunal, fara afectarea mediului.

# SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

- Protectia calitatii apelor

- Sursele de poluanti pentru ape

In perioada de executie a proiectului, sursele posibile de poluare a apelor sunt reprezentate de:

- executia propriu-zisa a lucrarilor;

- traficul de santier;

- apele meteorice cazute pe platformele de lucru.

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante in perioada de executie, provenite de la traficul rutier specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor, care ajung direct sau indirect in apele de suprafata sau subterane, nu vor fi in cantitati importante si nu vor avea impact semnificativ asupra calitatii apelor, putand conduce doar la cresterea turbiditatii.

Perioada de operare

Traficul rutier se desfasoara si in prezent in zona analizata, fara a afecta semnificativ calitatea apelor raului Dambovita.

- Evacuarea apelor uzate

Nu este cazul, din realizarea proiectului nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluarii cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale.

Dupa executarea lucrarilor, constructorul va reda terenul respectiv destinatiei initiale, fara degradari.

Pentru organizarea de santier, constructorul va obtine autorizatia de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita si va lua toate masurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Descarcarea apelor pluviale nu va avea impact asupra factorilor de mediu, deoarece concentratiile din aceste ape nu depasesc prevederile NTPA 001/2002.

- Masuri de diminuare a impactului

- materialele de constructie in vrac se vor depozita in spatii inchise sau vor fi acoperite pana vor fi utilizate;

- deseurile se vor depozita in spatii special amenajate si vor fi acoperite pana in momentul transportarii catre groapa de gunoi pentru a evita antrenarea lor de catre vant sau ploi;

- apele pluviale care spala platforma organizarii de santier vor fi colectate si epurate corespunzator;

- interzicerea intrarii in santier a utilajelor si a utilizarii echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- spalarea masinilor la iesirea din santier, in spatii special amenajate, la distanta mare de albia minora a raului Dambovita;

- folosirea unor utilaje a caror emisii de gaze si nivel de zgomot este in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului;

- interzicerea depozitarii materialelor de orice tip in imediata apropiere a raului Dambovita;

- interzicerea descarcarii deseurilor in cursul raului Dambovita sau in imediata apropiere;

- interzicerea prelevarii materialelor de constructie necesare pentru realizarea lucrarilor din albia raului Dambovita;

- realizarea lucrarilor cu pastrarea morfologiei albiei si a regimului de curgere;

- materialele utilizate nu vor fi depozitate in apropierea cursului de apa.

- Protectia aerului

- Sursele de poluanti pentru aer

La alegerea solutiilor constructive pentru obiectivele propuse in acest studiu s-a tinut cont de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului.

In perioada de realizare a investitiei se poate produce poluarea aerului din cauza activitatii parcului de utilaje, organizarii sediului de santier, bazelor de utilaje, depozitelor de materiale, traficului pe amplasamentul lucrarii.

Activitatile de constructie pot avea urmatoarele forme de impact asupra aerului:

- nori de praf;

- depuneri de praf;

- concentratii ridicate de PM10 si PM 2,5;

- concentratii ridicate de dioxid de azot.

Impactul asupra aerului variaza in functie de:

- activitatea desfasurata (demolare, constructie, intretinere);

- durata activitatilor;

- suprafata amplasamentului proiectului;

- conditiile meteorologice (viteza si directia vantului, precipitatii etc.);

- distanta pana la receptorii sensibili (locuinte, zone sensibile);

- poluarea existenta in zona;

- aplicarea unor masuri adecvate de reducere a impactului asupra aerului.

De asemenea, in perioada realizarii lucrarilor se poate produce poluarea aerului ca urmare a functionarii utilajelor si traficului pentru transportul materialelor de constructie.

- Masuri de reducere a impactului:

- folosirea celor mai bune tehnologii  pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici;

- pastrarea unei copii a acordului de mediu/ deciziei etapei de incadrare in cadrul fronturilor de lucru si respectarea stricta a masurilor de reducere a impactului asupra mediului prevazute in acest document;

- curatarea regulata a fronturilor de lucru pentru a preveni acumularea de praf;

- evitarea scurgerilor din amplasamentul lucrarilor: folosirea zonelor de retentie (acolo unde este posibil), amplasamentul lucrarilor va fi verificat periodic pentru a depista la timp eventualele scurgeri;

- este interzisa arderea oricarui material/ deseu in cadrul fronturilor de lucru;

- diminuarea cantitatii de deseuri produse si reciclarea lor;

- indepartarea deseurilor din demolari cat mai curand posibil;

- limitarea accesului la depozitele de materiale de constructie pentru a diminua riscul de furt sau de deteriorare;

- utilizarea unor echipamente etans pentru transportul agregatelor;

- vor fi alese trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;

- materialele vor fi acoperite in timpul transportului si vor fi depozitate la distanta mare de receptorii sensibili;

- utilajele vor fi intretinute in mod corespunzator si vor fi oprite cand nu lucreaza;

- verificarea periodica a utilajelor si autovehiculelor implicate in trafic.

Aplicarea acestor masuri de reducere a impactului asupra aerului va conduce la respectarea prevederilor impuse prin STAS 12574/1987 care stabileste concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele protejate.

| Substanta poluanta | CMA de scurta durata (mg/mc) | CMA de lunga durata (mg/mc) |
| --- | --- | --- |
|  | 30 minute | zilnica | lunara | anuala |
| CO | 6.0 | 2.0 | - | - |
| NO2 | 0.3 | 0.1 | - | 0.04 |
| SO2 | 0.75 | 0.03 | - | - |
| Pulberi in suspensie | 0.5 | 0.15 | - | 0.075 |

De asemenea, vor fi respectate prevederile legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si ale ordinului 462/1993 privind aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Este foarte important de mentionat ca impactul asupra aerului generat de executarea proiectului analizat este temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului si pana la 30 m de limita acestuia, fara a afecta calitatea aerului din zonele rezidentiale sau din situl de importanta comunitara ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti.

Pentru a elimina riscul aparitiei imbolnavirilor profesionale, se vor respecta obligatoriu limitele privind concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera zonelor de munca pevazute in "Normele generale de protectie a muncii" elaborate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii si al Institutului de Igiena si Sanatate Publica.

Concentratiile admisibile (medii si de varf) sunt concentratiile maxime admise in zona fronturilor de lucru. Acestea sunt prezentate in tabelul urmator.

Concentratii maxime admise de substante toxice in atmosfera fronturilor de lucru

| Denumirea substantei | Indicativ | Concentratie maxima admisa (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie | Varf |
| Acetaldehida |  | 90 | 180 |
| Amoniac |  | 15 | 30 |
| Benzen | CP | 15 | 30 |
| Dioxid de sulf (anhidrida sulfuroasa) |  | 5 | 10 |
| Crom hexavalent | C | 0,05 | - |
| Crom nvalent |  | 0,5 |  |
| Cadmiu | pC | 0,05 | - |
| Cupru (pulberi) |  | 0,5 | 1,5 |
| Etil benzen |  | 200 | 300 |
| Etil toluen |  | 300 | 400 |
| Formaldehida | pC | 1,2 | 3 |
| Heptan (n) |  | 1500 | 3000 |
| Hidrocarburi alifatice |  | 700 | 1000 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | C | 0,2 | - |
| Metan |  | 1200 | 1500 |
| Nichel (compusi solubili) | C | 0,1 | 0,5 |
| Octan |  | 1500 | 2000 |
| Ozon |  | 0,1 | 0,2 |
| Oxizi de azot (exprimati in NO2) |  | 5 | 8 |
| Pentan |  | 1800 | 2400 |
| Plumb si compusi ai Pb (exceptand PbS) |  | 0,05 | 0,1 |
| Propan |  | 1400 | 1800 |
| Seleniu |  | 0,1 | 0,2 |
| Toluen |  | 100 | 200 |
| Xilen | p | 200 | 300 |

Legenda:

- concentratia admisibila de varf = concentratia noxelor in zona fronturilor de lucru ce nu trebuie depasita in niciun moment al zilei de lucru;

- concentratia admisibila medie = rezulta dintr-un numar de determinari reprezentativ pentru fiecare front de lucru in diferite faze tehnologice si nu trebuie depasita pe perioada unui schimb de munca;

- pC = substante potential cancerigene;

- C = substante cu actiune cangerigena, necesita aplicarea unor masuri speciale de protectie;

- FD = substante foarte periculoase; nu trebuie permisa expunerea la aceste substante;

- p = aceste substante patrund prin piele in organism, fiind necesare masuri speciale de protectie a pielii si mucoaselor.

Concentratiile maxime admise de pulberi in atmosfera zonei de munca

| Nr. crt. | Denumirea pulberilor | Concentratia maxima admisa CMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi cu continut de SiO2 liber cristalin, intre 1 si 5% | 8 mg/m3 |
| 2 | Pulberi cu continut de SiO2 amorf (pamant de diatomee natural – necalcitat) | 8 mg/m3 |
| 3 | Pulberi de alta natura | 15 mg/m3 |

Comparand datele privind emisiile estimate a fi generate in cadrul fronturilor de lucru cu limitele impuse de Normele Generale de Protectie a Muncii, se poate concluziona ca emisiile generate in amplasamentul proiectului se incadreaza sub limita maxima admisibila si colerate cu perioada de expunere redusa, nu vor avea impact semnificativ asupra muncitorilor care care executa lucrarile de constructie.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Sursele de poluare fonica si vibratii

Realizarea investitiei va genera zgomote si vibratii, care se vor suprapune peste fondul existent, fara a depasi limitele impuse prin STAS 10009 – 88 acustica urbana.

Zgomotele generate de realizarea proiectului se vor datora in special transportului materialelor de constructie si lucrarilor si se vor incadra in prevederile STAS 10009 Acustica urbana.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, singura sursa de zgomot va fi traficul rutier, care va genera un nivel sonor similar celui din perioada de dinainte de demararea proiectului, fara a avea impact asupra zonelor rezidentiale sau a ROSC0188 Parang in cadrul caruia va fi partial realizat proiectul.

In timpul exploatarii acestei zone, impactul va fi similar celui dinaintea producerii viiturilor, in conditii de exploatare normala a unui pod situat pe un drum comunal, fara afectarea mediului.

- Masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor:

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai mic;

- verificarea si repararea periodica a utilajelor pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot.

- Protectia impotriva radiatiilor

In cazul in care se lucreaza cu diverse aparate, acestea pot avea diverse emanatii periculoase. Pentru a se evita acest lucru se vor lua toate masurile necesare de verificare/ reparare a aparatelor astfel incat nivelul radiatiilor emise sa nu depaseasca limitele admise de normativele in vigoare.

- Protectia solului si a subsolului

- Sursele de poluare a solului si subsolului

Sintetic, sursele de poluare a solului in timpul realizarii lucrarilor de constructie sunt:

- pulberi rezultate din transportul si descarcarea materialelor de constructie;

- sedimentarea substantelor poluante din aer generate de mijloacele de transport aflate in miscare, de operarea echipamentului de constructie;

- deversari necontrolate sau acidentale de hidrocarburi (uleiuri, lubrifianti, combustibili, vopsele) in cadrul fronturilor de lucru sau in timpul transportului;

- scurgeri pe sol de: mortar, pasta de ciment si suspensii din locurile unde este turnat betonul in cadrul lucrarii;

- depozitarea neadecvata a deseurilor si a materialelor de constructie.

Dar pot avea loc poluari accidentale ca urmare a:

- evacuarii neadecvate a apelor uzate produse in cadrul organizarii de santier;

- depozitarii in vrac fara sistem de acoperire a materialelor de constructie (astfel aceste materiale pot fi spalate de apele pluviale sau pot fi antrenate de catre vant si depuse in vecinatatea amplasamentului);

- spalarii utilajelor in afara platformelor special amenajate si deversarii acestor ape direct pe sol sau in emisar;

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv a celor periculoase;

- scurgerii accidentale a unor substante toxice sau hidrocarburi ca urmare a unor accidente rutiere sau hidrocarburi;

- cresterii concentratiei substantelor folosite pentru curatarea drumurilor in perioada de iarna.

Lucrarile vor fi realizate in amplasamentul existent. La executarea lucrarilor se vor folosi utilaje cu caracteristici corespunzatoare, pericolul poluarii cu produse petroliere fiind minim. Lucrarile propuse nu vor afecta solul si respectiv subsolul.

Lucrarile propuse prin proiect nu vor avea impact asupra solurilor deoarece se vor executa in amplasamentul existent fara ocuparea unor suprafete suplimentare si nu vor fi emisii care sa afecteze calitatea solurilor din zona analizata. Organizarea de santier va fi amplasata in afara ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti si a spatiilor verzi. La finalizarea lucrarilor, spatiile ocupate temporar vor fi refacute si redate destinatiei initiale.

- Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului

- limitarea suprafetelor de teren ocupate temporar sau permanent si delimitarea exacta a acestor suprafete;

- este interzisa depozitarea materialelor de constructie pe spatiile verzi;

- utilajele vor fi verificate si reparate periodic;

- se va preveni erodarea solului;

- indepartarea oricarui deseu de pe amplasamentul lucrarilor si refacerea folosintei actuale a terenului.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile de punere in siguranta a podului peste raul Dambovita pe DC117 la Manesti se vor realiza in amplasamentul existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare si a starii de conservare a speciilor si habitatelor pentru a caror protectie a fost desemnat ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate speciile de flora si fauna existente in vecinatatea amplasamentului deoarece lucrarile se vor desfasura strict in amplasamentul proiectului, nu vor exista emisii in aer, in apa sau pe sol care sa afecteze starea mediului.

- Masuri de reducere a impactului asupra biodiversitatii

- se recomanda stropirea cu apa a fronturilor de lucru si utilizarea tehnologiilor de hidrocuratire si hidrodemolare;

- materialele din demolari se transporta in afara lucrarii, la distanta mare de albia raului Dambovita;

- asigurarea managementului corespunzator al deseurilor cu eliminarea periodica a acestora;

- utilizarea celor mai bune tehnici de executie in vederea reducerii emisiilor si respectarea acestora pe toata durata executiei lucrarilor;

- evitarea ocuparii de suprafete suplimentare de teren;

- amplasarea organizarii de santier in afara ariilor protejate;

- se recomanda ca lucrarile de constructie propuse sa nu se desfasoare in perioada aprilie – mai;

- inaintea inceperii lucrarilor de constructie, spatiile propuse a fi afectate temporar / permanent de lucrari vor fi strict delimitate in teren;

- folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat activitatii de constructie care alunga speciile de animale (inclusiv pasarile), precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- verificarea zilnica a utilajelor si echipamentelor utilizate;

- interzicerea intrarii in santier a utilajelor si a utilizarii echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- spalarea masinilor la iesirea din santier, in spatii special amenajate, la distanta mare de albia raului Dambovita;

- folosirea unor utilaje a caror emisii de gaze si nivel de zgomot este in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate in timpul lucrarilor (pamant, namol rezultat din operatiile de excavatii si umpluturi);

- interzicerea depozitarii materialelor de orice tip in imediata apropiere a cursului raului Dambovita;

- colectarea si evacuarea ritmica a deseurilor menajere si tehnologice pentru a nu a atrage animalele si a evita riscul de imbolnavire si accidentare a acestora;

- etapizarea operatiilor generatoare de praf si umectarea suprafetelor decopertate din frontul de lucru/ in perioadele secetoase astfel incat nivelul concentratiilor de pulberi in atmosfera sa fie situate sub valoarea limita pentru protectia ecosistemelor;

- se va mentine habitatul favorabil speciilor de amfibieni, reptile și pești in zona lucrarilor prin respectarea tuturor cerintelor legale aplicabile;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice se va realiza la punctele de alimentare din incinta organizarii de santier sau la unitatile specializate;

- evitarea pierderilor de hidrocarburi petroliere de la utilajele si mijloacele de transport care ar putea conduce la modificarea calitatii apei;

- interzicerea descarcarii deseurilor in cursul de apa sau in imediata apropiere;

- realizarea lucrarilor cu pastrarea morfologiei albiei si a regimului de curgere;

- este strict interzisa prelevarea materialelor de constructie necesare pentru realizarea lucrarilor din albia raului Dambovita;

- intocmirea unui plan de prevenire a poluarii accidentale si desemnarea unei persoane responsabile cu protectia factorilor de mediu;

- materialele utilizate nu vor fi depozitate in apropierea cursului raului Dambovita.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Prezenta santierului si a utilajelor de constructie poate genera disconfort celor care tranziteaza zona, dar deoarece acesta se manifesta mai ales prin impact vizual, neexistand emisii care sa afecteze starea de sanatate a muncitorilor sau a persoanelor care tranziteaza zona, impactul asupra populatiei umane nu este semnificativ.

Impactul pozitiv al proiectului se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie a lucrarilor, cat si prin asigurarea conditiilor optime de circulatie pe podul peste raul Dambovita pe DC117 la Manesti si prin integrarea acestora armonios in peisaj, prin contracararea efectelor viiturilor.

- Masuri de reducere a impactului asupra asezarilor umane si a altor obiective

- utilizarea de echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- se vor respecta orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea;

- santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare;

- drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie;

- itinerariul vehiculelor care vor transporta materialele de constructie va fi ales astfel incat sa nu afecteze populatia locala;

- viteza de deplasare a vehiculelor care transporta materialele de constructie nu poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localitatilor;

- depozitele de materiale de constructie in vrac vor fi imprejmuite pentru a limita antrenarea de particule de catre precipitatii sau vant;

- utilajele vor fi verificate si reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe si de zgomot.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile produse pe timpul executariii lucrarilor de constructii pot fi:

- menajere sau asimilabile;

- deseuri din demolari;

- materiale de constructie: moloz, resturi de la descarcarea betoanelor;

- slamuri petroliere rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant;

- deseuri de lemn inclusiv ambalaje;

- acumulatori, anvelope si uleiuri (lubrefianti) uzate;

- hartie si deseuri specifice activitatii de birou in cadrul organizarii de santier.

In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate si depuse la rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor. Colectarea/ evacuarea acestor deseuri se va face astfel:

- in conformitate cu H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in puncte de colectare prevazute cu containere tip pubela. Periodic vor fi transportate in conditii de siguranta la o rampa de gunoi stabilite de comun acord cu Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita. Se va tine o stricta evidenta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii mijloacelor de transport utilizate;

- in baza H.G. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi colectate si predate la punctele de colectare;

- deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentelor si vor fi valorificate obligatoriu la unitatile specializate;

- deseurile materialelor de constructii (resturi de beton, mortar, etc) nu ridica probleme deosebite din punct de vedere al potentialului de contaminare. De aceea se propun urmatoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare locala in pavimentul drumurilor de exploatare, acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare;

- deseurile lemnoase vor fi selectate si eliminate in functie de dimensiuni;

- acumulatorii uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat, vor fi stocati si depozitati corespunzator, urmand sa fie valorificati prin unitatile specializate;

- anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale unui santier. In baza H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate in locuri special amenajate iar antreprenorul va gasi o solutie pentru eliminarea acestora. Se interzice arderea lor;

- deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate separat, in vederea valorificarii;

- deseurile din demolari vor fi scoase afara din lucrare cu macarale. Aceste blocuri vor fi depozitate in locurile precizate de beneficiar.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul, nu se vor utiliza substante periculoase.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe perioada de executie, Constructorul are obligatia de a pregati un Plan de Monitorizare in Perioada de Constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului in perioada de executie si care este supus aprobarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita.

Activitatile de protectie a mediului sunt structurate pe mai multe directii:

- adoptarea pe perioada lucrarilor de amenajare, a unor tehnologii si echipamente de lucru prietenoase cu mediul;

- adoptarea unui sistem de management operational cu masuri active de protejare si monitorizare a mediului.

Actiunile de protejare si monitorizare a mediului vor face obiectul activitatilor de operare si mentenanta din partea beneficiarului sunt urmatoarele:

- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide, menajere, tehnologice);

- verificarea periodica a calitatii solului din zona de influenta.

Pe timpul derularii perioadei de executie, masurile privind cresterea eficientei energetice si ameliorarea conditiilor de mediu existente care se vor solicita firmei de constructie prin caietul de sarcini sunt urmatoarele:

- utilizarea de tehnologii performante cu rol in reducerea timpului de executie, reducerea consumului de materiale si reducerea consumului energetic;

- utilizarea unor materiale de constructie care respecta standarde inalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantitatii de deseuri rezultate in urma lucrarilor de reabilitare;

- utilizarea de echipamente moderne, de ultima generatie, cu consum redus de combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie (biodiesel);

- utilizarea de materiale de constructii provenite din resurse locale  pentru reducerea consumului de carburanti necesar transportului de materii prime si materiale;

- delegarea unei persoane responsabile cu urmarirea modului de realizare a proiectului aprobat si cu implementarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului.

Planul de monitorizare

Perioada de executie

Pe perioada executiei lucrarilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele specifice. In acest sens se propun urmatoarele masuri necesare a fi aplicate de antreprenor:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de poluanti;

- stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata executiei lucrarilor;

- urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul pentru asigurarea randamentelor maxime;

- verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul organizarii de santier, cat si in zona fronturilor de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident.

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor, precum si aplicarea masurilor de protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile exercitarii unui impact minim asupra mediului.

- Monitorizarea factorul de mediu apa

Monitorizarea in perioada de realizare a proiectului va urmari in principal:

- verificarea respectarii normelor de functionare ale utilajelor in perioada realizarii lucrarilor de constructie;

- monitorizarea managementului apelor uzate provenite din organizarea de santier, astfel incat dupa epurare sa respecte parametrii impusi prin NTPA 001/2002 privind evacuarea apelor uzate.

In timpul exploatarii podului nu este necesara monitorizarea factorului de mediu apa, nivelul poluarii fiind similar cu cel din prezent.

- Monitorizarea factorul de mediu aer

In timpul realizarii lucrarilor de constructie se va monitoriza nivelul pulberilor in suspensie si a celor sedimentabile si nivelul zgomotului.

In perioada realizarii lucrarilor de constructie trebuie monitorizata respectarea parametrilor impusi de STAS 12574/87 si legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

In timpul exploatarii obiectivului nu este necesara monitorizarea amplasamentului.

- Monitorizarea factorului de mediu sol

In timpul realizarii lucrarilor de constructie se va urmari respectarea cu strictete a proiectului tehnic (folosirea spatiilor si tehnologiilor de constructie prevazute in proiectul tehnic), modul de depozitare si management al deseurilor.

In timpul exploatarii obiectivului nu este necesara monitorizarea solului si a subsolului.

- Monitorizarea factorului de mediu biodiversitate

Lucrarile vor fi executate strict in amplasamentele existente, fara afectarea unor suprafete suplimentare sau a speciilor si habitatelor pentru a caror protectie a fost desemnat ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti, astfel incat nu este necesara monitorizarea biodiversitatii.

In timpul realizarii lucrarilor de demolare si de constructie se va urmari modul de realizare a acestora, modul de depozitare a deseurilor, respectarea spatiilor prevazute in proiect a fi afectate temporar/ permanent de lucrari. Dupa finalizarea lucrarilor, se va urmari gradul de refacere a suprafetelor afectate temporar.

# JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APA, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DESEURILOR ETC.)

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara.

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier va fi analizata si realizata de catre constructorul care va castiga licitatia de executie.

Organizarea de santier se poate amplasa chiar in amplasament, existand la indemana, atat sursa de apa, cat si de energie electrica, amplasarea acesteia facandu-se cu aprobarea Beneficiarului si acordul locuitorilor din zona.

Toate aceste lucrari nu au caracter definitiv, astfel incat la terminarea obiectivului trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate, in conformitate cu normele si legile de protectia mediului.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Pe langa masurile luate in cazul terenului pe care a fost organizarea de santier, zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea lucrarilor si vor fi redate circuitului agricoletc.

Masuri PSI

La proiectarea si executia lucrarilor s-au avut in vedere si se vor respecta urmatoarele: Decret 232/1974, Decret  269/1979, Norme de prevenire si stingere a incendiilor.

Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/83, de Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin  Ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58/96.

Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare la data executiei.

Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia muncii

In timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind protectia muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate si conditiilor de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului.

La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii:

- Legea 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca (publicata in M.Of. nr. 646/26.07.2006);

- Ord. Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508/2002 si al Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/2002 privind Norme generale de protectie a muncii;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;

- Art. 208 din Legea 90/1996;

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

Nota: Prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, unitatea de executie avand obligatia de a lua toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea unei depline securitati a muncii.

Beneficiarul va respecta:

- Art. 209 din Legea 90/1996 (anexa 1);

- toate prevederile cuprinse in legile de la punctele 2, 3 din primul paragraf.

Prin aplicarea unui plan de management al riscului de mediu lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, peisajului, sau a obiectivelor de interes cultural sau istoric.

Principalele actiuni solicitate Constructorului, in vederea limitarii, reducerii sau eliminarii efectelor impactului activitatilor desfasurate asupra mediului sunt urmatoarele:

- conformarea proceselor/activitatilor desfasurate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia mediului;

- promovarea principiului dezvoltarii durabile (utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse si motoare nepoluante);

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, astfel incat acestea sa fie sigure in functionare si sa nu afecteze mediul;

- pregatirea unui plan de monitorizare a mediului.

Consideram ca posibilitatea de deversare accidentala a materialelor de constructie si a produselor petroliere este cu probabilitate mica de manifestare.

Pentru prevenirea si reducerea probabilitatii de manifestare a hazardului in mediu se vor lua urmatoarele masuri:

- instruirea personalului angajat;

- respectarea instructiunilor de montaj si utilizare a echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor auto;

- respectarea programelor de revizii – intretinere;

- respectarea parametrilor de lucru ai echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor auto;

- obtinerea tuturor actelor de reglementare necesare;

- respectarea distantelor de siguranta si a masurilor speciale pe linie PSI;

- asigurarea dotarii corespunzatoare pentru interventie in caz de accident;

- respectarea reglementarilor in vigoare si a conditiilor impuse prin toate actele de reglementare;

- elaborarea planului de prevenire si interventie in caz de poluare accidentala etc.

Durata de realizare

Durata estimata a lucrarilor de constructie este de 8 luni (3 luni pentru Etapa 1 si respectiv 5 luni pentru Etapa 2).

# ANEXE

- Certificat de urbanism

- Plan de incadrare					P 01		Sc.  1  :  25.000

- Plan de situatie						P 02		Sc.  1  :  500, 100

- Proces verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in Comuna Manesti din perioada 11-13.02.2014 al Comitetului Judetean de Urgenta Dambovita

- Proces verbal de constatare din 14.02.2014 intocmit de Administratia Nationala „Apele Romane” Directia apelor Arges-Vedea

- Proces verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in Comuna Manesti din perioada 18-25.04.2014 al Comitetului Judetean de Urgenta Dambovita

- Nota de constatare a Primariei Comunei Manesti din 10.07.2014

- Harta arii protejate

- Coordonatele proiectului in sistem STEREO 70.

# DATE PENTRU PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA

Descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Fenomenele naturale imprevizibile (viituri) produse in lunile februarie si respectiv aprilie 2014 au afectat grav podul peste raul Dambovita pe DC117 la Manesti.

Din punct de vedere al executiei lucrarilor, proiectul este structurat in doua etape:

- Etapa 1: Lucrari de urgenta pentru punerea in siguranta a podului – aceasta etapa presupune executarea urmatoarelor lucrari:

- Aparari de maluri cu gabioane (L = 220.00 m)

- Calibrare albie

- Etapa 2: Lucrari in completare, pentru finalizarea obiectivului, ce trebuie demarate in maxim sase luni - in aceasta etapa, lucrarile care se vor executa sunt structurate pe obiecte:

- Aparari de maluri cu gabioane (L = 110.00 m)

- Diguri de dirijare – epiuri din gabioane

- Calibrare albie

- Prag de fund

- Refacere sfert de con culee mal stang

Realizarea lucrarilor de punere in siguranta a podului este de extrema urgenta, pentru mentinerea in folosinta a lucrarii, satisfacerea cerintelor de rezistenta, stabilitate, durabilitate si protectia mediului.

Localizarea si coordonatele proiectului

Amplasamentul este situat in Romania, regiunea de dezvoltare Sud, judetul Dambovita, DC117, Ungureni – Manesti.

Coordonatele STEREO 70 ale proiectului sunt urmatoarele:

| X= | 523283.490 | Y= | 384906.360 |
| --- | --- | --- | --- |
| X= | 523284.720 | Y= | 384896.240 |
| X= | 523417.350 | Y= | 384912.310 |
| X= | 523416.280 | Y= | 384922.430 |

Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Podul de pe DC117 la Manesti, afectat de viiturile produse pe raul Dambovita, este amplasat in afara ariilor naturale protejate, la o distanta de aproximativ 3.7 km  fata de situl de importanta comunitara ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti. Realizarea proiectului nu va afecta sub nici o forma aria protejata intrucat lucrarile se vor executa in amplasamentul existent, fara afectarea starii de conservare a speciilor si habitatelor pentru a caror protectie a fost desemnat ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti.

Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Pe amplasamentul analizat nu au fost identificate habitate de interes comunitar; zona este antropizata. De asemenea, nu au fost observate speciile pentru a caror protectie a fost desemnat situl de importanta comunitara.

Legaturile proiectului cu managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Realizarea proiectului propus nu va  afecta starea de conservare a sitului de importanta comunitara ROSCI0344 Padurile din Sudul Piemontului Candesti, deoarece se afla la o distanta mare fata de acesta, iar impactul proiectului se manifesta strict in amplasamentul acestuia. Nu vor fi emisii in aer, apa, sol, care sa afecteze semnificativ starea mediului.

Realizarea proiectului nu are legatura directa cu managementul sitului de importanta comunitara, dar reabilitarea podului de pe DC117 la Manesti, afectat de viiturile de pe raul Dambovita, va avea impact pozitiv indirect asupra biodiversitatii.

Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

Realizarea proiectului propus nu va  afecta starea de conservare a speciilor si habitatelor din situl de importanta comunitara, deoarece lucrarile vor fi executate in afara acestuia, iar impactul se manifesta strict in amplasamentul proiectului.

Executarea lucrarilor propuse in cadrul proiectului nu va genera emisii in apa sau sol care sa afecteze starea mediului, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative si temporare, la finalizarea lucrarilor mediul va reveni la starea initiala.

In amplasamentul proiectului, nu exista specii vegetale sau animale protejate. Speciile animale din vecinatatea amplasamentului pot fi afectate de zgomotul generat de functionarea utilajelor de constructie, dar acest impact este temporar si reversibil, la finalizarea lucrarilor mediul revenind la starea initiala.

Intocmit,							Verificat,

ing. Mihaita Petre						     Ing. Cristian Vilcu