Memoriu de prezentare – Anexa 5 A.P.M.

- Denumirea proiectului: REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT – STRADA I.E. FLORESCU DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE

- Titular

- Numele companiei: U.A.T. MUNICIPIUL TARGOVISTE

- Adresa poştală: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, Municipiul Tragoviste, Judet Dambovita

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel: 0245/611.222, 0786/122.500, 0245/613.928;

Email: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

Web: www.pmtgv.ro

- Numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Jr. Daniel Cristian Stan

- responsabil pentru protecţia mediului: - - -

III. Descrierea proiectului

Rezumat al proiectului

In cazul de fata nu a fost necesar intocmirea unui studiu de prefezabilitate.

Obiectivul de investitii “Realizare si dotare Gradinita cu program prelungit – strada General I.E.Florescu din Municipiul Tragoviste”, se inscrie in obiectivul general SDL, reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in ZUM, alaturi de imbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, imbunatatirea mediului de viata si cresterea economica in teritoriul SDL.

Proiectul nominalizat mai sus se inscrie pe linia principiilor cuprinse in cadrul documentelor strategice care guverneaza dezvoltarea Municipiului Targoviste in perioada urmatoare, respectiv in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si in Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) – a Asociatiei Grupului de Actiune Locala (GAL) “Targovistea Egalitatii de Sanse”.

Accesarea de fonduri europene si realizarea obiectivului propus va conduce la imbunatatirea procesului de instruire si educare in conditii optime a copiilor prescolari, atragerea acestora in programe de formare specifice varstei lor conduce la dezvoltarea personalitatii si la scaderea riscului de abandon scolar.

Investitia propusa a se realiza prin prezentul studiu de fezabilitate va contribui la asigurarea procesului de educare si ingrijire a copiilor din Municipiul Targoviste.

Educaţia si ingrijirea copiilor este un obiectiv primordial pentru comunitate în orice societate. Municipiul Targoviste acordă o importanţă deosebită infrastructurii şcolare, implementand proiecte care să asigure funcţionarea în bune condiţii a procesului instructiv – educativ al copiilor.

Conform legislatiei pentru realizarea proiectului se va respecta – "PROIECTAREA, REALIZAREA SI EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR PENTRU GRADINITE DE COPII – INDICATIV NP011-97”.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Targoviste conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 si prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018.

Terenul are o suprafata de suprafata de 4910mp si se incadreaza in categoria “curti-constructii”.

Terenul propus pentru realizarea investitiei se invecineaza astfel:

- NORD: Ministerul Apararii Nationale, Nr. Cadastral 70944 - 20.34m;

- NORD: Municipiul Târgovişte – Alee acces – 10.58m;

- EST: Lot 3 – 93.00m;

- SUD: Lot 2 – 62.87m;

- SUD: Ministerul Apararii Nationale, Nr. Cadastral 70944 - 43.49m;

- VEST: Ministerul Apararii Nationale, Nr. Cadastral 70944 - 142.34m.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Targoviste conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 si prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018.

-	Suprafaţa terenului:  4910,00mp;

-	Suprafata construita existent: 249mp;

-	Suprafata construita desfasurata existenta: 249mp;

Se propune realizarea obiectivului avand regim de inaltime P+1E, cu structura in cadre din beton armat, cu stalpi si grinzi dispuse pe cele doua directii principale ale cladirii, planseu realizat din beton armat monolit, acoperis de tip terasa necirculabila, fundatii continue zub zidarie, finisaje conform normelor si prescriptiilor in vigoare pentru institutii cu destinatia de cresa, inchidere la partea superioara cu terasa necirculabila, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii detectie si semnalizare incendiu, instalatii termice cu centrala termica pe gaz, amenajari exterioare – trotuare de garda pentru evitarea infiltratiilor apelor la fundatia imobilului, amenajarea de spatii verzi prin inierbare, imprejmuirea terenului.

Conform legislatiei pentru realizarea proiectului se va respecta – "Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă", indicativ NP-022/97.

Justificarea necesităţii proiectului

Investitia contribuie la eforturile administratiei de crestere economica a zonei, de imbunatatire a conditiilor de viata si sanatate a locuitorilor si reducerea poluarii mediului.

Se cunoaste faptul ca dezvoltarea socio-economica a oricarei zone este conditionata de existenta unei infrastructuri corespunzatoare in cadrul careia serviciile de invatamant reprezinta o componenta foarte importanta.

La stabilirea solutiei de proiectare pentru realizarea cresei se preconizeaza urmatoarele avantaje:

-	realizarea unei programe educationale diverse;

-	interactiunea cu alti copii in cadrul programului intr-un mediu supravegheat;

-	socializare;

-	urmarirea unui program alimentar corespunzator si a unui regim de odihna eficient.

Deficiente ale situatiei actuale: numarul de locuri din gradinite este insuficient in raport cu numarul cererilor, fiind necesara constructia unei noi unitati: multe unitati din teritoriul ZUM (zone urbane marginalizate) necesita lucrari de reabilitare, modernizare, extindere si echipare, astfel incat sa corespunda nevoilor unui proces educational modern si de calitate.

Realizarea obiectivului de investitii, respectiv “realizare si dotare Gradinita cu program prelungit – strada I.E.Florescu din Municipiul Targoviste”, va asigura spatiu necesar pentru formarea armonioasa mentala, emotionala si fizica a copiilor de varsta anteprescoalara, astfel incat fiecare copil sa atinga potentialul maxim specific varstei.

Totodata realizarea obiectivului va avea un impact pozitiv asupra bunastarii populatiei municipiului prin asigurarea mobilitatii in campul muncii a ambilor parinti si reintegrarea pe piata muncii a parintilor (mamele in special). Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra economiilor familiei cat si asupra economiei Municipiului Targoviste.

Un al efect al realizarii de investitii in crese este cresterea natalitatii prin asigurarea unei infrastructuri educationale si de ingrijire a copiilor adecvate.

In acelasi timp realizarea unei investitii de acest tip ar asigura locuri de munca pentru personalul de deservire si auxiliar.

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- 74-GA-01 – Plan de incadrare in zona

- 74-GA-02 – Plan de situatie

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

In conformitate Cerintele beneficiarului inscrise in Caietul de Sarcini se doresc realizarea lucrarilor de Construire imobil avand functiunea de Cresa, amenajari exterioare si imprejmuire.

Se propune realizarea obiectivului avand regim de inaltime P+1E, cu structura in cadre din beton armat, cu stalpi si grinzi dispuse pe cele doua directii principale ale cladirii, planseu realizat din beton armat monolit, acoperis de tip terasa necirculabila, fundatii continue zub zidarie, finisaje conform normelor si prescriptiilor in vigoare pentru institutii cu destinatia de cresa, inchidere la partea superioara cu terasa necirculabila, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii detectie si semnalizare incendiu, instalatii termice cu centrala termica pe gaz, amenajari exterioare – trotuare de garda pentru evitarea infiltratiilor apelor la fundatia imobilului, amenajarea de spatii verzi prin inierbare, imprejmuirea terenului.

Conform planului de situatie aceasta se va amplasa la 17.15 m metri de limita de proprietate de pe latura de Sud, 10.75 m fata de limita de proprietate de pe latura din Est, 5.10 m fata de limita de proprietate de pe latura din Vest si 94.03 m fata de limita de proprietate de pe latura din Nord in vederea separarii acesteia de un eventual compartiment de incendiu cu constructii de pe terenurile private invecinate.

Noul imobil cu detinatia de cresa nu va afecta imobilele invecintate si nici limitele de proprietate ale acestora.

Proiectul ”Realizare si dotare Gradinita cu program prelungit – strada General I.E. Florescu din Municipiul Targoviste” are ca si obiectiv construirea unei gradinite, amenajarea si imprejmuirea curtii interioare, asigurarea  si  amenajarea  cailor  de acces pietonal si autoutilitar (aprovizionare, servicii edilitare si interventii), precum echiparea si dotarea cu elemente specifice activitatilor desfasurate atat in incinta cat si in spatiul exterior, cu respectarea standardelor in materie.

Terenul aferent obiectivului de investitii este inscris in Cartea Funciara nr.  70730, avand accelasi numar cadastral si o suprafata totala de 13.656 mp, din care 4.910 mp sunt destinati acestui obiectiv.

-	Suprafaţa terenului:  4910,00mp;

-	Suprafata construita existent: 249mp;

-	Suprafata construita desfasurata existenta: 249 mp;

-	Suprafața construita propusă: 634,30 mp;

-	Suprafața desfasurata propusă: 1272,60 mp;

-	P.O.T. existent = 5.07%;

-	C.U.T. existent = 0,051;

-	P.O.T. propus = 12.92%;

-	C.U.T. propus = 0,26.

Gradinita cu program prelungit va asigura desfasurarea activitatilor specifice pentru un numar de circa 80 copii, pe categorii de varsta (grupe). Constructia de baza va asigura o compartimentare corespunzatoare desfasurarii activitatilor de baza si a activitatilor suport pentru copii, personal didactic si auxiliar, in conformitate cu reglementarile legale, a standardelor si a normelor de proiectare specifice, cu dotarile necesare aferente. Spatiul exterior va fi imprejmuit si va cuprinde toate elementele necesare desfasurarii in conditii normale a activitatilor, va fi echipat si dotat corespunzator. Se vor asigura utilitatile adiacente (alimentare  cu  apa,  canalizare,  gaz, energie electrica, telefonie, cablu, intemet, TV), precum si caile  de  acces specifice pietonale si auto.

Cladirea principala — cu suprafata construita 634.30 mp si suprafata construita desfasurata de 1272.6mp, va  fi  compartimentata adecvat pentru desfasurarea activitatilor specifice a 4  grupe  de  copii, conform tabelului urmator:

| PARTER |
| --- |
| Nr. Crt. | Functiune | Suprafata (mp) | Nr. Crt. | Functiune | Suprafata (mp) |
| 1 | Vestibul/filtru | 17.00 | 20 | Sala mese | 60.25 |
| 2 | Grup sanitar | 2.70 | 21 | Bucatarie | 41.75 |
| 3 | Cabinet medical | 10.29 | 22 | Camera frigorifica | 4.08 |
| 4 | Izolator | 7.42 | 23 | Vase curate | 3.09 |
| 5 | Grup sanitar | 3.51 | 24 | Spalator | 6.75 |
| 6 | Sala festivitati/muzica/ act. colective | 49.00 | 25 | Receptie marfa | 14.78 |
| 7 | Depozitare sala | 5.14 | 26 | Hol | 7.18 |
| 8 | Cabina schimb | 3.67 | 27 | Depozitare haine curate | 9.00 |
| 9 | Casa scarii | 13.50 | 28 | Echipament | 9.30 |
| 10 | Hol circulatii/ vestiare | 58.23 | 29 | Grup sanitar | 5.64 |
| 11 | Grup sanitar dizabilitati | 4.30 | 30 | Dusuri | 14.00 |
| 12 | Circulatii sali | 21.32 | 31 | Acces vestiar | 5.61 |
| 13 | Sala grupa+zona dormit | 56.94 | 32 | Spalatorie/ uscatorie | 12.76 |
| 14 | Grup sanitar | 8.25 | 33 | Calcatorie | 5.20 |
| 15 | Sala grupa+zona dormit | 60.92 | 34 | Uscatorie | 5.60 |
| 16 | Grup sanitar | 6.50 | 35 | Camera tehnica | 9.86 |
| 17 | Circulatii | 19.80 | 36 | ESG | 1.55 |
| 18 | Terasa exterioara | 55.00 | 37 | TEG | 0.80 |
| 19 | Scara evacuare | 9.67 | 38 | Terasa exterioara | 8.00 |
| ETAJ |
| Nr. Crt. | Functiune | Suprafata (mp) | Nr. Crt. | Functiune | Suprafata (mp) |
| 1 | Terasa exterioara | 22.00 | 17 | Scara evacuare | 9.67 |
| 2 | Casa scarii | 13.50 | 18 | Sala mese | 60.25 |
| 3 | Hol circulatii | 54.80 | 19 | Oficiu bucatarie | 12.78 |
| 4 | Birou administrativ | 19.74 | 20 |  |  |
| 5 | Arhiva | 12.00 | 21 |  |  |
| 6 | Circulatii sali | 21.32 | 22 | Vase curate | 2.23 |
| 7 | Depozit jucarii | 5.53 | 23 | Spalator | 3.01 |
| 8 | Sala grupa | 50.05 | 24 | Hol | 8.03 |
| 9 | Camera dormit | 22.26 | 25 | Grup sanitar | 7.10 |
| 10 | Grup sanitar | 7.85 | 26 | Grup sanitar | 4.80 |
| 11 | Sala grupa + Camera dormit | 60.92 | 27 | Birou director | 15.66 |
| 12 | Grup sanitar | 6.50 | 28 | Circulatii birouri | 14.72 |
| 13 | Sala grupa + Camera dormit | 56.94 | 29 | Cabinet psihologic | 17.70 |
| 14 | Grup sanitar | 8.25 | 30 | Cabinet educatoare | 23.30 |
| 15 | Circulatii acces terasa | 19.47 | 31 | Materiale didactice | 16.52 |
| 16 | Terasa exterioara | 57.42 | 32 | Camera curatenie | 3.20 |

Dotarile interioare vor avea in vedere elemente de securitate si siguranta: camere supraveghere interior-exterior legate la politie, senzori de fum, senzori de mişcare, sisteme de alarmă, sonerie, interfon,  acces cu cartele si  dotarile specifice  (de exemplu, dulap PSI, stingatoare PSI).

Se vor asigura conditii de oxigenare ambient (ghivece cu plante non toxice Ia atingere si ingerare) si aparate de aer conditionat in birouri.

Se vor amplasa cosuri selective de gunoi (hartie, plastic, metal).  Pe  cat  posibil, gunoiul menajer se va depozita la exterior intr-un spatiu special amenajat.

Suprafetele vitrate vor fi prevazute cu geam termopan cu protectie solara, jaluzele cu rupere termica si plase antiinsecte.

Se prevad dotari suplimentare pentru persoane cu dizabilitati.

Curtea interioară se va amenaja cu spatii verzi, banci si spatiul de joaca dotat corespunzator si separat de caile de acces auto. Se prevede gard de imprejmuire a curtii interioare, cu porti de acces (pietonal, auto).

Pentru fiecare din activităţi se vor concepe spaţiile, instalaţiile şi dotările specifice, necesare unui optim funcţional.

Pentru a facilita accesul în clădire al persoanelor cu dizabilităţi, se prevede o rampă cu panta mică, proiectată conform normativului NP-063/2002.

Solutii recomandate pentru lucrari de arhitectura si rezistenta:

- Inchideri interioare si exterioare:

Inchiderile exterioare se vor realiza din zidarie de caramida eficienta cu goluri vertical de 30 cm grosime.

Peretii exteriori se vor placa cu vata minerala in grosime de 10 cm, in vederea asigurarii unui transfer termic cat mai scazut si eficientizarea consumului de energie in vederea asigurarii temperaturii optime in intreg imobilul.

Compartimentarile interioare vor avea grosimi variabile – 15 cm si respectiv 30 cm. Tamplariile exterioare se vor executa din profile de aluminiu prevazute cu minim 5 camere de aer si geam termopan tripan cu stratificatie float – float - low-e. Se va avea in vedere ca ochiurile mobile ale ferestrelor de la etaj, in zonele de acces ale copiilor, sa dispuna de sisteme de blocaj cu cheie la cremoane astfel incat sa poata fi deschide numai de catre supraveghetor. Toate ochiurile mobile vor fi prevazute cu plase de tantari.

Usile de acces in cladire se vor prevedea obligatoriu cu deschidere spre exterior in vederea evacurarii in conditii de siguranta.

Tamplaria interioara la parter si la etaj in zona salilor de activitati, salilor de dormit, grupurilor sanitare pentru copii, holuri, casa scarii, birouri, oficii spre holuri – va fi din usi celulare furniruite, pe toc cu pervazuri pline sau cu geam mat colorat, cu folie de securizare.

Usile incaperilor pentru prescolari, cele ale coridoarelor, casei scarii, respective de la usa de evacuare catre scara circular, vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoinchidere lenta si alcatuite din panouri pline sau ochiuri de lumina la partea superioara. Usile vitrate vor fi prevazute cu geam securizat, pentru a evita posibila accidentare.

Usile de la centrala termica si spre iesirea de evacuare catre scara exterioara de incendiu, vor fi usi metalice rezistente la foc.

Peretele de compartimentare intre sala de grupa si sala de odihna este format dintr-o biblioteca cu cuburi, utilizabila doar in sala de grupa si o usa armonica ce faciliteaza trecerea  copiiilor dintr-o sala in alta.

Peretele de compartimentare ai cabinelor de WC se vor executa cu o inaltime de 2.10 m pentru asigurarea iluminatului si ventilarii intregului grup sanitar. Usile de acces in cabine vor avea o inaltime de 2.10 m si se vor monta la minim 20 cm de pardoseala.

- Finisaje interioare:

Peretii se vor tencui cu tencuieli pe baza de mortar var-ciment in grosime de ~2.5 cm pe fiecare fata. Dupa realizarea tencuielii se vor realiza driscuiri ale acesteia in vederea scaderii consumului ulterior de glet de ipsos. Pe tencuiala se va aplica glet fin de ipsos, amorsa si zugraveli lavabile.

Zugravelile lavabile se vor realiza albe in oficii, spatii depozitare, spatii tehnice, grupuri sanitare personal, spalatorie si in culori calde in resul incaperilor. 	In grupurile sanitare se vor realiza placaje cu faianta pe o inaltime de 1.50 m. Pe restul inaltimii peretelui se vor realiza finisaje conform descrierii de mai sus.

Pardoselile vor fi din covor PVC de trafic intens, montat pe sapa de rectificare in salile de grupa, izolator, cabinet medical, sala multifunctionala, birouri.

Gresie antiderapanta se va monta in filtru primire/vestiar, vestibul, holuri, grupuri sanitare, oficii, spalatorie, centrala termica, treptele scarii principale spre etaj si spatii depozitar.

Treptele de acces intre niveluri sau cele din parter ce preiau trecerile dintre tronsoane vor fi prevazute cu elemente de protectie a muchiilor si antialunecare.

La peretii din zonele unde isi desfasoara activitatea copii, se vor prevedea cajradiatoare din lemn ignifurat.

Pervazurile interioare se vor executa din lemn geluit, baituit si lacuit, iar in zonele umede (bai, oficii) pervazurile vor fi din PVC.

Tavanele incaperilor se vor finisa prin tencuieli cu mortar pe baza de var-ciment, glet de ipsos fin si zugraveli lavabile.

Toate pardoselile se vor monta pe sapa de rectificare in grosime de ~ 6 cm. Prin sapa se vor realiza si traseele de instalatii pentru evitarea montarii acestora aparente.

Scara principala de acces la nivelul etajului va avea parapeti de protectie din metal cu mana curenta din lemn grunduita si lacuita, prinsa de parapet cu montanti verticali grunduiti si vopsiti. Balustrada scarii va dispune de dublarea mainii curente la cota +0.60m, pentru spijinul copiilor. Scara principala de acces la etaj va fi dotata cu scaun elevator pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati.

Atat scara principala, cat si cea secundara pe langa mana curenta dublata la 60 cm, pentru protectia copiilor se propune inchiderea balustrazii cu foi de plexiglas.

Se va monta termoizolatie orizontala de 10 cm grosime din placi semirigide de polistiren extrudat, sub placa de beton a pardoselilor in contact direct cu solul (pardoseala de la nivelul paruterului).

- Finisaje exterioare:

Exteriorul constructiei va fi tencuit cu adeziv flexibil armat cu plasa de fibra de sticla. Peste aceasta tencuiala se va aplica tencuiala decorativa - tencuiala acrilica.

Soclul va fi termoizolat cu vata minerala.

Treptele intrarilor si terasa vor fi placate cu gresie antiderapanta, iar treptele vor fi prevazute cu protectii pentru muchii si elemente antialunecare.

Scarile exterioare vor dispune de balustrade metalice, grunduite si vopsite, realizate din montanti din platbanda de otel, rigidizate cu traverse verticale din teava patrata. La scarile exterioare si la rampa de acces la parter, balustrade va fi dublata cu mana curenta si la h = 60 cm pentru sprijin copii.

Pervazurile exterioare se vor executa din elemente din travertine, prevazute cu lacrimar si semibaston.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperis se vor prevedea jgheaburi si burlane din tabla vopsita electrostatic.

- Acoperisul si invelitoarea:

Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila, avand in component toate straturile necesare realizarii unei bune protectii termice si hidrofuge.

- Amenajari exterioare

Aleea de acces in imobil si trotuarul din jurului acestuia – se vor placa cu dale din beton.

Aleile si platformele din zona de recreatie – se vor placa cu dale cauciucate sau covor de cauciu antitrauma.

Pentru realizarea acestora se va decapa stratul vegetal in adancime de ~30 cm si se va executa o fundatie din piatra sparta cilindrata in grosime de 25 cm, stratul de balast stabilizat cu ciment in grosime de 10 cm si stratul de nisip pentru incastrarea dalelor de beton sau cauciucate.

Aleile si platformele se vor prevedea cu o panta de minim 1% pentru scurgerea apelor pluviale. Panta se va da catre spatiul vedre din imediata vecinatate.

Amenajare spatiu verde. Pamantul se va afana prin procedee manuale in vederea pregatirii pentru insamantare si plantare. Se vor realiza procedee de ierbicidare pentru a impiedica aparita buruienilor si se vor aplica ingrasaminte pentru asigurarea de substante nutritive pentru plantele ce urmeaza a fi plantate.

Se vor face insamantari cu gazon in amestec cu trifoi pe toata suprafata verde. Se va avea in vedere insamantarea unui gazon cu proprietati bune la trafic.

Trotuarele perimetrale ale imobilului se vor realiza din beton slab armat pe pat de pietris. Acestea vor avea o panta de minim 2% in vederea indepartarii apelor pluviale de fundatia constructiilor.

- Structura

Pentru realizarea fundatiei se va realiza o sapatura generala pana la cota -1,50m fata de cota +/-0.00m a constructiei proiectate.

Fundatia se va realiza in sistem fundatii continue sub ziduri cu latimea talpii fundatiei de 90cm.. Fundatiile corespunzatoare zonei scarii de acces exterioare sunt realizate cu 50cm mai jos decat cele ale cresei, facilitand accesul pe scara de la nivelul trotuarului.

Adancimea de fundare este de 1.50m fata de la cota terenului natural.

Fundatiile se vor hidroizola pe partea exterioara cu membrana bituminoasa in 2 straturi (unul vertical si unul orizontal). Grosimea totala a hidroizolatiei va fi de minim 6 mm. Este interzisa perforarea membranei pentru prinderea termosistemului.

Pentru o mai buna aderenta a termosistemului peste hidroizolatie se va folosi membrana hidroizolanta cu ardezie cu granulatie mare.

Dupa executarea hidroizolatiei si a protectiei acesteia se vor putea realiza umpluturile, compactate in straturi de cate 20 cm.

Pentru indepartarea apelor pluviale si evitarea stagnarii acestora langa fundatia imobilului se vor realiza trotuare din beton slab armat cu panta spre exterior. Rosturile de lucru ale trotuarului si intre trotuar si imobil se vor trata cu mastic bituminos in vederea impermeabilizarii.

Suprastructura cu regim de inaltime P+1E se va realiza in system cadre din beton armat. Peste parter si etaj 1 se vor executa plansee din beton armat cu grosime de 13cm, turnat monolit cu grinzile aferente ce formeaza saiba rigida de nivel ce asigura transmiterea corespunzatoare a incarcarilor gravitationale si seismice in mod corespunzator elementelor verticale.

Accesul vertical intre parter si etaj se va face prin intermediul scarilor din beton armat turnat monolit.

Sistemul de inchidere la partea superioara a constructiei este de tip terasa necirculabila.

Inchiderile exterioare si cele interioare cu grosimea de 30cm, respectiv 25cm, se vor realiza din zidarie de caramida cu rezistenta minima la compresiune de 10N/mm2. Inchiderile exterioare se vor termoizola cu vata minerala in vederea asigurarii protectiei termice si limitarea pierderilor de caldura prin zonele de punte termica.

Toate elementele din beton armat se vor cofra cu cofraje din placaj sau metalice.

- Instalatii termice

Instalatia interioara de incalzire

Instalatia de incalzire este structurata pe urmatoarele componente, dupa cum urmeaza:

Corpuri statice de incalzire – radiatoare pentru distributia radiala in pardoseala tip otel panel;

Distributie principala arborescenta;

Distributie secundara cu distribuitoare colectoare;

Echipamente de preparare si circulatie agent termic

Imobilul va fi incalzit cu corpuri statice, radiatoare din otel panel. Corpurile statice de incalzire din otel tip panel sunt proiectate sa functioneze cu agent termic apa calda cu parametri 75/55 grC. Dimensionarea lor s-a efectuat in functie de necesarul de caldura al incaperilor, de parametri de lucru ai instalatiei (80/60°C), de coeficientii de corectie introdusi in functie de temperatura interioara din incaperi, de pozitia de montaj, de modul de racordare si de marimea acestora. Montajul se va face in sistem sus-jos. Radiatoarele vor fi prevăzute cu robinet de închidere/reglare pe tur, robinet de reglare hidraulică/închidere pe retur si dezaerisire individuală cu dezaeratoare manuale. Corpurile de incalzire vor fi mascate cu grilaje metalice impotriva contactului cu suprafata de schimb de caldura, dar si pentru protectia impotriva loviturilor.

Agentul termic care alimentează radiatoarele este apa caldă cu parametrii 80/60°C, furnizat de un cazan functionand pe combustibil gazos, amplasat intr-un spatiu special amenajat la parterul constructiei. Distribuţia principala se realizează aparent, mascata in ghene de rigips. Golirea instalatiei de incalzire ce se va realiza in punctele cele mai de jos ale instalatiei, in functie de configuratia acesteia. Aerisirea instalatiei se va realiza in punctele cele mai inalte ale instalatiei, motiv pentru care reteaua interioara de incalzire va fi montata cu panta normala de 0,3%.

Pentru alimentarea cu agent termic a corpurilor de incalzire, s-a ales solutia cu distribuitor-colector. Distribuţia principala (legatura dintre centrala si distribuitoare-colectoare) se realizează aparent si se va executa dn teava de cupru pentru instalatii de incalzire. Distributia secundara (legatura dintre distribuitoare-colectoare si corpurile de incalzire) se va face din teava izolata de polietilena tip multistrat PE-XA, pozata in sapa.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat tinand cont de vitezele economice recomandate si de pierderile de presiune pentru traseul cel mai dezavantajat.

La trecerea conductelor prin pereti se vor prevedea tuburi de protectie pentru a se permite miscarea libera a conductelor datorita dilatarii, iar spatiul dintre conducta si tubul de protectie se va etansa cu material incombustibil pentru prevenirea extinderii unui potential incendiu. Fixarea si sustinerea conductelor de elementele de constructie se va face cu bratari, dispozitive de prindere si console.

După efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate la rece şi la cald, conductele realizate din ţeavă de cupru vor fi izolate termic cu tuburi cu grosimea de 20 mm din spumă de polietilenă sau cochilii de vata minerala cu protectie din folie de aluminiu.

Distribuitor-colectoarele vor fi echipate cu robineti sferici cu olandez, dezaeratoare automate si robineti de golire. Aerisirea instalatiei se va realiza prin dezaeratoare automate 1/2", montate in locurile in care exista pericolul formarii pernelor de aer (pe distribuitoare-colectoare) si in punctele cele mai inalte ale instalatiei. Golirea instalatiei se va realiza pe distribuitoare-colectoare si in punctele cele mai joase ale instalatiei.

Centrala termica

Centrala termica se va dota cu o microcentrala termica, cu functionare in regim de condensatie, cu combustibil gazos si evacuarea gazelor de ardere prin dispozitiv de perete cu tiraj fortat, avand capacitatea maxima de 100 kW. Pentru prepararea apei calde de consum necesara la grupurile sanitare s-a prevazut un boiler vertical cu acumulare, avand volumul de 750 l, amplasat in aceeasi incapere. Pentru preluarea apei rezultate din dilatatie, la intrarea in regim a instalatiei, s-a prevazut un vas de expansiune inchis, cu membrana, cu volumul de 100 l pentru sistemul de incalzire si unul cu volumul de 60 l pentru boiler. Tot in centrala termica se vor amplasa pompele de circulatie, detector de gaze si monoxid de carbon, aparate de masura si control si toate dispozitivele de siguranta si automatizare care se impun pentru a nu fi necesara supravegherea permanenta a functionarii centralei termice. Legaturile dintre elementele centralei termice, aflate in aceeasi incapere, se vor realiza prin conducte de otel pentru instalatii, izolate termic, de dimensiuni corespunzatoare, amplasate aparent pe peretii cladirii.

Alimentarea cu agent termic la consumatori se va realiza prin butelia de egalizare si distribuitor-colector. Umplerea (completarea) cu apa a instalatiei se va realiza de la statia de dedurizare din centrala termica.  Conductele montate in  centrala termica se vor grundui si vopsi si se vor izola termic.

Modul de organizare a centralei termice

Centrala termica se va amplasa intr-un spatiu special amenajat la parterul cladirii. Aceasta incapere se va realiza in asa fel incat sa corespunda din toate punctele de vedere scopului ales. Astfel, in conformitate cu P118-99, camera centralei termica va avea pereti si plansee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezistenta la foc de minim 1 ora si 30 de minute pentru pereti si respectiv 1 ora pentru plansee, se va dota cu suprafete vitrate corespunzatoare calculate in conformitate cu normativele in vigoare, va fi dotata cu usa rezistenta la foc cu deschidere in exterior, de dimensiuni alese astfel incat sa asigure introducerea si scoaterea echipamentelor monobloc.

Pentru admisia aerului de combustie se prevede o priza de aer proaspat in partea inferioara a peretelui din spatele cazanului. Pentru evacuarea aerului viciat se prevede o gura de evacuare la partea superioara a peretelui din spatele cazanului.

Camera cazanului trebuie să aibă un sistem adecvat de stingere a incendiilor, conform reglementărilor în vigoare. În cazul în care clădirea este concepută cu un sistem de alarmă de incendiu, un detector de fum trebuie să fie poziționat în partea superioară a cazanului.

Usile de acces in centrala termica nu vor avea praguri.

Modul de functionare a centralei termice

Functionarea cazanului va fi complet automatizata, acesta fiind prevazut cu supravegherea automata a arderii, aprindere electronica si sistem de protectie la depasirea temperaturii normale de regim respectiv a temperaturii maxime admisibile (oprire de avarie a cazanului). Pentru asigurarea deplina a cazanului acesta va fi prevazut si cu supape de siguranta cu arc pe conducta de ducere la iesirea din cazan, inainte de primul robinet de inchidere. Supapele de siguranta au fost astfel dimensionate incat sa preia in intregime aburul care s-ar putea forma in cazan in cazul in care acesta ar fi pus in functiune fara sa se asigure circulatia corespunzatoare a agentului termic (robinet inchis sau nepunerea in functiune a pompei). Vasul de expansiune a fost dimensionat astfel incat sa fie capabil sa preia in intregime excesul de apa rezultat din dilatatia volumului de apa din tot sistemul de incalzire. Pompele de circulatie a agentului termic in sistem au fost prevazute sa functioneze continuu, fiecare din acestea fiind capabila sa asigure circulatia debitului maxim de agent termic din sistem. Aceste pompe vor fi prevazute cu comanda manuala atat pentru pornire si oprire cat si pentru selectarea pompei in functiune. Sistemul de preparare a apei calde de consum a fost astfel dimensionat incat sa asigure un debit maxim necesar de apa calda la temperatura de min. 45grdC, al armaturilor instalate la grupurile sanitare si bucatarii, iar volumul de apa acumulat de 800 l asigura acoperirea unui varf de consum caracteristic regimului specific de utilizare al grupurilor sanitare din imobil. Sistemul de alimentare cu combustibil al cazanelor consta din bransamentul de gaze naturale, cu elementele componente specifice ale acestora cum ar fi regulatoarele de presiune, contorul, filtrele stabilizatoare de pe cazane, etc. Evacuarea gazelor de ardere colectate de la cazane se va face prin tiraj fortat, cu ajutorul dispozitivelor de tiraj al cazanului.

- Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va face prin racord trifazat din reteaua furnizorului de energie electrica. Solutia tehnica de bransare si contorizare la reteaua funizorului de energie electrica a obiectivului nu face parte din obiectul acestei documentatii, limita de proiect fiind la iesirea din blocul de masura si protectie.

Instalatia electrica de iluminat normal si prize s-a tratat in functie de categoria si destinatia spatiilor imobilului. Pentru realizarea unui iluminat tehnic s-au respectat conditiile impuse de standardele SR 6646-1; SR 6646-3, SR 6646-5 privind nivelul de iluminare, temperatura, de culoare a surselor de iluminat, indicele de redare a culorilor si conditiile de mediu ale fiecarei incaperi in parte. Corpurile de iluminat vor fi alese de catre client impreuna cu arhitectul si vor respecta intocmai caracteristicile prezentului proiect.

Iluminatul holurilor, salilor de grupa, si a birourilor se va face cu corpuri de iluminat cu dim. 60x60cm, echipate cu dispersor si lumina neutra.

Iluminatul grupurilor sanitare, spatiilor tehnice, camerei centralei termice, precum si iluminatul exterior se face cu corpuri de iluminat aparente cu grad de protectie min. IP44. Comanda acestuia se va face cu intrerupatoare si comutatoare montate la 1m deasupra pardoselii sau cu senzori de miscare pentru lampile din zonele de acces si WC-uri.

Toate corpurile de iluminat au fost prevazute cu lampi cu surse LED cu eficienta energetica mare.

Sistemul de prize de curent este adaptat categoriilor de mediu a incaperilor si instalatiilor functionale. Prizele monofazate sunt cu contact de protectie, montate ingropat in pereti.

Circuitele interioare se vor executa cu conductoare FY protejate in tuburi IPEY montate ingropat in elementele de constructie. Protectia circuitelor se face prin sigurante automate cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si curenti diferentiali montate in cutiile tablourilor de distributie.

Tablourile de forta si automatizare a instalatiilor de incalzire, apa potabila si a instalatiei de stingere incendiu fac parte furnitura acestor echipamente si nu fac parte din obiectul acestei documentatii.

Tablourile de distributie se vor executa din policarbonat sau in constructie metalica, conform planurilor, si vor fi prevazute cu sistem de inchidere. Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice sunt realizate cu cablu CYY-F in tub, in tencuiala si CYABY-f in profil M pentru alimentarea  racordul AAR-ului la TEG.

Alimentarea grupului de pompare precum si alimentarea de rezerva a tabloului de circuite vitale se va face cu cablu rezistent la foc NHXHE30/F180.

Iluminatul de siguranta:

Pentru evacuarea persoanelor din imobil s-au prevazut corpuri de iluminat de evacuare amplasate deasupra usilor de iesire din cladire, de-a lungul holurilor destinate evacuarii din cladire la o distanta de maxim 15m intre acestea, la schimbarile de directie, langa casa scarilor, in grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati si in grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8mp.

Pentru iluminatul de semnalizarea a hidrantilor s-au prevazut lampi de acelasit tip amplasate deasupra acestora

Corpurile de iluminat de evacuare si de semnalizare hidranti sunt prevazute cu sursa proprie de alimentare incorporata (baterii care asigura functionarea lampilor timp de cel putin 1h), tip “indicator luminos”, CISA 08 LED sau similar, inscriptionate conform HG nr.971/2006

In camera centralei termice, in camera centralei de avertizare incendiu si antiefractie, in statia de pompe de incendiu s-a prevazut iluminat de lucru ce asigura continuarea activitatii cel putin 1h. Acesta s-a realizat cu lampi FIPAD 06, echipate cu kituri de conversie pentru iluminatul de siguranta, nepermanent ce asigura continuarea lucrului dupa intreruperea tensiunii.

Alimentarea centralei de semnalizare incendiu se va face dinaintea intrerupatorului general al TEG.

Alimentarea tabloului electric de circuite vitale TEV, al AAR-ului inclus in grupul electrogen si al grupului de pompare se va face cu cablu tip NHXH E30/F180. Pentru TEV acest tablou s-a asigurat o alimentare de rezerva dintr-un grup electrogen de exterior cu puterea de 11 kVA echipat cu inversor de sursa si rezervor propriu ce asigura o autonomie de minim 4h.

Instalatia de protectie a utilizatorilor impotriva tensiunilor de atingere periculoase la scurtcircuit si suprasarcina se realizeaza prin legare la nulul de protectie (schema Tn-S), si prin utilizarea disjunctoarelor cu protectie diferentiala respectiv prin legarea la priza de pamant proiectata. In acest scop s-a prevazut o retea de conductori de nul de protectie formata din conductoare de cupru, de la bara de nul a BMP-ului, la tablourile de distributie si apoi la contactele de protectie ale prizelor, la carcasele metalice ale corpurilor de iluminat, precum si la orice parte metalica a instalatiei electrice care in mod obisnuit nu este sub tensiune, dar printr-un defect de izolatie poate capata un potential periculos.

In acest scop se realizeaza “o priza de fundatie” cu rezistenta de dispersie mai mica de un ohm prin inglobarea in fundatiea cladirii, pe contur, a unui conductor din otel- banda 40x4 mm² sudat de armatura in minim douazeci de puncte.

In cazul in care rezistenta de dispersie nu va fi sub 1ohm se va completa cu o priza artificiala formata din electrozi din Ol-zn de 2½" si 3 metri lungime, legati intre ei cu platbanda de 40x4 mm².

Prin sudura, din conturul prizei, se vor realiza derivatii prevazute cu piesa de separatie pentru racordul BMP-ului si tabloului general, ce se vor racorda la bara de nul a acestora cu cordon de cupru cu sectiunea de 16 mmp.

Pentru IPT s-au prevazut doua derivatii pentru racordul paratrasnetului (in dreptul a doi stalpi diametral opusi), ce se vor racorda la paratrasnet prin doua conductoare OL Zn cu diametrul D=10mm inglobate in betonul stalpilor de rezistenta pana la cota acoperisului si apoi pozat pe suporti de acoperis.

Instalatia de protectie la trasnet se va realiza cu un paratrasnet  prevazut cu dispozitiv de amorsare, avans la amorsare Δt=30μs, ce asigura nivelul I de protective instalatiei electrice interioare.

Instalatia de internet va fi realizata cu cablu UTP CAT 5e, pentru internet, pozat in tub copex cu diametrul de 15mm si prize de tip RJ45. Pentru aceasta instalatie s-a prevazut un rack de 19 inci 6U echipat cu prize de 230V si doua  routere wireless cu 1 port WAN si 8 porturi LAN, sursa de semnal a routerului fiind echipamentul furnizorului furnizorului CATV si date-voce.

Instalatia de televiziune va fi realizata cu cablu coaxial tip RG59, pozat in tub copex cu diametrul de 15mm si prize pentru televiziune. Acestea vor fi alimentate dintr-un amplificator TV 1in/8out, amplasat in acelasi rack cu instalatiile de internet si telefonie.

Instalatia de telefonie va fi realizata cu cablu TCYY 2x0.5mmp, pozat in tub copex cu diametrul de 15mm si prize tip RJ11.

Subsistemul de detectie, semnalizare si avertizare incendiu

Sistemul  de detectie

Detectia se face prin detectoare de fum si temperature;

Sistemul de detecţie şi semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza următoarele funcţiuni:

detectarea incendiilor in zonele de lucru si zonele in care incendiul ar putea evolua nestanjenit, fără a fi observat in timp util; anunţarea incendiului la punctul de supraveghere (si prin persoanele din acest spatiu a serviciului de pompieri), automat şi/sau prin declanşatoare manual;

avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

monitorizeaza  nivelului de apa din rezervorul de apa de incendiu

comanda pornirea grupului de pompare incendiu;

transmite alarma echipei de interventie prin comunicatorul GSM.

Echipamentul de control si semnalizare (Centrala de alarmare incendiu)

Centrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu (ECS) este de tip adresabil si va asigura urmatoarele functii:

Achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoarele de fum si de caldura;

Afisarea starii de alarma, a prezentei alimentarii principale sau trecerea pe alimentarea de rezerva si starea de defect (detector de fum, buton manual de semnalizare incendiu si sirena de interior);

Display LCD (cristale lichide);

Parametrizarea algoritmilor de detectie de la panoul de comanda;

Autotest continuu pentru liniile de detectie, autotest al panoului de comanda;

Memorie de evenimente;

Starea de veghe cand echipamentul de control şi semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrica şi in absenţa semnalizării oricărei alte stări;

Starea de dezactivare, cand este semnalizată o dezactivare;

Starea de testare, cand este semnalizată o testare a funcţionării;

Centrala propusa dispune de o bucla cu maxim 32 de zone si 250 detectori.

Alarmarea in cazul detectarii unui inceput de incendiu se face:

optic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul centralei;

sonor la nivelul dispozitivelor de alarmare (sirenelor de avertizare) de interior  si exterior-optic si sonor.

Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:

Echipamentul de control si semnalizare (Centrala de detectie) se va amplasa in camera de la parter dotata cu usa rezistenta la foc si iluminat de lucru REI30, in care accesul se face numai pentru personalul angajat si instruit sa opereze centrala, impiedicand astfel accesul persoanelor neautorizate.

Detectoarele de incendiu - vor fi amplasate, in toate spatiile cu exceptia grupurilor sanitar.

Subsistemul de supraveghere video

Se va realiza un subsistem de supraveghere cu camere de luat vederi, fixe cu IR, de tip dome pentru interior şi de tip bulit pentru exterior.

Camerele video vor fi conectate la o unitate DVR unde se vor stoca imaginile provenite din spatiile supravegheate.

Vizualizarea imaginilor video se va realiza pe un monitor LED de 19” si cu posibilitatea de vizualizare pe telefonul mobil.

Sistemul de supraveghere prin televiziune cu circuit închis realizează urmatoarele funcţiuni: preluare de imagini 24/24h din zonele de activitati si acces redarea informaţiilor furnizate de camerele video pe monitor retranslatarea informaţiilor în alt punct, (optional) comprimarea informaţiilor şi stocarea acestora pentru o perioadă de 30 zile.

Monitorul şi echipamentele de monitorizare se vor amplasa în camera directorului .

Informatia video provenita de la camerele din teren este impartita pe placa de captura video cu stocare pe HDD intern. Toata informatia video este vizualizata in timp real, inregistrarea imaginilor facandu-se la o rata medie de 25 frame/sec/canal video, zoom digital in timp real, cautare dupa: calendar; functie de timp; dupa eveniment, pe suport HDD intern.

Perioada de timp in care placa de captura video incarca la maxim HDD-ul este de aproximativ 20 zile in regim de inregistrare continua, la rata de achizitie medie de 25 fps. In cazul utilizarii functiunii Video Motion Detection, functie disponbila a sistemului, se optimizeaza viteza de umplere a HDD-ului.

Cu ajutorul PC-lui se pot face prelucrari diverse asupra informatiilor colectate:

Cautari de secvente;

Prelucrari de imagini;

Verificarea actiunilor de interventie.

Utilizatorul poate arhiva imagini de importanta majora, deja stocate, pe suport CD sau DVD, sistemul fiind prevazut cu un CD/DVD-RW intern.

Sistemul va avea alimentare de rezerva UPS care ii va asigura o autonomie de minim 20 minute in cazul intreruperii alimentarii de la retea.

Sursele de alimentare, UPS-ul si DVR-ul sunt amplasate intr-un rack 19-9U amplasat pe perete in biroul directorului.

Reteaua de cabluri este realizata cu cablu coaxial RG 59+2C combinat cu cablu de cupru cu doua conductoare 2x0.8mmp. Lungimile si destinatia cablurilor sunt prezentate in jurnalul de cabluri iar traseele de cabluri si amplasarea echipamentelor este prezentata in plansele atasate prezentului proiect.

Alimentarea cu energie electrica se va face de la tabloul general la care se recomanda asigurarea cu cheie.

Subsistemul de detectie si semnalizare efractie

Sistemul de detecţie şi semnalizare efracţie are ca scop realizarea protecţiei contra efracţiilor a spaţiilor în care se deţin valori şi a căilor de acces spre acestea.

La realizarea proiectului s-a avut în vedere faptul că manipularea sistemului de alarmă se va realiza astfel: angajatii armează şi dezarmează sistemul detecţie efracţie, de la tastatura de control şi comandă aflata la intrarea principala si intrarea secundara de la parterul cladirii.

Pentru mărirea eficienţei sistemului de supraveghere propus s-au avut în vedere următoarele măsuri speciale de securitate:

- protecţia cladirii si a zonelor de intrare şi circulaţie este bine asigurată cu contacte magnetice si  detectoare de miscare;

- sistemul acustic al instalaţiei de pază este bazat pe un modul avertizor optoacustic autoalimentat pentru  exterior,  amplasat  pe  faţada  cladirii şi  o  sirena  interioara amplasata  la  inaltime  in  holul de la  intrare.

Subsistemul de control acces

Reprezinta solutia eficienta de restrictionare flexibila a traficului in spatiile interioare cu posibilitatea monitorizarii fluxului de persoane. Scopul sistemului de control acces este acela de a selecta şi ordona fluxurile persoanelor în interiorul unor arii definite, prin verificarea autorizaţiei de trecere a fiecărei persoane care solicită accesul în zonă.

Prin sistemul de control acces se limiteaza patrunderea persoanelor neautorizate in interiorul incintei.

- Instalatii sanitare

ALIMENTAREA  CU APA  POTABILA

Instalatii sanitare exterioare

Alimentarea cu apa a amplasamentului se va face din reteaua publica. Conducta de racord va fi din polietilena de inalta densitate PEHD PE80 PN6 avand D 63x3,4 mm.

Panta hidraulica a conductei va fi de 2‰.

Sapatura pentru pozarea conductei si sapatura pentru caminul apometric, se va executa numai manual si cu sprijiniri. Pozarea conductei de apa se va face in sant deschis având  b = 0,70 m si hmed = 1,00 m. Conducta de apa se va monta, pe un strat de nisip de 10 cm grosime si se va acoperi cu un alt strat de nisip de 10 cm grosime.

Conducta de alimentare nu necesita izolatie anticoroziva sau termica (este pozata sub adancimea de inghet de 0,80 m si este prevazuta cu accesoriile (fitinguri) necesare si piese de imbinare speciale.

Caminul apometric CA va fi situat in incinta proprietatii, o constructie tip cuva, cu adâncimea de 1,30 m fata de cota amenajata a terenului (-0,75), realizata din beton armat Bc 20 (B250). Sub radierul caminului se toarna beton de egalizare Bc 10 (B 150) de 10 cm grosime.

Caminul adaposteste robinetul de concesie Ф2”, contor de apa cu Dn 32 mm si robinet de linie Ф2”. Se va prevede si 1 buc robinet de golire Ф½”.

Contorul de apa prevazut Dn 32 mm,

Instalatia interioara de alimentare cu apa  se va fi  realiza din material ales de beneficiar, imbinarile se vor realiza cu piese de îmbinare speciale, în functie de materialul ales, (proiectantul propune conducte din polipropilena).

Conducta de alimentare cu apa nu necesita izolatie anticoroziva, este prevazuta cu accesoriile (fitinguri) necesare si piese de imbinare speciale. Procurarea acestui tip de material se poate face direct de la furnizorii de pe plan local sau de la furnizorii din tara.

Conf. "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a - Instalaţii de stingere", indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013,  art. 4.1 si art. 6.1 este necesara echiparea cladirii cu hidranti de incendiu.

Instalatia de stingere incendiu – hidranti interiori

In concordanta cu Normativul privind proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de performanta, indicativ NP 022:1997 pentru cladiri cu volumul mai mare de 1500mc se vor prevedea instalaţii de hidranţi interiori pentru instalatii de tip apa – apa pentru protejarea constructiilor.

Pentru aceasta cladire conform normativului este obligatorie prevederea hidranţilor de incendiu interiori cu următoarele caracteristici:

Debitul specific minim al unui jet:			qhi = 2.50 l/sec;

Numărul de jeturi în funcţiune simultană: 1;		QC = 2.50 l/sec;

Numărul de jeturi simultante pe fiecare punct: 1; 	(cf. NP 022:1997);

Lungimea minimă a jetului compact:			 lc = 10 m;

Debitul de calcul al instalaţiei: 				Qhi = 2.50 l/sec;

Debitul si presiunea necesara retelei de hidranti interiori se vor realiza de la statia de pompare amplasata in camera tehnica amplasata la parter.

Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiei este, în baza P118/2-2013 art. 4.35 lit. (d) si normativului NP 022:1997, de 10 minute.

Gospodaria de apa

Timpul teoretic de functionare a instalatiei de stingere a incendiilor cu hidranti interiori, stabilit corespunzator P118/2-2013 si NP 022:1997, este de: 10 min. pentru hidranti interiori.

Volumul de apă pentru stingerea incendiilor este calculat în conformitate cu cerinţele STAS 1478 - 90, pentru fiecare tip de instalaţie si a fost dimensionat si realizat, astfel:

- hidranţi interiori:

V hinteriori = 2.50 I / sec. x 10 min. x 60 sec. = 1500 I = 1.5 m3;

Volumul de apa pentru stingerea incendiilor va fi pastrat intr-un rezervor, cu capacitatea de 3 m3.

Statia de pomparare – amplasata in camera tehnica parter, echipata cu:

agregat de pompare (hidranti exteriori) cu o electropompa activa o electropompa de rezerva, agregatul avand caracteristicile: Q= 9.0 mc/h, H= 50 mCA, N=5.5 kW;

tablou electric;

Debitul necesar de apa pentru refacerea rezervei de incendiu

Qref = 1.5 mc: (24 ore x 3600 sec/ora) = 0.01 l/s

Timpul necesar pentru refacerea rezervei de apa pentru incendiu este de 24 ore.

Canalizare menajera

Instalatii sanitare exterioare

Apa uzata menajera din cladire se va evacua in caminele de vizitare  CV1 ÷ CV4, de unde se va  evcua in bazinul vidanjabil ce urmeaza a se amplasa in incinta proprietatii.

Tronsoanele de conducta de canalizare dintre caminele de vizitare pana la colectorul menajer vor fi din PVC tip KGEM - Dn 110 mm. Panta hidraulica a tronsoanelor de conducta de evacuare spre colector va fi de 0,6%.

Caminele de vizitare si bazinul vidanjabil (40 mc) vor fi din material plastic (PEHD, PP, PVC etc.), se vor procura complet echipate (piese de racord, trecere, capace etc.).

Instalatii sanitare interioare

Evacuarea apei uzate menajere se va face prin coloanele verticale M1 ÷ M7 prin conducte din polipropilena  PP Dn 110 mm, direct in caminele de vizitare CV1, CV3 si CV4.

Coloanele de evacuare M1, M2+M3+M4+M5 si M6+M7 vor fi pozate in canale de protectie, pana la descarcarea lor in caminele de vizitare.

Racordurile cu obiectele sanitare se va face din acelasi material (polipropilena PP).

Racordurile la obiectele sanitare vor avea urmatoarele diametre Dn 32  (lavoare), Dn 40  (dusuri), Dn 50  (spalatoare, chiuvete)  si D 110 mm (closete).

In grupurile sanitare destinate copiilor s-au prevazut obiecte sanitare (lavoare si vase de closet) speciale pentru copii.

Un grup sanitar situat la parter si unul situat la etaj au fost echipate cu obiecte sanitare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

Evacuarea apei uzate de la masinile de spalat rufe se va face in sifoane montate pe pereti la inaltimea de aprox. 0,80 m de pardoseala.

Spalatoarele din bucatarii au fost prevazute cu separatoare de grasimi, cu montaj sub spalator, avand capacitatea de 30 l.

In grupurile sanitare, in spaltorie si in centrala termica s-au prevazut sifoane de pardoseala, avand Dn 50 mm.

Coturile de 90o vor fi compuse din doua coturi de 45o, cu exceptia coturilor de la coloanele verticale – compuse dintr-o singura piesa.

Ramificatiile vor fi la 45o pentru a asigura evacuarea apelor uzate menajere, reducând posibilitatea de colmatare.

Coloanele M1 ÷ M7 se vor prelungi cu coloane de aerisire cu Dn 75 mm, cu    L = 3,50 m, echipate cu caciuli de ventilatie. Pe coloanele verticale s-au prevazut piese de curatire din polipropilena Dn 75 mm. Piesele de curatire se vor monta la inaltimea de 0,40 – 0,80 m fata de pardoseala.

S-a optat pentru folosirea conductelor din polipropilena deoarece prezinta urmatoarele avantaje:

se monteaza usor si rapid;

au o rugozitate buna, din care cauza printr-o conducta cu diametrul nominal inferior se transporta acelasi debit;

au o fiabilitate mare (cel putin 50 ani);

nu necesita izolatii.

La folosirea conductelor din polietilena de inalta densitate PEHD PE80, din PVC tip KGEM, din polipropilena PPR si polipropilena pentru scurgere PP s-au avut in vedere prescriptiile tehnice in vigoare pentru domeniul de referinta, precum si specificatiile tehnice elaborate de producator si furnizor privind realizarea imbinarilor si racordurilor.

Toate tipurile de conducte prevazute in proiect se gasesc pe piata interna la furnizori locali.

CANALIZARE PLUVIALA

Evacuarea apelor pluviale de pe suprafata construita se va face prin sistem jhgeaburi/burlane, la cota trotuarului si de aici prin sistematizare pe verticala  in zona.

PANOURI SOLARE

S-a prevazut un pachet complet de sistem solar cu panouri solare sub presiune (tuburi vidate), denumite si captatoare solare, pentru preparare a.c.m.

Panourile solare se vor monta pe acoperis, orientate cu fata spre sud.

Panourile solare din tuburi vidate pentru incalzire apa calda sunt construite din doua tuburi de sticla borosilicat - foarte transparente si rezistente la socuri (grindina pana la 25-35 mm) - se introduc unul in celalalt, se sudeaza la capetele deschise, dar nu inainte de a se extrage aerul dintre ele. Procedeul se numeste vidare si se ajunge la un vid de -0.5 atm. Tubul interior are la exterior un invelis selectiv cu proprietati in ceea ce priveste difuzia razelor solare si a transferului termic.

La aceste panouri solare (captatoare), radiatia soarelui este captata de tuburile vidate de sticla in procent de 92-94% .

Legatura dintre panouri se va face cu racorduri flexibile din inox (este parte componenta din echipament).

Acest sistem se poate folosi 24 de ore/zi, 12 luni/an.

Pachetul complet de sistem solar pentru preparare a.c.m., din panouri solare sub presiune (tuburi vidate), este  o sursa de incalzire ecologica, ieftina Se foloseste ca sursa auxiliara si rezistenta electrica a boilerului. De regula, aceasta se foloseste ca rezerva pentru panouri in zilele cu radiatie solara slaba. Tranzitia intre panouri, rezistenta electrica, ca surse de incalzire, se face automat, prin utilizarea unui modul de automatizare special conceput.

Alegerea pachetului s-a facut functie de debitul de apa calda necesar, qc =  1,349 l/sec .

Pachetul complet de system de preparare a.c.m. cuprinde

- 4 buc panouri solare cu tuburi sub presiune (vidate) 4 buc x24 tuburi cu montare pe acoperis;

- Vas de expansiune inchis pentru sistem solar 24 l;

- Statie completa de automatizare pentru captatoare solare din tuburi vidate, inclusive pompa solar 4 – 16 l.

Boilerul termoelectric trivalent (solar – electric - cazan) capacitatea  750l - 1 buc, precum si vasul de expansiune de 60 l al boilerului sunt cuprinse in volumul  „Instalatii Termice”.

Legatura intre panourile solare si boiler se va face cu teava Cu 22 mm (¾”) preizolata.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Nu e cazul.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu e cazul

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu e cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Nu e cazul.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Proiectul nu implica relocarea de utilitati.

Utilitati:

- Apa potabila – solutia tehnica prevede puncte de consum suplimentare fata de cele existente, astfel consumul de apa potabila se modifica;

- Apa menajera - solutia tehnica prevede puncte de deversare suplimentare fata de cele existente, astfel debitul de apa menajera se modifica;

- Energie electrica – solutia tehnica prevede implementarea de sisteme de iluminat moderne cu consumuri reduse;

- Agent termic – solutia tehnica prevede eficientizarea sistemului de incalzire cu radiatoare moderne si fara pierderi, astfel consumul de agent termic este redus.

Pe amplasament existe retele de utilitati urbane, care vor fi extinse corespunzator in vederea asigurarii functionalitatii imobilului

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

In vederea realizarii investitiei propuse, se vor efectua lucrari de defrisare a vegetatiei spontane. Nu vor exista taiari ale copacilor existenti. Lucrarile de sistematizare pe verticala care urmeaza sa fie realizate se refera la inierbarea spatiilor libere ramase in urma executarii lucrarilor, realizarea unor alei de acces si ale unor spatii de joaca pentru copii. Aleile vor fi prevazute cu pante in vederea dirijarii apelor pluviale catre terenul natural sau catre sistemul de canalizare. Accesele pietonale se vor realiza prin portile existente situate pe drumulr de servitute.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente – Nu e cazul

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

- agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate,

- apă

- metode folosite în construcţie

- lucrări de terasamente:

- cu mijloace mecanice:

- săpături: excavator de capacitate mică;

- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic;

- cu mijloace manuale:

- săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară,

Durata de executie a proiectului este estimata la 24 luni din care 18 luni alocate lucrarilor de Constructii si Montaj.

| GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI |
| --- |
| REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT – STRADA I.E. FLORESCU DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE |
| Nr. crt. | Denumire activitate | Nr luni | Anul 1 | Anul 2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Organizare de santier | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lucrari de constructii si instalatii | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dotari | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Receptia lucrarilor | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Asistenta tehnica din partea dirigintelui de sanitier | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata |  |  |  |  |
|  |  | Activitatea se desfasoara in perioada indicata, dar nu in mod constant |  |  |  |  |
|  |  | Activitatea se desfasoara conform cu nevoile in perioada indicata |  |  |  |  |

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; - Nu e cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; - Nu e cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor).

Nu e cazul.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect. – Nu e cazul

Localizarea proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. – Nu e cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Plan de incadrare in zona

Obiectivul de investitie este situat in judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, STRADA I.E. FLORESCU DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Targoviste conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 si prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018.

Terenul are o suprafata de suprafata de 4910,00mp.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

În cadrul derulării etapelor de lucru ce se realizează in vederea realizarii lucrarilor solicitate, rezultă următoarele aspecte de mediu împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului:

- Organizare de şantier va avea un impact peisagistic;

- Funcţionarea şi întreţinerea utilajelor şi a autoutilitarelor vor produce poluare fonica moderata, emisii de noxe in aer. Se va da mare atentie la interetinerea acestora in vederea limitarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau de combustibil pe sol care pot polua solul si apa. Se apreciază că lucrările de execuție nu afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției, parametrii de calitate fizico-chimici, biologici și bacteriologici ramânând în limitele admise.

- Pe toata durata de realizare a lucrarilor de executie exista exista riscul poluarii solului din cauza  urmatoarelor activitati: stocarea, manipularea şi utilizarea neadecvată a materiilor prime pe amplasament, lipsa controlului şi a reciclării şi eliminării deşeurilor, gestiunea necorespunzătoare a substanţelor chimice şi periculoase, în special a uleiurilor, lubrifianţilor şi a carburanţilor;

- Fauna este temporar perturbată doar pe timpul execuției lucrărilor, fără efecte majore. Cantitățile și debitele de poluanți emiși în atmosferă și posibil a fi evacuați accidental în apa de suprafață nu vor putea influența calitatea vegetației și faunei din zonă; cu alte cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fară a fi afectate condițiile de viață ale speciilor din zonă.

- Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim;

- Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei autovehiculelor necesare lucarilor de executie, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa;

- Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.

- Proiectul nu implica taierea arborilor existenti si nu ii va afecta.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

- Impactul va avea carecter local izolat, deoarece lucrarile de executie se vor limita la zona in care este amplasat proiectul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

- Nu este cazul

- probabilitatea impactului

- Redusa

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

- Nu este cazul

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- Nu este cazul

- natura transfrontieră a impactului.

- Nu este cazul

# IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- Posibila afectare a calitaţii apelor este reprezentată de scurgeri încărcate cu sedimente provine de la decopertarea solului vegetal şi săparea şanţurilor, depozitarea solului vegetal în grămezi, spălarea instalaţiilor şi a roţilor de noroiul depus pe suprafaţa drumurilor publice.

- Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele: utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întretinerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale, ìn cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase ìn zona organizării de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului ìn timpul reparatiilor, alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale, se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la ìntâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate ìn locurile special amenajate. Managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

- Nu este cazul

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- Obiectivul de investiţii proiectat nu poluează aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante.

- Posibila sursă de poluare a aerului ìn perioada de execuţie este reprezentată de utilajele din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el ìncadrându-se ìn fondul general al admisiei permise.

- Activitatea de construcție și vehicule în mișcare pot genera praf în condiții de secetă, acesta poate fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite ( în lungul frontului de lucru), a decopertării solului a excavării și a umplerii șanțurilor. Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de deplasare a utilajelor si se va monitoriza vizual generarea prafului implementîndu-se măsuri de diminuare dacă se vor produce emisii importante înafara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

- Nu este cazul

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executării lucrărilor de montaj. Deoarece acestea trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele și vibrațiile se încadrează in limitele admisibile prevăzute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, se vor lua următoarele măsuri: deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h, asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA, efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

- Nu este cazul

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- In activitatea desfășurată după darea în exploatare nu se vor produce substante radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

- Nu este cazul

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

- Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor.

- Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.

- Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.

- In timpul execuţiei lucrărilor de montaj solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pamântului rezultat din săpătura, iar la încheierea lucrărilor se va recoperta pe traseu în scopul readucerii terenului la categoria de folosinţă iniţială.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- Nu este cazul

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu e cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

- Pe amplasamentele studiate nu exista monumente istorice si de arhitectura sau zone cu regim de restrictie. Amplasamentul este localizat la aproximativ 2.50km fata de patrimoniul cultural regasit in Lista Monumentelor Istorice actualizata si publicata in Monitorul Oficial si Repertoriul Arheologic National.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

- In timpul execuţiei constructorul va respecta curaţenia și normele privind protecţia si igiena muncii ìn construcţii.

- Constructorul are obligaţia de a asigura serviciile sanitare pentru ca ìn organizarea de şantier şi pe traseul lucrării să se respecte igiena ìn construcţii si curaţenia astfel ìncât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi ecosistemelor.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

- În timpul execuţiei lucrărilor rezultă deşeuri menajere şi alte tipuri de deşeuri (hîrtie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele, electrozi uzați etc.) în cantităţi mici, putând fi recuperate.

In conformitate cu HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase se vor obtine urmatoarele tipuri de deseuri:

Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)

- 17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

- 17 02 lemn, sticla şi materiale plastice

- 17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila şi produse gudronate

- 17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

- 17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

- 17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest

- 17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări.

- modul de gospodărire a deşeurilor.

- Deşeurile rezultate în timpul execuţiei lucrărilor se vor depozita temporar in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale,lavete, beton, caramida etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora situate in apropierea Organizarii de santier. Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora Deșeurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, după obţinerea în prealabil a acordului proprietarului acesteia.Toaletele ecologice golite periodic de o firmă autorizată. Celelalte deşeuri vor fi valorificate prin predarea lor către un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectând prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- Nu este cazul

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

- Nu este cazul

# V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

- Nu este cazul

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

- Nu este cazul

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

- Organizarea de şantier cade în sarcina constructorului. Lucrările, măsurile, echipamentele şi dotările de şantier vor fi cele specifice lucrărilor de construcţii inginereşti exterioare liniare.

- Lucrările de organizare a şantierului specifice acestui obiectiv de investiţie se caracterizează prin: amplasare pe terenuri cu destinaţie publică, terenuri proprietate de stat ori – temporar – terenuri proprietate privată pentru care s-au obţinut acordurile de ocupare, trecere şi/sau de lucru din partea deţinătorilor, desfăşurare pe lungimi mari, în „benzi” de lucru înguste sau foarte înguste, efectuare lucrări cu utilaje de construcţii de gabarit mare în proximitatea căilor rutiere publice, sau chiar pe drumuri publice, cu necesare măsuri de semnalizare, deviere a circulaţiei sau restricţii de viteză,  puncte de lucru într-una sau în mai multe locaţii concomitent, cu schimbări foarte dese de amplasament,  posibilităţi limitate de racordare sau imposibilitatea racordării organizării de şantier şi/sau a punctelor de lucru la sistemele de utilităţi edilitare (apă, electricitate ş.a.), posibilităţi foarte reduse de amenajare la punctul(punctele) de lucru a magaziilor, depozitelor, ţarcurilor de materiale,  necesitatea depozitării/aşezării materialelor de pus în operă şi a materialelor rezultate din excavaţii pe terenuri învecinate, uneori chiar în zone carosabile (pe termen scurt), necesitatea/posibilitatea terminării, recepţionării şi punerii în funcţiune a lucrărilor pe parcurs (pe tronsoane funcţionale).

- Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor pe şantier (D.T.O.E.), ca şi Proiectul tehnologic specific obiectivului vor fi adaptate de Constructor – ţinând seama de caracteristicile lucrărilor inginereşti exterioare liniare – la prevederile Proiectului tehnic şi condiţiile concrete din teren (amplasamente, gospodării edilitare existente, vecinătăţi, condiţii de avizare, condiţionări de execuţie în spaţii obligate, timp şi anotimp, program şi schimburi de lucru, dotare tehnică proprie, dimensionare formaţii de lucru ş.a.m.d.).

- Toate lucrările sau intervenţiile care implică şi participarea terţilor (deţinători de utilităţi, administratori, proprietari, vecini) vor fi planificate de Investitor şi Constructor în consens cu reprezentanţii/delegaţii autorizaţi de aceşti deţinători, iar efectuarea lucrărilor se va face numai cu asistenţă de specialitate sau în prezenţa acestora.

- Siguranţa depozitării materialelor, paza bunurilor şi măsurile asiguratorii rămân în grija constructorului.

- Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. In acest scop se va amenaja o suprafata pentru depozitare a materialelor, echipamentelor etc. Aceasta platforma va fi imprejmuita pentru a proteja bunurile depozitate. Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

- Pentru alimentarea cu energie electrică va fi instalat în zona organizării de şantier, un Tablou General de Distributie care va fi conectat la reteaua existenta. În acest tablou va fi instalat echipamentul de măsură. Pentru alimentarea cu apă a organizării de şantier se va folosi reţeaua existentă.

- Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare ecologice, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată.

- Deşeurile rezultate se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii . Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate.

- În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate.

- localizarea organizării de şantier;

- Organizarea de Santier va fi amplasata in interiorul amplasamentului studiat pe latura de nord a proprietatii. Accesul in si din organizarea de santier sa va face prin intermediul unei porti existente.

- Pentru amenajarea suprafeţei, în vederea amplasarii Organizării de Şantier, vor fi făcute următoarele lucrări: Decapare strat vegetal; Umplutură pietriş şi nivelare suprafaţă; Montare containere (container pentru vestiar si grupuri sanitare ecologice).

- Depozitele, magaziile, şoproanele şi ţarcurile de şantier vor fi amenajate, de regulă, în variante constructive provizorii, din elemente de inventar, pe amplasamentul studiat..

- Punctele fixe de organizare a şantierului vor fi instalate în locuri în care pot fi asigurate utilităţile de electricitate şi apă la vestiare şi unde sunt posibilităţi de acces auto nestânjenit.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

- Lucrările necesare organizării de şantier vor fi de mică amploare, fără impact negativ semnificativ asupra mediului.

- După dezafectarea punctelor de organizare a şantierului amplasamentele vor fi readuse la starea iniţială prin grija Constructorului şi sub supravegherea beneficiarului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

- Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

- Alegerea amplasamentului astfel încât să se minimizeze distanţele parcurse de utilajele de construcţii,

- Asigurarea utilităţilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în bune condiţiii (sursa de alimentare cu apă, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilităţi igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar).

- Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în staţii speciale pentru astfel de operaţii.

- Revizii periodice ale utilajelor conform cărţii tehnice.

- Nu vor fi admise utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu corespundă normelor legale.

- Colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- Se va aduce suprafata amplasamentului la starea initiala.;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- Nu este cazul

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- Nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- Nu este cazul deoarece prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială, la aceeași categorie de folosință

IX. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor;

|  | Plan de incadrare in zona | 74-GA-01 |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de situatie – situatie existenta | 74-GA-02 |

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

- Nu este cazul

# 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului

- Nu este cazul

# X.  Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X,Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- Nu este cazul

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

- Nu este cazul

- se va preciza dacă proiectului propus nu are legatură directă cu sau nu este necesar  pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul

- va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

- Nu este cazul

- alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

- Nu este cazul

Intocmit,

Ing. Adela Ochiana