# MEMORIU DE ARHITECTURA

# FAZA D.T.A.C.

# CAP.I DATE GENERALE

# I.01 Obiectul proiectului :

Denumire proiect : “CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”

Proprietar : LEANCA NELU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cf. Declaratie nr.3147, din 03.09.2018, prin care se constituie ca masa patrimoniala de afectatiune

Adresa beneficiar : jud. Dambovita, sat. Cojasca, com. Cojasca, str. Principala , nr.44A

Beneficiar :  LEANCA NELU INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: -

Amplasament : jud. Dambovita, sat. Cojasca, com. Cojasca, str. Principala , nr.44A

Proiectant general : 	BOKASSA S.R.L. - TARGOVISTE 									J15/205/10.03.2009; cod fiscal: 25263860

Numar proiect : 43/2018

Faza de proiectare : D.T.A.C.

# I.02 Caracteristicile amplasamentului :

# INCADRARE IN LOCALITATE SI ZONA

In temeiul reglementatilor Documentatiei de urbanism nr.002/2002, faza PUG, aprobata prin HCL Cojasca nr. 11/2004, terenul, proprietate a lui LEANCA NELU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cf. Declaratie nr.3147, din 03.09.2018, prin care se constituie ca masa patrimoniala de afectatiune, este situat in intravilanul comunei Cojasca.

# DESCRIEREA TERENULUI

Categoria de folosinta : curti-constructii

Suprafata teren : 1078,00 mp masurati

Forma : regulata in plan

# Vecinatatile amplasamentului :

- N – NR. CAD. 216 - pe o distanta de 35,19 ml

- E – DCL 159 - pe o distanta de 28,05 ml

- S – NR. CAD. 155,157 - pe o distanta de 39,91 ml

- V – CHITU ION - pe o distanta de 29,58 ml

Terenul are acces direct pe latura de E, respectiv din str. Principala (DCL159), drum ce are o banda pe sens.

Constructii existente pe teren : 3

C1 - suprafata construita la sol 39,00mp, suprafata desfasurata 39,00mp din acte (78,00mp masurati)

C2 - suprafata construita la sol 61,00mp, suprafata desfasurata 61,00mp din acte (122,00mp masurati)

C3 - suprafata construita la sol 34,00mp, suprafata desfasurata 34,00mp din acte (68,00mp masurati)

Total suprafata construita si desfasurata = 134,00mp din acte

Total suprafata desfasurata = 268,00mp

Constructii ce se demoleaza : -

Constructii propuse : - 1 - spalatorie auto

In prezent pe actualul amplasament functioneaza, inca din anul 2016 un magazin alimentar, o vulcanizare si o spalatorie auto.

# CONDITII DE CLIMA

Climatic, terenul se caracterizeaza de urmatoarele sarcini:

# temperatura medie anuala +9 grade C

# temperatura medie minima -2.9 grade C (luna ianuarie)

# temperatura medie maxima +22 grade C (luna iulie)

# precipitatii medii anuale 600-900 mm

# adancimea maxima de inghet -0.90 m de la cota terenului natural

# sarcina data de zapada zona B, gz = 0.7 KN/mp

# sarcina data de vant zona A, pv = 0.45 KN/mp

# ZONA SEISMICA DE CALCUL

Zona seismica de calcul conform hartii de zonare seismica din Normativul P100/2013 – valoarea de varf a acceleratiei terenului ag =0,35 g, perioada de colt Tc = 1,60 sec.

# PARTICULARITATI GEOTEHNICE ALE TERENULUI

Datele geotehnice obtinute sunt detaliate in studiul geotehnic atasat documentatiei.

Amplasamentul luat in studiu nu prezinta riscuri la inundatii si fenomene fizico-geologice de instabilitate a terenului.

# CONDITII DE AMPLASARE SI REALIZARE A CONSTRUCTIILOR CONFORM PUG

In temeiul reglementatilor Documentatiei de urbanism nr.002/2002, faza PUG, aprobata prin HCL Cojasca nr. 11/2004, sunt impuse urmatoarele conditii de amplasare si realizare a constructiei :

REGIMUL JURIDIC :

Forma de proprietate : proprietate particulara

Nu se afla in zona de protectie a monumentelor.

REGIMUL ECONOMIC :

Teren situat in intravilanul comunei Cojasca, conform PUG; T4; P38; N.C. 70937

Categoria de folosinta actuala : curti constructii

REGIMUL TEHNIC :

Teren proprietate particulara in suprafata de 1078 mp

Se vor respecta prevederile Codului Civil (actualizat) referitoare la vecinatati, prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, prevederile Legii nr.10/1995, republicata si prevederile Ordinului nr.839/2009 privind normele de aplicare ale Legii nr.50/1991, republicata, Ordinul 43/1997 si RGU aprobat prin HG 525/1996.

# RELATIA FATA DE CONSTRUCTIILE INVECINATE

(cu referiri la expertiza tehnica – in cazul alipirilor la calcan cu o constructie existenta)

Constructia se afla conform planului de situatie anexat documentatiei respectiv la min. 14,90ml fata de limita terenului la N, min. 9,32ml fata de latura de S, min. 18,84ml fata de latura de E, min. 6,72ml de limita de V. Lucrarile de construire nu vor afecta vecinatatile.

RETELE EDILITARE CARE TRAVERSEAZA TERENUL, RESTRICTII IMPUSE DE ACESTEA, DISTANTE DE PROTECTIE

Nu sunt restrictii impuse de acestea.

# MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR

Asigurarea utilitatilor se va face de la sursele existente in incinta prin racorduri si bransamente noi care sa poata prelua consumurile si sa respecte normele si normativele in vigoare.

Cladire cu destinatia „spalatorie auto” va beneficia de alimentare cu apa si alimentare cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrica :

Alimentarea cu energie electrica se va asigura printr-un racord la reteaua existenta conform solutiei de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie. Racordul la gospodaria electrica principala va fi echipat cu bloc de masura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de masura va constitui limita contractuala de separare intre instalatiile furnizorului si instalatiile consumatorului.

Contorul va masura, prelucra si stoca date referitoare la energie si putere, intr-o configuratie ce permite multitarifarea si afisarea informatiilor referitoare la energie si/sau putere activa impreuna cu una din marimile aditionale (energie/putere reactiva, energie/putere aparenta sau combinatii ale acestora).

Blocul de masura va fi montat de furnizorul de energie in momentul avizarii si punerii sub tensiune a instalatiilor electrice interioare

Proiectul cuprinde:

-alimentarea principala cu energie electrica

-instalatii de iluminat general de lucru

-instalatii de iluminat securitate

-instalatii de prize uzuale

-instalatii de electroalimentare utilaje specifice

-instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale

-instalatii de priza de pamint

Instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu prezentul proiect - partea scrisa si partea desenata - si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescriptii:

-	Legea nr.307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor

-	Legea  nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

-	Legea Nr. 137 Legea Protectiei mediului

-	Legea energiei electrice si a gazelor naturale

-	Norme generale de aparare impotriva incendiilor

-	Norme generale de protectia muncii

-	NSPM 65 Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distribuia energiei electrice

-	NSSM 111 Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale

-	P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,-Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”

Prezenta lista nu este restrictiva. Se ia in consideratie intotdeauna ultima editie a actului normativ.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dupa cum urmeaza: din reteaua stradala, prin intermediul unui circuit electric realizat cu cablu cyaby 5x10 mmp se va alimenta cu energie electrica tabloul electric general (T.G.D – Parter).

Puterea instalata, la nivelul BMPT pentru care se va stabili solutia de alimentare cu energie electrica este :

Puterea instalata,

Pi  = 20.00 KW

Pc = 15.00  KW

Instalatii electrice de iluminat si prize.

Conform normelor in vigoare, nivelurile de iluminare medie pentru iluminat normal ce trebuie  asigurate sunt:

- Spalatorie    - 100 lx

Iluminatul general se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescent pentru montaj aparent  2x36 cu LED.

Comanda iluminatului se va realiza local, cu intreruptoare si comutatoare obisnuite, montate ingropat si amplasate la 1,5 m de pardoseala.

Toate spatiile in care se desfasoara activitati sunt prevazute cu prize simple sau duble de tip cu contact de protectie de 16A.

Prizele se vor monta la h=0.2 m

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare de cupru protejate in tuburi  din PVC tip IPEY. Tuburile de protectie se vor monta ingropat in pereti. Pe pereti, pe traseele de coborare la aparatele de comutatie, la prize si la tablourile electrice, tuburile se vor monta ingropat (se vor executa slituri in zidarie).

Tuburile de protectie se vor monta numai pe trasee verticale si/sau orizontale. Se admite montare pe trasee oblice doar in cazurile in care montarea pe verticala sau orizontala nu este posibila datorita elementelor de structura ale cladirii .

Legaturile sau derivatiile la  conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau cutii de  derivatie. Dozele se vor monta numai pe pereti sau pe partea laterala a grinzilor.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi  grinzi, buiandrugi) .

Golurile in placa se vor executa numai cu rotopercutorul, fara taierea armaturii.

Tablouri electrice

Tabloul electric general T.G.D. va fi de tip metalic, cu grad de protectie IP54 si se va echipa cu bare curent de 200A, borna de nul impamantare, sina DIN (pentru montaj aparataj modular).

Din tabloul electric T.G.D se vor circuitele de iluminat si prize.

Instalatii de legare la pamant

Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza prin legarea la nul a partilor metalice ale instalatiei care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea fi puse in urma unui defect de izolatie. Se vor lega la pamânt: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de protectie, corpurile de iluminat etc.

Circuitele electrice sunt protejate la curentii de scurtcircuit si suprasarcina iar circuitele de prize sunt protejate suplimentar impotriva curentilor reziduali .

Ca schema de legare la pamant s-a utilizat schema de legare TN-S .

Rezistenta prizei de pamant nu trebuie sa depaseasca 1 ohm

Panouri fotovoltaice

Alimentarea tabloului TGD se face din 10  panouri fotovoltaice capabile sa furnizeze o putere de circa 2.5 kW.

Sistemul de panouri fotovoltaice va fi furnizat de o firma specializata si va avea toate elementele necesare bunei functionari:

panouri fotovoltaice

regulator de incarcare

invertor incarcator

baterii acumulatoare

monitorizare

panou control de la distanta.

Din punct de vedere al calitatii corespunzatoare vor fi respectate normativele in vigoare, de care s-a tinut cont in intregul proces de proiectare, punct de plecare fiind NC001-1999 „Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin L10/1995.”

Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa se va realiza prin racord la reteaua existenta, ce va asigura consumul de apa pentru obiectivul nou proiectat.  Instalatia cu apa rece se va face folosind presiunea apei din reteaua publica existenta in zona, prin racordarea direct la conducta de alimentare cu apa a localitatii prin extinderea racordului existent.

Alimentarea cu apa a consumatorilor se face prin intermediul conductelor din polipropilena reticulara PPR cu insertie de fibra compozita, PN10. Conductele de distributie apa vor fi echipate pe traseul lor cu robineti de izolare, reglaj si golire; se vor monta ingropat in sape, in pereti sau aparent dupa caz.

Evacuarea apelor uzate :

Apele uzate menajere de la obiectivul nou proiectat vor fi evacuate provizoriu catre fosa septica amplasata pe teren, urmand a se racorda la reteaua de canalizare stradala.

De asemenea, datorita faptului ca pe teren exista si in prezent o cladire cu functiunea de spalatorie auto (functionala) si una cu functiunea de service auto, pe teren exista montat un separator de hidrocarburi, care va deservi si constructia nou propusa.

Apa pluviala de pe invelitoarea cladirii va fi preluata printr-un sistem de jgheaburi si burlane si deversata la cota terenului amenajat.

Asigurarea agentului termic:

Nu este cazul.

Alimentarea cu gaze:

Nu este cazul.

# I.03. Caracteristicile constructiei propuse :

Se propune constructia unui corp de cladire parter, ce va adaposti echipamentul necesar pentru functionarea unei spalatorii automate, moderne.

Din punct de vedere tehnic, calitativ si de performanta, acest echipament reduce timpul de spalare a unei masini substantial, reduce consumul de apa, calitatea finala este una de exceptie, iar prin dotarea cu panouri fotovoltaice se reduce consumul de energie electrica.

Se poate aprecia ca proiectul va avea o influenta benefica plurivalenta atât pentru locuitorii spațiului urban cat și pentru ecologia și protecția mediului din zona.

Functiunea : spalatorie auto

Regim de inaltime : P

S. teren = 1078,00 mp

S.c existenta = 134,00 mp

S.d. existenta = 268,00 mp

P.O.T existent = 12,43 %

C.U.T existent = 0,25

S.c. propusa  =  54,00 mp

S.d. propusa  =  54,00 mp

S.c. totala propusa = 188,00 mp

S.d. totala propusa = 322,00 mp

S alei carosabile si pietonale = 520,00 mp

Suprafata spatii verzi =  370,00 mp

POT propus 	= 17,44%

CUT propus	= 0,30

Locuri de parcare - 5

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „C„ DE IMPORTANTA (conform HGR nr.766/2013) si la CLASA III DE IMPORTANTA (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013)

I.04. Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata de aliniament si celelalte limite de proprietate

(in cazul constructiilor mari sau cu o planimetrie complexa pentru trasarea constructiei trebuiesc precizate coordonatele de colt ale acesteia, raportate la un sistem de coordonate local sau la sistemul de coordonate national)

Constructia se va amplasa pe teren in conformitate cu planul de situatie anexat si anume :

- min.  14,90 ml fata de latura de N

- min.    9,32 ml fata de latura de S

- min.    6,72 ml fata de latura de V

- min.  18,84 ml fata de latura de E

Daca in momentul executiei se constata fisuri sau deformari la nivelul structurii, beneficiarul se va adresa unui expert tehnic atestat MLPAT, ce va expertiza constructia si va propune solutia optima.

# CAP.II DESCRIEREA FUNCTIONALA

DESCRIEREA SPATIILOR INTERIOARE

PARTER :

SPALATORIE AUTO			  S.u. =  49,98 mp

TOTAL S.U. PARTER    =  49,98mp

Inaltimea spatiilor interioare :

- parter			-h nivel 		= 3,50m

Descrierea fluxului tehnologic (daca nu face obiectul unui memoriu tehnic distinct) si implicatiile constructive ale acestuia, in cazul constructiilor pentru activitati productive :

Nu este cazul.

# CAP.III SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

III.01 Sistemul constructiv :

- structura de rezistenta : 	- structura metalica

- fundatii :			- radier general

- acoperis :			- grinzi si pane metalice

- inchideri exterioare :		- panou metalic autoportant izolat cu fibra din vata minerala, rezistent 				la foc si umezeala, fonoizolant cu imbinare prin cuplaj

- pardoseli interioare : 	- ciment sclivisit

- tamplarie exterioara: 	- PVC cu geam termoizolant

- trotuare : 			- din beton cu panta minim 3% spre exterior

III.02 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare :

Peretii exteriori sunt din panouri metalice autoportante, izolate cu fibra din vata minerala, rezistente la foc si umezeala, fonoizolante, conform planselor de arhitectura.

III.03 Finisajele interioare :

PARDOSELI

Pardoseala se va finisa cu ciment sclivisit, unde se va executa sapa de beton pentru panta.

TAMPLARIE

Forma, dimensiunile si aspectul tamplariei interioare si exterioare fac obiectul tabloului de tamplarie anexat proiectului in faza P.Th.

III.04 Finisajele exterioare :

TAMPLARIE

Tamplaria exterioara va fi din PVC, cu geam termoizolant, avand coeficient de izolare termica min. 1,5kw. Glafurile exterioare se vor realiza din PVC, vor avea lacrimar si vor fi fixate mecanic.

III.05 Acoperisul si invelitoarea :

Acoperisul va fi de tip sarpanta pe structura metalica, peste care se va monta panouri izolante cu toate accesoriile (opritoare de zapada, carlige, jgheaburi, burlane, bratari, etc)

Se va respecta Normativul NP069-2002 pentru invelitori in panta.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale :

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi din tabla faltuita, prevopsita, pe limita de proprietate.

III.06 Cosurile de fum :

Nu este cazul.

III.07 Alte solutii constructive specifice proiectului :

Nu este cazul.

Nota! Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta, asupra solului, drenajului microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

# CAP.IV INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)

# IV.01 Cerinta “A” REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Structura de rezistenta a cladirii corespunde normelor de rezistenta si stabilitate in vigoare.

Cladirea este conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de rezistenta si stabilitate, in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr. 10/1995.

Categoria de importanta face o referire globala asupra constructiei, sub toate aspectele acesteia si s-a stabilit de proiectant, conform HGR 766/1997 si conform metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor, factorii determinanti si regulamentul MLPAT aprobat cu ordinul nr. 31/N din 02.10.1995, tinand seama de:

- implicarea vitala in societate si natura – gradul de risc sub aspectul sigurantei si al sanatatii;

- implicarea in mediul construit si in natura, precum si modul de utilizare;

- caracteristicile proprii;

S-a urmarit la stabilirea categoriei de importanta „Metodologia specifica elaborata de INCERC Bucuresti in 1996”.

Prezentul proiect face obiectul verificarii de verificator atestat, conform Legii 10/1995.

Categoria de importanta : „C”

Clasa de importanta si expunere la cutremur III conf P 100/2013.

# IV.02 Cerinta “B” SECURITATE LA INCENDIU

Gradul de Rezistenta la Foc – II – Conform P118/2013. Clasa IV de importanta.

Se vor respecta prevederile Normativului de  protectie la foc P118/1999 si a HGR nr.571/1988, normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii.

Constructia se incadreaza in risc mic de incendiu. Prin sistemul constructiv, materialele folosite, conformatie si pozitionare pe teren, cladirea este proiectata in spiritul reglementarilor in vigoare, astfel incat, sa aiba o buna comportare in caz de incendiu, sa nu pericliteze siguranta persoanelor din cladire sau a cladirilor vecine si sa usureze accesul si actiunile echipelor speciale de interventie.

Caile de evacuare nu sunt obstructionate.

IV.03 Cerinta “C”

- IGIENA si SANATATEA OAMENILOR

Prin proiect se are in vedere respectarea masurilor prevazute in legislatie si normativele de specialitate (Ordin 1338/2007) prin care constructia nu prezinta o amenintare pentru igiena si sanatatea ocupantilor, a vecinatatilor si mediului prin :

- asigurarea unei insoriri corecte a spatiilor interioare destinate activitatilor umane

- degajarea de gaze toxice, a particulelor sau a gazelor periculoase (inclusiv in caz de incendiu)

- eliminarea oricaror posibilitati de emisii de radiatii periculoase

- eliminarea oricaror contaminari a atmosferei, apei, solului, etc.

- eliminarea deseurilor solide si lichide prin amplasarea unei platforme pentru pubele si evacuarea lor individual prin contract cu o firma specializata

- eliminarea tuturor posibilitatilor de prezenta a umiditatii in elementele constructiei

- prin modul de amplasare s-a avut in vedere eliminarea in totalitate a umbririi constructiilor invecinate;

- toate masurile s-au luat astfel incat sa nu fie agresat mediul inconjurator natural si construit

Nu se face verificarea la aceasta cerinta.

- REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Se vor respecta Legea 137/1995  actualizata si Legea   Nr. 294 din 27 iunie 2003 (republicata) privind protectia mediului, Legea 107/1996 a apelor actualizata in martie 2007, LEGE   Nr. 655 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, H.G. 352/11.05.2005, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997 si urmatoarele:

1. Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195_2005 privind protecţia mediului si O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195_2005 privind protecţia mediului, modificata si completata cu OUG 164/2008

3. Legea nr.458/2002 - lege privind calitatea apei potabile (modificata si completata cu Legea 311/2004;

4. Ordin nr. 184/1997 Legea nr.137/1995 - Legea Protectiei Mediului , modificata si completata prin  - ordin al ministrului M.A.P.P.M. pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

5. Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, modificata si completata prin Legea nr. 310/2004 si  OUG  3/2010 Pt modif si compl Legii 107/1996

6. Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993 privind normele metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

7. Ordinul M.A.P.P.M. nr.592/2002 privind aprobarea normativului de stabilire a valorilor limita si de prag a unor poluanti in aerul inconjurator;

8. Ord 95 / 2005 Privind stabilirea criteriilor de acceptare  a deseurilor la depozitare Lista Nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit deseuri

9. O.U.G.nr.78 privind regimul deseurilor;

10. H G 856/2002 Privind evidenta gestiunii deseurilor  si  aprobarea listei deseuri inclusiv deseuri periculoase

11.Ordinul M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarilor privind evaluarea poluarii mediului;

12.H.G. 352/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si in statiile de epurare;

13.STAS 12574/1987 - Aerul din zonele protejate.Conditii de calitate;

14.STAS 10009/1988 - Acustica in constructii-limite admisibile ale nivelului de zgomot.

15.OUG 57/2007 Privind regimul ariilor naturale  protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

16.HG 1284/2007 Privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta  a retelei Natura 2000

Se mai precizeaza urmatoarele:

- functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare;

- se inscrie in limitele admise de emisii de gaze arse, cf. Ord. M.A.P.P.M. nr.462/1993;

Conform cu destinatiile si zona in care se afla amplasamentul, din analizele anterioare se apreciaza ca investitiile nu vor afecta, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora si fauna, sau comunitatile invecinate.

Nu sunt necesare masuri sau dotari de supraveghere a factorilor de mediu. Se recomanda o permanenta atentie a gospodaririi apelor uzate si a reziduurilor solide produse, prin asigurarea contractelor corespunzatoare cu regiile sau unitatile de specialitate autorizate.

Lucrarile de proiectare nu introduc efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta, asupra solului, drenajului microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Dupa terminarea lucrarilor de constructie se va amenaja curtea cu alei pietonale, spatii verzi si spatii pentru parcare. Datorita masurilor prevazute aceasta constructie nu prezinta risc de mediu si nu are impact negativ asupra niciunui factor de mediu.

- Protectia apelor

Nu este cazul. Apa pluviala de pe invelitoarea cladirii va fi preluata si deversata la cota terenului amenajat.

- Protectia aerului

Nu exista surse de poluare a aerului. Monitorizari asupra emisiilor atmosferice nu sunt necesare.

Lucrarile de construire, se vor desfasura cu maxima rigurozitate, astfel incat sa nu afecteze calitatea aerului. Precizam ca nu exista surse de poluare ce pot afecta calitatea aerului.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomotul produs in timpul executarii lucrarilor nu va depasi limitele admise.

Realizarea obiectivului nu va constitui o sursa de vibratii in perioada de executie si se considera ca nivelul de zgomot produs nu va avea impact asupra zonelor din vecinatate.

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.

- Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

- Protectia solului si a subsolului

Nu sunt necesare lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului. La terminarea lucrarilor de construire, executantii vor inlatura resturile de materiale de constructie.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective publice

Nu este cazul

- Gospodaria deseurilor

Componentele nereciclabile (deseuri din constructii) rezultate in urma lucrarilor se colecteaza in recipiente adecvate (containere de constructie metalice, de tip cupa) si se vor colecta de servicii specializate ce dispun de utilaje speciale, dirijandu-le intr-un sistem care sa nu permita accesul persoanelor neautorizate.

Deseurile din activitatea de spalatorie (sarma, tabla, sticla, carton, plastic, etc.) si deseurile menajere se colecteaza in pubele speciale si se evacueaza conform contractului de preluare a deseurilor cu o societate avizata care va prelua deseurile si le vor duce la depozitul de deseuri menajere.

IV.04 Cerinta “D” SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Au fost indeplinite prevederile STAS 2965 privind dimensionarea treptelor, precum si alegerea finisajelor adecvate.

La proiectarea lucrarii s-au avut in vedere normativele si reglementarile in vigoare referitoare la siguranta in exploatare.

IV.05 Cerinta “E”  - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

S-au luat toate masurile de limitare a efectelor propagarii zgomotului provenit accidental sau controlat din exteriorul sau interiorul constructiei.

1. ÎNSCRIEREA ÎN CONDIŢIILE DE MEDIU.

-precizarea surselor și nivelului de zgomot exterior (circulaţie, industrii, altele)

Nivelul de zgomot nu va depăși 80db.

2. MĂSURI DE PROTECȚIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLĂDIRII.

-măsuri generale (orientarea spaţiilor) – nu se impun condiții de protecție.

-ferestre/uşi, spaţii tampon (sere) – profilul ferestrelor și ușilor prezintă izolație acustica.

S-au avut  în vedere urmatoarele   prescriptii tehnice:

STAS 10.009 - Acustica  în constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

STAS 6156 - Acustica în constructii. Protectia impotriva zgomotului în constructii civile si social-culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare  acustica.

Normativ C 125 / 2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice în cladiri.

IV.06 Cerinta “F”

- ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

S-a analizat si rezolvat conformarea constructiei in ansamblu, precum si al fiecarui element ce separa spatiile cu temperaturi diferite in sensul asigurarii protectiei termice.

S-a urmarit si rezolvat, in functie de conditiile date, reducerea necesarului de energie pentru incalzire/ frig/ ventilatie/ climatizare, producere apa calda in conditii de control al temperaturii si umiditatii la nivelul impus de confortul utilizatorilor.

Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile:

C107/0-2002 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri”

C107-2005 „Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie ale clădirilor"

Legea nr. 372 / 2005 "privind performanta energetica a cladirilor".

Prin echiparea cu ferestre si usi din PVC cu geam dublu termoizolant, inchiderile exterioare si izolarea acoperisului va asigura o etansare corespunzatoare din punct de vedere termic.

Determinarea gradului de izolare termica (G) conform Normativ C-107/1-97

Coeficientul global de izolare termica se calculeaza cu relatia:

G= Σ L x ζ / V=0,34 x n (w/mc.k)

In care L=A / Rmin ( w/k )

ζ = factor de corectie al temperaturilor

ζ = Ti – Tj / Ti – Te,

in care : Ti = +20 C; Te = -15 C; Tj = -7 C; Tj. Sol = +10 C

V = volumul interior al cladirii, incalzit, in mc.

A = aria elementelor de constructie

n = viteza de ventilare naturala a cladirii

Conform Normativ : G<GN.	G = 0,56<GN=0,97

- IZOLAREA HIDROFUGA

S-au luat masurile pentru eliminarea / limitarea pericolului de infiltratii de apa in sol sau din precipitatii.

VII.07 Cerinta “G” UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR MATERIALE

Proiectarea, executarea sau demolarea constructiilor se va face astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele puncte :

- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa demolare; (unde este cazul)

- durabilitatea constructiilor;

- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul;

Beneficiarul opteaza pentru utilizarea panourilor fotovoltaice, fapt ce atinge un punct important in utilizarea resurselor naturale.

# CAP.V MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul

# CAP.VI AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Suprafetele exterioare sunt amenajate cu spatii pietonale pavate, alei carosabile, spatii de parcare si spatii verzi conform planului de situatie anexat documentatiei. Se vor planta arbori si arbusti. Se propune o platforma pentru pubele.

# CAP.VII ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Organizarea de santier se face pe proprietate. Lucrarile de executie se desfasoara in limitele incintei detinute de proprietar si nu vor afecta nici temporar, nici definitiv domeniul public.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

- Legea 90/1996 privind protectia muncii

- Norme generale de protectia muncii

- Regulament MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii – ed 1995

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime

- Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul ML nr. 775/22.07.1998

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire (D.T.A.C.), a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

OBLIGATII ALE BENEFICIARULUI:

Conform Legii 10/`95, beneficiarul are obligatia sa efectueze verificarea proiectelor prin verificatori atestati de MLPAT la cerintele de verificare cuprinse in memoriul proiectelor, sa obtina avizele necesare lucrarilor, sa angajeze pentru executia lucrarilor constructori autorizati in lucrari de constructii si sa urmareasca prin dirigintii de santier, autorizati MLPAT, executia corecta si de calitate conform proiectului si normativelor in vigoare.

De asemenea beneficiarul va mai avea si urmatoarele obligatii :

- actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei, precum si a deficientelor proiectului;

- asigurarea receptionarii lucrarilor

- intocmirea cartii tehnice a constructiei.

Beneficiarul isi insuseste prezentul proiect si solutiile tehnice furnizate de acesta.

Urmarirea comportarii in timp a constructiei revine beneficiarului si se face in conformitate cu prevederile "Regulamentului privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora".

Urmarirea comportarii in timp a constructiei este de tip curent.

NOTA! Executia se va face numai pe baza de Proiect Tehnic.

Intocmit							Sef proiect

arh. Laura PREDA						arh. Alexandra IVASCU