MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU pentru SERVICII DE PROIECTARE FAZELE ET+DALI PENTRU OBIECTIVUL: LOT 2 Pasaj superior pe DN61, km 77+200 peste CF la Gaesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

Bucuresti,

Aprilie, 2019

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

pentru

SERVICII DE PROIECTARE FAZELE ET+DALI PENTRU OBIECTIVUL: LOT  2, Pasaj superior pe DN61 km 77+200 peste CF la Gaesti

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti

TPF INGINERIE SRL

Radu MUNTEANU

________________________

Responsabil Mediu

Ing. Angela VISAN

________________________

Aprilie

2019

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	6

II. TITULARUL PROIECTULUI	6

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI	7

3.1. Rezumatul proiectului	7

3.2. Justificarea necesitatii proiectului	7

3.3. Valoarea investitiei	7

3.4. Perioada de implementare propusa	8

3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)	10

3.6. Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)	15

3.6.1. Descrierea conceptului de proiectare si a solutiilor tehnice propuse	15

3.6.2. Activitati de proiectare	15

3.6.3. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza	15

3.7. Elemente specifice caracteristice proiectului	17

3.7.1. Profilul si capacitatile de productie	17

3.7.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente in amplasament	17

3.7.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea	17

3.7.4. Descrierea proiectului din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic	18

1.7.4.1.	Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora	                                                                                                                  20

1.7.4.2.	Racordarea la retelele utilitare existente in zona	23

1.7.4.3.	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	24

1.7.4.4.	Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	24

1.7.4.5.	Resurse naturale folosite in constructie si functionare	25

1.7.4.6.	Metode folosite in constructie	25

1.7.4.7.	Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	26

3.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect	28

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	29

5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale	29

5.4. Suprafata si folosinta terenului ce urmeaza a fi ocupat temporar sau definitiv	29

5.5. Politici de zonare si de folosire a terenului	38

5.6. Areale sensibile	38

5.6.1. Arii protejate	38

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI	39

6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	39

6.1.1. Protectia calitatii apelor	39

6.1.2. Protectia aerului	41

6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	42

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor	44

6.1.5. Protectia solului si a subsolului	44

6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	47

6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	47

6.1.9. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea	47

6.1.10. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	55

6.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	56

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	57

7.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului	57

7.1.1. Aspecte de mediu si cuantificarea impactului potential	58

7.1.2. Impactul potential asupra corpurilor de apa	58

7.1.3. Impactul potential asupra calitatii aerului	58

7.1.4. Surse de zgomot si vibratii	58

7.1.5. Impact potential asupra solului si subsolului	60

7.1.6. Impact potential asupra florei si faunei	60

7.1.7. Impact potential asociat gestionarii deseurilor	61

7.1.8. Impactul asupra sanatatii populatiei	61

7.1.9. Impactul asupra peisajului si mediului vizual	62

7.1.10. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural	62

7.2. Extinderea impactului	62

7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului	62

7.4. Probabilitatea impactului	62

7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului	62

7.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	63

7.7. Natura transfrontaliera a impactului	63

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	63

8.1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile	64

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	66

9.1. Justificarea incadrarii proiectului	66

9.2. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul	66

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	67

10.1. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier	68

10.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier	68

10.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu	69

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	71

11.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii	71

11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale	74

11.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei	74

11.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului	74

XI. ANEXE	75

12.1. Anexa A - Documente	75

12.2. Anexa B - Diagrame, planuri si harti	75

# I. DENUMIREA PROIECTULUI

SERVICII DE PROIECTARE FAZELE ET+DALI PENTRU OBIECTIVUL: LOT  2, Pasaj superior pe DN61, km 77+200 peste CF la Gaesti

# II. TITULARUL PROIECTULUI

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI

Adresa sediu social: Bucuresti, bdul Iuliu Maniu, nr. 401A sector 6.

Telefon nr. 0724753265, fax nr. -

Proiectant general:

ASOCIEREA SC TPF INGINERIE SRL, cu sediul in B-dul Alexandru loan Cuza nr. 44, et. 4 ap. 10, Sector 1 Bucuresti,

telefon: 0748110737; fax: 0369815764

Memoriul tehnic a fost realizat conform Normativului de continut pentru Memoriul tehnic necesar emiterii Acordului de Mediu, Anexa 5.E din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, corelata cu Ordin nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cerintele Legii nr. 243/2018, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulului nr. 78/2017 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996 si pe baza documentatiei tehnice puse la dispozitie de beneficiar.

# III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

## 3.1. Rezumatul proiectului

Drumul național 61 Ghimpați – Găești, traversează în orașul Găești, C.F. București – Pitești pe un pasaj superior executat în anul 1977.

Pasajul este din beton armat, 4 deschideri de câte 27,00 m, cu lungimea de 108,00 m și suprastructura din grinzi de beton precomprimat tronsonat și viaducte de acces la capete.

Pilele au formă lamelară, fundate direct la circa 4,00 m sub nivelul terenului.

Viaductele de acces sunt de tip boltă cu lungimea de câte 5,00 m și lățimea transversală de 2,50 m.

Viaductele au structura realizată din elemente prefabricate peste bolțile turnate monolit.

Lungimea totală a pasajului inclusiv viaductele de acces este de 534.85 m.

Partea carosabilă are lăţimea maxima pe pasaj de 8.30 m, un trotuar pietonal de 2.50 m și un trotuar de serviciu de 1.00 m rezulta o latime a partii carosabile de =13.20m.

## 3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Prin realizarea investiției publice se preconizează a fi atinse urmatoarele obiective de interes local:

-	sporirea confortului și creșterea activităților economice;

-	siguranța și sănătatea oamenilor;

-	accesul rapid al serviciilor de intervenție

## 3.3. Valoarea investitiei

Date economice privind obiectivul de interventii:

Solutia 1

Lei		       8,590.922 (fara TVA)

10,223.197 (cu TVA)

din care: ______________________________

C+M	Lei		       7,478.518 (fara TVA)

Precizare surse de finantare: bugetul de stat si/ sau alte surse legal constituite

## 3.4. Perioada de implementare propusa

Durata de realizare a investitiei este fixata la 12 luni calendaristice, conform graficului orientativ de realizare a investitiei prezentat mai jos:

Tabel 1 - Graficului de realizare a investitiei solutia 1

| GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRARILOR VARIANTA 1 „PASAJ SUPERIOR PE DN 61, KM 77+200 PESTE CF LA GĂEȘTI” |
| --- |
| Nr. crt. | CATEGORIA DE LUCRARI | PERIOADA 2019 - 2020 |
|  |  | LUNA |
|  |  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 | Luna 11 | Luna 12 |
| 1 | Realizare marcaje provizorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretensionarea exterioara a grinzilor existente din BP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Repararea si protejarea suprafetelor vizibile ale betonului pilelor culeilor-pile a viaductelor si a rapelor de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Repararea si protejarea suprafetelor vizibile ale betonului grinzilor si intradosul tablierelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Demolare cale si trotuare existente calea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Realizare dala de suprabetonare calea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Refacere cale (hidroizolatie si cale) calea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Monate parapt directianal, parapet pietonal si rosturi de dilatatie calea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Demolare cale si trotuare existente calea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Realizare dala de suprabetonare calea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Refacere cale (hidroizolatie si cale) calea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Monate parapt directional, parapet pietonal si rosturi de dilatatie calea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Montare indicatoare rutiere si realizare marcaje definitive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Prin Certificatul de Urbanism nr. 5/21.01.2019 emis de Primaria Gaesti se specifica urmatoarele regimuri: (Anexa nr. A1)

Regimul juridic: Terenul pentru care se solicita certificatul de urbanism face parte din intravilanul orasului Gaesti si se afla in posesia Companiei Nationale de administrare a Infrastructurii Rutiere SA, situandu-se pe DN61(str. Academician Cioculescu), km 77+200 si este proprietate publica. Terenul studiat se afla in zona de protectie a unui monument istoric (depozitul S.N.T.R. „Tutunul Romanesc”, cod DB-II-m-B-17502, situat pe str. Ac. Sebran Cioculescu nr. 38).

Pasajul studiat supratraverseaza calea ferata Bucuresti-Pitesti.

Regimul economic: Terenul pentru care se solicita certificatul de urbanism se afla incadrat in UTR2 – zona ansamblului urban protejat – subzona AU2.

Terenul este proprietate publica. Exista in zona retele de distributie Apa-Canal, Gaze, Electricitate.

Sistem cai de comunicatie

Regimul tehnic: Se propune executia de lucrari de intretinere la Pasaj peste CF pe DN 61 KM 77 + 200.

-	P.O.T. MAX. 100 % C.U.T. MAX. 1

-	SUPRAFATA (DIMENSIUNILE) TERENULUI: 5400 m.p

Figura nr. 1 RELEVEU Pasaj superior pe DN61, km77+200 peste CF la Gaesti

Figura nr. 2 DISPOZITIE GENERALA SOLUTIA 1 Pasaj superior pe DN61, km 77+200 peste CF la Gaesti

Figura 3 – Profil transversal SOLUTIA 1 Pasaj superior pe DN61, km 77+200 peste CF la Gaesti

Figura 4 –SECTIUNE TRANSVERSALA SOLUTIA 2 VIADUCT GIURCA KM 82+623 (81+202) (81+330 CF VIABILITATE)

## 3.6. Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)

### 3.6.1. Descrierea conceptului de proiectare si a solutiilor tehnice propuse

Situatia juridica a terenului pe care este amplasat obiectivul: CNAIR S.A. - DRDP Bucuresti:

Suprafata desfasurata este de aproximativ 10000mp

Suprafata construita propusa si existenta dupa caz: 2500 mp

Alte date tehnice semnificative in functie de specificul lucrarii

Capacitati (in functie de specificul lucrarii):

Podul are următoarele caracteristici tehnice:

- dupa schema statica a suprastructurii:     	 - grinzi simplu rezemate;

- dupa structura de rezistenta:                    	  - beton prefabricat precomprimat;

- după modul de execuție:                          	 - infrastructura monolita; suprastructura de rezistenta prefabricata

- Numarul de deschideri si lungimea lor:        - 4 deschideri – 4x27.00m;

- Lungimea totala a podului inclusiv viaducte de acces:         - 535 m;

- Latimea partii carosabile:                                - 7,80 m ;

- Latimea trotuarelor:                                         - 1 x 2.5 + 1 x 0.75 m;

- Latimea totala a podului:                                - 13 m

### 3.6.2. Activitati de proiectare

Obiectivul se incadreaza in categoria de importanta C - deosebita, privind constructiile si clasa de importanta a drumurilor este “IV” – trafic mediu.

Lucrari de reparatii cu schimbarea caii pe pod.

Solutii de utilizare a surselor alternative de energie regenerabila (dupa caz): NU ESTE CAZUL;

### 3.6.3. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza

- prezentarea solutiei de intervenţie;

Solutia 1

- Demolarea căii și a trotuarelor;

- Placă de suprabetonare peste suprastructura existentă cu grosimea minimă de 16 cm;

- Parte carosabilă de 7,80 m cu 1 trotuar pietonal de minim 2,50 m, lățime utilă și 1 trotuar de serviciu de 0,75 m;

- Continuizarea rosturilor pe câte 2 deschideri;

- Precomprimare longitudinală între grinzile din beton precomprimat;

- Hidroizolație performantă cu strat de protecție și cale nouă 2 x4 cm din beton asfaltic;

- Parapete direcționale și pietonale noi cu profile metalice cu grosimea minimă de 6 mm;

- Dispozitive noi pentru acoperirea rosturilor de dilataţie de tip etanș;

- Repararea cu betoane sau mortare speciale a grinzilor prefabricate și plăcile monolite;

- Repararea cu betoane mortare speciale a betoanelor degradate la culei și pile. Daca dupa curatarea suprafetelor rezulta dezgolirea armaturilor pe mai mult de 1/3 din suprafata pilelor acestea se vor camasui.

- Repararea și refacerea gurilor de scurgere și a scărilor de accespe pasaj;

- Curatarea si ungerea aparatelor de reazem;

- Înlăturarea și curățirea de gunoaiele depuse în jurul pilelor pasajului.

Lucrările se pot executa sub circulație pe jumătate de cale, cu măsurile de siguranță speciale.

Lucrările se pot executa sub circulație pe jumătate de cale, cu măsurile de siguranță speciale.

- soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Pentru aducerea viaductului la parametrii normali de exploatare corespunzători clasei E de încarcare (A30;V80) și pentru ca circulația să se desfașoare în condiții de siguranță și confort, corespunzător unui drum încadrat în clasa tehnica II, pe două fire de circulație, în conformitate cu „Normele Tehnice privind proiectatrea, construirea și modernizarea drumurilor” aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.45/Septembrie 2017, sunt necesare urmatoarele lucrări de reparații și reabilitare, consolidare.

## 3.7. Elemente specifice caracteristice proiectului

### 3.7.1. Profilul si capacitatile de productie

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de productie, ci realizarea unor lucrari de reabilitare viaduct.

In perioada de exploatare, proiectul va fi destinat traficului rutier si nu implica procese de productie.

### 3.7.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente in amplasament

In amplasamentul proiectului nu exista instalatii sau fluxuri tehnologice. Terenurile din amplasamentul proiectului sunt terenuri aferente DN61.

### 3.7.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de productie, ci realizarea unor lucrari de rabilitare ale pasajului peste CF Bucuresti-Pitesti la Gaesti.

In perioada de operare nu vor fi obtinute produse si subproduse, drumul fiind destinat traficului rutier.

( Organizare de santier

Procesele tehnologice specifice realizarii investitiei vor avea loc in cadrul Organizari de santier.

Dotari principale ale organizarilor de santier:

- Birouri, spatii pentru depozitare temporara de materiale echipamanete de mica mecanizare, parcari autoturisme si toalete ecologice.

( Utilaje si echipamente folosite pentru executia lucrarilor

Pentru lucrarile de arta (poduri, pasaje) se pot utiliza urmatoarele tipuri de utilaje:

- macarale de diferite tipuri

- pompe pentru beton

- autobetoniere

- remorci, vehicule pentru semnalizare rutiera

( Transportul materialelor

Agregatele minerale utilizate pentru lucrarile de reabilitare a pasajului (piatra naturala, balastul, nisipul) vor fi achizitionate de la cariere/balastiere existente in zona amplasamentului, reglementate A.N.R.M.

Transportul agregatelor de la cariere/balastiere la zona proiectului se va efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri nationale si/sau locale, dupa caz. In cadrul organizarilor de santier/punctelor de lucru se vor utiliza pentru transport si incarcatoare frontale.

Diferite constructii sudate, piese grele se vor transporta cu autocamionul si se vor incarca/descarca cu macarale, automacarale sau motostivuitoare la punctul de lucru, urmand a fi incorporate imediat in lucrare.

Armatura metalica se va transporta cu autocamioanele, se va descarca in depozit si se va pune in opera cu automacaraua.

Lemnul (cheresteaua) se va transporta cu autocamioanele, se va descarca in depozit si se va pune in opera prin manipulare manuala.

Betonul se va prepara in statia de betoane, se va transporta cu autobetonierele si se va turna cu autopompa de beton.

Materialele paletizate se vor transporta cu autocamioanele si se vor incarca/descarca si transporta pe nivelul la care este nevoie cu automacaraua.

### 3.7.4. Descrierea proiectului din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic

Amplasament: Pasajul peste CF este situat in judetul Dambovita, in localitatea Gaesti, pe DN61 km 77+200.

in zona de protectie a monumentului (dupa caz): Depozitul S.N.T.R. “Tutunul Romanesc”, cod DB-II-m-B-17502, situat pe str. Ac Serban Cioculescu nr. 38

in zona protejata (dupa caz):   NU ESTE CAZUL

( Cantitati lucrari:

Suprafata desfasurata a constructiei este de aproximativ: 10000 mp

Situatia juridica a terenului pe care este amplasat obiectivul: CNAIR S.A. - DRDP Bucuresti.

INFRASTRUCTURA

1.1	Repararea si protejarea suprafetelor vizibile ale betonului pilelor si culeelor cu mortare realizate cu cimenturi speciale si aplicarea unui strat de protectie a betoanelor impotriva factorilor corozivi din mediu = 380.76mp

Bancheta Pile 3 x (2 x 9.80m) + (2 x 2.50m x 1.45m) + (1.45m x 9.70m)=122.76mp

Stalp central 2 x (2 x 4.00 x 9.00 + 2 x 1.00 x 9.00) = 180mp

Consola 2 x 5 x 4.60 x 3.90 = 179.40mp

Scari 2 x 4 x (3.70 x 2 x 1.50 + 3.70 x 0.40) = 100.64mp

Vang b.a. la scari 2 x ( 0.25 x 0.25 x 4.6 x5 + 0.25 x 0.25 x 3.90 x 5 ) = 5.32mc

Parapet pietonal pe scarile de acces 2 x ( 4 x 3.70 + 3.90 x 5 ) = 68.60ml

2.SUPRASTRUCTURA PODULUI PASAJULUI

2.1	Repararea si protejarea suprafetelor vizibile ale betonului  grinzilor si intradosul tablierelor cu mortare realizate cu cimenturi speciale si aplicarea unui strat de protectie a betoanelor impotriva factorilor corozivi din mediu=  2986.20mp

1 Tablier – 27.65m x 27.00m = 746.55mp

4 Tabliere x 746.55mp= 2986.20mp

2.2	Demolare cale si trotuare existente = 375.3mc

Demolare cale: (0.15m x 8.5m x 27.00m x 4tabliere = 137.70mc

Demolare trotuare: 2.20 x 27.00 x 4tab = 237.60mc

Total 137.70 + 237.60 = 375.3 mc

2.3	Realizare  dala de suprabetonare = 205.20mc

1.90mp x 27.00m x 4tab = 205.20 mc

2.4	Hidroizolatie pe baza de poliuretan = 1404.00mp

13.00m x 27.00m x 4tab = 1404.00mp

2.5	Refacerea cai   = 874.80mp

8.10m x 27.00m x 4tab = 874.80mp

2.6	Parapete pietonale	= 216.00 ml

2 x 27.00m x 4tab = 216.00ml

2.7	Parapete directionale = 216.00 ml

2 x 27.00m x 4tab = 216.00ml

2.8	Rosturi de dilatare =	158.60 ml

13buc x 12.20m = 158.60ml

2.9	Marcaje rutiere =	555 mp

Provizorii

535.00 + 2 x 50.00 = 635.00m

Finale 4 x 535.00m = 2140.00m

Total (635.00 + 2140.00) x 0.20m= 555.00mp

2.10	Indicatiare rutiere=	620 buc

Provizorii =600 buc

Definitive =20 buc

2.11	Pretensionare cu cabluri exterioara a grinzilor =  buc

4buc x 4tab =16buc

#### Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

( Materii prime

1.	Beton de ciment si betoane asfaltice

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica se vor prepara in instalatii specializate si vor fi transportat cu mijloace de transport specifice de la statii de betoane din zona punctelor de lucru.

2.	Prefabricate din beton

Materiale prefabricate de beton vor fi fabricate conform dimensiunilor stabilite si vor putea fi aduse din locatii unde exista fabrici specializate.

3.	Emulsia cationica pentru amorsare straturi bituminoase, vopseaua si diluantul pentru marcaje vor fi aduse pe amplasament in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice aplicarii lor.

4.	Parapete metalice

Parapetele metalice vor fi achizitionati de la producatorii de elemente metalice.

5.	Emulsii, diluanti, vopseluri

Vopselurile si diluantii utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere, vor fi aduse in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Materiile prime necesare realizarii lucrarilor sunt:

- agregate minerale (piatra sparta, balast, pietris, nisip);

- beton de ciment;

- beton asfaltic/mixtura asfaltica;

- emulsie cationica pentru amorsare straturi bituminoase;

- prefabricate din beton;

- parapeti metalici;

- lemn pentru cofraje;

- vopsea si diluant pentru realizare marcaje rutiere;

- carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari functionarii utilajelor si mijloacelor de transport.

Tabel– Materiile prime

| Materiale principale | Destinatie |
| --- | --- |
| Prefabricate din beton armat | Pentru pod, rigole |
| Bitum | Mixturi asfaltice |
| Filer | Mixturi asfaltice |
| Emulsie cationica | Protectie balast stabilizat, amorsa beton, amorsa asfalt |
| Aditivi | Beton |
| Beton | Poduri, rigole, etc |
| Ciment | Balast stabilizat, betoane |
| Mixtura asfaltica | Sistem rutier poduri |

( Modul de stocare al materiilor prime, materialelor si combustibililor

Materiile prime si materialele nu vor fi stocate in Organizarea de santier, acestea se vor aproviziona astfel incat sa fie introduse imediat in opera.

Organizarea de santier va fi amplasata pe un teren aflat in proprietatea beneficiarului.

Pentru o buna gospodarire/manevrare/utilizare a pamantului/materialelor ce vor fi folosite pentru executia lucrarilor vor fi necesare urmatoarele masuri:

- asigurarea calitatii constand din certificate de calitate si documentatie, determinari ale calitatii materialelor

- asigurarea cantitatilor necesare constand din documente de insotire a marfii, cantarire sau masuratori de probe sau cantitati furnizate;

- evitarea degradarii, prin acoperire sau depozitare adecvata;

- mentinerea unor evidente sistematice;

- asigurarea manevrarii eficiente, prin folosirea in practica numai a dispozitivelor adecvate: incarcatoare mecanice, motostivuitoare, macarale etc.;

- protectia muncii in toate operatiunile de transfer, incarcare, descarcare ce se vor efectua pe baza de instructaje specifice si cu utilizarea echipamentelor de protectie;

- intretinerea permanenta si curatarea drumurilor locale si a celor de santier, prin nivelarea lor cu autogredere, balastare, stropire;

- evitarea poluarii cu praf si pulberi, prin utilizarea mijloacelor de transport inchise/acoperite.

Materiile prime necesare realizarii lucrarilor nu se vor depozita pe amplasamentul drumului, ele vor fi stocate temporar si vor fi introduse in opera in cel mai scurt timp.

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe amplasamentul lucrarii, ele se vor prepara in instalatii specializate si vor fi transportate pe ampriza lucrarilor cu mijloace de transport specifice.

Emulsia cationica pentru amorsare straturi bituminoase, vopseaua si diluantul pentru marcaje vor fi aduse pe amplasament in recipiente etanse din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Vopsele si diluanti utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere, vor fi aduse in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din afara santierului, transportul carburantilor efectuandu-se cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. In zonele punctului de lucru nu vor fi depozitati carburanti.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in stare de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

Energia electrica necesara desfasurarii activitatilor de constructie va fi furnizata din sistemul energetic national, prin bransarea la reteaua locala de energie electrica.

( Apa

Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi preluata din surse de suprafata sau racord la reteaua de alimentare existenta in zona, functie de amplasamentul organizarii de santier. Transportul apei se va face cu cisterne dupa caz.

( Lemn pentru cofraje

Va fi asigurat de constructorul care va castiga licitatia.

( Beton de ciment si betoane asfaltice

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe amplasamentul lucrarilor, ele se vor prepara in instalatii specializate si vor fi transportate cu mijloace de transport specifice de la statii de betoane din zona punctului de lucru.

( Prefabricate din beton

Materiale prefabricate de beton vor fi fabricate conform dimensiunilor stabilite si vor fi transportate la locatia suprafetelor tehnologice.

( Parapeti metalici

Parapetii metalici vor fi achizitionati de la producatorii de elemente metalice.

( Emulsii, diluanti, vopseiuri

Emulsia cationica pentru amorsare straturi bituminoase, vopseaua si diluantul pentru marcaje vor fi aduse pe amplasamentul lucrarilor in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice aplicarii lor.

Vopselurile si diluantii utilizate in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere, vor fi aduse in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

( Energie si combustibili

Energia electrica necesara desfasurarii activitatilor de constructie, functionarii organizarii de santier, dar si operarii anumitor componente ale proiectului, va fi furnizata de grupuri generatoare.

Alimentarea cu carburanti a grupurilor generatoare si a utilajelor si mijloacelor de transport va fi efectuata cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar (exclusiv pentru utilaje de dimensiune redusa de la fronturile de lucru). Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru. In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa in santier.

Energie electrica pentru incalzire spatii santier temporar; va fi asigurata prin intermediul grupurilor generatoarelor de energie electrica.

#### Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu este aplicabil, in zona nu se regasesc retele utilitare.

( Alimentarea cu utilitati a Organizarilor de santier

( Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa in scop potabila se va face din sursa proprii, rezervoare tip ,,Fantana’’

Apa pentru uz igienico-sanitara va fi asigurata din surse proprii.

Apa tehnologica va fi asigurata din surse proprii.

( Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face prin intermediul unui grup electrogen.

- Determinarea consumului de utilitati

( Determinarea consumului de apa

Cantitatile de apa pentru procesul de productie se determina pe baza unor consumuri medii stabilite pentru principalele lucrari de pe santier.

( Determinarea consumului de energie electrica

Pentru reducerea consumurilor de energie electrica se pot lua urmatoarele masuri:

- stabilirea unor puncte de iluminare strict necesare;

- folosirea de masini si utilaje ale caror motoare electrice sa aiba un randament ridicat;

- folosirea intrerupatoarelor de mers in gol, care sa opreasca functionarea motorului electric sau a transformatorului de sudura la intreruperea lucrului, etc.

( Determinarea consumului de caldura

Consumul de caldura pentru scopuri tehnologice se determina de fiecare data prin calcule speciale, luandu-se ca baza volumul de lucrari proiectat si termenele de executie, regimurile termice adoptate si alte conditii care determina cantitatea de caldura si intensitatea consumarii ei.

#### Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de executie si vor fi aduse la starea initiala.

Zona va fi eliberata de orice rest de material de constructie sau deseu, constructie sau amenajare temporara, terenul fiind curatat si amenajat ambiental in conformitate cu regulile stabilite in Caietul de sarcini (aliniamente, marcaje rutiere,etc).

#### Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru realizarea investitiei se va utiliza drumul public, cu reglementarea circulatiei de catre antreprenor.

#### Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu vor fi folosite resurse naturale din amplasamentul proiectului. Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate.

Materiile prime si materialele reprezentand sau continand resurse naturale, necesare desfasurarii activitatilor vor fi specifice etapelor proiectului.

Principalale materii prime si materialele din aceasta categorie, specifice etapei de constructie se vor stabili in proiectul tehnic de executie, cumulat pentru toate componentele sunt:

- agregate minerale

- betoane – aprovizionate gata preparate, incluzand la randul lor agregate minerale, aprovizionate din afara amplasamentului

- structuri metalice (inclusiv armatura pentru beton, parapeti) –vor fi utilizate la montaj, racordari

- lemn si structuri din lemn, utilizate la sprijiniri, cofraje, balustrade

- hidroizolatii, utilizate pentru sistemul rutier

- carburanti pentru utilaje si vehicule de transport – consum exclusiv pe amplasament, pe toata durata de executie, ce va fi asigurat de catre antreprenor.

#### Metode folosite in constructie

La executia lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a lucrarilor se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative aplicabile.

Pentru santier nu se vor utiliza utilaje sau echipamente agabaritice sau care vor necesita autorizari suplimentare in Romania sau CE pentru lucrul sau punerea in opera.

Procurarea echipamentelor si lucrarile de constructii vor fi executate de catre un Constructor ce va fi selectat ulterior.

Regulile de acces, programul de lucru, permisele de lucru, modul de utilizare al terenului, stocarea materialelor si a deseurilor, procedurile de securitate a muncii, protectie si prevenire a incendiului, protectia mediului, instituite si obligatorii la nivelul incintei organizarii de santier, cat si la punctele de lucru de pe traseul executat vor fi aplicabile si Constructorului si tuturor subcontractantilor acestuia.

Organizarea de santier aferenta proiectului va ocupa o suprafata mica de teren, fiind amplasata intr-o zona exclusiv aflata pe proprietatea beneficiarului si nu se vor realiza cai de acces noi.

Depozitarea temporara a materialelor/utilajelor/sculelor se va face numai in locuri special amenajate in incinta, pentru asigurarea protectiei factorilor de mediu.

Se vor folosi utilaje performante care nu produc pierderi de substante poluante in timpul functionarii si care nu genereaza zgomot peste limitele admise, se vor opri motoarele utilajelor si/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor pentru diminuarea poluarii aerului si fonice, efectuarea operatiilor de intretinere a utilajelor se va realiza doar in incinte special amenajate.

#### Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Pentru executia lucrarilor se recomanda corelarea tuturor lucrarilor astfel incat sa se asigurare atat circulatia pe strazi, cat si asigurarea acceselor la proprietati.

Se propune o durata de realizare a investitiei de 12 luni, lucrarea putand fi astfel programata incat sa se poata intrerupe pe timpul iernii cand temperaturile scazute nu permit realizarea lucrarilor.

Perioada de garantie a lucrarilor se estimeaza la cca. 2 ani.

Se propune o esalonare a lucrarilor in doua etape, cu intreruperea lucrarilor pe timpul iernii.

Graficul de executie a fost prezentat la capitolul 3.4 si tabelul nr. 2.

I. ETAPA DE EXECUTIE SI GARANTIE A LUCRARILOR

Ca si perioada de executie, se estimeaza ca varianta va fi realizata in 12 luni. Perioada de garantie a lucrarilor se estimeaza la cca. 2 ani.

I.1. Tehnologia de realizare a investitiei

Etapa de constructie a variantei si a lucrarilor conexe (poduri, podete, relocari de drumuri si utilitati)

Se vor implementa tehnologiile de executie ale constructorului elaborate pe baza proiectului tehnic de executie.

Lucrari pregatitoare

Se executa inaintea lucrarilor de baza si au ca scop aducerea terenului natural la starea initiala.

Din categoria lucrarilor pregatitoare fac parte:

-	verificarea lucrarilor

-	curatarea terenului de tufisuri, asanarea zonei drumului

-	extragerea brazdelor si decaparea pamantului vegetal pichetarea amprizei

-	amenajarea drumurilor de acces

Lucrari de baza

Dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, se trece la executarea lucrarilor de baza.

Activitatile care se vor desfasura pe amplasament vor fi specifice etapelor de implementare a proiectului, dupa cum urmeaza:

- Realizare marcaje provizorii

- Pretensionarea exterioara a grinzilor existente din BP

- Infrastructura “Repararea si protejarea suprafetelor vizibile ale betonului pilelor si culeelor”

- Repararea si protejarea suprafetelor vizibile ale betonului  grinzilor si intradosul tablierelor

- Demolare cale si trotuare existente calea 1

- Realizare  dala de suprabetonare calea 1

- Refacere cale (hidroizolatie si cale) calea 1

- Monate parapt directional, parapet pietonal si rosturi de dilatatie calea 1

- Demolare cale si trotuare existente calea 2

- Realizare  dala de suprabetonare calea 2

- Refacere cale (hidroizolatie si cale) calea 2

- Monate parapet directional, parapet pietonal si rosturi de dilatatie calea 2

- Montare indicatoare rutiere si realizare marcaje definitive

Semnalizare si marcaje

Se vor monta: stalpi de dirijare, indicatori kilometrici, indicatori hectometrici, stalpi pentru indicatoare de circulatie, marcaje rutiere, fiind ncesara o macara pe pneuri si o masina de marcat.

I.2. Planul de executie

Durata de realizare a investitiei este estimata la 12 luni calendaristice de la data primirii Ordinului de incepere si predarii amplasamentului catre constructor.

( Descrierea alternativa a proceselor tehnologice si identificarea metodei optime de realizare a lucrarilor in vedera minimizarii impactului asupra factorilor de mediu

Inainte de inceperea executiei Antreprenorul va elabora un Grafic de esalonare a lucrarilor in care vor tine seama de acele operatiuni care se pot executa numai in anumite perioade ale anului, la anumite temperaturi. In cazul in care aceasta esalonare nu este facuta corespunzator, pot apare intarzieri in executie cu efecte directe in ceea ce priveste respectarea termenului final pentru darea in exploatare a variantei. Executia lucrarilor va fi facuta concomitent in mai multe fronturi de lucru.

Prin urmare atat din punct de vedere al respectarii termenului final dar si pentru reducerea perioadei de timp este necesar ca Antreprenorul sa adopte acele tehnologii care sa raspunda acestei cerinte.

Lucrarile vor fi executate pe categorii astfel incat suprapunerea diferitelor lucrari sa fie minima si pe o perioada scurta de timp.

Este recomandabil ca acolo unde acest lucru este posibil, sa se adopte tipuri de lucrari prefabricate a caror punere in opera sa se faca intr-un timp scurt, cu lucrari conexe minime si al caror impact asupra mediului sa fie cat mai redus.

Pe de alta parte, trebuie avuta in vedere si durata de viata a produselor. Vor fi utilizate produse viabile, cu durata mare de viata astfel incat sa nu fie necesara interventia repetata pentru remedierea eventualelor defecte aparute in timp. Interventiile facute pentru asemenea remedieri, chiar si dupa intrarea in operare a variantei, genereaza un impact negativ atat asupra utilizatorilor variantei cat si asupra riveranilor acesteia.

## 3.8. Alte autorizatii cerute pentru proiect

In conformitate cu prevederile legale si cerintele specific ale Certificatului de Urbanism 5/21.01.2019 eliberat de Primaria Gaesti, au mai fost elaborate documentatii tehnice pentru obtinerea urmatoarelor avize si acorduri:

| Nr. crt | Denumire aviz solicitat | Unitate emitenta | Stadiul obtinerii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificate de urbanism | Primaria Gaesti | Certificat de urbanism obtinut |
| 2 | ANPM | Agentia Nationala de Protectie a Mediului – Central | In curs de obtinere |
| 3 | S.C. C.N. C.F. C.F.R. S.A. | S.C. C.N. C.F. C.F.R. S.A. | Vizita pe teren 19.03.2019, ora 8:50 |
| 4 | Directia Judeteana de Cultura | Directia Judeteana de Cultura Dambovita | Aviz emis. Se asteapta FF pentru a putea fi ridicat. |
| 5 | Inspectoratul de Stat in Constructii | Inspectoratul Central de Stat in Constructii | Aviz obtinut. Negatie necesitate aviz ISC |
| 6 | Energie Electrica | Electrica Distributie | In curs de obtinere |

# IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

# Se vor demola parţial unele elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei.

# V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Amplasament: Pasajul peste CF este situat in judetul Dambovita, in localitatea Gaesti, pe DN61 km 77+200.

in zona de protectie a monumentului (dupa caz): Depozitul S.N.T.R. “Tutunul Romanesc”, cod DB-II-m-B-17502, situat pe str. Ac Serban Cioculescu nr. 38

in zona protejata (dupa caz):   NU ESTE CAZUL

## 5.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

Localizare

Pasajul peste CF Bucuresti-Pitesti se regaseste pe DN61 km 77+200, in intravilanul orasului Gaesti, judetul Dambovita.

- relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Vecinatăți administrative

Drumul national DN61 pe care este amplasat pasajul peste CF face legatura intre DN7 (Bucuresti-Pitesti) si Autostrada A1(Bucuresti-Pitesti), traversand orasul Gaesti.

- orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Zona studiată este situată la Sud – Sud-Vest de orasul Targoviste, la aproximativ 30km de acesta.

- surse de poluare existente în zona;

Nu există surse de poluare în zona studiată.

- date climatice si particularitati de relief:

Clima

Poziția geografică la intersecția paralelei 44˚ și 50' latitudine nordică și 25˚ și 19' longitudine estică, se situează spațiul de studiu în zona de climă temperat-continentală. Situarea în cadrul Câmpiei Române impune caracteristicile climatului de câmpie, caracterizat printr-o uniformitate a componentelor climatice pe suprafețe mari, uniformitate dată de morfologia de ansamblu a reliefului. Poziția ocupată în cadrul Câmpiei Române, impune climatului continental o nuanță de tranziție, valea Argeșului fiind considerată limita între climatul continental cu influențe sud-mediteraneene la vest și climatul continental cu influențe de ariditate la est. Acest lucru are reflectare directă în dinamica componentelor climatice cantitative și calitative.

Climatul continental de tranziție, caracterizat prin veri călduroase, secetoase și ierni cu temperaturi medii sub 0°C, este influențat de culoarele de vale ale Argeșului și Sabarului orientate pe o direcție aproximativă nord-sud, de prezența canalelor de irigație și de secare a suprafețelor lacustre, existența așezărilor umane, fapt ce duce la modificarea parametrilor climatici și apariția unor microclimate și topoclimate specifice. Pentru prezentarea valorilor cantitative ale componentelor climatice s-au utilizat date climatice înregistrate la stația meteorologică Găești pe o perioadă cuprinsă între anii 1976-1996.

Relieful:

Înscrierea teritoriului de studiu în cadrul reliefului de câmpie se reflectă direct în caracteristicile morfografice şi morfometrice ale reliefului, format în cea mai mare parte din suprafeţe joase plane sau uşor ondulate cu altitudini medii de 160-190m pentru luncile Argeşului şi Sabarului. Lăţimea luncii Argeşului prezintă un relief cvasiorizontal cu grinduri, gârle, braţe părăsite, renii şi ostroave, puternic modificat antropic în urma lucrărilor hidrotehnice realizate în vederea regularizării debitelor care au dus mai ales la modificări ale albiei minore (reprezentate prin secţionarea meandrelor ce a dus la apariţia de belciuge şi popine), îndiguiri, săparea de noi albii de curgere a apei, canalizarea cursului cu reflectare directă în aluvionarea malurilor, defrişări ale zăvoaielor de luncă.

Lunca Argeşului cât şi lunca Sabarului prezintă un sector mai înalt în imediata apropiere a albiei minore, reprezentat de grinduri, dincolo de care suprafaţa coboară puţin, pentru ca la contactul cu terasele să prezinte o uşoară înălţare. Terasele dezvoltate pe văile Argeşului şi Sabarului introduc varietate în relief, varietate dată de abrupturile frunţilor de terasă. În profil transversal Valea Argeşului este asimetrică. Prezintă o extensiune mai mare a luncii pe partea dreaptă a cursului, cu lăţimi de până la 8 m în zona oraşului Găeşti.

Arealul oraşului Găeşti cuprinde 4 mari trepte de relief, şi anume:

sub 180m;

180 - 190m;

190 - 200m;

peste 200m.

Ca pondere şi suprafaţă domină cu aproximativ 30km2 treapta de relief cu altitudini cuprinse între 180 - 190m care deţine circa 73% din areal. Mai redusă ca suprafaţă şi pondere este treapta cu altitudini de peste 200m (sub 1 km2 şi pondere de sub 2%).

Treapta cu altitudini de sub 180 m prezintă o suprafaţă de 1,2 km2 şi o pondere de 2,86%. În teren, această treaptă se regăseşte în partea de SE a oraşului către lunca joasă a Argeşului. Treapta cuprinsă între izohipsele de 180 - 190m are cea mai mare suprafaţă egală cu 30,71 km2 şi o pondere de 73,11%. caracterizează lunca joasă, comună a Argeşului şi Sabarului. Această zonă prezintă o serie de mici văi de luncă cu caracter temporar. Treapta hipsometrică cuprinsă între izohipsele de 190 - 200 m prezintă o suprafaţă de 9,49km2, adică 22,6% din arealul luat în studiu. Se regăseşte în nord-vestul arealului studiat, fiind fragmentată de Sabar, Clocoticiu şi Argeş. Această treaptă poate fi considerată lunca înaltă a Argeşului şi Sabarului.

Treapta ce cuprinde altitudini de peste 200m se află în nord-vestul arealului şi prezintă o suprafaţă mică (0,6 km2) cu o pondere de 1,45%. Această treaptă reprezintă o terasă a Argeşului fragmentată de Sabar şi Clocoticiu.

f) existenta unor:

- rețele edilitare în amplasament care ar necesită relocare/protejare, în masura în care pot fi identificate;

Nu sunt rețele edilitate în amplasament.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționarilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protectie;

Nu sunt interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediatinvecinată.

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională;

Nu sunt terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor învigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismică;

Datele privind zonarea seismică sunt conform, COD DE PROIECTARE SEISMICĂ" partea 1, indicativ P100/1-2013 are urmatoarele caracteristici macroseismice: Perioada de control ( de colt) Tc= 1.0 sec, ag=0,24g.

Din punct de vedere seismic, România aparține unei zone seismice moderate până la ridicată.

Din punct de vedere al zonarii teritoriului României în termenii de valori de vaf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20 % probabilitate de depașire în 50 ani, conform P100/1-2013, se încadreaza în zona seismică cu ag = 0.24 g şi o perioadă de control Tc=1.0 sec a spectrului de răspuns.

Figura 1. Zonarea teritoriului României în termenii de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani (conform P100/1 – 2013)

Figura 2. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colt), Tc a spectrului de răspuns

(conform P100/1 – 2013)

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala și nivelul maxim al apelorfreatice;

Amplasamentul forajelor geotehnice sunt în vecinatatea drumului național DN 61 la km 77+200 unde există un pasaj suprateran. Acest pod a fost construit în jurul anului 1977.

Forajele sunt necesare pentru verificarea stării tehnice a podului.

În vecinatatea amplasamentului forajelor pe drumul național DN 10 la km 82+632 (81+202) unde există viaductul Giurca.

Cercetarea terenului pentru reabilitarea obiectivului studiat s-a efectuat prin observații directe pe teren și execuția forajelor conform normativ NP 074-2014.

S-a constata ca in amplasament strtificatia terenul este compusa din misipuri si nisipuri cu pietris.

Presiunea convențională pentru terenul studiat este de 350 kPa (3.5 dN/cm2).

(iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, sectorul de studiu face parte dintre unităţile de platformă şi mai precis, aparţine Platformei Valahe, parte componentă a Platformei Moesice.

Fundamentul este heterogen, atât în ceea ce priveşte alcătuirea litologică, cât şi vârsta consolidării. În alcătuirea lui intră şisturi cristaline mezometamorfice, în mare parte retromorfozate, cu intruziuni granitice. A fost consolidat în orogeneza baikaliană şi supus ulterior unor mişcări de basculare care au determinat transgresiuni şi regresiuni ce se reflectă în existenţa mai multor cicluri de sedimentare.

Cuvertura sedimentară aparţine paleozoicului, mezozoicului şi neozoicului şi a fost depusă în mai multe cicluri de sedimentare:

Cambrian-Westfalian;

Permian-Triasic;

Dogger-Cretacic;

Badenian Superior-Pleistocen.

Figura 3.Unitățile morfostructurale ale teritoriului României

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinarilor delaborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, dupa caz;

Pentru obținerea datelor geotehnice s-a efectuat un studiu geotehnic anexat prezentei dcumentații.

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementarile tehnice învigoare;

Incadrarea în zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei studiate se face în conformitate cu Legea nr. 575/ noiembrie 2001, Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a: zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematică a posibilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioada de referință viitoare și într-o zonă dată pentru un tip de dezastru. Factorii de risc avuți în vedere sunt: cutrmurele de pământ; inundațiile și alunecarile de teren.

Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este de 7 în zona studiată cu o revenire de cca. 50 ani.

Inundațiile

Teritoriul oraşului se încadrează în zone cu cantităţi de precipitaţii cuprinse între 100 - 150 mm în 24 de ore. Datorită naturii terenului de fundare slab permeabil, precum şi slaba înclinare a zonei de câmpie, se poate vorbi de formarea unui nivel hidrostatic superficial pe zona cu argilă, datorită naturii impermeabile, formarea unei zone de băltire, acolo unde stratul de argilă ajunge până la suprafaţă. Acumularea apelor din precipitaţii pe vechiul curs al pârâului Răstoaca, în prezent colmatat cu umpluturi provoacă băltiri prezintă un risc de inundații.

Figura 4.ZONE DE RISC NATURALInundații

Alunecările de teren

Din punct de vedere al planului de amenajare a teritoriului naţional - zone de risc natural - alunecări de teren (Legea nr. 575/2001), potenţial de producere al alunecărilor – foarte redusa, probabilitate de alunecare – foarte redusă.

Figura 5.ZONE DE RISC NATURAL Alunecari de teren

Zona seismică are valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag, definită în codul P100-1/2013 astfel:

-   3 puncte pentru zonele cu ks≥0.25g;

- 2 puncte pentru zonele cu ks=(0.15g…..0.25g)

- 1 puncte pentru zonele cu ks<0.15g

Factori A1,4 factori care determină riscul geotehnic

| Factorii de avut în vedere | Tip | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condiții de teren | teren bun (roca de baza -gresie) conform tabel A.1.1 nr.8 | 2 |
| Apa subterană | fara epuizmente | 2 |
| Clasificarea construcțiilor după categoria de importanță | normala | 3 |
| Vecinatăți | fara riscuri | 1 |
| Zona seismică | ag=0.28g | 2 |
| Total punctaj | 10 |

## 5.4. Suprafata si folosinta terenului ce urmeaza a fi ocupat temporar sau definitiv

Prin Certificatul de Urbanism nr. 5/21.01.2019 se specifica urmatoarele regimuri: (Anexa nr. A1)

Regimul juridic: - Terenurile afectate de lucrare se situeaza in intravilanul localitatii Gaesti. Proprietate publica

a)	natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept depreempţiune;

Terenul pe care este amplasat pasajul este in intravilanul orasului Gaesti.

b)	destinaţia construcţiei existente;

Terenurile au în prezent categoria de folosinta „Neproductiv”, „Căi de comunicatii rutiere”.

c)	includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice,arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

Drumurile nu sunt incluse în listele monumentelor istorice, situri arheologice,arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate.

d)	informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz;

Terenul studiat se afla in zona de protectie a unui monument istoric (depozitul S.N.T.R. „Tutunul Romanesc”, cod DB-II-m-B-17502).

Regimul economic: - Folosinta actuala a terenurilor: Drum National(DN61)

Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate –

Terenul se afla incadrat in UTR2-Zona ansamblului urban protejat – Subzona AU2.

Sistem cai de comunicatie

Regimul tehnic: Se propune executia de lucrari de intretinere la Pasaj superior peste CF pe DN 61 KM 77 + 200.

-	P.O.T. MAX. 100 % C.U.T. MAX. 1

-	SUPRAFATA (DIMENSIUNILE) TERENULUI: 5.400 mp

## 5.5. Politici de zonare si de folosire a terenului

Conform certificatului de urbanism 5/2019 emis de Primaria Orasului Gaesti, amplasamentul se afla in intravilan.

## 5.6. Areale sensibile

Nu se regasesc areale sensibile in zona obeiectivului.

### 5.6.1. Arii protejate

Proiectul propus Nu intra sub incidenta art. 28 din ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

## 6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

### 6.1.1. Protectia calitatii apelor

( Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

( In perioada realizarii lucrarilor de constructie

Lucrarile prevazute in cadrul proiectului de executie nu sunt in masura sa atraga generarea unor cantitati de apa uzata.

Realizarea lucrarilor nu reprezinta sursa directa de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

In perioada de executie trebuie sa se realizeze o organizare de santier, pe perioada de realizare a lucrarilor pentru care se propune utilizarea unor toalete ecologice.

In cazul in care pentru lucrari, va fi necesar asigurarea de apei tehnologice, udare spatiu din incinta organizarii de santier, spalare roti la irsirea din organizare, aceasta se va asigura din sursa exterioara, ce se va identifica o data cu amplasarea organizarii de santier.

Alimentarea cu apa potabila pe perioada de organizare de santier se va asigura din surse externe: apa imbuteliata.

Pe perioada de organizare de santier pentru personalul santierului se vor utiliza grupurile sanitare ale containerelor mobile ce se vor amplasa in organizarea de santier.

In timpul lucrarilor de executie, conform legislatiei nationale privind protectia mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol.

( In perioada realizarii lucrarilor de constructie

Lucrarile propuse a se realiza la nivelul terenului ce face obiectul prezentului proiect, nu vor avea nicio influenta asupra regimului apelor de suprafata, si nu vor avea un impact negativ asupra apelor de suprafata sau subterane.

Corpurile de apa subterane nu vor fi nici ele afectate de lucrarile efectuate pe zona de executie a lucrarilor, deoarece nu se vor efectua foraje de alimentare cu apa, si nici evacuari de ape uzate in subteran.

Lucrarile propuse va avea un efect benefic in zona analizata. Circulatia fluenta, cu viteza constanta va conduce la reducea emisiilor si concentratiilor de poluanti in aer si implicit a celor antrenati de apele pluviale.

( Masuri de diminuare a impactului

In perioada de executie a lucrarilor proiectate se recomanda ca amplasamentele organizarilor de santier sa nu se afle in apropierea apelor de suprafata, a padurilor, in afara ariilor naturale protejate si sa fie amplasate in afara localitatilor. Totusi, pentru limitarea si eliminarea impactului trebuie incluse si unele lucrari speciale: imprejmuirea suprafetei organizarii de santier si fronturilor de lucru.

De asemenea, constructorul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele masuri pentru colectarea apelor uzate in perioada de executie:

- prevederea de toalete ecologice in bazele de productie, in fronturile de lucru si organizarile de santier.

Alte masuri de diminuare a impactului propuse sunt:

  - vor fi adoptate tehnici de constructie moderne astfel incat sa fie limitate emisiile de substante poluante;

  - materialele de constructie in vrac vor fi depozitate in spatii inchise sau vor fi acoperite pana vor fi utilizate;

- punctele de lucru/fronturile de lucru vor fi dotate cu toalete ecologice pentru muncitori;

- va fi interzisa intrarea in santier a utilajelor si a echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- masinile vor fi spalate la iesirea din santier, numai in centre specializate, amplasate la distanta mare si in afara ariilor naturale protejate.

- utilajele vor fi verificate si reparate numai in centre specializate;

- folosirea unor utilaje ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului.

Concluzie:

Avand in vedere faptul ca pentru activitatea de construire, constructorul care va efectua lucrarea va folosi utilaje/scule moderne si un numar redus de personal cu pregatire tehnica in domeniu, se estimeaza un impact nesemnificativ al activitatii asupra factorului de mediu apa.

Activitatea realizare a proiectului nu va genera un impact negativ asupra apelor evacuate, precum si asupra apelor de suprafata si/sau ape subterane.

### 6.1.2. Protectia aerului

( Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

La alegerea solutiilor constructive pentru obiectivele propuse in acest studiu s-a tinut cont de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului.

In perioada de desfasurare a lucrarilor de executie a lucrarilor, emisiile de substante poluante evacuate in atmosfera provin de la urmatoarele surse:

- surse liniare – traficul rutier zilnic desfasurat in cadrul santierului;

- surse de suprafata – functionarea utilajelor in zona fronturilor de lucru;

Pentru executia lucrarilor de executie se folosesc urmatoarele utilaje : excavatoare, incarcatoare frontale, buldoexcavatoare, gredere, cilindri compactori, finisoare de asfalt, etc., cu un consum maxim orar (functionare simultana) de carburant (motorina) de 36,5 kg/h.

Sursele principale de poluare a aerului specifice lucrarilor de executie a lucrarilor propus sunt:

- activitatea utilajelor de constructie;

- transportul materialelor de constructie (beton, asfalt, etc.);

- utilajele indiferent de tipul lor functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera.

Poluantul specific operatiilor de constructii ale lucrarilor este constituit de pulberile in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule de dimensiuni aerodinamice echivalente mai mari de 10 µm (pulberi inhalabile, acestea putand afecta sanatatea umana).

Emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de nivelul activitatilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Natura temporara a lucrarilor de constructii le diferentiaza de alte surse nedirijate de praf, atat in cee ace priveste estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrarilor de constructie consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potentialul propriu de generare a prafului. Cu alte cuvinte, emisiile de pe amplasamentul unei constructii au un inceput si un sfarsit care pot fi bine definite, dar variaza apreciabil de la o faza la alta a procesului de contructie. Aceste particularitati le diferentiaza de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relative sationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanti specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la vehiculele pentru transport materiale.

Se mentioneaza ca activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de poluanti, cu exceptia gazelor de esapament rezultate de la vehicule pentru transport materiale si a poluantilor generate de operatiile de sudura (particule cu continut de metale, mici cantitati de CO, NOx si O3).

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul materialelor se vor folosi autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t, la realizarea lucrarilor se vor folosi eutilaje si echipamente performante, care vor respecta legislatia in vigoare privind emisiile de substante poluante in atmosfera,

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucratilor sunt intermitente.

In perioada de operare a obiectivului propus prin prezentul proiect, in prezentul memoriu, activitatea ce se va constitui in sursa de poluare va fi traficul rutier cu emisii resuse de particule si emisii de poluanti specific traficului rutier, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Obiectiv de mediu principal este reducerea impactului asupra mediului in zonele dens locuite, prin reducerea poluarii si a emisiilor de gaze cu efect de sera in zona urbana.

Avand in vedere specificul lucrarilor propuse si caracteristicile amplasamentului, impactul asupra aerului nu va fi semnificativ. Acesta se va manifesta strict in amplasamentul proiectului si pe durata de lucru, dar este temporar si reversbil. La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, fara afectarea calitatii aerului.

### 6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

( Sursele de zgomot si de vibratii

Faza de realizarea obiectivului si organizarea de santier

Sursele de zgomot si vibratii in perioada de constructie sunt cele asociate utilajelor de constructie.

Activitatea de constructie se caracterizeaza, in general, ca fiind sursa generatoare de zgomote si vibratii produse atat de actiunile propriu-zise de lucru, cat si de traficul autovehiculelor mari care transporta materialele si deseurile rezultate.

Acest tip de poluare va avea un character temporar, doar pe perioada executiei lucrarilor.

Lucrarile din prezenta documentatie implica urmatoarele surse de zgomot si vibratii:

- procesele tehnologice, pentru care sunt necesare sa functioneze unele grupuri de utilaje; aceste Utilaje in lucru reprezinta tot atatea surse de zgomot

- circulatia mijloacelor de transport in cadrul santierului

- functionarea instalatiilor, utilajelor, echipamentelor in cadrul bazei de poructie.

Nivel sonor depinde in mare de urmatorii factori:

- fenomenele meteorologice si in particular, viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant

- absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit “efect de sol”

- absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperaturam umiditatea relatiba, compenenta spectrala a zgomotului

- topografia terenului si vegetatia

Un aspect pozitiv este tehnologia moderna folosita, aspect care conduce la un nivel de zgomot redus.

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare si intretinere sunt reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate in circulatie.

Nivelele sonore obtinute sunt:

- excavator hidraulic pe pneuri – LAeq = 53 dB(A)

- excavator hidraulic pe senile < 100 kW - LAeq = 58 dB(A)

- camion - LAeq = 43 dB(A)

- incarcator - LAeq = 55 dB(A)

- buldozer - LAeq = 66 dB(A)

In perioada de executie vor aparea surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele in functiune si de traficul auto de lucru.

Se estimeaza ca nivelurile de zgomot pot atinge 70-90 dB(A).

Procesele tehnologice de executare a acestor lucrari implica folosirea unor grupe de Utilaje cu functii adecvate ce reprezinta tot atatea surse de zgomor si vibratii:

buldozere, excavatoare, autobanculante, gredere, cilindrii compactori, etc.

Avand in vedere durata limitata de timp a lucrarilor de constructii si montaj a echipamentelor, precum si amploarea redusa a acestor lucrari, se considera ca impactul zgomotului va fi nesemnificativ, limitat la portiunea pe care se lucreaza si numia de durata zilei de lucru.

Pe perioada de exploatare, nu se identifica surse de zgomot si vibratii, altele decat cele provenite din trafic.

Calitatea lucrarilor, suprafata carosabila neteda fara denivelari va asigura o fluenta a circulatiei astfel incat nivelul de zgomot propus de autovehicule sa fie cat mai redus.

Pentru reducerea nivelului de zgomot din circulatie se va prevedea o suprafata carosabila neteda, fara denivelari. La traversarea localitatilor nu se admite claxonatul. Nivelul de zgomot produs de autovehicule in zona unitatilor publice (scoli, gradinite, dispensare, camine culturale) nu trebuie sa depaseasca 30 dB.

Traseul poate fi completat perimetral cu plantatii, amplasate in spatiul de siguranta a drumului, pentru constituirea unei perdele naturale impotriva perpetuarii zgomotului.

( Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul, nivelul zgomotelor in vecinatatea fronturilor de lucru nu va depasi limitele maxime admisibile conform standardelor si prevederilor legale in vigoare.

Se vor lua masuri de protectie a vecinatatilor impotriva transmiterii de vibratii si zgomote, a socurilor puternice, iar daca in timpul monitorizarilor specifice se va descoperi depasirea limitelor prevederilor legislative, se vor prevedea masuri suplimentare.

In conditiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie, impactul va fi unul nesemnificativ.

Concluzie

Modul de realizare a lucrarilor de construire conduce la concluzia ca nivelul de zgomot/vibratii se va incadra in limitele admise, iar impactul indus de poluare fonica si infrasunete se estimeaza a fi redus.

### 6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

( Sursele de radiatii

Realizarea proiectului nu reprezinta sursa directa de radiatii.

( Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu aparate care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia impotriva radiatiilor.

Concluzie

Modul de realizare a lucrarilor de construire nu constituie sursa generatoare de radiatii si nu polueaza radioactiv mediul inconjurator.

### 6.1.5. Protectia solului si a subsolului

( Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

Sursele potentiale de impact asupra solului pot provin din depozitarea necontralata a deseurilor ce provin din realizatea lucrarilor proiectate.

Deseurile din constructii rezultate vor fi imediat incarcate si transportate la rampa, neconstituind sursa de poluare a solului si subsolului.

Deseurile menajere si cele reciclabile vor fi colectate in containere si se vor depozita pana la preadrea in conditii de siguranta.

Din modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciaza ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si subsolul.

Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasemantelor. Se vor reface toate taluzurile afectate de sapaturi, prin protectia cu pamant vegetal insamantat.

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de executie organizarea de santier si fronturile de lucru vor fi dotate cu WC ecologic.

Investitia nu reprezinta sursa directa de poluare a solului, dar se poate produce poluarea accidentala a solului, ca urmare a:

- depunerii pulberilor rezultate din transportul si descarcarea materialelor de constructie;

- sedimentarii substantelor poluante din aer generate de mijloacele de transport aflate in miscare, de operarea echipamentului de constructie;

- scurgerii pe sol de: mortar, pasta de ciment si suspensii din locurile unde este turnat betonul in cadrul lucrarii;

- depozitarii neadecvate a deseurilor si a materialelor de constructie;

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv a celor periculoase;

- scurgerii accidentale a unor substante toxice sau hidrocarburi ca urmare a unor accidente rutiere sau defectiuni.

La executarea lucrarilor se vor folosi utilaje cu caracteristici corespunzatoare, pericolul poluarii cu produse petroliere fiind minim. Lucrarile propuse nu vor afecta semnificativ solul si respectiv subsolul.

Lucrarile de executie vor fi realizate cu respectarea lucrarilor existent, suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie, nu vor exista emisii de substante poluante, astfel incat impactul asupra solului si subsolului nu va fi semnificativ.

Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor sensibile (zone rezidentiale, paduri, arii naturale protejate).

Nu va exista impact permanent asupra solului.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua masuri pentru asigurarea stabilitatii solului, coreland lucrarile de constructie cu lucrarile de ameliorare a terenurilor afectate.

( Masuri de reducere a impactului

In vederea reducerii impactului se vor limita lucrarile la zona afectata de proiect, astfel incat impactul asupra solului sa fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlata a deseurilor ce provin din demolarea partiala a unor componente.

In conformitate cu prevederile legale, stipulate in O.U.G. nr. 68/2016, de modificare a Legii nr. 211/2011 privind deseurile, deseurile din constructii si demolarri vor fi colectate selectiv, in vederea trimiterii la recuperare a deseurilor reciclabile si la eliminarea deseurilor care nu mai pot fi refolosite.

Prin amenajarile prevazute a fi efectuate se preconizeaza realizarea unei protectii sigure asupra solulu in si subsolului de pe amplasament.

Se interzice ocuparea de suprafete suplimentare de teren fata de cele necesare pentru implementarea proiectului.

Se va interzice efectuarea de interventii la utilajele si mijloacele de transport folosite pentru realizarea lucrarii pentru a evita poluari accidentale.

Se va realiza o colectare selectiva a deseurilor.

( Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Nu este necesara realizarea unor lucrari speciale pentru protectia solului si a subsolului, ci vor fi respectate masurile de reducere a impactului asupra solului si subsolului.

( Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului

Pe perioada de executie:

  - limitarea suprafetelor de teren ocupate temporar sau permanent si delimitarea exacta a acestor suprafete;

  - materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate numai in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier;

  - este strict interzisa depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor pe spatiile verzi sau direct pe sol;

  - deseurile vor fi indepartate din amplasamentul proiectului prin intermediul unei firme specializate, cele reciclabile vor fi valorificate;

  - utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat sa se incadreze in normele legale;

  - utilajele vor fi spalate si reparate numai in centre specializate, amplasate in afara ariilor naturale;

  - se va preveni erodarea solului, spatiile decopertate vor fi limitate la minimul necesar si vor fi recopertate in cel mai scurt timp posibil dupa finalizarea lucrarilor;

  - solul vegetal decopertat va fi depozitat separat de materialul nefertil si va fi utilizat pentru refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari;

  - apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol;

  - in cadrul organizarii de santier si al fronturilor de lucru vor fi montate toalete ecologice;

  - la finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, materialele de constructie si deseurile vor fi indepartate din amplasamentul proiectului;

  - in cazul terenurilor afectate temporar de lucrari, se va reface morfologia initiala a terenului si acestea vor fi redate destinatiei initiale.

In perioada de exploatare, nu va fi inregistrat impact asupra solului, astfel incat nu este necesara adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra solului.

In perioada de exploatare:

- verificarea gradului de refacere a spatiilor afectate temporar de lucrari;

- verificarea periodica a starii drumului si intretinerea corespunzatoare a acestuia;

- limitarea folosirii substantelor antiderapante.

Concluzie

Prin respectarea regimului deseurilor, incluzand atat eliminarea ritmica cat si depozitarea adecvata a acestora, se considera ca nu se va exercita un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu sol si subsol.

### 6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Natura activitatii si durata limitata de executare a lucrarilor, exclude posibilitatea afectarii in vreun mod a faunei terestre.

### 6.1.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

( Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Lucrarile de executie se realizeaza in intravilanul orasului Gaesti.

Realizarea lucrarilor de executie nu va avea impact semnificativ asupra zonelor rezidentiale, deoarece va fi respectat traseul existent al drumului.

Santierul va cauza perturbari ale traficului prin vehicule (betoniere, transportoare de utilaje si materiale, vehicule personale ale muncitorilor, etc.) care vor utiliza reteaua de drumuri locale.

Pentru atenuarea acestor incoveniente accesele la santiere vor fi amplasate cat mai eficient cu putinta. Solutiile constructive adoptate se incadreaza in specificul natural fara a afecta sau adresa organizarea existenta a teritoriului.

Impactul pozitiv al proiectului se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie a lucrarilor, cat si prin asigurarea conditiilor optime de circulatie.

### 6.1.9. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Generarea deseurilor, in special pe perioada de executie a lucrarilor proiectate reprezinta o sursa cu impact semnificativ asupra mediului din zona amplasamentului, in conditiile nerespectarii masurilor prevazute in legislatia privind managementul deseurilor.

Pe drum si in zonele invecinate nu pot aparea deseuri decat la executarea lucrarilor. In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de curatenie.

Eventualele deseuri ce ar putea rezulta vor fi depozitate in recipienti si duse la o rampa de gunoi autorizata.

Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata catre beneficiar curata.

Astfel stand lucrurile, nu sunt necesare prescriptii speciale pentru depozitarea si gospodarirea deseurilor.

Depozitarea deseurilor rezultate in urma activitatii de construire se va face in mod controlat, prin amplasarea unui punct de colectare diferentiata a deseurilor, in cadrul organizarii de santier.

Pe perioada derularii lucrarilor se va incheia contract cu firma de salubrizare autorizata.

Evacuarea deseurilor se va face in cadrul unui contract cu societatea de prestari servicii de salubritate ce deserveste zona.

In acest sens se va amenaja o platforma dalata in cadrul organizarii de santier pentru europubele.

Pentru evacuarea deseurilor rezultate din construire se va face un contract cu societatea de salubritate pe perioada executarii lucrarilor pentru transportul deseurilor, pamantului si molozului rezultat.

Activitatile de evacuare ritmica a deseurilor vor fi de natura sa nu creeze probleme legate de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze cadrul ambiental si imaginea generala.

( Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

Deseurile ce vor aparea cu ocazia desfasurarii lucrarilor de constructie, se clasifica in urmatoarele tipuri - functie de etapele de implementare a proiectului:

- In faza de constructie

  - Deseuri menajere - Provenite de la personalul care lucreaza

  - Deseuri tehnologice - Provenite de la lucrarile de constructie

- In faza de operare

  - In aceasta faza nu se vor genera deseuri in cantitati semnificative. Deseurile generate in zona vor fi colectate in cosuri de gunoi

Evidenta gestiunii deseurilor se tine pe baza listei nationale de deseuri aceptate in fiecare clasa de deposit de deseuri prezentat in H.G. nr. 856/2002.

Tabel 2 - Managementul deseurilor

| Cod deseu | Tip deseu | Cantitatea | Cine/ce a generat deseul | Mod de colectare/evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Menajer sau asimilabil | Lunar 300 kg | Personalul angajat | Colectarea in containere tip pubele, eliminarea la rampa de gunoi prin intermediul firmelor specializate pe baza de contract | Se vor pastra evidente privind cantitatile eliminate in conformitate cu prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. |
| 20 01 01 | Deseu de hartie si carton | Lunar 300 kg | Activitati de birou | Colectate si valorificate | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare. |
| 17 04 07 16 01 17 16 01 12 | Deseuri metalice | Nu se pot estima | Din activitatile curente de santier | Colectate temporar in incinta santierului, valorificat integral. | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare |
| 13 02 | Uleiuri uzate | Nu se pot estima | Schimbul de ulei la utilaje si autovehicule | Vor fi colectate in recipiente inchise, etichetate, depozitate intr-o incinta inchisa. Predate/valorificate catre punctele de colectare. | Se vor tine evidente cu cantitatile predate spre valorificare in conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. |
| 17 09 04 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 05 04 17 03 02 | Deseuri din demolari, inclusiv pamant excavat din amplasamente (deseuri din constructii) | Se vor estima in listele de cantitati pe tipuri de lucrari | Lucrari de demolare/dezafectare | Din punct de vedere al potentialului contaminat, aceste deseuri nu ridica probleme deosebite. Colectarea se va face selectiv, deseurile valorificabile vor fi puse la dispozitia beneficiarului. | Eliminarea lor se va face la depozite de deseuri autorizate prin intermediul unor firme specializate |
| 17 09 04 | Deseuri de materiale de constructie | Nu se pot estima | Materiale necorespunzato are din punct de vedere calitativ | Din punct de vedere al potentialului contaminat, aceste deseuri nu ridica probleme deosebite. | Respectand normele si normativele in vigoare aceste deseuri pot fi reduse substantial. |
| 17 02 01 | Deseuri de lemn (altele decat traversele de lemn) | Nu se pot estima | Activitati de curatare | Pot fi refolosite ca accesorii si elemente de sprijin in lucrarile de constructii sau ca lemne de foc pentru populatie. | Se vor valorifica integral |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | 400 kg | Activitati de intretinere a utilajelor si autovehiculelor | Vor fi depozitate in locuri special amenajate. | Se vor pastra evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificarile si completarile ulterioare |
| 15 01 01 15 01 03 15 01 04 | Ambalaje - hartie si carton - lemn - metalice | 250 kg | Din activitatile curente de santier | Colectate si valorificate | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare. Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje |
| 20 01 08 | Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine | 200 kg | Cantina | Colectare si eliminate | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare |
| 20 03 04 | Namoluri din constructiile de epurare | 9.000 l | Intetinere | Colectarea in containere tip pubele, eliminarea la rampa de gunoi prin intermediul firmelor specializate pe baza de contract | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare |

Tabel 3 - Modul de colectare si evacuare deseuri

| Amplasament | Tip deseu | Mod de colectare/evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizare de santier | Menajere si asimilabile | Partile reciclabile sunt colectate selectiv si predate operatorilor autorizati. Fractiile amestecate se elimina prin serviciile de salubritate ale localitatilor din zona. Se vor organiza puncta de colectare prevazute cu containere tip pubele. Periodic vor fi ridicate de catre operatori autorizati si transportate la depozitele de deseurinsau la statiile de transfer ale localitatilor. | Se vor pastra evidente stricte privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificarea mijloacelor de transport utilizate Cod conf. Anexa 2 Legea 211/2011 D1 |
|  | Hartie si deseuri specific activitatii de birou | Vor fi colectate si depozitate separate, in vederea valorificaii prin operator autorizati. Santierul va fi dotat cu o instalatie de tocat hartie. | Se vor pastra evidente stricte privind cantitatile predate in vederea valorificarii. Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R5 |
|  | Deseuri si ambalaje (de hartie si carton, de materiale plastice, metalice, de sticla) | Vor fi colectate si depozitate selectiv, in vederea valorificaii prin operator autorizati. Santierul va fi dotat cu instalatii de presat cutii metalice, pet-uri. | Se vor pastra evidente privind cantitatile predate in vederea valorificarii. Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R4 |
|  | Deseuri metalice | Se vor colecta temporar in incinta, pe platforme si/sau in containere specializate, inclusive deseuri metalice rezultate in celelalte amplasamente (gropi de imprumut, traseul drumului) Vor fi valorificate in mod obligatoriu prin unitati specializate de prestari servicii. | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu Legea 211/2011, privind regimul deseurilor cu completarile si modificarile ulterioare. Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R4 |
|  | Deseuri din materiale de constructii | Aparitia acestei categorii de deseuri implica o abordare specifica. Din punct de vedere al potentialului contaminant, aceste deseuri nu ridica probleme deosebite ( fiind vorba in special de resturi de beton, mortar, mixture asfaltice). In cee ace priveste valorificarea si eliminarea lor, in functie de contextul situatiei se pot propune mai multe metode: depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota finala de exploatere Utilizarea ca material de acoperire intermediara in cadrul depozitelor de deseuri utilizate in zona. | Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R5 |
|  | Uleiuri uzate | Aceste deseuri sunt generate cu periodicitate mica. Avand in vedere caracterul lor periculos (inflamabilitate si toxicitate pentru organisme) se propune colectarea in recipient metalici inchisi care vor fi depozitati in conditii de siguranta. Aceste deseuri vor fi in mod obligatoriu predate in unitati specializate in vederea eliminarii lor. | Se vor tine evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Cod conf. Anexa 2 Legea 211/2011 D5 |
|  | Acumulatori uzati | Deseurile de baterii si acumulatori care prezinta deteriorari ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie sa fie colectate separate de cele care nu prezinta deteriorari sau pierseri de electrolit, in containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici, care desfasoara pe baza de contract, o activitate de tartare si/sau reciclare. | Se vor tine evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile H.G. 1132/2008 privindregimul bateriilor si acumulatorilor cu completarile si modificarile ulterioare. Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R6 |
|  | Anvelope uzate | Nu se abandoneaza pe sol, prin ingropare, in apele de suprafata si se vor preda persoanelor juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau amvelope uzate destinate reutilizarii ori persoanelor juridice autorizate sa le colecteze si/sau sa le valorifice conform H.G. 170/2004. | Se vor tine evidente cu cantitatile eliminate si/sau valorificate in conformitate cu prevederile H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Cod conf. Anexa 3 Legea 211/2011 R11, R13 |
| Frontul de lucru | Menajere si asimilabile | Colectate selectiva in pubele acoperite si transportate periodic la statile de transfer sau la depozitele de deseuri autorizate. | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile legale. Cod conf. Anexa 2 Legea 211/2011 D1 |
|  | Deseuri metalice | Pe masura generarii vor fi transportate in incinta organizarii de santier, urmand a fi obligatoriu valorificate. | Se vor pastra evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu Legea 211/2011, privind regimul deseurilor. Cod conf. Anexa 2 Legea 211/2011 R4 |

Concluzii:

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile gestionarii deseurilor nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.

### 6.1.10. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

( Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

Aceste substante si materiale sunt:

- carburanti (motorina, benzina) folositi pentru functionarea echipamentelor si mijloacelor de transport;

- lubrifianti (uleiuri, vaselina);

- vopsele.

Managementul acestor substante se va face cu respectarea legislatiei in vigoare si a indicatiilor de pe ambalajele acestor produse.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se face in spatii special amenajate in acest sens, iar furnizarea materialelor in frontul de lucru se va face respectand toate normele si reglementarile in vigoare.

Schimbarea lubrefiantilor se va efectua dupa fiecare sezon de lcuru in ateliere specializate, unde se vor realiza schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

Utilajele si echipamentele folosite vor fi aduse in stare normala de functionare avand efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate.

Vopselele pentru marcaje se vor fi aduse in recipienti etansi si depozitate in organizarea de santier in spatii inchise, special desemnate in ambalaje originale. Ambalajele provenite de la aceste materiale vor fi gestionate in conformitate cu prevederile in vigoare si vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.

Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitarea definitiva, reciclare sau incinerare.

Antreprenorului ii revine sarcina depozitarii si folosirii in conditii de siguranta a acestor substante. De asemenea, Antreprenorul va trebui sa tina o evidenta stricta a acestor materiale.

Concluzii:

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile utilizarii combustibililor si lubrifiantilor nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra factorilor de mediu.

## 6.2. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Proiectul nu se suprapune cu arii protejate NATURA 2000.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de implementare a proiectului.

Astfel, se disting:

- perioada de organizare de santier

- perioada de realizare

- perioada de exploatare a obiectivului.

Activitatile de constructie, derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.

In perioda de operare, nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfasurarii traficului rutier.

Pe perioada realizarii investitiei se va induce o poluare fonica din functionarea uneltelor/dispozitivelor/utilajelor/sculelor si a aerului pentru emisiile de pulberi si diverse substante organice ce se vor resimti doar la nivelul amplasamentului.

Poluarea atmosferica, a apei, solului, precum si poluarea sonora nu vor depasi nici in cazuri extreme limitele maxime admise.

## 7.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului

Lucrarile propuse prin proiect nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra mediului. Pentru aducerea terenurilor afectate temporar de lucrarile de realizare a lucrarilor lucrarilor la starea initiala au fost prevazute lucrari de amenajare a teritoriului.

Impactul va fi in limite admisibile, temporar si reversibil, mediul va reveni la starea initiala la finalizarea lucrarilor de constructie.

### 7.1.1. Aspecte de mediu si cuantificarea impactului potential

Aspectele de mediu si sociale identificate si discutate in acest capitol, relevante in relatie cu proiectul prezentat, sunt urmatoarele:

- Calitatea si regimul cantitativ al apei;

- Calitatea aerului;

- Sol si calitatea solului;

- Gestionarea deseurilor;

- Biodiversitate si ecosistemele terestre;

- Zgomot si vibratii;

- Populatie si sanatatea populatiei.

Pentru fiecare dintre aspectele de mediu/factorii de mediu considerati relevanti pentru proiectul supus avizarii a fost efectuata o evaluare generala a formelor de impact potential si a masurilor de control si diminuare a acestora pornind de la sursele de emisie a poluantilor (prezentate in capitolul urmator).

### 7.1.2. Impactul potential asupra corpurilor de apa

Proiectul nu intra sub incidenta art. 48 si art.54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 7.1.3. Impactul potential asupra calitatii aerului

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind protectia atmosferei si STAS 12574/1987, standardele pentru calitatea aerului din U.E., transpuse in legislatia nationala, valorile ghid pentru calitatea aerului recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (O.M.S.), valorile ghid recomandate de Uniunea Internationala a Organizatiilor de Cercetare a Padurilor (I.U.F.R.O.) pentru protectia vegetatiei.

In perioada de constructie sursele de poluare pot fi asociate emisiilor de la utilaje.

In perioada de functionare a obiectivelor, activitatile care se vor constitui in surse de poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule si emisii de poluanti specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

In aceste conditii, semnificatia impactului asupra calitatii aerului are valoarea 1 corespunzatoare unui impact nesemnificativ.

Nu este considerata necesara aplicarea unor masuri suplimentare de control sau reducere.

### 7.1.4. Surse de zgomot si vibratii

Principalele activitati si utilaje care se constituie in surse de zgomot sunt:

- traficul rutier – pe drumurile publice, in organizarea de santier, fronturile de lucru

- functionarea utilajelor si echipamentelor pe fronturile de lucru, pe etape de executie a proiectului

Activitatile specifice organizarii de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Securitate si Sanatatea in Munca, care prevad ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala a atentiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru. La aceasta valoare se poate adauga corectia de 10 dB(A) – in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea si protectia lucratorilor.

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate in circulatie.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

Nu sunt anticipate probleme privind respectarea cerintelor legale privind nivelul de zgomot ce trebuie asigurat zonelor protejate (obiective sociale si locuinte) in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 119/2014, respectiv nu este vizata o modificare decelabila a standardului local privind zgomotul, respectiv valorile limita ale indicatorilor de zgomot, dupa cum urmeaza:

- in perioada zilei, intre orele 07:00 – 23:00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie sa depaseasca la exteriorul locuintei valoarea de 55 dB;

- in perioada noptii, intre orele 23:00-07:00, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie sa depaseasca la exteriorul locuintei valoarea de 45 dB;

- 50 dB pentru nivelul de varf, in cazul masurarii acustice efectuate la exteriorul locuintei pe perioada noptii in vederea compararii rezultatului acestei masurari cu valoarea limita specificata la lit. b).

Pe de alta parte, pentru asigurarea unor conditii corespunzatoare de munca personalului angajat, masurile de protectie la zgomot (inclusiv protectia individuala) vor fi avute in vedere.

Totusi, pe baza evaluarii efectuate se poate considera ca o eventuala neconformitate privind zgomotul nu este probabila, dar poate avea loc la un moment dat in faza de santier.

Nu vor aparea efecte permanente asupra mediului.

De asemenea nu este vizata nici generarea unui impact rezidual.

### 7.1.5. Impact potential asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.

Lucrarile propuse prin proiect nu vor avea impact asupra solurilor deoarece vor fi realizate in amplasamentul existent, fara afectarea unor suprafete suplimentare si nu vor fi emisii care sa afecteze calitatea solurilor din zona analizata.

La finalizarea lucrarilor, spatiile ocupate temporar vor fi refacute si redate destinatiei initiale.

Lucrarile de terasamente se executa in sapatura sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi transportat si depozitat la o groapa de depozitare a pamantului.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia solului si subsolului pe zona studiata.

Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de importanta medie, temporar.

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata severitatea 1, deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului.

### 7.1.6. Impact potential asupra florei si faunei

Amplasamentul obiectivului se va executa in intravilan. Zona este supusa fenomenului de antropizare iar flora si vegetatia, in aceasta zona nu cuprinde elemente de interes protectiv.

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa cea de organizare santier si in timpul realizarii lucrarii, se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat temporar.

Pentru realizarea proiectului terenul afectat apartine beneficiarului.

Proiectul nu se suprapune cu arii protejate NATURA 2000.

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. A fost evaluata severitatea 1, deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului. Ca urmare, semnificatia impactului este foarte scazuta.

### 7.1.7. Impact potential asociat gestionarii deseurilor

Masurile implementate in cadrul proiectului au fost luate astfel incat sa fie asigurate conditiile de siguranta necesare, manevrarii corespunzatoare a materialelor, substantelor si deseurilor generate.

Sistemul de gestionare a deseurilor generate din activitatile ce se vor desfasura in cadrul proiectului exclud posibilitatea contaminarii solului si subsolului din amplasament.

Pentru fiecare tip/categorie de deseuri generate pe amplasament se vor asigura servicii autorizate de preluare si tratare/valorificare/eliminare, dupa caz.

Activitatea de santier nu va conduce la generarea unor categorii speciale de deseuri. Sunt disponibile tehnici de recuperare/valorificare/eliminare pentru toate categoriile de deseuri ce vor fi generate in aceasta etapa (santier).

Se vor pastra inregistrari privind gestiunea deseurilor in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 si H.G. nr. 856/2003. Este asigurata trasabilitatea acestor deseuri.

Pentru obiectivul supus avizarii impactul rezidual este considerat a fi scazut.

A fost evaluata severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului.

In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau care urmeaza a fi implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.

Ca urmare, semnificatia acestuia este foarte scazuta.

### 7.1.8. Impactul asupra sanatatii populatiei

Un element important care prezinta interes in ceea ce priveste protectia asezarilor umane il reprezinta diminuarea impactului emisiilor atmosferice, a zgomotului si vibratiilor pe durata de executie a prezentului proiect, in asa fel incat impactul asupra locuitorilor sa fie minim.

Datorita naturii temporare a lucrarilor de constructie, se estimeaza ca locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati semnificativ, prin expunerea la atmosfera poluata generata de lucrarile din timpul fazei de executie.

Investitia propusa va avea un impact pozitiv din punct de vedere economic si social pentru intreaga zona si zonele invecinate atat prin realizarea de locuri de munca pe perioada executiei lucrarii si ulterior realizarii proiectului, prin imbunatatirea accesului in zona.

Impactul rezidual este considerat a fi scazut. Ca urmare, semnificatia impactului este scazuta.

### 7.1.9. Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Lucrarile propuse vor genera impact asupra peisajului doar in perioada de executie. La final, obiectivul se va integra armonios in peisaj, contribuind la imbunatatirea aspectului peisajului.

Pentru obiectivul supus avizarii impactul rezidual este considerat a fi scazut.

A fost evaluata severitatea 1 deoarece toate posibilele forme de impact sunt posibil a se manifesta exclusiv in limita amplasamentului.

In plus, datorita sistemelor de prevenire si control existente sau care urmeaza a fi implementate probabilitatea de aparitie a unui posibil impact este foarte mica.

Ca urmare, semnificatia acestuia este foarte scazuta.

### 7.1.10. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Redusa si implicit o semnificatie scazuta.

## 7.2. Extinderea impactului

Impactul proiectului este local, se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea spatiilor din vecinatate sau a populatiei.

In amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar ce ar putea fi afectate de realizarea proiectului.

Proiectul nu se suprapune cu arii NATURA 2000.

## 7.3. Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de executie.

## 7.4. Probabilitatea impactului

Este redusa, se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de modernizare.

In contextul respectarii masurilor prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, dar si a avizelor emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

## 7.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul este nesemnificativ, temporar si reversibil.

Se manifesta in perioada executiei lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor de constructie, mediul va reveni la starea initiala, cu exceptia spatiilor ocupate permanent de lucrari.

Impactul asupra factorilor de mediu se manifesta in perioada de executie, pe o durata de 12 de luni.

Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

## 7.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului.

Masurile propuse pentru reducerea impactului potential al proiectului asupra fiecarui factor de mediu sunt prezentate in cadrul memoriului tehnic

## 7.7. Natura transfrontaliera a impactului

Impactul proiectului se manifesta strict in amplasamentul acestuia, la distanta mare de cea mai apropiata granita, astfel incat realizarea lucrarilor nu va avea impact transfrontier.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Masurile necesare pentru monitorizarea mediului se refera la:

- perioada de executie a lucrarilor cand se va monitoriza Managementul lucrarilor

- redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar.

Lucrarile proiectate nu vor induce efecte negative pe perioada de executie a lucrarilor, iar in perioada de exploatare a obiectivului impactului asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece calitatea factorilor de mediu se va imbunatatii semnificativ.

Nu sunt afectate obiective de interes istoric si cultural.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

( Plan de monitorizare

Se recomanda monitorizara factorilor de mediu: sol, apa subterana, apa de suprafata, calitatea aerului si nivelul de zgomot.

Aceasta monitorizare se va efectua de catre beneficiarul lucrarii in colaborarea cu autoritatile competente pentru protectia mediului.

Monitorizara componentelor de mediu se vor stabili in Planul de Management de Mediu ce se va intocmi.

( Plan de management al deseurilor

Managementul deseurilor in perioada de constructie

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie, precum si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate.

Antreprenorul va elabora asemenea planuri inca inainte de a incepe executia lucrarilor si vor fi desemnate persoane responsabile care vor urmari punerea in aplicare a masurilor propuse.

Conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002, se va tine evidenta gestiunii acestora, pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut la anexa 1 la actul legislativ mai sus mentionat.

Conform legislatiei in vigoare operatorii economici detinatori de deseuri de ambalaje, au obligatia:

- sa asigure valorificarea si respectiv reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predarea catre operatorii economici autorizati;

- sa raporteze la solicitarea autoritatilor locale pentru protectia mediului cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Gestionarea deseurilor in perioada de executie revine antreprenorilor.

Colectarea deseurilor se va face selectiv, in containere etichetate corespunzator.

Containerele pentru colectare deseuri valorificabile vor fi etichetate corespunzator.

Managementul deseurilor in perioada de operare

De managementul deseurilor in perioada de operare este responsabil administratorul drumului.

## 8.1. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de monitorizare in perioada de constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului in perioada de executie si care este supus aprobarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau

In timpul realizarii lucrarilor de executie a lucrarilor va fi monitorizat modul de realizare a lucrarilor, modul de depozitare a deseurilor si a materialelor de constructie, respectarea spatiilor prevazute in proiect a fi afectate temporar/ permanent de lucrari si nivelul zgomotului.

Dupa finalizarea lucrarilor, va fi monitorizat gradul de refacere a suprafetelor afectate temporar.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Proiectul va respecta toate reglementarile din actele normative nationale care transpun legislatia comunitara.

Activitatile desfasurate in perioada de constructie si exploatare vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata si ale Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

## 9.1. Justificarea incadrarii proiectului

Proiectul va respecta toare reglementarile din actele normative nationale care transpun legislatia comunitara.

Reabilitarea viaductului va contribui la cresterea mobilitatii prin devierea traficului de tranzit in afara zonelor urbane, ceea ce asigura realizarea unor economii de timp pentru traficul de tranzit si reducerea poluarii in localitati, sporind totodata si gradul de siguranta pentru populatia localitatilor respective.

## 9.2. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul

-

# X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

In conformitate cu legislatia nationala, amplasarea organizarii de santier si suprafata acesteia este stabilita de castigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor.  Pentru aceasta suprafata exista obligatia contractuala, asumata de constructor in fata proprietarului terenului, de a readuce aceste suprafete la folosinta initiala, sau in circuitul productiv. Locatia acesteia va fi stabilita de comun acord cu autoritatile implicate in realizarea acestui obiectiv, cu respectarea regulamentelor si legislatiei in vigoare din domeniul protectiei mediului.

S-a avut in vedere ca impactul asupra mediului in perioada de executie a lucrarilor sa fie minim, respectandu-se urmatoarele conditii:

- Distanta fata de zonele locuite sa fie mai mare de 1.000 m;

- Sa nu fie amplasate in arii naturale protejate sau in vecinatatea acestora. Distanta minima considerata este de 1 km;

- Sa nu fie amplasate in vecinatatea cursurilor de apa si nici in zone inundabile sau mlastinoase;

- Sa nu fie amplasate in zonele identificate cu risc la alunecarile de teren;

- Sa nu implice defrisari de terenuri;

- Sa se asigure acces din drumurile existente in culoarul variantei de ocolire;

- Sa nu fie amplasate in apropierea obiectivelor SEVESO existente;

- Sa nu fie amplasate in apropierea zonelor sensibile: captari de apa;

- Sa nu fie amplasate in zone cu situri arheologice.

Accesul in incinta se efectuaza auto atat pentru personal, cat si pentru utilaje, materiale etc.

Materialele de constructie cum sunt partile metalice se vor putea depozita in incinta pro	prietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule;

- acces la tablou electric de pe amplasament;

- punct P.S.I.;

- platou depozitare materiale.

Frecventa aprovizionarii depinde de programul de lucru al constructorului, care se va intocmi de catre acesta in functie de prevederile Contractului de executie ce va fi incheiat intre acesta si beneficiar si avizat de catre Consultantul lucrarii.

Incinta va fi imprejmuita, accesul urmand a se realiza numai prin locurile special amenajate.

Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru constructii si a instalatiilor de ridicat se realizeaza numai pe caile de acces auto.

## 10.1. Descrierea impactului asupra mediului si a lucrarilor organizarii de santier

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

- ape

Platforma organizarii de santier va fi proiectata astfel incat apa meteorica sa fie colectata printr-un sistem de santuri perimetral in care se va produce produce o sedimentare a particulelor grosiere.  Apa potabila va fi asigurata de catre antreprenor.

- emisii

Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului vor fi emisii de:

- gaze esapate de la masinile de transport materiale de constructie

- emisii de la arderea carburantilor

In ceea ce priveste traficul auto din incinta se estimeaza, ca nivelul emisiilor nu va fi semnificativ comparativ cu valorile generate de functionarea utilajelor si respectiv a instalatiilor.

- zgomot si vibratii

Din activitatea desfasurata pentru realizarea proiectului principalele sursele de zgomot si vibratii vor fi:

- masinile de transport materiale de constructie

- manipulare materiale de constructie

care vor fi de mica intensitate si nu influenteaza in mod semnificativ calitatea mediului.

- deseuri

- deseuri de materiale de constructie - se vor depozita in locuri autorizate, in conformitate cu emitentul autorizatiei de constructie

- deseuri menajere se vor depozita in containere specializate

Se va realiza monitorizarea factorilor de calitate aer (emisii, pulberi in suspensie), apa , zgomot in perioada de realizare a obiectivului.

## 10.2. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

Locatiile Organizarii de santier si a suprafetelor tehnologice trebuie alese astfel incat impactul asupra mediului natural sa fie minim.

In organizarea de santier nu se vor produce betoane sau mixturi asfaltice.

## 10.3. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Pentru protectia factorilor de mediu si pentru diminuarea impactului activitatilor asupra factorilor de mediu si socio-economici este necesara respectarea urmatoarelor recomandari:

- locatiile Organizarii de santier si a suprafetelor tehnologice trebuie alese astfel incat impactul asupra mediului natural (afectarea vegetatiei, a biodiversitatii, solului, cursurilor de apa, zonelor sensibile) si uman (prin emsiile de pulberi si substante poluante in atmosfera si nivelul de zgomot inregistrat) sa fie minim dar pe de alta parte sa se asigure fluxurile tehnologice pentru executia lucrarilor in mod eficient (locatia sa fie aproape de frontul de lucru astfel incat timpul de parcurs al vehiculelor sa fie cat mai mic, sa existe accese din drumurile nationale, judetene sau comunale). Locatiile Organizarii de santier cat si suprafetelor tehnologice vor trebui sa respecte conditiile si restrictiile mentionate mai sus.

- sa se evite producerea de accidente cauzate de traficul de incinta sau in manevrarea materialelor, prin descarcarea accidentala a autovehiculelor ce transporta material. Antreprenorul va elabora Planuri de management al traficului;

- dotarea cu toalete ecologice si cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice si menajere, inainte ca acestea sa ajunga in apele de suprafata;

- intretinerea utilajelor specifice (spalare, reparatii, schimbul de piese si de ulei, alimentarea) sa se faca in unitati specializate, iar in caz de defectiuni, activitatile necesare remedierii acestor defectiuni sa se faca numai in locuri special amenajate (platforme betonate, cu santuri de garda pentru retinerea pierderilor si decantoare) si cu echipamente specifice;

- adoptarea de bune practici de gospodarire a deseurilor menajere, tehnologice si periculoase in cadrul santierului. Colectarea selectiva a deseurilor produse pe santier si valorificarea/eliminarea lor prin societati autorizate, si numai in depozite autorizate pentru tipurile de deseuri produse (inert/nepericulos/periculos). Inregistrarea datelor privind cantitatile si modul de gestionare a tuturor categoriilor de deseuri generate si raportarea acestor date, impreuna cu rapoartele de monitorizare de mediu catre autoritatile competente in domeniul protectiei mediului in conformitate cu prevederile legislative in vigoare;

Se va realiza monitorizarea factorilor de calitate aer (emisii, pulberi in suspensie), apa , zgomot in perioada de realizare a obiectivului.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

- Se va institui un sistem de colectare selectiva a deseurilor precum si un sistem de evidenta si control al tuturor deseurilor generate, valorificate si eliminate (codificat conform nomenclaturii europene transpuse in legislatia romaneasca prin H.G nr.162 /2002),

- Se va initia si organiza monitoringul in faza de constructie la:

- emisiile provenite de la instalatiile tehnologice, masini de transport, pulberi in suspensie de la manipulare materiale

- calitatea apelor de suprafata (unde este cazul)

- zgomotul in incinte si la limite proprietate

- Conformarea pe linie de Situatii de Urgenta si Sanatate si Securitate in Munca.

- Urmarirea in permanenta a respectarii legislatiei referitoare la protectia mediului.

( Dupa incheierea lucrarilor de constructie

- constructorul va avea obligatia sa readuca la folosinta initiala sau in circuitul agricol, inclusiv revegetarea zonelor afectate de lucrari, toate suprafetele ocupate temporar;

- administratorul lucrarilor va asigura intretinerea lucrarilor, inclusiv a spatiilor verzi din intersectii, nodurile rutiere, parcari, spatiile pentru servicii si CI si amenajarea peisagistica a drumului.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Organizarea de santier pentru lucrarile propuse va fi cea uzuala, respectandu-se toate masurile de siguranta a muncii si manualul calitatii.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc.

Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

# XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

## 11.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi strict marcate in teren.

Dupa finalizarea proiectului Constructorul va elibera amplasamentul de orice categorie de deseu si se vor lua toate masurile necesare refacerii zonei adiacente.

Constructorul are obligatia refacerii terenurilor afectate temporar de lucrari (amplasamentul organizarii de santier, zonele in care a fost depozitat materialul fertil si cel nefertil, alte spatii afectate temporar de lucrari).

Orice exces de material inert rezultat din etapa de construire (sol excavat, agregate minerale, moloz concasat) care nu va fi utilizat pe amplasament, va fi eliminat sub coordonarea titularului de proiect.

La finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate din amplasamentul proiectului.

In situatia in care in timpul realizarii lucrarilor de constructie vor fi afectate drumurile de acces in amplasamentul proiectului, acestea vor fi refacute.

Pentru a limita impactul asupra drumurilor din zona analizata, pneurile utilajelor vor fi curatate/spalate inainte de a patrunde pe drumurile existente.

Utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat emisiile de noxe sa se incadreze in limitele legale si sa nu existe pericolul pierderilor de produse petroliere.

La finalizarea lucrarilor de constructie, constructorul are obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate si situate de-a lungul lucrarilor.

Prin reconstructia ecologica, se vor indeplini urmatoarele obiective:

- reducerea impactului lucrarilor;

- protectia solului impotriva eroziunii;

- restaurarea vegetatiei afectate de-a lungul aliniamentului.

- Masuri si reguli de protectie la actiunea focului

Normele de protectie contra incendiilor impun ca solutiile adoptate prin project sa asigure in caz de incendiu:

- protectia si evacuarea ocupantilor;

- limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;

- impiedicarea extinderii incendiului la cladirile invecinate;

- prevenirea avariilor la constructiile si instalatiile invecinate, in cazul prabusirii constructiei;

- protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiaie;

Este interzisa folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile in alte locuri decat cele special amenajate, in cantitati limitate si fara respectarea masurilor de prevenire si stingere specifice.

- Masuri de protectie a muncii

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare in special din «Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca».

Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare.

Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza:

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in vigoare;

- asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii in vigoare din legea 319/2006

Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in HG 300/2006).

( Masuri PSI

Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/83, de Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58/96.

Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare la data executiei.

( Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia muncii

In timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind protectia muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii .

Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate si conditiilor de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului.

La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii:

- Legea 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca;

- HG300/2006

Nota: Prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea unei depline securitati a muncii.

Prin aplicarea unui plan de management al riscului de mediu si respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului, lucrarile proiectate nu au efecte negative semnificative asupra solului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, peisajului sau a obiectivelor de interes cultural sau istoric.

Principalele actiuni solicitate constructorului, in vederea limitarii, reducerii sau eliminarii efectelor impactului activitatilor desfasurate asupra mediului sunt urmatoarele:

- conformarea proceselor/activitatilor desfasurate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia mediului;

- promovarea principiului dezvoltarii durabile (utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse si motoare nepoluante);

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, astfel incat acestea sa fie sigure in functionare si sa nu afecteze mediul;

- respectarea proiectului tehnic avizat;

- respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului si a planului de monitorizare a mediului.

Posibilitatea de deversare accidentala a materialelor de constructie si a produselor petroliere este cu probabilitate mica de manifestare.

Pentru prevenirea si reducerea probabilitatii de manifestare a hazardului in mediu se vor lua urmatoarele masuri:

- instruirea personalului angajat;

- respectarea instructiunilor de montaj si utilizare a echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor auto;

## 11.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte.

In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari.

## 11.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Durata normala de exploatare a unui pod este de 100 de ani, iar a unui drum de 15 ani, in conditiile realizarii lucrarilor de intretinere si de reparatii conform normativelor in vigoare, astfel incat nu este cazul dezafectarii proiectului.

Referitor la lucrarile de arta si podetele cu infrustructura din beton, durata normala de functionare este de 50 ani pentru infrastructura acestora.

Lucrarile si structurile provizorii care trebuie dezafectate la finalizarea proiectului au fost descrise in cadrul capitolului X.

## 11.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Dupa incheierea lucrarilor de constructie:

- constructorul va avea obligatia sa readuca la folosinta initiala sau in circuitul agricol, inclusiv revegetarea zonelor afectate de lucrari, toate suprafetele ocupate temporar;

- administratorul lucrarilor va asigura intretinerea lucrarilor.

# XI. ANEXE

## 12.1. Anexa A - Documente

Anexa nr. A1 – Certificat de Urbanism nr. 5/21.01.2019

## 12.2. Anexa B - Diagrame, planuri si harti

1.  Planul de încadrare/amplasament  în zonă a obiectivului

2.  Planul de situație topografic