CUPRINS

I.	DENUMIREA PROIECTULUI:	4

II.	TITULAR:	4

III. DESCRIEREA PROIECTULUI	4

3.1. Rezumatul proiectului	4

3.2. Justificarea necesitatii proiectului	5

3.3. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)	5

3.4. Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)	6

3.4.1. Lucrari propuse	6

3.4.1.1. Lucrari de drum	6

3.4.2. Elemente specifice caracteristice proiectului propus	7

3.4.2.1. Profilul si capacitatile de productie	7

3.4.2.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente in amplasament	7

3.4.2.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea	7

3.4.2.4. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora	7

3.4.2.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona	8

3.4.2.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	8

3.4.2.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente	8

3.4.2.8. Resurse naturale folosite in constructie si functionare	8

3.4.2.9. Metode folosite in constructie	8

3.4.2.10. Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	9

3.4.2.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	9

3.4.2.12. Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului	9

3.4.2.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului	10

3.4.2.14. Alte autorizatii cerute pentru proiect	10

3.4.3. Localizarea proiectului	10

3.4.3.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera	11

3.4.3.2. Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si zone adiacente acestuia	11

3.4.3.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale	11

3.4.3.4. Politici de zonare si de folosire a terenului	11

3.4.3.5. Areale sensibile	12

In perioada executiei lucrarilor se va inregistra o crestere a nivelului zgomotului si a concentratiei pulberilor sedimentabile, dar deoarece au fost propuse masuri adecvate in cadrul capitolului IV, refacerea DJ 710 nu va avea impact semnificativ asupra mediului.	12

3.4.3.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare	12

3.5. Caracteristicile impactului potential asupra mediului	12

3.5.1. Descrierea succinta a impactului potential si a naturii impactului	12

3.5.2. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)	19

3.5.3. Magnitudinea si complexitatea impactului	19

3.5.4. Probabilitatea impactului	19

3.5.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului	19

3.5.6. Masurile de evitare, reducere si ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	19

3.5.7. Natura transfrontiera a impactului	19

IV.	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	20

4.1.	Protectia calitatii apelor	20

4.1.1.	Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	20

4.1.2.	Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute	20

4.1.3.	Masuri de diminuare a impactului	21

4.2.	Protectia aerului	22

4.2.1.	Sursele de poluanti pentru aer, poluanti	22

4.2.2.	Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera	22

4.2.3.	Masuri de reducere a impactului:	22

4.3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	25

4.3.1.	Sursele de zgomot si vibratii	25

4.3.2.	Amenajari si dotari pentru pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor	26

4.3.3.	Masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor	26

4.4.	Protectia impotriva radiatiilor	26

4.4.1.	Sursele de radiatii	26

4.4.2.	Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	26

4.5.	Protectia solului si a subsolului	26

4.5.1.	Sursele de poluare a solului si subsolului	26

4.5.2.	Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului	27

4.5.3.	Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului	27

4.6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	28

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	28

4.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate	29

4.7.	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	30

4.7.1.	Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional	30

4.7.2.	Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si / sau de interes public	30

4.8.	Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament	31

4.8.1.	Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate	31

4.8.2.	Modul de gospodarire a deseurilor rezultate	32

4.9.	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	33

4.9.1.	Substante si preparate chimice periculoase utilizate si / sau produse	33

4.9.2.	Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei	34

V.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	34

5.1.	Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu	34

VI.	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APA, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DETEURILOR ETC.)	36

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	37

7.1 Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier	37

7.2 Localizarea organizarii de santier si a bazei de productie	37

7.3 Impactul asupra mediului generat de organizarea de santier	38

7.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in cadrul organizarii de santier	39

7.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul imisiilor de poluanti in mediu generati de organizarea de santier	39

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI / SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	41

8.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii	41

8.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale	43

8.3. Aspece referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei	43

8.4. Modalitati de refacere a starii initiale  / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului	43

IX. ANEXE	43

## DENUMIREA PROIECTULUI:

Refacere DJ 710 in zona comunei Bezdead, in zona apărării de mal drept ce protejează terasamentul drumului județean, precum şi refacerea malului stâng al pârâului Bizdidel prin refacerea apărării de mal drept din gabioane, in amonte podului peste Bizdidel de la km 15+640, punct Ramata, județul Dâmbovița

## TITULAR:

Titular: CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

Adresa: Piata Tricolorului 1, Targoviste, Judetul Dambovita, cod postal 130060

Telefon: 0245.207.600

Fax: 0245.212.230

E-mail: directia.tehnica@cjd.ro

Persoana de contact: ing. Vasile Dinu – Director General Direcţia Generală Infrastructură Locală

Elaboratorul studiului:

S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L.

Aleea Barajul Iezeru, nr. 6A, Clădirea Cedru, etaj 3, cam 302, sector 3, București

Telefon: 031.228.36.25; Fax: 031.228.36.27

E-mail: office@expertproiect.ro

Data elaborarii: noiembrie 2018

## III. DESCRIEREA PROIECTULUI

## 3.1. Rezumatul proiectului

Pentru refacerea DJ 710 vor fi executate următoarele categorii de lucrări:

- refacerea lucrarii de aparare de mal drept amonte intr-o solutie elastica, din cutii de gabioane asezate pe saltele din gabioane, cu inaltimea de circa 3,50 m;

- protejarea lucrarii de aparare cu beton hidrotehnic;

- realizarea unui epiu de dirijare, amplasat pe zona malului drept, care sa corecteze cursul de apa catre deschiderile centrale;

- realizarea unei lucrari de aparare din cutii de gabioane asezate pe saltele de gabioane si protejate cu beton, pe zona aval mal stang, unde este dezvoltata eroziunea de mal.

Durata de realizare a lucrarilor de refacere a DJ 710 este 3 luni.

Prin asigurarea continuitatii drumului judetean peste paraul Bizdidel se va asigura accesul rapid si facil al autovehiculelor, cat şi al echipajelor de intervenţie, in caz de forta majora (salvare, pompieri, poliţie).

## 3.2. Justificarea necesitatii proiectului

Expertiza tehnica întocmită de către un expert pentru „Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice” a evidențiat următoarele caracteristici ale lucrarilor hidrotehnice din albie, din punct de vedere al stării tehnice din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii:

- din punct de vedere al eroziunii albiei aceasta nu prezinta tendinte de coborare a talvegului;

- podul de pe drumul judetean nu este in pericol de pierdere a stabilitatii si a satisfacerii tuturor cerintelor de rezistenta, stabilitate, durabilitate si protectia mediului, impuse de legea 10/1995 a calitatii in constructii;

- totusi exista riscul cedarii apararii de pe malul drept asfel incat rampa podului sa fie spalata si practic drumul judetean sa fie inchis. In acelasi timp aval de pod exista o zona in care malul s-a erodat putand fi pus in pericol si un drum local ce are traseul paralel cu cursul de apa.

Pentru stoparea fenomenelor de eroziune a malurilor este necesara refacerea apararii de mal drept amonte, cu racordarea corespunzatoare atat in zona amonte cu versantul cat si prelungirea in aval dincolo de sfertul de con.

Solutiile tehnice alese trebuie sa impiedice posibilitatea pierderii stabilitatii din cauza rotirilor date de afuieri.

Se va trata si zona aval cu eroziuni ce pot pune in pericol drumul local, prin realizarea unei aparari de mal corespunzatoare.

## 3.3. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Situat in partea de nord-est a judetului Dambovita, drumul judetean 710 se desprinde la Pucioasa din DN 71 si face legatura cu orasul Breaza (DN 1). Planurile de amplasament şi de situatie sunt prezentate in anexe.

In conformitate cu certificatul de urbanism nr. 136 din 06.11.2018 emis de Primaria Comunei Bezdead, amplasamentul este situat in extravilanul localitatii Bezdead, aflat in administrarea Consiliului Judetean Dambovita.

Suprafata de teren afectata de proiect este de 2.200 m2.

Suprafata ocupata temporar de lucrari (pentru realizarea organizarii de santier) este de 550 m2. Aceasta suprafata va fi refacuta la finalizarea lucrarilor si va fi adusa la starea initiala.

## 3.4. Date tehnice. Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie)

## 3.4.1. Lucrari propuse

## 3.4.1.1. Lucrari de drum

- Aparare mal drept

Apararea de mal drept amonte va fi prelungita pana la masivul de stanca si va fi realizata o racordare cu malul stancos cu ajutorul unei masti de beton, astfel incat apa sa nu mai poata ocoli lucrarea de aparare si dirijare a apelor. Pentru o functionare corespunzatoare si pentru evitarea unei racordari speciale cu sfertul de con al podului, apararea va fi prelungita pe zona aval cu circa 18,00 m.

Lungimea apararii de mal drept este de 88,00 m si inaltimea de min.3,00 m.

Se va asigura ca umplutura din spatele apararii de mal sa aiba latimea de minim 5,00 m, aceasta realizandu-se si peste sferturile de con pana la inaltimea apararii de mal.

Pentru a dirija cursul spre zona centrala a podului a fost dispus si un epiu cu lungimea de 16,00 m inclinat la 30° fata de directia apararii.

- Aparare mal stâng

In aval, pe malul stang, la circa 40,00 m de culeea podului se va executa o aparare de mal cu lungimea de 20,00 m cu inaltimea de min. 2,00 m.

Solutia de aparare prevede realizarea unei structuri elastice din cutii de gabioane cu latimea de 2,00 m, 1,50 m, 1,00 m si inaltimea de 1,00 m asezate pe o saltea cu latimea de 5,00 m. Cutiile vor fi umplute cu piatra bruta zidita si protejate la fata cu un strat de min. 10 cm de beton de clasa C25/30 care sa inglobeze plasa si armatura exterioara a cutiilor. Epiul si apararea de mal aval vor fi realizate din cutii cu latimea de 1,50 m si 1,00 m.

In urma executiei lucrarilor prevazute in cadrul proiectului, investitia va avea urmatoarele caracteristici tehnice:

- lungime aparare mal drept			- 88 m;

- inaltime aparare mal drept			- 3,50 m;

- lungime epiu					- 16 m;

- lungime aparare mal stang			- 20 m;

- inaltime aparare mal stang			- 2,50 m.

## 3.4.2. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

## 3.4.2.1. Profilul si capacitatile de productie

Proiectul nu presupune realizarea unor procese de productie, ci refacerea unui drum judetean.

In perioada de exploatare, proiectul va fi destinat traficului rutier si nu implica procese de productie.

## 3.4.2.2. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente in amplasament

In amplasamentul proiectului nu exista instalatii sau fluxuri tehnologice. Terenurile din amplasamentul proiectului sunt terenuri libere de sarcini, aflate in domeniul public ce apartine Consiliului Judetean Dambovita, conform certificatului de urbanism nr. nr. 136 din 06.11.2018 emis de Primaria Comunei Bezdead,.

## 3.4.2.3. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Proiectul nu implica procese de productie, ci refacerea unui drum judetean.

In perioada de operare nu vor fi obtinute produse si subproduse, drumul judetean fiind destinat traficului rutier.

## 3.4.2.4. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi prelevata dintr-un foraj realizat in cadrul organizarii de santier, iar apa potabila va fi achizitionata imbuteliata. Pentru furnizarea energiei electrice va fi realizat racord la reteaua electrica existenta in vecinatatea amplasamentului lucrarilor.

Cantitatea de materii prime si de energie care va fi necesara pentru realizarea proiectului a fost estimata pe baza volumului de lucrari. Materiile prime si prefabricatele vor fi procurate de la centre autorizate. Este strict interzisa prelevarea materialelor de constructie din amplasamentul proiectului.

Motorina necesara pentru transportul materialelor de constructie va fi achizitionata de la statiile de combustibil din vecinatatea amplasamentului.

Consumul de materii prime pentru realizarea proiectului

- gabioane din piatra bruta 	 764 m3;

- beton C25/30		114 m3

Utilajele folosite pentru refacerea DJ 710 sunt prezentate in tabelul 1.

Tabel 1. Timpul total de folosire al utilajelor pentru realizarea lucrarilor

| Nr. Crt. | Denumirea Utilajului | Buc. | Ore | Consum specific de carburant (l/ora) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXCAVATOR | 2 | 155 ore | 20 l/h |
| 2 | BULDOZER | 2 | 380 ore | 24 l/h |
| 3 | CILINDRU COMPRESOR 8 – 14 t | 2 | 110 ore | 16 l/h |
| 4 | AUTOINCARCATOR WOLLA | 2 | 90 ore | 35 l/h |
| 5 | MACARA | 2 | 45 ore | 20 l/h |

## 3.4.2.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In perioada realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 , organizarea de santier va fi racordata la reteaua de energie electrica. In perioada de operare a drumului judetean nu este necesara racordarea la retelele utilitare.

## 3.4.2.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 si vor fi aduse la starea initiala. Lucrarile de refacere sunt prezentate detaliat in cadrul capitolului VII.

## 3.4.2.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru realizarea investitiei va fi utilizat drumul public, cu reglementarea circulatiei de catre antreprenor.

## 3.4.2.8. Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu vor fi folosite resurse naturale din amplasamentul proiectului. Este strict interzisa prelevarea materialelor de constructie din amplasamentul proiectului sau din vecinatatea acestuia.

Toate materialele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate.

## 3.4.2.9. Metode folosite in constructie

Realizarea proiectului presupune amplasarea organizarii de santier, realizarea structurii de sprijin si refacerea structurii rutiere.

Organizarea de santier va fi amplasata in extravilanul localitatii Bezdead, in afara ariilor naturale protejate si la distanta cat mai mare de alte areale sensibile (zone locuite, paduri, albia paraului Bizdideletc).

Pentru amplasarea organizarii de santier va fi ocupata temporar o suprafata de 550 m2. Lucrarile necesare organizarii de santier sunt descrise in capitolul VII.

Activitati de dezafectare

Realizarea investitiei nu presupune dezafectarea unor echipamente, utilaje sau cladiri.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, constructiile si instalatiile existente in cadrul organizarii de santier vor fi demontate si evacuate, iar spatiile ocupate temporar de organizarea de santier vor fi aduse la forma initiala. Terenul va fi recopertat cu solul fertil excavat initial.

Lucrarile necesare pentru dezafectarea organizarii de santier sunt prezentate in capitolul VII.

## 3.4.2.10. Planul de executie: faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Perioada de executie propusa este de 3 luni.

Lucrarile se vor realiza dupa urmatorul plan de executie:

- organizarea santierului;

- executie aparare de mal;

- frezare structura rutiera existenta;

- lucrari de terasament si refacere a rambleului cu umpluturi;

- realizarea dispozitivelor pentru scurgerea apelor pluviale;

- executia straturilor de fundatie ale structurii rutiere;

- executia straturilor asfaltice;

- realizarea marcajelor rutiere;

- completarea semnalizarii verticale;

- amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;

- plantarea versantilor cu specii de copaci cu crestere rapida si putere mare de evapo-transpiratie.

Durata normala de exploatare a unui drum judetean este de 100 ani, in conditiile realizarii lucrarilor de intretinere si de reparatii conform normativelor in vigoare.

## 3.4.2.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In amplasamentul proiectului si in vecinatatea acestuia nu exista alte proiecte cu care refacerea DJ 710 ar putea avea impact cumulat.

## 3.4.2.12. Descrierea alternativelor studiate de titularul proiectului

Au fost analizate alternativa zero si mai multe variante constructive. Nu au putut fi analizate alternative de amplasament tinand cont ca proiectul presupune punerea in siguranta (reabilitarea) unui drum judetean afectat de eroziunea solului.

Alternativa zero (neimplementarea proiectului) nu poate fi adoptata deoarece drumul judetean DJ 710 este afectat de eroziunea solului, iar eroziunea apararilor de mal pune in pericol siguranta participantilor la trafic. Este strict necesara reabilitarea drumului judetean pentru desfasurarea traficului in conditii de siguranta.

Pentru punerea in siguranta a malurilor in zona drumului judetean a fost studiata in doua variante constructive, astfel:

Solutia I

- refacerea lucrarii de aparare de mal drept amonte intr-o solutie elastica, din cutii de gabioane asezate pe saltele din gabioane, cu inaltimea de circa 3,50 m;

- protejarea lucrarii de aparare cu beton hidrotehnic;

- realizarea unui epiu de dirijare, amplasat pe zona malului drept, care sa corecteze cursul de apa catre deschiderile centrale;

- realizarea unei lucrari de aparare din cutii de gabioane asezate pe saltele de gabioane si protejate cu beton, pe zona aval mal stang, unde este dezvoltata eroziunea de mal.

Solutia II

- in solutia a II-a a fost propusa realizarea apararilor de mal din sistem de tip Geotub GT1000M umplut cu material granular din albie prin hidropresiune. Protejate corespunzator cu beton hidrotehnic.

Recomandarea interventiilor necesare in conformitate cu Expertiza Tehnica este ca varianta optima de interventie este data de Solutia I. De asemenea, aceasta varianta este cea mai  fezabila din punct de vedere tehnico – economic si cu cel mai mic impact asupra mediului.

## 3.4.2.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Implementarea proiectului nu va conduce la aparitia altor activitati. Agregatele necesare pentru realizarea lucrarilor vor fi procurate de la centre autorizate, este strict interzisa extragerea de agregate din amplasamentul proiectului.

Apa necesara pentru realizarea lucrarilor va fi prelevata dintr-un foraj realizat in cadrul organizarii de santier, iar apa potabila va fi procurata imbuteliata din comert.

Nu este necesara suplimentarea numarului de locuinte.

Apele uzate generate in perioada de realizare a lucrarilor vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme autorizate.

## 3.4.2.14. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin certificatul de urbanism nr. 136/06.11.2018 emis de Primaria Comunei Bezdead au mai fost solicitate urmatoarele avize:

- aviz SGA Dambovita;

- aviz D.G.I.L – C.J. Dâmboviţa.

## 3.4.3. Localizarea proiectului

Proiectul va fi implementat pe teritoriul administrativ al comunei Bezdead, in extravilanul localitatii Bezdead,  conform planului de amplasament din anexe.

In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 136/06.11.2018, emis de Primaria Comunei Bezdead, amplasamentul este situat in extravilanul localitatii Bezdead si se afla in administrarea Consiliului Judetean Dambovita.

In zona analizată, drumul judetean 710 este amplasat in afara ariilor naturale protejate. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt situate la peste 10 km de amplasamentul proiectului (pana la limita ROSCI0013 Bucegi).

## 3.4.3.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22 / 2001, deoarece amplasamentul este situat la aproximativ 129 km de cea mai apropiata granita, iar impactul refacerii DJ 710 se manifesta strict in amplasamentul proiectului, cu exceptia impactului asupra aerului care se manifesta pana la aproximativ 100 m de limita amplasamentului.

## 3.4.3.2. Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si zone adiacente acestuia

In conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 136/06.11.2018, emis de Primaria Comunei Bezdead, amplasamentul este situat in extravilanul localitatii Bezdead si se afla in administrarea Consiliului Judetean Dambovita.

Categoria de folosinta a terenului este de teren neproductiv (cai de comunicatii rutiere, drum judetean), iar propunerea este Refacere DJ 710 in zona comunei Bezdead, in zona apărării de mal drept ce protejează terasamentul drumului județean, precum şi refacerea malului stâng al pârâului Bizdidel prin refacerea apărării de mal drept din gabioane, in amonte podului peste Bizdidel de la km 15+640, punct Ramata, județul Dâmbovița.

Imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice sau ale naturii si nu se afla in zona de protectie a acestora.

## 3.4.3.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

Figura 1. Ortofotoplan cu amplasamentul proiectului

## 3.4.3.4. Politici de zonare si de folosire a terenului

La realizarea proiectului vor fi respectate prevederile documentatiei de urbanism nr. 87/2011 aprobata prin Hotararea Consiliului Local Bezdead nr. 48/25.07.2013, prevederile legii 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale certificatului de .urbanism nr. 136 / 06.11.2018 eliberat de Primaria Comunei Bezdead.

## 3.4.3.5. Areale sensibile

Proiectul va fi realizat integral in afara arilor naturale protejate. In vecinatatea amplasamentului lucrarilor exista mai multe arii naturale protejate:

- Parcul Natural Bucegi suprapus cu ROSCI0013 Bucegi amplasat la 10,8 km masurati in linie dreapta pe directia nord fata de amplasamentul proiectului;

- ROSCI0283 Cheile Doftanei amplasat la aproximativ 15,7 km masurati in linie dreapta pe directia SV.

Aceste arii naturale proejate nu vor fi afectate sub nicio forma de realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 datorita distantei mari dintre amplasamentul proiectului si limita ariilor naturale prtejate.

De asemenea, proiectul va fi realizat in extravilan, la distanta mare de locuinte.

### In perioada executiei lucrarilor se va inregistra o crestere a nivelului zgomotului si a concentratiei pulberilor sedimentabile, dar deoarece au fost propuse masuri adecvate in cadrul capitolului IV, refacerea DJ 710 nu va avea impact semnificativ asupra mediului.

## 3.4.3.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu au fost analizate variante de amplasament. Alternativele constructive sunt prezentate in cadrul capitolului 3.4.2.12.

## 3.5. Caracteristicile impactului potential asupra mediului

## 3.5.1. Descrierea succinta a impactului potential si a naturii impactului

Refacerea DJ 710 si exploatarea acestui drum nu va avea impact semnificativ asupra mediului. Nu vor exista emisii poluante in apa sau in sol, iar emisiile in aer vor fi nesemnificative, se vor manifesta numai pe amplasamentul proiectului si pana la 100 de m de limita acestuia.

Toate terenurile afectate temporar de realizarea lucrarilor vor fi refacute si aduse la starea initiala, astfel incat la finalizarea lucrarilor nu vor fi afectate decat spatiile strict prevazute in proiect a fi ocupate definitiv. Pentru refacerea terenurilor afectate temporar au fost prevazute fonduri in bugetul general al proiectului.

Impactul realizarii lucrarilor de refacerea DJ 710 va fi nesemnificativ, temporar si reversibil, cu exceptia ocuparii permanente a unor suprafete de teren (impact rezidual). Deoarece suprafetele ocupate permanent reprezinta un procent foarte mic raportat la zona analizata, impactul rezidual nu este semnificativ. In perioada de exploatare a DJ 710 va fi inregistrat impact semnificativ pozitiv asupra mediului, in special asupra mediului socio-economic.

Impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Refacerea DJ 710 nu va avea impact semnificativ asupra corpurilor de apa de suprafata doarece in toata perioada realizarii lucrarilor vor fi adoptate tehnici de constructie moderne si vor fi adoptate masuri adecvate astfel incat sa nu existe emisii de materiale poluante.

Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier. Este strict interzisa depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor direct pe sol.

In timpul realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 se poate produce numai poluarea accidentala a apelor subterane ca urmare a defectarii utilajelor si autoutilitarelor folosite pentru realizarea lucrarilor, a gospodarii neadecvate a deseurilor si a producerii unor accidente in care sunt implicate autovehicule care transporta substante periculoase.

In astfel de situatii se va actiona in cel mai scurt cu material absorbant, iar ulterior se va apela la serviciile unei firme specializate in depoluari.

Apa necesara in procesele tehnologice va fi prelevata dintr-un foraj propriu amplasat in cadrul organizarii de santier, iar apa potabila va fi achizitionata imbuteliata din comert.

Apele uzate menajere vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme autorizate. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol.

Impactul potential al realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 asupra apelor este nesemnificativ, poate avea numai efecte locale si este reversibil. La finalizarea lucrarilor mediul va reveni la starea initiala.

In perioada de operare a DJ 710 nu va fi inregistrata nicio forma de impact asupra calitatii apelor de suprafata sau subterane.

Impactul potential asupra calitatii aerului si climei

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 nu va avea impact semnificativ asupra calitatii aerului din amplasamentul proiectului. Vor fi utilizate tehnologii si utilaje moderne, astfel incat emisiile de poluanti atmosferici sa fie cat mai mici.

La poluarea aerului pot contribui: activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier (depozitarea si manevrarea materialelor de constructie, alimentarea cu carburanti a utilajelor), activitatile desfasurate in cadrul fronturilor de lucru (recopertarea / recopertarea suprafetelor, lucrari de excavare / umplere, punerea in opera a betoanelor / asfaltului), trafic pe amplasamentul lucrarii si traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Sursele aferente lucrarilor de refacere a DJ 710 sunt surse libere (degajare de praf), nivelul emisiilor (concentratiile maxime admisibile) nu sunt normate nici in legislatia nationala, nici in cea comunitara. Acestea se vor manifesta punctual in cadrul fronturilor de lucru, fara afectarea intregii suprafete a zonei analizate.

Emisiile de poluanti atmosferici actioneaza in cadrul fronturilor de lucru, intensitatea acestora scade odata cu cresterea distantei fata de amplasamentul lucrarilor.

Impactul local asupra calitatii aerului generat de realizarea lucrarilor, va avea un caracter temporar, fiind limitat la perioada de desfasurare a lucrarilor de refacere a DJ 710.

Impactul asupra aerului este nesemnificativ, temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea calitatii aerului. La finalizarea lucrarilor de reabilitare, mediul va reveni la starea initiala, nu va exista impact rezidual asupra aerului.

In perioada de exploatare a DJ 710 nu va fi inregistrat impact semnificativ asupra aerului.

Impactul potential asupra florei si faunei

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 nu va avea impact semnificativ asupra biodiversitatii, deoarece proiectul va fi realizat intr-o zona antropizata.

Conform hartii din figura 4, in vecinatatea amplasamentului proiectului exista mai multe arii naturale protejate, dar acestea nu vor fi afectate sub nicio forma de realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 datorita distantei mari dintre limita ariilor naturale protejate si limita proiectului (peste 10 km masurati in linie dreapta).

Figura 2. Amplasarea proiectului in raport cu ariile protejate limitrofe

Impactul potential asupra biodiversitatii se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor, dar este nesemnificativ, temporar si reversibil. La finalizarea lucrarilor de constructie, mediul va reveni la starea initiala, cu exceptia suprafetelor ocupate permanent de lucrare.

Deoarece lucrarile vor fi realizate in extravilanul unei localitati, in amplasamentul acestora nu au fost identificate specii protejate de flora sau fauna. In vecinatatea zonei analizate au fost identificate in general specii ruderale si segetale de plante ce pot fi incadrate in habitatul 87.2. Ruderal communities. Alaturi de acestea au mai fost identificate exemplare de corcodus (Prunus cerasifera), porumbar (Prunus spinosa), frasin (Fraxinus excelsior), lemn cainesc (Ligustrum vulgare) care nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710.

In zonele cu vegetatie spontana din vecinatatea amplasamentului lucrarilor au fost identificate speciile de flora prezentate in tabelul 2.

Tabel 2. Specii de flora identificate in amplasamentul proiectului

| Denumirea stiintifica a speciei | Familie | Ordin |
| --- | --- | --- |
| Conium maculatum | Apiaceae | Apiales |
| Cicuta virosa |  |  |
| Aegopodium podagraria |  |  |
| Achillea millefolium | Asteraceae | Asterales |
| Artemisia annua |  |  |
| Arctium lappa |  |  |
| Tragopogon pratense |  |  |
| Conyza canadensis |  |  |
| Cichorium intybus |  |  |
| Cirsium vulgare |  |  |
| Matricaria recutita |  |  |
| Matricaria inodora |  |  |
| Sonchus arvensis |  |  |
| Taraxacum officinale |  |  |
| Lactuca serriola |  |  |
| Erysimum diffusum | Brassicaceae | Brassicales |
| Capsella bursa-pastoris |  |  |
| Lepidium latifolium |  |  |
| Erysimum diffusum |  |  |
| Chenopodium album | Chenopodiaceae |  |
| Polygonum aviculare | Polygonaceae |  |
| Polygonum lapathifolium |  |  |
| Cornus sanguinea | Cornaceae | Cornales |
| Sambucus nigra | Adoxaceae | Dipsacales |
| Medicago lupulina | Fabaceae | Fabales |
| Medicago minima |  |  |
| Trifolium arvense |  |  |
| Galium aparine | Rubiaceae | Gentianalis |
| Echium vulgarae | Boraginaceae | Lamiales |
| Verbascum phlomoides | Schrophulariaceae |  |
| Lamium purpureum | Lamiaceae |  |
| Lamium maculatum |  |  |
| Mentha arvensis |  |  |
| Mentha longifolia |  |  |
| Ligustrum vulgare | Oleaceae |  |
| Fraxinus excelsior |  |  |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae |  |
| Plantago media |  |  |
| Euphorbia agraria | Euphorbiaceae | Malpighiales |
| Poa angustifolia | Poaceae | Poales |
| Poa annua |  |  |
| Poa nemoralis |  |  |
| Poa pratensis |  |  |
| Hordeum murinum |  |  |
| Agropyron cristatum |  |  |
| Agropyron repens |  |  |
| Sorghum halepense |  |  |
| Chelidonium majus | Papaveraceae | Ranunculales |
| Papaver rhoeas |  |  |
| Clematis vitalba | Ranunculaceae |  |
| Ranunculus repens |  |  |
| Geum urbanum | Rosaceae | Rosales |
| Fragaria viridis |  |  |
| Rosa canina |  |  |
| Prunus spinosa |  |  |
| Prunus cerasifera |  |  |
| Potentilla reptans |  |  |
| Urtica dioica | Urticaceae |  |
| Cuscuta campestris | Convolvulaceae | Solanales |
| Convolvulus arvensis |  |  |
| Hypericum perforatum | Hypericaceae | Theales |

In perioada de exploatare, nu va fi inregistrat impact asupra biodiversitatii.

In amplasamentul lucrarilor nu au fost identificate specii protejate de fauna, cu exceptia exemplarelor de pasari. Majoritatea exemplarelor de fauna observate in amplasamentul lucrarilor si a celor din vecinatatea acestuia sunt frecvente in vecinatatea asezarilor umane. In cazul speciilor de pasari, dominante sunt cele comune (precum cioara de semanatura, graurii, gugustucii etc). In zona analizata nu au fost identificate specii endemice. Exemplarele identificate apartin urmatoarelor clase:

- Insecta: Bombus terrestris (bondar), Decticus verrucivorus (cosas), Calliptamus italicus (lacusta), Apis melifera (albina), Gryllus campestris, Lycaena thersamon, Lycaena phaleas, Colias croceus, Colias hyale, Pieris rapae, Vanessa cardui, Hyles euphorbiae, Sympetrum sanguineum, Hesperia comma;

- Mammalia: Microtus arvalis (soarece de camp), Talpa europaea (cartita), Vulpes vulpes (vulpe);

- Aves: Buteo buteo (sorecar comun), Carduelis cannabina (canepar), Carduelis carduelis (sticlete), Ciconia ciconia (barza alba), Columba livia domestica (porumbel), Corvus frugilegus (cioara de semanatura), Corvus monedula (stancuta), Dendrocopos syriacus (ciocanitoare de gradina), Falco tinnunculus (vanturel rosu), Galerida cristata (ciocarlan), Hirundo rustica (randunica), Lanius minor (sfrancioc cu fruntea neagra), Passer domesticus (vrabie de casa), Motacilla alba (codobatura alba), Passer montanus (vrabie de camp), Pica pica (cotofana), Streptopelia decaocto (gugustiuc), Sturnus vulgaris (graur), Turdus merula (mierla), Upupa epops (pupaza).

Efectivele de pasari observate in amplasamentul proiectului sunt foarte mici.

Pasarile au fost observate in zona analizata in zbor sau in cautarea hranei. Amplasamentul proiectului nu este folosit ca areal de reproducere sau de adapost de catre aceste specii. De asemenea, in amplasamentul proiectului nu au fost observati juvenili.

Impactul realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 asupra speciilor de fauna se poate manifesta prin deranjarea indivizilor observati in zona analizata, ca urmare a prezentei utilajelor de constructie si a muncitorilor si din cauza nivelului zgomotelor si vibratiilor. Indivizii prezenti in cadrul fronturilor de lucru se pot deplasa in habitatele similare din vecinatatea amplasamentului, in zone in care nu se lucreaza, de unde vor reveni la finalizarea lucrarilor de constructie, astfel incat nu va fi afectat efectivul populational al speciilor identificate, ci se va modifica numai densitatea relativa a acestora.

Impactul asupra biodiversitatii este nesemnificativ, temporar si reversibil, la finalizarea lucrarilor mediul va reveni la starea initiala, cu exceptia suprafetelor ocupate permanent de lucrare (impact rezidual).

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 nu va destabiliza populatiile prezente la nivelul amplasamentului si nu va contribui la afectarea starii de conservare a speciilor si habitatelor pentru a caror protectie au fost desemnate ariile naturale protejate existente la aproximativ 10 km de limita amplasamentului proiectului datorita distantei mari dintre amplasamentul lucrarilor si limitele acestor arii protejate.

Toate spatiile afectate temporar vor fi refacute la finalizarea lucrarilor si aduse la starea initiala.

Impactul potential asupra solului, subsolului si folosintei terenurilor

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 va avea impact asupra solurilor ca urmare a ocuparii unor suprafete de teren, dar impactul nu va fi semnificativ deoarece suprafata ocupata reprezinta un procent relativ mic raportat la zona analizata. Nu vor exista emisii poluante care sa afecteze semnificativ calitatea solurilor din amplasamentul lucrarilor sau din vecinatatea acestora. Impactul asupra solului se poate manifesta atat direct, cat si prin intermediul mediului de dispersie al poluantilor.

Lucrarilor de constructie le pot fi asociate urmatoarele forme de impact asupra solului:

- ocuparea temporara sau permanenta a unor suprafete;

- decopertarea stratului de sol fertil si posibilitatea modificarii calitatilor naturale ale acestuia in cazul depozitarii neadecvate;

- aparitia fenomenelor de eroziune a solului;

- poluarea accidentala a solurilor cu hidrocarburi sau alte substante;

- poluarea solurilor a urmare a deversarii apelor uzate inainte de a fi epurate;

- cresterea aciditatii solurilor ca urmare a depunerii poluantilor atmosferici.

Impactul asupra solurilor variaza in functie de magnitudinea lucrarilor, tehnologiile folosite si detaliile amplasamentului. In cazul realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 impactul asupra solului nu va fi semnificativ.

Vor fi folosite utilaje si tehnologii de constructie moderne, astfel incat emisiile sa fie cat mai mici. Utilajele de constructie si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor actiona numai in cadrul fronturilor de lucru si pe drumurile de acces / exploatare existente. Toate suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea lucrarilor (va fi refacuta structura, astfel incat sa permita circulatia aerului, apei si inradacinarea plantelor), la finalizarea lucrarilor nu va exista impact remanent asupra solului.

Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier. Este strict interzisa depozitarea acestora direct pe sol.

Apele uzate vor fi colectate corespunzator in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de catre o firma autorizata. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol.

In perioada de exploatare a DJ 710 nu va fi inregistrat impact asupra solului, deoarece nu vor fi emisii de substante poluante.

Lucrarile propuse nu vor avea impact semnificativ asupra subsolului.

Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual

Impactul asupra peisajului se va manifesta mai ales in perioada realizarii lucrarilor, ca urmare a prezentei utilajelor, a fronturilor de lucru si a muncitorilor. Pentru diminuarea impactului asupra peisajului, santierul va fi imprejmuit, iar materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate numai in cadrul organizarii de santier, astfel incat sa fie redus riscul antrenarii acestora de catre vant sau apele din precipitatii.

Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor rezidentiale si a altor areale sensibile (ariile naturale protejate, zone impadurite, etc).

In perioada de exploatare a DJ 710, impactul asupra peisajului va fi pozitiv ca urmare a consolidarii zonei afectate de alunecarea de teren.

Impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective

Prezenta santierului si a fronturilor de lucru pot contribui la crearea unui usor disconfort atat pentru populatia locala, cat si pentru persoanele care tranziteaza zona analizata. Deoarece organizarea de santier nu va fi amplasata in zonele rezidentiale, impactul asupra populatiei va fi redus considerabil. Rutele alese pentru transportul materialelor de constructie vor evita pe cat posibil traversarea zonelor rezidentiale.

In perioada de exploatare a DJ 710 va fi inregistrat impact pozitiv semnificativ asupra populatiei deoarece va fi asigurata siguranta participantilor la trafic.

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 va determina cresterea nivelului zgomotului, dar acesta nu va avea impact semnificativ asupra locuitorilor din localitatea Bezdead sau asupra persoanelor care tranziteaza zona. Vor fi respectate orele legale de odihna, iar nivelul zgomotului sa va integra in limitele prevazute in STAS 10009 - 2017 "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot".

Pentru a nu exista impact asupra muncitorilor care realizeaza lucrarile de constructie, acestia vor fi dotati cu echipament individual de protectie si vor fi adoptate masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti atmosferici (stropirea periodica a zonelor decopertate, acoperirea materialelor de constructie purverulente si a depozitelor de pamant, curatarea pneurilor utilajelor si autovehiculelor la iesirea din santier).

Disconfortul creat populatiei locale se va manifesta numai in perioada realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710. La finalizarea lucrarilor, nu va fi inregistrat niciun fel de impact negativ asupra populatiei locale.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Refacerea si exploatarea DJ 710 nu va avea impact asupra obiectivelor apartinand patrimoniului istoric si cultural, deoarece acestea nu sunt prezente in amplasamentul proiectului.

## 3.5.2. Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul proiectului este local, se manifesta numai in amplasamentul proiectului, fara afectarea spatiilor din vecinatate.

In amplasamentul DJ 710 si in vecinatatea acestuia nu au fost identificate specii si habitate de interes comunitar ce ar putea fi afectate de realizarea proiectului. Speciile de fauna prezente in cadrul fronturilor de lucru se vor deplasa in habitatele din vecinatatea amplasamentului, astfel incat impactul asupra acestora nu va fi semnificativ.

## 3.5.3. Magnitudinea si complexitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ si se va manifesta in special in perioada realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710. In perioada de exploatare a DJ 710 va fi inregistrat impact pozitiv semnificativ asupra mediului socio-economic.

## 3.5.4. Probabilitatea impactului

Este redusa, se manifesta in perioada realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710.

## 3.5.5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul este nesemnificativ, temporar si reversibil, cu exceptia ocuparii permanente a unor suprafete de teren (impact rezidual).  La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, cu exceptia suprafetelor ocupate permanent.

## 3.5.6. Masurile de evitare, reducere si ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului. Masurile propuse pentru reducerea impactului potential al proiectului asupra fiecarui factor de mediu sunt prezentate in cadrul capitolului IV.

## 3.5.7. Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul. Proiectul este amplasat la aproximativ 129 km de cea mai apropiata granita, iar impactul se manifesta numai in amplasamentul proiectului.

## SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## Protectia calitatii apelor

## Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada realizarii lucrarilor de constructie

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 si exploatarea acestuia nu reprezinta sursa directa de poluare a apelor de suprafata sau subterane.  In toata perioada realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 vor fi adoptate tehnici de constructie moderne, astfel incat sa fie eliminate emisiile de substante poluante in mediu.

Sursele potentiale de poluare a apelor in timpul realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 pot fi clasificate in:

- surse punctiforme (stationare);

- surse difuze de poluare.

Surse punctiforme de poluare a apelor: pot fi reprezentate de evacuarea apelor uzate menajere generate in cadrul fronturilor de lucru si a organizarii de santier. Din procesele tehnologice nu vor rezulta ape uzate. Cantitatea de apa uzata menajera generata in cadrul organizarii de santier depinde de numarul muncitorilor prezenti si de conditiile de lucru, etc). Apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de catre o firma autorizata. Apele uzate pot produce numai poluarea accidentala a apelor subterane sau a solurilor din amplasamentul proiectului.

Sursele difuze de poluare a apei pot fi reprezentate de:

- lucrarile de constructie: traficul asociat lucrarilor, functionarea utilajelor;

- activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier: depozitarea si manevrarea materialelor de constructie in vrac (mai ales cele pulverulente) care pot fi spalate de apele pluviale sau antrenate de catre vant, particulele fine fiind antrenate catre terenurile adiacente;

- lucrarile de decopertari / recopertari, sapaturi / umpluturi;

- spalarea utilajelor: apele care rezulta in urma acestor spalari au un caracter alcalin (pH>8,5) si pot fi impurificate cu uleiuri sau hidrocarburi;

- activitati de intretinere a utilajelor (reparatii, schimbarea pieselor).

## Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Apele uzate menajere vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de o firma autorizata. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol.

Materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier. In jurul depozitelor vor fi realizate santuri perimetrale pentru colectarea eventualelor scurgeri de materiale de constructie. Apele pluviale care spala platforma organizarii de santier vor fi colectate si conduse catre un bazin decantor.

Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier  in scopul evitarii poluarii platformelor adiacente. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va face numai in amplasamentul organizarii de santier.

Platforma organizarii de santier va fi dotata cu santuri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale, care vor fi conduse catre un bazin de sedimentare. In toata perioada realizarii lucrarilor, constructorul va lua toate masurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi reparate si spalate numai in centre autorizate, amplasate in afara ariilor naturale protejate.

Impactul potential asupra apelor este temporar si reversibil. La finalizarea lucrarilor de constructie vor disparea si potentialele surse de poluare a apelor de suprafata sau subterane.

In timpul functionarii obiectivului

In perioada de exploatare a DJ 710 nu va fi inregistrata nicio forma de impact asupra apelor de suprafata sau subterane.

## Masuri de diminuare a impactului

- vor fi adoptate tehnici de constructie moderne astfel incat sa fie limitate emisiile de substante poluante;

- organizarea de santier va fi amplasata in afara ariilor naturale protejate;

- materialele de constructie in vrac vor fi depozitate in spatii inchise sau vor fi acoperite pana vor fi utilizate;

- deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate. Este interzisa depozitarea si / sau aruncarea deseurilor de orice fel direct pe sol;

- apele pluviale care spala platforma organizarii de santier vor fi colectate in santuri perimetrale si vor fi conduse catre decantoare pentru retinerea pierderilor de materiale de constructie si / sau pamant;

- in zona depozitelor de carburanti vor fi montate separatoare de hidrocarburi astfel incat apele pluviale care spala platforma organizarii de santier sa fie epurate corespunzator;

- apele uzate generate in cadrul organizarii de santier vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic de o firma autorizata;

- punctele de lucru / fronturile de lucru vor fi dotate cu toalete ecologice pentru muncitori;

- va fi interzisa intrarea in santier a utilajelor si a echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- masinile vor fi spalate la iesirea din santier, in spatii special amenajate;

- utilajele vor fi verificate si reparate numai in centre specializate;

- folosirea unor utilaje ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului.

## Protectia aerului

## Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

La alegerea solutiilor constructive pentru refacerea DJ 710 s-a tinut cont de evitarea modificarii calitatii aerului atmosferic in amplasamentul proiectului.

In perioada realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 se poate produce poluarea aerului din cauza activitatii parcului de utilaje, organizarii sediului de santier, bazelor de utilaje, depozitelor de materiale, traficului pe amplasamentul lucrarii.

Principala sursa de poluare a aerului este reprezentata de manevrarea pamantului (executia lucrarilor de decopertari / recopertari, excavatii / umpluturi). Manevrarea pamantului poate genera concentratii ridicate de PM10 si PM2,5.

O alta sursa de impurificare a atmosferei este reprezentata de functionarea utilajelor de constructie si a autoutilitarelor folosite pentru transportul materialelor de constructie. Acestea pot conduce la emisii de NO2, CO, CO2.

Impactul asupra aerului variaza in functie de:

- activitatea desfasurata;

- durata activitatilor;

- suprafata amplasamentului proiectului;

- conditiile meteorologice (viteza si directia vantului, precipitatii etc.);

- distanta pana la receptorii sensibili (locuinte, zone sensibile);

- poluarea existenta in zona;

- aplicarea unor masuri adecvate de reducere a impactului asupra aerului.

Avand in vedere specificul lucrarilor propuse si caracteristicile amplasamentului, impactul asupra aerului nu va fi semnificativ. Acesta se va manifesta strict in amplasamentul proiectului si pe durata de lucru, dar este temporar si reversbil. La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, fara afectarea calitatii aerului.

## Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul utilizarii unor instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, deoarece sursele de poluare a aerului sunt in general difuze. Pentru reducerea impactului asupra aerului vor fi adoptate masurile descrise mai jos.

## Masuri de reducere a impactului:

- folosirea celor mai bune tehnologii  pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici;

- betonul si asfaltul necesare pentru realizarea lucrarilor nu vor fi preparate in amplasamentul proiectului, ci vor fi procurate de la centre autorizate, astfel incat sa se reduca concentratia poluantilor atmosferici si nivelul zgomotului;

- curatarea regulata a fronturilor de lucru pentru a preveni acumularea de praf;

- interzicerea arderii oricarui material / deseu in cadrul fronturilor de lucru;

- diminuarea cantitatii de deseuri produse si reciclarea lor;

- limitarea accesului la depozitele de materiale de constructie pentru a diminua riscul de furt sau de deteriorare;

- utilizarea unor echipamente etans pentru transportul agregatelor;

- vor fi alese trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;

- materialele vor fi acoperite in timpul transportului si vor fi depozitate la distanta mare de receptorii sensibili;

- utilajele vor fi intretinute in mod corespunzator si vor fi oprite cand nu lucreaza;

- verificarea periodica a utilajelor si autovehiculelor implicate in trafic.

Aplicarea acestor masuri de reducere a impactului asupra aerului va conduce la respectarea prevederilor impuse prin STAS 12574 / 1987 care stabileste concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele protejate.

Tabel 3. Concentratiile maxime admisibile ale unor substante in aerul atmosferic din zonele protejate

| Substanta poluanta | CMA de scurta durata (mg/m3) | CMA de lunga durata (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  | 30 minute | zilnica | lunara | anuala |
| CO | 6,0 | 2,0 | - | - |
| NO2 | 0,3 | 0,1 | - | 0,04 |
| SO2 | 0,75 | 0,03 | - | - |
| Pulberi in suspensie | 0,5 | 0,15 | - | 0,075 |

De asemenea, vor fi respectate prevederile legii 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator si ale ordinului 462 / 1993 privind aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si a normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Impactul asupra aerului generat de executarea lucrarilor de refacere a DJ 710 este temporar si reversibil si se manifesta numai in amplasamentul proiectului si pana la 100 m de limita acestuia, fara a afecta calitatea aerului din zonele rezidentiale sau a ariilor protejate din zona analizata.

Pentru a elimina riscul aparitiei imbolnavirilor profesionale, vor fi respectate obligatoriu limitele privind concentratiile admisibile de substante toxice si pulberi in atmosfera zonelor de munca prevazute in "Normele generale de protectie a muncii" elaborate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii si al Institutului de Igiena si Sanatate Publica.

Concentratiile admisibile (medii si de varf) sunt concentratiile maxime admise in zona fronturilor de lucru. Acestea sunt prezentate in tabelul 4.

Tabel 4. Concentratii maxime admise de substante toxice in atmosfera fronturilor de lucru

| Denumirea substantei | Indicativ | Concentratie maxima admisa (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Medie | Varf |
| Acetaldehida |  | 90 | 180 |
| Amoniac |  | 15 | 30 |
| Benzen | CP | 15 | 30 |
| Dioxid de sulf (anhidrida sulfuroasa) |  | 5 | 10 |
| Crom hexavalent | C | 0,05 | - |
| Crom nvalent |  | 0,5 |  |
| Cadmiu | pC | 0,05 | - |
| Cupru (pulberi) |  | 0,5 | 1,5 |
| Etil benzen |  | 200 | 300 |
| Etil toluen |  | 300 | 400 |
| Formaldehida | pC | 1,2 | 3 |
| Heptan (n) |  | 1500 | 3000 |
| Hidrocarburi alifatice |  | 700 | 1000 |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | C | 0,2 | - |
| Metan |  | 1200 | 1500 |
| Nichel (compusi solubili) | C | 0,1 | 0,5 |
| Octan |  | 1500 | 2000 |
| Ozon |  | 0,1 | 0,2 |
| Oxizi de azot (exprimati in NO2) |  | 5 | 8 |
| Pentan |  | 1800 | 2400 |
| Plumb si compusi ai Pb (exceptand PbS) |  | 0,05 | 0,1 |
| Propan |  | 1400 | 1800 |
| Seleniu |  | 0,1 | 0,2 |
| Toluen |  | 100 | 200 |
| Xilen | p | 200 | 300 |

Legenda:

- concentratia admisibila de varf = concentratia noxelor in zona fronturilor de lucru ce nu trebuie depasita in niciun moment al zilei de lucru;

- concentratia admisibila medie = rezulta dintr-un numar de determinari reprezentativ pentru fiecare front de lucru in diferite faze tehnologice si nu trebuie depasita pe perioada unui schimb de munca;

- pC = substante potential cancerigene;

- C = substante cu actiune cangerigena, necesita aplicarea unor masuri speciale de protectie;

- FD = substante foarte periculoase; nu trebuie permisa expunerea la aceste substante;

- p = aceste substante patrund prin piele in organism, fiind necesare masuri speciale de protectie a pielii si mucoaselor.

Tabel 5. Concentratiile maxime admise de pulberi in atmosfera zonei de munca

| Nr. crt. | Denumirea pulberilor | Concentratia maxima admisa CMA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pulberi cu continut de SiO2 liber cristalin, intre 1 si 5% | 8 mg/m3 |
| 2 | Pulberi cu continut de SiO2 amorf (pamant de diatomee natural – necalcitat) | 8 mg/m3 |
| 3 | Pulberi de alta natura | 15 mg/m3 |

Comparand datele privind emisiile estimate a fi generate in cadrul fronturilor de lucru cu limitele impuse de Normele Generale de Protectie a Muncii, se poate concluziona ca emisiile generate in amplasamentul proiectului se incadreaza sub limita maxima admisibila si corelate cu perioada de expunere redusa, nu vor avea impact semnificativ asupra muncitorilor care executa lucrarile de refacere a DJ 710.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

## Sursele de zgomot si vibratii

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 va genera zgomote si vibratii, care se vor suprapune peste fondul existent, fara a depasi limitele impuse prin STAS 10009 – 2017 acustica urbana.

Zgomotele generate de realizarea proiectului se vor datora in special transportului materialelor de constructie si lucrarilor, respectiv:

- Realizarea fundatiilor:

- sapaturi cu excavatorul;

- nivelare si transport cu autogrederul si buldozerul;

- incarcare transport cu incarcatorul frontal;

- compactarea pamanturilor cu role compactoare.

- Manevrarea si punerea in opera a materialelor de constructie:

- transport, pompare si vibrare beton;

- folosirea ciocanelor perforatoare, frezelor rutiere si rulourilor compactoare vibratoare.

Puterile acustice asociate acestor utilaje sunt urmatoarele:

- buldozere – Lw = 115 dB(A);

- incarcatoare Wolla - Lw = 112 dB(A);

- excavatoare - Lw = 117 dB(A);

- screpere - Lw = 110 dB(A);

- compactoare - Lw = 105 dB(A);

- basculante - Lw = 107 dB(A).

In camp liber, cand sunetul nu este reflectat de obstacole, nivelul acustic scade cu 6 dB la dublarea distantei fata de sursa, astfel incat pana la limita locuintelor nivelul zgomotului se va diminua semnificativ, incadrandu-se in limitele prevazute de STAS 10009-2017 acustica urbana.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, nu vor exista surse de zgomot.

## Amenajari si dotari pentru pentru protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Nu este cazul, nivelul zgomotelor in vecinatatea fronturilor de lucru nu va depasi limitele maxime admisibile conform standardelor si prevederilor legale in vigoare.

## Masuri pentru reducerea zgomotului si a vibratiilor

- utilizarea de echipamente / utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot cat mai mic;

- verificarea si repararea periodica a utilajelor pentru a se incadra in nivelul admisibil de zgomot;

- materialele de constructie vor fi depozitate in cadrul organizarii de santier astfel incat sa creeze o bariera acustica in directia locuintelor;

- santierul va fi imprejmuit si nu se va lucra in timpul orelor de odihna;

- pentru transportul materialelor de constructie se va evita pe cat posibil zonele rezidentiale, iar in cazul in care vor fi traversate localitati, viteza de deplasare va fi limitata la maxim 40 km / ora;

## Protectia impotriva radiatiilor

## Sursele de radiatii

Realizarea proiectului nu reprezinta sursa directa de radiatii.

## Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Deoarece aparatele folosite pentru realizarea lucrarilor pot emite radiatii periculoase, vor fi adoptate toate masurile necesare de verificare/ reparare a aparatelor astfel incat nivelul radiatiilor emise sa nu depaseasca limitele admise de normativele in vigoare.

## Protectia solului si a subsolului

## Sursele de poluare a solului si subsolului

Realizarea lucrarilor de lucrarile de refacere a DJ 710 nu reprezinta sursa directa de poluare a solului, dar se poate produce poluarea accidentala a solului, ca urmare a:

- depunerii pulberilor rezultate din transportul si descarcarea materialelor de constructie;

- sedimentarii substantelor poluante din aer generate de mijloacele de transport aflate in miscare, de operarea echipamentului de constructie;

- deversarii necontrolate sau acidentale de hidrocarburi (uleiuri, lubrifianti, combustibili, vopsele) in cadrul fronturilor de lucru sau in timpul transportului;

- depozitarii neadecvate a deseurilor si a materialelor de constructie;

- evacuarii neadecvate a apelor uzate menajere produse in cadrul organizarii de santier;

- spalarii utilajelor in afara platformelor special amenajate si deversarii acestor ape direct pe sol;

- depozitarii necorespunzatoare a deseurilor, inclusiv a celor periculoase;

- scurgerii accidentale a unor substante toxice sau hidrocarburi ca urmare a unor accidente rutiere sau hidrocarburi.

La executarea lucrarilor vor fi folosite utilaje cu caracteristici corespunzatoare, pericolul poluarii cu produse petroliere fiind minim. Lucrarile propuse nu vor afecta semnificativ solul si respectiv subsolul.

Realizarea lucrarilor de refacere a DJ 710 presupune ocuparea unor suprafete de teren, dar deoarece suprafata ocupata reprezinta un procnt mic raportata la suprafata analizata, impactul rezidual nu va fi semnificativ. Suprafetele afectate temporar de lucrari vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie, nu vor exista emisii de substante poluante, astfel incat impactul asupra solului si subsolului nu va fi semnificativ.

Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor sensibile (zone rezidentiale, paduri, arii naturale protejate).

Nu va exista impact remanent asupra solului.

## Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Nu este necesara realizarea unor lucrari speciale pentru protectia solului si a subsolului, ci vor fi respectate masurile de reducere a impactului asupra solului si subsolului.

## Masuri de reducere a impactului asupra solului si subsolului

- limitarea suprafetelor de teren ocupate temporar sau permanent si delimitarea exacta a acestor suprafete;

- materialele de constructie si deseurile vor fi depozitate numai in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier;

- este strict interzisa depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor pe spatiile cu vegetatie spontana sau direct pe sol;

- deseurile vor fi indepartate din amplasamentul proiectului prin intermediul unei firme specializate, cele reciclabile vor fi valorificate;

- utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat sa se incadreze in normele legale;

- utilajele vor fi spalate si reparate numai in centre specializate, amplasate in afara ariilor naturale protejate;

- va fi prevenita erodarea solului, spatiile decopertate vor fi limitate la minimul necesar si vor fi recopertate in cel mai scurt timp posibil dupa finalizarea lucrarilor;

- solul vegetal decopertat va fi depozitat separat de materialul nefertil si va fi utilizat pentru refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari;

- apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme autorizate. Este strict interzisa deversarea acestor ape direct pe sol;

- platforma organizarii de santier va fi dotata cu santuri perimetrale pentru colectarea apelor pluviale  ce vor fi conduse catre decantoare;

- in cadrul organizarii de santier si al fronturilor de lucru vor fi montate toalete ecologice;

- depozitul de carburanti va fi amplasat pe o platforma betonata pentru a elimina riscul de contaminare a solului cu hidrocarburi;

- alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in cadrul organizarii de santier;

- la finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, materialele de constructie si deseurile vor fi indepartate din amplasamentul proiectului;

- in cazul terenurilor afectate temporar de lucrari, se va reface morfologia initiala a terenului si acestea vor fi redate destinatiei initiale.

In perioada de exploatare a DJ 710 nu va fi inregistrat impact asupra solurilor, astfel incat nu este necesara adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra solului.

Masuri pentru reducerea impactului asupra solului in perioada de exploatare a DJ 710:

- verificarea gradului de refacere a spatiilor afectate temporar de lucrari;

- verificarea periodica a starii pasarelei si intretinerea corespunzatoare a acesteia.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

## 4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona analizată, drumul judetean 710 este amplasat in afara ariilor naturale protejate. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt situate la peste 10 km de amplasamentul proiectului, respectiv:

- Parcul Natural Bucegi suprapus cu ROSCI0013 Bucegi amplasat la 10,8 km masurati in linie dreapta pe directia nord fata de amplasamentul proiectului;

- ROSCI0283 Cheile Doftanei amplasat la aproximativ 15,7 km masurati in linie dreapta pe directia SV.

Deoarece lucrarile vor fi realizate in afara ariilor naturale protejate, intr-o zona antropizata, implementarea proiectului nu va avea impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate

In amplasamentul lucrarilor nu au fost identificate habitate protejate sau specii de flora cu valoare conservativa.

In perioada executiei lucrarilor va fi inregistrata o crestere a nivelului zgomotelor si vibratiilor si a concentratiei pulberilor sedimentabile, dar fara afectarea starii de conservare a ariilor naturale protejate.

La finalizarea lucrarilor, mediul va reveni la starea initiala, cu exceptia suprafetelor ocupate permanent de lucrari.

## 4.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

- organizarea de santier va fi amplasata in afara ariilor naturale protejate;

- vor fi adoptate tehnici de constructie moderne astfel incat sa fie limitate emisiile de poluanti atmosferici;

- spatiile prevazute in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrari vor fi limitate la strictul necesar si vor fi clar delimitate in teren inaintea inceperii lucrarilor;

- este strict interzisa afectarea altor spatii de realizarea lucrarilor sau deplasarea utilajelor in afara drumurilor de acces / exploatare existente in zona analizata;

- va fi prevenita afectarea suprafetelor din vecinatatea amplasamentului proiectului;

- santierul va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot;

- solul vegetal va fi excavat si depozitat separat de materialul nefertil si va fi utilizat pentru refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari;

- apele uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme autorizate;

- vor fi folosite utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat activitatii de constructie care alunga speciile de animale (inclusiv pasarile), precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

- verificarea zilnica a utilajelor si echipamentelor utilizate;

- interzicerea intrarii in santier a utilajelor si echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs petrolier;

- spalarea masinilor la iesirea din santier, in spatii special amenajate;

- folosirea unor utilaje ale caror emisii de gaze si nivel de zgomot sunt in conformitate cu prevederile legislatiei in domeniu;

- transportul materialelor purverulente la punctele de lucru se va realiza numai in stare umeda sau acoperite pentru a evita pierderile de particule in timpul transportului;

- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate in timpul lucrarilor (pamant, namol rezultat din operatiile de excavatii si umpluturi);

- interzicerea depozitarii materialelor de constructie si a deseurilor direct pe sol;

- deseurile vor fi colectate si depozitate selectiv in cadrul organizarii de santier in spatii special amenajate si dotate cu pubele de unde vor fi preluate de catre o firma specializata in baza unui contract;

- etapizarea operatiilor generatoare de praf si umectarea suprafetelor decopertate din frontul de lucru / in perioadele secetoase astfel incat nivelul concentratiilor de pulberi in atmosfera sa fie situate sub valoarea limita pentru protectia ecosistemelor;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice se va realiza la punctele de alimentare din incinta organizarii de santier sau la unitatile specializate;

- evitarea pierderilor de hidrocarburi petroliere de la utilajele si mijloacele de transport care ar putea conduce la poluarea solului;

- constructorul va desemna o persoana responsabila cu protectia factorilor de mediu si implementarea masurilor de reducere a impactului;

- amplasamentul proiectului va fi monitorizat periodic (conform planului  de monitorizare propus);

- spatiile afectate temporar de lucrari vor fi refacute cu solul vegetal excavat initial, in cel mai scurt timp dupa finalizarea lucrarilor de constructie;

- este interzisa utilizarea solului din alte zone pentru a evita introducerea de specii invazive si modificarea compozitiei specifice a biocenozei;

In perioada de exploatare a DJ 710, pentru protectia biodiversitatii pot fi adoptate urmatoarele masuri:

- verificarea gradului de refacere a spatiilor afectate temporar de lucrari;

- verificarea si intretinerea periodica a starii pasarelei si a trotuarelor.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

## Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional

Proiectul va fi realizat in extravilanul localitatii  Bezdead. Organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor rezidentiale si a ariilor naturale protejate. In amplasamentul proiectului nu exista monumente istorice si de arhitectura, zone de interes traditional sau alte zone asupra carora a fost instituit un regim de restrictie.

Prezenta santierului si a utilajelor de constructie poate genera disconfort celor care tranziteaza zona, dar deoarece acesta se manifesta mai ales prin impact vizual, neexistand emisii care sa afecteze starea de sanatate a muncitorilor sau a persoanelor care tranziteaza zona, impactul asupra populatiei umane nu este semnificativ.

Impactul pozitiv al proiectului se va manifesta prin crearea de noi locuri de munca in perioada de executie a lucrarilor, cat si prin asigurarea conditiilor optime de circulatie.

## Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si / sau de interes public

- organizarea de santier va fi amplasata in afara zonelor rezidentiale;

- betonul si asfaltul necesare pentru realizarea lucrarilor nu vor fi preparate in amplasament, ci vor fi procurate de la centre autorizate pentru a reduce emisiile de zgomot si poluanti atmosferici;

- vor fi utilizate echipamente moderne care sa genereze un nivel de zgomot cat mai mic;

- vor fi respectate orele legale de odihna si nu se va lucra noaptea;

- santierul va fi semnalizat cu panouri de avertizare si va fi imprejmuit pentru a limita emisiile de poluanti atmosferici si de zgomot;

- drumurile de acces vor fi permanent mentinute curate si se va asigura accesul echipelor de interventie;

- punctele de lucru vor fi dotate cu echipament PSI necesare interventiilor in cazul producerii unor incendii;

- itinerariul vehiculelor care vor transporta materialele de constructie va fi ales astfel incat sa nu afecteze populatia locala, pe cat posibil sa fie alese rutele din afara localitatilor;

- viteza de deplasare a vehiculelor care transporta materialele de constructie nu poate fi mai mare de 40 km/h in interiorul localitatilor;

- depozitele de materiale de constructie in vrac vor fi imprejmuite pentru a limita antrenarea de particule de catre precipitatii sau vant;

- utilajele vor fi verificate si reparate periodic, pentru a limita emisiile de noxe si de zgomot;

- nivelul zgomotului in amplasamentul organizarii de santier si la limita zonelor rezidentiale va fi verificat periodic;

- iluminarea lucrarilor de constructie se va face astfel incat sa nu afecteze locuitori din zona analizata.

In perioada de exploatare a DJ 710 nu va exista impact asupra asezarilor umane sau a obiectivelor protejate,  astfel incat nu se impune adoptarea unor masuri speciale de reducere a impactului asupra mediului socio-economic si a populatiei locale.

## Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

## Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Deseurile produse pe timpul executarii lucrarilor de constructie pot fi:

- pamant si materiale excavate (cod deseu 17.05.04);

- deseuri de piatra si sparturi de piatra (cod deseu 01.04.08);

- amestec de beton, caramizi (cod deseu 17.01.07);

- asfalturi bituminoase (altele decat cele be baza de gudron de huila) (cod deseu 17.03.02);

- deseuri amestecate de materiale de constructie (cod deseu 17.09.00);

- deseuri de lemn (cod deseu 17.02.01);

- deseuri de sticla (cod deseu 17.02.02);

- deseuri de materiale plastice (cod deseu 17.02.03);

- deseuri de amestecuri metalice (cod deseu 17.04.07);

- deseuri menajere sau asimilabile (cod deseu 20.03.01);

Tabel 6. Deseuri produse in amplasamentul proiectului

| Tip deseu | Cantitate | Generatorul deseului | Modul de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Menajer | 1 t/ luna | Muncitorii care vor desfasura activitati in cadrul organizarii de santier si al fronturilor de lucru | Containere de tip pubele in interiorul organizarii de santier. Acestea vor fi transportate periodic la un depozit de deseuri autorizat prin intermediul unei firme autorizate cu care constructorul va incheia un contract |
| Deseuri materiale de constructie | Lunar circa 12 m3, daca vor exista incarcaturi de beton sau mixturi asfaltice respinse | Respingerea incarcaturilor de beton sau de mixturi asfaltice | Deseurile materiale de constructie vor fi valorificate prin: pavarea drumurilor de exploatare; utilizarea ca material de acoperire intermediara in cadrul depozitelor de deseuri comunale din zona |
| Pamant si materiale excavate | 350 m3 sol fertil 670 m3 material nefertil | Executarea excavatiilor pentru realizarea lucrarilor de constructie | Materialul nefertil va fi utilizat in cadrul altor lucrari iar solul fertil pentru refacerea suprafetelor afectate temporar de lucrari |
| Deseuri lemn | Lunar circa 1 m3 | Activitatile curente de intretinere, ambalaje | Vor fi folosite ca elemente de sprijin in lucrarile de modernizare sau vor fi valorificate ca lemn de foc pentru populatia locala. |
| Hartie si carton | Lunar circa 25 kg | Activitati de pastrare a evidentelor, supraveghere si dirigentie de santier | Vor fi colectate si depozitate separat in vederea reciclarii. |
| Deseuri periculoase | Ambalaje de la vopseluri, adezivi, rasini, solventi | Marcarea drumului | Recipientele in care au fost livrate aceste substante vor fi returnate producatorilor / furnizorilor, conform legislatiei in vigoare prin intermediul unor centre autorizate |

* In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG 856 / 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

** Regulamentul (CE) nr. 2150 / 2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2002 privind statisticile asupra deseurilor

Deoarece utilajele nu vor fi reparate in in amplasamentul lucrarilor, ci numai in centre autorizate, nu vor fi generate deseuri constand in acumulatori uzati, anvelope uzate sau uleiuri uzate.

## Modul de gospodarire a deseurilor rezultate

In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate si depuse la un depozit de deseuri in vederea neutralizarii lor. Colectarea / evacuarea acestor deseuri se va face astfel:

- constructorul va incheia un contract cu o firma de salubritate pentru transportul si depozitarea deseurilor generate in amplasament;

- deseurile vor fi colectate si depozitate selectiv, in spatii special amenajate in cadrul organizarii de santier;

- deseurile reciclabile vor fi colectate separat si vor fi valorificate prin intermediul unor centre specializate;

- deseurile inerte rezultate din realizarea lucrarilor trebuie pe cat posibil reutilizate;

- in conformitate cu H.G. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor, deseurile menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in puncte de colectare prevazute cu containere tip pubela. Periodic vor fi transportate de o firma de salubritate in conditii de siguranta la cel mai apropiat depozit de deseuri. Se va tine o evidenta stricta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii mijloacelor de transport utilizate;

- deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentelor si vor fi valorificate obligatoriu la unitatile specializate;

- pamantul vegetal excavat la inceperea lucrarilor de constructie va fi folosit pentru refacerea spatiilor afectate temporar de lucrari, nu va exista excedent;

- deseurile materialelor de constructii (resturi de beton, mortar, alte pierderi tehnologice rezultate in timpul transportarii si manevrarii materialelor de constructie etc) pot fi valorificate local in pavimentul drumurilor de exploatare sau pentru acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare;

- deseurile de asfalt vor fi transportate la statia de asfalt si vor fi reintroduse in procesul de producere a asfaltului;

- piatra sparta nevalorificata va fi folosita la alte lucrari de reparatii / constructii care necesita piatra sparta;

- deseurile lemnoase vor fi selectate si eliminate in functie de dimensiuni;

- deoarece repararea utilajelor nu va fi facuta in cadrul organizarii de santier, ci in centre specializate, in amplasamentul proiectului nu vor exista uleiuri uzate, anvelope uzate, deseuri metalice;

- deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate separat, in vederea valorificarii;

- la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru fronturile de lucru vor fi curatate si vor fi eliminate toate elementele care au devenit deseuri;

- deseurile periculoase nu vor fi colectate / stocate in punctele de lucru;

## Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

## Substante si preparate chimice periculoase utilizate si / sau produse

In perioada de realizare a lucrarilor de refacere a DJ 710 pot rezulta urmatoarele categorii de deseuri periculoase:

- combustibil folosit pentru utilaje si autoutilitare (cod deseu 13.07.01*);

- slamuri petroliere rezultate de la spalarea rezervoarelor de carburant (05.01.03*);

Manevrarea, depozitarea si utilizarea substantelor chimice periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare pentru a asigura siguranta personalului constructorului, a populatiei locale si a celei care tranziteaza zona analizata.

## Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si autoutilitarelor se va face numai in cadrul organizarii de santier. In cadrul fronturilor de lucru nu vor fi depozitati carburanti.  Rezervoarele de carburant vor fi curatate de firme autorizate. Slamurile petroliere nu vor fi depozitate nici macar temporar in amplasamentul proiectului.

Resturile de asfalt vor fi restituite catre statia de asfalt pentru a fi reintroduse in procesul de preparare a asfaltului, astfel incat sa nu rezulte deseuri de asfalt.

Utilajele si autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de constructie vor fi aduse in amplasamentul proiectului in perfecta stare de functionare si vor fi verificate periodic. Reparatiile acestora si schimburile de ulei si de anvelope vor fi facute numai in centre specializate, in afara amplasamentului proiectului.

## PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

## Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de monitorizare in perioada de constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului in perioada de executie si care este supus aprobarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita.

Activitatile de protectie a mediului sunt structurate pe mai multe directii:

- adoptarea in perioada lucrarilor de constructie, a unor tehnologii si echipamente de lucru prietenoase cu mediul, cu consum redus de combustibil si emisii cat mai mici de poluanti atmosferici;

- utilizarea de tehnologii performante cu rol in reducerea timpului de executie, reducerea consumului de materiale si reducerea consumului energetic;

- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (lichide, menajere, tehnologice);

- utilizarea unor materiale de constructie care respecta standarde inalte de calitate ce vor asigura diminuarea cantitatii de deseuri rezultate in urma lucrarilor de constructie;

- utilizarea de materiale de constructii provenite din resurse locale  pentru reducerea consumului de carburanti necesar transportului de materii prime si materiale;

- adoptarea unui sistem de management operational cu masuri active de protejare si monitorizare a mediului;

- delegarea unei persoane responsabile cu urmarirea modului de realizare a proiectului aprobat si cu implementarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului.

Planul de monitorizare

Perioada de executie

In perioada executiei lucrarilor este necesara monitorizarea factorilor de mediu in scopul urmaririi eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in normele specifice. In acest sens au fost propuse urmatoarele masuri:

- identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de poluanti;

- respectarea programului de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata executiei lucrarilor;

- urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul pentru asigurarea randamentelor maxime;

- verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni;

- gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul organizarii de santier, cat si in zona fronturilor de lucru;

- stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare.

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor, precum si aplicarea masurilor de protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile exercitarii unui impact minim asupra mediului.

- Monitorizarea factorul de mediu apa

Monitorizarea in perioada de realizare a proiectului va urmari in principal:

- verificarea respectarii normelor de functionare ale utilajelor in perioada realizarii lucrarilor de constructie;

- monitorizarea managementului apelor uzate menajere provenite din organizarea de santier, astfel incat sa fie colectate si eliminate corespunzator;

In timpul exploatarii DJ 710 nu este necesara monitorizarea factorului de mediu apa.

- Monitorizarea factorul de mediu aer

In timpul realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 vor fi monitorizati urmatorii parametri: nivelul pulberilor in suspensie si a celor sedimentabile, nivelul parametrilor impusi prin STAS 12574 / 87 si legea 104 / 2011 privind calitatea aerului inconjurator. De asemenea, va fi monitorizat nivelul zgomotului.

In timpul exploatarii DJ 710 nu este necesara monitorizarea amplasamentului.

- Monitorizarea factorului de mediu sol

In timpul realizarii lucrarilor de refacere a DJ 710 va fi monitorizata respectarea cu strictete a proiectului tehnic (folosirea spatiilor si tehnologiilor de constructie prevazute in proiectul tehnic), modul de depozitare al materialelor de constructie si al deseurilor.

In timpul exploatarii DJ 710 nu este necesara monitorizarea solului si a subsolului.

- Monitorizarea factorului de mediu biodiversitate

Vor fi identificate toate speciile existente in amplasamentul DJ 710 si in vecinatatea acestuia si va fi monitorizata prezenta acestor specii in perioada realizarii lucrarilor de constructie. Lucrarile vor fi executate fara afectarea speciilor si habitatelor pentru a caror protectie au fost desemnate ariile naturale protejate.

In timpul realizarii lucrarilor de refacre a DJ 710 va fi monitorizat modul de realizare a lucrarilor, modul de depozitare a deseurilor si a materialelor de constructie, managementul apelor uzate menajere generate in cadrul organizarii de santier, respectarea spatiilor prevazute in proiect a fi afectate temporar/  permanent de lucrari si nivelul zgomotului.

Dupa finalizarea lucrarilor, va fi monitorizat gradul de refacere a suprafetelor afectate temporar.

## JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA CADRU APA, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DETEURILOR ETC.)

Proiectul propus se incadreaza in prevederile HG nr. 445 / 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului (Anexa 2, articolul 13, litera a).

Activitatea propusa prin proiect nu cade sub incidenta prevederilor:

- OUG nr. 57 / 2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (art. 28);

- Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale;

- HG nr. 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Activitatile desfasurate in perioada de constructie si exploatare vor respecta prevederile legii 211 / 2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare si ale legii apelor nr. 107 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin masurile prevazute in proiect vor fi respectate prevederile legii 104 / 2011 privind protectia atmosferei.

Nu este cazul incadrarii proiectului in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara.

## VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

## 7.1 Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Sediul organizarii de santier va fi folosit pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie si a materiilor prime, pentru parcarea utilajelor si autoutilitarelor folosite, amplasarea unor birouri, a unui laborator de materiale de constructie, a unui punct de prim ajutor, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Nu este cazul organizarii de spatii de locuit / cazare deoarece va fi angajata in principal forta de munca locala, iar personalul de supervizare va fi cazat in zonele rezidentiale din vecinatate, in locuinte inchiriate, dotate cu toate utilitatile.

Amplasarea organizarii de santier necesita executarea urmatoarelor lucrari:

- decopertarea stratului de sol fertil si depozitarea acestuia in vecinatatea amplasamentului;

- nivelarea si compactarea terenului;

- trasarea in teren a spatiilor aferente constructiilor, drumurilor de acces, spatiilor de lucru, magaziilor, depozitelor de materii prime si de deseuri;

- platformele pentru stocarea temporara a pamantului excavat si de umplutura, a balastului, nisipului vor fi prevazute cu santuri perimetrale pentru colectarea pierderilor antrenate de apele pluviale si decantor pentru preepurarea apelor pluviale;

- platformele pentru depozitarea temporara a uleiurilor, vopselelor, diluantilor, deseurilor vor fi betonate, acoperite si imprejmuite;

- vor fi montate separatoare de hidrocarburi in zonele de parcare a utilajelor si in zonele de alimentare cu carburant.

Apele uzate vor fi colectate in fose vidanjabile care vor fi golite periodic prin intermediul unei firme autorizate.

Sediul organizarii de santier va fi imprejmuit si pazit.

Lucrarile necesare pentru organizarea de santier nu au caracter definitiv,  astfel incat la terminarea obiectivului trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate, in conformitate cu normele si legile de protectie a mediului.

Terenurile afectate temporar de organizarea de santier vor fi aduse la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor de constructie.

## 7.2 Localizarea organizarii de santier si a bazei de productie

Organizarea de santier va fi amplasata in extravilanul localitatii Bezdead, in afara ariilor naturale protejate si la distanta de locuinte si de limita ariilor naturale protejate.

La alegerea sediului organizarii de santier au fost respectate urmatoarele criterii:

- amplasarea in afara zonelor rezidentiale;

- amplasarea in afara ariilor naturale protejate, la distanta cat mai mare fata de limita acestora;

- terenurile ocupate sunt terenuri agricole / neproductive, astfel incat sa nu fie necesare defrisari sau ocuparea unor terenuri cu valoare conservativa;

- nu implica devierea unor retele aeriene sau subterane;

- accesul catre sediul organizarii de santier si fronturile de lucru se poate face pe drumurile de acces / exploatare existente;

- existenta in vecinatatea sediului organizarii de santier a unor centre autorizate de unde se poate face aprovizionarea cu materii prime si materiale de constructie.

## 7.3 Impactul asupra mediului generat de organizarea de santier

Principalul impact al organizarii de santier se manifesta prin ocuparea temporara a unor suprafete de teren. Aceasta forma de impact este directa, iar magnitudinea este redusa, tinand cont ca suprafata ocupata este relativ mica raportata la zona analizata si ca terenul este localizat in afara ariilor naturale protejate.

Alte forme de impact asociate organizarii de santier sunt:

- poluarea. Aceasta se manifesta direct sau indirect, in functie de natura poluantului. De asemenea, magnitudinea impactului depinde de intensitatea proceselor tehnologice, natura poluantilor;

- poluarea fonica.  Impact direct, pe termen scurt, temporar, a carui magnitudine difera in functie de distanta dintre limita santierului si cea mai apropiata locuinta;

- afectarea florei si faunei. Impact direct, pe termen scurt, temporar, local, care se manifesta numai in zona limitrofa organizarii de santier. Magnitudinea impactului difera in functie de locatia organizarii de santier si speciile existente in amplasamentul ales;

- producerea unor incendii. Impact indirect negativ, se poate manifesta numai accidental si local. Magnitudinea impactului depinde de amploarea incendiului si de locatia in care se produce;

- imbolnavirea muncitorilor. Impact indirect negativ, se poate manifesta strict in amplasamentul organizarii de santier, magnitudinea depinde de numarul muncitorilor afectati si de gravitatea bolii.

Ocuparea temporara a unor suprafete de teren nu va avea impact semnificativ, deoarece terenul in care va fi amplasata organizarea de santier reprezinta un procent foarte mic din suprafata analizata. Nu va exista impact remanent, deoarece terenurile ocupate de organizarea de santier vor fi refacute si redate destinatiei initiale.

Poluarea nu va avea impact semnificativ asupra mediului deoarece vor fi adoptate tehnici si tehnologii de constructie moderne, astfel incat emisiile de poluanti sa fie semnificativ diminuate. Asfaltul necesar pentru realizarea lucrarilor nu va fi preparat in cadrul organizarii de santier, ci va fi adus de la centre autorizate pentru a reduce considerabil nivelul emisiilor de poluanti atmosferici si nivelul zgomotului in amplasamentul proiectului.

Deoarece vor fi adoptate tehnici de constructie moderne si vor fi utilizate utilaje silentioase, poluarea fonica nu va avea un impact semnificativ asupra mediului. Nivelul zgomotului va fi monitorizat permanent, iar in situatia in care vor fi inregistrate depasiri ale valorilor maxime admise vor fi adoptate masuri adecvate: montarea unor panouri fonoabsorbante, sistarea lucrarilor, etc

Avand in vedere ca in amplasamentul organizarii de santier nu au fost identificate specii de flora de interes conservativ, iar amplasamentul nu reprezinta zona de reproducere sau adapost pentru speciile de fauna identificate, impactul asupra biodiversitatii nu va fi semnificativ.

Incendiile se pot produce numai accidental, dar pentru reducerea posibilitatii de producere vor fi adoptate masuri adecvate.

Pentru a diminua riscul de imbolnavire al muncitorilor, au fost adoptate tehnici de constructie moderne, muncitorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie si va fi atent monitorizata folosirea acestuia si respectarea tuturor normelor legale.

## 7.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in cadrul organizarii de santier

Sursele de poluanti pentru fiecare factor de mediu si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu au fost descrise anterior, in cadrul capitolelor III si IV.

## 7.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul imisiilor de poluanti in mediu generati de organizarea de santier

Pentru reducerea impactului asupra mediului al organizarii de santier vor fi respectate urmatoarele masuri:

- organizarea de santier va fi amplasata in afara arealelor sensibile (arii naturale protejate, paduri, zone rezidentiale);

- reducerea la minim a suprafetelor ocupate de organizarea de santier;

- depozitele de materiale vor fi acoperite sau inchise pentru a evita antrenarea acestora de catre vant sau apele din precipitatii;

- depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor;

- depozitarea si pastrarea aditivilor in ambalajul original in incaperi uscate;

- spalarea autovehiculelor se va face numai in centre specializate;

- asigurarea si pastrarea curateniei in zona fronturilor de lucru;

- adoptarea de tehnologii moderne pentru diminuarea emisiilor de pulberi;

- intretinerea si verificarea periodica a utilajelor pentru diminuarea emisiilor de pulberi sedimentabile;

- platforma organizarii de santier va fi dotata cu santuri perimetrale pentru colectarea apelor meteorice;

- deseurile vor fi depozitate numai in cadrul organizarii de santier de unde vor fi preluate de o firma specializata;

- imprejmuirea santierului pentru limitarea emisiilor de praf, reducerea nivelului zgomotului si a impactului vizual al santierului;

- organizarea de santier va fi imprejmuita;

- respectarea normelor legale privind prevenirea si stingerea incendiilor;

- depozitarea materialelor inflamabile si a celor periculoase in magazii incuiate, la distanta mare de sursele de foc;

- materialele care pot fi direct puse in opera (pamant de umplutura, balast, piatra sparta) vor fi aduse in amplasamentul lucrarilor strict in momentul in care sunt necesare, nu vor fi create depozite intermediare;

- materialele care vor fi puse direct in opera vor fi aprovizionate treptat cu mijloace auto o data cu executia lucrarilor, se astern si se compacteaza strat cu strat conform tehnologiei adoptate;

- frecventa aprovizionarii depinde de programul de lucru al constructorului;

- suprafetele afectate temporar de organizarea de santier vor fi refacute la finalizarea lucrarilor de constructie si redate destinatiei originale.

## VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI / SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

## 8.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi limitate la minimul necesar si vor fi strict marcate in teren.

Constructorul are obligatia refacerii terenurilor afectate temporar de lucrari (amplasamentul organizarii de santier, zonele in care a fost depozitat materialul fertil si cel nefertil, alte spatii afectate temporar de lucrari).

Inaintea inceperii lucrarilor de constructie, solul fertil va fi excavat si depozitat separat de materialul nefertil.

La finalizarea lucrarilor de constructie, toate utilajele, deseurile si materialele de constructie vor fi indepartate din amplasamentul proiectului.

Spatiile compactate vor fi scarificate cu ajutorul unui plug cu dinti distantati la maxim 45 cm montat pe un utilaj corespunzator, asfel incat adancimea de patrundere sa fie de minim 40 cm de-a lungul si de-a latul benzii de lucru cu treceri suficiente pentru a sfarama straturile compactate. Ulterior se vor face minim doua treceri cu plugul la o adancime  de 45 cm sub nivelul initial al solului, fara sa deterioreze drenurile existente.

Spatiile afectate temporar de lucrari vor fi acoperite cu solul fertil excavat la inceperea lucrarilor. Nu este necesara insamantarea spatiilor afectate temporar de lucrari. Acestea se vor inierba in mod natural in 1 – 2 sezoane de vegetatie. In perioadele secetoase, aceste suprafete vor fi udate.

Este strict interzisa utilizarea de fertilizatori sau ingrasaminte chimice.

In situatia in care in timpul realizarii lucrarilor de modrnizare vor fi afectate drumurile de acces in amplasamentul proiectului, acestea vor fi refacute.

Pentru a limita impactul asupra drumurilor din zona analizata, pneurile utilajelor vor fi curatate / spalate inainte de a patrunde pe drumurile existente.

Utilajele vor fi verificate periodic, astfel incat emisiile de noxe sa se incadreze in limitele legale si sa nu existe pericolul pierderilor de produse petroliere.

Masuri PSI

La proiectarea si executia lucrarilor s-au avut in vedere si se vor respecta urmatoarele: Decret 232 / 1974, Decret  269 / 1979, Norme de prevenire si stingere a incendiilor.

Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290 / 1997, de Normele tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118 / 1983, de Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin  Ordinul comun MI/MLPAT nr. 381 / 7 / N / 1993, de Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora - C300 / 1994, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58 / 1996.

Executantul are obligatia respectarii tuturor normelor de prevenire si stingere a incendiilor in vigoare la data executiei.

Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia muncii

In timpul executiei lucrarilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind protectia muncii, tehnica securitatii, sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9 / N / 1993). Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate si conditiilor de executie, va dota corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului.

La executie vor fi respectate prevederile legate de protectia si igiena muncii:

- legea 319 / 2006 a sanatatii si securitatii in munca;

- ordinul Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 508 / 2002 si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 933 / 2002 privind Norme generale de protectie a muncii;

- regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;

Nota: Prevederile indicate mai sus nu sunt limitative, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile suplimentare pe care le considera necesare in vederea unei depline securitati a muncii.

Principalele actiuni solicitate constructorului, in vederea limitarii, reducerii sau eliminarii efectelor impactului activitatilor desfasurate asupra mediului sunt urmatoarele:

- conformarea proceselor / activitatilor desfasurate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia mediului;

- promovarea principiului dezvoltarii durabile (utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse si motoare nepoluante);

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, astfel incat acestea sa fie sigure in functionare si sa nu afecteze mediul;

- respectarea proiectului tehnic avizat;

- respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului si a planului de monitorizare a mediului.

Posibilitatea de deversare accidentala a materialelor de constructie si a produselor petroliere este cu probabilitate mica de manifestare.

Pentru prevenirea si reducerea probabilitatii de manifestare a hazardului in mediu vor fi luate urmatoarele masuri:

- instruirea personalului angajat;

- respectarea instructiunilor de montaj si utilizare a echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor auto;

- respectarea programelor de revizii – intretinere;

- respectarea parametrilor de lucru ai echipamentelor, instalatiilor si mijloacelor auto;

- obtinerea tuturor actelor de reglementare necesare;

- respectarea distantelor de siguranta si a masurilor speciale pe linie PSI;

- asigurarea dotarii corespunzatoare pentru interventie in caz de accident;

- respectarea reglementarilor in vigoare si a conditiilor impuse prin toate actele de reglementare;

- respectarea planului de prevenire si interventie in caz de poluare accidentala etc.

## 8.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru prevenirea producerii unor poluari accidentale vor fi respectate masurile propuse pentru protectia fiecarui factor de mediu in parte. In situatia producerii unor poluari accidentale, se va actiona in cel mai scurt timp cu material absorbant, iar ulterior va fi contractata o firma specializata in depoluari.

## 8.3. Aspece referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea instalatiei

Durata normala de exploatare a unui drum este de 100 ani, in conditiile realizarii lucrarilor de intretinere si de reparatii conform normativelor in vigoare, astfel incat nu este cazul dezafectarii proiectului.

Lucrarile si structurile provizorii care trebuie dezafectate la finalizarea proiectului au fost descrise in cadrul capitolului VII.

## 8.4. Modalitati de refacere a starii initiale  / reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Lucrarile necesare pentru refacerea starii initiale a terenului au fost descrise in cadrul capitolului VII.

## IX. ANEXE

- Certificat de urbanism

- Plan de amplasament

- Plan de situatie

Intocmit,							Verificat,

Ing. Radu Stanescu				  	      Ing. Cristian Vilcu