ANEXA  Nr. 5
la procedura

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: EXTINDERE PE VERTICALA SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLADIRE PANIFICATIE

II. Titular

IMALUC COM SRL

-adresa- Comuna Lucieni, sat Olteni, str Principala, nr.248B, judetul  Dambovita

-mobil: 0788078837

-numele persoanelor de contact:

▪ responsabil pentru protectia mediului: NITOI MIHAI.

III.Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a)Un rezumat al proiectului:

Terenul pe care se propune investitia este proprietatea IMALUC COM S.R.L., conform Contract de vanzare nr. 177/16.01.2019 si are o suprafata de teren – 1 220.00 mp –INTRAVILAN, Pd (padure), conform Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate  si  a Certificatului de Urbanism nr. 09/04.03.2019, lotul de teren avand numarul cadastral NC 72009.

Constructia existenta (locuinta P) este amplasata pe teren astfel:

- la distanta de 5.60m/5.45m fata de DCL 198 (E);

- la distanta de 0.75m/1.15m fata de NC 1254 (N);

- la distanta de 5.35m/6.20m fata de NC 970 (S);

- la distanta de 22.00m fata de proprietar CRISTESCU MARIN (V);

- la distanta de 23.25m fata de proprietar FLOREA VASILE (V);

Constructia propusa (cladire panificatie) va fi amplasata pe teren astfel:

- la distanta de 5.55m/5.30m fata de DCL 198 (E);

- la distanta de 0.65m/1.10m fata de NC 1254 (N);

- la distanta de 5.25m/6.10m fata de NC 970 (S);

- la distanta de 21.90m fata de proprietar CRISTESCU MARIN (V);

- la distanta de 23.15m fata de proprietar FLOREA VASILE (V);

##### Lucrarile propuse (pentru CLADIRE PANIFICATIE) vor avea la baza Raportul de Expertiza tehnica in vederea aplicarii solutiilor propuse pentru etajarea constructiei existente.

##### In urma aplicarii acestor masuri de consolidare, constructia va avea un nivel suplimentar, regimul devenind P+1.

##### Lucrarile propuse si aplicate prin Expertiza tehnica, vor urmari executarea unui nivel nou pentru cladirea de panificatie, cu o structura din cadre din b.a. monolit, inchideri perimetrale din zidarie caramida/BCA, avand grosimea de 25 cm + termoizolatie 5 cm din polistiren expandat ignifugat, stalpi si grinzi din b.a., planseu b.a. monolit peste parter si plafon din gips-carton pe structura lemn si elemente metalice (profile si coltare cu ranforsare) peste etaj, sarpanta din lemn ecarisat rasinoase si invelitoare din tigla metalica profilata culoarea marón.

Constructia propusa va avea o Ad =  428.60 mp si va avea un regim de inaltime parter + etaj, cu destinatia de CLADIRE PANIFICATIE.

Suprafata totala teren este de 1220,00 mp,cu regimul –PD (padure);

LOCUINTA P-constructie existenta

Lungimea constructiei : 					 	  19,83 m

Latimea constructiei :					 		  11,92 m  /10,01 m

Inaltimea constructiei (la coama/atic):		   		+3.80m/+4.05m  (±0.00)

###### Inaltime constructie (la cornisa) :		          		+3.10m  (±0.00)

Suprafata construita parter:		                   		207,00 mp

Suprafata construita desfasurata :		                     	207,00 mp

CLADIRE PANIFICATIE (birouri si spatiu productie produse panificatie) 
Lungimea constructiei : 					   	20.00 m

Latimea constructiei :					   12.15 m /10.15 m

Inaltime constructie (la coama) :		                       +7.00 m  (±0.00)

Inaltime constructie (la cornisa) :		          +6.40 m/+5.85m  (±0.00)

Suprafata utila parter:			                     		 181.75 mp

Suprafata construita parter:		                   		214.30 mp

Suprafata utila etaj:				                   	185.85 mp

Suprafata construita etaj:			                     	214.30 mp

Suprafata utila totala:			                     		367.60 mp

Suprafata construita desfasurata :		                     	 428.60 mp

Volum desfasurat:							1398.25 mc

SUPRAFATA alei, terase=300.00MP

SUPRAFATA spatii verzi=705.70MP

INDICI URBANISTICI:

P.O.T.= 16.967 %			C.U.T.= 0.169  - situatia existenta

P.O.T.= 35.000 %			- conform C.U. 09/04.03.2019

P.O.T.= 17.565 %			C.U.T.= 0.351  - in urma propunerii

b)Justificarea necesităţii proiectului:

##### Investitia este dorinta beneficiarului, proprietar al terenului. Beneficiarul doreste construirea acestor spatii in vederea productiei de produse de panificatie.

Pentru o functionare optima organigrama societatii presupune un numar de 6 persoane / schimb, in 3 schimburi a cate 8 ore.

Investiţia este propusă spre realizare în judeţul Dâmboviţa, comuna Lucieni, sat Olteni, strada Principala, nr. 248B;

c) Valoarea investitiei: 257160.00 lei.

d) Perioada de implementare propusă: 24 luni.

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- plan de încadrare în zonă;

- plan de amplasament si delimitare a imobilului (plan cadastral);

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

- amenajări peisagistice: spaţii verzi, teren liber.

f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Constructia propusa va avea o Ad =  428.60 mp si va avea un regim de inaltime parter + etaj, cu destinatia de CLADIRE PANIFICATIE, avand urmatoarele spatii interioare repartizate pe cele doua niveluri dupa cum urmeaza :

PARTER:		- brutarie						s=    88.65 mp

- patiserie						s=    40.60 mp

- casa scarii-1 -acces din exterior		s=    15.55 mp

- depozit materiale				s=      8.05 mp

- depozit materiale				s=    10.90 mp

- casa scarii-2 –acces in sectie			s=    18.00 mp

H util parter= 2,85 m

SUPRAFATA UTILA PARTER					s=  181.75 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER				s=  214.30 mp

ETAJ:	- sala servit masa						s=    61.45 mp

- anexa							s=      5.35 mp

- casa scarii-1 etaj					s=    16.15 mp

- vestiar haine strada- barbati			s=      6.40 mp

- sas								s=      3.55 mp

- G.S. 							s=      1.25 mp

- G.S. 							s=      1.25 mp

- dusuri barbati						s=      3.75 mp

- vestiar haine lucru- barbati				s=      4.20 mp

- sas								s=      6.20 mp

- vestiar haine strada- femei				s=      6.50 mp

- dusuri femei						s=      5.75 mp

- sas								s=     	 1.90 mp

- G.S. 							s=      1.25 mp

- G.S. 							s=      1.25 mp

- vestiar haine lucru- femei				s=      5.70 mp

- casa scarii-2 etaj					s=    14.30 mp

- hol acces							s=      4.50 mp

- arhiva							s=      3.85 mp

- birou -1							s=    16.95 mp

- birou -2							s=    14.35 mp

H util etaj = 2,85m/2.75m/2.45m

SUPRAFATA UTILA ETAJ						s=   185.85 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJ					s=   214.30 mp

SUPRAFATA UTILA TOTALA					s=  367.60 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA			s=  428.60 mp

VOLUM DESFASURAT						v= 1398.25 mc

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Constructia propusa nu presupune existenta unui flux tehnologic specific.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Depozitarea materiilor prime si auxiliare, se va face in depozitul de materiale. Ca materii prime se vor folosi: faina, drojdie, margarina, sare, apa, umpluturi (ciocolata, visine, fructe de padure, dovleac, mar, etc.). Depozitarea trebuie sa se faca in spatii uscate, curate, aerisite, racoroase dotate cu gratere, rafturi, etc. in incaperi separate sau in depozitul de faina cu conditia delimitarii distincte prin stive, rafturi. Materiile prime si auxiliare ambalate in saci, cutii, baxuri nu se vor aseza direct pe pamant ci pe gratare, pentru a permite o aerisire si igienizare corespunzatoare. Aromele, condimentele, materiile auxiliare cu miros puternic se pastreaza in ambalaje inchise ermetic.

Proces de productie:

-faina se cerne (in sala de productie) inainte de a se pune in malaxorul de aluat.

-faina se amesteca cu apa, drojdia sis area. Se formeaza aluatul.

-urmeaza dospitul 30-45 minute.

-coacerea in cuptor

-se scoate din cuptor si se lasa la racit pe rastel

-se ambaleaza si se eticheteaza

-produsele finite sunt vandute la patisserie, acestea fiind: cozonac, paturi, cornuri, covrigi, strudele, branzoaice, placinte, chec, saratele, cornulete, etc.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Constructia propusa a se realiza ARE asigurate in incinta alimentare cu apa potabila, bransament electric, bransament de gaze naturale. Deversarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se  va realiza in bazinul vidanjabil propus in incinta.

Vor fi asigurate toate utilitatile necesare, acestea fiind amplasate in incinta conform ordin ministru 119/2014.

Restul materiilor prime vor fi aduse pe parcursul productiei.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: Exista deja un bransament la toate utilitatile existente in zona

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: - se vor amenaja spatii verzi, conform plan amplasament, perdea de vegetatie cu rol fonic si de creare a unui ambient placut;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Amplasarea s-a facut fara sa afecteze circulatia pietonala, accesul facandu-se din  DCL 198-V.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; - electricitate, gaze si apa curenta.

- metode folosite în construcţie/demolare; - lucrari specifice acestui tip de constructie

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară; se va elabora proiect tehnic de executie.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: - nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; -nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); -nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: aviz pentru alimentarea cu apa, energie electrica, telefonizare,  punct de vedere PSI, aviz DSP- sanatatea populatiei, aviz DSVA, acord ISC, aviz Administrator D.N. 72, aviz Garda Forestiera (schimbarea categoriei de folosinta a terenului)

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; nu e cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; nu e cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; nu e cazul.

- metode folosite în demolare; nu e cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; nu e cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).   nu e cazul.

V.Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: - nu e cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: - nu e cazul;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

-- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

-- politici de zonare şi de folosire a terenului: - nu e cazul.

-- arealele sensibile: - nu e cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

1-536091.38/380258.397; 2-536096.019;380254.996; 3-536089.479;380239.279; 4-536580.589;380242.978;5-536080.085;380243.579; 6-536079.805;380244.312;7-536079.783;380245.096;8-536080.017;380245.845; 9-536089.17;380254.041; 10-536087.988;380255.36.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: - nu e cazul.

VI.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

(A)Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

Constructia de fata nu se constituie in riscuri posibile de poluare a factorilor de mediu (aer, apa, sol), fiind echipata conform strandardelor si normativelor in vigoare pentru a evita orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator.

Soluţia recomandatã prin proiect nu introduce efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului apelor de suprafatã, vegetatiei, faunei, aerului sau peisajului. Implementarea proiectului nu produce efecte negative asupra mediului, dar existã riscul ca în perioada de executie a modificarilor să apară efecte negative. De aceea vom preciza în cele ce urmeazã, principalii factori poluanti ce pot apărea si masuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

a)protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: :- Nu exista surse de poluare a apelor, alimentarea cu apa realizandu-se din reteaua stradala existenta, iar deversarea apelor uzate menajere se va realiza in bazinul vidanjabil propus in incinta.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: -

b)protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;: - În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele potenţiale de poluare care vor afecta, temporar şi pe arii restrânse, calitatea aerului sunt:

- eventuale emisii de praf fin degajate în timpul operaţiunilor de încărcare, transport şi descărcare a pământului şi a materialelor de construcţii;

- noxe gazoase generate de activităţi în care se utilizează carburanţi (transport, manipulare, etc.).

Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care execută lucrările de construcţii.

Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra aerului:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activităţilor generatoare de praf în situaţii cu vânt puternic;

- la compactarea terasamentelor se va folosi apă pentru stropirea straturilor de pământ;

- autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau piatră li se va impune circulaţia cu viteză redusă şi protejarea cu prelată;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţii ce pot elibera în atmosferă particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentraţii de poluanţi care să depăşească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecţia calităţii aerului.

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind protectia atmosferei si STAS 12574 / 1987 privind conditiile de calitate a aerului in zone protejate.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: -Încălzirea se va realiza, cu radiatoare de otel, având ca agent termic apa caldă, produsă de o centrala cu combustibil gazos, in condensare, dimensionata pentru un consum scazut de energie pentru incalzire. Folosirea cazanului agrementat, nu implică măsuri speciale de protecţie a aerului, cantitatea de noxe care se degajă în atmosferă fiind sub limita acceptată.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: Nu există surse de disconfort pentru utilizatori si vecinatati, cladirea propusa fiind proiectata cu elemente si materiale de absortie fonica a zgomotului.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: - În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele de zgomot şi vibraţii sunt generate de utilajele de excavare, încărcare şi transport greu care funcţionează pe amplasament în faza de săpare a fundaţiilor şi la terasarea şi pregătirea  terenului pe care va fi amplasata construcţia.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Măsurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţiile asociate, vor consta  în implementarea de tehnici şi proceduri de control adecvate şi în programe  de întreţinere pentru echipamentele folosite, pentru încadrarea emisiilor acustice în limite normale:

- încadrarea duratei de execuţie a proiectului în termenul stabilit, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioadă;

- încadrarea în orarul zilnic stabilit;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- se admite punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poartă marcajul C.E. şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat.

d)protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: Atât în faza de execuţie a lucrărilor de construcţii, cât şi în faza de funcţionare a obiectivului, nu se folosesc surse generatoare de radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: - nu e cazul.

e)protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime: nu e cazul.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: nu e cazul.

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: - Sursele de poluanţi pentru faună şi floră în perioada de execuţie sunt:

- emisiile de poluanţi şi zgomotul generate de traficul utilajele grele folosite în şantier;

- emisiile de poluanţi şi zgomot generate la manevrarea pământului şi a materialelor de construcţii.

Măsuri de reducere / ameliorare a  impactul asupra faunei şi florei:

-atât în perioada de execuţie, cât şi în faza de functionare se apreciază că nu este necesar să se prevadă lucrări pentru protecţia florei şi faunei, impactul asupra lor  fiind nesemnificativ;

-se apreciaza că, în apropierea platformei obiectivului, concentraţiile de poluanţi vor avea valori care nu vor depăşi concentraţiile maxime admisibile, astfel că nu vor exista probleme care să impună restricţii.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: - nu e cazul.

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele:

Amplasamentul este in comuna Lucieni, sat Olteni, str Principala, nr.248B, judetul  Dambovita.

Constructia propusa (cladire panificatie) va fi amplasata pe teren astfel:

- la distanta de 5.55m/5.30m fata de DCL 198 (E);

- la distanta de 0.65m/1.10m fata de NC 1254 (N);

- la distanta de 5.25m/6.10m fata de NC 970 (S);

- la distanta de 21.90m fata de proprietar CRISTESCU MARIN (V);

- la distanta de 23.15m fata de proprietar FLOREA VASILE (V);

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public:   Nu este necesară luarea unor măsuri suplimentare de protecţie în acest sens.

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate: deseuri din carton/hartie, sticla si metal- ambalaje.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate: În activitatea de construcţie şi întreţinere a obiectivului se va ţine seama de reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor.

Se vor avea în vedere următoarele:

- se vor recicla deşeuri refolosibile prin integrarea lor, în măsura posibilităţilor, în lucrările de drumuri, în conformitate cu încercările de laborator;

- se vor respecta condiţiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare;

- depozitarea deşeurilor se va face doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

Deşeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire şi activităţile anexe (deşeuri menajere, din ambalaje de hartie si carton, din ambalaje din plastic, fier şi otel, amestecuri metalice, deşeuri din lemn, beton, caramizi, etc.) se vor valorifica prin unităţi de colectare specializate.

Deşeurile menajere generate de activitatea curentă vor fi colectate selectiv şi transportate de operatorul regional de salubritate, în baza unui contract încheiat în acest sens.

- planul de gestionare a deşeurilor: deseurile rezultate vor fi depozitate in europubele .

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse:- nu este cazul.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: - nu este cazul.

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii. -nu e cazul.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); -nu e cazul.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); -nu e cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului; -nu e cazul.

- probabilitatea impactului; -nu e cazul.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; -nu e cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; -nu e cazul.

- natura transfrontalieră a impactului. -nu e cazul.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea constituie mecanismul care permite verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru reducerea impactului obiectivului asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi următoarelor scopuri:

- detectarea erorilor în construirea, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor;

- evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.

Pe perioada lucrărilor de construire este necesar a se desfăşura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate, cât şi pentru a stabili măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice.

În acest sens se propun următoarele măsuri:

- identificarea şi monitorizarea surselor de poluare;

- stabilirea unui program de măsuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrărilor;

- gestionarea controlată a deşeurilor rezultate, în zona frontului de lucru;

- stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care  indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident;

- organizarea unui sistem prin care populaţia să poată informa constructorul asupra nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranţa traficului etc.

După finalizarea lucrărilor, în perioada de operare se recomandă să se aplice un program de monitorizare pentru factorul de mediu apa.

Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influenţe favorabile, atât din punct de vedere economic şi social, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu.

Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de functionare a activităţii, în vederea eliminarii posibilelor incidente, cu urmari nedorite asupra mediului. Realizarea proiectului va fi supavegheată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a paramentrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

Pentru prevenirea poluării, cât şi a protejării factorilor de mediu (sol, apă, aer) se fac următoarele recomandări:

- realizarea lucrărilor de suprafaţă conform standardelor în vigoare;

- decopertarea învelişului vegetal din incintă, depozitarea acestuia în depozitul de sol vegetal, care va fi folosit la redarea terenului la starea iniţială;

- pentru colectarea apelor pluviale provenite de pe construcţii şi din exteriorul obiectivului este necesară amenajarea de rigole în vederea scurgerii dirijate a acestora.

Pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului răspunde constructorul lucrării şi beneficiarul acestora.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). :

Investiţia se va realiza în concordanţă cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare din domeniul proiectării şi execuţiei în construcţii:

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Avizele favorabile ale furnizorilor de utiltati.

X.Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: Santierul cu denumirea de proiect “EXTINDERE PE VERTICALA SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLADIRE PANIFICATIE”, se va ingradi conform Proiect de Organizare Santier.

Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirii santierului, astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta. Controlul va fi reglemnatat prin Planul de paza al amplasamentului. Accesul in santier se realizeaza din DCL 198-V.

La iesirea din santier, in dreptul portii de acces de acces auto, se amplaseaza rampa de spalare auto, pentru curatarea autovehiculelor care ies din santier si panou de identificare a investitiei. Langa poarta de acces, este necesara amplasarea unui post de control si verificare acces in santier si contractarea unei firme specializate in servicii de paza si supraveghere.

Paza investitiei se asigura de catre o societate specializata in servicii de paza si supraveghere, pe baza de contract.

Modalitatea de actiune si interactiune, amplasarea posturilor, consemnele-general si particulare, vor fi prevazute in Planul de Paza al obiectivului.

Obligatia organizarii, contractatii si asigurarii serviciilor de paza si control revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de santier.

- localizarea organizării de şantier: - Comuna Lucieni, sat Olteni, str Principala, nr.248B, judetul  Dambovita

Lucrări pregătitoare propuse:

- se va amenaja o platformă de depozitare în interiorul terenulu;

- se va realiza o baracă pentru depozitare,

- se vor depozita materialele de construcţii în incintă.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: - Lucrările de construcţie presupun operaţiuni clasice de edificare.

Echipamente, dotări specifice necesare:

- pe durata execuţiei lucrărilor se va folosi un WC ecologic;

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:- nu e cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: - nu e cazul.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

-lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Lucrările de bază, odata finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea iniţială. Dupa terminarea lucrarilor, suprafaţa de teren ramasă liberă se va amenaja ca spaţiu verde.

-aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:- nu e cazul.

-aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei: -nu e cazul.

-modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: -nu e cazul.

XII.Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2.schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3.schema-flux a gestionării deşeurilor;

4.alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; -

b)numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; -

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; -

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; -

e)se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; -

f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.-

Pe  aplasamentul proiectului  nu au fost identificate habitate si specii de interes comunitar.

Zonele în care se resimte impactul sunt restrânse la nivelul organizării de şantier şi cu precădere în perioada de construcţie.

Impactul imediat (pe termen scurt) se manifestă în timpul lucrărilor de construcţie, prin executarea lucrărilor proiectului. Acest tip de impact se va finaliza odată cu finalizarea lucrărilor de construcţie.

In ceea ce priveşte efecte secundare ale construcţiei, considerăm că nu vor exista efecte secundare negative, dar vor exista o serie de efecte pozitive ce contribuie la îmbunătăţirea zonei.

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; -

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; -

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă. -

3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. –

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Intocmit,

Arh. Circiumaru Narcis