|  | S.C. ATELIER 22 S.R.L Calea CAMPULUNG, Nr 6A, PARTER, camera 10 Tel: 0723 873 425; 0723 060 039; 0722 190 168; E-mail: atelier22srl@yahoo.com cont: RO21 RZBR 0000 0600 0672 7159, RAIFFEISEN BANK, cont RO02 TREZ 2715 069X XX00 2962, Trezoreria Targoviste CUI RO17743840, J15 737/30.06.2005 |  |
| --- | --- | --- |

PROIECT Nr 19 / 2019

Denumre: 		CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE PVC

Amplasament:    	COMUNA  PUCHENI, JUD.DAMBOVITA

Faza de proiectare: 	D.T.A.C. – Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor	de construire

Beneficiar:            	I.I. VLAD FLORINA

Proiectant :            	S.C. ATELIER 22 S.R.L.

Sef Proiect  :      	arh.SIMINA FIRETEANU- membru OAR-

Muntenia Vest- 461

07-2019

S.C.ATELIER 22 S.R.L.								                                          P  19 / 2019

TARGOVISTE			                    CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE PVC

COMUNA  PUCHENI

BENEFICIAR: I.I. VLAD FLORINA

FAZA: D.T.A.C.

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

- FOAIE DE CAPAT

- FISA DE RESPONSABILITATI

- BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

- CERTIFICAT DE URBANISM NR. 15/ 08-10-2018

- CONTRACT DE VANZARE NR. 481 / 2018

- CLASAREA NOTIFICARII - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA

- AVIZ DE AMPLASAMENT S.D.E.E ELECTRICA TARGOVISTE

- AVIZ DIRECTIA PENTRU SANATATEA POPULATIEI

- AVIZ DE SECURITATE LA INCENDIU

- DOVADA INREGISTRARII PROIECTULUI LA O.A.R. MUNTENIA-VEST NR

- REFERAT VERIFICARE LA CERINTA A1,A2 – REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

- MEMORIU GENERAL SI DE ARHITECTURA

- DEVIZ GENERAL- ANEXA A

- MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

- MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

- MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

PIESE DESENATE PE SPECIALITATI

ARHITECTURA

- PLANSA A01 - PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU				SCARA 1:2000

- PLANSA A02 - PLAN DE SITUATIE						SCARA 1:200

- PLANSA A03 – PLAN PARTER							SCARA 1:50

- PLANSA A04 – PLAN IMANSARDA						SCARA 1:50

- PLANSA A05 – PLAN INVELITOARE						SCARA 1:50

- PLANSA A06 – SECTIUNE A-A							SCARA 1:50

- PLANSA A07 – FATADA PRINCIPALA 						SCARA 1:50

- PLANSA A08 – FATADA LATERALA STANGA					SCARA 1:50

- PLANSA A09 – FATADA POSTERIOARA						SCARA 1:50

- PLANSA A10- FATADA LATERALA DREAPTA					SCARA 1:50

- PLANSA A11- DESFASURARE DRUM COMUNAL				SCARA 1:200

- PLANSA A12 – FOTOGRAFIE PANORAMICA ZONA STUDIATA

- PLANSA A13 – FOTOGRAFIE PANORAMICA ZONA STUDIATA

STRUCTURA

- PLANSA R01 - PLAN FUNDATII 						SCARA 1:50

- PLANSA R02 – DETALII FUNDATII						SCARA 1:20

INSTALATII

- Plansa nr. 1 – PLAN PARTER  INSTALATII TERMICE				SCARA 1:50

- Plansa nr. 2 – PLAN  MANSARDA INSTALATII TERMICE		 	SCARA 1:50

Intocmit  Arh SIMINA FIRETEANU

S.C.ATELIER 22 S.R.L.								                                          P  19 / 2019

TARGOVISTE			                    CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE PVC

COMUNA  PUCHENI

BENEFICIAR: I.I. VLAD FLORINA

FAZA: D.T.A.C.

LISTA DE SEMNATURI

Proiectant arhitectura(autor-sef proiect)-  	arh.SIMINA FIRETEANU

Proiectant instalatii :					ing. VIOREL VELICU

07-2019

S.C.ATELIER 22 S.R.L.								                                          P  19 / 2019

TARGOVISTE			                    CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE PVC

COMUNA  PUCHENI

BENEFICIAR: I.I. VLAD FLORINA

FAZA: D.T.A.C.

MEMORIU GENERAL SI DE ARHITECTURA

1.  DATE GENERALE

Denumire: 	P19/ 2019-CONSTRUIRE  ATELIER TAMPLARIE PVC

Amplasament:    	COMUNA  PUCHENI  , JUD.DAMBOVITA

Faza de proiectare: 	D.T.A.C. – Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii

lucrarilor de construire

Beneficiar:            	I.I. VLAD FLORINA

Proiectant :               	S.C. ATELIER 22 S.R.L.- arh. Simina FIRETEANU

1.1 AMPLASAMENTUL , TOPOGRAFIA ACESTUIA , TRASAREA LUCRARILOR

Terenul pe care se va amplasa constructia  propusa se afla in intravilanul  comunei PUCHENI    , satul PUCHENI  , strada Radaia , nr.296., conform Certificatului de Urbanism nr. 15 din 08-10-2018 .

Terenul descris mai sus , aflat in proprietate I.I. VLAD FLORINA, conform Contractului de Vanzare nr. 481 /2018 , are suprafata totala de 1 790,00 mp , din care 1 050,00 mp cu categoria de folosinta curti-constructii si este identificat cu nr. Cad.70630. Terenul total are  forma unui trapez cu deschiderea la strada de 37,80 m,  are acces din drumul comunal secundar de la Nord – strada Radaia si are urmatoarele vecinatati :

- la Nord 	– strada RAdaia pe lungimea de 37,80 m

- la Sud 	–  teren proprietate Cojanu Toma pe lungimea de 37,27 m

-     la Est 	–  teren cu nr.cad.70149  pe lungimea de 54,15

- la Vest 	–  teren  cu nr.cad. 70626 pe lungimea de 23,26 m si

teren cu nr.cad.70152 pe lungimea de 25,34 m

Amplasamentul se afla , conform PUG si PUIZ aprobate , in zona L – zona pentru locuinte si functiuni complementare, cu cladiri P,P+1,P+2 ( pana la 10,00 m ) .

Cladirea propusa a fi amplasata pe parcela descrisa mai sus va respecta , fata de limitele parcelei definite cadastral si conform Regulamentului PUZ aprobat , distantele :

- min. 5,00 m intre frontul de Nord al cladirii si limita de Nord a parcelei – punctul cel mai apropiat ;

- min. 3,00 m intre frontul de Vest al cladirii si limita de Vest a parcelei – punctul cel mai apropiat

Pe terenul destinat cladirii propuse , in partea de Sud si Est , se afla in prezent doua cladiri – C2 si C3 , ce se vor mentine , in suprafata construita de 233,00 mp .

Distanta dintre cladirea propusa si cea mai apropiata locuinta  este de 2,00 m , iar fata de celelalte cladiri de locuit din vecinatate distantele sunt de 18,00 m / 19,70 m / 24,30 m / 42,00 m / 52,70 m / 21,00 m.

1.2  CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE

Climatul este temperat-continental.

Particularitatile principalelor elemente climatice sunt :

- medii anuale de temperatura -+8-90C

-medii lunii ianuarie -+-2-50C

- minima lunii ianuarie –29,30C

- mediile lunii iulie -+18-200C

- maxima lunii iulie-+40,400C

- regimul precipitatiilor – cantitatea medie anuala de precipitatii – 650 mm/mp

- evaporatia  E = 460 mm

- scurgerea medie anuala S = 105 mm

- infiltratia efectiva Lc = 81l/sec/kmp

- frecventa vanturilor pe perioada anului este :

- vanturile din nord si nord-est		12%

- vanturile din  sud-este			12%

- vanturi din sud 				14%

- adancimea maxima de inghet este de -0,80 – 0,90 m conform STAS 6054/77 .

Incarcarea din zapada , conform CR-1-1-3-2012 , este de 1,2 KN/mp , cu perioada de revenire de 10 ani .

Valorile presiunii de referinta , conform indicativ  CR-1-1-3-2012 , mediata pe 10 minute , la 10 m . avand 50 ani interval mediu de recurenta , este de 0,4 kPa .

  - GEOLOGIA SI SEISMICITATEA –

S-a intocmit Studiu Geotehnic si s-a anexat prezentei documentatii ..

Conform P100-1/2013 ,,Cod de proiectare seismica ‘’ , amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului pemtru proiectare ag = 0,30 g.

Conform P100-1/2013 ,,Cod de proiectare seismica ‘’ , din punct de vedere al perioadelor de control ( colt ) , amplasamentul este caracterizat prin Tc = 0,7 sec .

Stratul acvifer  - nu s-a interceptat  .

Fundarea se va efectua pe strat de argila plastic tare .

  - CATEGORIA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI

Conform criteriilor asociate  si punctajul nivelului apreciat al influentei criteriului , conform Regulamentului MLPAT , Ordin nr. 31/N din 02-10-1995 – Metodologia de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor avand la baza factorii determinanti : importanta vitala , importanta social-economica si culturala , implicare economica , necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare , necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu , volumul de munca si demateriale necesare , s-a stabilit puncatjul acordat < 5 , care incadreaza constructia in categoria de importanta

,, D’’-constructii de importanta redusa – HG 766 / 1997 .

2.  MEMORII PE SPECIALITATI

2.1 LUCRARI DE ARHITECTURA

Cladirea atelierului va fi o cladire cu regim de inaltime parter , cu destinatia de atelier pentru confectionare tamplarie din PVC .

Structura functionala a cladirii cuprinde urmatoarele incaperi : atelierul propriu-zis cu accese atat auto cat si pietonale pe latura de Nord si pe latura de Est , acces separat pentru personal cu vestiar si grup sanitar separate pe sexe si oficiu .

Suprafata construita parter  = 171,47 mp

Suprafata construita desfasurata = 171,47 mp

Finisajele interioare propuse sunt :

- pardoseli reci din gresie ceramica si pardoseli din ciment elicopterizat in atelier ;

- gleturi de ipsos si vopsele lavabile la pereti si tavane – tavanele si peretii din gipscarton  ;

- placaje cu faianta la o inaltime de cca 2,00 m la oficiu si la incaperile sanitare;

- usi din PVC .

Finisajele exterioare propuse sunt :

-  pereti exteriori din panouri-sandwich pe structura metalica – rigle de fixare avand 2 fete din tabla nervurata vopsita in camp electrostatic si miez din spuma poliuretanica de 6 cm grosime;

- ferestre si usi cu rame din PVC  si geam termoizolant ;

-  invelitoare din panouri sandwich de 8 cm grosime

2.2 LUCRARI DE REZISTENTA

Vezi Memoriul Tehnic de rezistenta anexat .

2.3 LUCRARI DE INSTALATII , UTILITATI

Alimentarea cu apa rece

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face prin realizarea unui bransament din polietilena de inalta densitate având un diametru Ø 25,0 mm, de la reteaua de apa stradala exterioara.

La limita de proprietate se va amplasa un camin apometric prefabricat din material plastic complet echipat cu contor cu cadran uscat.

Bransamentul de apa rece  se va monta pe pat de nisip, va fi insotit de banda avertizoare de culoare albastra si intra in cladire prin fundatie, la cota – 0,80 m fata de cota terenului amenajat, pentru evitarea inghetului.

Canalizare amenajera

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile “ Normativului  pentru conditii de descarcare a apelor uzate  in retelele de canalizare  a centrelor populate – NTPA 002/2005 “ si vor fi deversate la un bazin vidanjabil, perfect etans, din material plastic, polistif, amplasat in incinta. Apele uzate din bazinul vindanjabil vor fi transportate, ori de cate ori este nevoie la cea mai apropiata statie de epurare comunala sau oraseneasca.

Colectarea apelor uzate menajere  provenite de la obiectele sanitare  se va realiza prin coloane  verticale montate in ghene si prin coloane orizontale montate ingropat sub pardoseala parterului si partial in sapa.

Conductele de canalizare menajera se vor executa din tuburi de polipropilena ignifuga cu garnitura si vor avea diametre de 50 x 1,8 mm si 110 x 2,7 mm.

Pantele conductelor de canalizare vor fi de 0,035 pentru conducte cu Dn 50 mm si de 0,02 pentru conducte cu Dn 110 mm.

Grupurile sanitare au fost prevazute cu sifon de pardoseala pentru preluarea eventualelor scurgeri de apa de pe pardoseala.

Ventilarea primara (directa) a instalatiilor de canalizare se va realiza prin prelungirea pana sub centura de la ultimul nivel si apoi in legatura cu exeriorul. La fata exterioara a peretelui se va monta o grila de plastic.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din SEN (sistemul energetic national) prin intermediul unui BMPT (bloc de masura si protectie trifazat) avand tensiunea de utilizare :

Un = 3 x 400 V.c.a./1 x 230V.c.a.

Racordarea se face in conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice.

In conformitate cu Regulamentul privind racordarea utuilizatorilor la retelele electrice de interes public, utilizatorii retelelor electrice au obligatia solicitarii avizului tehnic de racordare sau a actualizarii acestuia, dupa caz, inainte de a incepe executarea instalatiei de utilizare care urmeaza sa fie racordata la reteaua electrica.

Receptorii de energie electrica pentru imobil sunt alimentaţi la tensiunea de 0,4 Kv astfel :

Punctul principal de distributie a energiei electrice il reprezinta tabloul electric parter – TEP, alimentat de la BMPT.

Din tabloul electric parter se vor alimenta circuitele de iluminat si prize din parter.

Contorul de energie activa se va monta in blocul de masura si protectie.

Schema de distributie a energiei electrice  in interiorul cladirii este de tip TN-S, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se  in tabloul electric parter.

Tablourile electrice vor fi echipate cu intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina si scurtcircuit, prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect.

Delimitarea prezentului proiect va fi la bornele de iesire ale tabloului electric parter.

Selectivitatea protectiilor trebuie sa fie respectata cu strictete. Pentru a asigura o continuitate in distribuirea energiei electrice, orice defect trebuie sa provoace deschiderea doar a disjunctorului plasat in amonte de acel defect.

2.4 DOTARI SI INSTALATII TEHNOLOGICE , DUPA CAZ

Nu e cazul

2.5 AMENAJARI EXTERIOARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA

Lucrarile propuse pe suprafata parcelei  , de 1 790,00 mp , nu necesita interventii suplimentare in reteaua de drumuri existenta . Trotuarul de protectie din jurul constructiilor va avea pante intre 3 si 5 % catre exterior pentru indepartarea apelor pluviale de peretele cladirii , iar apele pluviale de pe invelitoarea acoperisurilor vor fi colectate si deversate la nivelul terenului catre rigolele deschise ale drumului comunal si catre spatiile verzi din incinta.

Parcarea auto in incinta este posibila , cat si manevra de intoarcere in interiorul parcelei .

3.  DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA

Suprafata totala teren  ( St ) = 1 790,00 mp

Suprafata construita existenta (Sc1)= 233,00 mp

Suprafata construita propusa  (Sc2) =  171,47 mp

Suprafata desfasurata  ( Sd total ) = 233,00 mp existenta +

171,47 mp propunere = 404,47 mp

P.O.T. existent ( Sc/St )= 13,01 %    P.O.T. propus ( Sc/St )= 22,59 %

C.U.T. existent ( Sd/St ) = 0,13         C.U.T. propus ( Sd/St ) = 0,22

INALTIMEA CLADIRII – LA  CORNISA –  4,10 m fata de cota zero

- LA COAMA –   4,56 m fata de cota zero

NUMARUL DE NIVELURI – 1

# Intocmit

# Arh SIMINA FIRETEANU

4.  DEVIZUL GENERAL AL LUCRARILOR

Vezi anexa A

5.  Indeplinirea cerintelor FUNDAMENTALE de calitate stabilite prin Legea 10/1995 REPUBLICATA

Cerinta  A- REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Structura de rezistenta a cladirii propuse este alcatuita din cadre de beton armat turnat monolit – stalpi si grinzi , inchideri exterioare cu zidarie de BCA de 25 cm grosime + termosistemul cu polistiren expandat de 10 cm grosime , pereti interiori din BCA de 25 si 20 cm grosime, planseu din beton armat de 13 cm grosime peste parter si din grinzi de lemn la mansarda , fundatii de tip izolat – bloc de fundatie si cuzinet din beton armat , sarpanta de lemn .

FACTORI DE RISC

- teren de fundare : argila galben-cafenie , plastic consistenta spre vartoasa , tare , compacta ; Pconv = 200kPa

- nivel hidrostatic- la cca -20,00 m adancime

- clasa de importanta si expunere la cutremur IV – conform P100/2013

- ag = 0,30 g si Tc = 1,0 sec.

- categoria de importanta – C – normala , conform HG 776 / 1997

- grad de rezistenta la foc – III

CERINTA B - SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOTARE

Aceasta se refera la protectia ocupantilor în timpul utilizarii cladirii   fata de urmatoarele aspecte:

1.Siguranta cu privire la circulatia orizontala inetrioara si exterioara este realizata avand in vedere urmatoarele riscuri :

- alunecarea – pardoseli antiderapante

- impiedicare ( denivelari mici si neanuntate ) – nu e cazul ; inaltimea treptelor atat exterioare cat si interioare este situata in intervalul 15-17,5 cm , conform normativului pentru proiectarea rampelor si scarilor , in vigoare ;

- contactul cu proeminente joase – nu e cazul

- contactul cu elemente verticale laterale pe caile de circulatie – nu e cazul ; scarile si rampele au prevazute balustrade de protectie pe ambele laturi

- contactul cu suprafete transparente – usi , ferestre , pereti din sticla cu parapet avand inaltimea mai mica de 90 cm – elementele vitrate au parapetul de zidarie cu inaltimea de min. 90 cm pentru prevenirea riscului de accidentare;

- siguranta cu privire la deshiderea usilor – usile de evacuare din cladire se deschid spre exterior in sensul evacuarii , iar celelalte se deschid spre inetriorul incaperilor pe directia opusa traseului de evacuare de incendiu ;

- coliziunea cu alte persoane , piese de mobilier sau echipamente – numarul de persoane aflate in acelasi timp in cladire este de max. 140 persoane si nu exista risc de accidentare prin coliziune .

- coliziunea cu alte obiecte sau utilaje afalet in deplasare – nu e cazul

-  separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor – este realizata in interiorul parcelei prin borduri si fasii de spatii verzi ;

- siguranta cu privire la schimbariel de nivel :

Balcoane , ferestre , galerii – parapeti de min. 90 cm inaltime

Denivelari – diferenta intre cota pardoselii finite a parterului si cota terenului amenajat din jurul cladirii este de 60cm

Oboseala excesiva – dimensionare trepte , panta rampe si podeste de odihna – treptele de la scarile exterioare au inaltimea de 15 cm si latimea de 30 cm , iar cele de la scara interioara au dimensiunile de 17,7 si 28 cm ; rampa pentru persoanele cu dizabilitati are panta de max 8% ;

Caderea – s-au prevazut balustrade de protectie de 90 cm inaltime la fiecare schimbare de nivel cu inaltimea mai mare de 10 cm

Alunecarea – nu exista risc de alunecare pentru ca s-au prevazut pardoseli din gresie ceramica antiderapanta iar cele din parchet nu va fi lasat niciodata umed

Impiedicarea – nu e cazul

2. Siguranta cu privire la iluminat

- la intreruperea alimentarii cu energie electrica – va intra in functiune iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire si iluminatul de securitate pentru evitarea panicii ; iluminatul de securitate pentru evacuarea utilizatorilor din cladire a fost prevazut pe casa scarii , pe holuri , la intrariea in cladire , atat la interior cat si la exterior ; iluminatul de securitate importiva panicii a fost prevazut in sala multifunctionala de la parter , aceasta avand suprafata utila mai mare de 60 mp .

- evitarea fenomenului de orbire ( corpuri de iluminat si ferestre ) – corpurile de iluminat sunt amplasate pe plafonul incaperilor si nu exista risc de orbire

3. Siguranta cu privire la deplasarea cu acsensor sau scari rulante – nu e cazul

4. Siguranta cu privire la agresiuni provenite din instalatii

Electrocutare – este prevazuta instalatie de priza de pamant

Arsura , oparire , degerare – nu e cazul

Explozie – nu e cazul

Intoxicare – nu e cazul

Contaminare si otravire - - nu e cazul

Contact cu elemente de instalatii – nu e cazul

5. Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere –

- se vor efectua la nivelul pardoselilor

- sunt prevazuti parapeti cu inaltimea de 90 cm la golurile exterioare

- usile si ferestrele sunt prevazute cu deschidere inetrioara pentru a putea fi curatate fara risc de accidentare

- sunt prevazute suprafete lavabile , usor de curatat , fara mijloace speciale

- lucrarile se vor efectua de catre personal autorizat

6. Siguranta cu privire la efractie si patrunderea animalelor daunatoare si insectelor

- catararea si patrunderea prin efractie si intruziune sunt impiedicate prin prevederea de inaltimi fata de sol suficient de mari  ale parapetilor de la ferestrele cladirii

- s-au prevazut dispozitive de blocare controlata a accesului in cladire

- s-au prevazut sisteme de limitare a inchiderii/deschiderii  ale ferestrelor

- ochiurile mobile ale ferestrelor au prevazute la partea superioara plase de protectie importiva insectelor

- accesul pe invelitoare se va face din interiorul podului prin chepeng de acces RF 45” si prin tabachera metalica cu posibilitatea dechidere din interior

7. Eliminarea barierelor arhitecturale pentru circulatia libera a persoanelor cu handicap

- s-a prevazut la intrarea principala in cladire rampa pentru persoanele cu handicap locomotor , avand panta de max.8% , suprafete tactilo-vizuale la inceputul si sfarsitul rampei , coform NP 051/2012

11.S-au avut  în vedere urmatoarele  prescriptii tehnice:

P118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

CE - Normativ privind proiectarea cladirilor civile d.p.d.v. al cerintei de siguranta  în exploatare

NP 051 /2000 actualizat 2016  Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si

spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

STAS 2965 - Scari - Prescriptii generale de proiectare

P 089-2003-Ghid pentru proiectarea scarilor si rampelor la cladiri

NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii

STAS 6131 -  înaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

STAS 6221/1989-Iluminatul natural al incaperilor

I7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor

STAS 2912 - Protectia împotriva electrocutarii. Limite admise

STAS 6646/1,2,3 - lluminatul artificial

I 20 /2000- Normativ  privind protectia constructiilor impotriva traznetului

I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de  încalzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

SE EN-15287-1-2008-Proiectare,instalare si punere in functiune a cosurilor de fum

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmarirea comportãrii constructiilor, inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranta  în utilizare.

C37 - 88- Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la  constructii

NP 064/2002-Normativ pentru proiectarea mansardelor la cladiri de locuit

CERINTA C - SECURITATE LA INCENDIU

Este asigurata protectia  utilizatorilor si preintampinat riscul de incendiu.

1 Nivelul de risc obisnuit -sarcina termica mai mica de 420 Mj/mp- valoare ce nu va fi depasita in timpul exploatarii constructiei.

2.Asigurandu-se functionalitatea cladirii,asigurandu-se siguranta utilizatorilor prin stabilirea intervalelor de timp care sa permita corelarea actiunilor de interventie si salvare cu dezvoltarea incendiului si asigurarea performantelor constructiei si a principalelor ei parti componente, se remarca  încadrarea constructiei  în gradul III de rezistenta la foc.

3.Sunt realizate caile de evacuare prin  usile de acces in cladire .

4. Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti  se face  prin golurile ferestrelor si ale usilor exterioare. Usile  de acces in cladire asigura un flux de evacuare suficient.

Este asigurat accesul masinii de interventie in incinta din drumul comunal .

5. Se vor trata obligatoriu cu vopsele ignifuge si biocide suprafetele de lemn ale sarpantei si suportului invelitorii .

6. Cladirile situate pe parcelele vecine nu sunt mai aproape de 10,00m de cladirea propusa pe parcela studiata .

S-au avut în vedere urmatoarele   prescriptii tehnice:

Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protectie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.

Ordin 381/1219 MC al - Norme generate de prevenire si stingere a    incendiilor - completare la NG-1977

Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate  în constructii

Normativ I 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

Normativ I 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

Normativ I 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

Normativ I 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de  încalzire

Normativ I 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului  în constructii

STAS 1478 - Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescriptii fundamentale

STAS 6647 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Elemente pentru protectia golurilor

STAS 6793 - Lucrari de zidarie. Cosuri canale de fum pentru foc obisnuite la constructii civile. Prescriptii generale.

STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme. Conditii generale

STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CO2

HGR 1739/2006-Categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii /autorizarii privind securitatea la incendiu

CERINTA D - IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Conceperea si amenajarea  spatiilor s-au facut astfel încat sa nu fie periclitata sanatatea si igiena ocupantilor si sa fie asigurata protectia mediului  înconjurator.

1.Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice.

2.Nu sunt indicate materiale de constructii realizate din deseuri radioactive sau deseuri ale sterilului, zgurii si slamului sau din prelucrarea de  îngrasaminte chimice.

3.Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor.

4.S-a asigurat ventilarea naturala a  încaperilor ; in spatiile prevazute in locuinta se va asigura  15-20 schimburi de aer / mc.

5.Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale ,   în conditiile de igiena si sanatate.

6.Igiena acustica - s-a prevazut pentru  fiecare  încãpere ca nivelul de zgomot maxim pentru interior 35 dB care provine din exteriorul  încaperii si nivelul de zgomot provenit din surse interioare  încaperii 85 dB.

7.Igiena apei – va fi asigurarea apa potabilã necesara alimentarii instalatiilor din  clãdire.

Nu sunt instalatii care se alimenteaza cu apa nepotabila.

8.Igiena evacuarii apelor uzate- la bazinul betonat vidanjabil amplasat in imediata vecinatate a cladirii .

9. Igiena evacuarii gunoaielor

Colectarea si evacuarea gunoaielor este prevazuta a se face  selectiv in  containere speciale etanse, care se descarca la  groapa de gunoi a localitatii unde  exista posibilitate de curatare astfel ca sa fie evitate mirosuri degajabile, prezenta insectelor si animalelor, poluarea aerului si crearea focarelor de infectie

Deseurile rezultate din lucrarile de constructie vor fi preluate de serviciul de salubritate al comunei Tatarani.

S-au avut  în vedere urmatoarele   prescriptii :

STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare de calcul

STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala

STAS 6472/3 - Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirii

STAS 13. 149 - Fizica constructiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante.

STAS 9081 - Poluarea aerului

STAS 12574- Aer din zone protejate. Conditii de calitate

STAS 6724/1- Ventilarea dependintelor din cladiri de locuit. Ventilarea naturala. Prescriptii de proiectare

STAS 8313 - lluminatul  în cladiri si  în spatii exterioare, la cladiri civile si industriale

STAS 6221 - lluminatul natural al  încaperilor la cladiri civile si industriale

STAS 6646/1- lluminatul artificial. Conditii generate pentru iluminatm cladiri civile PE 136- Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial  în utilizari casnice

STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1342-Apa potabila

STAS 1795 - Canalizari interioare

STAS 1846- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare

I13 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalatiilor de  încalzire

I 9  - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare

STAS 12574 - Conditii de calitatea aerului din zonele protejate

CERINTA E -ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Sunt asigurate prin proiect performantele higrotermice ale elementelor perimetrale ,conceptia generala si de detaliu privind realizarea obiectivului ca si intretinerea corecta a constructiilor in ansamblul  lor..

1.Conceptia generala si de detaliu a tinut seama de volumul  proiectat ca si de prevederea de suprafete vitrate corespunzator functiunilor  fiecarei incaperi.

2.Dotarea cu elemente de instalatii   s-a facut cu  respectarea normelor in vigoare.

3.Consumul rational de energie este evidentiat prin contorizarea consumului de energie electrica si apa potabila .

4.Izolarea hidrofugã este realizatã sub zidatia peretilor portanti peste soclu, sub pardoseala grupurilor sanitare - incaperi umede, rost bitum la peretele cladiri in dreptul trotuarului Izolarea termicã  este realizata la nivelul parterului., la placa pe sol.

5. Izolarea termica se realizeaza cu zidarie din blocuri ceramice , pereti tencuiti pe ambele fete si sistem de termoizolare cu polistiren expandat la exterior pe anvelopa cladirii , in grosime de 10 cm ( clada de reactie la foc Bs3d0 ) , termoizolarea planseului catre pod cu vata minerala de 25 cm grosime , termoizolarea soclului cladirii cu polistiren extrudat de 10 cm grosime ca si a placii pe sol cu polistiren extrudat de 10 cm grosime .

6. Beneficiarul  are obligatia ca la terminarea lucrarilor sa obtina certificat energetic inainte de receptia finala.

6.S-au avut in vedere urmatoarele  prescriptii:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3- Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirii

STAS 6472/4- Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea  elementelor de constructie la difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul.

STAS 6472/6- Fizica constructiilor. Termotehnica. Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii cu punti termice

STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii.

STAS 4839 - Instalatii de  încalzire. Numarul de grade, zile.

C 107/1 -2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit.

C 107/3 -2005- Normativ privind calculul perfomantelor termoenergetice ale elementelor de constructie ale cladirilor

C

07/4- Ghid de calcul al performantelor termotehnice pentru cladiri de locuit

CERINTA F - PROTECTIA  LA  ZGOMOT

Elementele ce delimiteaza spatiile ( încaperile) sunt prevazute astfel ca zgomotului perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor  în care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil.

1.Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de peretii exteriori, zidãrie blocuri BCA evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a cladirii la limita de36(-16)dB.

S-au avut  în vedere urmatoarele   prescriptii:

STAS 10.009 - Acustica  în constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

STAS 6156 -  Acustica  în constructii. Protectia impotriva zgomotului  în   constructii civile si social-culturale.Limite admisibile si parametrii de izolare  acustica.

CERINTA G – UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Nu e cazul .

Conform prevederilor Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare , beneficiarul are obligatia sa verifice documentatia tehnica in fazele D.T.A.C. si P.T. cu verificatori tehnici atestati la urmatoarele cerinte fundamentale :

a) A1 -rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile , industriale , agrozootehnice , etc , cu structura de rezistenta din beton , beton armat si zidarie ;

b) B1 - siguranta si accesibilitate in exploatare pentru constructii civile , industriale , agrozootehnice , etc;

c) D – Igiena , sanatate si mediu inconjurator ;

d) E – Economie de energie si izolare termica

e) F – Protectie impotriva zgomotului

f)  Ie – instalatii electrice ;j)  Is – instalatii sanitare ;k)  It – instalatii termice – pentru toate domeniile .

# Intocmit

# Arh SIMINA FIRETEANU