In conformitate cu prevederile “Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului” si a cerintelor mentionate in Certificatul de Urbanism  nr. nr. 72/12.07.2019 va aducem la cunostinta intentia de a  construi obiectivul cu titlul “CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI IMPREJMUIRE TEREN” . In vederea emiterii Avizului de Mediu va inaintam prezentul

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5.E. DIN LEGEA 292/2018

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI IMPREJMUIRE TEREN

II. Titular

– numele: DINU ELENA SI CACEAMAC EDUARD GABRIEL

– adresa postala; com.Gura Sutii, sat Gura Sutii, Str. Principala, nr.329,  jud. Dambovita
– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 078540531

– numele persoanelor de contact: DINU ELENA SI CACEAMAC EDUARD GABRIEL

– director/manager/administrator; DINU ELENA SI CACEAMAC EDUARD GABRIEL

– responsabil pentru protectia mediului.-

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

– un rezumat al proiectului;

Prin prezenta documentatie se propune construirea unor spatii comerciale si imprejmuirea partiala a terenului.

OBIECT 1 - Construire spatiu comercial -corp A

Infrastructura: fundatii continue din beton armat;

Suprastructura: Structura din cadre de beton armat. Grosimea peretilor exteriori va fi de 25 cm la care se va adauga termoizolatie din vata minerala bazaltica de 10 cm. Peretii de compartimentare se vor realiza din gips-carton RF EI 60,90,180.

Planseul: inchidere direct cu acoperis.

Sarpanta va fi de metalica protejata la foc 30 minute - R 30, iar invelitoarea din panouri de invelitoare  clasa de reactie la foc minimum A2-s1,d0 (invelitoare tabla sau panouri sandwich cu miez din vata minerala).

OBIECT 2 - Construire spatiu comercial -corp B

Infrastructura: fundatii continue din beton armat;

Suprastructura: Structura din cadre de beton armat. Grosimea peretilor exteriori va fi de 25 cm la care se va adauga termoizolatie din vata minerala bazaltica de 10 cm. Peretii de compartimentare se vor realiza din gips-carton RF EI 60,90,180.

Planseul: gips-carton EI 60

Sarpanta va fi de metalica protejata la foc 30 minute - R 30, iar invelitoarea din panouri de invelitoare  clasa de reactie la foc minimum A2-s1,d0 (invelitoare tabla sau panouri sandwich cu miez din vata minerala).

OBIECT 3 – Imprejmuire

Infrastructura: fundatii din beton armat;

Suprastructura: Structura va fi realizata din stalpi metalici si panouri metalice.

Functional constructiile sunt completate cu amenajari exterioare dupa cum urmeaza:

- spatii verzi si plantatii

- alei, trotuare, parcari, etc;

Bilantul teritorial pentru terenul pe care se amplaseaza constructia este urmatorul:

S totala teren= 1733mp

Suprafata constructii =660mp

Suprafata alei carosabile si parcaje=643.5mp

Suprafata platforma gospodareasca pentru pubele

(colectare deseuri menajere, peturi, sticla etc)=16.5mp

Suprafata spatii verzi amenajate=185mp

Suprafata alei pietonale/trotuare=145mp

Suprafata borduri=46 mp

Suprafata imprejmuire=37mp

CARACTERISTICI TEHNICE (pe obiecte de investitie)

Functiune cladire: construire spatiu comercial -corp A

Regim inaltime: P

H max la coama: +5.50 m (fata de cota +0.00)

H max la cornisa: +4.00 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita: 585 mp

Suprafata desfasurata: 585mp

Suprafata utila:530.17 mp

Cota interioara: +3.50 m

Functiune cladire: construire spatiu comercial -corp B

Regim inaltime: P

H max la coama: +4.20 m (fata de cota +0.00)

H max la cornisa: +3.30 m (fata de cota +0.00)

Suprafata construita: 75 mp

Suprafata desfasurata: 75 mp

Suprafata utila:18.90 mp

Cota interioara: +2.60 m

Functiune cladire: imprejmuire

H max: +2.00 m

Lungime: 184.04 ml

ACCESE SI RETRAGERI FATA DE ALINIAMENT

Terenul are acces  la strada Str. Principala-DJ 721 (strada cu dublu sens, latime aprox. 7m).

Spatiul comercial -corp A se va amplasa pe teren in conformitate cu planul de situatie anexat si anume:

-min 0.61 m		-fata de latura N

-min 4.19 m		-fata de latura S

-min 6.62 m		-fata de latura V

-min 5.42 m		-fata de latura E (drum)

Spatiul comercial -corp B se va amplasa pe teren in conformitate cu planul de situatie anexat si anume:

-min 4.25 m		-fata de N- corp A

-min 0.70 m		-fata de latura S

-min 47.26 m		-fata de latura V

-min 4.90 m		-fata de latura E (drum)

Pe laturile de sud si de nord constructiile propuse nu prezinta ferestre catre vecinatati.

INCADRARI  LEGALE ALE CONSTRUCTIEI

Categoria de importanţă a construcţiilor este „C" - NORMALA (conf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997).

Clasa de importanţă a construcţiilor - III.(conf. Codului de proiectare seismica P100/1-2013).

Gradul de rezistenta la foc al constructiilor conf. art. 2.1.8. - 2.1.11. si a tabelului  2.1.9. din  P 118/99 – II.

ELEMENTE DE TRASARE

Cota pardoselii finite al imobilelor este la +0,05 m fata de cota terenului amenajat (C.T.A).

DESCRIERE FUNCTIONALA

Destinatia incaperilor aferente corp A:

| ETAJ | NUMAR INCAPERE | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA UTILA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN PARTER | P01 | SALA DE VANZARE | 392.02 |
| PLAN PARTER | P02 | RECEPTIE SI DEPOZITARE MARFA | 104.59 |
| PLAN PARTER | P03 | HOL | 10.23 |
| PLAN PARTER | P04 | OFICIU PERSONAL | 5.3 |
| PLAN PARTER | P05 | VESTIAR | 3.02 |
| PLAN PARTER | P06 | G.S. | 1.95 |
| PLAN PARTER | P07 | VESTIAR | 3.02 |
| PLAN PARTER | P08 | G.S. | 1.95 |
| PLAN PARTER | P09 | BIROU SEF MAGAZIN | 4.39 |
| PLAN PARTER | P10 | CASIERIE | 3.70 |
| SUPRAFATA UTILA | 530.17 m² |

Destinatia incaperilor aferente corp B:

| ETAJ | NUMAR INCAPERE | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA UTILA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAN PARTER | 01 | OFICINA | 33.88 |
| PLAN PARTER | 02 | DEPOZIT | 9.60 |
| PLAN PARTER | 03 | SP. ADMINISTRATIV | 8.99 |
| PLAN PARTER | 04 | VESTIAR | 2.50 |
| PLAN PARTER | 05 | W.C. | 1.98 |
| PLAN PARTER | 06 | HOL | 2.50 |
| SUPRAFATA UTILA | 59.45 m² |

– justificarea necesitatii proiectului;

Utilitatea publica consta in realizarea unor noi investitii in zona, fapt ce conduce la cresterea potentialului socio - economic al zonei.

Evolutia pietei de retail a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere, înregistrându-se sporiri de la an la an în ceea ce priveste numarul de spatii comerciale în tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a nivelului de trai in randul populatiei.

În consecinta apare drept oportuna infiintarea unui nou spatiu commercial in comuna Gura Sutii, traficul fiind intens in aceasta zona. Totodata se impune necesitatea dimensionarii cât mai realiste a cererii prezente si viitoare pentru asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia.

Obiectivul este de a deservi populatia rezidenta sau pentru cea care tranziteaza comuna.

- valoarea investiției;

Valoarea totala a investitiei se preconizeaza a fi 448,786.94 lei fara TVA din care C+M este 426,344.32 lei fara TVA.

-perioada de implementare propusă

Durata estimată de implementare a obiectivului (perioada cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor): 24 luni

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Planul de situatie anexat prezinta amplasamentul constructiei in raport cu limitele terenului. Incadrarea zonala a obiectivului proiectat si amplasarea fata de vecinatati este prezentata in plansele anexate:

0A	PLAN DE INCADRARE PE SUPORT ORTOFOTOGRAFIC

0B	PLAN DE AMPLASAMENT

0C	PLAN DE SITUATIE

– o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

SISTEM CONSTRUCTIV

OBIECT 1 - Construire spatiu comercial -corp A

-fundatii			- B.A.

-suprastructura	-cadre de B.A.

-inchideri exterioare	-zidarie caramida de 25 de cm grosime ce va termoizolata cu vata minerala bazaltica de 10 cm- conditii rezistenta la foc al intregului sistem: REI 180, A1;

-compartimentari interioare  -gips-carton RF EI 60,90,180

-pardoseli	-gresie

-acoperis			-sarpanta metalica protejata la foc 30 minute - R 30

-invelitoare	-panouri de invelitoare  clasa de reactie la foc minimum A2-s1,d0 (invelitoare tabla sau panouri sandwich cu miez din vata minerala).

-tamplarie	-usi si ferestre din PVC cu geam dublu termoizolant. Pentru desfumarea spatiului de depozitare se va realiza fereastra de desfumare amplasata in treimea superioara a peretelui exterior (Hp=2.65m), cu actionare manuala si automata in caz de incendiu, avand suprafata libera de desfumare de  1,89 mp (Aportul de aer se va realiza prin deschiderea automata si manuala a usii de aprovizionare)

-trotuare			-din beton cu panta minim 5% către exterior

OBIECT 2 – Construire spatiu comercial -corp B

-fundatii			- B.A.

-suprastructura	-cadre de B.A.

-inchideri exterioare	-zidarie caramida de 25 de cm grosime ce va termoizolata cu vata minerala bazaltica de 10 cm- conditii rezistenta la foc al intregului sistem: REI 180, A1;

-compartimentari interioare  -gips-carton RF EI 60,180

-pardoseli	-gresie

-acoperis			-sarpanta metalica protejata la foc 30 minute - R 30

-invelitoare	-panouri de invelitoare  clasa de reactie la foc minimum A2-s1,d0 (invelitoare tabla sau panouri sandwich cu miez din vata minerala).

-tamplarie	-usi si ferestre din PVC cu geam dublu termoizolant.

-trotuare			-din beton cu panta minim 5% către exterior

OBIECT 3 – IMPREJMUIRE

-fundatii	-B.A.

-suprastructura	-stalpi metalici si panouri metalice

INCHIDERI EXTERIOARE SI  COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Inchiderile exterioare vor fi din caramida de 25 de cm grosime.

Se va realiza un tratament termoizolant al anvelopei constructiei existente cu vata minerala bazaltica - conditii rezistenta la foc al intregului sistem: REI 180, A1 cu grosimea de 10 cm pentru imbunatatirea comfortului termic.

In zona soclului tratamentul termoizolant se va realiza din polistiren extrudat (efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reacție la foc B). Polistirenul extrudat de la soclu va cobori pana la nivelul fundatiilor minim 40-60 de cm in pamant. Intre cele doua tipuri de termoizolatie se va monta un profil lacrimar pentru scurgerea apelor.

Soclul va fi izolat hidrofug cu membrane bituminoase montate la cald.

Tamplaria va avea rame PVC pentacamerale si panouri de geam dublu termoizolant tip LOW-E cu ochiuri mobile, plase impotriva insectelor si deschidere catre interior.

Perimetral s-au prevazut trotuare de protectie din beton cu panta de min. 5% pentru a indeparta de constructie apa provenita din precipitatii.

Trotuarele sunt etansate de peretii soclului prin dopuri de bitum sau silicon.

Compartimentarile interioare noi vor fi realizate din pereti de gips-carton cu vata minerala. Placile gips-carton folosite vor fi rezistente la foc conform planuri. In cazul grupurilor sanitare se va folosi rigips verde antiumezeala.

FINISAJE INTERIOARE

Finisajele interioare au fost alese in functie de destinatia si functiunea incaperilor in care se gasesc.

Sunt propuse finisaje adecvate tipului de incapere si destinatiei.

Pentru toate spatiile vor fi prevazute dotari in functie de destinatia specifica a fiecareia si necesitatile de comfort.

Gama interioara de culori  sau modelul si/sau materialele folosite la tratarea interioarelor vor fi alese de catre beneficiar sau va face obiectul unui proiect de amenajari interioare.

Pentru punerea in opera a diverselor tipuri de finisaje se va respecta tehnologia si indicatiile producatorilor.

PERETI SI TAVANE

Peretii interiori vor fi gletuiti si zugraviti cu vopseluri lavabile, culoare alba. Partea interioara a peretilor din caramida va fi finisata dupa cum urmeaza: tencuiala driscuita pentru indreptarea/ repararea peretilor, gletuire amorsare si aplicarea finisajelor interioare (vopseluri lavabile) conform indicatiilor producatorului.

Peretii incaperilor cu umezeala vor fi protejate cu placare din placi ceramice (faianta) pana la cota h=2.10m.

Tavanele corpului B vor fi placate cu gips-carton RF 60 pe cadru metalic, vor fi gletuite si vopsite cu vopseluri lavabile.

PARDOSELI

Pardoselile vor fi cele mentionate pe planurile de arhitectura. Se va monta gresie portelanata antiderapanta.

Pardoselile ce asigura legatura cu exteriorul sunt tratate cu materiale antiderapante si impermeabile la apa. Racordarea pardoselilor cu finisaje diferite sau pereti vor fi marcate cu plinte, scafe, baghete din aluminiu si/sau accesorii din gama pardoselii respective.

FINISAJE EXTERIOARE

Finisarea peretilor exteriori se va face conform sistemului de termoizolare: tencuiala grosiera pentru indreptarea zidariei, montarea cu adeziv a placilor de termoizolatie si fixarea acestora mecanica, finisarea exterioara cu tencuiala armata cu plasa din fibra de sticla si tencuiala decorativa de exterior.

Soclu va fi finisat similar.

Glafurile exterioare ale ferestrelor se vor termoizola cu polistiren extrudat de 2 cm, se vor tencui in concordanta cu restul constructiei. Glafurile exterioare si interioare ale ferestrelor se vor realiza din mase plastice in concordanta cu nuanta tamplariei, vor avea lacrimar, si vor fi fixate mecanic.

ACOPERIS SI INVELITOARE

Sistemul de invelitoare  va fi alcatuit din:

-Invelitoare panouri de invelitoare  clasa de reactie la foc minimum A2-s1,d0 (invelitoare tabla sau panouri sandwich cu miez din vata minerala).

-pane metalice pentru prinderea invelitorii

-sarpanta metalica protejata la foc 30 minute - R 30

Sistemul de invelitoare  va fi prevazut cu:

-	parazapezi pentru a impiedica caderea brusca a zapezii de pe acoperis

-	Sistem de scurgere a apelor meteorice si canalizarea acestora la nivelul terenului prevazut cu jgheaburi si burlane din tabla vopsita in camp electrostatic.

Streasina va fi executata din panouri sandwich.

Invelitoarea se va realiza din panouri de invelitoare  clasa de reactie la foc minimum A2-s1,d0 montata, conform specificatiilor producatorului, pe o sarpanta metalica protejata la foc 30 minute - R 30.

Scurgerea apelor se va face conform planului de invelitoare.

La nivelul streasinii, preluarea apelor este realizata prin jgheaburi de unde este condusa prin burlane la nivelul solului. Accesoriile de invelitoare (burlane, jgheaburi, bride, coame, etc.) se vor procura din acceasi gama cu invelitoarea. Sunt prevazute aerisiri in planul invelitorii, parazapezi si spargatoare de gheata.

Atat invelitoarea cat si accesoriile sale se vor monta respectandu-se tehnologia producatorului.

Pazia va fi din tabla vopsita in camp electrostatic. Se vor prevede parazapezi la acoperis.

Se vor respecta normativele C 112-2003 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie si C 37-1998 privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. 	Se vor respecta normativele NP 069-2002 pentru invelitori in panta.

COLECTAREA SI SCURGEREA APELOR PLUVIALE

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi din tabla faltuita prevopsita si se vor evacua la nivelul terenului.

– profilul si capacitatile de productie;

Nu se va desfasura activitate de productie.

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu este cazul.

– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

In cadrul activitatii se vor utiliza ca materii prime apa si energia electrica.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale ( ciment, balast, nisip, fier beton, sticla, tamplarie termopan ), conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate de materiale, combustibili auto necesari functionarii utilajelor ( ce vor fi aprovizionati din statii de distributie ). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766 / 1997 si Legii 10 / 1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Constructiile propuse spre realizare se vor racorda la reteaua de energie electrica de joasa tensiune aflata de-a lungul strazii conform unei solutii tehnice impuse de catre furnizor.

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua de distributie stradala existenta.

Agentul termic va fi asigurat prin intermediul unei centrale de ventilatie.

Canalizarea apelor uzate de la grupurile sanitare se va face printr-un sistem de conducte si camine ce conduc apele uzate la reteaua stradala existenta.

Apa pluviala de pe invelitoarea cladirii va fi preluata printr-un sistem de jgheaburi si burlane si deversata la cota terenului natural.

Instalatii electrice

Sursele de energie electrică

Sursa de bază este reţeaua publică de distribuţie. Tabloul general de distribuţie pentru magazinul commercial TGD1 este alimentat cu un cablu CYABY 3x70+25mm de la Tabloul General în care s-a prevăzut şi un contor pasant pentru măsurarea consumului de energie.

Din tabloul general de distributie se vor alimenta urmatoarele :

Tablou de distributie Magazin .

Tablou consumatori vitali Magazin (tablou centrala incendiu)

Consumatorii vitali se vor alimenta de la UPS 6KVA, autonomie 1h.

Tablou de distributie Farmacie si birou beneficiar in care se ma monta un subcontor pentru măsurarea consumului de energie.

Distribuţia energiei electrice

Din tabloul general de distribuţie TGD amplasat în cameră special destinată, se vor alimenta circuitele de iluminat, de prize şi forţa. Pentru protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit instalaţiile electrice alimentate din TGD se vor racorda la priza de pământ a imobilului.

Instalaţia se va realiza cu cabluri de cupru de tipul CYYF şi NHXH pozate în jgheaburi de cable sau in tuburi de protecţie (acolo unde este nevoie de protecţie suplimentară).

Jgheaburile de cablu din tablă perforată vor fi prevăzut cu perete de separaţie pentru traseele de curenţi slabi.

Majoritatea spaţiilor se încadrează în categoria de mediu AD1, instalaţiile electrice prevăzute vor avea gradul de protecţie IP 20. În incăperile cu umiditate ridicată AD3, AD4 instalaţia electrică va fi in execuţie etanşă (grad de protecţie IP 44).

Traseele instalaţiei electrice vor fi incastrate in tavanele false din zona spatiilor sociale,zona de vanzare si farmacie, pozate în jgheaburi de cabluri in depozit, respectiv ingropate in tencuiala şi in pereţi de rigips pe traseele verticale sau aparenţe.

Nu se vor poza elemente ale instalaţiei electrice pe materiale combustibile.

Materialele folosite in instalaţia electrică vor fi incombustibile (CA1) sau vor fi greu combustibile. Toate cablurile utilizate vor fi cu intârziere la propagarea flacării.

La proiectarea instalaţiei electrice s-a ţinut cont de dispunerea tavanelor false, si conditiile luminotehnice aşa cum au fost comunicate de architect si beneficiar.

Trecerea instalaţiilor electrice prin elementele de construcţie se va face prin golurile lăsate in proiectul de rezistenţă. Executarea uor goluri neprevăzute in proiect se va face numai cu acceptul proiectantului de rezistenţă.

Trecerile coloanelor şi circuitelor electrice prin elementele de construcţie se vor obtura cu inchideri rezistente la foc.

Pentru asigurarea unei fiabilităţi ridicate in funcţionarea instalaţiei de distribuţie tablourile electrice vor fi conforme SR EN 60439-1.

Executantul tablourilor electrice va aplica acele măsuri de separare necesare conform SR EN 60439-1 care să reducă la minimum timpul de intrerupere in alimentarea cu energie electrică a receptoarelor in cazul unei intervenţii in tabloul respectiv.

Se atrage atenţia că pentru scoaterea completă de sub tensiune a unui tablou electric este necesară deconectarea sa de la sursa principală de alimentare cu energie electrică şi de la circuitele de comandă şi semnalizare care pot menţine sub tensiune bobine sau contacte ale aparatelor din tablou, alimentate din alt tablou electric.

Instalaţia de iluminat interior, exterior.

Iluminatul interior va fi realizat cu lămpi cu leduri.

Iluminatul normal va fi realizat cu corpuri de iluminat echipate cu leduri. Dispunerea corpurilor de iluminat s-a făcut uniform pentru suprafaţa de iluminat.

Instalaţia de iluminat este comandată local (iluminatul conectat sau deconectat cu intrerupătoare locale sau de la distanţă).

Iluminatul din sala de vânzare se va realiza centralizat din  biroul şefului de magazin.

Pe timpul nopţii câteva dintre aceste corpuri vor rămâne aprinse.

Iluminatul de siguranţă

Conform normativului I7-2011, s-a prevăzut un sistem de iluminat de siguranta astfel:

Iluminat de evacuare :

Corpuri de iluminat montate suspendat de tavan in sala de vanzare de 1x3W, autonomie 1h, echipat cu etichete de marcare a căilor de evacuare sau cu marcajul ieşire;

Corpuri de iluminat montate aparent cu leduri 40 W, autonomie minim o ora, pentru marcarea ieşirilor din clădire şi sunt amplasate la ieşirile de siguranţă, în afara clădirii;

Iluminat de panica :

Corpuri de iluminat montate aparent pe jgheaburi in depozit 40W si corpuri de iluminat 4X16W cu leduri montate incastrat in sala de vanzare, alimentate din UPS pentru iluminatul de siguranţă împotriva panicii;

Iluminatul de comandă împotriva panicii se va realiza cu comandă automată de punere în funcţiune după căderea iluminatului normal. În afară de comandă automată a intrării lui în funcţiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalul instruit în acest scop.

Scoaterea din funcţiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai de către personalul însărcinat cu această operaţiune, dintr-un singur punct, acţionând comutatorul amplasat în tabloul general de distribuţie.

Iluminat pentru continuarea lucrului :

Corp de iluminat montat incastrat in tavanul fals cu leduri de 26W, alimentat prin UPS pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului, acesta este instalat în Birou Sef Magazin.

Iluminatul exterior va fi de tip iluminat public, cu corpuri de iluminat exterior cu surse LED amplasati perimetral pe peretele exterior al constructiei.

Comanda iluminatului exterior si cel de fatada va fi comandat prin intermediul TEG situat in incaperea Birou sef magazin.

Corpurile de iluminat amplasate in zona depozitului se vor prevedea cu  senzori de miscare amplasati in acea zona.

Alimentarea corpurilor de iluminat pentru exterior se va realiza prin intermediul unui cablu electric armat din cupru tip CYAbY 5x2.5mmp, montat ingropat la adancimea de 0.9m fata de CTA (cota terenului emenajat) pe pat de nisip si cu folie de avertizare.

Iesirea cablurilor de sub tablourile electrice spre exterior se vor face in tub de protectie riflat cu pereti dubli din PVC Φ63mm.

Instalaţia de prize

Prizele vor fi În general instalate parte pe pereţi, montate pe şi sub tencuială.

- Prize de utilizare generală, care se vor alimenta din aceeaşi instalaţie de distribuţie cu receptoarele de iluminat şi forţă şi vor avea carcasă de culoarea albă/gri - depozit;

- Prize de utilizare generală, care se vor alimenta din aceeaşi instalaţie de distribuţie cu receptoarele de iluminat şi forţă şi vor avea carcasă de culoarea albă – prizele spaţiilor comerciale;

- Prize pentru calculator, care se vor alimenta din instalaţia de distribuţie UPS şi vor avea carcasă de culoarea roşie – prizele caselor de marcat, birou şi depozit.

Instalaţia de forţă va alimenta receptoarele de energie electrică ale instalaţiilor de climatizare, ale instalaţiei de încălzire, ale utilajelor locale de climatizare/încălzire din spaţiu de vânzare şi Recepţii/birouri;

De asemenea, în scopul preparării apei calde menajere s-au prevăzut boilere electrice cu alimentare separată din circuite protejate cu întrerupătoare cu protecţie diferenţială.

Instalaţia de legare la pământ şi priza de pământ

Toate părţile metalice ale instalaţiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi străpunse şi puse sub tensiune, se vor lega la un conductor special de împământare PE (diferit de conductorul neutru), legat la priza de pământ a construcţiei.

Astfel, carcasele utilajelor şi motoarelor electrice, cutiile metalice ale tablourilor de distribuţie, stelajele de susţinere a instalaţiilor, se vor lega la acest conductor de protecţie.

Toate prizele din construcţie vor fi de tipul cu contact de protecţie.

Toate conductele de utilităţi se vor lega, la intrarea în clădire, la o bară de egalizare a potenţialelor.

Tablourile electrice TGD, TCF şi jgheaburile de cabluri se vor lega cu conductoare de tip VLPY de culoare galben verde la bară de egalizare potenţial prevăzuta în camera tabloului electric. Bara de egalizare potenţial se va lega priza de pământ existenta a clădirii.

Priza de legare la pământ va fi comună cu a instalaţiei de protecţie contra electrocutărilor (conform recomandărilor din reglementările româneşti şi europene) şi va avea Rd<1 ohm.

Priza de pamant a obiectivului va fi executata, cu platbanda de OL-Zn 40 x 4 mm si este comuna cu cea a paratrasnetului. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant (de protectie si pentru instalatia de protectie impotriva trasnetului) va avea o valoare mai mica de 1 , certificata prin buletine de masura. Executantul are obligatia sa nu puna sub tensiune instalatiile electrice nou executate pana la realizarea valorii rezistentei de dispersie indicata mai sus, iar in cazul in care aceasta nu se incadreaza in valoarea Rp<1, se va executa o instalatie de legare la priza de pamant artificiala suplimentar.

Priza de pamant artificiala va fi executata din electrozi din teava de OL-Zn 2 1/2” L= 2.5 m, legati intre ei cu banda OL-Zn 40 x 4 mm, astfel incat valoarea rezistentei prizei de pamant Rp<1.

INSTALATIA DE PARATRASNET

Clădirea va fi protejată de o instalaţie de paratrăsnet de categorie I normal si se vor lua măsuri de protecţie contra supratensiunilor (aparataj de protecţie în TGD, în tablourile secundare şi la prizele receptoarelor importante), legături echipotenţiale legate la pământ între elementele metalice ale instalaţiilor, elementele metalice ale clădirii şi conductoarele de nul şi de protecţie ale instalaţiei electrice). Detaliile sunt prezentate in memoriile pe specialitati.

Instalatii sanitare

Alimentarea şi distribuţia apei

Alimentarea cu apă a cladirii construite se face din reteaua de apa a localitatii. Branşarea spaţiului la reţea se face cu o conductă din PEHD/PPR având diametrul Dn 32 mm. Pe conducta de branşare s-au prevăzut un filtru y pentru reţinerea impurităţilor, un apometru având diametru de racord Dn 1” şi doi robineţi de sectorizare.

Distribuţia în interiorul spaţiului este de tip arborescent şi se face la in tavanul fals din spatiile sociale, zona de vanzare si farmacie si aparent in depozit si se va ramifica catre obiectele sanitare amplasate in spatiile sociale, sala de vanzare. Conducta este fixată de perete cu console metalice şi prinsă de acestea cu brăţări zincate cu garnitură de cauciuc.

Alimentarea şi legăturile la obiectele sanitare se face cu conducte ce coboară la nivelul acestora mascate în finisajul pereţilor. Sub lavoare şi spălătoare s-au prevăzut robineţi de serviciu cromaţi cu pârghie de acţionare iar la vasele de WC montaj la semiînălţime s-a prevăzut robinet colţar de serviciu.

Legăturile la bateriile obiectelor sanitare se fac cu furtune de cauciuc cu inserţie metalică flexibile de 1.0 m. Dotarea cu obiecte sanitare se face conform planului de arhitectură.

Apa caldă de consum se prepară local prin intermediul unor boilere cu preparare semiinstantanee electric având un volum de 30 litri pentru zona de preparare amplasata in sala de vanzare, si a unor boilere cu preparare semiinstantanee electric având un volum de 15 litri pentru pentru vestiar, oficiu, farmacie si birou. Fiecare boiler este dotat cu o supapă de siguranţă de ½ ‚ iar pe alimentare s-a prevăzut un dedurizator magnetic. Conductele de apă rece se vor izola cu armaflex de 6 mm în vederea evitării producerii condensului iar cele de apă calda cu armaflex de 9 mm pentru reducerea pierderilor de căldură prin conducte.

Evacuarea apelor uzate menajere

Evacuarea apelor uzate se face gravitaţional la reteaua existenta din zona. Conductele interioare de canalizare sunt pozate îngropat mascat sub finisajul pereţilor sub obiectele  sanitare şi merg către căminele din incintă pe traseul cel mai scurt.

La ieşirea din clădire acestea sunt pozate îngropat la adâncimea de - 1.0 ÷ -1,30 m astfel încât să se evite îngheţul pe timpul iernii. Conductele îngropate sunt din PVC KG SN 4, iar pentru conductele de legătură la obiectele sanitare interioare se utilizează conductele din PP – gree.

Condensurile provenite de la vitrinele frigorifice şi de la instalaţiile de climă sunt canalizate separat şi sunt evacuate deasemenea la reţeaua de canalizare din zona.

În vederea evitării pătrunderii mirosului din canalizările clădirii în spaţiul amenajat se vor prevedea sifoane de pardoseală cu gardă hidraulică, sifoane de tip butelie la lavoare şi spălătoare iar pe conductele de evacuare condens se vor executa din ţeavă sifoane prevăzute cu capace de umplere pentru anotimpul friguros când instalaţiile HVAC nu produc condens şi garda hidraulică se evaporă. Pentru apele provenite de la spălătoarele din zona de preparări – vânzare s-a prevăzut un separator de grăsimi pentru reţinerea grăsimilor.

Separatorul este din polietilenă, stativ pentru montaj aparent sub spălătoare de tip NS -1.0 având un volum 	e stocare de 100 litrii şi racorduri Dn 110 mm şi este conform DIN EN 1825- 1. Apele uzate sunt evacuate prin intermediul reţelei interioare la canalizarea comunei.

Instalatii termice

În prezentul proiect sunt cuprinse următoarele instalaţii:

- Instalaţia de condiţionare;

- Instalaţia de încălzire.

Zona de vânzare

Pentru asigurarea microclimatului interior în zona de vânzare, s-a optat pentru montajul unor sisteme în detentă directă care vor lucra în răcire  şi în încălzire în sistem pompă de căldură. Sistemele din zona de vânzare sunt alcătuite din 3 unitati exterioare fiecare racordata la mai multe unitati interioare (UI) de tip casetă cu refulare pe 4 direcţii montate apparent.

Sistemele funcţionează cu agent frigorific freon R410 A şi au ca limite de funcţionare în răcire - 15 C/50 C iar pe încălzire - 20 C/+ 24 C. Legăturile dintre unităţile exterioare şi unităţile interioare sunt realizate din ţeavă de cupru izolată. Izolaţia conductelor este de tip Armaflex AC de 9 mm. Pentru unităţile interioare sunt prevazute conducte de colectare a condensului.

Unităţile exterioare au o putere Q=12,5 Kw şi sunt montate pe faţada clădirii.

Unităţile interioare funcţionează în recirculare, şi sunt montate aparent la tavanul fals al magazinului.

Aceste sisteme sunt alimentate cu energie electrică din tabloul electric aferent spaţiului comercial, fiind prevăzute protecţii diferenţiale de mare sensibilitate.

Reglajul temperaturilor efective de funcţionare se realizează prin termostatele încorporate ale convectoarelor electrice, respectiv printr-un termostat ambiental montat la h=1,8m în spaţiul de vânzare şi tabloul aferent de automatizare.

Întreaga instalaţie funcţionează automat, cu pornirea şi oprirea unităţilor în funcţie de comenzile senzorilor de temperatură locali.

La intrarea in magazin exista si o perdea de aer cald comandata prin intermediul unui contact magnetic montat pe usa de acces.

Zona de depozitare

Pentru asigurarea microclimatului interior în zona de depozitare, s-a optat pentru montajul unui sistem în detentă directă care va lucra în răcire şi în încălzire în sistem pompă de căldură. Sistemul din zona de depozitare este alcătuit dintr-o unitate exterioară racordată la o unitate interioară de tip casetă cu refulare pe o singura direcţie montata aparent pe tavan.

Sistemul funcţionează cu agent frigorific freon R410 A şi are ca limite de funcţionare înrăcire - 15 C/50 C iar pe încălzire - 20 C/+ 24 C. Legăturile dintre unitatea exterioara şi unitatea interioara sunt realizate din ţeavă de cupru izolată. Izolaţia conductelor este de tip Armaflex AC de 9 mm. Pentru unitatea interioara se va prevede conducta de colectarea condensului.

Unitatea exterioarea are o putere Q=12,5 Kw şi este montata pe faţada clădirii.

Unitatea interioara funcţionează în recirculare, şi este montata apparent pe tavan.

Acest system este alimentat cu energie electrică din tabloul electric aferent spaţiului comercial, fiind prevăzute protecţii diferenţiale de mare sensibilitate.

Reglajul temperaturilor efective de funcţionare se realizează printr-un thermostat ambiental montat la h=1,8m în spaţiul de depozitare şi tabloul aferent de automatizare.

Întreaga instalaţie funcţionează automat, cu pornirea şi oprirea unităţilor în funcţie de comenzile senzorilor de temperatură loc

Zona de spaţii sociale, birouri si farmacie

Pe perioada rece a anului pentru incalzirea spatiilor sociale: vestiar, oficiu, birou Sef Magazin, farmacie, birou, s-au prevazut convectoradiatoare electrice de capacitate 1000 w fiecare de montaj mural si sunt conectate la o priza electrica 220 V. Fiecare convectoradiator este prevazut cu un termostat de reglaj a puterii de incalzire.

Pentru mentinerea microclimatului optim pe perioada calda in birou sef magazin, farmacie si bioru se va monta un sistem de aer conditionat tip split alcatuit dintr-o unitate interna si o unitate externa avand o putere Q=12000 Btu. Unitatea exterioara se va monta pe fatada magazinului.

Reglajul temperaturilor efective de funcţionare se realizează prin telecomanda unitatii interioare.

Instalatii detectie si semnalizare la incendiu

1.	Descrierea sistemului de avertizare la incendiu

Principalele elemente ce compun sistemul de detecţie şi avertizare la incendiu sunt:

Centrală avertizare la incendiu.

Detectoare de fum.

Butoane pentru declanşarea manuală a alarmei.

Surse de alimentare 230Vca/12Vcc, pentru alimentare detectoare convenţionale şi acţionări.

Unităţi de avertizare acustice pentru incendiu de interior.

Unitate de avertizare opto-acustică pentru incendiu de exterior, autoalimentată.

2.	Funcţiile sistemelor de detectie si semnalizare la incendiu

- afişarea stării sistemului şi a tuturor evenimentelor pe un display LCD + semnalizarea prin LED-uri pe panoul frontal al centralei;

- localizarea evenimentului;

- comanda elementelor acustice si opto-acustice la detectarea unui inceput de incendiu;

- timpul de alarmare este de 30 secunde;

- comanda deschiderea automata in caz de incendiu a trapelor/ferestrelor de desfumare.

3.	Amplasarea centralei de detectie la incendiu

Centrala de detectie si semnalizare la incendiu aferenta magazinului Profi este amplasata in spatiul «  Birou sef magazin ». Spatiul este compartimentat cu pereti RF 180 min si  usa URF 90 min.

Spatiul este prevazut cu iluminat pentru continuarea lucrului/interventie.

4.	Stabilirea zonelor de incendiu

- zona 1 : cuprinde detectoarele de fum amplasate sub tavanul fals in spatiile birou sef magazin, oficiu, vestiar, si hol;

- zona 2 : cuprinde detectoare de fum montate deasupra tavanului fals in spatiile birou sef magazin, oficiu, vestiar, si hol;

- zona 3 : cuprinde butonul manual de alarmare la incendiu amplasat in zona Birou sef magazine si hol;

- zona 4 : cuprinde detectoarele de fum montate aparent pe tavan in spatiul de receptie si depozitare marfa;

- zona 5 : cuprinde butonul manual de alarmare la incendiu in spatiul de receptie marfa si depozitare;

- zona 6 : cuprinde detectoare de fum montate in sala de vanzare

- zona 8 : cuprinde butoanele manuale de alarmare la incendiu in spatiul de vanzare.

5.	Amplasarea detectoarelor de incendiu

Amplasarea detectoarelor de fum se va realiza conform planurilor anexate, astfel se asigura respectarea prevederilor art.3.7.4, art.3.7.6 si art.3.7.7 din N.P. P118/3-2015.

6.	Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a sistemului de avertizare la incendiu se va realiza printr-un circuit separat, conectat inaintea intrerupatorului general, prevăzut cu protecţii magnetotermice şi diferenţiale de 30 mA.

Alimentarea de rezervă a sistemului se va realiza cu 2 acumulatoare de 12V/7Ah, care vor asigura funcţionarea instalaţiei 48 de ore în stare de veghe, plus 30 de minute în stare de alarmă.

7.	Cablarea sistemului de detecţie şi semnalizare incendiu

- cablarea sistemului va fi realizată cu cablu pentru sisteme de detecţie şi semnalizare a incendiilor, fara halogenaturi cu rezistenţă la foc E30, roşu, ecranat, JE-H(St)H FE180/E30 ;

- cablu CYYf 3x1,5 mmp pentru alimentare centrală şi surse suplimentare;

- cablarea sistemului se va executa in principal respectand traseele podurilor de cabluri si respecandu-se distanta necesara fata de cablurile electrice ;

- traseele cablurilor de semnalizare vor fi  separate de alte circuite de instalaţii electrice ;

- cablurile şi conductoarele folosite în circuitele de semnalizare nu se vor monta aparent neprotejate în tub sau canal de cablu. Pe verticală cablurile vor trece prin ghenele de curenţi slabi special alocate  iar pe orizontală vor fi montate pe pat de cablu ;

- se va evita instalarea cablurilor prin canale tehnice în care se găsesc cabluri electrice cu tensiuni mai mari de 1000V ;

- în încăperea unde se va monta centrala de avertizare la incendiu vor fi asigurate condiţiile legale, conform P118/3-2015.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Amplasamentul se va reface complet dupa executia investitiei.

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Terenul are acces  la strada Str. Principala-DJ 721 (strada cu dublu sens, latime aprox. 7m).

– resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Resursa naturala folosita in constructie si functionare va fi apa ce va fi folosita atat ca material de constructie adiacent cat si in consumul ulterior in cazul instalatiilor sanitare si a spalatoriei.

– metode folosite in constructie;

Folosirea utilajelor  de constructie specifice (excavatoare, buldoexcavatoare,macarale, echipamente compactare, concasoare, vibratoare etc.), a resuselor umane (muncitorilor calificati, diriginti santier, ingineri ,topografi, etc. si a materialelor de constructii mentionate in proiect reprezinta metodele folosite in constructie.

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii (perioada cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor): 24 luni

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

– alte autorizatii cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Imobilul situat in intravilanul comunei Gura Sutii, sat Gura Sutii are suprafata de 1733 mp din care 1094 mp curti-constructii si 639 mp arabil.

• politici de zonare si de folosire a terenului;

Regim juridic

Imobilul situat in intravilanul comunei Gura Sutii, sat Gura Sutii in suprafata de 1733 mp din care 1094 mp curti-constructii si 639 mp arabil, proprietatea  DINU ELENA SI CACEAMAC EDUARD GABRIEL conform contract de vanzare-cumparare nr.1278/07.06.2019  identificat prin CF nr.73186.

Regimul economic

Folosinta actuala este de curti-constructii si arabil intravilan.

Regimul tehnic

Terenul are acces  la strada Str. Principala-DJ 721 (strada cu dublu sens, latime aprox. 7m)

In zona exista urmatoarele utilitati: apa, gaze si energie electrica.

Nu sunt impuse restrictii impuse de retele edilitare sau distante de protectie fata de acestea si se vor respecta prevederile Codului Civil.

Situatia ocuparii definitive de teren

In prezenta documentatie se propune construirea unor imobile care vor ocupa suprafata dupa cum urmeaza:

Suprafata construita parter-corp A-=585 mp

Suprafata construita parter-corp B-=75 mp

Suprafata construita propusa totala=660 mp

Suprafata desfasurata propusa totala=660 mp

In situatia existenta pe acest teren se realizeaza urmatorii indicatori urbanistici:

POT existent=0%

CUT existent=0.00

In situatia propusa pe acest teren se vor realiza urmatorii indicatori urbanistici:

POT  propus= 38%

CUT  propus= 0.38

• arealele sensibile;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Distanța față de arii naturale protejate: aprox.8 km fata de Lacurile de pe Valea Ilfovului ( ROSPA0124)

Coordonate:

Latitude	Longitude

44.753874 	25.499641

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Alimentarea cu apă potabilă va fi asigurată din rețeaua de apa existenta.

Retelele de canalizare din incinta constau in retele de canalizare apa uzata menajera curgere gravitationala, cu racordare la reteaua de canalizare stradala existenta.

Pentru preepurarea eventualelor ape pluviale captate accidental de rigola pentru colectare ape uzate provenite din circulatia automobilelor, va fi prevazut in incinta, un deznisipator si separator de hidrocarburi, prefabricat din polietilena.

b) protecția aerului:

Toate activitățile desfășurate în faza de execuție a lucrărilor proiectate pentru pregătirea

viitorului amplasament si in faza de desfasurarea a  activitatii sunt surse de emisie fugitive de praf, precum și de poluanți specifici de gaze de eșapament, zgomote și vibrații: emisii fugitive de praf, poluanți din gazele de eșapament care includ NOx, CO, SO2, aldehide, pulberi în suspensie, VOC pentru motoarele pe motorină.

Nu se vor depăși limitele maxime admisibile specificate în Ordinul MAPPM nr. 462/1993.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Pentru faza de construire sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilaje și mijloace

de transport. Tipurile de utilajele care vor fi folosite și puterile acustice asociate sunt: buldozere

Lw ≈ 115 dB(A); încărcătoare tip Wolla Lw ≈ 112 dB(A); excavatoare Lw ≈ 117 dB(A); compactoare Lw ≈ 105 dB(A); finisoare Lw ≈115 dB(A); basculante Lw ≈ 107 dB(A).

Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori:

-climatici

-viteza și direcția vântului, gradientul de temperatură și de vânt;

-absorbția undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”;

-absorbția în aer, dependentă de presiune, temperatură, umiditatea relativă, componenta

spectrală a zgomotului;

-topografia terenului;

-vegetație

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind

limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării

în exteriorul clădirilor.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 -Acustica urbană-.Limitele admisibile ale nivelului de zgomot prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 –6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A).

Suprafața ocupată de spatii verzi va fi 185 mp; acestea au rolul de regenera atmosfera, stiut fiind faptul că 1m liniar de spațiu verde reduce pulberile cu cca. 30% și zgomotul cu cca. 8

-10dB.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

În perioada de realizare a lucrărilor de investiție și după punerea în funcțiune a acestuia, nu vor exista surse continue de poluare a solului.

În perioada de execuție, suprafața terenului va fi modificată prin executarea lucrărilor de

amenajare, săpături și nivelare teren necesare pentru amplasarea constructiilor.

În vederea asigurării protecției solului și implicit a apelor subterane, prin proiect se prevăd următoarele lucrări care reduc posibilitatea și sursele potențiale de poluare în perioada de funcționare:

-colectarea tuturor surselor de ape uzate pe categorii (ape uzate și pluviale);

-realizarea canalizării pe categorii de scurgeri

Impactul asupra solului în timpul realizării lucrărilor de investiții va fi:

-important deoarece se va schimba situația existentă, prin valorificarea unei suprafețe de teren  neutilizate, precum și prin schimbarea aspectului zonei;

-impactul se va resimți pe toată suprafața de teren afectată de lucrări, dar nu se va resimți în arealul înconjurător;

-impactul nu va afecta alți receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori

zone protejate;

-impactul se va resimți pe termen scurt și temporar, pe perioada de realizare a lucrărilor;

-impactul va fi reversibil și remediabil, urmând ca suprafața neocupată să fie amenajată ca spațiu verde

Nu există  surse continue de poluare a subsolului. Prin betonarea suprafețelor proiectate pentru realizarea construcției se apreciază că solul și subsolul vor fi protejate de eventualele

scurgeri accidental. Măsurile constructive care vor asigura protecția solului, vor asigura inclusiv și

protecția subsolului. În ceea ce privește subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar puțin

probabil prin măsurile de protecție luate prin proiect.

În concluzie, se poate afirma că prin soluțiile constructive adoptate la realizarea investiției, posibilitatea poluării solului si subsolului este nesemnificativă.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările

și ompletările ulterioare. Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Constructiile propuse vor fi amplasate fata de constructiile invecinate dupa cum urmeaza:

-min.3.29m fata de Locuinta nord

-min.1.85m fata de Locuinta sud

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În perioada de construcție a obiectivului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

-resturi vegetale de la curățirea terenului și material de decopertare rezultat în urma săpăturilor

–care va fi depozitat separat și va fi utilizat la operații de nivelare a platformei;

-deșeuri menajere provenite de la personalul muncitor

După punerea în funcțiune a obiectivului se vor genera doar deșeuri menajere, care vor fi colectate în containere amplasate în locuri special amenajate.

V –valorificare, E –eliminare, R –rămas în stoc

Deșeurile vor fi predate în vederea eliminării operatorului de salubritate conform contractului

care va fi încheiat. Transportul deșeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008

privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Functiunea implica doar deseuri menajere (ambalaje, hartie, etc.), in cantitati mici care se vor colecta conform contract cu societate agrementata.

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere,
separate pe tipuri.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe in incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Nu este cazul.
   – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul.

– magnitudinea si complexitatea impactului;

Nu este cazul.

– probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

– natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

Dupa terminarea lucrarilor de constructie se va reface curtea cu alei si spatii verzi. Datorita masurilor prevazute aceasta constructie nu prezinta risc de mediu. Functiunea nu are impact negativ asupra niciunui factor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:

Proiectul nu se incadreaza in prevederile urmatoarelor normative:

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării),

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa,

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de şantier se va face in incinta obiectivului prin amplasarea unor baraci pentru depozitarea in bune conditii a materialelor si pentru cazarea muncitorilor.
	Racordurile pentru utilitati se va face la reţelele din zona.

Beneficiarul va anunţa autoritatilor data începerii si data finalizarii şantierului, precum si fazele determinante la care reprezentanţii inspecţiei de stat in constructii vor fi convocaţi, conform programului de control furnizat de către proiectant.

Beneficiarul si constructorul angajat de către acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de proiecţia muncii pentru toate lucrările întreprinse.

La executie trebuie sa fie respectate Normativele si Instructiunile in vigoare privind calitatea lucrarilor in constructii, cum sunt:

- Normativul NE 012-99, care inlocuieste C140-87, Legea 10-95, privind calitatea lucrarilor in constructii, HG 766-97, cu referire la regulamentele privind calitatea in constructii.

Deasemenea vor fi respectate masurile privind protectia muncii si paza contra incendiilor, pentru acest gen de lucrari si alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Organizarea de şantier este obligatorie pentru constructor (indiferent de forma de execuţie - antreprenoriat), iar dirigintele de şantier va urmări ca toate categoriile de lucrările sa se realizeze in conformitate cu masurile dispuse in graficele de execuţie, programele de control si respectând caietele de sarcini care impun masuri de depozitare si manipulare, precum si de pastrarea curăţeniei pe şantier.

Pe perioada execuţiei lucrărilor la obiectiv vor fi utilizate sistemele si serviciile sanitare existente in zona.In caz de urgenta se va apela la serviciile unui dispensar aflat in zona.

– localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se face pe proprietate.

Lucrarile de executie se desfasoara in limitele incintei detinute de proprietar si nu vor afecta nici temporar nici definitiv domeniul public.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Lucrările de şantier vor fi astfel programate incat sa nu dăuneze liniştii locale, traficului in zona sau terenurilor învecinate.

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Depozitarea temporara a deşeurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permită infestări ale solului.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; 	Nu este cazul.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Nu este cazul.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. 	Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

0A	PLAN DE INCADRARE PE SUPORT ORTOFOTOGRAFIC

0B	PLAN DE AMPLASAMENT

0C	PLAN DE SITUATIE

0D	DETALII IMPREJMUIRE

0E	PLAN ORGANIZARE DE SANTIER

A01	PLAN PARTER

A02	PLAN INVELITOARE

A03	SECTIUNE A-A

A04	FATADA PRINCIPALA

A05	FATADA SPATE

A06	FATADE LATERALE

B01	PLAN PARTER

B02	PLAN INVELITOARE

B03	SECTIUNE A-A

B04	FATADA PRINCIPALA

B05	FATADA SPATE

B06	FATADE LATERALE

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul.

b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
  Nu este cazul.

c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;
 Nu este cazul.

d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
 Nu este cazul.

e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
Nu este cazul.

f)alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

arh. Craciun Adriana

S.C. MAD ARCHITECTURE SOLUTIONS S.R.L.