MODIFICARE INTERIOARA CLADIRE A14 CTT(C13) CADASTRAL 70639

CENTRUL TEHNIC TITU

- MEMORIU DE PREZENTARE –

Titularul proiect: S.C. RENAULT TEHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.

Cuprins

1.	DENUMIREA PROIECTULUI:	4

2.	TITULAR	4

3.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	5

A)	REZUMAT PROIECT	5

B)	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI	5

SITUAȚIA EXISTENTĂ	6

SITUAȚIE TEHNICĂ PROPUSĂ	6

4.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	11

5.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	11

6.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE	13

A)	SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU	13

B)	UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII	17

7.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU, SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	18

8.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICATE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI DIN ZONĂ	20

9.	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE	21

A)	JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE	21

B)	SE VA MENȚIONA PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT	21

10.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	21

11.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI  / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIIBILE	24

12.	ANEXE – PIESE DESENATE	25

13.	PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57 / 2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49 / 2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE	26

A)	DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI ȘI DISTANȚA FAȚĂ DE ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR, PRECUM ȘI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENULUI PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR FI PREZENTATE SUB FORMĂ DE VECTOR ÎN FORMAT DIGITAL, CU REFERINȚĂ GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970, SAU DE TABEL ÎN FORMAT ELECTRONIC CONȚINÂND COORDONATELE CONTURULUI (X,Y) ÎN SISTEM DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970	26

B)	NUMELE ȘI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR	26

C)	PREZENȚA ȘI EFECTIVELE / SUPRAFEȚELE ACOPERITE DE SPECII ȘI HABITATE DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PROIECTULUI	26

D)	SE VA PRECIZA DACĂ PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIEI NATURALE PROGTEJATE DE INTERES COMUNITAR	27

E)	SE VA ESTIMA IMPACTUL POTENȚIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR ȘI HABITATELOR DIN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR	27

F)	ALTE INFORMAȚII PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE	27

14.	PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE	27

15.	CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 / 2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE 3-14	28

MEMORIU DE PREZENTARE

# DENUMIREA PROIECTULUI:

MODIFICARE INTERIOARA CLADIRE A14 CTT (C13)

# TITULAR

Renault Technologie Roumanie SRL

Adresa poștală a SEDIULUI CENTRAL :  Bucuresti, Sector 6, Strada Preciziei, nr. 3G, Cladirea A.

CUI RO 18765472nr. J40/4670/2007

Adresa PUNCTULUI  DE  LUCRU: Str Aviatorilor nr 1, oras Titu, Cartier Constantin Brancoveanu, judet Dambovita

tel: 021 406 23 70, fax: 021 406 28 81

Numele persoanelor de contact:

Romulus Dominic Barascu, Responsabil mediu CT Titu, tel 0759 056 075

e-mail: romulus-dominic.barascu@renault.com

Director RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE punct de lucru CTT: Ioana Manda

Responsabil protectia mediului: Romulus Dominic Barascu

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

## REZUMAT PROIECT

Terenul pe care se va realiza investiţia este situat în oraşul Titu, str. Aviatorilor nr. 1, judeţ Dâmbovița. Acesta este proprietate a S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2625 / 18.09.2007, 495 / 15.02.2007 si act de alipire 5702 / 02.02.2008. Terenul studiat face parte din suprafata de 505 437 mp, conform extrasului de carte funciara  nr. 70639/2018.

Terenul este în intravilan şi are categoria de folosinţă „curţi construcţii”. Terenul are funcţiunea dominantă a zonei I (industrie) şi număr cadastral 70639

Terenul pe care este amplasata cladirea in care se vor realiza modificarile interioare are in prezent utilităţile necesare asigurate şi nu există reţele edilitare care traversează terenul..

## JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Necesitatea proiectului este justificata prin:

- Marirea capacității de producție a beneficiarului;

- Îmbunătățirea veniturilor beneficiarului ca urmare a activității desfășurate;

- VALOAREA INVESTIȚIEI

Valoarea investiției propuse este de 28 457,52 RON

- PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

Perioada de implementare a construcțiilor propuse este de 6 LUNI

- PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (PLANURI DE SITUAȚIE ȘI AMPLASAMENTE)

La prezentul memoriu de prezentare s-a anexat:

A.00 – PLAN DE ÎNCADRARE

A.01 – PLAN DE SITUAȚIE

A.02 – PLAN PARTER

A.03 – SECȚIUNE S1, SECȚIUNE S2

PLAN EXISTENT A14 CTT (AS-BUILD)

Nu sunt necesare suprafețe de teren care să fie folosite temporar.

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ȘI ALTELE)

- CARACTERISTICILE PROIECTULUI PROPUS:

## SITUAȚIA EXISTENTĂ

In prezent in cladirea Atelier A14, funcțiunea principală constă în activități de analiză, testare și calibrare autovehicule (cabine, zone, localuri tehnice). Ca functiune secundara  avem spatii de birouri. Totodata exista un spatiu de depozitare material incombustibile in care se va amenaja un laborator de polimeri (imbatranire si teste fizico-mecanice)

Zona de analiza existenta (analiza concurenților și debutonaj) se va desfiinta si se vor monta 7 elevatoare pentru analiza autovehicule, inclusiv sălile de reuniune, vestiare, grupuri sanitare și oficiu.

## SITUAȚIE TEHNICĂ PROPUSĂ

Suprafata construita propusă S.C. = 1 280 mp

Suprafata desfasurata propusă S.D. =  1 280 mp

Proiectul analizat reprezinta o construcţie Parter, situată în partea sud a terenului, având dimensiunile maxime în plan: 92,72 m de la Nord la Sud și 41,14 m de la Est la Vest.

Indicatori urbanistici:

| Suprafata totala teren | 505 437 mp |
| --- | --- |
| Suprafata studiata | 4 533 mp |
| Suprafața construită la sol | 1 280 |
| Suprafața desfășurată | 1 280 |
| P.O.T. existent | 28,818% |
| C.U.T. existent | 0.28 |
| P.O.T. propus | 28.818% (neschimbat) |
| C.U.T. existent | 0.28 (neschimbat) |

NOTA : indicii urbanistici au fost calculati conform O.G. nr.26/aug 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul oficial al Romaniei, partea I, nr. 628/29.08.2008.

Clase si categorii de importanta :

- Categoria de importanţă : C

- Clasa de importanţă : III (normală)

- Gradul de rezistenţă la foc : II

- Categoria de pericol de incendiu : E

Clădirea în plan are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 92,72 m x 41,14 m

- PROFILUL ȘI CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE

- hală de producție – analiză, testare și calibrare automobile

- DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

- Atelier A14 (Ax 32  → Ax 30) – nu se intervine asupra acestei zone

  - Stand ITP Ax 30 – Ax 32 (existent)

  - Local baterii

  - LTS

  - Local tehnic – cabină de ploaie

  - Cabină de ploaie

  - Local tehnic – cabină inflaroșu

- Atelier A14 (Ax 30  → Ax 27) – nu se intervine asupra acestei zone

  - zonă elevatoare auto – service + analiză statică Ax 27 – Ax 30 (existent)

- Atelier A14 (Ax 26  → Ax 23)

  - sală de reuniuni

  - sală de luat masa

  - analiza concurenților (propus spre modificare)

  - debutonaj (propus spre modificare)

  - zonă depozitare materiale necombustibile (propus spre modificare)

  - zonă birou, testare baterii și depozitare baterii (propus spre modificare)

- Zonă terțiar A14 (Ax Pt  → Ax P’) – nu se intervine asupra acestei zone

  - activități de birou

- DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCȚIE ALE PROIECTULUI PROPUS, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI, PRODUSE ȘI SUBPRODUSE OBȚINUTE, MĂRIMEA, CAPACITATEA

Proiectul « Modificare interioară cladire A14 CTT » va fi format din:

1.	Modificare atelier A14 pentru creștere capacitară proces

a.	Ax 23 – Ax 25 → realizare service auto dotat cu 7 elevatoare pentru creștere capacitară proces (funcțiune existentă ”analiza concurenților + debutonaj”)

- Instalarea unui numar de 7 elevatoare auto si dotarea cu truse de scule pentru derularea activitatii de tip service si analiza auto ; S= 437m²

- Montarea a 2 extractoare de gaze de esapament

b. Ax 25 – Ax 26 → realizare condiții de lucru: Săli de reuniune, toalete, vestiare, oficiu (funcțiune existentă ”analiza concurenților”)

- Realizarea a 3 Sali de reuniuni cu o capacitate de 8 locuri fiecare

- S sala 1 reuniuni= 17,72m²

- S sala 2 reuniuni= 17,52m²

- S sala 3 reuniuni= 17,72m²

- Realizarea de grupuri sanitare si vestiare pentru femei. S=13,68m²

- Realizarea de grupuri sanitare pentru barbati . S= 8,39m²

- Realizarea de vestiare pentru barbati. S= 14,91m²

- Realizare oficiu pentru servit masa . S= 23,13m²

c. Ax 25’ – Ax 24 → realizare laborator de îmbătrânire (funcțiune existentă ”depozitare materiale necombustibile”)

- In sala de imbatranire polimeri vor fi instalate o serie de echipamente de imbatranire materiale plastice , incinte climatice, sistem de demineralizare al apei, iar activitatea de baza va presupune analiza unor esantioane de material din componente auto din plastic cu dimensiunea 70 x 150 mm. Esantioanele sunt montate in suporturile specifice care  la randul lor sunt plasate pe caruselul echipamentului (a se vedea foto 1)

-	In mijlocul caruselului este montata o lampa XENON de 3500 W (racita cu apa demineralizata) cu ajutorul careia esantioanele sunt expuse la lumina UV (I = 0.5 W / m2 ; n = 340 nm)  in timp ce caruselul are o miscare de rotatie (1 rot / min)

-	Pe perioada testelor temperatura in interiorul incintei (vezi foto 2) este de 70 °C iar umiditatea de 50%.

Foto 1  							Foto 2

Suprafata salii va fi de 127,57 m².

d. Ax 25’ – Ax 24 → realizare laborator analiză fizico-mecanice polimeri (funcțiune existentă ”depozitare materiale necombustibile”)

- In sala de analiza fizico-mecanica se vor instala echipamente specifice activitatii de analiza materialelor, activitatea fiind cea de testare a proprietatilor fizice si mecanice a esantioanelor din plastic.

Astfel, se supun testarii din punct de vedere fizico-mecanic esantioane din plastic provenind din componente auto, incercarile vizand diferitele proprietati specifice materialului : - alungire , rezistenta la tractiune , duritate , aderenta , rezistenta la zgariere .

Suprafata salii va fi de 68,15m².

e. Ax 25’ – Ax 25 → realizare sală spălare eșantioane – DE-TC echipament Karcher (funcțiune existentă ”depozitare materiale necombustibile”) S=16,80m²

- Sala de spalare esantioane va fi dotata cu un echipament de curatare sub presiune tip Karcher , operatiunea constand in asezarea pe un suport a  esantioanelor din componente auto din plastic vopsit, se realizeaza o taiere cu cutter-ul  in „X” pe suprafata vopsita dupa care se supune presiunii jetului de apa pentru a vedea exfolierea vopselei din proximitatea zonei taiate.

f. Ax 24 – Ax 23 → magazie scule (funcțiune existentă ”depozitare baterii”) ; S=13,20m²

g. Ax 24 – Ax 23 → sală cotație pentru analiza caroseriilor autovehiculelor (funcțiune existentă ”zonă testare baterii”) . S=171,58m²

- In sala de cotatie vor fi instalate doua elevatoare auto ( unul cu coloane si cel de-al doilea tip foarfeca ), activitatea de baza presupunand activitati de tip service auto si analiza amanuntita a vehiculului pe partea de caroserie, habitaclu, compartiment motor pentru evidentierea eventualelor defecte urmare a rulajelor vehiculelor. Analiza diferitelor zone ale vehiculului se face vizual .

În cazul scurgerilor de uleiuri sintetice de la elevatoarele propuse, acestea se vor colecta în fosele propuse fiecărui elevator (COD DEȘEU 13 01 11* – uleiuri hidraulice sintetice)

- MATERII PRIME, ENERGIA ȘI COMBUSTIBILII UTILIZAȚI, CU MODUL DE ASIGURARE A ACESTORA

Materiile prime depozitate și utilizate în cadrul proceselor de producție sunt :

- piese componente auto

- energia electrică utilizată este asigurată printr-o rețea existentă din clădirea studiată

- RACORDAREA LA REȚELELE UTILITARE EXISTENTE ÎN ZONĂ

Retelele de apa potabila, apa industiala, energie termica si energie electrica sunt deja in zona in care se fac modificarile, deci se vor folosi traseele existente, astfel:

Alimentare cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila este realizata din reteaua orasului Titu. Necesarul estimat de apa potabila este de 3mc/zi. Vor fi realizate conexiuni la reteaua de apa potabila existenta.

Alimentare cu ape industriale

Alimentarea cu apa industriala si apa de incendiu este realizata din cele 2 foraje proprii de apa industriala, existente.Vor fi realízate conexiuni la  reteaua de apa industriala si de incendiu existenta

Alimentarea cu energie termica

- Alimentarea cu agent termic (apa calda 90-70°C) este realizata de la centrala termica proprie. Prin intermediul unui schimbator de caldura este asigurata apa calda sanitara.

- Pentru prevenirea consumurilor inutile, acestea sunt optimizate prin utilizarea GTC-ului existent.

Alimentarea cu energie electrica

- Alimentarea cu energie electrica pentru modificarea interioara a cladirii A14 va fi realizata de la postul trafo PTA14 existent.

- Pentru prevenirea consumurilor inutile, acestea sunt optimizate prin utilizarea GTC-ului existent.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN ZONA AFECTATĂ DE EXECUȚIA INVESTIȚIEI

NU ESTE CAZUL

## CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE

NU ESTE CAZUL.

## RESURSE NATURALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIE ȘI FUNCȚIONARE

NU ESTE CAZUL

## METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIE / DEMOLARE

Pentru demolarea structurilor metalice existente se vor utiliza echipamente specifice aestor lucrări. 
Pentru construirea foselor propuse necesare elevatoarelor, se vor executa lucrări locale de tăiere și spargere de beton.

Sistemul constructiv si inchiderile exterioare si compartimentarile interioare :

- Stalpi din beton armat

- Grinzi din ferme metalice

- Pane metalice

- Învelitoare de tip șarpantă, cu invelitoare din tablă cutată

- Peretii interiori din gips carton

- Peretii exteriori din casete metalice, tristrat (tablă, vată minerală, tablă)

- Tâmplărie pe fațadă din aluminiu

Finisajele interioare

- pardoseli elicopterizate cu cuarț și rășini epoxidice

- pereti interiori din gips carton

- planșee din tablă cutată

- plafoane false din gips carton, policarbonat + sârmă

- tâmplărie interioară din aluminiu / metalică (uși și ferestre)

## PLANUL DE EXECUȚIE, CUPRINZÂND FAZA DE CONSTRUCȚIE, PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, EXPLOATARE, REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ

NU ESTE CAZUL

## RELAȚIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

Zona propusă spre amenajare din clădirea studiată va avea comunicare directă către restul construcției A14 CTT.

## DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE

NU ESTE CAZUL

## ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI

NU ESTE CAZUL

## ALTE AUTORIZAȚII CERUTE PENTRU PROIECT

NU ESTE CAZUL

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

## PLANUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE DEMOLARE, DE REFACERE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ A TERENULUI

NU ESTE CAZUL

## DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

NU ESTE CAZUL

## CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE

NU ESTE CAZUL

## METODE FOLOSITE ÎN DEMOLARE

## Pentru construirea foselor propuse necesare elevatoarelor, se vor executa lucrări locale de tăiere și spargere de beton.

## DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE

NU ESTE CAZUL

## ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA URMARE A DEMOLĂRII

NU ESTE CAZUL

# DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

## DISTANȚA FAȚĂ DE GRANIȚE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENȚA CONVENȚIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ, ADOPTATĂ LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991, RATIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 22 / 2001, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU ESTE CAZUL

## LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, APROBATĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ȘI CULTELOR NR. 2.314 / 2004, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, ȘI REPERTORIUL ARHEOLOGIC NAȚIONAL PREVĂZUT DE ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 43 / 2000 PRIVIND PROTECȚIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ȘI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NAȚIONAL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

NU ESTE CAZUL

## HĂRȚI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERII INFORMAȚII PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATÂT NATURALE. CÂT ȘI ARTIFICIALE, ȘI ALTE INFORMAȚII PRIVIND:

Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Folosința actuală este de curți construcții – spații de producție

Politici de zonare și de folosire a terenului

Proprietate a S.C. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2625 / 18.09.2007, 495 / 15.02.2007 si act de alipire 5702 / 02.02.2008

Areale sensibile

NU ESTE CAZUL

## COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI – SISTEM DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului în sistem de proiecție națională stereo 1970, conform planurilor topografice anexate prezentului memoriu de prezentare:

| COORDONATE STEREO '70 C.F. 70639 |
| --- |
| NR. PCT. | E [m] | N [m] |
| 1 | 547530.716 | 348618.651 |
| 2 | 547580.023 | 348667.970 |
| 3 | 547609.723 | 348635.100 |
| 4 | 547561.916 | 348587.320 |

## DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATĂ ÎN CONSIDERARE

NU ESTE CAZUL

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

Protecția calității apelor

## SURSELE DE POLUANȚI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL

Apele pluviale de la nivelul învelitorilor clădirii (deja existenta) sunt colectate cu sifoane de terasă cu parafrunzare şi conduse prin coloanele pluviale la sistemul de canalizare existent, prevazut cu decantoare/separatoare de hidrocarburi. Ulterior trecerii prin separatoare/decantoare, apele puviale sunt evacuate in bazinul de ape pluviale existent.

Prezenta lucrare nu este expusa apelor pluviale, ea realizandu-se in interiorul unei cladiri existente.

Ape uzate industriale

Alimentarile cu apa ale echipamentelor vor asigura doar racirea acestora neavand loc o contaminare ulterioara a scurgerilor sitului – acestea se vor evacua în canalizarea de ape menajere.

Apele de pe platformele exterioare se vor evacua într-o rețea de canalizare pluvială separată, dotată la ieșirea din sit cu un separator de hidrocarburi.

Ape uzate menajere provin de la grupuri sanitare si oficiu. Evacuarea lor se va face prin sistemul de canalizare existent in statia de preepurare  a centrului. Dupa preepurare, apele uzate menajere vor fi evacuate catre Statia de Epurare a orasului Titu.

Debit estimat de apa preepurata evacuata in statia de epurare a orasului Titu=3mc/zi. Volumul maxim de apă uzată evacuată este de 3 mc / zi

Protecția aerului

## SURSELE DE POLUANȚI PENTRU AER, INCLUSIV SURSE DE MIROSURI

- emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie interna;

## INSTALAȚIILE PENTRU REȚINEREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN ATMOSFERĂ

- In zona elevatoarelor sun prevazute exhaustoare conectate la intalatia  existenta in atelier.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

## SURSE DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Surse potentiale generatoare de zgomot pot fi - mijloacele de transport cu care constructorul își desfășoară activitatea.

Masuri de reducere / control:

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Apreciem ca faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona, constructia propusa fiind amplasata izolat.

Întrucat prin activitatea propusă a halei, apreciem că: - faţă de împrejurimi impactul zgomotului și al vibraţiilor din incinta halei este nesemnificativ și nu va afecta negativ populaţia;

## AMENAJĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR

Nu se impun amenajari speciale pentru protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor.

Protecția împotriva radiațiilor

## SURSELE DE RADIAȚII

Nu există surse de radiații atât în perioada de execuție, cât și în perioada de funcționare a halei propuse.

## AMENAJĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

NU ESTE CAZUL

Protecția solului și a subsolului

## SURSELE DE POLUANȚI PENTRU SOL, SUBSOL, APE FREATICE ȘI DE ADÂNCIME

Atât pe perioada de execuție a lucrărilor, cât și în timpul funcționării obiectivului, nu vor exista surse de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice.

## LUCRĂRILE ȘI DOTĂRILE PENTRU PROTECȚIA SOLULUI ȘI A SUBSOLULUI

Masuri de reducere / control:

- depozitarea tuturor deșeurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe o platforma betonata, bordurata si acoperita, pentru evitarea depozitarii acestora direct pe sol. Astfel, deseurile generate vor fi preluate de firmele de salubritate cu care beneficiarul are contract;

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini / utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale pe sol ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

- în cadrul acestei hale nu se vor desfășura activități care pot provoca poluarea mediului înconjurator.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

## IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE PROIECT

Ecosistemele terestre si acvatice nu vor fi afectate de noua investitie. Perimetrul Centrului Tehnic Titu care contine obiectivele investitiei nu este amplasat intr-o arie protejata si de importanta pentru conservarea naturii si nici in vecinatate - arii protejate din reteaua Natura 2000, arii de a fi incluse in reteaua Natura 2000, arii Ramsar, zone internationale de protectie a pasarilor, arii din reteaua Emerald si alte zone relevante.

In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situat sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

## LUCRĂRILE, DOTĂRILE ȘI MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, MONUMENTELOR NATURII ȘI A ARIILOR PROTEJATE

NU ESTE CAZUL

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

## IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANȚA FAȚĂ DE AȘEZĂRILE UMANE, RESPECTIV FAȚĂ DE MONUMENTE ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ, ALTE ZONE ASUPRA CĂRORA EXISTĂ INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICȚIE, ZONE DE INTERES TRADIȚIONAL ȘI ALTELE

Amplasamentul Centrului Tehnologic Titu se afla la o distanta de 10 km de centrul orasului Titu si la 7 km de satul Boteni. Terenul este amplasat in zona de est a localitatii Salcuta, iar ca incadrare in teritoriul administrativ al orasului Titu, parcela studiata este amplasata pe limita estica, avand ca vecin spre est teritoriul comunei Lunguletu.

Amplasamentul Centrului Tehnic Titu are accesul principal din DN 7 si un acces secundar din drumul comunal 42.

Tinând cont de vecinatatile obiectivului si de faptul ca activitatea asociata proiectului studiat nu are impact semnificativ asupra mediului, se poate afirma ca asezarile umane nu vor fi afectate in niciun fel de realizarea acestei investitii.

## LUCRĂRILE, DOTĂRILE ȘI MĂSURILE PENTRU PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A OBIECTIVELOR PROTEJATE ȘI / SAU DE INTEREES PUBLIC

NU ESTE CAZUL

Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

## LISTA DEȘEURILOR (CLASIFICATE ȘI CODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAȚIEI EUROPENE ȘI NAȚIONALE PRIVIND DEȘEURILE), CANTITĂȚI DE DEȘEURI GENERATE

Printre deșeurile generate de către activitățile de producție-control regasim urmatoarele categorii :

| COD DEȘEURI | TIP DEȘEU | DESCRIERE DEȘEURI | SOCIETATE SPECIALIZATĂ RESPONSABILĂ DE COLECTARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | MENAJER | - deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | SC SUPERCOM SA |
| 15 01 02 | PLASTIC | - ambalaje de materiale plastice | SC STADY PRODUCT JR SRL |
| 15 01 01 | CARTON | - ambalaje de hârtie și carton | SC STADY PRODUCT JR SRL |
| 15 01 03 | LEMN | - ambalaje de lemn | SC ANEPAL SRL |
| 20 01 01 | HARTIE SI CARTON | - deseuri de hartie si carton | SC STADY PRODUCT JR SRL |
| 15 02 02* | IMPREGNANTE | - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | SC FINANCIAR URBAN SRL |
| 19 12 04 | CAUCIUC | chedere auto, piese și componente din cauciuc | SC FINANCIAR URBAN SRL |
| 16 01 19 | PLASTIC AUTO | esantioanele de plastic folosite la testare | SC STADY PRODUCT JR SRL |

## PROGRAMUL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

NU ESTE CAZUL

## PLANUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR

Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi respectate principiile de gestionare ale acestora prevazute in Legea 211/2011.

Deseurile vor fi colectate intern in recipiente specifice, sunt stocate temporar la parcul de deseuri (care are toate dotarile pentru prevenirea poluarilor), fiind evacuate ulterior catre filiere agreate.

Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

## SUBSTANȚELE ȘI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE ȘI / SAU PRODUSE

În activitatea de depozitare desfășurată în cadrul halei propuse, nu se vor utiliza substanțe și preparate chimice periculoase, deoarece în hala propusă nu se vor desfășura activități care pot provoca poluarea mediului înconjurator.

## MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE PROTECȚIE A FACTORILOR DE MEDIU ȘI A SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

NU ESTE CAZUL

# UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ȘI A BIODIVERSITĂȚII

NU ESTE CAZUL

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU, SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## IMPACTUL ASUPRA POPULAȚIEI, SĂNĂTĂȚII UMANE, BIODIVERSITĂȚII

## DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL

- Apa

Igienizarea spatiilor se va realiza cu echipamente special destinate acestui scop, cu consum limitat de apa si detergenti biodegradabili.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in canalizarea menajera existenta;

Apele pluviale de pe cladire se vor evacua in reteaua de canalizare pluviala

- Aerul

Pe perioada execuţiei lucrarilor de construcţii, sursele de poluare ale aerului atmosferic sunt reprezentate de:

- lucrarile de sapatura pentru fundaţii si platforme care genereaza emisii de praf in atmosfera;

- utilajele/echipamentele cu care se executa lucrarile de construcţii – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie interna;

Pe perioada de functionare a halei propuse nu vor exista surse de poluare a aerului.

- Solul

Atat pe perioada de executare a lucrarilor de construire, cat si pe perioada de functionare a obiectivului, nu se va produce poluarea solului deoarece:

- depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, deseurile fiind astfel preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract ;

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

Dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale solului, deoarece depozitarea elementelor prefabricate si ale panourilor de inchidere nu vor afecta solul.

Astfel, reiteram faptul ca, in cadrul halei de depozitare propuse nu se vor desfasura activitati care pot provoca poluarea mediului inconjurator.

- Biodiversitatea

Obiectivul ce urmează a fi executat nu va avea un impact negativ asupra mediului, deoarece:

- reprezinta o constructie noua in cadrul careia se realizeaza activitati fara poluarea mediului;

- nu sunt afectate mlastini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protectiei conform prevederilor OUG nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

- nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante protejate prin lege;

- prin lucrarile executate, nu se modifica compozitia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

- prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale salbatice sau a rutelor de migrare.

Ca urmare, consideram ca impactul proiectului asupra mediului nu este un impact negativ asupra florei și faunei din zonă.

## EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICĂ, NUMĂRUL POPULAȚIEI / HABITATELOR / SPECIILOR AFECTATE)

NU ESTE CAZUL

## MAGNITUDINEA ȘI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

NU ESTE CAZUL

## PROBABILITATEA IMPACTULUI

NU ESTE CAZUL

## DURATA, FRECVENȚA ȘI REVERSABILITATEA IMPACTULUI

NU ESTE CAZUL

## MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

Pentru diminuarea impactului produs de lucrarile de construcţie asupra calitaţii atmosferei se vor avea in vedere:

- utilizarea eficienta a masinilor / utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea roţilor masinilor, la iesirea din santier, pentru evitarea imprastierii pamantului si nisipului pe suprafeţele carosabile;

- menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrarilor de construcţie;

Pe perioada de functionare a halei propuse nu va exista posibilitatea aparitiei poluarii solului datorita scaparilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza hala, deoarece atat platforma accesului, cat si cea a halei sunt impermeabile datorita betonarii lor, iar incinta este prevazuta cu separator pentru hidrocarburi.

## NATURA TRANSFRONTALIERĂ A IMPACTULUI

NU ESTE CAZUL

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICATE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI DIN ZONĂ

## OBIECTIVELE MONITORINGULUI SI MODUL DE REALIZARE

Monitorizarea calitatii mediului pentru obiectivul studiat se incadreaza in monitorizarile prevazute in Autorizatia de Mediu nr  8613/2011, revizuita in 2016. Monitorizarea va fi realizata prin laboratoare externe autorizate.

Luand in considerare :

- cladirile proiectate;

- amenajarile interioare si exterioare propuse a se executa prin proiect;

- activitatea de productie, care nu afecteaza mediul inconjurator

Considerăm că nu este necesar controlul și supravegherea calității mediului după realizarea obiectivului și darea lui în folosință.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI / PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA UNIUNII EUROPENE

NU ESTE CAZUL

# SE VA MENȚIONA PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT

NU ESTE CAZUL

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

## DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Amenajarile necesare organizarii de santier sunt urmatoarele :

- Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

- Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei.

- Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de min 2,00 m inaltime.

- Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si numai cu personal calificat.

- Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

- Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor propuse se vor folosi drumurile existente.

- Constructiile (baracamentele) si echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.

- Pe perioada realizarii construcţiei se va monta o toaleta ecologica, un container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.

- Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.

- Asigurarea colectarii selective a deseurilor si evacuarii ritmice a acestora de pe amplasament.

- Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face un racord din bransamentul existent, in functie de solutia propusa de catre furnizorul de energie electrica.

- Alimentarea cu apa se va face din reţeaua de alimentare existenta in ampalsament

- Dotarea cu utilaje care sa nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de zgomot admis de normativele in vigoare

- La executia lucrarilor de executie aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii.

- Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor :

- personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostiinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident ;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu ;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier ;

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase ;

- lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile pe schela. Pe timp nefavorabil (ploi, vant puternic, ceata, temperaturi scazute) lucrarile se vor intrerupe.

Intreg personalul antreprenorilor este instruit privind masurile de protectie a mediului care trebuie respectate si  este urmarita respectarea acestor masuri, prin grija Responsabilului de mediu al CTT.

## LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Organizarea de santier se realizeaza in zona special destinata prestatorilor.

Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul reducerii poluarii cu ape  uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale si evacuate de catre o societate specializata.

Spatiul ocupat de organizarea de santier va fi limitat la strictul necesar.

Constructorul va lua toate masurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

## DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Impactul asupra mediului din faza de realizare a lucrarilor se refera la:

- Aer:

  - Emisii in atmosfera de la utilajele si mijloace de transport

  - Pulberi sedimentabile si in suspensie de la manipularea materialelor de constructii

- Masuri:

  - Utilizarea de echipamente si mijloace de transport care corespund din punct de vedere tehnic conditiilor de utilizare

  - Asigurarea curateniei la locul de munca si gestionarea adecvata a deseurilor de materii pulverulente, astfel incat sa nu fie posibila antrenarea acestora de catre vant

- Sol, subsol:

  - Posibile scurgeri de produse petroliere de la utilaje

  - Generare de deseuri

- Masuri:

  - Dotarea cu materiale absorbante biodegradabile (tip PEAT SORB)

  - Respectarea cerintelor privind caracteristicile tehnice ale utilajelor si verificarea vizuala permanenta a utilajelor

  - Asigurarea curateniei la locul de munca

  - Colectarea si evacuarea deseurilor conform prevederilor legale in vigoare

- Apa: nu este cazul. Nu sunt produse ape uzate menajere intrucat sunt utilizate toalete ecologice. Nu sunt surse de apa in proximitatea obiectivului studiat.

- Zgomot:

  - Posibil zgomot de la functionarea utilajelor; data fiind departarea de vecinatati, nu se poate vorbi despre o depasire a valorii limita admise. Nu sunt executate lucrari pe timp de noapte

Utilajele care  participa la executia lucrarilor vor fi retrase de pe santier, precum si baraca – birou.

## SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

NU ESTE CAZUL

## DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU

NU ESTE CAZUL

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI  / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIIBILE

## LUCRĂRILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENETE ȘI / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

NU ESTE CAZUL

## ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA ȘI MODUL DE RĂSPUNS PENTRU CAZURI DE POLUĂRI ACCIDENTALE

NU ESTE CAZUL

## ASPECTE REFERITOARE LA ÎNCHIDEREA / DEZAFECTAREA / DEMOLAREA INSTALAȚIEI

NU ESTE CAZUL

## MODALITĂȚI DE REFACERE A STĂRII INIȚIALE / REABILITARE ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ULTERIOARE A TERENULUI

In cazul dezafectarii, investitorului ii revine obligatia sa inlature resturile de betoane, moloz, metal etc, astfel incat terenul sa nu fie grevat de sarcini, in ipoteza ca primeste alte destinatii.

In conformitate cu prevedrile HG 2139/2004, investitia Centrul Tehnic Titu are o durata de viata de max. 50 ani.

La inchiderea acesteia titularul investiei va lua toate masurile necesare de conservare, dezafectare si inlaturare de pe teren a tuturor substantelor si materialelor care pot afecta in mod negativ factorii de mediu.

# ANEXE – PIESE DESENATE

## ANEXA 1 – PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ A OBIECTIVULUI ȘI PLANUL DE SITUAȚIE CU MODUL DE PLANIFICARE A UTILIZĂRII SUPRAFEȚELOR, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI; PLANȘE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAȚĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR

Prezentului memoriu de prezentare se vor anexa:

A.00 – PLAN DE ÎNCADRARE

A.01 – PLAN DE SITUAȚIE

## ANEXA 2 – SCHEMELE-FLUX PENTRU PROCESUL TEHNOLOGIC ȘI FAZELE ACTIVITĂȚII, CU INSTALAȚIILE DE DEPOLUARE

Prezentului memoriu de prezentare se vor anexa:

A.02 – PLAN PARTER

A.03 – SECȚIUNE S1, SECȚIUNE S2

PLAN EXISTENT A14 CTT (AS-BUILD)

## ANEXA 3 – SCHEMELE-FLUX A GESTIONĂRII DEȘEURILOR

NU ESTE CAZUL

## ANEXA 4 – ALTE PIESE DESENATE, STABILITE DE AUTORITATEA PUBLIC[ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

NU ESTE CAZUL

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57 / 2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49 / 2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE

# DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI ȘI DISTANȚA FAȚĂ DE ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR, PRECUM ȘI COORDONATELE GEOGRAFICE (STEREO 70) ALE AMPLASAMENULUI PROIECTULUI. ACESTE COORDONATE VOR FI PREZENTATE SUB FORMĂ DE VECTOR ÎN FORMAT DIGITAL, CU REFERINȚĂ GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970, SAU DE TABEL ÎN FORMAT ELECTRONIC CONȚINÂND COORDONATELE CONTURULUI (X,Y) ÎN SISTEM DE PROIECȚIE NAȚIONALĂ STEREO 1970

NU ESTE CAZUL

# NUMELE ȘI CODUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

NU ESTE CAZUL

# PREZENȚA ȘI EFECTIVELE / SUPRAFEȚELE ACOPERITE DE SPECII ȘI HABITATE DE INTERES COMUNITAR ÎN ZONA PROIECTULUI

NU ESTE CAZUL

# SE VA PRECIZA DACĂ PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIEI NATURALE PROGTEJATE DE INTERES COMUNITAR

NU ESTE CAZUL

# SE VA ESTIMA IMPACTUL POTENȚIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SPECIILOR ȘI HABITATELOR DIN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR

NU ESTE CAZUL

# ALTE INFORMAȚII PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

NU ESTE CAZUL

# PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

ALTE INFORMAȚII PREVĂZUTE ÎN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE

## BAZINUL HIDROGRAFIC

NU ESTE CAZUL

## CURSUL DE APĂ: DENUMIREA ȘI CODUL CADASTRAL

NU ESTE CAZUL

## CORPUL DE APĂ (DE SUPRAFAȚĂ ȘI / SAU SUBTERAN): DENUMIRE ȘI COD

NU ESTE CAZUL

INDICAREA STĂRII ECOLOGICE / POTENȚIALUL ECOLOGIC ȘI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ; PENTRU CORPUL DE APĂ SUBTERAN SE VOR DINDICA STAREA CANTITATIVĂ ȘI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ

NU ESTE CAZUL

INDICAREA OBIECTIVULUI / OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APĂ IDENTIFICAT, CU PRECIZAREA EXCEPȚIILOR APLICATE ȘI A TERMENELOR AFERENTE, DUPĂ CAZ

NU ESTE CAZUL

# CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 / 2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE 3-14

NU ESTE CAZUL

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA TITULARULUI

ROMULUS DOMINIC BARASCU

Sef UEL Mediu CTT