| DENUMIREA INVESTIŢIEI: | Redimensionare poduri pe DJ 718 Târgoviște – Mănăstirea Viforâta |
| --- | --- |
| OBIECT: | PODURI |
| PROIECTANT GENERAL: | S.C. EURO LIANT S.R.L. |
| BENEFICIAR: | Consiliul Judeţean Dâmbovița |
| FAZA: | DOCUMENTAŢIE PENTRU OBȚINERE AVIZ MEDIU |

BORDEROU

A. PĂRTI SCRISE

- Borderou

- Memoriu tehnic

- Certificat de Urbanism (copie)

B. PĂRŢI DESENATE

- Plan de încadrare în zonă (1:25000)

- Plan de situatie pod km 0+600 (1:250)

- Plan de situatie pod km 0+600 (1:250)

Întocmit,

ing. Cosmin  COTEANU

Cuprins

I.	Denumirea proiectului:	4

II.	Titular	4

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:	4

a)	Rezumatul proiectului	4

b)	Justificarea necesității proiectului	5

c)	Valoarea investiției	5

d)	Perioada de implementare propusă	5

e)	planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)	6

f)	descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	6

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare	7

V.	Descrierea amplasării proiectului:	7

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	8

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu	8

a)	Protectia calitatii apelor:	8

b)	Protectia aerului:	8

c)	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:	9

d)	Protectia impotriva radiatiilor:	11

e)	Protectia solului si a subsolului:	11

f)	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:	11

g)	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:	14

h)	prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	14

i)	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:	15

B.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.	15

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:	15

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului:	15

IX.	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	15

A.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene	15

B.	planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	15

X.	Lucrari necesare organizarii de santier:	16

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:	16

XII.	Anexe - piese desenate	16

XIII.	Proiecte care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007	16

XIV.	Proiecte peste cursuri de ape	16

1.	Localizarea proiectului:	16

2.	Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață	17

3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz	17

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru procedura de evaluare a impactului asupra mediului,

intocmita in conformitate cu Anexa 5.E din Legea nr. 292/2018,

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului

pentru proiecte publice si private

# Denumirea proiectului:

REDIMENSIONARE PODURI PE DJ 718 TÂRGOVIȘTE – MĂNĂSTIREA VIFORÂTA

# Titular

numele companiei: Consiliul județean Dâmbovița,

adresa postala: str. Piața Tricolorului, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

Tel.: 0245 - 207 600, Fax.: 0245 – 202 230, e-mail: consjdb@cjd.ro

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

## Rezumatul proiectului

Podurile vizate pin prezenta documentație tehnică, sunt amplasate pe drumul județean DJ 718, la km 0+600 respectiv la km 2+300 pe raza administrativă a comunei Aninoasa, județul Dâmbovița.

Drumul județean DJ 718 are originea în DN 71 și asigură legatură cu Mănăstirea Viforâta, totodată pe teritoriul comunei Aninoasa în apropierea satului Viforâta, drumul județean DJ 718 intersectează la km 0+600 un canal de colectare a aplelor pluviale de pe verasanți și km 2+300 un pârâu necadastrat din localitatea Viforâta, comuna Aninoasa aferent bazinului hidrografic al râului Ialomița

Amplasamentul podurilor se află în intravilanul comunei Aninoasa, județul Dâmbovița, totodată drumul județean este încadrat ca drum de categoria IV, cu lăţimea părții carosabile de 6.50 m, conform ORD 1296.

Lucrările propuse a se executa pentru cele două poduri vor păstra amplasamentele existente de pe drumul județean DJ 718 și constau în realizarea unor poduri noi atat la km 0+600 cat și la km 2+300.

Din punct de vedere al asigurării cerințelor esentiale de calitate în construcții, podurile ce fac obiectul prezentei documentații, nu asigură condițiile necesare desfășurarii unui trafic auto și pietonal în condiții de siguranță și confort, de aceea se recomandă redimensionarea lor.

Suprafața de teren necesară redimensionării celor două poduri este de 550,00 mp.

Categoria de importanta

Conf. Ordinului M.L.P.A.T.  nr. 31 din  30 octombrie 1995,  in  functie  de  punctajul calculat a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta ,,C".

## Justificarea necesității proiectului

Implementarea proiectului “REDIMENSIONARE PODURI PE DJ 718 TÂRGOVIȘTE – MĂNĂSTIREA VIFORÂTA”, este necesara pentru:

imbunatatirea gradului de atractivitate si accesibilitate pe teritoriul din zona proiectului;

modernizarea infrastructurii rutiere din administrarea consiliului județean Dâmbovița, deci implicit cresterea rolului economic si social al localitatilor tranzitate;

atragerea de investitori privind imbunatatirea turismului;

cresterea competitivitatii teritoriului in vederea atragerii de investitori;

asigurarea de locuri de munca locuitorilor comunelor ce sunt tranzitate de sectoarele de drum județean pe perioada constructiei si ulterior pentru intretinerea drumurilor;

valorificarea potentialului turistic, istoric si cultural in zona;

usurinta accesului la municipiile si la comunele adiacente, prin scurtarea timpului de calatorie, confort, dar mai ales siguranta in circulatie.

## Valoarea investiției

Costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare:

Scenariul1

Valoarea totala (INV), fara T.V.A. =1.327.831,46 lei

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 1.580.119,44 lei

Din care C+M = 1.141.225,27 lei fara T.V.A.

Din care C+M = 1.358.058.07 lei inclusiv T.V.A

Scenariul2

Valoarea totala (INV), fara T.V.A. = 1.345.573,84 lei

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 1.601.232,87 lei

Din care C+M =1.157.164,27 lei fara T.V.A.

Din care C+M = 1.377.025,48 lei inclusiv T.V.A.

costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.

## Perioada de implementare propusă

Se estimeaza o durata de 18 luni pentru construirea celor două poduri din inventarul Consiliului județean Dâmbovița în varianta în care execuția se demarează simultan.

Graficul general de realizarea investiţiei

| Etape Tehnologice | Durata totala a investitiei (luni) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Lucrări la fundații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări la elevații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări la suprastructură poduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Racordări cu terasamentele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări în albie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Plan de încadrare în zonă

Plan de situație

## descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Situatia existenta

Podurile din prezenta documentație sunt amplasate pe drumul județean DJ 718, la km 0+600 respectiv la km 2+300 și aparțin domeniului public conform Ordonanței nr. 43/1997, privind regimul drumurilor.

Drumul județean DJ 718 are originea în DN 71 județul Dâmbovița și asigură legatură cu Mănăstirea Viforâta. Pe teritoriul administrativ al comunei Aninoasa în apropierea satului Viforâta, județul Dâmbovița, drumul județean DJ 718 intersectează la km 0+600 un canal de colectare a aplelor pluviale de pe verasanți și km 2+300 un pârâu necadastrat din localitatea Viforâta aferent bazinului hidrografic al râului Ialomița.

Obiectivul general ce se dorește a fi atins prin implementarea prezentului proiect investițional, are în vedere încurajarea diversității economiei și îmbunătățirea calității vieții din arealul menționat prin îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurând accesul populației la un sistem rutier în stare tehnică bună, care să poată fi practicabil de majoritatea cetățenilor chiar și în perioadele cu precipitații.

În urma vizitei pe teren s-a constatat o serie de probleme, prezente la ambele poduri, atât la suprastructură cât și la infrastructură.

In zonele date, axele celor două văi de colectare a apelor pluviale sunt aproximativ pependiculare pe axul dumului, totodată relieful terenului este lin, cu pante ușoare, în creștere dinspre firul văii dinspre ambele maluri ale canalelor, vaile acestora fiind de eroziune ce colectează apele din precipitațiile din zonă.

Albia canalelor în prezent este colmatată cu vegetație și arbuști ce obstrucționează secțiunea de scurgere.

- Podeț km 0+600

Podețul de la km 0+600 este din beton armat cu lungimea de 9.50 m, alcătuit din 3 tuburi ø 1500 mm, lățime parte carosabilă 6,00 m, etiajul de 1,00 m, cu clasă de încărcare I.

Peste tuburi a fost realizată o umplutură din pământ. Capetele tuburilor, atât în amonte, cât şi în aval sunt înglobate în câte un timpan din beton ce are rolul de a opri pământul de umplutură să cadă în lateral. Pamântul de umplutură susţine o parte carosabilă cu două benzi de circulaţie cu lăţimea căii de 6.00m şi două acostamente cu lăţimi de 1.23 şi respectiv 1.30m. Podul este situat în aliniament şi palier şi este prevăzut cu parapet pietonal (mână curentă).

Racordările cu terasamentele sunt realizate cu taluzuri realizate din pământ. Nu există scări de acces de sub pod pe terasament.

- Podeț km 2+300

Podețul de la km 2+300 are suprastructura din beton armat și prezintă numeroase deficiențe. Secțiunea transversală pe pod nu corespunde unui drum de clasa tehnică IV, lipsesc trotuarele, parapetul metalic nu este în concordanță cu reglementările tehnice în vigoare.

Podul are o lungime de 6.00m şi deschiderea de circa 5.00m cu suprastructura realizată dintr-o dală monolită de beton armat cu grosimea de 70cm. Dala reazemă pe două culee cu elevaţii lamelare din beton armat şi probabil cu fundaţii directe. Suprastructura susţine o parte carosabilă cu două benzi de circulaţie, lăţimea caii fiind de 5.10m. Podul este situat în aliniament şi palier.

Racordările cu terasamentele sunt realizate cu taluzuri realizate din pământ. Nu există scări de acces de sub pod pe terasament, iar de-o parte şi de cealaltă a podului există câte un şanţ ce asigură colectarea şi evacuarea apelor de pe drum în vecinătatea podului, dirijându-le apoi în albie.

- SOLUȚIA PROIECTATĂ LUCRĂRI DE PODURI

Având in vedere ca starea tehnică nesatisfăcătoare a podurilor de la km 0+600, respectiv km 2+300 de pe drumul județean DJ 718 cât și recomandarea expertului tehnic atestat ca solutie de refacere a fost adoptată SOLUȚIA I pentru fiecare poziție kilometrică:

- POD km 0+600

Realizarea unui pod nou, integral atât suprastructura cât şi infrastructurile fundate direct conform recomandarilor din studiul geotehnic. Suprastructura va fi alcătuită  cu grinzi prefabricate cu armătură preîntinsă din beton precomprimat cu înălţimea de 42cm şi lungimea de 6.00m, ce conlucrează la partea superioară cu o placă din beton armat. Rezemarea suprastructurii la capetele podului pe elemente de infrastructură (culee) se va realiza prin inetrmediul unor aparate de reazem

- POD km 2+300

Realizarea unui pod nou, integral atât suprastructura cât şi infrastructurile fundate direct conform recomandarilor din studiul geotehnic. Suprastructura va fi alcătuită  cu grinzi prefabricate cu armătură preîntinsă din beton precomprimat cu înălţimea de 42cm şi lungimea de 6.00m, ce conlucrează la partea superioară cu o placă din beton armat. Rezemarea suprastructurii la capetele podului pe elemente de infrastructură (culee) se va realiza prin inetrmediul unor aparate de reazem.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare

# Descrierea amplasării proiectului:

orm recomandarilor din studiul geotehnic. Suprastructura va fi alcătuită  cu grinzi prefabricate cu armătură preîntinsă din beton precomprimat cu înălţimea de 42cm şi lungimea de 6.00m, ce conlucrează la partea superioară cu o placă din beton armat. Rezemarea suprastructurii la capetele podului pe elemente de infrastructură (culee) se va realiza prin inetrmediul unor aparate de reazem.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

### Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

#### Protectia calitatii apelor:

In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie deversate in cursurile de apa din zona analizata substante poluante, in special sub forma de pulberi, care vor fi preluate de acesta si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi, deasupra oglinzii de apa nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi deversate.

O atentie deosebita va trebui acordata momentului asternerii imbracamintii bituminoase pe drum, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de suprafata.

#### Protectia aerului:

Emisiile din timpul executiei proiectului sunt asociate in principal cu manevrarea materialelor, atat a acelor care intra in componenta drumurilor judetene cat si a celor specifice lucrarii propriu-zise, cu miscarea pamantului si a deseurilor aferente.

Activitatile, care se constituie in surse de poluanti atmosferici, in functie de ordinea de executie a proiectului sunt:

indepartarea vegetatiei pe amplasamentul proiectului;

excavarea solului,

modelarea suprafetei,

depozitarea materialelor,

Poluantul specific operatiilor de constructii este constituit de particule in suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand si particule cu dimensiuni aerodinamice echivalente aflate in jurul valorii de 10 µm (pulberi inhalabile, acestea putand afecta sanatatea umana).

Emisiile de praf variaza adesea in mod substantial de la o zi la alta, in functie de nivelul activitatilor, de operatiile specifice si de conditiile meteorologice dominante.

Natura temporara a lucrarilor de constructie le diferentiaza de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

Realizarea lucrarilor de constructie consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potentialul propriu de generare a prafului. Aceste particularitati le diferentiaza de majoritatea altor surse nedirijate de praf, ale caror emisii au fie un ciclu relativ stationar, fie un ciclu anual usor de evidentiat.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanti specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluantii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele si autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compusi organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau in apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), deschise si mobile. Se mentioneaza ca activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii importante de poluanti, cu exceptia gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t, la realizarea lucrarilor proiectate se vor folosi utilaje si echipamente performante, care vor respecta legislatia in vigoare privind emisiile de substante poluante in atmosfera.

Procesele de ardere carburanti

Arderea carburantilor se va realiza in motoarele utilajelor folosite in procesul de demolare si autobasculantelor de transport deseuri rezultate.

Concentratiile emisiilor de poluanti sunt in functie de:

tipul de motor - aprindere prin comprimare;

regimul de functionare:  mers incet, in ralanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanti rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, in afara de factorii mentionati, mai intervin si alti factori, ca:

distanta parcursa pe amplasament;

timpii de deplasare si manevre;

frecventa pe parcursul unei zile.

Poluanti de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi in suspensie, monoxid de carbon.

Sursele de emisie: tevile de esapament sunt amplasate in spatele cabinei, la inaltimea de aproximativ 2,5 m.

Trebuie tinut cont ca sursele caracteristice activitatilor din amplasamentul obiectivului nu li se pot asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate.

De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele asociate lucrarilor de constructie nu pot fi prevazute cu sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor.

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse. In ceea ce priveste emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare.

Variatia admisa din punct de vedere al reglementarilor legale in vigoare privind emisiile de poluanti este urmatoarea:

monoxid de carbon:				27,0 ÷ 100,25mg/m3;

oxizi de azot (exprimati in N02):		7.7 ÷ 0.107 mg/m3;

oxizi de sulf (exprimati in S02):	 	SLD ÷ 6,72 mg/m3;

pulberi in suspensie: 		         	0,25 ÷  1,82 mg/m3

In perioada de operare a obiectivelor propuse prin prezentul proiect, activitatea ce se va constitui in sursa de poluare va fi traficul rutier pe drumurile judetene existente – emisii reduse de particule si emisii de poluanti specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Concluzie finala: Realizarea lucrarilor proiectate si desfasurarea traficului pe teritoriul comunei Aninoasa, jud. Dâmbovița, nu vor genera un impact negativ asupra factorului de mediu aer.

#### Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Zgomotul, considerat ca un “subprodus de metabolism tehnologic”, reprezinta un factor important de disconfort si se incadreaza in problemele acute ale “igienei mediului”.

Zgomotul se caracterizeaza prin doua elemente esentiale:

FRECVENTA – reprezinta numarul de oscilatii pe unitatea de timp si se masoara in Hertzi, un Hertz fiind egal cu o oscilatie pe secunda (Hz). Din punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Cu cat un zgomot are o tonalitate mai inalta, cu atat influenta sa asupra organismului este mai puternica.

INTENSITATEA – corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un fenomen vibratil. Se masoara in ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta sa in mediul ambiant, cu repercusiuni asupra starii de sanatate si confort a colectivitatii umane expuse, defineste poluarea sonora (STAS 1957/2-87).

Aspectele legate de combaterea zgomotului sunt de natura:

“sociala” – constand in adoptarea celor mai eficiente masuri in vederea inlaturarii efectului de “noxa” sociala;

“tehnica” – constand in proiectarea si realizarea unor agregate, utilaje, care, prin functionare, sa produca un nivel cat mai redus de zgomot;

“medico-sanitara” – constand in aplicarea unor masuri menite sa protejeze omul de efectele nocive ale zgomotului si sa-i creeze un confort fizic si psihic corespunzator.

Din punct de vedere medical, zgomotul reprezinta orice sunet care devine suparator intalnind organismul intr-un moment nepotrivit.

Sunetul este un fenomen vibratil, care difuzeaza sub forma de unde, transmitandu-se prin toate mediile (solide, lichide si gazoase), cu viteze diferite (descrescande de la gaze la solide).

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

efecte nocive asupra altor organe si sisteme sau asupra psihicului (efecte nespecifice) – asupra sistemului nervos, sistemului circulator, functiei vizuale;

perturbarea somnului sau repausului;

interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc.;

aparitia timpurie a starii generale de oboseala.

Insotind uneori zgomotul, vibratiile reprezinta un alt factor cu efecte nocive atat asupra sanatatii, cat si asupra randamentului in munca.

Zgomotul si vibratiile se constituie in seria de “amenintari” la sanatatea populatiei, cunoasterea nivelurilor lor fiind importanta in evaluarea impactului asupra mediului si in alegerea cailor de eliminare a acestui impact.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 – la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

85 dB(A);

curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita functionala:

65 dB(A);

curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:

ziua: - 50 dB (A);

curba Cz 45 dB.

Tinand cont ca lucrarile proiectate se extind pe o suprafata redusa, iar arealul este partial afectat de traficul rutier si constructii antropice, consideram ca efectele realizarii lucrarilor proiectate vor unele reduse. Se vor lua toate masurile de protectie a vecinatatilor impotriva transmiterii de vibratii si zgomote, a socurilor puternice.

In conditiile in care vor fi respectate masurile operationale de protectie dar si al orarului de lucru, impactul va fi unul redus.

Prezentul proiect nu va avea un impact negativ semnificativ, in ceea ce priveste poluarea fonica din zona analizata, nici in perioada de executie, nici in perioada de exploatare.

#### Protectia impotriva radiatiilor:

Activitatile ce urmeaza a se desfasura pe amplasament precum si elementele din dotare nu genereaza si nu contin surse de radiatii calorice, radiatii UV si radiatii ionizante.

#### Protectia solului si a subsolului:

Sursele potentiale de impact asupra solului pot proveni din depozitarea necontrolata a deseurilor ce provin din realizarea lucrarilor proiectate.

Deseurile de constructie rezultate vor fi imediat incarcate si transportate la rampa, neconstituind sursa de poluare a solului si subsolului.

Deseurile menajere si cele reciclabile vor fi colectate in containere si se vor depozita pana la predare in conditii de siguranta.

Din modul de evacuare a apelor uzate rezultate se apreciaza ca nu vor fi poluari ale factorilor de mediu care sa afecteze solul si subsolul.

In vederea reducerii impactului se recomanda limitarea lucrarilor la zona afectata de proiect, astfel incat impactul asupra stratului vegetal sa fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlata a deseurilor ce provin din demolarea partiala a unor componente.

Prin amenajarile prevazute a fi efectuate, se preconizeaza realizarea unei protectii sigure a solului si subsolului de pe amplasament.

Realizarea lucrarilor proiectate nu va genera un impact negativ asupra solului si subsolului.

#### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Activitatile prevazute in cadrul proiectului nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice protejate.

Proiectul nu este amplasat in interiorul vreunei arii protejate incluse in reteaua ecologica europeana Natura 2000.

Masuri de reducere a impactului

In etapa de realizare a lucrarilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbari ale echilibrelor ecologice dar sunt necesare adoptarea de masuri de protectie a florei si faunei, pentru a asigura bune conditii ulterioare astfel:

respectarea graficului de lucrari in sensul limitarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra populatiei, florei si faunei specifice amplasamentului.

utilizarea de utilaje si mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat activitatiilor de executie a lucrarilor proiectate, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera.

evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate - colectarea selectiva, valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor.

Perioada de constructie

In perioada de constructie sursele de poluare pentru componenta de biodiversitate sunt urmatoarele:

Traficul de santier prin: transportul de materii prime (beton, asfalt, balast, var, prefabricate), generarea de poluanti specifici mijloacelor de transport (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) si zgomot.

Utilajele si mijloacele de constructie prin activitatea desfasurata in cadrul fronturilor de lucru produc: poluanti (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) si zgomot.

Instalatiile de betoane, instalatiile de mixturi asfaltice, instalatiile de emulsii bituminoase si instalatiile de sortare agregate naturale conduc la emisii de poluanti (NOx, SO, SO2, CO, metale grele, pulberi) si zgomot.

Efectele asupra biodiversitatii si masuri specifice de reducere si limitare a impactului

Amplasarea organizarii de santier va evita afectarea directa sau indirecta a zonelor verzi, precum si a altor areale naturale protejate. Pentru orice amplasament al organizarii de santier, se vor prevede lucrari de reabilitare ecologica si readucere a suprafetelor afectate temporar la starea initiala.

Unul din cele mai importante fenomene il reprezinta prezenta particulelor de praf pe suprafata frunzelor arborilor si arbustilor in zonele de lucru ale santierului. Este posibil ca acest fenomen sa fie tinut sub control cu ajutorul stropirilor periodice, prevazute a se intreprinde in vederea reducerii emisiilor de praf.

Efectul potential identificat il reprezinta alterarea populatiilor vegetale datorita poluarii. Formatiunile vegetale din apropierea zonelor de lucru sunt potential expuse alterarii, datorita poluarii provocate de pulberile antrenate de mijloacele mecanice utilizate in faza desfasurarii lucrarilor. Efectele adverse ce apar in faza lucrarilor de constructie sunt limitate si reduse ca intensitate, deoarece modificarile sunt de scurta durata si nu afecteaza functionalitatea fiziologica a speciilor afectate.

Conform literaturii de specialitate se estimeaza ca particulele in aer care sa prezinte riscuri pentru vegetatie pot fi intalnite:

pe distanta de pana la 300 m in jurul gropilor de imprumut in timpul exploatarii acestora;

pe o distanta de 50 m in ambele parti ale amplasamentului drumului in perioadele de concentrare maxima a lucrarilor de executie;

pe o distanta de pana la 1 km in jurul organizarii de santier.

In ceea ce priveste interferenta cu fauna, este necesar sa se evidentieze ca lucrarile vor avea un impact redus, existand un impact redus in perioada de realizare a lucrarilor de executie.

In sustinerea acestei afirmatii mentionam urmatoarele argumente:

lucrarile se desfasoara in intravilanul și extravilanul localitatii, supusa presiunii antropice de diferite tipuri (industrial, agricol, comunicatii);

lucrarile nu vor afecta populatii de specii protejate, mai ales datorita locatiei acestora dar si a executiei lucrarilor ce va fi in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In perioada de operare se pot manifesta urmatoarele efecte negative potentiale:

uciderea animalelor in accidente rutiere, datorita patrunderii pe partea carosabila;

traficul rutier, spatiile de parcare si zgomotul pot afecta flora si fauna specifica amplasamentului, prin depunerea poluantilor pe sol;

accidentele rutiere in care sunt implicate autovehicule care transporta substante periculoase pot afecta in mod semnificativ flora specifica amplasamentului lucrarilor.

Totusi, tinand cont de faptul ca lucrarile se vor realiza in intravilanul localitatii Aninoasa, jud Dâmbovița, consideram ca impactul asupra biodiversitatii manifestat in perioada de operare va fi unul minimal, manifestat doar in mod exceptional.

Masuri de reducere a impactului

In etapa de realizare a obiectivului, pentru a nu fi produse perturbari ale echilibrelor ecologice, este necesara adoptarea urmatoarelor masuri de  reducere a impactului asupra biodiversitatii:

organizarile de santier, bazele de productie, statiile de mixturi asfaltice, statiile de betoane, gropile de imprumut, spatiile de servicii vor fi amplasate, astfel incat sa afecteze factorii de mediu cat mai putin, la o distanta de minim 500 m, fata de ariile protejate, incluse in reteaua ecologica europeana NATURA 2000;

prevenirea deteriorarii suprafetelor invecinate, pentru a evita pierderea si/sau afectarea habitatelor si a speciilor de flora si fauna;

evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate din activitatile de constructie (vegetatie, pamant);

colectarea selectiva, valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor in scopul evitarii atragerii animalelor, imbolnavirii sau accidentarii acestora;

prevenirea compactarii solului in zonele de depozitare;

reabilitarea ecologica a terenurilor afectate de constructiile temporare din perioada de executie, finalizarea lucrarilor si redarea terenurilor folosintelor initiale;

utilizarea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat  activitatii de constructi, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a plouantilor in atmosfera;

realizarea reparatiilor la utilaje si mijloacele de transport doar in incinte specializate si autorizate;

prevenirea si inlaturarea urmarilor unor accidente rutiere care ar putea  polua puternic zona prin scurgeri sau arderi;

orice deversare accidentala de substante poluante (carburanti, uleiuri, etc.) va fi imediat neutralizata si va fi adusa la cunostinta Autoritatii competente pentru Protectia Mediului, respectiv A.P.M. Dâmbovița;

Pentru protectia florei si faunei in perioada de operare o atentie deosebita se va acorda lucrarilor de intretinere, respectiv curatirea santurilor, podetelor, precum si evacuarea deseurilor colectate pe traseul lucrarilor, pentru a nu genera vectori de boala pentru animale sau a stinjeni dezvoltarea normala a vegetatiei.

Avand in vedere masurile de diminuare a impactului asupra biodiversitatii in zona, care reduc stresul si afectarea semnificativa a componentelor de mediu, la minim posibil, consideram ca masurile mentionate mai sus sunt suficiente.

Concluzii privind impactul asupra biodiversitatii

Proiectul va avea un impact extrem de redus asupra mediului, datorita localizarii punctuale in intravilanul comunei Aninoasa, jud. Dâmbovița.

Prin realizarea proiectului se urmareste, imbunatatirea conditiilor de viata in zona, reducerea poluarii in arealul locuit, sporirea confortului si a sigurantei populatiei prin realizarea unui sistem centralizat de colectare si epurare a apelor uzate menajere.

In ce priveste impactul pe care il are realizarea proiectului asupra biodiversitatii zonei de amplasament, specificam ca acesta va fi unul extrem redus datorat in principal locatiei si folosintei actuale a suprafetei afectate.

#### Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Amplasamentul prezentului proiectului este partial afectat de lucrari antropice, insa in apropierea acestuia nu sunt localizate obiective umane sensibile (cladiri de locuinte, spitale, cimitire etc.).

Astfel impactul asupra asezarilor umane si altor obiective de interes public va fi unul redus in perioada de executie, iar dupa finalizare acest impact va fi unul semnificativ pozitiv, prin imbunatatirea conditiilor de viata in comuna Aninoasa.

De asemenea, impactul pozitiv se va manifecta si prin crearea unor locuri de munca, atat pe perioada de reabilitare cat si pe perioada de exploatare.

#### prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Generarea deseurilor, in special pentru perioada de executie a lucrarilor proiectate, reprezinta o sursa cu impact semnificativ asupra mediului din zona de amplasament, in conditiile nerespectarii masurilor prevazute in legislatia privind managementul deseurilor.

In etapa de executie a lucrarilor proiectate se identifica urmatoarele categorii de deseuri generate in zona de lucru :

pamant de excavatie/umpluturi neomogene;

deseuri menajere / cu caracter menajer - generate de personalul muncitor;

Din activitatea ce urmeaza a se desfasura pe amplasamentul obiectivului se estimeaza ca va rezulta un volum variabil de deseuri.

Deseuri nevalorificabile:

deseuri din pamant excavat

deseuri menajere

Deseurile specificate mai sus vor fi depozitate in spatii special amenajate, si vor fi ridicate de catre o unitate prestatoare de servicii de salubrizare, pe baza unui contract incheiat de constructorul lucrarii.

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare precum si o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare. Se vor evita efectele negative asupra factorilor de mediu sensibili: sol si apa subterana.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si evacuat de pe amplasament.

Pentru desfasurarea activitatilor in conditii normale de eficienta economica si siguranta privind protectia muncii se va realiza managementul organizarii de santier, care va cuprinde:

realizarea graficelor de executie a lucrarilor proiectate, incarcarea si transportul deseurilor;

realizarea cailor de acces si circulatie pentru utilajele si autobasculantele necesare transportului deseurilor; drumurile de acces vor fi marcate si semnalizate cu  semne de circulatie privind restrictiile de viteza si prioritatile de sens;

asigurarea tuturor dispozitivelor, utilajelor si mijloacelor necesare derularii proiectului de investitie cu respectarea normelor de protectia muncii, masurilor si regulilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Lucrarile proiectate nu vor induce efecte negative semnificative, fata de situatia existenta asupra fac torilor de mediu: solul, microclimatul, ape de suprafata, vegetatie, fauna, sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Nu sunt afectate obiectivele de interes istoric sau cultural.

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social .

#### Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

In perioada de realizare a lucrarilor proiectate nu vor fi utilizate substante toxice si nu vor fi amplasati recipienti de stocare combustibili.

### Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Lucrarile proiectate nu vor introduce efecte negative semnificative, fata de situatia existenta asupra factorilor de mediu in perioada de executie, iar in perioada de exploatare a obiectivului impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea proiectului calitatea factorilor de mediu se va imbunatati.

Nu sunt afectate arii protejate incluse in reteaua ecologica Natura 2000, obiective de interes istoric sau cultural.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Se recomanda monitorizarea urmatorilor factori de mediu: solul, apele subterane, calitatea aerului si nivelul de zgomot. Aceasta monitorizare va fi efectuata de catre beneficiarul lucrarii in colaborare cu autoritatile competente de protectia mediului, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Dâmbovița.

# Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

##### Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene

Nu este cazul.

##### planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

# Lucrari necesare organizarii de santier:

In prezent locatia organizarii de santier nu este cunoscuta, ea urmand sa se stabileasca de catre antreprenor, în urma dicuțiilor cu Beneficarul (Consiliul județean Dâmbovița) pentru puneea la dispoziție a unei suprafețe necesare realizării organizării de șantier.

Pentru aceasta suprafata necesara organizarii de santier exista obligatia contractuala, asumata de constructor in fata proprietarului terenului, de a readuce aceste suprafete la folosinta initiala, sau in circuitul productiv, daca aceste suprafete fac parte din acesta categorie.

Locatia acesteia va fi stabilita de comun acord cu autoritatile implicate in realizarea acestui obiectiv, cu respectarea regulamentelor si legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului, in cadrul urmatoarelor etape de dezvoltare a proiectului.

Interdictii privind amplasarea organizarii de santier:

nu va fi amplasata in interiorul sau in apropierea siturilor de interes comunitar, ariilor speciale de protectie avifaunistica si a altor arii naturale protejate, in apropierea apelor de suprafata, in albiile unor cursuri de apa, in zona de curgere a torentilor sau in zone sensibile din punct de vedere social (cimitire, spitale etc.)

# Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Activitatea de realizare a lucrarilor proiectate va implica lucrari de reabilitare ecologica a arealelor afectate temporar, modul de realizare fiind stabilit de catre Beneficiarul lucrarii.

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare precum si o asigurare corespunzatoare a starii tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si evacuat de pe amplasament.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.

# Anexe - piese desenate

Plan de de incadrare in zona

Plan de ansamblu

# Proiecte care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007

Nu este cazul.

# Proiecte peste cursuri de ape

###### Localizarea proiectului:

bazinul hidrografic;

Podurile vizate pin prezenta documentație tehnică, sunt amplasate pe drumul județean DJ 718, la km 0+600 respectiv la km 2+300 pe raza administrativă a comunei Aninoasa, județul Dâmbovița

Drumul județean DJ 718 are originea în DN 71 județul Dâmbovița și asigură legatură cu Mănăstirea Viforâta. Pe teritoriul administrativ al comunei Aninoasa în apropierea satului Viforâta, județul Dâmbovița, drumul județean DJ 718 intersectează la km 0+600 un canal de colectare a aplelor pluviale de pe verasanți și km 2+300 un pârâu necadastrat din localitatea Viforâta aferent bazinului hidrografic al râului Ialomița.

cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

Identificarea secțiunilor de calcul s-a efectuat pe baza coordonatelor STEREO 70 rezultate în urma ridicărilor topografice și sunt situate pe un canal pentru colectarea apei pluviale de pe versanți ce aparține comunei Aninoasa și un pârâu necadastrat din localitatea Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița, b.h. (cod cadastral XI.1)

corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Podurile sunt situate pe un canal pentru colectarea apei pluviale de pe versanți ce și un pârâu necadastrat din localitatea Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, jud. Dâmbovița, b.h. (cod cadastral XI.1)

###### Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață

Conținutu proiectului nu evidențiază aspecte de mediu sau riscuri de SSM evidente la această etapă. Acestea vor putea apărea la alte etape/proiecte de execuție ale beneficiarului.

###### Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de sanatate a vegetatiei si a faunei se afla cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere.

Emisiile de metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare, un factor de risc pentru animale, datorita capacitatii de acumulare a acestora in sol si in vegetatie.

Referindu-ne strict la incarcarea atmosferei in zona cu agenti poluanti rezultati din traficul auto, putem aprecia ca exista putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza in timp, pe masura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

Întocmit,								Verificat,

ing. Adrian IOLU				  			  ing. Cosmin COTEANU