PROIECTANT

ECO MEDIU ASIST S.R.L.		      			Proiect Nr. 6 / 2019

MEMORIU DE PREZENTARE

PENTRU  OBŢINERE ACORD MEDIU

(conform anexei nr. 5.E la procedura)

PROIECT:

„ASFALTARE DC 81, MOARA DIN GROAPA

COMUNA CORBII MARI, JUDETUL DAMBOVITA”

BENEFICIAR:   U.A.T. CORBII MARI

Cuprins

I.	DENUMIREA PROIECTULUI:	3

II.	TITULAR	3

III.	DESCRIEREA PROIECTULUI	3

a)	Rezumat al proiectului	3

b)	Justificarea necesitatii proiectului	4

c)	Valoarea investiției	4

d)	Perioada de implementare	5

e)	planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);	5

f)	o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)	5

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	6

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	6

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE	7

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	7

1.	Protecţia calităţii apelor:	7

2.	Protecţia aerului:	8

3.	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:	8

4.	Protecţia împotriva radiaţiilor:	9

5.	Protecţia solului şi a subsolului:	9

6.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:	9

8.	Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament	9

9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:	10

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	10

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:	10

7.1.      Impactul potenţial asupra apei	10

7.2.     Impactul potențial asupra aerului	10

7.3     Impactul potenţial asupra solului şi subsolului	10

7.4     Impactul potenţial asupra biodiversităţii	10

7.5.     Impactul potenţial asupra	11

7.6.        Impactul potențial asupra populației	11

7.7.	Impactul potențial asupra patrimoniului istoric si cultural	11

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE BAT APLICABILE	11

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE	11

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	12

XII. ANEXE - PIESE DESENATE	14

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:	14

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, conform Planurilor de management bazinale, în vigoare, actualizate:	14

# DENUMIREA PROIECTULUI:

„ASFALTARE DC 81, MOARA DIN GROAPA COMUNA CORBII MARI, JUDETUL DAMBOVITA”

# TITULAR

Beneficiarul lucrărilor este U.A.T. CORBII MARI, Jud. Dambovita

Proiectantul lucrărilor este S.C ECO MEDIU ASIST SRL, cu următoarele date de identificare:

| Înmatriculare Registrul Comertului: | J10/562/2011 |
| --- | --- |
| Sediul: | str. Ostrovului, nr. 16 bis, Bl. CFR, Et. 1, Ap. 4, Municipiul Buzau, jud. Buzau |
| Telefon: | 0746.012.824 |
| E-mail: | andrei.sovaiala@gmail.com |

Persoana de contact, responsabil mediu: Andrei SOVAIALA, tel. 0746.012.824

# DESCRIEREA PROIECTULUI

## Rezumat al proiectului

Prin proiect se doreste asfaltarea unui tronson de 1140 m din drumul comunal DC81 din comuna Corbii Mari, judetul Dambovita

La ora actuala acest tronson este realizat din dale de beton iar circulatia se desfasoara cu o oarecare dificultate din cauza denivelarilor aparute.

Drumul  in plan :

Tronsonul de drum ce face obiectul prezentei documentatii se desprinde din locul in care se termina zona asfaltata si se desfasoara pe o lungime de 1140m, pana in locul in care incepe din nou o portiune asfaltata.

Lungimea totala a sectorului de drum analizat este de 1140 m.

In plan, drumul va urmari pe cat posibil traseele existente, pentru evitarea exproprierii terenurilor, fapt ce ar putea intarzia inceperea executiei lucrarilor.

Racordarile prevazute in plan, vor fi circulare. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85.

Drumul in profil longitudinal :

Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere + corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat. Daca prin asternerea straturilor asfaltice strada se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din curtile invecinate drumurilor.

Drumul in profil transversal:

Profilul transversal al drumului va avea o latime variabila, de aprox 4.50-5.50m, urmarindu-se marginile extente ale drumului. Pe ambele parti vor fi realizate acostamente de 50cm din balast, acostamente ce vor avea o grosime de 15cm.

Pantele transversale vor fi de 2.50% pentru partea carosabila si de 4.00% pentru acostamente.

Sistemul rutier:

- Repararea suprafetelor debradate cu un strat de aprox.7cm de BAPC16

- 5cm strat de uzură din beton asfaltic BAPC16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008

- geocompozit antifisură cu rezistente la tracțiune(transversala/longitudinala) de min.50/50 kN/m;

- min.2 cm strat de reprofilare/aducere la panta transversala, din mortar asfaltic sau BA8 rul 50/70(BA8 conform AND 605/2016);

- structura rutiera existenta

Siguranta circulatiei:

Pentru siguranta circulatiei rutiere au fost prevazute lucrari de semnalizare verticala (indicatoare de circulatie) si orizontala.

Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848/1.

Marcajele rutiere vor fi realizate conform SR1848/7.

## Justificarea necesitatii proiectului

Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.

- Influenta asupra factorilor de mediu datorata realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale:

- va scadea gradul de poluare al aerului

- se va reduce volumul de praf

- va scadea simtitor emisia diverselor noxe de esapament sau uzura vehiculelor ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului

- Influenta socio-economica

- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor

- o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca

- reducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor

- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva au un efect pozitiv.

## Valoarea investiției

Valoarea investiției se situează în jurul a 478.000 lei fara TVA.

## Perioada de implementare

Perioada de execuție propusa: 4 saptamani

## planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Prezenta documentație conține și planșe, reprezentând planul de încadrare în zonă, planuri de situatie, profile longitudinale si profile transversale tip.

Acestea se regăsesc în volumul intitulat ”Piese desenate” care face parte integrantă din documentație.

## o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

| Indicatori | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Lungime totala | m | 1140 |
| Latime parte carosabila | m | 4.50-5.50 |
| Suprafata carosabil | mp | 5700 |

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materia prima, energia si combustibilii necesari realizarii investitiei vor fi asigurati de catre constructor cu respectarea standardelor si normativelor in vigoare.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

La terminarea obiectivului trebuie să fie dezafectate toate constructiile provizorii, iar zonele afectate de organizarile de şantier vor fi curăţate, în conformitate cu normele şi legile de protecţia mediului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

La realizarea lucrarilor de constructie, se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale in vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor armonizate cu legislaţa UE; aceste materiale sunt in conformitate cu prevederile HG nr.766/1997 şi a Legii nr.177/2015, privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor.

Pentru executarea lucrarilor se vor utiliza urmatoarele materiale:

- Beton asfaltic BAPC16

- balast;

- nisip;

- beton.

- metode folosite în construcţie/demolare;

La executarea lucrărilor prevăzute în proiect se vor folosi utilaje specifice lucrărilor de constructii.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Ordinea de executie a lucrarilor va fi urmatoarea:

- trasarea lucrarilor pe teren fata de repere fixe bine stabillite;

- repararea suprafetelor degradate

- realizarea reprofilarii cu o grosime mimima de 2cm;

- asternerea geocimpozitului;

- asternerea stratului final de BAPC16 de 5 cm grosime.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Avize şi acorduri de principiu, conform Certificatului de Urbanism.

# IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul

# V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

- - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Proiectul nu se supune prevederilor menționate în Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului, în context transfrontalier, adoptată la ESPOO în data de 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001, nefiind in apropierea nici unei granite de stat.

Terenul se află în administrarea primariei Corbii Mari.

- - distanța față de corpurile de apă de suprafață sau subterane

Nu este cazul

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinta actuala a zonei este de drum comunal si deserveste locuitorii comunei Corbii Mari.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Folosinta actuala a zonei este de drum comunal si deserveste locuitorii comunei Corbii Mari.

- arealele sensibile;

Nu este cazul

- - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Inventar de coordonate

Sistem de Proiectie Stereografic 1970 Nr. DENUMIRE STRADA COORDONATE INCEPUT PROIECT SFARSIT PROIECT X Y X Y 1 DC81 538408.4463 336851.8981 537389.1528 337331.6406

- - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

## A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

## 1.	Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Pentru colectarea şi asigurarea scurgerii apelor, de o parte si de alta a drumului, se vor realiza santuri noi sau se vor decolmata santurile existente.

În profil transversal, evacuarea apelor de suprafaţă de pe partea carosabilă se va  realiza prin adoptarea unei pante transversale de 2,5% pentru partea carosabilă si de 4% pentru acostamente.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu e cazul.

## 2.	Protecţia aerului:

Lucrarea proiectata nu constituie o sursa de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot sa apara in timpul executiei se pot stopa prin intretinerea corespunzatoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de la masini si utilaje.Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

## 3.	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor disparea odata cu inchiderea santierului. Deasemenea prin realizarea sistemului rutier nou , zgomotul produs de circulatie va scadea, prin imbunatatirea caii de rulare. Se vor lua toate masurile necesare astfel incat pe durata desfasurarii lucrarilor proiectate, poluarea fonica sa fie cat mai redusa.

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului se va inscrie in nivelul de zgomot datorat traficului rutier.

Măsuri de diminuare a impactului

- amplasarea surselor fixe de zgomot cu respectarea STAS 10009-88 - Acustica urbană - Limitele admisibile ale nivelului de zgomot., STAS 6156/1986 - Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social culturale. Limitele admisibile si parametrii de izolare acustică;

- planificarea activitătilor generatoare de zgomote ridicate, in perioada de santier, astfel incat să se evite o suprapunere a acestora;

- respectarea normelor privind lubrefierea si intretinerea diverselor angrenaje;

- toate echipamentele si utilajele vor fi conforme normelor UE, atit din punct

de vedere al emisiilor de noxe cat si al nivelului de zgomot la sursă.

Nivel de zgomot

Prin măsurile propuse, nivelul de zgomot se va inscrie in limitele maxime admise prevăzute prin:

- STAS 10009/88 – Acustica urbană;

- STAS 6156/86 – Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale;

- Ordinul Ministerului Sănătătii nr. 536/97 – Norme de igienă privind mediul de viată al populatiei.

- N.G.P.M. 1996.

Prin măsurile propuse, nivelul de zgomot va prezenta valori de:

- in zona surselor de emisie (locuri de muncă) se va situa sub 90 dB(A) – limita maximă admisă conform Normelor Generale de Protectia Muncii;

- in interiorul zonei functionale, va fi inferior limitei maxime admise de 90 dB(A) – conform STAS 10009/88;

- in spatiile pentru activitatea de evidentă operativă si anexele sociale, va fi inferior valorii de 40 dB(A) – conform STAS 6156/86.

## 4.	Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul.

## 5.	Protecţia solului şi a subsolului:

Prin poluarea solului se intelege orice actiune care produce dereglări in functionarea normală a solului ca factor de mediu. Aceasta se exprimă prin afectarea capacitătii bioreproductive.

Masuri de diminuare a impactului asupra solului

- urmărirea activităţii utilajelor in timpul perioadei de santier în aşa fel încât să se evite scurgerile de produse petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de incidente - utilizarea de substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative;

In timpul perioadei de santier sunt interzise următoarele activităti:

- depozitarea deseurilor de orice natura pe suprafete destinate altor functiuni decat depozitare;

- orice depozitare necontrolată in zone destinate altor functiuni;

- deversarea substantelor periculoase direct pe sol, platforme betonate.

In ceea ce priveste contaminarea cu agenti poluanti proveniti din activitătile ce urmează a se desfăsura, prin masurile ce se vor lua, impactul asupra solului este nesemnificativ.

## 6.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Nu sunt proiectate lucrari care prin natura lor sa afecteze eco-sistemele terestre si acvatice.

7.Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Lucrarea  se afla amplasata in intravilanul  localitatii, in zona nu sunt monumente sau obiective istorice care ar putea fi afectate in timpul lucrarilor de reabilitare.

Lucrarile se vor desfasura strict in amplasamentul obiectivului

Nu vor fi ocupate suprafete suplimentare de teren, nu vor fi mutate asezari umane.

Modernizarea  acestor strazi nu va afecta in sens negativ existenta asezărilor umane sau a altor obiective de interes public din zona

# 8.	Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Sursele de deseuri

In etapa de executie a obiectivului se identifică următoarele categorii de deseuri generate in zone de lucru:

- deseuri menajere. In functie de componenti, acestea vor fi depozitate in locuri special amenajate si vor fi valorificate sau transportate la depozitul de deseuri.

Măsuri de diminuare a impactului

Titularul de activitate va avea in vedere:

- să tină evidenta gestiunii deseurilor pe fiecare tip de deseu;

- organizarea recuperării si reciclării deseurilor;

- depozitarea si eliminarea deseurilor trebuie să se facă astfel incat să nu aducă daune calitătii amplasamentului si să nu provoace daune suplimentare mediului.

Modul de gestionare a deseurilor in vederea depozitării sau a altei metode de valorificare/eliminare, se va realiza conform:

- Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor;

- HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Depozitarea deseurilor generate se va face in mod controlat, pe categorii de deseuri, cu respectarea normelor si legislatiei nationale referitoare la gestionarea deseurilor.

Prin modul de gospodarire propus, deseurile rezultate in urma activitătii propuse nu vor constitui surse de poluare zonală si nu vor afecta personalul sau populatia din zonă.

## 9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

## B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru executarea lucrarilor se vor utiliza urmatoarele materiale:

- Beton asfaltic BAPC16

- balast;

- nisip;

- beton.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Efecte potențiale ale proiectului sunt legate de etapele de construcție şi exploatare. Având în vedere localizarea proiectului, şi caracteristicile acestuia, el nu va avea impact negativ asupra mediului

## 7.1.      Impactul potenţial asupra apei

Nu este cazul.

## 7.2.     Impactul potențial asupra aerului

Nu este cazul.

## 7.3     Impactul potenţial asupra solului şi subsolului

Nu este cazul.

## 7.4     Impactul potenţial asupra biodiversităţii

Nu este cazul.

## 7.5.     Impactul potenţial asupra

Nu este cazul.

## 7.6.        Impactul potențial asupra populației

Nu este cazul.

## 7.7.	Impactul potențial asupra patrimoniului istoric si cultural

- Nu este cazul.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE BAT APLICABILE

- -	dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Monitorizarea mediului se refera la inspectiile şi testele periodice efectuate pentru a evalua impactului amplasamentelor reabilitate asupra mediului inconjurator.

- Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de măsurători şi determinări periodice ale poluanţilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv:

- - Pentru factorul de mediu aer (emisii de la mijloace de transport) parametrii la care vor funcţiona mijloacele auto vor asigura respectarea Normelor RAR; valorile limită pentru indicatorii de calitate vor fi specificaţi în anexa Certificatului de Inmatriculare auto la efectuarea inspecţiei tehnice periodice.

- - Pentru factorul de mediu zgomot şi vibraţii se vor respecta condiţiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, precum şi condiţiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limitele admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social – culturale admisibile şi parametrii de izolare acustică, Ordinul MS nr. 536/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

# IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IED, SEVESO, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru deşeuri etc.)

Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul face parte din strategia locala de dezvoltare a infrastructurii locale si a fost aprobat prin hotarari ale consiliului local.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

La execuția lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a obține toate avizele necesare realizării proiectului pentru organizarea de șantier.

Descrierea organizarii şantierului

În baza prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2013, Constructorul va evita accidentele de muncă, va asigura securitatea personalului implicat în executarea dIferitelor lucrări, protecţiei mediului conform legislaţiei în vigoare.

Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integrantă la contract.

Se au în vedere:

- Delimitarea zonelor de lucru; se vor stabili zonele de parcare a autovehiculelor şi utilajelor;

- Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus;

- Organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Intreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol;

- Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament;

- Se interzice executantului să efectueze depanarea mijloacelor de transport sau repararea şi întreţinerea utilajelor în amplasament;

- Se interzice executantului să execute conectări şi deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea de trasee sau reţele de utilităţi fără avizul scris al beneficiarului.

- Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului.

- Depozitarea materialelor de construcţii se va face în locuri amenajate corespunzător;

- La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate prin realizarea lucrărilor vor fi aduse la stadiul iniţial de funcţionalitate;

- Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, a substanţelor periculoase, a măsurilor de protecţie şi prim ajutor etc.

- Deşeurile municipale amestecate generate vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi transportate în locurile indicate de beneficiarul lucrarilor.

In vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, antreprenorul general al lucrarii va asigura ordinea si curatenia atât în incinta organizarii de santier cât si în zona lucrarilor. Se vor respecta conditiile din avize.

Se va da o atentie deosebita ţinerii sub control a factorilor de poluare.

La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare santier materialele, molozul; resturile ramase vor fi transportate şi depozitate in locuri dinainte stabilite sau in locurile indicate de beneficiar si se va curata terenul din zona.

Localizarea organizării de şantier

Proiectul prevede realizarea organizării de şantier pentru executarea lucrărilor de construcţie a obiectivelor aferente proiectului, în incinta proprietăţii titularului.

Localizarea exactă a organizării de șantier va fi stabilită ulterior, la faza de obținere a autorizației de construire. Se va realiza în acel moment un Proiect de Organizare a Execuției, urmând a se obține și actul de reglementare din punct de vedere a protecției mediului.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Impactul asupra mediului va fi nesemnificativ.

Praful și noxele generate de activitățile din organizarea de șantier vor fi prezentate în documentația care va sta la baza emiterii actului de reglementare din punct de vedere al protecției mediului pentru proiectul de organizare de șantier.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Ne este cazul

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Titularul proiectului/constructorul va adopta, pe toată perioada implementării planului, măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului, după cum urmează:

- Asigurarea întreţinerii corespunzătoare a utilajelor de construcţii şi a mijloacelor de transport, respectarea programului de verificare şi de funcţionare prevăzut în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de eşapament provenite de la acestea. Realizarea lucrărilor de excavaţii şi transport în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor măsuri suplimentare de minimizare a emisiilor: ex. stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport;

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea prevederilor normativelor în vigoare cu privire la realizarea săpăturilor generale, cu sprijiniri, pentru a preîntâmpina fenomenele de surpare a malurilor;

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte activităţile generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de material, spargerea betonului, etc.;

- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie.

În ceea ce privește traficul de șantier, se vor lua următoarele măsuri:

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare;

- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a zonei în care se descarcă materialele de construcţii;

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier;

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc;

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice, conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului;

- Proiectul de plan prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de refacere a zonelor afectate de execuţia investiţiei, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Având în vedere lucrările prevăzute în proiect, lucrările de refacere/restaurare a mediului se pot rezuma la aducerea la starea iniţială a suprafeţelor ocupate temporar de organizările de şantier (incluzând aici și depozitele de materiale), eliminarea corespunzătoare a deşeurilor menajere, a deşeurilor tehnologice, precum şi la îndepărtarea utilajelor de pe amplasament, după terminarea lucrărilor.

Pentru refacerea/readucerea la starea iniţială a zonei ocupate temporar de organizarea de şantier, la terminarea lucrărilor, se vor executa următoarele lucrări:

- evacuarea (încărcarea şi transportul) tuturor barăcilor, containerelor, a pubelelor, a toaletelor ecologice, precum şi a deşeurilor şi a eventualelor materiale rămase;

- recuperarea balastului (încărcarea, transportul şi depozitarea acestuia în vederea reutilizării la alte lucrări).

# XII. ANEXE - PIESE DESENATE

XII.1. #Certificat de urbanism

XII.2. Piese desenate.

# XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul.

# XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele, informații, conform Planurilor de management bazinale, în vigoare, actualizate:

Nu este cazul.

Semnătura si stampila titularului

..................................