MEMORIU  DE PREZENTARE

PENTRU OBTINEREA  ACORDULUI DE MEDIU

(conf. L 292/2018, anexa 5 E)

- Denumirea proiectului:  AMPLASARE ȘI MODERNIZARE  STAȚIE MIXTĂ  DISTRIBUȚIE

CARBURANȚI (BENZINĂ, MOTORINĂ şi  GPL)

- Amplasamentul proiectului : COM. TĂRTĂŞEŞTI, SAT. TĂRTĂŞEŞTI, STR. INDEPENDENŢEI,

NR. 280A, JUD. DÂMBOVIŢA.

II.Titular
   – numele beneficiarului: CONSTANTIN  DANIEL ŞI CONSTANTIN  MELANIA

– sediul : com. Tartasesti, sat Tartasesti, str. Independentei, nr 280A, jud. Dambovita

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet

– numele persoanelor de contact:  
   – director/manager/administrator:

– responsabil pentru protectia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a)	Prezentul proiect s-a intocmit la cererea  beneficiarului in vederea  edificarii unei constructii cu destinatia – statie mixta distributie carburanti  in scopul extinderii activitatii desfasurate de beneficiar pe amplasament.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Realizarea obiectivului este justificata din urmatoarele puncte de vedere:

- Pozitia terenului asigura accesul facil al mijloacelor de transport

- Se creeaza noi locuri de munca;

- Contribuie la dezvoltarea crearea si dezvoltarea activitatii de servicii publice ;

- Contribuie la dezvoltarea economica a unitatii si a localitatii, cu impact asupra populatiei.

- Pe de alta parte, acesta investitie are caracter de suport pentru dezvoltarea activitatilor  in  zona.

- Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ  de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare. Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic, prin crearea unor locuri de munca, dezvoltarea capacitatiilor, oportunitatilor economice si imbunatatirea calitatii vietii populatiei.

- Administratia publica locala apreciaza ca oportuna dezvoltarea zonei  industriale.

c) valoarea investitiei : 3 000 000lei

d) perioada de implementare propusa : 24 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren  solicitata pentru a fi folosita temporar ( plan de situatie si de amplsament atsat documentatiei).

- plan incadrare in zona

- plan de situatie

- plan amplasament pe suport topografic

- plan cota + 0,00

f) Caracteristicile constructiei propuse:

- incadrare in localitate si zona:

Terenul este situat in intravilanul com. Tartasesti

- descrierea  terenului (parcelei) :

- categoria de  folosinta : curti constructii (748 mp) si arabil ( 52 mp)

- functiunea dominanta : IS- Institutii publice si servicii de interes general- prestari servicii, comert,  conform PUZ aprobat prin HCL nr.50/24.10.2016.

- suprafata : 800 mp, forma  regulata .

- POT maxim = 20%,  CUT maxim = 0.40;

- H maxim = 6 m la coama superioara.

vecinatati:

  - Nord –  NR  CAD 71529 – 539.16ml ;

  - Sud – DE.  408 – 34.26ml ;

  - Est -  S.C.  KABLUTRONIK  S.R.L. – 548.94ml;

  - Vest–  DN  7 -  Bucuresti - Targoviste – 31.82ml ;

Pe terenul descris  mai sus se propune amplasarea :

    - Unui rezervor GPL pe platforma betonata si pompa distributie GPL ;

    - Copertina statie distributie carburanti cu platforma betonata

    - Rezervor bicompartimentat subteran cu gura de descarcare carburanti

    - Separator de hidrocarburi.

| INDICI URBANISTICI |
| --- |
| parcela cu suprafata totala de : | 800.00 | mp | curti constructii |  |
| Constructii EXISTENTE | AC | ADC | AU | AL |
| CABINA OPERATOR | 31 | 62 | 52.44 |  |
| SPĂLĂTORIE AUTO | 77 | 77 | 67.56 |  |
| SKID GPL | 6.25 | 6.25 |  |  |
| TOTAL | 114.25 | 145.25 | 120.00 | 32.00 |
| P.O.T. existent = | 14.28 | % | C.U.T. EXISTENT = | 0.18 |
| CONSTRUCTII PROPUSE | AC | ADC | AU | AL |
| DISTRIBUŢIE GPL |
|  | REZERVOR GPL PE PLATFORMA BETONATA SI POMPA DISTRIBUTIE GPL | 6.00 | 6.00 |  |  |
|  | ZID IN FORMA DE U | 4.00 | 4.94 |  |  |
| DISTRIBUŢIE CARBURANTI |
|  | SUPRAFATA CONSTRUITA PLATFORMA BETONATA | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | COPERTINA STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI | 40.00 | 40.00 |  |  |
| REZERVOR CARBURANTI |
|  | REZERVOR BICOMPARTIMENTAT SUBTERAN | 13.20 | 13.20 |  |  |
|  | GURA DESCARCARE CARBURANTI | 0.50 | 0.64 |  |  |
| SEPARATOR HIDROCARBURI | 1.00 | 1.00 |  |  |
| TOTAL | 68.70 | 58.84 | 0.00 | 0.00 |
| P.O.T. PROPUS = | 19.94 | % | C.U.T. PROPUS = | 0.09 |
| Sc / S teren x100 |  |  |  | Sd/ S teren |  |
| BILANT PE PARCELA |  |  |  | teren | 800.00 | 100.00 | % |
| suprafata construita la cota +/-0,00 | 159.50 | 19.94 | % |
| alei pietonale |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| alei carosabile | 420.00 | 52.50 | % |
| parcaje auto - 2 locuri | 40.00 | 5.00 | % |
| spatii verzi amenajate | 180.50 | 22.56 | % |
| FACTORI DE RISC |  |  |  |  |  |
| Teren fundare argila Pconv 250kPa la adancimea de 2.00m |  |  |
| 220kPa la adancimea de 1.00m |  |
| Clasa de importanta si expunerela cutremur III- conf P100/2013 Ag=0,30 ; Tc=1,60 sec |
| Categoria de importanta conf HG 776/1997 si calcul conf cu regulament MLPAT aprobat cu Ordin nr 31/N/02 10 1995 : C - NORMALA |

Descrierea sumara a proiectului

CONSTRUCTII EXISTENTE

In  prezent  pe  acest  amplasament  functionează  o  statie  distributie GPL si  o spălătorie  auto avand  o  cabină  pentru  operator  comună.

CONSTRUCTII PROPUSE

Prin prezenta  documentație  se  dorește modernizarea si  extinderea  activității  prin adaugarea unei  statii de  distribuție  carburanți  mixtă (benzină / motorină) si cu  amenjările  aferente.

Aceasta  implică  modificarea  amplasamentului statiei GPL  conform  noii  propuneri.

Stația mixta de distribuție carburanți (motorină, benzină si GPL) va fi formată  din:

- Cabina  operator  (SPATIU  COMERCIAL)

- Spălătorie  auto – 4  posturi

- Skid  GPL

- Rezervor  GPL pe  platformă  betonată

- pompă distribuţie  cu GPL  cu  copertină,

- zid  de  protectie  in  formă de  U

- Statie  distributie  carburanţi ( benzină / motorină)

- Platforma  betonata cu  doua  pompe de distribuție carburanți cu recuperare de vapori,

- Copertina

- un rezervor subteran bicompartimentat de 29,5mc cu pereți dubli,

- separator de hidrocarburi,

- totem  publicitar / afisaj  preturi,

- fosa  septica.

- CABINA OPERATOR (SPATIU  COMERCIAL) SI SPALATORIE  AUTO:

constructie  cu  dreptungiulara  cu  dimensiuni ale laturilor  de 18,00ml x 6,00ml;

- arie construita: Ac= 108,00mp

- arie desfasurata construita: Adc=108,00mp

- arie locuibila: Al= 0.00mp/ 0camere

- arie utila: Au=120,00mp

- volum  util total  - Vu = 348.50mc;

- regim de inaltime: parter

- inaltime la cornisa (streasina):+4,50ml – de la cota +/-0.00

- inaltimea maxima (la coama):+5,75ml - de la cota +/-0.00

- cota teren amenajat: -0.19ml

Constructia   respecta  urmatoarele retrageri de la limita  proprietatii:

Nord – 6,05ml -  fata de  limita proprietatii

Est –  5,90ml -  fata de  statia  de  distributie  carburanti  propusa

Sud – 6,97ml -  fata de  limita  proprietatii

Vest – 1,73ml -  fata de  limita  proprietatii

- lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri;

| Nivel | Destinatie incapere | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- | --- |
| PARTER | Casierie (spatiu comercial) | 15,00 |
|  | Cabină operator | 8,00 |
|  | Vestiar | 3,90 |
|  | Camera tehnica | 3,20 |
|  | Spalatorie auto | 67,56 |
| Etaj 1 | Birou manager | 30,25 |

Sistemul structural este  de  tipul  structura in  cadre  metalice. Cadrele metalice  sunt  realizate  din stalpi si  grinzi  dispuse  dupa  cele  doua  directii  pricipale  ale  cladirii.  Stalpii  au  forma  patrata  si  dimensiuni  de  180x180x10, iar  grinzile  sunt de  tip IPE200. Panele sunt  profile  de  tip IPE160, iar  contravantuirile  din  planul  acoperisului  sunt  alcatuite  din  teava  patrata cu  sectiunea 50x50x5.

Sistemul de  fundare  este  realizat  din  fundatii  izolate  sub  stalpii metalici  legate  pe ambele  directii de  grinzi  de  echilibrare.  Fundatiile  izolate  sunt  formate  din  bloc  de  beton  simplu si  cuzinet.  Dimensiunile  elementelor  sunt  dupa  cum  urmeaza : cuzinet 60x60  si  inaltimea de 45cm, bloc de  beton  simplu 130x130 si  inaltimea 68cm,  grinzi de  fundare 30x45cm, placa de  pardoseala  are  inaltime de 10cm si  este  armata cu 2  plasa O8/15/15 sus si  jos.

Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare

- Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri portante din tabla  cu  termoizolatie  tip  ‘’sandwich’’. Grosimea minima a peretilor va fi de 10cm, pentru asigurarea conditiilor de izolatie termica.

- elemente usoare de compartimentare interioara , pereti din ghips  carton  pe  structura  metalica

Finisajele interioare  – pardoseli din: gresie trafic si  ciment  elicopterizat.

- tamplaria interioara  o usa din MDF  glisanta in interiorul  peretelui de  gips  carton.

- tamplaria exterioara  se va realiza astfel: usa de  acces  si  ferestrele vor fi din din PVC -  alb -  5  camere, toate elementele  de tamplarie exterioara vor  prevazute cu geam termoizolant  3 straturi Low- E.

- Finisajele exterioare  –   panouri  din  tabla  cu termoizolatie  culoare  -  gri  deschis

- Acoperisul si invelitoarea - de tip sarpanta dintr-o panta continua, de minim 35,00%.  Invelitoarea este  alcatuita panouri  din  tabla  termoizolante tip  ‘’sandwich’’ pozata  pe pane  metalice. Apele pluviale sunt colectate prin intermediul  jgheaburilor din tabla din care se scurg prin intermediul burlanelor pana la cota  terenului amenajat de unde sunt colectate la geigerele pluviale prevazute pe amplasament.

- STATIE  DISTRIBUTIE CARBURANTI mixta ( benzină / motorină):

Staţiile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule trebuie să dispună de instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări minime necesare pentru a se asigura:

- depozitarea şi livrarea carburanţilor în deplină siguranţă,

- menţinerea caracteristicilor fizico-chimice ale carburanţilor depozitaţi, urmărirea şi controlul parametrilor privind calitatea acestora,

- exploatarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă pentru personal, utilizatori şi pentru mediu;

- un grad redus de poluare a mediului înconjurător;

- prevenirea şi stingerea incendiilor.

Utilajele, echipamentele şi sistemele din dotarea benzinăriilor trebuie să fie adecvate pentru tipul carburanţilor distribuiţi, să fie omologate, certificate şi după caz agrementate potrivit cerinţelor reglementarilor în vigoare.

Constructia  propusa  va  respecta  urmatoarele retrageri de la limita  proprietatii:

Nord – 22,38ml -  fata de  limita proprietatii si la  15,00m  fata de  limita skid -ului

GPL propus

Est – 11,60ml -  fata de  limita proprietatii si la  6,20m fata de  gurile de  descarcare  combustibil

Sud –5,40 ml -  fata de  limita  proprietatii

Vest – 14,74ml -  fata de  limita  proprietatii si la  5,90m  fata de  cabina operator (spatiu

comercial) existent ape  parcela.

| STATIE DISTRIBUŢIE CARBURANTI |
| --- |
|  | SUPRAFATA CONSTRUITA PLATFORMA BETONATA | 4,00 | 4,00 |  |  |
|  | COPERTINA STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI | 40,00 | 40,00 |  |  |

- arie construita: Ac= 15,00mp

- arie desfasurata construita: Adc= 15,00mp

- arie locuibila: Al= 0.00mp/ 0camere

- arie utila: Au= 0,00mp

- volum  util total  - Vu = 0,00mc;

- regim de inaltime: parter

- Inaltime  utila : + 4.50m

- COPERTINĂ METALICĂ

Se  propune a  se  construi o  copertină  metalică  in  suprafată de 40,00mp şi are  dimensiuni  in  plan de 8,00x5,00m si  inaltimea  liberă de  minim 4,50m si  va  acoperi  zona  de  alimentare  cu combustibil si pompele de  distributie (benzină/ motorină)

Copertina  propusa  va  respecta  urmatoarele retrageri de la limita  proprietatii:

Nord – 19,67ml -  fata de  limita proprietatii

Est – 8,30ml -  fata de  limita  proprietatii

Sud – 3,41ml -  fata de  limita  proprietatii

Vest – 12,04ml -  fata de  limita  proprietatii

- SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Structura  si  infrastructura - copertina statie  distributie  carburanti ( H= 5,15m) alcatuit din:

- fundatie - bloc si cuzinet din beton armat

- suprastructura – teava rectangulara suprastructuraTp -300x300x10;   Tp100x100x6

- acoperisul este alcatuit din pane metalice care reazema continuu pe cadrele metalice. Pentru rigidizarea in plan orizontal a acoperisului s-a dispus un sistem de contravantuiri orizontale. Invelitoarea va fi usoara, realizata din tabla cutata. Inchiderile se vor realiza din panouri sandwich izolatoare. Fundatiile stâlpilor sunt  de tip fundatii izolate din beton simplu si  beton  armat.

- Finisajele exterioare

Elementele  metalice  -  cu  vopsea  pentru exterior  (rosu, alb, verde), placaje  cu aluminiu  compozit.

# Depozit cu rezervor subteran

Depozitul de carburanţi cuprinde un rezervor cilindric orizontal cu funduri drepte și perete dublu, bicompartimentat de capacitate 29,5 m3 (13,5 m3 benzină – 16 m3 motorină), cu gura de descărcare montată direct pe rezervor confecţionat din tablă OL 37,2K (S235JR).

Rezervorul bicompartimentat are funduri drepte și perete dublu și se va amplasa subteran.

Capacitatea compartimentelor rezervorului:

  - benzină: 13,5m3;

  - motorină: 16m3;

Dimensiuni rezervor:

  - lungime exterioară: 6000mm;

  - diametru interior: 2500mm;

  - gură vizitare: 600mm;

  - înalțimea interstițiului: 2mm.

Grosimea de tabla a rezervorului:

  - perete interior 6 mm;

  - perete exterior 4 mm;

  - fund interior 8 mm;

  - fund exterior 5 mm;

Protectie exterioara aplicata rezervorului: 2 Grund Epoxy + Email Epoxy.

Rezervoarele din cadrul depozitului subteran se pot monta:

- în cuva de beton;

- direct în sol, sub carosabil sau în afara acestuia.

Rezervorul cu pereţi dubli se echipează suplimentar cu:

- sistem de detectare a scurgerilor accidentale cu indicare la sistemul managerial al staţiei;

- sistem de detectare a apei cu transmitere la sistemul managerial al staţiei, montat în spaţiul dintre cele două mantale.

- fundatie -  radier  general  din beton arma t  de  30cm  grosime

- arie construita: Ac= 13,20mp

- arie desfasurata construita: Adc=13,20mp

- arie locuibila: Al= 0.00mp/ 0camere

- arie utila: Au= 0,00mp

- volum  util total: Vu = 0,00mc;

- regim de inaltime: parter

- adancimea de montaj:  4.50m

Constructia  propusa  va  respecta  urmatoarele retrageri de la limita  proprietatii:

Nord – 15.80ml -  fata de  limita proprietatii

Est  –6,00ml -  fata de  limita  proprietatii

Sud – 5,22ml -  fata de  limita  proprietatii

Vest – 6,20ml -  fata de  limita  statiei de  distributie  propuse

# Separatorul de hidrocarburi

Separatorul de hidrocarburi se amplasează, de regulă, într-o zonă distinctă a benzinăriei, la distanţe de siguranţă faţă de alte obiecte din incintă.

Separatorul de hidrocarburi este realizat astfel încât să asigure:

- separarea produselor petroliere de apă chimic impura sau meteorica;

- preluarea deversărilor accidentale de carburanţi din zona pompelor şi gurilor de descărcare;

- deversarea în canalizarea localităţii numai a apei curate;

- ieşirea în exterior a vaporilor (traseu de aerisire);

- posibilitatea vidanjării periodice a carburanţilor şi reziduurilor acumulate.

# Gurile de descărcare carburanţi

Gurile de descărcare pot fi amplasate:

- direct pe capacul rezervorului sau alăturat, direct pe rezervor, în cazul în care se prevede echiparea cu dispozitiv de siguranţă, colectare şi recuperare scurgeri de carburant;

- distinct, în cămine, într-o zonă liberă, la distanţa de siguranţă faţă de celelalte obiecte ale staţiei.

La alegerea amplasamentului gurilor de descărcare se va ţine cont şi de gabaritul cisternei aflată      la descărcat, zona de staţionare urmând a fi aleasa astfel încât:

- să nu pună în pericol persoanele, autovehiculele, obiectele din incintă sau construcţiile vecine;

- să nu stânjenească circulaţia pe căile de acces şi de defluire din staţie;

# Blocul gurilor de aerisire

# Blocul gurilor de aerisire a rezervoarelor are prevazut sistem de recuperare a vaporilor.

Blocul gurilor de aerisire a rezervoarelor se amplasează, de regulă, într-o zonă distinctă a benzinăriilor, astfel încât vaporii ieşiţi în exterior să nu pună în pericol obiectele din incinta sau construcţiile din vecinătate.

Blocul gurilor de aerisire se amplasează, de regulă, în zona gurilor de descărcare sau în zona depozitului de carburanţi, cu respectarea distanţelor de siguranţă. Fiecare gură de aerisire se echipează obligatoriu cu opritor de flacără.

Înălţimea conductelor de aerisire trebuie să fie de minim 4,00m deasupra solului în cazul rezervoarelor subterane .

- STATIE  GPL  CU REZERVOR  SI  COPERTINA

- arie construita:        Ac= 6,00mp - Platforma  rezervor  imprejmuit, pompa  distributie

acoperita cu  copertina

Ac=4,00mp – zid de  protectie  in forma de  U (antiexplozie)

- arie desfasurata construita: Adc= Ac= 6,00 mp - Platforma  rezervor  imprejmuit,

pompa  distributie  acoperita cu  copertina

Adc= 4.00mp – zid de  protectie  in forma de  U (antiexplozie)

- arie locuibila: Al= 0.00mp/ 0camere

- arie utila: Au=0.00mp

- regim de inaltime: parter

- inaltime la cornisa (streasina):+2,40ml – de la cota +/-0.00

- inaltimea maxima (la coama):+3,35ml - de la cota +/-0.00

- cota teren amenajat: -0.15ml

Constructia  propusa  va  respecta  urmatoarele retrageri de la limita  proprietatii:

Nord – 6,20ml -  de  la  limita  proprietatii.

Est – 6,00ml -  fata de  limita  proprietatii.

Sud – 10,50ml -  fata de  limita   guri de  descarcare combustibil.

Vest – 8,10ml -  fata de  limita  spalătoriei auto existente  in incintă.

- SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Structura  si  infrastructura - copertina GPL ( H= 3.35m) alcatuit din:

- fundatie - bloc si cuzinet din beton armat

- suprastructura – teava rectangulara Tp -200x100x8; Tp80x60x4

- acoperisul este alcatuit din pane metalice care reazema continuu pe cadrele metalice. Pentru rigidizarea in plan orizontal a acoperisului s-a dispus un sistem de contravantuiri orizontale. Invelitoarea va fi usoara, realizata din tabla cutata. Inchiderile se vor realiza din panouri sandwich izolatoare. Fundatiile stâlpilor sunt  de tip fundatii izolate din beton simplu si  beton  armat.

Platforma Tancului de combustibil este realizata dintr-un radier general cu grosimea de 30 cm bordar pe contur cu o grinda perimetrala de 190x30cm. Pardoselile vor fi beton armat si vor fi asezate pe un strat din balast compactat.

-  perete  protectie , explozie,  GPL alcatuit din:

- fundatie  de  tip continu  armata

- suprastructura – diafragma de  beton armat,  2.0x0.25m

- Finisajele exterioare

Perete  din  beton armat  finisat  cu  tencuieli  deorative  texturate -  culoare  alba, invelitoare din  tigla  ceramica.

Elementele  metalice  -  cu  vopsea  pentru exterior  (rosu, alb, verde), placaje  cu aluminiu  compozit.

Imprejmuire rezervor  GPL cu gard  metalic din teava  patrata 1,00x1,00x0,2cm,  inaltime H=1,20m

- TOTEM  PUBLICITAR SI  AFISAJ  PRETURI:

Constructie  cu  dreptungiulara  cu  inaltimea  de  6,00m  iar  dimensiunea  panoului de  afisaj este de  2,385ml x 4,04ml acesta  fiid  ancorat  in  stalpul de  sustinere;

Constructia  propusa  se  va  amplasa  pe  domeniul  public  la  cca 2,00m  de  la  limita  proprietatii spre  DN 71

SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

- fundatie - bloc si cuzinet din beton armat

- suprastructura – teava rotunda -60x60x5

- Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare –

Inchiderile exterioare sunt realizate din panouri de  alumini compozit  si  panel din policarbonat  semitrasparent si  opac

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE  PROIECTULUI PROPUS:

-profilul si capacitatile de productie:

Activitatea desfasurata – distributia de carburanti mixta ( benzina/ motorina), GPL si spalatorie auto

- descrierea  instalatiei si a fluxurilor tehnologice :

Staţiile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule trebuie să dispună de instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări minime necesare pentru a se asigura:

- depozitarea şi livrarea carburanţilor în deplină siguranţă,

- menţinerea caracteristicilor fizico-chimice ale carburanţilor depozitaţi, urmărirea şi controlul parametrilor privind calitatea acestora,

- exploatarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă pentru personal, utilizatori şi pentru mediu;

- un grad redus de poluare a mediului înconjurător;

- prevenirea şi stingerea incendiilor.

Utilajele, echipamentele şi sistemele din dotarea benzinăriilor trebuie să fie adecvate pentru tipul carburanţilor distribuiţi, să fie omologate, certificate şi după caz agrementate potrivit cerinţelor reglementarilor în vigoare.

- Pompa de distribuție a carburanților este tip Tatsuno și are următoarele specificații:

Debit standard (40 l/min);

Debit mărit (80 l/min);

Debit foarte mare (130 l/min);

Combinație viteză standard- viteză mare.

Pompele de distribuţie a carburanţilor trebuie să fie în construcţie “EX”, să asigure livrarea produselor către clienţi în condiţii de siguranţă şi se recomandă să fie echipate cu sisteme de recuperare a vaporilor, de asemenea se recomanda montarea în caseta pompei a unui senzor de scurgere a carburanţilor.

Pompele de distribuţie a carburanţilor se echipează cu sistem local de afişare, mecanic sau electronic, care indică preţul/litru, cantitatea livrată şi valoarea totală a produsului vândut.

Se recomandă ca pompele de distribuţie a carburanţilor să fie echipate cu sisteme de transmitere la distanţă a datelor înregistrate, în sistemul managerial al staţiei. Pompele de distribuţie a carburanţilor se echipează cu furtunuri flexibile, adecvate pentru produse petroliere, antistatizate, cu lungime max. de 3,50 m.

Furtunul pompei va fi echipat cu un sistem de siguranţă în caz de smulgere accidentală. Pe pompele de distribuţie a carburanţilor tip multiprodus se inscripţionează culorile caracteristice tipurilor de benzine şi motorine livrate şi denumirea carburantului respectiv, în vederea identificării rapide de către clienţi.

La pompele de distribuţie carburanţi tip multiprodus, ştuţul pistolului de alimentare pentru benzinele fără plumb este diferit (diametrul mai mic) fata de cel al pistolului pentru benzine cu plumb.

Se recomanda că pompele de distribuţie a carburanţilor cu debit mare, prevăzute pentru alimentarea autovehiculelor de mare tonaj să die amplasate separat, cu fluxuri de circulaţie distincte fata de celelalte pompe din staţie.

- Conducte şi armături

Sistemul de conducte tehnologice dintr-o staţie de distribuţie a carburanţilor cuprinde:

- trasee pentru descărcarea carburanţilor din autocisterne, cu armaturile aferente;

trasee de vehiculare a carburanţilor dinspre rezervoare spre pompele de distribuţie, cu armaturile aferente;

- trasee de aerisire a rezervoarelor, echipate cu armăturile aferente;

- trasee pentru transvazarea carburanţilor dintr-un rezervor în altul (opţional);

- trasee pentru recuperarea vaporilor din rezervoarele autovehiculelor prin intermediul pistolului pompelor de distribuţie a carburanţilor, cu transferarea vaporilor în rezervorul de benzină premium;

- trasee pentru recuperarea vaporilor din conductele de aerisire şi din rezervoare şi transferarea acestora în cisterna auto.

- Instalatia de alimentare cu G.P.L. TIP SKID MONOBLOC

Instalatia de alimentare G.P.L la autovehicule tip SKID MONOBLOC este certificată CE.

Schema instalatia de alimentare GPL la autovehicule tip SKID MONOBLOC are următoarele componente principale:

• un recipient metalic de stocare GPL, cilindric, orizontal, suprateran cu o capacitate de 4850litri (volum de apă).  Acest rezervor este echipat cu racorduri pentru aparatura de măsură si control, ventile si armături de sigurantă.

• pompa centrifugă antrenată de un motor electric de 4 KW de constructie;

•o pompă de distributie GPL echipată cu aparatură de control al debitului distribuit, furtun 	cu pistol de alimentare si aparatură de control;

•instalatia electrică executată pentru mediu;

•instalatia pneumatică pentru inchiderea ventilului pneumatic de la distantă.

Toate echipamentele sunt montate pe un cadru metalic fixate pe o fundatie din beton

armat. Instalatia va fii inertizată cu gaz neutru (azot sau CO2) inaintea operatiunii de umplere cu GPL conform Normativului NP 037/1999 pct. 5.47.

- Recipientul de stocare:

Recipientul are o capacitate de 4850 litri (volum apă).

Recipientul este prevăzut cu următoarele racorduri:

•Racord pentru alimentarea cu GPL in autocisternă

•Racord pentru conducta de aspiratie a pompei centrifuge

•Racord pentru supapa de sigurantă

•Racord pentru indicatorul de nivel

•Racord pentru returul fazei lichide si a fazei de gaz

•Racord pentru manometru.

Pe racordul de alimentare cu G.P.L. se montează gura de culare cu pistolul autocisternei. Gura de cuplare este prevăzută cu o supapă de sigurantă care se deschide la presiune după pornirea pompei de pe autocisternă. Volumul de stocare gaz petroler lichefiat este maxim 80% din capacitatea acestuia. Pe racordul de aspiratie se montează o conductă care face legătură intre bazinul de stocare si pompa centrifugă.    Pe această conductă se montează un ventil manual pentru inchidere si un ventil pneumatic de inchidere cu actionare de la distantă. Recipientul de stocare este protejat impotriva supratensiunilor interne cu o supapă pneumatică cu arc care se deschide in atmosferă la depăsirea parametrilor stabiliti de producător (18 Kg.f/cm2 – 17,65 bar). Supapa de sigurantă este prevăzută cu o contrasupapă care se mentine in pozitia deschis permanent. Rolul acesteia este de a se bloca odată cu scoaterea supapei de sigurantă pentru verificare. Supapa de sigurantă va fi verificată anual pe standuri autorizate ISCIR si sigilată cu sigiliul verificatorului. Pe racordul de indicator de nivel se montează un dispozitiv cu plutitor care indică existentul de G.P.L in procente din rezervor.

Pe racordul fazei gaz se montează conducta de retur (by pass) a fazei gaz care este prevăzut cu supapă de suprapresiune si un robinet manual cu rol de a prelua surplusul de fază lichidă dinspre pompa centrifugă in recipient.

Pe recipient se montează un manometru care indică permanent presiunea de vapori din interiorul rezervorului.

Recipientul este protejat impotriva radiatiilor solare cu vopsea albă pentru reflectarea razelor solare. Pentru protectie mai mică 1.00 ohm, Conform normativului NP 037/1999 pct. 2.12 si 2.13 recipientul este marcat cu o bandă portocalie pe care scrie GAZ PETROLIER LICHEFIAT cu culoare albă.

- Pompa centrifugă

Pentru vehicularea fazei lichide a gazului dinspre recipient spre pompa de distributie la

autovehicule este prevăzută o pompă centrifugă. Aceasta este activă de un motor electric de 4 kW. Pe conductă de legătură dintre recipient si pompa centrifugă sunt montate următoarele elemente:

•Un robinet de inchidere cu actionare manuală

•O supapă de sigurantă

•Un filtru de retinere a impuritătilor

•Un robinet pneumatic de inchidere rapidă cu actionare pneumatică care este in pozitia normal inchis cand nu este actionat

Actionarea pompei centrifuge (pornire si oprire) se face dintr-o manetă amplasată pe pompa de distributie. Oprirea in caz de urgentă se face dintr-un buton montat pe tablou electric.

Acest buton are rolul de a opri curentul care intră in instalatie si totodată evacuează aerul sub presiune obligand robinetul pneumatic să inchidă aspiratia GPL din recipient spre pompa centrifugă.

- Pompa de distributie GPL la autovehicule

Pentru distributia GPL la autovehicule pe pompa de distributie sunt montate următoarele elemente:

•Filtru fin de intrare in distribuitor;

•Separator de fază;

•Contor volumetric cu traductor de impulsuri

•Calculator electronic cu afisaj electronic al pretului si cantitătii livrate;

•Supape si valvă diferentială pe faza lichidă si gazoasă;

•Aparatură de măsură si control;

•Furtun flexibil prevăzut cu pistol de alimentare si cuplaj de inchidere automată in cazul smulgerii accidentale a furtunului. Pistolul de alimentare este realizat incat să permită circulatia fluidului prin el numai după ce a fost cuplat la instalatia de alimentare a autovehiculului.

Caracteristicile tehnice ale pompei de distributie:

•Debit minim: 5 l/min;

•Debit maxim 50 l/min;

•Cantitate minim livrată 5 l;

•Presiunea maximă de lucru: 25 bar;

•Clasa de precizie: +/- 5%;

•Diametru conectare faza lichidă: DN 25(1”);

•Faza gazoasă: DN 25(3/4”);

•Potenta maximă: 150W;

•Conectare electrică 220V,50Hz (alimentare generală) 220V, 50Hz (iluminare)

Fluxul tehnologic si modul de operare al instalatiei G.P.L. tip Skid :

Instalatia va fi pusă in functiune după ce este inertizată cu azot sau CO2.

Autocisterna cu GPL  intră in statie pe platforma betonată din incinta statiei parcurgand traseul desenat in plansa zonare Ex-circulatie cistenă.

Viteza de circulatie a autocisternei in incinta statiei nu trebuie să depăsească 10 km/h. Aceasta va actiona pe perioada alimentării la o distantă de cel putin 5.00 m fată de SKID. Odată cu inceperea operatiunii de alimentare a rezervorului SKIDului, intreaga instalatie devine neoperativă pentru distributie GPL la autovehicule, interzicanduse totodată accesul  autovehiculelor pe platforma statiei.

Se va izola rezervorul SKID-ului prin următoarele operatiuni:

- Pistolul de distributie se va aseza in locasul său;

- Se va scoate de sub tensiune instalatia si se va inchide robinetul pneumatic prin actionarea butonului de oprire.

Conducătorul autocisternei va lua toate măsurile pentru imobilizarea acesteia (tragerea franei de mană, blocarea rotilor).

Inaintea inceperii alimentării rezervorului, conducătorul autocisternei va lega cablul flexibil al prizei de pămant al cisternei la sasiul SKID-ului. Racordarea furtunului flexibil la recipientul instalatiei va fi efectuată tot de conducătorul autocisternei sub supravegherea

personalului de deservire.

După ce au fost luate toate măsurile de securitate se porneste pompa autocisternei si seintroduc in rezervor SKID-ul 100 litri după care operatiunea se opreste. Se verifică etanseitatea imbinărilor si functionarea aparatelor de măsură si control.

Dacă nu se constată nereguli se continuă activitatea de umplere a rezervorului tinandu-se

sub supraveghere permanentă aparatele de măsură de pe cisternă si insalatia SKID.

Se consideră incărcarea terminată cand indicatorul de nivel de pe rezervor indică 80% din capacitatea acestuia.

După terminarea operatiunii de incărcare a rezervorului, conducătorul auto decuplează furtunul, il derulează pe tambur, scoate impămantarea si evacuează autocisterna de pe platforma statiei. Operatiunile in detaliu pe care le execută conducătorul auto sunt prevăzute in MANUALUL DE OPERARE AL AUTOCISTERNEI.

După plecarea autocisternei operatorul verifică toate imbinările instalatiei cu spumă de săpun. Punerea in functiune pentru livrarea GPL la autovehicule presupune următoarele operatiuni:

  - alimentarea instalatiei cu energie electrică din tablou;

  - alimentarea robinetului pneumatic cu presiune de aer pentru deschiderea acestuia;

  - deschiderea robinetului manual de pe conducta de aspiratie dintre rezervor si pompă.

Alimentarea autovehiculelor cu GLP presupune ridicarea pistolului din locasul său, cuplarea acestuia la gura de umplere si actionarea manetei de pornire. In timpul alimentării se vor urmării permanent controlul (afisajul), manometrul pompei de distributie, etanseitatea cuplării pistonului la gura de umplere a  autoturismului.

Operatiunea de alimentare a autovehiculelor se face numai de personal autorizat ISCIR. Pe timpul alimentării autovehiculelor presiunea de lucru trebuie incadrată intre 8-10 bar, iar atingerea nivelului de 80% in rezervorul autoturismului, pompa de distributie se intrerupe automat.

După terminarea operatiunii de alimentare a autovehiculelor se trece maneta pe pozitia

inchis, se rulează pistolul de alimentare si se asează in locasul său. Cantitatea de GPL livrată este indicată pe afisajul instalatiei si poate fi citită si pe indicatorul de nivel al autovehiculului

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

Nu exista proces de productie

- Materiile prime, energia si combustibulii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Cantitati de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate in proces:

Nu exista proces de productie

racordarea la retelele utilitare existente in zona :

- Alimentarea cu energie electrica :

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor  se va face din reteaua de distributie zonala a S.C Electrica S.A. s-a obtinut Avizul de amplasament favorabil emis de SC Electrica SA – Sucursala de Distributie Targoviste. Solutia de alimentare se va stabili si proiecta de catre furnizorul de energie, in functie de puterea disponibila in reteaua de distributie de joasa tensiune pe baza Avizului de racordare eliberat pentru punctul de consum, la solicitarea beneficiarului.

- Instalatia de alimentare cu apa rece si calda menajera :

Pentru alimentarea cu apa potabila, se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

Alimentarea  cu  apa potabila rece este  asigurata de din  sursa  proprie  (put  forat) complet  echipat,  respectand standardele de calitate in vigoare

Instalatiile  propuse nu vor afecta  calitatea  apei la utilizator.

Conform "Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de

stingere a incendiilor" indicativ NP - 086/2005, pentru cladirea defata nu sunt necesari hidranti

interiori.

- Instalatia de canalizare menajera

Apele uzate menajere colectate de la  chiosc  operator  vor fi preluate printr-o

retea exterioara, camine de vizitare din beton si conduse direct la o  fosa  septica  vidanjabila.

Nu exista  procesele tehnologice care determină apa uzată,

- Instalatia de canalizare pluviala

Apele uzate pluviale de pe platformele betonate, posibil a fi infestate cu hidrocarburi vor fi trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si apoi deversate la  reteaua  orasaneasca de canalizare,  se va  folosi  un  separator  de  hidrocarburi  < 5 l/s cu filtru coalescent si obturator automat.

Caracteristici:

- Proiectate şi fabricate conform Standardului European SR EN-858 ;

- Testate de Institutul National de Cercetări în Constructii ;

- Testate la încărcări statice şi dinamice ;

- Filtru coalescent inclus ;

- Rezistenţă îndelungată datorită materialului din care sunt confecţionate (poliesteri armati cu fibră de sticlă) ;

- Colectează sedimente din apele de suprafaţă (pluviale) ;

- Separă şi reţine hidrocarburile şi a metalele grele ;

- Prelungeşte perioada de colmatare a conductelor pentru colectarea apelor pluviale ;

- Uşor de instalat şi de întreţinut ;

- Durată de viaţă de cca. 100 de ani ;

- Costuri de întreţinere minime datorită suprafetei interioare rezistente şi usor de curăţat ;

- Costuri de instalare scăzute datorită livrării asamblate, gata pentru montaj.

suprafata de colectare ape pluviale 420mp

Diametru 0.50 metri

Lungime 1.50 metri

NU se prevad instalaţiile de pompare şi transport a apei uzate

Apa din bazinul de retentie va fi utilizata pentru intretinerea spatiilor verzi.

- Alimentarea cu gaze

Nu este necesara .

- Incalzirea spatiilor:

Cabina operatorului  va fi încălzita in sistem centralizat cu o centrala electrica

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Se vor mentine spatiile verzi existente cu exceptia spatiului destinat constructiei propriu zise si aleilor betonate.

Pe laturile laterale se va realiza imprejmuiri transparente dublate de vegetatie.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

-Accesul  rutier se  va  realiza  direct  la  Str. Independentei ( DN71 Bucuresti Targoviste) prin  bretea de  intrare avand  latimea de  5,50m si  raza de  minim 10,00m si  prin  bretea de  iesire avand  latimea  de  5,50m si  raza de  minim  10,00m.  Pentru  a separa  cele  doua  fluxuri de  circulatie (intrare / iesire), se propune  realizarea  unei insule  separatoare  denivelata. Retragerea  insulei  fatada  de  marginea  partii carosabile este  de  1,00m

Accesul la  incinta  imobilului va  fi  doar pe  relatia  de  dreapta.

Spatii pentru  parcare  se  vor  asigura  numai  in  incinta  obiectivului si nu  in  zona  Drumului     National  (3locuri)

Traficul estimat  generat  de  investitie este de 50 autoturisme /zi – categoria B si 20 autovehicule -  categoria C+E

- resursele naturale folosite  in constructie si functionare :

Resursele naturale sunt cele uzuale pentru astfel de lucrari, respectiv se vor utiliza agregate naturale (nisipi, pietris, apa).

- Metode folosite in constructie/ demolare :

Lucrarile de executie nu vor afecta in nici un fel domeniul public parcelele vecine. Organizarea executiei constructiilor se va face astfel ca sa nu fie necesare baracamente si echipamente provizorii pentru  executarea lucrãrilor, aprovizionand santierul, ritmic, cu materialele necesare punerii in opera in ziua respectiva.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosirea ulterioara:

Beneficiarul are obligatia sa execute integral lucrarile pana la termenul prevazut in autorizatie – conform L 50 /1991 text 05 05 2017 art 37 si sã asigure receptionarea lucrãrilor conform regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, inclusiv obtinerea certificatului energetic la  terminarea acestora.

Termenul estimat de punere in functiune a investitiei: 2021

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Proiectul de investitie  «Amplasare si modernizare statie mixta distributie carburanti (benzina, motorina si GPL) » propus a fi amplasat in com. Tartasesti, sat Tartasesti, str. Independentei nr. 280 A,  jud. Dambovita este in relatie cu activitatea desfasurata de beneficiar  la aceeasi locatie.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Din punct de vedere tehnic, in acest moment, nu se pune problema necesitatii unor variante alternative ale proiectului.

Din punct de vedere al protectiei factorilor de mediu nu se pune problema necesitatii unor variante alternative ale proiectului deoarece statiile sunt  dotate cu cele mai noi tehnologii avand un grad de poluare foarte redus.

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul.

- Alte autorizatii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 359/22.11.2019, emis de Primaria com. Tartasesti, s-au solicitat urmatoarele documente si avize/ acorduri:

- D.T.A.C.

-  D.T.O.E.

- alimentare cu energie electrica

-  aviz Telekom

- alimentare cu gaze naturale

- securitatea la incendiu

- sanatatea populatiei

- acordul de mediu

- aviz gospodarire a apele romane;

- aviz Politia  Rutiera;

- Aviz CNAIR

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului :

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului supra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare :

Amplasamentul proiectului propus nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic  si declararea unor situri arheologice  ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul propus nu se afla in raza de protectie  sau un in apropierea vreunui monument    istoric.

- Harti, fotografii ale amplasamentului :

Coordonate geografice ale amplasamentului, in sistemn de proiectie nationala Stereo 1970:

pct	                     X                           Y

1	  	540767.464  	375874.400

2		540728.060  	375934.447

3		541223.065  	376148.140

4		541249.227  	376126.019

5		541256.917  	376129.349

6		541290.446  	376098.898

7		540767.464  	375874.400

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile supra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In urma desfasurarii lucrarilor din activitatea de construire a cladirilor, precum si din activitatea  de exploatare  vor rezulta doar ape uzate menajere de la grupurile sanitare.

Toate  apele uzate  menajere vor  fi vor fi preluate printr-o retea exterioara, camine de vizitare din beton si conduse direct la o  fosa  septica  vidanjabila.

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Apele  pluviale de  pe  platformele  betonate, acces  carosabil si  parcari auto se vor  colecta  prin  retea  subterana si  vor  trece  printr-un  separator de  hidrocarburi dupa  care  sunt  folosite  la  irigarea  spatiilor  verzi  din incinta.

Apele uzate realizate in urma procesului de spalare a masinilor se vor colecta prin intermediul canalelor de colectare apa murdare (aflate pe platformele unde se realizeaza spalarea  masinilor), la un  camin de canalizare  din care se vor scurge catre un separator de hidrocarburi si uleiuri (2.00x1.30x2.30m) montat  ingropat  dupa  se vor colecta in bazinul  vidanjabil, care se  va  vidanja  periodic.

Este interzisa  deversarea apelor menajere uzate in mediul ambiant.

- Protectia aerului:

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri :

- Sursele mobile de poluare a aerului sunt constituite din utilajele si mijloacele auto folosite in activitatea de construire si apoi in activitatea de exploatare.

Utilajele au motoare diesel sau motoare pe benzina , astfel incat principalele gaze poluante evacuate in atmosfera (prin esapare) sunt: oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanti organici persistenti, pulberi.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- Sursele de zgomot si de vibratii:

- sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de activitatea de transport ( autovehiculele care se alimenteaza) si de la functionarea pompelor în timpul operatiilor de descarcare, operatii ce se desfasoara în  spatiu deschis, nivelul de zgomot la accesul unui autovehicul fiind teoretic de 60dB, curba de zgomot Cz 55. Specificul activitatii ce se desfasoara în cadrul statiei implica posibilitatea aparitiei unei poluari sonore si a unei vibratii care ating nivelele caracteristice traficului si pornirii/opririi mijloacelor de transport rutier. Nivelul maxim de zgomot la limita incintei trebuie sa fie de Lech-65dB,  conform STAS 10009/88. Nivelele zgomot si vibratii nu depasesc limitele admise specificului activitatii. Amplasarea si vecinatatile nu ridica probleme speciale de protectie Fonica.  Pentru asigurarea unui nivel de zgomot optim nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

-  pe durata executiei lucrarilor de constructie, constructorul va lua toate masurile de eliminare a factorilor de discomfort (praf, zgomot) si incadrarea in standardele si legislatia de protectia mediului; dupa terminarea lucrarilor si punerea in fuctiune a depozitului nu sunt factori care sa produca zgomot si vibratii;

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor:

- Sursele de radiatii:
              Prin natura activitatii care se va desfasura  nu vor exista  astfel de poluanti.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului:

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

Principalele surse de emisii de poluanti pentru sol sunt reprezentate de:

- inlaturarea stratului de sol vegetal pe culoarul de lucru;

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitarea neadecvata;

- depozitarea necontrolata a deseurilor si a materialelor de executie;

- potentiale scurgeri ale sistemelor de colectare ape uzate si pluviale in zona organizarilor de   santier.

- posibile scurgeri accidentale de carburanti sau lubrifianti de la mijloacele auto si utilajele care deservesc activitatea de construire si apoi la activitatile specifice din etapa de exploatare a halelor.

Incinta se încadreaza în tipul de folosinta mai putin sensibila, sursele posibile de poluare a solului si subsolului fiind reprezentate în special de traficul auto la SKID.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Pe perioada executiei constructiei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului urmatoarele lucrari:

- se va optimiza  durata de mentinere deschisa a santierului in vederea evitarii surparilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare, alunecarilor de teren prin respectarea etapelor de executie a proiectului, a disciplinei tehnologice in timpul operatiilor de constructii- montaj.

- stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea terenului la terminarea lucrarilor;

- dimensionarea lucrarilor la suprafata strict necesara;

- delimitarea stricta a culoarului de lucru.

- pe durata lucrarilor se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru stocarea pe categorii a deseurilor si se vor incheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform legislatiei de mediu in vigoare.

Pentru a se evita poluarea solului au fost prevazute urmatoarele masuri:

- Masurile, dotarile si amenajarile pentru protectia solului sunt asigurate prin organizarea functionala a incintei si controlul permanent al mijloacelor de transport si a pompelor din dotare.

- se asigura, la termen, verificarea functionalitatti motoarelor termice ale mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire

- alimentarea cu motorina si cu lubrifianti se face cu sigurarea tuturor conditiilor de evitare a pierderilor accidentale si de protectie a mediului in statia de distributie carburanti;

- toate utilajele si mijloacele auto folosite in activitatea de construire si apoi in activitatea de exploatare ruleaza pe drumuri amenajate si sunt parcate doar pe platformele betonate

- deseurile rezultate din etapa de constructie cat si cele din activitatea de exploatare a constructiei sunt  depozitate temporar numai in recipiente speciale, amplasate in locuri special amenajate.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

In mod normal activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare a constructiei, nu vor avea efecte negative asupra ecosistemelor acvatice si terestre.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Se vor lua urmatoarele masuri:

- refacerea zonei la terminarea lucrarilor;

- stocarea substantelor periculoase in recipiente etanse si depozitare in locuri speciale;

- colectarea selectiva si managementul corespunzator al deseurilor;

- folosirea de catre executant de utilaje adecvate si intretinute conform cartii tehnice si cerintelor legale;

- schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii;

- readucerea habitatelor din aria naturala protejata cat mai aproape de starea initiala la finalizarea lucrarilor.

- Protectia sezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de a asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone supra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protectie a   a vreunui monument istoric si de arhitectura.

Cea mai apropiata locuinta de constructia propusa este la o distanta de minim 15m de  limita  proprietatii.  Activitatea care se desfasoara  este o activitate  specifica asezarilor umane si a obiectivelor de interes public si prin urmare nu poate creea  nici un fel de pericol acestora.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare a constructiei, nu vor avea efecte negative asupra asezarilor umane si nu se impun masuri suplimentare de protectie a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate de amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- Lista deseurilor( clsificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- Deseuri rezultate in etapa de constructie

Regimul gospodaririi deseurilor produse in faza de executie, va face obiectul organizarii de santier, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Deseurile preconizate sunt de urmatoarele tipuri:

      - Menajere sau asimilabile;

      - Metalice ferose – rezultate din activitatea de executie a structurilor metalice

      - Metalice neferose – rezultate din activitatea de realizare a legaturilor electrice

Cantitati estimative de deseuri rezultate in etapa de construire:

| Tip deseu | Cod deseu | Sursa de generare | Mod de stocare/depozitare | Mod propus de eliminare/ valorificare a deseurilor | Cantitati estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri metalice | 17 04 05 | Amplasarea structurilor metalice pentru constructii | Platforma betonata | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 0.05 t |
| Deseuri de cabluri electrice | 17 04 11 | Construirea retelelor si a racordurilor electrice | Platforma betonata | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 0.01 t |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului angajat | Europubele amplasate pe platforma | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 1 mc |

- Deseuri rezultate in etapa de exploatare:

Cantitati estimative de deseuri rezultate in etapa de exploatare:

| Tip deseu | Cod deseu | Sursa de generare | Mod de stocare/depozitare | Mod propus de eliminare/ valorificare a deseurilor | Cantitati estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de ambalaj hartie si carton | 15 01 01 | Activitatea de birou si ambalaje pentru materia prima | Colectarea se va face selectiv | se vor valorifica prin firme autorizate | 0.05 t /luna |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului angajat | Europubele amplasate pe platforma | Se valorifica prin agenti economici autorizati | 1 mc/ luna |

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate se vor alege inca din faza de proiectare cele mai bune tehnologii. Deseurile generate vor fi colectate selectiv si valorificate.

- Planul de gestionare a deseurilor:

- Gestionarea  deseurilor de hartie si carton:

      - Reducerea folosirii hartiei;

      - Amplasarea  si utilizarea recipientilor pentru colectarea hartiei;

      - Reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata in birouri

      - Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton  catre agenti economici autorizati

- Gestionarea ambalajelor din materiale plastice/ hartie/ carton/ metal/ lemn:

- Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive, sau reutilizabile/ returnabile

- Reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii;

- Achizitionarea de produse vrac pentru a se evita generarea de deseuri de ambalaje

- Predarea selectiva catre agenti economici autorizati

- Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente, baterii/ acumulatori.

- Repararea echipamentelor  electrice si electronice defecte;

- inlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de led-uri cu

durata mare de viata,

- Utilizarea acumulatorilor reincarcabili in locul bateriilor.

- Predarea echipamentelor electrice si electronice casate catre agenti economici

autorizati in domeniul reciclarii,

- Alte masuri :

- achizitionare de echipamente/ aparate  cu durata de functionare cat mai mare

- preocuparea continua pentru asigurarea conditiilor de depozitare optime pentru  produsele achizitionate

- instruirea intregului personal cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor;

- Respectarea cu strictete a programului de revizii si reparatii in scopul prelungirii duratei de viata a utilajelor si instalatiilor;

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculose:

- substantele si  preparatele chimice periculose utilizate si/ sau produse:

Pe amplasament nu vor fi produse si utilizate substante chimice periculose.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculose si sigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii:

Nu e cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Suprafata de teren aferenta obiectivului  este de 800 mp.

Suprafata de teren aferenta lucrarilor de investitii este de 159.50 mp.

Suprafata de teren destinata parcajelor auto, alei carosabile :460.00mp

Suprafata de teren destinata spatiilor verzi amenajate: 180.50 mp

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Impactul potential supra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de implementare a proiectului.

Astfel, se disting: perioada de organizare de santier, perioada de realizare si cea de exploatare a obiectivului.

Activitatile de constructie, derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.

In perioda de operare, nu se va inregistra un impact semnificativ supra mediului. Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfasurarii traficului rutier.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii( acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si supra interactiunilo dintre acesete elemente. Natura impactului ( adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ.):

- Impactul asupra populatiei si sanatatii umane:

Impactul asupra asezarilor umane in perioada de executie se manifesta prin:

- zgomotul si noxele generate in primul rand de transportul materialelor de constructie, precum si de activitatea utilajelor de constructii;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizioneaza santierul;

Realizarea lucrarii contribuie la dezvoltare economica prin crearea de noi locuri de munca atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare

- Impactul asupra biodiversitatii:

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa cea de organizare santier si in timpul realizarii lucrarii, se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat temporar. Terenul afectat apartine beneficiarului si nu se suprapune cu arii naturale protejate.

- Impactul asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.

De semenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea unor suprafete mari de teren, avand in vedere specificul lucrarii.

Formele de impact, identificate supra solului si subsolului in perioda de executie, sunt:

- inlaturarea stratului de sol vegetal

- deterioarea profilului de sol;

- aparitia eroziunii;.

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor tehnologice;

In perioada de operare, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate

de:

- depozitari necontrolate de deseuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- emisii in atmosfera datorate traficului.

Se apreciaza ca impactul supra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de

importanta medie, temporar

- Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Terenul pe care are loc realizarea proiectului este teren apartinand persoana privata.

Folosinta actuala si destinatie: curti constructii ,intravilan,  zona pentru institutii publice si servicii de interes general.

Se estimeaza un impact negativ moderat pe termen scurt si mediu, si temporar prin ocuparea terenului.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

• ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurarii lucrarilor de

constructie;

• ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi amenajata in

perioada santierului de constructie.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.

Perioada de functionare : Se apreciaza ca poluarea datorata noxelor traficului rutier va fi nesemnificativa, in contextul existentei strazilor.

Scurgerea apelor :  apele meteorice vor fi tratate printr-un  separator de hidrocarburi si de aici vor fi  folosite  pentru  irigatul  spatilor  verzi  din  incinta.

- Impactul asupra calitatii aerului

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt : circulatia auto, santierele de constructie si implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfasurarii perioadei executiei proiectului sunt asociate in principal cu manevrarea materialelor si construirea in sine a unor facilitati specifice.

Activitatile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului sunt urmatoarele:   - Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrarilor de constructii.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul

materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii

sunt intermitente.

In perioada de functionare a obiectivelor, activitatile care se vor constitui in surse de

poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule si emisii de poluanti

specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Prin realizarea constructiei, impactul supra factorului aer va fi moderat in perioda de executie,

iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim.

- Impactul asupra climei

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.

Impactul supra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea traficului rutier. Avand in vedere previziunile de imbunatatire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca in perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea, comparativ cu situatia existenta.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ direct, permanent cumulativ.

- Impactul zgomotelor si vibratiilor

Sursele de zgomot in etapa de constructie sunt reprezentate de:

      - utilajele care efectueaza lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la activitatile de transport

Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot si de vibratii produs

Nu au fost efectuate determinari ale nivelului de zgomot si vibratii; putem estima ca nivelul de zgomot nu va depasi, la limita proprietatii, valoarea maxima admisa de Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Utilaj (dbA)

Excavator 80 – 100

Buldozer 80 – 100

Basculanta 75 – 95

Betoniera 75 – 90

Camion greu 70 – 80

Urmatorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de

folosite in mod obisnuit:

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate in circulatie.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct supra peisajului, de fragmentare a unitatilor teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat se propune construirea intr-o zona pentru institutii publice si servicii de interes general a localitatii, cu spatii verzi ce ocupa 20% din suprafata terenului.

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor.

In perioda de executie nu este necesar sa se prevada amenajari peisagistice.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) si Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta 13/2007 si Legea 329/2009), constructorului ii revine ca obligatie ferma intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea in termen de 72 de ore a autoritatilor competente in conditiile in care in urma lucrarilor de excavare pot fi puse in evidenta eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent.

Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil.

-extinderea impactului( zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate):

Proiectul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

Nu sunt identificate, la acest moment, informatii care sa conduca la concluzia ca ar putea exista o extindere a impactul proiectului propus supra tuturor factorilor enumerati mai sus.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative supra factorilor de mediu.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- Probabilitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative supra factorilor de mediu. Daca se vor respecta masurile  prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu si avizele emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ supra factorilor de mediu.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu se manifesta in perioada de executie, pe o durata de 12 de luni.

Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativa supra mediului

Se va avea in vedere respectarea prevederilor din actele normative (avizele si acordurile emise de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului si al gospodaririi apelor).

Printre masurile privind diminuarea impactului in faza de executie a lucrarilor putem mentiona:

-perioada de executie cat mai scurta a lucrarilor;

- program de lucru stabilit astfel incat sa nu afecteze locuitorii din zona apropiata

- utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor cat mai silentiose si cu emisii reduse de noxe;

- lucrarile se vor realiza strict pe perimetrul desemnat organizarii de santier;

- imprejmuirea organizarii de santier;

- refacerea ecologica  aterenului ocupat temporar;

- lucrari de completare cu pamant vegetal la zonele afectate de executia lucrarilor

- lucrari de plantatii arbusti si arbori,

- monitorizarea continua a procesului de executie.

În timpul alimentarii se vor urmari permanent controlul (afisajul),manometrul pompei de  distributie, etanseitatea cuplarii pistolului la gura de umplere a autovehiculului. Operatiunea de alimentare a autovehiculelor se face numai de personal autorizat ISCIR.

Pe timpul alimentarii autovehiculelor presiunea de lucru a pompei centrifuge trebuie încadrata între 8-10 bar, iar la atingerea nivelului de 80% în rezervorul autoturismului, pompa de  distributie se întrerupe automat. Dupa terminarea operatiunii de alimentare a autovehiculelor se trece maneta pe pozitia închis, se ruleaza pistolul de alimentare si se întrerupe automat.

Cantitatea e GPL livrata este indicata pe afisajul instalatiei si poate fi citita si pe indicatorul de nivel al autovehiculului. Ca urmare, prin proiectarea si executia recipientelor, conductelor si armaturilor s-au luat masuri de siguranta corespunzatoare riscului tehnic/tehnologic al gazelor petroliere lichefiate, iar prin calitatea materialelor utilizate la confectionare s-a asigurat rezistenta corespunzatoare pentru temperaturi negative si rezistenta la rupere, adecvata presiunilor de lucru a instalatiei monobloc. Prin amplasarea SKID-ului s-a avut în vedere eliminarea surselor potentiale de aprindere si a împrejurimilor favorizante de aparitie a unui incendiu de la vecinatati.

- natura transfrontaliera a impactului

Proiectul nu produce efecte transfrontaliere.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Masurile necesare pentru monitorizarea mediului se refera la:

    - Perioada de executie a lucrarilor cand se va monitoriza Managementul lucrarilor;

    - Redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar.

In perioada executiei lucrarilor propuse se vor monitoriza zilnic starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

In perioada de existenta a proiectului, va fi necesar sa se monitorizeze comportarea echipamentelor utilizate pentru a se putea interveni operativ.

IX. Legatura  cu alte acte normative si/ sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE( IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale( prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/ UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculose, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva- cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European  si a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/ CE  a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele.)

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Pe toata durata executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificari si completari prin OUG 75/20018

-Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

- HG 188/2002- pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, actualizata

- Ordinul 756/1997, al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, actualizata

- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, astfel incat sa fie respectate precederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor de suspensie, plumbului, benzenului , monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator., modificat si completat de L 104/2011 si L 188/2018.

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

- HG 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental,.

- HG. 662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificarile si completarile ulterioare.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier se va realiza pe terenul aferent si va cuprinde :

- magazie provizorie pentru depozitare materiale

- magazie pentru depozitare unelte si scule

- tablou electric

- punct P.S.I

- platforma pentru depozitare materiale de constructie

-toalete ecologice

- pubele ecologice

Impactul asupra mediului a organizarii de santier este nesemnificativ, constructorul urmand a lua toate masurile pentru paza si protectia utilajelor.

- Localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier se va amplasa la adresa de realizare a obiectivului iar baracamentele, materialele si utilajele necesare se vor depozita conform planului de organizare.

- Descrierea impactului supra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Realizarea lucrarilor de constructie se va face cu asigurarea tuturor masurilor specifice de diminuare a impactului supra mediului, si anume :

- folosirea de utilaje pentru constructii moderne dotate cu motoare cu emisii minore

- reducerea vitezei de circulatie a mijloacelor de transport

- stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructie depozitate temporar in amplsament

- depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat , in spatii special destinate si amenajate

- eliminarea deseurilor prin operatori autorizati

- utilizarea de betoane preparate in spatii specializate evitandu-se folosirea materialelor pulverulente

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care nu sunt implicate in activitate

- masuri de diminuare a zgomotului

- spatii special amenajate pentru pubele de colectare deseuri menajere

- eliminarea periodica a deseurilor prin operatori autorizati

- amplasare de toalete ecologice - interzicerea efectuarii reparatiilor utilajelor si schimbarea uleiurilor in amplsament.

- remedierea imediata a perimetrelor contaminate in urma unor pierderi accidentale de produse petroliere - instrurea periodica a personalului privind protectia mediului

- desemnarea unor persoane responsabile cu protectia mediului in timpul executiei

- Surse de poluanti si ins  talatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Organizarea de santier nu produce un impact major supra mediului.

Eventuale surse de poluanti sunt date de posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de amplasare a constructiilor.

Pentru a se contracara efectele asupra factorilor de mediu sol si apa in cazul aparitiei unor pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea se va asigura pe amplasament un stoc de materiale absorbante biodegradabile (Nature Sorb, Spill Sorb, etc.)

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

La executia lucrarilor, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile :

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii :

In caz de accidente rutiere, in perioada de constructie, se va avea in vedere reducerea     efectelor negative  supra calitatii solului, apelor, datorate scurgerilor de combustibil.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale ;

Prin caietele de sarcini se vor impune masuri de management corespunzator:

  - utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi monitorizate periodic, in vederea incadrarii emisiilor in limitele legale

  - transportul materialelor de constructie se va realiza controlat, in vederea prevenirii descarcarilor accidentale;

  - procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioada cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a  suprafetelor;

  - la sfarsitul saptamanii se va efectua curatarea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

Modul de raspuns in cazul aparitiei unor poluari accidentale:

- pentru factorul de mediu sol :

• se izoleaza imediat sursa de poluare (in cazul in care avem de-a face cu pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti)

• se aplica pe zona poluata material absorbant biodegradabil

• dupa absorbtia produsului petrolier se aduna absorbantul folosit si se depoziteaza in saci impermeabili

• se curata solul afectat si se depoziteaza in saci impermeabili

• se predau aceste cantitati catre firme autorizate

B. pentru factorul de mediu apa – nu este cazul

C. pentru factorul de mediu aer

• se identifica sursa de poluare (acesta poate fi data de emisii de la o sursa mobila sau de la deplasarea pe drumuri a utilajelor si mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire) si se analizeaza cauza

• se dispune retragerea utilajului sau a mijlocului auto pana la remedierea cauzelor care au generat emisii in aer cu risc de poluare a acestuia

• in cazul in care poluarea este data de emisiile de pulberi generate de activitatea sau deplsarea utilajelor si/sau mijloacelor auto se iau masuri precum umectarea drumurilor sau a zonei de lucru rularea cu viteza scazuta.

- aspecte referitoare la inchiderea/ dezafectare / demolarea instalatiei;

Durata estimata de  functionare este de cca. 50 ani. Dupa acesta perioada, daca se hotaraste incetarea functionarii acesteia, urmeaza perioada de dezafectare, in care se va urmari, revenirea la folosinta initiala a terenului.

La fel se va intampla si cu reteaua de alimentare cu energie electrica.

In acest caz se vor parcurge urmatorii pasi:

1. scoatere de sub tensiune a retelei de alimentare cu energie electrica

2. demontarea constructiilor

3. se vor transporta toate materialele rezultate la o baza unde se vor sorta si se va decide asupra utilizarii lor ulterioare

- modalitati de refacere a starii initiale/ reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Se vor executa lucrări de refacere pentru aducerea la starea inițială terenului.

XII. Anexe - piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului  si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele), planse reprezentand  limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de situatie si amplasament);

- Schemele – flux pentru precesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

- Schema flux a gestionarii deseurilor;

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului;

XIII.  Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele :

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice ( Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului ( X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 ;

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar ;

- prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

- se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul consrvarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

- se va estima impactul potential al proiectuluiasupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar ;

- alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii preluate din Planurile de management bazinale, actualizate :

1. Localizarea proiectului : - bazinul hidrografic

- cursul de apa : denumire si codul cadastral

- corpul de apa ( de suprafata si / sau subteran) : denumire si cod

2.  Indicarea starii ecologice / potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata ; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3 . Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr.......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare , daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III- XIV.

Semnatura si stampila titularului