MUNICIPIUL TARGOVISTE

RNR ARHICAD STUDIO SRL

faza : DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

denumire obiectiv: DEZAFECTARE RETELE DE TERMOFICARE URBANA (SUPRATERANA) DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE

amplasament : str. Tudorica Popescu, Valul Cetatii, Garii (tronson: UVT M6 - Gara), Dr. Leo Planga, Vasile Voiculescu (in spatele blocurilor F1 si bl. 19), str. Laminorului, mun. Targoviste, jud. Dambovita

FOAIE DE CAPĂT.................................................................................................1

CUPRINS …………......................................................................................2

MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI ............................................................…….3

II. TITULAR…………………………………………………………………..……..3

III. DESCRIEREA PROIECTULUI……………………..…………...………….....3

III.1. Rezumatul proiectului........................................................................................3

III.2. Justificarea necesitatii proiectului......................................................................4

III.3. Forme fizice ale proiectului...........................................................................4

III.4.  Elemente caracteristice specifice proiectului................................................4

III.5. Localizarea proiectului...................................................................................7

III.6. Caracteristicile impactuluitential....................................................................8

IV. SURSE DE POLUANTI SI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA , EVACUAREA SI DISPERSIA  POLUANTILOR IN MEDIU	9

IV.1 Protectia calitatii apei.....................................................................................9

IV.2 Protectia aerului............................................................................................10

IV.3 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor................................................10

IV.4 Protectia impotriva radiatiilor......................................................................11

IV.5 Protectia solului si subsolului.......................................................................11

IV.6 Protectia ecosistemului terestre si acvatice...................................................12

IV.7 Protectia asezarilor umane si alte obiective de interes public.......................13

IV.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament......................................14

IV.9 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase..........................................15

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	15

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI	15

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	17

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	21

IX. ANEXE	21

MEMORIU DE PREZENTARE

## I.  DENUMIREA PROIECTULUI

DEZAFECTARE RETELE DE TERMOFICARE URBANA (SUPRATERANA) DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE

str. Tudorica Popescu, Valul Cetatii, Garii (tronson: UVT M6 - Gara), Dr. Leo Planga, Vasile Voiculescu (in spatele blocurilor F1 si bl. 19), str. Laminorului, mun. Targoviste, jud. Dambovita.

## II. TITULARUL  PROIECTULUI

MUNICIPIUL TARGOVISTE - cu sediul in jud.Dambovita, mun. Targoviste, str. Revolutiei, nr.1-3.

## III. DESCRIEREA  PROIECTULUI

## III.1.  Rezumatul  proiectului

Prin prezentul proiect se doreste desfiintarea controlata a retelelor aeriene de agent termic, care nu mai indeplinesc normele tehnice in vigoare, alinierea la directivele europene privind protectia mediului si indeplinirea tuturor obligatiilor de mediu.

## III.2.  Justificarea necesitatii proiectului

Avand in vedere ca reteaua supraterana de agent termic din Municipiul Targoviste  prezinta degradari structurale cu pericol de prabusire pe anumite segmente, ce traverseaza alei pietonale, strazi, cai ferate,  datorita sustragerii anumitor componente metalice de persoane neautorizate, deteriorarii actiunii factorilor de mediu (ploaie, zapada, vant) a anumitor piloane de sustinere, iar reteaua fiind nefunctionala, se doreste, ca prin desfiintarea controlata a retelelor aeriene de agent termic, care nu mai indeplinesc normele tehnice in vigoare, alinierea la directivele europene privind protectia mediului si indeplinirea tuturor obligatiilor de mediu. In zonele afectate de lucrarile de dezafectare, demontare si demolare, se propune ca masura aducerea terenului la starea initiala, prin acoperirea gropilor de lucru in functie de zona (pamant vegetal, balast, asfalt, etc.).

Lucrarile de demolare proiectate vizeaza doar retelele supraterane.

## III.3.  Valoarea investitiei

Avand in vedere faptul ca prezentul proiect este in faza elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare, devizul general al lucrarilor urmeaza sa se intocmeasca.

## III.4.  Perioada de implementare

Avand in vedere faptul ca prezentul proiect este in faza elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire, se poate estima o perioada de aprox. 6 luni pana la obtinerea Autorizatiei de Desfiintare si aprox.12 luni pentru implementarea proiectului.

## III.5.  Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusive orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporrar (planuri de situatie si amplasamente

Plansele reprezentative privind lucrarile ce se doresc a se realiza, atasate prezentei documentatii sunt:

| 1. | Plan de incadrare in zona - retea M6 (spate bl.19, str.Vasile Voiculescu) - privind organizarea lucrarilor de executie | A01 – sc. - |
| --- | --- | --- |
| 2. | Plan de situatie - retea M6 (spate bl.19, str.Vasile Voiculescu) - privind organizarea lucrarilor de executie | A02 – sc. - |
| 3. | Plan de incadrare in zona -retea str. Garii (tronson: UVT M6 - Gara)- privind organizarea lucrarilor de executie | A03 – sc. - |
| 4. | Plan de situatie - retea str. Garii (tronson: UVT M6 - Gara) - privind organizarea lucrarilor de executie | A04 – sc. - |
| 5. | Plan de situatie - retea str. Garii (tronson: UVT M6 - Gara) - privind organizarea lucrarilor de executie | A04a – sc. - |
| 6. | Plan de incadrare in zona -retea PT 7 M6 (bl.4, str.Tudor Vladimirescu)-RAC PT 1 M5 Santul Cetatii-privind organizarea lucrarilor de executie | A05 – sc. - |
| 7. | Plan de situatie -retea PT 7 M6 (bl.4, str.Tudor Vladimirescu)-RAC PT 1 M5 Santul Cetatii-privind organizarea lucrarilor de executie | A06 – sc. - |
| 8. | Plan de incadrare in zona -retea str.Leo Planga, str. Valul Cetatii- RAC PT1 M5 - RAC PT 1 M4, str.Valul Cetatii - privind organizarea lucrarilor de executie | A07 – sc. - |
| 9. | Plan de situatie -retea str.Leo Planga, str. Valul Cetatii- RAC PT1 M5 - RAC PT 1 M4, str.Valul Cetatii -privind organizarea lucrarilor de executie | A08 – sc. - |
| 10. | Plan de incadrare in zona -retea str. Valul Cetatii, str. Tudorica Popescu- RAC PT 1 M4 - M2, Santul Cetatii -privind organizarea lucrarilor de executie | A09 – sc. - |
| 11. | Plan de situatie -retea str. Valul Cetatii, str. Tudorica Popescu- RAC PT 1 M4 - M2, Santul Cetatii -privind organizarea lucrarilor de executie | A10 – sc. - |
| 12. | Plan de incadrare in zona-retea str. Laminorului- privind organizarea lucrarilor de executie | A11 – sc. - |
| 13. | Plan de situatie -retea str. Laminorului-privind organizarea lucrarilor de executie | A12 – sc. - |

## III.6.1  Formele fizice ale proiectului

Lucrările obiectivului „DEZAFECTARE RETELE DE TERMOFICARE URBANA (SUPRATERANA) DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE” sunt situate pe terenul din intravilanul mun. Targoviste, lungime retele 7978 ml – 3989 ml x 2 buc- tur/retur, proprietate particulara a Municipiului Targoviste – str. Tudorica Popescu, Valul Cetatii, Garii (tronson: UVT M6 - Gara), Dr. Leo Planga, Vasile Voiculescu (in spatele blocurilor F1 si bl. 19), str. Laminorului, mun. Targoviste, jud. Dambovita.

Terenul cu categoria de folosinta curti-constructii si forma de proprietate teren domeniu public, este situat în intravilanul mun. Targoviste (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr.9/1998, prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018).

## III.6.2  Elemente specifice caracteristice proiectului

III.6.2.1 Profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul

III.6.2.2. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea ;

Structurile includ elemente din beton simplu si armat, resturi, tevi, etc.

Retelele termice se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora.

III.6.2.3. Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru desfacerea conductelor termice se va utiliza macaraua feroviara, cat si carosabila. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartarea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.

III.6.2.4. Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Alimentarea cu apa Nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate Nu este cazul.

Asigurarea apei tehnologice (daca este cazul)  Nu este cazul

Asigurarea agentului termic Nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica Nu este cazul.

III.6.2.5. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Dupa executia lucrarilor se va degaja terenul de resturile ramase din santier si se vor transporta la depozitele de deseuri autorizate. Incarcarea, transportul, preluarea si eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea  H.G. nr. 856/2002 -  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

III.6.2.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu este necesara amenajarea unor noi cai de acces sau schimbarea celor existente, accesul atat auto, cat si pietonal pe teren realizandu-se din drumuri existente - str. Tudorica Popescu, Valul Cetatii, Garii (tronson: UVT M6 - Gara), Dr. Leo Planga, Vasile Voiculescu (in spatele blocurilor F1 si bl. 19), str. Laminorului.

III.6.2.7. Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Nu este cazul.

III.6.2.8. Metode folosite în constructie;

Retelele termice se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Pentru desfacerea conductelor termice se va utiliza macaraua feroviara, cat si carosabila. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartarea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.

Se va imprejmui constructia ce urmeaza fi demolata, iar punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea conductelor termice pe componente trebuie astfel executata incat demolarea unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element care poate pune in pericol circulatia pietonala, rutiera si feroviara.

III.6.2.9. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de dezafectare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.

III.6.2.10. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

III.6.2.11. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul. Propunerea de realizare a proiectului reprezinta singura alternativa, avand in vedere ca reteaua supraterana de agent termic din Municipiul Targoviste  prezinta degradari structurale cu pericol de prabusire pe anumite segmente, ce traverseaza alei pietonale, strazi, cai ferate,  datorita sustragerii anumitor componente metalice de persoane neautorizate, deteriorarii actiunii factorilor de mediu (ploaie, zapada, vant) a anumitor piloane de sustinere, iar reteaua fiind nefunctionala.

III.6.2.12. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului;

Nu este cazul.

III.6.2.13. Alte autorizatii cerute pentru proiect;

Prin Certificatul de Urbanism nr. 1143 din 12.11.2019 au fost solicitate urmatoarele avize :

- Gaze naturale

- Salubritate

- Politia Rutiera – serviciul circulatie

- Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita

## IV. DESCRIEREA  LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

IV.1. Planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de dezafectare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.

IV.2. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Dupa executia lucrarilor se va degaja terenul de resturile ramase din santier si se vor transporta la depozitele de deseuri autorizate. Incarcarea, transportul, preluarea si eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea  H.G. nr. 856/2002 -  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

III.3. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu este necesara amenajarea unor noi cai de acces sau schimbarea celor existente, accesul atat auto, cat si pietonal pe teren realizandu-se din drumuri existente - str. Tudorica Popescu, Valul Cetatii, Garii (tronson: UVT M6 - Gara), Dr. Leo Planga, Vasile Voiculescu (in spatele blocurilor F1 si bl. 19), str. Laminorului.

IV.4.Metode folosite in demolare

Retelele termice se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Pentru desfacerea conductelor termice se va utiliza macaraua feroviara, cat si carosabila. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartarea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.

Se va imprejmui constructia ce urmeaza fi demolata, iar punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea conductelor termice pe componente trebuie astfel executata incat demolarea unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element care poate pune in pericol circulatia pietonala, rutiera si feroviara.

IV.5. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul. Propunerea de realizare a proiectului reprezinta singura alternativa, avand in vedere ca reteaua supraterana de agent termic din Municipiul Targoviste  prezinta degradari structurale cu pericol de prabusire pe anumite segmente, ce traverseaza alei pietonale, strazi, cai ferate,  datorita sustragerii anumitor componente metalice de persoane neautorizate, deteriorarii actiunii factorilor de mediu (ploaie, zapada, vant) a anumitor piloane de sustinere, iar reteaua fiind nefunctionala.

IV.6. Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)

Nu este cazul

## V. DESCRIEREA  AMPLASARII PROIECTULUI

V.1. Distante fata de granite – pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context  transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul intrucat nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context  transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

V.2. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Lucrările obiectivului „DEZAFECTARE RETELE DE TERMOFICARE URBANA (SUPRATERANA) DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE” sunt situate pe terenul din intravilanul mun. Targoviste, lungime retele 7978 ml – 3989 ml x 2 buc- tur/retur, proprietate particulara a Municipiului Targoviste – str. Tudorica Popescu, Valul Cetatii, Garii (tronson: UVT M6 - Gara), Dr. Leo Planga, Vasile Voiculescu (in spatele blocurilor F1 si bl. 19), str. Laminorului, mun. Targoviste, jud. Dambovita.

Terenul cu categoria de folosinta curti-constructii si forma de proprietate teren domeniu public, este situat în intravilanul mun. Targoviste (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr.9/1998, prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018).

V.3. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind

V.3.1. Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Terenul cu categoria de folosinta curti-constructii si forma de proprietate teren domeniu public, este situat în intravilanul mun. Targoviste (conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr.9/1998, prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018).

Lucrarile de desfiintare retele de termoficare urbana (supraterane)  fac parte din circuitul primar dintre SC TERMICA SA si IE Doicesti din mun.Targoviste - lungime retele 7978 ml – 3989 ml x 2 buc- tur/retur

V.3.2. Politici de zonare şi de folosire a terenului Nu este cazul.

V.3.3. Arealele sensibile Nu este cazul

V.3.4. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Nu este cazul

V.3.5. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare;

Nu este cazul. Propunerea de realizare a proiectului reprezinta singura alternativa, avand in vedere ca reteaua supraterana de agent termic din Municipiul Targoviste  prezinta degradari structurale cu pericol de prabusire pe anumite segmente, ce traverseaza alei pietonale, strazi, cai ferate,  datorita sustragerii anumitor componente metalice de persoane neautorizate, deteriorarii actiunii factorilor de mediu (ploaie, zapada, vant) a anumitor piloane de sustinere, iar reteaua fiind nefunctionala.

## VI. DESCRIEREA  TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

## VI.1.  Protectia calitatii apelor

VI.1.1. Surse de poluanti  pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Conform caracteristicilor proiectului propus, nu se prevede prelevarea de apa din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului, deci nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa.

Nu se vor evacua ape uzate epurate sau neepurate in emisar natural, deci nu va exista impact asupra calitatii apelor de suprafata indusa de o astfel de actiune.

VI.1.2. Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.

## VI.2.  Protectia aerului

VI.2.1. Surse de poluanti  pentru aer, poluanti

Pe perioada de executie a lucrarilor din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului, ca urmare a excavarii si manipularii pamantului. De asemenea, mijloacele de transport si utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele). Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si in cazul emisiilor de pulberi generate de excavari, dependent de nivelul activitatii zilnice, reprezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

VI.2.2. Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera. Aceste utilaje pot functiona in cateva locuri pe santier, grupate cate 2-3 la o pozitie de lucru, realizandu-se un decalaj de spatiu. Se poate crea si un decalaj de timp lucrarile atacandu-se dupa un grafic anume ( de exemplu cu intreruperi in anumite zilesau interval de ore).

## VI.3.  Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

VI.3.1. Surse de zgomot si vibratii

In fazele de executie a lucrarilor de dezafectare a retelelor termice se vor lua masuri pentru atenuatea zgomotelor si vibratiilor produse de utilajele in lucru, urmarindu-se ca nivelul de zgomot atins sa se incadreze in limitele prevazute de normativele in vigoare.

Procesele tehnologice de execuție a obiectivului implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții

adecvate. Fiecare utilaj în lucru reprezintă o sursă de zgomot. Toate instalațiile și utilajele folosite sunt

omologate conform normelor în vigoare, asigurând în acest fel încadrarea în normele europene privind zgomotul.

Pentru o prezentare corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalații, trebuie

avute în vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursă;

- Zgomot de câmp apropiat;

- Zgomot de câmp îndepărtat.

Fiecăruia din cele trei niveluri de observare îî corespund caracteristici proprii. Nivelul de zgomot

produs de utilaje se încadrează între 30-60 dB și este de joasă frecvență, ceea ce nu crează un nivel de zgomot,

ce să depășească limitele prevăzute prin STAS 10009/1988.

A doua sursă principală de zgomot și vibrații în șantier este reprezentată de circulația mijloacelor de

transport. Pentru transportul materialelor (pământ, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se

folosesc basculante/autovehicule grele. Pentru evaluarea valorilor traficului de șantier, s-a apreciat capacitatea

medie de transport a vehiculelor de 10 t.

VI.3.2. Amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nivelul de zgomot rezultat din desfasurarea activitatilor specifice in cadrul organizarii de santier si adesfasurarii activitatii de realizare a proiectului, in conformitate cu prevederile STAS 10009/1988 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 536/1997 , nu va depasi valoarea maxima de 65 dB (A) la limita incintei si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati.

## VI.4.  Protectia împotriva radiatiilor

VI.4.1. Surse de radiatii

Nu vor exista surse de radiatii atat in perioada de executie cat si in perioada de functionare a obiectivului propus.

VI.4.2. Amenajari si dotari  pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

## VI.5.  Protectia împotriva solului si subsolului

VI.5.1. Surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

In cadrul realizarii proiectului s-au luat in considerare mai multe cazuri care ar putea duce la poluarea solului / subsolului, astfel:

In faza de executie:

- Degradarea solului din cauza indepartarii stratului fertil;

- Cresterea temporara a eroziunii solului pe amplasamentele lucrarilor unde se executa lucrari de excavare  ;

- Eroziune cauzata de indepartarea vegetatiei, lucrari efectuate asupra solului si utilizarea de utilaje si echipamente grele in cursul activitatilor de excavare;

- Poluarea solului prin scurgerea accidentala de combustibili si lubrifianti de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile.

;

IV.5.2. Amenajari si dotari pentru  protectia solului si subsolului

Masuri de reducere a impactului in faza de constructie:

- Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor si utilajelor pentru constructii si a vehiculelor de transport;

- Proceduri pentru stocarea si manipularea deseurilor si a materiilor prime;

- Amenajarea de zone de parcare pentru utilajele si vehiculele implicate in activitatile de dezafectare (ex. suprafata impermeabila);

- Evitarea executarii de lucrari de excavare in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant puternic);

- Stocarea temporara a stratului fertil de sol numai in zone special desemnate si in conditii corespunzatoare, urmata de reinstalarea acestuia dupa umplerea excavatiilor pentru a permite revegetarea naturala;

- Intretinerea, alimentarea cu combustibil, spalarea vehiculelor si operatiile de reparatii / intretinere a utilajelor sa se efectueze la locatii prevazute cu dotari adecvate de prevenire scurgerilor de produse poluante sau, pentru situatii accidentale, masuri de limitare a infiltrarii acestora in sol.

## VI.6.  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

VI.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna , care trebuie conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada de executie.

VI.6.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu este cazul.

## VI.7.  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

VI.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional

In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna , care trebuie conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protectie.

Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada de executie.

VI.7.2. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare a structurii si se vor marca eventualele pericole. Se vor identifica elmentele de legatura si se vor proteja in vederea aigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare. Structurile includ elemente din beton simplu si armat, resturi, tevi, etc.

Se va imprejmui constructia ce urmeaza fi demolata, iar punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea conductelor termice pe componente trebuie astfel executata incat demolarea unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element care poate pune in pericol circulatia pietonala, rutiera si feroviara.

In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca (SSM) in vigoare.

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de dezafectare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.

## VI.8.  Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in timpul exploatarii, inclusive eliminarea

VI.8.1 Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Structurile includ elemente din beton simplu si armat, resturi, tevi, etc.

Retelele termice se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Pentru desfacerea conductelor termice se va utiliza macaraua feroviara, cat si carosabila. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora.

Pentru organizarea de santier se delimiteaza sptiul pentru depozitare temporara a molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca materialele valorificabile sa fie predate reprezentantilor legali ai autoritatii locale, iar molozul catre spatiile special amenajate si autorizate.

Incarcarea, transportul, preluarea si eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea  H.G. nr. 856/2002 -  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

IV.8.2 Modul de gospodarire a deseurilor – program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Pentru organizarea de santier se delimiteaza sptiul pentru depozitare temporara a molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca materialele valorificabile sa fie predate reprezentantilor legali ai autoritatii locale, iar molozul catre spatiile special amenajate si autorizate.

Incarcarea, transportul, preluarea si eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea  H.G. nr. 856/2002 -  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

## VI.9.  Gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

VI.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Nu este cazul.

VI.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

## VII.1.  Caracteristicile impactului potential – descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

VII.1.1. Impactul si natura impactului;

Se apreciaza ca impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ ala apei, calitatii aerului, climei, zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente este direct si pe termen scurt, pe perioada executarii lucrarilor de dezafectare.

VII.1.2. Extinderea impactului;

Local, numai in zona de lucru. Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necasara o depozitare intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a terenurilor adiacente.

Se va imprejmui constructia ce urmeaza fi demolata, iar punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea conductelor termice pe componente trebuie astfel executata incat demolarea unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element care poate pune in pericol circulatia pietonala, rutiera si feroviara.

VII.1.3. Probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa, numai pe perioada de realizare a proiectului – lucrari de dezafectare retele termice.

VII.1.4. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului; Nu este cazul.

VII.1.5. Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

VII.1.6. Natura transfrontiera a impactului; Nu este cazul.

## VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Consideram ca nu sunt necesare dotari si masuri speciale de supraveghere a calitatii mediului si monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului, in ceea ce priveste proiectul propus deoarece avand in vedere ca lucrarile ce se doresc a se executa fac referire la structure supraterane, acesta nu va afecta factorii de mediu.

## IX. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI

Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care

transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE(IED) a Parlamentului European şi a Consiliului

din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al

poluării), Directiva2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior

de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a

Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind

calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a

Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a

anumitor directive, şi altele).

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cunoscuta sub denumirea de directiva IPPC , au fost transpuse, in legislatia nationala prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 152/2005 privind prevenirea , reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006. Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea si controlul poluarii provenita de la activitatile specificate in anexa I a Directivei 96/61/CE.

Aceasta anexa nu mentioneaza proiecte de tipul  celui prezentat in acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II) au fost transpuse in legislatia nationala prin HG nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta risc de accident major in care sunt implicate substante periculoase, Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse etc..

Proiectul nu se incadreaza in domeniul avut in vedere de HG nr. 804/2007.

Directiva COV

Prevederile directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de distributie a carburantilor, au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea , incarcarea , descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statii  de benzina, modificata si completata prin HG nr. 893/2005.

Proiectul nu intra sub incidenta acestei directive.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanti in aer proveniti de la instalatiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse in legislatia nationala prin HG nr. 440/ 2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale unumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere.

Proiectul nu intra in categoria instalatiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apa

Directiva cadru privind apa ( 2006/60/CE) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 107/1996- Legea Apelor. Implementarea proiectului se va face astfel incat sa respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate in perioada de constructie si prevenirea scurgerilor de poluanti in timpul constructiei si exploatarii astfel incat sa nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului incojurator.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar influenta temporara locala in perioada de constructie.

Directiva – cadru deseuri

Directiva 2008/98/CE privind deseurile si abrogarea unor directive a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Evidenta deseurilor se realizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenta gestionarii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase.

Deseurile rezultate in perioada de constructie si functionare vor fi colectate separat si transportate de pe amplasament de catre o firma specializata.

## X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

X.1 Descrierea lucrarilor necesare organizãrii de santier

Organizarea de santier este amplasata in zona de acces santierelor, fara ocuparea de terenuri private, (conf. Plan situatie), avand urmatoarele zone distincte:

-  Zona administrativa;

-  Zona depozitare materiale;

Se are in vedere o etapizare a demolarii astfel incat sa nu fie necesara o depozitare intermediara a componentelor si deci o ocupare pe termen mediu a terenurilor adiacente.

Inaintea inceperii oricaror lucrari de demolare se face un releveu detaliat si o examinare a structurii si se vor marca eventualele pericole. Se vor identifica elmentele de legatura si se vor proteja in vederea aigurarii unui nivel de siguranta pentru succesiunea etapelor de demolare. Structurile includ elemente din beton simplu si armat, resturi, tevi, etc.

Retelele termice se vor desface/taia la dimensiuni potrivite avand in vedere greutatea si marimea acestora. Pentru desfacerea conductelor termice se va utiliza macaraua feroviara, cat si carosabila. Vor fi folosite echipamente adecvate pentru sustineri temporare ale elementelor de rezistenta in timpul desfacerii acestora. In principiu, lucrarile de demolare trebuie sa inceapa cu indepartarea incarcarilor moarte, pe cat posibil fara a afecta mai intai elementele principale de rezistenta.

Se va imprejmui constructia ce urmeaza fi demolata, iar punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarde de avertizare. Demolarea conductelor termice pe componente trebuie astfel executata incat demolarea unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau a altui element care poate pune in pericol circulatia pietonala, rutiera si feroviara.

In timpul lucrarilor de dezafectare se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca (SSM) in vigoare.

In baza situatiei reale existente in teren, firma care va executa lucrarile de dezafectare va elabora un grafic de desfasurare a lucrarilor, din care sa rezulte ordinea dezafectarii, succesiunea operatiilor de dezafectare, respectand masurile de sanatate si securitate in munca specifice acestor tipuri de lucrari.

Pentru organizarea de santier se delimiteaza spatiul pentru depozitare temporara a molozului si a materialelor valorificabile, urmand ca materialele valorificabile sa fie predate reprezentantilor legali ai autoritatii locale, iar molozul catre spatiile special amenajate si autorizate.

Incarcarea, transportul, preluarea si eliminarea finala a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de demolare vor fi executate cu respectarea  H.G. nr. 856/2002 -  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului publicului si numai cu personal calificat.

Executia lucrarilor de dezafectare nu va afecta buna desfasurare a activitatilor desfasurate in imediata vecinatate.

Pentru accesul utilajelor de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor produse se vor folosi drumurile existente.

Echipamentele provizorii necesare executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei. Pe perioada realizarii lucrarilor de amenajare se va monta un container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.

Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului, responsabil fiind contractantul lucrarilor.

La executarea lucrarilor aferente prezentului proiect , constructorul va lua toate  masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

Principalele masuri care trebuie avute la executia lucrarilor:

- personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa , precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier , cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier , cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier;

X.2.  Localizarea organizãrii de santier

Se va imprejmui constructia ce urmeaza fi demolata, iar punctele de acces spre locul de demolare se vor instala pancarde de avertizare.

Organizarea de santier este amplasata in zona de acces santierelor, fara ocuparea de terenuri private, (conf. Plan situatie), avand urmatoarele zone distincte:

-  Zona administrativa;

-  Zona depozitare materiale;

X.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrãrilor organizarii de santier

Realizarea lucrarilor de dezafectare se va face cu asigurarea tuturor masurilor specifice de diminuare a impactului asupra mediului, si anume:

- folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia in vigoare;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat, in spatii special destinate si amenajate cu eliminarea acestor deseuri prin operatori autorizati;

- diminuarea la minim a inaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacitati de productie adaptate la volumele de lucrari necesar a fi realizate, astfel incat acestea sa aiba asociate niveluiri moderate de zgomot;

- utilizarea de masuri de diminuare a zgomotului la surse (motoarele utilajelor) ;

- prevederea de spatii special amenajate , dotate cu pubele pentru colectarea deseurilor menajere rezultate de la personalul de executie si eliminarea periodica  a acestor deseuri pritr-un operator autorizat;

- amplasarea unei toalete ecologice in perioada desfasurarii orgazizarii de santier;

- interzicerea eliminarii deseurilor in zonele din vecinatate;

- interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente santierului in zonele din vecinatate;

- interzicerea efectuarii reparatiilor si schimbarea uleiurilor in amplasament;

- delimitarea spatiilor in care se vor executa lucrarile de constructie pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor destinate construirii;

- remedierea imediata a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere si eliminarea solului contaminat prin operatori autorizati;

- instruirea perioadica a personalului de executie privind protectia mediului.

X.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizãrii de santier

In zona organizarii de santier apar emisii de poluanti in aer de la motoarele autovehiculelor. Totodata se produce zgomot de la autovehicule si de la activitati de depozitare , manevrare, reparatii.

X.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Se vor lua masuri pentru verificarea tehnica a mijloacelor de transport, a utilajelor si echipamentelor pentru a evita emisii mari datorate unor defectiuni.

Depozitarea materialelor si depozitarea deseurilor vor fi realizate astfel incat acestea sa nu ajunga pe sol si sa nu fie sub incidenta precipitatiilor, pentru a evita infiltratiile de poluanti in sol.

## XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

In cazul dezafectarii investitiei, aceasta se va realiza astfel:

- separarea zonei cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate ;

- afisarea pe perimetrul incintei a inscriptionarilor de atentionare asupra pericolului ;

- scoaterea de sub tensiune a consumatorilor electrici ;

- demontarea elementelor recuperabile (tamplarie interioare si exterioare, placari, invelitori, instalatii, echipamente)

- demolarea constructiilor subterane si supraterane ;

- organizarea colectarii selective a deseurilor rezultate ;

- evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament si valorificarea/ depozitarea acestora, conform cerintelor OUG 78/2000 cu modificarile ulterioare ;

- redarea la starea initiala a terenului.

## XII. ANEXE

XII.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

La prezenta documentatie au fost anexate urmatoarele planuri :

| 1. | Plan de incadrare in zona - retea M6 (spate bl.19, str.Vasile Voiculescu) - privind organizarea lucrarilor de executie | A01 – sc. - |
| --- | --- | --- |
| 2. | Plan de situatie - retea M6 (spate bl.19, str.Vasile Voiculescu) - privind organizarea lucrarilor de executie | A02 – sc. - |
| 3. | Plan de incadrare in zona -retea str. Garii (tronson: UVT M6 - Gara)- privind organizarea lucrarilor de executie | A03 – sc. - |
| 4. | Plan de situatie - retea str. Garii (tronson: UVT M6 - Gara) - privind organizarea lucrarilor de executie | A04 – sc. - |
| 5. | Plan de situatie - retea str. Garii (tronson: UVT M6 - Gara) - privind organizarea lucrarilor de executie | A04a – sc. - |
| 6. | Plan de incadrare in zona -retea PT 7 M6 (bl.4, str.Tudor Vladimirescu)-RAC PT 1 M5 Santul Cetatii-privind organizarea lucrarilor de executie | A05 – sc. - |
| 7. | Plan de situatie -retea PT 7 M6 (bl.4, str.Tudor Vladimirescu)-RAC PT 1 M5 Santul Cetatii-privind organizarea lucrarilor de executie | A06 – sc. - |
| 8. | Plan de incadrare in zona -retea str.Leo Planga, str. Valul Cetatii- RAC PT1 M5 - RAC PT 1 M4, str.Valul Cetatii - privind organizarea lucrarilor de executie | A07 – sc. - |
| 9. | Plan de situatie -retea str.Leo Planga, str. Valul Cetatii- RAC PT1 M5 - RAC PT 1 M4, str.Valul Cetatii -privind organizarea lucrarilor de executie | A08 – sc. - |
| 10. | Plan de incadrare in zona -retea str. Valul Cetatii, str. Tudorica Popescu- RAC PT 1 M4 - M2, Santul Cetatii -privind organizarea lucrarilor de executie | A09 – sc. - |
| 11. | Plan de situatie -retea str. Valul Cetatii, str. Tudorica Popescu- RAC PT 1 M4 - M2, Santul Cetatii -privind organizarea lucrarilor de executie | A10 – sc. - |
| 12. | Plan de incadrare in zona-retea str. Laminorului- privind organizarea lucrarilor de executie | A11 – sc. - |
| 13. | Plan de situatie -retea str. Laminorului-privind organizarea lucrarilor de executie | A12 – sc. - |

XII.2 schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul

XII.3. schema-flux a gestionării deşeurilor - Nu este cazul

XII.4 alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului-Nu este cazul

## XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

XIII.1. Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în

sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele

conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; Nu este cazul

XIII.2. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul

XIII.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar

în zona proiectului; Nu este cazul

XIII.4. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar

pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; Nu este cazul

XIII.5. Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria

naturală protejată de interes comunitar; Nu este cazul

XIII.6. Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul

va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management

bazinale, actualizate:

1.Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic – Nu este cazul

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral – Nu este cazul

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod – Nu este cazul

2.Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de

suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului

de apă. – Nu este cazul

3.indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea

excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. – Nu este cazul