MEMORIU  DE PREZENTARE

PENTRU OBTINEREA  ACORDULUI DE MEDIU

(conf. L 292/2018, cf Anexa 5 E)

- Denumirea proiectului: “ Amplasare statie de  telefonie mobila Vodafone”

Amplasamentul proiectului : com. Moroeni, sat Dobresti, pct Padina - Cabana,  jud. Dambovita,

II.Titular
   – numele beneficiarului: S.C. VODAFONE ROMANIA S.A

– cu sediul in: mun. Bucuresti, Piata Charles de Gaulle, nr.15, sect 1

– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

– numele persoanelor de contact….
   – director/manager/administrator:

– responsabil pentru protectia mediului:

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:
a)	Scopul întocmirii prezentei documentaţii, conform solicitării beneficiarului, este  de amplasare a unei statii pentru telefonie mobila – sistem UMTS (ce se va amplasa pe statia de epurare din incinta carierei de piatra „ Lespezi”- proprietatea SC Carpatcement Holding SA )necesar pentru serviciile de telefonie mobile.

Solicitarea beneficiarului are ca justificare necesitatea sistemului national de radiotelecomunicatii digitale mobile standard TETRA (RMR.)

Construirea acestui turn va acoperi cu semnal o arie mai mare din teritoriu.

b) Justificarea necesitatii proiectului:

Realizarea obiectivului este justificata din urmatoarele puncte de vedere:

- asigura dezvoltarea urbana a zonei in baza unor concepte moderne;

- Dezvoltarea si  acoperirea  zonei  cu  retele de  comunicatii de  tip  GSM, conduce la ridicarea calitatii locuirii pentru populatie, iar pentru administratia publica locala la cresterea veniturilor din impozitare.

- Din punct de vedere al afectarii factorilor de mediu nu se ridica probleme. Antenele RF nu  afecteaza  starea  mediului .

- Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate negativ  de punerea in practica a proiectului.

- sub aspect ecologic, prin exploatarea investitiei propuse prin acest proiect, consideram ca nu se produce poluarea aerului, solului, subsolului şi nici a apelor freatice.;

c) valoarea investitiei : se estimeaza o valoare de investitie de 1,35milioane lei, inclusiv amenajarile exterioare si retelele aferente

d) perioada de implementare propusa : 12 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren  solicitata pentru a fi folosita temporar ( plan de situatie si de amplasament atsat documentatiei).

- plan incadrare in zona

- plan de situatie

- plan amplasament pe suport topografic

f) Caracteristicile constructiei propuse:

- incadrare in localitate si zona:

Teren extravilan  in suprafata de 144 638,00mp, din care alocata proiectului supus evaluarii  42.00mp amplasat in incinta carierei de piatra „ Lespezi” , dupa cum urmeaza:

- suprafata totala 42 de mp, din care : -  24 mp pe imobilul Statie de epurare ( Post Trafo PT),

- 4 mp pe peretii Statiei de epurare

- 14 mp teren, la sol, langa Statia de epurare

Functiune dominanata conform PUG aprobat : zona pentru activitati industriale, de depozitare si transport;

Folosinta actuala : teren extravilan, neproductiv;

- descrierea  terenului (parcelei) :

Accesul la perimetru se realizeaza din  drumul de exploatare pietruit ce debuseaza in  DN 71.

Terenul   este in suprafata totala de 144638 mp  din care destinata proiectului supus evaluarii  42.00 mp (din care :  24 mp pe imobilul Statie de epurare  Post Trafo PT, 4 mp pe peretii Statiei de epurare si 14 mp teren, la sol, langa Statia de epurare)  si este proprietate privata-persoana juridica SC Carpatcement Holding SA si a Vodafone Romania SA in calitate de locatar.  Conform Contractului de inchiriere nr. 378/06.05.2015  locatorul transmite dreptul de locatiune exclusiva asupra unei asuprafete de 14 mp teren situate la baza imobilului” Statie de epurare- Post Trafo PT”, peretii laterali ai imobilului  si 24 mp  pe acoperisul postului Trafo/ statiei de epurare  pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire  in favoarea SC VODAFONE ROMANIA SA .

- vecinatati :

    - NORD  - SC CARPATCEMENT HOLDING SA  pe  o lungime de  2.50m

    - EST  - SC CARPATCEMENT HOLDING SA     pe  o  lungime de  5.0m

- SUD  - SC CARPATCEMENT HOLDING SA     pe  o  lungime de  2.5m

    - VEST  - SC CARPATCEMENT HOLDING SA  pe  o  lungime de  5.00m

- Descrierea investitiei:

Obiectul prezentului proiect consta in instalarea unui  site nou Vodafone in incinta carierei de piatra „Lespezi”( pe acoperistul postului Trafo/ statiei de epurare si la sol, in apropiuerea acesteia).

Pe acoperisul statiei  se va amplasa un cadru lestat, alcatuit din 2 catarge Ø 102x4000mm, contravantuite independent si intre ele, prevazute cu trepte de urcare si inele de ancoraj.

Pentru accesul la cadrul de antene se va amplasa pe peretele statiei o scara metalica noua, prevazuta cu sistem antiurcare precum si cu balustrade de protectie in stanga si dreapta scarii.

Pe unul din catargele cadrului de antene se va instala o antena MW1- Ø0.6-1560. Antena se va monta direct pe catarg, la H~1.7 m de la nivelul acoperisului statiei.

Pe al doilea catarg se va amp[lasa o statie RF tip K739624, azimut 1600. Antena se va monta la H ~1.35 m pe un suport de tevi H 600, fixat pe catarg.

Pe teava antenei, in spatele acesteia, se va amplasaa un RRU 3936 pentru UMTS 900.

La sol, in apropierea statiei, se va realiza o platforma betonata 5.00x2.50 mpe care se vor amplasa 2 suporti universali prevazuti cu acoperis de protectie comun.

Pentru protejarea echipamentelor, site-ul va fi imprejmuit cu gard din plasa metalica dubla atat perimetral cat si la partea superioara  ( tip „cusca”).

Pe un suport universal se va instala un minishelter Eltek Valere, al doilea suport se va rezerva pentru cabinet viitor. In minishelter se va instala un BBU 3800 ce se va alimenta din minishelter, din siguranta prioritara de 16A.

Unitatea RRU se va alimenta din minishelter din siguranta neprioritara de 25 A.

Feederi noi de antene se vor poza prin paturi de cabluri noi amplasate pe acoperisul si peretele statieide epurare.

Pe site-ul de legatura 9046 se va amplasa o antena noua MW- Ø0.6-3360, la H~1.6 m, pe catarg existent ( al antenei MW1- Ø0.6-3550).

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE  PROIECTULUI PROPUS:

-profilul si capacitatile de productie:  Amplasare statie de  baza pentru  servicii  de  comunicatii electronice.

- descrierea  instalatiei si a fluxurilor tehnologice :

Telecomunicatiile reprezinta transmiterea la distanta a informatiei prin intermediul a diferite semnale electromagnetice.  Acest tip de transport a devenit în ultimele decenii indispensabil dezvoltarii economice moderne si cerintelor societatii contemporane.

Telecomunicatiile joaca un mare rol în evolutia societatii. Fiecare element al progresului social si comercial influenteaza activitatea de telecomunicatii si invers.

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea:

### Nu este cazul; nu exista procese de productie propuse prin proiect

### Materiile prime, energia si combustibulii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

- materii prime: nu este cazul;

- energie si combustibili:

- Energie electrica: In functionarea imobilului se va folosi energie electrica pentru antene, iluminat

- racordarea la retelele utilitare existente in zona :

- Alimentarea cu energie electrica :

Alimentarea cu energie electrică a imobilului se va realiza de la reţeua de distribuţie Electrica situată în proximitatea amplasamentului. Se propune ca punct de alimentare tabloul electric din incinta statiei de epurare. Bransamentul electric ( care va fi de tip trifazat 0.4 kv si7.5 kv) se va realiza in regim de subconsumator de la SC CARPATCEMENT HOLDING SA. Se va realiza o instalatie de impamantare noua prevazuta cu o prizxa de pamant noua amp[lasata in spatiul verde existent. Toate echipamentele si styructurile metalice nou instalate se vor conecta la instalatie de impamantere noua.

- Alimentarea cu apa :

Nu este cazul

- Instalatia de canalizare menajera

Nu este cazul

- Instalatia de canalizare pluviala

Nu este cazul

- Alimentarea cu gaze

Nu este cazul

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Se vor mentine si se vor amenaja cu gazon si arbusti ornamentali spatiile verzi existente cu exceptia spatiului destinat constructiei propriu zise si platformei betonate.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente :

Accesul la perimetru se realizeaza din  drumul pietruit existent in incinta carierei.

- resursele naturale folosite  in constructie si functionare :

Resursele naturale sunt cele uzuale pentru astfel de lucrari, respectiv se vor utiliza agregate naturale (nisip, pietris, apa).

Pe perioada de exploatare a  constructiei nu se utilizeaza resurse naturale.

- Metode folosite in constructie/ demolare :

Lucrarile de executie nu vor afecta in nici un fel domeniul public sau parcelele vecine. Organizarea executiei constructiilor se va face astfel incat baracamentele si echipamentele provizorii pentru  executarea lucrãrilor se  vor  amplasa  in  incinta  terenului,  aprovizionarea santierului se  va  face  ritmic, cu materialele necesare punerii in opera.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosirea ulterioara:

Beneficiarul are obligatia sa execute integral lucrarile pana la termenul prevazut in autorizatie – conform Lg. 50 /1991 text 05 05 2017 art 37 si sã asigure receptionarea lucrãrilor conform regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora din 18 05 2017.

Termenul estimat de punere in functiune a investitiei: 2021

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate :

Proiectul de investitie  «Amplasare statie de  telefonie mobila Vodafone» propus a fi amplasat in com. Moroeni, sat Dobresti, pct Lespezi,  jud. Dambovita nu este in relatie cu alte proiecte.

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare :

Nu este cazul

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul

- Alte autorizatii cerute pentru proiect:

Prin certificatul de urbanism nr. 134/04.12.2019, emis de Primaria comunei Moroeni, s-au solicitat:

- D.A.T.C.

-  D.T.O.E.

- alimentare cu energie electrica

- securitatea la incendiu

- sanatatea populatiei

- acordul de mediu

- Aviz S.T.S.

- Acord DGIL

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului :

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare :

Amplasamentul proiectului propus nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic  si declararea unor situri arheologice  ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul propus nu se afla in raza de protectie  sau un in apropierea vreunui monument istoric.

- Harti, fotografii ale amplasamentului :

Inventar  de  coordonate  puncte  pe  conturul  asuprafetei,  sistem de  proiectie  STEREO 1970:

Coordonatele de delimitare ale terenului conforme actelor de proprietate (act de vanzare cumparare),  sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Suprafata  totala a terenului este de 144 638mp, din care alocata proiectului supus evaluarii  42.00mp.

Folosinta actuala : teren neproductiv, extravilan

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor:

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

In faza de executie: Pentru executia investitiei vor utiliza apa de la bransamentul existent la statia de epurare. Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare : Nu se foloseste apa.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu este cazul

- Protectia aerului:

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri :

In faza de executie. In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

-pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie si din tranzitarea zonei de santier,

-gaze de ardere provenite din procese de combustie.

-Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.

Sistemul de constructie fiind simplu (structura metalica si o platforma betonata de 5.00x2.5m), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata estimam ca se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi montate local, rezultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare: in aceasta faza nu sunt generate in aer emisii de poluanti.

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- Sursele de zgomot si de vibratii:

In faza de executie: In aceasta faza, sursele de zgomot si eventuale vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu si provizoriu, fiind limitate in numai pe o perioada a zilei. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei. Prin organizarea santierului vor fi prevazute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare: In cadrul functionarii nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu este cazul.

- Protectia impotriva radiatiilor:

- Sursele de radiatii:
nu vor exista  astfel de poluanti.

- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

- Protectia solului si a subsolului:

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime:

In faza de executie: In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

In faza de functionare: Protectia solului si a subsolului se va realiza prin lucrarile de amenajare exterioara, sistematizare verticala, prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderlor ce ar putea destabiliza solul.

Natura activitatilor pentru care se propune a se realiza investitia, metodele si tehnicile de construire cat si natura activitatii nu presupun folosirea  substantelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminari ale solului.

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Pe perioada executiei constructiei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului urmatoarele lucrari:

- se va optimiza durata de mentinere deschisa a santierului in vederea evitarii surparilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare, alunecarilor de teren prin respectarea etapelor de executie a proiectului, a disciplinei tehnologice in timpul operatiilor de constructii- montaj.

- stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea terenului la terminarea lucrarilor;

- dimensionarea lucrarilor la suprafata strict necesara;

- delimitarea stricta a culoarului de lucru.

- pe durata lucrarilor se vor amenaja spatii corespunzatoare pentru stocarea pe categorii a deseurilor si se vor incheia contracte cu operatorii economici autorizati pentru preluarea acestora, conform legislatiei de mediu in vigoare.

In faza de functionare: Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderilor ce ar putea destabiliza solul.

Pentru a se evita poluarea solului au fost prevazute urmatoarele masuri:

- se asigura, la termen, verificarea functionalitatii motoarelor termice ale mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire

- nu sunt amenajate depozite de carburanti si uleiuri in alte locuri decat cele cu dotarile corespunzatoare prevederilor legale;

- lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajelor si mijloacelor de transport se efectueaza numai in locuri special amenajate in acest sens;

- nu se practica spalarea utilajelor si a mijloacelor auto in cadrul amplasamentului,

- alimentarea cu motorina si cu lubrifianti a utilajelor se face cu asigurarea tuturor conditiilor de evitare a pierderilor accidentale si de protectie a mediului in locuri special amenajate – statii de distributie carburanti;

- toate utilajele si mijloacele auto folosite in activitatea de construire si apoi in activitatea de exploatare ruleaza pe drumuri amenajate si sunt parcate doar pe platformele betonate

- deseurile rezultate din etapa de constructie cat si cele din activitatea de exploatare a constructiei sunt  depozitate temporar numai in recipiente speciale, amplasate in locuri special amenajate.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Obiectivul ce urmeaza a se executa nu afecteaza arealele sensibile, zona fiind una  deja antropizata.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Se vor lua urmatoarele masuri:

- refacerea zonei la terminarea lucrarilor;

- stocarea substantelor periculose in recipiente etanse si depozitare in locuri speciale;

- colectarea selectiva si managementul corespunzator al deseurilor;

- folosirea de catre executant de utilaje adecvate si intretinute conform cartii tehnice si cerintelor legale;

- schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii;

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:

Investitia propusa este situata in interiorul incintei cariera de piatra „Lespezi” si va functiona impreuna cu aceasta, neexistand factori suplimentari de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare a constructiei, nu vor avea efecte negative asupra asezarilor umane si nu se impun masuri suplimentare de protectie a asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate de amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- Lista deseurilor( clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

- Deseuri rezultate in etapa de constructie

Deseurile rezultate din procesul de construire provin din sapaturi, din lucrarile de finisare, realizarea acceselor si spatiilor verzi; cuprind resturi inerte precum:

- pamant din excavatii;

- moloz;

- pietris;

- resturi material lemnos;

-resturi metalice;

-ambalaje si resturi de ambalaje, etc.

Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, in perioada de executie, se vor colecta separat, in containere specifice, cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar apoi vor fi preluate de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

Operatorul local va avea in vedere urmatoarea ierarhie de prioritati, in ordinea mentionata:

reutilizare=>reciclare=>alte operaţiuni de valorificare(valorificarea energetică)=>eliminarea.

Se estimeaza ca in faza de executie se vor genera urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deșeuri de ambalaje (15), provenite din ambalajele materialelor utilizate in constructii :

- 15 01: ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat):

- 15 01 01: ambalaje de hârtie și carton;

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice;

- 15 01 03 ambalaje de lemn;

- 15 01 04 ambalaje metalice;

- 15 01 06 ambalaje amestecate;

- Deșeuri de construcții și demolări (17), provenite din resturile materialelor folosite pentru constructii si amenajari:

- 17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice:

-17 01 01 Beton;

- 02 lemn, sticlă și materiale plastice:

    - 17 02 01 Lemn;

    - 17 02 02 Sticlă;

    - 17 02 03 Materiale plastice;

- 17 04 metale (inclusiv aliajele lor):

- 17 04 05 fier și oțel;

- Deșeuri municipale (deșeuri menajere ), inclusiv fracțiuni colectate separat (20), provenite de la forta de munca din santier :

- 20 01 fracțiuni colectate : - 20 01 01 hârtie și carton;

- 20 01 08 deșeuri biodegradabile (resturi alimentare de la muncitori);

- 20 01 10 Îmbrăcăminte;

- 20 01 11 Materiale textile;

- 20 03 01 deșeuri municipale amestecate;

In aceasta etapa de detaliere a proiectului nu este posibila estimarea cantitatilor de deseuri generate.

- Deseuri rezultate in etapa de exploatare:

Data fiind natura obiectivului nu vor rezulta deseuri menajere in etapa de exploatare.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculose:

- substantele si  preparatele chimice periculoase utilizate si/ sau produse:

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In cadrul functionarii nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

- Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculose si sigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii:

Nu e cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Suprafata de teren aferenta obiectivului  este de 42mp, din care 14mp teren la sol.

Amplasamentul studiat pentru proiectul “ Construire statie de telefonie mobila” este situat in interiorul ariei naturale protejate de interes national si comunitar Parcul Natural Bucegi, declarata sit Natura 2000, ROSCI 0013, in zona de dezvoltare durabila a parcului natural.

Impactul potential asupra factorilor de mediu se manifesta diferit in diferitele etape de implementare a proiectului.

Astfel, se disting: perioada de organizare de santier, perioada de realizare si cea de exploatare a obiectivului.

Activitatile de constructie, derulate in perioada de constructie a proiectului pot afecta in mod specific calitatea aerului, apei, solului, respectiv a starii de conservare a biodiversitatii - in mod direct sau indirect prin afectarea calitatii factorilor abiotici de mediu.

In perioda de operare, nu se va inregistra un impact semnificativ asupra mediului.

Principalul factor de poluare specific perioadei de operare este reprezentat de emisiile de noxe generate ca urmare a desfasurarii traficului rutier.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii( acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilo dintre acesete elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

- Impactul asupra populatiei si sanatatii umane:

Impactul asupra asezarilor umane in perioada de executie se manifesta prin:

- zgomotul si noxele generate in primul rand de transportul materialelor de constructie, precum si de activitatea utilajelor de constructii;

- eventualele conflicte de circulatie datorita autovehiculelor de tonaj ridicat care aprovizioneaza santierul;

- Impactul asupra biodiversitatii:

Impactul asupra biodiversitatii se manifesta mai mult in prima etapa cea de organizare santier si in timpul realizarii lucrarii, se concretizeaza, in speta, la nivelul terenului cu diferite folosinte care va fi ocupat temporar.

Terenul afectat apartine beneficiarului si este situat in interiorul ariei naturale protejate de interes national si comunitar Parcul Natural Bucegi, declarata sit Natura 2000, ROSCI 0013, in zona de dezvoltare durabila a parcului natural.

- Impactul asupra solului si subsolului

Principalul impact asupra solului si subsolului, in perioada de executie, este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru organizarea de santier, etc.

De semenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea unor asuprafete mari de teren, avand in vedere specificul lucrarii.

Formele de impact, identificate asupra solului si subsolului in perioda de executie, sunt:

- inlaturarea stratului de sol vegetal

- deterioarea profilului de sol;

- aparitia eroziunii;.

- deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, materialelor de constructie, deseurilor tehnologice;

In perioada de operare, sursele de poluare a solului si subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitari necontrolate de deseuri;

- emisii in atmosfera datorate traficului.

Se apreciaza ca impactul asupra solului si subsolului, este negativ nesemnificativ, de

importanta medie, temporar.

- Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Terenul pe care are loc realizarea proiectului este teren apartinand persoana juridica privata.        Folosinta actuala si destinatie: extravilan, neproductiv; zona  pentru activitati industriale, de depozitare si transport

Se estimeaza un impact negativ moderat pe termen scurt si mediu, si temporar prin ocuparea terenului.

- Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Un pericol important pentru apa este legat de modificarile calitative ale apei produse prin poluarea cu impuritati care ii altereaza proprietatile fizice, chimice si biologice.

Din activitatea specifica de constructie vor rezulta urmatoarele tipuri de ape:

• ape pluviale impurificate din zona proiectului, ca urmare a desfasurarii lucrarilor de

constructie;

• ape uzate menajere rezultate de la organizarea de santier ce va fi amenajata in

perioada santierului de constructie.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ, direct si secundar, pe termen scurt si mediu.

Perioada de functionare : Se apreciaza ca poluarea datorata noxelor traficului rutier va fi nesemnificativa, in contextul existentei drumurilor de exploatare.

Scurgerea apelor meteorice : Scurgerea apelor meteorice se va realiza  prin sisteme de  colectare, filtrare si descarcare la terenul natural, propuse  prin  proiect.

- Impactul asupra calitatii aerului

Printre sursele principale emitente de poluanti sunt : circulatia auto, santierele de constructie si implicit utilajele.

Emisiile din timpul desfasurarii perioadei executiei proiectului sunt asociate in principal cu manevrarea materialelor si construirea in sine a unor facilitati specifice.

Activitatile care se constituie in surse de poluanti atmosferici in etapa de realizare a proiectului sunt urmatoarele:   - Activitati desfasurate in amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrarilor de constructii.

Utilajele care vor fi utilizate sunt: buldozere, incarcatoare, excavatoare, iar pentru transportul

materialelor se vor utiliza autocamioane cu capacitatea de 15 ÷ 20 t.

Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii

sunt intermitente.

In perioada de functionare a obiectivelor, activitatile care se vor constitui in surse de

poluanti atmosferici vor fi: traficul rutier – emisii reduse de particule si emisii de poluanti

specifici gazelor de esapament, ce se constituie intr-o sursa liniara nedirijata.

Prin realizarea constructiei, impactul asupra factorului aer va fi moderat in perioda de executie,

iar in perioada de operare se estimeaza un impact minim.

- Impactul asupra climei

Functionarea autovehiculelor poate introduce in aer sau depune pe sol pulberi, produsi de ardere incompleta, gaze nocive etc., care au diferite proprietati si efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizati pentru desfasurarea traficului rutier. Avand in vedere previziunile de imbunatatire a calitatii combustibililor utilizati, se apreciaza ca in perioda de operare a proiectului emisiile de poluanti vor scadea, comparativ cu situatia existenta.

Se estimeaza un impact negativ nesemnificativ direct, permanent cumulativ.

- Impactul zgomotelor si vibratiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

      - utilajele care efectueaza lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la lucrarile de construire

      - mijloacele auto care participa la activitatile de transport

Dotarile, amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot si de vibratii produs

Nu au fost efectuate determinari ale nivelului de zgomot si vibratii; putem estima ca nivelul de zgomot nu va depasi, la limita proprietatii, valoarea maxima admisa de Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Utilaj (dbA)

Excavator 80 – 100

Buldozer 80 – 100

Bsculanta 75 – 95

Betoniera 75 – 90

Camion greu 70 – 80

Urmatorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de constructie folosite in mod obisnuit:

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate in circulatie.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de constructie si negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitatilor teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat se propune construirea intr-o zona industriala a localitatii, cu spatii verzi ce ocupa mai mult de 60% din suprafata terenului.

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca echilibrul natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor.

In perioda de executie nu este necesar sa se prevada amenajari peisagistice.

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent.

- Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

In conformitate cu Legea nr. 5/2000, Ordinul 2314/2004 (modificat de Ordinul 2385/2008) si Ordonanta nr. 43/2000 cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta 13/2007 si Legea 329/2009), constructorului ii revine ca obligatie ferma intreruperea imediata a lucrarilor si anuntarea in termen de 72 de ore a autoritatilor competente in conditiile in care in urma lucrarilor de excavare pot fi puse in evidenta eventuale vestigii arheologice necunoscute in prezent.

Se estimeaza un impact temporar negativ neglijabil.

-extinderea impactului( zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor afectate):

Amplasamentul studiat pentru proiectul “ Construire statie de telefonie mobila Vodafone” este situat in interiorul ariei naturale protejate de interes national si comunitar Parcul Natural Bucegi, declarata sit Natura 2000, ROSCI 0013, in zona de dezvoltare durabila a parcului natural.

Nu sunt identificate, la acest moment, informatii care sa conduca la concluzia ca ar putea exista o extindere a impactul proiectului propus asupra tuturor factorilor enumerati mai sus.

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

- Probabilitatea impactului

Toate actiunile/activitatile care se vor desfasura, atat in faza de construire cat si in faza de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. Daca se vor respecta masurile prevazute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu si avizele emise pentru prezentul proiect se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa determine un impact negativ asupra factorilor de mediu.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra factorilor de mediu se manifesta in perioada de executie, pe o durata de max 6 luni.

Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi redus, temporar si local, variabil si reversibil.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Se va avea in vedere respectarea prevederilor din actele normative (avizele si acordurile emise de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului si al gospodaririi apelor).

Printre masurile privind diminuarea impactului in faza de executie a lucrarilor putem mentiona:

-perioada de executie cat mai scurta a lucrarilor;

- utilizarea mijloacelor de transport si a utilajelor cat mai silentiose si cu emisii reduse de noxe;

- lucrarile se vor realiza strict pe perimetrul desemnat organizarii de santier;

- imprejmuirea organizarii de santier;

- refacerea ecologica  a terenului ocupat temporar;

- lucrari de completare cu pamant vegetal la zonele afectate de executia lucrarilor

- lucrari de plantatii arbusti si arbori,

- monitorizarea continua a procesului de executie.

- natura transfrontaliera a impactului

Proiectul nu produce efecte transfrontaliere.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Masurile necesare pentru monitorizarea mediului se refera la:

    - Perioada de executie a lucrarilor cand se va monitoriza Managementul lucrarilor;

    - Redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar.

In perioada executiei lucrarilor propuse se vor monitoriza zilnic starea de functionare a utilajelor si masinilor de transport pentru a reduce riscul de poluare.

In perioada de existenta a proiectului, va fi necesar sa se monitorizeze comportarea echipamentelor utilizate pentru a se putea interveni operativ.

IX. Legatura  cu alte acte normative si/ sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE( IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale( prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/ UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculose, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva- cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European  si a Consiliului din 21.05.2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/ CE  a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive si altele.)

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Pe toata durata executiei lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificari si completari prin OUG 75/20018

-Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

- HG 188/2002- pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, actualizata

- Ordinul 756/1997, al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, actualizata

- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, astfel incat sa fie respectate precederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor de suspensie, plumbului, benzenului , monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator., modificat si completat de L 104/2011 si L 188/2018.

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

- HG 321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental,.

- HG. 662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate cu modificarile si completarile ulterioare.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier se va realiza pe terenul aferent si va cuprinde :

- magazie provizorie pentru depozitare materiale

- magazie pentru depozitare unelte si scule

- tablou electric

- punct P.S.I

- platforma pentru depozitare materiale de constructie

-toalete ecologice

- pubele ecologice

Impactul asupra mediului a organizarii de santiereste nesemnificativ, constructorul urmand a lua toate masurile pentru paza si protectia utilajelor

- Localizare organizarii de santier

Organizarea de santier se va amplasa la adresa de realizare a obiectivului iar baracamentele, materialele si utilajele necesare se vor depozita conform planului de organizare.

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Realizarea lucrarilor de constructie se va face cu sigurarea tuturor masurilor specifice de diminuare a impactului asupra mediului, si anume :

- folosirea de utilaje pentru constructii moderne dotate cu motoare cu emisii minore

- reducerea vitezei de circulatie a mijloacelor de transport

- stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructie depozitate temporar in amplasament

- depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat , in spatii special destinate si amenajate

- eliminarea deseurilor prin operatori autorizati

- utilizarea de betoane preparate in spatii specializate evitandu-se folosirea materialelor pulverulente

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care nu sunt implicate in activitate

- masuri de diminuare a zgomotului

- spatii special amenajate pentru pubele de colectare deseuri menajere

- eliminarea periodica a deseurilor prin operatori autorizati

- amplsare de toalete ecologice - interzicerea efectuarii reparatiilor utilajelor si schimbarea uleiurilor in amplasament.

- remedierea imediata a perimetrelor contaminate in urma unor pierderi accidentale de produse petroliere - instrurea periodica a personalului privind protectia mediului

- desemnarea unor persoane responsabile cu protectia mediului in timpul executiei

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Organizarea de santier nu produce un impact major asupra mediului.

Eventuale surse de poluanti sunt date de posibile pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de amplsare a constructiilor.

Pentru a se contracara efectele asupra factorilor de mediu sol si apa in cazul aparitiei unor pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti de catre utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea va sigura pe amplasament un stoc de materiale absorbante biodegradabile (Nature Sorb, Spill Sorb, etc.)

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

La executia lucrarilor , constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de securitate si sanatate a muncii.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile :

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si / sau la incetarea activitatii :

In caz de accidente rutiere, in perioada de constructie, se va avea in vedere reducerea efectelor negative  asupra calitatii solului, apelor, datorate scurgerilor de combustibil.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale ;

Prin caietele de sarcini se vor impune masuri de management corespunzator:

  - utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi monitorizate periodic, in vederea incadrarii emisiilor in limitele legale

  - transportul materialelor de constructie se va realiza controlat, in vederea prevenirii descarcarilor accidentale;

  - procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioada cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a  asuprafetelor;

  - la sfarsitul saptamanii se va efectua curatarea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deseurile.

Modul de raspuns in cazul aparitiei unor poluari accidentale:

- pentru factorul de mediu sol :

• se izoleaza imediat sursa de poluare (in cazul in care avem de-a face cu pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti)

• se aplica pe zona poluata material absorbant biodegradabil

• dupa absorbtia produsului petrolier se aduna absorbantul folosit si se depoziteaza in saci impermeabili

• se curata solul afectat si se depoziteaza in saci impermeabili

• se predau aceste cantitati catre firme autorizate

B. pentru factorul de mediu apa – nu este cazul

C. pentru factorul de mediu aer

• se identifica sursa de poluare (acesta poate fi data de emisii de la o sursa mobila sau de la deplasarea pe drumuri a utilajelor si mijloacelor auto care deservesc activitatea de construire) si se analizeaza cauza

• se dispune retragerea utilajului sau a mijlocului auto pana la remedierea cauzelor care au generat emisii in aer cu risc de poluare a acestuia

• in cazul in care poluarea este data de emisiile de pulberi generate de activitatea sau deplasarea utilajelor si/sau mijloacelor auto se iau masuri precum umectarea drumurilor sau a zonei de lucru rularea cu viteza scazuta.

- aspecte referitoare la inchiderea/ dezafectare / demolarea instalatiei;

Durata estimata de  functionare este de cca. 20 ani. Dupa acesta perioada, daca se hotaraste incetarea functionarii acesteia, urmeaza perioada de dezafectare, in care se va urmari, revenirea la folosinta initiala a terenului.

La fel se va intampla si cu reteaua de alimentare cu energie electrica.

In acest caz se vor parcurge urmatorii pasi:

1. scoatere de sub tensiune a retelei de alimentare cu energie electrica

2. demontarea constructiilor

3. se vor transporta toate materialele rezultate la o baza unde se vor sorta si se va decide asupra utilizarii lor ulterioare

- modalitati de refacere a starii initiale/ reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.

Se vor executa lucrări de refacere pentru aducerea la starea inițială terenului.

XII. Anexe - piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului  si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii asuprafetelor, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele), planse reprezentand  limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar ( planuri de situatie si amplasament);

- Schema flux a gestionarii deseurilor;

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului;

XIII.  Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele :

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice( Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului ( X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 ;

Inventar  de  coordonate  puncte  pe  conturul  suprafetei,  sistem de  proiectie  STEREO 1970:

- numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar ;

Amplasamentul studiat pentru proiectul “ Construire statie de telefonie mobila Vodafone” este situat in interiorul ariei naturale protejate de interes national si comunitar Parcul Natural Bucegi, declarata sit Natura 2000, ROSCI 0013, in zona de dezvoltare durabila a parcului natural.

- prezenta si efectivele/ suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului ;

Localizarea și asuprafața sitului:

Latitudinea – N 45º 22' 51''

Longitudinea – E 25º 30' 40''

Situl de Importanță Comunitară Bucegi, cod ROSCI0013 are suprafața de 38.745ha și este situat în regiunea biogeografică continentală, la altitudinea cuprinsă între 653m și 2514m.

Aria naturală protejată Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi  se caracterizează prin ecosisteme valoroase montane și forme carstice deosebite.

Situl ROSCIOO13 Bucegi a fost declarat pentru urmatoarele tipuri de habitate si specii de interes comunitar:

- 24 de tipuri de habitate din anexele Directivei Habitate, dintre care 6 sunt prioritare:

3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor  montane

3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica (cătină mică) de-a lungul râurilor montane

3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos (salcie) de-a lungul râurilor montane

4060 Tufărişuri alpine şi boreale

4070*Tufărişuri cu Pinus mugo (jneapăn) şi Rhododendron  myrtifolium (rododendron)

4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix

6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso - Sedion albi

6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine

6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi alpin

6520 Fâneţe montane

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)

8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae – laptele stâncii şi Galeopsietalia ladani)

8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii - punguliţa)

8160 * Grohotişuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar şi montan

8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase

8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis

9110 Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum

9150 Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero - Fagion

9180 * Păduri din Tilio - Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene

91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa (arin negru) şi Fraxinus excelsior (frasin) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

9410 Păduri acidofile de Picea abies (molid) din regiunea montană (Vaccinio - Piceetea)

9420 Păduri de Larix decidua (larice) şi/sau Pinus cembra (zâmbru) din regiunea montană

Specii de mamifere

1308    Barbastella barbastellus (liliac cârn)

1352 * Canis lupus (lup)

1361    Lynx lynx (râs)

1354 * Ursus arctos (urs brun)

1303    Rhinolophus hipposideros (liliacul mare cu nas potcoavă)

Specii de amfibieni şi reptile

1193 Bombina variegata (buhai de baltă)

2001 Triturus montandoni (triton carpatic)

Specii de peşti

1163 Cottus gobio (zglăvoc)

Specii de nevertebrate

4057 Chilostoma banaticum                                                                                                                                       4030 Colias myrmidone

4046 Cordulegaster heros                                                                                                                                         1086 Cucujus cinnaberinus

1065 Euphydryas aurinia

4048 Isophya costata

1083 Lucanus cervus (rădaşcă)

4039 Nymphalis vaualbum

4052 Odontopodisma rubripes

4054 Pholidoptera transsylvanica

1087 * Rosalia alpina (croitor alpin)

1015 – Vertigo genesii

Specii de plante

1386 Buxbaumia viridis

4070 * Campanula serrata (clopoţel)

1381 Dicranum viride

2113 Draba dorneri (flămânzică)

1758 Ligularia sibirica (curechi de munte)

1389 Meesia longiseta

4116 Tozza carpathica (iarba gâtului)

4097 Iris aphylla ssp.hungarica

Date despre prezenta habitatelor si /sau speciilor de interes comunitar (incluse in anexa   a II-a a Directivei Consiliului 92/43 CEE) mentionate in formularul standard – sit Natura 2000 – ROSCI0013 Bucegi, relevanta si identificarea acestora  in zona planului propus si in vecinatatea acestuia:

- Habitatul 6230* habitat prioritar

Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase

Reprezentare 0,01% din suprafața sitului

Stare de conservare bună (B).

Structura și compoziția floristică

Pajişti permanente, închise, de Nardus, xeromezofile sau mezofile, ce ocupă soluri silicatice în zonele de şes, deal şi munte ale regiunilor atlantică, subatlantică sau boreală. Vegetaţia este foarte variată, însă această variaţie este caracterizată prin continuitate. Nardetalia: 35.1-Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion

caninae); 36.31-Nardion.

Plante: Nardus stricta, , C. pallescens, C. panicea, Festuca ovina, Galium saxatile, , Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata, Leucorchis albida, Meum athamanticum, , Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, Polygala vulgaris, Potentilla aurea,P. erecta, Veronica officinalis, Viola canina.

Descriere: Pajiştile de ţepoşică (Nardus stricta) sunt pajişti bine închegate, ocupând staţiuni cu caracter în acest tip de habitat, acoperirea speciei Nardus stricta variază între 25-75%.

Habitatele degradate din cauza  suprapăşunatului sunt excluse.

Relevanța habitatului

- Habitatul NU a fost identificat în terenul analizat.

- Habitatul a fost identificat în vecinătatea și în arealul limitrof al terenului.

- Starea habitatului este relativ bună, cu specii de plante specifice acestui tip de habitat.

- Prin respectarea măsurilor propuse în prezentul studiu, proiectul NU va avea impact asupra acestui tip de habitat atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcțonare.

- Impactul prognozat direct sau indirect este nesemnificativ.

- Habitatul 6520

Fâneţe montane

Reprezentare 10% din suprafața sitului

Stare de conservare bună (B).

Structura și compoziția floristică.

Fâneţe mezofile bogate în specii din etajele montan şi subalpin (majoritatea peste 600 metri), dominate de obicei de Trisetum flavescens şi cu Heracleum sphondylium, Viola cornuta, Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, C.pyrenaica, Polygonum bistorta, Silene dioica, S. vulgaris, Campanula glomerata, Salvia pratensis,Centaurea

nemoralis, Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium phaeum, G. sylvaticum, Narcissus poëticus, Malva moschata, Valeriana repens, Trolliuseuropaeus, Pimpinella major, Muscari botryoides, Lilium bulbiferum, Thlaspi caerulescens, Viola tricolor subsp. subalpina, Phyteuma halleri, P. orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum şi multe altele.

Plante:Trisetum flavescens, Heracleum sphondylium, Viola cornuta, Astrantia major, Carum carvi, Crepis mollis, Polygonum bistorta, Silene dioica, S. vulgaris, Campanula glomerata, Salvia pratensis, Anthoxanthum odoratum, Geranium phaeum, G. sylvaticum, Narcissus poëticus, Malva moschata, Trollius europaeus

Specii (caracteristice şi dominante). Agrostis capillaris, Festuca rubra, Trisetum flavescens, Anthyllis vulneraria, Hypochoeris radicata, Cynosurus cristatus, Briza media, Stellaria graminea, Anthoxanthum odoratum, Centaurea phrygia s.l., Linum catharticum, Leontodon hispidus, Trifolium aureum, Peucedanum oreoselinum, Holcus lanatus, Colchicumautumnale,

Relevanța habitatului .

- Habitatul NU a fost identificat în terenul analizat, a fost semnalat în imediata vecinătate a amplasamentului, pe zonele caracterizate de eroziuni. Starea habitatului este acceptabilă, cu câteva specii de plante specifice acestui tip de habitat.

- Prin respectarea măsurilor propuse în prezentul studiu, proiectul NU va avea un impact asupra acestui tip de habitat atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcțonare.

- Impactul prognozat direct sau indirect este nesemnificativ

- Habitatul 9410

Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea).

Reprezentare 6,6% din suprafața sitului

Stare de conservare excelentă (A).

Structura și compoziția floristică:

Păduri de conifere subalpine şi alpine (dominate de Picea abies şi P. orientalis).

Subtipuri:Păduri de molid subalpine din Alpi şi Carpaţi. Piceetum subalpinum ; Păduri de Picea abies din etajul subalpin inferior şi din staţiuni particulare (extrazonale) ale etajului montan, în Alpii externi, intermediari şi interiori; în ultimul caz, acestea sunt adesea o continuare a pădurilor montane. Molizii sunt adesea piperniciţi sau prezintă un habitus columnar şi sunt asociaţi unui strat ierbossubarbustiv cu evidente afinităţi subalpine. Păduri de Picea abies din etajul subalpin inferior al Carpaţilor. Păduri de molid perialpine. Formaţiuni spontane de Picea abies, care ocupă enclave altitudinale sau edafice în aria de răspândire a altor tipurilor de vegetaţie ce sunt predominante în etajul montan al Alpilor externi, Carpaţilor, munţilor Dinarici, Jura, lanţului hercinic, în etajul subalpin al munţilor Jura, catenei vestice hercinice şi al munţilor Dinarici.

Plante: Picea abies, Vaccinium spp.

Relevanța habitatului

- Acest habit este tipic zonei montane din munții Bucegi. Este prezent în perimetrul limitrof al amplasamentului, la distanță apreciabilă de tren.

- Starea habitatului este foarte bună, cu exemplare mature de molid, cu asociații bogate în vegetație, imprimându-i o valoare conservativă foarte bună.

- Prin respectarea măsurilor propuse în prezentul studiu, proiectul NU va avea impact asupra acestui tip de habitat atât în perioada de execuție cât și în perioada de funcționare.

- Impactul prognozat direct sau indirect este 0.

- Barbastella barbastellus – cod 1308

Specia nu a fost identificată în arealul proiectului propus și nici în vecinătate, prezența  speciei în zonă fiind puțin probabilă deoarece nu a fost semnalat în zonă, habitatul propice prezenței acestei specii, iar efectivul speciei este extrem de redus in sit.

Proiectul NU va avea impact asupra speciei atât în faza de execuție cât și în cea de funcționare.

 Prin respectarea măsurilor indicate impactul prognozat direct și indirect va fi nesemificativ.

- Canis lupus - cod 1352

Specia nu a fost identificată în arealul proiectului propus și nici în vecinătate, prezența speciei în zonă fiind puțin probabilă deoarece nu a fost semnalat în zonă, iar efectivul speciei este extrem de redus in sit.

Nu se poate estima dacă proiectul va avea impact asupra speciei atât în faza de execuție cât și în cea de funcționare.

Prin respectarea măsurilor indicate impactul prognozat direct și indirect va fi nesemificativ.

- Ursus arctos - cod 1354

Specia nu a fost identificată în zona proiectului și nici în cea limitrofă, totuși poate apărea accidental, datorită antropizării zonei.

Impactul asupra speciei în perioada de execuție a proiectului este nesemnificativ.

Prin respectarea măsurilor de depozitare a deșeurilor se va elimina posibilitatea ca urșii care pot apare accidental în zonă, să fie afectați în perioada de execuție a proiectului ; deasemenea se va elimina posibilitatea ca urșii să afecteze punctele de lucru, provocând daune materiale și umane.

În concluzie, proiectul are impact nesemnificativ asupra speciei în faza de execuție și funcționare

Impactul prognozat direct și indirect este nesemnificativ.

- Linx linx – cod 1361

Specia nu a fost identificată în zona proiectului propus și nici în vecinătate, prezența speciei în zonă fiind puțin probabilă, aceasta retrăgându-se din zonele impactate antropic, din acest motiv efectivul speciei este extrem de redus.

În concluzie, dat fiind tipicul proiectului impactul asupra speciei în faza de execuție și funcționare îl considerăm nesemnificativ.

Impactul prognozat direct și indirect este 0.

- Bombina variegata – cod 1193

Specia nu a fost identificată în zona proiectului propus și nici în vecinătate, prezența speciei în zonă fiind puțin probabilă, aceasta retrăgându-se din zonele impactate antropic, din acest motiv efectivul speciei este extrem de redus.

În concluzie, dat fiind tipicul proiectului impactul asupra speciei în faza de execuție și funcționare îl considerăm nesemnificativ.

Impactul prognozat direct și indirect este 0.

- Triturus montandoni – cod 2001

Specia nu a fost identificată în zona proiectului propus și nici în vecinătate, prezența speciei în zonă fiind puțin probabilă, aceasta retrăgându-se din zonele impactate antropic, din acest motiv efectivul speciei este extrem de redus.

În concluzie, dat fiind tipicul proiectului impactul asupra speciei în faza de execuție și funcționare îl considerăm nesemnificativ.

Impactul prognozat direct și indirect este 0.

- Cottus gobio – cod 1163

Specia nu a fost identificată în zona proiectului propus și nici în vecinătate, prezența speciei în zonă nu este posibilă, având în vedere lipsa habitatului speciei.

În concluzie, dat fiind tipicul proiectului impactul asupra speciei în faza de execuție și funcționare îl considerăm 0.

Impactul prognozat direct și indirect este 0.

Informații despre speciile de nevertebrate:

Speciile nu au fost identificate în arealul proiectului având în vedere structura habitatelor identificate. Nu au fost identificate nici în zona limitrofă, deși unele habitate prezintă o structură favorabilă pentru aceste specii.

Prin urmare proiectul nu are impact asupra acestor specii în perioada de execuție și nici de funcționare.

Impactul prognozat direct sau indirect este 0.

Informații despre speciile de păsări

Arealul de pajiști din zona prezintă componente ale comunităţilor de păsări specifice etajului brumăriţei, acesta fiind din punct de vedere ornitologic, ca de altfel toate etajele de viaţă de la altitudini mari, cel mai sărac în specii, ca  urmare a condiţiilor aspre de viaţă din aceste locuri.

In habitatul pajiştilor alpine putem întâlni pe Alauda arvensis şi Oenanthe oenanthe, în jnepeniş Prunella modularis, Phylloscopus collybita (acestea sunt cele mai comune specii de păsări din tufărişurile subalpine), Cuculus canorus, Fringilla coelebs, Lanius collurio, Saxicola rubetra; pe stâncării şi grohotişuri se întâlnesc indivizi ai speciilor Falco tinnunculus, Corvus corax; Actitis hypoleucos.

Mai rar, cuibăresc aici, perechi aparţinând speciilor Erithacus rubercula, Parus ater, Phylloscopus trochilus, Troglodytes troglodytes, Turdus torquatus, Turdus viscivorus, Anthus trivialis, Emberiza citrinella, Sylvia atricapilla. Majoritatea acestor specii sunt forme migratoare pentru etajul brumăriţei, iar unele în general pentru ţară.

În timpul cercetărilor nu au fost semnalate specii de interes comunitar, iar speciile menționate în tabel ca prezente, au fost semnalate numai în arealul limitrof .

- se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar ;

Planul propus nu are legătură directa si nu este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate mentionate in vecinatatea carora se va realiza.

- se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar ;

În Situl ROSCI0013 Bucegi va fi implementat un proiect pe o suprafață de 42.00mp din care 14 mp teren la sol ( conform planului de situatie).

Deoarece implementarea proiectului se va desfășura pe o asuprafață în care habitatele identificate sunt antropizate, influența implementării proiectului asupra habitatelor de interes comunitar din perimetrul proiectului cât și din zonele limitrofe nu se va manifesta, va fi nesemnificativă.

Suprafața efectiv ocupată de proiect în SCI este de 14mp, reprezentând 0,00003% din ROSCI0013 Bucegi.

Arealul limitrof al terenului în este ocupat de habitate antropizate, care și-au diminuat funcțiile ecologice.

In privința speciilor de nevertebrate de interes comunitar din fișa standard, unele pot să apară accidental în arealul limitrof al proiectului. În habitatele din arealul limitrof al proiectului nu au fost identificate plante gazdă pentru larve, prin urmare habitatele nu sunt propice pentru speciile care caută locuri de reproducere și hibernare.

Nesemnalarea acestor specii se datorează și faptului că, speciile de plante folosite ca hrană de către larvele speciilor de nevertebrate nu apar, acestea având în mare parte populațiile în scădere. Populația amfibienilor și reptilelor nu va fi afectată având în vedere nesemnalarea acestora în arealul investigat.

Dintre mamiferele de interes comunitar, specificate în fișa standard, ursul, poate fi prezent în zona analizată. Respectarea măsurilor de depozitare a deșeurilor va elimina posibilitatea ca acest animal să fie afectat în perioada de implementare a proiectului.

Dintre speciile de păsări caracteristice zonei alpine, semnalate în fișa sitului, numai acelea care pot apare în perioada de construcție pot fi afectate. Prin specificul proiectului,  păsările nu vor fi afectate, având în vedere existența unui areal mare al tipurilor de habitate preferate de speciile din această zonă.

Respectarea măsurilor de reducere a impactului, elimină posibilitatea ca speciile de interes comunitar cât și speciile importante și mai puțin importante să fie afectate în perioada de implementare a proiectului.

În concluzie, nu vor fi afectate habitatele și speciile de interes comunitar, incluse în Directiva Habitate a UE.

Prin urmare putem afirma, că proiectul nu va avea impact, asupra speciilor de flora si fauna care necesită o protecţie specială pe teritoriul sitului.

- alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii preluate din Planurile de management bazinale, actualizate :

1. Localizarea proiectului : - bazinul hidrografic

- cursul de apa : denumire si codul cadastral

- corpul de apa ( de suprafata si / sau subteran) : denumire si cod

2.  Indicarea starii ecologice / potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata ; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3 . Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr............................ privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare , daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III- XIV.

Semnatura si stampila titularului