| MEMORIU DE PREZENTARE |
| --- |
| 01 | 01.2020 | Emis pentru avizare |  |  |  |
|  |  |  | Victor Celescu | Laura Stroe | Iulian Stănică |
| Rev. Nr. | Data | Descriere | Intocmit | Verificat | Aprobat |
|  |  |  | Autori |
|  | MEMORIU DE PREZENTARE |
|  | Doc. Nr. : PE-D-A0617422933-GE-ENP-002-01-R | Rev.: 01 |
|  | Titlul proiectului : | Nr. proiect | Pag. Nr.: |
|  | CONDUCTA GAZE 3” x 2 KM BUCSANI-DEALU BATRAN | A0617422933 233/5079 | 1 din 37 |

| Revizia nr. | Motivul reviziei | Data |
| --- | --- | --- |
| 01 | Emis pentru avizare | 01.2020 |

CUPRINS

I. DENUMIREA PROIECTULUI	5

II. TITULARUL PROIECTULUI	5

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI	5

III.1.REZUMATUL PROIECTULUI	5

III.2.JUSTIFICAREA NECESITAŢII PROIECTULUI	7

III.3.VALOAREA INVESTIŢIEI	7

III.4.PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ	7

III.5.PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. FORMELE FIZICE ALE

PROIECTULUI	8

III.6.ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS	8

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	12

V. descrierea amplasării PROIECTULUI	12

VI. Descrierea efectelor semnificative posibile asupra mediului	16

VI.1. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI

DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	16

VI.1.1	Protecţia calităţii apelor	16

VI.1.2	Protecţia aerului	16

VI.1.3	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	17

VI.1.4	Protecţia împotriva radiaţiilor	17

VI.1.5.	Protecţia solului şi a subsolului	17

VI.1.6	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	18

VI.1.7.	PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE PUBLIC	19

IV.1.8	GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT	19

Vi.1.9	gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	20

VI. 2 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE	21

VII. Descrierea aspectelor de mediu susCeptibile a fi afectate În mod semnificativ de

proiect	21

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	27

IX. Legatura cu alte acte normative Şi/sau planuri / programe / strategii / documente

de planificare	28

IX.1.JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE

NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE	28

IX.2 PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE / PLANIFICARE

DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL	29

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	29

X.1 DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	29

X.2 LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	29

X.3  DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	29

X.4 SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA

POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	30

X.5 DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU	30

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE

ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII	30

XII. ANEXE	31

XIII. ARII NATURALE PROTEJATE	31

XIV. INFORMAŢII PRIVIND RELAŢIA PROIECTULUI CU APELE SUBTERANE ŞI DE SUPRAFAŢĂ	31

XIV.1. LOCALIZAREA PROIECTULUI	31

XIV.2. STAREA ECOLOGICĂ / POTENŢIALUL ECOLOGIC ŞI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ	31

XV. CRITERII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE

ASUPRA MEDIULUI	32

XV.1. CARACTERISTICILE PROIECTULUI	32

XV.2. AMPLASAREA PROIECTULUI	35

XV.3. TIPURILE ŞI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENŢIAL	36

# DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus a se realiza se numeşte :

CONDUCTĂ GAZE 3” x 2 km BUCŞANI – DEALU BĂTRÂN

# TITULARUL PROIECTULUI

| Numele companiei: | OMV PETROM S.A – ASSET MUNTENIA |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, Ploieşti, judeţul Prahova |
| Persoana de contact: | Busuioc Ion Sorin |
| Număr de telefon: | 0726 766 971 |

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

## III.1.	REZUMATUL PROIECTULUI

Scopul acestui proiect este Devierea conductei de gaze 3” x 155 m C9 Moreni – Sanatoriu G.O.

Conducta nouă pentru transportul gazelor se va confecţiona din:

- oţel grad: L 290 N;

- oţel tip: SMLS (ţeavă trasă);

- tip certificat inspectie: 3.1. B

- diametrul exterior: 88.9 mm;

- grosimea de perete de: 6.3 mm;

- lungime conducta: 155 m.

Lucrările de construcţii-montaj în teren vor începe numai după obţinerea de către O.M.V. PETROM S.A. - ASSET Muntenia a Autorizaţiei de Construire.

Fluidul vehiculat pe conductă sunt gaze umede.

Conducta de gaze 3”x 150 m C9 Moreni – Sanatoriu G.O. este amplasată pe teritoriul administrativ al localităţii Gura Ocniţei, Judeţul Dâmboviţa.

Traseul conductei întâlneşte urmatoarele obstacole:

- DJ 720A Gura Ocnitei – Adanca la km 1;

- Drum de exploatare De 658.

Traversarea drumurilor de exploatare se va face prin şanţ deschis.

Conducta se va amplasa cu generatoarea superioară la minim 1.5 m faţă de ampriza drumului, conform STAS 9312-87.

Lucrările de subtraversare se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

Tronsonul de conducă instalat în zona subtraversării, se va cupla prin “sudura cap la cap”, la conducta montata în fir curent.

Se va borna traseul conductei instalate, pe ambele maluri ale cursului de apă la traversare.

Succesiunea operaţiilor în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj a conductei va fi următoarea:

1) predarea – preluarea amplasamentului de către proiectant la constructor în prezenţa beneficiarului pe baza unui proces verbal de predare-primire. Constructorul are obligaţia să asigure materialele necesare marcării traseului;

2) realizarea culoarului de lucru şi investigarea acestuia privind existenta de instalaţii subterane;

3) procurare material tubular izolat (prin grija OMV Petrom pentru conducta metalica);

4) transport material tubular (conductă oţel, armături, fitinguri, flanşe etc.);

5) săparea şanţului şi sprijinirea pereţilor unde este cazul;

6) depozitarea pământului în partea opusă ţevilor înşiruite

7) sudarea conductei pe tronsoane şi asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;

8) verificare calitate cordoane de sudură şi emitere certificate de calitate;

9) lansarea tronsoanelor în şanţ;

10) asamblare în fir continuu prin sudarea la poziţie a tronsoanelor între ele;

11) verificarea calităţii cordoanelor de sudură şi emitere certificate de calitate;

12) întregirea izolaţiei anticorozive în zona sudurilor în zona sudurilor de poziţie, după pregătirea prealabilă a locului de aplicare;

13) verificarea cu detectorul a continuităţii izolaţiei anticorozive şi remedierea defectelor; întregirea izolaţiei anticorozive în zona sudurilor;

14) astuparea parţială a traseului conductei cu excepţia îmbinărilor sudate;

15)  curăţarea interiorului conductei;

16) încercarea de rezistenţă hidraulică şi înregistrarea pe diagramă a probei;

17) verificarea la etanşeitate la presiunea de lucru;

18) godevilarea conductei pentru calibrare şi inspecţie;

19) umplerea şanţului în fir curent şi montarea benzii avertizoare la cca. 50cm deasupra generatoarei superioare a conductei;

20) recepţia la terminarea lucrărilor;

21) golirea conductei de apă;

22) cuplarea conductei;

23) pregătirea, punerea în funcţiune a conductei;

24) astuparea şanţului în punctele de cuplare şi refacerea stratului vegetal;

25) DCVG la terminarea lucrărilor;

26) GIS/ESRI la terminarea lucrărilor;

27) recepţia finală a lucrărilor si predarea „Cartii tehnice a constructiei”.

Pentru conductele montate în şanţ deschis, se va alege o lăţime de şanţ de 0.60 m, iar culoarul de lucru conform „Working strip for pipelines installed cross country TP-002” va avea lăţimea specificată în planurile de montaj conducte de 10 m.

Lucrările propuse se vor se vor executa numai de către unităţi specializate, care dispun de mijloace tehnice de execuţie şi control corespunzătoare, precum şi de personal calificat pentru astfel de lucrări.

## III.2 JUSTIFICAREA NECESITAŢII PROIECTULUI

În cadrul Zonei de producţie Muntenia există în prezent numeroase traversări, cu conducte care asigură transportul gazelor/ţiţeiului şi apei sărate între obiectivele petroliere.

Datorită nivelului ridicat de coroziune, a lipsei de protecţie anticorozivă şi a lipsei de personal dedicat pentru monitorizarea operaţională a traversării cursurilor de apă, pot apărea deversări accidentale.

Obiectivele generale ale proiectului sunt următoarele :

- asigurarea exploatării în condiţii de siguranţă a conductei de transport în ceea ce priveşte condiţiile tehnice, protecţia mediului şi siguranţa oamenilor;

- evitarea poluării cursurilor de apă / contaminării solului;

- reducerea costurilor de operare;

- reducerea riscurilor în exploatare;

- actualizarea bazei de date Gis a OMV Petrom.

## III.3 VALOAREA INVESTIŢIEI

Valoare totală a investiţiei este de 169.151,10 lei (fără TVA), din care C+M 72.947,77 lei (fără TVA), conform devizului general.

## III.4 PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ

Durata de realizare a proiectului este de 180 de zile. Lucrările se vor executa în teren după obţinerea Autorizaţiei de Construire.

## III.5 PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI. FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI

Pentru proiectul: „CONDUCTA GAZE 3” x 2 km BUCŞANI – DEALU BĂTRÂN” au fost realizate următoarele planşe:

- Plan montaj conductă, nr. PE-D-A0617422933-PL-DWG-001-04-B

- Planuri detalii subtraversare :

- Plan detaliu traversare DJ 720A, nr. PE-D-A0617422933-PL-DWG-003-01-B;

În Capitolul XII - Anexe sunt prezentate planşele menţionate.

## III.6 ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS

### III.6.1. Profilul şi capacităţile de producţie

Conform cerinţelor OMV Petrom SA din SOR-numar A0617422933, Conducta de gaze de gaze se va executa din:

•	  oţel grad: L 290 N;

•	  oţel tip: SMLS (teava trasa);

•	  nivel de specificatie al produsului: PSLS 2 , din SR EN ISO 3183: 2013.

Condiţiile de operare ale conductei sunt următoarele:

•	lungime Conducta: 155 m

•	diametru Conducta de gaze (in): 3;

•	grosime de perete Conducta de gaze (mm): 6,3;

•	temperatura de operare (°C) 10 ÷ 20;

•	temperatura max. (°C) 25÷ 30;

•	temperatura min. (°C) 7 ÷10;

•	presiune de operare (bar) 1.5;

•	presiune max. (bar) 2;

•	presiune min. (bar) 0.5;

•	debit gaze operare (Sm3/h): 208.33;

•	debit gaze maxim(Sm3/h): 291.66;

•	debit gaze minim (Sm3/h): 125;

Condiţiile de proiectare ale conductei sunt următoarele:

•	Presiuneproiectareconducta: 25 bar;

•	Temperatura de proiectare:-29/+45°C;

Caracterizarea fizico-chimică a fluidului vehiculat este detaliată în SoR şi Raport de Încercare – analiză gaze;

### III.6.2. Descriere flux tehnologic

### Execuţia conductei la traversari de drumuri de importanţă minora

### Traseul conductei întâlneşte urmatoarele drumuri de exploatare:

### Drum de exploatare De 658 (drum tarla) – 1 buc.

### Traversarea drumului de exploatare se va face prin subtraversare, prin şanţ deschis fără tub de protecţie.

### Conducta de gaze se va poza sub drum la adâncimea de minim 1.5 m măsurată de la generatoarea superioară.

### Detaliu de traversare este prezentat in planul de montaj  PE-D-A0617422933-PL-DWG-001-04-B  – Detaliu 2.

Tronsoanul de conductă se va amplasa la distanţa de minim 0,5 m faţă de generatoarea exterioară a conductelor existente, conform planurilor de montaj conducte.

### Execuţia conductei la traversari de drumuri de importanţă majora

### Între picheţii 8-12,  conducta traversează drumul judeţean DJ 720A Adânca (Km 1).

### Traversarea drumurilor de importanţă majoră se va face prin subtraversare, foraj orizontal, cu conducta montată în tub de protecţie, dispozitiv de aerisire şi priză de potenţial în conformitate cu legislaţia în vigoare - STAS 9312-87: Subtraversări de Căi Ferate şi Drumuri cu Conducte.

### Conducta de gaze se va poza sub drum la adâncimea de minim 1.5m măsurată de la generatoarea superioară a tubului de protecţie.

### Aceste  traversări sunt prezentate în planurile de detaliu:

### - PE-D-A0617422933-PL-DWG-003-01-B - Crossing DJ 720A.

### III.6.3.	 Materii prime, energie şi combustibili utilizaţi. Modul de asigurare a acestora.

Pentru execuţia investiţiei se vor folosi materiale de construcţii, armături, confecţii şi accesorii, corespunzătoare standardelor şi normelor de fabricaţie, conform specificaţiilor din proiectele de specialitate. Aceste materii prime vor fi preluate de la furnizori prin grija constructorului.

Acestea vor fi însoţite de certificate de calitate, vor fi recepţionate, transportate, manipulate şi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa acestora.

Lucrările proiectate nu necesitǎ alimentarea cu energie electrică. Pe perioada de construcţii şi montaj, constructorul va avea în dotare generatoare de curent.

Pe perioada de construcţii şi montaj, combustibilii utilizaţi pentru funcţionarea utilajelor şi echipamentelor vor fi asigurate de către firma care execută lucrările de construcţii.

### III.6.4.	Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Realizarea proiectului propus nu necesită racordări la reţelele utilitare din zonă.

### III.6.5.	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

La realizarea săpăturilor în cadrul culoarului de lucru, solul cu covorul vegetal în grosime de cca. 0,3 m va fi depozitat separat pentru a putea fi recuperat şi depus înapoi la redarea terenului la starea iniţială.

După acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial.

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseşte pentru accesul la amplasamentul lucrărilor, în cazul deteriorării acestora în perioada de construcţii-montaj.

### III.6.6.	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la culoarul de lucru pentru montajul conductei se face din drumurile existente cu originea în DJ 720 Adânca.

### III.6.7.	Resursele naturale folosite

Pentru realizarea lucrărilor propuse, se vor utiliza următoarele :

- nisip pentru pozare conductă cu rol de fixare, protecţie şi distribuire uniformă a sarcinei mecanice: 15,0 m3;

- apă pentru probele de presiune ale noilor conducte: 7,6 m3.

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului (nisip) vor fi asigurate de constructor, din surse contorizate.

Apa necesară pentru probarea conductelor se va realiza prin transport cu autocisterna de la cel mai apropiat parc. Pentru colectarea apei, la finalizarea probelor de presiune, se va utiliza o habă cu capacitatea de 5 m3 care va fi vidanjată la parc şi va intra în fluxul tehnologic al apei de zăcământ.

Pe perioada de funcţionare nu se utilizează resurse naturale.

### III.6.8.	Metode folosite în construcţie

Realizarea lucrărilor de construcţii se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 cu modificările ulterioare, cu asigurarea verificării execuţiei prin diriginţi de şantier autorizaţi şi utilizarea de produse certificate sau care au agremente tehnice.

Lucrările de construcţii – montaj vor respecta prevederile procedurii privind exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii reglementate prin Ordinul Nr. 1.369 din 25 iulie 2014 .

Scopul procedurii este acela de a asigura baza metodologică precum şi conţinutul-cadru al procesului-verbal de control, pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în etapa de execuţie a construcţiilor.

Urmărirea comportării în timp a instalaţiilor tehnologice va fi efectuată în conformitate cu Ord. 323/2000 anexa III „Regulament privind urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale”.

Urmărirea specială a instalaţiilor tehnologice se face de către personalul de specialitate al beneficiarului, pe bază de program tehnic.

Rezultatele investigărilor, observaţiilor, verificărilor şi măsurile obţinute în activitatea de urmărire specială a instalaţiilor vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare la care se vor anexa şi relevee ale instalaţiilor, mărimea fisurilor în elemente, planuri cu localizarea acestora. Acest material se va înainta conducerii unităţii care va dispune următoarele:

- luarea măsurilor de întreţinere şi reparaţii legale, înlocuirea elementelor deteriorate sau alte intervenţii în vederea evitării accidentelor de orice fel;

- transmiterea către Institutul de proiectări elaborator al proiectului, a procesului verbal de constatare şi a listei măsurilor de la punctul "a", solicitând în baza unei comenzi expertizarea situaţiei şi stabilirea măsurilor de luat în continuare;

- efectuarea lucrărilor indicate de proiectant în recepţionarea lor.

### III.6.9. Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Antreprenorul general va întocmi graficul de execuţie al lucrărilor şi îl va supune aprobării clientului. Acest grafic va face parte din contractul de antrepriză.

Recepţia lucrărilor executate se va face numai după ce toate lucrările prevăzute în proiect sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare, iar probele de presiune au fost declarate corespunzătoare.

Funcţionarea conductelor va fi de 24 h/24h, 365 zile/an.

Durata de viaţă a conductelor este de 20 ani.

### III.6.10. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Activităţile existente în zona analizată sunt reprezentate în principal de exploatarea hidrocarburilor petroliere.

Din informaţiile existente, în zona amplasamentului nu sunt planificate alte dezvoltări importante.

### III.6.11.	 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Proiectul tehnic prezintă o singură alternativă, cea optimă din punct de vedere tehnic şi al siguranţei în exploatare. La realizarea proiectului s-a avut în vedere ca aceste instalaţii să asigure protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

### III.6.12.	 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

În perioada de execuţie, personalul care va realiza lucrările de construcţii-montaj este angajat de către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.

Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.

III.6.13. Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 130 din 21.11.2019 s-au solicitat:

  - Aviz de alimentare cu energie electrica;

  - Alimentare cu apă;

  - Aviz Drumuri Judetene pentru D. J. 720A;

  - Aviz gaze naturale;

  - Aviz Poliţia Rutieră;

  - Acord I.S.C.;

  - Aviz Administrator drum DE 658;

  - Punct de vedere al APM Dâmboviţa.

Pentru realizarea investiţiei se va obţine Autorizaţia de Construire.

# DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

În cadrul prezentului proiect nu au fost prevăzute lucrări de demolare.

Înainte de efectuarea operaţiilor de cuplare a tronsoanelor de conducte noi, se va efectua oprirea pompării prin închiderea ventilelor din amonte.

Firul conductei existente va fi secţionat la capete prin tăierea la rece şi se vor izola prin aplicarea de capace sudate la capetele tronsonului.

Tronsoanele de conductă scoase din uz vor rămâne în sol, urmând a fi dezafectate ulterior în cadrul unui program de dezafectare conducte iniţiat de beneficiar.

# descrierea amplasării PROIECTULUI

Lucrările propuse se situează din punct de vedere administrativ pe teritoriul comunei Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa.

Terenul pe care se va amplasa Conducta de gaze a fost indicat de client, OMV PETROM S.A. Asset Muntenia.

Distanţa față de locuințe este de 21 m localitatea Gura Ocniţei.

Proiectul nu intră sub incidenţa legii Nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991.

În zona analizată nu sunt monumente istorice şi situri arheologice. Amplasamentul analizat este localizat la distanţa de 650 m de cele mai apropiate obiective aparţinând Patrimoniului Cultural, potrivit Listei Monumentelor Istorice, conform tabelului următor:

Tabelul nr. 1

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresa | Datare | Distanța |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-I-s-B-17053 (RAN: 67602.01) | Situl arheologic de la Gura Ocniței, punct „Podul Slănic” | sat Gura Ocniței; comuna Gura Ocniței | „Podul Slănic”, la SE de localitate, la N de DJ Răzvad-Moreni |  | 650 m |
| DB-I-m-B-17053.01 | Așezare | sat Gura Ocniței; comuna Gura Ocniței | „Podul Slănic”, la SE de localitate, la N de DJ Răzvad - Moreni | Epoca migrațiilor | 650 m |
| DB-I-m-B-17053.02 | Cimitir | sat Gura Ocniței; comuna Gura Ocniței | „Podul Slănic”, la SE de localitate, la N de DJ Răzvad-Moreni | sec. XV - XVII, Epoca medievală | 650 m |
| DB-II-m-B-17525 | Ruinele Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” | sat Gura Ocniței; comuna Gura Ocniței |  | sec. XVII - XVIII | 1,2 km |
| DB-II-m-B-17526 | Biserica „Sf. Nicolae”, „Sf. Pantelimon”, „Sf. Paraschiva” | sat Gura Ocniței; comuna Gura Ocniței |  | 1809 | 1,5 km |
| DB-II-a-B-17527 | Colonia muncitorească a Societății „Concordia” | sat Gura Ocniței; comuna Gura Ocniței |  | 1920 | 1,5 km |

Amplasamentul analizat este localizat la distanţa de 5,9 km de ROSCI 0014 Bucşani,  9,7 km ROSPA 0124 Lacurile de pe  Valea Ilfovului .

Distanța față de pârâul Slanic = 850 m, Afluent al râului Ialomita cod XI.1

Râul Slănic de Gura Ocniţei (Râul Slănic))

Emisar: Ialomiţa

Punct de vărsare: Săcueni

Lungimea cursului de apă: 22 km

Localizare: Judeţul Dâmboviţa, România

Afluenţi de stânga: Răzvădeanca

Afluenţi de dreapta:	Ocniţa

Principalele localităţi traversate: Gura Ocniţei, Săcueni.

ROIL12 Câmpia Gherghiţei

Starea ecologică şi potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă = bună

Stare chimică = bună

Distribuţia siturilor de importanţă comunitară Natura 2000 (SCI)

potenţial dependente de corpurile de apă subterană ROIL12, ROIL14, ROIL15 şi ROIL17

Caracteristicile fizice ale mediului

Folosinţele actuale ale terenului

Lucrările se vor desfăşura  pe terenul în suprafaţă totală de 1165 m2, situat în intravilanul comunei Gura Ocniţei, având categoriile de folosinţă: arabil intravilan şi drum, şi este alcatuită astfel:

- 400 m2 culoar de lucru montare conductă în sanţ deschis;

- 56 m2 culoar subtraversare a DJ 720A, prin foraj dirijat orizontal;

- 709 m2 culoar de lucru montare conductă în şanţ deschis.

Folosinţele planificate ale terenului

Suprafaţa de teren care se va ocupa temporar pentru realizarea investiţiei este de 1165 m2 şi reprezintă culoarul de lucru necesar montării conductei.

La finalul lucrărilor de construcţii - montaj conductă, terenul ocupat temporar va fi redat la categoria de folosinţă avută iniţial.

Politici de zonare şi de folosire a terenului

Lucrările de construcţii – montaj se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, respectând etapele prevăzute în proiectul tehnic. La finalul lucrărilor, terenul va fi refăcut la profilul iniţial.

Areale sensibile

În zona proiectului nu s-au identificat areale sensibile.

Coordonatele proiectului

În tabelul următor sunt prezentate coordonatele STEREO 70 ale conductei.

Tabelul nr. 2

Conducta gaze

| Nr. Crt. | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X [m] | Y [m] |
| 1 | 382043.173 | 546304.426 |
| 2 | 382043.972 | 546304.883 |
| 3 | 382095.679 | 546229.650 |
| 4 | 382141.132 | 546261.924 |
| 5 | 382144.906 | 546256.628 |

În capitolul XII - Anexe sunt prezentate Planurile de montaj conducte, în coordonate STEREO 70.

Detalii privind variantele de amplasament care au fost luate în considerare

Proiectul tehnic prezintă o singură alternativă de amplasament, la care s-au avut în vedere:

- amplasamentul conductelor existente;

- necesitatea de amenajări minime ale terenului în raport cu alte variante posibile;

- considerente tehnico - economice şi constructive, precum şi posibilităţi de supraveghere a conductei în timpul exploatării;

- Impact minim asupra mediului inconjurător (cu toate componentele sale).

Prin alegerea amplasamentului proiectului se vor respecta distanţele de siguranţă faţă de alte obiective din vecinătate, conform normelor şi normativelor în vigoare, precum şi cele menţionate în avizele factorilor interesaţi.

# Descrierea efectelor semnificative posibile asupra mediului

## VI. 1 SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI

## DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## VI.1.1	Protecţia calităţii apelor

- Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Pe perioada de construcţii şi montaj, sursele posibile de poluare pentru apele subterane şi de suprafaţă din zonă analizată sunt :

- depozitarea necontrolată a deşeurilor;

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi la alimentarea şi pe timpul funcţionării utilajelor.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există surse de poluare pentru apele subterane din zonă.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de pre-epurare a apelor uzate prevăzute

În cadrul proiectului nu sunt prevăzute staţii/instalaţii de epurare / preepurare a apelor uzate.

## VI.1.2	Protecţia aerului

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

În timpul realizării investiţiei singurele emisii în atmosferă sunt cele produse de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ. Funcţionarea utilajelor pe durata execuţiei lucrărilor este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme şi momentane.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există surse de poluare pentru aer.

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

În vederea reducerii impactului pe perioada de construcţii-montaj se vor utiliza mijloace de construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie. Utilajele tehnologice vor respecta prevederile Hotărârii Nr. 467 din 28 iunie 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE.

## VI.1.3	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Sursele de zgomot şi de vibraţii

Pe perioada de execuţie a proiectului sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare pentru lucrările de montaj, compactarea terenului şi transportul echipamentelor şi echipei de lucrători.

Pe perioada de exploatare, în condiţii de funcţionare normală, instalaţiile nu constituie surse de zgomot sau vibraţii.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului vibraţiilor

Toate echipamentele utilizate pentru execuţia lucrărilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu care beneficiarul va încheia contract şi vor respecta limitele de zgomot şi vibraţii impus de legislaţie.

Pe perioada de exploatare a instalaţiei nu sunt necesare dotări sau măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor.

## VI.1.4	Protecţia împotriva radiaţiilor

- Sursele de radiaţii

În zona amplasamentului nu sunt decât radiaţii corespunzătoare fondului natural.

## VI.1.5.	Protecţia solului şi a subsolului

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Sursele şi cauzele posibile de poluare ale solului, subsolului şi apei freatice, datorate activităţii propuse pot fi:

- scurgeri accidentale de ulei sau combustibili (motorină) de la utilajele sau vehiculele utilizate;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor tehnologici de exploatare nu există surse de poluare a solului.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

În vederea protecţiei solului se vor respecta următoarele:

- se va decoperta prima dată orizontul superior, care se va depozita separat de restul pământului excavat;

- acoperirea conductei se va realiza în final cu refacerea stratului vegetal;

- nu se vor arunca, incinera sau depozita pe sol deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri;

- deşeurile se vor colecta şi depozita pe categorii;

- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

- se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru.

Pentru prevenirea poluării accidentale se va respecta programul de revizii şi reparaţii pentru utilaje şi echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor şi echipamentelor.

După terminarea lucrărilor, constructorul eliberează terenul şi reface structura solului la profilul iniţial.

În condiţiile respectării parametrilor de operare, conducta nu generează poluanţi pentru factorii de mediu.

## VI.1.6	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În zona proiectului nu sunt areale sensibile, nu există zone naturale protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon, etc.) sau zone naturale folosite în scop recreativ.

La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale, deşeuri şi refăcut la profilul avut iniţial.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor asigură protecţia şi diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona amplasamentului.

În zona amplasamentului nu sunt monumente ale naturii şi arii protejate.

## VI.1.7.	PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE PUBLIC

- Identificarea obiectivelor de interes public

- Conducta de gaze naturale se află la distanţa de aproximativ 21 m faţă de locuinţe.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Lucrările propuse se vor realiza pe teritoriul administrativ al localităţii Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa.

În perioada de construcţie şi montaj muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă. Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.

Pentru reducerea nivelului de zgomot executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri tehnice şi operaţionale cum ar fi :

- adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinătăţi;

- folosirea de echipamente care să genereze nivele moderate de zgomot;

- diminuarea la minim a înălţimilor de descărcare a materialelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a materialelor.

## IV.1.8	GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

  - Deşeurile rezultate pe perioada de organizare de şantier

La execuţia lucrărilor vor participa 10 persoane (personal de execuţie, diriginte de şantier, şoferi).

În cadrul organizării de şantier se generează deşeuri de ambalaje din activităţile desfăşurate de personalul de execuţie al lucrărilor:

- ambalaje de hârtie şi carton cod 15 01 01; 20 0101;

- ambalaje din materiale plastice, cod 15 01 02; 20 01 39.

Aceste deşeuri vor fi colectate selectiv şi evacuate prin grija firmei constructoare sau preluate de OMV PETROM şi evacuate împreună cu deşeurile menajere rezultate de la personalul propriu, pe bază de contract.

Se estimează o cantitate de deşeuri menajere de 0,5 kg / zi / persoană, respectiv 5 kg/ zi de la întregul personal de execuţie.

  - Deşeurile rezultate pe perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii – montaj

Tabelul nr. 3

| Nr. crt. | Tip deşeu | Cod deşeu | Cantitate estimată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri metalice (cupoane conductă, resturi metalice de la sudură, electrozi) | 17 04 07 | 200kg |

Deşeurile metalice rezultate vor fi colectate, sortate şi predate spre valorificare, pe bază de contract, unei firme de profil.

  - Deşeuri rezultate din activitatea de exploatare

Deşeurile metalice (fier vechi) pot rezulta în urma operaţiilor de revizii şi reparaţii la utilaje şi instalaţii. Deşeurile metalice (fierul vechi) rezultă pe perioada efectuării reviziilor şi reparaţiilor la utilaje şi instalaţii, cantităţile generate fiind în funcţie de mărimea reparaţiilor. Toate deşeurile metalice rezultate sunt sortate şi valorificate la centre de colectare.

Plan gestionarea deşeuri

Deşeurile rezultate în perioada execuţiei proiectului vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei constructoare, care va fi desemnată în urma licitaţiei, în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

Deşeurile rezultate în urma operaţiilor de revizie, RK, sunt evacuate de pe amplasament prin grija firmelor specializate care execută lucrările respective.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;

- respectarea Legii 211/2011 şi a Ordinului 794/2012

- respectarea Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;

- toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să prevină orice contaminare a solului şi să reducă la minim orice degajare de emisii fugitive în aer.

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

## Vi.1.9	gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Pentru realizarea investiţiei nu se utilizează substanţe şi preparate chimice periculoase.

## VI. 2 UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE

Utilizarea terenului se va face ţinând cont de :

- necesităţile tehnologice cerute pentru amplasarea conductelor;

- condiţiile naturale ale ansamblului factorilor de mediu existente înaintea începerii lucrărilor;

- modificările minime ce trebuie să le suporte terenul sub aspect cantitativ şi calitativ pentru a se desfăşura lucrările prevăzute;

- utilizarea unor tehnologii de lucru care să nu afecteze în nici un fel terenul învecinat şi cel închiriat;

- condiţiile de reintegrare corespunzătoare a suprafeţei închiriate în cadrul ansamblului peisagistic al zonei după realizarea lucrărilor.

La realizarea săpăturilor în cadrul culoarului de lucru, solul cu covorul vegetal în grosime de cca. 0,3 m va fi depozitat separat pentru a putea fi recuperat şi depus înapoi la redarea terenului la starea iniţială.

După acoperirea conductelor, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial.

Lucrările propuse se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, cu acordul proprietarilor de terenuri.

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului (apă, nisip) vor fi asigurate de constructor, din surse contorizate.

# Descrierea aspectelor de mediu susCeptibile a fi afectate În mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

Cele mai apropiate aşezări umane faţă de lucrările propuse se află la aproximativ 8,6 m.

În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma constructoare şi vor fi special instruiţi şi dotaţi cu echipamente de protecţie.

Efectul primar asupra populaţiei îl constituie disconfortul creat de intensificarea traficului şi de zgomotul generat.

Impactul este negativ, temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul ce execută lucrările, inclusiv colaboratorii şi furnizorii acestora, se vor reduce la minimum posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.

Pe perioada de exploatare, în condiţiile respectării parametrilor de funcţionare a instalaţiilor şi a normelor specifice de lucru nu există impact asupra populaţiei şi sănătăţii umane.

Impactul asupra biodiversităţii

Impactul asupra biodiversităţii din zona analizată este nesemnificativ.

În zona amplasamentului nu sunt monumente istorice şi arii naturale protejate.

Impactul asupra solului şi folosinţei terenului

În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcţii-montaj, depozitarea controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuţie, solul şi subsolul din zona amplasamentului nu vor fi afectate.

Impactul negativ asupra solului şi folosinţei terenului poate rezulta din următoarele activităţi:

- funcţionarea necorespunzătoare a utilajelor – prin eventuale scurgeri de combustibili;

- gestionarea neadecvată a deşeurilor – activităţile personalului.

Impactul asupra bunurilor materiale

Prin măsurile prevăzute în proiect nu se vor aduce atingere bunurilor materiale.

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

În situaţia respectării etapelor privind lucrările de construcţii-montaj şi programul de control pe faze de execuţie, apele subterane din zona amplasamentului nu vor fi afectate.

Impactul negativ asupra apei subterane şi de suprafaţă se poate produce doar în cazuri accidentale, reprezentate prin scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele ce vor realiza lucrările.

În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării apelor. Desfăşurarea fluxului tehnologic se realizează în sistem închis cu monitorizarea parametrilor (debit, presiune).

Impactul asupra calităţii aerului şi climei

În perioada de construcţie şi montaj, sursele potenţiale de poluare ale aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor necesare realizării lucrărilor (excavator, buldozer, autocamioane de transport, etc.).

Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Poate fi menţionată prezenţa monoxidului de azot (NO) substanţă ce contribuie la reducerea stratului de ozon şi a metanului (CH4) care împreună cu monoxidul de carbon (CO), au efecte la nivel global asupra deteriorării mediului, fiind gazele responsabile de producerea efectului de seră.

Influenţa acestor surse de emisii fugitive de pulberi în suspensie şi gaze de ardere este puternic atenuată de suprafaţa redusă de teren necesară realizării lucrărilor de montaj.

Emisiile în timpul acestei faze nu pot genera un impact semnificativ, măsurabil asupra schimbărilor climatice.

Procesele de separare, colectare şi transport se desfăşoară în sistem închis, sub presiune. În condiţii de funcţionare normală, instalaţiile nu generează poluanţi şi nu modifică calitatea aerului din zona amplasamentului.

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

În perioada de construcţii-montaj, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi reprezentate de utilajele specifice de lucru (excavator, buldozer, autocamioane de transport, etc.). Impactul va fi local şi temporar.

În condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor şi echipamentelor, procesele de colectare şi separare se desfăşoară în sistem închis şi nu generează zgomote sau vibraţii.

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Impactul asupra cadrului natural este minim, având în vedere amplasamentul propus.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural

Nu există impact asupra patrimoniului cultural, în vecinătatea amplasamentului nefiind situri arheologice sau obiective culturale.

Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu

Ţinând cont de activităţile necesare realizării proiectului ce pot genera surse de poluare, de potenţialii poluanţi emişi şi de impactul redus asupra factorilor de mediu, se poate considera că nu există impact asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu.

Natura impactului

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor avea un efect temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calităţii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

Extinderea impactului

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Magnitudinea şi complexitatea impactului

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact negativ redus, temporar şi reversibil din punct de vedere al poluǎrii mediului.

Probabilitatea impactului

Faţă de măsurile adoptate prin proiect, pentru micşorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, trebuie să se respecte şi măsurile de prevenire, combatere şi diminuare a impactului în caz de avarii.

Riscul este probabilitatea apariţiei unui accident într-o perioadă de timp specificată şi este adesea descris sub forma ecuaţiei :

Risc = Probabilitate x Gravitate

Obiectivul general al evaluării riscului este de a controla riscurile provenite de la un amplasament, prin identificarea :

    - agenţilor poluanţi sau pericolelor celor mai importante;

    - resurselor şi receptorilor expuşi riscului;

    - mecanismelor prin care se realizează riscul;

    - riscurilor importante care apar pe un amplasament;

    - măsurilor generale pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.

Relaţia sursă – cale – receptor pentru surse posibile de poluare este prezentată în tabelul nr. 4.

Matricea pentru analiza relaţiei sursă - cale – receptor

Tabelul nr. 4

| Agent poluant posibil | Pericol | Surse | Căi | Ţinte | Atingerea ţintei | Importanţa riscului | Necesitatea lucrării de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze naturale | Ecotoxic | Fisuri sau spargeri accidentale ale conductei | emisii | Aer | Da | Medie | Închiderea sursei de poluare |

În cazul apariţiei unui accident, cuantificarea riscului este următoarea :

Probabilitate = 1 (mică)

Gravitate = 2 (medie)

R = 1 x 2 = 2

Având în vedere soluţiile tehnice prevăzute în proiect pentru prevenirea poluării factorilor de mediu se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este scăzut.

În cazul apariţiei unui accident se va acţiona conform Planului pentru situaţii de urgenţă întocmit la nivelul societăţii.

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul asupra mediului este exclusiv pe durata de execuţie a proiectului, de mică intensitate şi reversibil.

Efectele negative (nesemnificative) identificate şi analizate în capitolele anterioare sunt temporare (pe perioada lucrărilor de execuţie) şi locale, la nivelul ariei de desfăşurare a proiectului.

MĂSURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă

Pe perioada de construcţie montaj apele subterane şi de suprafaţă din zona analizată nu vor fi afectate prin respectarea următoarelor măsuri:

- respectarea etapelor privind construcţia şi montajul obiectivelor, a programului de control pe faze de execuţie;

- verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor şi utilajelor necesare realizării proiectului, pentru a evita scurgerile de uleiuri şi carburanţi;

- depozitarea şi manipularea corespunzătoare a materialelor;

- depozitarea controlată a deşeurilor.

Pe perioada de exploatare lucrările proiectate nu influenţează regimul apelor subterane şi de suprafaţă existente în zonă, prin respectarea măsurilor prevăzute în faza de proiectare:

- la traversările cursurilor de apă s-au ţinut cont de nivelul apelor extraordinare pentru debitele maxime cu probabilitate de depăşire de 2% şi adâncimea de afuiere.

- după pozarea tronsoanelor de conductă montate în fir curent, umplutura şanţului se va compacta corespunzător, pentru a evita infiltrarea apelor de precipitaţii prin stratul poros în şanţul conductei, ceea ce duce la tasări neuniforme ale umpluturii şanţului şi la dezvelirea şi ravenarea conductei pe tronsoanele de traseu cu pantă.

La proiectarea traversării se va ţine cont de adâncimea maximă de îngheţ care în zonă este de 80 - 90 cm, conform STAS 6054-77.

Se interzice executarea lucrărilor de foraj în perioadele de îngheţ şi de ploi.

În zona amplasamentului nu sunt arii protejate, zone de protecţie sanitară cu regim de restricţie sau zone de protecţie hidrogeologică.

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer

Limitarea preventivă a emisiilor din autovehicule se face prin condiţiile tehnice impuse la omologarea acestora şi pe toată durata de utilizare a acestora, prin inspecţiile tehnice periodice obligatorii.

În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot şi vibraţii

Proiectul tehnic prevede ca verificarea calităţii la execuţia construcţiilor să fie obligatorie şi să se efectueze de către investitori prin diriginţi de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţă specializaţi.

Executanţii de construcţii au următoarele obligativităţi :

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor într-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici atestaţi;

- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi echipamentelor prevăzute în proiect;

- respectarea detaliilor de execuţie.

Măsuri de diminuare a poluării şi impactului asupra solului

Soluţiile tehnice adoptate de proiectant au la bază studii geologice şi hidrologice în scopul asigurării unui impact minim al lucrărilor asupra solului, subsolului şi apelor, atât în etapa de execuţie cât şi în exploatarea obiectivelor.

În situaţia respectării prevederilor proiectului privind etapele de construcţii-montaj, depozitarea controlată a materialelor şi a deşeurilor rezultate şi a programului privind controlul pe faze de execuţie, solul şi subsolul din zona amplasamentului nu sunt afectate.

Sistemul de automatizare pentru controlul şi monitorizarea parametrilor de funcţionare permite intervenţia operativă în situaţii de avarii.

În afara măsurilor luate în proiect privind diminuarea poluării şi a impactului asupra solului, nu sunt necesare măsuri suplimentare.

Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Măsurile prevăzute pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a obiectivelor asigură protecţia şi diminuarea impactului în cazuri accidentale (avarii) asupra biodiversităţii din zona amplasamentului.

Măsuri de diminuare a impactului asupra cadrului natural

Impactul asupra cadrului natural pe perioada de execuţie fiind minim, nu sunt necesare măsuri suplimentare.

Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social – economice

Activităţile social – economice pot fi influenţate pe perioada de realizarea a proiectului de intensificarea traficului în zonă.

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general

Pe perioada de realizare a proiectului se recomandă ca lucrările ce se desfăşoară în apropierea locuinţelor să se realizeze după un grafic adecvat, astfel încât orele de odihnă ale populaţiei să nu fie perturbate.

Natura transfrontieră a impactului

Nu există impact transfrontieră.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Programul de monitorizare a mediului include toate activităţile necesare pentru determinarea nivelelor de poluare a mediului şi a impactului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, impact datorat operării normale a instalaţiilor.

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

Monitorizarea mediului se realizează prin:

- verificarea periodică a stării tehnice şi a parametrilor de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de execuţie a lucrărilor;

- urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va executa cu mijloace auto adecvate. Documentele care vor însoţi transportul vor avea menţionate în principal: natura deşeurilor, cantitatea, locul de eliminare.

- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din actele emise de autorităţi pentru acest obiectiv;

- informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la modificările faţă de actul emis, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului înconjurător;

- în timpul operaţiilor de construcţii – montaj se vor respecta măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor.

Pentru ca impactul asupra cadrului natural în zona din vecinatatea zonei să fie minim, constructorul are obligativitatea respectării termenelor de execuţie şi control pe faze de execuţie, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

Procesul de transport al gazelor se desfăşoară în sistem închis, cu monitorizarea parametrilor de funcţionare.

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada de exploatare, în zona de activitate a obiectivelor analizate se impun următoarele măsuri:

- observarea şi controlul permanent pentru identificarea potenţialelor cauze ce pot conduce la poluare (neetanşeităţi, spărturi, avarii);

- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

- planificarea prealabilă a reparaţiilor capitale.

# IX. Legatura cu alte acte normative Şi/sau

# planuri/programe/strategii/documente de planificare

## IX.1. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE

## NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE

În timpul execuţiei proiectului şi în perioada de exploatare se vor respecta prevederile actelor normative care transpun Directiva-cadru apă, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deşeurilor. Directiva cadru apă (200/60/EC) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 107/1996 modificată şi completată ulterior. Această directivă stabileşte cadrul unui parteneriat între părţile interesate pentru protecţia apelor interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare. În cadrul capitolului VII au fost prezentate măsurile ce se impun pentru protecţia apelor. Directiva – cadru privind aerul 96/62/CEE (amendată de Regulamentul CE nr.1882/2003) a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 104/2011, Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993. Directiva cadru privind deşeurile (2008/98/CE) este în curs de transpunere în legislaţia naţională. Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deşeurilor a fost transpusă prin HG 349/2005, Ordinul 1230/2005, Ordinul 775/2006, Directiva 94/62/EC a fost transpusă prin următoarele acte normative: Legea nr. 249/2015. Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deşeurilor periculoase a fost transpusă prin HG 856/2002 şi Legea 211/2011. În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane în cadrul proiectului au fost prevăzute măsuri cu privire la modul de gospodărire, depozitare, gestionare şi transport a deşeurilor rezultate din activităţile desfăşurate.

Prezentul proiect, prin soluţiile de proiectare alese respectă reglementarile aplicabile în vigoare care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

## IX.2 PLANUL / PROGRAMUL / STRATEGIA / DOCUMENTUL DE PROGRAMARE /

## PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL

Prezentul proiect face parte din programul de punere în siguranţă a conductelor al OMV Petrom S.A.

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

## X.1	DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrările necesare organizării de şantier vor fi stabilite de firma constructoare în funcţie de numărul de utilaje şi de numărul personalului de execuţie.

## X.2	LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Organizarea de şantier se va amenaja la Parc 208 Dealu Bătrân şi va intra în sarcina antreprenorului care va stabili soluţiile cele mai avantajoase, cu acceptul investitorului.

## X.3   DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR

## ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Lucrările pregătitoare pentru amenajarea organizării de şantier sunt :

- se execută trasarea şi pichetarea amplasamentului;

- se realizează aprovizionarea cu materiale şi piese, în cantităţile şi de calitatea cerută prin proiect, astfel încât să se asigure începerea şi continuitatea lucrărilor;

- se asigură utilajele şi dispozitivele necesare;

- se asigură forţa de muncă specializată;

- se realizează căile de acces şi platforma de depozitare a materialelor;

- se realizează împrejmuirea terenului aferent organizarii de şantier.

Execuţia lucrărilor de organizare de şantier poate avea impact negativ prin: modificări în structura solului datorat traficului utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrărilor de terasamente, noxele chimice şi pulberile în suspensie provenite de la vehiculele/utilajele ce realizează lucrările (traficul de şantier), transportul materialelor şi generarea de deşeuri pe perioada de execuţie a proiectului.

## X.4	SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Principalele surse de poluanţi pentru perioada organizării de şantier sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare.

Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile realizate de motoare să fie punctiforme şi momentane.

Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.

## X.5	DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU

În vederea reducerii impactului pe perioada organizării de şantier se vor utiliza mijloace de construcţie performante şi se vor realiza inspecţii tehnice periodice a mijloacelor de construcţie.

Asigurarea condiţiilor de alarmare şi evacuare în caz de incendiu este obligatorie.

Deşeurile rezultate vor fi evacuate prin grija firmei constructoare în vederea procesării sau predării la centre speciale de colectare, reciclare.

Instalaţiile, atât tehnologice cât şi de utilizate, se folosesc în limitele condiţiilor de funcţionare, cu respectarea strictă a regulilor şi măsurilor de utilizare stabilite de producători şi proiectanţi.

Este obligatorie respectarea normelor privind sănătatea şi securitatea în muncă.

La încetarea lucrului toate dispozitivele şi utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curăţate şi verificate în afara perimetrelor de circulaţie în locuri stabile şi asigurate împotriva deplasărilor şi pornirilor întâmplătoare.

Executarea, probelor tehnologice punerea în funcţiune şi în exploatare a oricărei construcţii, instalaţii, amenajări sau schimbări de destinaţie, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori şi bunuri.

Materialele necesare execuţiei lucrărilor vor urmări un program de transport, manipulare, depozitare şi punere în operă, respectându-se ruta de transport, locul de depozitare şi de lucru indicate pe planul de situaţie.

# XI	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor.

În scopul asigurării securităţii zonei, conform reglementărilor în vigoare privind apărarea împotriva dezastrelor, se vor respecta următoarele:

- măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

- măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări deosebit de grave;

- măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

În cazul apariţiei unui accident se acţionează conform programului de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi întocmit în cadrul OMV PETROM pentru exploatarea obiectivelor.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei şi limitarea efectelor prin:

- anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluărilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi delimitarea efectelor acestora;

- informare periodică asupra operaţiilor de reducere a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de combatere a efectelor acestuia;

- instruirea echipelor de intervenţie de la punctele critice.

# XII. ANEXE

- Plan montaj conductă, nr. PE-D-A0617422933-PL-DWG-001-04-B

- Plan detaliu subtraversare DJ 720 A, nr. PE-D-A0617422933-PL-DWG-003-01-B;

# XIII. ARII NATURALE PROTEJATE

Amplasamentul analizat este localizat la distanţa de 5,9 km de ROSCI 0014 Bucşani, 9,7 km de ROSPA 0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului.

# XIV. INFORMAŢII PRIVIND RELAŢIA PROIECTULUI CU APELE SUBTERANE ŞI DE SUPRAFAŢĂ

## XIV.1. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Investiţia propusă se situează din punct de vedere hidrologic:

- în bazinul Hidrografic Buzău – Ialomiţa;

- corpul de apă subterană ROIL 12.

## XIV.2. STAREA ECOLOGICĂ / POTENŢIALUL ECOLOGIC ŞI STAREA CHIMICĂ A CORPULUI DE APĂ

Conform planului de management al bazinului hidrografic Buzău - Ialomiţa evaluările realizate pentru zona analizată, râul Slănic au indicat :

- o stare ecologică bună un potenţial ecologic bun;

- o stare chimică bună.

Corpul de apă subterană ROIL 12  – Câmpia Gherghiţei.

Din punct de vedere calitativ, în anul 2013, acest corp de apă subterană a fost monitorizat prin foraje.

Din analiza efectuată s-au înregistrat depăşiri ale valorilor prag la amoniu, sulfaţi şi cloruri. Pentru standardul de calitate la NO3, la care s-au semnalat depăşiri în unele puncte de monitorizate, s-a făcut evaluarea suprafeţelor ocupate de forajele cu depăşiri, rezultate prin interpolare (metoda IDW), rezultând că suprafaţa poluată reprezintă 17% din întreaga suprafaţă a corpului de apă subterană freatică ROIL12.

Analiza efectuată a permis să considerăm că starea chimică a acestui corp de apă subterană este bună deoarece la niciun parametru nu se constată depăşiri ale suprafeţelor ocupate mai mari de 20 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană.

Pentru realizarea proiectului se va utiliza o cantitate totală de apă de 8,0 m3 apă pentru spălarea conductelor existente şi efectuarea probelor de presiune ale conductei proiectate.

Pentru colectarea apei, la finalizarea probelor de presiune, se va utiliza o habă cu capacitatea de 5 m3 care va fi vidanjată la parc şi va intra în fluxul tehnologic al apei de zăcământ.

Apa potabilă pentru personalul care va executa lucrările se va asigura de către contractorul lucrărilor cu dozatoare portabile.

Realizarea investiţiei nu va influenţa schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic şi nu interacţionează/influenţează alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente.

# XV. CRITERII PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR

# PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

## XV.1. CARACTERISTICILE PROIECTULUI

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Tronsoanele de conductă noi se vor amplasa la distanţa de minim 0,5 m faţă de generatoarea exterioară a conductelor existente, conform planurilor de montaj conducte.

Lucrările cuprinse în proiect se încadrează în categoria lucrărilor cu dificultate medie, execuţia având o cota de risc mică.

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce priveşte protecţia şi securitatea muncii. Are obligaţia de a asigura o bună organizare a muncii şi dotare tehnică corespunzătoare.

La încetarea lucrului toate dispozitivele şi utilajele vor fi retrase de pe platforma de lucru, curăţate şi verificate în afara perimetrelor de circulaţie în locuri stabile şi asigurate împotriva deplasărilor şi pornirilor întâmplătoare.

Executarea probelor tehnologice, punerea în funcţiune şi exploatarea oricărei construcţii, instalaţii, amenajări sau schimburi de destinaţie, trebuie realizate cu respectarea prevederilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, astfel încât să nu creeze pericolul pentru utilizatori şi bunuri.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate

În cadrul amplasamentului propus, se desfăşoară activităţi petroliere, care nu au impact asupra componentelor de mediu în condiţii de funcţionare normală.

Din informaţiile publice disponibile în zona analizată nu sunt planificate alte proiecte importante.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

În vederea executării lucrărilor propuse se folosesc următoarele resurse naturale: nisip, apă.

Lucrările propuse se vor realiza exclusiv pe suprafaţa solicitată, la finalul lucrărilor terenul va fi refăcut la categoria de folosinţă avută iniţial.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deşeurile rezultate pe perioada de execuţie a lucrărilor:

- deşeuri menajere şi asimilabile, circa 0,5 kg / zi / persoană;

- deşeuri din construcţii, deşeuri metalice: cupoane conductă, resturi metalice de la sudură, electrozi, cod 17 04 07, circa 200 kg.

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

- Poluarea şi alte efecte negative

Sursele potenţiale de poluare în faza de construcţie pentru sol, subsol, ape sunt fi reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi pe timpul funcţionării utilajelor;

- Gospodărirea neadecvată a deşeurilor.

Efectele negative produse asupra calitătii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale. În condiţiile unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de construcţii- montaj, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.

Principalele surse de zgomot şi poluare a factorului de mediu aer sunt reprezentate de utilajele din sistemul operaţional participant (buldozere, excavatoare, macara, autocamioane de transport).

Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra calităţii aerului prin intensificarea traficului pe drumurile de acces datorită emisiilor de gaze de eşapament şi zgomotului.

Utilajele sunt echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice (gaze cu conţinut de monoxid de carbon, oxizi de azot şi sulf, particule în suspensie şi compuşi organici volatili) în limitele admise de normele în vigoare.

Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de sursele mobile este nesemnificativă.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

În urma cercetărilor geotehnice realizate pe amplasament s-a evaluat stabilitatea generală şi locală a terenului, s-a evaluat presiunea convenţională de bază şi s-a stabilit situa(ia apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice.

Având în vedere specificul lucrărilor şi lipsa poluanţilor, accidentele ce pot apărea sunt:

accidente datorate factorului uman, care pot produce:

- disfuncţii asociate pregătirii şi organizării defectuoase a activităţilor de execuţie;

- disfuncţii datorate incompetenţei şi lipsei de informare;

- disfuncţii datorate factorilor externi aleatori.

Accidentele ce pot apărea ca urmare a disfuncţiilor datorate incompetenţei şi lipsei de informare sunt de intensitate şi frecvenţă minimă.

În condiţiile unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de construcţii- montaj, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.

Exploatarea obiectivelor nu este influenţată de condiţiile meteorologice din zonă şi deci nu există riscuri privind funcţionarea în perioade cu condiţii meteorologice deosebite (secetă, temperaturi foarte scăzute, inundaţii, alunecări de teren etc.).

Pentru prevenirea accidentelor, personalul de execuţie va fi instruit privind măsurile pentru eliminarea pericolelor mecanice şi electrice, pericole datorate conţinutului necorespunzător al sarcinii de muncă (succesiune greşită a operaţiilor, manipulare manuală a maselor), efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă; deplasări cu pericol de cădere, omisiuni (omiterea unor operaţii, neutilizarea echipamentului individual de protecţie (EIP).

Prin respectarea măsurilor, riscul producerii de accidente este minim.

- Riscurile pentru sănătatea umană

Principalele surse de poluanţi în etapa de execuţie sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor şi utilajelor din dotarea firmei constructoare. Poluanţii produşi de aceste surse sunt gazele de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele aferente acestora.

Poate fi mentionată prezenţa monoxidului de azot (NO) substanţa ce contribuie la reducerea stratului de ozon şi a metanului (CH4) care impreună cu monoxidul de carbon (CO), au efecte la nivel global asupra deteriorarii mediului, fiind gazele responsabile de producerea efectului de seră.

Influenţa acestor surse de emisii fugitive de pulberi în suspensie şi gaze de ardere este puternic atenuată de suprafaţa redusă de teren necesară realizării lucrărilor de montaj.

Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de aceste surse mobile este nesemnificativă.

Emisiile în timpul acestei faze nu pot genera un impact semnificativ, măsurabil asupra schimbărilor climatice.

## XV.2. AMPLASAREA PROIECTULUI

Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor

Lucrările se vor desfăşura în intravilanul comunei Gura Ocniţei, pe teren având categoriile de folosinţă arabil intravilan şi drum.

Lucrările se vor executa cu acordurilor cu proprietarii de teren şi obţinerea Autorizaţiei de Construire.

Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Realizarea proiectului va avea un impact nesemnificativ, temporar şi reversibil asupra solului, subsolului şi apelor şi terenurilor.

Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Râul Slănic la 850 m, afluent al râului Ialomiţa cod XI.1.

- Zone costiere şi mediul marin

Nu este cazul.

- Zone montane şi forestiere

Nu este cazul.

- Arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional

Nu este cazul.

- Zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare

Nu este cazul.

- Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene

Nu este cazul.

- Zonele cu o densitate mare a populaţiei

Nu este cazul.

- Peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Nu este cazul.

## XV. 3. TIPURILE ŞI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENŢIAL

- Importanţa şi extinderea spaţială a impactului

Impactul potenţial prognozat pentru realizarea proiectului poate fi caracterizat astfel:

- Negativ, redus, pe termen scurt;

- Efect limitat (restrâns) ca arie de manifestare;

- Efecte reversibile.

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.

- Natura impactului

În urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor avea un efect temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.

Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitătii mediului se pot produce doar în cazuri accidentale.

- Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

- Intensitatea şi complexitatea impactului

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

- Probabilitatea impactului

Având în vedere soluţiile tehnice prevăzute în proiect pentru prevenirea poluării factorilor de mediu se poate aprecia că riscul unui accident cu impact asupra mediului este scăzut. Efectele negative se pot produce doar în cazuri accidentale.

Lucrările se vor desfaşura cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi omologate, verificate şi autorizate să execute lucrările propuse, iar mediul nu va fi afectat.

- Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului

Durata de realizare a proiectului este de 180 de zile.

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de realizare a proiectului.

Durata de exploatare a conductei de transport gaze este de 20 ani.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate

Impactul cumulativ este nesemnificativ în zonă neexistând semne de afectare a factorilor de mediu.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului.

Prin măsurile luate în faza de proiectare, realizarea proiectului nu va afecta factorii de mediu, impactul acestuia fiind temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.

CONCLUZII

Soluţiile tehnice adoptate în proiect au ca scop asigurarea unui impact minim asupra solului, subsolului, apelor subterane, atât în etapa de execuţie cât şi în perioada de exploatare a obiectivelor.

Impactul generat de realizarea lucrărilor va avea un caracter local (la nivelul zonei de investiţii) şi o durată de generare redusă în timp.

Realizarea investiţiei va avea efecte negative asupra calităţii aerului prin intensificarea traficului pe drumurile de acces datorită emisiilor de gaze de eşapament şi zgomotului.

Impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică. Întrucât funcţionarea motoarelor este intermitentă şi pentru o perioadă redusă de timp, poluarea produsă de sursele mobile este nesemnificativă.

Poluarea se poate produce doar în cazuri accidentale, impactul fiind local, numai în zona de lucru.

Pe termen lung efectul realizării lucrărilor va fi unul pozitiv, prin creşterea siguranţei în exploatare a instalaţiilor.

Prin respectarea măsurilor prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapă, a normelor de sănătate şi securitate în muncă, a instrucţiunilor proprii privind apărarea împotriva incendiilor se apreciază că impactul asupra mediului produs de realizarea proiectului va fi local, redus şi temporar pe perioada desfăşurării lucrărilor.

S.C. OMV Petrom S.A.