Memoriu de prezentare

- conf. Legii 292/2018 Anexa 5E -

I. DENUMIREA PROIECTULUI

“ CONSTRUIRE  SPĂLĂTORIE AUTO ŞI ATELIER VULCANIZARE “

II. TITULAR

- Numele : DINCĂ OVIDIU – GEORGE

- Adresa postala: Comuna Odobeşti, Satul Odobeşti, Strada Principală , nr. 234 bis, Judeţul Dâmboviţa

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet -  0775 267 609 ,

ovidiu.dinca89@gmail.com

- numele persoanelor de contact : Dincă Ovidiu – George

- director/manager/administrator : Dincă Ovidiu – George

- responsabil pentru protecţia mediului : -.

III. DESCRIEREA  CARACTERISTICILOR FIZICE ALE  INTREGULUI  PROIECT

- Un rezumat al proiectului

Proiectul propune construirea unui spaţiu spălătorie auto, vulcanizare şi spaţii administratice în Comuna Odobeşti, Satul Odobeşti, Strada Principală , nr. 234 bis, Judeţul Dâmboviţa

Terenul este în totalitate proprietate privată a beneficiarului DINCĂ OVIDIU – GEORGE conform Contract de vânzare, încheiere de autentificare nr. 2709 din 12 iulie 2018 emisă de Societate Profesională Notarială Neagu, are suprafaţa de 1 587 mp şi este format din trei subparcele :

- suprafaţa de 801 mp, având categoria de folosinţă curţii construcţii;

- suprafaţa de 243 mp, teren arabil intravilan (propus pentru curţi construcţii);

- suprafaţa de 543 mp, teren arabil extravilan.

Conform planului de amplasament si delimitare al bunului imobil, nr. cadastral 71508, terenul are urmatoarele vecinătăţi :

- la nord	:  propr. Miu Năstase, pe lungimea de 88,34 m;

- la est	:  DCL 701 (str. Principală), pe lungimea de 20,19 m;

- la sud	:  propr. Stoican Constantin (nr. cad. 661), pe lungimea de 88,39 m;

- la vest	:  propr. Radu Stoica, pe lungimea de 18,06 m;

- Justificarea necesităţii proiectului

- Scop : spălătorie / cosmetizare auto şi vulcanizare

- Utilitate publică : deservirea populaţiei.

- Valoarea investiţiei  - 150 641,70 Lei

- Perioada de implementare propusa

Aprilie 2020

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Anexe la documentatie – Planul de amplasament si planul de situatie.

f)     O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Solutii constructive si de finisaje

Structura de rezistenţă a clădirii, pentru care se solicită autorizaţia de construire, este metalică pe sistem de cadre octogonale din stâlpi, grinzi şi ferme metalice.

Închiderile exterioare şi compartimentările interioare ale clădirii se vor realiza din panouri metalice tip « sandwich », cu termoizolatie, având grosimea de 8 cm.

În zona cu regim P+1E, construcţia are planşeu din beton armat de 10 cm grosime pe structură metalică, la cota superioară de + 4,50 m.

Structura de rezistenţă a şarpantei este metalică formată din profile IPE 140 ce reazemă pe cadrele metalice din profile IPE300,  într-o singură apă.

Învelitoarea se va realiza din panouri tablă tip « sandwich » cu termoizolatie pe ferme şi pane metalice.

Apele pluviale de pe acoperiş vor fi colectate prin conducte orizontale / verticale şi vor fi direcţionate către bazinul vidanjabil din incintă şi spatiile verzi din jurul imobilului.

Infrastructura este alcătuită din fundaţii izolate, tip bloc şi cuzinet armat, cu grinzi de fundare turnate monolit pentru închiderile perimetrale. Cadrele metalice reazemă şi sunt ancorate de fundaţiile izolate prin intermediul buloanelor de ancoraj fixate în carcasa metalică.

Finisaje interioare : pardoseli din beton (vulcanizare, spălătorie), pardoseli din gresie montată pe şapa suport din mortar M100 T (hol parter, grupuri sanitare, vestiare, C.T.), pardoseli parchet laminat prevăzut cu plinte în birouri şi hol etaj, tâmplărie din PVC cu geam termoizolant.

Finisaje exterioare : panouri tip « sandwich », ferestre din profil pvc cu geam termoizolant, uşi din PVC şi sectionale (conform dimensiunilor indicate în planuri).

Funcţional, construcţia va avea următoarea structură :

Parter	: spălătorie (s = 48,20 mp), casierie/contabilitate (s = 6,80  mp), vestiare + grupuri sanitare (s = 9,80 mp), centrală termică (s = 6,40 mp), hol + casa scării (s = 17,50 mp) şi vulcanizare (s = 72,90 mp);

Etaj	: hol (s = 9,50 mp), vestiare + grupuri sanitare (s = 13,70 mp), contabilitate                     (s = 16,90  mp), oficiu (s = 11,30 mp), birou administraţie (s = 12,40 mp), secretariat + birou director (s = 24,40 + 17,00 mp).

Date privind construcţia

Regim de înălţime 			: P + 1E

Lungimea construcţiei		: 22,31 m

Lăţimea construcţiei		:    7,56 m

###### Înălţimea maximă			: +7,70 m (de la cota +0,00)

Volum				: 1185,00 mc

Suprafaţă construită	 	: 168,70 mp

Suprafaţă desfăşurată	 	: 287,50 mp

Suprafaţă utilă 		 	: 266,80 mp

- SPĂLATPRIE AUTO CU SUPRAFAŢA UTILA de 48,20  mp

Spaţiul pentru întreţinerea autoturismelor va fi dotat cu : pompă de spălat sub presiune, rafturi produse cosmetică auto, perii textile, detergent auto, spumă activă, polish, şampoane, soluţie pentru curăţat jenţi, detergent puternic cu putere mare de curăţare pentru jenti auto, aspirator aspirator pentru mediu umed/uscat, rigolă scurgere.

Activitate desfăşurata

Circuite funcţionale

În activitatea unei spălătorii auto exista doar cicluri de spalare – curăţare - cosmetizare.

Recepţia autoturismelor

Un ciclu durează de la introducera autoturismului în boxa de spălare, până la terminarea programului de spălare - curăţat şi cosmetizat de către angajat.

Spălarea / curăţarea autoturismelor

Autoturismele sunt preluate, apoi transportate (conduse) în spaţul pentru spălat – curăţat - cosmetizat. Aici se va realiza o curăţire preliminară cu apă, spumarea şi apoi curăţirea finala cu jet de apă a autoturismelor (folosind pompa cu presiune şi dozatorul de curăţare/spumare).

După realizarea spălării exterioare se curăţa interiorul autoturismului prin aspirare cu aspiratoare industriale şi ştergere cu lavete PVA. La final se va şterge exteriorul autoturismului şi se vor curata geamurile.

In cadrul procesului se folosesc următoarele maşini, instalaţii şi aparate :

- instalaţii de spălat cu înaltă presiune = 2 buc

- aspiratoare industriale = 2 buc

- compresor aer = 1 buc

Materialele folosite sunt :

- detergenţi biodegradabili fără fosfaţi şi cu alcalinitate redusă;

- produse de intretinere

- ceară lichidă, silicon de anvelope, soluţie polish lichid, etc;

- produse de curăţtat;

- soluţie curăţare jante, soluţie curăţare geamuri, etc.

Principala sursa de aprovizionare a materialelor de curăţat este fie de la producători agreaţi, fie  de la importatorii şi distribuitorii specializaţi pe acest tip de produse.

Utilajele folosite în procesul de producţie utilizează pentru a funcţiona în exclusivitate energia electrica.

Dupa terminarea ciclului de spălare autoturismul va fi scos ăn exterior pentru a fi şters cu lavete.

Circuitul personalului

Personalul are acces în spălătorie prin zona de est a clădirii, astfel aceştia se vor echipa  cu echipamentul individual de lucru şi de protecţie compus din cizme, şalopete, ochelari de protectie, antifoane sau dopuri urechi, halate sau şorţuri şi mănuşi de lucru.

În timpul programului personalul va asigura spălarea autoturismului cuutilaje de produs spumă şi instalaţii de spălat sub presiune. Curăţirea interioara a autoturismului se va realiza cu aspiratoare industriale.

Produsele folosite la spălarea autoturismelor vor fi produse aprobate de catre Ministerul  Sănătăţii fără riscuri asupra clienţilor.

Activităţile ce se vor desfăşura în cadrul spălătoriei sunt considerate activităţti cu efort fizic mediu, fapt ce nu implică dotări şi măsuri suplimentare.

Personal angajat : 2 persoana

- VULCANIZARE CU SUPRAFAŢA UTILA DE 72,90 mp

Atelierul de vulcanizare va fi dotat cu : aparat dejantat, banc lucru, aparat echilibrat, compresor, rigolă scurgere.

Activitate desfăşurata

Vulcanizarea va avea în dotare un dispozitiv de dejantat anvelope, un dispozitiv de echilibrat roţi, cric hidraulic, trusă cu chei, pistol pneumatic, banc de lucru şi un compresor de aer.

Activitatea de vulcanizare constă în următoarele lucrări :

- introducere presiune pneuri,

- aplicare petece pe camere, dar şi pe anvelope, atât la rece cât şi la cald,

- echilibrare roti,

- aplicare şnur în anvelope,

- schimburi de anvelope.

Operaţiile de vulcanizare şi echilibrare roţi se efectuează de catre personal calificat.

Personal angajat: 2 persoana.

- Regimul de lucru :

- luni ÷ vineri - 8 ore pe zi,

- sâmbăta - 4 ore pe zi,

- duminica şi sarbatorile legale - Liber.

- estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei : în faza de realizare, în faza de operare;

În faza de realizare : 5 muncitori, 1 inginer responsabil tehnic cu execuţia, 1 diriginte de santier.

În faza de operare : 8 angajati.

Accesul carosabil şi pietonal pe parcela se realizeaza direct din strada Principala (DCL 701).

Accesul la obiectiv este simplu, racordat cu arce de cerc cu raze de 6,00 m. Amenajarea accesului şi ieşirii are lăţimea de 6,00 m.

Platforma betonata din incinta va deservi întreaga activitate propusă (s = 450,40 mp).

În incintă s-au propus realizarea a 8 locuri de parcare cu dimensiunile de 2,50 x 5,00 m.

BILANT TERITORIAL

S teren     ____________________________________________	1044,00 mp

Sc totala    ___________________________________________ 	  168,70 mp

Sd totala   ___________________________________________      287,50 mp

P.O.T.       ___________________________________________	   16,15 %

C.U.T.       ___________________ _______________________         0,27

Suprafaţă circulaţie carosabila, pietonală, alte amenajari _______     450,40 mp

Suprafaţă echipamente tehnico edilitare  ___________________	   10,00 mp

Suprafată spatii verzi _________________________________       414,90 mp

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua de medie tensiune a SDEE existentă în zona drumului public – DCL 701 printr-un bransament în cablu subteran, pana la BMP-T amplasat la intrare în incintă. Din cofretul de bransament se alimenteaza tabloul general al cladirii (TGDS), amplasat  pe exteriorul clădirii (fatada vest) şi va fi de tipul dulap metalic tip PRISMA (IP 54).

Pentru asigurarea  distributiei energiei electrice directa s-a prevazut două tablouri (TS1 -  montat hol parter şi TS2 – montat în hol etaj).

Echiparea tablourilor secundare s-a realizat cu întrerupatoare automate pentru protecţia la scurtcircuit şi suprasarcina, şi protecţie diferenţiala.

Coloanele sunt realizate din cablu CYY şi sunt montate pe steleje metalice.

Circuitele de iluminat sunt realizate cu cabluri CYY protejate în ţeava de oţel şi montate aparent.

Alimentarea cu apă

Apa rece pentru consumul menajer, prepararea apei calde (în centrala termică proprie), procesul tehnologic va fi asigurată de la reţeaua de apă potabilă  existentă în zonă (pozată pe drumul public DCL 701) în urma unui contract încheiat de beneficiar cu Compania de Apa.

În incintă, la limita de proprietate, se va monta căminul apometru în care se va instala un contor de apă.

Prepararea apei calde pentru grupurile sanitare va fi asigurata de centrala termica ce va funcţiona cu combustibil solid.

Canalizarea menajeră şi pluvială

- apele uzate menajere de la grupurile sanitare se va face prin ţevi din polipropilenă (coloanele) şi ţevi din PVC tip SNE4 cu Dn 110 mm – conducte care conduc apa uzată către bazinul vidanjabil betonat amplasat în incintă (pana la punerea în funcţiune a canalizării stradale);

În grupurile sanitare s-au prevăzut sifoane de pardoseală pentru colectarea şi evacuarea apelor accidentale. Coturile la 90 grade de pe conductele de la baza coloanelor se vor executa cu două piese la 45 grade. Coturile de la bazele coloanelor vor fi din PVC.

- apele uzate tehnologice se vor colecta prin intermediu canalelor de colectare apa murdară (aflate pe platformă unde se realizează spălărea maşinilor), la un camin de canalizare din care se vor scurge catre separatorul de hidrocarburi si uleiuri (2,00x1,30x2,30) montat ingropat si vor fi colectate in bazinul de retentie ape uzate vidanjabil (20 mc);

- s-a propus realizarea unui canal colector care sa conducă apele uzate către decantoare (nisip şi ulei) şi bazinul de retentie ape uzate vidanjabil. Decantorul de nisip şi decantorul de ulei (spaţii betonate pe toate laturile) are rol de a reţine suspensiile de hidrocarburi, periodic decantoarele vor fi curăţate, iar suspensiile de ulei uzat şi nisipul depus pe fundul decantorului, vor fi colectate în recipienti de metal în vederea predării unei societăţi autorizate;

- apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi şi burlane din tablă de 0,5 mm, colectate printr-o retea locala de colectare şi dirijate catre bazinul de retenţie ape uzate vidanjabil;

- evacuarea apelor meteorice de pe platforma betonata din incintă se va realiza prin pantele căilor de circulaţie şi ale platformelor de parcare în general. În punctele de racordare ale acestora cu aleea carosabilă, precum şi în lungul acesteia se vor amplasa guri de scurgere stradale (gaigare) racordate la conducta subterană din PE Dn 300 mm montata cu pantă de minim3% spre separatorul de hidrocarburi, după care sunt colectate în  bazinul vidanjabil betonat (20 mc).

Agentul termic

Agentul termic pentru încălzirea spaţiilor administrative (prepararea apei calde menajere) este preparat în Centrala Termica proprie a  imobilului.

Agentul termic utilizat este apă caldă cu parametrii 80°/60° C furnizat de centrala termică proprie de pardoseală, cu camera de ardere etansa şi tiraj fortat având puterea nominala de 50 KW.

Centrala Termica va fi echipata cu un cazan monobloc din otel pentru preparat agent termic incalzitor cu parametrii 80/60 gr.C, cu puterea termica utila Qu = 50 Kw, cu functionare pe lemn in gazeificare. Agentul termic produs de  centrala va fi utilizat atat pentru incalzire cat si pentru prepararea apei calde menajere, intr-un boiler de apa calda bivalent - cu 2 serpentine - pentru utilizare cu sistem clasic-cazan si sistem solar, cu capacitatea 100 l.

Sistemul de încălzire adoptat în interiorul imobilului este de tip bitubular cu distributie inferioara şi circulaţie forţată. Distribuţia în obiectiv se realizeaza pe 2 circuite principale echilibrate termic şi hidraulic.

IV. DESCRIEREA  LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA  AMPLASARII   PROIECTULUI

-Distanta faţă de graniţe : Nu este cazul întrucât proiectul nu intra sub incidenţă Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context  transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, rectificată prin Legea nr. 22/2001.

- Conform Certificatului de Urbanism amplasamentul nu este situat în zona de restricţii, zonă protecţie monumente istorice.

- Terenul are categoria de folosinţă curţi construcţii, arabil intravilan (propus pentru curţi construcţii) , arabil extravilan şi forma de proprietate particulara (conf. Extras de carte funciara nr. 71508).

- Amplasamentul obiectivului nu se găseşte într-o zona de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. În zona de implementare a proiectului nu exista arii ca parte integrantî din Reţeaua Ecologica Natura 2000.

- Coordonatele geografice ale proiectului :

| Punct | 44036’20.46 ‘’ N | 25031’03.03‘’ E |
| --- | --- | --- |

- Detalii privind orice variant de amplasament care a fost luata în cosiderare : nu este cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

a) PROTECTIA CALITĂŢTII APELOR

Prin natura construcţiei şi a activităţilor desfăşurate, acestea nu constitue surse de poluanţi.

- apele reziduale rezultate în urma spălării au un conţinut de grăsimi, sunt colectate de pe platforma betonată a spălătoriei, în prima etapa într-un canal acoperit cu grătar, situat sub autovehicul, iar de aici prin sifoane sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi  (instalaţii de preepurare). De aici sunt preluate şi deversate in bazinul betonat vidanjabil amplasat în incintî (20 mc). Deoarece în procesul de spălare – cu ratare se folosesc detergenti biodegradabili fără fosfaţi şi cu alcalinitate redusă, produse de întreţinere şi produse de curăţat ecologice, impactul activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului asupra apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice din zona în condiţiile respectării instrucţiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa;

- apele menajere sunt colectate printr-o reţea internă de canalizare şi condusă la exterior în căminul de canalizare  racordat la bazinul betonat vidanjabil amplasat in incinta.

-  apele pluviale de pe acoperiş, precum şi cele de pe platforma betonata, sunt colectate prin conducte orizontale / verticale şi direcţionate către caminul de canalizare din incintă;

-   supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale;

-   consumul de apă se va contoriza şi se vor impune măsuri pentru evitarea risipei de apă;

-  indicatorii de calitatea  apelor se vor încadra în limitele prevăzute prin Normativul NTPA  - 001/2002, din H.G. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare prin H.G. 352/2005.

- PROTECTIA AERULUI

În perioada de construcţie

– transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuiţe;

Sursele de poluarea aerului în faza de construcţie sunt cele specifice tuturor şantierelor, respectiv:

– gaze de combustie (NOx, SO2, CO) rezultate de la rularea autovehiculelor ţi combustia carburanţilor în motoarele vehiculelor transportoare sau a utilajelor;

– pulberele în suspensie antrenate de circulaţia autovehiculelor şi de activităţile de excavare, transvazare şi depozitare a pământului.

Formele de impact asupra aerului asociate etapei de construire a pensiunii sunt reprezentate de:

– cresterea concentratiei de NOx, SO2 şi CO în aer datorită arderii combustibililor;

– creşterea concentraţiei de materii solidei în aer ca rezultat al antrenării acestora de circulaţia autovehiculelor şi utilajelor.

Măsurile propuse de reducere a impactului în faza de construire a imobilului sunt:

– stropirea cu apa prin intermediul camioanelor cisterna a depozitelor de materiale (pământ, agregate minerale) şi a drumurilor de acces la amplasament;

– impunerea unor limitari de viteză a vehiculelor de tonaj mare;

– utilizarea unor vehicule şi utilaje performante;

– utilizarea unor carburanţi cu continut redus de sulf;

– adoptarea unor proceduri pentru întreţinerea adecvată a vehiculelor şi utilajelor, respectiv verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora şi intervenţia în vederea remedierii eventualelor disfuncţii identificate.

În perioada de funcţionare

Din activitatea desfasurata în imobil, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de arderea combustibilului în centrala termică, noxe care sunt evacuate pe coşul aferen şi surse specifice traficului rutier din incintă, constituite de gazele de esapament de la autovehiculele care vin la spălătoria auto.

Având în vederea fluenţa relativ redusă a acestora şi nefuncţionarea motoarelor în timpul staţionării, gazele de eşapament ale acestor autovehicule nu constituie o sursă importanţă de impurificare a atmosferei.

Impactul asupra calităţii atmosferei generat de sursele din amplasamentul obiectivului analizat este strict local şi se estimeaza încadrarea în limitele prevăzute de STAS 12574 -87 şi Ordinului 592/2002 al MAPPM, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru toti poluanţii.

Instalatţile pentru reţinerea ţi dispersia poluanţilor în atmosferă - Nu este cazul.

- PROTECTIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTELOR ŞI VIBRAŢIILOR

În faza de execuţie

În această faza, sursele de zgomot şi vibraţii sunt produse atat de acţiunile propriuzise de lucru cât ţi de traficul auto din zona de lucru. Aceste activităţi au un  caracter discontinuu, fiind limitate în general numai pe perioada zilei.

Amploarea proiectului fiind redusă nu constituie o sursă semnificativă de zgomot şi vibraţii.

Conditii pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

Vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor produse de  utilajele şi instalaţiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005, republicatî în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiant.

În cadrul activităţii  nu se produc zgomote şi vibraţii care sa aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu.

Nu vor exista surse de zgomot care să perturbe proprietăţile vecine.

Se va urmări nivelul de zgomot exterior astfel încât sa fie respectate urmatoarele  valori recomandate conform HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental :

Lech (A) zi (orele 7-19) – 60dB;

Lech (A) seara (orele 19 - 23)  – 55dB;

Lech (A) noapte (orele 23 -7) – 50dB.

Descompunând miţcarea unui autovehicul ce intra în spălatoriea auto rezultă :

- reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare în spălătorie;

- staţionarea cu motorul oprit;

- pornirea şi accelerarea motorului la ieşirea din incintă.

Rezulta în zonă un zgomot echivalent cu cel din situaţia inexistenţei activităţi pe amplasament.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor - Nu este cazul

- PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Activităţile de execuţie a lucrărilor se desfăşoară cu utilaje şi echipamente care nu utilizează surse de radiaţii. De asemenea, lucrările propuse nu constituie surse de radiaţii ionizante.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor - Nu este cazul.

- PROTECŢIA SOLULUI ŞI SUBSOLULUI

În perioada de execuţie se vor efectua lucrări care vor afecta orizonturile superficiale ale solului, se considera ca impactul asupra solului este unul redus.

Amenajări şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului :

- atât pe perioada executiei lucrărilor, cât şi pe perioada de derularea lucrărilor de construcţie a obiectivului se vor lua măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi deseurilor rezultate direct pe sol, în spatii neamenajate corespunzator;

- amenajarea provizorie a unui grup sanitar corespunzator (toaletă ecologică);

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

- în perioada execuţiei se vor utiliza materiale de construcţii preambalate, betonul se va aduce preparat din staţiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatră în vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului.

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzatoare a acestora.

În perioada de funcţionare

Protecţia solului şi a subsolului se va realiza prin betonarea partiala a incintei şi amenajarea cailor de acces şi a parcării (s = 450,40 mp) .

Pentru depozitarea deşeurilor menajere se vor utiliza containere etanse, amplasate într- o zona special amenajată (s = 8,00 mp).

Desfăşurarea activităţii pe amplasament în conformitate cu regulamentul de funcţionare precum şi cu respectarea condiţiilor impuse în autorizaţii nu se poate produce o poluare semnificativa a solului.

Lucrările şi dotările pentru protectia solului şi a subsolului - Nu este cazul.

- PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu se prevede evacuarea de pe amplasament a apelor uzate sau a altor tipuri de poluanţi in ape de suprafaţa, deci nu se va inregistra impact asupra ecosistemelor acvatice.

În apropierea amplasament ului rezervorului nu sunt prezente cursuri de apa.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Masurile propuse pentru minimizarea zgomotului si protecţia aerului si apei au efecte pozitive si in cazul protecţiei ecosistemelor terestre pe perioada de implementare a proiectului

- PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de  restricție, zone de interes tradițional și altele;

Faţă de vecinătăţi, cladirea va fi amplasata la următoarele distanţe :

- 2,00 m faţă de limita nordică a proprietăţii (propr. Miu Năstase – teren fără construcţii);

- 8,60 m faţă de limita sudică a proprietăţii (propr. Stoican C-tin – teren fără construcţii);

- 54,55 m faţă de limita de vest a proprietăţii (propr. Radu Stoica – teren fără construcţii);

- 11,90 faţă de limita estică (DJ 701), respectiv 20,00 m din axul strazii (DJ 701).

În zona studiata  nu se afla monumente istorice și de arhitectură.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public - Nu este cazul.

- PREVENIREA SI GESTIONAREA DESEURILOR GENERALE DE AMPLASAMEN

I. Deseurile rezultate în urma lucrărilor de execuţie sunt următoarele:

- Beton ( cod 17 01 – HG  856/2002)

- Lemn, sticla si materiale plastice ( cod 17 02 – HG 856/2002)

- Amestecuri bituminoase ( cod 17 03 – HG 856/2002)

- Metale  (inclusiv aliajele lor) ( cod 17 04 – HG 856/2002)

- Pământ, pietre ( cod 17 05 – HG 856/2002)

- Materiale izolante ( cod 17 06 – HG 856/2002)

- Materiale de construcţie pe baza de gips ( cod 17 08 –HG 856/2002)

- Alte deşeuri de la construcţii şi demolari ( cod 17 09 – HG 856/2002) către platforme de depozitare şi reciclare a deşeurilor.

- Aceste deşuri rezultate în urma lucrărilor de execuţie vor fi colectate în pubele speciale, puse la dispozitie de firme specializate, ţi transportate de firme specializate în vederea reciclării.

II. Deşeurile menajere şi reziduale rezultate pe amplasament în urma activitatilor desfăşurate :

- deseurile menajere se vor se vor colecta separat, în containere speciale şi se vor transporta la firme specializate pentru colectarea şi valorificarea unor astfel de deşeuri.

Evacuarea gunoiului se va realiza periodic, către groapa de gunoi cea mai apropiata, de către firma de salubritate cu care beneficiarul va încheia contract.

Deşeurile tehnologice reciclabile vor fi colectate şi sortate în containere metalice şi apoi 	predate unitatilor specializate în vederea valorificarii.

- GOSPODARIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Pentru realizarea obiectivul analizat nu se folosesc substante şi preparate chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea  condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Având în vedere că nu se folosesc substante toxice şi periculoase în perioada de operare pe amplasamentul studiat, nu sunt necesare măsuri de gospodărire a acestora.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Parcela de teren cu Nr. Cadastral 71508 a fost studiată în cadrul documentaţiei de urbanism PUZ – “Construire spălătorie auto si atelier vulcanizare”, aprobat prin H.C.J. Dâmboviţa.

Conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010, beneficiarul a realizat procedura privind informarea şi consultarea populaţiei, au fost notificaţi toţi vecinii cu care parcela se învecinează direct, iar pe adresa Primăriei Comunei Odobeşti nu au fost înregistrate observaţii sau comentarii privind intenţia de a realiza o construcţie având ca activitate depozitare platou de filmare, pe proprietatea privată a beneficiarului .

VIII.  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Considerăm ca nu sunt necesare dotări şi măsuri speciale de supraveghere a calităţii mediului şi monitorizare a activităţilor destinate protecţiei mediului, în ceea ce priveste proiectul propus deoarece în conditii de funcţionare normală aceasta nu va afecta factorii de mediu.

Se vor avea în vedere, de către beneficiar, respectarea prevederilor privind desfăşurarea activităţii în cadrul incintei amenajate şi colectarea selectivă a deşeurilor rezultate pe amplasament.

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Directiva IPPC

Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, cunoscută sub denumirea de directiva IPPC , au fost transpuse, în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 152/2005 privind prevenirea , reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobata prin Legea nr. 84/2006. Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul poluării provenită de la activităţile specificate în anexa I a Directivei 96/61/CE.

Această anexă nu menţionează proiecte de tipul  celui prezentat în acest memoriu.

Directiva SEVESO

Prevederile directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II) au fost transpuse în legislaţia naţionala prin HG nr. 804/2007 privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse etc.

Proiectul nu se încadrează în domeniul avut în vedere de HG nr. 804/2007.

Directiva COV

Prevederile directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor, au fost transpuse în legislaţia naţionala prin Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea , încărcarea , descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţii  de benzină, modificată şi completată prin HG nr. 893/2005.

Proiectul nu intra sub incidenţa acestei directive.

Directiva LPC

Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanţi în aer proveniţi de la instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse în legislatia naţionala prin HG nr. 440/ 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale unumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

Proiectul nu intra în categoria instalaţiilor mari de ardere.

Directiva – cadru apa

Directiva cadru privind apa ( 2006/60/CE) a fost transpusă în legislaţia naţionala prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/1996- Legea Apelor. Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 cu modificările ţi completările ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate în perioada de construcţie şi prevenirea scurgerilor de poluanti în timpul construcţiei şi exploatării astfel încât să nu existe efecte asupra apelor subterane.

Directiva – cadru aer

Directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului încojurător.

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar influenţa temporară locală în perioada de construcţie.

Directiva – cadru deşeuri

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi abrogarea unor directive a fost transpusa în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Evidenta deşeurilor se realizeaza în conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestionării

Deşeurile rezultate în perioada de construcţie şi funcţionare vor fi colectate deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile , inclusiv deşeurile periculoase. separat şi transportate de pe amplasament de către o firma specializată.

X.  LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ŞANTIER

Toate operaţiile de execuţie a construcţiei se vor desfăşura numai în incinta beneficiarului.

Accesul muncitorilor sau depozitarea de materiale în afara acestui perimetru este strict interzisă.

Perimetrul santierului se va asigura cu plasa protecţie construcţii (camuflare), astfel încât vecinatăţile sa nu se modifice pe toata durata execuţiei.

În incinta beneficiarului vor fi organizate minimum următoarele lucrări provizorii:

- zonă descarcare şi depozitare marfă;

- baracă (birou) utilată cu telefon, masa de scris, dulapuri unde vor fi păstrate desenele de execuţie, caietele de observaţie, dispoziţiile de şantier, echipamentul muncitorilor;

- tablou electric;

- punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă);

- un grup sanitar ecologic;

- 1 container gunoi (ambalaje, materiale de construcţii) şi 1 pubela închisă pentru resturi alimentare şi gunoi menajer;

- zonă amenajată pentru masa muncitorilor;

- zonă delimitată clar pentru fumat.

În incinta şantierului se va purta permanent echipamentul individual de protecţie.

Întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate.

Alimentarea cu energie electrică pentru organizare de şantier se propune a se realiza de către SC ENEL din reţeaua existentă în zonă, în urma unui contract încheiat cu furnizor.

Aprovizionarea cu apa potabilă se va face de la reţeaua edilitară existentă în zonă, în baza unui contract încheia cu COMPANIA de APA.

La finalizarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, readucându-se terenul la starea iniţială.

XI.  LUCRĂRI  DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI  LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI

La încetarea activităţii , construcţia se va dezafecta , readucându-se terenul la starea iniţiala.

XII.  ANEXE – PIESE DESENATE

Planşele anexe la memoriul de prezentare.

MENŢIUNI PRIVIND ÎNCADRAREA PROIECTULUI

- Proiectul nu intră sub incidenţa  prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007privind regimul ariilor natural protejate.

- Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Alimentarea cu apa se va realiza din reţeaua stradală (pe amplasament există cămin apometru racordat la reţeaua stradală).

Întocmit,

Arh. Florin Seltea