RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN în INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CIMITIR EPARHIAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE BENEFICIAR ARHIEPISCOPIA TARGOVIŞTEI

Bucureşti, septembrie 2020

RAPORT DE MEDIU

PENTRU

PLAN URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CIMITIR EPARHIAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

Beneficiar:  ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI

Întocmit,

ecolog OPREA DORU

ELABORATOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

SC ORIGINAL MEDIU SRL

SEPTEMBRIE 2020

# CUPRINS

|  | Pag. |
| --- | --- |
| INTRODUCERE | 5 |
| Conţinutul şi obiectivele Planului Urbanistic Zonal | 8 |
| I.1. Conţinutul Planului Urbanistic Zonal | 8 |
| I.2. Obiectivele Planului Urbanistic Zonal | 8 |
| 1.3. Relaţia PUZ cu alte planuri şi programe |  |
| II ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI şi ale EVOLUŢIEI SALE PROBABILE în SITUAŢIA IMPLEMENTĂRII PLANULUI sau PROGRAMULUI | 18 |
| II.1. Descrierea zonei de amplasament a terenului | 18 |
| II.1.2. Factorul antropic | 18 |
| III. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectatĂ semnificativ | 40 |
| IV. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLAN sau PROGRAM | 47 |
| IV.1. Ariile de protecţie specială acvafaunistică sau ariile speciale de conservare, reglementate conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea 462/2001 |  |
| IV.2. Alte aspect, precum gestionarea deşeurilor |  |
| IV.3. Managementul apelor uzate |  |
| V. OBIECTIVE de PROTECŢIE a MEDIULUI, RELEVANTE PENTRU PLAN sau PROGRAM | 51 |
| VI. EFECTE POTENŢIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI | 52 |
| VI.1. Efecte potenţiale asupra biodiversităţii |  |
| VI.2. Efecte potenţiale asupra populaţiei |  |
| VI.3. Efecte potenţiale asupra sănătăţii umane |  |
| VI.4. Efecte potenţiale asupra faunei şi florei |  |

| VI.5. Efecte potenţiale asupra solului |  |
| --- | --- |
| VI.6. Efecte potenţiale asupra factorului de mediu apă |  |
| VI.7. Efecte potenţiale asupra factorului de mediu aer |  |
| VI.8. Efecte potenţiale asupra factorilor climatici |  |
| VI.9. Efecte potenţiale asupra valorilor materiale, patrimoniului cultural, incusiv cel arhitectonic şi arheologic |  |
| VII. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, în CONTEXT TRANSFRONTALIER | 59 |
| VII.1. Evaluarea efectelor potenţiale în conext transfrontalier |  |
| VII.2. Analiza efectelor potentiale cumulative ale planului propus cu alte proiecte |  |
| VIII. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE şi COMPENSA, CÂT DE COMPLET POSIBIL, ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI, prin IMPLEMENTAREA PLANULUI SAU PROGRAMULUI | 59 |
| IX. ANALIZA ALTERNATIVELOR (EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECŢIA VARIANTELOR ALESE) |  |
| X. MĂSURILE AVUTE în VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI, în conformitate cu prevederile art. 27, din H.G. 1.076/2004 |  |
| XI. REZUMAT fără CARACTER TEHNIC | 72 |

###### CONCLUZII	  								                 79

INTRODUCERE

Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe reprezintă un proces de evaluare – aplicat la un stadiu raţional de timpuriu al elaborării strategiilor, planurilor şi programelor – a calităţii mediului şi consecinţele implementării acestora, astfel încât să se asigure că orice consecinţă este evaluată în timpul elaborării şi înainte de aprobarea oficială a strategiilor, planurilor şi programelor. Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă publicului şi altor factori interesaţi oportunitatea de a participa şi de a fi informaţi cu privire la deciziile care pot avea impact asupra mediului şi a modului în care au fost luate. Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA), nr. 2001/42/CE, a fost transpusă în legislaţia naţională, prin H.G. nr. 1.076/2004, privind procedura de realizării a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Lista planurilor şi programelor, care intră sub incindenţa H.G. 1.076/2004, a fost aprobată prin Ordinul MMGA nr. 995/2006. prin OM nr. 995/2006 se prevede că planurile urbanistice zonale, încadrate la pct 12 – Amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, lit. j., intră sub incidenţa  H.G. 1.076/2004.

În conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, Raportul de mediu, identifică, descrie şi evaluează efectele potenţiale semnificative asupra mediului ale implementării planului şi programului, precum şi alternativele rezonabile ale acestuia, luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului şi programului.

RAPORTUL de MEDIU a fost elaborat în conformitate cu cerinţele H.G. 1.076/2004, privind procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Pentru evidenţierea stării actuale a factorilor de mediu şi a evoluţiei posibile a calităţii acestora prin implementarea PUZ şi transpunerea în termeni concreţi ai disfuncţionalităţilor şi vulnerabilităţii elementelor de risc din teritoriul studiat, s-au utilizat, în principal:

- metode decriptive, cu scopul de a sintetiza seriile de date în indicatori şi indici statistici;

- metode calitative, pentru evidenţirerea unor parametrii calitativi ai mediului, dar şi a percepţiei populaţiei faţă de diferite aspecte care caracterizează habitatul;

- mijloace şi tehnici de analiză a datelor, care au oferit posibilitatea clasificării datelor şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma prelucrării.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovişte, pentru perioada 2014-2020, aprobată de Consiliul Local Municipal Târgovişte, prin Hotărârea nr. 276/28.07.2017, prevede în LISTA LUNGĂ A PROIECTELOR PROPUSE în CADRUL SIDU, la obiectivele specifice 2 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale – Modernizarea serviciului public de administrare a cimitirelor din localitatea Târgovişte şi înfiinţarea unor noi cimitire.

Direcţia de salubritate are în administrare cimitirele „Suseni”, „Simuleasa” şi „Central”, în suprafaţă totală de 136.859 mp.

Avand în vedere faptul că în Cimitirele „Simuleasa” şi „Suseni” nu mai pot fi acordate locuri de înhumare datorită lipsei spaţiului necesar, în prezent se acordă locuri de folosinţă, numai în caz de deces, la cimitirul „Central”, unde sectorul cimitire dispunea, la nivelul anului 2017, de aproximativ 120 locuri.

În conformitate cu prevederile HCL nr. 15 din 29.01.2015,  s-a aprobat distribuirea în administrarea Direcţiei de Salubritate a unui teren în suprafaţă de 54.500 mp, în vederea înfiinţării unei cimitir municipal.

La întocmirea prezentului RAPORT de MEDIU au fost consultate următoarele acte normative legate de protecţia mediului:

- H.G. 1.076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

- Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitara a productiei şi distributiei apei potabile;

- Legea 102/2014, privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

- Hotărârea nr. 741/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare.

Sursele de documentare pentru întocmirea RAPORTULUI de MEDIU pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL – „Introducere teren în intravilan pentru construire cimitir eparhial” au fost următoarele:

- Certificatul de Urbanism nr. 112, din 12.02.2020, emis de Primăria Municipiului Târgovişte;

- Memoriu General şi Regulament Local de Urbanism, întocmit de GREENWOOD TECH GWT SRL, arhitectură, urbanism, consultanţă;

- Studiu Geotehnic, întocmit de GEOVISIONS, proiectanţi Cristian Gabriel Samoilă şi Andrei Gabriel Pavel, februarie 2020.

- Raport de securitate;

- Avize şi acorduri;

- Puncte de vedere obţinute de la autorităţi;

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Minicipiului Târgovişte, 2014-2020;

- Impact of cementeries on groundwater contamination by bacteria and viruses – a review – Jurnal of Water and Helth, 2015, Josef Zychowski şi Tomasz Bryndal.

- The Impact of Cementeries on the Envronment and Public Health, 1998, Ahmet S. Ucisik şi Philip Rushbrook, Waste Management, WHO Regional Office for Europe, European Center for Environmental and Health.

Prezentul RAPORT de MEDIU a fost elaborat ca urmare a solicitării beneficiarului ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI, în vederea obţinerii AVIZULUI de MEDIU pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind „Introducere teren în intravilan pentru construire cimitir eparhial”.

Conţinutul şi obiectivele Planului Urbanistic Zonal

I.1. Conţinutul Planului Urbanistic Zonal

Planul urbanistic zonal aflat în discuţie conţine informaţii privind modul de gestionare a teritoriului şi este conceput pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a regiunii, în contextul armonizării la nivel regional şi naţional şi al încadrării în normele europene, privind amenajarea teritoriului. În planul urbanistic sunt evidenţiate activităţile prezente şi viitoare ale zonei, care au ca scop îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice, în acord cu măsurile de protejare a patrimoniului natural şi construit, conform legislaţiei în vigoare.

I.2. Obiectivele Planului Urbanistic Zonal

Prin prezentul PUZ se propune reglementarea urbanistică a parcelei cu NC84886, amplasată în teritoriul extravilan al municipiului Târgovişte. Parcela este propusă pentru introducere în intravilanul municipiului, prin constituirea unei noi subzone funcţionale:  GCc – ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ – SUBZONA CIMITIRE. Zona propusă pentru reglementare, respectiv parcela cu nr. cad. 84886, în suprafaţă de 54.500,00 mp, face parte din domeniul public al municipiului Târgovişte şi este atribuită în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, conform HCL 27/30.01.2020 şi Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr. 9344/04.02.2020.

1.3. Relaţia PUZ cu alte planuri şi programe

Zona propusă pentru reglementare are suprafaţa de 54.500,00 mp. Zona propusă pentru studiu are suprafata de 95.694,00 mp şi se învecinează cu următoarele proprietăţi:

N 	– S.C. OŢELINOX S.A. – NC80872

S     	– MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – NC84887

E      	– ŞOSEAUA GAESTI – DN72

V      	– TEREN ADMINISTRAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

Prin prezentul PUZ, sunt propuse următoarele investiţii/operaţiuni:

- introducerea în intravilanul municipiului Târgovişte a terenului propus pentru reglementare, cu nr. cadastral 84886, CF 84886, cu suprafaţa de 54.500,00 mp, într-un UTR nou creat – 36C;

- instituirea în zona reglementată a unei noi subzone funcţionale:

GCc – ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ – SUBZONA CIMITIRE

- POT 20 %	CUT 0.20 REGIM DE ÎNĂLŢIME P+2+M

- Constituirea unei noi unităţi teritoriale de referinţă – UTR36c

- Regim de aliniere 	DN72- Şoseaua Găești 	- minim 3,00 m

- Retragere minimă laterală/posterioară		- 3,00 m

- Înălţime maximă la coamă 				- 25,00 m

- Înălţime maximă la streaşină 			- 20,00 m

- noua subzonă funcţionala va reprezenta o nouă reglementare urbanistică, în baza căreia se vor emite autorizaţiile de construire, exclusiv în zona reglementată, respectiv suprafaţa parcelei cu NC84886;

Având în vedere existenţa, în imediata vecinătate, a unor zone industriale, accesibilitatea ridicată prin str. Şoseaua Găeşti – DN72 şi tendinţele de dezvoltare a intravilanului municipiului Târgovişte, investitţia se va integra făraă disfuncţii în cadrul zonei şi a unităţii teritoriale de referinţă nou propuse. Funcţiunea propusă nu este poluantă şi nu crează probleme de mediu, aceasta negenerând disfuncţionalităţi faţă de vecinătate. Zona reglementată este situată în afara oricăror arii protejate naturale şi nu are un impact negativ asupra mediului.

Având în vedere tipul de funcţiuni propuse şi dimensiunile parcelei reglementate, impactul economic şi social al investiţiei va fi pozitiv asupra municipiului Târgovişte, prin:

- Propunerea unor investiţii aferente zonelor de gospodărire comunală, în zone accesibilie, situate la distanţe mari faţă de teritoriile protejate, definite conf. Ordinului 119/2014, privind sănătatea populaţiei;

- Eficientizarea investiţiei datorită suprafeţei mari a parcelei reglementate;

- Reglementarea urbanistică a zonei;

- Actualizarea reglementărilor existente, prin raportarea la tendinţele de dezvoltare ale localităţii, atât la scară mare, cât şi în imediata vecinătate;

- Integrarea în ţesutul urban al municipiului Târgovişte a unui teren agricol, neutilizat;

- Promovarea investiţiilor generatoare de trafic către zonele periferice ale municipiului, astfel degrevand reţeaua de circulaţii rutieră de valori suplimentare de trafic;

- Apariţia unor noi locuri de muncă.

CAPACITĂŢI DE TRANSPORT ADMISE:

  - gabaritul drumului, categorie, profile: în prezent, str. Şoseaua Găeşti are un profil transversal de cca. 29,00 m, care asigură capacitatea de transport necesară pentru funcţiunile existente în zona deservită, cât şi capacitatea de transport necesară pentru traficul de tranzit al municipiului Târgovişte. Accesul către zona reglementată, se va realiza prin racord la aliniamentul str. Şoseaua Găeşti.

Str. Şoseaua Găeşti – categoria II – va pastra categoria şi conformaţia propusă prin profilul stradal 1-1, cu ampriza de 26-29 m şi 4 benzi de circulaţie (2 benzi pentru fiecare sens de circulaţie). Profilul stradal este incomplet/amenajat parţial, lipsind acostamente, pietonale, spaţii verzi de aliniament.

CONFORM REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM - HG525/1996,

PARCAJE

Conform Anexei 5 – Parcaje a Planului Urbanistic General al municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 9 din ianuarie 1998 şi prelungit conform OUG nr.51/21.06.2018, prin HCL nr.239/29.06.2018, se vor asigura locuri de parcare necesare desfăşurării activităţii specifice, min. 5 locuri;

Din perspectiva infrastructurii edilitare, zona reglementată are în vecinătate, pozate  de-a lungul str. Şoseaua Găeşti, următoarele reţele publice, aparținând infrastructurii locale de distribuţie:

- reţea de distribuţie a energiei electrice – tip LES;

- reţea stradală de apă;

- reţea stradală de gaze naturale;

- reţea stradală de canalizare;

Zona reglementată se va racorda la acestea sau îşi va asigura din surse proprii utilităţile, în funcţie de necesităţi şi rentabilitate.

Costurile de racordare se vor asigura din fonduri provenite din partea beneficiarului investiţiei sau din fonduri publice.

Din punct de vedere morfo-funcţional, configuraţia zonei permite dezvoltarea în condiţii normale a zonelor aferente gospodăriri comunale – cimitire:

- accesibilitate ridicată;

- nu există incompatibilităţi funcţionale;

- redimensionarea specifică a parcelelor;

- accesibilitate către infrastructura edilitară;

- izolare faţă de zonele protejate (zone de locuire, agrement, spaţii verzi, sport, etc.);

- tendinţele de dezvoltare din imediata vecinătate.

Ulterior aprobării PUZ, terenul reglementat îşi va schimba categoria de folosinţă din arabil în curţi construcţii.

Regimul juridic al parcelei reglementate va fi schimbat astfel încât investiţia propusă să fie posibilă: terenul va fi transferat din domeniul public al unităţii administrativ teritoriale în domeniul privat al acesteia.

Zona reglementată de PUZ se află în afara zonelor de protecţie sau siguranţă a elementelor naturale.

II.2 PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

REGLEMENTĂRI SPECIFICE şi INDICATORI PROPUŞI

Funcțiunile principale ale zonei reglementate prin PUZ vor fi

În zona reglementată – cu caracter reglementator:

Constituirea unui nou UTR - 36c – intravilan - în CARE SE VA INCLUDE SUBZONA GCc

GCc - ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ – SUBZONA CIMITIRE

- POT 20 %	CUT 0.20 REGIM DE ÎNĂLŢIME P+2+M

- Constituirea unei noi unităţi teritoriale de referinţă – UTR36c

- Regim de aliniere 	DN72- Şoseaua Găești 	- minim 3,00 m

- Retragere minima laterală/posterioară		- 3,00 m

- Înălţime maximă la coamă 				- 25,00 m

- Înălţime maximă la streaşina 			- 20,00 m

În zona studiată – cu caracter orientativ, exemplificativ, fără valoare de reglementare urbanistică:

CCr - ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ şi CONSTR. AFERENTE

POT: 10% - CUT:0.10; Regim de înălţime: PARTER

I – ZONA DE UNITĂŢI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE şi TRANSPORT

POT: --% - CUT:-.--; Regim de înălţime: --

ZONA propusă PENTRU REGLEMENTARE prin PUZ ESTE COMPUSĂ din PARCELA CARE FACE OBIECTUL PUZ, având nr. cadastral 84886, cu suprafaţa de 54.500,00 m². Din zona studiată fac parte parcele din intravilanul şi extravilanul municipiului Târgovişte. Suprafaţa totală a zonei studiate este de 95.694,00 m².

Reglementările urbanistice reprezentate în zona studiată au rol ilustrativ, orientativ şi nu pot fi utilizate pentru emiterea autorizaţiilor de construire.

II.3 MODUL DE INTEGRARE A INVESTIŢIEI în ZONĂ:

Zona reglementată va fi introdusă în teritoriul intravilan al municipiului Târgovişte.

Subzonele funcţionale vor fi delimitate conform planșei U03 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

Utilizarea morfo-funcțională se va realiza conform RLU aferent P.U.Z.

Zona propusă pentru reglementare este liberă de construcţii sau alte amenajări antropice sau naturale.

Există pozate pe teren cămine de vizitare din beton armat.

Indicii urbanistici existenţi sunt:

- Parcela este nereglementată urbanistic

Indicii urbanistici maximi PROPUŞI sunt:

GCc – POT 20%, CUT 0.20, Regim maxim de înălţime: P+2+M, Înălţime maximă la coama: 25,00 m; Înălţime maximă la streaşină: 20,00 m.

Regimul de înălţime şi regimul de aliniere sunt determinate conf. prevederilor ORDINULUI nr. 49 din 27 ianuarie 1998 – Norme Tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.

Şoseaua Găeşti- stradă de categoria a II-a de legătură – ampriza minimă de 26,00 m.

INTENSITATEA MAXIMĂ A TRAFICULUI în AUTOTURISME:

Şoseaua Găeşti	- 360-600 vehicule etalon / bandă/ oră.

CAPACITATEA MAXIMĂ DE CIRCULAŢIE:

Şoseaua Găeşti	- 2000 vehicule etalon /  oră.

| BILANŢ TERITORIAL EXISTENT în ZONA STUDIATĂ |
| --- |
|  |  | S (mp) | % |
| SUPRAFAŢĂ ZONA STUDIATĂ | 95.694,00 | 100,00% |
| SUPRAFAŢĂ ZONA REGLEMENTATĂ | 54.500,00 | 56,95% |
| SUBZONE FUNCŢIONALE |
| COD | DENUMIRE | S(mp) | % |
| agricol extravilan | TERENURI AFLATE în EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE | 63.445,00 | 66,30% |
| I | ZONA DE UNITĂŢI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE şi TRANSPORT | 25.595,00 | 26,75% |
| CCr | ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICATIE RUTIERA şi CONSTRUCTII AFERENTE | 6.654,00 | 6,95% |
| TOTAL | 95.694,00 | 100,00% |
| BILANT TERITORIAL PROPUS în ZONA STUDIATA |
|  |  | S (mp) | % |
| SUPRAFAŢĂ ZONA STUDIATĂ | 95.694,00 | 100,00% |
| SUPRAFAŢĂ ZONA REGLEMENTATĂ | 54.500,00 | 56,95% |
| SUBZONE FUNCŢIONALE |
| COD | DENUMIRE | S(mp) | % |
| GCc | ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ - CIMITIRE - UTR36c | 54.500,00 | 56,95% |
| agricol extravilan | TERENURI AFLATE în EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE | 8.945,00 | 9,35% |
| I | ZONA DE UNITĂŢI INDUSTRIALE DE DEPOZITARE şi TRANSPORT | 25.595,00 | 26,75% |
| CCr | ZONA PENTRU CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ şi CONSTRUCŢII AFERENTE | 6.654,00 | 6,95% |
| TOTAL | 95.694,00 | 90,65% |

POTENŢIAL DE DEZVOLTARE

- zona accesibilă rutier şi pietonal - acces rutier facil către DN72 şi acces facil pietonal, prin intermediul staţiei de transport în comun, existentă în proximitate;

- parcela reglementată amplă, neconstruită, fără teritorii protejate în vecinătate, definite ca atare prin ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică, privind mediul de viaţă al populaţiei;

- zonă cu potenţial de dezvoltare a funcţiunilor de tip GC, TE, I, IS;

- gabaritul existent al DN72 permite modernizarea acestuia la un profil de categoria II cu 4 benzi de circulaţie fără modificarea aliniamentelor existente;

CATEGORIILE FUNCŢIONALE ALE DEZVOLTĂRII – SERVITUŢI – UTILIZĂRI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

GCc – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ - CIMITIRE - UTR36c

UTILIZĂRI  ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

- cimitire şi clădiri anexă;

- capelă mortuară;

- mausoleu - osuar;

- circulaţii carosabile;

- parcaje;

- circulaţii pietonale;

- plantaţii;

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare;

- împrejmuiri;

- construcţii auxiliare;

- branşamente utilităţi;

- clădiri de servicii şi administrative aferente activităţii principale (Săli multifuncţionale, biserici, capele, servicii funerare, camere mortuare, birouri şi alte construcţii similare).

UTILIZĂRI  ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Se admit următoarele funcţiuni cu condiţia ca acestea să funcţioneze complementar cu activităţile dominante subzonelor funcţionale:

-	se va asigura zona de protecţie sanitară, conf. Hotarârii nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, cap. IV, art. 22, 100,00m faţă de zonele protejate;

- Sălile de ceremonii funerare vor fi amplasate în incinta cimitirelor sau în afara acestora. Pentru sălile de ceremonii funerare amplasate în afara cimitirelor se asigură o distanţă de minimum 20 metri de clădirile de locuit;

UTILIZĂRI  INTERZISE

-	orice alte construcţii şi amenajări, altele decât cele admise sau admise cu condiţionări;

-	orice lucrări de terasament, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

POT PROPUS: 20%

CUT PROPUS: 0.20

REGIM MAXIM DE ÎNĂLŢIME: P+2+M

II.4 ANALIZA COSTURILOR INVESTIŢIEI:

Costurile invesţiei vor fi suportate după cum urmează:

- cheltuieli privind investiţia de bază, utilităţi, branşamente, circulaţii de incintă şi toate amenajările specifice complementare realizate pe parcelele care urmează a fi reglementate prin PUZ – fonduri publice sau private;

OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI:

Având în vedere numărul mediu anual al deceselor, înregistrat la nivelul municipiului Târgovişte, de aproximativ 750 persoane, şi gradul de ocupare existent al cimiterelor municipale (Suseni, Central, Simuleasa) considerăm oportună realizarea obiectivului de investiţii în vederea asigurării în perspectivă, pentru un orizont mediu şi lung de timp, al necesarului de locuri de înhumare.

| JudeŢe | Localităţi | Ani |
| --- | --- | --- |
|  |  | Anul 1990 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 |
|  |  | UM: Numar persoane |
|  |  | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane | Numar persoane |
| Dâmboviţa | 65342 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 617 | 768 | 716 | 749 | 802 | 770 |
| Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - îngroşat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - îngroşat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii |
| © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ |  |

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovişte, pentru perioada 2014-2020, prevede în LISTA LUNGA A PROIECTELOR PROPUSE în CADRUL SIDU, la obiectivele specifice2 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale – Modernizarea serviciului public de administrare a cimitirelor din localitatea Târgovişte şi înfiinţarea unor noi cimitire.

Resurse necesare implementării planului

Resurse Regenerabile

- Iluminatul exterior se va face cu corpuri de iluminat alimentate cu energie solară, captată prin panouri fotovoltaice, care transformă energia solară în energie electrică;

- Apa necesară întreţinerii spaţiilor verzi va fi asigurată din surse subterane, regenerabile, după obţinerea avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

Resurse neregerabile

- Sistemele de încălzire a clădirilor propuse vor fi alimentate cu gaze naturale;

- Sistemele de climatizare a camerelor frigorifice vor fi alimentate cu energie electrică.

Alimentarea cu apa:

În zona analizată nu există reţea de alimentare cu apă şi canalizare, aşa cu reise din adresa nr. 6467/13.02.2020, furnizată de Compania de Apă Târgovişte.

Conform planului anexat, reţele de apă şi canalizare aflate în administrarea Companiei de Apa Târgovişte-Damboviţa, de unde putem furniza serviciile solicitate, se afla la intersecţia dintre Calea Găeşti şi str. Laminorului, la aproximativ 750 m distanţă. Racordarea la aceste reţele se poate face numai prin extindere de retele, pe baza unui proiect tehnic.

Pe amplasament se găsesc 2 foraje, a caror stare nu este cunoscută.

Pentru utilizarea acestora se va solicita aviz de gospodărire ape, de la Administraţia Naţională Apele Române. Acest lucru a fost evidenţiat şi prin adresa emisă de Administraţia Naţională Apele Romane – Administraţia Bazinală Argeş-Vedea, din 19.08.2020, având nr. de ieşire 14355, ataşata la documentaţie. La obţinerea avizului se va încheia contract cu o firma specializată, care va realiza deznisiparea forajelor şi punerea lor în folosinţă, în conformitate cu prevederile legale.

Alimentarea cu energie electrică:

Se va realiza de la reţeaua electrică din zonă, în baza avizului tehnic de racordare.

SDE Electrica a emis aviz favorabil pentru acest proiect, ataşat la documentaţie.

Avizul nu constituie autorizaţie pentru executarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică şi nici pentru execuţia instalaţiei de utilizare a energiei electrice, pentru execuţia acestora fiind necesară solicitarea avizului tehnic de racordare.

SDEE Târgovişte nu deţine instalaţii electrice de distributţie de joasă tensiune, în zona amplasamentului analizat.

Terenul este subtraversat de linii electrice subterane, aflate în gestiunea Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte, de la care există obligativitatea de a obţine aviz de amplasament. La data de 18.03.2020, Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte a recomandat, prin adresă scrisă, păstrarea unei distanţe minime de securitate de 5m, faţă de ambele părţi ale canalului de cabluri. De asemenea există reţea de transport public ce aparţine Asociaţiei Investitorilor Transport Târgovişte.

Alimentarea cu energie termică:

Nu putem vorbi de racordare la reţeaua de energie termică, deoarece nu există reţele în zonă. Încălzirea se va realiza prin racordare la reţeaua de gaz.

Gestionarea deşeurilor:

Se vor încheia contracte cu operatorii de salubritate şi colectorii de deşeuri autorizaţi, în vederea preluării deşeurilor generate, din faza de construcţie şi din faza de exploatare.

- ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI şi ale EVOLUŢIEI SALE PROBABILE în SITUAŢIA IMPLEMENTĂRII PLANULUI sau PROGRAMULUI

II.1. Descrierea zonei de amplasament a terenului

    - Încadrarea în teritoriul oraşului Târgovişte

Terenul propus este amplasat în partea de SS-E a municipiului Tagoviste, lângă zona industrială a oraşului, lângă Oţelinox SA (în imediata vecinătate) şi COS Târgovişte (peste drum), aşa cum se poate observa şi din imaginea de mai jos:

Fig nr. 2: Amplasarea în zona şi vecinatăţile

Terenul în discuţie, se afla în stare neamenajată, cu vegetaţie ierboasă abundentă şi arbuşti de mici dimensiuni, fără valoare economică. Terenul aparţine Primăriei municipiului Târgovişte şi, actualmente, este neutilizat.

Vegetaţia, datorită stadiului neîngrijit în care se află, prezintă risc de incendiu, având în vedere schimbările climatice, care se manifestă prin caldură excesivă, pe perioada verii (ce depăşe,te constant 35-370C), coroborate cu lipsa precipitaţiilor.

Fig nr. 3 : vegetaţie ierboasă, pe terenul aflat în discuţie

Pe terenul aflat în discuţie, pe toată distanta între OŢELINOX SA şi STAŢIA COS SC-110 kv se află guri de aerisire şi evacuare a tunelurilor de cabluri, cât şi a coloanelor de prevenire şi stingere a incendiilor. De asemenea, pe teren se află tuneluri pentru cabluri electrice subterane cu tensiune înaltă (220 kv şi 110 kv), ce deservesc alimentarea cu energie a OŢELINOX SA precum şi a companiilor învecinate.

    - Istoricul şi evoluţia zonei

În perioada contemporană, după anul 1960, Municipiul Târgovişte s-a dezvoltat ca un important centru industrial. Printre obiectivele industriale cele mai importante menţionăm: Uzina de Utilaj Petrolier (UPET), Combinatul de Oţeluri Speciale (COS), Uzina de Strunguri „SARO”. De asemenea, în această perioadă au fost construite majoritatea blocurilor de locuinţe supraetajate.

În prezent, o parte din activitatea industrială a oraşului s-a restrâns, extinzându-se activităţile legate de comert şi turism. Sectorul industrial este în continuare reprezentat de societăţi având ca profil: obţinerea de oţeluri speciale, confecţii, mobilier, produse chimice, construcţii, industrializarea lemnului şi industria alimentară.

Parţial, zona analizată face parte din platforma industrială a oraşului şi se învecinează cu obiective industriale importante precum OŢELINOX SA, Combinatul de Oţeluri Speciale (COS), ERDEMIR Romania SRL.

    - Relieful şi caracteristicile geotehnice ale amplasamentului

Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Târgovişte se dezvoltă pe patru unităţi de terasă dintre interfluviul dintre Dâmboviţa şi Ialomiţa şi anume:

- Terasa înaltă – cu o dezvoltare redusă la limita de vest cu comuna Dragomireşti, cu aspect de piemont mai înalt faţă de relieful din jur cu circa 5-15 m. Lăţimea maximă măsurata, în zona limitei oraşului, este de 500 m. Este terasa pe care se află amplasat rezervorul de apă potabilă, care înmagazinează apă, de la sursa Butoiu-Hulubesti;

- Terasa superioară – cu un relief aproximativ plan, stabil, cu o dezvoltare mare între Priseaca, Teiş, Platforma Industrială Târgovişte Sud (învecinată cu terenul propus pentru proiect), începând din dreptul microraionului 6, de la linia paralela cu B-dul Unirii;

- Terasa inferioară – de pe partea a râului Ialomiţa, cu o dezvoltare conţinuă, o laţime maximă de 1750 m şi o denivelare maximă faţă de terasa superioară de 10 m, pe teritoriului satului Teiş. Cea mai mare parte a Muncipiului Târgovişte este situată pe aceasta terasă. În zona oraşului, denivelarea dintre terasa superioară şi cea inferioară este de 1,00-3,00 m. Are un aspect aproximativ plan, cu o panta medie de 0,8% către sud-est, fără potenţial de risc, în ceea ce priveşte fenomenele de inundabilitate.

- Terasa joasă – mai coborâtă cu circa 2-6 m faţă de terasa inferioară, cu dezvoltare continuă pe ambele maluri ale râului Ialomiţa şi dimensiuni variabile cu laţimea maximă de 1000 m, în dreptul Pasajului denivelat de la Târgovişte Nord. Deoarece râul Ialomiţa, în dreptul oraşului Târgovişte, curge pe roca de bază, terasa joasă are caracterul unei terase suspendate.

Caracteristicile geotehnice ale zonei

Din punct de vedere geo-tectonic, zona aparţine părţii interne a avant fosei carpatice, unde apar la suprafaşp depozite ce aparţin Cuaternarului.

Cuaternarul este reprezentat prin Pleistocen inferior, Pleistocen superior şi Holocen superior.

Pleistocenul inferior este reprezentat prin „Formaţiunea de Cândeşti”, ce aflorează în talvegul râului Ialomiţa.

Formaţiunea de Cândeşti constituie un facies prdominant argilos cu intercalaţii de pietrişuri poligene slab cimentate, ce reflectă variabiitatea condiţiilor hidrodinamice de sedimentare.

Pietrişurile au o statificaţie oblică torenţială, cu un liant predominat nisipos cenuşiu, cenuşiu verzui sau roşcat.

În masa de pietrişuri se întâlnesc lentile de nisipuri grosiere verzui şi mai rar argile nisipoase, puternic micafere pe feţe.

Pleistocenul superior este constituit din depozite aluvionare de pietriş cu bolovăniş şi nisip, cu stratificaţie încrucişata în alternanţă cu strate de argilă şi intră în alcătuirea tesasei inferioare şi a terasei superioare dintre interfluviul Ialomiţa-Dâmboviţa.

Holocenul reprezintă depozitele actuale ce formeaza lunca raurilor Ialomiţa Ilfov şi Dâmboviţa. Este constituit în mare parte din depozite grosiere, aluvionare, reprezentate prin pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri.

Consideratii tectonice: cea mai mare parte din regiunea cercetată aparţine depresiunii pericarpatice, considerată de la începutul Paleogenului ca avanfosa Carpaţilor Orientali.

Elementele studiate în regiune sunt reprezentate printr-o serie de cute anticlinale şi sinclinale şi anume:

- anticlinalul Ocniţa -Gorgota – Viforâta;

- sinclinalul Târgovişte – Dragomireşti;

- anticlinalul Suţa.

Teritoriul cuprins între Aninoasa şi Târgovişte se caracterizează printr-o tectonică complicată datorită existenţei a numeroase falii, dintre care cele majore care afectează zona cercetată sunt: falia Viforâtei, falia Mahalaua şi falia Târgoviştei.

Cadrul geomorfologic, hidrografic şi hidrologic:

Din punct de vedere morfologic teritoriul studiat se situează în partea de nord a Câmpiei Romane, subunitatea Câmpia Târgoviştei, pe terasa superioară din interfluviul Ialomiţa-Dâmboviţa.

Hidrografic zona studiată aparţine bazinului râului Argeş cu afluentul său, râul Dâmboviţa. Râul Dâmboviţa străbate limita de vest a comunei Ulmi şi colectează din zona cercetată pârâul Ilfov. Din punct de vedere hidrogeologic acviferul freatic se situează la adâncimi de 8,00-10,00 m. Acest lucru este foarte important la construirea cimiterelor, deoarece apa subterană nu trebuie să fie aproape de sol pentru a nu favoriza procesele de transmitere a agenţilor patogeni şi ai bolilor.

Date geotehnice:

Din punct de vedere morfologic, zona studiată este situată pe terasa superioară din interfluviul Ialomiţa-Dâmboviţa, cu un relief plan şi stabil, fără potenţial de risc, cu privire la fenomenele de inundabilitate.

Din punct de vedere geologic zona este constituită din depozite aparţiand Pleistocenului superior.

Lucrările geotehnice executate au interceptat depozite aluvionare colmatate cu fracţiune argiloase, peste care se dispun depozite argiloase – prăfoase nisipoase şi umpluturi antropice.

Nivelul hidrostatic nu a fost întâlnit în forajele geotehnice executate, deoarece se situează la adâncimi mai mari de 5,00 m.

Categoria geotehnică este de 2-3, cu risc geotehnic moderat-major.

Perioada de executare a lucrărilor de cercetare geotehnică, februarie 2020.

Stratificaţia pusă în evidenţă, ca urmare a efectuării forajelor geotehnice, este prezentată în contiuare:

Forajul 1:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-1,00 m – Argilă prăfoasa, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă;

1,00-1,20 m – Argilă nisipoasă, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă cu pietriş rar;

1,20-3,20 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

3,20-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 2:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-1,00 m – Argilă prăfoasa, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă;

1,00-1,30 m – Argilă nisipoasă, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă cu pietriş rar;

1,30-3,30 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

3,30-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 3:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-0,90 m – Argilă prăfoasă, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă tare;

0,90-1,60 m – Praf argilos, cafeniu deschis, cu rar pietriş;

1,60-2,90 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

2,90-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 4:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-0,60 m – Argilă prăfoasa, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă tare;

0,60-1,20 m – Praf nisipos, cafeniu deschis cu rar pietriş;

1,20-2,90 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

2,90-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 5:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-1,10 m – Argilă prăfoasă, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă tare;

1,10-3,10 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

3,10-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 6:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-0,90 m – Argilă prăfoasă, cafeniu roşcată, plastic vârtoasă;

0,90-1,20 m – Argilă nisipoasă, cafeniu inchis, plastic vârtoasă tare;

1,20-3,20 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, cafeniu, plastic vârtos;

3,20-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 7:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-1,20 m – Argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă tare;

1,20-2,50 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

2,50-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 8:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-1,50 m – Argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă;

1,50-2,50 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

2,50-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 9:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-0,70 m – Praf argilos, cafeniu galbui tare;

0,70-1,10 m – Argilă nisipoasă, cafenie, plastic vârtoasă;

1,10-1,30 m – Argilă prăfoasă, cafeniu închis, plastic vârtoasă cu rar pietriş;

1,30-2,90 - pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

2,90-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip cafeniu galbui.

Forajul 10:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-1,20 m – Argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă tare;

1,20-2,50 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

2,50-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 11:

0,00-0,10 m – Sol vegetal;

0,10-1,40 m – Argilă prăfoasă, cafenie, plastic vârtoasă;

1,40-3,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

3,00-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Forajul 12:

0,00-1,30 m – Umplutură cu Argilă şi pietriş;

1,30-3,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos, roşcat, plastic vârtos;

3,00-5,00 m – pietriş cu bolovăniş şi nisip.

Nivelul hidrostatic nu a fot interceptat în lucrările executate deoarece se situează la adâncimi mai mari de 5,00 m.

    - Clima

Clima oraşului Târgovişte este determinată de aşezarea geografică şi de relief. Paralela de 45 grade, care trece pe la nord de teritoriul municipiului (Şotanga-Doiceşti-Aninoasa) şi care reprezintă nu numai jumatate din distanţa între pol şi ecuator, ci şi dintre culmile Carpaţilor Meridionali şi Câmpia Română explică clima temperat-continentală a oraşului.

Amplitudinea termicaă anuală specifică acestei latitudini este diminuata de amplasarea oraşului în zona intercolinară: Măgura Bucşanilor opreste gerurile şi vânturile puternice din timpul iernii, iar dealurile şi Valea Ialomiţei temperează canicula verii.

Municipiul Târgovişte beneficiază de un climat plăcut, unul dintre cele mai favorabile din ţară. Clima Târgoviştei se caracterizeaza printr-o temperatură medie anuală de 9,90C şi o amplitudine termică de 220C (temperatura medie a lunii ianuarie fiind de -1,20C, iar a lunii iulie de  +20,80C). Temperatura maximă absolută, înregistrată la Târgovişte, a fost de +40,40C, în 1946, urmată de +39,10C, în anul 2000. Minima absolută s-a înregistrat pe 13 ianuarie 2004 şi a fost de -25,80C. Valoarea anuală a bilanţului radiativ (intensitatea anuală a căldurii solare) este de 50 kcal/cm2 – caldură care ajută la dezvoltarea optimă a covorului vegetal.

Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor de nord-vest, nord-est şi vest, atât în perioadele reci ale anului, cât şi în cele calde. Vitezele medii anuale ale vânturilor, în funcţie de direcţie, variază între 2,1 şi 3,2 m/s (din direcţia NE, respectiv N), iar vitezele medii anuale între 0,9 m/s (din SE, în ianuarie) şi 4,2 m/s (din NE, în martie). Frecvenţa perioadelor de calm este mai mare în anotimpul rece, peste 40% în intervalul octombrie-februarie (decembrie şi ianuarie peste 45%).

Cel mai mare număr de zile senine se înregistrează în intervalul iulie-octombrie, media pentru această perioadă fiind de 7,9 zile senine/luna (25,5%). Media anuală arată 63,4 zile senine/an.

Valorile precipitaţiilor atmosferice sunt cuprinse între 600-700 mm anual: cele mai scăzute se înregistrează în luna martie (36 mm), iar cele mai mari în luna iunie (1000 mm). În Târgovişte sunt condiţii de apariţie a ceţei, datorită numeroaselor nuclee de condensare aflate în suspensie, la o umiditate a aerului mai mică de 100%, numărul zilelor cu ceaţă „de advectie” fiind aproape dublu faţă de regiunile învecinate (50-55 zile). Se remarcă o frecvenţă mai mare a ceţei în lunile octombrie-februarie. Numărul zilelor cu polei este în medie de 4-5 zile. Iarna, pe timp ceţos şi vântos, apare chiciura, în medie 2-3 zile.

Brumele de toamnă, dar mai ales cele de primavară, pe fondul temperaturilor negative, a umezelii relative apropriată de saturaţie, a micşorării turbulenţei aerului, dar şi altor cauze fizico-geografice locale, provoacă importante pagube culturilor legumicole şi livezilor de pomi fructiferi, dar fără a afecta circuitul biologic al culturilor agricole. Cele mai timpurii brume se încadrează în a doua decadă a lunii aprilie, intervalul fiind de 140-150 zile până la cele de toamnă.

În concluzie, potenţialul climatic al Târgoviştei, în ansamblu, este moderat, fără contraste termice pronunţate, cu fenomene climatice – ceaţă, brumă – mai puţin intense şi frecvente, durata de strălucire a soarelui fiind satisfăcătoare, iar vitele reduse ale vântului caracterizandu-se prin predominarea calmului atmosferic.

Schimbările climatice, manifestate în ultimii ani, au dus la modificarea unor aspecte ale climei temperat-continentale descrise în manualele de geografie, şi se manifestă prin ploi abundente cu aspect torenţial, la începutul verii, care depăşesc cu mult media lunară, urmate de temperaturi ridicate şi secetă în restul anotimpului călduros, ceea ce poate determina uscarea vegetaţiei şi riscul apariţiei incendiilor de vegetaţie, fie prin acte voite fie natural – prin fulgere.

Terenul aflat în discuţie aparţine zonei de câmpie şi prezintă caracteristicile climei descrise mai sus. Prin amplasarea acestuia, la ieşirea din oraş, prezintă variaţii de temperatură mai mari decât în oraş (temperaturi mai mici în perioada iernii) şi viteze ale vântului mai mari. În situaţia implementării proiectului, nu se vor înregistra modificări climatice semnificative.

    - Aer şi zgomot

Municipiul Târgovişte se încadrează, conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a oraşului, 2014-2020, în categoria zonelor cu nivel de poluare mediu. Principalele surse de poluare sunt: industria metalurgică, chimică, constructoare de maşini şi echipamente, industria alimentară, producătoare de energiei electrică şi termică, extracţie de ţiţei şi gaze naturale, etc.) precum şi traficul rutier şi activităţi menajere. Majoritatea surselor de poluare amintite se află pe raza municipiului Târgovişte, iar altele situate în zonele învecintate pot avea impact asupra mediului din zona Târgovişte, prin poluarea la distanţă.

Traficul rutier, ca sursă difuză de poluare, are o pondere majoră în poluarea atmosferei, datorită emisiilor rezultate din gazele de esapament (CO, NOx, HC, pulberi, fum, plumb) şi prin antrenarea prafului sedimentat pe căile rutiere.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, prin Serviciul de Monitorizare şi Laboratoare, realizează monitorizarea calităţii mediului.

În municipiul Târgovişte existe o statie de monitorizare automata ca calităţii aerului a carei rezultate sunt transmise şi procesate conţinuu în reteaua naţionala. Statia automata DB-1 Târgovişte este amplasată pe strada General Ion Emanoil Florescu FN (În incinta fostei Şcoli Generale nr. 12, lângă Poliţia Municipiului Târgovişte).

Conform datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, pentru Municipiul Târgovişte putem face următoarele observaţii referitoare la sursele cheie identificate în inventarul de emisii din judeţul Dâmboviţa pentru anul 2014, detaliate de poluanţi:

- Arsen: încălzirea rezidenţiala din municipiu (arderile de gaz natural şi lemn) şi arderile specifice industriei metalurgice (SC COS Târgovişte SA);

- Benzen (A) Antracen, Dbenzo (A,H) Antracen, florenten, penten – utilaje şi echipamente cu motoare cu ardere internă;

- Benzo(A)piren, benzo(B)fluoranten şi benzo(K)fluoranten – încălzirea rezidenţială din municipiu (arderile de lemn şi deşeuri de biomasă);

- Cadmiu: trafic, arderile din industrial de prelucrare (COS Târgovişte SA, OŢELINOX SA, Erdemir Romania SRL), încălzirea  rezidenţială din municipiu (arderile de gaz natural şi lemn);

- Metan: depozitul de deşeuri din proximitatea Municpiului Târgovişte;

- Monoxid de carbon: trafic rutier, arderile specifice industriei metalurgice (COS Târgovişte SA), arderea lemnului şi a deşeurilor de biomasă pentru încălzire rezidenţială;

- Dioxidul de carbon, cupru, protoxid de azot – traficul rutier;

- Crom: trafic rutier, încălzirea rezidenţială, arderi în industria metalurgică (COS Târgovişte SA);

- HCB (hexaclorbenzen): încălzire rezidenţială;

- Mercur: încălzire rezidenţială (arderea gazului natural), arderile din industria de prelucrare (SC COS Târgovişte SA, OŢELINOX SA);

- Indeno (1,2,3-CD)piren: încălzire rezidenţială (arderea lemnului şi a deşeurilor de biomasă);

- Nichel: trafic rutier, încălzirea rezidenţială, arderile din industria de prelucrare (COS Târgovişte SA, OŢELINOX SA);

- NMVOC: trafic rutier, procese specifice industriei alimentare (SC VELROM SRL), metalurgice (COS TÂRGOVIŞTE SA) şi chimice (SC SWARCO VICAS SA, SC CHEMSTAR SRL);

- Oxizi de azot: trafic rutier, încălzire rezidenţială, arderi în industria de prelucrare (COS Târgovişte SA, OŢELINOX SA, Erdemir Romania SRL);

- Plumb: trafic rutier, arderi în metalurgie (SC COS TÂRGOVIŞTE SA), încălzirea rezidenţială;

- PCB (bifenilpoliclorurati), PCDD/F (dioxine şi furan): arderi în metalurgie (SC COS TÂRGOVIŞTE SA), încălzirea rezidenţială (arderea lemnului);

- Pulberi în suspensie (PM10): trafic rutier, încălzire rezidentala (ardere lemn şi deşeuri de biomasă);

- Seleniu:  trafic rutier, încălzire rezidentala;

- Pulberi totale în suspensie: încălzire rezidenţială (arderea lemnului), industria de prelucrare COS Târgovişte SA, OŢELINOX SA);

- Zinc: arderi în metalurgie (SC COS TÂRGOVIŞTE SA), încălzirea rezidenţială;

Datele de calitate ai aerului, colectate în primul semestru al anului 2015 (ianuarie-mai), nu au evidenţiat depăşiri ale valorilor limită şi ale pragurilor de alertă stabilite prin Legea 104/2011, a calităţii aerului, la poluanţii monitorizati.

Datele de calitate a aerului rezultate din componenta locală a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului au pus în evidenţă, în sezonul rece, influenţa proceselor de combustie la sursele rezidenţiale, instituşionale şi comerciale, a surselor mobile şi, în mai mică măsură, influenţa activităţilor industriale. În sezonul cald, se înregistrează, în general, o creştere a concentraţiei de ozon în aerul atmosferic, la nivelul solului, ozonul fiind un poluant cu risc pentru grupele de populaţie cu afectiuni respiratorii sau care desfăşoară activităţi îndelungate, în aer liber. Eventualele situaţii de depăşire a pragului de informare (180 micrograme de ozon/mc) impun informarea şi atenţionarea populaţiei. Riscurile de atingere a pragurilor de alertă şi a valorilor ţintă impun iniţierea de către APM Dâmboviţa de planuri şi acţiuni pe termen scurt, menite să conducă la normalizarea calităţii aerului, în cel mai scurt timp posibil. Valorile maxime de concentraţie (medii orare) înregistrate pentru acest poluant, pe parcursul primului semestru al anului 2015, la Târgovişte, s-au situat la 71,5% din pragul de informare şi la 54% din pragul de alertă.

Concluzionând datele analizate, la nivelul Municipiului Târgovişte, principalele surse de emisii de dioxid de carbon în atmosferă sunt reprezentate de transportul auto şi arderile industriale şi neindustriale.

Conform datelor funizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, principalii potenţiali poluatori din Municipiul Târgovişte sunt operatorii economici care deţin instalaţii care necesită o abordare integrată a impactului asupra mediului (IED), conform prevederilor Legii 278/2013, privind emisiile industriale:

- S.C. COS TÂRGOVIŞTE SA;

- S.C. ERDEMIR ROMANIA SRL;

- SC OŢELINOX SA;

- SC ASO CROMSTEEL SA;

- SC SWARCO VICAS SA.

Referitor la poluarea fonică, zona Târgovişte este caracterizată prin poluarea fonică tipică mediului urban, cea mai importantă sursă fiind traficul rutier, în special în timpul zilei. Valorile înregistrate pentru nivelul de zgomot echivalent s-au situat, în general, sub nivelul de zgomot adminisibil, exceptând strazile de deservire şi de legătură (>65 dB). Unele surse industriale generează stări de disconfort fonic şi încearcă minimizarea zgomotului prin întreţinerea şi izolarea fonică a utilajelor.

Concluziile sesiunilor de măsurare, derulate în regim de colaborare cu instituţiile abilitate pentru solutionarea reclamaţiilor şi a sesizărilor legate de tulburarea liniţtii şi ordinii publice sau de poluarea fonică, au condus la următoarele concluzii, privind zgomotul în Municipiul Târgovişte:

- Poluarea fonică ca urmare a activităţilor desfăşurate la spaţiile comerciale din categoria de terase, baruri şi restaurante este semnificativă şi repetitivă, în anumite zone ale oraşului, manifestându-se cu precâdere în sezonul cald, în perioadele de maximă activitate a acestor surse, atunci când activitatea comercială se desfăşoară şi la terase în aer liber şi generează poluare fonică semnificativă, în zona limitrofă locuită.

- Cele mai afectate zone sunt cele în care se manifesta efectul cumulat al mai multor surse din categoria bar-uri (PUB-uri) cu terase în aer liber, amplasate de-a lungul străzilor precum: Revoluţiei, Negustorilor, Alexandru Ioan Cuza, Libertăţii etc.

Calitatea aerului din zona platformei industriale Târgovişte Sud este afectată atât de surse de emisie tehnologică, cât şi de traficul auto din zonă (platforma industrială Târgovişte Sud). Deşi raportul privind calitatea aerului în judeţul Dâmboviţa nu reliefează depaşirea valorilor limită (fiind întocmit cu informaţii disponibile la nivelul anului 2015, când nu s-au înregistrat depăşiri, conform datelor statistice), au existat situaţii în care calitatea aerului în Târgovişte a fost afectată de activitatea industrială. Menţionăm numai un episod, în anul 2020, conform staţiei de monitorizare din micro 12, când au apărut depăşiri ale indicatorilor de calitate pulberi în suspensie. Depăşirea cu pulberi, înregistrată în cursul zilei de duminică, 12 ianuarie 2020, marcată drept critică, de grad 5, semnalată prin culoarea roşie, cu o valoare de 53,81 ug/mc.

Prin implementarea proiectului nu se estimează modificarea calităţii aerului.

În faza de construire factorul de mediu va fi afectat prin emisiile de poluanţi produse de utilajele implicate în construire şi de activitatea de construire propriu-zisă, care presupune manipularea de materiale de construcţii, edificare constructii aferente, etc.

Pentru zona aferenta PUZ, sursele de poluare sunt prezentate de agenţi economici importanţi ai oraşului precum OŢELINOX SA (în imediata vecinătate), Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Târgovişte (peste drum de terenul aflat în discuţie), ERDEMIR Romania SRL. Traficul de pe Drumul Naţional 72 – Târgovişte-Gaesti reprezintă o sursă de poluare importantă – este un drum cu 2 benzi pe sens, intens circulat. Poluanţii generaţi din aceste activităţi sunt prezentaţi mai sus.

Din punct de vedere al poluării fonice se poate evidenţia că sursa principală este traficul auto din zonă, mai intens în perioada zilei.

În faza de funcţionare nu se estimează efecte negative asupra factorului de mediu aer.  În faza de implementare a proiectului se estimează impact asupra calităţii factorului de mediu prin utilajele folosite – gaze de ardere şi pulbere de la funcţionarea motoarelor precum şi emisii de pulberi antrenate de roţile acestora şi de la săpături.

    - Resursele de apă

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul Municipiului Târgovişte se încadrează între două bazine hidrografice şi anume:

- Bazinul hidrografic Ialomiţa-Buzau cu râul Ialomiţa şi afluentul sau pârâul Milioara:

Râul Ialomiţa prezintă o albie în forma de U, cu maluri înalte de 5-8 m şi un gradient hidraulic de circa 2%, care permite scurgerea rapidă a apelor, şi de aceea zona nu prezintă risc potenţial cu privire la fenomenele de inundabilitate. În perioada cu precipitaţii abundente, viiturile erodează intens malurile.

Pa râul Ialomiţa este amenajat un prag de fund, în aval de podul de la Teiş, pentru protejarea acestuia şi apărări de mal. Din dreptul acestor amenajări este deviată apa Iazului Morilor, care a fost folosit în trecut la punerea în mişcare a morilor. Acest curs de apă prezintă maluri înalte de 0,5-1,5 m, acoperite de vegetaţie. Din apa canalului este alimentat lacul artificial situat în Parcul Chindia.

În dreptul sediului Apelor Române, pe râul Ialomiţa este amenajată o acumulare de baraj de beton, din care se formează un canal de aducţiune – derivaţia Târgovişte, prin care se dirijează apă către lacurile Vacareşti de pe cursul râului Ilfov.

Pârâul Milioara, în prezent, are un debit temporar, şi a suferit importante modificări antropice, în decursul timpurilor. El prezenta iniţial un curs puternic meandrat. După realizarea valului de apăre şi a şantului cetăţii, apa parâului Milioara a fost dirijată pe şanţul Cetăţii, iar vechea albie a fost colmatată cu depozite de umplutură.

Apa pârâului prezintă un curs canalizat între Strada Al. I. Cuza şi Locotenent Staicu Ion, unde Şantul Cetăţii a fost astupat.

- Bazinul hidrografic al râului Argeş are ca afluent principal râul Dâmboviţa

Raul Dâmboviţa colectează pârâul Ilfov, care străbate partea de vest a Municipiului Târgovişte. Pârâul Ilfov îşi are izvoarele prin pârâul Plaiului, sub dealul Priseaca şi prezintă un curs permanent, aproape paralel cu cel al râului Dâmboviţa, cu numeroase meandre. Pe cursul său superior sunt amenajate, prin baraje de pământ, trei lacuri cu dimensiuni variabile. În dreptul traversării DN72A Târgovişte – Campulung Muscel, pârâul Ilfov prezintă un curs amenajat, canalizat prin care s-au eliminat meandrele. Lateral stânga, în zona unei foste meandre de pe râul Ilov s-a format un lac al carui volum de apă este dependent de precipitaţii.

Pârâul Ilfov are o reţea densă de afluenţi cu debit temporar sau permanent, dintre care se identifică pârâul Mierea, care primeşte ca afluenţi, pe partea dreaptă, Valea cu Apa şi Valea Călcată.

La circa 700 m faţă de DN72A Târgovişte-Campulung spre zona de izvoare a pârâului Mierea, este amenajat un baraj din pământ, în spatele căruia la precipitaţii abundente se formează un lac. Această amenajare este în prezent deteriorată, iar zona fostului lac este ocupată de vegetaţie specifică. În partea de vest a cartierului Priseaca, au fost amenajate recent 3 bazine piscicole. Zona adiacentă a cartierului Priseaca spre Dragomireşti şi zona terasei joase de pe partea dreapta a râului Ialomiţa, ocupată de terenurile arabile destinate cultivării legumelor este traversată de numeroase canale de irigaţie-desecare. Canalele de desecare din zona Priseaca sunt invadate de vegetaţie, cu riscul de a fi colmatate.

Important pentru zona din vecintatea terenului, adica în partea de SV a oraşului Târgovişte, la limita cu satul Dumbrava sunt amenajate prin barare o salba de lacuri.

    - Calitatea apelor

Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabila şi limitată, element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursa de energie şi cale de transport, factor determinant pentru întreţinerea echilibrului ecologic.

Buna gospodărire a apelor prezintă o importanţă deoasebită în condiţiile în care resursele de apă ale Romaniei sunt relativ reduse, cifrându-se la aproximativ 1.700 mc de apă, timp de 1 an pentru un locuitor, în timp ce alte ţări din Europa au rezerve de 2,5 ori mai mari.

Conform raportului privind starea mediului în judeţul Dâmboviţa – ianuarie 2015, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, apele de suprafaţă au înregistrat o stare bună din perspectiva elementelor biologice, fizico-chimice şi a poluanţior specifici. Calitatea apelor freatice este bună pentru toate profilele hidrologice, nefiind înregistrate depăşiri ale valorilor prag pentru poluanţi.

Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane se realizează de către Administraţiile Bazinale de Apă, aflate în subordinea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Supravegherea calităţii apelor în Municipiul Târgovişte se realizează de către Laboratorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa din Târgovişte, din structura Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomiţa (pentru bazinul hidrografic Buzau-Ialomiţa).

Calitatea apei din zona de amplasament a PUZ nu a fost investigată până în prezent prin analize specifice.

În eventualitatea implementării proiectului, calitatea apei subterane poate fi influenţată negativ prin aportul de microoganisme provenite de la descompunerea corpurilor umane, produşi de la imbalsamare, sicrie, îmbrăcăminte, în situaţia în care aceasta este apropriată de suprafaţă. Acest aspect va fi analizat ulterior la capitolul privind efectele potenţiale pentru fiecare factori de mediu în parte.

În eventualitatea implementării proiectului, în faza de construire, impactul asupra apei va fi cantităţiv prin consumul de resurse necesare pentru punerea în operă a proiectului.

    - Calitatea solurilor

Solul şi subsolul reprezintă o resursă naturală ce trebuie gestionată într-o manieră durabilă. Solul este formaţiunea naturală cea mai recentă de la suprafaţa litosferei, în care se desfaşoară fără întrerupere procese biologice, fiind în permanenţă sub acţiunea materiei vii: microflora, flora, fauna, microfauna.

Solurile din Municipiul Târgovişte sunt soluri argiloiluviale brun-roşcate, specifice suprafeţelor ocupate în trecut sau în prezent de păduri de cvercinee şi acoperite cu loessuri sau luturi loessoide. Existenţa unui orizont de humus de 20-40 cm confera acestori soluri o buna fertilitate pentru plantele de cultura (cereale, legume).

Surse de poluare a solului:

- utilizarea îngrăşămintelor chimice;

- utilizarea substanţelor fitosanitare;

- depozitarea deşeurilor;

- poluarea solurilor ca urmare a activităţilor miniere şi industriale.

În afara pierderilor cauzate de urbanizare, solul de pe teritoriul Târgoviştei are de suferit în special în zona platformei industriale din sudul oraşului, din cauza emisiilor de pulberi cu conţinut de metale grele, rezultate din procesele industriale.

Conform adresei de la ANIF, din 05.03.2020, se constată că terenul luat în studiu, în cadrul PUZ, nu este amenajat cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, aflate în administrarea ANIF Filiala Dâmboviţa.

Pentru teren s-a întocmit, de către O.J.S.P.A. Dâmboviţa un „Studiu pedogologic cu elemente de bonitare privind încadrarea terenurilor în clase de calitate din cadrul T.A. Târgovişte”. Acest studiu asigură informaţia necesară în vederea stabilirii lucrărilor de planificare şi prognozare agro-economică, evaluarea potenţialului agroproductiv al solului şi fundamentarea pedologică a lucrărilor de organizare şi ameliorare. S-au efectuat următoarele analize:

- reacţia solului – metoda potenţiometrică în soluţie apoasă;

- Conţinutul în humus – dozarea titrimetrică (metoda Walkley-Black în modificarea Gogoasa);

- Conţinut în fosfor mobil – metoda Egner Riehm Domingo;

- Conţinut în potasiu mobil - metoda Egner Riehm Domingo;

- Conţinut în azot (indice azot – IN) – calcul;

- capacitate de schimb pentru H (S.H) – extracţie prin percolare până la epuizare cu acetat de potasiu pH 8,3;

- suma bazelor schimbabile – extracţie cu HCl – 0,05 n;

- analiza granulometrică – Kacinski.

Terenul aflat în discuţie, în suprafaţă de 54.500 mp, este un teren agricol cu folosinţă arabilă, ce se găseşte în zona de câmpie şi este ocupat de preluvisol roşcat stagnic lutic, stanogleizat în adâncime, format pe materiale eluviale lutoargiloase necarbonatice, cu rezervă de humus mică, cu o textură mijlocie în primii 45 cm şi mijlocie fină în jos, slab aprovizionat cu elemente nutritive (azot, fosfor şi potasiu).

Preluvisolul roşcat stagnic lutic, stagnogleizat în adâncime – profil 1, are următoărele însuşiri morfologice:

- grosimea orizonturilor cuprinsă între 22-30 cm;

- culori în stare umedă: brun roşcat (7,5 YR 4/4), brun galbui ruginiu (75 YR 5/6);

- textura în primii 20 cm – lut mediu cu 29,8% Argilă <0,002 mm;

- material parental, reprezentat de materiale eluviale lutoargiloase necarbonatice;

- relief de câmpie;

- apa freatică, la peste 10 m.

În caracterizarea unităţilor de sol s-au avut în vedere acei indicatori morfologici, fizici şi chimici care influenţează clasa de calitate a terenurilor pentru folosinţă arabil.

Preluvisolul roşcat stagnic lutic, stanogleizat în adâncime – profil 1, are următoărele însuşiri:

- textura – lut mediu, în primii 45 cm, şi lut argilos mediu, mai în jos;

- volum edafic foarte mare (125%);

- porozitate totală mică;

- reacţie slab acidă până la 68 cm (pH=5,93-6,10) şi moderat acida mai jos (pH=5,49-5,66);

- sol eubazic pe tot profilul (V%=81,5-86,5);

- rezervă de humus, până la 50 cm, mică (89 t/ha).

Nota de bonitate naturală: în cazul suprafeţei de 54.500 mp, ocupată de un preluvisol roşcat stagnic lutic, stagnogleizat în adâncime, a rezultat nota de bonitate 54, care încadrează arealul studiat în clasa a III-a de calitate pentru folosinţă arabilă.

Reacţia solului este slab acidă, până la 45 cm, şi moderat acidă, mai jos, iar gradul de saturaţie în baze este eubazic, pe tot profilul.

Textura este lut mediu, în primii 45 cm, şi lut argilos, mai jos. Solul este format pe materiale eluviale lutoargiloase necarbonatice, în zona de câmpie.

În eventualitatea implementării proiectului amplasamentul va fi dominat de structuri artificiale – morminte, alei de acces, constructii aferente. Zona va fi scoasa din circuitul agricol.

    - Flora, fauna şi arii naturale cu regim special

Trasăturile învelişului vegetal poartă amprenta reliefului, a caracteristicilor pedologice, termice şi de umiditate specifice dar şi amprenta urbanităţii – cu arbori, arbuşti şi formaţiuni florale de decor. Pe lunca Ialomiţei există grupări vegetale până la tufişuri şi comunităţi de pajişti cu caracter secundar.

Vegetaţia primară din zona terenului studiat a fost profund modificată de activităţile antropice făcând parte din categoria terenurilor cultivate în cultură intensivă, în perioada anterioară şi lasate în paragină, ulterior. din acest motiv, terenul este ocupat în acest moment de vegetaţie spontană, ierboasă, dominată de ierbacee şi arbuşti.

Dintre ierbacee întâlnim iarba grasă, pirul, trifoilul, mohorul, museţelul, specii agatatoare, arbuşti fără importanţă economică, crescuţi în sălbăticie. din punct de vedere economic, este un teren neutilizat, necultivat, cu conţinut mic în humus.

Din punct de vedere al faunei putem remarca specii comune de păsări precum vrabia, guguştiucul, iar din rozătoare soarecele de câmp, popândăul.

Zona protejată cea mai apropriată de teren se află la distanţa de aprox 4,47 km, direcţie SE, şi este reprezentată de ROSCI0124 (Lacurile de pe Valea Ilfovului), aşa cum se poate vedea şi pe imaginea de mai jos.

La sud de amplasament, se găseşte zona protejată Pădurile şi Sudul Piemontului Cândeşti – ROSCI 0344, la o distanţă de aprox. 7,7 km, direcţie SSE.

    - Spaţii verzi şi zonele de agrement

În prezent, nu există zone de agrement pe amplasament. Prin PUZ se doreşte introducere în intravilan a unui teren agricol, în scopul edificării unui cimitir eparhial.

    - Monumente istorice, arhitectonice şi de arta

Pe suprafaţa care constituie obiectul PUZ nu este semnalată prezenţa monumentelor istorice, arhitectonice şi de arta. Terenul este neutilizat actual.

II.1.2. Factorul antropic

2.1.2.1. Populaţia (date demografice)

Populaţia din Târgovişte se află în declin demografic. Acest proces este cauzat de mai mulţi factori: îmbătrânirea populaţiei, scăderea natalităţii dar şi un proces de migraţie negativ (pe considerente de proximitate faţă de Bucureşti, acesta fiind foarte atractiv din punct de vedere al locurilor de muncă şi al afacerilor şi pe considerent de lipsă de infrastructură mare de transport).

Conform datelor INS, la 01.01.2016, municipiul Târgovişte avea o populaţie de 93.626 locuitori. Aceasta reprezintă 17,71% din populaţia totală, cu dimiciliul în judeţul Dâmboviţa.

Structura populaţiei, după domiciliu, pe grupe de vârstă, indică faptul că populaţia din Municipiul Târgovişte este distribuită relativ egal între populaţia tănără (0-14 ani) – 12.832 locuitori, reprezentând 13,71% şi populaţia de peste 65 de ani (11.159 locuitori reprezentând 11,92%), în timp ce populaţia adultă (15-65 ani) este majoritară (69.635 locuitori, reprezentand 74,37%).

În cazul Municipiului Târgovişte, la 1 ianuarie 2016, forma piramidei este de tip URNA. Aceasta denotă îmbătrânirea populaţiei şi, în acelaşi timp, marchează o scădere accentuată a populaţiei municipiului, după 1990.

În eventualitatea implementării proiectului nu va exista nicio influenţă asupra factorului demografic.

2.1.2.2. Economia

Economia Municipiul Târgovişte se încadrează în sistemul economic al judeţului Dâmboviţa. Analiza economiei judeţene este importantă pentru evaluarea perspectivelor judeţului Dâmboviţa de a se transforma într-un pol de dezvoltare naţional.

Conform datelor prezentate pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, economia judeţului se bazează pe un sector industrial diversificat, a cărei contribuţie la valoarea adaugată brută a judeţului este de aproximativ 29% anual. Principalele ramuri sunt industria metalurgică (32%), industria de maşini şi echipamente (21,6%), industria extractivă de petrol şi gaze naturale (9,4%) şi minerale nemetalice (7,8%), industria alimentară (3,6%) şi chimică (1,9%), alte ramuri ale industriei (22,4%). din numărul total al societăţilor comerciale active (peste 6000), mai mult de 40,5% funcţionează din comert, cca 12,6% în industrie, cca 36,1% în servicii şi peste 10,8% în construcţii.

Începand cu anul 2000, activitatea economică a judeţului Dâmboviţa a cunoscut o creştere constantă, înregistrând o creştere de la 1.452,9 milioane de RON, în 2000, la aproximativ 11.787,6 milioane de RON, în 2013 (o creştere de 811,3%).

Privit dintr-o altă perspectivă comparativă, se observă faptul că economia judeţului Dâmboviţa nu este la fel de dezvoltată precum cea a judeţelor vecine, Argeş sau Prahova, în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut, în valoare absolută. De asemenea, se observă că judeţele Prahova şi Argeş produc jumătate din bunurile şi serviciile de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia. Acest decalaj între judeţele fruntase şi Dâmboviţa este unul evident în ciuda faptului ca există caracteristici similare în materile de populaţie, dimensiune, resurse naturale şi proximitate faţă de Municipiul Bucuresti. Un minus pentru judeţul Damboviţa îl reprezintă însă infrastructura de transport, mai puţÎn dezvoltată, comparativ cu cea a judeţelor vecine.  Lipsa unei autostrăzi, care să traverseze judeţul, determină localizarea investiţiilor străine directe în judeţele alăturate, ca urmare a unor costuri logistice mai reduse dar şi ca urmare a faptului că, în cadrul acestor judeţe, există anumite clastere de competitivitate în sectorul auto (Argeş) şi cel energetic (Prahova).

Prin implementarea proiectului din intravilanul comunei Ulmi, aflat în vecinătatea municipiului reşedinţă de judeţ - Târgovişte, unde societatea ARCTIC SA şi-a deschis un punct de lucru pentru fabricarea maşinilor de spalat rufe, va determina o creştere economică a zonei şi implicit a judeţului.

III. caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectatĂ semnificativ

Conform prevederilor actualei variante a PUZ, zona aferentă acestuia poate fi afectată din punct de vedere al factorilor de mediu, în următoarele situaţii:

- pe perioada execuţiei obiectivului;

- pe perioada exploatării obiectivului.

Pe perioada execuţiei obiectivului, pot exista mai multe surse de poluare:

- poluarea fonică;

- emisii în atmosferă;

- generarea de deşeuri.

Poluarea fonică:

Sursele de poluare fonică sunt reprezentate de utilajele folosite în activitatea de construcţie.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt următoarele:

- activitatea de construcţie propriu-zisa;

- operaţiile de descărcare şi manipulare a materialelor ;

- transportul acestora pe şantier.

Zgomotul acestora, conform literaturii de specialitate, diferă, funcţie de tip şi producător, însă se situează în jurul următoarelor valori:

- Buldoexcavatorul – produce un nivel de zgomot de 103 dB(A) extern şi aprox 77 dB(A) intern; vibraţii – în partea superioară a utilajului 2,5 m/s2 iar la corp 0,5 m/s2 *.

- Autobetoniera are un nivel de zgomot (masurat) de 112 dB(A) ;

- Autocamioanele - 103 dB(A) ;

- compactor: 80 dB(A).

Important este nivelul cumulat de zgomot, generat de funcţionarea concomitentă a acestor surse de zgomot.

Nivelul de zgomot produs din activitatea de construcţie se suprapune peste nivelul de zgomot provenit din traficul rutier şi din activităţile industriale, important în aceasta zonă industrială, cu trafic intens, desfaşurat pe două benzi de circulaţie pe sens. Nivelul de zgomot are caracter discontinuu şi se manifestă doar pe perioada punerii în operă a proiectului, spre deosebire de nivelul de zgomot de traficul rutier şi din activităţile industriale învecinate.

Multitudinea echipamentelor şi dispozitivelor folosite în construcţii, faptul că în procesul de muncă, operatorul uman este implicit şi fizic prezent alături de utilaj, fac din factorul de zgomot un pericol din ce în ce mai accentuat pentru sănătatea operatorilor ce manevrează aceste echipamente, dar şi pentru sănătatea populaţiei din zonă.

Ca o concluzie putem spune următoarele: o atenţie deosebită trebuie acordată evitării suprapunerii activităţilor generatoare de zgomot, pentru a nu crea disconfort personalului care îşi desfăşoară activitatea în zona. Activitatea de construcţie trebuie să producă un STRES minim personalului şi populaţiei din zonă.

Nu trebuie neglijat traficul intens din zona care, prin intensitate, constituie sursa de poluare în zonă prin zgomot, vibraţii dar şi emisii, care se pot suprapune peste cele generate prin punerea în operă a investiţiei.

Utilajele şi dispozitivele folosite în construcţii, înaine de a intra pe piaţă sau în uz sunt verificate dacă corespund standardelor privind limitarea emisiei de zgomot, conform cărţilor tehnice (declaraţia de conformitate EC).

Din cauza uzurii, după o perioadă de folosinţă, aceste utilaje trebuiesc verificate pentru a reevalua riscul de zgomot la care operatorul uman este supus.

Emisii în atmosfera

În faza de proiect, utilajele implicate în procesul de construcţie generează emisii de gaze de ardere şi pulberi din funcţionarea motoarelor cu ardere internă, precum şi praf, produs prin antrenarea acestuia de pe suprafaţa drumului de către roţile acestora.

În faza de construcţie, se va realiza protecţia personalului, dar şi a populaţiei din zonă prin limitarea emisiilor de praf – prin plase de protecţie, zgomot – operaţiile producătoare de zgomot se vor desfăşura pe perioada mai puţin aglomerată din zi şi se vor utiliza utilaje de ultimă generaţie.

Procesul de construcţie a unei clădirii implică următoarele efecte negative asupra mediului, personalului angajat şi populaţiei din zona:

- emisiile de praf;

- emisii de noxe generate de autovehiculele care tranzitează zona;

- zgomot.

Măsuri propuse de evaluator în vederea reducerii impactului pe perioada construcţiei clădirii proiectate:

- Traficul utilajelor care tranzitează zona şantierului:

  - toate vehiculele trebuie să aibă motoarele oprite pe perioada staţionării în incintă, pentru a reduce emisiile de gaze de ardere şi praf;

  - autovehiculele care transportă deşeuri inerte, precum moloz, trebuiesc acoperite pentru a preveni antrenarea acestuia de către vânt, murdarirea drumurilor şi afectarea traficului;

  - organizarea de şantier trebuie păstrată curată;

  - autovehiculele care părăsesc zona de şantier trebuiesc curaţite pentru a murdări drumurile de acces în zonă.

- Lucrarile de demolare/curaţire

  - se va utiliza apă pentru a limita emisiile de praf;

  - echipamentele de tăiere se recomandă să utilizeze apă, de asemenea pentru a limita emisiile de praf, dar şi sisteme locale de exhaustare, dacă este posibil.

- Activităţile din zona organizării de şantier:

  - minimizarea activităţilor generatoare de praf;

  - utilizarea pe cât posibil a apei ca factor de limitare a emisiilor de praf;

  - eliminarea periodică a deşeurilor pentru a evita formarea de stocuri.

În activitatea de construcţie se se estimeaza că se vor folosi următoarele utilaje :

- motostivuitor (1 buc) – pentru descărcarea materialelor de construcţii;

- buldoexcavator (1 buc) – pentru activitatea de construire propriu-zisă;

- autovehicule de transport (1 buc) – pentru transportul materialelor pe şantier.

- Betonieră şi pompă (1 buc) – pentru turnare beton .

Estimarea emisiilor de poluanţi

A. Cantitatea de pulberi rezultată din traficul auto (drumuri neasfaltate din zone industriale sau zone de lucru pe şantiere) poate fi estimată, utilizand următoarea ecuaţie indicată prin metodologia AP-42 EPA.

E = k(s/12)0,9(W/3)0,45

unde:

E – factor de emisie ;

k – baza factorului de emisie calculat în funcţie de mărimea particulelor ; valoare = 1,5

s – gradul de încarcare al suprafeţei tranzitate ; valoare = 3

W – greutatea medie a autovehicului ; valoare = 25 tone

Tabele utilizate sunt: 13.2.2-2 (PM10); 13.2.2-3 (ecuaţia 1 a);

a=0,9; b=0,45

E = 315 g/km (conversie 1 lb/VMT = 281.9 g/VKT).

După efectuarea calculelor a rezultat o valoare de 63 g pulberi/autovehicul (drum neasfaltat).

B. Emisii provenite din procesul de manevrare a materialelor

Estimarea emisiilor s-a realizat în baza metodologiei AP-42 EPA, cap 13.2.4 („Aggregate handling and storage piles”), având la bază următoarea ecuaţie:

kg/Mg

unde

E = factor de emisie (kg/Mg)

k = mărimea particulelor (unitate fără dimensiune)

U = viteza medie a vântului (m/s) – 1 km/h = 0,28 m/s (1,4 m/s la o viteză de 5 km/h-În incinta amplasamentului)

M = Conţinutul în umiditate al materialului manevrat (%) – valoare = 2,53 – s-a luat în calcul valoarea medie.

Conform AP-42 EPA, din procesul de manevrare a materialelor (nisip) rezultă particule în suspensie al căror diametru variază foarte mult de la 0,1 µm până la peste 300 µm. Molozul a fost încadrat ca material grosier. Prin urmare, a fost ales coeficientul k cu dimensiunea cea mai mare-0,74

k = 0,74;

U = 1,4 m/s;

M = 2,53%.

E = 0,00047 kg/Mg material transferat

Aprox 157 t  material transferat

Rezulta o emisie de 0,074 kg pulberi/durata de realizare a obiectivului.

Această cantitate este considerată foarte mică.

C. Cantitatea de poluanţi emisă din surse mobile a fost estimată în baza metodologiei OMS 1993, “Evaluarea surselor de poluare a aerului” (considerată a fi elocventă, în acest caz).

Nivelul emisiilor de poluanţi, produs de arderea motorinei, depinde de mai mulţi factori:

- tipul de motor;

- regimul de funcţionare;

- distanţa parcursă în incintă;

- timpii de deplasare şi manevre;

- tipul de carburant;

- consumul de carburant;

- capacitatea motorului, tonaj;

- regim de funcţionare;

- frecvenţă trafic.

Categorie : camioane > 16 t ; motoare pe benzină de capacitate mică (viborcompactor)

Condiţii: trafic urban ;

Densitate motorină: 820 kg/mc – conform PETROM.

După efectuarea calculelor, au rezultat următoarele valori :

Motostivuitor

Consum carburant:					10 l/h

| Debit masic poluanţi (g/h) |
| --- |
| PST | SO2 | NOx | CO | COV |
| 35,26 | 82 | 410 | 164 | 131,2 |

Utilaj de transport şi betoniera (emisii/1 buc)

Consum carburant:					55%

| Debit masic poluanţi (g/h) |
| --- |
| PST | SO2 | NOx | CO | COV |
| 193,93 | 451 | 2.255 | 902 | 721,6 |

Generarea de deşeuri:

În faza de construcţie, rezultă deşeuri specifice din activitatea de construcţie şi menajere de la personal.

Zonele de depozitare vor fi clar delimitate, pubele de colectare vor fi etichetate cu codul de deşeu corespunzător. Deşeurile vor fi colectate selectiv şi vor fi depozitate numai în zonele special amenajate.

Deşeurile vor fi predate numai către agenţi economici autorizaţi, cu documente de transport, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Se va ţine evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor.

Pe perioada exploatarii obiectivului, pot exista mai multe surse de poluare:

Poluare fonică: este foarte redusă spre inexistentă. Autovehiculele particulare nu au acces în incinta cimitirului eperhial, fiind parcate în zona special amenajată, la intrare. În cimitir nu au acces decât autovehicule electrice, pentru transportul persoanelor decedate.

Emisii în atmosferă: în faza de funcţionare, emisiile sunt reprezentate de sursele fixe de ardere, cu rol de încălzire a spaţiilor – centrale termice, ce vor functiona cu gaz metan, prin racordarea la reţeaua de zonă.

În general, nu au fost raportate mirosuri neplăcute din zona cimitirelor cu inhumare clasice. Au fost raportate însa incidente la mausoleuri.

Nivel emisii (estimare – centrală termică; funcţionare pe gaz):

În vederea cuantificării nivelului emisiilor de poluanţi emişi în atmosferă, din arderea gazului metan la o centrală termică de tip mural, în baza metodologiilor în vigoare, la nivel internaţional (s-a ales metodologia AP 42 EPA, vol I, cap. 1, pct. 1.4., Natural gas combustion, considerată adecvată în acest caz).

Generalităţi referitoare la procesul de combustie a gazului metan, în centralele termice.

Conform AP 42-EPA, “Natural gas combustion”, din procesul de combustie al gazului metan rezultă pulberi şi gaze de ardere precum NOx, CO, CO2, CH4,  N2O, COV, SO2 (ca urme).

Oxizii de azot: formarea acestora se realizează, cu preponderenţă, prin trei mecanisme: principalul mecanism de formare a oxizilor de azot este NOx termic, care are la bază reacţia termică dintre azotul şi oxigenul din aerul de combustie. Majoritatea cantităţii de NOx se formează în zona din imediata vecinătate a arzatoarelor, acolo unde temperatura este mai ridicată. Formarea NOx termic este influenţată de 3 factori: 1 – concentraţia oxigenului, 2 – temperatura de varf şi 3 – timpul de expunere la temperatura de vârf. Dacă cei trei factori cresc, şi nivelul emisiei de NOx termic creşte.

Cel de-al doilea mecanism de formare al NOx este NOx prompt. Acesta se formează în urma reacţiilor care au loc între azotul conţinut în aerul de combustie şi radicalii de hidrocarburi din carburant.

Al treilea mecanism de formare al NOx este NOx combustibil format prin reacţia azotului legat din combustibil şi oxigenul din focarul de ardere.

Monoxidul de carbon: emisia de CO depinde exclusiv de eficienţa procesului de combustie.

COV: depinde, de asemenea, de eficienţa procesului de combustie.

Oxizii de sulf: cantitatea emisă din procesul de ardere al gazului metan depinde exlusiv de sulful conţinut în combustibil care, la gazul metan, este foarte mic. De aceea oxizii de sulf înregistrează concentraţii mici.

Pulberile: deoarece gazul natural este un combustibil gazos, emisia de pulberi este scăzuta. Dimensiunile particulelor sunt sub 1 micrometru în diametru.

Gazele de seră: CO2, CH4, N2O , se produc în urma arderii gazului metan. În cazul boilerelor bine reglate, în procesul de ardere, aprox 99,9% din carbonul din combustibil este convertit la CO2.

(Nivelul estimat al emisiilor de poluanţi, având ca origine centrala termică

Parametrii surselor de emisie: H = 4 m şi D= 250 mm (0,25 m) - estimat;

Delf = 864,0 mc/h;

Consum max de gaz metan: 4,00 mc/h

Nivelul emisiilor de poluanţi având ca sursa procesul de combustie a

gazului metan la CT

Tabel nr.

| Poluant | Debit masic (g/h) | Concentratii (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- |
| Pulberi în suspensie (PST) | 0,12 | 0,14 |
| Oxizi de sulf (exprimati în SO2) | 0,04 | 0,05 |
| Oxizi de azot (exprimati în NO2) | 6,40 | 7,41 |
| Monoxid de carbon (CO) | 5,38 | 6,23 |
| COV (include Ctotal) | 0,35 | 0,41 |

IV. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PLAN sau PROGRAM

4.1. Pericolele privind accidentele majore

Terenul propus pentru implementarea proiectului este amplasat pe parcela NC84886 şi se află în imediata vecinătate a unui agent economic important al oraşului Târgovişte şi anume Oţelinox SA. Acesta şi-a exprimat nemulţumirea, prin adresă scrisă, cu privire la implementarea proiectului, având ca argument riscul de propagare a incendilor, care il impune, în opinia lor, edificarea cimitirului eparhial.  Societatea OŢELINOX SA intră pe directiva SEVESO şi, prin urmare, prin natura activităţilor specific desfăşurate care implică utilizarea, vehicularea, depozitarea de substanţe toxice şi periculoase, obiectivul care îl gestionează  poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative asupra angajaţilor, publicului, mediului natural şi antropic, fapt pentru care îşi asumă responsabilitatea luării tuturor măsurilor pentru controlul acestui pericol.  .

În conformitate cu legislaţia în vigoare, operatorilor obiectivelor SEVESO le revine obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore, de a atenua consecințele acestora și de a lua măsuri de remediere. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în amplasamente, în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente, care să îi permită să identifice amplasamentul, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, de asemenea, să elaboreze și, în cazul în care acest lucru este prevăzut de legislația națională, să trimită autorității competente o politică de prevenire a accidentelor majore (PPAM), care să precizeze abordarea la nivel general a operatorului și măsurile luate de acesta, inclusiv sistemele corespunzătoare de management al securității, pentru controlul pericolelor de accidente majore. Atunci când operatorii identifică și evaluează pericolele de accidente majore, ar trebui să se ia în considerare și substanțele periculoase, care ar putea rezulta în timpul unui accident grav, în cadrul amplasamentului.

În scopul reducerii riscului de efecte domino, în cazul în care amplasamentele sunt poziționate de așa natură sau atât de aproape unul de altul, încât să crească probabilitatea producerii unor accidente majore sau să se agraveze consecințele acestora, operatorii ar trebui să coopereze în ceea ce privește schimbul de informații pertinente și informarea publicului, inclusiv a amplasamentelor învecinate care ar putea fi afectate.

Politica de prevenire a accidentelor majore a oricarui obiectiv SEVESO constituie un angajament de asigurare coniinuă a siguranţei în operarea echipamentelor şi instalaţiilor, de reducere a riscurilor de incidente şi accidente generate de depozitarea, manipularea şi utilizarea substanţelor periculoase aflate pe amplasament.

Pentru a se asigura o mai bună protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor de utilitate publică considerabilă și a mediului, inclusiv a zonelor de interes natural deosebit sau deosebit de vulnerabile, este necesar ca, în cadrul politicilor de amenajare a teritoriului sau în cadrul altor politici relevante puse în aplicare în statele membre, să se asigure distanțe adecvate între asemenea zone și amplasamente care prezintă astfel de pericole, iar, acolo unde sunt vizate amplasamente deja existente, să se pună în aplicare, dacă este necesar, măsuri tehnice suplimentare, astfel încât riscul pentru persoane sau pentru mediu să fie menținut la un nivel acceptabil. La luarea deciziilor ar trebui să se țină seama de suficiente informații despre riscuri și de recomandările tehnice privind aceste riscuri. În cazul în care este posibil, pentru a se reduce sarcinile administrative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, procedurile și măsurile ar trebui să fie integrate în cele efectuate în temeiul altor acte legislative relevante ale Uniunii.

Utilitatea publică şi declararea ei prin legislaţie se aplică lucrărilor de interes naţional sau de interes local. Sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţii, deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru devierea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de irigaţii şi desecări; lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.

În conformitate cu Convenția de la Aarhus, participarea efectivă a publicului la luarea deciziilor este necesară pentru a-i permite publicului interesat să se exprime, iar factorilor de decizie să țină seama de opiniile și de preocupările care ar putea fi relevante pentru deciziile în cauză, conducând astfel la o mai mare responsabilizare și transparență în cadrul procesului de luare a deciziilor și contribuind la sensibilizarea publicului față de problemele de mediu și la susținerea deciziilor adoptate.

Obiectivele globale ale politicii de prevenire a accidentelor majore sunt:

- Reducerea la minim a riscurilor potenţiale de mediu prin evaluarea precisă a nevoilor de securitate ierarhizate funcţie de tipul şi anvengura pericolului asteptat;

- Prevenirea accidentelor majore, în cazul depozitarii şi manipularii substanţelor periculoase, prin aplicarea tuturor cerinţelor şi recomandărilor producătorului;

- Limitarea efectelor accidentelor majore asupra sănătăţii populaţiei, mediului, bunurilor materiale.

- Controlul permanent asupra modului de depozitare şi manipulare a substanţelor periculoase;

- Păstrarea integrităţii şi calităţii substanţelor periculoase, pe durata depozitării şi manipularii acestora;

- Asigurarea conformării la normele şi reglementările legale;

- Pregătirea întregului personal, în vederea cunoaşterii riscurilor şi problemelor de mediu pe care activitatea lor o implică.

Prin natura activităţilor specifice desfăşurate, care implică utilizarea, vehicularea, depozitarea de substanţe toxice şi periculoase, obiectivul care îl gestioneaza OŢELINOX SA poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative asupra angajaţilor, publicului, mediului natural şi antropic, şi, prin urmare, trebuie să ia toate măsurile pentru controlul acestui pericol.

Potenţialul pericol deosebit al activităţii este generat de:

- Existenţa unor tehnologii şi instalatii care utilizează substanţe foarte toxice sau corozive;

- Vehicularea unor cantităţi importante şi existenţa unor stocuri mari de substanţe cu potenţial nociv;

- Existenta unor persoane care lucreaza zilnic şi probabilitatea erorii umane în operare.

- Sistemul de management al securităţii este acea parte a sistemului general de management care include structura organizatorică, responsabilităţile, practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru determinarea şi implementarea politicii de prevenire a accidentelor majore.

Principalele riscuri de accident major sunt:

- Risc de dispersie toxică, în cazul scurgerilor de acizi din rezervoarele de depozitare sau de pe traseele de conducte;

- Risc de poluare a solului şi apelor subterane, în caz de deversare a substanţelor depozitate pe sol;

- Risc de incendiu/explozie, cauzat de inflamabilitatea produselor şi capacitatea acestora de a forma atmosfere explozive în contact cu aerul.

Pericolele externe:

- Distrugeri datorate efectelor naturale;

  - Protecţie insuficienta contra inundaţiilor;

  - Protecţie insuficientă contra cutremurelor;

  - Protecţie insuficientă contra fenomenelor meteorologice periculoase;

- Distrugeri cauzate unor cauze externe:

  - Protecţie insuficientă contra incendiilor externe;

  - Protecţie insuficientă contra fulgerelor şi pericolelor.

În urma analizei scenariilor posibile, privind riscul de accidente soldate cu scurgeri de substanţe chimice periculoase, rezultă următoarele:

- Scenariile de simulare a accidentelor unde pot avea lor dispersii de substanţe periculoase, zonele afectate pot depăşi limitele amplasamentului în cazul deversării unor cantităţi mari de acid fluorhidric.

- Scenariile cu dispersii inflamabile, produse ca urmare a unor scurgeri de hidrogen din rezervoarele de stocare, zonele afectate depăşesc limitele amplasamentului. Aceste fenomene pot fi cauzate de presiunea mare de stocare, care conduce implicit la zone extinse de dispersie a vaporilor inflamabili. Zonele de planificare teritorială depăşesc limitele amplasamentului pentru scenariile cu incendii FLASH FIRE, produse ca urmare a unor scurgeri masive de hidrogen. Din acest motiv se recomandă ca aceste zone să nu dezvolte activităţi industriale care utilizează, în mod obişnuit, lucrări cu foc deschis sau generatoare de scantei.

V. OBIECTIVE de PROTECŢIE a MEDIULUI, RELEVANTE PENTRU PLAN sau PROGRAM

Obiectivul HG 1076/2004 este de a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi de a contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea anumitor planuri şi programe, în scopul promovării dezvoltării durabile. Dezvoltarea urbana presupune atat realizarea de constructii, cai de acces, sisteme de utilitati, spatii verzi precum si cimitire. Obiectivele de protectia mediului in cazul edificarii cimitirelor vizeaza protectia apei subterane, a solului, aerului, colectarea deseurilor prevenirea riscului de propagare a incendiului.

VI. EFECTE POTENŢIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

VI.1. Efecte potenţiale asupra biodiversităţii

Biodiversitatea cuprinde varietatea genelor, a speciilor şi a ecosistemelor care constituie viaţa pe pământ. În prezent, suntem martorii unei pierderi constante a biodiversităţii, cu consecinţe profunde pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea oamenilor. Cauzele principale sunt schimbările care se produc în habitatul natural. Acestea au loc datorită sistemelor de producţie agricolă intensivă, construcţiilor, exploatării carierelor, exploatării excesive a pădurilor, oceanelor, râurilor, lacurilor şi solurilor, invaziilor de specii străine, poluării şi - tot mai mult - datorită schimbărilor climatice la nivel global. Europa a stabilit un obiectiv pentru a stopa pierderea biodiversităţii, până în 2010. Studiile recente ale AEM arată că, fără eforturi politice suplimentare semnificative, este puţin probabil ca obiectivul să fie atins.

Când vorbim despre impactul asupra biodiversităţii, vorbim de fapt de următoarele aspecte potenţiale de impact, care pot aparea prin implementarea proiectului:

- Pierderea habitatelor;

- Alterarea habitatelor;

- Fragmentarea habitatelor.

Pierderea habitatelor – cuprinde acele suprafeţe utilizate de specii pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere. Acest tip de impact nu face referire la habitate Natura 2000, ci la habitatele importante pentru specii. Această formă de impact poate afecta toate componentele biodiversităţii. Impactul generat este pe termen lung, dar reversibil în urma unei etape de dezafectare a obiectivelor construite şi reconstrucţia ecologică a suprafeţelor afectate.

Alterarea habitatelor – cuprinde acele suprafeţe utilizate de către specii pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere. Această formă de impact apare ca urmare a modificărilor fizice, chimice şi biologice produse la nivelul habitatelor terestre şi acvatice, şi include acele modificări structurale şi funcţionale care conduc la scăderea capacităţii de suport a acestora. În timp, habitatele alterate pot conduce la pierderi de habitate pentru speciile de interes comunitar.

Fragmentarea habitatelor - utilizate pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar. Acest tip de impact se manifestă la scară mai redusă şi se referă la posibilitatea afectării speciilor în perioada în care se construiesc elemente cu existenţă temporară sau permanentă, în urma cărora acestea ar putea fi afectate prin limitarea sau împiedicarea deplasării între habitatele importante.

Terenul studiat are în prezent destinaţie agricolă, dar nu a mai fost cultivat de mulţi ani, fapt ce a determinat dezvoltarea vegetaţiei spontane, reprezentată prin arbuşti şi ierburi perene.

Determinările efectuate în teren: Dintre ierbacee întâlnim iarba grasă, pirul, trifoilul, mohorul, museţelul, specii agatatoare, arbuşti fără importanţă economică, crescuţi în sălbăticie. din punct de vedere economic, este un teren neutilizat, necultivat, cu conţinut mic în humus.  Din punct de vedere al faunei putem remarca specii comune de păsări precum vrabia, guguştiucul, iar din rozătoare soarecele de câmp, popândăul.

VI.2. Efecte asupra populaţiei

Implementarea proiectului va avea impact pozitiv asupra populaţiei din zonă, prin creşterea numărului de locuri disponibile pentru înhumare, în condiţiile în care cimitirele oraşului Târgovişte sunt ocupate la capacitate maximă. Statistica realizată la nivelul anului 2014, a scos în evidenţă aceasta situatie precară. Cimitirele „Simuleasa” şi „Suseni” nu mai acordă locuri de înhumare datorită lipsei spaţiului necesar, iar la cimitirul „Central” mai erau disponibile doar 120 locuri. În unele situaţii, pentru a face loc pentru cei decedaţi se elimină alei de acces, stricând arhitectura cimitirelor existente.

VI.3. Efecte potenţiale asupra sănătăţii umane

Studiile de specialitate au scos în evidenţă că cimitirele pot avea impact negativ asupra sănătăţii populaţiei, în anumite condiţii care ţin de locaţie, clima din zonă şi măsurile luate încă de la faza de construcţie pentru edificarea lor. Efectele negative se manifestă prin poluarea solului şi apei subterane, prin percolarea produşilor de descopunere, fenomen mai accentuat în zonele cu climat umed. La începuturi, edificarea cimitirelor nu a ţinut cont de nicio regulă de amplasare, nivel apă subterană, litologie care să permită protejarea apei subterane şi a solului şi implicit a populaţiei din zona. În general locaţia unui cimitir este dificil de ales, mai ales în zonele populate, unde terenurile cu suprafaţă mare sunt relativ greu de găsit.

Din punct de vedere legislative, Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sanitate publica privind mediul de viata al populaţiei, prevede o distanţă minimă de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi perimetrul unităţilor care produc discomfort şi riscuri asupra sanatăţii populaţiei de 200 m (pct. 48). Cea mai apropriată zonă cu funcţiune de locuire se află la nord de amplasament, la aprox 760 m şi este reprezentată de blocuri de locuinţe aflate în stare de degradare, însă locuite. Localitatea Colanu se află pe direcţia SSE la aprox 1000 m. Prin urmare distanţele impuse prin Ordinul 119/2014 sunt respectate.

VI.4. Efecte potenţiale asupra florei şi faunei

Activităţile antropice de orice natură - industriale, de habitare, etc determină un impact negativ asupra florei şi faunei din zona respectivă.

Terenul aflat în discuţie a fost în trecut utilizat în scop agricol şi, prin urmare, vegetaţia naturală a fost eliminată de pe amplasament, pentru a face loc culturilor agricole. După desfiinţarea culturilor agricole, terenul a căpătat un aspect neîngrijit, fiind înlocuit cu plante ierboase perene, arbuşti şi arbori. Vecintatea cu un amplasament industrial important al oraşului Târgovişte nu a ajutat la diversificarea faunei şi florei din zona.

La vizita în teren nu au fost identificate specii de plante şi animale protejate, rute de migraţie, adăposturi de animale, odihnă sau iernat (din totalul speciilor identificate în zonă nici una nu este inclusă în anexele Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2007, privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor, a florei şi faunei salbatice, cu modificarile şi completările ulterioare).

Tipul predominant de habitat pe suprafaţa amplasamentului este cel de pajişte, care consta în vegetaţie ierbacee, destul de densă.

Pe amplasament au fost observate specii de păsări precum sticletele (Carduelis carduelis), coţofana (Pica pica), stancuţa (Corvus monedula), graurul (Sturnus vulgaris).

Destul de întâlnite în zonă, nu neaparat pe terenul aflat în discuţie, ci pe terenurile învecinate cârtiţa (Talpa eurpaea), iepurele (Lepus europaeus), ariciul (Erinaceus europaeus), insectivore (Sorex sp, Talpa sp), ierbivore (Leporidae – Lepus europaeus).

VI.5. Efecte potenţiale asupra solului

Solul joacă un rol major în activitatea de migraţie a virusurilor şi bateriilor. Studiile efectuate în laborator au scos în evidenţă faptul că majoritatea microorganismelor precum polivirusurile sunt filtrate în zona învecinată şi în imediata suprafaţă a solului. Majoritatea polivirusurilor sunt ţinute în aproximativ 5 cm adâncime de suprafaţă.

În timp ce solul absoarbe majoritatea agenţilor patogeni, în apa substerană absorţia descreşte cu creşterea vitezei apei.  După ploi, polivirusurile traversează distanţe considerabile mai ales prin statele de sol cu permeabilitate mare, mai ales cele nisipoase. Modelul absorţiei indică că majoritatea virusurilor sunt reţinute la suprafaţă, însă ceea ce rămâne este transportat la mare distanţă. Unele studii au evidenţiat faptul că absorţia în sol depinde de puterea sarcinii negative a particulei de virus. Astfel Lance el al au precizat că virusurile care au o sarcină negativă mai mică decât un anumit nivel sunt absorbite imediat, în timp ce virusurile care au o sarcină negativă mai mare traverseaza zone mai întinse.

Virusurile infecţioase au fost izolate direct din culturi. Prin urmare, plantele ar putea fi utilizate să reţină anumite virusuri şi bacterii din sol. De asemenea, mişcarea în sol a virusurilor şi bacteriilor sunt limitate de rădăcinile plantelor. Prin urmare, plantarea pomilor şi a culturilor în zona limitrofă a cimitirelor ajută la limitarea deplasării în sol a agenţilor patogeni. În cazul mormintelor betonate, cum se propune în proiectul de faţă, nu s-au identificat cercetări specifice efectuate în domeniu, însă se prespupune că betonul actionează ca o barieră, nu total impermeabilă, dar care limitează considerabil transportul agenţilor patogeni în sol.

### VI.6. Efecte potenţiale asupra factorului de mediu apa

În timpul procesului de descompunere a corpurilor umane, produşii de descompunere sunt eliberaţi în sol şi ajung şi în apa subterană. Principalul mecanism este percolarea apei către straturile de sol, antrenând toţi compuşii organici, anorganici, virali existenţ în acesta. Mulţi dintre compuşii de descompunere sunt identici cu cei prezenţi natural în mediu. În plus, amoniacul şi dioxidul de carbon sunt produşi ca urmare a decompunerii corpurilor umane. Un alt aspect important este prezenţa lemului, textilelor şi plasticului în cosciuge. Din păcate, pu.ine informaţii sunt cunoscute referitoare la compoziţia produşilor de degradare.

Studiile efectuate de Scraps au reliefat concentraţii mari de bacterii, ioni de amoniu şi nitraţi în levigat, reprezentat în sol sub forma unei zonei de dispersie, care se diminuează rapid cu distanţa. Studiile au fost efectuate în Germania. Pe de altă parte, Van Haaren măsoară un levigat salin ce conţine cloruri, subfaţi şi ioni de bicarbonat, sub mormintele din Olanda. Din păcate, nu au fost oferite informaţii referitoare la structura solului din zonă, care ar fi fost utile la înţelegerea mecanismului de formare a compoziţiei levigatului şi a zonei de dispersie în sol. Studiile recente efectuate de Dent la Botany Cementery din Australia au oferit oportunitatea analizei compoziţiei apei subterane, din zona imediată înhumării. Rezultatele arată creşterea conductivităţii electrice (şi salinităţii) din zona învecinată mormintelor recente. Cloruri, nitraţi, nitriţi, amoniac, ioni de fier, sodiu, potasiu şi magneziu au fost găsite sub cimitir. Apa subterană a fost încadrată ca fiind potrivită pentru irigatii, conform normelor impuse în Australia. Au fost analizate trei cimitire din Australia – Woronora, The Necropolis şi Guildfort şi s-a analizat potenţialul lor de poluare. În plus au fost efectuate cercetări prin analiza probelor de apă subterană din zona cimitirului Cheltenham (Australia). Rezultatele acestor cercetări nu indică prezenţa unor agenţi patogeni semnificativi, cu excepţia Pseudomonas aeruginosa – o bacterie patogenă responsabilă pentru bolile legate de consumul de apă contaminată.

Trei cimitire în Brazilia, la Vila Formosa, Vila Nova Cachoeirinha şi Areia Branca, au fost studiate de o alta echipă de cercetători. Ficare cimitir prezintă diferenţe atât geologice cât şi geofizice. Bazinul Vila Formosa este compus din sedimente terţiare, unde variaţia solurilor cu diferite grosimi şi gradiente de permeabilitate este des întâlnită. În Vila Nova Cachoeirinha, bazinul este derivat din alternarea granitelor unde argila este dominantă. Areia Branca este compus din nisipuri cuaternare, sedimente marine cu porozitate şi permeabilitate mare. Pentru fiecare locaţie a fost analizată din punct de vedere bacteriologic apa subterană de sub cimitire. Nu au fost identificate colifage (virusuri care sunt parazitice pentru bacteriile din grupul coliformelor), în apa subterană. Acest lucru se datorează faptului că virusurile se fixează mai uşor de particulele de sol decât bacteriile şi, prin consecinţă, puţine mai pot fi identificate în apa subterană de sub cimitire. Cu toate acestea streptococii, bacteriile care reduc sulful şi Clostridia au fost identificate în majoritatea probelor determinate de cercetători. Nu au fost identificaţi coliformi fecali în probele analizate şi, prin urmare, prezenţa streptococilor şi bacteriilor care reduc sulful sunt mai potriviţi ca indicatori de determinare a calităţii apei subterane.

VI.7. Efecte potenţiale asupra factorului de mediu aer

Proiectul propus nu va determina în faza de functionare un impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu aer, în condişiile în care procesul de înhumare respectă regulile impuse (mormintele fiind de tip criptă nu determină emisii semnificative de praf comparativ cu metoda de înhumare clasică prin excavarea pământului; respectarea adâncimii de înhumare nu va genera mirosuri neplăcute produse de descompunerea corpurilor umane).

Studiile efectuate la nivel mondial nu au reliefat probleme importante, privind poluarea factorului de mediu aer, în faza de exploatare a cimitirelor. Aceste studii s-au axat în special pe poluarea solului şi a apei subterane, considerate determinate din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Din punctul de vedere al evaluatorului, factorul de mediu poate fi afectat în faza de punere în opera a proiectului, prin emisiile de gaze de ardere provenit de la utilajele care sunt mobilizate pentru constructii, excavari, betonari cripte.

VII. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, în CONTEXT TRANSFRONTALIER

VII.1. Evaluarea efectelor potenţiale în conext transfrontalier

Având în vedere localizarea proiectului, nu putem vorbi de efecte semnificative asupra mediului în context transfrontalier.

VII.2. Analiza efectelor pontentiale cumulative ale planului propus cu alte proiecte

În zona propusă pentru implementarea planului, nu există activităţi sau proiecte împreună cu care PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire cimitir eparhial, să aibă impact cumulat.

VIII. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA, CÂT DE COMPLET POSIBIL, ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI

8.1. Măsuri pentru a preveni efectele negative asupra factorului de mediu apa – freatică şi de suprafaţă

În zonă nu există surse de apa de suprafaţă care pot fi poluate ca urmare a implementării planului.

Cimitirele, prin specificul lor pot fi sursă de poluare a apelor subterane. Studiile efectuate au dovedit că este crucială locaţia acestora, care trebuie să ţină seama de înclinarea terenului şi de structura geologică a amplasamentului.

Menţionam faptul că pe amplasament există 2 foraje, cu o adâncime de 50m, care se doresc a fi păstrate pentru a asigura alimentarea cu apă nepotabilă, pentru folosinţă internă. Nu se cunoaşte anul când au fost realizate şi nici scopul.

Deşeurile vor fi colectate în spaţii special amenajate şi vor fi valorificate/eliminate prin firme autorizate.

Măsuri de protecţie, în faza de edificare a proiectului:

Pentru a preveni poluarea apelor subterane trebuie asigurată zona de protecţie sanitară în jurul forajelor, conform prevederilor legale.

- În jurul forajelor pe o raza de 10 m, se va institui o zonă de protecţie sanitară cu regim sever;

- Zonele de protecţie vor fi instituite înainte de funcţionarea obiectivului.

- În perioada de construcţie pământul excavat va fi depozitat astfel încât să nu fie antrenat de apele pluviale;

- Utilajele folosite trebuiesc să fie în stare optimă de functionare, cu revizia periodică efectuată la timp, astfel încât să se încadreze în normele de emisii, fără scurgeri de fluide.

- Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor pe amplasament;

- Depozitarea materialelor de construcţii în spaţii special amenajate;

- Amplasarea unor toalete ecologice.

- De asemenea, pentru a preveni poluarea accidentală a apelor, este interzisă deversarea apelor uzate pe teren.

Măsuri de protecţie, în faza de funcţionare a proiectului:

Măsurile de protecţie a apelor ţin, în primul rând, de alegerea amplasamentului, fapt ce trebuie bine gândit încă din faza de proiect.

Principala măsură pentru protecţia apelor subterane o constituie alegerea terenului. Acesta trebuie să fie plan, fără înclinaţii mari, care să NU permită apelor subterane să antreneze micoorganismele şi să polueaza apa subterană.

O altă măsură importantă este alegerea unui teren, unde apa subterană să fie la o adâncime de cel puţin 1,5 m faţă de baza mormântului.

Instituirea unei zone de tip tampon în jurul amplasamenentului, care să permită reţnerea microorganismelor care migrează în sol de către rădăcinile arborilor şi arbuştilor. Cu cât rădăcinile sunt mai adânci cu atât nivelul de protecţie este mai mare.

Studiile efectuate au determinat că rădăcinile arborilor şi arbuştilor actionează ca o barieră, reţinând produşii de descompunere şi filtrând solul.

Monitorizarea calităţii apei subterane pentru a se evidenţia gradul de infiltrare al microorganismelor în sol, provenite din procesele de descopunere.

Măsuri organizatorice: persoanele responsabile pentru managementul sistemului trebuie să ţina cont de următoarele:

- sa dezvolte un sistem de colectare, depozitare şi valorificare/eliminare a deşeurilor de pe amplasament, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- sa deţină un sistem de verificare periodică – mentenanţă a instalaţiilor de canalizare apa uzată, care există pe amplasament;

- sa notifice accidentele în momentul apariţiei pentru a permite intervenţia rapidă a autorităţilor.

- să deţină o evidenta a personelor înhumate; personanele care mor în evenimente catastrofice – soldaţi, paramedici, în epidemii, trebuiesc îngropate numai de către persoane instruite, care deţin echipament de protecţie adecvat.

8.2. Măsuri pentru a preveni efectele negative asupra factorului de mediu aer

Măsuri de protecţie, în faza de funcţionare a proiectului:

Vegetaţia constituie un filtru atât pentru aer cât şi pentru sol.

Prin urmare, este indicat amenajarea unei perdele de protecţie, acolo unde este cazul pentru a reţine emisiile de praf şi pentru a asigura un cadrul vizual plăcut.

Se recomandă ca vegetaţia să fie în trepte pentru a acoperi o zonă mai mare şi pentru a reţine emisiile de poluanţi din atmosferă.

În cazul de faţă, vegetaţia va fi întreţinută riguros, permanent, pentru a nu putea constitui o sursă de materie inflamabilă, ce ar putea favoriza apariţia şi propagarea unui incendiu. De asemenea, în zona de vecinătate cu OŢELINOX, pe o lăţime de 3m, nu va exista niciun fel de vegetaţie.

Mirosurile: deşi majoritatea studiilor nu insistă asupra mirosurilor produse de descompunerea cadavrelor, deoarece se presupune ca la adâncimea de înhumare acestea sunt inexistente sau foarte reduse totuşi nu pot fi neglijate. În practică, au fost raportate mirosuri de la mausoleuri dar deloc sau foarte rar la cimitirele clasice, când nu  s-au respectat procedurile de înhumare.

Măsuri de protecţie, în faza de amenajare şi construcţie:

În faza de amenajare se fac remarcate emisiile de praf şi gaze de ardere, de la autovehiculele implicate în proiect, dar şi de la excavarea terenului şi lucrările de construcţie ale obiectivelor.

Măsuri de reducere a impactului:

Pentru a limita emisiile de gaze de ardere şi pulberi provenite de la autovehicule, acestea vor fi verificate periodic, având inspectia periodică la zi.

Pentru a se limita poluarea cu pulberi, manipularea solului în organizarea de şantier se va face astfel încât pierderile în atmosferă să fie minime.

Reducerea vitezei de circulaţie a autovehiculelor grele, utilizate la transportul materialelor, pe drumurile publice. Oprirea motoarelor pe perioada de staţionare, când nu sunt implicate în activităţi tehnologice. Depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi protejate împotriva împrăştierii cauzate de vânt.

8.3. Măsuri pentru a preveni efectele negative asupra factorului de mediu sol

Solul este principalul receptor al microorganimelor rezultate din descompunerea cadavrelor, a cosciugelor, articolelor de îmbrăcăminte etc. Îmbălsamarea, medicamentele şi plombele dentare generează produşi de descompunere în sol mai importanţi decât compuşii de descompunere ai corpurilor umane. Adepţii înhumării verzi promovează înmormântarea cât mai naturală posibil, fără cosciuge, fără îmbălsamare. În cazul de faţă, înhumările vor avea loc conform ritualurilor cultelor religioase din care vor fi făcut parte decedaţii sau pot fi şi înmormântări laice. Deşi administratorul cimitirului este reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, în acest cimitir vor putea fi înhumate şi persoane care aparţin altor culte recunoscute în România şi chiar persoane fără religie.

În trecut, edificarea cimitirelor nu ţinea cont de consideraţiile geologice din zonă, de nivelul apei subterane sau reglementări legale, ci pur şi simplu erau amplasate funcţie de locaţia disponibilă la acel moment.

Protecţia solului şi a apelor subterane – deoarece cele două noţiuni sunt interconectate, se realizează din faza de planificare a obiectivului.

Amplasarea cimitirului eparhial ţine cont de adâncimea de peste 5 m a apei din sol şi de prezenţa argilei care izolează contaminanţii. Clima temperat continentală constituie un avantaj în acest caz – climatul umed favorizează percolarea poluanţilor prin straturile de sol.

În perioada de construcţie:

În activitatea de construcţie trebuie aplicate principiile de bună practică, în domeniul gestionării deşeurilor provenite din construcţii şi demolări.

Codul de bune practici privind gestionarea deşeurilor din constructii şi demolări, disponibil pentru consultare pe internet (LIFE10 ENV/RO/000727, martie 2012) preciează următoarele: atingerea unui standard de lucru compatibil cu nivelul de bună practică pe șantier este o provocare. Șantierele de dimensiuni mari (lucrări publice sau private) își desfășoară lucrările în baza Planurilor de management de mediu. Multe dintre companiile de construcții, care operează în România, au implementat și certificat sisteme de management de mediu în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001. Cu toate acestea, rezultatele globale privind practicile de gestionarea deșeurilor C&D sunt încă departe de posibilitățile sectorului.

Indiferent de categoria de lucrare sau tipul de șantier, un bun management al DCD (deşeuri din constructii şi demolari) implică:

- Respectarea planului de execuţie, în vederea limitării suprafeţelor afectate de proiect;

- Depozitarea deşeurilor numai în spaţii special amenjate; locurile de depozitare vor fi la limita vestică, în partea opusă a amplasamentului SEVESO din vecinătate, pentru a evita riscul de propagare şi producere a oricărui incendiu; gestionarea acestora se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a preveni poluarea solului.

- Se interzice efectuarea reviziilor la utilajele implicate în proiect pe amplasament; acestea vor fi reparate numai în unităţi specializate în acest scop; dacă prezintă scurgeri de fluide vor fi retrase imediat din activitate;

- Este importat ca personalul să fie instruit cu privire la modul de funcţionare al utilajelor, să cunoască măsurile de intervenţie în caz de accident şi să se comporte cu responsabilitate faţă de mediu;

- Sistemele de canalizare vor fi verificate din punct de vedere al etanşeităţii, orice defecţiune fiind remediată imediat.

- elaborarea unui plan de gestionare a deşeurilor pentru fiecare amplasament/șantier/punct de lucru;

- desemnarea unui responsabil care va avea responsabilitatea pentru deşeurile generate în cadrul șantierului;

- implicarea factorilor de management în aceste probleme și comunicarea personală cu angajații din șantier;

- planificarea corespunzătoare a spațiilor de lucru în șantier și asigurarea zonelor pentru stocare /manevrare DCD;

- alegerea echipamentului adecvat (unelte de mână, echipamente și mașini pentru demolare, ridicare, încărcare, concasare, stocare temporară pe amplasament) şi gestionarea adecvată a șantierului;

- depozitarea şi manipularea materialelor de construcţie corect și în condiţii de siguranţă pentru a preveni pierderile și deteriorarea materialelor;

- păstrarea produselor aprovizionate ambalate până când sunt gata pentru a fi utilizate;

- auditarea activităților de gestionare a deșeurilor;

- utilizarea de tehnici de demolare pentru reutilizare maximă şi / sau reciclare a deşeurilor.

Surse potenţiale de contaminare a solului şi subsolului:

- Deşeurile generate din activitatea de construcţie şi personal;

- Traficul auto incinta;

- Rezervoarele de carburant ale utilajelor care participa la lucrarile de consolidare şi transport moloz.

8.4. Măsuri pentru a preveni efectele negative asupra faunei, florei şi rezervaţiilor naturale

Important de menţionat este faptul că amplasamentul propus nu se află în aproprierea unor zone protejate din punct de vedere peisagistic.

Măsuri de prevenire a efectelor negative:

-        Evitarea afectării vegetaţiei din zonă prin emisiile de praf, antrenat de roţile autovehiculelor utilizate la transportul materialelor de construcţie. Acest lucru se realizează prin limitarea vitezei de tranzitare a amplasamentului şi prin oprirea motoarelor în cazul când nu sunt utilizate.

-        Proiectul se va limita la aria propusă, fără a se afecta alte suprafeţe de teren.

-        Dacă solul este contaminat accidental, acesta va fi îndepărtat.

-        Limitarea zgomotului produs de utilajele folosite, care pot alunga fauna din zonă.

IX. ANALIZA ALTERNATIVELOR (EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECŢIA VARIANTELOR ALESE)

9.1. Descrierea alternativelor

Pe parcursul elaborării PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire cimitir eparhial şi al procesului de evaluare de mediu au fost identificate, analizate şi evaluate două alternative de realizare a obiectivelor planului.

În vederea luării deciziei cu privire la alternativa optimă, alternativele au fost analizate şi  evaluate în Grupul de Lucru, în principal, în funcţie de criterii privind impactul asupra mediului şi protecţia la incendiu, fapt reclamat de OŢELINOX SA.

Se precizează că, în spiritul evaluării de mediu pentru planuri şi programe conforme cu cerinţele H.G. nr. 1.076/2004, printre alternativele avute în vedere pentru elaborarea variantei finale a planului, alternativa „zero” nu are nicio relevanata. În sensul cerinţelor Directivei Uniunii Europene, privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE (adoptata în legislaţia naţională prin H.G. nr. 1.076/08.07.2004), alternativele reprezintă variante de realizare a obiectivelor unui plan. Ca urmare, alternativa „zero” nu reprezintă o alternativă de realizare a obiectivelor unui plan sau program şi, deci, nu poate fi considerată o alternativă. Totodată, se face menţiunea că, în Anexa 2 la H.G. nr. 1.076/2004, este indicată cerinţa prezentării, în raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului sau programului propus”.

Analiza evoluţiei mediului în cazul neimplementării planului sau programului propus include nu numai alternativa „zero”, adică neimplementarea planului, ci mai mult, evoluţia probabilă a stării şi calităţii factorilor de mediu relevanţi pentru planul respectiv, dacă nu se realizează obiectivele planului.

Mentionam ca terenul aflat în discuţie a fost singura varianta propusă de Primaria municipiului Târgovişte, nefiind disponibil un al teren teren pentru această destinaţie.

- Alternativa 0

Reprezintă varianta în care investiţia nu se realizează şi prespune menţinerea folosinţei actuale a terenului şi anume de teren arabil intravilan.

Dezvantajele care vizează menţinerea terenului în starea actuală:

- principalul dezvantaj îl constituie pierderea oportunităţii de a da valoare terenului actual. Acesta nu este utilizat şi se află în paragină. Acest lucru nu aduce niciun avantaj comunităţii locale. Conţinutul redus de humus îl face neatractiv din punct de vedere agricol; vecinătatea cu un obiectiv important industrial care, prin activitatea specifică impune un anumit regim de restricţie (depozitarea anumitor substanţe şi în cantitate bine determinată, pentru a se evita efectul de domino), de asemenea nu îl fac dorit de investitori.

- risc de incendiu crescut datorită vegetaţiei din zonă;

- un alt mare dezvantaj determinat de neimplementarea proiectului este lipsa locurilor de înhumare din oraşul Târgovişte, care devine tot mai acută. Acest teren este singura varianta disponibilă din zona oraşului Târgovişte şi propusă de Primărie.

Avantaje: menţinerea neschimbată a funcţiunii terenului şi anume teren agricol abandonat, pe care există comunăţi vegetale şi animale caracteristice zonei de câmpie, fără a avea caracter protejat.

Având în vedere argumentele de mai sus, care dovedesc că terenul nu are valoare agricolă şi nici ecologică ridicată, alta decât de a constitui habitat de hrănire şi adăpost pentru un număr redus de specii de floră şi faună, putem concluziona că alegerea „alternativei 0”, nu va ajuta la îmbunătăţirea calităţii mediului în zona analizată şi nici la dezvoltarea oraşului, care implică, printre altele, şi constituirea unor noi locuri de înhumare.

- Alternativa 1

Alternativa 1 este reprezentată de actuala locaţie a terenului.

Avantaje ale implementării proiectului:

- Terenul este plan, ceea ce determină o protecţie împotriva antrenării produşilor de descompunere din sol, departe de amplasament şi nu are potenţial inundabil.

- Apa freatică este la o adâncime suficient de mare, ceea ce protejează acest factor de mediu faţă de poluarea cu microorganisme.

- Solul conţine argilă, fapt ce asigură un strat de protecţie a apei subterane, care are rol de barieră împotriva contaminării.

- Mormintele betonate asigură o mai bună protecţie a apei subterane şi a solului;

- Perdea de vegetaţie cu rol de protecţie, la limita funcţională a amplasamentului;

Dezvantaje: nu exista sisteme de protecţie contra incendiilor, în vecintatea unui obiectiv important, care intră pe Directiva SEVESO.

- Alternativa 2

Alternativa 2 păstrează toate avantajele menţionate la alternativa 1, dar se suplimentează cu măsuri de protecţie la incendiu, astfel:

  - Mobilierul urban constituit din bănci, cişmele şi coşuri de gunoi, precum şi spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor, vor fi confecţionate din materiale neinflamabile;

  - În vecintatea cu amplasamentul OŢELINOX se va constitui un gard din beton (stâlpi şi panouri din beton), la o distanţă de 2 m faţă de gardul din beton existent; acesta va constitui o bariera suplimentară contra propagării focului, în caz de incendiu;

  - Betonarea suprafeţei dintre cele 2 garduri pe toată lungimea terenului destinat noului cimitir;

  - La limita funcţională cu OŢELINOX SA, nu va exista bariera vegetală de protecţie, pentru a nu favoriza riscul de propagare a incendiilor.

  - Amenajarea locurilor de înmormântare se va face sub supravegherea şi coordonarea administraţiei cimitirului, care se va preocupa ca fiecare amenajament funerar (bordură, criptă, cavou) să fie prevăzut cu loc special pentru aprinderea lumânărilor, confecţionat din materiale neinflamabile;

  - Montarea de anunţuri, tipărite pe materiale rezistente la intemperii, referitoare la interzicerea aprinderii de lumânări în alte locuri decât cele special amenajate la fiecare mormânt;

  - Deşeurile menajere şi biodegradabile provenite din activităţile specifice vor fi evacuate zilnic, prin sistemul de salubritate al municipiului Târgovişte;

  - Montarea unui sistem de supraveghere video, monitorizat permanent de personalul angajat al cimitirului sau de personal specializat, care să identifice eventualele probleme şi să alerteze în caz de incendiu;

  - În incinta cimitirului, în zona sectoarelor destinate înhumărilor, au acces doar autovehicule electrice, destinate transportului funerar. Nu va fi permis accesul altor autovehicole, dotate cu motoare cu ardere internă;

  - Spaţiile verzi vor fi permanent îngrijite în vederea eliminării unor potenţiale materiale inflamabile (vegetaţie uscată, arbuşti etc);

  - Pe toată suprafaţa cimitirului vor fi montaţi hidranţi exteriori supraterani, care vor fi amplasati pe reţelele de distribuţie a apei, cu presiunea de până la 10 bari.

  - Activităţile desfăşurate în clădirile adminitrative, capela, camerele mortuare, sala de comemorări şi celelalte anexe îşi vor începe activitatea după obţinerea Autorizaţiei de securitate la incendiu;

  - Personalul angajat al Cimitirului va fi instruit periodic, în conformitate cu procedurile existente de notificare a autorităţilor competente şi de a interveni în caz de incendiu;

  - Sistem de alarmare în caz de incendiu.

Arhiepiscopia Târgoviştei a depus toate eforturile, împreună cu Grupul de lucru şi cu proiectantul de specialitate, ca să asigure toate măsurile posibile pentru protecţia contra propagarii incendiilor şi pentru a nu constitui risc pentru amplasamentele învecinate şi va solicita, încă din faza de proiect, aprobarea ISU pentru a se asigura că sistemele implementate asigura protecţie optima la incendiu.

9.2. Evaluarea alternativelor

Evaluarea alternativelor a fost efectuată în raport cu impactul potenţial generat asupra mediului şi cu obiecţiunile avute pe parcursul etapelor, când s-au solicitat puncte de vedere de la autorităţi şi de la agenţii economici învecinaţi. Singurul component de mediu asupra căruia impactul direct, asociat celor 2 alternative ale planului, este diferit, este reprezentat de protecţia la incendiu.

Obiectiunea referitoare la pericolul de incendiu a fost formulată, prin adresa scrisă, de OŢELINOX SA, un obiectiv industrial important al oraşului Târgovişte, care intră pe Directiva Seveso.

Prin intermediul aerului ambiental pot fi afectate sănătatea populaţiei, vegetaţia şi ecosistemele, ca urmare a expunerii acestor receptori la concentratii de poluanţi în aer mai mari decât valorile limită.

X. MĂSURILE AVUTE în VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI, în conformitate cu prevederile art 27 din H.G. 1.076/2004

În conformitate cu prevederile legislative, monitorizarea implementării planului are în vedere identificarea, încă de la început, a efectelor semnificative ale acestuia asupra mediului, precum și efectele adverse neprevăzute, în scopul de a întreprinde acțiunile de remediere necesare.

Monitorizarea cuprinde 2 aspecte:

-        Monitorizarea activității în faza de construcție;

În această fază, monitorizarea va trebui să cuprindă:

o   Respectarea planului de lucru propus;

o   Verificarea tehnică periodică a utilajelor, care trebuie să fie în stare optimă de funcționare, astfel încât să producă cât mai puţin disconfort – zgomot și emisii;

-        Monitorizarea activității în faza de funcționare.

Monitorizarea calității apei subterane

Având în vedere faptul că principalul factor de mediu ce poate fi afectat negativ de construcția unui cimitir este apa subterană, se recomandă monitorizarea calității acesteia. Pentru a nu se realiza foraje suplimentare, se pot utiliza cele 2 foraje existente pe amplasament.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului împreună cu Direcția de Sănătate Publică va decide asupra indicatorilor ce trebuiesc monitorizați precum și frecvența monitorizării. În principiu, programul de monitorizare ar trebui să includă potențialii agenți patogeni (Coliformi, Streptococi, E. coli), precum și substanțe chimice utilizate la îmbălsămare, precum formaldehidă, metanol, etc.

Monitorizarea gestiunii deșeurilor

În conformitate cu prevederile Legii 211/2011, actualizată, se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor, care va conține informații precum: tipul deşeului, codul deşeului, cantitatea produsă, operația la care este supus, dată predării, cantitatea predată. Deșeurile trebuiesc colectate selectiv și predate în conformitate cu prevederile Ord. 1061/2008, privind aprobarea transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

XI. REZUMAT fără CARACTER TEHNIC

Proiectul aflat în discuţie vizează elaborarea documentaţiei de mediu, în vederea aprobării PLANULUI URBANISTIC ZONAL – „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CIMITIR EPARHIAL” în MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, întocmit în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare şi anume H.G. 1.076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, având ca bază principiile dezvoltarii durabile şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a mediului.

Terenul, în suprafaţă de 54.500 mp, cu număr cadastral 84886, propus pentru implementarea proiectului, face parte din domeniul public al municipiului Târgovişte şi este atribuit spre folosinţă gratuită Arhiepiscopiei Târgoviştei, pentru o perioadă de 49 ani, conform HCL 27/30.01.2020 şi Extrasului de Carte Funciara pentru Informare nr. 9344/04.02.2020.

Necesitatea proiectului propus prin PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire cimitir eparhial în municipiul Târgovişte (cimitirele din oraş sunt, în acest moment, la capacitate maximă), rezidă din nevoia stringenta de suplimentare a numărului de locuri de înhumare din oraşul Târgovişte, prin înfiinţarea unui cimitir eparhial, capabil să acopere necesarul pe o perioadă de cel puţin 20 de ani.

Prin prezentul PUZ, se propune reglementarea urbanistică a parcelei cu NC84886, amplasată în teritoriul extravilan al municipiului Târgovişte. Parcela este propusă pentru introducere în intravilanul municipiului prin constituirea unei noi subzone funcţionale:  GCc – ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALA – SUBZONA CIMITIRE.

Zona propusă pentru reglementare are suprafata de 54.500,00 mp. Zona propusă pentru studiu, are suprafaţa de 95.694,00 mp şi se învecinează cu următoarele proprietăţi:

N 	– S.C. OŢELINOX S.A. – NC80872

S     	– MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – NC84887

E      	– ŞOSEAUA GĂEŞTI – DN72

V      	– TEREN ADMINISTRAT DE PRIMARIA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

Prin prezentul PUZ, sunt propuse următoarele investiţii/operaţiuni:

- introducerea în intravilanul municipiului Târgovişte a terenului propus pentru reglementare, cu nr. cadastral 84886, CF84886 cu suprafaţa de 54.500,00 mp, intr-un UTR nou creat – 36C;

- instituirea în zona reglementată a unei noi subzone funcţionale:

GCc – ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALA – SUBZONA CIMITIRE

- POT 20 %	CUT 0.20 REGIM DE ÎNĂLŢIME P+2+M

- Constituirea unei noi unităţi teritoriale de referinta – UTR36c

- Regim de aliniere 	DN72- Soseaua Găești 	- minim 3,00 m

- Retragere minima laterala/posterioara		- 3,00 m

- Înălţime maxima la coamă 				- 25,00 m

- Înălţime maxima la streaşină 			- 20,00 m

- noua subzonă funcţională va reprezenta o noua reglementare urbanistică, în baza careia se vor emite autorizaţiile de construire, exclusiv în zona reglementată, respectiv suprafaţa parcelei cu NC84886;

Terenul aflat în discuţie are folosinţa actuala arabila, ocupat de un preluvisol roşcat stagnic lutic, stagnogleizat în adâncime, format pe materiale eluviale lutoargiloase, necarbonatice, cu conţinut de humus mic, slab aprovizionat cu elemente nutritive (azot, fosfor şi potasiu), în principiu un sol fără valoare economică importantă, care nu poate să genereze, din punct de vedere agricol, recolte semnificative.

Terenul pus la dispoziţia Arhiepiscopiei Târgoviştei, de către Primaria municipiului Târgovişte, pentru edificarea cimitirului eparhial, este amplasat într-o locaţie sensibilă, având în vedere vecinătatea cu un obiectiv industrial important al oraşului Târgovişte, OŢELINOX SA, precum şi într-o zona nereglementată urbanistic.

În vederea dezvoltării armonioase a localităţiilor, în general, şi a oraşului Târgovişte, în particular, este necesară reglementarea situaţiei urbanistice a terenurilor din imediata vecinătate cu obiectivele de tip SEVESO, în special pentru evitarea pericolelor de accident major, precum şi disputelor de orice natură care pot apărea între reprezentanţii obiectivelor SEVESO şi proiectele propuse a se realiza, în imediata vecinătate a acestora.

Autorităţile Administratiei Publice Locale responsabile cu amenajarea teritoriului şi cu urbanismul, în colaborare cu unităţile competente prevazute la art 6, alin. 2, din Legea 59/2016 (Agenţiile pentru protecţia mediului, Comisariatele judeţene din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă) se asigură ca obiectivele de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a consecinţelor unor astfel de accidente pentru sănătatea umană şi pentru mediu sunt incluse în cadrul politicilor de amenajare a teritoriului sau al altor politici relevante (art 13, alin. 1).

În conformitate cu prevederile Ordinulului 99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism autorităţile publice responsabile cu activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism, în colaborare cu autorităţile competente pentru aplicarea Legii 59/2016, trebuie să stabiliească compatibilitatea teritorială din zona obiectivelor SEVESO, fapt realizat prin transpunerea pe planul topocadastral vectorial al zonei în sistem naţional de proiecţie STEREO 70, la o scară cuprinsă între 1:2.000 şi 1:20.000, în funcţie de caz, zonele de impact luate în considerare.

Din punct de vedere al variantelor analizate în acest proiect, terenul aflat în discuţie, având NC84886 este singura varianta propusă de Primaria Târgovişte, nefiind disponibile alte opţiuni, în zona municipiului Târgovişte.

Locaţia cimitirului trebuie să asigure accesibilitatea (adică să aiba acces direct la un drum principal şi să se ajungă uşor la acesta), să fie preferabil la periferia oraşului şi nu în centrul acestuia.

Raportul de mediu s-a axat, pe parcursul evaluării de mediu, pe identificarea problemelor generate de implementarea proiectului şi impactul asupra mediului, ţinând cont de toate recomandările şi obiecţiunile existente şi analizându-le în baza informaţiilor disponibile.

Principala obiecţiune este legată de riscul la incendiu reclamat de unitatea învecinată OŢELINOX SA. În lipsa unor alte variante disponibile de teren, evaluatorul a propus măsuri de protecţie şi combatere a unui potenţial incendiu, recomandând un set de măsuri, care vor fi supuse analizei de către ISU şi Agenţia de Protecţia Mediului Dâmboviţa, în vederea aprobării şi care au constituit varianta 2 a planului.

Acestea sunt:

  - Mobilierul urban constituit din bănci, cismele şi coşuri de gunoi, precum şi spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor, vor fi confecţionate din materiale neinflamabile;

  - În vecintatea cu amplasamentul OŢELINOX, se va constitui un gard din beton (stalpi şi panouri din beton), la o distanţă de 2 m faţă de gardul din beton existent; acesta va constitui o bariera suplimentară contra propagării focului în caz de incendiu;

  - Betonarea suprafeţei dintre cele 2 garduri, pe toată lungimea terenului destinat noului cimitir;

  - La limita funcţională cu OŢELINOX SA, nu va exista bariera vegetală de protecţie, pentru a nu favoriza riscul de propagare a incendiilor.

  - Amenajarea locurilor de înmormântare se va face sub supravegherea şi coordonarea administraţiei cimitirului, care se va preocupa ca fiecare amenajament funerar (bordură, criptă, cavou) să fie prevăzut cu loc special pentru aprinderea lumânărilor, confecţionat din materiale neinflamabile;

  - Montarea de anunţuri, tipărite pe materiale rezistente la intemperii, referitoare la interzicerea aprinderii de lumânări în alte locuri decât cele special amenajate la fiecare mormânt;

  - Deşeurile menajere şi biodegradabile provenite din activităţile specifice vor fi evacuate zilnic, prin sistemul de salubritate al municipiului Târgovişte;

  - Montarea unui sistem de supraveghere video, monitorizat permanent de personalul angajat al cimitirului sau de personal specializat, care să identifice eventualele probleme şi să alerteze în caz de incendiu;

  - În incinta cimitirului, în zona sectoarelor destinate înhumărilor, vor avea acces doar autovehicule electrice, destinate transportului funerar. Nu va fi permis accesul altor autovehicole, dotate cu motoare cu ardere internă;

  - Spaţiile verzi vor fi permanent îngrijite în vederea eliminarii unor potenţiale materiale inflamabile (vegetatie uscată, arbuşti etc);

  - Pe toata suprafaţa cimitirului, vor fi montaţi hidranţi exteriori supraterani, care vor fi amplasati pe reţelele de distribuţie a apei, cu presiunea de până la 10 bari.

  - Activităţile desfăşurate în clădirile adminitrative, capela, camerele mortuare, sala de comemorări şi celelalte anexe îşi vor începe activitatea după obţinerea Autorizaţiei de securitate la incendiu;

  - Personalul angajat al Cimitirului va fi instruit periodic, în conformitate cu procedurile existente de notificare a autoritatilor competente şi de a interveni în caz de incendiu;

  - Sistem de alarmare în caz de incendiu.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, operatorilor obiectivelor SEVESO le revine obligația generală de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore, de a atenua consecințele acestora și de a lua măsuri de remediere. În cazul în care substanțele periculoase sunt prezente în amplasamente, în cantități care depășesc anumite valori, operatorul ar trebui să furnizeze autorității competente informații suficiente, care să îi permită să identifice amplasamentul, substanțele periculoase prezente, precum și pericolele potențiale.

Din punct de vedere al impactului asupra mediului putem spune următoarele:

Cimitirele, prin natural lor (în perioada de exploatare), au impact negativ asupra factorilor de mediu, apa subterană şi sol. În timpul procesului de descompunere a corpurilor umane, sunt eliberaţi în mediul înconjurător compuşii de descompunere. Principalul mecanism de transport al acesor produşi este percolarea în apa subterană. O mare parte din compuşii de descompunere sunt identici cu cei prezenţi în mod natural în mediu. Suplimentar se formează amoniac şi dioxid de carbon. Un alt aspect important este prezenţa lemnului, plasticului, materialelor textile, produşi chimci din compozitia fardurilor, elemente metalice de la plombe, pacekamers, catarame, cuie, etc. Putine se ştiu însă despre descompunerea acestora. În plus formaldehida şi formolul pot fi prezente ca produşi utilizaţi frecvent la îmbălsămare (vezi bibliografie pag 7). Levigatul conţine de asemenea microorganisme care pot polua solul şi apa subterană. Microorganismele conţin în principal bacterii, viruşi, protozoare şi fungi. Acestea pot avea origine şi în alte surse precum animale, sol, apă şi atmosferă (Tick şi colab, 2001).

Corpurile sănătoase ale oamenilor şi animalelor elibereaza bacterii precum: Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiela, Citrobacter, Streptococcus fecalis, Clostridium perfrigens, Clostridium welchii şi Salmonela Typhi şi virusi umani, enterovirusi (Matos, 2001, Dent şi colab, 2004; Castro, 2008). În cele mai multe cazuri contaminarea provine de la bacteriile intestinale patogene cum ar fi E. coli, Pseudomonas aeruginoasa, C perfringens şi Salmonella sp.  Majoritatea microorganismelor accelerează descompunerea materiei organice şi nu sunt patogene (De Ville de Goet, 1980). Mulţi agenţi patogeni mor gradual, odată cu moartea omului şi nu sunt capabile să supravietuiescă o periodă mare de timp în mediul înconjurător, mai ales dacă condiţiile sunt neprielnice. Prin urmare, anumiţi cercetători au sugerat faptul că poluarea apei subterane cu bacterii şi virusi în cimitire rezultă din poluarea contemporană. Cu toate acestea,  o parte din microorganisme trăiesc mai mult în mediul înconjurător chiar dacă condiţiile sunt neprielnice şi pot supravieţui în sol şi apa subterană ceva timp. Temperatura scazută, umiditatea mare a solului, asociată cu activitate microbiologică redusă, mediu alcalin şi conţinut bogat de materie organică sunt factori favorabili de supravieţuire a microorganismelor.

Apa de suprafaţa este uşor influenţabila de poluarea de suprafaţă şi variaza semnificativ cu nivelul precipitaţiilor sau lipsa lor. Prin pătruderea microorganismelor prin stratul de sol, favorizat şi de structura acestuia – solurile nisipoase sunt cele care favorizează acest fenomen, acestea ajung în apa subterana, de unde pot fi purtate la distanţe mari. De aceea plantarea de arbori în jurul cimitirelor cu un sistem radicular dezvoltat poate reduce poluarea microbiană din sol.

Prin urmare, poluarea acviferelor subterane generate de înhumarea corpurilor umane diferă semnificativ funcţie de structura geologică a terenului, amplasarea, clima şi nivel de precipitatii.

Descompunerea corpurilor umane în cripte betonate nu a fost suficient analizată, în literatura de specialitate, dar se prespupune ca fenomenul de percolare al apei încarcată cu microorganisme este mult mai scăzut, datorită gradului de permeabilitate mult mai mic al betonului comparativ cu solul, şi, prin urmare, apa subterană va fi mai puţin poluată prin infiltrarea levigatului. În acest caz, capătă importanţă descompunerea uscată a organismelor umane, fapt ce poate genera mirosuri specifice, în condiţii de nerespectare a procedurilor de înhumare.

Având în vedere cele mentionate mai sus, cimitirele trebuiesc amplasate pe terenuri plane fără pante semnificative pentru a nu antrena lichefiatul la baza pantelor şi a produce concentrarea acestuia şi în zone unde apa freatică este la o adâncime mai mare, astfel încât baza mormântului să fie la cel puţin 1,5 m faţă de nivelul apei freatice. În cazul în care permeabilitatea substratului este mai mare decât 10-5 până la 10-7 cm x s-1 distanta ar trebui să fie mai mare.  În proiectul de faţă, conform studiului geotehnic nivelul apei freatice nu a fost identificat până la adâncimi de 5,00 m.

Se recomandă ca masură importantă pentru protecţia calităţii apei subterane şi determinarea din timp a poluării acesteia prin monitorizarea din punct de vedere al încărcării microbiologice. În perioadele cu precipitaţii abundente, se va ţine cont de cresterea nivelului apei subterane. Menţionăm faptul că, la nivelul administraţiei cimitirului trebuie să existe un plan privind înhumarea corpurilor umane şi gestionarea deşeurilor.

În etapa de construcţie impactul asupra mediului este comparabil cu orice proiect de construcţie cladiri (componente ale planului) şi se manifestă prin emisii nedirijate în atmosferă de la surse mobile (utilajele folosite), manipulare materiale de construcţii, excavări, etc, nivel de zgomot, deşeuri generate.

Important de mentionat este punctul de vedere al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dambovita, care precizeaza prin adresa emisa catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita (nr. 8935 din 29.04.2020) faptul ca, amplasamentul viitorului cimitir nu afecteaza integritatea perimetrelor de protectie al celor doua surse de apa si se poate concluziona ca nu exista risc de poluare a calitatii apei. DSP monitorizeaza calitatea apei potabile distribuita prin acest sistem, cu respectarea frecventei stabilite prin Legea Calitatii Apei Potabile nr 458/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din evaluarea in teren a Sistemului de alimentare cu apa potabila al societatii OTELINOX SA si din documentatia prezentata la dosarul de obiectiv detinut de DSP in scopul emiterii vizei anuale a ASF reiese ca:

- sursele de apa sunt la adancime foarte mare (170 m);

- sunt construite astfel incat sa fie protejate de orice sursa poluatoare;

- au perimetre de protectie cu regim de restrictie si regim sever (dimensionate conform legii si imprejmuite), in interiorul carora nu se defasora nici un fel de activitate;

- sunt echipate cu pompe submersibile;

- nu exista surse de continuitate cu exteriorul;

- conductele de aductiune de la surse la bazin sunt etanse;

- bazinul de inmagazinare este construit din beton, este securizat si imprejmuit;

- exista retea de dezinfectie (clorinare) permanenta a apei distribuite in retea.

CONCLUZII

Prin urmare, în baza documentelor prezentate (Studiu pedologic, Studiu geotehnic), terenul corespunde cu cerinţele de protecţia a mediului, aşa cum rezultă din documentaţiile de specialitate, pentru folosinţa CIMITIRE (teren plan, apă subterană la adâncime de peste 5 m, sol cu lut mediu în primii 45 cm şi lut argilos mediu mai jos, porozitate totala mică, care nu permite percolarea apei în adâncime), singura problema identificata în raportul de mediu fiind vecinătatea cu amplasamentul OŢELINOX SA, care intră pe directiva SEVESO, şi care si-a exprimat obiecţiunile legate de implementarea proiectului. Este important să se solicite acordul OŢELINOX SA, ISU dar şi Agenţiei de Protecţia Mediului Dâmboviţa, privind măsurile de protecţie la incendiu ce se doresc a fi implementate. Protecţia şi securitatea la incendiu reprezintă un aspect important al unei activităţi, mai ales când proiectul se află în vecintatea unui obiectiv important SEVESO, ce deţine substanţe periculoase în cantităţi mari, care pot determina, în anumite condiţii, un accident major.

Având în vedere faptul că nu au existat alte alternative referioare la teren, s-au luat în calcul, în varianta 2, un set de măsuri necesare a fi implementate la punerea în operă a proiectului, astfel încât riscul de incendiu să fie redus la minim. Acest set de măsuri vor fi analizate, îmbunătăţite şi completate la recomandarea autorităţilor competente, astfel încât să se asigure un grad sporit de securitate la incendiu.

Proiectul propus, în eventualitatea implementării acestuia, va da o nouă utilitate terenului (în acest moment, lăsat în paragină), devenind în acest fel folositor pentru comunitate şi asigurând în acelasi timp necesarul de locuri de înhumare pentru oraşul Târgovişte.

Întocmit,

Oprea Doru