MEMORIU DE PREZENTARE – ANEXA NR. 5E

pentru obținerea acordului de mediu

pentru proiectul

"ASFALTARE ULITE SI STRAZI IN SATELE BRANISTEA, DAMBOVICIOARA DIN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”

BENEFICIAR:

UAT Comuna Branistea

APRILIE 2020

CUPRINS

I.	Denumirea proiectului.	3

II.	Titular	3

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	4

3.1.	Rezumatul proiectului	4

3.2.	Justificarea necesităţii proiectului	6

3.3.	Valoarea investitiei	6

3.4.	Perioada de implementare propusa	6

3.5.	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar.	6

3.6.	Caracteristici fizice ale proiectului	7

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare	13

V.	Descrierea amplasarii proiectului.	13

5.1.	Localizarea proiectului	13

Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:	14

Surse de poluare existente în zonă;	14

5.2.	Date geomorfologice	14

5.3.	Date geologice	15

5.4.	Date climatice si seismice	15

VI.	Surse de poluanți pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	17

6.1.	Protecția calității apelor	17

6.2.	Protecția aerului	19

6.3.	Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor	21

6.4.	Protecţia împotriva radiaţiilor:	22

6.5.	Protecția solului și subsolului	22

6.6.	Protecția ecosistemelor terestre și acvatice	23

6.7.	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public	24

6.8.	Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului:	25

6.9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	27

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect	28

VIII.	Prevederi pentru managementul și monitorizarea mediului	29

8.1.	Prevederi generale	29

8.2.	Prevederi specifice	29

IX.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)	35

X.	Lucrări necesare organizării de şantier	36

10.1.	Localizarea organizării de şantier:	36

10.2.	Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier (realizare drumuri de acces, racordare la utilităţi, transport materiale)	36

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile	40

XII.	Anexe – Piese desenate	43

# Denumirea proiectului.

“ASFALTARE ULITE SI STRAZI IN SATELE BRANISTEA, DAMBOVICIOARA DIN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL DAMBOVITA”

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect tehnic de executie sunt amplasate in Comuna Branistea, satele Branistea si Dambovicioara.

Prezenta lucrare reprezintă memoriul tehnic de prezentare pentru investiția “Asfaltare ulite si strazi in satele Branistea, Dambovicioara din comuna Branistea, judetul Dambovita” și a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului (Anexa 5E) pentru obținerea Acordului de mediu.

# Titular

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI BRANISTEA

Date de identificare titular:

Adresa: Judetul Dambovita, str. Principala, nr.1151, 137050, Comuna Branistea, Romania

Tel: +40 245 715 196

Fax: +40 245 715 196

Amplasament proiect :

In Comuna Branistea majoritatea drumurilor au fost deja modernizate. Prin investiția prezentă, se propune spre proiectare o lungime de 2623,46 m strazi drumuri comunale si ulite comunale. Prin realizarea investiției se va rezulta un drum modernizat conform normativelor.

Din punct de vedere administrativ comuna se situeza în partea sudica a judeţului Dâmboviţa ,la o distanţă de 60 km de Bucuresti, 32 km de Târgovişte şi la 3 km de oraşul Titu (oraşul cel mai apropiat) .

Amplasamentul se află pe terenul administrativ al Comunei Branistea conform Certificat de Urbanism nr 35. din data de 06.08.2019.identificat cu Lista bunurilor aflate in domeniul public al comunei Branistea.

Figura 1: Amplasamentul comunei Branistea în cadrul judetului Dambovita

In reteaua de drumuri studiată se descarcă ramificatii ale drumurilor comunale existente si se regasesc accese de la proprietăti respectiv de la institutii a căror amplasament sunt pe aliniamentul acestora.

# Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

### Rezumatul proiectului

Se vor asfalta aprozimativ 2.709,00 ml de drumuri comunale in satele Branistea si Dambovicioara, in comuna Branistea, judetul Dambovita.

Realizarea lucrărilor de asfaltare din cadrul prezentului proiect presupune realizarea urmatoarelor elemente in profil transversal:

| Sat Branistea |
| --- |
| DC 4 -1 | 209 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DC 2-2 | 86 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DS 10-2 | 82 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DS 2-7 | 83 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DS 13-1 | 30 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DC 14-3 | 96 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DS 10-3 | 112 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DS 1-2-1 | 83 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DC 2-4 | 98 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DC 2-1 | 85 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |

| Sat Dambovicioara |
| --- |
| DS 49-3-1 | 146 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DCL 49-4 | 108 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DS 5-5 | 205 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,25 m |
| DS 5-2 | 346 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,50 m |
| DCL 49 - 10 | 162 |
| - lăţimea platformei | 4 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 5 m |
| - acostamente | 2x0,50 m |
| DCL 49 - 3 | 216 |
| - lăţimea platformei | 4 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 5 m |
| - acostamente | 2x0,50 m |
| DC 49 11-1 | 259 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,50 m |
| DC 49 5-1 | 299 |
| - lăţimea platformei | 2,75 m |
| - lăţimea părţii carosabile in aliniament | 3,25 m |
| - acostamente | 2x0,50 m |

### Justificarea necesităţii proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului

Asfaltarea drumurilor incluse în reteaua de infrastructură locală îșî justifică utilitatea și se impune ca investiție prin rezolvarea următoarelor deziderate:

▪	Evitarea pierderilor produse de: starea tehnică a drumurilor. In prezent reteaua de drumuri prezintă lipsuri ale lătimii părtii carosabile a imbrăcămintii pe unele sectoare, a santurilor si a rigolelor, astfel pe perioada unor precipitatii accesul pe aceste drumuri este anevoioasă;

▪	Datorită degradărilor existente timpii de călătorie sunt foarte mari, accesul auto este anevoios;

▪  Diminuarea cheltuielilor de reparații și întreținere prin efectuarea lor la timpul  optim, beneficiind de accesul permanent și sigur al autovehiculelor;

▪  Lipsa accesului permanent ce poate preîntâmpina o catastrofă cauzată de incendii sau situatii de urgentă;

▪	Accesul  locuitorilor  anevoios la proprietăti,  la  edificiile  sociale,  culturale,  la  terenurile agricole si pășunile din zonă.

Necesitatea proiectului este dată de starea tehnică a drumurilor din Comuna in prezent acestea fiind drumuri  pietruite cu o parte carosabilă variabil 2,5-4,5 m variabilă.

Drumurile din comună in prezent nu prezintă elementele geometrice in plan si in plan vertical necesare asigurării unei circulatii in conditii de sigurantă optime se poate observa lipsa aliniamentelor si racordărilor ale acestora respectiv delimitarea vizibilă a suprafetei carosabile. Se poate observa starea degradată a santurilor si a rigolelor fiind necesar interventii de reparatii curătire a acestora.

### Valoarea investitiei

Valoarea obiectivului de investitie :

- Constructii montaj fara TVA: 1,066,809.10 lei

- Constructii montaj cu TVA: 1,269,502.83 lei

### Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 3 luni de zile.

### Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar.

Planurile proiectate se vor regasi anexate la prezenta documentatie.

### Caracteristici fizice ale proiectului

a) Situația existenta

Asfaltarea drumurilor incluse în reteaua de infrastructură locală îșî justifică utilitatea și se impune ca investiție prin rezolvarea următoarelor deziderate:

▪	Evitarea pierderilor produse de: starea tehnică a drumurilor. In prezent reteaua de drumuri prezintă lipsuri ale lătimii părtii carosabile a imbrăcămintii pe unele sectoare, a santurilor si a rigolelor, astfel pe perioada unor precipitatii accesul pe aceste drumuri este anevoioasă;

▪	Datorită degradărilor existente timpii de călătorie sunt foarte mari, accesul auto este anevoios;

▪  Diminuarea cheltuielilor de reparații și întreținere prin efectuarea lor la timpul  optim, beneficiind de accesul permanent și sigur al autovehiculelor;

▪  Lipsa accesului permanent ce poate preîntâmpina o catastrofă cauzată de incendii sau situatii de urgentă;

▪	Accesul  locuitorilor  anevoios la proprietăti,  la  edificiile  sociale,  culturale,  la  terenurile agricole si pășunile din zonă.

Necesitatea proiectului este dată de starea tehnică a drumurilor din Comuna in prezent acestea fiind drumuri  pietruite cu o parte carosabilă variabil 2,5-4,5 m variabilă.

Drumurile din comună in prezent nu prezintă elementele geometrice in plan si in plan vertical necesare asigurării unei circulatii in conditii de sigurantă optime se poate observa lipsa aliniamentelor si racordărilor ale acestora respectiv delimitarea vizibilă a suprafetei carosabile. Se poate observa starea degradată a santurilor si a rigolelor fiind necesar interventii de reparatii curătire a acestora.

Investigaţiile au constat în parcurgerea drumurilor comunale supuse studiului si asfaltarii in prezentul proiect, drumuri situate in satele Branistea si Dambovicioara, analiza modului cum se face colectarea şi evacuarea apelor meteorice, observarea stării acestora şi informaţii obţinute de la autoritatea contractantă, precum si de la locuitorii din zonă.

Observaţiile făcute la fata locului au scos în evidenţă următoarele caracteristici ale drumurilor:

-     elemente geometrice nesistematizate;

-	structură rutieră pe partea carosabila realizată din drumuri cu pietruiri  stabile degradări doar de suprafată fără degradări structurale..

-     Suprafața  cu degradări: gropi;

-     dislocării ale materialelor din corpul drumurilor din stratul de rulare sub acţiunea traficului şi a apei.

-     regimul de scurgere al apelor deficitar, determinat de lipsa unor amenajări complete

-	lipsa de lucrări de întreţinere aferente părţii carosabile; Pentru un drum pietruit nerealizarea lucrărilor de întreţinere în permanenţă conduce la apariţia problemelor menţionate anterior.

-     scurgerea apelor de pe partea carosabila nu este asigurata datorita pantelor transversale existente;

-     Starea de degradare exprimata prin indicele global de degradare IG < 60.

-     Lipsesc elementele de siguranta circulatiei, semnalizare verticala si marcajele.

-	Astfel se poate considera că reteaua de drumuri este necorespunzătoare ce afectează negativ conditiile de circulatie din punct de vedere al sigurantei, confortului și vitezei.

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se incadrează în categoria C - lucrări de importanță normală si se vor realiza in condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor.

b) Situatia proiectata

Documentatia trateaza lucrarile de asfaltare a 2.709 ml de drumuri comunale, destinata traficului rutier, din comuna Branistea, satele Branistea si Dambovicioara, judetul Dambovita.

Pe langa amenajarea partii carosabile, documentatia trateaza si amenajarea acostamentelor, precum si realizarea semnalizarii orizontale.

In cele ce urmeaza se vor prezenta succinct lucrarile de interventie si asfaltare pentru drumurile studiate in prezenta documentatie.

- Traseul in plan

Traseul proiectat al ulitelor urmăresc, traseul existent al acestora, se vor face îmbunătăţiri ale aliniamentelor si racordarea acestora prin curbe cu arce de cerc şi franturi unde este cazul.

Aliniamentele se vor racorda cu arce de cerc.

Elementele geometrice în plan, inclusiv amenajarea în spaţiu a curbelor (supralărgiri, convertiri, supraînălţări), sunt stabilite în conformitate cu prevederileSTAS 10144/3-91, pentru viteza de proiectare de 25 km/oră.

Aceste elemente se vor îmbunătăţii în limita posibilităţilor existente pe teren, fără a fi nevoie de lucrări mari de terasamente sau de lucrări de artă costisitoare.

- Traseul in profil longitudinal

Linia proiectată (linia roşie) urmăreşte linia actuală a terenului cu mici modificări, cu diferenţe în ax pozitive aproximativ egale cu grosimea stratului de uzură si legătură sau a stratului de bază  plus corecturile necesare, aplicat în aşa fel ca pasul de proiectare prevăzut în STAS 863/85 şi în STAS 10144/3-91 subcap.4.7;4.8 tabelele 13 si 14, pag.10. să fie respectat.

Se va amenaja panta longitudinala intre valoarea  0,5% - 2,31%

- Traseul in profil transversal

Pentru studierea profilelor transversale se va vizualiza plansele tip anexate.

Traseele ulitelor vor avea următoarele caracteristici in profil transversal:

SAT BRANISTEA

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 1 | DC 4-1 | DC 4-1 | 213,56 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 2 | DC 2-2 | DC 2-2 | 86,00 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 3 | DS 10-2 | DS 10-2 | 82,00 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 4 | DS 2-7 | DS 2-7 | 85,00 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 5 | DS 13-1 | DS 13-1 | 30 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 6 | DC 14-3 | DC 14-3 | 96 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 7 | DS 10-3 | DS 10-3 | 112 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 8 | DS 1-2 | DS 1-2 | 83 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 9 | DC 2-4 | DC 2-4 | 98 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 10 | DC 2-1 | DC 2-1 | 86 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

SAT DAMBOVICIOARA

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 1 | DS 49-3-1 | DS 49-3-1 | 152,00 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 2 | DCL 49-4 | DCL 49-4 | 108,00 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 3 | DS 5-5 | DS 5-5 | 206 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 4 | DS 5-2 | DS 5-2 | 348 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 5 | DCL 49 - 10 | DCL 49 - 10 | 162 |
| Latime parte carosabilă | 4.00 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,50 m | 2,5 % spre dreapta |

Acostament partea dreaptă                             0,50 m                                                       2,5 % spre dreapta

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 6 | DCL 49 - 3 | DCL 49 - 3 | 216 |
| Latime parte carosabilă | 4.00 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,50 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,50 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 7 | DC 49 11-1 | DC 49 11-1 | 266,90 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

| Nr. crt. | Denumire drum | Denumire proiect | Lungime in proiect Proiect (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Dambovicioara |  |
| 8 | DC 49 5-1 | DC 49 5-1 | 356,44 |
| Latime parte carosabilă | 2,75 m | 2,5 % unică spre dreapta |
| Acostament parte stangă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |
| Acostament partea dreaptă | 0,25 m | 2,5 % spre dreapta |

In general drumurile se prezintă in profil usor rambleu, straturile de reprofilare piatră si îmbrăcămintea de asfalt se vor realiza pe straturile de pietruire existente.

- Sistemul rutier

Sistemul rutier se va dimensiona pentru o perioada de perspectiva de 10 ani, tinand seama si de posibilitatea unor ranforsari ulterioare, respectiv se va aplica metoda consolidarilor succesive in functie de valorile de trafic din viitor.

| Nr. crt. | Denumire drum | Lungime in proiect Proiect (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 1 | DC 4 / 1 | 213,56 | 8 cm imbracaminte asfaltica Ba 16 16 cm strat reprofilare cu piatra sparta inclusiv sub acostament Strat existent reprofilare si compactare -Acostament pietruit 8 cm grosime |
| 2 | DC 2 / 2 | 86,00 |  |
| 3 | DS 10-2 | 82,00 |  |
| 4 | DS 2-7 | 85,00 |  |
| 5 | DS 13-1 | 30,00 |  |
| 6 | DC 14-3 | 96,00 |  |
| 7 | DS 10-3 | 112,00 |  |
| 8 | DS 1-2 | 83,00 |  |
| 9 | DC 2-4 | 98,00 |  |
| 10 | DC 2-1 | 86,00 |  |
| Sat Dambovicioara |  |
| 1 | DS 49-3-1 | 152,00 | 8 cm imbracaminte asfaltica Ba 16 16 cm strat reprofilare cu piatra sparta inclusiv sub acostament Strat existent reprofilare si compactare -Acostament pietruit 8 cm grosime |
| 2 | DCL 49-4 | 108,00 |  |
| 3 | DS 5-5 | 206 |  |
| 4 | DS 5-2 | 348 |  |
| 5 | DCL 49 - 10 | 162 |  |
| 6 | DCL 49 - 3 | 216 |  |
| 7 | DC 49 11-1 | 266,90 |  |
| 8 | DC 49 5-1 | 356,44 |  |

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Scurgerea apelor meteorice se vor asigura prin pante longitudinale şi transversale.

Pe marea majoritate a strazilor nu a fost posibila amenajarea sistemelor de coelctare si evacuare a apelor pluviale din pricina spatiului restrans impus de limitele cadastrale si de situatia reala din teren.

Cu toate acestea, pe cat posibil prin remodelarea profilului longitudinal s-a incercat dirijarea apelor meteorice prin pante longitudinale catre santurile drumurilor colectoare.

Pe traseul drumurilor supuse studiului, la intersectiile cu drumurile coelctoare se vor amenaja podete transversale avand diametrul de DN 500 conform tabel de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire drum | Nr. PODEȚE |
| --- | --- | --- |
| Sat Branistea |  |
| 1 | DC 4-1 | 1 |
| 2 | DC 2-2 | 1 |
| 3 | DS 10-2 | 1 |
| 4 | DS 2-7 | 1 |
| 5 | DS 13-1 | 1 |
| 6 | DC 14-3 | 1 |
| 7 | DS 10-3 | 1 |
| 8 | DS 1-2 | 1 |
| 9 | DC 2-4 | 1 |
| 10 | DC 2-1 | 1 |
| Sat Dambovicioara |  |
| 1 | DS 49-3-1 | 1 |
| 2 | DCL 49-4 | 1 |
| 3 | DS 5-5 | 1 |
| 4 | DS 5-2 | 2 |
| 7 | DC 49 11-1 | 2 |
| 8 | DC 49 5-1 | 1 |

Lucrari de siguranta circulatiei - Semnalizari si marcaje si parapet de protectie

In cadrul proiectului au fost prevazute semnalizari si marcaje atat pe perioada de executie cat si finale. Acestea trebuie sa conduca la o fluenta a traficului in conditii de siguranta maxima, si sa permita conducatorilor auto o orientare facila.

Lucrarile de semnalizare rutiera, orizontala si verticala, se vor realiza conform STAS 1848–1,2,3/2011 si STAS 1848-7/2015.

Marcajul rutier consta in marcaj de separare a benzilor de circulatie, marcaj marginal, si marcaj divers si transversal)

Semnalizarea verticala consta in amplasarea de indicatoare de avertizare,  de reglementare, de obligativitate si indicatoare de informare si orientare.

Indicatoarele rutiere vor fi realizate pe suport din tabla, cu folie reflectorizanta.

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare

#### Nu este cazul.

# Descrierea amplasarii proiectului.

### Localizarea proiectului

Localizare: Amplasamentul se află pe terenul administrativ al Comunei Branistea conform Certificat de Urbanism nr 35. din data de 06.08.2019.identificat cu Lista bunurilor aflate in domeniul public al comunei Branistea.

Suprafaţa terenului și dimensiuni în plan:

Suprafata totala de interventie amenajata in cadrul proiectului este de 10.189,00 mp, din care:

- 8.329,00 mp parte carosabila amenajata;

- 1.698,00 mp acostamente amenajate.

Regim juridic - natura proprietății:

Terenurile ocupate sunt exclusiv în ampriza drumurilor nefiind necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier,  așadar  lucrările propuse pentru aceste străzi sunt amplasate în domeniul public.

Situația juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de către investiție este domeniul public al Comunei Branistea, judetul Dambovita.

Servituţi:

In Comuna Branistea majoritatea drumurilor au fost deja modernizate. Prin investiția prezentă, se propune spre proiectare o lungime de 2623,46 m strazi drumuri comunale si ulite comunale. Prin realizarea investiției se va rezulta un drum modernizat conform normativelor.

Din punct de vedere administrativ comuna se situeza în partea sudica a judeţului Dâmboviţa ,la o distanţă de 60 km de Bucuresti, 32 km de Târgovişte şi la 3 km de oraşul Titu (oraşul cel mai apropiat) .

Drept de preempţiune: Imobilele aparțin în întregime domeniului public al autorității locale și nu sunt afectate de drept de preemțiune.

Zonă de utilitate publică: Terenul este amplasat în intravilan și aparține domeniului public al comunei Branistea

### Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Comuna Branistea este marginit astfel:

| la Nord: | - terenuri agricole |
| --- | --- |
| la Est: | - Crangasi, Contesti, DN71 |
| la Sud: | - orasul Titu |
| la Vest: | - DN 7 si oras Titu |

Accesul in satele Branistea si Dambovicioara se realizeaza astfel:

- prin drumul judetean DJ701 si DJ 701A – acces principal auto și pietonal

### Surse de poluare existente în zonă;

Nu au fost identificate surse de poluare in zona.

### Date geomorfologice

Zona cercetată este situată in cadrul Platformei Vlahe situat la exteriorul lantului carpatic.

Terenul cercetat este cvasiorizontal, cu suprafaţă plană.

Pe terenul studiat nu s-a constatat prezenţa accidentelor tectonice şi nici al alunecărilor de teren active care, prin activitatea lor, ar putea să afecteze integritatea străzilor.

Construcţiile mai vechi din zona studiată nu sunt afectate, indicând un trecut liniştit din punct de vedere al alunecărilor de teren.

### Date geologice

Zona cercetată este situată in cadrul Platformei Vlahe situat la exteriorul lantului carpatic.

Terenul cercetat este cvasiorizontal, cu suprafaţă plană.

Pe terenul studiat nu s-a constatat prezenţa accidentelor tectonice şi nici al alunecărilor de teren active care, prin activitatea lor, ar putea să afecteze integritatea străzilor.

Construcţiile mai vechi din zona studiată nu sunt afectate, indicând un trecut liniştit din punct de vedere al alunecărilor de teren.

### Date climatice si seismice

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentală, având următorii parametri:

- temperatura medie anuală : +10.50 C

- temperatura minimă absolută : -30.0 C

- temperatura maximă absolută : +39.40 C

Precipitaţiile medii anuale au valoarea de 687 mm şi reprezintă valoarea medie pe 10 ani. Repartiţia precipitaţiilor pe anotimpuri este:

- iarna                            115,3mm

- primăvara                    184,0mm

- vara                             244,3mm

- toamna                        143,4mm

Un alt factor important este intesitatea şi direcţia vânturilor. Direcţia predominantă este N-E (16,6%) şi S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 – 2,8m/s.

Conform Codului de proiectare seismica – prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale ag determinată pentru intervalul mediu de recurenţă IMR = 225ani (20% probabilitate de depăşire în 50 ani), corespunzător stării limită ultime, valoare numită “acceleraţie pentru proiectare” iar condiţiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns şi reprezintă graniţa dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Din zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns, Tc = 1,0s, iar  după zonarea în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului de proiectare ag = 0,30g.

Figura 2: Zonarea macroseismică conform SR 11100-1/93

Figura 3: Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare

Figura 4: Perioada de colt Tc=1,6 sec

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054-77, Zonarea după adâncimea de îngheţ, perimetrul prezintă adâncimea de îngheţ este de 80-90 cm.

# Surse de poluanți pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

### Protecția calității apelor

Surse specifice  de poluare în perioada de execuție a investiției:

- lucrările desfășurate (excavații, terasamente, manipularea pământului pot determina poluarea apelor de suprafaţă cu particule de dimensiuni mici transportate de apele pluviale;

- activităţile de tip şantier şi depozitele intermediare (vrac) de materiale de construcţii (în special pulverulente) reprezintă surse de poluare cu particule de dimensiuni mici, deoarece sunt spălate şi transportate de apele pluviale către terenurile adiacente, o parte din ele putând

ajunge în cursurile de apa;

- traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanţi gazoşi (NOx, CO, SO2, compuşi organici volatili particule în suspensie, PM10 etc.). În acelaşi timp, vor rezulta particule din frecarea dintre suprafaţa drumului şi a roţilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spălate de precipitaţii şi depozitate pe sol, de unde prin intermediul apelor pluviale pot ajunge în albia apelor de suprafaţă;

- utilajele și mijloacele de transport, datorită scurgerilor accidentale de produse petroliere sau alte scurgeri de materiale în faza lichidă folosite în construcții care pot ajunge în apele de suprafață prin antrenarea acestora de către apele meteorice sau se pot infiltra în freatic; prin deversarea accidentală a carburanţilor, uleiurilor sau materialelor de construcţii se poate produce poluarea mediului acvatic, care poate avea consecinţe grave asupra ecosistemului acvatic, datorită peliculelor formate pe apele de suprafaţă în apropiere de mal, unde debitul de curgere scade, prezenţa acestora în aval putând avea impact asupra unor zone depărtate;

- stocarea necorespunzătoare a hidrocarburilor (carburanţi, uleiuri), vopselelor, diluanților, amorsei pentru mixtura asfaltică în rezervoare neetanșe și neprevăzute cu cuve pentru retenția eventualelor scurgeri accidentale;

- scurgeri accidentale, infiltrații din bazinele de colectare a apelor uzate menajere provenite din cadrul organizării de șantier sau a toaletelor ecologice, care pot duce la impurificarea freaticului.

Măsuri de protecție în perioada de execuție a investiției

- în cazul producerii de scurgeri accidentale de produse petroliere se vor intreprinde imediat măsuri de înlăturare a factorilor generatori de poluare și se vor anunța autoritățile responsabile cu protecția apelor;

- utilizarea de echipamente și mijloace de transpot moderne, cu emisii reduse de poluanți, care vor fi întreținute în bună stare de funcționare, având reviziile tehnice efectuate de operatori autorizați;

- reparațiile utilajelor și autovehiculelor de transport se vor realiza numai in unități autorizate;

- carburanții, vopselele, diluanții, amorsa pentru mixturi asfaltice și alte materii prime și auxiliare lichide se vor  stoca în rezervoare etanșe prevăzute cu cuve de retenție în scopul prevenirii scurgerilor accidentale; acestea se vor stoca în locuri special amenajate, cu acces restricționat.

- zonele de stocare carburanți, zonele de depozitare materiale de construcții, zona de întreținere echipamente, zona de amplasare a stației betoane și a stației de asfalt vor fi prevăzute cu șanțuri si rigole de reținere a scurgerilor accidentale și apelor pluviale; pentru a asigura sedimentarea particulelor solide și separarea produselor petroliere transportate de aceste ape colectate, ele vor fi preepurate in sisteme compuse din decantor si separator de produse petroliere; totodată platformele trebuie trebuie prevăzute cu pante pentru a asigura colectarea scurgerilor accidentale de ape uzate, uleiuri, carburanți;

- drumurile de acces si drumurile de serviciu temporare trebuie să fie pietruite; reziduurile din șantier trebuie îndepărtate manual sau mecanizat de pe pneurile echipamentelor și utilajelor la ieșirea din șantier în puncte de curățire special amenajate.

- se va verifica periodic etanșeitatea foselor septice și a rezervoarelor pentru colectarea apelor uzate menajere. Calitatea apelor uzate menajere se va încadra în concentraţiile maxime admisibile conform  NTPA – 002 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor”.

Surse de poluare a apelor în perioada de operare

- traficul rutier generator de noxe gazoase și pulberi în suspensie care pot ajunge pe suprafața cursurilor de ape conducând la modificarea parametrilor fizico- chimici și biologici ai acestora;

- apele pluviale care spală platforma drumului și ajung în emisari;

- activitățile de întreținere a drumurilor, care prin împrăștierea sărurilor în perioadele de îngheț, în caz de stocare necorespunzătoare a a cestora sai în caz de utilizare în cantități mari se pot infiltra în sol și freatic.

- accidentele rutiere în care sunt implicate mijloace de transport care transportă substanțe toxice sau periculoase, care pot conduce la deversări ale acestora în ape de suprafață sau pe sol, conducând apoi la afectarea freaticului.

- zona spațiului pentru servicii, unde se considera ca apele pluviale pot fi impurificate cu eventuale scurgeri de produse petroliere ; o sursă de poluare a apelor este reprezentată de apele uzate menajere provenite de la spațiile pentru servicii.

Măsuri de protecție a apelor în perioada de operare

- întreținerea corespunzătoare a șanțurilor, rigolelor, separatoarelor de hidrocarburi și bazinelor deznisipatoare pentru preluarea apelor pluviale; namolul colectat periodic din şanţuri va fi eliminat conform prevederilor legale;

- respectarea prevederilor legale pe perioada anotimpului rece privind aplicarea de săruri sau alte substanțe folosite pentru dezgheț;

- în zona pentru servicii, ape pluviale vor fi colectate si preepurate în decantoare-separatoare de produse petroliere înainte de evacuarea in emisar, iar apele uzate menajere vor fi colectate și epurate în stație mecano-biologică.

- în caz de accidente de circulaţie, principala şi uneori singura măsură de minimizare a riscurilor de poluare a apelor constă din rapiditatea de adoptare a măsurilor de limitare a dispersiei şi de colectare a scurgerilor de poluant.

### Protecția aerului

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse libere, in general, la sol sau în apropierea solului, deschise (cele care implică manevrarea pământului), mobile, nedirijate şi au loc pe o perioadă limitată de timp. Caracteristicile surselor şi geometria obiectivului înscriu amplasamentul, în ansamblu, în categoria surselor liniare. De asemenea, trebuie menţionat că, prin natura lor, sursele asociate lucrărilor de construcţie nu pot fi prevăzute cu sisteme de captare şi evacuare dirijată a poluanţilor.

Surse de plouanți atmosferici generați în perioada de execuție a investiției

- lucrările de excavare, umplere, manevrarea materialelor de construcție sunt surse generatoare de praf în atmosferă;

- utilajele și echipamentele prin funcționarea lor în zona fronturilor de lucru;

- poluarea specifică activității utilajelor și echipamentelor se apreciază după consumul de carburanți, care generează poluanți precum NOx, CO, NMVOC, particule în suspensie și sedimentabile;

- stația de betoane, stația de mixturi asfaltice din cadrul organizării de șantier, contribuie în special cu pulberi la poluarea atmosferei;

Sursele de emisie dirijate aferente staţiilor de betoane şi staţiilor de asfalt vor fi dotate cu sisteme de captare și reducere a emisiilor.

- traficul rutier înspre și dinspre organizarea de șantier, care generează poluanți specifici: NOx, CO, NMVOC, pulberi în suspensie (PM2,5) și sedimentabile (PM10).

Măsuri de protecție a atmosferei în perioada de execuție a lucrărilor

- utilizarea de mijloace de construcție performante și realizarea de inspecții tehnice periodice a acestora;

- evitarea concentrării organizării de șantier pe mai multe amplasamente și echiparea cu dotări moderne;

- alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru vehiculele care transportă materialele de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza prin acoperirea vehiculelor cu prelate, pe drumuri care vor fi umezite periodic dacă situația o impune;

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, conform unor grafice de execuție și corelarea acestor grafice de lucru ale utilajelor de pe amplasamentul lucrării cu cele ale bazelor de producție ale constructorului (daca este cazul);

- minimirea emsiilor de praf și pulberi în suspensie din lucrările de terasamente și de manipulare (săpare, compactare, spargere, încărcare- descărcare) a pământurilor prin aplicarea de tehnologii care să conducă la respectarea prevederilor normelor legale. Procesele tehnologice mari generatoare de praf, ca de exemplu umpluturile cu pământ, vor fi reduse în perioadele de vânt puternic şi se vor umezi permanent suprafeţele nepavate.

- Sursele de emisie dirijate aferente staţiilor de betoane şi staţiilor de asfalt vor fi dotate cu sisteme de captare și reducere a emisiilor: silozurile de ciment si de var se vor dota cu filtre cu saci (cu recuperare prin vibrare - scuturare) - eficienta de 99%, instalația de preparare mixturi asfaltice fa fi dotată cu instalație locala de captare a aerului impurificat din zona de uscare agregate - mixare, prevăzută cu filtre cu saci - eficienta de 99%, buncărul de filer se va prevedea cu instalație locala de captare a aerului impurificat prevăzută cu un ciclon - eficienta de minimum 75%.

- Se vor utiliza numai utilaje grele şi mijloace de transport corespunzătoare normelor EURO III - EURO VI, cu motoare diesel. Utilajele si echipamentele cu motor diesel vor fi alimentate cu motorina cu conținut redus de sulf (<0.1%).

- Utilajele de construcţie vor fi foarte bine întreţinute pentru a minimiza emisiile excesive de gaze. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea care privește nivelul de monoxid de carbon si concentrațiile de emisii in gazele de eșapament si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

- În perioadele cu vânt puternic, depozitele de agregate vor fi stropite cu apă la intervale regulate si/sau vor fi acoperite.

Evaluările și estimările realizate au indicat că valorile concentraţiilor poluanţilor specifici se vor situa sub valorile limită corespunzătoare pe toate perioadele de mediere, cu excepția concentrațiilor de pulberi totale în suspensie pentru care există probabilitatea depăşirii pe termen foarte scurt a concentraţiei maxime admisibile pe 30 de minute în zonele in care predomina pământurile prăfoase, in condiții meteorologice nefavorabile (perioade de seceta, lipsite de precipitații) si in ipoteza neaplicării măsurilor adecvate (stropirea, pietruire, stabilizare). Eventualele depăşiri pot avea loc doar pe arii foarte restrânse, aflate strict în zona drumului sau în imediata vecinătate a acestuia.

Datorită surselor de emisie nedirijate, cu înălţimi reduse, aflate în general aproape de nivelul solului - aferente activităţilor de construcţie, zona de impact maxim a acestora va fi în general extrem de restrânsă şi va fi reprezentată de zona drumului şi de imediata vecinătate a acesteia, valorile concentraţiilor datorate activităţilor de construcţie scăzând rapid cu creşterea distanţei faţă de axul drumului.

Impactul local asupra calităţii aerului, datorat realizării diferitelor tronsoane de drum, va avea un caracter temporar, fiind limitat la perioada de desfăşurare a lucrărilor de construcţie a tronsoanelor respective. De asemenea, schimbarea în timp a poziţiei surselor de emisie (datorită deplasării frontului de lucru) determină un impact local redus pe termen lung şi scăderea probabilităţii de apariţie a unor valori mari ale concentraţiilor pe termen scurt.

Impactul activităţilor asociate organizărilor de şantier va fi strict în interiorul perimetrului acestora şi în imediata vecinătate a acesteia. Impactul va fi temporar, fiind limitat la perioadele de desfăşurare a lucrărilor de construcţie. Deşi pe termen scurt există posibilitatea apariţiei unor valori locale relativ mari în cazul NO2, pe termen lung acest lucru nu va întâmpla, datorită caracterului intermitent al surselor de emisie. În cazul celorlalţi poluanţi, se estimează că nu se va înregistra un impact semnificativ.

Surse de poluanți atmosferici generați în perioada de operare

- Traficul rutier este singura sursă de poluare cu NOx, SOx, CO, NMVOC, pulberi a atmosferei aferentă operării drumului national. Datorită surselor de emisie nedirijate, cu înălţimi reduse, aflate aproape de nivelul solului - aferente traficului rutier (circa 2 m), zona de impact maxim a acestora va fi în general extrem de restrânsă şi va fi reprezentată de zona drumului şi de imediata vecinătate a acesteia, valorile concentraţiilor datorate traficului rutier scăzând rapid cu creşterea distanţei faţă de axul drumului.

Valorile concentraţiilor datorate operării drumului national, se vor situa sub valorile limită corespunzătoare, pe toate perioadele de mediere, contribuţia traficului rutier de operare a la afectarea calităţii aerului fiind redusă spre nesemnificativă.

Măsuri de protecție a aerului în perioada de operare

- asigurarea fluidizării traficului.

Trebuie precizat însă că datorită modificării structurii parcului auto în sensul creşterii ponderii de autovehicule echipate cu motoare performante (EURO IV, EURO VI) se estimează că emisiile din trafic se vor reduce progresiv până în 2035.

Astfel, implementarea proiectului va avea, în ansamblu, un impact pozitiv asupra factorului de mediu “aer”, prin îmbunătăţirea semnificativă a calităţii aerului în principalele zone locuite din vecinătatea ariei de amplasament.

### Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

Surse de zgomot în perioada de execuție a proiectului

- pentru realizarea diferitelor categorii de lucrări (excavații săpături, umpluturi de pământ în rambleu, infrastructura și suprastructura drumului, podețe, intersecții, semnalizări și marcaje) se folosesc o serie de utilaje tehnologice și mijloace de transport care reprezintă o sursă de zgomot în perioada de construcție;

- circulația mijloacelor de transport pentru materiile prime necesare realizării lucrării, precum și traficul utilajelor de construcție din cadrul punctului de lucru (cilindri compresori, autogredere, buldozere, autobetoniere, camioane, etc.)

- activitatea desfășurată în cadrul instalațiilor de preparare mixturi asfaltice și a celor de producere a agregatelor minerale

Pe baza datelor privind nivelurile acustice ale utilajelor și mijloacelor de transport, se estimează că în condiții normale de funcționare, nivelele de zgomot în zona fronturilor de lucru variază între 50- 80 dB.

Conform prevederilor HG 493/2006 actualizată privind Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valoarea limită de expunere la zgomot este de 87 dB.

Referitor la vibrații, acestea sunt generate cu precădere de echipamentele de mare tonaj. Deşi pot fi motive de apariţie a vibraţiilor în structura terasamentului, mai ales în cazul utilizării utilajelor grele, drumul analizat nu este fundat direct pe rocă de bază şi există straturi intermediare în sistemul drumului, cu rolul de întrerupere a vibraţiilor. Din acest motiv, nu se consideră că vor apărea niveluri de intensitate a vibraţiilor peste cele admise de legislaţia naţională în vigoare (SR 12025/1994).

Măsuri de protecție împotriva zgomotelor și vibrațiilor în perioada de execuție a investiției

- în vederea atenuării azomotelor și vibrațiilor provenite de la utilajele de construcții și transport se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), deci utilizarea de utilaje și mijloace de transport silențioase;

- pentru a nu depăși limitele de toleranță admise ale nivelului de zgomot, în perioada de execuție utilajele și mijloacele de transport utilizate vor fi supuse procesului de atestare tehnică;

- întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport și a utilajelor de construcție, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora;

- întreținerea și funcționarea la parametrii normali a instalațiilor de preparare a betoanelor, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora pentru a nu contribui la creșterea nivelului de zgomot în zona de influență;

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcționării utilajelor, în perioada de execuție se recomandă ca programul de lucru să nu se desfășoare în timpul nopții, ci doar în intervalul orar 06,00- 22,00.

Perioada de operare

Sursele de zgomot şi vibraţii, în perioada de exploatare şi întreţinere sunt reprezentate de vehiculele aflate în circulaţie.

Măsuri de protecție împotriva zgomotelor și vibrațiilor în perioada de operare

Pentru protecția zonelor sensibile împotriva zgomotului, la sfârşitul perioadei de construcţie, se considera necesara si suficienta instituirea de restrictii de viteza in localități, conform legislatiei in vigoare.

Se consideră că nu vor fi depăşite nivelurile de intensitate a vibraţiilor peste cele admise de SR 12025/1994.

### Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul.

### Protecția solului și subsolului

Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de execuție a investiției

- circulația utilajelor grele și a mijloacelor de transport înspre și dinspre bazele de aprovizionare cu materiale de construcție, organizări de șantier, rezultând poluanți atât de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cât și de la funcționarea utilajelor în fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanți care prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților în aer, se pot depune la suprafața solului și conduce la modificări structurale ale profilului de sol sau pot fi antrenați în adăncime de către apele meteorice;

- defecțiuni ale utilajelor, reparații utilaje, alimentare cu carburanți care pot genera scurgeri accidentale de produse petroliere;

- deșeurile rezultate atât din procesele tehnologice, cât și cele menajere, prin depozitare necontrolată.

Măsuri de protecție a solului și subsolului  în perioada de execuție a investiției

- evitarea ocupării unor zone mai mari decât cele autorizate pentru amplasarea organizării de șantier, baza de utilaje, depozitarea temporară a materialelor de construcții;

- colectarea selectivă a tuturor deșeurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deșeurilor și valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizați;

- se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport, sau datorită funcționării defectuoase a a cestora. În cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica materiale absorbante (rumeguș, nisip) care vor fi stocate corespunzător în recipienți speciali în vederea eliminării prin operatori autorizați.

- refacerea solului în zonele afectate prin depozitare de materiale, staționare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial.

Surse de poluare a solului și subsolului în perioada de operare a drumului

- traficul rutier care generează poluanți specifici precum NOx, SO2, CO, CO2, metale grele care prin intermediul atmosferei se pot depune pe suprafața solului conducând la contaminarea acestuia;

- apele meteorice care spală poluanții de pe platforma drumului pot ajunge la suprafața solului și ulterior se pot infiltra afectând freaticul,

- deșeurile rezultate din trafic dacă nu sunt gestionate corespunzător pot produce poluarea solului,

- sărurile folosite pentru dezgheț pe timpul anotimpului rece, în cantități mari pot afecta solul conducând la sărăturarea acestuia.

Măsuri de protecție în perioada de operare a drumului

- întreținerea rigolelor laterale ale drumului, în vederea preluării scurgerilor de ape meteorice;

- respectarea prevederilor legale pe perioada anotimpului rece privind aplicarea de săruri folosite pentru dezgheț;

- menținerea unei stări de salubritate corespunzătoare;

- monitorizarea și controlul traficului în scopul prevenirii accidentelor.

### Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Relația cu arealele sensibile

Datorită faptului că ariile naturale protejate sunt reprezentate preponderent de habitate acvatice, precum și a distanței față de amplasamentul proiectului și a faptului că acesta se va realiza într-o zonă puternic antropizată, nu va exista un impact asupra acestor arii naturale.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate: nu este cazul

### Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Asfaltarea strazilor din prezenta documentatie va avea un impact pozitiv asupra mediului natural şi social din zonă. Reducerea volumului de trafic din interiorul comunei Branistea va conduce la scăderea poluării aerului şi a nivelului de zgomot, aceasta având un important impact pozitiv.

Condiţiile dificile de circulaţie pe drumurile care străbat localităţi conduc la sporirea timpului

de parcurgere a distanţelor şi la consum mărit de carburanţi deci la pierderi economice.

De asemenea, circulaţia în condiţii de fluenţă redusă, cu numeroase cicluri opriri – accelerări,

determină emisii mari de substanţe poluante în atmosferă precum şi înregistrarea unui nivel ridicat de zgomot in localităţi.

Construcţia drumului de legatura va aduce avantaje atât din punct de vedere al protecţiei mediului cât şi economice. Aceste avantaje se vor concretiza în:

- reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi a nivelului de zgomot;

- circulaţia în condiţii sporite de confort şi siguranţă şi cu viteză mare;

- avantaje economice, pentru utilizatorii drumului de legatura, prin reducerea consumului de carburanţi;

- dezvoltarea socio-economică a zonei.

În perioada de execuție a lucrărilor se vor adopta următoarele măsuri:

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de execuție a drumului și implicit durata de manifestare a impactului produs de lucrări;

- în porțiunile amplasate în vecinătatea zonelor locuite, activitățile specifice lucrărilor de execuție a drumului se vor desfășura numai în perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniște pe timpul nopții;

- in perimetre construite, iluminarea lucrărilor de construcții se va face astfel încat sa nu afecteze populatia şi traficul local;

- optimizarea traseelor utilajelor de construție și a mijloacelor de transport, astfel încât să fie evitate blocajele și accidentele de circulație;

- utilizarea de mijloace tehnologice și utilaje de transport silențioase;

- funcționarea la parametrii optimi a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor și a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea de puncte de curățare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor și mijloacelor de transport;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri avertizoare;

- asigurarea menținerii curățeniei traseelor și drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice și de transport;

- in timpul lucrărilor se va urmari protejarea monumentelor, a vestigiilor istorice, a construcțiilor si amenajarilor existente; pe parcursul executiei lucrărilor se va face descarcarea de sarcina istorica a amplasamentului;

- se va asigura accesul echipelor de interventie, a organismelor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defecțiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in zona;

- punctele de lucru vor fi dotate cu echipamente PSI necesare interventiei in caz de incendiu.

În perioada de exploatare

- se vor respecta prevederile Ordinului 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena sănătate publică privind mediul de viață al populației

- alimentarile cu apa si toaletele din spațiile de servicii / parcari vor fi supuse procedurilor de reglementare pe linie de sanatate publica.

- Se vor intocmi programe de interventie in situatia aparitiei unor accidente cu deversare de produse periculoase, care sa prevada măsurile necesar a fi luate, echipele, dotarile si echipamentele de interventie in caz de accident.

### Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului:

#### 6.8.1. Tipurile și cantitățile de deșeuri estimate a fi generate

Perioada de construcție

Materialele care vor rezulta din operaţiile de excavare necesare pentru realizarea lucrărilor sunt asimilabile deşeurilor din construcţii şi anume:

- pământ şi materiale excavate (cod deșeu 17 05 04) -cantitate estimată: 25.000 mc;

- deşeuri de piatră şi spărturi de piatră (cod deșeu 01 04 08)- cantitate estimată:10.000 mc;

-  amestec de beton, cărămizi (cod deșeu 17 01 07)- cantitate estimată: 3.000 mc;

-  asfalturi bituminoase (altele decât cele pe baza de gudron de huilă) (cod deșeu 17 03 02)- cantitate estimată: 1.500 mc;

-  deşeuri amestecate de materiale de construcţie (cod deșeu 17 09 00)- cantitate estimată: 10.000 mc.

De asemenea, din diferite lucrări executate pentru realizarea drumului national modernizat dar și din activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier pot rezulta:

- deşeuri de lemn (cod deşeu  17 02 01);

- deşeuri de sticlă (cod deşeu 17 02 02);

- deşeuri de materiale plastice (cod deşeu 17 02 03);

- deşeuri de amestecuri metalice (cod deşeu 17 04 07);

Cantitatea estimată pentru deșeurile reciclabile/valorificabile: 2 t.

- deșeuri menajere și deșeuri asimilabil menajere (cod deșeu 20 03 01)- cantitate estimată: 1,5 t.

Perioada de operare

În perioada de operare deșeurile generate provin din activitățile de întreținere a drumului:

- material colectat în șanțuri și decantoare (nămol)- cod deșeu 19 08 05- cantitate estimată: 20t /an;

- deșeuri de ambalaje (bidoane metalice de la vopsele și diluanți utilizați pentru marcarea drumului)- cod deșeu 15 01 10*- cantitate estimată: 1 t/an.

- deșeuri menajere și asimilabile- cod deșeu 20 03 01- cantitate estimată: 50 mc/an.

#### 6.8.2. Modul de gospodărire a deșeurilor

Perioada de construcție

În conformitate cu legislația în vigoare, toate categoriile de deșeuri generate pe perioada construcției drumului vor fi colectate selectiv, stocate, transportate şi eliminate corespunzător fiecărui tip de deșeu pe baza contractelor încheiate cu operatori de salubritate locali sau agenți economici specializați autorizați.

Constructorul va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea eliminării/recuperării/valorificării:

- materialul rezultat după realizarea săpăturilor şi excavaţiilor va fi reutilizat după o analiza a acestuia; dacă materialul va fi necorespunzător pentru realizarea umpluturilor (de ex. datorită conținutului de argilă cu caracteristici de expansiune) va fi transportat la depozitele de deșeuri menajere din vecinătatea amplasamentului proiectului unde se va utiliza la acoperirea lor zilnică pentru a reduce emisiile în atmosferă și pentru a preveni accesul animalelor;

- materialul cu conținut ridicat de material biodegradabil (pământ vegetal) va fi utilizat la sfârșitul lucrărilor pentru îmbrăcare taluze, iar restul va fi transportat la alte lucrări din zonă pentru refacere zone verzi şi redare în circuit a gropilor de împrumut, precum şi pentru închiderea depozitelor de deşeuri din zona analizată şi redarea acestor terenuri circuitului natural; pământul vegetal care va fi utilizat la sfârșitul lucrărilor pentru îmbrăcare taluze va fi stocat temporar, până la finalizarea lucrărilor;

- asfalt şi piatră nevalorificate la construcţia drumului. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru ca la sfârşitul zilei de lucru sa nu rămână asfalt neturnat şi sa nu rezulte astfel deşeuri de asfalt. În cazul în care vor rezulta deșeuri de asfalt acestea vor fi transportate la stațiile de preparate asfalt pentru reintroducerea lor in procesul de fabricație. În ceea ce priveşte piatra nevalorificată ea va fi transportata in vederea reutilizării in alte fronturi de lucru sau la alte lucrări de reparație/construcţie care necesită piatră spartă;

- deșeurile menajere se vor elimina prin depozitare pe depozitele de deșeuri menajere din vecinătatea amplasamentului proiectului;

- deşeurile reciclabile şi cele de ambalaje vor fi colectate selectiv şi valorificate conform legislaţiei în vigoare;

- uleiurile uzate vor fi recuperate și valorificate sau vor fi eliminate prin operatori autorizați.

- bateriile şi cauciucurile uzate vor fi recuperate și valorificate prin operatori autorizați;

- deșeurile metalice vor fi recuperate și valorificate/reutilizate;

- bidoanele in care vor fi achiziționate lacurile, vopselele şi diluanţi – utilizați în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz, sau se vor preda către opearatori autorizați în vederea eliminării conform nomelor legale.

Perioada de operare

În perioada de operare a drumului vor rezulta o serie de deşeuri specifice transportului rutier, dar şi deşeuri datorate unui comportament neadecvat al participanţilor la traficul rutier cum ar fi aruncarea de diverse amalajele. Aceste deşeuri sunt de natura deşeurilor menajere, ele vor trebui colectate şi evacuate prin grija personalului de exploatare într-un depozit ecologic de deșeuri municipale.

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafaţa carosabilă in santuri şi decantoare se va colecta nămol care este asimilabil deșeurilor menajere. Santurile trebuie curăţate periodic, nămolul urmând a fi evacuat depozit de deşeuri menajere.

Ambalajele rezultate de la vopselele și diluanții utilizați pentru marcaje rutiere se vor colecta separat și se vor elimina prin operatori autorizați.

### Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

#### 6.9.1 Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate

Perioada de construcție

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate in perioada de construcție a drumului pot fi: carburanţii (motorina) şi lubrifianţii, necesare funcţionarii utilajelor, precum şi mixtura asfaltică și emulsia bituminoasa pentru amorsarea straturilor asfaltice și vopseaua pentru marcajul rutier.

Perioada de operare

Operarea Drumului de legătură DN5 presupune utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase: carburanţii (motorina - carburant utilizat de utilaje şi în bună parte şi de vehiculele de transport; benzina); lubrifianţi; vopsele, diluanţi - utilizate în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere.

#### 6.9.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice

#### periculoase

Perioada de construcție

Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura din afara şantierului, transportul carburanţilor efectuându-se cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. În zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitați carburanți.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier in stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianți. Schimbarea lubrifianților se va executa după fiecare sezon de lucru in ateliere specializate, unde se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

În cazul in care vor fi necesare operații de întreținere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea se vor executa într-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de anvelope.

Mixtura asfaltică se va prepara în instalaţii specializate si transportată pe ampriza lucrării cu mijloace de transport specifice.

Vopseaua pentru marcaje și emulsia bituminoasă vor fi aduse in recipiente etanșe din care vor fi descărcate in utilajele de lucru specifice.

Persoana responsabilă cu gestiunea materiilor prime și materialelor va tine evidenta substanțelor şi preparatelor chimice periculoase folosite in în cadrul lucrărilor de construcție si va verifica stocarea acestora in conformitate cu specificațiile tehnice ale furnizorului/producătorului.

Depozitarea substanțelor şi preparatelor chimice periculoase care urmează a fi folosite în activitatea de construcție se va face in spații special amenajate, prevăzute cu pardoseală impermeabilă şi bazin de retenţie pentru a colecta scurgerile/pierderile accidentale.

Produsele chimice vor fi inscripționate cu specificații privind denumirea produsului chimic, producătorul, formula chimica, limite de inflamabilitate.

Depozitul de carburanți va fi format din stații mobile independente echipate cu rezervoare etanșate, prevăzute cu bazin de retenţie pentru a colecta scurgerile/pierderile accidentale, platforma betonată in zona de alimentare, echipamente pentru situații de urgenta (incendiu).

Perioada de operare

Alimentarea cu carburanti a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura de la stații de distribuție, iar schimbarea lubrifiantilor se va executa in ateliere specializate, unde se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

Vopsele și diluanţi utilizate în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere, vor fi aduse in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, sau eliminate conform normelor legale, dupa caz.

Personalul angajat al unităţilor specializate în lucrări de întreţinere şi reparaţii trebuie să respecte normele specifice de lucru pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţa deplină a operaţiilor respective.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Din analiza aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnficativ de proiect, avand in vedere caracteristicile acestuia si faptul ca reprezinta un proiect de infrastructura rutiera, se pot aprecia ca aspecte de mediu urmatoarele:

- Generarea de deseuri;

- Realizarea efectiva a lucrarilor ce poate genera unele cantitati de praf si emisii.

In perioada de realizare a investitiei se pot genera emisii punctuale in aer si apa, reduse cantitativ.

Totodata vor rezulta deseuri la lucrarile executate si materiale folosite pentru acestea.

Nu se vor folosi resurse naturale, nu se afecteaza terenuri noi si nu se modifica utilizarea actuala a terenurilor. In acelesi timp nu se vor afecta zone protezate, avand in vedere faptul ca amplasamentul proiectului nu se afla intr-o astfel de zona.

Din cele descrise mai sus efectele posibile asupra mediului ale proiectului de fata se considera a fi minime, limite in timp si spatiu, respectiv pe durata executarii lucrarilor.

# Prevederi pentru managementul și monitorizarea mediului

### Prevederi generale

Legislația aplicabilă va fi legislația de mediu în vigoare la nivel comunitar și national.

Vor fi asigurate protejarea si relocarea, dupa caz, a utilitatilor ce deservesc utilizatorii situatii în zona adiacenta drumului, astfel încât să se minimizeze disconfortul creat de lucrări.

Vor fi asigurate condițiile de protejare a zonelor urbane posibil a fi afectate de activitatea de construcție (trafic greu, transportul si manevrarea materialelor pulverulente, afectarea temporară a drumurilor de legatura ce intersecteaza traseul obiectivului etc) dar si de exploatare a obiectivului.

Vor fi contractate lucrări de descărcare de sarcina arheologice pentru întreg amplasamentul lucrării.

### Prevederi specifice

Următoarele prevederi urmează a fi încorporate de către constructor în planul de management al mediului, și de către Beneficiar în activitatea de întreținere curentă.

Organizarea de șantier

În perioada de construcție

- Pentru realizarea oricarui punct de lucru constructorului îi va reveni obligaţia obținerii tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare contruirii, operării si dezafectării lucrărilor proprii (inclusiv a celor provizorii);

- Locurile în care se vor amplasa orice puncte de lucru trebuie să fie astfel aşezate încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, afectarea structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul de incintă sau în manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentală a autovehiculelor ce transportă materiale în cursurile de apă de suprafaţă, prin producerea de zgomot etc.);.

- Constructorul se va asigura ca:

o organizările de şantier să fie dotate cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice şi menajere, înainte ca acestea să ajungă în reţeaua de ape de suprafaţă.

o organizarile de șantier sa aiba in dotare fose septice, decantoare pentru staţia de betoane, platforme de lucru impermeabile, instalații de spalare auto-betoniere si orice alte echipamente necesare reciclării deșeurilor de productie.

o intreţinerea utilajelor specifice (spălare, reparaţii, schimbul de piese şi de ulei, alimentarea) sa se faca numai în locuri special amenajate (platforme betonate, cu decantoare pentru reţinerea pierderilor) si cu echipamente specifice.

o prin programele de lucrări si de transporturi să se reducă la un termen cât mai scurt inserţia interferenţelor potenţiale cu mediul şi vecinătăţile (viaţa populaţiei  locale şi activitatea agricolă); se adopta bune practici de gospodărire a şantierului:

  - depozitarea carburanţilor şi a altor compuşi chimici se va realiza în locuri asigurate, cu acces public restricționat şi în rezervoare potrivit reglementărilor specifice pentru fiecare compus.

  - platforma organizarii de șantier trebuie proiectată astfel incat apa pluviala sa fie colectata printr-un sistem de rigole perimetrale, reducand astfel pericolul de eroziune a lucrărilor de terasamente puse in opera / depozitelor de materiale si materii prime.

- sa isi obtina actele de reglementare necesare construirii/operării dezafectării tuturor obiectivelor proprii;

- sa asigure colectarea selectivă a deșeurilor produse pe șantier si valorificarea / eliminarea lor prin societății autorizate, si numai in depozite autorizate pentru tipurile de deșeuri produse (inert/nepericulos/periculos);

- sa realizeze eliminarea/ valorificarea acestor deșeuri si să prezinte raportări statistice conform cadrului legal existent autoritatilor de mediu, impreuna cu raportele de monitorizare de mediu.

  - sa ia toate măsurile necesare pentru depozitarea provizorie a pământului vegetal, pentru evitarea eroziunii si a antrenării acestui pe terenurile adiacente/cursurilor de apa din zona.

- Refacerea stratului vegetal pe taluz prin înierbare, la rambleu jos si prin înierbare si plantari de arbusti, la rambleu inalt (> 3-4m).

Dupa incheierea lucrărilor de construcție si de operare

- Constructorul va readuce toate suprafetele ocupate temporar, la folosință initială sau în circuitul agricol, inclusiv revegetarea zonelor afectate de lucrări;

- Beneficiarul va asigura întreținerea lucrărilor, incusiv a spațiilor verzi din nodurile rutiere si amenajarea peisagistica a drumului;

- Beneficiarul va solicita reglementarea din punct de vedere al protectiei mediului a activităților din parcari/spații de servicii.

Protecția calității resurselor de apă

În perioada de construcție

- înconjurarea depozitelor temporare de materiale de construcţie, ce pot fi spălate de apele pluviale, cu şanţuri de gardă (șanțuri de retenție) și curațarea periodica a acestor şanţuri pentru retinerea materialului antrenat de precipitații și evitarea colmatarii lor;

- se interzice spalarea vehiculelor langa cursurile de apa, canale de irigatii-desecare;

- se vor asigura drumuri de acces la lucrări, care sa traverseze cat mai putin cursurile de apa, pentru asigurarea curgerii normale a apelor de suprafață;

- se vor lua măsuri de protectie speciale a apelor de suprafață si subterane din zonele de protectie sanitara, pentru a preveni eventualele contaminari prin infiltratii sau scurgeri;

- santurile, rigolele si casiurile prevazute, ce trebuie sa preia apele meteorice si sa le canalizeze către podețe si poduri, se vor dimensiona astfel incat sa asigure o drenare corecta a caii de rulare si de a evita inundarea acesteia;

- se interzice depozitarea deșeurilor de construcții, a materialelor si stationarea utilajelor in albia cursurilor de apa;

- dotarea organizării de şantier cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice şi menajere, înainte ca acestea să ajungă în reţeaua de ape de suprafaţă;

- evitarea adăugării de substanţe chimice sau materiale biogene, organice sau toxice, prin spălarea utilajelor folosite pentru lucrări;

- nu se vor descarca deșeuri de orice tip, inclusiv deșeuri din construcție, in cursurile de apa, canale de desecare sau zone depresionare;

- se interzice pierderea de materiale (mai ales lapte de ciment) care ar putea spori alcalinitatea apei;

- dupa executarea lucrărilor, constructorul are obligația sa curețe albiile cursurilor de apa permanente sau temporare de materialele rămase pentru a nu obtura sectiunea de scurgere;

- materialul solid, rezultat in urma lucrărilor pregătitoare, va fi depozitat in afara zonei de lucru pentru a nu afecta scurgerea libera a apelor de suprafață;

- pentru punerea in siguranta a lucrărilor de arta (poduri şi podeţe) se vor lua măsuri de asigurare a stabilitatii albiei si a malurilor din zona acestora;

- pe perioada de executie a lucrărilor de construcție, se interzice extractia de nisip si pietris din albia minora a cursurilor de apa, fara avizul autoritatii teritoriale de gospodarire a apelor;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru apararea obiectivelor socio – economice si terenurilor riverane impotriva inundatiilor, atat pe parcursul executiei cat si pe parcursul exploatarii;

- alimentarea cu apa pentru executia lucrărilor, in cazul in care nu poate asigurata prin racordarea la rețelele existente, se va realiza din surse proprii prin pompare din puturi; forarea si exploatarea resurselor de ape subterane, inclusiv pentru parcari, se va face doar cu avizul Administratiei Nationale "Apele Romane";

- pentru apele uzate, rezultate din instalaţiile de pe şantier, limitele de încărcare cu poluanţi vor fi cele impuse de NTPA – 001, în cazul în care acestea vor fi evacuate după epurare într-un curs de apă din zona;

- pentru apele uzate, rezultate din instalaţiile de pe şantier, evacuate în sistemul de canalizare sau în stația de epurare a unei localităţi învecinate, concentraţiile maxim admisibile vor fi cele din NTPA – 002 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în sistemele de canalizare ale localităţilor”;

- dacă, după epurare, apele uzate vor fi evacuate pe terenurile învecinate, limitele ce trebuie respectate vor fi cele din STAS 9450 – 88 “Condiţii tehnice de calitate a apei pentru irigarea culturilor agricole”.

- se interzice aportul de ape in mediul subteran (puturi absorbante), chiar si dupa pre-epurare;

- punerea in funcțiune si exploatare a lucrărilor construite pe ape si care au legatura cu apele, inclusiv a eventualelor foraje de alimentare cu apa se vor face numai pe baza Autorizatiei de gospodarire a apelor.

În perioada de exploatare

- alimentarea cu apa a spațiilor de servicii, care nu se pot racorda la rețelele existente, va fi asigurata din surse proprii prin pompare din puturi; forarea si exploatarea resurselor de ape subterane se va face doar cu avizul Administratiei Nationale "Apele Romane";

- apa provenită de pe platformele drumurilor va fi colectată în şanţurile laterale ale şoselei; inainte de evacuarea scurgerilor in cursurile de apa, se va realiza o sedimentare la viteze de curgere sub 0,2-0,3m/s, care să asigure decantarea particulelor solide transportate de aceste ape si o calitate corespunzatoare a apelor care intra în albia naturala a raurilor;

- platformele pe care se vor amplasa spațiile de servicii vor fi construite cu pante care sa asigure scurgerea si colectarea apelor meteorice si vor fi echipate cu bazine de decantare – separare;

- in perioada de exploatare se vor mentine in stare de funcționare sistemul de drenaj si rigole pentru preluarea apelor pluviale;

- se vor respecta zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa subterana sau de suprafață;

- in perioada de exploatare se vor mentine in perfecta stare de funcționare lucrările de colectare si drenare a apelor pluviale precum si bazinele de decantare/separare produse petroliere;

- verificarea periodică şi întreţinerea curentă a sistemelor de colectare, decantare, epurare şi evacuare a apelor meteorice;

- in funcţie de poziţia deversorului, apele pluviale epurate pot fi evacuate in cursuri de apă naturale (cu respectarea limitelor prevazute pentru indicatorii specificati in NTPA-001 şi a condiţiilor impuse de AN “Apele Române”) sau in canale de irigaţii-desecare (cu respectarea prevederilor STAS 4706 /88: condiţii de calitate pentru ape de irigaţii). Se interzice aportul de ape pluviale sau fecaloid-menajere in mediul subteran (puturi absorbante).

Protecția calității aerului

În perioada de construcție

- se vor folosi utilaje ce respecta prevederile HG 1209/2004, fiind dotate cu sisteme de reținere a emisiilor de poluant in atmosfera, intretinute corespunzator

- se va asigura verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor folosite

- viteza de circulatie trebuie restrictionata si pe suprafață drumurilor trebuie sa se aplice – la intervale regulate – apa sau alte substante de fixare cu aditivi a prafului;

- pavajul drumurilor de circulatie are un impact direct asupra sanatatii umane si pentru reducerea prafului in zonele urbane se recomanda , in special, pietrisul;

- procesele tehnologice mari generatoare de praf (de ex. umpluturile cu pământ) vor fi reduse in perioadele de vant puternic si se va utiliza, permanent, umezirea suprafetelor nepavate;

- utilizarea unor echipamente moderne (statii de asfalt, statii de betoane) de producere a materialelor necesare (mixturi asfaltice / bitumuri, betoane etc) pentru construirea drumului si care sa asigure un nivel minim de emisii de poluanti in mediu;

- utilajele ce deservesc șantierul vor circula pe trasee stabilite in afara zonelor locuite, iar transportul solului si a materialelor de construcție se va face pe cat posibil acoperit;

- in timpul executarii lucrărilor de terasamente se vor folosi tehnici de lucru care sa genereze cat mai putin praf si se vor umecta suprafetele expuse la vanturi;

- se va evita descoperirea unor zone intinse de teren de stratul vegetal, diminuand astfel fenomenul de eroziune eoliana, fenomen care insoteste lucrările de construcție si care constituie o sursa suplimentara de praf;

- se vor acoperi si proteja depozitele/ gramezile de pământ sau de materiale pulverulente, pentru a evita antrenarea particulelor de praf de către vant;

- imprejmuirea cu panouri a zonelor în care se desfasoară activități generatoare de praf in exces sau in care sunt depozitate materiale în vrac;

- stropirea cu apa a drumurilor de serviciu şi a platformelor de șantier, dupa necesități, pentru a preveni emisiile puternice de praf in perioada verii;

- se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din șantier

- se vor respecta condițiile de calitate a aerului in zone protejate prevazute de STAS 12574/87 si prevederile Legii nr. 104/2011.

Protecția calității solului

În perioada de construcție

- pe șantier trebuie sa se asigure evacuarea apelor pluviale care spala suprafete mari pe care se pot afla diferite substante din eventuale pierderi de material, pentru a se evita formarea baltirilor ce se pot infiltra cu timpul in subsol, poluand solul si panza freatica; evacuarea acestora se poate face in cel mai apropiat emisar numai dupa o epurare corespunzatoare.

- va fi interzisa utilizarea de substante chimice, ierbicide etc, pentru indepartarea vegetației

- aplicarea măsurilor de atenuare pentru prevenirea eroziunii solului şi stabilizarea pantelor: replantarea suprafeţelor decopertate cum ar fi gropile de împrumut, depozitele în aer liber, acolo unde este cazul, cu tratarea finală care implică lucrări de estetica peisajului, precum şi măsuri de control al eroziunii;

- construirea rambleului din material granular cu drenaj liber si prevederea unui sistem de dirijare, colectare si decantare/separare a apelor pluviale;

- refacerea vegetației pe taluz prin înierbare (pentru rambleu jos) si înierbare si plantari de arbusti (pentru rambleu inalt, debleu);

- decopertarile trebuie replantate cat mai curand posibil, in scopul prevenirii eroziunii solului;

- păstrarea si reutilizarea stratului vegetal;

- se vor proteja si acoperi depozitele temporare de sol rezultate in urma lucrărilor de terasamente, iar surplusul va fi imprastiat si depozitat in gropi de imprumut sau in depozite definitive;

- se vor lua măsuri speciale de punere in siguranta a depozitelor de pământ in perioada de executie si de stabilizare in condiții de suprainaltare a acestora si asigurarea stabilitatii taluzurilor;

- protecţia şanţurilor de gardă împotriva torentelor, prin introducerea de şicane, anrocamente la capătul podeţelor şi în alte puncte sau pe cursuri de apă rapide bolovani şi/sau gabioane (plasă de sârmă umplută cu piatră) lângă rambleuri sau contraforturi la traversarea râurilor;

- cea mai mare parte a terenurilor utilizate /ocupate de şantierele de construcţie vor fi redate în serviciul public şi privat, prin realizarea de proiecte pe baza planurilor de urbanism ale Consiliilor Locale (refacerea folosinţelor actuale ale solului, refacerea morfologiei iniţiale);

- constructorul are obligația de a reface ecologic terenurile ocupate temporar sau a celor afectate de lucrări sau scurgeri accidentale de substante periculoase.

În perioada de exploatare

- colectarea riguroasă a apelor pluviale în scopul ameliorarii eroziunii solului.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

În perioada de construție

- prevenirea deteriorării suprafeţelor învecinate, pentru a evita pierderea si/sau afectarea habitatelor floristice şi faunistice;

- refacerea vegetației imediat dupa incheierea lucrărilor;

- decantarea apelor colectate de pe drum, precum şi separarea eventualilor compusi petrolieri, în vederea epurării inainte de deversarea in cursurile de apa receptoare, fie ele de tipul canale de desecare-irigatii sau cursuri de apa locale (pesti, amfibieni etc), curatarea canalelor de irigatii si/ sau desecare va fi efectuata vara tarziu si toamna si in acest sens, pentru protejarea speciilor de amfibieni existente (in vederea impiedicarii migratiei acestora), in zona canalelor este necesara bararea locală a acestora cu plasă fină, inainte de decolmatare.

- în vederea atenuării unui potenţial impact negativ în perioada de cuibărire, este recomandata îndepărtarea vegetaţiei de tipul arbustilor si arborilor izolati de pe amplasamentul drumului numai vara tarziu si toamna.

Protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor

În perioada de construcție

- se va alege cu atentie itinerariul rutelor de transport pentru a evita, pe cat posibil, tulburarile cauzate de zgomot si vibratii;

- basculantele, mai ales, vor trebui sa functioneze cat mai departe posibil de asezarile umane;

- lucrările ce trebuie sa se desfasoare la distante mai mici de 200 m de zonele populate, se vor desfasura numai pe timpul zilei (6,00. – 22,00) sau vor fi izolate cu panouri fonice;

- depozitarea materialelor pe șantierul de construcție trebuie sa se faca astfel incat sa se creeze bariere acustice in directia asezarilor umane;

- pentru respectarea limitei maxim admise (conform normelor in vigoare) pentru zgomotul produs de staţiile de betoane / asfalt, sortare/măcinare (masurat la fatada cladirilor) aceste utilaje vor fi amplasate la peste 250 m distanta de zonele rezidentiale si siturile Natura 2000;

- tot pentru diminuarea zgomotului, gropile de imprumut vor fi amplasate la peste 250 m de zonele rezidentiale si siturile Natura 2000.

În perioada de exploatare

- pe baza masuratorilor nivelului de zgomot din perioada de operare, se vor putea stabili eventualele măsuri suplimentare necesare, cum ar fi limitari de viteza.

Protecția peisajului

În perioada de construcție

- perturbarile vizibile, ca de exemplu norii de praf din construcţie vor fi atenuate printr-o bună gestionare a șantierului, ca de exemplu stropirea cu apă a suprafetelor nepavate, a drumurilor şi punctelor de lucru;

- dupa terminarea lucrărilor se va realiza refacerea suprafetelor prin nivelare si acoperire cu vegetație in scopul realizarii de spații verzi si amenajari peisagistice.

- pentru realizarea reconstrucţiei elementelor naturale vor trebui analizate caracteristicile bioclimatice şi geomorfice ale zonei, ca si principalele tipuri de vegetație existente;

- in alegerea speciilor de vegetație va trebui sa se tina seama de coerenţa cu flora şi vegetația locala si usurinta inradacinarii.

În perioada de exploatare

- refacerea vegetației prin semanarea de iarbă şi plantarea de arbuşti va avea efect rapid în acoperirea zonelor de sol decopertat şi a pantelor expuse si va prezenta efecte estetice imediate;

- impactul construirii drumului asupra peisajului este atenuat, intr-o oarecare masura, prin mascarea cu vegetaţie a structurilor şi un proiect arhitectonic care să integreze structurile în mediul înconjurător.

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.)

- Nu este cazul.

# Lucrări necesare organizării de şantier

### Localizarea organizării de şantier:

Organizarea de șantier se va realiza in intravilanul comunei Branistea, in vecinatatea lucrarilor propuse a se amenaja, pe un amplasament ce se afla in proprietatea UAT Branistea si va fi pus la dispozitie de catre aceasta institutie.

### Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier (realizare drumuri de acces, racordare la utilităţi, transport materiale)

Pentru amenajarea organizării de șantier sunt prevăzute următoarele lucrări:

- delimitarea și împrejmuirea incintelor organizărilor de șantier și delimitarea zonelor antreprenorului si subantreprenorilor;

- pregătirea suprafeței in vederea amplasării dotărilor prevăzute prin lucrări de desțelenire, îndepărtarea deșeurilor vegetale, decapare pământ vegetal, nivelare si compactare ținându-se cont de destinația ulterioara a terenului (birou, parcare, depozite materiale, căi de acces, platforme pentru calarea automacaralelor si a autopompei de beton, etc.);

- se vor trasa pe teren amplasamentul construcțiilor, drumurile de acces, spațiile destinate antreprenorului si subantreprenorilor, magazii, depozite, parcări pentru vehiculele și utilajele utilizate pentru realizarea proiectului;

- se vor organiza depozitele de materiale, materii prime și deșeuri:

- platforme betonate pentru stocarea temporară a pământului excavat și de umplutură, balastului, nisipului, asfaltului uzat, prevăzute cu șanțuri perimetrale pentru colectarea pierderilor antrenate de apele pluviale și decantor pentru preepurarea apelor pluviale;

- zone betonate, acoperite și împrejmuite pentru stocarea/depozitarea temporară a uleiurilor, vopselelor, diluanților, emulsiei pentru mixtura asfaltică, pieselor de schimb, deșeurilor colectate selectiv etc.

- se vor amplasa containerele cu destinație birouri, magazii, laborator de materiale de construcție;

- se vor amplasa stațiile pentru fabricarea mixturilor asfaltice și betoanelor toate omologate la nivel european și prevăzute cu sisteme de captare și reținere a emisiilor de poluanți;

- montarea de separatoare de produse petroliere în zonele în care vor fi amenajate parcările și zonele de gestionare a hidrocarburilor (carburanți, uleiuri)

- carburanții necesari funcționării utilajelor și mijloacelor de transport nu se vor stoca în cadrul organizărilor de șantier; carburanții se vor aproviziona periodic, în funcție de necesități, cu ajutorul unei cisterne auto;

- se vor asigura utilitățile:

- alimentarea cu energie electrica prin racord contorizat la LEA cea mai apropiata; alimentarea cu energie electrica trifazata prin racordare de la rețea in tablouri electrice, tipizate, cu împământări verificate prin buletine PRAM, întrerupător general si prize 220/380 V; tablourile electrice vor fi semnalizate cu panourile: pericol de electrocutare si pericol general, conform prevederilor legale in vigoare;

-   alimentarea cu apa potabila se va sigura de către constructor, îmbuteliată în recipienți de plastic, iar apa industrială necesară organizării de șantier (preparare beton, stropire drumuri de acces si zone de lucru, spălare utilaje/echipamente, uz menajer) va fi furnizată dintr-un puț forat ce se va executa pe amplasamentul organizării de șantier, obținând în prealabil aviz de gospodărire a apelor de la Direcția Apelor;

- asigurarea colectării si epurării apelor uzate menajere si tehnologice in funcțiile de condițiile locale; apele uzate rezultate din activitatea organizărilor de șantier (ape uzate rezultate de la spălarea betonierelor și altor utilaje/echipamente sau anumitor componente) se vor preepura în decantoare și ulterior se vor refolosi în diferite procese (preparare beton) sau se vor preepura în separatoare de produse petroliere si se vor colecta în fose septice vidanjabile (ape de la spălarea utilajelor/echipamentelor sau anumitor componente); apelor uzate menajere de la birouri și laboratoare se vor colecta în fose septice vidanjabile; se vor instala de o firma specializata toalete ecologice în cadrul organizării de șantier și pe locații stabilite de conducătorii punctelor de lucru, firma care va asigura buna funcționare a acestora; apele pluviale din cadrul organizării de șantier vor fi colectate si preepurate înainte de evacuarea din cadrul amplasamentului; apele pluviale din zona depozitelor de materiale pulverulente se vor colecta prin șanțuri perimetrale preepurate în decantoare și ulterior se vor scurge liber pe suprafața terenurilor învecinate sau se vor evacua în canale de irigații sau cursuri de apă; apele pluviale din zona parcărilor utilajelor și mijloacelor de transport se vor colecta prin șanțuri perimetrale se vor preepura în decantoare și separatoare de produse petroliere și ulterior se vor scurge liber pe suprafața terenurilor învecinate sau se vor evacua în canale de irigații sau cursuri de apă;

-  se vor aduce si se vor amplasa pichetele PSI si se vor semnaliza conform prevederilor HG nr. 971/2006;

-    se vor monta proiectoare, in număr suficient pentru iluminarea totala, pe timp de noapte, a obiectivelor.

-    masa pentru personal se va asigura în cea mai apropiata localitate, personalul fiind transportat la unitățile de alimentație publică cu mijloacele auto ale antreprenorului.

-  accesul în incinta şantierului se face numai prin locurile special amenajate, pe baza de legitimației de serviciu.

- Accesul mijloacelor de transport auto, a utilajelor pentru construcții si a instalațiilor de ridicat se realizează numai pe căile de acces auto, pe baza de foaie de parcurs. După ieșirea fiecărui autovehicul din incinta șantierului un lucrător desemnat de seful de șantier va face curtenie, daca este cazul, pe drumul public în zona adiacentă şantierului.

- In incinta șantierului parcarea autovehiculelor in afara programului de lucru este interzisa, excepție făcând utilajele de construcții. Autovehiculele vor parca in locurile special amenajate.

Traficul de şantier

Traficul de şantier va consta din vehiculele necesare transportului de materiale de construcţie, transportul deşeurilor rezultate în perioada de execuţie, precum şi alte activităţi înrudite (transport de carburant la utilaje, transport de apă şi alimente pentru personalul de execuţie, transport de pasageri pentru supraveghere şi control etc.).

Utilaje/vehicule necesare realizării lucrărilor sunt:

- buldoexcavatoare;

- excavatoare;

- încărcătoare frontale;

- vibrocompactori pe pneuri;

- cilindrii vibrocompactori;

- autocamioane/autobasculante de diferite capacitati in general de peste 16 tone,  - autodumpere;

- autocisterne, autoizoterme pentru transport produsele bituminoase la cald;

- repartitoare mixturi asfaltice;

- autobetoniere si pompele de beton;

- autogredere;

- macarale;

- trailere pentru transportul utilajelor, a elementelor prefabricate mari si a altor piese grele;

- autocisterne pentru transportul carburantilor.

Pe perioada construcției vor fi utilizate și vehicule pentru transportul angajaților.

Cea mai mare intensitate a traficului este estimată în perioadele de lucru la terasamente şi de realizare a lucrărilor din beton, iar cea mai mică intensitate în timpul operaţiunilor de realizare a sistemului rutier.

De asemenea, s-a luat în consideraţie traficul de la începutul şi sfârşitul zilei de lucru (comun tuturor fazelor de construcţie) când autocamioanele sunt retrase din traseu şi parcate pe timpul nopţii.

Astfel, manevrarea materialelor atat pe amplasamentul organizarilor de șantier, cat si al fronturilor de lucru, numarul si tipul utilajelor depind de tipul lucrărilor executate, acestea variind de la o operatiune la alta. Graficul de excutie al lucrărilor va fi insotit si de un grafic privind utilizarea echipamentelor, utilajelor si vehiculelor.

Transportul materialelor

Agregatele minerale utilizate pentru realizarea investișiei (piatra naturala, balastul, nisipul) vor fi cumpărate de la cariere/balastiere existente in zona amplasamentului, reglementate ANRM.

Transportul agregatelor de la cariere/balastiere la zona proiectului se va efectua cu mijloace auto specifice pe drumuri nationale si/sau locale, dupa caz. În cadrul organizărilor de șantier/punctelor de lucru se vor utiliza pentru transport și încărcătoare frontale.

Diferite construcții sudate, piese grele se vor transporta cu autocamionul si se vor încărca/descărca cu macarale, automacarale sau motostivuitoare.

Armatura metalica  se va transporta cu autocamioanele, se va descărca in depozit și se va pune în operă cu automacaraua.

Lemnul (cheresteaua) se va transporta cu autocamioanele, se va descărca în depozit si se va pune in opera prin manipulare manuala.

Betonul se va prepara in stația de betoane a antreprenorului, se va transporta cu autobetonierele si se va turna cu autopompa de beton.

Materialele paletizate se vor transporta cu autocamioanele si se vor încărca/descărca si transporta pe nivelul la care este nevoie cu automacaraua.

In prima zi de lucru in șantier tuturor lucrătorilor li se va efectua un instructaj privind securitatea si sănătatea in munca, cu durata de 8 ore pentru ai familiariza pe lucrători cu particularitățile si condițiile specifice locurilor de munca.

Metodologia implementată pentru identificarea măsurilor de protecţie colectivă care va fi adoptată şi pentru utilizarea controlului echipamentelor de protecţie colectivă are ca scop identificarea tuturor necesităţilor din acest domeniu care au fost adoptate conform metodelor de construcţie şi proceselor utilizate, pericolelor speciale asociate şi constrângerilor locale:

Toate persoanele implicate in proiect vor fi obligate, la intrarea pe șantier, sa poarte echipamentul de protecție adecvat, cel puțin, cască și încălțăminte de protecţie. În funcţie de natura riscurilor, pot fi utilizate si mănuși, salopetă, jachetă de protecție, vestă reflectorizantă, pelerină de ploaie, ochelari de protecţie, mască cu vizor, mască de sudare, semimască respiratorie, mască de protecţie, antifoane, dopuri de urechi.

Pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru diminuarea impactului activităţilor asupra factorilor de mediu şi socio-economici va fi necesară respectarea următoarelor recomandări:

În perioada de construcție

- locurile în care se vor amplasa puncte de lucru (organizarea de șantier- stația de betoane, stație de mixturi asfaltice, stații sortare agregate minerale, etc) trebuie să fie astfel aşezate încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, afectarea structurii solului, emisii atmosferice, producerea de accidente cauzate de traficul de incintă sau în manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentală a autovehiculelor ce transportă materiale în cursurile de apă de suprafaţă, prin producerea de zgomot etc.);

- pentru realizarea oricărui punct de lucru constructorului îi va reveni obligaţia obținerii tuturor avizelor, acordurilor si autorizațiilor necesare construirii, operării si dezafectării lucrărilor proprii (inclusiv a celor provizorii);

- dotarea cu toalete ecologice sau cu un sistem adecvat de epurare a apelor uzate, tehnologice şi menajere, înainte ca acestea să ajungă în apele de suprafaţă;

- dotarea cu decantoare pentru staţia de betoane, platforme de lucru impermeabile, instalații de spălare auto-betoniere si orice alte echipamente necesare reciclării deșeurilor de producție;

- întreținerea utilajelor specifice (spălare, reparaţii, schimbul de piese şi de ulei, alimentarea) să se facă în unități specializate, iar în caz de defecţiuni, activităţile necesare remedierii acestor defecţiuni sa se facă numai în locuri special amenajate (platforme betonate, cu şanţuri de gardă pentru reţinerea pierderilor şi decantoare) si cu echipamente specifice;

- prin programele de lucrări si de transporturi să se reducă la un termen cât mai scurt inserţia interferenţelor potenţiale cu mediul şi vecinătăţile (viaţa populaţiei locale şi activitatea agricolă); in acest sens se impune folosirea, in principal, a rutelor de transport din afara zonelor urbane;

- adoptarea de bune practici de gospodărire a şantierului:

- depozitarea uleiurilor, vopselelor, diluanților, emulsiei pentru mixtura asfaltică, pieselor de schimb, deșeurilor colectate selectiv numai în spații special amenajate, asigurate, ferite accesului publicului;

- apa pompată din excavaţii va fi evacuată în receptorul natural cu ajutorul decantoarelor care au sarcina de a reduce încărcarea cu particule în suspensie şi de a diminua turbiditatea apei;

- platforma organizării de șantier trebuie proiectată astfel încât apa pluviala sa fie colectata printr-un sistem de rigole perimetrale, reducând astfel pericolul de  eroziune a lucrărilor de terasamente puse in opera/depozitelor de materiale si materii prime;

-	colectarea selectivă a deșeurilor produse pe șantier si valorificarea/eliminarea lor prin societății autorizate, si numai in depozite autorizate pentru tipurile de deșeuri produse (inert/nepericulos/periculos);

-	înregistrarea datelor privind cantitățile şi modul de gestionare a tuturor categoriilor de deșeuri generate si raportarea acestor date, împreuna cu rapoartele de monitorizare de mediu către autorităților competente în domeniul protecţiei mediului în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

-	luarea măsurilor necesare pentru depozitarea provizorie a pământului vegetal, pentru evitarea eroziunii si a antrenării acestui pe terenurile adiacente/cursurilor de apa din zona;

-	refacerea stratului vegetal pe taluz prin înierbare, la rambleu jos si prin înierbare si plantari de arbuști, la rambleu înalt (> 3-4m).

După încheierea lucrărilor de construcție

- constructorii vor avea obligația sa readucă la folosința inițiala sau in circuitul agricol, inclusiv revegetarea zonelor afectate de lucrări toate suprafețele ocupate temporar; beneficiarul va asigura întreținerea lucrărilor, inclusiv a spațiilor verzi din intersecții, nodurile rutiere, spațiile pentru servicii si amenajarea peisagistica a drumului;

- beneficiarul va solicita reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a activităților din spațiile pentru servicii.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

La finalizarea lucrărilor de construcție, constructorii au obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate şi situate de-a lungul traseului (inclusiv gropi de împrumut).

Astfel, zonele afectate de lucrările de construcție vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, așternerea de pământ vegetal, plantare vegetație specifica zonei (taluzuri, organizări de șantier, fronturi de lucru, drumuri de acces temporare, gropi de împrumut). Utilizarea plantelor nu va avea numai un scop estetic ci și de reconstrucție a elementelor naturale.

O atenţie specială se va acorda zonelor ocupate temporar pentru realizarea lucrărilor:

- limitarea la minimul necesar a suprafeţei ocupate;

- înainte de inceperea activității de construire, solul vegetal va fi excavat şi depozitat într-un depozit special astfel încât, la terminarea lucrărilor, să asigure materialul de refacere a structurii vegetale a solului;

- refacerea structurii solului prin discuire si aşezarea solului vegetal.

Prin reconstrucţia ecologică, se vor îndeplini urmatoarele obiective:

- reducerea impactului lucrărilor;

- protectia solului impotriva eroziunii;

- restaurarea vegetației afectate de-a lungul aliniamentului;

- stabilirea unei conexiuni vizuale a infrastructurii rutiere cu mediul adiacent;

- completarea aplicabilității altor măsuri corective și/sau preventive;

- avantajul integrarii în peisaj a elementelor asociate infrastructurii și îmbunătățirea calității esteticii mediului.

Activitățile legate de integrarea noilor lucrări în mediu si peisaj se vor baza in principal pe utilizarea solului, restaurarea vegetației existente si integrarea infrastructurii rutiere in peisaj. Pentru respectarea acestor condiții, vor fi utilizate urmatoarele criterii de replantare:

- Zonele ocupate temporar de-a lungul terenurilor cultivate vor fi retrocedate din punct de vedere morfologic, inainte de fertilizare si intinderea solului vegetal.

- Plantarea ulterioara a culturilor eliminate va fi realizata dupa criteriile proprietarilor.

- Curatarea si taluzurile terasamentului generate de lucrările de infrastructura vor fi refacute prin fertilizare si intinderea stratului de pământ vegetal si mai tarziu, prin insamantare hidraulica cu specii de iarba.

- De asemenea, s-a considerat restaurarea unor zone de ocupare definitiva, intre aliniament si drumurile prevazute. Fiind o zona plana, unde predomina culturile, lucrările vor fi integrate pe cat posibil in mediu, si numai zonele din apropierea taluzurilor mari care sunt vizibile vor fi re-vegetate. Aceasta re-vegetare consta in remodelarea terenului si fertilizarea vegetala a terenului.

- Refacerea zonelor afectate de șantier pentru drumurile tehnologice, zonele de pastrare si pichetare, etc prin acoperirea cu sol vegetal si cultivarea de iarba.

În cadrul activităților de replantare prevazute si în special pentru selectionarea speciilor de vegetație se vor lua în considerare aspecte precum disponibilitatea solului vegetal de-a lungul aliniamentului, clima și vegetația existenta. În cadrul lucrărilor de replantare care vor fi realizate pentru integrarea peisajului, solurile vegetale extrase din zona aliniamentului vor fi reutilizate, care vor permite prezenta semintelor perfect adaptate la clima si la condițiile solului, ceea ce presupune economii importante la cantitățile care vor fi executate.

Se va realiza un echilibru al solului vegetal, tinand cont de solul vegetal original din cadrul indepartarii pământului prin excavații, si cel cel necesar pentru suprafetele definite in cadrul proiectului. In general se consideră o medie de 20 cm grosime a stratului de sol vegetal.

Pentru a reduce impactul drumului national asupra mediului şi pentru a contopi pe cât posibil noile lucrări cu peisajul se recomandă:

- tratarea rambleurilor și debleurilor mici pe terase în trepte (atunci când este posibil); tratarea celorlalte parcele care nu se mai pot cultiva (nu sunt accesibile, sunt prea mici sau sunt prea departe de ferme);

- plantarea rambleurilor cu plante erbacee specifice zonelor. La baze si berme, se vor planta arbori de talie mica și arbuşti.

- plantarea zonelor spațiilor pentru servicii cu arbori, arbuști si iarba.

- alte măsuri sunt reprezentate de realizarea de amenajări peisagistice pentru parcări, sensuri giratorii, intersecții, spații pentru servicii.

Planificarea intervenţiilor verzi se va realiza cu scopul îmbunătăţirii demarării dezvoltării proceselor spontane care în viitor pot deveni independente şi capabile să dezvolte şi să accentueze capacitatea sistemului natural. În acest scop este necesară organizarea unor intervenţii specifice prin care să se depăşească cu succes faza critică de recuperare iniţială, de obicei mai îndelungată şi mai dificilă. Aceste intervenţii trebuie să păstreze, ori de câte ori va fi posibil, recuperarea vegetaţiei şi faunei autohtone pentru ca sistemul să evolueze într-o stare naturală. Rezultatul plantării “artificiale” este reconstrucţia unei structuri dinamice în care trebuie să se acorde o atenţie deosebită echilibrului. Este necesar ca distribuţia plantelor să încerce să copieze formele naturale şi să asigure o legătură între nou şi existent. Plantele selectate pentru acest proiect vor fi numai specii locale. Este clar că aceste plantări, în faza de înrădăcinare şi primă creştere va fi în orice caz artificială, deoarece vor fi făcute de om şi vor determina afânări şi le vor face să se distingă de restul comunităţilor existente; însă cu timpul sistemul va putea evolua independent, oferind în final o situaţie cât mai naturală posibil.

Reconstrucţia ecologică a fost propusa pentru următoarele zone:

- rambleuri și debleuri;

- sensuri giratorii si intersectii;

- zonele spațiilor pentru servicii;

- zonele cu lucrări de instalații auxiliare.

Pentru prevenirea accidentelor vor fi luate măsuri de management corespunzatoare:

- datorită folosirii drumurilor publice pentru transportul betoanelor sau al altor materiale, se va executa curatarea pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier.

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in funcțiune numai dupa remedierea eventualelor defecțiuni.

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din șantier sau drumurile publice.

- procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

- la sfârșitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se toate deșeurile.

În caz de incident asupra mediului trebuie întocmit un plan care prevede măsurile de intervenție pe care personalul trebuie sa le ia pentru reducerea impactului asupra mediului. Acţiunile corective şi preventive luate trebuie să fie proporţionale cu amploarea reală sau potenţială a neconformității.

Cele mai frecvente incidente asupra mediului datorate lucrărilor de construire a infrastructurii de transport sunt:

- scurgeri sau pierderi de hidrocarburi, benzina, motorina, lubrifianți, uleiuri prelucrate, ulei hidraulic sau alți solvenți.

- deversarea de ape uzate si pluviale.

În cazul în care se semnalează un incident de mediu, se procedează la identificarea naturii si nivelului incidentului în scopul de a acţiona în mod corespunzător si a limita consecinţele asupra mediului.

Tipurile de incidente asupra mediului se pot clasifica in 3 categorii:

- Nivel 1 – incident minor – nu prezintă risc de contaminare a zonelor sensibile;

- Nivel 2 – incident semnificativ – risc de contaminare a zonelor sensibile;

- Nivel 3 – incident major – contaminarea zonelor sensibile.

Măsurile de intervenție necesare pentru fiecare categorie de incident sunt:

- Nivel 1 – incident minor:

- Curățare folosind un kit disponibil pe șantier.

- Nivel 2 – incident semnificativ:

- Curățare folosind un kit disponibil pe șantier sau alte resurse externe (excavare,

pompare).

- Nivel 3 – incident major:

- Curățare folosind un kit disponibil pe șantier sau alte resurse externe (excavare, pompare) și decontaminare.

În cazul sesizării unui incident se vor opri lucrările si se vor lua măsurile de intervenție corespunzătoare in vederea minimizării impactului asupra mediului. Daca va fi necesar se va mobiliza echipa de intervenție si se va utiliza echipamentul de intervenție in cel mai scurt timp. Totodată se vor anunța autoritățile competente pentru protecția mediului. Managerul de proiect este responsabil pentru notificarea către autoritățile competente de mediu si Inginer/Beneficiar, in cazul in care un incident/accident are sau poate avea un impact asupra factorilor de mediu.

# Anexe – Piese desenate

Piesele desenate proiectate se pot regasi anexate prezentei documentatii.

Intocmit,