MEMORIUL DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului: “Înfiinţare distributie de gaze naturale in U.A.T. Mogosani,  jud. Dambovita, cu satele apartinatoare: Mogoşani (resedinta de comuna), Zăvoiu, Chirca, Cojocaru si Meri”.

II. Titular:

- denumirea titularului:

Primăria Comunei Mogoșani, Autorizatie L 69/1991; 40-2/21255

CUI 4449356; TREZORERIA GAESTI; Cod IBAN RO45 TREZ 24A5 1010 3200 130X;

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

- Jud. Dâmbovița, satul Mogoșani, str. Principală, nr. 200,  cod poștal 137213;

- Telefon: 0345-505220/0730-072328, Fax: 0345-505220;

- e-mail: prmogosani@yahoo.com;

c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:

Primar Ciobanu Ioan  cu domiciliul in  sat Zavoiu comuna Mogosani, nr. 280,jud. Dambovita, identificat prin C.I. Seria DD, Nr. 938985, eliberat de SPCLEP Gaesti, la data de 11.09.2018, CNP 1640914150371

si

S.C. INSTASERVICE S.R.L. cu sediul în Tg. Mures, str. Libertatii, nr.117 B, jud. Mures,

telefon/fax 0265-264549, e-mail: gheorghe.buesteanu@instaservice.ro, office@instaservice.ro, CUI/CIF RO 1217599, cont nr. RO890 BRDE 270S V073 5606 2700, deschis la BRD GSG Tg. Mures, Sucursala TG. MURES, reprezentata prin director Buesteanu Gheorghe, având CI seria MS

nr. 848057.

d)  numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator BUESTEANU Gheorghe,

• responsabil pentru protecţia mediului DUMITRU Florin,

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Un rezumat al proiectului;

Amplasamentul obiectivului propus este situat in extravilanul si intravilanul U.A.T. Mogosani,  jud. Dambovita, cu satele apartinatoare: Mogoşani (resedinta de comuna), Zăvoiu, Chirca, Cojocaru si Meri.

Terenurile în care se vor amplasa rețelele de distribuție necesare pentru alimentarea cu gaze  naturale a imobilelor apartinand comunei Mogoșani cu satele: Mogoșani (resedința de comună), Zăvoiu, Chirca, Cojocaru și  Meri din județul Dâmbovița, sunt situate în extravilanul și intravilanul localităților, numai în domeniul public.

U.A.T. Mogosani, jud. Dambovita cu satele apartinatoare: Mogoşani(resedinta de comuna), Zăvoiu, Chirca, Cojocaru si Meri, este asezata in partea de sud-vest a judetului Dambovita.

Se află la 5 km de DN 7 şi de oraşul Găeşti, la 65 km de Bucureşti, la 40 km de Târgovişte şi la 55 km faţă de Piteşti.

Comuna este traversată de  DJ 401 A(Vidra – Domnesti)  şi  de calea ferată Bucureşti-Piteşti, având o stație pe calea ferată.

Comuna este limitrof cu  râul Argeș.

Amplasarea comunei într-o zonă în care este asigurată legatură prin calea ferată constituie un factor important pentru atracția în zonă a investitorilor.

UAT Mogosani se învecinează cu urmatoarele localitati:

- Dragodana (la nord);

- Găești (la nord-vest).

- Mătăsaru (la est);

- Uliești (la sud);

- Petrești (la sud-vest);

In zona sunt prezente urmatoarele tipuri de retele publice: cablu, curent electric, telefonie.

Proprietatea terenului:

Suprafata totală de teren pe care vor fi executate lucrarile este de  cca 37.000 mp, suprafata care este compusa din terenul afectat de lucrari:

- executia racordului la reteaua de distributie gaze naturale;

- executia retelelor de distributie gaze naturale(1ml x 34.000 ml = 34.000  mp).

Folosinta actuala si propusa:

Folosinta actuala a terenului afectat de executia racordului si retelei de distributie gaze naturale  este de pasune/arabil – dupa caz si de acostament drumuri, trotuare, etc. .

Pentru racordarea la sistemul de distributie gaze naturale mentionam ca in zona exista o conducta de distributie gaze naturale de presiune medie .

Lucrările de investitie nu prezintă nici un fel de impact asupra zonelor locuite respectând totodată distanțele de protecție și siguranță față de acestea.

In functie de avizul emis de operatorul din zona limitrofa UAT Mogosani, respectiv, DISTRIGAZ SUD RETELE nr. 179 din 26.02.2019, s-a stabilit Solutia de alimentare cu gaze naturale ale imobilelor apartinand UAT MOGOSANI.

Necesarul de gaze naturale

Având in vedere nr. de imobile existente in UAT Mogosani, precum si numărul de agenți economici si obiective social – culturale care pot fi consumatori de gaze naturale, situația consumului de gaze naturale se regăsește în tabelul alăturat:

| Nr. crt. | Localitatea | Lungime retea (ml) | Cons. casnici -imobile- (buc.) | Debit (mc/h) | Agenti economici (buc.) | Debit (mc/h) | Institutii / obiective social culturale (buc.) | Debit (mc/h) | Debit total estimat pentru racordare in viitorii 50 ani (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mogoșani | 14160 | 536 | 4 | 20 | 10 | 6 | 10 | 2404 |
| 2 | Zăvoiu | 4190 | 318 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1402 |
| 3 | Merii | 7080 | 252 | 4 | 14 | 10 | 3 | 10 | 1178 |
| 4 | Chirca | 1492 | 54 | 4 | 3 | 10 | 0 | 10 | 246 |
| 5 | Cojocaru | 6928 | 257 | 4 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1118 |
| 6 | TOTAL | 33850 | 1417 | - | 54 | - | 14 | - | 6348 |

Execuția lucrărilor

- Conductele se va poza subteran, sub adâncimea de îngheţ la cota de 0,9 m, atat pentru conducta de racord, cat si pentru conductele de distribuție, distanta măsurată de la suprafaţa terenului la generatoarea superioară a conductei.

- Pentru execuţia rețelelor de distribuție a gazelor naturale nu este necesar un culoar de lucru.

- Beneficiarul va asigura o derulare rapidă a lucrărilor de construcţie pentru a nu crea disconfort în zonă pe durata execuţiei.

- In execuție se vor respecta normele tehnice de protecție a muncii specifice fiecărei categorii de lucrări.

- Orice modificare  a soluției de  racordare la conducta de distributie gaze naturale se va face doar cu acceptul DISTRIGAZ SUD REȚELE .

- Traseul conductelor va fi pe cât posibil rectiliniu, va fi marcat prin inscripţii sau prin aplicarea de plăcuţe indicatoare pe construcţii şi/sau stâlpii din imediata vecinătate sau alte repere fixe, de către executant.

- La stabilirea traseelor se acordă prioritate respectării condiţiilor de siguranţă.

- La începerea lucrărilor se va întocmi proces-verbal de predare a amplasamentului între executant, proiectant, beneficiarul lucrării şi delegaţii întreprinderilor deţinătoare de utilităţi din zonă, ocazie cu care deţinătorii de utilităţi subterane vor indica executantului traseele exacte ale acestora. Traseele utilităţilor vor fi marcate pe teren în mod distinct şi vor fi predate de proprietari executanţilor, operaţie ce se consemnează în scris sub semnătură.

- În cazul în care traseele utilităţilor indicate în avizele primite sunt informative, înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa sondaje pentru depistarea exactă a cablurilor electrice şi telefonice, pentru evitarea deteriorării acestora. Dacă se vor întâlni cabluri electrice sau telefonice în canalizaţii sau îngropate direct în pământ se va anunţa imediat conducătorul locului de muncă şi deţinătorii de utilităţi subterane pentru acordarea asistenţei tehnice în timpul lucrărilor.

- Se vor respecta prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executare si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  – 2018.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Printre cele mai mari deficiențe ale situației actuale existente sunt dificultățile pe care le întâmpină populația comunei Mogoșani și satele aparținătoare în procurarea lemnului de foc(combustibil solid) sau a păcurei(combustibil lichid) pentru preparat hrană și încălzire.

Funcționarea echipamentelor care produc agent termic necesar pentru încălzirea cu combustibil solid(lemn de foc) este afectată de calitatea și umiditatea lemnului.

Pregătirea lemnului pentru ardere necesita efort fizic considerabil pentru taiere, în condițiile in care populația din mediul rural este deja îmbătrânită.

Zgomotul produs la tăierea lemnului este foarte mare, creând astfel poluare sonoră. Depozitarea lemnelor este dificilă și  necesită un spațiu foarte mare de depozitare.

Costurile cu procurarea combustibilului se pot optimiza – întrucât condițiile meteo în perioada rece nu sunt suficient de previzibile, populația trebuie să își  asigure necesarul de combustibil solid sau lichid pentru încălzire.

Dezvoltarea  economică  a localităților este greoaie întrucât și societățile comerciale înființate  întâmpină aceleași probleme, combustibilul fiindu-le necesar în procesul de fabricare a produselor finite(produse de panificație, etc.), în procesele de producție(uscătoare de cereale, sere, etc.), la încălzirea spațiilor de producție, a obiectivelor de turism local, obiective care asigură la nivelul unității administrativ teritoriale a unor fonduri necesare bunului mers al întregii activități: iluminat public, pază, pompieri, etc..

Nu în ultimul rând, o mare deficiență a situației actuale este faptul că lipsa unor condiții normale de trai, duce la depopularea satelor. Astfel tot mai mulți tineri își caută loc de muncă în orașe și își caută locuințe în orașe, își întemeiază familii și cresc copii în condiții in care  beneficiază de avantaje, cum ar fi: creșe, grădinițe, școli încălzite.

Prin arderea combustibililor solizi și lichizi folosiți în prezent pentru preparare hrană, pentru încălzire și în procesele tehnologice, se produc gaze poluante, astfel calitatea mediului în zonă lasă de dorit.

Procesul de îmbătrânire și ponderea redusă a intelectualilor aduc prejudicii vieții cotidiene.
Lipsa alimentării cu gaze naturale face ca orice inițiativă în domeniul agroturismului, să nu intre în rețeaua națională.

Factorii care impun realizarea cât mai rapidă a investiției sunt:

- asigurarea unui nivel ridicat de trai pentru locuitorii din zonă, existând astfel posibilitatea creșterii populației care locuiește în mediul rural;

- asigurarea unor condiții de viață corespunzătoare secolului XXI;

- dezvoltarea economică a zonei, care duce implicit la înființarea unor noi locuri de muncă, etc.;

- posibilitatea înființării unor stații de ardere a deșeurilor cu combustibil gazos;

- protejarea mediului prin renunțarea la tăiere a pădurilor;

- îmbunătățirea calității mediului.

Nerealizarea obiectivului de investiţii va avea un impact negativ care va duce la:

- depopularea satelor;

- creșterea discrepanței între diferite zone ale județului sau țării;

- sărăcia populației - scăderea veniturilor populației prin obligarea acesteia să procure combustibilii solizi sau lichizi la prețuri foarte mari;

- sărăcia populației din zonele mai puțin dezvoltate ale țării  exercită presiune asupra pădurilor prin: tăierile, de cele mai multe ori ilegale; valorificarea ilegală a masei lemnoase; extinderea terenurilor necesare pentru agricultură, etc.

- tăierea ilegală a fondului forestier existent(încurajarea furtului), atât din domeniu privat cât și din domeniu  public).

c) valoarea investiţiei 9.408.192,471 (contine TVA);

d) perioada de implementare propusă:  anul 2021;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- Plan incadrare in zona;

- Plan de situatie;

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului “Înfiinţare distributie de gaze naturale in U.A.T. Mogosani,  jud. Dambovita, cu satele apartinatoare: Mogoşani (resedinta de comuna), Zăvoiu, Chirca, Cojocaru si Meri”:

- Pentru realizarea lucrărilor de infiinţare a sistemului de distributie gaze naturale in U.A.T. Mogosani,  jud. Dambovita, cu satele apartinătoare: Mogoşani (resedintă de comună), Zăvoiu, Chirca, Cojocaru si Meri, este  necesara executia unui racord la conducta de distributie gaze naturale de medie presiune OL Ø 16” existentă, inainte de SRS Gaiesti, pentru o capacitate maxima de 2500 mc/h, cu o presiune in punctul de cuplare de 0,9 bar.

- Lungimea totala a retelelor de distributie va fi de cca 34,0 km.

- Traseul retelelor de distributie a gazelor naturale propuse se regăsesc pe planul de incadrare in zona anexat.

- Lucrările de executie vor respecta distantele de siguranta impuse prin normele tehnice in vigoare, NTPEE – 2018.

Dupa finalizarea lucrarilor de cuplare, amplasamentul se va reface la forma initiala.

Dupa finalizarea proiectului nu apar alte activitati cum ar fi: extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor.

Pentru punerea in opera a proiectului este necesara obtinerea Autorizatiei de construire.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare – NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei  privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – NU ESTE CAZUL;

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000  privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – NU ESTE CAZUL;

– hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 - Datele se regasesc in Anexa 1  – Coordonate geografice cu amplasamentul proiectului.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare – NU ESTE CAZUL.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

-  sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

NU ESTE CAZUL

b) protecţia aerului:

-  sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

– instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

NU ESTE CAZUL

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-  sursele de zgomot şi de vibraţii;

– amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

NU ESTE CAZUL

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

-  sursele de radiaţii;

– amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

NU ESTE CAZUL

e) protecţia solului şi a subsolului:

-  sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

– lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

NU ESTE CAZUL

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-  identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

NU ESTE CAZUL

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

– lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

(1)  existenţa  de  monumente  istorice/de  arhitectură  sau  situri  arheologice  situate pe  amplasament ;

În comuna Mogosani se află obiective de interes istoric, cultural și turistic, astfel:

- Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Mogoșani, construcție 1840, monument istoric.

- Biserica "Sf. Împărați Constantin și Elena" din Poroinica, construcție 1871, monument istoric.

(2) existenţa  de  monumente  istorice/de  arhitectură  situate în  zona  imediat învecinată;

În vecinătatea comunei Mogoșani  se află numeroase obiective (lăcașuri de cult, monumente de arhitectură, situri arheologice) de interes istoric, cultural și turistic, astfel:

- Biserica "Sf. Nicolae" din satul Cojocaru, construcție 1812, monument istoric.

- Biserica "Sf. Treime", "Sf. Nicolae", "Adormirea Maicii Domnului" din Petrești, construcție 1837-1842, monument istoric.

- Biserica "Sf. Nicolae" din Găești, construcție 1812, monument istoric.

- Biserica "Sf. Treime" din Găești, construcție 1823, monument istoric.

- Biserica ""Intrarea în Biserică" (Cioflec) din Găești, construcție 1776, monument istoric.

- Biserica "Sf. Ilie" din Găești, construcție 1780, monument istoric.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

– programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

– planul de gestionare a deşeurilor;

NU ESTE CAZUL

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-  substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

– modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

NU ESTE CAZUL

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

NU ESTE CAZUL

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile

Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

– magnitudinea şi complexitatea impactului;

– probabilitatea impactului;

– durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

– natura transfrontalieră a impactului.

NU ESTE CAZUL

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Poluarea aerului va fi de scurta durata; este creeata de catre utilajele care lucreaza la sapatura mecanizata.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

-  descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

– localizarea organizării de şantier;

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

– surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

– dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

## Organizarea de santier

Santierul pentru executia lucrarilor de “Înfiinţare distributie de gaze naturale in U.A.T. Mogosani,  jud. Dambovita, cu satele apartinatoare: Mogoşani (resedinta de comuna), Zăvoiu, Chirca, Cojocaru si Meri” se va amplasa cat mai aproape de zona de cuplare in conducta existenta.

## Execuţia  lucrărilor

Executia lucrărilor se va desfăsura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic de montare a conductei in conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea, executare si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale  – 2018.

Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile si autorizatiile necesare executiei lucrărilor in cadrul culoarului de lucru.

Etapele de execuţie a lucrarii sunt:

- Predarea amplasamentului de către Beneficiar, executantului, pe baza ridicărilor topografice; executantul are obligaţia să asigure materialele necesare marcării traseului predat (borne din beton, tărusi, sisteme de marcare electronică, etc.). Vor fi prezente toate părţile implicate;

- Procurarea ţevilor, robinetelor, armăturilor, etc.;

- Delimitarea culoarului de lucru;

- Decopertarea stratului vegetal, acolo unde natura terenului o impune. Pământul vegetal se va depozita separat;

- Transportul şi depozitarea ţevilor preizolate pe traseu;

- Săparea şanţului şi depozitarea pământului excavat în partea opusă ţevilor înşiruite;

- Asamblarea prin sudura a conductei pe tronsoane sau sudarea în fir continuu;

- Verificarea calităţii îmbinărilor sudate;

- Izolarea pe traseu a porţiunilor din zona sudurilor executate pentru conductă;

- Lansarea conductei în sanţ cu ajutorul lansatoarelor sau manual unde este posibil;

- Asamblarea prin sudare la poziţie a tronsoanelor de conductă;

- Montajul armăturilor şi al altor elemente componente ale conductei;

- Astuparea parţială a şanţului conductei, în zonele fără suduri;

- Curăţirea interioară a conductei cu pistoane adecvate;

- Efectuarea probelor de control a sudurilor de poziţie;

- Efectuarea probelor de rezistenţă şi verificarea la etanşeitate;

- Depresurizarea conductei dupa finalizarea probelor;

- Întregirea tronsoanelor verificate şi probate;

- Efectuarea probelor de control a sudurilor de întregire;

- Completarea izolatiei anticorosive a porţiunilor din jurul sudurilor de poziţie şi întregire;

Dupa finalizarea lucrarilor in montaj suprateran si subteran:

- Efectuarea verificării calităţii izolaţiei anticorosive;

- Efectuarea ridicărilor topografice “As built”;

- Astuparea definitivă a conductei;

- Montarea bornelor de marcaj;

- Recepţia preliminara a conductei;

- Cuplarea conductei la capete;

- Evacuarea aerului din conducta prin umplerea acesteia cu gaze;

- Recepţia la terminarea lucrării şi predarea „Cărţii tehnice a construcţiei”;

- Recepţia la punerea în funcţiune;

- Recepţia finală;

- Recepţia definitivă.

Lansarea conductei în şanţ

Înainte de lansarea conductei, în șanț se va așterne un strat de pământ cernut sau nisip de 10-15 cm.

Lansarea conductei în şanţ  se va face exclusiv mecanizat, utilizând lansatorul de conducte.

Conducta se prinde în chingi de pânză căptuşite cu material moale pentru a proteja izolaţia exterioară.

Nu se vor târâ conductele pe fundul şanţului; deplasarea longitudinală va fi făcută în afara şanţului.

Astuparea şanţurilor:

- se va aşeza întâi stratul de steril, iar apoi stratul fertil,

- umplerea şanţului se va face în straturi subţiri, cu pământ mărunt şi prin compactare după fiecare strat,

- primul strat de 15 cm deasupra conductei va fi din pământ cernut sau nisip,

- se prevăd lucrări pentru refacerea cadrului natural astfel încât, după terminarea execuţiei lucrărilor, terenul să se aducă la profilul iniţial:

a)plantare de copaci;

b)reamenajare spaţii verzi;

c)reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, dupa caz;

- la astuparea şanţului se va avea în vedere protejarea izolaţiei conductei pentru a nu o deterioara cu corpuri tari,

- compactarea pământului în spaţiile de lângă conductă se va face astfel încât să se evite deteriorarea izolaţiei conductei,

- nu se vor astupa şanţurile vara, între orele 1030-1630, când conducta este foarte încălzită de soare.

Poluarea aerului va fi de scurta durata; este creeata de catre utilajele care lucreaza la sapatura mecanizata. Utilajele sunt dotate cu echipamente pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

Poluarea fonica va fi de scurta durata; este creeata de catre utilajele care lucreaza la sapatura mecanizata. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor va fi asigurata de montarea de panouri de protectie care vor atenua dispersarea sunetului.

Deseurile generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, sunt :

- - resturi de alimente, biodegradabile;

- - ambalaje alimentare, nedegradabile;

- - cupoane de teava, resturi de material.

Toate aceste materiale se vor selecta si se vor preda in centrele special amenajate pentru colectarea lor.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; se prevăd lucrări pentru refacerea cadrului natural astfel încât, după terminarea execuţiei lucrărilor, terenul să se aducă la profilul iniţial:

- plantare de copaci;

- reamenajare spaţii verzi;

- reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, dupa caz;

– aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; poluare accidentala poate fi scurgerea de motorina si ulei de motor de la utilajele care sunt antrenate in executia lucrarilor; remedierea consta in decaparea stratului afectat, transportul acestuia la o groapa de gunoi, aducerea unui sol fertil si compactarea lui in zona si refacerea cadrului natural;

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; exista doua situatii diferite care se pot intalni: inlocuirea conductei dupa depasirea duratei de viata sau scoaterea din uz/functiune(blindarea sau dezafectarea conductei);

– modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

- plantare de copaci;

- reamenajare spaţii verzi;

- reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, după caz.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) – atasate;

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare - NU ESTE CAZUL

3. schema-flux a gestionării deşeurilor - NU ESTE CAZUL;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului - NU ESTE CAZUL

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007

Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Datele se regasesc in Anexa 1  – Coordonate geografice cu amplasamentul proiectului.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

In zonă s-a instituit regimul de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Denumirea ariei naturale protejate este Lunca Mijlocie a Argeșului.

Aria naturală protejată Lunca Mijlocie a Argeșului, reprezintă o zonă de câmpie în lunca Argeșului (încadrată în bioregiunea continentală), în Câmpia Titu (subunitate geomorfologică a Câmpiei Dunării) care cuprinde cursuri de apă, lacuri, mlaștini, turbării, plaje de nîși p, pajiști, păduri de foioase și păduri în tranziție, aflate în luncile din bazinul mijlociu al râului.

Situl a fost instituit în scopul conservării a trei habitate de interes comunitar de tip: Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) și Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba; precum și protejării mai multor specii faunistice (Lutra lutra, Bombina bombina, Aspius aspius, Gobio kessler sau Sabanejewia aurata).

Aria naturală adăpostește și asigură condiții de viețuire mai multor specii faunistice (mamifere, amfibieni și pești) enumerate în anexa a II-a Directivei Consiliului Europei 92/43/CEE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), printre care: vidră, nevăstuică, popândău, buhaiul de baltă cu burtă roșie, broască roșie de pădure, avat, svârlugă, dunăriță, ocheană, petroc.

Printre speciile floristice întâlnite la nivelul ierburilor se află: lintița de apă, pălămida, piperul de baltă, sau hirușorul.

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului - NU ESTE CAZUL

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar - NU ESTE CAZUL

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar - NU ESTE CAZUL

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare - NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele

Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate - NU ESTE CAZUL.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

PRIMARIA COMUNEI MOGOSANI

PRIMAR

CIOBANU IOAN