AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 1 din 21.03.2014

Revizuită la data de

Operator: SC ELECTROLYTIC COATING SRL

Adresa: Str. Luncii, Nr. 1, Turda, Judetul Cluj

Punct de lucru: SC ELECTROLYTIC COATING SRL

Locaţia activităţii: Str. Luncii, Nr. 1, Turda, Județul Cluj

Categoria de activitate conform:

- Anexei 1 din Legea nr. 278/2012 privind emisiile industriale – categoria de activitate 2.6. „Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc”,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.6. | 2.6. Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3. | 2.C.5.e | 04 03 07 |

- Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN - Cod CAEN 2561–Tratarea şi acoperirea metalelor,

- Activitatea (PRTR) - conform HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi – Anexa I – 2(f) Producţia şi prelucrarea metalelor - Instalaţii de tratare a suprafeţelor din metal şi din materiale plastice utilizând un procedeu chimic sau electrolitic în cazul în care volumul cuvelor de tratare este egal cu 30 m3.

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 2.(f) | Instalaţii de tratare a suprafeţelor din metal şi din materiale plastice utilizând un procedeu chimic sau electrolitic |

Emisă de: APM Cluj

Prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Data emiterii: 21.03.2014

Data expirării:   -

Data revizuirii:  xx.11.2018

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: sc ELECTROLYTIC COATING SRL

sediul social:  municipiul Turda, str. Luncii, nr. 1, judeţul Cluj

Certificat de înregistrare: seria B, nr. 2659138 din data de 23.10.2012,

Cod unic de înregistrare: 30814191 din 22.10.2012

Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J 12/2834/22.10.2012,

Telefon: 0264/504.050, Fax: 0264/504.059

E – mail: acmuntean@mmmautoparts.ro

Compania părinte:

# 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de sc ELECTROLYTIC COATING SRL cu punctul de lucru SC ELECTROLYTIC COATING SRL, înregistrată la APM Cluj cu nr.  27238/ 19.10.2017, nr. înregistrare electronică SIM 610/18.10.2017, completată cu nr. 28028 /24.11.2017, nr.  20363/17.01.2018, nr. 1738/08.02.2018, nr. 1954/12.02.2018 şi nr.  12581/19.06.2018

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu actualizată, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului a informării şi participării publicului în timpul derulării procedurii, şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din data de  28.02.2018.

- şi în lipsa oricărui comentariu privind analiza documentației depuse în vederea emiterii autorizației integrate de mediu actualizată, pentru activitatea desfășurată în cadrul obiectivului ”Instalaţii pentru acoperiri electrochimice piese metalice”, amplasat în municipiul Turda, strada Luncii, nr. 1, judeţul Cluj, titular SC ELECTROLYTIC COATING SRL;        cu respectarea celor mai bune practici şi a legislației specifice de mediu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului,

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune in legislatia nationala prevderile  Directivei 75/2010/CE privind emisiile industriale, la cap. 6.6. b) Instalatii pentru cresterea intensiva a porcilor, având o capacitate mai mare de 2.000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 de kg).

-   Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificarile si completările ulterioare;

-   STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-  OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

-   Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

-  Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completările ulterioare;

-  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, completata prin OUG 68/2016 si  modificata  si completata de Legea 166/2017;

-  OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificata si completata prin OUG 39/2016;

- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “ Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia,  (inlocuieste  Ordinul nr. 549/2006)

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata cu HG nr.210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare  a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completata si modificata prin OUG 38/2016;

- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “ Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;

- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

-Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009 si Ord. 1032/2011, Ord.192/2014, Ordin 2413/21.12.2016 si Ord 2413/2016;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea  substanţelor şi preparatelor chimice (REACH);

-H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

-REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

-Ordinul nr.329 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare  si raportare  a invententarelor privind emisiile  de poluanti in atmosfera;

Ţinând cont de prevederile documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Pentru stabilirea condiţiilor generale de desfǎşurare a activitǎţii - Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din domeniul tratării suprafeţelor metalice şi materialelor plastice, ediţia august 2006;

- Pentru tehnicile de tratare a emisiilor rezultate din instalaţie - Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/902 a Comisiei din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic;

- Pentru depozitarea substanţelor periculoase - Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile privind emisiile rezultate din depozitare, ediţia iulie ianuarie 2007 (BREF EFS 0707);

- Pentru monitorizarea       - Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în industrie pentru principii generale de monitorizare (adoptat în iulie 2003) şi transpus în legislaţia românescă prin Ordinul nr. 169 din 02.03.2004, pentru aprobarea prin metoda confirmării directe a Documentelor de Referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) aprobate de Uniunea Europeană;

în condiţiile în care se garantează  că orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU  REVIZUITĂ  ACTUALIZATĂ

# Pentru funcţionarea instalaţiei: sc ELECTROLYTIC COATING SRL - Instalaţie pentru acoperiri electrochimice (Zn – Ni) a pieselor metalice

Amplasată în: Str. Luncii, Nr. 1, Turda, Județul Cluj

Operator: sc ELECTROLYTIC COATING SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- exploatarea instalaţiei se va face astfel încât nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse, în ordinea priorităţii, acestea sunt recuperate pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele acestora;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare care să permită reutilizarea acestuia;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsǎ de instalaţie este semnificativǎ, astfel încât se impune revizuirea valorilor limitǎ de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori – limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- schimbǎrile substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilǎ reducerea semnificativǎ a emisiilor fǎrǎ a impune costuri excesive;

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activitǎţilor impune utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului;

- prevederile unor noi reglementǎri legale o impun.

În cazul constatării de neconformităţi în operarea instalaţiei, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 8, respectiv art. 23, alin. (13) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

Autorizaţia integrată de mediu se suspendǎ de cǎtre autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului care a emis actul de reglementare pentru nerespectarea prevederilor acesteia, dupǎ o notificare prealabilǎ prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine pânǎ la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendǎrii, desfǎşurarea activitǎţii este interzisǎ.

În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului dispune, dupǎ expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

Dispoziţiile de suspendare a autorizaţiei şi implicit de încetare a activitãţii sunt executorii de drept conform art. 17 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea 265/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Cluj.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Conform Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 2.6. Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Cod CAEN: 2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 2.6. | 190.000 | m2/an |

4. Documentaţia solicitǎrii:

4.1 Documentaţia de solicitare a actualizării conţine:

- Adresǎ de solicitare actualizare AIM, întocmită de SC ELECTROLYTIC COATING SRL Turda, înregistrată la APM Cluj  cu nr.  27238/19.10.2017, nr. înregistrare electronică SIM 610/18.10.2017

- Formular de solicitare, înregistrat la APM Cluj-Napoca cu nr. 27238/19.10.2017

- Raport de amplasament elaborat elaborat de SC MABECO SRL, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 27238/19.10.2017

- dovada plăţii tarifului de 2500 lei reprezentând contravaloarea tarifului pentru revizuirea autorizației integrate de mediu, conform Ord. nr. 1108/05.07.2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare, OPT671 din 18.10.2017

- Anunț public privind solicitarea de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 1 din 21.03.2014 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj – publicat în                          cotidianul Monitorul de Cluj ediţia din 17.10.2017);

- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. 140 din 05.08.2013, revizuită în data de 08.08.2017, valabilă până la data de 05.08.2023, emisă de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE - ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 10634.00/30.09.2016, încheiat cu COMPANIA DE APĂ ARIEȘ SA Turda

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3396715, Cod Unic de Înregistrare  30814191 din 22.10.2012 , nr. De ordine în registrul comerţului J12/2834/22.10.2012, eliberat de OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

- Certificat constatator nr. 17354 din 15.03.2017, eliberat de OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

- Contract de furnizare a gazelor naturale pentru clienţi noncasnici nr. 1003590666 din 01.11.2016, încheiat între S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.

Contractul pt energia electrică ???? e doar anexa pt SC HALA PROJECTS

Contractul de salubritate e pt SC MMM Autoparts

- Contract de prestări servicii nr. 1835/01.03.2016 încheiat cu SC RIAN CONSULT SRL, Zărneşti, judeţul  Braşov pentru preluarea deşeurilor periculoase generate de specificul activităţii beneficiarului; prelungire valabilitate ?

- Contract de prestări servicii de colectare deşeuri CJM 45/02.05.2013 şi anexa 1, încheiate cu SC AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita – PL Cluj Napoca, pentru preluarea deşeurilor solide cu excepţia celor toxice, periculoase şi a celor cu regim special  prelungire valabilitate ?

- Act de proprietate (contract de închiriere încheiat cu SC Hala Project SRL în data de 01.04.2013  ANEXA PT DIFERENTA DE SPATIU

- Plan de situație actualizat;

- Plan de ȋncadrare ȋn zonă

- Completări la Raportul de amplasament elaborat elaborat de SC MABECO SRL Şi la documentaţia depusă, înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 28028/24.11.2017, nr.  20363/17.01.2018, nr. 1738/08.02.2018, nr. 1954/12.02.2018 şi nr. 12581/19.06.2018    ;

- Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 1 din 21.03.2014 (în original)

- Rapoarte de încercare nr. 420/06.04.2015, 1216/07.07.2015, 1274/27.07.2016, 1997/28.09.2017 şi 2865/20.12.2017 emise de CENTRUL DE MEDIU ŞI  SĂNĂTATE Cluj Napoca pentru apa uzată evacuată din staţia de epurare

- Rapoarte de încercare nr. 887, 888, 889/30.06.2014; 2212, 2213, 2214/18.11.2015; 1570, 1571, 1572/08.09.2016 şi  1206, 1207, 1208/28.06.2017 emise de CENTRUL DE MEDIU ŞI  SĂNĂTATE Cluj Napoca pentru apa subterană (cele 3 foraje de hidroobservaţie)

- Rapoarte de încercare nr. 1223, 1224/06.07.2015; 2800, 2801, 2802, 2803/ 13.12.2017 şi 2797, 2798/13.12.2017 emise de CENTRUL DE MEDIU ŞI  SĂNĂTATE Cluj Napoca pentru aer (noxe loc de muncă)

- Certificat de nomenclatură stradală şi adresă nr. 26868/13.12.2016 emis de Primăria Municipiului Turda

- Proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 15.01.2018

- Anunț public referitor la organizarea şedinţei de dezbatere publică a solicitării de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 1 din 21.03.2014  emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj publicat în cotidianul Monitorul de Cluj ediţia din 07.02.2018;

- Anunț înregistrat la Primăria municipiului Turda cu nr. 2707/07.02.2018, referitor la organizarea şedinţei de dezbatere publică a solicitării de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 1 din 21.03.2014 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Cluj;

- Proces verbal din data de 28.02.2018 întocmit cu ocazia dezbaterii publice înregistrat la APM Cluj cu nr. 3930/01.03.2018

-  Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr.              eliberată de Ministerul de Interne - Grupul de Pompieri ” Avram Iancu” judetul Cluj;

- Raport anual de mediu întocmit de SC ELECTROLYTIC COATING SRL Turda, înregistrat la APM Cluj Napoca cu nr.   XXXXX pentru anul 2016;

- Procesul verbal al Şedinței CAT organizată în data de 06.11.2018, pentru parcurgerea etapei de definitivare a proiectului AIM actualizate şi luarea deciziei de emitere;

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 din 21.03.2014 actualizată înregistrată la APM Cluj cu nr.     /07.11.2018

- Anunţ public privind Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu actualizată publicat în XXXXX

4.2 DOCUMENTAȚIA INIȚIALĂ DE SOLICITARE CONȚINE:

- Formular de solicitare întocmit de SC MABECO SRL, Cluj-Napoca, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 24483/08.08.2013;

- Raport de amplasament întocmit de D – na BEU MIHAELA director al SC MABECO SRL, Cluj-Napoca, înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 487/24.02.2012, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 24483/08.08.2013;

- Certificat de înregistrare pentru RM, RIM, BM, RA, emis la data de 24.02.2012 de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj cu nr. 24483/ 08.08.2013;

- Acord de mediu nr. 1/29.04.2013 pentru proiectul „Reautorizare centru logistic industrial (depozitare) în hală producţie piese metalice (zincare – nichelare)”, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 23.08.2013, înregistrat la APM Cluj cu nr. 1/23.08.2013;

- Proces verbal al şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică din data de 03.09.2013 privind  etapa de analiză a documentaţiei solicitării pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Proces verbal al dezbaterii publice organizată în data de 05.11.2013, la sediul SC ELECTROLYTIC COATING SRL, Turda, str. Câmpiei, nr. 137, jud. Cluj, înregistrat la APM Cluj cu nr. 8930/05.11.2013;

- Proces verbal al şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică din data de 11.02.2014 privind  etapa de definitivare proiect pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2659138 din 23.10.2012 şi certificat constatator nr. 31495 din 24.05.2013 emise de Oficiul Registrului Comerţului Cluj;

- Contract de închiriere încheiat în data de 01.04.2013 cu SC HALA PROJECT SRL, Cluj Napoca;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 140 din 05.08.2013, eliberată de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE” ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ, înregistrată la APM Cluj cu nr. 24483/ 08.08.2013;

- Rapoarte de încercare nr. 561, 562, 563 din 04.06.2013 ptr. monitorizarea apei subterane (3 foraje de hidroobservaţie)

- Buletin de analiză ptr. apa uzată epurată provenită din procesul tehnologic nr. 22366/ 03.10.2013 emis de SC Compania de Apă Arieş SA, Turda;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 10529.00/23.05.2013, încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARIEŞ SA, Turda;

- Contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nr. 3010314055 din 24.05.2013 încheiat cu SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA SA -Târgu Mureş;

- Contract de racordare pentru execuţie nr. 60101349379 – nr. 18.196 din 26.09.2013 încheiat cu SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA Cluj Napoca pentru  realizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică de distribuţie (RED) şi alimentarea cu energie electrică;

- Contract de prestări servicii colectare deşeuri CJM 45/02.05.2013 încheiat cu SC AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, ptr. colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor de ambalaje (carton şi folie strech);

- Contract de prestări servicii nr. 252/02.04.2013 ptr. preluarea în vederea eliminării/valorificării deşeurilor industriale generate ca urmare a activităţii de producţie, încheiat cu SC MASTER ECOLOGIC SRL, Sibiu;

- Declaraţia locaţiilor pentru operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 3 (acid clorhidric şi acid sulfuric) nr. 14/27.05.2013  ptr. procurarea din ţară şi utilizare;

- Dovada plăţii tarifului de emitere a AIM conform Ord. nr. 1108./2007 privind aprobarea nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare, şi cuantumul tarifelor aferente acestora, înregistrată la APM Cluj cu nr. 24984/05.09.2013;

- Anunţ public privind depunerea solicitării pentru emiterea AIM, înregistrat la APM Cluj Napoca cu nr. 24483/08.08.2013

- Anunţ public privind dezbaterea publică, înregistrat la APM Cluj Napoca cu nr. 26651/16.10.2013

- Anunţuri publice privind decizia de emitere a AIM, înregistrate la APM Cluj Napoca cu nr. 1594/19.02.2013.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Planşe desenate: plan de încadrare în zonă, plan de situaţie, plan de amenajare, schiţă flux tehnologic, plan staţie de epurare, etc

5. Managementul activitǎţii

Programul de funcţionare al instalaţiei este de 24 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

5.1. ACŢIUNI DE CONTROL

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât să se asigure că toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri

5.1.7.  Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.4. Operatorul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină un sistem de management al instalaţiei, care trebuie să asigure îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu, în vederea utilizării unei tehnologii mai curate, a unei producţii mai curate, reducerii şi minimizării deşeurilor.

5.1.6. Operatorul trebuie sǎ asigure luarea măsurilor corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile autorizaţiei, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare

5.2.1. Operatorul are obligaţia să fundamenteze, să implementeze şi să adere la un sistem de management de mediu standardizat, conform prevederilor BAT privind tratarea suprafeţelor metalice şi materialelor plastice, ediţia august 2006, secţiunea 5.1.1.1.

5.2.5. Operatorul are obligaţia să implementeze un program de întreţinere şi gospodărire a instalaţiei şi amplasamentului,  care va include acţiunile preventive  pe care personalul angajat  trebuie să le ia pentru a minimiza riscurile de mediu specifice, precum şi formarea personalului angajat pentru implementarea acestui program, conform prevederilor BAT privind tratarea suprafeţelor metalice şi materialelor plastice, ediţia august 2006, secţiunea 5.1.1.2.

5.2.6. Operatorul va stabili criterii de referinţă sau valori de referinţă care permit monitorizarea continuă a performanţelor instalaţiei şi activităţilor desfăşurate, cu raportare la valorile de referinţă externe, în special privind următoarele:

- utilizarea energiei;

- utilizarea apei;

- utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare;

5.2.7. Este obligatorie înregistrarea şi monitorizarea tuturor intrărilor de utilităţi pe tipuri: electricitate, gaz, apă, indiferent de sursă şi costul per unitate. Detaliile şi perioada de înregistrare pe oră, pe ture, pe săptămână, pe metru pătrat sau alte unităţi de măsură etc. vor fi în funcţie de mărimea procesului şi importanţa utilităţii măsurate.

Este obligatorie optimizarea continuă a intrărilor (consumurile de materii prime şi utilităţi) comparativ cu valorile de referinţă stabilite, conform prevederilor BAT privind tratarea suprafeţelor metalice şi materialelor plastice, ediţia - august 2006,  secţiunea 5.1.1.4.

Un sistem de monitorizare a datelor va include:

- identificarea unei persoane sau a persoanelor responsabile cu evaluarea şi luarea de măsuri cu privire la intrări

- măsurile ce trebuie luate pentru informarea responsabililor de funcţionarea instalaţiei, inclusiv alertarea operatorilor, în mod rapid şi eficient, în cazul variaţiilor de la funcţionarea normală a instalaţiei

- alte investigaţii pentru a stabili şi explica de ce s-au înregistrat abateri de la performanţa normală respectiv de la valorile de referinţă externe .

5.2.8. Operatorul are obligaţia de optimizare a fiecărei activităţi în parte şi a liniilor tehnologice prin calcularea intrărilor şi ieşirilor teoretice şi prin compararea cu cele obţinute efectiv.

5.2. CONŞTIENTIZARE ŞI INSTRUIRE

5.2.1 Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2 Personalul care are sarcini clar desemnate în desfăşurarea procesului tehnologic trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. PLAN DE ACŢIUNI

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Implementarea trebuie să includă:

- desemnarea responsabilităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor;

- modul în care măsurile vor fi îndeplinite;

- termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;

- identificarea şi specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

- Materii prime şi MATERIALE auxiliare

6.1. Materii prime şi MATERIALE auxiliare

Operatorul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va utiliza următoarele materii prime şi materiale descrise în documentaţie, conform cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte consumurile cât şi modul de depozitare:

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Piese şi profile metalice | Materie primă | 124.800 | Mp/an | Anorganic / Fe/ | Pentru galvanizare | Depozit de materii prime şi auxiliare | Nepericulos |
| Alte materii | Degresant (Uniclean 154 sau 104)/ ptr. degresarea chimică a suprafeţelor | Materie primă | 1000 9,00 0,48 t/ 100.000 mp | Litri/an t/an | Amestec anorganic şi organic/carbonat de sodiu 30 - 60%, hidroxid de sodiu 5 – 10%, fosfat trisodic 5 – 105, acid benzen sulfonic C10 – C16 2,5 – 55, acid benzen sulfonic C10 – C13 1 – 2,5% | Procesul de producție – degresarea chimica a pieselor | Recipienţi de plastic, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Alte materii | Degresant (Uniclean EL L3) ptr. degresarea electrochimică (anodică) a suprafeţelor | Materie primă | 1000,00 10,00 | Litri/an t/an | Compus anorganic/ Hidroxid de sodiu (60-100%) Metasilicat disodic (2.5-5%) Fosfat Poly-(Oxy 1,2- etandiol), Alpha-hydro-omega-hidroxy-mono-C8-10 alchil eter (0.1 – 1%) | Procesul de producție – degresarea electrochimica a pieselor | Recipienţi de plastic, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Alte materii | Decapant (Uniclean 501)/ ptr. decaparea suprafeţelor | Materie primă | 300 1,30 0,4 t/ 100.000 mp | Litri/an t/an | Compus anorganic/ inhibitor de coroziune 3 - nitrobenzen sulfonat de sodiu | Procesul de producție – inhibitor ?? decaparea pieselor | Recipienţi de plastic, în zona de depozitare substanţe periculoase | Ne Periculos |
| Alte materii | Decapant (Uniclean DQ 625) / ptr. decaparea suprafeţelor | Materie primă | 200,00 1,20 | Litri/an t/an | Compus organic/ Alcooli Isotridecanol Acid benzenosulfuric 2 butoxietanol | Procesul de producție – inhibitor ??? la decaparea suprafeţelor pieselor | Recipienţi de plastic în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Alte materii | Degresant (Uniclean H 2725)/ degresare electrolitică | Materie primă | 42,00 | Kilogram /an | Amestec anorganic-organic/hidroxid de sodiu, tetrasodiu etilendiamintetraacetat | Procesul de producție – degresarea electrolitica a pieselor | Recipienţi de plastic în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7664-93-9 - sulphuric acid ... % | Materie prima | 250,00 20,00 | Litri/an t/an | H2SO4 98% | Pt decapare | Se achiziţionează şi se stochează în IBC de 1000 l l, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Amestecuri | Soluţie de bază ptr. prepararea băii de acoperire (Zinni Al 452 15 XL Base) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni | Materie primă | 500,00 6,00 | Litri/an t/an | Amestec anorganic-organic/ soluţie apoasă de Tetraetilenpentamină şi sulfat de nichel | Procesul de producție – solutie pentru prepararea baii de Zn - Ni | Bidoane din material plastic de 25 kg, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Alte materii | Aditiv ptr. baia de acoperire (Zinni Al 15 XL Corector) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni | Materie primă | 200,00 | Litri/an | Amestec anorganic-organic/ soluţie apoasă de 2,2',2''- nitrilotrietanol, dietanolamină şi sulfat de nichel | Procesul de producție | Bidoane din material plastic de 25 kg, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Alte materii | Agent de luciu (Zinni Al 15 XL Brightener Zinni AL 454) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni | Materie primă | 200,00 1,30 | Litri/an t/an | Amestec anorganic-organic/ soluţie apoasă de propanol ethoxylate, dietilentriamine, sodiu propanol | Procesul de producție – agent de luciu pt baia de Zn - Ni | Bidoane din material plastic de 25 kg, în zona de depozitare substanţe periculoase | Ne Periculos |
| Alte materii | Aditiv ptr. baia de acoperire (Zinni Al 15 XL NI 150) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni | Materie primă | 5800,00 30,00 | Litri/an t/an | Amestec anorganic-organic/ soluţie apoasă de sulfat de nichel, tetraetilenpentamin, dietilentriamine | Procesul de producție – in baia de acoperire pt ?????? | Bidoane din material plastic de 25 kg, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 1310-73-2 - sodium hydroxide; | Materie primă | 350,00 | Litri/an | Compus anorganic/ soluţie apoasă de hidroxid de sodiu 30% | Procesul de producție – pentru corectarea pH – ului la spalarea alcalina | Se achiziţionează în cubicar de 1000 l, în zona staţiei de preepurare | Periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 1310-73-2 - sodium hydroxide; | Materie primă | 350,00 | Kg/an | Sodă caustică perle | Procesul de producție – pentru preparare baie de acoperire | In zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7697-37-2 - nitric acid ... % | Materie primă | 100,00 | Litri/an | HNO3 Acid azotic 40 BE | Procesul de producție – spalarea acida | Bidoane din material plastic, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Alte materii | Anozi (bile) de Zn R1 în cuva de dizolvare a Zn | Materie primă | 7000,00 25,00 | Kg/an t/an | Anorganic/ aliaj feros/ Zn 99,996% | Procesul de producție – anozi pt baia de acoperire | Bile depozitate în cutii de carton de 25 kg, amplasate în zona de depozitare substanţe periculoase | Nepericulos |
| Alte materii | Soluţie de pasivare (Cr 3+) (Unifix ZN 3-13 sau Rodip ZNX) | Materie primă | 750,00 9,00 | Litri/an t/an | Amestec anorganic/ Azotat de sodiu 15 - 40 % Triclorura de crom 5 - 10 % Diflorură de sodiu hidrogenată 1 – 2,5 % Acid hidrofluoric 0,1 - 1% | Procesul de producție – solutie de pasivare | Bidoane din material plastic, în zona de depozitare substanţe periculoase | Periculos |
| Alte materii | Lac (Corrosil plus 401)/ lăcuire | Materie primă | 500,00 3,00 | Litri/an t/an | Amestec organic/ Silicat de sodiu 2,5 - 5 % Silicat de sodiu 15 - 40 %/ | Procesul de producție – protectia anticoroziva | Bidoane din material plastic, în zona de depozitare substanţe periculoase | Ne Periculos |
| Alte materii | Anozi de oţel inerţi | Materie auxiliară | 200,00 | kg/an | Otel | Procesul de producție – anozi | Table, depozitate în depozitul de materii prime | Nepericulos |
| Activitatea de preepurare ape tehnologice uzate |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Hipoclorit de sodiu 12,5% | Materie auxiliară | 5000,0 170,00 | Litri/an t/an | Compus anorganic/ sare de sodiu a acidului hipocloros (NaOCl), soluţie 12,5 % | Tratare ape uzate | Se aprovizionează în bidoane de 25 kg sau rezervor IBC de 1000 l şi se depozitează în zona staţiei de epurare | Periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Hidroxid de calciu | Materie auxiliară | 3000,0 15,00 | Kg/an t/an | Compus anorganic/ hidroxid de calciu (Ca (OH)2) | Tratare ape uzate | Saci de 25 kg, în magazia cu materiale a staţiei de epurare | Periculos |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7647-01-0 - hydrogen chloride | Materie auxiliară | 250,00 17, 00 | Litri/an t/an | Anorganic/ soluţie acid clorhidric (HCl) 33%/ | Tratare ape uzate si la corectarea pH – ului in baia de spalare dupa degresare ???? | Se achiziţionează în IBC – uri de 1000 l, se stochează în zona de depozitare substanţe periculoase a staţiei de epurare | Periculos precursor categoria 3 |
| Alte materii | Pudră de carbon activă | Materie auxiliară | 500,00 | Kg/an | Anorganic/ carbon (C) | la filtrul schimbător de ioni | Saci de rafie şi plastic de 25 kg, în zona staţiei de epurare | Nepericulos |
| Alte materii | Răşini schimbătoare de ioni | Materie auxiliară | 500,00 | Kg/an | Compus organic | la filtrul schimbător de ioni | Se utilizeazǎ imediat dupǎ achiziţionare | Nepericulos |
| Ambalaje |
|  | Recipienţi metalici de 200 kg, lăzi de plastic, cutii de carton, folie ambalare produs finit | Ambalaje |  |  |  |  |  |  |
| Alte materii | Cutii de carton | Ambalaje | 6000,00 | Bucati / an |  |  | Magazia materii prime | Nepericulos |
| Alte materii | Cutii de plastic returnabile | Ambalaje | 500,00 | Bucati / an |  |  | Magazia de materii prime | Nepericulos |
| Alte materii | Paleți de lemn | Ambalaje | 1000,00 | Bucati / an |  |  | Magazia de materii prime | Nepericulos |

Uniclean SP 108 3,00 t/an , inainte de lăcuire în locul carei materii prime vechi ????

6.1.2. Se vor lua măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei. Depozitarea chimicalelor va respecta, suplimentar față de cerințele documentului de referință referitor la depozitare (23, EIPPCB, 2002), condțiile BAT specifice acestui sector (4.2.2)

6.1.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.1.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.1.5. Operatorul va asigura aprovizionarea periodică cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri nejustificate şi transformarea acestora prin depreciere  în deşeuri.

6.1.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.2. SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE

6.2.1. Substanţele/preparatele chimice periculoase utilizate pentru desfăşurarea activităţii sunt următoarele:

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Degresant (Uniclean 154 sau 104)/ ptr. degresarea chimică a suprafeţelor | 1000 9,00 0,48 t/ 100.000 mp | Litri/an t/an | Coroziv | H314 |
| Alte materii | Degresant (Uniclean EL L3) ptr. degresarea electrochimică (anodică) a suprafeţelor | 1000,00 10,00 | Litri/an t/an | coroziv | H290, H314 |
| Alte materii | Inhibitor de coroziune (Uniclean 501)/ ptr. decaparea suprafeţelor | 300 1,30 0,4 t/ 100.000 mp | Litri/an t/an | iritant | R36, R43 S24, S16, S36/37/39 |
| Alte materii | Decapant (Uniclean DQ 625) / ptr. decaparea suprafeţelor | 200,00 1,20 | Litri/an t/an | iritant | H 318 |
| Alte materii | Degresant (Uniclean H 2725)/ degresare electrolitică | 42,00 | Kilogram /an | coroziv | R35 S22, S26, S45, S60, S36/37/39 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7664-93-9 - sulphuric acid ... % | 250,00 20,00 | Litri/an t/an | Coroziv Precursor | H314 |
| Amestecuri | Soluţie de bază ptr. prepararea băii de acoperire (Zinni Al 452 15 XL Base) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni | 500,00 6,00 | Litri/an t/an | Toxic Periculos pentru mediu | H 302, H314, H317, H411 |
| Alte materii | Aditiv ptr. baia de acoperire (Zinni Al 15 XL Corector) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni | 200,00 | Litri/an | Iritant Sensibilizator Toxic | R36, R42, R49, R48/20, R 52/53 S23, 45, S53, S24/25,S36/37 |
| Alte materii | Agent de luciu (Zinni Al 15 XL Brightener Zinni AL 454) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni | 200,00 1,30 | Litri/an t/an | Toxic Periculos pentru mediu | R38, R49, R68, R61, R20/22, R42/43, R48/23, R50/53 |
| Alte materii | Aditiv ptr. baia de acoperire (Zinni Al 15 XL NI 150) la prepararea soluţiei din băile de acoperire cu aliaj Zn – Ni | 5800,00 30,00 | Litri/an t/an | Iritant Toxic Periculos pentru mediu | H 302, H332 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 1310-73-2 - sodium hydroxide solutie apoasa 30%; | 350,00 | Litri/an | Coroziv | H314, H290 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 1310-73-2 - sodium hydroxide perle (fulgi); | 350,00 | Kg/an | Coroziv | H314, H290 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7697-37-2 - nitric acid ... % | 100,00 | Litri/an | Inflamabil Coroziv Oxidant | H302 |
| Alte materii | Anozi (bile) de Zn R1 în cuva de dizolvare a Zn | 7000,00 25,00 | Kg/an t/an |  |  |
| Alte materii | Soluţie de pasivare (Cr 3+) (Unifix ZN 3-13 sau Rodip ZNX) | 750,00 9,00 | Litri/an t/an | Toxic | H301, H311, H314, H318, H412 |
| Alte materii | Lac (Corrosil plus 401)/ lăcuire | 500,00 3,00 | Litri/an t/an | coroziv | H ???? |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Hipoclorit de sodiu 12,5% | 5000,0 170,00 | Litri/an t/an | Coroziv | H314, H400 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | Hidroxid de calciu | 3000,0 15,00 | Kg/an t/an | Iritant | H315, H318, H335 |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 7647-01-0 - hydrogen chloride Acid clorhidric 33% | 250,00 17, 00 | Litri/an t/an | Precursor Coroziv | H 290, H 314, H335 |

6.2.2 Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora.

Fişele cu datele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice achiziţionate vor fi recepţionate şi păstrate în mod obligatoriu în unitate.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate în procesul tehnologic, procesul de tratare a apelor uzate sau în cadrul laboratorului trebuie păstrate şi depozitate corespunzător, în magaziile desemnate special amenajate.

Depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face astfel:

- bazele se vor depozita separat de acizi;

- substanţele inflamabile se vor depozita separat de agenţii oxidanţi;

- se vor lua măsuri de protecţie a solului împotriva scurgerilor de substanţe;

- se va vor lua măsuri pentru evitarea sau prevenirea corodării recipientelor de stocare, a reţelei de conducte, a sistemelor de livrare şi a sistemelor de comandă de către substanţele chimice sau vaporii corozivi rezultaţi din manipularea lor, prin inspecţii periodice

6.2.3. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.2.4. Operatorul va solicita furnizorilor de substanţe şi preparate chimice deţinute/ utilizate dovada preînregistrării/înregistrării acestora la Agenţia Europeană de substanţe chimice (ECHA) conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator –nu este cazul

- Resurse: apĂ, energie, gaze naturale

Operatorul trebuie să respecte valorile de referinţă pentru intrările de utilităţi (apă şi energie), conform prevederilor B.A.T. privind tratarea suprafeţelor metalice şi materialelor plastice, ediţia  august 2006, secţiunile 5.1.4. şi 5.1.5.

7.1. APĂ

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 140 din 05.08.2013, revizuită în data de 08.08.2017, valabilă până la data de 05.08.2023, emisă de Administraţia Naţională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Mureș;

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din sistemul existent: rețeaua de apă a municipiului Turda, conform contractului nr. 10529.00/ 23.05.2013 încheiat cu SC Compania de Apă Arieş SA. Căminul de branşament este prevăzut cu apometru în vederea contorizării debitelor de apă prelevate din reţea.

Volume şi debite de apă autorizate: în scop igienico – sanitar

debit zilnic maxim: 3,7 mc/zi;

debit zilnic mediu: 3,2 mc/zi;

debit zilnic minim: 2 mc/zi.             .

Funcţionarea este permanentă,  260 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de tratare: nu sunt necesare

Instalaţii de distribuţie: reţeaua de distribuţie cu apă potabilă este executată din conducte de PEHD Dn 50 mm cu L = 25 m

Instalaţii de aducţiune: conducta de aducţiune este din PEHD cu Dn 125 mm şi L = 220 m.

Instalaţii de înmagazinare: Nu sunt prevăzute instalaţi de înmagazinare alimentarea se face din sistemul de distribuţie existent (reţea de apă municipală).

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă utilizată în scop tehnologic (liniile de acoperiri suprafeţe metalice  şi spălare pardoseli) şi igienico-sanitar, este reglementată prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 140 din 05.08.2013, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Târgu Mureş.

Sursa: Alimentarea cu apă, utilizată în scop tehnologic (liniile de acoperiri suprafeţe metalice şi spălare pardoseli) se realizează din reţeaua de apă potabilă a municipiului Turda în baza contractului de furnizare a apei potabile nr. 10529.00/ 23.05.2013 încheiat cu SC Compania de Apă Arieş SA.

Volume şi debite de apă autorizate: în scop tehnologic

debit zilnic maxim: 70,6 mc/zi;

debit zilnic mediu:  61,4 mc/zi;

debit zilnic minim: 63 mc/zi.

Funcţionarea este permanentă: 260 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare: branşament Ø=160 mm echipat cu apometru în vederea contorizării debitelor de apă prelevate din reţea.

Instalaţii de tratare: Nu sunt necesare, calitatea apei fiind corespunzătoare profilului de activitate.

Instalaţii de distribuţie: reţeaua de distribuţie cu apă tehnologică este executată din conducte de PEHD Dn 50 mm cu L = 135 m

Instalaţii de înmagazinare: Nu sunt prevăzute instalaţi de înmagazinare alimentarea se face din sistemul de distribuţie existent (reţea de apă municipală).

      - Apa pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil: nu se asigură volum intangibil; apa se asigură direct din reţeaua de apă existentă pe amplasament printr-o instalaţie de hidranţi exteriori;

- conductă de OL zincată cu Dn = 2" şi lungime de 215 m.

- necesarul total de apã de incendiu: nu este cazul.

Volume de apă asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 93 mc; Q zi mediu = 81 mc; V anual = 17,8 mii mc.

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă în scop igienico sanitar | 3,7 | 3,2 |
| Apă în scop tehnologic | 70,6 | 61,4 |
| Total | 74,3 | 64,6 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Cerinţa totală de apă din surse: conform Autorizației de gospodărire a Apelor – pct. 1.2

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă în scop igienico sanitar | 4,1 | 3,6 |
| Apă în scop tehnologic | 79,3 | 69 |
| Total | 83,4 | 75,6 |
| Data Revizuirii |  |  |

Gradul de recirculare a apei: nu se recirculă

Consum specific de apă:  23 l/mp suprafaţă acoperită.

7.1.2 Ape subterane

Pe amplasament sunt  realizate 3 foraje de hidrobservaţie pentru monitorizarea apei subterane. Calitatea apei freatice în incinta amplasamentului se va urmări în continuare prin probe prelevate din aceste puţuri.

| Foraj observaţie | Adâncime (m) | Poziţionare foraje |
| --- | --- | --- |
|  |  | Faţă de hală | Faţă de sensul de curgere al pânzei freatice | coordonate stereo '70 |
|  |  |  |  | N (X): X (E) | E (Y): Y(N) |
| F1 | 4,5 | latura N | aval | 412069.09 | 563294.23 |
| F2 | 4,5 | latura V | aval | 412007.12 | 563181.66 |
| F3 | 5,0 | latura E | amonte | 411995.71 | 563099.75 |

Nu sunt evacuări de ape uzate în apele subterane.

7.1.3 Minimizarea apelor uzate

Operatorul asigură minimizarea consumului de apă prin:

- monitorizarea tuturor punctelor de utilizare a apei și a materialelor din instalație prin  înregistrarea informaţiilor într-o bază de date în mod regulat în funcţie de utilizare şi informaţiile de control necesare, pe faze de proces;

- regenerarea apei de spălare prin spălări simple şi prin utilizarea băilor de spălare în cascadă

- evitarea necesităţii spălării între activităţi şi reducerea clătirilor necesare prin utilizarea  unor substanţe chimice compatibile în activităţi secvenţiale (la degresarea chimică şi electrolitică se folosesc substanţe cu compoziţie asemănătoare pe bază de hidroxid de sodiu);

- recuperarea apei din băile de spălare şi reutilizarea în procesele adecvate calităţii apelor recuperate (completarea băilor anterioare) recuperarea apei de clătire printr-una din tehnicile descrise în secțiunile 4.4.5.1, 4.7.8, 4.7.12, 4.10;

- substituirea unor chimicale cu altele mai puţin periculoase

- evitarea contaminării băilor, prin reducerea antrenării materialelor din soluţiile de tratare prin:

- aranjarea pieselor astfel încât să se evite reţinerea de lichide din proces prin dispunerea stativelor la un anumit unghi de înclinare;

- mărirea timpilor de picurare, scoaterea lentă a pieselor din băi, colectarea soluţiilor rămase pe suprafeţele de acoperire şi reintroducerea în procesul corespunzător prin montarea unor paliere de golire între bazine, înclinate spre bazinul de tratare.

- Un bun control al concentraţiilor băilor prin reducerea la minim a pierderilor de substanţe chimice prin clătire

- Monitorizarea calităţii băilor de degresare

- Tratarea apelor uzate în staţia proprie de epurare, înainte de deversare în canalizare, prin tehnologii cu filtre schimbătoare de ioni, filtrare, tehnologii de absorbţie, cristalizare, recuperarea metalelor, etc.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ENERGETICE

Energia electrică necesară desfăşurării activităţii este asigurată în baza contractului nr.  60101349379 – nr. 18.196/26.09.2013 încheiat cu SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA dintr-un post de transformare instalat de 1000 KVA, care se află în incinta halei şi care alimentează cu curent de  380 V o linie magistrală amplasată de-a lungul axei centrale a halei de producţie. Din această magistrală sunt alimentate tablouri electrice care deservesc linia tehnologică şi spaţiile anexe. Reţeaua de distribuţie interioară este realizată după schema tip TN – S în care conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la tabloul electric general până la ultimul punct de consum.

Bilanţul consumatorilor de energie electrică se prezintă astfel: puterea totală instalată Pi = 870 kW; puterea totală absorbită Pa = 570 kW, tensiunea de lucru U = 3x230 V/400 V .

Energia electrică este folosită în principal pentru:

- alimentarea instalaţiilor care deservesc echipamentele şi instalaţiile tehnologice, circuitele de prize pentru spaţii tehnice, etc.) ;

- iluminatul din interiorul spaţiilor de producţie;

- iluminatul exterior;

- funcţionarea instalaţiilor de climatizare, ventilaţie şi încălzire.

Pentru minimizarea consumului de energie operatorul va aplica următoarele măsuri:

- intrările de energie vor fi gestionate pe faze astfel încât să fie reduse la minim pierderile de energie;

- de reducere a voltajului în conductori;

- de creştere a conductivităţii electrolitului prin adăugarea unor aditivi şi prin monitorizarea calităţii soluţiilor;

- de folosire de echipamente energetice eficiente şi respectarea planurilor de mentenanţă ale acestora;

- optimizarea proceselor de încălzire a băilor prin monitorizarea şi urmărirea permanentă a temperaturii de proces.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.3. GAZE NATURALE /COMBUSTIBILI

Operatorul trebuie să respecte valorile de referinţă pentru intrările de utilităţi (apă şi energie), conform prevederilor B.A.T. privind tratarea suprafeţelor metalice şi materialelor plastice, ediţia  august 2006, secţiunea 5.1.4.

Alimentarea cu gaz metan se face printr-un branşament la reţeaua de distribuţie existentă în zonă, pe bază de contract cu E-ON Energie România SA. Consumul de gaz este de cca. 165.000 mc/an.

Consumatorii de gaz sunt:

- centrala termică tip Ferroli, Energy Top B, putere termică 232 KW, cu chit evacuare gaze arse cu Φ 120 mm, consum maxim de gaz natural 24,76 mc/h  care asigură agentul termic pentru radiatoarele din birouri;

- boiler de apă caldă, putere termică 73 KW, capacitatea 500 l

- 4 aeroterme individuale cu arzătoare de 25,5 KW fiecare, pe gaz natural (pentru încălzirea halei), debit gaz 2,55 mc/h fiecare; evacuarea  gazelor arse se realizează prin 4 coşuri fiecarea având Ǿ = 80 mm, H = 8m.

- Câte 2 cuptoare de uscare pe fiecare linie de acoperiri metalice în regim static, arzătoare cu putere termică min. 30,6 kW – max. 56,3 kW; uscarea piselor în aceste cuptoare se face în mod direct, temperatura gazelor arse contribuind la uscarea pieselor. În cazul liniei în tambur, uscarea pieselor se face prin centrifugare, fără să fie nevoie de sursă de încălzire.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasamEnt

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

8.1.1 Localizarea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 46,509511 | 408864 |
| Latitudine | 23,810677 | 557337 |

- coordonate geografice: 46°33'44.74"N, 23°51'9.20"E

- coordonate STEREO 70: X= 412040.09, Y= 563137.52

Amplasare în teritoriu:

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Turda, str. Luncii, nr. 1, judeţul Cluj. Accesul pe amplasament (la hală) se realizează de pe un drum perpendicular pe strada Câmpiei .

Vecinătăţi:  Hala de producţie are următoarele vecinătăţi:

  - spre nord: o păşune urmată de un dig;

  - spre sud: proprietatea SC AUTOPARTS MMM SRL, amplasament pe care este construită o hală de producţie;

  - spre vest: un teren privat, liber de construcţii;

  - spre est: un drum de servitute cu acces la strada Câmpiei; dincolo de acest drum se află o altă proprietate privată, liberă de construcţii.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

În afara zonelor protejate.

| Tip arie | Arie protejată |
| --- | --- |

8.1.2. Unităţi structurale pe amplasament:

Suprafaţa totală deţinută de S.C. ELECTROLYTIC COATING S.R.L. este de 1495,25 mp, din care:

- clădire (hala de producţie) S = 1339,25 m2

- staţia de tratare ape tehnologice uzate S = 66 m2

- depozitul de deşeuri pe o suprafaţă de S = 90 m2.

- platforme betonate, căi de acces cu destinaţia de curţi comune S = 3234 m2

Terenul pe care se găseşte instalaţia este în proprietatea SC Hala Project SRL şi are o  suprafaţa totală de 13305 m2.

Pe acest teren s-a delimitat o parcelă cu suprafaţa de 6162 m2 pe care a fost construită hala cu S = 2772 m2, restul suprafeţei de 3390 m2 având destinaţia de curţi comune. Pe zona de curţi comune este amenajată staţia de tratare a apelor tehnologice uzate, pe o suprafaţă de 66 m2, şi depozitul de deşeuri, pe o suprafaţă de S = 90 m2.

Hala de producţie este o clădire tip parter + supantă cu S = 2772 m2 închisă, formată din 4 module. Suprastructura este realizată din cadre metalice, iar fundaţiile şi placa peste subsol sunt din beton armat. Este asigurată izolaţia termică şi hidrofugă a învelitorii. Exteriorul clădirii este din panouri tip sandwich. În învelitoare sunt prevăzute goluri cu rol de aerisire şi iluminare precum şi de desfumare.

SC Electrolytic Coating SRL a închiriat modulele toate modulele halei, respectiv o suprafaţă de 1339,25 m2 pentru operarea instalaţiei de acoperiri metalice Zn-Ni, cu trei linii de acoperiri metalice: două linii  în regim static şi una în tamburi.

8.1.3. Instalaţii şi utilaje existente pe amplasament:

Hala de producţie:

În cadrul halei sunt montate:

- două linii de zincare – nichelare în regim static, identice

- o line de zincare – nichelare în tamburi

| Instalaţii şi utilaje principale | Componente principale şi caracteristicile lor |
| --- | --- |
| A. Instalaţiile de acoperiri metalice în regim static |
| 2 instalaţii de acoperiri metalice în regim static, identice, fiecare compusă dintr-o succesiune de bazine în secvenţă, fiecare fiind dotate cu propriile accesorii: un sistem automat de transport şi de imersie/extracţie a pieselor din fiecare bazin în parte, corespunzător secvenţei şi timpilor de tratament prevăzuţi, piesele fiind montate pe sistem de încărcare – descărcare (port piese) corespunzător. Bazinele sunt realizate, în funcţie de utilizare, din materiale plastice de tip polyester ARQ şi poliuretan, oţel carbon, inox. Cele care au soluţii încălzite sunt izolate termic. |
| Sistem automat de transport | - macara de tip T, sistem de rulare dotat cu moto reductor cu o singură viteză, motoreductor pentru ridicarea suporţilor cu piese, cadru ptr. manipularea manuală cu funcţii înainte – înapoi şi sus - jos |
| 1. Zona de încărcare-descărcare a pieselor metalice |
| 1.1. Zonă încărcare descărcare port piese | 12 cadre metalice de susţinere a pieselor |
| 2. Zona de pregătire chimică a suprafeţelor |
| 2.1. Bazine degresare chimică ( B 11) | O cuvă cu dimensiunile 2500x800x1500 mm, Vutil = 2,7 m3, confecţionată din polyester ARQ şi poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - ventilaţie |
| 2.2. Bazin de degresare electrochimică (B12) | Cuvă de dimensiuni 2500x1000x1500 mm, Vutil = 3,37 m3, confecţionată din polyester ARQ şi poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - ventilaţie |
| 2.3 Bazin spălare curentă în cascadă în contracurent (B13/B14) | Cuvă dublă cu dimensiunile 2500x 1450x1500, Vutil = 4,88 m3, confecţionată din polyester ARQ |
| 2.4. Bazin de decapare (B15) | Cuvă cu dimensiunile 2500x800x1500 mm, Vutil = 2,7 m3,confecţionată din polyester ARQ şi poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din plumb conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - ventilaţie |
| 2.5 Spaţiu liber (ptr. bazin de decapare) | Spaţiu liber ptr. montarea unei cuve cu dimensiunile 2500x800x1500 mm, Vutil = 2,7 m3, confecţionată din polyester ARQ şi poliuretan |
| 2.6. Bazin spălare curentă în cascadă (B16/B17) | Cuvă dublă cu dimensiunile 2500x 1450x1500, Vutil = 4,88 m3, confecţionată din polyester ARQ |
| 2.7. Bazin spălare simplă apă curentă (B8) | cuvă simplă cu dimensiunile 2500x700x1500 mm, Vutil = 2,36 m3, confecţionată din poliester ARQ |
| 3. Zona de acoperiri metalice (regim static) |
| 3.1. Bazine acoperire cu Zn - Ni (B 20/21, 22/23, 24/25) | 3 bazine de acoperire cu Zn – Ni cu dimensiunile 2500x1920x1500 mm, Vutil = 3 x 6,48 m3 = 19,44 m3, confecţionate din polipropilenă |
| 3.2 Spaţiu liber (ptr. bazin de acoperire) acum este ??? era trecut ca spatiu liber | Spaţiu ptr. montarea ulerioară ???? a unei cuve cu dimensiunile 2500x1920x1500 mm, Vutil = 6,48 m3 |
| 3.3. Bazin pentru dizolvarea zincului | cuvă de dizolvare a zincului cu dimensiunile 3000x1200x1800 mm, Vutil = 5,83 m3, confecţionată din oţel de 3,5 mm; - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - sistem de agitare (pentru compartimentul de aditivi) - ventilaţie |
| 3.4 Sistem de dozare automată a reactivilor | sistem de dozare automatizată a aditivilor în cuva de dizolvare a zincului |
| 3.5 Sistem de recirculare a soluţiei | sistem de recirculare a soluţiei din cuva de dizolvare în băile de acoperire Zn-Ni cu ajutorul unei pompe |
| 3.6 Instalaţie de răcire a electrolitului | instalaţie de răcire a electrolitului din băile de acoperire, montată între returul cuvei de dizolvare a zincului şi băile de acoperire, formată dintr-un schimbător de căldură |
| 3.7 Filtru pompă | între băile de acoperire si instalaţia de răcire |
| 3.8 Bazin spălare curentă în cascadă (B18/B19) | Două cuve (cuvă dublă) cu dimensiunile 2500x 1450x1500, Vutil = 4,88 m3, confecţionate din polyester ARQ |
| 3.9. Bazin spălare acidă (B10) | bazin de spălare simplă acidă anterior pasivării cu dimensiunile 2500x700x1500 mm, Vutil = 2,36 m3, confecţionat din poliester ARQ; - ventilaţie |
| 3.10. Bazin pasivare transparentă (B9) | cuvă cu dimensiunile 2500x800x1500 mm, Vutil = 2,7 m3, confecţionată din polyester ARQ şi izolaţie poliuretan; - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - cu barbotare cu aer - ventilaţie |
| 3.11 Spaţiu liber (ptr. pasivarea albastră) inca nu ???? | Spaţiu ptr. montarea ulerioară a unei cuve cu dimensiunile 2500x800x1500 mm, Vutil = 2,7 m3, confecţionată din polyester ARQ şi izolaţie poliuretan |
| 3.12 Spaţiu liber (ptr. pasivarea neagră) inca nu ???? | Spaţiu ptr. montarea ulerioară a unei cuve cu dimensiunile 2500x800x1500 mm, Vutil = 2,7 m3, confecţionată din polyester ARQ şi izolaţie poliuretan |
| 3.13. Bazin spălare curentă în cascadă (B 6/B 7 ) | Cuvă dublă cu dimensiunile 2500x 1450x1500, Vutil = 4,88 m3, confecţionată din polyester ARQ |
| 3.14. Bazin spălare alcalină (B5) | Bazin de spălare simplă alcalină anterior lăcuirii cu dimensiunile 2500x700x1500 mm, Vutil = 2,36 m3, confecţionat din poliester ARQ |
| 3.15. Bazin ptr. lăcuire (B4) | Cuvă cu dimensiunile 2500x700x1500 mm, Vutil = 2,36 m3, confecţionată din poliester ARQ - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 |
| 3.16 Spaţiu liber (ptr. bazin de lăcuire) inca nu ???? | Spaţiu ptr. montarea ulerioară a unei cuve cu dimensiunile 2500x700x1500 mm, Vutil = 2,36 m3, confecţionată din poliester ARQ |
| 4. Zona de uscare-răcire |
| 4.1. Cuptoare de uscare (C1/C2) | 2 cuptoare de uscare cu dimensiunile 2500x700x1500 mm, Vutil = 2x2,36 m3= 4,72 m3, confecţionate din inox, - încălzire cu aer cald recirculat prin ventilatoare centrifugale tip CMP 1128 – 4 T/R Sodeca: P = 2,2 kW, Q maxim = 5000 m3/h; viteza = 1420 rot/min - acoperite cu capace cu acţionare mecanică; - arzător: Puterea termică: 30,6 kW – 56,3 kW Consum gaz metan: 3,1 Nmc/h – 5,7 Nmc/h - dimensiuni: 200x 200 x 200 mm - temperatura maximă 400 0C - control automat al procesului de încălzire/răcire - regulator de temperatură şi timp Motor: 0,11 kW, 2800 r.p.m. |
| 5. Alte dotări |
| Instalaţie de alimentare cu apă a cuvelor | Reţeaua de conducte de apă |
| Sistem de golire cuve de spălare | Conducte PVC prevăzute cu debitmetre ptr. controlul evacuării apelor de spălare înspre staţia de tratare ape tehnologice uzate |
| Redresoare | 7 redresoare model Quasar Q 500 DC cu U alim = 3x 380 V; U ieşire = 12 V; I = 1500 A; η = 87% |
| Monitor LCD pentru urmărirea parametrilor instalaţiei |
| B. Instalaţia de acoperiri metalice în tamburi |
| Este compusă dintr-o succesiune de bazine în secvenţă, fiecare din acestea fiind dotate cu propriile accesorii: un sistem automat de transport şi de imersie/extracţie a pieselor din fiecare bazin în parte, corespunzător secvenţei şi timpilor de tratament prevăzuţi, piesele fiind montate pe sistem de încărcare – descărcare (port piese) corespunzător. Bazinele sunt realizate, în funcţie de utilizare, din materiale plastice de tip polyester ARQ şi poliuretan, oţel carbon, inox. Cele care au soluţii încălzite sunt izolate termic. |
| Sistem automat de transport | Sistem de rulare dotat cu moto-reductor, cu o singură viteză, tip MR V50 19; moto – reductor tip MR 3 Y 19 ptr. ridicarea tamburilor cu piese; cadru ptr. manipularea manuală, cu funcţii înainte – înapoi, sus – jos; |
| 1. Zona de încărcare-descărcare a pieselor metalice |
| 1.1. Zonă încărcare descărcare (port piese) | 12 tamburi tip Rotor Export 2000 cu capacitatea de încărcare 100 kg, motoreductor de 0,5 HP – 24 V, cu protecţie magnetotermică; încărcarea tamburului se realizează cu ajutorul unui coş acţionat de moto reductor semiautomat prevăzut cu limită de încărcare şi cuplare mecanică în vederea rotirii coşului - sistem ptr. controlul greutăţii încărcătorului format din vizor, celulă de încărcare, conector şi suporţi |
| 2. Zona de pregătire chimică a suprafeţelor |
| 2.1. Bazine degresare chimică (B11, B12) | 2 cuve de dimensiuni 1400x800x800 mm, Vutil = 2x0,8 m3 = 1,6 m3, confecţionate din polyester ARQ şi izolaţie de poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - ventilaţie |
| 2.2 Bazin de degresare electrochimică (anodică) (B13) | cuvă cu dimensiunile 1400x800x800 mm, Vutil = 0,8 m3 confecţionată din polyester ARQ şi izolaţie de poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - ventilaţie |
| 2.3 Bazin spălare curentă în cascadă (B14/B15) | Cuvă dublă cu dimensiunile 1400x 1450x800, Vutil = 1,32 m3, confecţionate din polyester ARQ |
| 2.4. Bazine de decapare (B16/B17) | 2 cuve de dimensiuni 1400x800x800 mm, Vutil = 2x0,8 m3 = 1,6 m3, confecţionate din polyester ARQ şi izolaţie de poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din plumb conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - ventilaţie |
| 2.5 Bazine spălare curentă în cascadă (B19/B20) | Cuvă dublă cu dimensiunile 1400x1450x800, Vutil = 1,32 m3, confecţionate din polyester ARQ |
| 2.6 Bazin spălare simplă apă curentă (B7) | cuvă cu dimensiunile 1400x700x800 mm, Vutil = 0,56 m3 confecţionată din polyester ARQ |
| 3. Zona de acoperiri metalice (în tamburi) |
| 3.1 Bazine acoperire cu Zn – Ni (B23.24/B25.B26/B27.B28/B 29.B30) | 4 cuve de dimensiuni 1400x1800x900 mm, Vutil = 4x 2,04 m3 = 8,16 m3, confecţionate din polipropilenă |
| 3.2 Spaţiu liber ptr. bazine de acoperire cu Zn – Ni | Spaţiu ptr. 2 cuve de dimensiuni 1400x1800x900 mm, Vutil = 2x 2,04 m3 = 4,08 m3, confecţionate din polipropilenă |
| 3.3 Bazin pentru dizolvarea zincului | cuva de dizolvare a zincului cu dimensiunile 3000x 1200x1300 mm, Vutil = 3,42 m3, confecţionată din oţel de 3,5 mm -sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - sistem de agitare (pentru compartimentul de aditivi) - ventilaţie |
| 3.4 Sistem de dozare automată a reactivilor | sistem de dozare automatizată a aditivilor în cuva de dizolvare a zincului |
| 3.5 Sistem de recirculare a soluţiei | Sistem de recirculare a soluţiei între cuva de dizolvare şi băile de acoperire cu aliaj Zn - Ni |
| 3.6 Instalaţie de răcire a electrolitului | instalaţie de răcire a electrolitului din băile de acoperire montată între returul cuvei de dizolvare a zincului şi băile de acoperire, formată dintr-un schimbător de căldură; un filtru pompă conectat la instalaţia de răcire |
| 3.7 Bazin spălare curentă în cascadă (B21/B22) | cuvă dublă cu dimensiunile 1400x 1450x 800, Vutil = 1,32 m3, confecţionate din polyester ARQ |
| 3.8. Bazin spălare acidă (B10) | bazin de spălare simplă acidă anterior pasivării cu dimensiunile 1400x700x800 mm, Vutil = 0,58 m3, confecţionat din poliester ARQ - ventilaţie |
| 3.9. Bazin pasivare transparentă (B9) | cuvă cu dimensiunile 1400x700x800 mm, Vutil = 0,58 m3, confecţionată din polyester ARQ şi izolaţie poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - cu sistem de barbotare cu aer - ventilaţie |
| 3.10 Bazin pasivare albastră (B8) | cuvă cu dimensiunile 1400x800x800 mm, Vutil = 0,67 m3, confecţionată din polyester ARQ şi izolaţie poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - cu sistem de barbotare cu aer - ventilaţie |
| 3.11 Bazin pasivare neagră (B6) | cuvă cu dimensiunile 1400x800x800 mm, Vutil = 0,67 m3, confecţionată din polyester ARQ şi izolaţie poliuretan - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 - cu sistem de barbotare cu aer - ventilaţie |
| 3.12. Bazin spălare curentă în cascadă (B4/B5) | cuvă dublă cu dimensiunile 1400x 1450x 800, Vutil = 1,32 m3, confecţionate din polyester ARQ |
| 3.13. Bazin spălare alcalină (B3) | bazin de spălare simplă alcalină anterior lăcuirii cu dimensiunile 1400x700x800 mm, Vutil = 0,58 m3, confecţionat din poliester ARQ - ventilaţie |
| 3.14. Bazin ptr. lăcuire (B2) | cuvă cu dimensiunile 1400x800x800 mm, Vutil = 0,67 m3, confecţionată din poliester ARQ - sistem de încălzire prin serpentine din oţel inoxidabil conectate la electrovalve cu trei căi conectate la rândul lor la centrala termică; sistem controlat digital cu ajutorul unor sonde PT 100 |
| 3.15 . Bazin de neutralizare şi pregătirea pieselor ptr decapare (B18) | cuvă cu dimensiunile 1400x700x800 mm, Vutil = 0,58 m3, confecţionată din poliester ARQ |
| 4. Zona de uscare-răcire |
| 4.1 Centrifugi | 2 centrifugi model 600 C (H = 285 mm, Ø = 550 mm) cu capacitatea coşului de 75 kg |
| 5.Alte dotări |
| Instalaţia de alimentare cu apă a cuvelor | Reţea de conducte |
| Sistem de golire a cuvelor de spălare | Conducte PVC prevăzute cu debitmetre ptr. controlul evacuării apelor de spălare înspre staţia de tratare ape tehnologice uzate |
| Redresoare | 9 redresoare (8 ptr. băile de acoperire şi 1 ptr. baia de degresare electrochimică) model Quasar Q 500 DC cu U alim = 3x 380 V; U ieşire = 10 V; I = 600 A; η = 87%; răcire naturală |
| Transformator | Autotransformator de 380 V – 42 V |
| Centru de comandă şi control automat | - panou de control tip Omron Sysmac CJ 1 - unitate de comandă realizată prin intermediul unui calculator care permite vizualizarea intrărilor şi ieşirilor de pe linia de acoperiri (nr. şi cod piese, tip finisaj piese, durata de tratament în bazinele de acoperiri, suprafaţa unei piese,configuraţia instalaţiei, vizualizarea schematică a Incărcării fiecărui bazin şi a poziţiei cărucioarelor, dozarea automată a componentelor în băile de proces, reglajul temperaturilor soluţiilor, afişarea intensitaţii şi tensiunii furnizate de fiecare redresor, etc) şi permite controlul rapid al sistemului în timpul funcţionării |
| Stand control de calitate | - spectrometru cu fluorescenţă de raze X |
| Stand ambalare | - |
| C. Staţia de preepurare ape uzate tehnologice |

Volumul total al cuvelor de tratare este V – 145,41 m3 :

- Volumul total al cuvelor de tratare din cadrul celor două linii de Zn – Ni static (identice) este de V = 121,52 m3 (60,76 m3  fiecare)

- Volumul total al cuvelor de tratare din cadrul liniei de Zn–Ni în tamburi este de V = 23,89 m3

8.1.4. Unităţi structurale auxiliare:

Centrală termică tip Ferroly, putere termică 232 KW, cu chit evacuare gaze arse cu Φ 120 mm, consum maxim de gaz natural 24,76 mc/h Bolier de apă caldă, putere termică 73 KW, V = 500 l 4 aeroterme pe gaz natural (pentru încălzirea halei), 25,5 KW fiecare, debit gaz 2,55 mc/h fiecare

Staţie de aer comprimat -1 Compresor model R5.5 IU – 10-200 SD – D şi un rezervor de aer comprimat

Grup electrogen tip Kipor Kde 45 SS3 (29,6 kW)

Separator de hidrocarburi – pentru apele pluviale - model AQUAFIX 10 PE: lungime = 2910 mm; lăţime = 1200 mm; înălţime = 1040 mm; debit maxim = 10 l/s; greutate = 182 kg

Laborator - dotat cu pH – metru, aparat de măsurare a grosimii stratului de Zn – Ni depus, Spectometru cu fluorescenţă de raze X, balanţă analitică, etuvă, sticlărie de laborator, etc.

Birou – S = 12 mp, în incinta halei

Sistem de climatizare model NEPTUNO ECO DUAL, 8 kW, cu agent frigorific R- 410A, debit aer 54,5 mc/min, dotat cu 4 unităţi interioare de climatizare (2,5 KW fiecare)

Alte dotări: Electrostivuitor

8.1.5. Zone de depozitare de pe amplasament:

Pentru depozitare pe amplasament sunt următoarele spaţii special amenajate:

Spaţii de depozitare materii prime:

- Zonă de depozitare piese ce urmează să intre în procesele de acoperire, în suprafaţă de 20 m2 , amenajată în hala de producţie

- Zonă de depozitare substanţe chimice, în suprafaţă de 20  m2, amenajată prin delimitarea unui spaţiu în hala de producţie, cu cuvă pentru reținerea scurgerilor accidentale;

Spaţii de depozitare produse finite:

- Depozit de produse finite cu S =    unde piesele galvanizate sunt aşezate pe traverse

Spaţii de depozitare deşeuri:

- Spaţiu pentru stocarea temporară a deşeurilor (S = 90 m2), amenajat în partea de sud vest a halei de producţie, în zona staţiei de neutralizare.

Pentru stocarea substanţelor/preparatelor chimice operatorul aplică următoarele măsuri, în concordanţă cu cerinţele celor mai bune tehnici disponibile din Documentul de referinţă privind emisiile din stocare, ediția iulie 2006, respectiv ale celor mai bune tehnici disponibile din domeniul tratării suprafețelor metalice şi materialelor plastice, ediția august 2006:

- stocarea separată a acizilor şi bazelor;

- depozitarea separată a substanţelor chimice spontan inflamabile în stare umedă şi a agenţilor de oxidare, în spaţii uscate, pentru reducerea riscului de producere a incendiilor, marcarea spaţiilor de depozitare a acestora, pentru a evita utilizarea apei la stingerea incendiilor;

- evitarea contaminării solului sau a apei prin stropiri sau scurgeri accidentale de produse chimice prin impermeabilizarea tuturor suprafeţelor zonelor de depozitare/ manipulare a acestora;

- evitarea/prevenirea coroziunii echipamentelor de stocare prin aplicarea de soluţii anticorozive

- evitarea/prevenirea coroziunii cuvelor, conductelor, sistemelor de livrare şi sistemelor de control de către produsele chimice corozive sau de către vaporii proveniţi din manipularea acestora prin verificarea periodică a stadiului de coroziune, întreţinere şi curăţare;

- stocarea substanţelor/preparatelor chimice se face în hala de producţie, în spaţii marcate corespunzător şi protejate anticoroziv, iar recipienţii de stocare sunt din materiale adecvate rezistente mecanic şi chimic

-  cuvele de proces sunt din polipropilenă sau inox şi sunt amplasate în zone marcate şi  protejate anticoroziv, în hală închisă; sub cuvele de proces este prevăzut un sistem de colectare a scurgerilor accidentale, cu rigole colectoare spre staţia de epurare;

- există un sistem de verificare şi identificare a scurgerilor şi a cuvelor de retenţie, aplicat în mod regulat, ca parte a programului de întreţinere

- rezervoarele în care sunt pompate soluţiile de proces sunt dimensionate corespunzător pentru cantitatea ce urmează să fie pompată

- aprovizionarea cu materii prime se face ritmic, astfel încât să fie redus la minim timpul de depozitare pe amplasament a chimicalelor

-   există instrucţiuni şi proceduri pentru cazuri de incendii sau situaţii de urgenţă.

8.2. Descrierea procesului tehnologic  DESCRIEREA principalelor ACTIVITĂŢILOR ŞI PROCESELOR

Procesul de depunere a aliajului Zn – Ni  este electolitic şi se realizează în mediu alcalin, fără cianuri (CN-), cu anozi de ultimă generaţie de tip HF – membrane.

Intregul proces tehnologic este automatizat şi controlat de calculatoare de proces, permiţând un  control real al procesului în timp şi optimizare acestuia.

- Consum specific agenţi de degresare: 6,4 t/100.000 mp

- Consum specific agenţi decapare: 101 t/100.000 mp

- Consum specific electrolit: 80 t/100.000 mp

- Consum de apă: 3-40 l/mp suprafaţă acoperită

- Consum de energie: 0,4 – 1,5 GJ/t suprafaţă acoperită

Principalele etape ale procesului tehnologic sunt:

- degresarea chimică şi electrolitică

- decaparea

- acoperirea cu zinc – nichel

- pasivarea

- lăcuirea

- uscarea

După fiecare fază, cu excepţia uscării, are loc o etapă de spălare în una sau două trepte.

Produse finite:

Piese acoperite cu strat metalic Zn – Ni, prin galvanizare, pentru diverse ramuri industriale. Capacitate de producţie anuală a instalaţiilor, estimată, este de aproximativ 190.000 m2 suprafață acoperită/an, cca. 27.000.000 piese/an, din care: 133840 m2 suprafaţă acoperită pe liniile Zn – Ni în regim static şi 56160 m2 suprafaţă acoperită pe linia Zn – Ni în tamburi

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Piese acoperite cu strat metalic Zn - Ni | 190.000 | m2 | Industria de automobile |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

8.2.2. Agitarea soluţiilor din proces pentru a asigura contactul soluţiilor proaspete cu suprafeţele pieselor de acoperit se face prin:

-    turbulenţă hidraulică

- agitarea mecanică a pieselor de tratat

-    sisteme de agitare cu aer de joasă presiune la băile de pasivare şi la unele băi de spălare

8.2.3. Reducerea vâscozităţii soluţiilor de proces se asigură prin:

- scăderea concentraţiei de substanţe chimice şi procese de concentraţie scăzută;

- menţinerea concentraţiilor substanţelor chimice din proces  la valorile recomandate;

- adăugarea de agenţi de umectare

- menţinerea temperaturii optime, în funcţie de etapa de proces şi de conductivitatea necesară.

8.2.4. Pentru reducerea consumului de apă, spălările se realizează prin utilizarea spălărilor multiple (procedeul în cascadă)

8.2.5 Managementul intrărilor

Operatorul asigură optimizarea consumurilor de materii prime în băile în care randamentul anodic este mai mare decât cel catodic şi concentraţia de metal este constant crescătoare prin controlul concentraţiei metalului prin:

- dizolvare exterioară a metalului, cu galvanizare folosind anozi inerți.

- înlocuirea unora dintre anozii solubili cu anozi cu membrane cu circuite electrice şi de control separate (membranele anodice sunt fragile şi ele nu pot fi utilizate în cazul în care formele şi dimensiunile pieselor ce urmează a fi acoperite variază continuu şi pot lua contact şi rupe membranele)

8.2.6 Managementul ieşirilor

Operatorul urmăreşte minimizarea pierderilelor de materiale din soluţiile de proces prin:

- monitorizarea concentrațiilor substanţelor chimice utilizate în procese;

- înregistrarea și utilizarea analizelor comparative;

- filtrarea soluțiilor din băile de galvanizare, pentru prelungirea duratei de viată a acestora și reducerea consumurilor.

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |

| Nr. crt | Denumirea activităţii | Descrierea proceselor |
| --- | --- | --- |
| 1. | Recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi a pieselor metalice | Zincul primit sub formă de bile este depozitat în depozitul de materii prime în cutii de carton de cca 25 kg. Produsele chimice: acidul sulfuric 98%, utilizat în procesul de decapare, soluţiile de degresare, pasivare, lăcuire şi aditivii pentru baia de Zn - Ni şi acidul clorhidric utilizat în staţia de tratare ape uzate, aprovizionate în IBC-uri de 1 t se depozitează în zone amenajatemagazia de chimicale ????, în incinta halei sau la staţia de tratare ape uzate, în funcţie de locul de utilizare. Piesele ce urmează a fi acoperite sunt supuse inspectării iniţiale şi apoi sunt transportate cu electrostivuitorul până la locul de încărcare pe linii pentru a fi introduse în proces pe suporţi sau în tamburi. |
| 2. | Pregătirea pieselor pentru acoperire (curăţarea primară şi încărcarea) | Înainte de introducerea pe liniile de acoperire reperele şi subansamblele sunt curăţate de ţunder, zgură şi alte impurităţi solide prin suflare cu aer. |
| În continuare etapele procesului tehnologic sunt identice pentru cele trei linii tehnologice, diferenţele constând în modul de operare a pieselor (montare pe dispozitive în cazul pieselor de dimensiuni mari prelucrate pe liniile statice sau încărcarea în tamburi în cazul pieselor de dimensiuni mici) şi în modul de uscare a pieselor (în două cuptoare încălzite cu aer cald, pentru liniile statice respectiv cu ajutorul centrifugii, pentru linia cu tamburi). |
| 3. | Degresarea alcalină | Degresarea alcalină este utilizată pentru îndepărtarea grăsimilor saponificabile de pe piese. Baia de degresare conţine o soluţie alcalină (Uniclean 154) cu o concentraţie de cca. 50 – 100 g/l substanţă activă; temperatura de lucru este de maximum 500 C. Pierderile de apă prin evaporare se completează la începutul fiecărui schimb după care baia se omogenizează. După cca. 6-8 4 – 6 ???luni, când capacitatea de operare a băii se diminuează aceasta se înlocuieşte. |
| 4. | Degresarea electrochimică | Degresarea electrochimică este utilizată pentru îndepărtarea urmelor de grăsimi saponificabile de pe piese; operaţia se realizează cu ajutorul soluţiei de degresare (Uniclean EL L3) în concentraţii de la 60-100 g/l de la 10% ???(optim 100 g/l) la o temperatură de 35-500C prin conectarea pieselor la anod. |
| 5. | Spălarea dublă în cascadă după degresare | Pre-spălarea şi spălarea cu apă, după faza de degresare, prelungesc viaţa băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. Operaţia se execută în apă rece curgătoare, în 2 băi de spălare succesive (în cascadă); timpul de menţinere a pieselor în băi este de cca. 1 – 2 minute, iar temperatura de lucru este cea a mediului ambiant. |
| 6. | Decaparea | Decaparea urmăreşte îndepărtarea straturilor de oxizi de pe suprafaţa pieselor şi se realizează cu acid sulfuric diluat (10 – 15 %) şi inhibitor de coroziune 5 %, la temperatura de maximum 40 – 50 0C. Pierderile de apă prin evaporare se completează la începutul fiecărui schimb după care baia se omogenizează. Acidul sulfuric de 98 % se aduce cu IBC -uri şi se descarcă cu pompele în baia de decapare unde în prealabil se aduce apă industrială sau apa de la spălare. |
| 7. | Spălare dublă în cascadă după decapare | Pre-spălarea şi spălarea cu apă, după faza de decapare, prelungesc viaţa băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. Operaţia se execută în apă rece curgătoare, în 2 băi de spălare succesive (în cascadă); timpul de menţinere a pieselor în băi este de cca. 1 – 2 minute, iar temperatura de lucru este cea a mediului ambiant. In scopul economisirii apei, din apa de spălare cea mai contaminată de după baia de proces se completează pierderile datorate fenomenului de evaporare în baia de decapare.. |
| 8. | Spălare simplă | Operaţia se execută cu apă rece, pentru îndepărtarea urmelor de acid de la decapare |
| 9. | Acoperirea cu aliaj zinc– nichel | Operaţia se execută în scopul depunerii electrolitice pe piese a unui strat de zinc – nichel care să corespundă din punct de vedere al aspectului, grosimii, aderenţei şi rezistenţei la coroziune. Produsul Zinni AL 15 XL Ni este folosit pentru depunerea electrolitică zinc-nichel (cu un aliaj de 12-16% 1,4 g/l nichel), procesul fiind alcalin, fără cianuri. Anozii utilizaţi în proces sunt de tip HF, membrană. Pentru realizarea soluţiei de zincare sunt necesare la 100 l de baie: apă demineralizată: 75 82 l NaOH: 13 kg Oxid de zinc 1,25 kg (99,5% cu un conţinut de Pb<0,001% şi Cd<0,0005% şi conţinut maxim de S de 0,005%) Zinni AL 15 XL BASE; 8 kg????? Zinni AL 15 XL Ni 150: 1,7 1,3 kg Zinni AL 454 : 3,2 kg NU E LA MATERII PRIME Zinni AL 15 XL Abrillant; 0,01 kg????? Zinni AL 15 XL Corrector ????? Zincul sub forma de bile de zinc se dizolvă separat în cuva de dizolvare. Temperatura în cuva de dizolvare este controlată cu ajutorul sistemului de încălzire. Pentru a avea baia de Zn-Ni în parametrii optimi (25-270C) pe traseul dintre cuva de dizolvare şi baie se află un schimbător de căldură care este legat la o instalaţie de răcire. Prepararea soluţiei din baia de Zn –prin umplerea băii la 50% cu apă demineralizată. Se adaugă soluţiile Zinni AL 15 XL, în următoarea ordine: sub agitare continuă Zinni AL452 15 XL Base, Zinni AL 15 XL Ni 150, agentul de luciu (Zinni AL 454 15 XL Abrillant) şi agentul corector Zinni AL 15 XL Corrector se completează cu apă demineralizată la nivelul băii odată ce temperatura se încadrează în limitele indicate de instrucţiunile de lucru ale procesului (25 - 270C), se dă baia spre exploatare. Parametrii tehnologici de lucru sunt: Temperatura 25 - 270C Tensiunea: până la 15 V Densitate curent:0,8-1,2 A/dm2 (catodică) Viteza de depunere: aproximativ 12 µm/oră la 1 A/dm2 |
| 10. | Spălarea dublă în cascadă, după acoperirea Zn-Ni | Operaţia se execută după faza de acoperire cu Zn-Ni, cu apă rece, în două băi successive, pentru înlăturarea de pe suprafaţa pieselor a substanţelor antrenate din băile de acoperire. |
| 11. | Spălarea acidă | Operaţia se execută într-o baie simplă şi are ca scop neutralizarea compuşilor de pe suprafaţa pieselor şi pregătirea pieselor pentru pH-ul corespunzător băii de pasivare. Compoziţia băii este un amestec de acid azotic şi apă: baia de spălare acidă se completează cu acid azotic până se obţine pH 4 - 6 Temperatura de lucru: ambientală.NU MAI E ASA???? E O SPALARE SIMPLĂ ÎN APĂ ???? |
| 12. | Pasivarea | Pasivarea se execută în scopul conferirii depunerilor de zinc - nichel a unei rezistenţe mărite la coroziune şi pentru obţinerea unui aspect comercial cât mai plăcut. Pasivarea se realizează cu ajutorul compuşilor pe bază de crom trivalent, cca. 100 ml/l, la temperatura ambientală, lucrându-se la un pH de 2,5-3,5, menţinut cu acid azotic; concentraţia cromului se menţine prin adaos de produs, în funcţie de culoarea dorită a pasivării, conform instrucţiunilor de lucru. |
| 13. | Spălare dublă în cascadă | Operaţia se execută în apă rece curgătoare în 2 băi de spălare succesive (în cascadă); timpul de menţinere a pieselor în băi este de cca. 1 – 2 minute, iar temperatura de lucru este cea a mediului ambiant. |
| 14. | Spălarea alcalină | Operaţia se execută cu apă rece alcalină???cu ce se corecteaza pH –ul , în vederea pregătirii pieselor pentru operaţia de lăcuire. |
| 15. | Lăcuirea | Operaţia se execută prin imersia pieselor, în baia de lăcuire, în vederea îmbunătăţirii proprietăţilor de suprafaţă (lubricitate, coeficient de frecare, etc) ale pieselor şi conferirii acestora a unui aspect comercial plăcut. Ca şi material de lăcuire este utilizat lac cu conţinut de silicat de sodiu (Corrosil plus 401). |
| 16. | Uscarea pieselor | Operaţia se realizează cu ajutorul a patru cuptoare încălzite cu aer cald, pentru cele două linii statice şi cu ajutorul centrifugii, pentru linia cu tambur. Temperatura de lucru este de 45-650 , iar timpul de uscare este de cca. 10 – 15 minute, în funcţie de dimensiunea pieselor. |

CONDIŢII privind operarea instalaţiei de acoperiri metalice, conform cerinţelor celor mai bune tehnici disponibile din domeniul acoperirii suprafeţelor de metal şi plastic, iulie 2006:

- Operatorul va urmări optimizarea continuă a activităţilor individuale şi a proceselor pe liniile tehnologice, prin raportarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor la rezultatele atinse prin cele mai noi tehnici în domeniu;

Operatorul va asigura minimizarea pierderilor de materiale din soluţiile de proces prin:

- controlul concentraţiilor în băile de proces;

Operatorul va urmări minimizarea consumului de apă prin:

- reutilizarea apei din prima clătire pentru completarea în soluţiile de proces

- aplicarea tehnicilor de pulverizare

Operatorul are obligaţia de a creşte durata de viaţă a băilor din proces, precum şi menţinerea calităţii producţiei, prin :

- determinarea parametrilor  de control critici;

- menţinerea lor în limitele acceptabile stabilite, prin îndepărtarea contaminanţilor.

Este obligatorie optimizarea continuă a intrărilor (consumurile de materii prime şi utilităţi) comparativ cu valorile de referinţă stabilite, conform prevederilor BAT privind tratarea suprafeţelor metalice şi materialelor plastice, ediţia august 2006,  secţiunea 5.1.1.4.

Operatorul va realiza un sistem de monitorizare a datelor care va include:

- identificarea unei persoane sau a persoanelor responsabile cu evaluarea şi luarea de măsuri cu privire la intrări;

- măsurile ce trebuie luate pentru informarea responsabililor de funcţionarea instalaţiei, inclusiv alertarea operatorilor, în mod rapid şi eficient, în cazul variaţiilor de la funcţionarea normală a instalaţiei

- alte investigaţii pentru a stabili şi explica de ce s-au înregistrat abateri de la performanţa normală respectiv de la valorile de referinţă externe .

8.2.2. Activităţi conexe

Titularul desfaşoară următoarele activităţi auxiliare:

- Tratarea – neutralizarea apelor tehnologice uzate

- Întreţinere utilaje şi instalaţii tehnologice: etanşare pompe, ventile şi alte sisteme de etanşare, spǎlarea acestora, etc;

- Reparaţii curente utilaje tehnologice;

- Analize fizico-chimice pentru producţia curentă.

Procesul de epurare a apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice: sunt colectate gravitaţional printr-un canal cu grătar dispus de-a lungul halei şi dirijate printr-o reţea de canalizare tehnologică (Dn = 800 mm, L = 13 m) într-o staţie de preepurare înainte de a fi evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Turda prin intermediul canalului colector general;

Apele uzate tehnologice cu complecşi de nichel rezultate de la băile de zincare-nichelare se colectează în bazinul nr. 1 de colectare a apelor de spălare cu conţinut de zinc - nichel, unde are loc neutralizarea complecşilor stabili de nichel cu ajutorul hipocloritului de sodiu NaOCl la un pH > 11,5. Dacă pH-ul apei de intrare este mai mic de 11,5 se va adăuga hidroxid de calciu Ca(OH)2 până la atingerea valorii de 11,5.

Apele de spălare acide şi alcaline rezultate din alte faze ale instalaţiei sunt colectate în bazinul nr. 2 de neutralizare; în acest bazin se menţine pH – ul între 8 ÷ 8,5, prin adaos de acid clorhidric, pentru precipitarea hidroxidului de zinc.

Apele uzate din bazinele 1 şi 2 trec mai departe în bazinul 3 de ajustare a pH – ului unde prin adaos de acid clorhidric se aduce pH – ul la valori cuprinse între 9,3 ÷ 9,5 pentru precipitarea hidroxidului de nichel.

Din bazinul nr. 3 apele sunt pompate într-un decantor lamelar unde are loc separarea nămolului depus de apa uzată preepurată. Nămolul decantat se evacuează într-o cuvă de depozitare nămol de unde este trimis la filtrul presă. Nămolul rezultat sub formă de turte se stochează în containere, în cadrul staţiei de preepurare, până la predarea către o firmă specializată în preluarea/stocarea/ neutralizarea acestui tip de deşeu.

Apa separată în decantorul lamelar este evacuată prin pompare în bazinul de ajustare pH pentru reglarea pH – ului în valorile admise de NTPA 002 (6,5 ÷ 8,5); din bazinul de ajustare pH apa trece mai departe printr-o coloană schimbătoare de ioni şi apoi ajunge în bazinul de acumulare apă preepurată şi control final .

Înainte de a fi deversată în reţeaua de canalizare a municipiului Turda apa preepurată din bazinul de acumulare apă preepurată şi control final este supusă unui control final pentru determinarea pH-ului, debitului şi pentru prelevarea automată a unui eşantion pentru efectuarea analizelor zilnice de automonitorizare. Dacă valorile indicatorilor de calitate ai apei tehnologice preepurate se încadrează în limitele admise de NTPA 002 aceasta este descărcată în reţeaua de canalizare orăşenească prin intermediul colectorului general. În cazul în care valorile indicatorilor de calitate ai apei tehnologice preepurate nu se încadrează în limitele prevăzute este necesară reluarea ciclului de neutralizare, apele fiind pompate în bazinul nr. 2.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Procesul tehnologic de galvanizare este discontinuu. Pentru fiecare şarjă de produs finit, componentele din materiale plastice trec prin băile fluxului de galvanizare, iar la finalul circuitului se obțin produsele finite.

În cazul pornirilor, opririlor și întreruperilor accidentale de asigurare a utilităţilor – apă, gaz, curent electric – se aplică prevederile regulamentelor de exploatare.

Pentru a diminua aceste riscuri, unitatea dispune de personal care supraveghează permanent activitatea şi are următoarele modalităţi de intervenţie:

- eventualele întreruperi de alimentare cu apă din reţea pot fi compensate prin ?????

- eventualele întreruperi de alimentare cu energie electrică pot fi compensate prin punerea in functiune a unui transformator de rezerva – daca aceasta ar fi cauza intreruperii – sau, prin punerea in functiune a unui generator

- evacuarea apelor uzate va fi strict monitorizată și nu se vor efectua deversări în canalizare fară verificări privind încadrarea indicatorilor în limitele prevăzute de autorizația de gospodărire a apelor și cea integrată de mediu.

Instalația va fi supusă unei perioade de probă în care se vor testa rețetele, eficiența galvanizării, funcționarea utilajelor și vor fi remediate toate defecțiunile. Planul de prevenire a poluărilor accidentale va fi testat conform prevederilor legale.

Personalul angajat va avea pregătirea corespunzătoare. Se va realiza instruirea personalului, inclusv la firma furnizoare a echipamentului, atât din punct de vedere a tehnologiei, cât și din punct de vedere al protecției muncii și a mediului.

Politica generală adecvată de prevenire, alertă și actiune în caz de accidente industriale se bazează în mod obișnuit pe principiul prevenirii, acest lucru însemnând ca instalația este construită și exploatată în asa fel încât să poată fi prevenite eventualele disfuncţionalități și reduse consecințele accidentelor.

# 8.3. TEHNICI APLICATE DE OPERATOR PENTRU CONFORMARE CU CERINŢELE BAT PENTRU ACTIVITATE

Domeniile esențiale pentru pentru conformarea cu cerințele BAT:

- instalaţiile, tehnologiile prevăzute prin proiect;

- consumurile, eficienţa energetică;

- toate emisiile estimate în faza de funcţionare;

- principii generale de monitorizare;

- emisii din depozitarea substanţelor periculoase;

- tratarea apelor uzate şi a  gazelor reziduale.

| Prevederile documentului de referință BAT în tratamentul de suprafață a metalelor și materialelor plastice | Tehnici aplicate de SC ELECTROLYTIC COATING SRL |
| --- | --- |
| BAT generale I.1 Tehnici de gestionare I.1.1.1. Gestionarea mediului BAT reprezintă implementarea și aderarea la Sistemul de Gestionare a Mediului (SGM), care include următoarele: definirea unei politici de mediu de către conducerea executivă; planificarea și stabilirea procedurilor; implementarea procedurilor, acordându-se o atenție deosebită urmatoarelor: - structura și responsabilitatea; - instruirea, conștientizarea și competența; - comunicarea; - implicarea angajaților; - documentarea; - controlul eficient al proceselor; - programele de întreținere; - măsurile care se impun în caz de urgență și capacitatea de răspuns; - respectarea legislației în domeniul protectiei mediului. verificarea performantei si adoptarea masurilor corective corespunzatoare, acordandu-se o atentie deosebita urmatoarelor: - monitorizarea și măsurarea; - măsurile corective și preventive; - ținerea evidenței; - auditarea internă independentă (când este posibil) pentru a se stabili dacă sistemul de gestionare a mediului este sau nu conform cu măsurile planificate și dacă acesta a fost implementat și întreținut în mod corespunzător; revizuirea de către conducerea executivă; examinarea și validarea sistemului de gestionare și a procedurii de audit de către un organism autorizat; elaborarea și publicarea anuală a unei declarații de mediu, în care să se specifice toate aspectele semnificative de mediu ale instalației și care să permită compararea de la an la an a rezultatelor cu obiectivele și țintele de mediu, precum și cu normele de referință specifice sectorului; implementarea și aderarea la un sistem voluntar, acceptat la nivel internațional cum ar fi EMAS sau ISO14001. Sistemele care nu sunt normalizate pot fi în principiu la fel de eficiente dacă sunt corect proiectate și implementate. Sunt importante și alte caracteristici ale SGM: impactul asupra mediului din exploatarea și eventuala oprire definitivă a instalației; dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii mai curate; atunci când este fezabil, aplicarea cu regularitate a sistemului de analize comparative specifice sectorului, inclusiv în domeniul eficienței energetice și economisirii energiei, eficienței și economisirii apei, consumului de materii prime și alegerii materialelor de intrare, emisiilor în aer, deversărilor în apă și producerii deșeurilor. I.1.1.2. Administrarea și întreţinerea BAT constă în implementarea unui program de administrare și întreținere care va include instruirea și măsurile preventive pe care lucrătorii trebuie să la întreprindă pentru a diminua riscurile specifice. I.1.1.3. Diminuarea efectelor de retratare BAT este diminuarea impacturilor pe care acțiunile de retratare le au asupra mediului prin intermediul unor sisteme de gestionare, care să presupună reevaluarea specificațiilor și controlul calității de către client alături de operator. I.1.1.4. Evaluarea instalatiei BAT este stabilirea normelor de referință (sau a valorilor de referință) care permit monitorizarea instalatiei în permanență, precum și în raport cu valorile de referință externe. Domeniile esențiale pentru stabilirea valorilor de referință sunt: consumul de energie; consumul de apa; consumul de materii prime. Înregistrarea și monitorizarea consumului de utilități, pe tipuri: electricitate, gaze, etc. Detaliile și perioada de înregistrare, cum ar fi pe oră, pe tură de lucru, pe săptămână, pe mp sau în funcțe de altă măsură vor fi stabilite în funcțe de dimensiunea procesului și de importanța relativă a măsurii respective. BAT este optimizarea continuă a consumului de intrări (materii prime și utilități) în raport cu valorile de referință.Sistemul de înregistrare a datelor va include: identificarea unei persoane sau a unor persoane responsabile cu evaluarea și manipularea datelor; acțiunile întreprinse pentru informarea responsabililor cu performanța instalației, inclusiv pentru alertarea agenților economici, în mod rapid și eficient, în cazul abaterilor de la performanț normală; alte investigații care să explice de ce s-au înregistrat abateri de la performanța normală, respectiv de la valorile de referință externe. I.1.1.5. Optimizarea si controlul liniei tehnologice BAT este optimizarea fiecarei activități în parte și a liniei tehnologice prin calcularea intrărilor și ieșirilor teoretice și prin compararea cu cele obținute efectiv. | Implementarea unui sistem de management de mediu în instalaţie. Operatorul are implementate sisteme de management de mediu la instalaţiile similare pe care le deţine. Sistemul cuprinde cel puţin: - politica de mediu; - proceduri de lucru; - modul de implementare a procedurilor; - verificarea performanței și adoptarea măsurilor corective corespunzatoare; - elaborarea și publicarea anuală a unei declarații de mediu. Program de întreţinere a instalaţiei, cât și un program de instruire a lucrătorilor cu privire la măsurile necesare prevenirii riscurilor specifice. Urmărirea prin procedurile de lucru ca din activitate să nu rezulte rebuturi, care să impună acţiuni suplimentare de retratare. Monitorizarea în permanenţă a instalației privind consumurile de: - energie electrică și termică; - apa; - chimicale. acestea fiind importante în costurile de producţie. Aceasta monitorizare va permite compararea interna a valorilor parametrilor monitorizati și găsirea nișelor de reducere a consumurilor. Datele vor fi înregistrate de serviciul tehnic. Funcţionarea instalatiei are la bază un calcul teoretic al intrarilor și ieșirilor, făcut de specialiștii firmei. În cadrul perioadei de probe tehnologice va fi verificată concordanţa calculelor teoretice cu rezultatele practice. |
| BAT specifice |  |
| II.1.Proiectarea, construirea și exploatarea instalației BAT este proiectarea, construirea și exploatarea instalației astfel incât să se prevină poluarea, prin identificarea pericolelor și a căilor, clasificarea riscurilor posibile și implementarea unui plan de acțiune în trei etape, în vederea prevenirii poluării: Etapa1 asigurarea unor dimensiuni eficiente ale instalației; izolarea zonelor identificate ca fiind supuse unui risc în urma scurgerii de substanțe chimice, prin utilizarea uor materiale corespunzătoare care să asigure bariere impermeabile; asigurarea stabilității liniilor tehnologice și a părților componente (inclusiv a echipamentelor utilizate temporar). Etapa 2 asigurarea că rezervoarele de stocare a materialelor cu risc sunt protejate prin utilizarea tehnicilor constructive, cum ar fi utilizarea unor rezervoare cu înveliș dublu sau amplasarea acestora în zone închise; asigurarea că liniile de exploatare se afla într-o zona închisă; atunci cand soluțiile sunt pompate de la un bazin la altul, asigurarea că bazinele colectoare au o capacitate suficientă pentru a face față cantității pompate; asigurarea că există un sistem de identificare a scurgerilor, respectiv că zonele închise sunt verificate cu regularitate, în cadrul unui program de întreținere. Etapa 3 inspecția periodică și programele de testare; planurile de urgență în cazul accidentelor potențiale vor include: planul de urgență internă în cazul accidentelor majore, dacă este cazul; procedurile de urgență în cazul pierderilor de substanțe chimice și de ulei; inspecțiile zonelor de siguranță; liniile directoare din domeniul gestionării deșeurilor, pentru deșeurile generate din activitățile de valorificare a pierderilor; identificarea echipamentelor adecvate si asigurarea că acestea sunt disponibile și în stare bună de funcționare; asigurarea că personalul este conștient în ceea ce privește protecția mediului și că acesta a fost instruit să facă față eventualelor pierderi și accidente; identificarea rolurilor și responsabilităților persoanelor implicate. II.2. Stocarea substantelor chimice si a pieselor de tratat Urmatoarele aspecte au fost identificate ca fiind BAT: stocarea separată a acizilor și a alcaliilor; reducerea riscului de incendiu prin stocarea separată a substanțelor chimice inflamabile și a agenților oxidanți; reducerea riscului de incendiu prin stocarea tuturor substanțelor chimice combustibile spontan când sunt umede, în condiții uscate și evitarea utilizării apei în acțiunile de stingere a incendiilor; evitarea contaminării solurilor și a apelor prin pierderi sau scurgeri de substanțe chimice; evitarea sau prevenirea corodării recipientelor de stocare, a rețelei de conducte, a sistemelor de livrare și a sistemelor de comandă de către substanțe chimice sau aburi corozivi. în vederea prevenirii degradării pieselor metalice se recomandă: scurtarea perioadei de stocare; controlarea corozivității atmosferei de stocare prin verificarea umidității, temperaturii și compoziției utilizarea unui strat anticoroziv și a unui ambalaj anticoroziv. II. 3. Agitarea soluțiilor de tratare prin turbulență hidraulică; prin agitarea mecanică a pieselor de tratat; prin sisteme de agitare cu aer la presiune scazută. Nu este BAT să se utilizeze sisteme de agitare cu aer la presiune scazută: soluțiilor încalzite în care efectul de răcire prin evaporare crește necesarul energetic; soluțiilor cianurice; soluțiilor care conțin substanțe vizate, în acest caz sporind emisiile în aer (CrVI, soluții de acid clorhidric, acid fluorhidric). | Instalaţiile de galvanizare sunt noi și sunt fi amplasate în incintă impermeabilizată, cu rol de cuvă de retenţie, capabilă să preia eventualele scurgerile de substanţe periculoase. La montarea utilajelor se vor respecta preverile din cărţile tehnice ale acestora. Suprafeţele care pot sa ajungă în contact cu chimicalele vor fi protejate anticoroziv. Prin programele de întreţinere sunt verificate periodic toate componentele instalaţiei, pentru prevenirea apariţiei scurgerilor. Liniile de acoperire se află în hală. Bazinele colectoare ale staţiei de epurare au o capacitate suficienta pentru a face faţă unor situaţii accidentale. Canalizarea interioară si exterioară și întregul sistem de epurare vor fi verificate periodic, prin programele de inspecţie și întreţinere. In cadrul documentatiei de solicitare a autorizatiei de gospodarire a apelor se va realiza planul de urgenta in cazul scurgerii accidentale de substante periculoase. Acest plan va fi testat conform prevederilor legale. Personalul va avea pregatire corespunzatore. Se va realiza instruirea personalului, inclusv la firma furnizoare a echipamentelor, atat din punct de vedere a tehnologiei, cât și din punct de vedere al protecţiei muncii și a mediului. Se vor amenaja zone de depozitare substanţe periculoase, ţinând seama de prevederile privind riscurile potenţiale și măsurile de prevenire a lor, în special depozitarea separată a substanţelor toxice de cele inflamabile, asigurarea posibilităţii de colectare a oricaror scurgeri accidentale, asigurarea mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor. Agitarea soluţiilor se face prin turbulenţă hidraulică Se folosește barbotare de aer la băi de activare, pasivare și la unele băi de spălare. |
| II. 4. Reducerea la minimum a cantităţilor de apa în cadrul proceselor BAT este reducerea consumului de apa prin: monitorizarea tuturor punctelor de consum de apă și a materialelor din cadrul unei instalaţii, înregistrarea cu regularitate a informaţiilor privind consumul și activitatea de control; recuperarea apei din soluțile de clătire: se poate folosi apa reciclată pentru răcire și pentru spălarea podelelor; “clatirea ecologică sau prescufundare”: unele pierderi prin antrenare din soluțiile de tratare pot fi recuperate cu ajutorul unei singure stații de clătire în care șarja este cufundată înainte și după tratare. Procedeul poate fi aplicat la atacarea cu acizi sau degresare, la liniile de nichelare. Bazinul de ecoclătire poate fi folosit împreună cu alte opțiuni de reducere a consumului de apă; “clătirea în cascadă”: apa curge dintr-o cuvă în alta în sens opus mișcării pieselor. În cazul clătirii în mai multe etape se obțne un grad ridicat de clătire cu ajutorul unei cantități reduse de apă; evitarea nevoii de clătire între activități, prin utilizarea unor substanțe chimice compatibile (ex. utilizarea aceluiași acid la decaparea sau activarea suprafetei înainte de tratarea de acoperire pe baza de acid). Valoarea de referinţă BAT pentru apa evacuată din procese ce aplică combinaţii de tehnici de minimizare a consumului de apă este de 3-20 l/mp/etapă de spălare (5.1.5.4) II.5. Reducerea soluţiilor aderente BAT pentru liniile noi este reducerea soluțiilor aderente din clătirea precedentă prin utilizarea unui bazin ecologic de clătire. II.6. Reducerea soluțiilor antrenate BAT constă în utilizarea uneia sau mai multor tehnici pentru reducerea antrenării materialelor dintr-o soluție de tratare. La liniile cu stativ, BAT este prevenirea antrenării soluțiilor de tratare prin: aranjarea pieselor de tratat astfel încât să se evite reținerea de lichide din proces prin dispunerea stativelor la un anumit unghi de înclinare și prin dispunerea componentelor în formă de cupă cu fața în jos; creșterea timpului de picurare la retragerea stativelor; inspectarea și întreținerea cu regularitate a stativelor pentru a se evita eventualele fisuri care ar putea reține soluțiile de tratare și pentru a se asigura că straturile aplicate iși păstrează proprietățile hidrofobe; montarea unor paliere de golire între bazine, înclinate spre bazinul de tratare. Reducerea pierderilor prin antrenare este o măsură primară eficientă pentru: reducerea la minim a pierderilor de substanțe chimice prin clătire; reducerea clătirilor necesare; reducerea cheltuielilor pentru materii prime; reducerea problemelor de calitate și întreținere a proceselor ulterioare; reducerea problemelor de mediu asociate apelor de clătire. II.7. BAT este reducera vâscozității prin optimizarea proprietăților soluțiilor de tratare: scăderea concentrației de substanțe chimice; adăugarea agenților de înmuiere; asigurarea că substanțele chimice din proces nu depășesc valorile recomandate; asigurarea că temperatura este optimizată conform procesului. | Se va asigura monitorizarea permanentă a consumului de apă, pentru realizarea analizelor comparative și pentru sistemul de gestionare a mediului. Se vor utiliza sisteme multiple de urmărire a consumurilor de apă, pe diverse faze ale procesului tehnologic. Proiectul prevede: - spălări multiple prin imersie în contracurent - combinații-clătire prin imersiune, urmată de clătire prin pulverizare cu clătire în contra-curent - reglarea debitului, prin folosirea debitmetrelor Titularul are planificat să implementeze tehnica “buclă închisă“ ("closed loop"), pentru recuperarea materiilor prime prin concentratoare de vid și reutilizarea apei evaporate în etape de clătire. La degresarea chimica se folosesc substante cu compozitie asemanatoare, pe baza de hidroxid de sodiu. La decapare se va folosi acid sulfuric. Volumul de apă previzionat pentru evacuare din statia de tratare este de 5,8 l/mp pe etapă de spălare. Titularul evaluează şi are în vedere utilizarea sistemului de clatire ecologică. Pentru prevenirea antrenarii soluţiilor de tratare, piesele se mentin un timp suficient pentru picurarea soluţiilor. Stativele sunt verificate permanent. Se folosesc soluţii cu concentraţii de chimicale minime, carea asigură funcţionalitatea procesului. Pentru menținerea vâscozitatii optime se utilizează o concentrație adecvată a soluțiilor, se adaugă agenți de înmuiere, se urmărește temperatura în băi. |
| II.8 Recuperarea materialelor și gestionarea deseurilor BAT este: prevenirea; reducerea; reutilizarea, reciclarea, recuperarea. Dintre acestea prioritare sunt prevenirea și reducerea tuturor pierderilor de materiale. Pierderea metalelor și a componentelor nemetalice poate fi prevenită sau redusă considerabil prin utilizarea BAT în procesele de producție. Metalele din nămoluri pot fi recuperate intern. II.8.1. Prevenirea și reducerea BAT este prevenirea pierderii de materiale și alte materii prime, prin reținerea componenților metalici și nemetalici. II.8.2.Reutilizarea BAT constă în recuperarea materialului anodic prin utilizarea următoarelor tehnici: recuperarea electrolitică, utilizată în special pentru metalele pretioase; precipitarea. Compușii cromului VI sunt greu de precipitat fiind reduși la Cr III cu ajutorul bisulfitului de sodiu la pH 2,5. Flocularea (cu polimeri anionici) și precipitarea metalelor prin metoda de coprecipitare. Precipitarea cu hidroxid de sodiu. Din precipitare rezultă un amestec de apă și solide cunoscut sub denumirea de nămol de precipitare. După precipitarea metalelor dizolvate urmează separarea acestora de lichid prin: sedimentare statică, flotare sau filtrare. II.8.3 Recuperarea materialelor și închiderea circuitului. BAT este conservarea materialelor utilizate în proces prin readucerea apei din prima clătire în soluția de tratare. II.8.4. Reciclarea și recuperarea BAT este: identificarea și separarea deșeurilor și a apelor uzate fie în timpul procesului, fie în momentul tratării apelor uzate pentru a facilita recuperarea și reutilizarea; recuperarea și/sau recuperarea metalelor din apele uzate; reutilizarea materialelor la nivel extern, atunci când calitatea și cantitatea o permit (ex. suspensia de hidroxid de aluminiu); recuperarea materialelor la nivel extern cum ar fi acidul fosforic și acidul cromic, soluțiile uzate de gravare; recuperarea materialelor la nivel extern. | Se va respecta ierarhia: prevenire, reducere, reutilizare. În vederea prevenirii, se vor aplica tehnici BAT pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale. Nu se vor realiza recuperări interne de metale din nămoluri. Se vor găsi soluții de valorificare externă a namolurilor în vederea recuperării metalelor. Acest lucru se realizează prin reducerea și gestionarea soluțiilor antrenate și prin creșterea ratei de recuperare a soluțiilor antrenate. Se va avea în vedere prevenirea pierderilor cauzate de dozări excesive, prin: monitorizarea permanentă a concentrației substanțelor chimice utilizate în proces; înregistrarea și utilizarea analizelor comparative; raportarea abaterilor de la valorile de referință către persoana responsabilă și luarea tuturor măsurilor necesare pentru menținerea soluției în valorile limită. Prevenirea pierderii de materii prime se poate realizeaza prin utilizarea clătirii ecologice și prin recuperarea apei în soluția de tratare. Apele uzate de spălare sunt colectate prin rețeaua internă de canalizare în staţia de epurare. Apele uzate rezultate din băile de acoperiri se identifică separat. Soluțiile din băile de galvanizare se vor filtra în vederea reducerii consumurilor de chimicale. Se vor aplica tehnici de conservare a materialelor utilizate în proces prin readucerea apei din prima clătire. Operatorul va aplica sistemul de operare în „buclă închisă” la etapele de decapare, cuprare acidă și cromare electrochimică. Pe amplasament nu se va realiza recuperarea metalelor, dar se vor identifica soluții de valorificare. Se monitorizează concentrația soluțiilor din proces, se înregistrează și se utilizează analize comparative. Pentru turtele de filtrare se vor identifica unități specializate externe, interesate în recuperarea metalelor, dacă acest lucru este fezabil. |
| II.9. Întreținerea generală a soluțiilor utilizate în proces BAT este prelungirea duratei de viață a băii, precum și menținerea calității de ieșire, în special în cazul sistemelor operate în apropierea sau cu închiderea circuitului de materiale, prin: determinarea parametrilor critici de control; menținerea acestora în limitele acceptabile prevăzute, prin îndepărtarea elementelor contaminate. Extinderea duratei de viață a soluției de decapare (amestec sulfocromic) este garantată prin reoxidare continuă a cromului trivalent la crom hexavalent prin electroliza cu membrană. | Se urmărește prelungirea duratei de viata a soluțiilor, prin mentinerea concentraţiilor specifice în limite acceptabile pentru desfășurarea proceselor, filtrarea periodică a soluțiilor din băile de nichelare, cuprare, cromare, pentru îndepărtarea elementelor contaminate. Proiectul prevede sistemul de reoxidare continuă a cromului trivalent la crom hexavalent prin electroliza cu membrană la decaparea cu amestec sulfocromic. |
| II.10 Emisiile în apele uzate II.10.1 Diminuarea fluxurilor și materialelor care necesită tratare BAT este reducerea consumului de apă în toate procesele. Există însă situații locale în care reducerea consumului de apă poate fi limitată de concentrația de anioni în creștere și dificil de tratat. BAT este eliminarea sau diminuarea consumului și pierderilor de materiale, în special a substanțelor prioritar periculoase. II.10.2 Testarea, identificarea și separarea fluxurilor cu probleme La schimbarea tipurilor și surselor de soluții chimice și înainte de folosirea în producție, BAT este să se testeze impactul acestora asupra sistemelor existente (interne) de tratare a apelor uzate. Daca testul indică un risc potential există două posibilități: respingerea soluției; modificarea sistemului de tratare a apelor uzate, astfel încât acesta să poată face față soluției respective. BAT constă în identificarea, separarea și tratarea fluxurilor recunoscute ca fiind cu probleme atunci când sunt combinate cu alte fluxuri cum ar fi: uleiurile și grăsimile, cianura, nitritul, cromații, agenții de complexare, cadmiul. II.10.3. Deversarea apelor uzate BAT constă în monitorizarea la deversare a apelor uzate. Deversarea poate fi: continuă cu: monitorizarea permanentă online a parametrilor cheie, cum ar fi pH; verificarea prin analize proprii cu o frecvență orară pe perioada de activitate a parametrilor cheie cum ar fi pH, metale, cianură; combinarea ambelor măsuri de mai sus. discontinuă, cu verificarea în prealabil a parametrilor cheie, cum ar fi pH, metalele, cianură. Valori de emisii asociate cu BAT pentru câteva instalaţii (probe de amestecuri zilnice) – tabel 5.2 Indic tor Intervale de emisii (mg/l) Cr (VI) 0,1 -0,2 Cr total 0,1 -2,0 Cupru 0,2 -2,0 Nichel 0,2 -2,0 | Se va urmării reducerea consumului de apa prin utilizarea clatirii ecologice si prin procedee în cascadă la procesele de spălare: - spălări multiple prin imersie în contracurent; - combinații-clătire prin imersie, urmată de clătire prin pulverizare cu clătire în contracurent. Se va testa impactul apelor de spălare ce ajung în stația de epurare înainte de începerea producției. Se vor analiza fluxurile individuale și se vor separa soluțiile de spălare de cele provenite din băile uzate. Colectarea și tratarea apelor din instalaţie se va face pe trei circuite separate, în funcţie de încărcarea specifică: ape cromice, ape cu conţinut de nichel, ape acide. Se va asigura monitorizarea emisiilor de poluanți după staţia de epurrae astfel: - lunar - pentru indicatorii: pH, suspensii totale, crom total, Cr6+, Ni2+, Cu2+, Fe2+, SO42, substanţe extractibile; - trimestrial: CBO5, CCOCr, detergenţi sintetici; Datele se vor trece într-un registru de evidență. Valorile admise (conform Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr. 57/03.03.2015): Cr total – 1,5 mg/l Cr6+ - 0,2 mg/l Ni2+ – 1,0 mg/l Cu2+ - 0,2 mg/l SO42- -600 mg/l Se vor respecta valorile care vor fi impuse prin autorizația de gospodărire a apelor. |
| II.11. Emisiile in aer Atunci când se aplică măsura de aspirare, BAT este utilizarea tehnicilor descrise în vederea reducerii la minimum a cantităților de aer care urmează sa fie evacuat: sistemul cel mai utilizat este cu hote amplasate pe laturile zonei de intrare, pe bare anodice în cazul activităților de acoperire în stativ. Sistemele de aspirare pe o latură se aplică bazinelor cu lățimea mai mică de 0,5 m, iar cele cu aspirare pe două laturi, la bazinele mai late de 0,5 m. II.11.1.Soluțiile care necesită aspirarea: - crom hexavalent; - soluții de nichel cand este agitat cu ae; - utilizarea anozilor insolubili, când se formează hidrogen și /sau oxigen cu riscul producerii unei deflagrații; - acidul clorhidric la concentrații și temperaturi mari (mai mari de 15 - 18%); -decaparea și striparea cu acid sulfuric la temperaturi mai mari de 60 0C; -decaparea cu soluții de acid fluorhidric; -curățarea cu soluții apoase alcaline la temperaturi mai mari de 60 0C. II.11.2. Volumul de aer aspirat se poate reduce prin: reducerea suprafeței libere de deasupra bazinelor; capac de protecție a suprafeței libere deasupra hotei aspirante, deplasabil cu ajutorul transportorului; sistemul de aspirare suflare – respectiv crearea unui flux de aer deasupra suprafeței băii; închiderea liniei de acoperire – amplasarea în interiorul unei incinte. Din cauza volumului mare de aer necesar pentru prevenirea coroziunii nu se preconizează o economisire a energiei mai mare decât în alte tehnici; se pot folosi aditivi pentru suprimarea formării de aerosoli, cum ar fi cromarea. Perfluorooctan sulfonat este folosit ca inhibitor de spumă și surfactant, în special în prevenirea formării de aburi în cromarea electrolitică hexavalentă și băile alcaline non cianurice/zinc. În prezent face totuși subiectul unor investigații. II.11.3 Tratarea aerului aspirat separatoare de picături care utilizează un material de umplere pentru condensarea aerosolilor și a picăturilor. Condensul este în general tratat într-o instalație de tratate a apelor uzate. scrubere umede pentru aerul de evacuare. Acestea pot fi: epuratoare cu material de umplere fibros din pâslă fibroasă; epuratoare cu un strat mobil de umplutură, în general sfere de plastic de mică densitate, care se deplasează liber între grilele de susținere; epuratoare cu strat de umplutură cu un strat fix format din materiale de umplutură de diverse forme; epuratoare cu plăci de impact; turnuri de pulverizare. Apa sau solutiile chimice specifice sunt pulverizate în scruberele umede în general (dar nu întotdeauna) în contra-curent cu fluxul de gaz. II.11.4. Tehnici de control al aspirării aerului Procedeul de aspirare poate fi folosit numai când circumstanțele o cer: când soluțiile de tratare sunt complet încălzite și nu trebuie operat atunci când temperaturile exterioare sunt scăzute și sistemul de încălzire se află în funcțiune. Emisii in aer asociate cu BAT E isii Intervale de emisii la anumite instalații (mg/Nm ) Câteva tehnici utilizate pentru îndeplinirirea cerințelor locale de mediu, asociate cu intervalele de emisii Acid clorhidric < 0,3 -30 Scrubere umede SOx ca SO2 0,1 - 10 Turn în contracurent cu scruber final alcalin Cupru < 0,01 -0,02 Cr (VI) și compuși sub formă de crom < 0,01 -0,1 Înlocuirea Cr (VI) cu Cr (III) sau tehnici fără crom. Separator de picături Scruber umed sau alcalin Ni și compușii săi, exprimați ca Ni < 0,01 -0,1 Condensarea în schimbător de caldură Scruber umed sau alcalin Filtru Particule < 0,5 -3 Scruber umed sau alcalin (pentru proce e umede) | Pentru controlul emisiilor în aer, instalaţia prevede: hote și capace de formă si mărime adecvată, amplasate deasupra cuvelor de tratare, care se deschid si se închid automat la intrarea/iesirea pieselor pe suporti in/din cuvele de tratament; sisteme de capatare a aerului din băi şi tratare a fluxului de gaze reziduale în două turnuri de spălare cu circulaţie în contracurent; sistemului „stop crom” la depunerea electrolitica a cromului prin folosirea de produse care reduc tensiunea superficială între faza gazoasă si formeaza bule care se ridică la suprafață, formând un capac/strat de spumă care blochează producerea ceţei si gazelor; Produsul folosit va fi pe bază de sodiu lauril eter sulfat (SLES). Nu se va folosi perfluorooctan suflonat (PFOS), care este încadrat în categoria produşilor organici persistenţi; sistem de absorbție locală pentru băile cu conţinut de crom (decapare, cromare electrochimică), cu tratarea în scruber uscat și recuperarea sărurilor de crom. Titularul are un proiect pe care intenţionează să îl realizeze în viitor, care se referă la închiderea instalaţiei într-o incintă din structură panel. Se poate recupera astfel căldura de la băi, și scădea volumul de aer vehiculat. Prin proiect au fost prevăzute sisteme de reţinere, tratare și dispersie a poluanţilor în atmosferă: sistem de pulverizare (ceață/aburi), pentru cuvele de tratament care lucrează la cald; ceața acoperă barele/suporții, creează o perdea de acoperire peste cuvă și blochează ieșirea vaporilor sau gazelor; două turnuri de spălare cu apă a gazelor reziduale, cu circulație în curent, unul pentru linia chimică și unul pentru linia electrochimică, cu coșuri de evacuare aferente; scruber uscat pentru tratare ceață de crom, cu separator de picături cu plăci, pentru condensarea aerosolilor și a picăturilor. Apele de spălare a gazelor de la turnuri și condensul de la scruberul uscat sunt colectate și tratate în staţia de epurare a apelor uzate. |
| II.12. Protejarea apelor subterane și închiderea definitivă a unității BAT este protejarea apelor subterane și sprijinirea activităților de închidere definitivă a unității prin următoarele: eventuala închidere definitivă a unității trebuie avută în vedere încă din faza de proiectare sau de îmbunătățire a instalației; materialele trebuie dispuse în incinte închise, conform proiectului de exploatare și pe baza tehnicilor de prevenire a accidentelor și de manipulare; înregistrarea istoricului (în măsura în care acesta este cunoscut) substanțelor chimice prioritare și periculoase din instalație precum și a locurilor unde acestea au fost utilizate și depozitate; actualizarea acestora în fiecare an, conform SGM; utilizarea informațiilor obținute pentru sprijinirea activităților de închidere a instalației, îndepărtarea echipamentelor, construcțiilor și reziduurilor de pe amplasament; întreprinderea acțiunilor de remediere în cazul unei eventuale contaminări a apelor subterane sau a solurilor. | Calitatea apei subterane s-a verificat prin analize efectuate înainte de începerea activităţii si se va urmării în continuare, prin monitorizare periodică din puţuri de hidroobservaţie. Nu se folosesc rezervoare îngropate. Materialele sunt păstrate în incintă închisă și se va elabora planul de prevenire a poluărilor accidentale. Titularul va întocmi un plan de inchidere a instalației pentru cazul eventualei închideri definitive a instalației. La închidere se va reface raportul de amplasament și dacă se constată o creștere semnificativă a poluării apei subterane și a solului se vor întreprinde acțiuni de remediere. |
| II.13. BAT pentru procese specifice 5.2.2 În instalațiile cu bare/rame este BAT aranjarea ramelor, pentru a minimiza pierderea de piese și a maximiza eficiența cu care transportă curentul. Este BAT prevenirea extragerii de soluţii de proces în liniile de cu bare. În unele cazuri, acest lucru este în conjuncție cu îmbunătățirea eficienței procesului și / sau reducerea la minimum a utilizării sau emisiile de materiale în activități. Pulverizarea poate da naștere la supra-pulverizare, aerosoli cu substanțe chimice, iar uscarea prea rapidă poate provoca pete pe piese. 5.2.5 Substituţia și/sau controlul substanţelor periculoase Este BAT să se utilizeze materiale mai puţin toxice, prin: înlocuirea directă a unei substanţe cu una mai puţin periculoasă; înlocuirea unei substanţe prin diferite substanţe sau metode. Această înlocuire se poate realiza acolo unde nu se poate face o înlocuire directă, de exemplu înlocuirea soluţiilor de zinc cianurate cu soluţii de zinc alcaline – fără cianuri sau acide. Metodele diferite de acoperire vor duce însă la obţinerea unor tratamente cu alte proprietăţi, chiar şi în cazul aceloraşi materiale; înlocuirea unei substanţe prin alte procedee de tratare a suprafeţelor, cum ar fi înlocuirea cromării dure cu nichelarea fără curent sau vaporizarea sub vid cu crom. Dacă se înlocuieşte principala etapă tehnologică, calitatea stratului final poate să fie mult diferită. 5.2.5.7Cromul hexavelent: Sunt limitări generale referitoare la substituţie. Astfel, cromul trivalent nu a fost utilizat pe scară economică pentru acoperirea oţelului și nu poate fi folosit pentru aplicații de crom dure. 5.2.5.7.1 Placarea decorativă cu crom - Sisteme de placare, cum sunt și cele cu crom hexavalent sunt o investiție semnificativă și includ echipamente specifice (anozi, soluții, etc.). Soluțiile nu pot fi pur și simplu a schimbat pentru diferite loturi ale clienţilor. Cu toate acestea, pentru a minimiza cantitatea de crom hexavalent, este posibil să se utilizeze o tehnică de cromare la rece (Section 4.9.8.2). Oricum, pentru minimizarea cantităților de crom hexavalent, acolo unde este posibil, se pot opera în paralel linii cu crom trivalent și hexavalent, în funcţie de cerinţe. 5.2.5.7.2 Placarea cu crom hexavalent La acoperirea cu crom hexavalent, BAT este: reducerea emisiilor în aer prin combinaţii de tehnici (4.18): - acoperirea soluţiilor în timpul placării, mecanic sau manual, mai ales când timpul de operare e lung sau în timpul perioadelor de staţionare; - utilizarea extracției de aer cu condensarea ceţii în vaporizator pentru sistemul de recuperare a materialelor în buclă închisă; - închiderea liniei sau a băilor de placare, pentru linii noi sau retehnologizate; - operarea soluţiilor cu crom hexavalent în sistem ”buclă închisă” (se menţin în soluţie PFOS și Cr(VI). 5.2.7 Substituţia și opţiuni pentru degreasare BAT este a se ţine legătura cu operatorul procesului anterior/ furnizorul, pentru a: - minimiza cantitatea de ulei sau grăsimi și / sau - selecta uleiuri, grăsimi sau sisteme care permit utilizarea de sisteme mai ecologice de degresare. 5.2.8 Mentenanţa soluţiilor de degresare BAT este utilizarea uneia sau a combinaţiilor de tehnici pentru menținerea și prelungirea duratei de viaţă a soluţiilor de degresare (Sectiunea 4.11.13). 5.2.9 Decaparea și alte soluţii puternic acide- tehnici pentru prelungirea duratei de viață a soluțiilor și recuperare În cazul în care consumul de acid pentru decapare este mare, BAT este prelungirea duratei de viață a acidului folosind una din tehnicile Section 4.11.14 sau a prelungi durata de viață a acizilor de decapare electrolitică folosind electroliza pentru a elimina by-metalele și oxidarea unor compuși organici. Decapanţii și alţi acizi tari pot fi recuperaţi sau reutilizaţi in exterior dar s-ar putea să nu fie BAT în toate cazurile. 5.2.10 Recuperarea soluțiilor de crom hexavalent BAT este recuperarea cromului hexavalent din soluții concentrate și costisitoare, cum ar fi soluțiile de la cromarea neagră cu conținut de argint. Tehnicile aplicate: cu schimbători de ioni sau electroliza cu membrană. | Tehnologia adoptată prevede, pentru prevenirea extragerii de soluţii de proces: - timpi de picurare maxim permişi de proces; - aplicarea spălării prin pulverizare; - utilizarea sistemului „gaz stop”, care favorizează menţinerea chimicalelor în soluţie, formând un capac/strat de spumă care blochează producerea ceţei si gazelor. Titularul a avut în vedere înlocuirea unor materiale periculoase. Astfel: ca agent de umectare la degresare și ca tensioactiv în sistemul „gaz stop” nu se va folosi perfluorooctan sulfonat (PFOS), substanţă care se acumulează in mediu, făcând parte din categoria produșilor organici persistenţi (POPs). S-a decis că produsul folosit va fi pe bază de sodiu lauril eter sulfat (SLES), care este biodegradabil. agentul de complexare puternic pe bază de EDTA a afost înlocuit cu alţi agenţi de complexare, respectiv cu acid oxalic, la acoperirea chimică cu nichel Titularul urmărește cerinţele pieţei, pentru eventuala trecere la placarea bazată pe crom trivalent. Depozitul de crom obținut din soluții de crom trivalent are caracteristici, mai ales cele estetice, ușor diferite față de cele obținute cu sistemul tradițional de cromare. Instalatia are următarele: Sisteme de acoperire a băilor (hote și capace de formă și mărime adecvată), amplasate deasupra cuvelor de tratare, care se deschid și se închid automat la intrarea/ieșirea pieselor pe suporți în/din cuvele de tratament; sisteme de capatare a aerului din băi şi tratare a fluxului de gaze reziduale în două turnuri de spălare cu circulaţie în contracurent; sistem de absorbție locală pentru băile cu conţinut de crom (decapare, cromare electrochimică), cu tratarea în scruber uscat și recuperarea sărurilor de crom; operarea în sistem ”buclă închisă” la decapare și cromare; Nu se va folosi perfluorooctan suflonat (PFOS). Piesele care se vor trata prin acoperire metalică în instalație sunt produse de acelaşi operator, în incinta vecină. Pentru prelungirea duratei de viată a soluţiilor de decapare se aplică oxidarea continuă a cromului trivalent la crom hexavalent prin instalaţie locală de electroliză cu membrană. Se va aplica tehnica de recuperarea a cromului prin oxidare continuă în instalaţie locală de electroliză cu membrană. |

9. INSTALAŢII PENTRU  REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA  POLUANŢILOR IN MEDIU

# 9.1.   EMISII ÎN ATMOSFERĂ

9.1.1. Emisii dirijate

- emisii de gaze de ardere rezultate de la producerea agentului termic pentru procesele tehnologice şi încălzire spaţii, în echipamentele cu funcţionare  pe gaz natural (centrala termică şi aeroterme);

| Faza de proces/punct de emisie | poluanţi | Echipamente tehnologice şi de depoluare | Caracteristici fizice ale surselor |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrală termică, 80 kW/4 Aeroterme | gaze de ardere (CO, CO2, SO2 , NOx ) -pulberi | - 4 coşuri de dispersie, fără sistem de depoluare | H = 8 m; Ø = 120 mm |

Operatorul are obligaţia de a întreţine în stare optimă de funcţionare toate instalaţiile de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor rezultaţi din activităţile desfăşurate pe amplasament .

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.1.2. Emisii difuze

Tratarea suprafeţelor prin galvanizare: tratarea suprafeţelor metalelor prin procedee electrochimice nu este considerată în general o sursă majoră de emisii în aer, prin urmare  aceste emisii nu pot fi considerate contributori semnificativi la factorii de mediu (ex. ploi acide, conform BAT/BREF cap. 3.3.3). Atunci când condiţiile şi regulamentele de la locul de muncă impun acest lucru, emisiile provenite de la aceste procese trebuie să fie controlate şi prin tehnici de diminuare, cum ar fi aspirarea aerului. Unele emisii pot, de asemenea, să aibă efecte corozive asupra clădirilor, echipamentelor şi necesită control pentru a preveni coroziunea.

Emisii în aer: sursele de poluare ale aerului sunt emisiile de aerosoli din băile de tratare a suprafeţelor şi din băile de acoperire (aerosoli cu conţinut de acizi şi baze, metale grele de la manipularea substanţelor/preparatelor în hala de producţie, cuvele de degresare, decapare, pasivare, preparare soluţie de zinc, acoperiri Zn-Ni, compuşi organici volatili de la lăcuire şi cuptoarele de uscare),

Procesele sunt automatizate  şi se asigură controlul parametrilor prin calculatoare de proces.

Pentru minimizarea emisiilor, inclusiv a celor fugitive, la operarea instalaţiei se asigură absorbţia şi dispersia aerului din hală, cu ajutorul a 8 ventilatoare axiale, dotate cu clapetă de sens care împiedică pătrunderea aerului rece în interiorul halei, amplasate pe coama acoperişului halei, cu debit de  23.400 mc/h fiecare, cu posibilitatea pornirii unui număr adecvat de ventilatoare.

In conformitate cu prevederile documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din domeniul acoperirii suprafeţelor de metal şi plastic, editia august 2006, pentru instalaţia autorizată (toate cele 3 linii) nu se impune folosirea sistemelor de colectare şi extracţie a aerului din zona cuvelor, respectiv spălare a gazelor de proces, având în vedere că procesele aplicate nu implică niciuna din situaţiile următoarele care necesită aspirarea :

- utilizarea compuşilor  pe bază de crom hexavalent;

- agitarea prin barbotare cu aer a soluţiilor care conţin compuşi de nichel;

- utilizarea anozilor insolubili, ce  generează hidrogen şi /sau oxigen cu riscul producerii unei deflagraţii;

- utilizarea acidul clorhidric la concentraţii şi temperaturi mari (mai mari de 150C -18%);

- decaparea şi striparea cu acid sulfuric la temperaturi mai mari de 600 C;

- curăţarea (degresarea) cu soluţii apoase alcaline la temperaturi mai mari de 600 C.

| Faza de proces/punct de emisie | poluanţi | Echipamente tehnologice şi de depoluare | Caracteristici fizice ale surselor |
| --- | --- | --- | --- |
| Linie de pregătire a suprafeţelor metalice | - aerosoli cu conţinut de acizi şi baze, metale grele | 8 ventilatoare axiale amplasate pe coama acoperişului halei | debit de 23.400 mc/h |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Cluj, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  EMISII ÎN APĂ

9.2.1. Surse de ape uzate

Emisii dirijate: cele mai importante emisii în cazul proceselor de acoperiri metalice se referă la evacuările de ape, provenite din fazele de spălare. Aceste ape sunt ape cu acid și pot conține ioni de nichel, cupru sau crom sub formă ionică sau sub formă de complecși. Apele tehnologice uzate provenite din instalaţia de galvanizare sunt tratate în stația de epurare prin procese în funcţie de încărcarea specifică. Apa rezultată în urma epurării este considerată convențional curată și va fi deversată în rețeaua publică de canalizare existentă în zonă.

Emisii difuze: în condiții normale de funcționare nu sunt emisii difuze în apa de suprafață sau în apa subterană.

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate de tip fecaloid menajere: |  | - nu se tratează pe amplasament; sunt colectate printr-o reţea internă de canalizare (PVCKG Dn = 100÷110 mm, L = 25 m) şi se descarcă într-un canal colector general (PVCKG Dn = 315÷ 500 mm, L = 450 m) racordat la reţeaua de canalizare a municipiului Turda |
| Ape tehnologice | Crom hexavalent, acid sulfuric, bisulfit de sodiu, nichel, lapte de var, hidroxizi metale grele (cu conținut de Cu2+, Ni2+, Cr3+, Fe2+, Sn2+ | Apele uzate tehnologice împreună cu apele uzate rezulate de la spălarea pardoselii halei tehnologice sunt colectate gravitațional prin canale cu grătare și dirijate în instalația de preepurare înainte de a fi evacuate în rețeaua de canalizare printr-un singur racord, împreună cu apele fecaloid-menajere |
| Apele pluviale potenţial impurificate colectate de pe platformele carosabile şi parcări |  | sunt preluate prin guri de scurgere şi rigole şi sunt conduse printr-o reţea de incintă separată către un separator de hidrocarburi tip AQUAFIX 10 PE (lungime = 2910 mm; lăţime = 1200 mm; înălţime = 1040 mm; debit maxim = 10 l/s; greutate = 182 kg) cu filtru coalescent apoi sunt evacuate în reţeaua canalizare a municipiului Turda prin intermediul canalului colector general ?????? |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele apelor evacuate, prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 140 din 05.08.2013 emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Târgu Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Ape uzate menajere | reţeaua de canalizare a municipiului Turda (staţia de epurare Turda) | 4,1 | 3,6 | 0,94 | Grad de recirculare: 0% |
| Tehnologice care necesită preepurare | Stația de preepurare urmată de rețeaua de canalizare municipală Turda (staţia de epurare Turda) | 79,3 | 69 | 17,94 | Grad de recirculare: % |

Toate apele uzate rezultate de pe amplasament sunt descărcate în reţeaua de canalizare a municipiului Turda prin intermediul unui colector general executat din conducte de PVCKG cu L = 450 m şi Dn = 315 ÷ 500 mm (un singur racord la reţeaua de canalizare stradală existentă).

9.2.3. Pretratare

Se efectuează în stația de preepurare prevăzută pentru apele uzate tehnologice rezultate din cadrul fluxului tehnologic al liniilor de galvanizare (ape din băile de spălare și ape rezultate de la întreținerea curățeniei în hală); este dimensionată pentru Q = 8 mc/h.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | DA |
| Stație epurare | Pe amplasamentul instalației |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Pe amplasament |

Apele uzate tehnologice: sunt colectate gravitaţional printr-un canal cu grătar dispus de-a lungul halei şi dirijate printr-o reţea de canalizare tehnologică (Dn = 800 mm, L = 13 m) într-o staţie de preepurare;

Apele uzate tehnologice se evacuează în staţia de tratare prin 4 conducte:

- conducta 1 – preia apele cu complecşi de nichel

- conducta 2 – preia apele acide

- conducta 3 – preia apele alcaline

- conducta 4 – preia scurgerile accidentale de soluţii sau ape concentrate

Apele uzate tehnologice cu complecşi de nichel rezultate de la băile de zincare-nichelare se colectează în bazinul nr. 1 de colectare a apelor de spălare cu conţinut de zinc - nichel, unde are loc neutralizarea complecşilor stabili de nichel cu ajutorul hipocloritului de sodiu NaOCl la un pH > 11,5. Dacă pH-ul apei de intrare este mai mic de 11,5 se va adăuga hidroxid de calciu Ca(OH)2 până la atingerea valorii de 11,5.

Apele de spălare acide şi alcaline rezultate din alte faze ale instalaţiei sunt colectate în bazinul nr. 2 de neutralizare; în acest bazin se menţine pH – ul între 8 ÷ 8,5, prin adaos de acid clorhidric, pentru precipitarea hidroxidului de zinc.

Apele uzate din bazinele 1 şi 2 trec mai departe în bazinul 3 de ajustare a pH – ului unde prin adaos de acid clorhidric se aduce pH – ul la valori cuprinse între 9,3 ÷ 9,5 pentru precipitarea hidroxidului de nichel.

Din bazinul nr. 3 apele sunt pompate într-un decantor lamelar unde are loc separarea nămolului depus de apa uzată preepurată. Nămolul decantat se evacuează într-o cuvă de depozitare nămol de unde este trimis la filtrul presă. Nămolul rezultat sub formă de turte se stochează în containere, în cadrul staţiei de preepurare, până la predarea către o firmă specializată în preluarea/stocarea/ neutralizarea acestui tip de deşeu.

Apa separată în decantorul lamelar este evacuată prin pompare în bazinul de ajustare pH pentru reglarea pH – ului în valorile admise de NTPA 002 (6,5 ÷ 8,5); din bazinul de ajustare pH apa trece mai departe printr-o coloană schimbătoare de ioni şi apoi ajunge în bazinul de acumulare apă preepurată şi control final .

Înainte de a fi deversată în reţeaua de canalizare a municipiului Turda apa preepurată din bazinul de acumulare apă preepurată şi control final este supusă unui control final pentru determinarea pH-ului, debitului şi pentru prelevarea automată a unui eşantion pentru efectuarea analizelor zilnice de automonitorizare. Dacă valorile indicatorilor de calitate ai apei tehnologice preepurate se încadrează în limitele admise de NTPA 002 aceasta este descărcată în reţeaua de canalizare orăşenească prin intermediul colectorului general. În cazul în care valorile indicatorilor de calitate ai apei tehnologice preepurate nu se încadrează în limitele prevăzute este necesară reluarea ciclului de neutralizare, apele fiind pompate în bazinul nr. 2.

9.2.4. Tratare

Nu se tratează apele uzate pe amplasament (se efectuează doar pretratare), epurarea finală se realizează în stația de epurare a municipiului Turda, înainte de deversare în emisar (râul Arieș).

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  EMISII ÎN SOL, APE SUBTERANE

9.3.1. Surse posibile de poluare

Sursele de poluare a solului pot fi:

- scurgerile accidentale de materii prime  lichide, soluţii din băile de tratare;

- eventualele pierderi de ulei și produse petroliere din transportului auto;

- depuneri necontrolate de deșeuri pe sol;

- poluanţi din efuenţi gazoşi care se depun pe sol.

La funcţionarea normală a instalaţiilor de producţie nu rezultă în mod obişnuit poluanţi pentru sol/subsol, cu excepţia unor situaţii accidentale (ex. spargerea reţelelor de canalizare cu ape uzate care alimentează staţia de epurare sau depozitarea necontrolată a deşeurilor periculoase sau deteriorarea cuvei betonate în care este amplasată staţia de tratare).

Emisii difuze:

- pot proveni din depozitarea/manipularea materiilor prime sau a deşeurilor, procese tehnologice;

- în condiții normale de funcționare nu sunt emisii difuze în apa subterană.

- liniile tehnologice sunt amplasate în hală închisă şi acoperită, în interiorul unei cuve de retenţie, impermeabilizată

- platformele de depozitare, căile de acces, platformele de staţionare, pardoselile din  spaţiile de producţie sunt betonate.

- există un sistem de ventilare generală a halei de producţie compus din 8 ventilatoare axiale montate pe acoperişul halei.

- sunt prevăzute platforme betonate pentru precolectarea selectivă a deşeurilor menajere şi tehnologice.

- depozitarea separată a materiilor prime alcaline de cele acide;

- rezervoarele pentru depozitarea substanţelor chimice gazoase şi lichide sînt confecţionate din materiale rezistente la substanţa depozitatǎ şi sînt amplasate în cuve de retenţie cu dimensiuni adecvate colectǎrii eventualelor scurgeri

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

Măsurile de reducere a emisiilor în ape:

- se urmărește reducerea consumului de apă prin utilizarea spalărilor în cascadă, în contracurent, la etapele de spalare;

- se va testa impactul apelor de spalare ce ajung in statia de tratare, inainte de începerea productiei;

- laboratorul fabricii va asigura monitorizarea apelor evacuate din stația de tratare;

- datele se vor înregistra într-o bază de date / registru de evidenţă;

- se vor respecta valorile impuse de autorizația de gospodarire a apelor și autorizația de mediu;

- pentru prevenirea antrenarii soluțiilor de tratare/acoperire a metalelor, piesele se vor lăsa un timp suficient pentru scurgerea soluțiilor, stativele vor fi verificate permanent;

- pentru menținerea vâscozităţii optime, se  vor utiliza soluţii de concentraţie adecvată, se vor adăuga aditivi, se va urmări temperatura în băi;

- volumul de apă evacuată pe etapă de spălare va fi de 5,8 l/mp suprafată acoperită.

Măsuri pentru evitarea/reducerea emisiilor în sol:

- spaţiile de producție sunt impermeabilizate, iar incinta în care se vor desfăşura procesele de acoperiri metalice are radier de protecţie, astfel încât să asigure rol de cuvă de retenţie;

- cuvele cu soluţiile chimice şi de spălare sunt amplasate pe un eşafodaj metalic,  se va verifica permanent etanșeitatea, pentru detectarea  eventualelor  scurgeri sau pierderi,

- procesele se desfăşoară în hală închisă, instalaţiile tehnologice și de canalizare interioară nu au contact direct cu solul;

- incinta staţiei de epurare este impermeabilizată;

- depozitele de chimicale și deseuri sunt amplasate în spatii inchise, iar transportul materiilor prime și al materialelor se face pe căi de acces impermeabilizate corespunzător.

10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurǎtor, nivel de zgomot

10.1.  AER

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Nu trebuie sǎ existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Poluant | VLE | UM |
| --- | --- | --- |
| Pulberi totale | 5 | (mg/mc) |
| Monoxid de carbon (CO) | 100 | (mg/mc) |
| Oxizi de sulf, exprimaţi în SO2 | 35 | (mg/mc) |
| Oxizi de azot, exprimaţi în NO2 | 350 | (mg/mc) |

Valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%.

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. CALITATEA AERULUI

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   APA

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 140 din 05.08.2013, revizuită în data de 08.08.2017, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

Lista indicatorilor de calitate, valorile limită ale acestora şi frecvenţa de monitorizare pentru apele uzate fecaloid – menajere evacuate vor fi cele stabilite cu administratorul canalizării/staţiei de epurare a municipiului Turda.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | temperatura | 40 0C |  |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | pH | 6,5÷8,5 |  |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | suspensii totale | 350 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | Fe 2+ | 5 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | Ni 2+ | 1 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | Zn 2+ | 1 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | Pb 2+ | 0,5 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | SO4 2- | 600 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | substante extractibile | 30 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | CBO 5 | 300 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | CCOCr | 500 | mg/l |
| Inainte de descarcarea in reteaua de canalizare a municipiului Turda | Ape uzate tehnologice epurate | detergenti sintetici | 25 | mg/l |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Obiectivul este situat pe corpul de ape subterane ROMU 02 conform codificării stabilite în Ordinul nr. 137/2009.

Calitatea apelor freatice din cele trei foraje de hidroobservaţie va respecta HG nr. 349/21.04.2005 şi prevederile Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 140 din 05.08.2013, revizuită în data de 08.08.2017, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| F1, F2, F3 | azotaţi (NO3-), pH, Fe 2+ , Ni 2+ , Zn 2+, Cr 3+, produse petroliere |  |  |

10.4.  SOL

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |
| zona bazinelor pentru colectarea apelor uzate tehnologice |  | Cupru |  | 200 |  | 500 |
| zona bazinelor pentru colectarea apelor uzate tehnologice |  | Zinc |  | 700 |  | 1500 |
| zona bazinelor pentru colectarea apelor uzate tehnologice |  | Nichel |  | 150 |  | 500 |

## 10.5.    ZGOMOT

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/2017- Acustica în construcţii - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) şi 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. DEŞEURI PRODUSE

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.1.1 Deşeuri nepericuloase

| Cod deseuri | Categoria deseurilor | Provenienta deseurilor | Cant./ an | Stocare | Mod valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 12 | Lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11* | Spalarea pieselor dupa degresare si decapare | 2500 mc | Evacuare in statie de epurare si tratatre | Dupa tratare, evacuare in canalizare |
| 20 03 01 | Deseuri menajere | Deseuri generate | 24 mc | Euroconteiner de 1.1 mc | Transport si eliminare de catre firma autorizata |
| 15 01 01 | Deseuri din ambalaje de carton | Receptia materiilor prime | 120 mc | Containere de 10 mc | Transport si valorificare prin firme autorizate |
| 15 01 02 | Deseu de ambalaje de plastic | Receptia materiilor prime | 60 mc | Containere de 10 mc | Transport si valorificare prin firme autorizate |
| 12 01 01 | Deseu material feros, span | Piese rebut (nu corespund d.p.d.v al acoperirii cu Zn-Ni | 4 t | Containere de 10 mc | Transport si valorificare prin firme autorizate |
| 12 01 02 | Deseu material feros | Prelucrari mecanice usoare | 0,5 t | Containere plastic | Transport si valorificare prin firme autorizate |

11.1.2. Deşeuri periculoase

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Provenienţa deşeului | Cant./ an | Mod de stocare | Mod de gospodărire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 05* | Acizi de decapare uzaţi | Decapare | 0,3 t | Evacuare în staţia de epurare şi tratare | Dupa tratare, evacuare în reţeaua de canalizare |
| 11.01.06* | Acizi fara alta specificatie (laborator etc) | laborator | 0.005t | Colectare separata in recipienti de plastic in propriile ambalaje | eliminare prin operator autorizat |
| 11 01 07* | Baze de decapare | solutii din baile de degresare | 0,03 t | Evacuare în staţia de epurare in recipient colectare. | Se elimina prin operatori autorizati |
| 11.01.09* | Nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase | Deşeu filtru presă | 15 t | Container metalic prevăzut cu sac de rafie | Transport şi tratare de către firmă autorizată |
| 11 01 15* | eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase | statia de epurare | 0.03 t | Colectare in recipienti de plastic | eliminare prin operator autorizat |
| 11 01 16* | rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Statia de epurare | 0.05 t | Colectare in recipienti de plastic | eliminare prin operator autorizat |
| 11.05.04* | Baie uzată | Baie de acoperire cu aliaj (Zn – Ni), şi de pasivare | 3 t | Rezervoare de stocare IBC-1 mc | Transport şi tratare de către firmă autorizată |
| 11.01.98* | Alte deşeuri conţinând substanţe periculoase (carbonat de sodiu) | Baie de acoperire cu aliaj (Zn-Ni) | 0.050 t | Rezervoare de stocare IBC cu V-1 mc | Transport şi tratare de către firmă autorizată |
| 11 01 11* | Lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase | Spălarea pieselor după decapare, zincare -nichelare, pasivare | 1000 mc | Evacuare în staţia de epurare şi tratare | Dupa tratare, evacuare în reţeaua de canalizare |
| 11.01.13* | Deşeuri de degresare cu conţiut de substanţe periculoase | Băi de degresare uzate | 10 mc | Evacuare în staţia de epurare şi tratatre | Dupa tratare, evacuare în reţeaua de canalizare |
| 13.01.10* | Uleiuri uzate | Intreţinere instalaţii | 1 t | Rezervoare de stocare 200 l | Transport si tratare de catre firma autorizata |
| 15.01.10* | Deşeuri de ambalaje contaminate cu substanţe periculoase | Ambalajele produselor cu conţinut de subst. peric. | 1 t | Eurocontainer de 1.1 mc | Transport şi eliminare de către firmă autorizată |
| 15.02.02* | Absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie | Intreţinerea spaţiului de producţie, echipament de protecţia muncii | 1 t | Eurocontainer de 1.1 mc | Transport şi eliminare de către firmă autorizată |
| 13.01.10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate uzate | De la utilaje | 3 | Butoaie metalice 200 l | Transport şi eliminare de către firmă autorizată |

11.2. Deşeuri colectate

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate – Nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate- Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate- Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

11.3. Deşeuri stocate temporar

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină deşeurile generate pe amplasament, în baza contractelor încheiate cu firme autorizate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate- Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate- Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deşeurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016.privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   PREVEDERI GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN AER

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008 - Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

Nu este cazul

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## ....

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APĂ

13.3.1. Monitorizarea apei

Lista indicatorilor de calitate, valorile limită ale acestora şi frecvenţa de monitorizare pentru apele uzate fecaloid – menajere evacuate vor fi cele stabilite cu administratorul canalizării/staţiei de epurare a municipiului Turda.

| Indicator de calitate | frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| temperatura | Trimestrial *din probă momentană (4 probe/an) |
| pH |  |
| suspensii totale |  |
| Fe 2+ |  |
| Ni 2+ |  |
| Zn 2+ |  |
| Pb 2+ |  |
| SO4 2- |  |
| substante extractibile |  |
| CBO 5 |  |
| CCOCr |  |
| detergenti sintetici |  |

*punctul de prelevare: bazinul de colectare a apelor tehnologice preepurate.

Lista indicatorilor de calitate, valorile admise şi frecvenţa de monitorizare poate fi modificată/completată de către administratorul reţelei de canalizare/staţiei de epurare

13.4.  MONITORIZAREA PÂNZEI FREATICE

Pentru monitorizarea calităţii apelor freatice se va urmări calitatea apelor subterane din cele trei foraje de control  executate pe direcţia de curgere a apelor subterane (F1 – amonte, F2, F3 – aval) de unde se vor efectua analize pentru următorii indicatori: azotaţi (NO3-), pH, Fe 2+ , Ni 2+ , Zn 2+, Cr 3+, produse petroliere – anual

Monitorizarea apei freatice are ca scop urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta evidenţierea influenţei activităţii desfăşurate pe amplasamet asupra apei freatice. Rezultatele primei monitorizării pentru apa freatică vor reprezenta proba martor pentru compararea rezultatelor următoarele determinări. Rezultatele se raportează la prima analiză efectuată - proba martor.

13.5. MONITORIZAREA SOLULUI

Se va realiza indirect prin monitorizarea apei din forajele de control

Amplasamentul pe care se desfăşoară activitatea este betonat. In cazul în care indicatorii analizaţi din apa subterană depăşesc valorile limită admise se va monitoriza şi factorul de mediu sol.

Punct de prelevare probe, la adâncimea de 30 cm - zona staţiei de epurare ape uzate tehnologice, 1 probă/an, cu verificarea indicatorilor zinc, nichel, crom.

Au fost prelevate probe de sol atat din afara amplasamentului (proba martor M – amonte fata de ferma) cat si din incinta amplasamentului (S1 amonte si S2 aval).

Prelevarile din cele 3 puncte s-au realizat la adancimi de 5 cm si respectiv 30 cm.

Aceste analize reprezinta un punct de referinta asupra poluarii solului ce s-ar putea datora activitatii desfasurate in viitor pe acest amplasament.

13.6. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora:

| instalaţie | parametri specifici de funcţionare |
| --- | --- |
| Degresare chimică şi electrochimică | - concentraţia agentului de degresare - temperatura de lucru a băilor de degresare |
| Decapare chimică | - concentraţia agentului de decapare (acid sulfuric) - temperatura de lucru a băilor de decapare |
| Baia de acoperire | - compoziţia băilor de acoperire - temperatura băilor |
| Pasivare | concentraţia agentului de pasivare temperatura băilor de pasivare |
| Baile de spalare acidă, alcalină | pH-ul băilor despălare alcalină/acidă |

## 13.7.  MONITORIZAREA DEŞEURILOR

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG  nr. 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.7.2. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin OUG nr. 38/2016; Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.8. MONITORIZARE ZGOMOT

Activitatea fiind în hală închisă, în vecinătatea altor firme industriale (zonă industrială) nu se impun condiţii de monitorizare.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |

13.9. MONITORIZARE MIROS

Activitatea nefiind generatoare de miros/disconfort olfactiv, prin prezenta autorizaţie nu se impun condiţii de monitorizare.

13.10. MONITORIZARE SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice .

## 13.11. MONITORIZAREA POST – ÎNCHIDERE

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. DATE GENERALE

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Cluj raportările solicitate, la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Cluj şi GNM – Comisariatul judeţean Cluj, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj şi la Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Cluj în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul anual de mediu RAM.

14.1.1. Operatorul are obligaţia să înregistreze on-line în SIM, datele privind activitatea autorizată, datele de monitorizare şi emisiile conform registrului EPRTR, pe ani de raportare, cu respectarea termenelor pentru sesiunile de raportare stabilite de ANPM.

14.1.2. Titularul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze într-un registru prelevǎrile, analizele şi mǎsurǎtorile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.1.8. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul instalaţiei.

14.2. RAPORTAREA DATELOR DE MONITORIZARE

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Cluj şi la primăria municipiului Cluj Napoca, judeţul Cluj

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice, metoda de prelevare, etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică)

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10 (în cazul măsurătorilor continue sau cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  CONTRIBUŢIA LA REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI  ŞI TRANSFERAŢI (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor informaţii despre:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioadă de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de titular, încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 2(f) – Producţia şi prelucrarea metalelor - Instalaţii de tratare a suprafeţelor din metal şi din materiale plastice utilizand un procedeu electrolitic sau chimic la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 m3, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Nr. crt. | Nr. CAS | Poluant | Prag pentru emisii (kg/an) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | în aer (coloana 1a) (kg/an | în apă (coloana 1b) (kg/an | Pe sol (coloana 1a) (kg/an |
| 1. | 7440 | Cl şi compuşi anorganici (HCl) | 10000 | 50 | 50 |
| 2. | 7440-50-8 | Cu şi compuşi (exprimaţi în Cu) | 100 | 50 | 50 |
| 3. | 7440-02-0 | Ni şi compuşi (exprimţi în Ni) | 50 | 20 | 20 |
| 4. | 7440-66-6 | Zn şi compuşi (exprimaţi în Zn) | 200 | 100 | 100 |
| 6. | - | Pulberi (PM 10) | 50 000 | - | - |
| 7. | - | Oxizi de azot (NOx/NO2) | 100 000 | - | - |
| 8. | - | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | 150 000 | - | - |
| 9 | - | Fosfor total | - | 5 000 | 5 000 |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. RAPORTUL  ANUAL DE MEDIU

14.4.1. Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

- program de comunicare, prin care publicul poate obţine informaţii asupra aspectelor de mediu ce vizează instalaţia.

14.4.2. Raportul anual  de mediu  va fi transmis la APM Cluj.

14.5. ALTE RAPORTĂRI

Operatorul va transmite la APM Cluj, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie, transmis de APM Cluj;

-   raportarea E-PRTR;

-  verificarea stării tehnice a structurilor subterane;

-  prezentarea bilanţului apei captate, utilizate, evacuate;

14.6. MOD DE RAPORTARE

....

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 30 aprilie n+1 pentru anul n | Registrul Integrat: EPRTR |
| 2 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 3 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 4 | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 5 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |

Raportarea anuală privind evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002 şi a Deciziei 2014/955/UE de modificare a deciziei 200/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE- până la 31 martie pentru anul anterior.

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- prevenirea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare privind activitatea, faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, acesta este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu elementele noi intervenite, necunoscute la data emiterii autorizaţiei, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu care trebuiesc asumate de către părţile implicate. In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Cluj, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Cluj şi GNM – CJ  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Mures ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia de mediu;

- solicitarea; documentele care au stat la baza eliberǎrii ei

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

- registrul poluanţilor emişi şi transferaţi,

- registrul de evidenţă a managementului deşeurilor

- registrul cu datele de monitorizare,

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC ELECTROLYTIC COATING SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.11. Documentele de mediu vor fi puse la dispoziţia autoritǎţii de mediu şi/ sau autoritǎţii de control pentru verificǎri.

15.13. Titularul este obligat să asiste şi să pună la dispoziţie autorităţii competente pentru

protecţia mediului toate actele necesare pentru desfăşurarea controlului instalaţiei şi pentru prelevarea de probe, efectuarea de măsurători privind mediul, altele decît cele solicitate prin prezenta autorizaţie, sau culegerea oricăror informaţii pentru respectarea prevederilor AIM.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  puţin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.3. La încetarea activitǎţii urmeazǎ a se parcurge cel puţin urmǎtoarele etape principale:

- golirea instalaţiilor;

- oprirea alimentǎrii cu energie electricǎ;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materii prime;

- eliminarea corespunzǎtoare a tuturor deşeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei.

16.4.  La încetarea activităţii operatorul activităţii are obligaţia să notifice APM Cluj înainte de realizarea închiderii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195 din 22.12.2005 privind protecţia mediului  aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006., cu modificările şi completările ulterioare

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  44 pagini semnate şi ştampilate

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Clul |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme smicroorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Cluj | Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Cluj al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |