AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

DRAFT

Titularul activității: S.C. ICPIAF S.A.

Adresa: Str. Fabricii de Chibrituri, Nr. 13-21, Cluj-Napoca , Judetul Cluj

Punct de lucru: S.C ICPIAF S.A.

Locația activității: Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 16, Cluj-Napoca , Judetul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 172 | 2811 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice |  |  |
| 2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala | 175 | 2822 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala |  |  |
| 2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice | 174 | 2821 | Productia de rezervoare |  |  |
| 2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala) | 176 | 2830 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) |  |  |
| 2561 | Tratarea si acoperirea metalelor | 178 | 2851 | Tratarea si acoperirea metalelor |  |  |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala | 179 | 2852 | Operatiuni de mecanica generala |  |  |
| 2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel | 183 | 2871 | Fabricarea de recipienti |  |  |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat | 193 | 2922 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat |  |  |
| 2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. | 206 | 2956 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice |  |  |
| 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 94 | 2040 | Fabricarea ambalajelor din lemn |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ICPIAF S.A., cu punctul de lucru din Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 16, Cluj-Napoca , Judetul Cluj,prin Chifor Voichiţa Valeria-responsabil mediu înregistrată la APM Cluj cu nr. 25432/09.08.2017, SIM nr.467/24.08.2017, completată prin documentaţia nr.27504/27.10.2017, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. ICPIAF S.A., cu punctul de lucru din Str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 16, Cluj-Napoca , Judetul Cluj,

Documentația conține:

-Fişă de prezentare şi declaraţie, întocmită SC.ICPIAF SA

-Extras CF cu nr. cerere 108313/17.06.2016

-Contract de închiriere nr.200281/28.03.2017 încheiat cu SC.Fimaro SA

-Contract prestări servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.62719/05.11.2015 emis de către SC.Compania de Apă Someş SA

-Contract de furnizare a energiei electrice nr.706/01.07.2016 încheiat cu SC. ENEX SRL

-Act Aditional la contract de furnizare gaze naturale nr.1000094122/2016.3/6901/22.03.2016 încheiat cu E-ON Energie România SA

-Contract de prestări servicii de preluare ape uzate(apă menajeră şi ape meteorice) colectate prin reţeaua de canalizare nr.201230/28.11.2016 încheiat cu SC.Antile Impex SRL

-Contract pentru prestări servicii de salubrizare nr.3145/09.05.2013 încheiat cu SC.Brantner Veres SA

-Act Adiţional nr.24/24.09.2015 la contractul nr.60/24.09.2013 încheiat între SC.Gogeco SRL şi SC.ICPIAF SA

-Contract de prestări servicii pentru deşeuri de ambalaje nr.71/31.12.2016 încheiat cu SC.Gogeco SRL

-Contract de prestări servicii pentru deşeuri de ambalaje nr.35/21.06.2016 încheiat cu SC.Gogeco SRL

-Act Adiţional nr.1 contractul nr.35/21.06.2016 încheiat între SC.Gogeco SRL şi SC.ICPIAF SA

-Contract comercial de vânzare-cumpărare nr.184/21.07.2017(deşeuri de ambalaje de hârtie-carton, mase plastice, metalice şi nemetalice şi alte deşeuri pentru reciclarea, valorificarea lor) încheiat cu SC.Iorami Servicii Import-Export SRL

-Contract de servicii nr.2033/20.07.2017 încheiat cu SC.Jifa SRL

-Fişe tehnice de securitate

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de Înregistrare  J12/33/1991, CUI 201691 emisă de către ORC Cluj

-Certificat constatator nr.132685/10.08.2017 emis de către ORC Cluj

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

-de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

-care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

-de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

-de utilizare eficientă a energiei

-pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

-pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

-de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

-de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

-întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului

-colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

-interzicerea depozitării definitive şi a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului

-uleiul uzat nu se foloseşte pentru producerea de căldură în sobe sau centrale termice

-depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

-eliminarea şi sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia

-se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe/preparate periculoase direct pe sol ori pe structuri din beton (platforme, bazine)

-notificarea A.P.M. Cluj în cazul identificării unor deşeuri suplimentare rezultate din activitate

-luarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătatii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor tehnice de securitate a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate pe amplasament

-respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

-solicitarea de la furnizor şi deţinerea pe amplasament a fişelor tehnice de siguranţă pentru toate substanţele şi preparatelor chimice periculoase utilizate şi deţinute, elaborate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea , evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice

-solicitarea furnizorului de substanţe chimice a dovezii preînregistrării/înregistrării substanţelor la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea , evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ( REACH)

-asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-includerea echipamentelor de supraveghere, control şi intervenţie în caz de urgenţă, într-un program de verifocare periodică

-anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

- realizarea operaţiilor generatoare de emisii doar în locurile special amenajate

- întreţinerea echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare

- este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie

- în cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor,  se vor lua următoarele măsuri:

• de sistare a funcţionării instalaţiei la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic

• înregistrarea tuturor incidentelor şi păstrarea de înregistrări privind: defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare

• reluarea activităţii în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia

-menţinerea spatiilor de stocare în forma iniţială, a integrităţii acoperişurilor şi a sistemelor de colectare a apelor uzate

-detinerea de mijloace tehnice si materiale necesare ambalarii/supraambalarii substantelor si preparatelor detinute/comercializate/transportate/depozitate in caz de deteriorare a ambalajelor in timpul manipularii, transportului si/sau depozitarii

-deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase şau deşeuri periculoase

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase deţinute

- interzicerea utilizării coloranţilor pe bază de cadmiu conform Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European privind exportul şi importul de produse chimice periculoase şi al Regulamentului 1907/2006 (REACH)

-colectarea uleiurilor uzate se va face in recipiente inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, iar stocarea , în spaţii corespunzator amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deseuri conform anexei nr. 1 din HG nr. 235/2007

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate  în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

-Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

-Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale

-HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

-Legea nr. 360/2003(r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,

-HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei

-HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor periculoase transpune Directiva 67/548/CEE. Directiva 67/548/CEE s-a abrogat de la 1 iunie 2015, iar in prezent se aplica doar Regulamentul nr.1272/2008

-Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006

-HG nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificarea si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006

-HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr.352/2005 si HG nr. 210/2007

-HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzate de evacuarea unor substante periculoase

-H.G. nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor din ambalaje .

-O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin O.U.G. nr. 25/2008, O.U.G. nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr.115/2010 aprobată prin Legea nr.64/2011 modificată şi completată prin Ordonanţa 31/2013.

-Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificată cu Ordinul nr. 1477/2010 și Ordinul nr. 35/2014

-Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi Ordinul nr. 1648/2009 şi Ord. nr. 1032/2011 și Ordinul nr. 192/2014

-respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

-HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, O.U.G. nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

-să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei

-să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării

-să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008

-să solicite reautorizarea activităţii, cu minim 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizaţii de mediu

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; vopsitorie

Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr.16

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2511 | Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice | 0,00 |  |
| 2521 | Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală | 0,00 |  |
| 2529 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice | 0,00 |  |
| 2530 | Producţia generatoarelor de aburi | 0,00 |  |
| 2561 | Tratarea şi acoperirea metalelor | 0,00 |  |
| 2562 | Operaţiuni de mecanică generală | 0,00 |  |
| 2591 | Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel | 0,00 |  |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat | 0,00 |  |
| 2899 | Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice | 0,00 |  |
| 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 0,00 |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

-Amplasament în suprafață de 5984mp

A.Construcții

Hala de producţie- situata in partea sudica a raului Nadas – cu spatiile componente – spatiu admnistrativ (birouri si grupuri sociale), Atelier debitare, Atelier prelucrari mecanice, Atelier Montaj, Atelier Sablare, Atelier Vopsire, Atelier Mecano Energetic (Intretinere), construita in regim de inaltime P+1E cu Sc=5984 m2 (aflata in proprietatea lui SC FIMARO SA);

B.Utilaje și echipamente

-Hala de producție

a-debitare

| Masina de debitare cu disc abraziv | 1 |
| --- | --- |
| Masina de debitat cu banda MDB 170 | 1 |
| Masina de debitat cu banda KASTO GU 4 Ø 100 | 1 |
| Presa hidraulica de indoit De tip S211 | 1 |
| Presa de îndoit cu comandă numerică tip Power Bend Falcon 4100x400 4 axe | 1 |
| Masina de indoit si bordurat | 1 |
| Masina de indoit profile | 1 |
| Masina hidraulica de indreptat | 1 |
| Masina de debitat cu oxigen si plasma Legas | 1 |
| Instalatie de sablat | 1 |
| Fierastrau | 1 |
| Transpaleta 2500kg | 1 |
| Instalatia de sablare continua RRB 11/4,RF 50/6 P/s | 1 |
| Electrocompresor | 2 |

b-prelucrări mecanice

| Nr. Crt. | Denumire utilaj | Caracteristici | Numar bucati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masina de frezat cu comanda numerica | Ømax=500 x800 mm - 2 centre de prelucrare orizontale: x, y, z, cu masa pivotanta: 1100 x 1100 mm, Gmax = 2 t | 1 |
| 2 | Masini de frezat | -L = 1250 mm, h = 3500 mm - L = 1000 mm, h = 5440 mm | 1 |
| 3 | Masina de frezat si alezat cu afisaj | Af D85 AfD100 AfD125 | 2 |
| 4 | Masina de frezat | universal tip FUW 250/IV | 2 |
| 5 | Masina de frezat | Tip FNK 25, masa 2090*1250 | 1 |
| 6 | Masina de frezat longitudinal cu portal | FP16, L=4000 | 1 |
| 7 | Masina de frezat FD 400 | Ø 400 | 1 |
| 8 | Masina de frezat FUS 22 | Ø 22 | 1 |
| 9 | Masina de frezat danturat | FD-250 | 2 |
| 10 | Freza portabila | tip FP16, masa 1250*3500 | 1 |
| 11 | Freza universala cu CNC imp. Italia | L=1000, l=500 | 1 |
| 12 | Masina de mortezat | Ømax= 80 mm, L = 1000 mm, h = 1000 mm | 1 |
| 13 | Masina de mortezat | Tip M320, L=100 | 1 |
| 14 | Masini de ascutit | De tip Universal | 2 |
| 15 | Masina de gaurit in coordonate | Ø 40 | 2 |
| 16 | Masina de gaurit radial | Tip 616M, Ø 40 | 2 |
| 17 | Masina de rectificat interior | Tip SM32, Dmin=10, Dmax=80 | 1 |
| 18 | Masina de rectificat plan cu ax | L=4000 | 1 |
| 19 | Masina de rectificat rotund | Tip 3-151, L=700, D=200 | 1 |
| 20 | Centru de prelucrare | Tip CPH-2, L=4000 | 1 |
| 21 | Strung normal | Tip SNA 710*3000 S 1694, Ø 700 | 1 |
| 22 | Strung frontal | Tip SF 400 NCC, D=400 | 1 |
| 23 | Strung normal SNA 630*4000 | Ø 630, L=4000 | 1 |
| 24 | Strung normal SNA 1000*5000 | Ø 1000, L=5000 | 1 |
| 25 | Strung Carusel SC 17 |  | 1 |
| 26 | Masina de frezat | FU 38 | 1 |
| 27 | Masina de frezat | FU | 1 |
| 28 | Masina de gaurit in coordonate | GC 1000 | 1 |
| 29 | Masina de gaurit Csepel | RFH 75/1500 | 1 |
| 30 | Masina de gaurit Csepel | RFH 75/2000 | 1 |
| 31 | Masina de frezat germana |  | 1 |

c-atelier montaj

| Nr. crt. | Denumire utilaj | Caracteristici | Numar bucati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presa cu excentric | De diferite capacitati | 3 |
| 2 | Aparate de sudura | De tip MIG MAG PULSKH 400 | 1 |
| 3 | Aparat de sudura | De tip MIG MAG TH-MIG 400 | 1 |
| 4 | Sursa de sudura | De tip MIG MAG S 6645 | 2 |
| 5 | Sursa de sudura | De tip MIG MAG S 6646 | 1 |
| 6 | Sursa de sudura | De tip MIG MAG S 7526 | 1 |
| 7 | Masina de taiat cu plasma si aparat de taiere cu plasma | De tip Varplaz | 1 |
| 8 | Masina de echilibrat dinamic | - | 1 |
| 9 | Electrocompresor | V=500 L, p=11 barr | 2 |
| 10 | Masa trasaj |  | 1 |
| 11 | Presa PYE | PYE 63 | 1 |
| 12 | Traversa MFB |  | 1 |

Observatie: In afara utlilajelor prezentate, atelierele de prelucrari mecanice si montaj au in dotare echipamente de lucru auxiliare de tipul truselor de lucru, chei fixe si mobile, carucioare de transport piese, foarfeci manuale,menghine, etc.

d-atelier vopsitorie

Vopsirea se realizeaza in incinta unei cabine de vopsire, prevazuta cu sistem de ventilatie si un cos de evacuare, dotat cu filtre.

Tabel  5 .  Echipamente utilizate in procesul de vopsire

| Nr. Crt. | Denumire utilaj | Caracteristici | Numar bucati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cabina de vopsire | TIP BZB- 8200 | 1 |
| 2. | Pistol de vopsire, cu rezervor | Functionare pe baza de aer comprimat | 3 |
| 3. | Electrocompresor |  | 1 |

-Compartiment ISCIR

| 1 | Pod rulant electric | 3,2 tf | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pod rulant electric | 5 tf | 3 |
| 3 | Pod rulant monogrinda | 3 tf | 1 |
| 4 | Pod rulant cu comandă de la sol | 15 tf | 1 |
| 4 | Grinda rulanta cu electropalan | 1,6 tf | 1 |
| 5 | Macara pivotanta | 1 tf | 3 |
| 6 | Motostivuitor |  | 1 |

-Mijloace de transport

| 1 | Ford | CJ-17-LGH | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Logan Break | CJ-02-LGH | 1 |
| 3 | Renault duba | CJ-61-TEH | 1 |
| 4 | Renault Kangur | CJ-14-TEH | 1 |

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

....

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | profile grele şi semifabricate | Materie primă | 120,00 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | profile mijlocii şi uşoare | Materie primă | 48,00 | Tone/an |  | atelier prelucrare şi montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | profile calibrate | Materie primă | 6,00 | Tone/an |  | atelier prelucrare şi montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | profile inox | Materie primă | 1,30 | Tone/an |  | atelier prelucrare şi montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | table din oţel laminate la cald | Materie primă | 288,00 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | table şi bandă din oţel carbon | Materie primă | 46,00 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | table si benzi din oţel inox | Materie primă | 1,40 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | tevi din oţel carbon fara sudura | Materie primă | 5,10 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | tevi inox | Materie primă | 0,50 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | laminate din cupru, bronz şi aluminiu | Materie primă | 0,69 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | laminate din aluminiu şi aliaj | Materie primă | 0,20 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | sârmă din oţel | Materie primă | 0,20 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | electrozi de sudură | Materie primă | 7,40 | Tone/an |  | operaţii de sudură | atelier |  |
| Alte materii | materiale neferoase turnate | Materie primă | 0,025 | Tone/an |  | atelier montaj | atelier | nepericulos |
| Alte materii | materiale abrazive | Materie primă | 4,90 | Tone/an |  | polizare | atelier | nepericulos |
| Amestecuri | Altele | Materie primă | 60,00 | Litri/an |  | Tegeflott(soluţie)-pregătire -suprafaţă pentru vopsire | atelier |  |
| Alte materii | alice de sablare | Materie primă | 1000,00 | Kilogram/an |  | sablare | atelier | nepericulos |
| Alte materii | cabluri electrice | Materie auxiliară | 100,80 | Metru |  | asamblari | magazie | nepericulos |
| Alte materii | conductori | Materie auxiliară | 800,00 | Metru |  | asamblari | magazie | nepericulos |
| Alte materii | elemente de asamblare si fixare | Materie auxiliară | 100,00 | Tone/an |  | atelier montaj | magazie | nepericulos |
| Alte materii | cauciuc vulcanizat | Materie auxiliară | 0,50 | Tone/an |  | atelier montaj | magazie | nepericulos |
| Alte materii | elemente de legatură şi transport | Materie auxiliară | 837,00 | Metru |  | atelier montaj | magazie | nepericulos |
| Alte materii | materiale pentru lipit-adezivi | Materie auxiliară | 309,00 | Bucati |  | atelier montaj | magazie | nepericulos |
| Alte materii | materiale din teflon | Materie auxiliară | 0,30 | Tone/an |  | atelier montaj | magazie | nepericulos |
| Alte materii | alcool sanitar | Materie auxiliară | 0,10 | Tone/an |  | producţie | magazie | nepericulos |
| Alte materii | folie strech | Materie auxiliară | 163,00 | Bucati/an |  | producţie | magazie | nepericulos |
| Alte materii | vaselina | Materie auxiliară | 18,85 | Kilogram/an |  | producţie | magazie | nepericulos |
| Alte materii | ulei solubil emulsionabil | Materie auxiliară | 598,50 | Litri/an |  | întreţinere utilaje | magazie | nepericulos |
| Alte materii | ulei de filetat | Materie auxiliară | 59,00 | Litri/an |  | prelucrare | magazie | nepericulos |
| Alte materii | ulei de diferite tipuri | Materie auxiliară | 357,90 | Litri/an |  | întreţinere | magazie | nepericulos |
| Alte materii | oxigen tehnic | Materie auxiliară | 468,50 | Metri cubi/an |  | producţie | magazie |  |
| Alte materii | acetilenă tehnică | Materie auxiliară | 9,80 | Metri cubi/an |  | producţie | magazie |  |
| Alte materii | argon | Materie auxiliară | 211,05 | Metri cubi/an |  | producţie | magazie |  |
| Alte materii | amestec de argon 18% | Materie auxiliară | 9083,32 | Metri cubi/an |  | producţie | magazie |  |
| Alte materii | grund de diferite tipuri | Materie auxiliară | 1620,00 | Kilogram/an |  | vopsitorie | magazie |  |
| Alte materii | email de diferite tipuri | Materie auxiliară | 1135,00 | Kilogram/an |  | vopsitorie | magazie |  |
| Alte materii | Întăritor | Materie auxiliară | 215,00 | Kilogram/an |  | vopsitorie | magazie |  |
| Alte materii | diluant | Materie auxiliară | 1200,00 | Kilogram/an |  | vopsitorie | magazie |  |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | alimentarea cu apă-reţeaua de alimentare apă potabilă administrată de SC.Compania de Apă Someş SA | 10,40 | Mii Metri cubi/an |
| Canalizare | evacuare ape uzate menajere-în reţeaua de canalizare municipală prn intermediul unei staţii de pompare echipată cu 2 pompe submersibile GRUNDFOSS TIP SEG 40.12.2.50.B, cu tocător | 8,32 | Mii Metri cubi/an |
| Canalizare | -evacuare ape pluviale-evacuare gravitaţională în pârâul Nadăş , prin două guri de descărcare | 2,32 | Mii Metri cubi/an |
| Energie | alimentarea cu energie electrică-prin racord la sistemul de alimentare | 150,00 | KiloWatt ora/an |
| Altele | -încălzirea spaţiilor administrative şi producerea apei calde se realizează cu ajutorul a 6 microcentrale de tip TA 1-10 , pe gaz metan | 69,00 | Metri cubi/Ora |
|  | -încălzirea spaţiilor de producţie se realizează prin tuburi radiante tip Omega 48(35buc) şi tuburi ceramice tip GA36(40buc) | 312,20 | Metri cubi/Ora |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

-atelier debitare

În acest spatiu se face debitarea tablei de diferite dimensiuni prin urmatoarele procedee:

-debitare masina de debitare Legas, alaturi fiind depozitul de oxigen lichid (oxigenul fiind in butelii)

-debitare laser cu masina Laser Bystronic-debitare tabla metalica cu ajutorul laserului (oxigen-heliu-azot-dioxid de carbon), asistata si programata de calculator;

-debitare cu ajutorul masinilor de debitare (cu disc abraziv, cu banda MDB 170, cu banda KASTO  GU 4 Ø 100)

-sector ajustare

Aici se ajusteaza piesele debitate, se trimit la sablare, dupa care urmeaza protectia lor prin grunduire .

-sectorul de sablare

# În cadrul acestui sector se execută operațiile de pregatire a suprafețelor metalice in vederea vopsirii. Materiile prime sunt repere debitate (care urmeaza a fi asamblate) si subansamble  rezultate in urma asamblarii si sudarii, operatii care se realizeaza in atelierul montaj.

# Instalatia de sablare continua cu transportor pe role si sistem  de filtrare extern

# TIP : RRB 11/4,RF 50/6 P/s

# -sectorul de tăiere și îndoire

### Acesta este situat dincolo de calea de acces si are in componenta sa ghilotine, masini de indoit table si profile si bordurat (abkant-uri), presa hidraulica de indoit de tip S211, presa de îndoit cu comandă numerică tip Ermaxan Power Bend Falcon 4100x400  4 axe.

Pentru ridicarea sarcinilor atelierul de DEBITARE este dotat cu un pod rulant de 3,2 tf.

-atelierul de montaj 1

În cadrul acestui atelier se executa operatii de :

- polizari, ajustari, montaj;

- executarea de gauriri manuale si mecanice;

- sudura electrica – arc electric si in mediu protector, operatii executate in boxe individuale pentru repere compuse prin constructie sudata sau sporadic la locul de montaj;

- debavurari si tesiri;

- verificare a calitatii pieselor.

-sectorul de vopsire

În cadrul atelierului de vopsire se desfasoara atat vopsirea propriu – zisa a pieselor cat si unele activitati conexe, grunduirea suprafetelor metalice. Grunduirea se realizeaza folosind grunduri pe baza de rasini epoxidice, alchidice, lacuri, intaritori si diluant (achizitionate din import de la producatorul Dr.Demuth). Vopsirea pieselor se realizeaza in interiorul cabinei de vopsire, prevazuta cu sistem de captare si evacuare a noxelor rezultate prin filtru textil.

# CABINA DE VOPSIRE TIP BZB- 8200= 1 buc

# Aceasta este o cabina de vopsire prin pulverizare. Intregul echipament realizeaza mai multe functii , si anume : ventilare, purificare aer, uscare, eliminarea gazelor reziduale.

# Parametrii tehnici sunt prezentati in manualul cu INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE ( eficienta filtrarii aerului : 95%; zgomot : <80 dB )

Atelierul de MONTAJ 1 este dotat cu 2 poduri rulante de 5 tf.si 15 tf si o macara pivotanta de 1 tf

-atelierul de prelucrări mecanice 1

În cadrul atelierului de prelucrari sunt prelucrate piese de diferite configuratii si repere pentru diferite tipuri de utilaje:

-prelucrarea pieselor de complexitate mare se executa pe utilajele grele( portale, borkwerk-uri, masini de comanda numerica CPH, raboteze, strunguri mari);

-danturarea pe roti dintate de diferite module pe masini de danturat;

-executarea canalelor de pana pe masini de mortezat canale;

-prelucrarea pieselor de lungimi mari pe raboteze;

-prelucarea pieselor de lungimi mari pe masini de frezat longitudinal mixte ( vertical si orizontal);

-frezari de piese de marimi medii si mari pe masini de frezat si alezat –Borwerk;

Atelierul de PRELUCRARI MECANICE  1 este dotat cu un pod rulant de 5 tf.

-atelierul de prelucrări mecanice 2

Ca si in cadrul Atelierului de prelucrari mecanice 1 si aici se prelucreaza mecanic diferite repere de dimensiuni mici si medii

Acest atelier are in dotare un pod rulant de 3 tf.

-atelierul de prelucrări mecanice 3

Ca si in cadrul Atelierului de prelucrari mecanice 1 si aici se prelucreaza mecanic diferite repere de dimensiuni mici si medii

-atelierul Mecano-Energetic

În cadrul acestui atelier se executa operatii de intretinere si reparatii ale utilajelor si instalatiilor din sectoarele de productie si anexele acestora, atelierul fiind dotat cu masini de gaurit si alte dispozitive.

-atelier montaj 2

In cadrul acestui atelier se executa operatii de :

- polizari, ajustari, montaj;

- executarea de gauriri manuale si mecanice;

- sudura electrica – arc electric si in mediu protector, operatii executate in boxe individuale pentru repere compuse prin constructie sudata sau sporadic la locul de montaj;

- debavurari si tesiri;

- verificare a calitatii pieselor.

Pentru ridicarea sarcinilor, traveea este dotată cu un pod rulant de 3tf şi două macarale pivotante de 1 tf fiecare.

In acest atelier se desfasoara si activitatea de confectionare ambalaje de lemn

Fabricarea ambalajelor din lemn, CAEN 1624

Ambalajele sunt realizate conform dimensiunii produselor care urmeaza sa fie ambalate pentru export,  din lemn de rasinoase tratat.

Societatea produce pentru uzul propriu urmatoarele tipuri de produse:

lăzi din lemn;

paleţi din lemn.

Procesul tehnologic are urmatoarele faze:

Aprovizionarea cu materii prime;

Descarcare din vehiculul de transport;

Receptia cantitativa si calitativa;

Sortare-inventariere;

Pregatirea in vederea debitarii:

-retezare-sectionare cu fierastraul mecanic;

-sortare;

Prelucrarea cherestelei brute;

Debitarea;

Stivuire, depozitare, uscare naturala;

Fabricarea ambalajelor din lemn;

Marcare (la cererea clientului);

Export produs finit ambalat.

Colectarea rumegusului si depozitarea in container acoperit, in vederea preluarii de

catre firma autorizata pentru valorificarea lui. Colectare deseuri de lemn in vederea valorificarii termice/reutilizarii.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

Nu este cazul

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | construcţii metalice | 800,00 | Tone/an | beneficiari |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alti combustibili | gaz metan | 69,00 | Metri cubi/Ora | TA1-10;6 buc. | 0,10 |
| Alti combustibili | gaz metan | 161,00 | Metri cubi/Ora | tub radiant OMEGA 48-35 buc | 0,048 |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 3312 | Repararea masinilor |
| 3320 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale |
| 3513 | Distributia energiei electrice |
| 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. |
| 6209 | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei |
| 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe |
| 6820 | Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
| 7711 | Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare |
| 7733 | Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) |
| 8559 | Alte forme de învatamânt n.c.a. |

## 8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 5 zile/saptamana; 225 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | TSP (Particule in suspensie totale) | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | Monoxid de Carbon | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | Oxizi de sulf | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | 2,00 | 0,35 | 0,27 | Oxizi de azot | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | TSP (Particule in suspensie totale) | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | Monoxid de Carbon | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | Oxizi de sulf | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | 2,00 | 0,11 | 0,11 | Oxizi de azot | cos | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Pulberi totale | sistem de filtrare | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | sistem de filtrare | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici |  |  | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici |  |  | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici |  |  | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Pulberi totale | filtru textil,filtru de carbune activ(8 cartuse filtrante) | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici | filtru textil,filtru de carbune activ(8 cartuse filtrante) | 100,00 | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici |  |  | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici |  |  | 390395,467 | 587914,988 |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | 4,00 | 0,40 | 0,40 | Compusi organici volatili nemetanici |  |  | 390395,467 | 587914,988 |

Alte surse de poluare

Nu este cazul

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | DA |
| Stație epurare |  |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Pe amplasament |
| Detalii | Staţie de pompare echipată cu două pompe GRUNDFOSS TIP seg 40.12.2.50.B |
| Transport către beneficiari | canalizare municipală |

Tratare ape pe amplasament

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

-platforme betonate

-cuve de colectare alice sub gratarul podelei cabinei, elevator de incarcare a buncarului

Alți factori de mediu (după caz)

zgomot–conf. STAS 10009/88 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze

nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

-conform Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, abrogat parțial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-deşeurile de tip menajer se colectează selectiv  în pubele închise şi se evacuează prin serviciul de salubritate

-deşeurile tehnologice-colectare selectivă pe sorturi şi valorificare periodică prin unităţi specializate

-atelierul de sablare cu alice metalice-selector de particule şi de reţinere a prafului, care separă praful şi reziduurile ; ventilator absorbţie cu filtru(filtrul este compus din 6 filtre cu saci)  ;  filtrul este automat curăţat cu jet de aercomprimat; praful colectat este stocat în compartimentul de praf.

-atelierul de vopsitorie – sistem de ventilaţie de eliminare a noxelor debit 3500 mc/h, filtru textil,  coş de evacuare D=0,2m  şi H=4m, prevazut cu filtru din carbune activ ( 3 cartuşe filtrante )

-hala de montaj-vopsire piese agabaritice - spaţiu amenajat în interiorul halei de montaj, dotat cu perete absorbant cu filtru textil, filtru de cărbune activ ( 8 cartuse filtrante), având suprafaţa de filtrare de 6 mp,  tubulatura evacuare noxe  , coş evacuare H=4m, D= 0,4 m

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | TSP (Particule in suspensie totale) | 5,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | Monoxid de Carbon | 100,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | Oxizi de sulf | 35,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | microcentrala TA-100-6 buc | Oxizi de azot | 350,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | TSP (Particule in suspensie totale) | 5,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | Monoxid de Carbon | 100,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | Oxizi de sulf | 35,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | tub radiant OMEGA48-35buc | Oxizi de azot | 350,00 | Milligram/normal metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | cos vopsitorie | Pulberi totale | 50,00 | Miligrame/metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 20,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 1-a(cu debit masic > sau egal cu0,1 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 100,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 2-a(cu debit masic > sau egal cu 2 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa a-3-a(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasele 1+2+3(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Pulberi totale | 50,00 | Miligrame/metru cub | conf. Ord. nr.462/1993 |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 20,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 1-a(cu debit masic > sau egal cu0,1 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 100,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa 2-a(cu debit masic > sau egal cu 2 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasa a-3-a(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | 150,00 | Miligrame/metru cub | total COV clasele 1+2+3(cu debit masic > sau egal cu 3,0 kg/h) |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

-conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| la evacuare in reteaua de canalizare | tehnologica | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH |  | unit pH |
|  | tehnologica | Materii totale in suspensie | 350,00 | Miligrame/Litru |
|  | tehnologica | Substante extractibile cu solvent organici | 30,00 | Miligrame/Litru |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

Nu este cazul

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2511 | cos vopsitorie | Pulberi totale | Discontinua | anuala |  |
| 2511 | cos vopsitorie | Compusi organici volatili nemetanici | Discontinua | anuala |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Pulberi totale | Discontinua | anuala |  |
| 2511 | cos vopsitorie piese agabaritice-hala montaj | Compusi organici volatili nemetanici | Discontinua | anuala |  |

Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la evacuare in reteaua de canalizare | tehnologica | pH 6,5 – 8,5 unitati de pH | Discontinua | anuala | NTPA002 |
|  | tehnologica | Materii totale in suspensie | Discontinua | anuala | NTPA002 |
|  | tehnologica | Substante extractibile cu solvent organici | Discontinua | anuala | NTPA002 |

Monitorizarea apei subterane

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu se monitorizează

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

-datele prezentate la punctele din prezenta autorizaţie şi datele solicitate de reprezentanţii      APM Cluj;

-poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj-serviciu permanent, tel 0264433208;

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 01 03 | pilitura si span neferos | productie | 13,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 01 | pilitura si span feros | productie | 1009,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | fier si otel | productie | 16722,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 12 01 17 | deseuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | productie | 8,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 08 01 21* | deseuri de la îndepartarea vopselelor si lacurilor | vopsitorie | 3,00 | Kilogram/luna | Eliminare | D 10 | Incinerarea pe sol |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | vopsitorie | 20,00 | Kilogram/luna | Eliminare | D 10 | Incinerarea pe sol |
| 08 01 11* | deseuri de vopsele si lacuri cu continut ele solventi organici sau alte substante periculoase | vopsitorie | 6,00 | Kilogram/luna | Eliminare | D 10 | Incinerarea pe sol |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | vopsitorie | 13,00 | Kilogram/luna | Eliminare | D 10 | Incinerarea pe sol |
| 15 01 01 | ambalaje ele hârtie si carton | personal angajat | 15,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | personal angajat | 25,00 | Kilogram/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal angajat | 1,00 | Metri cubi/luna | Eliminare | D 1 | Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea) |

## 2. Deșeuri colectate

Nu se colectează deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate-Nu se comercializează deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Un se stochează temporar deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deșeuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- prin unităţi specializate;

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

-monitorizarea deşeurilor: (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile); se va respecta HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase,

## 7. Ambalaje folosite

....

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

....

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-Prin operatori autorizați

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 0,128 | Tone/an | -alcool sanitar-R65 | H225 |
| Amestecuri | Altele | 0,075 | Tone/an | -azotit de sodiu-R8,R25,R50 | H272, H301, H400 |
| Amestecuri | Altele | 598,50 | Litri/an | -ulei solubil emulsionabil-R41,R43 | H400, H410, H315 |
| Amestecuri | Altele | 60,00 | Litri/an | -Teggeflot(soluţie pe bază de acid fosforic coroziv)-R65 | H272, H301, H400 |
| Amestecuri | Altele | 2109,00 | Litri/an | -ulei de protecţie PRISTA MHL 46-R36,R50/52 | H400, H410, H315 |
| Amestecuri | Altele | 1470,00 | Litri/an | -ulei de protecţie PRISTA T 90-R36 | H318, H411 |
| Amestecuri | Altele | 468,50 | Litri/an | -oxigen tehnic-R8 | H270, H280 |
| Amestecuri | Altele | 9,80 | Metri cubi/an | -acetilenă tehnică-R8 | H220,H280 |
| Amestecuri | Altele | 211,05 | Metri cubi/an | -argon-nu se cunosc efecte toxicologice | H280 |
| Amestecuri | Altele | 211,05 | Metri cubi/an | -argon 18%-în concentraţii mari provoacă asfixierea | H280 |
| Amestecuri | Altele | 0,00 |  | azot-R8 | H280 |
| Amestecuri | Altele | 900,00 | Kilogram/an | -Grund epoxidic Epomid-R10, R20/21, R36/37/38 | H312, H332, H315, H318, H317, H411, H225 |
| Amestecuri | Altele | 700,00 | Kilogram/an | -Grund alchidic 511-R11, R20 | H312, H304, H332, H412, H319, H315, H335, H373, H226 |
| Amestecuri | Altele | 20,00 | Kilogram/an | -Grund G654-R10,R20 | H312, H332, H315, H410, H225, H372, H260 |
| Amestecuri | Altele | 890,00 | Kilogram/an | -Email seria 522-R10,R20 | H312, H304, H332, H412, H319, H315, H335, H373, H224 |
| Amestecuri | Altele | 40,00 | Kilogram/an | -Email termorezistent 654-R10,R20,R36/38,R41,R67 | H312, H304, H332, H315, H335, H373, H225, 318 |
| Amestecuri | Altele | 30,00 | Kilogram/an | Email epoxidic R10, R20/21, R36/38 | H312, H304, H332, H319, H315, H335, H373, HH225, H226, H317, H336 |
| Amestecuri | Altele | 175,00 | Kilogram/an | Email poliuretanic-R10,R20/21,R36/37/38 | H332, H226, H312, H315 |
| Amestecuri | Altele | 180,00 | Kilogram/an | Intaritor amidic I322-R10, R14, R20/21, R36, R37, R38 | H332, H226, H312 |
| Amestecuri | Altele | 35,00 | Kilogram/an | Intaritor I398-R10, R20/21 | H226, H315, H317, H332, H334, H335, H336 |
| Amestecuri | Altele | 200,00 | Kilogram/an | Diluant D302-R10, R20, R21, R36/37/38 | H312, H304, H332, H318, H315, H335, H373, H336, H226 |
| Amestecuri | Altele | 500,00 | Kilogram/an | Diluant 513-R11, R20, R21, R22, R37/38, R41, R67 | H312, H304, H332, H315, H319, H335, H373, H336 |
| Amestecuri | Altele | 100,00 | Kilogram/an | Diluant D391-R10, R20, R21, R36/37/38 | H312, H332, H315, H336, H226 |
| Amestecuri | Altele | 380,00 | Kilogram/an | Diluant D209-R10, R20, R21, R36/37/38 | H304, H317, H336, H225 |
| Amestecuri | Altele | 20,00 | Kilogram/an | Diluant D654-R10, R20 | H312, H304, H332, H319, H315, H335, H373, H225, H336 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare: ambalaje originale, etichetate corespunzator cu semne caracteristice care avertizeaza ca substantele sunt toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea HG nr.1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si a Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si a amestecurilor;    substantele periculoase trebuie sa fie ambalate astfel incat sa impiedice orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare

  - transport: cu mijloace de transport rutiere, pentru mărfuri periculoase, autorizate, cu respectarea ADR

  - depozitare: : incaperi separate , inchise,  sunt pastrate in ambalaje de sticla sau polietilena, intr-un depozit inchis ( cu pastrarea evidentei intr-un registru special)

  - folosire/comercializare: utilizare în procesul tehnologic

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

se respectă prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor ; ambalajele goale se elimina prin incinerare/coincinerare la firme autorizate ; nu se elimina cu deseul menajer

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se depoziteaza in spatii speciale inchise , separate de restul materialelor;  îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident cu respectarea prevederilor din fişele tehnice de securitate

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-Nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ţine o evidenţă strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare- a substanţelor şi preparatelor periculoase inclusiv a recipientelor şi ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

-monitorizarea deşeurilor: (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile); se va respecta HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase,

- raportare anuală la APM Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002 şi Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, până la data de 15 martie anul în curs , pentru anul anterior

-raportare semestriala la APM Cluj a evidentei privind cantitatea, calitatea, provenienta si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, conform HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

- Raportarea anuală la solicitarea APM Cluj a substanţelor chimice şi preparatelor vehiculate în cantităţi de cel puţin 1 tonă/an, pentru realizarea inventarului anual, în vederea  aplicării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA |
| 3 | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |

Prezenta autorizație de mediu conține 30(treizeci) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

p.DIRECTOR   EXECUTIV

dr.ing.Liana MUREȘAN

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Ing. Anca CIMPEAN

Întocmit,

Ing.Dumitru ULIEȘAN