AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. număr din zz.ll.aaaa

DRAFT

Operator: SC GreenWEEE INTERNATIONAL SA

Adresa: Str. Ferma Frasinu, Nr. , Ţinteşti , Judetul Buzău

Punct de lucru: GreenWEEE INTERNATIONAL SA, PL Campia Turzii

Locaţia activităţii: Str. Laminoristilor, Nr. 145, Câmpia Turzii , Judetul Cluj

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1.b) | Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:b) tratare fizico-chimica; | 2.H.3 |  |
| 2 | 5.5. | Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 înaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectarii | 2 |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC GreenWEEE INTERNATIONAL SA

Sediul social: Str. Ferma Frasinu, Nr. ., Ţinteşti , Judetul Buzău

Certificat de înregistrare: Seria B nr.1422579, ORC Buzău

Cod unic de înregistrare: 20571923

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J10/55/2007

Compania părinte: ....

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC GreenWEEE INTERNATIONAL SA cu punctul de lucru GreenWEEE INTERNATIONAL SA, PL Campia Turzii, înregistrată la APM Cluj cu 27949/22.11.2017,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din data de  14.02.2018 organizată în incinta SC.ISCT Câmpia-Turzii SA

- şi în lipsa oricărui comentariu şi observaţii din partea  publicului interesat privind funcţionarea SC.Greenweee International SA pentru colectarea , tratarea şi valorificarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene din 2010/75/UE din 24 noiembrie 2010   de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru gestiunea deşeurilor

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Gestionarea deşeurilor-pct.5.1 b) Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi, implicând activitatea de tratare frigidere şi televizoare, monitoare, respectiv pct.5.5- Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării ;

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

-Ţinând cont de documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană(în draft- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment - Final Draft, October 2017).

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor , cu modificările şi completările ulterioare

-  Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate

- STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

-  Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu modigicarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată si completată;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

-  H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005

-Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării-IPPC, codificată prin Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea  substanţelor şi preparatelor chimice (REACH);

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: GreenWEEE INTERNATIONAL SA, PL Campia Turzii

Amplasată în: Str. Laminoristilor, Nr. 145, Câmpia Turzii , Judetul Cluj, incinta SC.ISCT Câmpia-Turzii

Operator: SC GreenWEEE INTERNATIONAL SA

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Cluj.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

....

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1.b) | 12600,00 | Tone/an |
| 5.1.b) | 5100,00 | Tone/an |
| 5.1.b) | 10500,00 | Tone/an |

Clasificarea activităţilor din economia naţională CAEN:

  - 9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri( 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase, conform Ord.nr.337/2007);

  - 9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri( 3812 Colectarea deșeurilor periculoase conform Ord.nr.337/2007);

  - 9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri( 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase conform Ord.nr.337/2007);

  - 9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri( 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase conform Ord.nr.337/2007);

  - 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile(3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, conform Ord.nr.337/2007);

  - 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile (3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform Ord.nr.337/2007);

  - 5157 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor(4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor conform Ord.nr.337/2007);

# DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

4.1 Solicitarea actualizării:

-Adresǎ de solicitare, întocmită de Mabeco SRL  pentru S.C. GreenWeee International SA Ţinteşti, Ferma Frasinu, jud.Buzău, înregistrată la APM Cluj  cu nr.  27949/22.11.2017;

-Completari la documentatie , înregistrată la APM Cluj cu nr. 25290/04.08.20107;995/30.01.2018;20710/30.01.2018;1170/01.02.2018 ;

- Raport de amplasament ″ Colectare tratare şi valorificare deşeuri periculoase şi deşeuri nepericuloase″  amplasat in Câmpia-Turzii, str.Laminoriştilor  nr.145, întocmit de S.C. Mabeco SRL Cluj-Napoca;

-Formular de solicitare, înregistrat la APM Cluj cu nr. 27949/22.11.2017

- Proces verbal de verificare a amplasamentului ȋnregistrat la APM Cluj cu nr. 1/04.01.2018;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 52 din 30.01.2018, emisa de Administraţia Naţională ″Apele Române″, Administraţia bazinală de apa Mures, valabilă pînă în 30.01.2021.

- Autorizaţie de mediu nr. 77 din 19.06.2017 emisă de către APM Cluj, revizuită la data de 19.10.2017;

- Proces verbal fnr.  din data de 14.02.2018 cu ocazia dezbaterii publice din incinta ISCT înregistrat la APM Cluj cu nr. 12918/06.10.2017

- Proces verbal al sedintei CAT organizata în data de 10.10.2017, ȋn care au fost prezentate activitatea desfăşurată şi punctele de vedere a instituțiilor participante la şedinţele CAT la APM Cluj, referitoare la solicitarea SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA de obținere a autorizației  integrate de mediu

-Raport anual de mediu –întocmit de SC Sadachit Prodcom S.R.L. Turda, înregistrat la APM Cluj Napoca cu nr. 5134/31.03.2017 pentru anul 2016;

-dovada plăţii tarifului de actualizare conform Ord. 1108/05.07.2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora şi a taxei de mediu conform art. 39 din OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea 84/2006;

-Contract de vânzare-cumpărare cu constituire servitute de trecere cu încheiere de autentificare nr.290/23.02.2017 , încheiat cu Indistria Sârmei Câmpia-Turzii S.A

-Contract pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.F80/37 din data de 23.02.2017 încheiat cu SC.Industria Sârmei Câmpia-Turzii SA

-Contract pentru prestarea serviciului de livrare gaze naturale nr.F80/35 din 23.02.2017

, încheiat cu Indistria Sârmei Câmpia-Turzii S.A

-Contract pentru prestarea serviciului de distribuţie şi revânzare energie electrică  nr.F80/35 din 23.02.2017 , încheiat cu Indistria Sârmei Câmpia-Turzii S.A

-Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru instituţii şi agenţi economici nr.1410/15.03.2017 încheiat cu SC.Compania de Salubritate Câmpia-Turzii SA

-Contract de prestări servicii nr.16267/603/19.05.2010 âncheiat cu SC.Setcar SA

-Contract de vânzare nr.153/16.02.2017 încheiat cu SC.Sun Recycling LTD

-Contract de vânzare-cumpărare nr.2663/27.08.2012 încheiat cu SC.Romcarbon SA

-Contract de prestări servicii nr.32/01.07.2011 încheiat cu SC.Recyfuel SRL

-Contract de vânzare nr.1587/25.09.2010 încheiat cu Vanden Global LTD

-Contract de preluare uleiuri uzate şi reziduuri petroliere nr.512/11.03.2011 încheiat cu SC.Dytiv SRL

-Contract nr.118/04.01.2017 privind preluarea obligaţiilor de realizare a obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje precum şi a obligaţiilor de raportare a datelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, încheiat cu SC.Next Eco Recycling SA

-Contract de colectare şi incinerare deşeuri industriale nr.857/20.08.2009 încheiat cu SC.Eco Fire Sistems SRL

-Raport de încercare apă subterană-Foraj F2, nr.1943/26.09.2017 întocmit de Centru de Mediu şi Sănătate

-Raport de încercare apă subterană-Foraj F1, nr.1944/26.09.2017 întocmit de Centru de Mediu şi Sănătate

-Raport de încercare sol-platforma secţie latura Est, nr.1945/26.09.2017 întocmit de Centru de Mediu şi Sănătate

-Fişe tehnice de securitate azot refrigerat lichid şi motorină

- Plan de situație;

- Plan amplasare puncte de monitorizare;

- Plan de ȋncadrare ȋn zonă

- Anunț în mass-media, depunere solicitare de obținere de autorizare integrata de mediu 1000 lei achitat cu OP nr.4001/16.11.2017 si  dovada plății tarifului de 5000 lei pentru obținerea autorizației integrate  cu OP. Nr. 37/12.01.2018

- Şedința CAT organizata în data de .......02.2018, pentru parcurgerea etapei de definitivare a proiectului AIM şi luare a deciziei de emitere;

-anunţuri publice privind:

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, înregistrate la APM Cluj cu nr. 6/12.12.2017.

Anexe:

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţie a muncii,învigoare.                                                                                                                          5.2.6. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător,instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:                                                    - drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;                   - cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;                                          - echipamentul de protecţie necesar;                                                                                                 - amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;                                                                           - măsurile de prim-ajutor;                                                                                                                     - alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).                                                  5.2.7.Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.3. Plan de acţiuni

5.3.1. Operatorul trebuie să implementeze măsurile stabilite prin Planul de acţiuni din Anexa nr. 1, la termenele aprobate de prezenta autorizaţie. Implementarea trebuie să includă:

- desemnarea responsabilităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor;

- modul în care măsurile vor fi îndeplinite;

- termenele şi perioadele în care obiectivele pot fi atinse;

- identificarea şi specificarea resurselor financiare necesare.

La începutul fiecărui an calendaristic va fi stabilit modul de implementare a măsurilor din Planul de acţiuni pentru anul în curs. Modul de implementare va fi inclus în RAM prezentat anual, conform capitolului 14 al prezentei autorizaţii.

5.3.2 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului  (art.94 literele e,f,g) aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea unităţii prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura de asemenea accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele  împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3 La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate la punctul 5.4.-Raportări şi în Cap.14-Raportarea către autorităţile de mediu.

5.3.4 În cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnficativ, fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are obligatia sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local.

5.3.5Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general;

5.3.6 Titularul/operatorul activităţii va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale,în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile şi de limitare a consecinţelor acestora;

5.3.7 Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

5.3.8 Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze şi să păstreze, în registre, toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.3.9 Titularul autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie, ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

5.4. Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brasov, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în cap. 14 - “Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului” şi, de asemenea, va răspunde, în scris, solicitărilor publicului  privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Titularul autorizaţiei trebuie să depună la APM Brasov, în fiecare an, nu mai târziu de 01 martie, un Raport anual de mediu (R.A.M.) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerinţele APM. Acest raport va fi transmis autorităţii în format de hartie si in format electronic şi trebuie să includă cel puţin informaţiile menţionate în Cap. 14-Raportări către autorităţile de mediu.

5.4.3. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.4. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E.P.R.T.R.)va fi depusă la termenul stabilit, în cap.14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art.3, alin.2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006, Anexa II.

5.4.5. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze, în registre, toate datele privind punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi alte cerinţele înscrise în autorizaţie.

5.4.6. Registrele vor fi puse la dispoziţie, pentru verificări, autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control.

5.4.7. Registrele/rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. Nici o modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fară a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

5.4.9 Titularul are obligatia sa raporteze pana la data de 15 martie datele solicitate pentru realizarea inventarului local al emisiilor de poluanti in atmosfera conf. Legii 104/2011 si OM 3299/2012.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj şi Serviciul Comisariatului Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General.

5.5.3. Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţă autorităţilor, conform prevederilor alin. 5.5.1, se referă la:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

c) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informaţii considerate relevante de operator.

5.5.4. Măsurile preventive, prevăzute la alin. 5.5.1., trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

5.5.5. În termen de o zi de la finalizarea măsurilor preventive, operatorul informează autorităţile prevăzute la alin. 5.5.2. despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

5.5.6. În cazul în care ameninţarea iminentă persistă, în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj şi Serviciul Comisariatului Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

5.5.7. Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul GNM raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Brasov, ca parte integrantă a RAM.

5.5.8. In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judetean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, care asigură  coordonarea  unitară  şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.9. In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul/operatorul activităţii va trimite o notificare autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

5.5.10. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului, prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu, urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

....

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Frigidere uzate | Materii prime | 1050,00 | Tone/luna |  | Dezmembrare/Tratare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Frigidere din rebut de flux tehnologic | Materii prime | 390,00 | Tone/lună |  | Dezmembrare/Tratare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Maşini de spălat | Materii prime | 875,00 | Tone/lună |  | Dezmembrare/Tratare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Echipamente ce conţin tuburi cinescopice | Materii prime | 425,00 | Tone/lună |  | Dezmembrare/Tratare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Aparate de uz casnic de mari dimensiuni | Materii prime | 250,00 | Tone/lună |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Aparate de uz casnic de mici dimensiuni | Materii prime | 60,00 | Tone/lună |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Echipamente informatice si echipamente pentru comunicații electronice | Materii prime | 40,00 | Tone/lună |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Aparate electrice de consum si panouri fotovoltaice | Materii prime | 60,00 | Tone/lună |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Echipamente de iluminat | Materii prime | 20,00 | Tone/lună |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Alte materii | Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) | Materii prime | 30,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Alte materii | Jucarii, echipament pentru petrecerea timpului liber si echipament sportiv | Materii prime | 5,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Alte materii | Dispozitive medicale, cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate | Materii prime | 10,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Alte materii | Instrumente de monitorizare si control | Materii prime | 20,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Alte materii | Distribuitoare automate | Materii prime | 12,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Alte materii | Motorină | Combustibil | 500,00 | Litri/luna |  | Activitate | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului, în canistre de 20 litri în magazia de materiale periculoase | Periculos |
| Alte materii | Azot lichid | Gaz lichefiat | 100000, 00 | Metri cubi/ luna |  | Activitate | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului, în rezervor de 30 metri cubi | Periculos |
| Alte materii | deseuri de cabluri electrice | Materii prime | 5,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje de hârtie şi carton | Altele | 1,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje de materiale plastice | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje de lemn | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje metalice | Altele | 0,30 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje de materiale compozite | Altele | 0,01 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje amestecate | Altele | 0,01 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje de sticla | Altele | 0,01 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Ambalaje din materiale textile | Altele | 0,05 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Periculos |
| Deşeuri | Deseuri de tonere de imprimare, altele decat cele mentionate la rubrica 08 03 17 | Altele | 0,02 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | hartie si carton | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Materiale plastice | Altele | 0,80 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Sticlă | Altele | 0,80 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Materiale textile | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Lemn | Altele | 0,70 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Metale feroase | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Metale neferoase | Altele | 0,50 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Cupru, bronz, alamă | Altele | 0,80 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Aluminiu | Altele | 0,80 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Plumb | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Zinc | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Fier şi oţel | Altele | 0,20 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Staniu |  | 0,05 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Metale în amestec |  | 2,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Deşeuri de fier şi oţel |  | 1,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Deşeuri de metale neferoase |  | 1,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Metale feroase |  | 1,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Metale neferoase |  | 1,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Metale |  | 1,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |
| Deşeuri | Baterii şi acumulatori |  | 4,00 | Tone/luna |  | Colectare | Spaţiu special amenajat în cadrul amplasamentului | Nepericulos |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestec | Gaz | 100.000,00 | Mc/luna | Azot lichid-Nu este cazul | H281 |
| Amestec | Combustibil | 500 | Litri/luna | Motorină-R11,R23/24/25,R39/23/24/25 R51/53,R65,R20,R38 | H226,H304,H315,H332,H351,H373,H411 |

Achiziţionarea şi utilizarea substantelor periculoase  se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora. Substanţele chimice periculoase utilizate în procesul de producţie sunt păstrate, pe întreaga periodă de depozitare, în ambalajele originale, în cadrul depozitelor special amenajate. Fişele de securitate ale substanţelor chimice utilizate şi achiziţionate, vor fi recepţionate şi păstrate în mod obligatoriu în unitate.

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

Nu este cazul

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor 52 / 30.01.2018, valabilă 3 ani până la data de 30.01.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, SGA Alba.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din următoarele surse: din sistemul existent pe platforma industrială a SC.Industria Sârmei Câmpia-Turzii SA(racordat la reţeaua de apă a localităţii Câmpia-Turzii)

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:  7,9 mc/zi

- debit zilnic mediu:   6,9 mc/zi

- debit orar maxim:    0,32 mc/h

Funcţionarea este permanentă,  360 zile/an, 24 h/zi.

Instalaţii de captare şi transport:Reţeaua de apă a municipiului Câmpia-Turzii

Instalaţii de înmagazinare:Pe amplasament nu există rezervoare de înmagazinare a apei

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică –Nu se utilizează ape tehnologice

Sursa: ..........................., la un debit instalat de ..........................

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:

- debit zilnic mediu:

- debit zilnic minim:

Funcţionarea este permanentă ............... zile/an, ...........h/zi.

Instalaţii de captare:Nu este cazul

Instalaţii de tratare şi transport:Nu este cazul

Instalaţii de distribuţie:Nu este cazul

Apa pentru stingerea incendiilor:Nu este cazul

- volum intangibil:….mc;

- necesarul total de apã de incendiu: …. l/s.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = …...........             V anual = …................ Q zi mediu = …............             V anual = …................

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 7,90 | 6,90 |
| Apa necesară preparării apei calde menajere | 0,00 | 0,00 |
| Apă tehnologică | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7,90 | 6,90 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 8,50 | 7,40 |
| Apă tehnologică | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8,50 | 7,40 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Gradul de recirculare internă a apei-Nu este cazul

7.1.2  Ape subterane

-Nu este cazul

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

-gaz: 43 mii mc/lună

-energie electrică:-420 MWh/lună

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

- Motorină - consum lunar cca 500l. Se stocheaza în canistre metalice de 20 l, in magazia de materiale periculoase.

- Azot – consum lunar cca 100.000 mc. Se stochează ca azot lichid, in rezervor de 30 mc.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 46.549058 | 413077 |
| Latitudine | 23.864765 | 561671 |

Amplasare în teritoriu: Amplasamentul pe care isi desfasoara activitatea GREENWEEE INTERNATIONAL SA este in incinta platformei insustriale „Industria Sarmei Campia Turzii SA”.

Terenul pe care isi desfasoara activitatea Grenweee International SA este detinut in proprietate, conform contractului de vanzare – cumparare incheiat cu Industria Sarmei Campia Turzii SA si incheiere de autentificare nr. 290/23.02.2017.

Detalii ale delimitarii terenului sunt aratate in anexele cu Planul de amplasament - plan al obiectivului.

Vecinătăţi: Obiectivul are urmatoarele vecinatati:

- nord: hale si spatii dezafectate de pe amplasamentul industrial “Industria Sarmei Campia Turzii”

- sud-sud vest: parcul industrial Raif

- est: hale incinta Industria Sarmei Campia Turzii si la limita de proprietate a amplasamentului se afla o zona rezidentiala

- vest: hale si spatii dezafectate de pe amplasamant industrial „Industria Sarmei Campia Turzii”, iar la limita de proprietate a amplasamentului „Industria Sarmei Campia Turzii” se afla Parcul Industrial Raif.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în vecinătatea sau în interiorul vreunei arii naturale protejate

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

Unităti structurale pe amplasament:

Activitatea se desfasoara pe un amplasament cu S = 11677 mp, conform contractului de vanzare-cumparare nr. 290/23.02.2017, incheiat cu INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A.

Amplasamentul cuprinde:

- Hala industriala cu S = 6777 mp, cu regim de inaltime P+1

- Platforme betonate cu S = 4900 mp

Hala  se compune din:

- Parter: hala productie cu zona de stocare si dezmembrare, tratare deseuri; casa scarii, grup sanitar, coridor și birouri, vestiare, sala de mese;

- Etaj I: casa scarii, grup sanitar, 1 coridor și birouri, sala de mese;

Accesul la hala se face prin incinta fabricii  INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A..

Amplasamentul este incadrat in platforma INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A., fiind inconjurat de hale dezafectate sau degradate si terenuri cu diverse constructii industriale.

Activitatile de tratare se desfasoara in hala de productie pe urmatoarele linii principale:

- Linia de dezmembrare si tratatre masini de spalat

- Linia de dezmembrare si tratare frigidere

- Linia de dezmembrare si tratare EEE cu tuburi cinescopice (monitoare si televizoare)

Pe amplasament sunt urmatoarele dotari folosite in comun pentru linille tehnologice:

- cantar electronic cu capacitatea de 60 de tone.

- motostivuitoare Diesel pentru incarcari/descarcari deseuri si materiale rezultate din proces – 3 buc si anume:

- Drago de 2,5 tone,

- Hyster de 2,5 to

- Hyster de 3,0 tone

- containere metalice pentru stocare/transport deseuri – functie de necesitati

- containere ab-roll de 31 mc și de 17 mc – 8 buc;

- containere din material plastic pentru stocare si transport deseuri de baterii si acumulatori – in functie de necesitati;

- platforme metalice pentru stocarea si manipularea deseurilor– 100 bucati;

- cantar platforma cu capacitatea de 5 tone;

- transpalet avand in dotare cantar – 2 buc;

- transpalet manual – 1 buc;

- saci big-bag pentru stocarea deseurilor – functie de necesitati;

- banc de lucru, scule electrice, scule pneumatice, scule de mana;

- tancuri (containere) metalice  presurizate de 900 L pentru stocarea freonului – 6 buc.;

- containere IBC 1000 L pentru stocarea apei cu conținut de freon sub 0,2% - 4 buc.;

- recipient stocare azot 30000 L – 1 buc.

- containere IBC 1000 L pentru stocarea uleiului uzat – 4 buc.;

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

- Linie (instalatie pentru tratarea deseurilor de frigidere)

| Zona de primire - platforma betonata, in exteriorul halei |
| --- |
| sistem de descărcare manual, pe platforme metalice; platformele sunt deplasate cu motostivuitoare |
| Zona de stocare temporara-platforma betonata, in interiorul halei |
| suprafata stocare 220mp |
| cantitate stocata 250t |
| Zona de dezasamblare manuala aparatura frigorifica in vederea tratarii |
| platforma betonata 85mp |
| cantitate stocata 7,5t |
| Linia tratare frigidere - instalație Untha pentru tratarea aparatelor frigorifice | echipamente frigiorifice: 42 t/zi; 1050 t/luna; 12600 t/an. Pe linia de tratare frigidere se va procesa si rebut tehnologic din industria de fabricare a frigiderelor, deseu nepericulos, respectiv frigidere fara freoni cod 16 02 16: 30 buc./ora; 15,6 t/zi;390 t/luna; 4680 t/an |

- Linie pentru dezmembrarea si tratatrea deseurilor de echipamente electrice ce contin tuburi cinescopice (televizoare si monitoare)

| Zona de primire -platforma betonata, in exteriorul halei |
| --- |
| sistem de descărcare manual, in containere metalice; containerele metalice sunt deplasate cu motostivuitoare; |
| Zona de stocare temporara-platforma betonata, in interiorul halei |
| suprafata stocare 120mp |
| cantitate stocata 96t |
| Zona liniei de dezmembrare echipamente ce contin tuburi cinescopice | 750 kg/h; 18 tone/zi; 425 t/luna; 5100 t/an |
| Zona liniei de tratare tuburi cinescopice | 40 unitati/h (in functie de diagonala) 900 unitati/zi; 2250 unitati/luna |

- Linie de dezasamblare manuala si tratare a masinilor de spalat

| Zona de primire - platforma betonata, in exteriorul halei |
| --- |
| sistem de descărcare manual, pe platforme metalice; platformele sunt deplasate cu motostivuitoare |
| Zona de stocare temporara-platforma betonata, in interiorul halei |
| suprafata stocare 600mp |
| cantitate stocata 200t |
| Zona de dezasamblare manuala masini de spalat |
| platforma betonata 184mp |
| Zona tratare masini spalat | 35 t/zi; 875 t/luna; 10500 t/an |

Capacitatea de stocare pentru deseuri nepericuloase este de aproximativ 700 tone.

Capacitatea de stocare pentru deseuri periculoase pe amplasament este de aproximativ 400 tone.

Capacitatea de tratare a deseurilor periculoase este de aproximativ 60 tone/zi.

Activitatea de colectare a deseurilor nepericuloase (cod CAEN 3811) și a deșeurilor periculoase (cod CAEN 3812) cuprinde urmatoarele operațiuni:

- Ridicarea deseurilor din punctele de precolectare, companii generatoare, alti colectori sau persoane fizice.

- Transportul prin terti autorizati sau cu flota proprie autorizata prin AIM de la sediul social.

- Primirea deseurilor colectate pe amplasamentul din Campia Turzii si verificarea acestora, prin aplicarea procedurilor de acceptare pe amplasament

- Cantarirea deseurilor

- Distribuirea pe amplasament, in functie de categorie, periculoase, nepericuloase, incompatibile stocarii impreuna etc.

- Stocarea inaintea tratarii. Deseurile periculoase de tip frigidere si tuburi cinescopice se vor stoca doar in spatiile special amenajate si destinate acestor categorii.

Se vor colecta in principal deșeuri de echipamente electrice și electronice, cabluri electrice, deșeuri de baterii și acumulatori. Sporadic se vor colecta si alte deseuri nepericuloase, recicalbile, de tip industrial cum ar fi deseuri de ambalaje, deșeuri metalice, sticla, textile, hartie/carton, lemn, materiale plastice.

Activitate de tratare a aparatelor de uz casnic de mari dimensiuni - aparate frigorifice mari, frigidere, congelatoare, alte aparate mari utilizate pentru refrigerare, conservarea si pastrarea produselor alimentare, aparate de aer conditionat, echipamente de climatizare etc.- cuprinde urmatoarele operatiuni:

- Cantarirea

- Indepartarea cablurilor electrice externe si a altor deseuri (ex. gratare, sertare, etc.) sau corpuri straine ( de ex. resturi alimentare)

- Demontarea si stocarea temporara a intrerupatoarelor cu continut de mercur si a condensatoarelor

- Perforarea compresoarelor si extragerea fluidelor si agentilor frigorifici in vederea colectarii in statia de recuperare si separare a uleiului mineral de agentul frigorific

- Demontarea compresoarelor si stocarea temporara a acestora

- Maruntirea partilor dezmembrate

- Separarea fractiilor maruntite

- Tratarea fractiilor de spuma poliuretanica in vederea presarii spumei poliuretanice si transformarea in pelete

- Depozitarea selectiva si livrarea/ transportarea fractiilor/componentelor reciclabile/ reutilizabile si a deseurilor la diversi beneficiari

Agentii de racire din echipamentele frigorifice care se trateaza pentru recuperarea acestora pot fi: hidrocarburi fluorurate (clorofluorocarburi - CFC, hidroclorofluorocarburi -HCFC și hidrofluorocarburi HFC), sau hidrocarburi compuse în întregime din hidrogen și carbon, respectiv pentan.

Freonii (inclusiv pentanul) recuperati se vor stoca in containere metalice speciale, presurizate. Acestea vor fi livrate catre operatori economici autorizați pentru preluarea acestor tipuri de deseuri.

Deșeurile lichide din tratarea aparatelor frigorifice, cum sunt uleiurile uzate, apa (condensul) cu conținut de freon sub 0,2%, vor fi stocate in containere de 1 m3.

Fazele procesului tehnologic de tratare a echipamentelor frigorifice se desfașoara conform etapelor descrise mai jos:

• Pregatirea aparatelor in vederea tratarii consta in indepartarea cablurilor electrice externe, a lemnului și a altor deseuri sau corpuri straine din componenta frigiderelor uzate, care nu pot fi marunțite. Indepartarea se face manual, prin taiere. Materialele rezultate in urma taierii sunt stocate selectiv, in box-paleți metalici, de diverse dimensiuni, in functie de volumul materialelor indepartate. Corpurile straine sau impuritațile sunt depozitate in containere de 1100L, in vederea preluarii periodice de catre prestatorii de servicii autotorizati cu care GreenWEEE INTERNATIONAL S.A. are contract. Sunt separate de asemenea toate componentele situate in interiorul aparatelor frigorifice: cheder din cauciuc, gratare și sertare din plastic transparent. Acestea sunt depozitate in box-paleți metalici de aprox. 1 m³ fiind ulterior valorificate. Sunt indepartate și colectate separat intrerupatoarele cu mercur și condensatorii, fiind stocate in spatii special amenajate, pana la preluarea de catre societați autorizate pentru tratarea acestor categorii de deseuri, pe baza de contracte. Aparatele frigorifice uzate, astfel prelucarte sunt trimise spre linia tehnologica pentru parcurgerea urmatoarelor etape.

• Alimentarea stadiului I de golire: aparatele pregatite pentru tratare sunt așezate pe conveiorul cu role, cu ajutorul caruia sunt transportate catre sistemul de extragere a uleiului mineral și a agentului frigorific din circuitul frigorific și din motocompresor - pasul I de extractie.

• Stadiul I de golire: cu ajutorul unui clește special care se fixeaza pe țeava de aspirație a motocompresorului, aceasta este gaurita, iar agentul frigorific impreuna cu uleiul mineral sunt extrase cu ajutorul vacuumului și transferate in unitatea de tratare, unde are loc separarea uleiului de agentul frigorific. Extracția și realizarea presiunii in sistem se face cu ajutorul unui compresor cu piston. Agentul frigorific separat este trimis intr-un tanc transportabil de 900 litri, special pentru gaze lichefiate. Uleiul este tratat separat in vederea extragerii in totalitate a agentului frigorific intr-un tanc cu incalzire și sistem de degazare. Dupa tratare, uleiul cu conținut de agent frogorific mai mic de 0,2% este transferat intr-un container tip IBC de 1000 litri.  Instalația este dotata cu un sistem de racire, care lucreaza sub presiune, pentru recuperarea și lichefierea agentilor frogorifici care se intorc din tancul de stocare.

Dupa umplere, tancurile transportabile cu agent frogorific și containerele cu ulei sunt stocate temporar in spațiul special amenajat, urmand a fi livrate catre societați autorizate, pe baza de contracte, in vederea tratarii finale.

• Demontarea compresoarelor: In urma extragerii uleiului mineral și a agentului frigorific, aparatele sunt transportate catre punctul de dezasamblare, unde compresoarele sunt demontate cu ajutorul uneltelor specifice. Dupa demontare, compresoarele  sunt stocate in box-paleți metalici de aprox.  ½ m³, in vederea livrarii catre agentii economici

autorizati pentru valorificarea acestor deseuri. Dupa inlaturarea compresoarelor, frigiderele sunt preluate de conveioare cu role și transportate catre stația de ridicare.

• Alimentarea cu aparate: Aparatele frigorifice sunt transportate de conveior catre  stația de ridicare cu ajutorul careia sunt ridicate automat, unul cate unul, in camera de marunțire. Aceasta camera este complet izolata de mediul inconjurator, avand atmosfera controlata prin injecție de azot. Gura de alimentare a camerei de marunțire este izolata cu ajutorul unei porți verticale, cu rol de etanșare intre stația de ridicare și camera de marunțire, in vederea recuperarii gazelor din spuma poliuretanica care se degaja in timpul marunțirii.

• Marunțire: Aparatele sunt marunțite in marunțitorul model RS 100-4-S, cu ajutorul unor cuțite, pana cand fracțiile rezultate ajung la dimensiunea de 32-40 mm, corespunzatoare dimensiunii sitei acestuia. Gazele rezultate in timpul marunțirii din spuma poliuretanica sunt absorbite prin conducte, in sistem inchis, trec printr-un separator de praf și prin dezumidificator, dupa care ajung in instalația de recuperare solvenți in vederea recuperarii. In același timp, prin intermediul unor duze este injectat azot pentru inertizare. Dozarea injecției de azot se realizeaza cu ajutorul unui sistem de masurare a nivelului de pentan in camera de marunțire, astfel:

- sub 10% nivel pentan nu este nevoie de azot, deoarece este sub nivelul minim de explozie;

- peste 10%, dar sub 30% nivel de pentan, ceea ce inseamna peste limita de explozie, este injectat azot printr-o valva care regleaza automat cantitatea funcție de nivelul de pentan;

- peste 30% nivel de pentan intra in funcțiune un by-pass care marește injecția de azot și garanteaza tratarea in siguranța a frigiderelor cu izolație expandata cu pentan.

- peste 40% nivel de pentan - linia tehnologica se va opri automat.

• Separarea fracțiilor: Fracțiile obținute in urma marunțirii sunt transportate catre un conveior vibrator, in vederea separarii acestora prin mai multe metode de separare:

- separare magnetica: Se realizeaza cu ajutorul unui separator magnetic poziționat deasupra conveiorului, atașat de construcția metalica cu ajutorul unor tije ajustabile. Astfel se separa partile metalice feroase din fracțiile obținute;

- separarea prin absorbție: Se realizeaza cu ajutorul unei tubulaturi de absorbție cu vacuum, cu ajutorului unui ventilator de 8000 m3/ora, care preia spuma poliuretanica rezultata din marunțire și o transporta intr-un siloz dotat cu filtru de praf, pentru depozitare temporara. Spuma poliuretanica este descarcata/dozata cu ajutorul unei roți celulare din siloz in presa de peletizare. Aici, cu ajutorul unei matrițe și a unor role de presare, are loc transformarea in pelete. In timpul procesului de presare are loc extragerea agentului de expandare (freon/pentan) in stare gazoasa.

Agentul de expandare este absorbit și transportat in circuit inchis prin intermediul unei tubulaturi spre instalația de recuperare solvenți tip Cryo-Condap. In aceasta instalație agentul de expandare (clorofluorocarburi sau pentan) este separat și lichefiat la temperaturi scazute și presiune ridicata, concomitent cu recuperarea condensului rezultat din procesul de lichefiere a agentului de expandare. Condensul (apa) rezultata are un conținut rezidual de CFC mai mic de 0,2%. Agentul de expandare recuperat este stocat in containere metalice transportabile de 900 de litri, iar condensul cu conținut rezidual de freon, in containere tip IBC de 1000 de litri (destinate stocarii materialelor lichide, inclusiv materialelor periculoase si materialelor inflamabile). Containerele cu condens cu conținut rezidual de CFC (sub 0,2 %) sunt stocate in magazia pentru deșeuri periculoase. Containele sunt apoi livrate catre operatori economici autorizați in vederea eliminarii.

- separare inductiva: Se realizeaza cu ajutorul unui separator inductiv. Prin  aceasta operatie, se separa fracțiile metalice neferoase (aluminiu și cupru) de fracțiile nemetalice (ex. plastic, lemn, cauciuc, etc) din fracțiile ramase.

Toate fracțiile separate prin metodele descrise mai sus sunt transportate cu ajutorul benzilor transportoare in containere de stocare, astfel:

-Fracțiile metalice feroase sunt descarcate intr-un container tip ab-roll de aprox. 17 m³, amplasat in exteriorul halei, pe platforma betonata. Dupa umplere, acest container metalic este ridicat pe camion și transportat catre societați autorizate pentru valorificarea acestor tipuri de deșeuri.

-Fracțiile metalice neferoase sunt descarcate in box-paleți metalici de aprox. 1 m³, amplasati in interiorul halei de producție. Dupa umplere, box-paleții sunt descarcati in big-bags, care sunt predati catre societați autorizate pentru valorificarea acestor tipuri de deșeuri.

-Fracțiile de spuma poliuretanica sub forma de pelete sunt stocate in huse big-bags și apoi livrate catre societați autorizate pentru tratarea finala.

-Fracțiile din plastic sunt descarcate și stocate in big-bags și apoi livrate catre societați autorizate pentru valorificarea acestor deșeuri.

Conform celor prezentate mai sus, instalatia pentru reciclarea aparatelor frigirifice cu izolație expandata cu clorofluorocarburi (CFC) sau pentan, cu o capacitate totala de tratare de 25-30 buc./ora este formata din urmatoarele parti componenete:

- conveior cu role (3 metri lungime) pentru transportul frigiderelor pe linie;

- sistem de extracție a agentului frigorific din compresorul frigiderului - pasul I format din tanc pentru colectarea uleiului cu incalzire și sistem de degazare, unitate de lichefiere, compresor pentru extracție, pompa de ulei, sistem de extracție cu clește;

- stație de ridicare (motor 0,37 kw)

- poarta de inchidere (motor 1.1 kw)

- camera de marunțire cu echipament de presare (motor de 2,2 kw), duze de inertizare și unitate hidraulica (motor de 2,2 kw);

- marunțitor cu cuțite și sita (model RS100-4-Sputere 110 kw);

- conveior cu șurub (putere 5.5 kw);

- jgheab vibrator (putere 2x0.7 kw);

- separator magnetic cu magnet permanent (putere 2,2 kw);

- sistem de extracție spuma poliuretanica (PUR) cu ventilator (8000 m3/h, 15kw), siloz de stocare temporara și filtru de praf;

- sistem de peletizare cu capacitate de 250-300 kg/ora, putere 2x55 kw;

- conveior de racire cu șurub pentru pelete, putere 4 kw;

- sistem de țevi pentru recuperare gaz primar, separator de praf, dezumidificator, țevi pentru azot, sistem de masurare nivel de pentan;

- instalație pentru recuperare solvenți tip Cryo-Condap cu capacitate de extracție aprox. 200m3/ora, compusa din preracitor, compresor cu șurub, separator de

- picaturi, preracitor 2, separator de picaturi 2, unitate de racire, site moleculare, recuperator, condensator și unitate frigorifica pentru lichid de racire.

- sistem de masurare nivel de oxigen 1 punct și pentan 2 puncte;

- instalație de stingere cu apa și agent Forrex;

- banda pentru amestec plastic + metale neferoase;

- tambur cu magnet permanent;

- separator pentru metale neferoase cu jgheab vibrator de alimentare și tubulatura de evacuare metale neferoase - 5,5 kw;

- banda transpotoare pentru descarcare plastic;

- banda transportoare pentru descarcare fier.

Linia pentru dezmembrarea si tratarea echipamentelor ce contin tuburi cinescopice (televizoare si monitoare)

Producator: UNTHA Recyclingtechnik GmbH Germania

Capacitate de tratare:- 750kg/ora  (depinde foarte mult de tipul de DEEE tratat)

- Banda (inclinata) transportoare de alimentare I -1 buc

- Conveior (orizontal )de alimentare cu role II -1 buc

- Platforma metalica de dezasamblare, cu 8 bancuri individuale de lucru

- Banda transportoare de descarcare a tuburilor cinescopice rezultate in urma dezasamblarii

- Banda transportoare de descarcare a carcaselor de plastic/lemn

- Tablou electric

Dezasamblarea echipamentelor ce contin tuburi cinescopice (televizoare sau monitoare) si a echipamentelor electronice aferente se realizeaza conform procesului tehnologic descris mai jos:

- Indepartarea cablurilor electrice de alimentare - Inainte de asezarea pe banda de alimentare, a monitoarelor, televizoarelor, echipamentelor electronice, sunt taiate cablurile de alimentare si depozitate in big-bags.

- Alimentarea conveiorului: Televizoarele, monitoarele sau echipamentele electronice sunt asezate pe banda conveiorului de alimentare pentru a le transporta catre conveiorul cu role orizontal, care se afla la o inaltime de aproximativ 3,5 m de pardoseala.

- Asezarea monitoarelor/televizoarelor/echipamentelor electronice pe bancurile de dezasamblare individuale. Fiecare operator isi aduce pe bancul de lucru individual, rand pe rand, cate un monitor, televizor, echipament electronic, prin actionarea unui buton existent la fiecare banc.

- Dezasamblare manuala, in vederea izolarii tubului cinescopic (CRT). Cu ajutorul sculelor din dotare sunt indepartate carcasele, difuzoarele, transformatorul. Materialele si componentele rezultate (in afara tubului cinescopic (CRT)) sunt depozitate selectiv in big-bags-uri. Carcasele, care de obicei sunt din plastic sau uneori din lemn, sunt transportate cu ajutorul benzii transportoare destinata acestui scop in zona de depozitare (container metalic).

- Descarcarea tuburilor cinescopice - Tuburile cinescopice sunt preluate manual de pe banda de descarcare si conduse pe conveiorul cu role al liniei pentru tratarea echipamentelor ce contin CRT.

Cablurile electrice si placile de circuit imprimat sunt transportate cu ajutorul motostivuitorului in zona de depozitare temporara a instalatiei pentru tratarea cablurilor electrice si placilor de circuit imprimat, unde urmează a fi tratate.

Tratarea tuburilor cinescopice (CRT) se face in echipamente produse de MRT System International Suedia. Capacitate de tratare este de maxim 40 unitati/ora (functie de diagonala tubului cinescop.).Partile componente ale liniei de tratare sunt:

- Conveior cu role – 1 buc/ Lungime: 2 metri

- Separator cu tehnologie de separare tip „Hot Band” – 1 buc/ Dimensiuni CRT ce pot fi tratate: 8 – 40 inch/ Timp de incalzire: 20 -70 secunde

- Conexiune electrica: 50 Hz, 400V/Consum energie electrica: 10 kW/Consum aer comprimat: 400 l/min

- Presiune de lucru: 6 bar, punct de roua 3⁰C

- Conveior cu role – 1 buc

- Statie de curatare cu vacuum – 1 buc

- Sistem de ventilatie PF – 2B / ECO – 1 buc.

Tratarea tuburilor cinescopice (CRT) in echipamentele enumerate mai sus are loc respectand urmatoarele etape:

- Pregatirea tubului cinescopic (CRT) in vederea tratarii - consta in indepartarea bobinei de deflexie, a centurii metalice anti-implozie, a etichetelor si a altor materiale organice. Acestea sunt stocate selectiv in box-paleti metalici de aprox. Bobinele de deflexie sunt transportate cu ajutorul motostivuitoarelor in zona de depozitare temporara, pana la valorificare.

- Separarea ecranului de sticla (panoului frontal) - Dupa indepartarea bobinei de deflexie, a etichetelor si a celorlalte materiale organice, tubul cinescopic (CRT) este inpins in separatorul RCP-B39 AT.

In vederea tratarii, se regleaza inaltimea benzii termice, respectiv parametrii de incalzire si timpul necesar acestei operatiuni.

In urma separarii se obtin: ecranul de sticla (panoul frontal), conul (partea sub forma de palnie) si masca metalica. Partea sub forma de palnie (conul) este maruntita pana la dimensiuni de 100x100 mm si depozitata in big-bags. Masca metalica este depozitata in containere metalice.

- Curatarea cu vacuum - Panoul frontal rezultat in urma separarii este impins pe conveiorul cu role catre statia de curatare cu vacuum (Aspirator RCP-B 39 AS). Pulberea fluorescenta din interiorul panoului frontal (rezultata atat din dezmembrarea tuburilor CRT cat si din curatarea sticlei CRT colectata) este extrasa cu ajutorul unui aspirator industrial si depozitata in recipienti. Recipientii cu pudra fluorescenta se depoziteaza in spatiul special amenajat in zona depozitare a deseurilor periculoase. Acestea vor fi preluate de catre operatori autorizati pe baza de contractepentru tratarea finala.

- Depozitarea - Dupa curatare, panoul frontal este maruntit si depozitat in containere big-bags, stocati in spatii delimitate.

Activitate de demontare (dezmembrare manuala) a mașinilor de spalat cuprinde urmatoarele operatiuni:

- Cantarirea,

- Indepartarea cablurilor electrice externe si a partilor demontabile,

- Dezasamblarea manuala cu ajutorul uneltelor de mana actionate electric sau pneumatic rezultand motoare, contragreutati, hublouri, sertare, carcase metalice sau din plastic etc.,

- Stocarea selectiva in containere metalice, sau din material plastic sau in huse big-bag din polipropilena

- Livrarea/transportarea fractiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile si a deseurilor la diversi beneficiari – sediul social din Com. Țintești, jud. Buzau sau alti operatori economici autorizati.

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alţi combustibili | Gaz metan | 43000,00 | Metrii cubi/luna | PICTOR KR55-KR85 | 0,048 |

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| -tratare a aparatelor de uz casnic de mari dimensiuni - aparate frigorifice mari, frigidere, congelatoare, alte aparate mari utilizate pentru refrigerare, conservarea si pastrarea produselor alimentare, aparate de aer conditionat, echipamente de climatizare etc | -Cantarirea -Indepartarea cablurilor electrice externe si a altor deseuri (ex. gratare, sertare, etc.) sau corpuri straine ( de ex. resturi alimentare) -Demontarea si stocarea temporara a intrerupatoarelor cu continut de mercur si a condensatoarelor -Perforarea compresoarelor si extragerea fluidelor si agentilor frigorifici in vederea colectarii in statia de recuperare si separare a uleiului mineral de agentul frigorific -Demontarea compresoarelor si stocarea temporara a acestora -Maruntirea partilor dezmembrate -Separarea fractiilor maruntite -Tratarea fractiilor de spuma poliuretanica in vederea presarii spumei poliuretanice si transformarea in pelete -Depozitarea selectiva si livrarea/ transportarea fractiilor/componentelor reciclabile/ reutilizabile si a deseurilor la diversi beneficiari | -Linie (instalatie pentru tratarea deseurilor de frigidere) |
| -dezmembrarea si tratarea echipamentelor DEEE ce contin tuburi cinescopice (televizoare si monitoare) | -Dezasamblarea echipamentelor ce contin tuburi cinescopice (televizoare sau monitoare) si a echipamentelor electronice aferente se realizeaza conform procesului tehnologic descris mai jos: -Indepartarea cablurilor electrice de alimentare - Inainte de asezarea pe banda de alimentare, a monitoarelor, televizoarelor, echipamentelor electronice, sunt taiate cablurile de alimentare si depozitate in big-bags. -Alimentarea conveiorului: Televizoarele, monitoarele sau echipamentele electronice sunt asezate pe banda conveiorului de alimentare pentru a le transporta catre conveiorul cu role orizontal, care se afla la o inaltime de aproximativ 3,5 m de pardoseala. Asezareamonitoarelor/televizoarelor/echipamentelor electronice pe bancurile de dezasamblare individuale. Fiecare operator isi aduce pe bancul de lucru individual, rand pe rand, cate un monitor, televizor, echipament electronic, prin actionarea unui buton existent la fiecare banc. -Dezasamblare manuala, in vederea izolarii tubului cinescopic (CRT). Cu ajutorul sculelor din dotare sunt indepartate carcasele, difuzoarele, transformatorul. Materialele si componentele rezultate (in afara tubului cinescopic (CRT)) sunt depozitate selectiv in big-bags-uri. Carcasele, care de obicei sunt din plastic sau uneori din lemn, sunt transportate cu ajutorul benzii transportoare destinata acestui scop in zona de depozitare (container metalic). -Descarcarea tuburilor cinescopice - Tuburile cinescopice sunt preluate manual de pe banda de descarcare si conduse pe conveiorul cu role al liniei pentru tratarea echipamentelor ce contin CRT. Cablurile electrice si placile de circuit imprimat sunt transportate cu ajutorul motostivuitorului in zona de depozitare temporara a instalatiei pentru tratarea cablurilor electrice si placilor de circuit imprimat, unde urmează a fi tratate. Tratarea tuburilor cinescopice (CRT) se face in echipamente produse de MRT System International Suedia. Capacitate de tratare este de maxim 40 unitati/ora (functie de diagonala tubului cinescop.) Tratarea tuburilor cinescopice (CRT) in echipamentele enumerate mai sus are loc respectand urmatoarele etape: -Pregatirea tubului cinescopic (CRT) in vederea tratarii - consta in indepartarea bobinei de deflexie, a centurii metalice anti-implozie, a etichetelor si a altor materiale organice. Acestea sunt stocate selectiv in box-paleti metalici de aprox. Bobinele de deflexie sunt transportate cu ajutorul motostivuitoarelor in zona de depozitare temporara, pana la valorificare. -Separarea ecranului de sticla (panoului frontal) - Dupa indepartarea bobinei de deflexie, a etichetelor si a celorlalte materiale organice, tubul cinescopic (CRT) este inpins in separatorul RCP-B39 AT. In vederea tratarii, se regleaza inaltimea benzii termice, respectiv parametrii de incalzire si timpul necesar acestei operatiuni. In urma separarii se obtin: ecranul de sticla (panoul frontal), conul (partea sub forma de palnie) si masca metalica. Partea sub forma de palnie (conul) este maruntita pana la dimensiuni de 100x100 mm si depozitata in big-bags. Masca metalica este depozitata in containere metalice. -Curatarea cu vacuum - Panoul frontal rezultat in urma separarii este impins pe conveiorul cu role catre statia de curatare cu vacuum (Aspirator RCP-B 39 AS). Pulberea fluorescenta din interiorul panoului frontal (rezultata atat din dezmembrarea tuburilor CRT cat si din curatarea sticlei CRT colectata) este extrasa cu ajutorul unui aspirator industrial si depozitata in recipienti. Recipientii cu pudra fluorescenta se depoziteaza in spatiul special amenajat in zona depozitare a deseurilor periculoase. Acestea vor fi preluate de catre operatori autorizati pe baza de contractepentru tratarea finala. -Depozitarea - Dupa curatare, panoul frontal este maruntit si depozitat in containere big-bags, stocati in spatii delimitate. | -Linie pentru dezmembrarea si tratatrea deseurilor de echipamente electrice ce contin tuburi cinescopice (televizoare si monitoare) |
| -demontare (dezmembrare manuala) a mașinilor de spalat | -Cantarirea, -Indepartarea cablurilor electrice externe si a partilor demontabile, -Dezasamblarea manuala cu ajutorul uneltelor de mana actionate electric sau pneumatic rezultand motoare, contragreutati, hublouri, sertare, carcase metalice sau din plastic etc., -Stocarea selectiva in containere metalice, sau din material plastic sau in huse big-bag din polipropilena -Livrarea/transportarea fractiilor/componentelor reciclabile/reutilizabile si a deseurilor la diversi beneficiari – sediul social din Com. Țintești, jud. Buzau sau alti operatori economici autorizati. | -Linie de dezasamblare manuala si tratare a masinilor de spalat |

8.2.2. Activităţi conexe

- alimentare cu apa;

- Managementul deşeurilor :

Agentii de racire din echipamentele frigorifice care se trateaza pentru recuperarea acestora pot fi: hidrocarburi fluorurate (clorofluorocarburi - CFC, hidroclorofluorocarburi -HCFC și hidrofluorocarburi HFC), sau hidrocarburi compuse în întregime din hidrogen și carbon, respectiv pentan.

Freonii (inclusiv pentanul) recuperati se vor stoca in containere metalice speciale, presurizate. Acestea vor fi livrate catre operatori economici autorizați pentru preluarea acestor tipuri de deseuri.

Deșeurile lichide din tratarea aparatelor frigorifice, cum sunt uleiurile uzate, apa (condensul) cu conținut de freon sub 0,2%, vor fi stocate in containere de 1 m3.

Deseurile colectate de la generatori/producatori sunt stocate temporar si predate pentru valorificare /eliminare unitatilor specializate autorizate in acest sens. Raportarea si gestiunea deseurilor se face conform Legii 211/2011 privind deseurile si HG 856/2002. Deseurile rezultate din propria activitate sunt valorificate/eliminate prin unitatii autorizate.

- Alimentarea cu energie electrică;

- Alimentarea cu gaze naurale.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Activitatea se desfăşoară în hala de colectare, tratare şi valorificare  după programul de lucru : 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 360 zile/an. În această perioadă, orice intrerupere de asigurare a utilitatilor – apa, gaz, curent electric – are consecinte negative asupra productiei. In functie de durata unei astfel de intreruperi cat si de marimea puilor, se pot inregistra scaderi ale greutatii puilor sau, mai grav se poate ajunge la decesul in masa al acestora.

In cazul pornirilor, opririlor si intreruperilor, inclusiv a celor accidentale, se aplica procedurile de lucru aprobate. Politica generala adecvata de prevenire, alerta si actiune in caz de incidente se bazeaza pe principiul prevenirii, acest lucru insemnand ca instalatiile sunt exploatate in asa fel incat sa poata fi prevenite eventualele disfunctionalitati si reduse consecintele accidentelor.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Societatea SC.Greenweee International Romania SA va aplica următoarele tehnici conform BAT , astfel:

A.CONCLUZII GENERALE BAT

BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța globală de mediu, BAT este sa se pună în aplicare și să se adere la un sistem de management de mediu, care sa încorporeze cerintele sistemului de managemnet de mediu.

Societatea GREENWEEE INTERNATIONAL SA are implementat un sistem de management de mediu, la nivel de grup;  compania este certificata ISO 14001: numarul certificarii 3261/27oct.2010, valabilitatea 15 sept.2018. Operatorul va implementa un sistem de management de mediu si la nivelul amplasamentului analizat, in termen de 2 ani de la data punerii in functiune;

BAT 2. Pentru a îmbunătăți performanța generală a instalației de mediu ;

- Operatorul dezvolta si aplica  proceduri de caracterizare și de preacceptare a deșeurilor

- Operatorul elaborează și aplica proceduri de acceptare a deșeurilor.

Procedurile definesc elementele care trebuie verificate la sosirea deșeurilor la instalație, precum și criteriile de acceptare și respingere a deșeurilor.

Acestea asigura confirmarea caracteristicilor deșeurilor, identificate în etapa de preacceptare.

- Operatorul elaborează și aplica un sistem de urmărire și inventariere a deșeurilor din instalație. Acesta deține toate informațiile generate în timpul procedurilor de preacceptare a deșeurilor (data de sosire la instalatia de tratare și numărul unic de referință al deșeurilor, informații privind deținătorul anterioar de deșeuri, rezultatele pre-acceptării și analizei de acceptare, natura și cantitatea de deșeuri deținute la fața locului, inclusiv toate pericolele identificate), acceptarea, depozitarea, tratarea și / sau transferul în afara amplasamentului.

- Operatorul aplica si la nivelul punctuluid e lucru elementele sistemului de management al calității producției implementata la nivele de grup, pentru a asigura că tratarea deșeurilor corespunde cerintelor legale (standarde EN existente).

Sistemul de management permite monitorizarea și optimizarea performanței tratării deșeurilor.

- Deseurile sunt aduse pe amplasament pe categorii si apoi se aplica o sortare, fiind stocate in containere separate in functie de tipul lor si codul deseului, în funcție de proprietățile lor. Se realizeaza separarea fizică a deșeurilor și sunt aplicate procedurile care identifică când și unde sunt depozitate deșeurile.

- Compatibilitatea deșeurilor se verifica in baza procedurilor interne, înainte de eventuala amestecare a acestora.

Deșeurilor solide care intră în procese de tratare se inspectează și se sortează, pe baza procedurilor interne, pentru a preveni introducerea unor materiale nedorite în

procesele ulterioare de tratare.

BAT 3. Pentru a facilita reducerea emisiilor în apă și aer, BAT este stabilirea și menținerea un inventar al fluxurilor de apă reziduală și a gazelor reziduale, ca parte a sistemului de management de mediu

Operatorul identifică fluxurile de apă reziduală și gaze reziduale.

Va menține un inventar al acestora, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, dar si al sigurantei in exploatare.

Emisiile gazoase generate la tratarea echipamentelor frigorifice sunt colectate prin conducte, in sistem inchis si trec printr-un filtru textil, pentru retinerea pulberilor.

Condensul (cu <0,2% CFC) de la procese de tratare se colectează și se evacuează ca deșeu. Nu se evacueaza ape tehnologice uzate netratate in canalizare.

BAT 4. Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării deșeurilor;

Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării deșeurilor, operatorul  aplică tehnicile următoare:

Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitării deșeurilor, operatorul  aplică tehnicile următoare:

- Optimizarea locației de stocare: incinta amplasata in zona industriala; nu sunt cursuri de apă sau alți receptori sensibili care pot fi afectați

- Capacitate de stocare adecvată: deșeurile vor fi stocate conform capacității maxime de stocare și în funcție de disponibilitățile instalațiilor de tratare.

- Operațiuni de stocare sigure: deșeurile sunt stocate în spațiu acoperit, betonat și asigurat cu membrană de protecție împotriva poluărilor accidentale ale solului, subsolului și pânzei freatice.

- Zonă separată pentru depozitarea și manipularea deșeurilor periculoase ambalate: Deșeurile care nu pot fi acceptate în instalațiile de tratare vor fi stocate într-o zonă specială, asigurată împotriva poluărilor accidentale.

BAT 5. Pentru a reduce riscul de mediu asociat manipulării și transferului deșeurilor

Operatorul elaborează și aplica proceduri de manipulare și transfer al deșeurilor, cu respectarea cerinţelor celor mai bune tehnici disponibile.Pe durata tuturor operatiunilor de manipulare, sortare, tratare se va acorda o atentie deosebita prevenirii emisiilor necontrolate, pentru a preveni afectarea sanatatii umane si a mediului inconjurator.Componentele periculoase vor fi stocate in containere speciale sau in alte tipuri de ambalaje, pentru a evita eventualele scurgeri de substante periculoase.

# B. MONITORIZARE

BAT 6. În ceea ce privește emisiile relevante în apă, identificate în inventarul fluxurilor de ape reziduale (a se vedea BAT 3), BAT reprezintă monitorizarea parametrilor cheie ai procesului (de exemplu debitul apei reziduale, pH-ul, temperatura, conductivitatea, BOD) în locurile cheie (de exemplu, la intrarea și / sau evacuarea pretratare, la intrarea în tratamentul final, în punctul în care emisia părăsește instalația);

Din activităţile/procesele desfășurate pe amplasment nu se evacuează ape uzate.

Condensul cu <0,2% CFC de la tratarea echipamentelor frigorifice se colectează și se evacuează ca deșeu. (cod 14 06 01*).

BAT 7. BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă cu cel puțin frecvența dată mai jos și în conformitate cu standardele EN.  În cazul în care standardele EN nu sunt disponibile, BAT trebuie să utilizeze standarde ISO, naționale sau alte standarde internaționale care să asigure furnizarea de date cu o calitate științifică echivalentă;

Din activităţile/procesele desfășurate pe amplasment nu se evacuează ape uzate.

BAT 8. BAT constă în monitorizarea emisiilor dirijate în aer cel puțin cu frecvența dată mai jos și în conformitate cu standardele EN.

| Substanta/ parametru | Standard(e) | Procesul de tratare a deșeurilor | Frecvență minimă de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| CFCs | Nici un standard EN disponibil | Tratarea DEEE care conțin CFCs și / sau VHCs | O dată la șase luni |
| Pulberi | EN 13284-1 | Tratarea mecanică a deșeurilor | O dată la șase luni |
| TVOC | EN 12619 | Tratarea DEEE care conțin CFCs și /sau VHCs | O dată la șase luni |
| Hg | EN 13211 | Tratarea DEEE care conțin mercur | O dată la trei luni |

*Frecvențele de monitorizare pot fi reduse dacă nivelul emisiilor se dovedește a fi suficient de stabil.

În cazul în care standardele EN nu sunt disponibile, BAT trebuie să utilizeze standarde ISO, naționale sau alte standarde internaționale care să asigure furnizarea de date cu o calitate științifică echivalentă;

Operatorul va realiza monitorizarea emisiilor dirijate în aer cel puțin cu frecvența prevăzută de BAT și stabilită în actele de reglementare, în conformitate cu standardele EN.

BAT 10. BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor de miros.

Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care se așteaptă și / sau sa dovedit o neplăcere datorată mirosului la receptorii sensibili.

Instalaţia este amplasată la distanţă faţă de  receptorii sensibili, prin urmare nu este cazul monitorizarii mirosului

BAT 11. BAT constă în monitorizarea consumului anual de apă, energie și materii prime, precum și generarea reziduurilor și a apelor reziduale, cu o frecvență de cel puțin o dată pe an.

Monitorizarea include măsurători directe, calcul sau înregistrare, de ex. utilizând contoare sau facturi adecvate. Monitorizarea este defalcată la nivelul cel mai adecvat (de exemplu la nivel de proces sau instalație / instalație) și ia în considerare orice schimbări semnificative ale instalației / instalației.

Operatorul va monitoriza permanent toate consumurile de utilităţi și alte materiale.

Operatorul va monitoriza  și va menţine înregistrări cu toate fluxurile de deșeuri colectate, tratate, valorificate, eliminate.

C. EMISII ÎN AER

BAT 12. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de miros, BAT trebuie să elaboreze, să pună în aplicare și să revizuiască în mod regulat un plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) următoarele elemente:
• un protocol care conține acțiuni și termene;
• un protocol pentru efectuarea monitorizării mirosurilor, astfel cum se prevede în BAT 10;
• un protocol pentru răspuns la incidentele mirosului identificat, de ex. reclamații;
• un program de prevenire și reducere a mirosurilor destinat identificării sursei (surselor); , pentru a caracteriza contribuțiile surselor; și să pună în aplicare măsuri de prevenire și / sau reducere.

Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care se așteaptă și / sau sa dovedit o neplăcere datorată mirosului la receptorii sensibili.

Instalaţia este amplasată la distanţă faţă de  receptorii sensibili, la această data nu se consideră necesar elaborarea unui plan prinvind managementul mirosului

BAT 13. Pentru a preveni sau, acolo unde nu este posibil, reducerea emisiilor de miros, BAT trebuie să utilizeze unul sau o combinație dintre tehnicile de mai jos.
- Minimizarea timpilor de ședere: Minimizarea duratei de rezidență a deșeurilor (potențial) mirositoare în depozitare sau în sistemele de manipulare (de exemplu, conducte, rezervoare, recipiente), în special în condiții anaerobe. Atunci când este relevant, se iau măsuri adecvate pentru acceptarea volumului sezonier de vârf al deșeurilor.
Se aplică numai sistemelor deschise.

Operatorul va urmări minimizarea duratei de sedere pe amplasament a deșeurilor, inclusiv a  celor  potențial mirositoare în depozitare sau în sistemele de manipulare

BAT 14. Pentru a preveni sau, acolo unde nu este posibil, reducerea emisiilor difuze în aer, în special a prafului, a compușilor organici și a mirosului, BAT trebuie să utilizeze o combinație adecvată a tehnicilor prezentate mai jos.

În funcție de riscul reprezentat de deșeuri în ceea ce privește emisiile difuze în aer, BAT 14d este deosebit de relevantă:

Izolarea, colectarea și tratarea emisiilor difuze

Acestea includ tehnici precum:

• Depozitarea, tratarea și manipularea deșeurilor și a materialelor care pot genera emisii difuze în clădiri închise și / sau în echipamente închise (de exemplu, benzi transportoare);

• menținerea echipamentului sau a clădirilor închise sub o presiune adecvată;

• colectarea și direcționarea emisiilor către un sistem adecvat de reducere a emisiilor (a se vedea secțiunea 6.6.1) printr-un sistem de extragere a aerului și / sau sisteme de aspirație a aerului aproape de sursele de emisie

Utilizarea echipamentelor sau a clădirilor închise poate fi limitată de considerente de siguranță, cum ar fi riscul de explozie sau epuizarea oxigenului.

Utilizarea echipamentelor sau a clădirilor închise poate fi, de asemenea, limitată de volumul deșeurilor.

Operatorul va urmări minimizarea emisiilor difuze în aer prin aplicarea măsurilor BAT.Procesele de tratare a deșeurilor periculoase si nepericuloase au loc în hală închisă. Instalațiile de tratare sunt prevăzute cu sisteme de filtrare și reținere a gazelor și particulelor. Sistemele de filtrare sunt verificate periodic și înlocuite în caz de necesitate.

BAT 15. BAT este să se folosească arderea cu faclă numai din motive de siguranță sau în condiții de funcționare neobișnuite (de exemplu pornire, oprire) utilizând ambele tehnici date.

Nu este cazul

BAT 16. Pentru a reduce emisiile în aer provenite de la incendii atunci când arderea in faclă este inevitabilă, BAT trebuie să utilizeze ambele tehnici prezentate mai jos.

Nu este cazul

BAT 17. Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de zgomot și vibrații, BAT este să se elaboreze, să pună în aplicare și să revizuiască în mod regulat un plan de gestionare a zgomotului și vibrațiilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) include toate elementele următoare:
I. un protocol care conține acțiuni și termene adecvate;
II. un protocol pentru efectuarea monitorizării zgomotului și a vibrațiilor;
III. un protocol pentru răspuns la evenimentele de zgomot și vibrații identificate, de ex. reclamații;
IV. un program de reducere a zgomotului și vibrațiilor destinat identificării sursei (surselor), măsurării /estimării expunerii la zgomot și vibrații, caracterizării contribuțiilor surselor și implementării măsurilor de prevenire și / sau reducere.

Aplicabilitatea este limitată la cazurile în care se așteaptă și / sau a fost justificată o încălcare a zgomotului sau a vibrațiilor la receptorii sensibili.

Instalaţia este amplasată la distanţă faţă de  receptorii sensibili, la această data nu se consideră necesar elaborarea unui plan de gestionare a zgomotului și vibrațiilor.

BAT 18. Pentru a preveni sau, acolo unde nu este posibil, reduce emisiile de zgomot și vibrații, BAT este să se utilizeze una sau o combinație de tehnici recomadate

a. Locația corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor:
Creșterea distanței dintre emițător și receptor, utilizarea clădirilor ca ecrane de zgomot și relocarea ieșirilor sau intrărilor de clădiri.
Pentru instalațiile existente, relocarea echipamentelor și a ieșirilor sau intrărilor de clădiri poate fi limitată de lipsa de spațiu sau de costuri excesive.
b. Măsuri operaționale, care includ tehnici precum:
i. inspecția și întreținerea echipamentului;
ii. închiderea ușilor și ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil;
iii. operarea echipamentelor de către personal cu experiență;
iv. evitarea activităților zgomotoase noaptea, dacă este posibil;
v. dispoziții pentru controlul zgomotului în timpul activităților de întreținere, trafic, manipulare și tratament.
c. Echipamente cu zgomot redus: pot include motoarele de acționare, compresoare, pompe și facle.

Instalaţia este amplasată la distanţă faţă de receptorii sensibili.Se aplică măsuri operaționale, cum sunt:
- inspecția și întreținerea echipamentelor;
- închiderea ușilor și ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil;
- operarea echipamentelor de către personal cu experiență;
- evitarea activităților zgomotoase noaptea;
- dispoziții pentru controlul zgomotului în timpul activităților de întreținere, trafic, manipulare și tratare.
- echipamente cu zgomot redus

BAT 19. Pentru a optimiza consumul de apă, pentru a reduce volumul de apă reziduală generată și pentru a preveni sau, acolo unde nu este posibil, reducerea emisiilor în sol și apă, BAT reprezintă să se utilizeze o combinație adecvată a tehnicilor de mai jos.

Cantitatea de apă utilizată în preocese tehnologice este minimă, se utilizează doar la nevoie si la igienizarea spatiilor.

BAT 20. Pentru a reduce emisiile în apă, BAT reprezintă tratarea apelor reziduale

Nu se evacueaza ape uzate. Condensul se colectează și se evacuează ca și deșeu.

Apele menajere si cele din igienizari sunt evacuate in canalizarea amplasamentului si apoi in reteaua muncipala Campia Turzii.

BAT 21. Pentru a preveni sau a limita consecințele accidentelor și incidentelor asupra mediului, BAT reprezintă să se utilizeze toate tehnicile de mai jos, ca parte a planului de gestionare a accidentelor:

- Măsuri de protecție. Acestea includ măsuri precum:
• protecția plantei împotriva actelor răuvoitoare;
• sistem de protecție împotriva incendiilor și exploziilor, care conține echipamente pentru prevenire, detectare și stingere;
• accesibilitatea și funcționalitatea echipamentelor de control relevante în situații de urgență.

- Gestionarea emisiilor accidentale / incidentale. Se stabilesc proceduri și se prevăd dispoziții tehnice pentru a gestiona emisiile provenite din accidente și incidente, cum ar fi emisiile provenite din scurgeri, apa de stingere a incendiilor sau supape de siguranță (în ceea ce privește eventuala izolare).

- Sistem de înregistrare și evaluare a incidentelor / accidentelor. Acestea includ tehnici precum:
• un fișier / jurnal pentru a înregistra toate accidentele, incidentele, modificările procedurilor și rezultatele inspecțiilor. 
• proceduri de identificare, răspuns și învățare din astfel de incidente și accidente

Operatorul iniţiază proceduri și va aplica tehnici de prevenire sau limitare a consecințelor accidentelor și incidentelor asupra mediului:

- Măsuri de protecție

- Gestionarea emisiilor accidentale / incidentale

- Sisteme de înregistrare și evaluare a incidentelor / accidentelor

BAT 22. Pentru a utiliza materialele în mod eficient, BAT reprezintă să se înlocuiască materialele cu deșeuri.

Dacă se vor identifica posibilităţi/oportunităţi, se vor folosi deșeuri în locul unor materiale.

BAT 23. Pentru utilizarea eficienta a energiei si economisirea acesteia, BAT este utilizarea ambelor tehnci prezentate mai jos:

- Planul de eficiență energetică: Planul de eficiență energetică implică definirea și calcularea consumului specific de energie al activității (sau activităților), stabilirea anuală a unor indicatori cheie de performanță (de exemplu, consumul specific de energie exprimat în kWh / obiectivele de îmbunătățire periodică și acțiunile conexe. Planul este adaptat la specificul tratării deșeurilor în ceea ce privește procesele realizate, fluxul (fluxurile) de deșeuri tratate etc.

# b. Bilanțul energetic
Un bilanț al bilanțului energetic oferă o defalcare a consumului de energie și a generării (inclusiv a exportului) pe tipul de sursă (adică electricitate, gaz, combustibili lichizi convenționali, combustibili solizi convenționali și deșeuri). Aceasta include:
(i) informații privind consumul de energie în ceea ce privește energia furnizată;
(ii) informații privind energia exportată din instalație;
(iii) informații privind fluxul de energie (de exemplu, diagrame Sankey sau balanțe energetice) care arată modul în care energia este utilizată pe tot parcursul procesului.
Bilanțul energetic este adaptat la specificul tratării deșeurilor în ceea ce privește procesele realizate, fluxurile de deșeuri tratate etc.

Operatorul va elabora planul de eficienţa energetică și bilanţuri pe tipuri de surse de energie

BAT 24. Pentru a reduce cantitatea de deșeuri expediate spre eliminare, BAT trebuie să maximizeze reutilizarea ambalajelor, ca parte a planului de gestionare a reziduurilor (a se vedea BAT 1).
Descriere. Ambalajele (recipientele, recipientele, IBC-urile, paleţi etc.) sunt reutilizate pentru a stoca deșeuri, atunci când sunt în stare bună și suficient de curate, în funcție de verificarea compatibilității între substanțele conținute (în utilizări consecutive). Dacă este necesar, ambalajul este trimis pentru tratare adecvată înainte de reutilizare (de ex., recondiționare, curățare). Aplicabilitate. Unele restricții de aplicabilitate derivă din riscurile de contaminare a deșeurilor reprezentate de ambalajul reutilizat.

Operatorul va reutiliza ambalaje colectate, în special pentru stocarea  și reambalarea deșeurilor tratate, sau le va valorifica pentru reutilizare externă.

D.CONCLUZII BAT PENTRU TRATAREA MECANICĂ A DEŞEURILOR

BAT 25. Pentru a reduce emisiile de pulberi în aer și de particule cu conţinut de metale, PCDD /F și PCB-uri similari dioxinelor, BAT reprezintă să se aplice BAT 14d și să utilizeze unul sau o combinație dintre tehnicile de mai jos.

- Cicloane- sunt utilizate în principal ca separatoare preliminare pentru praf grosier

- Filtre textile.Poate să nu fie aplicabil conductelor de evacuare aer direct conectate la tocător, atunci când efectele deflagrației asupra filtrului de țesături nu pot fi atenuate (de exemplu, prin utilizarea supapelor de presiune).

- Scrubere umede

- Injectarea apei în tocător. Deșeul care urmează a fi mărunțit este umezit prin injectarea apei în tocător. Cantitatea de apă injectată este reglată în raport cu cantitatea de deșeuri care este mărunțită (care poate fi monitorizată prin energia consumată de motor). Gazele reziduale care conțin praf rezidual sunt direcționate spre un ciclon și / sau spre un scruber umed.

Se aplică numai în limitele constrângerilor asociate condițiilor locale (de exemplu, temperatură scăzută, secetă).

Table 6.3: Nivelul de emisie asociat nivelului BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate de pulberi în aer de la tratarea mecanică a deșeurilor

| Parameter | Unit | BAT-AEL Media zilnică sau medie pe perioada de eșantionare |
| --- | --- | --- |
| Praf | mg/Nm3 | 2–5 (1) |
| Atunci când un filtru textil nu este aplicabil, limita superioară a intervalului este de 10 mg/Nm3 |

Pentru a reduce emisiile de pulberi în aer, instalatia de maruntire a spumei poliuretanice este prevazuta cu filtru textil.

Se vor monitoriza emiziile dirijate de pulberi si se va urmări încadrarea în nivelul de emisii asociate BAT.

BAT 26. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu și pentru a preveni emisiile datorate accidentelor și incidentelor, BAT trebuie să utilizeze BAT 14g și toate tehnicile de mai jos:
a. implementarea unei proceduri de inspecție detaliată pentru deșeurile balotate înainte de mărunțire;
b. eliminarea obiectelor periculoase din fluxul de intrare a deșeurilor și eliminarea lor în condiții de siguranță (de exemplu, cilindri de gaze, EoLVs nedepoluți, DEEE nepoluate, articole contaminate cu PCB sau mercur, articole radioactive);
c. tratarea containerelor numai atunci când este însoțită de o declarație de curățare.

Operatorul aplică măsuri de menţinere a curățeniei zonelor de tratare și depozitare a deșeurilor (BAT 14g) și tehnicile BAT:

- proceduri de inspecție detaliată pentru deșeurile balotate înainte de mărunțire;
- eliminarea obiectelor periculoase din fluxul de intrare a deșeurilor, si stocarea lor în condiții de siguranță.

BAT 27. Pentru a preveni deflagrațiile și pentru a reduce emisiile în cazul apariției deflagrațiilor, BAT reprezintă să se utilizeze tehnica a. și una sau ambele tehnici b. și c. dat mai jos.

- Planul de gestionare a deflagrației. Aceasta include:
• program de reducere a adeflagrației conceput pentru a identifica sursa (sursele) și pentru a pune în aplicare măsuri pentru prevenirea aparițiilor deflagrației, de ex. inspecția intrărilor de deșeuri, astfel cum este descrisă în BAT 26a, îndepărtarea obiectelor periculoase descrise în BAT 26b;
• analiza incidentelor și remedierilor istorice de deflagrație și diseminarea cunoștințelor de deflagrație;
• un protocol pentru răspuns la incidentele de deflagrație.

- Amortizoare de control al presiunii
Amortizoarele de control al presiunii sunt instalate pentru a atenua undele de presiune provenite de la deflagrațiile care altfel ar provoca daune majore și emisii ulterioare.

- Premaruntire. Utilizarea unui tocator de viteză redusă instalat în amonte de tocătorul principal. În general, se aplică pentru instalații noi, în funcție de materialul de intrare. Aplicabil pentru upgrade-uri majore ale instalațiilor în cazul în care un număr semnificativ de deflagrații au fost fundamentate.

Operatorul elaborează un plan pentru managementul deflagraţiilor.

De asemenea, instalaţiile sunt prevăzute cu amortizoare de control al presiunii

În instalațiile de tratare au loc operatii succesive de mărunțire.

BAT 28. Pentru a utiliza energia în mod eficient, BAT este sa se mențină alimentarea tocătorului stabila.
Descriere. Alimentarea tocătorului este egalizată prin evitarea întreruperii sau supraîncărcării alimentării cu deșeuri, ceea ce ar conduce la închideri și porniri nedorite ale mașinii.

Operatorul urmărește să asigure alimentarea cȃt mai stabilă a tocătorului, fără întreruperi; instalatia de tratare se porneste cand sunt asigurate stocuri suficiente pentru functionare liniara.

E.CONCLUZII BAT PENTRU TRATAREA DEEE CONŢINÂND VFC ŞI/SAU VHC

BAT 29. Pentru a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de compuși organici în aer, BAT reprezintă să se aplice BAT 14d, BAT 14h și să utilizeze tehnica a. și una sau ambele tehnici b. și c. de mai jos.

- Toți agenții frigorifici și uleiurile sunt îndepărtați din DEEE care conțin VFC-uri și / sau VHC-uri și capturate printr-un sistem de aspirare în vid (de exemplu, îndepărtarea agentului refrigerant de cel puțin 90%). Refrigeranții sunt separați de uleiuri și uleiurile sunt degazate.
Cantitatea de ulei rămas în compresor este redusă la minimum (astfel încât compresorul să nu picure).

- Gazul rezidual care conține compuși organici, cum ar fi VFC / VHC, este trimis într-o unitate de condensare criogenică unde acestea sunt lichefiate (a se vedea descrierea din secțiunea 6.6.1). Gazul lichefiat este depozitat în rezervoare de presiune pentru tratare ulterioară.

Adsorbţie: Gazele reziduale care conțin compuși organici, cum ar fi VFCs / VHCs, sunt conduse în sisteme de adsorbție (a se vedea descrierea din secțiunea 6.6.1). Carbonul activ este regenerat prin intermediul unui aer încălzit, pompat în filtru, pentru desorbția compușilor organici. Ulterior, gazul rezidual de regenerare este comprimat și răcit pentru a lichefia compușii organici (în unele cazuri prin condensare criogenică). Gazul lichefiat este apoi depozitat în recipiente sub presiune. Gazul rezidual rămas din stadiul de comprimare este de obicei condus înapoi în sistemul de adsorbție pentru a reduce emisiile de VFC / VHC

- Instalatia de tratare a echipamentelor de refrigerare este prevazuta cu sistem de captare/aspirare si de separare a refrigerantilor de uleiurile de compresor.

- Instalatia de tratare a echipamentelor de refrigerare are sistem de condensare criogenica pentru lichefiere.

Agentii frigorifici lichefiati recuperati sunt stocati temporat, pana la predare catre instalatii de eliminare prin incinerare.

c. Nu se aplica tehnica de absorbtie

Tabel 6.4: Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru canalele TVOC și emisiile de CFC în aer provenite din tratarea DEEE care conțin CFC și / sau VHC

| Parameter | Unit | BAT-AEL (Media pe perioada de eșantionare) |
| --- | --- | --- |
| TVOC | mg/Nm3 | 3–15 |
| CFCs | mg/Nm3 | 0.5–10 |

# Se vor monitoriza emiziile dirijate de TVOC și CFCs si se va urmări încadrarea în nivelul de emisii associate BAT.

BAT 30. Pentru a preveni emisiile datorate exploziilor la tratarea DEEE care conțin CFC și / sau VHC, BAT reprezintă să se utilizeze oricare dintre tehnicile de mai jos.

a.Atmosfera inerta: Prin injectarea de gaz inert (de exemplu, azot), concentrația de oxigen în echipamentele închise (de exemplu, în tocătoare închise, concasoare, praf și colectori de spumă) este redusă (de exemplu la 4% în volum).

# b.Ventilatie fortata: Prin utilizarea ventilației forțate, concentrația de hidrocarburi în echipamentele închise (de exemplu, în tocătoare închise, concasoare, colectoare de praf și spumă) este redusă la <25% din limita inferioară de explozie.

Pentru a preveni emisiile datorate exploziilor la tratarea DEEE care conțin CFC și / sau VHC, operatorul aplică tehnica de injectare de gaz inert (azot) in instalatie.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

....

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.b) | coş evacuare | 2,00 | 0,20 | 0,20 | Pulberi totale |  | kit evacuare | 100,00 | 152343,00 | 543175,00 |
| 5.1.b) | coş evacuare | 2,00 | 0,20 | 0,20 | Monoxid de Carbon |  | kit evacuare | 100,00 | 152343,00 | 543175,00 |
| 5.1.b) | coş evacuare | 2,00 | 0,20 | 0,20 | Oxizi de azot |  | kit evacuare | 100,00 | 152343,00 | 543175,00 |
| 5.1.b) | coş evacuare | 2,00 | 0,20 | 0,20 | Oxizi de sulf |  | kit evacuare | 100,00 | 152343,00 | 543175,00 |

9.1.2. Emisii difuze

Activitatea desfasurata pe amplasament nu ridica probleme importante de poluare a aerului. Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de posibile emisii difuze de la instalatia de tratare a frigiderelor, datorate in principal unor neetanseitati ale utilajelor.

| Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem de evacuare | Pulberi, freoni | Tubulatura de evacuare la nivelul peretelui, cu filtru textil, cu suprafata filtranta 51 mp | existent |
| Tiraj fortat | CO, SO2, NOx,pulberi | Fără echipament de depoluare | existent |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

Pe amplasament  nu se utilizeaza ape tehnologica.

Sursele posibile de poluare a apelor subterane si de suprafata generate de pe amplasamentul studiat:

- neetanseitati ale sistemului de canalizare ape menajere si pluviale

- scurgeri accidentale de uleiuri uzate colectate sau alte categorii de deseuri periculoase in canalizare.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și vestiarele cladirii administrative sunt evacuate in canalizarea de pe amplasament. Apele pluviale de pe platformele exterioare de depozitare se colecteaza in rigole, și se evacueaza in canalizarea amplasamentului, dupa trecerea prin separatorul de produse petroliere.

9.2.1. Surse de ape uzate

-Nu rezultă ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 52/30.01.2018 cu valabilitate până la data de 31.01.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Canalizarea menajeră SC.ISCT SA | 8,5 | 7,4 | 2,65 | Aici intră şi spălări/igienizări hală |
| Tehnologice care necesitã epurare | Canalizarea industrial –Racoşa 2-SC.ISCT SA | - | 3833,5 | - | Apă pluvială epurată-platforme şi apă pluvială curate-acoperiş |

9.2.3. Pretratare

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | DA |
| Stație epurare |  |
| Management sedimente rezultate din pretratare |  |
| Detalii | bazin decantor separator de hidrocarburi cu V=4,9mc |

9.2.4. Tratare

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Activitatea se desfasoara pe o platforma industriala. Suprafetele sunt betonate si sunt prevazute cu rigole de colectare pentru eventualele scurgeri accidentale.

Deoarece zona in care este amplasata instalatia este zona industriala, atat arealul din incinta cat și zona din afara incintei, sunt considerate terenuri cu folosința mai puțin sensibila. Rezultatele masuratorilor realizate la intocmirea raportului de amplasament/referinta arata ca nu exista depășiri ale pragului de alertă pentru indicatorii analizati, fata de limite precizate de Ordinul 756/1997, dar sunt depășiri faţă de valorile normale precizate în Ordinul 756/1997, pentru indicatorii: crom, cupru, cadmiu, nichel, plumb, zinc, arsen, mercur. Cauza valorilor mai ridicate obtinute pentru unele elemente în solul din incinta amplasamentului s-a apreciat că poate fi activitatea industrială care se desfăşoară pe platformă de mai multe decenii.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru activitatea de colectare şi tratare a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.b) | coş evacuare | Pulberi totale | 50,00 | Milligram/normal metru cub | Ord.462/1993, Legea nr.278/2013 |
| 5.1.b) | coş evacuare | Monoxid de Carbon | 170,00 | Milligram/normal metru cub | Ord.462/1993, Legea nr.278/2013 |
| 5.1.b) | coş evacuare | Oxizi de azot | 450,00 | Milligram/normal metru cub | Ord.462/1993, Legea nr.278/2013 |
| 5.1.b) | coş evacuare | Oxizi de sulf | 1700,00 | Milligram/normal metru cub | Ord.462/1993, Legea nr.278/2013 |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:Nu este cazul

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate |  |  |
| Neplanificate |  |  |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 52/30.01.2018, anexă la prezenta autorizaţie integrată de mediu şi se referă numai la apele tehnologice uzate.  Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

10.4.  Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

## Nu este cazul

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55db şi curba de zgomot Cz 50  , conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deşeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | De la mentenanta utilaje | 0,600 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | De la tratarea echipamentelor frigorifice | 1,000 | To/luna | valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele apa/ulei | Din decantorul de ape pluviale | 0,010 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele apa/ulei | Din separatorul de produse petroliere | 0,010 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HC FC , HFC | freon, apa cu continut de freon – din tratarea echipamentelor frigorifice | 1,000 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 15 01 01 | ambalaje din hartie si carton din dezambalare | Sectie, Birouri | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje din materiale plastice | Sectie, Birouri | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje din lemn | Aprovizionare/ ambalare | 1,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Sectie | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 05 | ambalaje compozite | Sectie | 0,010 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 06 | ambalaje in amestec | Sectie | 0,010 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | ambalaje din sticla | Sectie, Birouri | 0,040 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Sectie si administrativ | 0,010 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | productie | 0,020 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 | Protectia muncii, sectie, etc. | 0,200 | To/Luna | Eliminare/ Valorificare | D10 R12 | Incinerarea pe sol |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate | Procese de tratare | 1,000 | To/luna | Eliminare/ valorificare | D10 R12 |  |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamentele casate, altele decat cele specificate16 02 15 | Procese de tratare | 183,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | acumulatori cu plumb | Sectie, mentenanta | 0,030 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | Birouri, logistica administrativ | 0,005 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 03* | baterii cu continut de mercur | Sectie, birouri, administrativ | 0,005 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia celor de la rubrica 16 06 03) | Sectie, Birouri | 0,010 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 05 | alte baterii si acumulatori | Sectie, Birouri | 0,050 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 10 01 | deseuri de fier si otel | Din tratarea deseurilor | 340,000 | To/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 10 02 | deseuri neferoase | Din tratarea deseurilor | 60,000 | To/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 02 | metale feroase | Din tratarea deseurilor | 540,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 03 | metale neferoase | Din tratarea deseurilor | 110,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 04 | materiale plastice si cauciuc | Din tratarea deseurilor | 415,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 05 | sticla | Din tratarea deseurilor | 230,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 07 | lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06 | Din tratarea deseurilor | 45,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11 | Din tratarea deseurilor | 810,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | Iluminatul sectiei si birourilor | 0,020 | To/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | De la personalul angajat | 10 | Mc/luna | Eliminare | D1 | Depozitare pe sol şi în sol(de exemplu depozite şi altele asemenea) |

....

11.2. Deşeuri colectate

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 03 17* | deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | 0,010 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 08 03 18 | deseuri de tonere de imprimare, altele decat cele specificate la 08 03 17 | 0,010 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | ambalaje din hartie si carton | 1,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje din materiale plastice | 3,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 03 | ambalaje din lemn | 2,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 0,350 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 05 | ambalaje compozite | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 06 | ambalaje in amestec | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07 | ambalaje din sticla | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu substante periculoase | 0,500 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 16 01 17 | metale feroase | 2,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 18 | metale neferoase | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 19 | materiale plastice | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 20 | sticla | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 09* | Transformatori si condensatori continand PCB | 0,050 | To/Luna | Eliminare | D10 | Incinerarea pe sol |
| 16 02 10* | echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decat cele specificate la 16 02 09 | 0,05 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 11* | echipamente casate CLI cu continut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 460,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 12* | echipamente casate cu continut de azbest liber | 0,05 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 13* | echipamente casate cu continut de componente periculoase (2), altele decat cele specificate la 16 02 09 la 16 02 12 | 180,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09 la 16 02 13 | 550,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamentele casate | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15 | 400 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | bateriii cu plumb | 2,530 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,105 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 03* | baterii cu continut de mercur | 0,055 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03) | 0,110 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 05 | alte baterii si acumulatori | 0,350 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 02 01 | lemn | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 02 02 | sticla | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 02 03 | materiale plastice | 0,200 | To/Luna | Valorificare, Eliminare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama | 0,400 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 02 | aluminiu | 0,380 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 03 | plumb | 0,300 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 04 | zinc | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | fier si otel | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 06 | staniu | 0,050 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 07 | Amestecuri metalice | 2,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 4,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 10 01 | deseuri de fier si otel | 1,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 10 02 | deseuri de metale neferoase | 1,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 02 | metale feroase | 1,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 03 | metale neferoase | 1,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 04 | materiale plastice si cauciuc | 0,200 | To/Luna | Valorificare, Eliminare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 05 | sticla | 0,200 | To/Luna | Valorificare, Eliminare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 01 | deseuri de hartie si carton | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 02 | sticla | 0,200 | To/Luna | Valorificare, Eliminare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 11 | textile | 0,200 | To/Luna | Valorificare, Eliminare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 20,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi) | 630,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 33* | baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati, continand aceste baterii | 3,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 34 | baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33 | 0,500 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele mentionate la rubricile 20 01 21 si 20 01 23, cu continut de componente periculoase | 270,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | 728,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 38 | lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37 | 0,200 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 39 | materiale plastice | 0,200 | To/Luna | Valorificare, Eliminare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 40 | metale | 1,000 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |

Deşeuri comercializate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 1.a | aparate frigorifice de mari dimensiuni; |
| 1.b | frigidere; |
| 1.c | congelatoare; |
| 1.d | alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea si stocarea alimentelor; |
| 1.e | masini de spalat rufe; |
| 1.f | uscatoare de rufe; |
| 1.g | masini de spalat vase; |
| 1.h | masini de gatit; |
| 1.i | sobe electrice; |
| 1.j | plite electrice; |
| 1.k | cuptoare cu microunde; |
| 1.l | alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de alta natura a alimentelor; |
| 1.m | aparate electrice de incalzit; |
| 1.n | radiatoare electrice; |
| 1.o | alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru incalzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor si a fotoliilor; |
| 1.p | ventilatoare electrice; |
| 1.q | aparate de aer conditionat; |
| 1.r | alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare si de climatizare. |
| 2.a | aspiratoare |
| 2.b | aparate de curatat covoare |
| 2.c | alte aparate de curatat |
| 2.d | aparate de cusut, tricotat, tesut si alte prelucrari ale textilelor |
| 2.e | fiare de calcat |
| 2.f | aparate de prajit paine |
| 2.g | friteuze |
| 2.h | masini de macinat cafea |
| 2.i | cutite electrice |
| 2.j | aparate de tuns si alte aparate de ingrijire corporala |
| 2.k | ceasuri |
| 2.l | cantare |
| 3.a | prelucrarea centralizata a datelor; |
| 3.b | sisteme de procesare a datelor de mare capacitate; |
| 3.c | minicomputere; imprimante; informatica personala; |
| 3.d | calculatoare personale, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura; |
| 3.e | calculatoare portabile, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura; |
| 3.f | calculatoare mici portabile; |
| 3.g | calculatoare electronice; |
| 3.h | imprimante; |
| 3.i | echipament pentru copiere; |
| 3.j | masini de scris electrice si electronice; |
| 3.k | calculatoare de buzunar si de birou; |
| 3.l | alte produse si echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informațiilor prin mijloace electronice; |
| 3.m | terminale si sisteme pentru utilizatori; |
| 3.n | faxuri; |
| 3.o | telexuri; |
| 3.p | telefoane; |
| 3.q | telefoane publice; |
| 3.r | telefoane fara fir; |
| 3.s | telefoane celulare; |
| 3 s | roboti telefonici; |
| 3.t | alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informații prin comunicatii electronice |
| 4.a | aparate de radio; |
| 4.b | televizoare; |
| 4.c | camere video; |
| 4.d | aparate video cu inregistrare; |
| 4.e | aparate de inregistrare de inalta fidelitate; |
| 4.f | amplificatoare audio; |
| 4.g | instrumente muzicale; |
| 4.h | alte produse sau echipamente destinate inregistrarii sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decat prin comunicatii electronice; |
| 4.i | panouri fotovoltaice. |
| 5.a | corpuri de iluminat pentru lampi fluorescente, cu exceptia corpurilor de iluminat de uz casnic; |
| 5.b | lampi fluorescente drepte; |
| 5.c | lampi fluorescente compacte; |
| 5.d | lampi cu descarcare in gaze de inalta intensitate, inclusiv lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune si lampi cu halogenuri metalice; |
| 5.e | lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune; |
| 5.f | alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu exceptia lampilor cu filament |
| 6.a | masini de gaurit; |
| 6.b | ferastraie; |
| 6.c | masini de cusut; |
| 6.d | echipamente de strunjit, de frezat, de slefuit, de polizat, de taiat cu ferastraul, de taiat, de forfecat, de perforat, de gaurit, de stantat, de faltuit, de indoit sau destinate altor operatiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale; |
| 6.e | dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de insurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a suruburilor sau pentru alte utilizari similare; |
| 6.f | dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizari similare; |
| 6.g | echipamente de pulverizat, de imprastiat, de dispersat sau alte operatiuni de tratare a substantelor lichide sau gazoase prin alte mijloace; |
| 6.h | unelte de tuns iarba sau pentru alte activitati de gradinarit. |
| 7.a | seturi de trenuri electrice sau de curse de masini; |
| 7.b | console de mana pentru jocuri video; |
| 7.c | jocuri video; |
| 7.d | calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj si altele asemenea; |
| 7.e | echipamente sportive cu componente electrice sau electronice; |
| 7.f | automate cu monede. |
| 8.a | echipamente de radioterapie; |
| 8.b | echipamente de cardiologie; |
| 8.c | echipamente de dializa, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicina nucleara; |
| 8.d | echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro; |
| 8.e | analizoare; |
| 8.f | aparate frigorifice; |
| 8.g | teste de fecundare; |
| 8.h | alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a ranilor sau a incapacitatilor. |
| 9.a | detectoare de fum; |
| 9.b | regulatoare de caldura; |
| 9.c | termostate; |
| 9.d | aparate de masurat, cantarit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator; |
| 9.e | alte instrumente de supraveghere si control utilizate in instalatii industriale, de exemplu, in panourile de control. |
| 10.a | distribuitoare automate de bauturi calde; |
| 10.b | distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci; |
| 10.c | distribuitoare automate de produse solide; |
| 10.d | distribuitoare automate de bani; |
| 10.e | toate aparatele care furnizeaza automat orice fel de produse. |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 1a | Alcaline |
| 1b | Litiu |
| 1c | Zinc carbon |
| 1d | Zinc aer |
| 1e | Oxid de mercur (HgO) |
| 1f | Oxid de argint (Ag2O) |
| 1g | Ansamblu de baterii |
| 1h | Altele |
| 2a | Nichel Cadmiu (NiCd) |
| 2b | Plumb |
| 2c | Nichel metal hidrura (NiMH) |
| 2d | Litiu ion |
| 2e | Litiu polimer |
| 2f | Altele |
| 3a | Plumb acid |
| 3b | Nichel cadmiu (NiCd) |
| 3c | Altele |
| 4a | Plumb acid |
| 4b | Nichel cadmiu (NiCd) |
| 4c | Altele |

....

11.3. Deşeuri stocate temporar

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 03 17* | deseuri de tonere de imprimare cu continut de substante periculoase | 1,000 | To/ Luna | Containere metalice spatiu acoperit, big bags |
| 08 03 18 | deseuri de tonere de imprimare, altele decat cele mentionate la rubrica 08 03 17 | 1,000 | To/ Luna | Containere metalice spatiu acoperit, big bags |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 0,500 | To/ Luna | Containere IBC 1mc, spațiu betonat și acoperit |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor, de transmitere si de ungere | 3,000 | To/ Luna | Containere IBC 1mc, spațiu betonat și acoperit |
| 13 05 02* | namoluri de la separatoarele apa/ulei | 0,010 | To/ Luna | Recipiente metalice sau din material plastic etanșe, spațiu acoperit |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele apa/ulei | 0,010 | To/ Luna | Recipiente metalice sau din material plastic etanșe, spațiu acoperit |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HC FC , HFC (freon, apa cu conținut de freon) | 3,500 | To/ Luna | Containere presurizate metalice, spațiu betonat și acoperit |
| 15 01 01 | ambalaje din hartie si carton | 3,000 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 02 | ambalaje din materiale plastice | 3,500 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 03 | ambalaje din lemn | 2,000 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 0,400 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 05 | ambalaje compozite | 0,020 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 06 | ambalaje in amestec | 0,500 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 07 | ambalaje din sticla | 0,500 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 09 | ambalaje textile | 0,050 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 0,500 | To/ Luna | Platforma acoperita, huse big bags, containere plastic |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in alta parte), materiale de lustruire si imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 0,500 | To/ Luna | Platforma acoperita, huse big bags, containere plastic, big-bag cu protectie PE |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele mentionate la rubrica 15 02 02 | 0,050 | To/ Luna | Platforma acoperita, huse big bags, containere plastic, big-bag cu protectie PE |
| 16 01 17 | metale feroase | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice pe platforma betonata saci big-bag, vrac pe platforma betonata |
| 16 01 18 | metale neferoase | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice pe platforma betonata saci big-bag, vrac pe platforma betonata |
| 16 01 19 | materiale plastice | 0,200 | To/ Luna | Platforma acoperita, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 16 01 20 | sticla | 0,200 | To/ Luna | Platforma acoperita, containere din plasa metalica sudata , huse big-bag |
| 16 02 09* | transformatori si condensatori cu continut de PCB (doar cei proveniți din echipamentele electrice și electronice) | 0,050 | To/ Luna | container plastic |
| 16 02 10* | echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, (exceptand condensatorii si transformatorii cu PCB) | 0.050 | To/ Luna | Platforme metalice, paleți lemn, big bags, container plastic, spatiu acoperit, platforma betonata |
| 16 02 11* | echipamente casate cu continut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 420,000 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 16 02 12* | echipamente casate cu continut de azbest liber | 0.050 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 16 02 13* | echipamente casate cu continut de componente periculoase (1), altele decat cele mentionate la rubricile 16 02 09-16 02 12 | 170,000 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decat cele mentionate la rubricile 16 02 09 - 16 02 13 | 350,000 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamentele casate | 1,200 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamentele casate, altele decat cele mentionate la rubrica 16 02 15 | 235,000 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 16 06 01* | acumulatori cu plumb | 0,520 | To/ Luna | recipiente speciale din material plastic pentru stocarea bateriilor |
| 16 06 02* | acumulatori Ni-Cd | 0,110 | To/ Luna | recipiente speciale din material plastic pentru stocarea bateriilor |
| 16 06 03* | baterii cu continut de mercur | 0,060 | To/ Luna | recipiente speciale din material plastic pentru stocarea bateriilor |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu exceptia celor de la rubrica 16 06 03) | 0,150 | To/ Luna | recipiente speciale din material plastic pentru stocarea bateriilor |
| 16 06 05 | alte baterii si acumulatori | 0,350 | To/ Luna | recipiente speciale din material plastic pentru stocarea bateriilor |
| 17 02 01 | lemn | 0,500 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, huse big-bag |
| 17 02 02 | sticla | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, huse big-bag |
| 17 02 03 | materiale plastice | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, baloți, huse big-bag |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alama | 0,800 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 17 04 02 | aluminiu | 0,800 | To /Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 17 04 03 | plumb | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 17 04 04 | zinc | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 17 04 05 | fier si otel | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 17 04 06 | staniu | 0,050 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 17 04 07 | metale in amestec | 2,000 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 17 04 11 | cabluri, altele decat cele mentionate la rubrica 17 04 10 | 4,500 | To/ Luna | Vrac, platforma betonata |
| 19 10 01 | deseuri de fier sau otel | 300,000 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 19 10 02 | deseuri de metale neferoase | 50,000 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 19 12 02 | metale feroase | 500,000 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 19 12 03 | metale neferoase | 100,000 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 19 12 04 | materiale plastice si cauciuc | 130,00 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, baloți, huse big-bag |
| 19 12 05 | sticla | 30,00 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, huse big-bag |
| 19 12 07 | lemn, altul decat cel mentionat la rubrica 19 12 06 | 20,000 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, huse big-bag |
| 19 12 12 | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele mentionate la rubrica 19 12 11 | 680,000 | To/ Luna | Containere metalice/plastic, huse big bags, platforma betonata/acoperita |
| 20 01 01 | deseuri de hartie si carton | 0,200 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 20 01 02 | sticla | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, huse big-bag |
| 20 01 11 | deseuri de textile | 0,200 | To/ Luna | Spatiu acoperit, containere din plasa metalica sudata , baloți, huse big-bag |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 20,00 | To /Luna | Container plastic, container metalic, container din lemn, spatiu acoperit, platforma betonata |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi) | 630,000 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 20 01 33* | baterii si acumulatori mentionati la rubricile 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati, cu continut de astfel de baterii | 3,000 | To/ Luna | recipiente speciale din material plastic pentru stocarea bateriilor |
| 20 01 34 | baterii si acumulatori, altii decat cei mentionati la rubrica 20 01 33 | 0,500 | To/ Luna | recipiente speciale din material plastic pentru stocarea bateriilor |
| 20 01 35* | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele mentionate la rubricile 20 01 21 si 20 01 23, cu continut de componente periculoase | 255,000 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele mentionate la rubricile 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | 525,000 | To/ Luna | spatiu acoperit, platforma betonata |
| 20 01 38 | lemn, altul decat cel mentionat la rubrica 20 01 37 | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, huse big-bag |
| 20 01 39 | materiale plastice | 0,200 | To/ Luna | Containere metalice, platforma betonata, baloți, huse big-bag |
| 20 01 40 | metale | 1,000 | To/ Luna | Containere metalice, vrac pe platforma betonata, huse big-bag |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | 5 | Mc/ luna | Container 1,1 mc |

....

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 02 11* | echipamente casate cu continut de clorofluorocarburi, HCFC, HFC | 420 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 13* | echipamente casate cu continut de componente periculoase (1), altele decat cele specificate la 16 02 09-16 02 12 | 170 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decat cele mentionate la rubricile 16 02 09 - 16 02 13 | 350 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15 | 390 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi) | 630 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 35* | Echipamente electrice si electronice casate,altele decat cele mentionate la 20 01 21 si 20 01 23,cu cont.de componente periculoase | 255 | To/Luna | Valorificate | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele mentionate la rubricile 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35 | 525 | To/Luna | Valorificare | R12 | Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiunile numerotate de la R1 la R11 |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 1.a | aparate frigorifice de mari dimensiuni |
| 1.b | frigidere |
| 1.c | congelatoare |
| 1.d | alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea si stocarea alimentelor |
| 1.e | masini de spalat rufe |
| 1.g | masini de spalat vase |
| 1.q | aparate de aer conditionat |
| 3.c | minicomputere; imprimante; informatica personala; |
| 3.d | calculatoare personale, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura; |
| 3.e | calculatoare portabile, inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura; |
| 4.b | televizoare |
| 10.b | distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 1a | Alcaline |
| 1b | Litiu |
| 1c | Zinc carbon |
| 1d | Zinc aer |
| 1e | Oxid de mercur (HgO) |
| 1f | Oxid de argint (Ag2O) |
| 1g | Ansamblu de baterii |
| 1h | Altele |
| 2a | Nichel Cadmiu (NiCd) |
| 2b | Plumb |
| 2c | Nichel metal hidrura (NiMH) |
| 2d | Litiu ion |
| 2e | Litiu polimer |
| 2f | Altele |
| 3a | Plumb acid |
| 3b | Nichel cadmiu (NiCd) |
| 3c | Altele |
| 4a | Plumb acid |
| 4b | Nichel cadmiu (NiCd) |
| 4c | Altele |

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

-HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

-HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

-HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

-HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |
| Clasa și categoria de pericol | *2016. P5b - Lichide inflamabile de categoria 2 sau 3 în cazul cărora anumite condiţii de procesare, cum ar fi presiune înaltă sau temperatură ridicată, pot crea pericole de accidente majore | H225 | 2,00 | 50,00 | 200,00 |
| Clasa și categoria de pericol | *2016. H1 - TOXICITATE ACUTĂ categoria 1, toate căile de expunere | H330 | 0,96 | 5,00 | 20,00 |
| Clasa și categoria de pericol | *2016. H2 - TOXICITATE ACUTĂ Categoria 2, toate căile de expunere; | H330 | 0,001 | 50,00 | 200,00 |
| Clasa și categoria de pericol | *2016. E1 - Periculoase pentru mediul acvatic în categoria acut 1 | H400,H410 | 1,40 | 100,00 | 200,00 |

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |
| Instalaţie pentru recuperare solvenţi tip CRYO-CONDAP | poluare aer+sol | protecţie factor mediu-aer+sol |
| Sistem de extracţie a agentului frigorific din compresorul frigiderului | poluare aer+sol | protecţie factor mediu-aer+sol |
| Sistem măsurare nivel de oxigen 1 punct şi pentan 2 puncte | aer | protecţie factor mediu-aer |
| Instalaţie de stingere cu apă şi agent Forrex | poluare aer+sol | protecţie factor mediu-aer+sol |
| Recipienţi şi containere metalice presurizate | poluare aer+sol | protecţie factor mediu-aer+sol |

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |
| Instalaţia UNTHA pentru tratarea echipamentelor ce conţin tuburi cinescopice | MRT System International Suedia |
| Instalaţie CRYO-CONDAP pentru recuperare solvenţi din linia de tratare aparate frigorifice | Prerăcitor,recuperator,unitate frigorifică pentru lichid de răcire |
| Tancuri/containere metalice presurizate cu capacitatea de 900 litri pentru stocarea freonului | Tancuri/containere-6 buc |
| Containere IBC 1000 litri pentru stocare apă cu conţinut de freon sub 0,2% | container-4 buc |
| Recipient stocare azot 30.000 litri | recipient Linde-1 buc |
| Containere IBC 1000 litri pentru stocare ulei uzat | recipient 4 buc |

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

-hala este dotată cu instalaţie de detectare şi alarmare a eventualelor emisii accidentale , cu senzori ;

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul a elaborat si aplica un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Operatorul va aplica cu regularitate sisteme de analize comparative specifice sectorului.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

Instalatiile/echipamentele sunt prevazute cu:

- sisteme de etansare la pompele de vehiculare materii prime lichide

- supape de siguranta

- pompe cu garnituri duble

- numar minim de flanse (conectori) pe circuite

- garnituri eficiente si sigure pentru tipurile de materiale vehiculate

- sisteme de colectare a emisiilor in aer

Instalatiile sunt operate prin calculatoare de proces.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

Nu se monitorizează

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## ....

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| incinta | pulberi | semestrial | Conform BAT |
| La ie;irea din recipiente | CFC | semestrial | Conform BAT |
|  | TVOC | semestrial | Conform BAT |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Nu se monitorizeaza

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canalizare menajera ISCT/Canalizare industriala Racosa 2-ISCT | Menajera/igienizare | pH | discontinuu | anual | Conf.BAT |
| Canalizare menajera ISCT/Canalizare industriala Racosa 2-ISCT | Menajera/igienizare | CBO5 | discontinuu | anual | Conf.BAT |
| Canalizare menajera ISCT/Canalizare industriala Racosa 2-ISCT | Menajera/igienizare | CCOCr | discontinuu | anual | Conf.BAT |
| Canalizare menajera ISCT/Canalizare industriala Racosa 2-ISCT | Menajera/igienizare | MTS (suspensii totale) | discontinuu | anual | Conf.BAT |
| Canalizare menajera ISCT/Canalizare industriala Racosa 2-ISCT | Menajera/igienizare | Azot total | discontinuu | anual | Conf.BAT |
| Canalizare menajera ISCT/Canalizare industriala Racosa 2-ISCT | Menajera/igienizare | Fosfor total | discontinuu | anual | Conf.BAT |
| Canalizare menajera ISCT/Canalizare industriala Racosa 2-ISCT | Menajera/igienizare | Detergenti sintetici biodegradabili | discontinuu | anual | Conf.BAT |

| Parametru | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Canalizarea municipala | Raul Aries – dupa epurare corespunzatoare in statia municipala Campia Turzii |  | 6,5-8,5 |
| CBO5 |  |  |  | 300 |
| CCOCr |  |  |  | 500 |
| MTS (suspensii totale) |  |  |  | 350 |
| Azot total |  |  |  | 30 |
| Fosfor total |  |  |  | 5,0 |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  |  |  | 25 |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru monitorizarea calităţii apelor freatice, pe amplasament există patru foraje de control amplasate două amonte şi două aval, pe direcţia de curgere a apelor subterane , astfel:

| Parametru | Unitate de masura | Foraj 1-amonte | Foraj 2-amonte | Foraj 3-aval | Foraj 4-aval | Tip de monitorizare | Frecvență |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloruri (Cl-) | mg/l | 73,646 | 83,923 | 138,370 | 411,324 | discontinuu | semestrial |
| Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 0,30 | 0,20 | 5,26 | 0,21 | discontinuu | semestrial |
| Azotiti (NO2-) | mg/l | 0,63 | 0,58 | 0,28 | 0,01 | discontinuu | semestrial |
| Sulfati (SO42-) | mg/l | 149,1 | 161,1 | 41,6 | 181,77 | discontinuu | semestrial |
| Fosfati(PO43+) | mg/l | - | - | <0,03 | <0,03 | discontinuu | semestrial |
| Fenoli antrenabili cu vapori de apa (indice de fenol) | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | discontinuu | anual |
| Crom total (Cr) | mg/l | 0,002 | 0,003 | 0,00157 | 0,0039 | discontinuu | semestrial |
| Cadminu (Cd) | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | discontinuu | semestrial |
| Mercur (Hg) | mg/l | <0,0001 | <0,0001 | <0,00038 | <0,00071 | discontinuu | semestrial |
| Arsen (As) | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | discontinuu | semestrial |
| Nichel (Ni) | mg/l | 0,007 | 0,045 | <0,0008 | <0,0008 | discontinuu | semestrial |
| Plumb (Pb) | mg/l | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008 | <0,0008 | discontinuu | semestrial |
| Zinc (Zn) | mg/l | <0,003 | <0,003 | <0,03 | <0,03 | discontinuu | semestrial |
| Cupru (Cu) | mg/l | 0,005 | 0,004 | 0,023 | 0,007 | discontinuu | semestrial |
| Indice de hidrocarburi (produse petroliere) | mg/l | 0,34 | 0,44 | 0,66 | 0,46 | discontinuu | anual |
| COV – aromatici (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Xileni) | µg/l | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | discontinuu | anual |
| pH | Unitati de pH |  |  |  |  | discontinuu | anual |
| CCOCr | mg/l |  |  |  |  | discontinuu | anual |
| Reziduu fix |  |  |  |  |  |  | anual |

13.5. Monitorizarea solului

Nu se monitorizeaza

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.6. Monitorizare tehnologică-Nu se monitorizeaza

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |

....

13.8. Monitorizare zgomot

Nu se monitorizează.

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |

13.9. Monitorizare miros

Nu se monitorizează

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Cluj, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Câmpia-Turzii

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

-date privind operatorul: nume, sediu;

-date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

-pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM-APM Cluj, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea de colectare, tratare şi valorificare deşeuri periculoase şi nepericuloase, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7727-37-9 | Azot refrigerat lichid |  |  |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| 2 | Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (R/V) - Operatori economici reciclatori, valorificatori energetici si alte forme de valorificare | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 3 (R/V) - Operatori economici reciclatori, valorificatori energetici si alte forme de valorificare |
| 3 | Deseuri VSU: Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare | anual | 1 februarie - 15 martie | Chestionar 2: Operator: Colectare - Dezmembrare |
| 4 | Deseuri echipamente electrice si electronice (DEEE): Anexa 10 - Formular de raportare pentru administratorii instalatiilor de tratare | anual | 1 februarie - 30 aprilie | Anexa 10 - Formular de raportare pentru administratorii instalatiilor de tratare |
| 5 | Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA | anual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA |
| 6 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. |
| 7 | Statistica deseurilor: Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce trateaza deseuri si au in gestiune diverse instalatii de tratare. |
| 8 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 9 | Deseuri Ambalaje: Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianti de deseuri de ambalaje | anual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/ comercianti de deseuri de ambalaje |

....

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Cluj  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Mureş ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Avram Iancu Cluj;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC GreenWEEE INTERNATIONAL SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Cluj. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Cluj şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  .... pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Dr.ing. Grigore CRĂCIUN

ŞEF SERVICIU AAA,

Ing.Anca CÂMPEAN

Întocmit,

Ing.Dumitru ULIEŞAN

# 17. Anexe

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Cluj | Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Cluj al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |