Anexa 5E la procedura prevăzută în Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

MEMORIU DE PREZENTARE

Amenajare punct de colectare/tratare deșeuri provenite din colectarea selectivă (deșeuri reciclabile)

Titular: SC ROSAL GRUP SA, Sucursala Cluj-Napoca

Cuprins

1.	Denumirea proiectului	3

2.	Titluar	3

3.	Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului	3

3.1	Rezumatul proiectului	3

3.2	Justificarea necesității proiectului	6

3.3. Valoarea investiției	7

3.4. Perioada de implementare propusă	7

3.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului	7

3.6 Caracteristici fizice ale proiectului	7

4.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare	9

5.	Descrierea amplasării proiectului	9

6.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile	9

6.1 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	9

6.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	15

7.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	15

8.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.	16

9.	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	16

10.	Lucrări necesare organizării de șantier	16

11.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:	17

12.	Anexe - piese desenate:	17

13.	Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare	17

14.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele	17

1.	Denumirea proiectului

AMENAJARE PUNCT DE COLECTARE/TRATARE DEŞEURI PROVENITE DIN COLECTAREA SELECTIVĂ (DEŞEURI RECICLABILE), Str. Platanilor 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

2.	Titluar

S.C. ROSAL GRUP S.A.

Cod unic de înregistrare: RO 6089555

Număr de ordine in registrul comerțului: J40/8222/1994

Prin

S.C. ROSAL GRUP S.A. -Sucursala Cluj-Napoca

Sediu:  Str. Aleea Gârbǎu, nr. 12, Bl. H, Cluj-Napoca, județul Cluj

Tel: 0264/ 456863, Fax. 0264/ 456875

Cod unic de înregistrare: RO 18007133

Număr de ordine in registrul comerțului: J12/3510/2005

Adresa postală: Str. Aleea Gârbǎu, nr. 12, Bl. H, Cluj-Napoca, județul Cluj

e-mail: rosalcluj@rosal.ro

Tel. 0264 456863, Fax. 0264456875

Pagina internet: http://www.rosal.ro/

Persoană de contact: Nicoleta Pop, 0786400829

Director Sucursală: Radu Roșu

3.	Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

3.1	Rezumatul proiectului

Proiectul prevede amenajarea unei punct de colectare/tratare a deșeurilor reciclabile colectate, deservită de Rosal, provenite de la agenți economici.

Conform obligațiilor impuse de legislația în vigoare, cantitățile de deșeuri reciclabile precolectate și colectate separat și implicit gestionate în cadrului punctului de colectare/tratare a deșeurilor reciclabile trebuie să fie 13,2% din deșeurile generate/colectate, aceasta însemnând aproximativ 400 - 460 t deșeuri  reciclabile colectate separat/lună.

Cu toate acestea, cantitățile de deșeuri depind de gradul de colectare separată la sursă a deșeurilor, acesta nefiind un aspect care depinde de operatorul de salubritate.

Astfel, deșeurile care se vor prelua spre a fi sortate si care vor fi gestionate în cadrul procesului de sortare (inclusiv fracţii colectate separat), în cazul ideal în care se vor colecta separat, va fi aproximativ 400 t deșeuri /lună:

-	deşeuri de hârtie/carton (15 01 01) - aprox. 150 - 180 t/lună;

-	deşeuri plastice (PET, PE, HDPE) (15 01 02)- aprox. 80 – 130 t/lună;

-	deşeuri metalice (15 01 04) - aprox. 15 – 15 t/lună;

-	deşeuri sticlă (15 01 07)- aprox. 100 – 130 t/lună;

-	deşeuri lemn (15 01 03)–  aprox. 3 – 5 t/lună;

-	deșeuri de ambalaje amestecate – 15 01 06 – aprox.  30-50 t/lună;

Tipuri de categorii de deşeuri care vor rezulta in urma sortării:

-	deşeuri de hârtie/carton (15 01 01) - aprox. 100 - 150 t/lună;

-	deşeuri plastice (PET, PE, HDPE) (15 01 02)- aprox. 50 - 80t/lună;

-	deşeuri metalice (15 01 04) - aprox. 8 – 13 t/lună;

-	deşeuri sticlă (15 01 07) - aprox. 40 - 60t/lună;

-	deşeuri lemn (15 01 03)–  aprox. 2 – 3 t/lună;

-	deşeuri refuzate la sortare, care pot să apară în deșeurile reciclabile ca urmare a precolectării necorespunzătoare a deșeurilor la sursă, aspect care nu poate fi controlat de operatorul de salubritate, depinzând de gradul de informare și conștientizare a generatorilor de deșeuri cu privire la colectarea separată a deșeurilor- aprox. 100 – 130 t/lună;

§	 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate;

§	19 12 12 - alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanicã a deseurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11;

Dacă precolectarea se realizează în mod corect, din totalul deseurilor preluate spre sortare, se poate estima următoarea compoziţie a deșeurilor reciclabile tratate (estimare realizată și pe baza experienței de colaborare cu diferiți agenți economici cu ajutorul cărora s-a realizat sortarea fracției uscate, anterior):

-	Hârtie – aprox. 34%

-	Plastice - aprox. 18 %

-	Metale – aprox. 3%

-	Sticlă – aprox. 14%

-	Lemn – aprox. 1%

-	Deşeuri menajere amestecate care nu se pot recicla -aprox. 25%

Menționam că procentele pot varia in funcție de corectitudinea precolectării separate a deșeurilor la sursă.

Stația de transfer/sortare va fi amenajată pe o platformă betonată de aproximativ 2000 mp, compusă din următoarele elemente:

-	Zonă de sortare propriu-zisă prevăzută cu bandă de sortare cu 8 posturi;

-	Zonă de balotare a deșeurilor rezultate din sortare;

-	Zonă de stocare înainte de transportul deșeurilor reciclabile spre reciclatori finali;

-	Zonă de stocare înainte de transportul deșeurilor reciclabile cu valoare economică negativă  spre valorificare energetică;

-	Zonă de stocare înainte de transportul deșeurilor nereciclabile  în vederea eliminării;

-	Zonă de vestiare și grup sanitar;

o	Descrierea activităţii de sortare:

-	Deșeurile reciclabile colectate cu autogunoiere dedicate acestui tip de deseu, de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, de la agenți economici, conform graficului de colectare aprobat de Primăria Cluj-Napoca, se transportă la punctul de colectare/tratare, în hala închisă, unde vor fi recepţionate în funcţie de capacitatea utilajului de transport (recepţia se face pe volum și tip de deseu, in funcţie de prescripţiile tehnice ale utilajelor de transport);

-	Fracţia deseurilor reciclabile va fi descărcată în zona de stocare, de unde se va încărca printr-un elevator pe banda de sortare, dintr-un buncar de alimentare;

-	Deseurile sunt sortate pe o bandă de sortare cu 8 posturi iar cele sortate pe categorii de reciclabile sunt preluate de banda de preluare sorturi dupa care se balotează;

-	Deșeurile reciclabile balotate se vor încărca în autocamioane autorizate pentru transportul acestor tipuri de deseuri și vor fi livrate către reciclatori finali;

-	 Refuzul de sortare va fi direcționat în containere de capacitate mare (10-20 mc) printr-o bandă înclinată cu racleți si o pâlnie pantalon; acesta va fi transportat spre eliminare si/sau valorificare energetică.

3.2	Justificarea necesității proiectului

Contextul desfășurării proiectului:

-	în urma contractului încheiat cu Primăria Cluj-Napoca, subscrisa colectează deşeurile reciclabile pe fractii: hârtie/carton, plastic, metale, sticla, separat de restul deşeurilor menajere, conform unui program stabilit de comun acord cu Primăria şi comunicat generatorilor. Practic, în fiecare zonă deservită de subscrisa există o zi în care se colectează doar o anumită fracție a deșeurilor reciclabile (hartie/carton, plastic/metal, sticlă), funcție de sortarea la sursă de către generatori.

-	Deşeurile fracţie uscată rezultate în urma acţiunilor de colectare menţionate mai sus au fost sortate de subscrisa, în vederea reciclării finale, prin colaborare cu SC Salprest Rampa, SC REMAT STAR, SC ECOSMART LIFE  însă nu se poate garanta o colaborare permanentă, care să nu depindă de diverși factori;

Importanţa punctului de colectare/tratare a deșeurilor ce urmeaza a fi pus in functiune de societatea Rosal Grup în cadrul procesului de gestiune a deşeurilor derivă din următoarele aspecte:

-	Lipsa unor facilităţi automate de tratare a deşeurilor (sortare) generate în Municipiul Cluj-Napoca;

-	Lipsa de disponibilitate a facilităţilor de tratare a deşeurilor, autorizate, pentru preluarea şi tratarea în sensul sortării fracţiei uscate a deşeurilor colectate de SC Rosal Grup SA (ex. staţia de sortare din localitatea Mihai Viteazu, jud. Cluj funcţionează la capacitate maximă, Platforma de stocare temporară a deşeurilor municipale operată de RADP nu poate prelua deseuri fracţie uscată spre sortare deoarece această activitate „nu face obiectul principal de activitate al Platformei de stocare temporară a deşeurilor municipale, conform adresei înregistrate la Rosal cu nr. 5216/15.05.2018 iar de la alte facilităţi de tratare a deşeurilor nu s-a primit răspuns la solicitarea de colaborare în acest sens);

-	Necesitatea îndeplinirii obiectivelor de reciclare a deşeurilor şi implicit de reducere a cantității de deşeuri depozitate la nivelul Municipiului Cluj-Napoca în contextul unui grad scăzut de colectare separată a deșeurilor la sursă;

Proiectul va aduce multe beneficii de ordin social și economic la nivelul comunității, inclusiv de mediu, cum ar fi:

-	Contribuție la conservarea resurselor naturale și la îmbunătățirea condițiilor de mediu;

-	Contribuție la îndeplinirea țintelor naționale asumate față de UE în domeniul protecției mediului;

-	Contribuție la diminuarea cantităților de deșeuri ce necesită eliminare;

-	Crearea de noi locuri de muncă.

3.3. Valoarea investiției

Se estimează o valoare totală a investiției cuprinsă între 45.000 euro si 50.000 de euro.

3.4. Perioada de implementare propusă

Se estimează a fi nevoie de o perioadă de 3 luni pentru finalizarea proiectului de la momentul obtinerii aprobărilor necesare.

3.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Se atașează prezentei, următoarele:

- Plan de amplasament - Str. Platanilor nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj – Anexa 1

- Plan de încadrare in zonă -  Str. Platanilor nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj – Anexa 2

3.6 Caracteristici fizice ale proiectului

Pentru realizarea proiectului sunt necesare următoarele:

- o platformă betonată de aproximativ 50mx30m=1.500mp;

- o platformă acoperită și betonată cu o suprafață de aproximativ 10m x 10m= 100mp;

- racordarea la rețeaua de energie electrică;

- racordarea la rețeaua de apă și canalizare;

Punctul de sortare propriu-zis va consta din:

-  punct de preluare a sorturilor, constituit dintr-un buncar de preluare;

- corp stație sortare

- spații depozitare și preluare sorturi

- instalație presare-balotare

- spațiu depozitare baloți

- spații destinate transportului înspre, în interiorul și dinspre sația de sortare

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice

Punctul de preluare este format dintr-o cale de acces care să faciliteze ajungerea autospecialelor la buncărul de preluare, de unde cu ajutorul unui elevator (bandă de cauciuc cu palete, înclinată) sorturile să ajungă pe masa de selecție (bandă orizontală de sortare). Buncărul de preluare se va dimensiona astfel încât să poată prelua măcar încărcătura unei autospeciale avînd în vedere și faptul că la descărcare încărcătura se destinde în urma comprimării din timpul transportului. Se are în vedere faptul că sorturile deversate în buncăr sunt supuse în prealabil unei presortări la sursă în urma colectării selective.

De aici sorturile ajung în interiorul staței de sortare, formată dintr-o hală cu dimensiunile aproximative de L=13m, l=5m, h=2,5m, amplasată la o înălțime de aproximativ 2,5-3m, pe o structură metalică formată din stâlpi și grinzi.

În interiorul halei este amplasată o bandă orizontală de selecție cu viteza mică, prevăzută cu 8 posturi de sortare (câte 4 pe fiecare parte a benzii) realizându-se astfel posibilitatea obținerii a maxim 8 sorturi.

Sorturile sunt evacuate din hala de sortare prin fante prevăzute în podeaua halei în dreptul fiecărui post de selecție, către punctele de depozitare și preluare sorturi.

Ulterior sorturile ajung la elevatorul de la presă, în urma procesului de balotare obținându-se produsul care poate fi trimis spre vânzare și anume baloții, care vor fi depozitati în spațiul de depozitare până la expedierea către reciclatori finali.

La capatul final al benzii de sortare se va găsi amplasat un container de colectare al sortului fără valoare economică, care va fi transportat la depozite autorizate/instalații de valorificare energetică.

Capacitatea de procesare a instalației este de 2-3 t/oră, aceasta având o putere instalată de 15 kw/oră.

Datorită structurii amplasamentului în care se dorește amplasarea proiectului,  s-a ales ca și  variantă constructivă o construcție modulară, care să poată fi demontată și reamplasată într-o altă locație în cazul în care s-ar impune acest lucru, astfel:

-platforma de beton, există si poate fi folosită, datorită faptului ca are o grosime suficientă care să poata prelua încărcătura cu sarcina construcției;

- buncărul de preluare va fi amplasat la nivelul platformei, încât autospeciala să poată goli și materialul să poată fi preluat cu ajutorul elevatorului;

-hala propriu-zisă în care se va regăsi banda de sortare va fi realizată din două containere maritime lipite și cuplate prin intermediul unor dispozitive de cuplare care să poată permite detașarea acestora în cazul unei schimbări de locație. Hala va fi amplasată la o inalțime de 3 m față de cota solului și asezată pe un suport compus dintr-o structură de rezistentă formata din stâlpi și grinzi confectionați din teavă pătrată de 150 mm;

-depozitarea sorturilor se va face în compartimentele care vor fi delimitate de pereți desparțitori sub fiecare post de sortare din statie, de unde să poată fi trimis produsul sortat către presa de balotat;

-presarea și balotarea va fi executată pe platformă acoperită, deja existentă, iar de aici produsul finit va fi depozitat până la faza de expediție către reciclatori/valorificatori.

-se are în vedere faptul că rețeaua de alimentare cu energie electrică există la o distanță de aproximativ 50 m și că deja există infrastructura care să permită aducerea la locul unde se impune amplasarea aparatelor consumatoare de energie (stalpii si cablurile pentru L.E.A.)

- există deja pe amplasament rețeaua de alimentare cu apă si rețeaua de canalizare.

- există deja pe amplasament: cladirea pentru magazie, grup sanitar, vestiar și sală mese.

4.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Construcția fiind modulară, aceasta poate fi demontată cu ușurință, fără a se aduce modificări structurale importante asupra topografiei și structurii spațiului de amplasare.

În urma lucrărilor de demolare nu rezultă deșeuri iar deșeurile procesate în cadrul proiectului vor fi predate către reciclatori/eliminatori/valorificatori autorizați odată cu încheierea activității.

5.	Descrierea amplasării proiectului

Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 – nu este cazul.

Platforma pe care se doreşte instalarea punctului de colectare/tratare a fracţiei uscate a deşeurilor  (reciclabile) este amplasată pe str. Platanilor nr. 1 (fostă Pata Rât), Cluj-Napoca, judeţul Cluj, este închiriată de la de la SNTFM "CFR - MARFA,, S.A. , în baza contractului nr. nr. B2.1/C/11/2019 și are o suprafață de 2000 mp. Imobilul este identificat cu numărul cadastral 697.

Proiectul se va realiza în hala (incintă închisă) cu o suprafaţă de 2000 m2  din cadrul terenului cu nr. cadastral 697, care nu are construcţii pe suprafaţa acestuia.

Imobilul este încadrat de următoarele vecinătăţi:

·	Pe latura de sud: Depozit Poșta Română;

·	Pe latura nord: Platforma CFR, drum acces si Calea Ferată

·	Pe latura vest: drum de acces;

·	Pe latura est: Platformă aflată în proprietatea SNTFM "CFR - MARFA;

Suprafaţa totală ocupată de punctul de colectare/tratare va fi de 2000 m2.

Accesul în zonă se face pe drum asfaltat care permite accesul auto.

6.	 Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

Se menționează că pentru acest capitol s-au preluat informații din Raportul privind Impactul asupra mediului al proiectului: Amenajare punct de colectare/tratare deșeuri provenite din colectarea selectivă (deșeuri reciclabile), elaborat la solicitarea subscrisei de către  Drăgan Daniela, proiect care se dorea a fi amplasat la o distanță de aproximativ 400 m de prezentul amplasament.

6.1 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

§	Protecția calității apelor

Nu sunt prevăzute utilizări majore ale apei astfel că nu vor rezulta ape uzate pe perioada execuţiei proiectului.

Amplasamentul va fi deservit de rețeaua de canalizare în regim centralizat, deja existentă pe amplasament.

Implementarea proiectului are ca scop protejarea mediului. Reciclarea deșeurilor ajută considerabil mediul înconjurător prin faptul ca s-ar diminua cantitățile de gunoaie depozitate și s-ar reduce poluarea, dar totodată ar avea un efect benefic și asupra condițiilor economice. Explozia cantității de deșeuri a impus găsirea de soluții pentru reintroducerea lor in circuitul productiv.

Prin implementarea proiectului propus, se preconizează un impact pozitiv asupra  factorului  de  mediu  apă,  ținând cont  că  se  va  asigura  diminuarea  semnificativă  a  impactului  existent  la  ora  actuală  asupra apelor subterane și de suprafață, generat de  deșeurile reciclabile depozitate necorespunzător.

Măsurile de diminuare a impactului se vor referi la:

-	atât zona punctului de colectare/tratare a deșeurilor reciclabile provenite din colectarea selectivă cât și imprejurimile sunt impermeabilizate prezența unei patforme betonate, pentru a împiedica deversarea apei pluviale în afara amplasamentului;

-	manipularea combustibililor se execută astfel încât să se evite scăpările accidentale pe sol;

-	aplicarea, în caz de nevoie, a tuturor măsurilor de prevenire și combatere a poluarii accidentale conform prevederilor în vigoare;

-	 întreținerea constructiilor în condiții corespunzătoare în scopul minimizării unor eventuale poluări accidentale a solului și pânzei freatice;

-	orice material utilizat în construcţii și în exploatare va fi depozitat în spaţii special amenajate;

-	folosirea oricăror substanţe toxice în procesul de construcție şi în exploatare se va face  în funcţie de caracteristicile acestora și în sensul prevenirii impactului negativ asupra factorilor de mediu;

-	manipularea materialelor sau a altor substanţe utilizate în tehnologii se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele din precipitaţii;

-	nu se vor depozita deșeuri sau materii prime pe amplasament, care ar putea afecta indirect apa, prin propagarea poluării solului.

În condițiile aplicării tuturor măsurilor de reducere a impactului propuse, se poate aprecia ca implementarea și functionarea obiectivului analizat nu va induce dezechilibre în dinamica naturală a componentei hidrice ce descrie amplasamentul, nici la nivel cantitativ, nici la nivel calitativ.

§	Protecția aerului

Proiectul propus este amplasat într-o zonă cu un puternic caracter industrial, la o distanță de 1,1 km în linie dreapta, de cel mai apropiat depozit de deșeuri menajere. Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute și cu suspensii antrenate de vânt este deosebit de evidentă în zona depozitelor orășenești actuale, în care nu se practică exploatarea pe celule și acoperirea cu materiale inerte.

Zona în care se va implementa proiectul este oarecum una cu specific similar, de gestionare a deșeurilor, astfel încât se poate aprecia că aerul este afectat calitativ, mai ales prin mirosurile emanate de la depozitele de deșeuri și de la platforma de depozitare temporară, aflate în proximitate.

In depozitele de deșeuri municipale aflate în apropiere au loc frecvent incendii datorită mai multor cauze: utilizarea necontrolată a focului, reacții chimice care conduc la autoaprindere, precum și aprinderea voluntară a deșeurilor, în scopul reducerii volumului acestora. Aceste incendii sunt greu de controlat și întrucât condițiile de ardere sunt rareori optime, se generează mari cantități de poluanți nocivi.

Activitatea de sortare a deșeurilor desfășurată în incintă închisă, nu participă suplimentar și cumulativ la sporirea impactului asupra aerului față de cel exercitat de depozitele și platforma de deșeuri existente în zonă.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca poluarea componentei atmosferice să se păstreze la cel mai scăzut nivel posibil, respectiv:

-	delimitarea clară a arealelor de construcție/modernizare;

-	utilizarea unor utilaje și mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care produc emisii cât mai reduse de SOx;

-	asigurarea unei depresiuni continue în zona de recepţie, sortare, dozare deșeuri;

-	întreţinerea periodică atentă a benzii de sortare;

-	respectarea reglementărilor în vigoare privind protecţia la locul de muncă în vederea evitării incidentelor care pot conduce la funcţionarea defectuoasă a proiectului sau la afectarea stării de sănătate a personalului;

-	echipamentele și utilajele folosite la lucrări generează zgomot care poate afecta în principal personalul implicat în activitate. Pentru diminuarea disconfortului datorat funcționării utilajelor și mijloacelor de transport se recomandă ca programul de lucru sa fie în intervalul orar 7 – 17.

-	vibrațiile generate de echipamente și utilaje pot determina disconfort, celor ce-și desfășoară activitatea pe platformă. Dacă este cazul se va renunța la echipamentele care pot genera vibrații periculoase;

-	asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă se va face de către executantul lucrărilor care trebuie să respecte reglementările în vigoare.

-	se vor utiliza instalații și echipamente cât mai moderne și performante, care produc zgomot și vibrațiiîn limite admisibile. Vor trebui respectate prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirii.

Caracteristicile obiectivului (amplasamentul fata de receptori, desfășurarea activității de sortare a deșeurilor în spațiu închis, motoarele de ardere performante etc.), caracteristicile meteorologice locale (zonă deschisă cu dispersie eficienta a gazelor), întreținerea în bune condiții a instalațiilor și a utilajelor, conduc către încadrarea impactului asupra aerului mult sub limitele admisibile.

§	Protecția împotriva zgomotului a vibrațiilor și a radiațiilor

Proiectul nu încalcă dispozițiile ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv Articolul 10. Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele poluante și alte nocivităţi din aerul, apa și solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile din standardele în vigoare, conform estimărilor efectuate în cadrul Raportului privind Impactul asupra mediului al proiectului: Amenajare punct de colectare/tratare deșeuri provenite din colectarea selectivă (deșeuri reciclabile), elaborat la solicitarea subscrisei de către  Drăgan Daniela Raluca.

§	Protecția solului și a subsolului

Activitățile care se vor desfășura în vederea implementarii proiectului pot afecta solul și subsolul prin următoarele aspecte:

§	pierderi accidentale de combustibil, lubrifianţi şi reziduurile acestora, care pot fi depozitate şi manevrate neglijent;

§	poluarea biologică a solului prin gestionarea defectuoasă a deșeurilor, materiilor prime sau produselor rezultate din activitate.

Aceste riscuri pot fi eliminate prin măsurile stabilite cu ocazia organizării şantierului de lucru.

În etapa de funcționare, emisiile de levigat netratat pot avea un impact semnificativ asupra solului, subsolului și a apelor freatice și de suprafaţă din cauza concentraţiei ridicate în substanţe toxice: diferiţi compuși chimici, organici, metale grele, astfel încât fertilitatea solului scade iar calitatea apelor devine nesatisfăcătoare. De asemenea, microorganismele și agenţii patogeni pot reprezenta un risc de îmbolnăvire a populaţiei umane.

Problema levigatului poate fi ușor rezolvată prin vidanjarea acestuia cu autospeciale, prin agenți economici autorizați în acest sens.

§	Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

În zona amplasamentului, având în vedere situarea acestuia într-o zonă afectată puternic de depozitul de deșeuri de la Pata Rât, elementele biotice naturale au fost puternic alterate prin interventie antropica, astfel ca nu se mai gasesc reprezentate decat sporadic. Având în vedere că acest lucru, vegetaţia de tip natural şi semi-natural este foarte slab reprezentată aici, predominând asociaţiile de tip ruderal şi segetal, dinamica acestora fiind puternic accelerată de natura și intensitatea intervenţiei umane.

În proximitatea amplasamentului, nu există arii naturale protejate.

Amplasamentul nu este situat într-o zonă de importanță deosebită pentru mediu din punct de vedere al biodiversității și nici la limită sau în imediata vecinătate. Cea mai apropiată arie protejată Natura 2000 este ROSCI0238 Suatu – Cojocna – Crairât ce se află la aproximativ 5 km  m înspre nord-est. La o distanță de peste 5 km înspre nord-vest se află aria protejată Natura 2000 ROSCI0295 Dealurile Clujului Est.

Amplasamentul proiectului propus NU intră sub incidenta art.28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

§	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Având în vedere că obiectivul se va dezvolta într-o zonă puternic industrializată și cu specific de management a deșeurilor, relativ departe de zonele rezidențiale, se reduce considerabil riscul de a crea disconfort populatiei din zonă, atât în perioada de construcție, cât și în cea de funcționare.

§	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

Având în vedere că s-a optat pentru o constructie modulară, se estimează că în perioada de construcție nu se vor genera deșeuri în afara celor menajere care se vor elimina prin agenti economici autorizati. Deșeurile generate vor fi ambalate, etichetate și inscripționate în conformitate cu standardele naționale, europene și cu orice alte norme în vigoare.

Deșeurile gestionate și rezultate în cadrul procesului de sortare (inclusiv fracții colectate separat) vor fi stocate temporar, pe categorii, în containere metalice cu capacitate cuprinsă între 5-24 mc în vederea predării către reciclatorii finali.

| Codurile deșeurilor conform Listei Europene a Deşeurilor | Denumirea deşeului generat | Mod de depozitare temporara | Modalitaţile propuse de gestionare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | Depozitare temporara în container metalic | Valorificare prin operatori economici autorizati/reciclatori finali | nepericulos |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice (PET, PE, HDPE) | Depozitare temporara în container metalic | Valorificare prin operatori economici autorizati/reciclatori finali | nepericulos |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Depozitare temporara în container metalic | Valorificare prin operatori economici autorizati/reciclatori finali | nepericulos |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Depozitare temporara în container metalic | Valorificare prin operatori economici autorizati/reciclatori finali | nepericulos |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticlă | Depozitare temporara în container metalic | Valorificare prin operatori economici autorizati/reciclatori finali | nepericulos |
| 15 01 06 | Deșeuri de ambalaje amestecate | Depozitare temporara în container metalic | Valorificare prin operatori economici autorizati/reciclatori | nepericulos |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Depozitare temporara în container metalic | Eliminare/valorificare prin operatori economici autorizati | nepericulos |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanicã a deseurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11; | Depozitare temporara în container metalic | Eliminare/valorificare prin operatori economici autorizati | nepericulos |

Fracţiile sortate vor fi predate către agenţi economici autorizaţi în scopul colectării și/sau reciclării finale a deşeurilor, astfel:

-	Recycle Internațional, Contract nr. 8932/22.11.2018 cu actele adiţionale – pentru preluarea deşeurilor de reciclabile;

-	SC AMBRO SA SUCEAVA, Contract nr. 1236/30.05.2018 - adiţionale – pentru preluarea deşeurilor de ambalaje de carton;

-	Greentech SA BUZAU, Contract nr. E 2994/16.03.2018 pentru preluarea deşeurilor de ambalaje de PET;

-	Art Glass Production, Contract nr. 2166/18.03.2019 - pentru preluarea deşeurilor de ambalaje de sticlă;

-	Vrancart S.A. Adjud - Contract nr . 1409/09.04.2014 cu actele adiţionale – pentru preluarea deşeurilor de hârtie/carton şi materiale plastice;

-	DIREN EXIM – Contract nr. 6395/27.09.2018 – pentru preluarea mai multor tipuri de deseuri reciclabile;

-	Remat Cluj S.A. - Contract nr. 57/08.09.2016 – pentru preluarea deşeurilor metalice;

-	S.C. Greenglass Recycling S.A. - Contract nr. 7019/02.10.2015– pentru preluarea deşeurilor de ambalaje de sticlă;

-	Egger România SRL Rădăuţi Contract nr. 4242.16/14.11.2016 - pentru preluarea deşeurilor de lemn;

-	RADP Cluj-Napoca Contract nr. 155/15.09.2015  -  în vederea preluării deşeurilor care nu se pot recicla;

-	Geocycle (Romania) SRL – Contract de prestări servicii nr. 10783/23 cu Act aditional nr. 2/18.01.2019   - pentru valorificarea energetică a deșeurilor;

-	CRH CIMENT (ROMANIA) SA - Contract de prestări servicii nr. 2160/05.12.2016 - pentru valorificarea energetică a deșeurilor;

§	Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

În cazul în care, între deșeurile reciclabile nepericuloase provenite din colectarea selectivă o să apară accidental deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, acestea din urmă vor fi imediat identificate și eliminate prin firme autorizate în acest sens.

Societatea deține în acest sens Contractul nr. nr. 6207/25.11.2013 încheiat cu S.C. AKSD ROMANIA SRL.

6.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

7.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

§	Apa

Având în vedere specificul activității, faptul că amplasamentul va fi situat pe o platformă betonată, precum și categoriile de ape uzate generate (menajere), se poate aprecia că nu există surse de poluare fizico-chimică ori biologică a apei care se pot constitui într-o formă de agresiune asupra acesteia.

§	Aerul

Obiectivul analizat este o unitate de colectare/tratare a deșeurilor reciclabile provenite din colectarea selectivă a acestora.

Putem considera că printre sursele de poluare în perioada de operare a obiectivului se numără și activitățile de transport al deșeurilor din zona de colectare a acestora către punctul de sortare ce urmează a fi amplasat în incintă betonată, închisă. Emisiile rezultate în urma acestei activități sunt extrem de mici.

§	Sol și subsol

Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului se situează la un nivel neglijabil, atâta timp instalațiile și utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile vor fi gestionate în mod eficient.

§	Biodiversitatea

Proiectul va afecta nesemnificativ componenta biotică a zonei.

8.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Conform estimărilor efectuate în cadrul Raportului privind impactul asupra mediului pentru acest proiect, factorii de mediu nu vor fi afectați fizic, biologic sau chimic peste valorile maxim admisibile stabilite în legislația națională.

In plus, proiectul propus nu se încadrează printre unitățile care pot produce disconfort fizic sau psihic asupra populației, deoarece, activitatea este diferită de cea de incinerare. Proiectul nu va suplimenta gradul de afectare al factorilor de mediu.

9.	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Încadrarea în planurile de urbanism

Conform certificatului de urbanism nr. 3971 din 16.09.2019 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca imobilul pe care se dorește amplasarea proiectului este aflat în proprietate privată si este situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în afara zonei de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice.

Relaţia proiectului cu Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Cluj

Punctul de colectare/tratare ce urmeaza a fi amenajat de societatea Rosal Grup contribuie semnificativ la implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Cluj, aflat în fază incipientă de implementare.

Proiectul se subordonează Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Cluj, contribuind astfel la atingerea obiectivelor de reciclare, valorificare a deşeurilor şi implicit reducerea cantității de deşeuri depozitate la nivelul Municipiului Cluj.

În plus, prin tratarea deșeurilor în cadrul unui punct de tratare, în calitate de operator de salubritate, societatea Rosal contribuie la atingerea țintelor de reciclare a deșeurilor stabilite conform OUG 74/2018, mai ales în contextul unui grad scăzut de colectare selectivă a deșeurilor la sursă.

Mai mult decât atât, proiectul propus este în concordanță cu Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Cluj 2019-2025 având în vedere că acesta din urmă prevede, conform Capitolului 11, tabelul 11-2 Planul de acțiune pentru deșeuri de ambalaje, Măsura 1.1.: ”Realizarea de capacități de reciclare suplimentare pentru ambalajele de hârtie/carton, metal, lemn, sticlă și plastic astfel încât să se asigure atingerea țintelor de reciclare pentru anul 2025”.

10.	Lucrări necesare organizării de șantier

Construcția fiind modulară, aceasta poate fi montată cu ușurință iar lucrări necesare organizării de șantier nu se impun având în vedere ca pe amplasament deja există spații de înmagazinare, grup sanitar, vestiar și sală mese, rețea de alimentare cu apă si rețea de canalizare.

11.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

Construcția fiind modulară, aceasta poate fi demontată cu ușurință fără a se aduce modificări ale spațiului sau ale calității mediului înconjurător.

12.	Anexe - piese desenate:

-	Schiță flux sortare – Anexa 3

-	Schiță hală sortare – Anexa 4

13.	Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Nu este cazul.

14.	Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele

Nu este cazul.

ROSAL GRUP SA

SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Director Sucursala,

RADU ROSU

Intocmit,

Nicoleta Pop