CONSTRUIRE RETEA FIXA DE TELECOMUNICATII FTTH ORANGE ÎN LOCALITATEA GHERLA, JUD. CLUJ

Faza: Proiect Autorizare Construire

– Memoriu de Prezentare conform Anexa nr. 5E a Legii 292/2018 –

Amplasamentul obiectivului:

Intravilan / Extravilan localitățile Gherla, Hășdate și Băița, UAT Gherla, Jud. Cluj.

Beneficiar:    SC ORANGE ROMANIA SA (Investitor)

Adresa poștală: București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Sector 1;

Reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare: SC Connexion Group SRL, Daniel DRĂGHICI - Telefon 0729.390.047,  email: daniel@fibreoptice.ro.

Proiectant: 	SC CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII SRL,

Str. Viilor, Nr. 5, 28 Balotești,  www.camusat.com Romania;

Cod Unic de Înregistrare‎: ‎9246522; Nr. Înmatriculare‎: ‎J23/562/2002;

Tel: 40 31 711 15 24; Fax: 40 31 711 15 28 Balotești,  www.camusat.com Romania.

Elaborator Memoriu de Prezentare conform Anexa nr. 5E a Legii 292/2018:

S.C. APE MEDIU S.R.L.,

DAMIAN Ioan Viorel – Persoană de contact,

Telefon: 0767.279.236; E-mail: damianioanviorel@gmail.com, apemediu@gmail.com.

Certificat de urbanism:

Nr. 398 din 24/04/2019.

Decizie de evaluare inițială:

Nr. 40 / 12.02.2021.

Dosar Agenția pentru Protecția Mediului Cluj:

Nr. 1626/26.01.2021.

Cuvânt înainte:

| An | Populație mondială [miliarde] | Carbon în atmosferă: [ppm] | Remaining wilderness Arii sălbatice rămase [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1937 | 2,3 | 280 | 66% |
| 1954 | 2,7 | 310 | 64% |
| 1960 | 3 | 315 | 62% |
| 1968 | 3,5 | 323 | 59% |
| 1971 | 3,7 | 326 | 58% |
| 1978 | 4,37 | 335 | 55% |
| 1989 | 5,1 | 353 | 49% |
| 1997 | 5,19 | 360 | 46% |
| 2011 | 7 | 391 | 39% |
| 2020 | 7,8 | 415 | 35% |

„Ne trăim viața confortabilă în umbra unui dezastru pe care îl facem noi. Acest dezastru este provocat chiar de lucrurile care ne permit să ne ducem viața confortabilă. Și este destul de firesc să continuăm astfel până când există un motiv convingător de a nu face acest lucru și un plan foarte bun pentru o alternativă.

Ne-am dat seama cu toții simultan că a noastră casa nu era nelimitată - existența noastră avea un avantaj. (43)”

„O schimbare radicală a nivelului de carbon atmosferic a fost o caracteristică a tuturor celor cinci extincții în masă din istoria Pământului și un factor major în cea mai cuprinzătoare anihilare a speciilor - dispariția permiană, acum 252 de milioane de ani. Cauza exactă a acestei schimbări este contestată, dar știm că unul dintre cele mai lungi și mai extinse evenimente vulcanice din istoria Pământului a crescut în forță pe o perioadă de un milion de ani, acoperind ceea ce astăzi este Siberia cu 2 milioane de kilometri pătrați de lavă. Este posibil ca această lavă să se fi răspândit prin rocile existente și să fi atins vaste albi de cărbune, aprinzându-le și descărcând suficient dioxid de carbon în atmosferă pentru a ridica temperatura Pământului cu 6° C peste media de astăzi și pentru a crește aciditatea întregului ocean. Încălzirea oceanului a pus toate sistemele marine sub stres și, pe măsură ce apele au devenit mai acide, speciile marine cu coji de carbonat de calciu - cum ar fi coralii și o mare parte din fitoplancton - s-au dizolvat pur și simplu. Prăbușirea întregului ecosistem era atunci inevitabilă. 96 % din speciile marine de pe Pământ au dispărut. (88)”

„Vorbim adesea despre salvarea planetei, dar adevărul este că trebuie să facem aceste lucruri pentru a ne salva pe noi înșine. (218)”

„Lumea vie a supraviețuit extincțiilor în masă de câteva ori înainte. Dar noi, oamenii, nu putem presupune că vom face la fel. Am ajuns la fel de departe pentru că suntem cele mai inteligente creaturi care au trăit vreodată pe Pământ.

Dar dacă vrem să existe în continuare, vom cere mai mult decât inteligență.

Vom avea nevoie de înțelepciune. (220)”

David Attenborough. O viață pe planeta noastră: declarația martorului meu și o viziune pentru viitor . Editura Grand Central, 2020. (266 pagini)

Cuprins

I.	DENUMIREA PROIECTULUI:	- 2 -

II.	TITULAR	- 2 -

II.1	Numele companiei;	- 2 -

II.2	Adresa poștală;	- 2 -

II.3	Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;	- 2 -

II.4	Numele persoanelor de contact:	- 2 -

II.5	Director/manager/administrator;	- 2 -

II.6	Responsabil pentru protecția mediului.	- 2 -

III.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECTULUI:	- 3 -

III.1	Un rezumat al proiectului:	- 3 -

III.2	Valoarea Investiției	- 9 -

III.3	Perioada de implementare propusă	- 9 -

III.4	Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);	- 9 -

III.5	O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)	- 10 -

III.5.1	Profilul și capacitățile de producție;	- 10 -

III.5.2	Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);	- 10 -

III.5.3	Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;	- 10 -

III.5.4	Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;	- 10 -

III.5.5	Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;	- 10 -

III.5.6	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;	- 10 -

III.5.7	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;	- 10 -

III.5.8	Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;	- 11 -

III.5.9	Metode folosite în construcție;	- 11 -

III.5.10	Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;	- 11 -

III.5.11	Relația cu alte proiecte existente sau planificate;	- 11 -

III.5.12	Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	- 11 -

III.5.13	Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);	- 12 -

III.5.14	Alte autorizații cerute pentru proiect.	- 12 -

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare:	- 12 -

IV.1	Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului	- 12 -

IV.2	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului	- 12 -

IV.3	Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz	- 12 -

IV.4	Metode folosite în demolare	- 12 -

IV.5	Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;	- 12 -

IV.6	Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)	- 13 -

V.	Descrierea amplasării proiectului:	- 13 -

V.1	Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;	- 13 -

V.2	Localizarea proiectului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:	- 13 -

V.3	Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:	- 13 -

V.4	Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;	- 13 -

V.5	Politici de zonare și de folosire a terenului	- 15 -

V.6	Arealele sensibile	- 15 -

V.7	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970	- 15 -

V.8	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	- 15 -

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:	- 15 -

(A)	Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:	- 15 -

VI.1	Protecția calității apelor:	- 15 -

VI.1.1	Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;	- 15 -

VI.1.2	Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.	- 16 -

VI.2	Protecția aerului:	- 16 -

VI.2.1	Sursele de poluanți pentru aer, poluanți;	- 16 -

VI.2.2	Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.	- 17 -

VI.3	Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	- 17 -

VI.3.1	Sursele de zgomot și de vibrații;	- 17 -

VI.3.2	Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.	- 17 -

VI.4	Protecția împotriva radiațiilor:	- 17 -

VI.4.1	Sursele de radiații;	- 17 -

VI.4.2	Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.	- 17 -

VI.5	Protecția solului și a subsolului:	- 17 -

VI.5.1	Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;	- 17 -

VI.5.2	Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.	- 17 -

VI.6	Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:	- 18 -

VI.6.1	Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;	- 18 -

VI.6.2	Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.	- 18 -

VI.7	Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:	- 18 -

VI.7.1	Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc;	- 18 -

VI.7.2	Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.	- 19 -

VI.8	Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:	- 19 -

VI.8.1	Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;	- 19 -

VI.8.2	Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;	- 20 -

VI.8.1	Planul de gestionare a deșeurilor;	- 22 -

VI.9	Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:	- 22 -

VI.9.1	Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;	- 22 -

VI.9.2	Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.	- 22 -

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:	- 23 -

VII.1	Impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);	- 23 -

VII.2	Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);	- 23 -

VII.3	Magnitudinea și complexitatea impactului;	- 23 -

VII.4	Probabilitatea impactului;	- 23 -

VII.5	Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;	- 23 -

VII.6	Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;	- 23 -

VII.7	Natura transfrontieră a impactului.	- 23 -

VIII.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:	- 24 -

VIII.1	Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.	- 24 -

IX.	Legătura cu alte acte normative și/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare:	- 24 -

(A)	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-Cadru Apă, Directiva-Cadru Aer, Directiva-Cadru a Deșeurilor Etc.)	- 24 -

(B)	Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	- 24 -

X.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:	- 24 -

X.1	Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;	- 24 -

X.2	Localizarea organizării de șantier;	- 25 -

X.3	Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;	- 25 -

X.4	Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;	- 25 -

X.5	Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.	- 25 -

XI.	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:	- 25 -

XI.1	Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;	- 25 -

XI.2	Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;	- 25 -

XI.3	Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;	- 25 -

XI.4	Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.	- 26 -

XII.	Anexe - piese desenate:	- 26 -

XII.1	Anexe	- 26 -

XII.2	Piese Desenate	- 26 -

XII.2.1	Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);	- 27 -

XII.2.2	Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;	- 27 -

Construire Rețea Fixă de Telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj

MEMORIU DE PREZENTARE

(conform conținutului cadru prevăzut în conform Anexa nr. 5E a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului)

# DENUMIREA PROIECTULUI:

Construire Rețea Fixă de Telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj

# TITULAR

## Numele companiei;

SC ORANGE ROMANIA SA.

## Adresa poștală;

Adresa sediului: București, Bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, Sector 1,  România.

## Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

Telefon / Fax: 0756.889.655 / 0744.608.345/ 0317.111.524.

## Numele persoanelor de contact:

-  SC CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII SRL,

Str. Viilor, Nr. 5, 28 Balotești,  www.camusat.com Romania;

Cod Unic de Înregistrare‎: ‎9246522; Nr. Înmatriculare‎: ‎J23/562/2002;

Tel: 0756.889.655 / 40 31 711 15 24; Fax: 40 31 711 15 28 Balotești,  www.camusat.com Romania.

- DAMIAN Ioan-Viorel,

Persoana fizică înscrisă în Registrul Național a elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția: 722; Certificat de atestare pentru următoarele categorii de studii:  RM – Raport de Mediu, EA – Evaluare Adecvată, RA – Raport de amplasament, RIM – Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, BM – Bilanț de Mediu.

Telefon: 0767.279.236, e-mail:  damianioanviorel@gmail.com.

## Director/manager/administrator;

## Responsabil pentru protecția mediului.

-

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECTULUI:

## Un rezumat al proiectului:

Informații generale privind obiectivul de investiții:

Denumirea obiectivului de investiții:

Construire Rețea Fixă de Telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj

- Amplasament:

Intravilan / Extravilan localitățile Gherla, Hășdate și Băița, UAT Gherla, Jud. Cluj.

Cablul de fibră optică va fi pozat pe stâlpii de electricitate, a unui tronson de fibră optică, pentru interconectarea cu o magistrala existenta a acestui operator de telecomunicații. Acest tronson va avea ca obiective: creșterea vitezelor de transmitere a datelor, creșterea calității serviciului de telecomunicații, decongestionarea fluxului de date si telefonie mobila în cazuri de urgente majore, folosirea de echipamente mai performante ce utilizează surse de emisie de energie mici.

Se va construi o rețea pe FO tip PON în fiecare din satele amintite mai sus. Rețeaua va acoperii toata zona locuibila din sate.

- Oportunitatea Investiției:

Cablurile cu fibre optice prezintă capacități și calități ale transmisiei net superioare sistemelor clasice. Transmisiile pe aceste cabluri nu sunt influențate/afectate de curenți electrici (indiferent de tensiune și amperaj), sau de alte instalații edilitare subterane. Cablurile cu fibre optice, atât prin prezența cât și prin funcționarea lor, nu au impact asupra mediului.

Acest tronson va avea ca obiective: creșterea vitezelor de transmitere a datelor, creșterea calității serviciului de telecomunicații, decongestionarea fluxului de date și telefonie mobila în cazuri de urgente majore, folosirea de echipamente mai performante ce utilizează surse de emisie de energie mici.

- Descrierea lucrărilor:

Condiții Tehnice de Execuție și Montaj

Materiale:

Mărcile și standardele privind toate materialele ce se vor utiliza la realizarea celor prevăzute în prezenta documentație sunt precizate în documentația de execuție. Aceste materialele vor fi însoțite de certificate de calitate emise de producător sau (în lipsa acestora) de certificate de conformitate emise de executant sau constructor pe baza încercărilor și verificărilor efectuate conform reglementărilor tehnice în vigoare.

- Lucrări civile:

Cablul de fibră optică va fi pozat pe stâlpii de distribuție a energiei electrice aparținând SDEE Transilvania Nord, montați pe domeniul stradal al UAT GHERLA, iar pe străzile pe care nu exista stâlpi de energie electrica s-a propus montarea de stâlpi noi, ca suport pentru cablul de fibră optică, respectiv instalarea rețelei în tubulatura subterana, în zonele unde instalarea de stâlpi nu era posibila. Distribuția rețelei s-a realizat pe toate străzile din localitatea respective, astfel încât de serviciile de comunicații furnizate prin intermediul acestei infrastructuri sa poată beneficia toți locuitorii care vor dori contractarea lor. Înălțimea de pozare a cablurilor va fi conforma cu standardul actual .

Distribuția rețelei FTTH a fost structurata plecând de la sursa semnalului, respectiv de la stația centrala Orange CL_2998, amplasata în centrul localității GHERLA, strada MINTIULUI, NUMARUL 34. Din stația centrala Orange rețeaua de fibră optică se distribuie aerian pe străzile localităților GHERLA, HASDATE si BAITA, pe infrastructura existenta reprezentata de stâlpii de joasa tensiune aparținând SDEE Transilvania Nord.

În ce privește stâlpii noi propuși a se instala pentru a furniza suport pentru rețeaua de fibră optică în zonele unde nu exista stâlpi de electricitate sau unde distantele dintre aceștia sunt prea mari, respectiv un număr de 8 stâlpi, tip SE4 din beton, cu fundație burata (tehnologia de instalare fiind descrisa în memoriu), aceștia se regăsesc în următoarele poziții:

| Nr. stâlp | Coordonate Stereo 70 | Numărul planșei |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| 1 | 418025 | 615264 | 54 |
| 2 | 417985 | 615287 | 54 |
| 3 | 416095 | 613841 | 15 |
| 4 | 415634 | 613137 | 62 |
| 5 | 415969 | 614138 | 14 |
| 6 | 414867 | 614215 | 8 |
| 7 | 413997 | 615193 | 3 |
| 8 | 414778 | 614281 | 8 |

În ce privește zonele unde s-a impus ca traseul de fibră optică sa fie instalat în canalizație subterana, prin săpătura în șanț deschis sau foraj subteran dirijat, aceste zone sunt:

| Nr. tronson îngropat | Coordonate Stereo 70 | Numărul planșei |
| --- | --- | --- |
|  | Capăt A | Capăt B |  |
|  | X | Y | X | Y |  |
| 1 | 414902 | 614174 | 414867 | 614215 | 8 |
| 2 | 416043 | 614530 | 416107 | 614663 | 12 |
| 3 | 416690 | 614956 | 416660 | 614989 | 18 |
| 4 | 416519 | 614937 | 416514 | 614947 | 18 |
| 5 | 416456 | 614702 | 416433 | 614739 | 19 |
| 6 | 416350 | 614415 | 416550 | 614570 | 20 |
| 7 | 416404 | 614292 | 416361 | 614353 | 21 |
| 8 | 416442 | 614278 | 416473 | 614309 | 21 |
| 9 | 416465 | 613999 | 416421 | 614034 | 22 |
| 10 | 416421 | 614034 | 416472 | 614008 | 22 |
| 11 | 416642 | 613715 | 416604 | 613760 | 23 |
| 12 | 416610 | 613726 | 416587 | 613748 | 23 |
| 13 | 416593 | 613710 | 416624 | 613740 | 23 |
| 14 | 416403 | 613497 | 416340 | 613497 | 16,24 |
| 15 | 416742 | 614660 | 416783 | 614692 | 28 |
| 16 | 417433 | 614357 | 417438 | 614380 | 40 |
| 17 | 417774 | 615086 | 417734 | 615108 | 47 |
| 18 | 417652 | 614678 | 417633 | 614681 | 48,49 |
| 19 | 417731 | 614676 | 417691 | 614628 | 48,49 |
| 20 | 417685 | 614642 | 417678 | 614608 | 49 |
| 21 | 418400 | 616568 | 418475 | 616659 | 55 |
| 22 | 415753 | 613261 | 415832 | 613314 | 62 |

Lungimea totala a cablului de fibră optică instalat în UAT GHERLA L = 37652 m.

Suprafața de teren domeniu public ocupata cu lucrările civile,

- respectiv cu instalarea celor 8 stâlpi si cu instalarea în subteran a cablului de fibră optică (considerând 1 mp /stâlp si 0,4m lățime săpătura șanț deschis)

= 8 mp pentru stâlpi

-  pentru subteran 790 mp (1975m x 0,4m) â

Total suprafață ocupata = 798 mp.

Centralizatorul rețelei :

-Total cablu FO folosit la construcția rețelei = 37652 m (aerian si subteran)

-Total Cablu FO aerian = 35677 m (cumulat pe stâlpi EE si stâlpi proprii)

-Cablu FO în săpătura = 1975 m (se includ si subtraversările)

-Suprafața echivalenta ocupata de cablu FO aerian= 356.77 mp (lungime aerian cablu x 1 cm)

-suprafață ocupata de săpătura = 790 mp  (lungime cablu subteran x 40 cm)

-Stâlpi propuși spre plantare = 8 mp  ( număr stâlpi x 1mp/stâlp)

-Nr de camerete din proiect = 12 mp  ( număr camerete x 1mp/cameretă)

Descrierea Procedurilor De Instalare A Cablurilor De Fibră Optică:

- Instalarea Cablului Cu Fibră Optică Aerian

Tehnologia de execuție pentru rețeaua de fibră optică executată aerian este următoarea:

- montarea accesoriilor pe stâlp;

- întinderea și fixarea cablului;

- joncționarea cablului;

- măsurători.

Echipele care instalează fibra optică aerian, folosesc pentru accesul la înălțimea de montaj,  scări simple cu elemente din carbon.

În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA J.T cu rețele de comunicații, se vor respecta distanțele minime din tabelul de mai jos.

Cotele sunt cele din desenul anexat - Poziționare cabluri pe stâlpi:

| Plan de reprezentare | Distanțe minime admisibile ( m ) |
| --- | --- |
| Figura | a | b | c | e | f | h |
| 1 | 3,55 | 1,25 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,8 |

Precizări:

1. Distanța ”b” se măsoară între circuitul de energie electrică de joasă tensiune, respectiv conductorul cel mai de jos al nivelului respectiv și partea superioară a circuitului de curenți slabi;

2. Distanța ”c” se măsoară între circuitul de energie electrică de joasă tensiune destinat iluminatului public, respectiv elementul cel mai jos cu părți sub tensiune (protejate sau neprotejate) al nivelului, respectiv și partea superioară a circuitului de telecomunicații;

3. Distanța ”e” se măsoară între circuitele de telecomunicații amplasate pe verticală la nivelul de curenți slabi stabilit. În cazul montării circuitelor de transmisie de date pe stâlpii comuni cu cabluri de telecomunicații, acestea se vor putea monta în același plan orizontal dispuse de o parte și de alta a stâlpilor sau la o distanță de 0,5 m pe aceeași parte a stâlpilor;

4. Distanta ”f” se măsoară între partea inferioară a ultimului circuit de comunicații (cutie de distribuție, amplificator, cablu) până la nivelul stabilit în STAS 1999-86;

5. Distanțele minime se vor respecta pe tot traseul de folosință comună, distanțele minime și condițiile definitive fiind stabilite în reglementările specifice și prin calcul de verificare la solicitările mecanice și a săgeților corespunzătoare condițiilor celor mai defavorabile.

Distanțele minime între circuitele de telecomunicații și sol vor fi de:

- minim 4,5 m  în aliniament, pe traseul de telecomunicații;

- minim 6,0 m la supratraversării peste străzi, drumuri publice de interes național și local (măsurat în axul părții carosabile).

Conform revizuire STAS 831-88 privind utilizarea în comun a stâlpilor pentru linii aeriene de energie electrică, linii de tracțiune electrică urbană, instalații de telecomunicații, rețele de televiziune, internet și telefonie prin cablu (CATV și FO) și alte utilități.

În urma lucrărilor de instalare a cablului de fibră optică nu sunt afectați factorii de mediu, aerul, solul și subsolul.

Toate materialele utilizate vor fi conform specificațiilor tehnice, ele respectând normele și standardele în vigoare.

Cablurile de fibră optică prezintă capacitați și calități ale transmisiei net superioare sistemelor clasice. Transmisiile acestor cabluri nu sunt influențate/ afectate de alte instalații edilitare subterane sau aeriene, și nici nu influențează alte instalații.

Tipul de fibră optică folosită respectă rigiditatea dielectrică, corespunzătoare celei mai mari tensiuni care poate apărea în condiții normale sau de defect. Elementele de prindere și susținere  prezintă o rezistență mecanică corespunzătoare solicitărilor. Cablurile prezintă caracteristici electrice și mecanice care asigură protecția fibrei optice.

Instalarea Stâlpilor Noi Din Beton Cu Fundație Burata

Fundarea prin burare a stâlpilor (fundații burate) constă în fixarea stâlpilor în gropi, prin straturi de 20 cm de pământ nevegetal bine compactat prin batere cu maiul, alternate cu straturi de 20 cm de pietriș. Fundațiile burate se execută, acolo unde sunt prevăzute în proiect, numai la stâlpii de susținere în aliniament, și numai în terenuri unde apa freatică are un nivel mai coborât de 2 m. Operațiile principale la executarea fundațiilor sunt :

- trasarea gropilor;

- săparea gropilor;

- executarea burajului.

Execuția gropilor

Se execută gropi circulare cu diametrul corespunzător tabelului din planșa detaliu de instalare. Gropile pot fi efectuate manual sau cu autofreze. La executarea mecanică a săpăturii (prin forare) nu este necesară marcarea perimetrului gropii, dimensiunile și forma în plan rezultând din diametrul sapei folosite.

Gropile executate vor fi curățate de resturi vegetale, pietre și alte corpuri străine. Dacă la execuția gropilor fundațiilor se întâlnesc zone de umplutură, mlaștină, ape freatice subterane etc., de care nu s-a ținut seama la proiectare, constructorul va anunța pe proiectant și pe beneficiarul lucrării pentru verificarea celor constatate și, dacă este cazul, pentru schimbarea soluției de fundare a stâlpilor respectivi.

Măsurarea lucrărilor executate va fi făcută de către executant și de reprezentantul investitorului prin dirigintele de șantier autorizat.

Șantierul va fi semnalizat ziua și noaptea, iar săpăturile se vor semnaliza corespunzător .

Instalarea stâlpului și execuția burajului

Săparea gropilor se face numai cu puțin timp înainte de plantarea stâlpilor (2-3 ore),astfel încât să nu fie mult timp deschise, evitându-se astfel surpările de maluri și accidentele.

După ridicarea și așezarea verticală a stâlpului se trece la executarea burajului. Se așază un strat de piatră de 20 cm în jurul stâlpului pe toată lățimea gropii și se bate bine cu maiul. Peste stratul de piatră se așază un strat de pământ de circa 20 cm, care de asemenea se bate cu maiul.

Burarea fundației se continuă apoi prin straturi alternative de piatră și pământ, de câte 20 cm, bine bătute ca maiul, stratul superior va fi întotdeauna un strat de piatră.

Burajul se face cu piatra spartă sau balast cu dimensiunea maximă de 5 cm. Piatra va fi de bună calitate și nu trebuie să se spargă la baterea cu maiul. Stratul de pământ folosit la burare nu poate fi pământ vegetal și trebuie să nu conțină alte corpuri străine. Pentru compactarea pământului, când acesta este uscat, va fi udat în timpul baterii cu maiul.

Se recomandă ca golurile din straturile de piatră să fie completate cu pământ, în care scop se adaugă și pământ în timpul baterii stratului de piatră.

Deasupra terenului în jurul stratului, se va face o movilă conică, de pământ argilos, cu diametrul de circa 1,7-1,6 m și înălțimea de 0,4-0,5 m.

După executarea fundației, terenul din jurul stâlpului va fi amenajat pentru a nu prezenta obstacole la scurgerea apelor.

Categoria și clasa de importanță

Construcțiile care fac obiectul prezentei documentații conform HGR 766/97 se încadrează în categoria C „normală ” și conform P100-92 în clasa de importanță „III”.

Controlul Calității

Controlul calității lucrărilor prezentate în prezenta documentație se va face de către personalul calificat (CTC) al executantului respectiv constructorului. Se menționează că beneficiarul sau reprezentantul acestuia are drept de control privind aspectul calității execuției în toate fazele derulării investiției.

Controlul efectuat de executant care este răspunzător în privința calității, indiferent dacă beneficiarul și-a exercitat sau nu dreptul la inspectarea lucrării, va cuprinde în special următoarele:

- verificarea existenței certificatelor de calitate ale materialelor;

- respectarea dimensiunilor, abaterilor limită, cerințelor de montaj și criteriilor de acceptare stabilite în proiect.

Organizare de șantier

Dat fiind volumul redus al lucrărilor cuprinse în documentație, nu este necesară elaborarea unei documentații speciale de organizare de șantier.

Plan de control al proiectantului

Felul și complexitatea lucrărilor cuprinse în prezenta documentație nu impun existența fazelor determinante, fapt regăsibil și în planul de control propus de proiectant. Verificările vor avea loc din inițiativa executantului sau beneficiarului, anunțul fiind lansat cu cel puțin 48 ore înainte de data fixată.

Recepția lucrărilor

Recepția lucrărilor se va face de către beneficiar, executant și proiectant.

În cazul constatării unor deficiențe de execuție se propun măsuri de remediere și se convoacă o nouă recepție.

Fazele de recepție la execuția lucrărilor sunt:

- recepția lucrărilor de construcții montaj, care cuprinde recepția preliminară, care are loc după terminarea lucrărilor de construcții-montaj;

- recepția punerii în funcțiune a liniei;

- recepția definitivă.

La darea în exploatare se fac următoarele verificări și măsurători:

-verificarea continuității fibrelor optice;

-trasa cablului;

-identificarea fibrelor;

-măsurarea atenuării joncțiunilor fibrelor optice a fiecărui tambur de cablu instalat și

-atenuarea globală pe întregul tronson de linie ;

-măsurători și “pasportizări” finale.

## Valoarea Investiției

În conformitate cu Devizul General întocmit pentru prezenta investiție, s-a determinat că realizarea obiectivului de investiție în soluția tehnică fundamentată în această documentație, necesită o investiție totală în valoare de 150000 lei fără  TVA.

## Perioada de implementare propusă

Investiția este eșalonată pe o perioadă de 12 luni.

## Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Partea desenată a fost atașată documentației.

## O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.)

Formele fizice ale proiectului:

- Rețea fibră optică, lungimea totala a traseului este de L = 37.652 m.

- 8 stâlpi electrici tip SE4 din beton, cu fundație burata.

Cablu de fibră optică va fi pozat pe stâlpii de distribuție a energiei electrice / stâlpi nou propuși sau subteran.

Materiale de construcție:

Stâlpi beton prefabricați, beton, conductori electrici, balast, materiale locale, țevi PVC, nisip, etc.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

### Profilul și capacitățile de producție;

Se propune construirea unei rețele de fibră optică cu lungimea totală a traseului este de L = 37.652 m și 8 stâlpi electrici tip SE4 din beton, cu fundație burata.

Investiția nu presupune capacități de producție.

### Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

### Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

### Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime au fost prezentate mai sus la punctul II.11 O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție etc.).

Combustibili utilizați: motorină pentru transport.

### Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Dat fiind volumul redus al lucrărilor cuprinse în documentație, nu este necesară elaborarea unei documentații speciale de organizare de șantier.

Deșeurile inerte rezultate din activitățile de construcții vor fi colectate/valorificate, iar cele nereciclabile vor fi transportate la depozitul ecologic.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu este cazul.

După executarea lucrărilor de construire, terenul se va reda în folosințele actuale.

### Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

### Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu este cazul.

### Metode folosite în construcție;

Felul și complexitatea lucrărilor cuprinse în prezenta documentație nu impun existența fazelor determinante, fapt regăsibil și în planul de control propus de proiectant. Verificările vor avea loc din inițiativa executantului sau beneficiarului, anunțul fiind lansat cu cel puțin 48 ore înainte de data fixată.

Controlul calității:

Controlul calității lucrărilor prezentate în prezenta documentație se va face de către personalul calificat (CTC) al executantului respectiv constructorului. Se menționează că beneficiarul sau reprezentantul acestuia are drept de control privind aspectul calității execuției în toate fazele derulării investiției.

Controlul efectuat de executant care este răspunzător în privința calității, indiferent dacă beneficiarul și-a exercitat sau nu dreptul la inspectarea lucrării, va cuprinde în special următoarele:

- verificarea existenței certificatelor de calitate ale materialelor;

- respectarea dimensiunilor, abaterilor limită, cerințelor de montaj și criteriilor de

acceptare stabilite în proiect.

### Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Investiția are o durată de execuție de 12 luni.

Recepția lucrărilor se va face de către beneficiar, executant și proiectant.

În cazul constatării unor deficiențe de execuție se propun măsuri de remediere și se convoacă o nouă recepție.

Fazele de recepție la execuția lucrărilor sunt:

- recepția lucrărilor de construcții montaj, care cuprinde recepția preliminară, care are loc după terminarea lucrărilor de construcții-montaj;

- recepția punerii în funcțiune a liniei;

- recepția definitivă.

La darea în exploatare se fac următoarele verificări și măsurători:

-verificarea continuității fibrelor optice;

-trasa cablului;

-identificarea fibrelor;

-măsurarea atenuării joncțiunilor fibrelor optice a fiecărui tambur de cablu instalat și

-atenuarea globală pe întregul tronson de linie ;

-măsurători și “pasportizări” finale.

### Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

### Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

### Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul. Pentru punerea în funcțiune a obiectivului și în exploatarea acestuia, nu sunt necesare utilități.

### Alte autorizații cerute pentru proiect.

Conform Certificatului de Urbanism, sunt solicitate următoarele Avize și acorduri:

- Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului,

- Alimentare cu apă

- Gaze naturale

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrică

- Telefonizare

- Salubritate

- Aviz Statul Major General - MAPN

- Autorizație CNAIR

- Autorizație CN CFR SA

- Aviz Transgaz

- Aviz IPJ Cluj

- Acord prealabil DADPP CJ CJ pentru DJ 172F

- Aviz Consiliul local Gherla și Mintiu Gherlii în calitatea de administrator al domeniului public

- Aviz ANAR ABA Someș Tisa.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

## Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

## Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

## Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

## Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

## Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

## Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

# Descrierea amplasării proiectului:

## Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

## Localizarea proiectului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Amplasamentul nu este localizat în zona obiectivelor cuprinse în lista monumentelor istorice Cluj.

## Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale și alte informații privind:

Partea desenată aferentă proiectului a fost atașată documentației.

## Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Conform Certificatului de Urbanism, emis de Consiliul Județean Cluj, obiectivul este caracterizat de următoarele:

1. REGIMUL JURIDIC:

1.1. În conformitate cu prevederile P.U.G. UAT Gherla și cu Avizul Primăriei Gherla nr. 3816/28.03.2019, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 11710/04.04.2019, imobilul este situat în intravilanul și extravilanul UAT Gherla .

În conformitate cu prevederile P.U.G. Comuna Mintiu Gherlii și cu Avizul Primăriei Mintiu Gherlii nr. 1126/28.03.2019, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 13026/15.04.2019, imobilul este situat în intravilanul comunei Mintiu Gherlii.

1.2. Imobilele reprezintă domeniul public al Statului Român aflat în concesiunea C.N.A.I.R., conform art. 3 din O.U.G. 84/2003, cu modificările și completările ulterioare, DN IC din rețeaua de drumuri naționale din județul CLUJ conform H.G. 540/2000 cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al județului Cluj, drumul județean DJ172F, conform anexei nr. 1 la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj precum și al municipiilor, orașelor și comunelor județului Cluj, domeniul public al UAT Gherla și a comunei Mintiu Gherlii, conform anexelor nr. 4 și 55 la H.G. nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj precum și al municipiilor, orașelor și comunelor județului Cluj, precum și proprietăți private.

1.3. 1.3.1. Servituți care afectează terenul: nu este cazul.

1.3.2. Dreptul de preempțiune: nu este cazul.

1.3.3. Zona de utilități publice: zona de utilitate publică a drumului național, căii ferate, drumurilor județene, drumurilor comunale, drumurilor de exploatare, străzilor localităților, cursuri de apă.

1.4. Imobilele nu sunt incluse în listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.

2. REGIMUL ECONOMIC

2.1. Folosința actuală: drum, teren agricol.

2.2. Destinația stabilită prin planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate:

a) teritoriu extravilan a UAT Gherla;

b) zona căilor de comunicație rutieră pentru UAT Gherla și Comuna Mintiu Gherlii:

- funcțiunea dominantă a zonei: circulația rutieră; funcțiunile complementare: construcții aferente cu servicii compatibile funcției de bază a zonei, rețele tehnico edilitare.

- utilizările interzise: amplasare de tonete și chioșcuri.

2.3. Se vor respecta reglementările fiscale specifice localității sau zonei, stabilite prin acte administrative de către Consiliile Locale Gherla și Mintiu Gherlii.

2.4. Alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau județean cu privire la zona în care se află imobilul - nu sunt.

3. REGIMUL TEHNIC:

Se propune instalarea unui cablu fibră optică, subteran și aerian pe stâlpi existenți de electricitate, sau pe stâlpi noi.

3.1. Restricții impuse: În zonele de protecție a monumentelor istorice cablu se va amplasa subteran. Documentația pentru obținerea autorizației de construire se va prezenta conform cadrului conținut din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată. cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Obligații/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la proiectarea investiției:

(i) regimul de aliniere a terenului și construcțiilor față de drumurile publice adiacente: nu este cazul; (ii) retragerile și distanțele obligatorii la amplasarea construcțiilor față de proprietățile vecine: nu este cazul;

(iii) elemente privind volumetria și/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate, precum și alte prevederi extrase din documentații de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism: nu este cazul;

(iv) înălțimea maximă admisă pentru construcțiile noi (totală, la cornișă, la coamă, după caz) și caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât și în dimensiuni reale (metri): nu este cazul;

(v) procentul maxim de ocupare a terenului (POT) și coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafața de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării: nu este cazul;

(vi) dimensiunile și suprafețele minime și/sau maxime ale parcelelor: nu este cazul;

3.3. echiparea cu utilități existente și referințe cu privire la noi capacități prevăzute prin studiile și documentațiile anterior aprobate (apă, canalizare, energie electrică, etc.): în zonă există rețele de alimentare cu energie electrică, gaz metan, telefonie, apă și canalizare;

4.4. circulația pietonilor și a autovehiculelor, accesele auto și parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor și proiectelor anterior aprobate: este interzisă blocarea circulației pe drumurile publice, pe toată durata lucrărilor.

## Politici de zonare și de folosire a terenului

Politica de zonare și de folosire a terenului este stabilită prin certificatul de urbanism atașat.

## Arealele sensibile

Conform deciziei etapei de evaluare inițială emisă, proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

## Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 ale proiectului sunt prezente în memoriu.

## Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

# Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

## Protecția calității apelor:

### Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În perioada de execuție a lucrărilor potențialele surse de poluare pentru factorul de mediu apă sunt:

- pierderile accidentale de carburanți de la vehiculele folosite.

- pierderi accidentale de materiale folosite în execuția lucrărilor (cabluri, țevi PVC, fier);

Categoriile de poluanți pot fi antrenați în apă de suprafață în amestec cu precipitațiile scurse la suprafața terenului. Printr-o bună întreținere a acestora în parametrii normali de funcționare impactul acestora este nesemnificativ.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în toalete ecologice.

În perioada de exploatare nu sunt generate ape uzate tehnologice.

#### Măsuri de diminuare a impactului

- Pentru evitarea poluării apelor, alimentarea cu carburanți și lubrifianți a vehiculelor, precum și reparațiile curente ale acestora, se vor efectua numai în locuri special amenajate, cu personal calificat.

- În caz de scurgeri accidentale, din diferite motive, se va urmări procedura specifică prevăzută pentru înlăturarea deșeurilor și a efectelor negative;

- Se vor respecta toate măsurile prevăzute în avizele, autorizațiile și dispozițiile A.P.M. și ale S.G.A.;

- Utilajele folosite vor corespunde normelor europene de funcționare;

- După terminarea activității, se va avea în vedere executarea și a altor lucrări specifice de refacere a mediului:

- transportarea depozitarea și/sau valorificarea corespunzătoare a deșeurilor.

- Incidentele pot fi evitate prin respectarea unor măsuri organizatorice: reparațiile necesare ale utilajelor se vor face numai în atelierele autorizate, depozitarea tuturor tipurilor de deșeuri se va face corespunzător conform legislației în vigoare pentru a diminua la maxim orice posibilitate de afectare a surselor de apă, utilajele și mijloacele auto utilizate, se vor spăla la nevoie doar în stații de spălare autorizate, se va asigura un stoc permanent de produse absorbante a produselor petroliere.

### Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul.

## Protecția aerului:

### Sursele de poluanți pentru aer, poluanți;

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuției lucrărilor pot fi grupate după cum urmează:

- activitatea de șantier propriu-zisă din perioada de execuție

- mijloacelor de transport din dotare

- transportul materialelor și a personalului

Poluanții generați sunt:

- pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate ca urmare a excavării și deplasării mijloacelor de excavare și transport.

- emisii de noxe provenite de la gazele de eșapament ale utilajelor și mijloacelor de transport.

- emisii de compuși organici volatili rezultate din stocarea și manipularea combustibililor.

Efectele vor fi scurtă durată și de intensitate medie și se vor manifesta numai la nivel local.

Activitatea utilajelor cuprinde, în principal, decaparea și depozitarea pământului vegetal, săpături și umpluturi, în șanțul săpat se realizează patul de pozare din nisip, faze tehnologice în urma cărora se generează emisii de praf. Aria principală de emisie a poluanților rezultați din activitatea utilajelor și mijloacelor de transport se consideră axa lucrării extinsă lateral, pe ambele părți, cu câte o fâșie de 10 m lățime ceea ce conduce la o suprafață de cca. 30 m lățime, respectiv 15 m de o parte și de cealaltă a axului drumului.

#### Măsuri de diminuare a impactului

- Mijloacele de transport vor fi verificate periodic în cea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament, care vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni. De asemenea acestea vor corespunde normelor europene de zgomot și funcționare;

- Utilizarea Mijloacele de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- Utilizarea de combustibili, corespunzători prevederilor Ordonanței de urgență nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

### Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.

Nu este cazul.

## Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

### Sursele de zgomot și de vibrații;

### Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.

Sursele de zgomot sunt datorate funcționării utilajelor în perioada de execuție a lucrărilor propuse. Ca măsuri compensatorii pentru protecția riveranilor, se recomandă:

- întreținerea utilajelor de lucru pentru funcționarea la parametrii proiectați.

Măsuri de reducere a zgomotului

Pentru diminuarea zgomotului și vibrațiilor se vor lua următoarele măsuri:

- Conducere preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puțin zgomot decât frecventele schimbări de accelerație și frână);

- Operatorul trebuie să folosească măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului.  Aceasta poate include o mentenanță adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creșterea zgomotului, o planificare adecvată a activității stației, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot.

## Protecția împotriva radiațiilor:

### Sursele de radiații;

### Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor.

Nu este cazul.

## Protecția solului și a subsolului:

### Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice;

### Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului.

Principalele surse de poluare în perioada de execuție a lucrărilor de construcție pot fi:

- poluarea solului prin utilizarea utilajelor și mijloacelor de transport defecte ce pot determina scurgeri;

- manipularea neglijentă a produselor petroliere de către personalul ce deservește utilajele și mijloacele de transport utilizate;

- depozitarea uleiurilor uzate în recipienți necorespunzători sau depozitarea acestora în alte locuri decât depozitul provizoriu de carburanți și lubrifianți, existând astfel pericolul de scurgere sau răsturnare;

- depozitarea necorespunzătoare pe sol a acumulatorilor uzați

- nerespectarea graficelor de întreținere și reparații a utilajelor și mijloacelor de transport.

Măsuri pentru diminuarea impactului:

- schimbările de ulei și alimentarea cu carburanți a utilajelor se va efectua numai în unități destinate pentru aceste operațiuni.

- acumulatorii precum și anvelopele uzate se vor depozita temporar până la valorificare numai în locuri special amenajate.

- întreg personalul va fi instruit pentru respectarea normelor de protecție a mediului,

- efectuarea la termen a operațiilor de întreținere și reparații,

- utilajele și mijloacele auto utilizate se vor spăla la nevoie doar în stații de spălare autorizate.

Considerăm că o poluare semnificativă cu produse petroliere poate să apară doar în cazul unor situații de risc sau în urma unor grave încălcări de disciplină a muncii.

## Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

### Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Proiectul propus:

- nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

-  intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiect se va solicita aviz de gospodărire a apelor.

### Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate.

Impactul produs asupra biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate în perioada de execuție este neglijabil.

## Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

### Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc;

Distanța față de așezările umane:

- Proiect situat Intravilan / Extravilan localitățile Gherla, Hășdate și Băița, UAT Gherla, Jud. Cluj.

Lista monumentelor istorice din localitățile Gherla, Hășdate și Băița, UAT Gherla, Jud. Cluj:

| Cod LMI | Denumire | Localitate | Adresă | Datare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CJ-I-s-B-06964 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | Intravilan, vatra satului | Neolitic |
| CJ-I-s-B-06965 | Situl arheologic Băița, punct "Malul stâng al Someșului" | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | Malul stâng al Someșului | sec. II - III p. Chr., Epoca romană |
| CJ-I-m-B-06965.01 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | Malul stâng al Someșului | sec. II - III p. Chr. |
| CJ-I-m-B-06965.02 | Drum roman | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | Malul stâng al Someșului | sec. II - III p. Chr. |
| CJ-I-s-A-06966 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | "Dealul Sarazaia” | Epoca bronzului, Cultura Sighișoara Wietenberg |
| CJ-I-s-B-06967 | Situl arheologic de la Gherla , punct -"Bumaş” | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | "Bumaş” |  |
| CJ-I-m-A-06967.01 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | "Bumaş” | Epoca medievală timpurie |
| CJ-I-m-A-06967.02 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | "Bumaş” | Epoca migrațiilor |
| CJ-I-m-A-06967.03 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | "Bumaş” | Hallstatt |
| CJ-I-m-A-06967.04 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | "Bumaş” | Epoca bronzului |
| CJ-I-m-A-06967.05 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș | "Bumaş” | Perioada de |
| CJ-I-m-A-06967.06 | Așezare | localitatea BĂIŢA; oraș GHERLA | "Bumaş” | Neolitic |

Distanță fată de arii naturale protejate:

- 0.5 km distanta față de ROSCI0394 - Someșul Mic  – sit Natura2000 poziționat la Nord;

- 3,3 km distanta față de RONPA0349 - Lacul Știucilor – arie protejată poziționată la Sud.

### Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public.

În perioada de construcție, impactul produs asupra mediului uman este foarte important, având efecte negative și pozitive:

- minimizarea efectelor nocive până la limita capacității de suportabilitate a mediului natural, ca și a riscurilor asupra sănătății umane și a biodiversității.

- circulația utilajelor și vehiculelor poate genera conflicte de circulație.

- pentru a atenua aceste inconveniente vor fi stabilite itinerare pentru diverse categorii de transporturi, iar accesele la șantier vor fi amplasate cât mai eficient în cât să provoace perturbări minime.

Măsuri:

- se evită afectarea așezărilor umane prin producerea de zgomot peste limitele admise de legislația în vigoare.

- se va impune un program de lucru corespunzător pentru executantul lucrărilor de construcție.

Pentru evaluarea impactului global asupra mediului s-au estimat efectele activității prin cuantificarea datelor. Rezultatele obținute au pus în evidență că activitatea care se va desfășura în cadrul obiectivului va afecta mediul în limite admisibile.

## Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

### Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

Este dificil de făcut o evaluare cantitativă a acestor deșeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii și cantității de deșeuri.

Pentru toate categoriile de deșeuri rezultate în urma lucrărilor de desființare se recomandă aplicarea următoarelor măsuri:

- Activitățile din șantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecției mediului, monitorizare ce va cuprinde și gestiunea deșeurilor.

- Materialele valorificabile vor fi predate către firme autorizate pentru valorificarea lor iar cele care necesita eliminarea vor fi predate și transportate către depozitele ce le accepta în vederea eliminării;

- Se vor utiliza numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătate populației și a mediului înconjurător;

- Se interzice arderea deșeurilor pe amplasament.

### Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Prin H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestionării deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru alți generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice, de a ține evidența gestiunii deșeurilor.

Lucrările propuse presupun producerea deșeurilor de construcții, inclusiv sol, în cantități greu de estimat cu exactitate.

Deșeurile rezultate sunt reprezentate de:

- Materialul metalic;

- Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere din activitatea de transport.

- Deșeurile menajere.

Managementul deșeurilor

Principiile unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor vizează în special maximizarea randamentelor de utilizare a energiei, indiferent de forma în care se află și minimizarea cantităților de reziduuri rezultate. Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor urmărește pe cât posibil neutralizarea, reciclarea acestora și minimizarea cantităților depozitate pe rampe. Aceste metode au în vedere utilizarea proceselor și a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populației și a mediului înconjurător, ca urmare a producerii și eliminării deșeurilor specifice din industrie.

Prin H.G. nr. 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase se stabilește obligativitatea pentru agenții economici și pentru orice alți generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice, de a ține evidența gestiunii deșeurilor.

Deșeurile amestecate de materiale de construcție și amestecurile metalice sunt deșeuri provenite de la surplusul de materiale de construcții. Construcțiile vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.

Antreprenorul are obligația, conform H.G. nr. 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, să țină evidența lunară a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor. Pentru obiectivele proiectate, tipurile de deșeuri rezultate din activitatea de construcții se încadrează în prevederile cuprinse în HG 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, codul 17 – Deșeuri din construcții și demolări. Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităților de lucrări.

Este dificil de făcut o evaluare cantitativă a acestor deșeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii și cantității de deșeuri.

Activitățile din șantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecției mediului, monitorizare ce va cuprinde și gestiunea deșeurilor.

Modul de gospodărire a deșeurilor se prezintă în felul următor:

Deșeuri menajere – colectarea se va face pe baza de contract în pubele metalice amplasate în zone special amenajate. Acestea vor fi transportate la depozitele de deșeuri autorizate sau la stațiile  de transfer ale localităților învecinate.

Vor fi păstrate evidente cu cantitățile predate în conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Deșeuri metalice – colectarea se va face pe suprafețe special amenajate și valorificate pe baza de contract cu autoritățile specializate.

Vor fi păstrate evidente cu cantitățile valorificate în conformitate cu prevederile Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Deșeuri toxice și periculoase

În afara deșeurilor prevăzute în proiect, în șantier se pot acumula deșeuri specifice activității acestora. Se pot acumula cantități de uleiuri de motor de la utilaje, piese metalice de la utilaje, anvelope uzate etc.

Anvelopele uzate (cod. 16.01.03, conform HG 856/2002 - privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase) provenite de la utilajele mobile folosite în timpul lucrărilor se vor valorifica pe plan local prin unități specializate și autorizate, conform HG. 170 din 12 februarie 2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate, publicată în M.O. nr. 160 din 24 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Uleiurile uzate (cod.13.02.04.*, conform HG 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase), ce vor proveni din activitatea de întreținere și reparații a utilajelor din dotare, vor fi constituite din uleiuri uzate de motor, hidraulice și transmisie.

Uleiurile vor fi colectate pe categorii în vase metalice inscripționate și apoi depozitate pe fiecare tip de ulei în recipiente metalice închise ermetic cu capacitatea de 200 l, conform Hotărârea nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Depozitarea acestora se va face temporar, în depozitul de carburanți și lubrifianți amenajat provizoriu după care se vor preda cu titlu gratuit numai agenților economici autorizați pentru colectarea și valorificarea acestora.

Acumulatorii uzați (cod.16.06.06.*, având proprietatea periculoasă H.5, conform Hg 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase) vor fi depozitați temporar în magazii închise și ulterior vor fi predați societăților care comercializează acumulatori, conform reglementărilor în vigoare Hotărârea nr. 1132/2008 – privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase.

Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse pe șantier în stare normală de funcționare având efectuate reviziile tehnice și schimburile de ulei în ateliere specializate. La acestea se fac reparații în spațiile amenajate din incinta șantierului doar în cazul, în care se defectează în timpul funcționării acestora pe parcursul investiției.

Reaparițiile la Utilajele și mijloacele de transport vor fi executate doar în unități autorizate.

### Planul de gestionare a deșeurilor;

Modul de gospodărire a deșeurilor în perioada de execuție a lucrărilor proiectate se prezintă în tabelul următor:

| Amplasament | Tip deșeu | Mod de colectare / evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Șantier | Menajer sau asimilabile | În interiorul incintei se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic (cel puțin săptămânal) acestea vor fi golite de unități specializate. | Se vor elimina la depozite de deșeuri |
|  | Deșeuri metalice | Se vor colecta temporar în incinta de șantier, pe platforme și / sau în containere specializate. | Se vor elimina la depozite de deșeuri sau se vor valorifica, în funcție de tipul de deșeu respectiv. |
|  | Deșeuri materiale de construcții (beton, piatră, moloz) | - Apariția acestei categorii de deșeuri implică o abordare specifică. Din punct de vedere al potențialului contaminant, aceste deșeuri nu ridică probleme deosebite, fiind vorba în special de pământ și resturi de beton. În ceea ce privește valorificarea și eliminarea lor, în funcție de contextul situației se propune utilizarea materialului pentru umpluturi, nivelări, etc. | Se vor elimina la depozite de deșeuri sau se vor valorifica, în funcție de tipul de deșeu respectiv. |
|  | Acumulatori și uleiuri uzate | - Materiale cu potențial periculos atât asupra mediului înconjurător cât și a manipulanților. Vor fi stocate și depozitate corespunzător, în vederea valorificării. Se va păstra o evidență strictă. | -Vor fi predate unităților de reciclare specializate. |
|  | Anvelope uzate | - În cadrul spațiilor de depozitare pe categorii a deșeurilor va fi rezervată o suprafață și anvelopelor. Se recomandă ca în cadrul caietelor de sarcini, antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puțin a unei soluții privind eliminarea acestor deșeuri către o unitate economică de valorificare. | - Deșeuri tipice pentru organizările de șantier din România. - Se recomandă interzicerea a arderii acestor materiale. |

## Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

### Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

### Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Specificul lucrărilor propuse nu presupune gestionarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase în perioada de construcție și exploatare, exceptând deșeurile probabil a fi generate în perioada de construcție.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

## Impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Luând în considerare identificarea și inventarierea surselor de poluare constatăm că în ansamblu lucrările propuse au impact negativ, nesemnificativ asupra biodiversității și un impact pozitiv asupra populației prin dezvoltarea infrastructurii.

## Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul.

## Magnitudinea și complexitatea impactului;

– Natura efectului: negativ și pozitiv;

– Tipul efectului: direct;

– Reversibilitatea efectului: reversibil;

– Extinderea efectului: locală;

– Durata efectului: temporar;

– Intensitatea efectului: mică.

## Probabilitatea impactului;

Impactul descris al investiție are o probabilitate scăzută de apariție.

## Durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Durata de execuție a lucrărilor este de 12 de luni.

## Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

În etapa de execuție a lucrărilor propuse s-au prevăzut măsuri pentru protecția mediului care asigură încadrarea lucrării în conceptul de dezvoltare durabil:

- utilizarea de materiale și tehnologii moderne, cu performanțe ridicate, ușor de manipulat și aplicat.

- resturile din construcții, combustibili și alte lichide, vor fi eliminate în mod corespunzător;

- refacerea terenului pe zonele afectate (daca este cazul);

## Natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

## Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul întocmirii unui program de monitorizare a calității factorilor de mediu.

Pentru prevenirea, reducerea și înlăturarea efectelor negative accidentale rezultate ca urmare a lucrărilor de reabilitare, unitatea va dispune, în faza de funcționare, de un plan de prevenire a poluărilor accidentale în care personalul de deservire și cel de întreținere are atribuții bine stabilite.

Personalul muncitor este obligat să participe la instructajul de protecția muncii care se efectuează de către conducătorii proceselor de muncă și să-și însușească normele de protecția muncii corespunzătoare activității pe care o desfășoară.

Șeful de șantier este răspunzător pentru respectarea programului și tehnicilor de exploatare a instalațiilor.

# Legătura cu alte acte normative și/sau planuri / programe / strategii / documente de planificare:

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-Cadru Apă, Directiva-Cadru Aer, Directiva-Cadru a Deșeurilor Etc.)

Conform Deciziei de evaluare inițială, proiectul propus:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la pct. 10, lit. b;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- proiectul propus  intră sub incidența prevederilor art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul nu se încadrează în alte acte, normative naționale mai sus menționate.

# Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Decizia de evaluare inițială, este anexată prezentului proiect.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

## Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Nu este cazul constituirii unei organizării de șantier. Aceasta va fi reprezentată de sediul Constructorului SC Connexion Group SRL. Toate materialele se duc în teren în fiecare zi, urmând seara sa fie aduse înapoi la sediu.

Se vor respecta următoarele reglementări:

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- H.G. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- O. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în clase de depozit de deșeuri;

- H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeuri, inclusiv deșeuri periculoase.

În vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor, se va asigura ordinea și curățenia în zona lucrărilor. Se vor respecta condițiile din avize și acorduri.

Curățenia în șantier este obligatorie și poate constitui un motiv de oprire a lucrărilor de construcții daca acestea influențează în mod negativ condițiile de mediu, confortul și siguranța riveranilor sau calitatea lucrărilor executate.

## Localizarea organizării de șantier;

Nu este cazul.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Nu este cazul.

## Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu este cazul.

## Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

## Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Pentru prevenirea, reducerea și înlăturarea efectelor negative accidentale rezultate ca urmare a lucrărilor de desființare, unitatea va dispune de un plan de prevenire a poluărilor accidentale în care personalul de deservire și cel de întreținere va avea atribuții bine stabilite.

La finalizarea lucrărilor se va asigura curățarea amplasamentului.

## Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Pentru prevenirea, reducerea și înlăturarea efectelor disfuncționalităților accidentale în perioada de executare a lucrărilor de execuție, unitatea va respecta Planul de informare, alarmare și intervenție care se va elabora pentru acest Punct de lucru, în care personalul de deservire și cel de întreținere vor avea atribuții bine stabilite, ținându-se cont de Planul de intervenții emis la nivel de unitate teritorial – administrativă.

## Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul.

## Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La terminarea lucrărilor se vor efectua următoarele:

-evacuarea tuturor utilajelor și a mijloacelor de transport

-refacerea zonelor verzi în cazul în care au fost afectate pe timpul execuției obiectivului.

Perioada de realizare a lucrărilor de construcție reprezintă o etapă cu durată limitată și se consideră că echilibrul natural și peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor.

Odată cu execuția lucrărilor de terasamente se va realiza și salubrizarea acestora.

În eventualitatea afectării altor terenuri în timpul lucrărilor de construcție acestea vor fi refăcute conform condițiilor și folosințelor solicitate.

Măsuri de prevenire a accidentelor

Măsurile de prevenire a accidentelor se diferențiază pe cele două etape:

Măsuri de prevenire în faza de construcție

Aceste măsuri trebuie luate de antreprenorul general și de eventualii sub-contractanți cu respectarea legislației românești privind: protecția muncii, paza contra incendiilor, paza și protecția civilă, regimul deșeurilor și altele. De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de execuție, a caietelor de sarcini, a legilor și normativelor privind calitatea în construcții.

Succint măsurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în șantiere: instructajul periodic, portul echipamentului de protecție, verificări privind consumul de alcool, prezența numai la locul de muncă unde este alocat;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, mecanismelor și sculelor pentru a constata integritatea și buna lor funcționare;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizări și alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- controlul și restricționarea accesului persoanelor în șantiere.

# Anexe - piese desenate:

## Anexe

- CUI Orange;

- Împuternicire SC CAMUSAT ROM TELECOMUNICATII SRL;

- Certificat de urbanism;

- Decizia etapei de evaluare inițială;

- Coordonate Stereo70 ale amplasamentului lucrărilor.

## Piese Desenate

- Schema planșelor;

- Planuri de situație 1 – 63.

### Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexată documentației - Schema planșelor.

### Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

Întocmit,

Ecolog DAMIAN Ioan-Viorel