MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului : CONSTRUIRE HALA SERVICE AUTO SI PLATFORMA CANAL 						   TEHNIC,IMPREJMUIRE,RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI

- Titular

- numele					-MACICASAN  ANDREI

- adresa poştală				-STR.AVIATORILOR NR.16A,SANNICOARA, COM.APAHIDA, JUD.CLUJ

- numărul de telefon:			-0744911978

- numele persoanelor de contact		-MACICASAN  ANDREI

• director/manager/administrator;

• responsabil pentru protecţia mediului.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect.

- un rezumat al proiectului

-Proiectul propune construiea unei hale metalice cu functiunea de atelier dezmembrari auto.Din punct de vedere al gabaritului ,constructia are lungimea de 20m  latimea de 10m si inaltimea de 4.50m.Regimul de inaltime este parter.Din punct de vedere al spatiilor interioare se disting trei zone si anume zona administrativa (birou,grup sanirat,vestiar) , zona de dezmembari si zona de depozitare a componentelor. Fiecare dintre aceste zone are acces direct spre exterior.Sistemul constructiv este format din grinzi si stalpi din profile laminate dispuse in sistem de cadru portal.Inchiderile sunt realizate din panouri termoizolatoare iar tamplaria este realizata din profile p.v.c. cu geam termoizolator.

-Bilant teritorial:

Suprafata teren				S=1414 mp

Suprafata construita propusa:  	     	Ac=200.00 mp

Suprafata desfasurata propusa:	     	Adc=200.00 mp

P.O.T.existent  				0.00%

P.O.T.propus  		         		14.14%

P.O.T.maxim  		         		70.00%

C.U.T.existent  				0.00

C.U.T.propus  				0.14

C.U.T.maxim 				1.00

Regim de inaltime existent 		-

Regim de inaltime propus 			P

Parcaje  existente 			0

Parcaje propuse 				2

Supafata balast propusa			S=597.00 mp

S. betonata/asfaltata propusa	        	S=517.00 mp

Spatiu verde propus 			S=100 mp

Inaltimea maxima cornisa			H=3.20 m

Inaltimea maxima coama			H=4.50 m

- justificarea necesităţii proiectului

-Oportunitatea proiectului  este de natura financiara.

- valoarea investiţiei;

-Valoarea estimata a investitiei este de 40.000 de euro

- perioada de implementare propusă;

-Durata estimata de realizare a proiectului este de 24 luni.

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

-Conform plan de situatie anexat

f)  o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri,materiale de construcţie şi altele).

-Sistemul constructiv este format din grinzi si stalpi din profile laminate dispuse in sistem de cadru 	portal.Inchiderile sunt realizate din panouri termoizolatoare iar tamplariea este realizata din profile p.v.c. cu 		geam termoizolator.

- Profilul si capacitati de productie

Profilul activitatii este demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru 	recuperarea materialelor

- Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament(dupa caz)

Pentru desfasurarea activitatii de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz (dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor si recuperarea materialelor reciclabile sortate), obiectivul este amenajat pe o suprafata de 1414 mp. Suprafata construita a obiectivului este de 200 mp,suprafata betonata/asfaltata este de 517mp, suprafata inierbata este de 100 mp iar suprafata balastata este in suprafata de 597mp.

In cadrul obiectivului sunt desfasurate urmatoarele activitati : dezmembrari auto, comert cu ridicata al deseurilor si resturilor si comert cu piese si accesorii pentru autovehicule. In cea ce priveste zona de depozitare a deseurilor rezultate din dezmembrari, pe platforma betonata, partial acoperita sunt amenajate zone distincte pentru stocarea selectiva a acestora pana la eliminarea/valorificarea lor : 

Elementele de la dezmembrarea mijloacelor auto, reperele si accesoriile ce pot fi utilizate ca piese de schimb sunt depozitate intr-un spatiu inchis.

Bateriile si acumulatorii uzati sunt depozitati intr-un spatiu special amenajat  si predate unitatilor autorizate de valorificare a acestora, fara a se face golirea lor; 

Anvelopele uzate sunt depozitate intr-un spatiu betonat, imprejmuit cu plasa de sarma ;

Uleiul uzat provenit de la dezmembrarea mijloacelor auto este colectat in recipient metalic inchis, amplasat pe platforma betonata intr-un spatiu imprejmuit ; 

Deseurile metalice, nemetalice, deseurile din sticla, mase plastice, textile ce urmeaza a fi valorificate ca deseuri sunt stocate pe platforma betonata in zone compartimentate si delimitate pana la eliminare de pe incinta in vederea valorificarii lor ;

Zona de lucru este impartita astfel:

- zona de livrare: primirea autovehiculelor uzate, societatea a fost pregatita pentru primirea lor.

- zona de depozitare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil:  acestea sunt stocate pe o platforma betonata pentru a se evita poluarea solului.

- zona de pretratare a vehiculelor scoase din uz:  pretratarea incepe cu operatiunea de indepartare a acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid si separarea in butoaie a combustibilului existent, a lichidului de frana, a lichidului de spalare a parbrizului, a lichidului de racire, uleiul de motor, a filtrelor de ulei, masele plastice, textilele si lemnul

- zona de depozitare a vehiculelor depoluate

- zona de dezmembrare: vehiculele sunt dezmembrate pe platforma betonata; se separa materialele feroase de materialele neferoase, deseurile textile, parbrizele, precum si eventualele resturi de carburant si uleiuri;  tabla se dezmembreaza cu ajutorul trusei de scule dotata cu flex si fierastrau electric pentru taiat metale;

- zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide;

- zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide;

- zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/ valorificare energetica/ eliminare;

- zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/ valorificare energetica/ eliminare;

- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate catre shredder;

Utilaje in dotare: 

-trusa de scule dotata cu flex si fierastrau electric pentru taiat metale; 

-aparat de sudura electric; 

-compresor aer; 

-transpalet manual;

-aparat recuperat freon

- Materii prime,energia si combustibili utilizati,cu modul de asigurare a acestora

-in cadrul obiectivului sunt dezmembrate aproximativ 4 vehicule pe luna

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

-Alimentarea cu apă se va face dela reteaua de apa a comunei Apahida

-Evacuarea apelor menajere  se va face in reteaua de canalizare a comunei Apahida

-Nu este cazul pentru asigurarea apei tehnologice

-Asigurarea agentului termic se va face prin racordare la reteaua de gaze naturale existenta in zona

-Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua de electricitate existenta in zona.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia amplassamentului

-Dupa finalizarea lucrarilor amplasamentul se va amenaja prin realizarea de suprafete betonate/asfaltate si balastate precum si a suprafetelor inierbate.

- Cai noi de acces sau schimbarea celor existente

-Nu se creaza noi cai de acces si nici nu se schimba configuratia celor existente

- Resurse naturale folosite in constructie si functionare

-Nu se folosesc resurse naturale in procesul tehnologic.Se foloseste gazul in procesul de incalzire si preparare 	 apa calda menajera.

- Metode folosite in constructie/demolare

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

-proiectul propus nu este in legatura cu niciun alt proiect existent sau planificat

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

-nu exista activitati care sa apara in urma realizarii proiectului

- Alte autorizatii cerute prin proiect

-nu sunt alte autorizatii cerute prin proiect

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

-In vederea realizarii investitiei , nu sunt necesare lucrari de demolare

- Descrierea amplasării proiectului:

-Proiectul este propus a fi realizat pe o parcela in suprafata de 1414 mp aflata in intravilanul localitatii Sannicoara, str. I.L. Caragiale Nr.29A-C,Com.Apahaida, Jud.Cluj. Terenul se afla, din punct de vedere urbanistic in zona unitatilor industriale, servicii si depozitare conform P.U.G.. Accesul la parcela se facea printr-un drum de servitute cu latimea de 4.00m.

-Proiectul nu se afla in proxinitatea niciunui obiectiv incadrat ca apartinand patrimoniului cultural,sau 	repertoriului arheologic national.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

-Date fiind specificul activitatii propuse si anume dezmembrarea autovehiculelor,singura sursa posibila de 	contaminare a mediului(in special a solului,mai putin sau chiar deloc a aerului) o constituie posibilele scurgeri 	ale uleiurilor folosite la motoare,cutii de viteze sau baterii.

-Pentru a preveni scurgerea subsantelor mai sus mentionate se vor lua urmatoarele masuri  care constau in:

- -Se va realiza ,la interior,in zona de dezmembrari, rigole si un decantor pentru colectarea uleiurilor scurse accidental in timpul preocesului tehnologic.(realizate in interiorul halei)

- -Apele pluviale colectate de pe platforma betonată destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate sunt preluate de o rigolă betonată (canal deschis) acoperit cu grătare metalice şi dirijate în canalizarea interioară ajungând într-un decantor bicompartimentat, executat din beton armat . Din decantor apele ajung într-un separator de produse petroliere, iar apoi printr-o conductă din PVC cu Dn=200 mm şi L=10 m, apele preepurate sunt deversate pe terenul agricol proprietate.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-Proiectul,prin natura activitatii ,nu are impact asupra  populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii sau asupra  	habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi 	regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei , zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, 	patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

-Proiectul,prin natura activitatii, nu are impact negativ asupra aerului,intrucat nu se utilizeazaza 			 procese de ardere de nici un fel.

-Colectarea deseurior se va face de catre firme specializate in baza unui contract de prestari servicii

- Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

-Nu este cazul

- Lucrari necesare organizarii de santier

-In vederea organizarii de santiei se vor prevedea urmatoarele”

- Platforma betonata pentru accesul autoutilitarelor de transport materiale de constructii,amplasata

in zona de acces 	pe parcelea.

- Platforma balastata in vederea depozitarii materialelor de constructii

- Baraca organizare de santier,amplasata pe un strat de balast,pe latura de vest a parcelei.

- Toaleta ecologica

- Panou electric trifazic.

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

-Nu este cazul

- Anexe - piese desenate

-conform planurilor anexate la prezentul memoriu

- Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

-Nu este cazul

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

-Nu este cazul

- Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

-Nu este cazul

Semnătura si stampila titularului

....................................................