Ministerul Mediului, Apelor şi Pǎdurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.     din 30.03.2021

Draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC HECO SCHRAUBEN SRL, cu sediul în Str. Laminoriştilor, Nr. 159, Câmpia Turzii, judeţul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 4701 din  25.02.2020 în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 2947/09.02.2021, nr. 5154/26.02.2021, nr. 7449/17.03.2021 şi cu nr. 8556/ 29.03.2021, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.03.2021, că proiectul„Construire hala 6, copertinǎ şi branşament canalizare menajerǎ şi pluvialǎ” propus a fi realizat în Cȃmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 159, Parc Industrial REIF, judeţul Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul pct. 13. a). “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative, negative asupra mediului”;

b). Conform Certificatului de Urbanism nr. 193 din 24.09.2019emis de cǎtre Primăria Municipiului Câmpia Turzii, proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

- În conformitate cu PUD aprobat prin HCL Câmpia Turzii nr. 73/28.07.2011 – amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Câmpia Turzii şi este proprietate privată; suprafaţa afectată de lucrările propuse este de 2269,46 m2;

- Conform PUG, PUZ şi PUD aprobat  conf HCL nr. 73/2011 şi HCL nr. 81/2017 –   zona de activităţi de producţie industriale şi de depozitare nepoluante, desfăşurate în construcţii industriale mari şi mijlocii,

c). la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d). realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau

periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e). prin soluţiile constructive/tehnologice adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f). sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului vor fi în cantităţi reduse

g). investiţia propusă se cumulează cu alte proiecte, dar fără a amplifica impactul asupra mediului

h). proiectul este de amploare redusă;

i). emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort generate prin funcţionarea utilajelor specifice în perioada lucrărilor de execuţie, vor avea un impact local, fiind în limite admisibile

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

a). amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătate nici unei arii naturale protejate de interes comunitar motiv pentru care proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

b).titularu deţine Aviz de gospodărire a apelor nr. 21 din 10.02.2020 emis de AN „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului referitoare la realizarea proiectului;

II. Caracteristicile proiectului/Condiţiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- Respectarea proiectului propus care prevede:

- Construirea unei hale cu regim de înălţime P şi suprafaţa construită S = 1981,17 m2; Hala va fi compartimentată astfel: hală de ambalare produse finite (şuruburi)  S = 1423,99 m2, atelier de întreţinere S = 377,25 m2, zonă expediţie – livrare produse finite S = 113,19 m2, rampă de încărcare S = 36,24 m2; asigurarea utilităţilor se face prin branşamente şi racorduri la reţelele existente pe amplasament;

- Construirea unei copertine cu S = 279 m2; copertina va fi destinată stocării temporare a deşeurilor generate din activitatea titularului;

- Extinderea reţelei interne de canalizare a apelor uzate menajere pe o lungime de L = 108,4 m (conducte PVC KG cu Ø = 125 – 160 mm)

- Realizarea reţelei interne de canalizare pluvială cu L = 126,45 m, din conducte PVC – KG cu Ø = 300 – 500 mm, până la evacuarea în reţeaua centralizată de pe str. Laminoriştilor; apele pluviale colectate de pe rampa de încărcare vor fi colectate print – o rigolă betonată şi vor fi dirijate spre un separator de produse petroliere cu Q = 3 l/s, înainte de a fi preluate de reţeaua internă de ape pluviale;

- Construcţia unei camere de pompare în apropierea rezervorului de apă tehnologică  şi dotarea cu un sistem de pompare care va asigura rezerva de apă pentru stingerea incendiilor; grupul de montare va fi format din 3 pompe (una activă şi  una de rezervă , cu Q = 5 l/s şi H = 50 m CA fiecare şi o pompă pilot cu Q = 0,5 l/s şi H = 60 m CA)

- încălzirea hale  6 se va realiza cu panouri radiante cu arzător pe combustibil gazos;

b). în cadrul organizării de şantier, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

c). se vor utiliza exclusiv terenurile stabilite prin proiect pentru amplasarea organizărilor de şantier şi depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate din activităţile de construire în limita terenului deţinut de titular; lucrările de organizare de şantier şi de execuţie nu trebuie să afecteze terenurile adiacente; se vor delimita zonele de lucru astfel încât să se prevină/mimizeze distrugerea suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivului; se vor marca corespunzător, cu panouri de protecţie, terenurile ocupate temporar de organizarea de şantier sau afectate de lucrări temporare (excavări, săpături de şanţ, etc.); se vor lua toate măsurile pentru asigurarea acceselor auto şi pietonale pentru locuitorii din zonă; în timpul lucrărilor se va asigura circulaţia nestănjenită la instituţiile publice şi spaţiile comerciale, pe drumurile publice;

d). materialele de construcții vor fi aduse progresiv pe măsură ce lucrările avansează și în funcție de solicitări; depozitarea materialelor/utilajelor se va face numai în locuri special amenajate (suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător). cu luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu; se vor amenaja spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările de construcţie; materialele rezultate din sapături vor fi transportate pe terenurile stabilite de organele administraţiei locale urmând a fi readuse

în punctele de lucru şi puse în operă;

e). se va asgura colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor rezultate şi eliminarea/ valorificarea lor prin firme autorizate şi specializate, pe bază de contracte ferme încheiate cu acestea fiind intezisă depozitarea lor în mod neorganizat pe sol; se va asigura transportul şi manipularea materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

f). se vor folosi mijloace de transport şi utilaje performante care nu produc pierderi accidentale de substanţe poluante care pot afecta direct sau indirect calitatea solului şi a apelor subterane în timpul funcţionării şi care nu generează zgomot peste limitele admise; se vor opri motoarele, utilajele pe durata pauzelor pentru diminuarea poluării aerului şi fonice; efectuarea operaţiilor de întreţinere a utilajelor se va executa doar în spaţii special amenajate;

g). executantul lucrărilor are obligaţia să aibă în dotare atât materiale absorbante şi substanţe neutralizatoare, cât şi recipienţi adecvaţi pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate,

pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală (pierderi de carburanţi/lubrefianţi, e.t.c.);

h). pe căile de acces se va rula cu viteză scăzută pentru a se evita ridicarea prafului şi producera suplimentară de zgomot, etc.; se va evita desfăşurarea lucrărilor cu emisii de praf în perioade cu vânt puternic; în perioadele de trafic intens (transport materiale, etc.), în condiţii meteo de uscǎciune, căile de acces se vor stropi în vederea reducerii antrenării de particule în suspensie;

i). la ieşirea din zona lucrărilor se va asigura curăţarea roţilor autovehiculelor pentru evitarea

antrenării pământului/noroiului pe şosea;

j). se vor respecta prevedrile Avizului de gospodărire a apelor nr. 21 din 10.02.2021 emis de AN „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş

k). la finalizarea proiectului zonele afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la starea iniţială;

l). titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de

încadrare, înainte de producerea modificării, conform cap. V, art. 34, alin.1 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

m). la finalizarea lucrărilor titularul va notifica APM Cluj în vederea verificării conformării cu prevederile prezentului act de către reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

n). La finalizarea lucrărilor înainte de punerea în funcţiune a obiectivului titularul are obligaţia de a solicita şi a obţine revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/ 2007 al MMDD

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se

atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu

decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de

dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința

publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Adina SOCACIU

Şef  Serv. A.A.A.                                                                                      Şef Serv. CFM

Ing. Anca Cîmpean                                                                           Dr. biolog Paul BELDEAN

Întocmit:

Cons. ing. chim. Ioana POP                                                              Cons. Tudor DEMIAN

30.03.2021; 9:50