AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. .... din 00.11.2023

|  | 29.07.2016 |
| --- | --- |

Titularul activității: SC.NOVATICOM INTERPALSRL

Adresa: Str. Tineretului, Nr. 1, localitatea Vișeu de Sus,  Județul Maramureș

Punct de lucru: Unitate producție furaje

Locația activității: str.Clujului nr.3, Comuna Bonțida, judeţul Cluj

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | 58 | 1571 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă |  |  |

Nu este cazul

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului:Cluj

Prezenta autorizație este valabilă pe toată durata în care beneficiarii autorizației de mediu obțin viza anuală.

Data emiterii: 00.11.2023

Temeiul legal

Ca urmare a cererii de autorizarere adresate de SC.Novaticom Interpal SRL, cu punctul de lucru din Str.Clujului, Nr.3, Comuna Bonțida , Judetul Cluj, prin SC.Mabeco SRL-proiectant, înregistrată la APM Cluj cu nr.22900/01.11.2023, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare , a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC.NOVATICOM INTERPAL SRL, cu punctul de lucru din Str. Clujului, Nr.3, localitatea Bonțida , Judetul Cluj,

Documentația conține:

-Fişa de prezentare şi declaraţie întocmită de către SC.Mabeco SRL-proiectant;

-Extras CF50194 Bonţida, cu cerere nr.2270/27.01.2022 emis de către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gherla;

-Contract de prestări servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare nr.45 din data de 01.02.2022 încheiat între SC.D.D.D INSECTO SRL ;

-Contract prestări servicii de salubrizare nr.187/25.02.2022 încheiat cu SC. Sylevy Salubriserv SRL;

-Fişe tehnice de securitate

-Bilanț de mediu nivel 0

-Plan de situaţie

-Plan de încadrare în zonă

-OP nr.2023102711157191 din data de 27.10.2023 în cuantum de 500 lei reprezentând tarif emitere autorizaţie de mediu, emisă de către BRD;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de Înregistrare J24/2086/2021 şi Cod Unic de Înregistrare 45369211 emise de ORC Maramureș

-Certificat constatator nr.1934/19.01.2022 emis de către ORC Maramureș

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

I. luarea tuturor măsurilor:

-de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare

-care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată

-de evitare a producerii de deşeuri şi în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

-de utilizare eficientă a energiei

-pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

-pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

-de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor

- de  respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de protecţie a mediului

-întreţinerea în stare perfectă a platformei betonate din incinta obiectivului

-verificarea lunară a sistemului de canalizare intern a apelor uzate menajere şi tehnologice (curăţare guri de canalizare, desfundare canale, spălări); vidanjarea periodică a bazinelor de sedimentare a apelor tehnologice uzate

- eliminarea şi /sau valorificarea deşeurilor colectate/sortate doar către operatori autorizaţi, pe baza de contracte încheiate cu aceştia

-respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, conf. HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilorîmpotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici.

-se interzice descărcarea oricăror categorii de substanţe /preparate periculoase direct pe sol, în ape sau  pe structuri din beton

-se interzice depozitarea definitivă şi incinerarea oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului

-manipularea substanţelor astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; îndepărtarea poluanţilor şi refacerea terenului afectat în caz de accident

-colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate şi autorizate, conf. OUG nr. 92/2021  privind regimul deșeurilor cu modificarile si completarile ulterioare

-persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care  autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respecta un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;

-Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control" conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  Art. 48. - (1)

-stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate)

-eliminarea ambalajelor rezultate de la substanţele periculoase se face doar prin firme specializate şi autorizate

-se vor respecta condițiile de depozitare și manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea și depozitarea, conform REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

-utilizarea doar a detergenţilor omologaţi pentru punerea pe piaţa naţională, conform HG 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii Amendat de Regulamentul nr. 907/2006

-menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

-asigurarea unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

-anunţarea autorităţilor de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

-luarea tuturor măsurilor și dotărilor speciale necesare pentru izolarea și protectia fonică a surselor generatoare de zgomot si vibrații, astfel încât să nu conducă, prin functionarea acestora, la depășirea zgomotului ambiental; titularul activitatii are obligația sa ia masuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea si de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare si a personalului instruit.

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurator, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea măsurilor de protecţie din  fişele tehnice de securitate ale substanţelor periculoase

-obligaţia titularului să  solicite furnizorului de substanţe şi preparate chimice şi să deţină pe amplasament fişe tehnice de securitate pentru substanţe chimice periculoase comercializate şi utilizate, elaborate în limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

-reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, completată şi modificată prin OUG 164/2008, modificată prin OUG nr. 71/2011, Legea nr.187/2012, OUG nr.58/2012, Legea nr.226/2013;

-Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea Apelor nr.107/1996, actualizată;

-OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând   deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată cu HG nr.210/2007

-HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

-Codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE  din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuriîn temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului

-HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

-HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16/12/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificarea şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CEE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

-Legea nr. 360/2003(rl) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,

-Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea , evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice ( REACH)

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

-HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

-Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

-HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

-Regulamentul (CE) nr.648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind detergenţii, cu modificările ulterioare

-OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată și completată prin Ordonanța nr. 31/2013, aprobată cu Legea nr. 384/2013, modificată şi completată prin OUG nr.39/2016 şi prin OUG 48/2017

-Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată prin OUG nr.38/2016

-Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

-Ord. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificată şi completată prin cu Ord. nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ord nr. 1032/2011 , Ordinul nr. 192/2014 şi Ord. nr.2413/2016;

-OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea   prejudiciului adus mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata şi completată prin OUG nr.15/2009

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

-să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului

-să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor APM Cluj toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii,  pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind  respectarea prevederilor autorizaţiei;

-să informeze APM Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea până la restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi mediului;

-să notifice APM Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării;

-să notifice APM Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008

-să solicite și să obțină viza anuală conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

-să solicite la APM Cluj, obţinerea vizei anuale pentru autorizaţiei de mediu deţinută, în fiecare an, conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# Activitatea autorizată

# Unitate pentru producerea furajelor, Comuna Bonțida, str.Clujului nr.3, jud.Cluj

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | 25,00 | Tone/lună |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de fabricare furaje pentru animale se desfaşoară pe amplasamentul din comuna Bonţida, str. Clujului, nr. 3, jud. Cluj, pe un teren cu suprafaţa de 20331 mp, proprietatea operatorului, conform extrasului CF 50194 Bonțida.

Conform extrasului CF pe amplasament sunt urmãtoarele construcţii:

- Corp D1, hală cu suprafaţa de 1012.5 mp, pe fundaţie din beton, zidãrie din cãrãmidã, şarpantă din lemn, învelitoare din azbociment ondulat. Hala este destinată pentru depozitarea furajelor fabricate şi livrarea acestora la terţi;

- Corp D2, hală cu suprafaţa de 1006 mp, pe fundatie din beton, zidarie din cãrãmidã, şarpantă din lemn, învelitoare din azbociment ondulat. Hala este destinată desfăşurării producţiei de furaje pentru animale;

- Corp D3, hală cu suprafaţa de 1085 mp, pe fundatie de beton, zidarie din cãrãmidã, şarpantă din lemn, învelitoare din azbociment ondulat. Hala este destinată  depozitării materiei prime vrac/ambalată;

- Clădire administrativă cu birouri, vestiare şi grupuri sociale;

- Cabină portar;

- Cantar auto de 50 tone;

- Cantar bascule de 500 si 1000 kg;

- Post trafo propriu;

- Atelier mecanic;

- Platforme betonate;

- Puţ forat şi bazin vidanjabil.

Pe amplasament se regăsesc construcţii neutilizate pentru această activitate, aflate în stare de degradare şi uzură avansată:

- Corp D4 şi D5 – spații de depozitare, neutilizate, in suprafaţã de aprox 2100 mp;

- Corp S1, S2, S3, S4, S5, şoproane cu suprafaţa de aprox. 2500 mp, fundație de beton, şi structuri metalice şi invelitoare din azbociment ondulat;

- Rezervoare metalice de motorină -2 buc cu volumul de 10000 litrii fiecare

- Corp M1, M2, M3 - magazii de materiale şi Atelier mecanic, neutilizate, in suprafaţã de aprox 90  mp;

- Platforme tehnologice -suprafeţe betonate de aprox. 2000 mp, neutilizate

În hala D2 se desfăşoară producţia de furaje cu o instalație de preparare furaje combinate, marca Himel- Germania, cu o capacitate  maximă de 1 tonă/oră. In prezent, intrucât activitatea se desfăşoară de puţin timp, iar comenzile sunt in curs de derulare, instalatia lucrează la capacitatea care sa asigure comenzile existente, fără a crea stocuri mari de furaje.

Tabel 3- dotãri utilaje/echipamente

| Utilaje din dotare | Bucaţi | Capacitate maximă proiectată/caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- |
| Silozuri pentru depozitare materii prime | 5 buc | Volum = 10 tone fiecare |
| Sonde de aspiratie | 5 buc | - |
| Moara | 1 buc | Putere = 22 KW, capacitate de măcinare 1 tona/oră |
| Malaxor orizontal | 1 buc | Are in componenţă:Ciclon de liniştire, colector de praf, şnec de alimentare premixuri,pompă pentru integrare ulei, compresor pentru acţionare automată închidere, deschidere şi golire malaxor |
| Şnec | 1 buc | - |
| Buncăre depozitare produs finit | 2 buc | V = 10 tone fiecare |
| Cântar si utilaj de ambalare în saci de rafie | 1 buc | Cântar electronic, dozare manuală |
| Maşina de cusut gura la sacii ambalaţi | 1 buc | - |
| Calculator de proces | 1 buc | - |
| Centrală termica | 1 buc | Centrala termică cu funcţionare pe gaze naturale P=24 kw, cu tiraj forţat H =3 m, D =15 cm |

Utilaje şi mijloace de transport intern din dotare:

- încărcător frontal – 1 buc

- transpaletă manuală – 1 buc

Operatorul nu deţine mijloace de transport extern marfă sau materii prime.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alte materii | porumb | materie prima | 27,00 | tone/luna | organica | procesul tehnologic | Hala D3 Vrac/saci rafie | nepericulos |
| alte materii | Şrot floarea soarelui | materie prima | 7.50 | tone/luna | organica | procesul tehnologic | Hala D3 Vrac/saci rafie |  |
| alte materii | Şrot soia | materie prima | 7.50 | tone/luna | organica | procesul tehnologic | Hala D3 Vrac/saci rafie |  |
| alte materii | grâu | materie prima | 6.50 | tone /luna | organica | procesul tehnologic | Hala D3 Vrac/saci rafie | nepericulos |
| alte materii | orz | materie prima | 5.50 | tone /luna | organica | procesul tehnologic | Hala D3 Vrac/saci rafie | nepericulos |
| alte materii | uleuri vegetale | altele | 5,00 | l/luna | Organica | procesul tehnologic | Hala D3 Vrac/saci rafie | nepericulos |
| alte materii | Premix vitaminominerale | altele | 100,00 | Kg/lună | organic | procesul tehnologic | Hala D3 Vrac/saci rafie | nepericulos |
| alte materii | Saci de rafie | altele | 500,00 | Buc/lună | organic | Ambalare produs finit | Hala D2 | nepericulos |
| alte materii | Ată pentru cusut sacii | altele | 0.50 | Kg/lună | organic | Ambalare produs finit | Hala D2 | nepericulos |
| alte materii | Subst deratizante | altele | 0.50 | Kg/lună | organic / anorg | Deratizarea halelor | Aprovizionarea se face de firma care presteaza aceste servicii | periculos |
| alte materii | motorina | combustibil | 50,00 | l/lună | organic |  | aprovizionarea cu motorina se face la statiile de distributie carburanti | periculos |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă | Alimentarea cu apă-Puț forat pentru grupurile sociale Apa imbuteliată pentru consumul angajatilor | 0.5 | mc/lună |
| Canalizare | Evacuare ape uzate menajere-Bazin vidanjabil etanş V= 10 mc | 0.5 | mc/lună |
| Energie electrică | Alimentarea cu energie electrică-Racord la rețeaua de energie electrică din zonă pentru iluminat şi actionare utilaje | 1000 | kW/luna |
| Energie termicã | Alimentarea cu energie termică-Încălzirea spaţiilor si prepararea apei calde se realizează cu combustibil gaz natural | 2500 | kW/luna |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Procesul tehnologic de fabricare a furajelor combinate cuprinde urmãtoarele faze de producţie:

- Aprovizionarea cu materii prime, recepţia şi depozitarea acestora în hala D3 – depozit vrac şi buncărele de materii prime - 5 buc din hala de producţie D2;

- Programarea pe calculator a reţetei de fabricaţie stabilite, numărul de şarje, numărul şi timpul de aplatizare al măcinişului din malaxor, timpul de omogenizare (5-7min), închiderea şi deschiderea automata în funcţie de timpul de golire şi buncărul de produs finit;

- Preluarea materiilor prime din silozuri prin aspirare de către sondele de aspiraţie, ordinea şi cantitatea fiind stabilite de către cele 7 dozatoare prevăzute cu motoare electrice comandate de calculator;

- Dozarea, măcinarea materiei prime şi mixarea componentelor reţetei; moara are rolul de a aspira, măcina, şi refula măcinişul în malaxorul orizontal prevăzut cu 2 spire; malaxorul are rolul de a mixa componentele conform programării efectuate de calculator;

- Golirea malaxorului şi dirijarea materiei finite in buncărele de depozitare sau direct in buncărul autotransportor;

- Ambalare în saci;

- Depozitare şi livrare către beneficiari; livrarea se poate face direct in mijloace specializate, vrac sau insăcuite.

Ca activitate secundarã pe amplasament titularul va comercializa, la solicitarea diverşilor clienţi şi materii prime care le utilizează în procesul tehnologic, cum ar fi:

- porumb boabe – 7 t/lună

- șrot de floarea soarelui - 2,5 t/lună

- șrot de soia - 2,5 t/lună

-  grâu - 2,5 t/lună

- orz - 2,5 t/lună

Cantităţile sunt aproximative, in funcţie de solicitările diverşilor clienţi.

Activitatea de întreţinere a utilajelor şi mijloacelor de transport din dotarea societãţii se face externalizat prin firme de specialitate: reparații curente pentru echipamente și utilaje, reparaţii planificate, schimb de ulei, filtre, anvelope si acumulatori. Deşeurile generate din aceste activitãti sunt gestionate de firmele de service.

Activitatea de deratizare şi dezinsecţie se face externalizat prin firme de specialitate cu o frecvenţă stabilită prin contract. Firma utilizează substanţele specifice pe care le are în  dotare, si gestionează  deşeurile şi ambalajele folosite. Pe amplasament nu există stocuri de astfel de substanţe şi nici deşeuri rezultate din această activitate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în vecinătatea sau în interiorul vreunei arii naturale protejate

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Furaje combinate pentru hrana animalelor de fermă | 25,00 | Tone/luna | clienti |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gaz | gaz | 2500,00 | Metri cubi/luna | CT proprie MOTAN cu tiraj forțat, P=24KW | 0,024 |

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |

## 8. Programul de funcționare

10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 312 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coş | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Monoxid de Carbon | kit | 100,00 | 603259,728 | 407440,829 |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Oxizi de azot | kit | 100,00 | 603259,728 | 407440,829 |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Oxizi de sulf | kit | 100,00 | 603259,728 | 407440,829 |
| 9601 | coș evacuare gaze de ardere CT | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Pulberi totale | kit | 100,00 | 603259,728 | 407440,829 |

Alte surse de poluare

| Sursă | Tip sursă |
| --- | --- |
| Utilaje și instalații | Static |

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Tratare ape pe amplasament

Nu se tratează ape pe amplasament

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |

Sol

-platforma betonata spaţiu amplasament

Alți factori de mediu (după caz)

-zgomot: conf. SR 10009/2017 privind acustica urbană și conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

-calitatea aerului înconjurător - activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii  nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului specifici activităţii;

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

conform Normativului NTPA 002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

Nu este cazul

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea solului

Nu este cazul

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Monitorizarea zgomotului

Nu este cazul

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- conform punctelor din prezenta autorizaţie

- datele  solicitate de reprezentanţii APM Cluj

- în caz de poluări accidentale, elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă, imediat la dispeceratul APM Cluj, serviciu permanent, tel 0766868594

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## 1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Deseuri de ambalaje de hartie si carton | activitatea de aprovizionare, administrativa | 2 | Kg/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | Deseuri de ambalaje de plastic (folie, PET) | activitatea de aprovizionare | 1 | kg/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | Deseuri menajere | intreg amplasamentul | 1 | mc/luna | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate

Nu se colecteaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri comercializate-Nu se comercializeaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se trateaza deseuri

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE) | Denumire deșeu |
| --- | --- |

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate-Nu este cazul

| Cod deșeu de baterii și acumulatori | Denumire deșeu |
| --- | --- |

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-deşeurile rezultate sunt transportate de către firme specializate şi autorizate

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- monitorizarea deşeurilor – (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) se va realiza conform Anexei 1 a HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

## 7. Ambalaje folosite

-Se introduc ambalaje pe piață pentru comercializarea produselor proprii

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Alte materiale | Saci de rafie | 500,00 | Bucăți/luna |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

-Prin operatori autorizaţi

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele | 0.4 | Kg/lună | Substante de deratizare | H 400,H410 |
| Amestecuri | Altele | 0.1 | Kg/lună | Substante dezinsectie | H400, H 410 |
| Amestecuri | Altele | 50 | l/luna | Motorina | H226,H304 ,H315 H332,H351 .H373 |

## 2. Modul de gospodărire

  - ambalare:în ambalaje originale, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatul este toxic şi periculos.

  - transport: cu mijloace de transport ale firmelor autorizate

  - depozitare: în spaţiu special amenajat, uscat şi bine ventilat, departe de surse de caldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină sau materiale incompatibile

  - folosire/comercializare: se utilizează în activitatea desfăşurată

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

-este interzisă utilizarea ambalajelor produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate; nu se elimină cu deşeurile menajere

-ambalajele cu conţinut de substanţe periculoase se predau furnizorilor

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

-se vor lua măsuri de prevenire a scurgerilor de produse în sol şi apă; manipularea preparatelor se  face astfel încât să nu polueze solul, aerul sau sursele de apă; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, rumeguş) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, zona contaminată fiind apoi stropită cu multă apă

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

| Tip | Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007 |

Instalații de stocare a substanțelor periculoase-Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate-Nu este cazul

| Instalații relevante din punct de vedere al securității | Cauze | Efecte |
| --- | --- | --- |

Sisteme de siguranță existente-Nu este cazul

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță |
| --- | --- |

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ţine evidenţa strictă – cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor, conform OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată şi competată cu OUG 57/2007 şi OUG nr. 114/2007, cu modificările şi completările ulterioare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie,conform art. 44 și Anexei  nr. 8 din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

-raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, electronic, în sistemul pus la dispoziție de ANPM

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Deşeuri de ambalaje:Anexa 1 Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători şi importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |

Prezenta autorizație de mediu conține 19(nouăsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,

ing.Anca CÎMPEAN

Întocmit,

ing.Dumitru ULIEŞAN

07.11.2023