Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr.  din 22.08.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA MOLDOVENEŞTI, cu sediul în com. Mintiu Gherlii, sat Mintiu Gherlii, nr. 184, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 9600/24.04.2023, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 13958/15.06.2023, nr. 14517/22.06.2022, nr. 14682/26.06.2023,  nr. 14744/26.06.2023, nr. 14669/26.06.2023, nr. 15290/04.07.2023, nr. 16721/25.07.2023, nr. 17048/31.07.2023, nr. 16974/31.07.2023, nr. 18201/18.08.2023 şi nr. 757/12.01.2023 şi a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.12.2022, că proiectul „Extindere reţea de alimentare cu apă şi branşamente de apă în localitatea Pietroasa, comuna Moldoveneşti”, propus a fi amplasat în com. Moldoveneşti, loc. Pietroasa, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

__- conform Certificatului de Urbanism nr. 8 din 01.03.2023, emis de Comuna Moldoveneşti:

- în conformitate cu prevederile PUG Comuna Moldoveneşti, sat Pietroasa, imobilul este situat în intravilanul comunei Moldoveneşti, satul Pietroasa, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural-urbanistice;

- imobilul constituie proprietate publică;

- folosinţa actuală a terenului: conform C.F. nr. - Moldoveneşti categoria de folosinţă a terenului: drum;

- destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate: conform P.U.G.Moldoveneşti:

- amplasament: intravilan - zona căilor de comunicaţie - UTR CC, subzona drumurilor de interes local - UTR CCrl;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

g) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului

# nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în conformitate cu Decizia justificată nr. 13352/ASN/34.122/27.07.2023, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, sunt:

- proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafaţă/subterane;;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

__- respectarea proiectului care propune extinderea reţelei de alimentare cu apă şi branşamente de apă în localitatea Pietroasa, comuna Moldoveneşti;

- în prezent în localitatea Pietroasa există un sistem centralizat de alimentare cu apă, dar acesta nu acoperă în totalitate străzile din localitate;

- localitatea Pietroasa, din punct de vedere a alimentării cu apă este împărţită în două zone:

- zona DJ103G unde există o reţea nouă de alimentare cu apă, care are un rezervor de stocare de 300 mc, iar ca sursă un izvor existent;

- zona care nu se află pe DJ103G are un sistem de alimentare cu apă care are ca sursă două izvoare, dar reţeaua este deficitară şi nu deserveşte toţi locuitorii din zonă;

__- scopul investiţiei este extinderea sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Pietroasa, comuna Moldoveneşti, respectiv execuţia unei reţele noi de alimentare cu apă pentru zona care nu se află pe DJ103G;

__- în prezentul proiect nu există nicio legatură cu reţeaua de apă existentă şi functională, prin urmare nu se va afecta reţeaua de apă existentă, reţeaua proiectată este nouă şi independentă faţă de cea existantă care deserveşte consumatorii de pe drumul judeţean DJ103G;

__- sistem de alimentare cu apă:

- pentru alimentarea cu apă a zonei care nu se află pe DJ103G se propun următoarele lucrări:

- reamenajarea camerelor de captare şi împrejmuirea celor două izvoare; izvoarele au un debit capabil de 0,95 l/s;

- execuţia aducţiunilor de la izvoare până la rezervorul de înmagazinare nou proiectat, din PE100 RC Dn 110 mm, Ltotală = 200 m (100 m + 100 m);

- staţie clorinare (Q = 1,6 l/s), care va fi montată într-un container metalic complet echipat (cu pompă dozatoare, vas stocare hipoclorit de 100 l, senzor nivel, contor cu impulsuri);

- împrejmuire izvoare (suprafaţa de protecţie sanitară S = 100 mp + 45 mp);

- rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 100 mc din panouri de oţel galvanizat, amplasat suprateran, cre va asigura şi rezerva de incendiu;

- împrejmuire rezervor (suprafaţa de protecţie sanitară S = 287 mp);

- reţea de distrubuţie din PE100 RC Dn 90÷110 mm, L = 2850 m); reţeaua de distribuţie apă se pozează pe o singură parte a drumului;

- branşamente până la limita de propritate a imobilelor (165 buc.);

__- reţeaua de alimentare cu apă proiectată va intersecta cursuri  de apă, astfel:

| Nr. crt. | curs de apă | tip traversare | diametru (mm) | lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pârâul Văleni (Pietroasa) | subtraversare | 2x110 | 6 |
| 2. | pârâul Văleni (Pietroasa) | subtraversare | 110 | 6 |
| 3. | pârâul Văleni (Pietroasa) | subtraversare | 110 | 6 |
| 4. | pârâul Văleni (Pietroasa) | subtraversare | 110 | 6 |

__- în zona subtraversărilor cursurilor de apă conductele de canalizare vor fi pozate în tub de protecţie, sub talveg şi sub cota de afuiere; subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat;

__- se vor monta apometre la intrarea în rezervor (pe conducta de aducţiune), cât şi la ieşirea din rezervor (pe coducta de distribuţie); fiecare cămin de branşament va fi prevăzut cu apometru;

__- conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 301 din 16.08.2023, emis de catre Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş:

- necesarul de apă (conform breviarului de calcul):

| nr. locuitori | necesarul de apă |
| --- | --- |
| actuali | perspectivă 20 ani | maximă (mc/zi) | medie (mc/zi) | orară maximă (mc/h) |
| 413 | 573 | 75,05 (0,75 l/s) | 57,73 (0,67 l/s) | 8,76 (2,43 l/s) |

- se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

- delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

- pozarea conductelor se face ţinând cont şi de celelalte reţele edilitare existente (reţele electrice, gaz, reţele telefonice, etc.);

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- manipularea materialelor de construcţii şi a volumelor de pământ excavat se va face numai ȋn spaţiul destinat lucrărilor;

- stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt;

- asigurarea unei umidităţi adecvată a materialului excavat/transportat/ȋmprăştiat şi a deşeurilor din construcţii şi demolări depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- soluţia umectării se va avea ȋn vedere şi la nivelul drumurilor parcelelor neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acţiunii vântului;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de praf;

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic;

- evitarea depozitării materialelor de construcţii/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor din construcţii şi demolări, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

- eliminarea/valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări se face doar prin operatori autorizaţi pentru preluarea acestor tipuri de deşeuri;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanţelor potenţial poluatoare;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi:

- se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea şi la punerea în funcţiune a obiectivului, aveţi obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu/autorizaţiei de mediu revizuite;

- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 301 din 16.08.2023, emis de catre Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Mureş, sunt:

- beneficiarul are obligaţia să anunţe Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi S.G.A. Alba (S.H. Turda) începerea lucrărilor, iar la finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere al gospodăririi apelor; după executarea lucrărilor avizate, se va solicita Administraţiei Bazinale de Apă Mureş autorizarea întregii folosinţe; fundamentarea solicitării o va constitui documentaţia tehnică întocmită în conformitate cu prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 891/2019, elaborată de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul gospodăririi apelor pentru acest tip de lucrări;

- pe perioada execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de construcţii, a deşeurilor în albiile şi pe malurile cursurilor de apă;

- la stabilirea traseului reţelelor proiectate, în cazul în care traseul se desfăşoară paralel cu cursuri de apă, proiectantul are obligaţia de a identifica tronsoanele de traseu expuse deteriorării datorită acestei poziţionări şi de a stabili prin proiect toate lucrările de punere în siguranţă a reţelei proiectate (prin apărări/consolidări de maluri sau alte soluţii tehnice adaptate situaţiei din teren); lucrările de aliemntare cu apă se vor executa astfel încât să nu prodictă degradări ale malurilor cursului de apă sau degradări ale conductelor; în cazul în care se produc degradări ale malurilor cursului de apă beneficiarul are obligaţia refacerii acestora la starea iniţială pe cheltuiala proprie;

- în cazul în care vor interveni schimbari de soluţie faţă de studiul de fezabilitate în baza căruia s-a emis prezentul aviz, este necesară notificarea acestui fapt către Administraţia Bazinală de Apă Mureş şi modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P. nr. 828/2019.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,

ing. Anca CÎMPEAN

Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU

22.08.2023