Memoriu de prezentare conform anexa 5E

I. Denumirea  proiectului:

AMPLASARE STATIE GPL si SPALATORIE SELF SERVICE,

RACORDURI si BRANSAMENTE

sat Luna de Sus, nr FN, com. Floresti, jud. Cluj

II. Titular

- Numele                HORACE LOGISTIC SRL

- Adresa poştală        jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Mihai Romanul, nr. 61

- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 0724323686

- Numele persoanelor de contact: FLORIN ROMAN

III. Descrierea proiectului

- Parcela este situata in localitatea Luna de Sus. comuna Floresti, si are o suprafata totala de 4168 mp. Pe parcela studiata se propune amplasarea unei spalatorii self service ( cu fise) cu regimul de inaltime  P  compusa din 4 boxe si un spatiu tehnic pe structura metalica si inchisa cu panouri despartitori metalici, iar invelitoare din panouri tip sandwich si a unei statie GPL.

- Imobilul va avea suprafata construita de 160 mp si suprafata desfasurata de 160 mp.

- Spatiile verzi vor reprezenta 70 % din totalul terenului , adica 3717,75 mp.

- Vor fi prevazute 7 de locuri de parcare pe sol. Circulatiile pe sol vor ocupa o suprafata totala de 1022,75 mp, adica 25.30 %.

- Procentul maxim de ocupare al terenului este de 4,70 %, Coeficientul de utilizare al terenului este de 0.04, calculul facandu-se raportat la suprafata initiala de teren.

- Justificare: Dezvoltarea accelerata a pietei a scos in evidenta necesitatea construirii de spalatorie sefl  service, cu asigurarea de alei de acces proprii, zone verzi si zone pentru parcare, dar si necesitatea aparitiei unui numar mare de autoturisme.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie;

statie GPL si spalatorie sef service (cu fise)

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

In acest moment pe amplasament  exista  o ghereta mobila cu destinatia fast food

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu exista activitati de productie .

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In organizarea de santier se propune amplasarea unei statii GPL in partea de sud a parcelei (respectand distanta legala fata de conducta de apa care tranverseaza partea de sud a parcelei), precum si a unui tablou electric. Materialele folosite pentru construirea spalatoriei vor fi aduse de firme specializate si depozitate pe parcela conform planului de organizare de santier.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua publica de distributie apa potabila, proprietatea S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A. situata pe acostamentul DJ107M, prin intermediul unui camin de bransament. Conducta de alimentare cu apa se va realiza din conducta din polietilena de inalta densitate PEHD dn 32 mm, montata ingropat.

Debitul de apa consumat pentru spalatoria auto este de 3600 l/h.

- Evacuarea apelor uzate: Apa uzata rezultata in urma procesului tehnologic se va colecta prin intermediul unei retele de canalizare realizata din conducte din PVC-KG dn 160.

Apele pluviale de pe circulatiile auto se vor colecta prin intermediul unui sistem de 			      preluare a apelor pluviale.

- Alimentarea cu energie electrica: Energia electrica se va asigura din SEN prin intermediul unui bransament electric situat la limita de proprietate.

- Asigurarea agentului termic: Incalzirea spatiului tehnic aferent spalatoriei auto se va realiza utilizand un convector electric cu o putere de 2 kW. Degivrarea rampelor auto din cadrul spalatoriei se va realiza prin intermediul unei instalatii electrice pentru degivrare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa realizarea investititei, amplasamentul va fi curatat si amenjata cu spatii verzi, zone pietonale dalate si zone auto pentru parcari precum si zone de circulatie auto cu acces la spalatorie.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente;

Se vor folosi caile de acces existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare ;

Nu se folosesc resurse naturale in faza de constructie sau de functionare.

- metode folosite în construcţie;

Constructia va fi realizata pe fundatii de beton armat, suprastructura din profile de otel, si acoperis din panouri tip sandwich.

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 12 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul natural deranjat de executia lucrarii se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu e cazul, proiectul respecta aliniamentul si retragerile fata de cladirile existente.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu e cazul;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea

unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect.

- Nu e cazul;

Localizarea proiectului

Amplasamentul este situat, conform planului de situatie.

Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asurpa mediului ale proiectului

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- In faza de executie;

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua publica de distributie apa potabila, proprietatea S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A. situata pe acostamentul DJ107M, prin intermediul unui camin de bransament. Conducta de alimentare cu apa se va realiza din conducta din polietilena de inalta densitate PEHD dn 32 mm, montata ingropat.

Debitul de apa consumat pentru spalatoria auto este de 3600 l/h.

Apa uzata rezultata in urma procesului tehnologic se va colecta prin intermediul unei retele de canalizare realizata din conducte din PVC-KG dn 160.

Apele pluviale de pe circulatiile auto se vor colecta prin intermediul unui sistem de preluare a apelor pluviale.

- In faza de functionare;

Se foloseste apa din reteaua publica a SC Compania de Apa Somes SA

Apa menajera va fi evacuata in reteaua de canalizare.

2. Protecţia aerului:

- In faza de executie;

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

Pulberi din activitatea de manipulare a materialelor folosite, si din tranzitarea zonei de santier,

Gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea  emisiilor  de  poluanti  pe  baza  factorilor  de  emisie  s-a  facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.   Sistemul de constructie fiind simplu  (structura cu cadre din beton armat),  nivelul  estimat  al  emisiilor  din sursa  dirijata  se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, razultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie  foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

- In faza de functionare;

Data fiind functiunea de servicii in aceasta faza nu sunt generate in aer decat urmatoarele emisii de poluanti:

Gaze de ardere provenite de la autoturismele  care vor utiliza spalatoria.

Nivelul  estimat  al  emisiilor  in  aceasta  faza  nu  produce  un  impact defavorabil al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- In faza de executie;

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse de traficul auto din zona.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.       Zona de  lucru  este  o  zona  cu caracter de servicii si prin urmare se va respecat intervalul de lucru permis .

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru

astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

- In faza de functionare

In cadrul functionarii spalatoriei nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba  un  impact  semnificativ  asupra  factorului  de  mediu  zgomot  si  vibratii.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- In faza de executie;

Nu exista surse generatoare de radiatii.

- In faza de functionare;

Nu exista surse generatoare de radiatii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- In faza de executie;

In  aceasta  faza  nu  exista  surse  de  poluare  care  sa  aiba  un  impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

- In faza de functionare;

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea aleiilor pietonale si prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderlor ce ar putea destabiliza solul.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu e cazul.

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu e cazul.

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie,  zone de interes tradiţional etc.;

Zona de lucru nu este situata  in apropierea zonelor  de locuit , iar functionarea  acesteia, nu afecteaza asezarile  umane si a altor obiective de interes public.

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Conform planului de organizare de santier acesta va fi imprejmuit.. Zona de lucru nu este situata in apropierea zonelor  de locuit , iar functionarea  acesteia, nu afecteaza asezarile  umane si a altor obiective de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- In faza de executie;

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

- pamant din excavatii,

- moloz,

- pietris,

- materiale metalice, ambalaje hartie, etc

Aceste deseuri  vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

- In faza de functionare;

In urma functiunii rezulta urmatoarele deseuri:

- ape uzate

- deseuri din hartie si carton;

- deseuri din sticla,

- deseuri menajere.

Deseurile rezultate se vor depozita in publele amplasate pe o platforma in  cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Apele uzate rezultate in urma proicesului tehnilogic se vor colecta prin intermediul unei retele de canalizare realizata din conducta de PVC – KG cu dn 160 , acestea tratate prin intermediul unui seoparator de hidrocarburi cu debitul de 20 l / sec.

Depozitarea  resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

- In faza de executie;

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

- In faza de functionare;

Se va tine o evidenta stricta a cantitatii si caracteristicilor mijloacelor de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase inclusiv a recipientelor si ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului. Ambalarea se va face intr-un rezervor metalic inchis , transportul se va face cu mijloace de transport specializate pentru marfuri periculoase autorizate ale furnizorilor, depozitarea se face intr-un spatiu amenajat pe o platforma betonata in rezervor metalic cu accesul persoanelor autorizate, iar folosirea si comercializarea sunt utilizate pentru alimentarea autovehiculelor.

Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare are un impact redus asupra terenului si a vecinatatilor precum si a sanatatii umane care este minim.

Se poate creea disconfort datorita circulatiei autovehiculelor cu frecventa redusa.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat ( in limitele amplasamentului studiat )

- Magnitudinea şi complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa.

- Probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 12 de luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Terenul deranjat de executia lucarii propuse se va aduce la starea initiala dupa terminarea lucrarilor.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

- Natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului;

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu;

Spatiu in care se desfasoara activitatea are o suprafata de 4168 mp unde este montata o instalatie de tip GPL care ocupa o suprafata de 15,50 mpsi o spalatorie self sercice cu o suprafata de 160 mp, platforma betonata, accese auto si pietonale.

Instalatia monobloc GPL de stocare si distributie are in componenta sa urmatoarele elemente: 	   - un recipient de stocare GPL, cilindric orizontal suprateran echipat cu racorduri, aparatura de indicare masura si control , robinete si armaturi de siguranta.

- pompa centrifuga cu motor antiex pentru vehicularea GPL in faza lichida de la recipienti spre pompa de distributie la autovehicule; pompa centriufuga asigura vehicularea fazei lichide de recipient spre panoul de distributie; pornirea si oprirea pompei se realizeaza prin actionarea butoinului de pornire amplasat pe carcasa panoului de distributie

- pompa de distributie GPL la autovhehicule este echipata cu un furtun flexibil, pistol de alimentare, ventil, armaturi, aparatura de indicare, control si afiseaz electronic.

- racorduri de incarcare GPL de la partea superioara este prevazut cu o supapa de siguranta care trebuie deschisa numai la presiunea creata in urmpa pornirii pompei.

Recipientul de stocare GPL este montat pe un schelet metalic amplasata pe o fundatie din beton prevazut cu capac de protectie, supapa de siguranta, clapeta de alimentarem grup de serviciu, clapeta de golire, indicator de nivel, pompa faza lichida, pompa de distributie, furtun flexibil, pistol de alimentare.

Instalatia spalatoriei care este compusa ditr-o cutie de comanda dotata cu acceptor de jetoane si sistem de plata de card cheita. Este prevazut cu programe standard cum ar fi (jet cu presiune inalta, spumare, ceruire, clatire). Tabloul de automatizare pentru statia de pompare este compus dintr-un controler logic programabil pentru optimizarea si monitorizarea programelor de spalare.; surse de tensiune; disjunctoare diferentiale; sisteme de notificare si alarme; convertizor de frecventa.

Automatizarea spalatoriei auto: este compusa dintr-un cadru de otel pe care se monteaza automatizarea interioara si grupul de pompare; furtune hidraulice, brate rotativ din inox, lance splalare, pompa de spalare, sistem de producere a spumei, sistem de producere apa dedurizata, sistem atiinghet.

Structura metalica este alcatuita din: profile din otel galvanizat termic, placare stalp cu alcobont, istalatie de iluminat pe fiecare boxa cu senzor de miscare .

Legatura cu alte acte normative:

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.);

Nu este cazul.

Lucrări necesare organizării de şantier;

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

- Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele:

- gard din plasa metalica sudata  h= 2,0 m ce cuprinde tot perimetrul

- amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori

- 1 buc. wc ecologic.

- la punctul de acces in santier va exista punct de curatare a pneurilor de noroi

- la varf de activitate vor fi in santier 10 muncitori.

- perioada de desfasurare a activitatii va fi de 12 luni de la inceperea lucrarilor.

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic - intimpul betonarilor 12 ore dar nu mai tarziu de ora 20.

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana specializata pentru aceasta activitate.

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara.

- va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu extinctoare.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei;

La finalizarea investitiei amplasamentul va fi curatat de moloz si terenul liber va fi amenajat cu spatii verzi si zone dalate pentru pietoni.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Daca se va impune desfintarea investitiei, se va demola constructia iar terenul liber va fi nivelat, urmand a se amenaja ca spatiu verde.

Intocmit,

ing. Ungur Ionela