MEMORIUL DE PREZENTARE

Prezenta documentaţie a fost realizată în baza Legii nr. 292/2018, respectându-se conținutul cadru prezentat în Anexa nr. 5E

I.DENUMIREA PROIECTULUI:

CONSTRUIRE 10 HALE INDUSTRIALE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANSAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI BAZIN VIDANJABIL (CONFORM PUZ APROBAT CU HCL NR.

172/24.11.2022)

Amplasament: Com. Florești, F.N., CF 51426, jud. Cluj.

Prezenta documentaţie are rolul de a identifica şi descrie în mod corespunzător efectele directe şi indirecte ale derulării proiectului propus asupra factorilor de mediu.

II.TITULAR

a) Numele: Șandor Mihai si asociatii (S.C. ALPIN SHUNT S.R.L., SANDOR MIHAI, PECONEX S.R.L., S.C. COPTEPOP S.R.L., OPORTUNITY INVESTMENT LAND S.R.L., IDEAL TRANS S.R.L., ARCDOM RENTING S.R.L.)

b) Adresa poștală: Mun. Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 62, sc. 1, et. 7, ap.22 Jud. Cluj.

c) Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

0758 675 954 (proiectant), mail office@progisconsulting.ro (proiectant)

d) Numele persoanelor de contact :

- persoana de contact: Șandor Mihai

- responsabil pentru protecția mediului: Șandor Mihai

III.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT:

- un rezumat al proiectului:

Se doreste construirea a 10 hale cu destinatie industrială plus birouri / vestiare / spatii anexe. Spațiul va fi folosit pentru activități de depozitare, logistică, producție nepoluantă, spații comerciale cu caracter industrial. Structura va fi realizată din profile metalice, pereții si invelitoarea din panouri tip sandwich.

La exterior toate halele vor avea acelasi gabarit, inaltime, culoare. Vor exista doua variante usor diferite de compartimentari interioare, numite hala tip 1 si hala tip 2.

Se vor amenaja următoarele spații:

Hala tip 1:

Parter Înalt

- hala, casa scarii, hol, wc B, depozitare

Etaj partial

-Birou, vestiar, casa scarii, hol, wc F, depozitare

Hala tip 2:

Parter Înalt

- hala, casa scarii, hol, wc, vestiar, birou

Etaj partial

-Birou, casa scarii, hol, wc F, wc B, depozitare

Se vor amenaja spații de parcare pentru utilizatori, pentru autocamioanele ce realizează aprovizionarea, cât și căi carosabile pentru acces și manevre autovehicule de dimensiuni mari.

Accesul pe teren se face pe un drum coproprietate privata a beneficiarului (CF 55175) iar apoi pe drumurile de exploatatie existente pe latura est, nord și vest. Atat drumul coproprietate privata cat si drumurile de exploatatie au o latime suficienta cat sa permita dezvoltarea unui profil de drum de minim 8.00 m, din care 6 m carosabil si trotuare de 1 m pe ambele laturi.

Cele 10 unități funcționale (hale) vor fi închiriate la terți și se vor desfășura activități industriale nepoluante (depozite, logistică, producție) conform destinației zonei prevăzută în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate.

BILANŢ TERITORIAL SITUAŢIA EXISTENTĂ:

S teren= 11300 mp

Sc, Sd, POT si CUT = 0

BILANŢ TERITORIAL  SITUAŢIA PROPUSĂ:

| PROPUS | MP | % |
| --- | --- | --- |
| S teren | 11300 | 100.00 |
| S CONSTRUCTII PROPUSE | 4140 | 36.63 |
| S CAROSABIL SI PLATFORME IN INCINTA | 4818.16 | 42.25 |
| S SPATI VERZI | 2341.84 | 21.12 |

CUT atins de constructia propusa = 0,427 (AD = 4830 mp, din care 690 mp etajele partiale)

Categoria de importanţă: C

- Justificarea necesității proiectului: Scopul construirii imobilelor industriale este ca urmare a cererii tot mai mari pentru acest tip de spaţii.

Prin implementarea acestui proiect se intervine în mod pozitiv asupra perspectivelor de dezvoltare economică a localității prin intensificarea dezvoltării micii industrii, în paralel cu crearea de noi locuri de muncă.

- Valoarea investiției : 2 959 000 lei

- Perioada de implementare propusă : 2 ani

- Planșe reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie și amplasamente) - s-au atașat la Notificare:  plan de incadrare in zona și plan de situație pentru proiectul de investiţie.

- o descrie a caracteristicilor fizice a întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie și altele).

Construcția proiectată se încadrează la:

- CATEGORIA “C” DE IMPORTANŢĂ (conform HGR nr. 766/1997);

- CLASA “III” DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100/92);

- GRADUL II DE REZISTENŢĂ LA FOC (conform normativului de siguranță la incendiu P 118-99) .

STRUCTURA CONSTRUCTIVĂ

Se propune construirea a 10 imobile cu destinatie industriala cu regim de inaltime Parter inalt cu etaj partial (etajul avand destinatia de birouri / vestiare / spatii anexe). Spatiul va fi inchiriat de catre diverse firme pentru activitati de depozitare, logistica, productie, spatii comerciale cu caracter industrial.

Spaţiul exterior amenajat

Se propune amenajarea unei platforme betonate pe latura vest, care va servi la circulatia auto, cat si la parcarea si andocarea TIR-urilor la spatiile de depozitare, parcaje pentru autoturismele angajatilor. Spre latura vest a terenului, in lungul drumului de incinta existent, se propune o parcare pentru TIR-uri.

Structura constructivă:

- Elemente principale - stâlpi, grinzi, planșeul din zona birourilor - prefabricate din beton armat

- Închideri exterioare din panouri termoizolante PIR

- Compartimentări interioare din gips carton, standard și RF unde este cazul

- Finisaje interioare: gresie, vopsea lavabilă albă (birouri), beton sclivisit (hală)

-  Acoperirea se va realiza din panouri termoizolante (20 cm)

Regimul de înălţime Regimul de înălțime propus este: parter (pentru zona de unități funcționale-hale), respectiv P+E (pentru zona de birouri -administrativă). AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCŢIEI

- AMENAJĂRI INCINTĂ

În interiorul parcelei studiate se vor asigura locuri de parcare pentru autoturisme si locuri de parcare / andocare pentru TIR-uri, camioane si dubite. Circulațiile pietonale și platformele auto vor fi realizate din beton rutier.

Se va planta gazon pe spatiile verzi.

- ÎMPREJMUIREA

Imprejmuirea se va realiza din stâlpi metalici incastrati in cuzineți din beton armat pe care se va monta plasă metalică zincată.

- DEPOZITAREA ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

Deşeurile rezultate în urma realizării proiectului vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi evacuate de către firme autorizate în acest domeniu.

Deşeurile rezultate din viitoarea activitate vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi vor fi evacuate de către firme specializate, autorizate în acest domeniu.

- Etape   în   realizarea   investiţiei

Pentru realizarea proiectului propus este necesară parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

-	pregătirea terenului pentru amplasarea imobilelor industriale;

-	realizarea organizării de șantier;

-	realizarea săpăturilor şi construcţia fundaţiilor;

-	realizarea lucrărilor de construcţie (structură metalică, panouri termoizolante

tip sandwich, zidării, etc);

-	acoperirea construcției;

-	tâmplării interioare și exterioare;

-	amenajarea interioară;

-	aducerea terenului afectat de lucrările de construcții la starea inițială.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie – Beneficiarii doresc construirea a 10 imobile industriale cu suprafată construită de 414 mp fiecare, unde se vor desfăşura activităţi de depozitare, logistică, productie-activități nepoluante.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): In cele 10 unități funcționale (hale) se vor desfășura activităti compatibile cu destinația zonei prevăzută în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate (activități nepoluante). Se vor stabili utilajele în funcție de activitatea desfășurată în fiecare corp și se vor obține ulterior aprobările necesare desfășurării activității conform prevederilor legale în vigoare.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

Pentru realizarea imobilului industrial se vor folosi materiale pentru construcţii şi finisaje  obişnuite, de bună calitate, de la furnizoni autorizaţi.

Se vor utiliza carburanţi (motorină pentru majoritatea utilajelor, respectiv benzină, pentru unele echipamente de capacitate redusă – generatoare electrice portabile) pe perioada de construcţie.

Carburanţii vor fi achiziţionaţi de la staţiile de carburanţi, urmând a fi transportaţi pe amplasament cu autocisterne şi distribuiţi local.

In perioada de funcționare:

Energie electrică- de la rețeaua din zonă

Gaz metan- de la rețeau din zonă

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Situaţia existentă a utilităţilor

În prezent în zona amplasamentului sunt urmatoarele reţele edilitare: energie electrică, apă, gaze naturale).

Modul de asigurare a utilităţilor

Alimentarea cu apă:

Apa rece va fi asigurată din rețeaua publică existentă, extinsă de pe str. Balastierei, prin intermediul căminelor de apometru individuale aferente fiecarei hale.

De la fiecare camin de apometru până la intrarea în clădire se va utiliza țeavă de polietilenă de înaltă densitate cu diametrul de D=25 mm, PN10, SDR17. Din căminul de branșament vor fi alimentați cu apă consumatorii menajeri.

De asemenea, după intrarea conductei de alimentare cu apă în incintă, se va prevedea o ramificație astfel încât o conductă este distribuită pentru alimentarea cu apă a rezervei de apă pentru incendiu și o conductă pentru alimentarea cu apă a consumatorilor. Fiecare conductă va fi precedată de câte un robinet de închidere. Reţeaua exterioară de apă se va poza sub adâncimea de îngheţ (-0.9 - 1,1 m faţă de cota terenului amenajat conform STAS 6054-77) pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm, lăţimea săpăturii fiind de min. 50 cm. Imbinarea conductelor rețelei exterioare se va realiza cu mufe de compresie cu garnituri de cauciuc, în cazul montajului aparent, respectiv prin polifuziune, în cazul montajului îngropat. La intrarea în clădire se va monta un filtru de tip lavabil de 1’’ și doua robinete avand acelasi diametru de 1’’ . Căminul de apometru va fi amplasat la limita proprietăţii construcției şi va fi executat din beton armat confecţionat la faţa locului, dimensiunile interioare ale căminului fiind de min. b×l×h=1,0×1,5×1,2 m. Acest cămin va fi prevăzut cu capac şi ramă carosabilă din fontă, radierul căminului fiind din pietriş pentru drenarea apelor infiltrate sau a celor rezultate din golirea instalaţiei. Îmbinarea diferitelor segmente de conductă şi fitinguri se va realiza prin mufe cu inele de compresie în cazul montajului aparent, respectiv prin polifuziune în cazul montajului îngropat.

Evacuarea apelor uzate:

Instalatii de canalizare a apei uzate menajere

Ieșirile conductelor de canalizare din clădire se vor conecta la căminele de canalizare, de unde urmează a fi deversate în rețeaua publică de canalizare, pe str. Balastierei, prin intermediul căminului de racord cu tub din PVC-KG, diametrul min. Dn 200 mm. Rețeaua de canalizare de incintă este de tip separativ și se va realiza din tuburi din PVC-KG și cămine din beton DN800 și DN1000 conform STAS-2448 cu mufe și inele de cauciuc, special destinate rețelelor de canalizare exterioară. Căminele vor avea capace din fontă carosabile, clasa B12.5. Tuburile de PVC-KG se îmbină cu mufe și inele de cauciuc realizând o bună etanșare a sistemului. Dimensionarea conductelor se va face pentru fiecare tronson în parte alegând panta și diametrul conductei, astfel încit viteza apelor colectate în conductă să fie peste viteza minimă de autocurățire (0,7 m/s) și sub viteza maximă admisă în conducte de canalizare (4 m/s). Toate conductele se montează la adâncime sub cota terenului amenajat (respectând astfel adâncimea de înghet conform STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de ingheț. Zonarea teritoriului Romaniei), într-un pat de nisip respectând tehnologia de execuție proprie tipului de conductă pus în operă și ținând cont de existența celorlalte reţele subterane din zonă, în cazul în care au trasee comune sau se intersectează ca: reţele electrice, apă etc. Reţelele se vor poza sub adâncimea de îngheţ pe un pat de nisip având grosimea de 10 cm, respectiv pe generatoarea superioară a tuburilor va fi aşternut un strat de nisip cu grosimea de 15 cm. Lăţimea şanţului în care se vor poza conductele de canalizare va fi de min. 60 cm.

Instalatii de canalizare a apei pluviale

Conform planurilor de arhitectură colectarea apelor pluviale de pe invelitoarea clădirii se va face prin intermediul receptorilor de terasa pozitionați în punctele de cota minimă ale învelitorii clădirii. Va fi realizat un sistem de drenaj vacuumatic care funcționează pe principiul sifonării. Sifonarea va fi posibilă datorită receptorilor de pluvial de construcție specială. Montajul instalațiilor se va realiza cu respectarea instrucțiunilor puse la dispoziție de furnizorul de sistem. Firma furnizoare va asigura atât dimensionarea sistemului, consultanța pe perioada de execuție, cât și garanția de bună execuție și funcționare. Conductele de canalizare pluvială se realizează din polietilenă de înaltă densitate și se montează cu panta 1%. Este obligatorie respectarea întocmai a geometriei și dimensiunilor sistemului de canalizare pluvială cu efect de sucțiune, în caz contrar putându-se compromite performanțele și chiar funcționalitatea acestuia. In situația în care sunt necesare eventuale schimbări acestea vor fi aduse la cunoștință proiectantului și furnizorului de sistem. Se interzice racordarea oricărei canalizări, în conductele de canalizare pluvială cu funcționare sub efect de sucțiune. La cota pardoselii clădirii se va trece la sistemul de drenaj convențional recomandându-se ca diametrul următor sistemului vacuumatic să fie cel putin o dimensiune peste diametrul maxim aferent sistemului vacuumatic. La baza coloanelor de canalizare pluvială vor fi prevăzute piese de curățire. Toate colectoarele orizontale dispuse îngropat vor fi realizate din țeavă de PVC-KG și vor fi pozate într-un pat de nisip necoeziv sub adâncimea de îngheț.

Preluarea apelor de ploaie de pe amplasament se va face prin intermediul unui sistem de cămine de canalizare, guri de scurgere și rigole poziționate în punctele de cota minimă aferente aplasamentului. Atât apele de ploaie de pe acoperișul imobilului cât și apele de ploaie din zona de curte interioară vor fi deversate la rețeaua de canalizare pluvială din incintă. In incintă vor fi realizate două rețele de canalizare pluvială distincte. O rețea de canalizare pluvială pentru colectarea apelor de ploaie de pe invelitoarea clădirii (ape pluviale convențional curate) și o rețea de canalizare pluvială pentru colectarea apelor pluviale de pe platforme posibil infestate cu hidrocarburi, care vor fi tratate prin intermediul unui separator de hidrocarburi. Toată cantitatea de apă de ploaie de pe amplasament va fi deversată în bazinele de infiltrare ape pluviale de capacitate min. 15 mc. Bazinele de infiltrare sunt un sistem modular din material plastic (polipropilenă) pentru preluarea apelor pluviale și evacuarea lor prin infiltrare în sol compuse din:

- element de baza: 1200 x 600 mm

- panouri laterale pentru închiderea sistemului pe laterale

- capace de acoperire pentru susținerea geotextilului la partea superioară a sistemului

- cămine acces pentru racordarea conductelor și la accesul pentru vizitare/vidanjare

- corpuri intermediare aducere la cota terenului amenajat

- capac inspecție

- capac conductă ventilație

- conectori straturi, și adaptor racordare conductă

Preluarea apelor din zona parcărilor exterioare se va face cu ajutorul gurilor de scurgere carosabile, cu receptor de nămol si sifon, și grătar clasa D400. Apele pluviale colectate din parcările exterioare, înainte de deversare în rețeaua de incintă, sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi cu by-pass, prevăzut cu filtru coalestent și decantor de nămol, debit min. 15 l/s, cu respectarea nivelului de hidrocarburi deversate în receptori naturali în limitele impuse de NTPA-001, adică max 5 mg/l.

Date tehnice separator de hidrocarburi cu by-pass:

- din polietilenă

- bebit min.: 3 l/s, debit total 15 l/s

- diametru cămin min. 1100 mm

- cantitate totală tampon lichide uşoare: min 240 l

- volum total rezervor de apă: min 775 l

- racorduri intrare/ieșire DN 200

- acces din exteriorul cuvei la elementul de colaescență pentru mentenanță

- cu racord de prelevare probe preinstalat

- cu închidere automată, plutitor tarat pentru densitate până la 0.90 g/cm3

- capac pentru cămin: clasa D 400, dimensiune nominală 600 mm

- placă adaptoare din beton Ø 1000 mm x 150 mm

- tub de înalțare din polietilenă

- punct de prelevare probe integrat în separator

- cămin colector sedimente (trapa nămol) integrat

- capacitate: min. 450 l

Căminele de colectare a apelor pluviale de pe acoperiș vor fi cămine de inspecție din polietilenă cu diamtrul min. DN400. Căminele de canalizare pluvială din zona parcărilor sunt cămine de vizitare cu diametrul min. DN800 fabricate din beton și prevăzute cu capace din fontă clasa D400. Dimensionarea conductelor se va face pentru fiecare tronson în parte alegând panta și diametrul conductei, astfel încât viteza apelor pluviale în conductă să fie peste viteza minimă de autocurățire (0,7 m/s) și sub viteza maxim admisă în conducte de canalizare (4 m/s).

Rețeaua de canalizare de incintă se va realiza din tuburi din PVC-KG, și camine din beton DN400 și DN800 conform STAS 2448. Căminele vor avea capace din fontă carosabile, clasa D400. Tuburile de PVC-KG se  îmbină cu mufe și inele de cauciuc realizând o bună etanșare a sistemului. Toate conductele se montează la adâncime sub cota terenului amenajat (respectand astfel adâncimea de înghet conform STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului Romaniei), într-un pat de nisip respectând tehnologia de execuție proprie tipului de conductă pus în operă.

Reţelele se va poza sub adâncimea de îngheţ pe un pat de nisip având grosimea de 10 cm, respectiv pe generatoarea superioară a tuburilor va fi aşternut un strat de nisip cu grosimea de 15 cm. Lăţimea şanţului în care se vor poza conductele de canalizare va fi de min. 60 cm.

Asigurarea agentului termic:

Birourile vor fi încălzite cu centrale termice pe gaz. Se vor prevedea centrale termice pentru producerea agentului termic utilizat in sistemul de incalzire atat in zpatiile administrative cat si pentru alimentarea aerotermelor montate in hala.

Unitățile funcționale (halele) vor fi încălzite cu aeroterme.

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza de la rețeaua de distribuție existentă pe str. Balastierei la limita propietății. Rețeaua de distribuție a gazului metan, conductele, fitingurile și armăturile din PE se montează îngropat direct în pâmânt, adâncimea minimă de montaj fiind de 0.9 m de la generatoarea superioară. In cazul subtraversărilor de drumuri și intersecții cu alte rețele se vor prevedea tuburi de protecție. Reţeaua de gaz se va poza sub adâncimea de îngheţ pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm, lăţimea săpăturii fiind de 40 cm. Instalaţia de utilizare este alcătuită din ansamblul de conducte, armături şi accesorii montate în aval de robinetul de branşament, de la capul robinetului până la coşul de evacuare a gazelor arse. Instalaţia studiată se compune din instalaţia utilizare gaze naturale presiune joasă proiectată. La execuţia instalaţiei de utilizare constructorul va utiliza instalator autorizat. Măsurarea consumului de gaze naturale se va realiza cu ajutorul contoarelor nou proiectate, montate în incintă. Reglarea presiunii se realizează în Postul de reglare proiectat, montat la limita de proprietate pentru fiecare hala in parte.

Asigurarea apei calde:

Apa calda menajera pentru consumatorii din bai si bucatarii va fi asigurata de la centralele termice pe combustibil gazos aferente spatiilor administrative a halelor.

Asigurarea energiei electrice:

Energia electrică necesară pentru desfășurarea activității, respectiv pentru iluminat este asigurată din reţeaua existentă în zonă.

Alimentarea cu energie electrică a imobilului industrial se va realiza din reţeaua electrică existenta pe str. Balastierei prin firida de reţea, distribuţia energiei electrice de la punctul de racord la tabloul electric general va fi realizat cu cabluri de  aluminiu de tip ACYABY. Din firida de reţea se va alimenta firida de distribuţie şi contorizare şi blocul de măsură. Contorizarea se va realiza individual pentru fiecare hala in parte.

Din firida de distribuţie şi contorizare vor fi alimentate toate tablourile electrice.

Poziţionarea tablourilor electrice se va face ţinând cont de posibilităţile de intervenţie rapidă în caz de avarie/defect pe care acestea le impun. Din F.D.C. se vor alimenta tablourile electrice de la fiecare hala individual, respectiv cel pentru iluminat stradal prin intermediul unor coloane electrice.

Langa sau in interiorul firidei se va monta si un tablou electric monofazat pentru iluminatul de incinta  TE – I.S.

Acesta se va realiza prin intermediul  stalpi de iluminat din otel zincat, avand inaltimea de 5m, echipati cu corp de iluminat de tip LED de 60W, avand gradul de protectie IP54. Distanta de montaj intre stalpi este cuprinsa intre 20-25m. Sistemul de alimentare al acestora este in bucla. Cablurile de alimentare vor fi montate subteran, se va folosi cablu de tip ACYABY 2x4 mm2. Actionarea iluminatului se va realiza prin intermediul unui senzor de lumina.

Cablurile ce se montează îngropat în pământ vor fi protejate în tuburi PVC dimensionat corespunzător. Cablurile vor avea o rezervă de lungimea de 2-3%, dar min. 1.5 m pentru compensarea deformărilor datorită încălzirii şi pentru înlocuirea manşoanelor când acestea se deteriorează. Cablurile montate pe elemente de construcţie vor fi bine fixate. La aşezarea verticală cablurile vor fi prinse rigid în toate punctele de fixare, iar în cazul aşezării orizontale prinderea rigidă se face în special în capetele terminale ale cablurilor şi lângă manşoanele de legătură. Distanţa între două puncte de fixare ale cablurilor montate aparent nu va depăşi pe trasee orizontale 0,5 m pentru cabluri nearmate şi 0,8 m pentru cabluri armate, iar pe trasee verticale 1 m pentru cabluri nearmate si 1,5 m pentru cabluri armate. Cablurile vor fi protejate cu tuburi de protecţie la trecerea prin pereţi şi planşee, la intrarea şi iesirea lor din clădire. Într-un tub de protecţie se va monta numai un singur cablu de energie. Razele minime de curbură ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrări şi la fixare, se indică de către fabrica producătoare. Deşfăşurarea cablurilor de pe tambur şi pozarea lor se va face numai în condiţiile în care temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime indicate în standardele şi normele interne de fabricaţie ale cablurilor. În cazul în care este necesară desfăşurarea şi pozarea cablurilor la temperaturi mai scăzute decât cele indicate în standardele şi normele interne de fabricaţie acestea trebuie încălzite. Legarea la pământ a conductoarelor de protecţie şi a învelişurilor metalice ale cablurilor (cu asigurarea continuităţilor pe traseu), precum şi a construcţiilor metalice de susţinere se va face conform normelor în vigoare. Amplasarea cablurilor se va face astfel încât să fie posibilă intervenţia pentru întreţinere precum şi în caz de incendii sau avarii.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta următoarele măsuri:

- evacuarea tuturor deşeurilor tehnologice de pe amplasament cu firme autorizate şi a materiilor prime în exces;

- nivelarea / taluzarea suprafeţelor de teren afectate de lucrările de realizare a construcţiilor;

- acoperirea cu  sol  vegetal  rezultat  din  excavaţiile  de  pe  amplasament,

- ecologizarea amplasamentului  prin  semănare  de  iarbă  şi  plantare  de  pomi rezistenţi la condiţiile biogeografice ale zonei;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: Nu e cazul

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: uzuale

- metode folosite în construcţie/demolare: uzuale

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

| Etapa | Perioada |
| --- | --- |
| Faza de construcţie | 2 ani |
| Exploatare | nelimitat în timp |
| Măsuri de refacere a factorilor de mediu | 24 luni, de la finalizarea construcţiilor |

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: s-a ales acest aplasament deoarece activitatea ce se va desfășura respectă funcțiunea zonei, nu au fost luate în considerare alte alternative.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul

- alte autorizaţii cerute pentru proiect: conform Certificatului de urbanism nr. 1144 / 21.12.2022 emis de Primaria Comunei Florești, județul Cluj pentru proiect.

IV Descrierea lucrărilor de demolare necesare- nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare:

Datorită naturii proiectului, a distanţelor mari faţă de graniţele statelor vecine cu România şi conform deciziei etapei de evaluare initială, proiectul nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001, cu completările ulterioare.

-localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

1. REGIMUL JURIDIC:

- Terenul este situat în intravilanul localității Florești, comuna Florești, județul Cluj. Proprietate privată a persoanelor fizice si juridice, conform CF 51426 Florești ;

2. REGIMUL ECONOMIC:

- Folosința actuală: arabil; propus curti constructii

REGIMUL TEHNIC:

UTR = IDS (industrie depozitare si servicii)

POT max: 40%, CUT max: 0,60.

Utilizări interzise:

-         constructii de locuinte de orice fel, temporare sau permanente.

-         alte obiective socioeconomice incompatibile cu zona industriala: dotari de invatamant prescolar, dotari pentru ingrijirea sanatatii

-         activități zootehnice si avicole

Vecinătăți:

Amplasamentul proiectului este delimitat astfel:

-	la nord – drum de exploatatie cu acces public;

-	la est – drum de exploatatie cu acces public, drum privat coproprietate a beneficiarului, teren proprietate privată cu constructii (hala depozitare) și terenuri proprietate privata libere de constructii

-	la sud – teren proprietate privată, liber de construcții;

-	la vest – drum de exploatatie cu acces public.

- politici de zonare şi de folosire a terenului: nu este cazul

- arealele sensibile:

Terenul se află în intravilanul comunei Floresti, județul Cluj conform PUG aprobat. Funcțiunea propusă corespunde prevederilor PUG. Nu se identifică areale sensibile în zonă sau în vecinătatea amplasamentului.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 70:

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: nu este cazul.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile

A.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul :

- Pe perioada de execuţie, sursele de poluare a apei sunt:

– în timpul execuției lucrărilor de construcții (organizare de șantier), sursele de poluare cu efecte asupra factorului de mediu apă pot fi reprezentate de apele uzate menajere provenite de la personalul implicat în realizarea lucrărilor și de scurgerile accidentale de combustil de la utilajele folosite în cadrul organizării de șantier.

Pentru evitarea acestor situații, prin grija executantului se vor adopta următoarele măsuri:

-	se vor folosi toalete ecologice și vestiare amenajate în containere

- utilajele folosite vor fi în stare bună de funcționare, cu revizia tehnică în termen, iar alimentarea cu combustibil, eventualele reparații precum și parcarea acestora în afara programului de lucru se vor face în incinta proprietății.

- Pe parcursul perioadei de funcţionare, sursele de poluare a apelor sunt:

Apele uzate menajere provenite de la personalul care desfășoară activitatea.

Cele 10 unităti funcționale (hale), urmând să fie închiriate catre terți încă nu se știe exact ce activități se vor desfășura în fiecate unitate funcțională.

In timpul functionării, prin respectarea modului de colectare și evacuare a apelor industriale, menajere, calitatea apelor subterane și de suprafață nu trebuie să fie afectată.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: separator de hidrocarburi cu by-pass, prevăzut cu filtru coalestent și decantor de nămol, debit min. 15 l/s, cu respectarea nivelului de hidrocarburi deversate în receptori naturali în limitele impuse de NTPA-001, adică max 5 mg/l,  pentru apele pluviale colectate de pe platformele betonate.

b. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri:

A.Pe perioada de execuţie, sursele de poluare a aerului sunt:

- surse staționare nedirijate: excavaţii, manipularea materialelor de construcţii, eventualele suduri;

- surse mobile: autovehicule sau alte utilaje autopurtate.

Din punct de vedere al mobilităţii surselor de emisie, acestea se pot împărţi în cazul de faţă astfel:

- surse de poluare staţionare nedirijate

- surse de poluare mobile

  - surse de poluare staţionare nedirijate

Aici se încadrează diverse stocări temporare de materii prime împreună cu activităţile de manevrare a acestora.

Aceste stocări temporare vor fi executate pe amplasamentul organizării de şantier, acolo unde etapele de intervenţie vor necesita acest lucru.

Astfel, ca şi poluanţi tipici se vor regăsi în primul rând particulele fine antrenate de vânt de pe depozitele de pământ, balast, nisip, piatră spartă etc., fie datorate manevrării acestor materiale cu utilajele specifice (încărcări / descărcări).

Tot în această categorie a surselor staţionare nedirijate se consideră ca intrând şi anumite lucrări de construcţie ce se vor executa (excavări - săpături mecanice, funcţionarea unor utilaje într-un spaţiu relativ constant pe o perioadă de timp mai mare etc.).

Ca şi poluanţi vom avea cu predilecţie particule de praf.

Pentru evitarea răspândirii prafului pe o rază mai mare se recomandă ca în special în zilele cu condiţii nefavorabile de vânt să se limiteze activităţile de săpare ce implică volume mai mari sau cele de manevrare a unor cantităţi mai mari de materiale pulverulente.

  - surse de poluare mobile

În această categorie sunt cuprinse utilajele specifice cu care se vor transporta materialele şi care vor circula pe drumurile din zonă.

Poluanţi caracteristici: PM10, SOx, NOx, CO.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Lucrările ce vor fi executate vor implica o serie de activităţi de natură a crea unele mici perturbări locale în calitatea aerului.

Având în vedere caracterul temporar al emisiilor se poate discuta de un eventual impact bine structurat în timp, pe o perioadă scurtă şi bine definită, nu de un impact cu efecte de acumulare asupra posibililor receptori sensibili.

În cazul proiectului, se constatată că activitatea nu este de natură a genera poluanţi cu caracter puternic remanent sau cu efecte ireversibile de natură să ridice probleme.

Ca şi impact local şi caracterizat de o perioadă scurtă de timp, acesta ar putea fi cauzat de:

- emisiile de particule rezultate în urma majorităţii activităţilor din cadrul viitoarelor lucrări (manevrarea materialelor de construcţie)

- emisiile de oxizi de azot, de oxizi de sulf şi de CO provenite de la arderea motorinei în motoarele utilajelor de pe șantier.

Concentraţiile în care aceşti poluanţi se estimează că vor fi emişi sunt departe însă de a pune probleme vizavi de calitatea sănătăţii populaţiei din zonă sau a personalului angajat în lucrările de construcţie.

Se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor din etapa de construire, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile. Efectele unui eventual impact se vor resimţi local şi mai mult asupra calităţii solului şi asupra vegetaţiei din zonă decât a aerului în sine.

- Pe parcursul perioadei de funcţionare, sursele de poluare a aerului sunt:

- surse fixe: activitatea de depozitare, logistică, producție nepoluantă, arderea gazului  metan în centralele termice.

- surse mobile: autovehicule sau alte utilaje autopurtate

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii :

Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de construcţie

- utilaje şi vehicule de transport folosite pentru transportul materialelor şi în cadrul şantierului de construcţii

- prezenţa umană

Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de operare

- Sursele de zgomot provin de la manipulările din timpul aprovizionării cu materiale, materi prime ce vor fi depozitate, necesare pentru diferite activităti,  procese tehnologice ce se vor desfășura în fiecare unitate funcțională (hală). Zgomotele produse nu necesită instalaţii speciale de diminuare a lor, activitatea desfăşurându-se în spaţii închise amenajate, nivelele la limita proprietăţii încadrându-se în limitele maxime ale STAS 10009/88 şi STAS 6156.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor :

Clădirile vor fi izolate fonic conform Normativului C 125-2005, faţă de exterior, atȃt prin termoizolaţia de polistiren cȃt si prin tȃmplăriile de PVC cu geam termopan.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul

e. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice și de adâncime :

Asupra factorului de mediu sol se resfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalți factori de mediu, modificându-i compoziția și proprietățile bio-fizico-chimice inițiale, îngreunând ritmul de regenerare al acestuia.

Posibilele surse de poluare a solului în timpul execuţiei lucrărilor propuse sunt reprezentate de:

- scurgeri accidentale de carburanţi sau lubrifianţi datorită defecţiunilor tehnice a utilajelor specifice de construcţii, datorită reparaţiilor în condiţii necorespunzătoare, datorită manipulărilor neglijente în timpul alimentării sau datorită depozitărilor necorespunzătoare şi care prin intermediul apei se infiltrează în sol;

- emisiile provenite de la activitatea utilajelor grele, datorită arderii combustibilului în motoare cu aprindere prin compresie MAC (NOx, SO2, CO, pulberi) prin sedimentare la nivelul solului, cu posibila afectare a calităţii acestuia;

- depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor în locuri necorespunzătoare;

- depozitări necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de construcţie (atât deşeuri menajere, cât şi deşeuri tehnologice).

Surse de poluare în perioada de operare

- defecțiuni pe rețeaua de evacuare a apelor uzate, industriale, menajere.

- depozitări necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activitate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Pornind de la identificarea posibilelor surse de poluare şi a impactului preconizat, se impune luarea următoarele măsuri minime de către societatea responsabilă cu execuţia lucrărilor:

- asigurarea stării tehnice corespunzătoare a utilajelor folosite atât pentru evitarea scurgerilor de carburanţi şi lubrifianţi cât şi pentru minimizarea emisiilor în aerul atmosferic;

- efectuarea eventualelor reparaţii în locuri amenajate special, cu platforme betonate (în perimetrul organizării de şantier sau la unităţi specializate);

- asigurarea protecţiei solului în perimetrul organizării de şantier, prin platforme betonate şi spaţii amenajate pentru depozitarea de carburanţi şi lubrifianţi, cu şanţ de gardă şi bașă colectoare precum şi amenajarea zonei destinate spălării utilajelor cu o pantă suficientă pentru scurgerea şi colectarea apelor uzate rezultate;

- stocarea combustibililor şi uleiurilor în rezervoare etanşe doar în perimetrul organizării de şantier, dacă se impune;

- evitarea ocupării de terenuri suplimentare faţă de cele incluse în proiect, iar în situaţile când acest lucru se impune din considerente de natură pur tehnică, minimizarea lor;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- nu se vor depozita nici un fel de deșeuri direct pe pământ, necontrolat şi se vor evita orice scurgeri accidentale direct pe sol;

- readucerea suprafeţelor aferente accesurilor provizorii la starea iniţială, prin lucrări de copertare cu sol vegetal fertil;

- gestionarea deşeurilor prin asigurarea de condiţii de valorificare/eliminare corespunzătoare, pe bază de contracte cu societăţi autorizate;

- etanşeitatea conductelor subterane pentru a preveni poluarea solului şi subsolului.

Măsurile ce se vor aplica, vor avea drept scop eliminarea oricărei surse potențial poluatoare ce ar putea afecta calitatea solului.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

Nu este cazul

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu este cazul.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional și altele:

Amplasamentul proiectului este situat în zona industrială. In vecinătatea amplasamentului nu sunt așezări umane, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional.

Pe parcursul realizării lucrărilor se vor lua măsuri de izolare a șantierului, prin împrejmuire,  se vor amplasa plase de protectie împotriva răspândirii prafului rezultat din exploatarea materialelor de construcție.

De asemenea, utilajele și camioanele se vor curăța înainte de a accede pe drumurile publice.

Totodată modul de organizare a lucrărilor a fost gândit plecând de la premiza limitării/evitării oricărei surse ce poate implica efecte negative asupra mediului înconjurător, și implicit asupra  obiectivelor din zonă.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Amplasarea construcţiei este astfel făcută încât să nu se încalce prevederile din NORMELE DE IGIENĂ  privind mediul de viaţă a populaţiei, aprobate de Ministerul Sănătăţii.

h. Prevenirea și gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate:

Din activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier vor rezulta următoarele categorii de deseuri:

-ambalaje de hârtie și carton - 15 01 01

- pămȃnt şi pietre  - cod 17 05 04

- amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice - cod 17 01 07

- cabluri, altele decȃt cele specifiate la 17 04 10 - cod 07 04 11

- materiale plastice - cod 17 02 03

- lemn - cod 17 02 01

- deșeuri menajere amestecate - cod 20 03 01

Din desfăsurarea activității: de depozitare

- deşeuri municipale amestecate - cod 20 03 01

- ambalaj de hârtie și carton -cod 15 01 01

- ambalaje de  materiale plastice (folie) - cod 15 01 02

- ambalaje de lemn (paleţi deteriorați) - cod 15 01 03

Deșeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii de deșeuri, depozitate în europubele și containere în spații special amenajate, de unde vor fi ridicate de către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

In perioada de construire, firma constructoare urmărește generarea unor cantități cît mai mici de deșeuri.

Din activitatea de construcţie a obiectivului, deşeurile inerte vor fi colectate, urmând a fi incluse în fundaţii, ca materiale de fundare, iar dupǎ terminarea lucrǎrilor de fundare, vor fi utilizate ca material de consolidare a cǎilor de acces. Eventualul surplus va fi evacuat de pe teren în baza unui contract de prestǎri servicii cu o firmǎ autorizată

Resturile metalice, din lemn vor fi valorificate prin firme specializate.

Deşeurile vor fi colectate selectiv, pe categorii (hȃrtie, sticlǎ, plastic, metal).

Conform OUG 68/2016, art. 17, 3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE."

- planul de gestionare a deşeurilor

Deşeurile menajere rezultate din activitatea obiectivului sunt depozitate în pubele şi preluate periodic de firma prestatoare de servicii în acest domeniu, cu care proprietarul va încheia contract de prestări servicii.

Deșeurile industriale vor fi valorificate/eliminate prin firme autorizate.

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

Singurele substanțe periculoase folosite în cadrul șantierului pot fi reprezentate de combustibili necesari funcționării autovehiculelor și utilajelor. Alimentarea cu combustibili a autovehiculelor și utilajelor folosite în cadrul șantierului se va face la stațiile de distribuție combustibili lichizi sau în șantier din cisternă auto. In condițiile în care alimentarea cu combustibili se va face în șantier, cisterna auto va fi parcată pe o platformă betonată ce va fi prevazută cu lăzi de nisip, rumeguș și granule absorbante.

Substanțele periculoase folosite în procesul tehnologic: încă nu se știe exact ce activitate se va desfășura în fiecare unitate funcțională (hală). Dar activitățile permise a se dasfășura: depozitare, logistică, producție nepoluantă nu folosesc în general substanțe chimice periculoase.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Conform prevederilor legale în vigoare și a fișelor tehnice de securitate.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Terenul pe care se va realiza investiţia este situat în intravilanul localităţii Gilău, comuna Gilău, județul Cluj, în UTR- IAi4: zona unități de producție-subzona unități industriale nepoluante.

Nu se folosesc resurse naturale rare ori neregenerabile. In zonă/vecinătate nu sunt ecosisteme terestre si acvatice protejate, care ar putea fi afectate de proiect.

# VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

-Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente

Perioada de execuție a lucrărilor de realizare a investiţiei poate fi considerată cu impact local, de amploare limitată asupra mediului, având în vedere locaţia și durata prevăzute pentru realizare. Se estimează că impactul va fi imediat și va avea o desfașurare constantă, fără fluctuaţii majore în timp, la nivel local, fără a afecta zone sensibile.

-Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Natura impactului se considera a fi in limitele acceptate de legislatie, prin măsurile prevăzute din faza de proiectare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu.

-Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Se estimează că impactul este local, limitat la zona amplasamentului.

-Magnitudinea şi complexitatea impactului

Pentru perioada de exploatare a investiţiei, se apreciază că impactul asupra mediului va fi în limite admisibile, limitat la zona amplasamentului, avȃnd în vedere că nu se desfășoară activităţii poluante.

-Probabilitatea impactului

# Probabilitatea impactului este redusă, doar pe perioada realizării lucrărilor.

-Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

# Pe durata realizării investiţiei impactul va fi imediat și va avea o desfașurare constantă, fără fluctuaţii majore în timp, la nivel local, fără a afecta zone sensibile. In timpul funcţionării, nu este cazul.

-Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu se estimează un impact semnificativ asupra mediului. Atȃt pentru perioada de realizare a investiţiei, cȃt și pentru perioada de funcţionare, se vor aplica măsurile stabilite de la faza de proiectare pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu.

-Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Pe perioada de realizare a investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare a potențialului impact.

În perioada de exploatare a investiţiei se va verifica modul de gestionare a deşeurilor  produse. Personalul va fi instruit corespunzător.  Activitatea se va desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse de instituţiile de avizare în actele de reglementare emise.

# IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii /documente de planificare

- Justificarea încadrării proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene(Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale-IED, SEVESO, COV, LCP, Directiva - cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deseurilor, etc.) Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

(B)	Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- amenajări cu caracter social-administrativ (birouri, vestiare, platforme pentru stocare temporară deşeuri)

- amenajarea platformelor pentru depozitarea materialelor, deșeurilor.

Depozitarea materialelor de construcţie, a solului vegetal decopertat și a deșeurilor se va face în zone special amenajate.

- localizarea organizării de şantier – pe amplasamentul proiectului, în apropierea imobilului industrial pe o suprafață cât mai redusă. Amplasarea organizării de șantier și a stocărilor temporare, precum și alte activități conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului,  cu completările și modificările ulterioare;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier - organizarea de șantier va afecta cu precădere factorul de mediu sol, unde vor apărea fenomene de tasare și eroziune accentuată ca urmare a traficului intens.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

- traficul auto și lucrările de șantier pot antrena particule de praf în atmosferă;

- scurgeri accidentale de produse petroliere(defecțiuni utilaje)

- zgomot genarat de utilajele de pe șantier

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

- în perioada călduroasă, drumurile din incintă vor fi stropite cu apă pentru evitarea ridicării prafului.

- controlul nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

-după finalizarea imobilelor industriale amplasamentul se va amenaja conform proiectului. Toate platformele de depozitare a materialelor de construcţii se vor reamenaja ca spaţii verzi.

- la încetarea activității, unitățile funcționale (hale) pot fi închiriată pentru altă activitate, fără a fi nevoie de lucrări pentru refacerea amplasamentului.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In cazul poluării accidentale cu produse petroliere, se vor îndepărta petele cu materiale absorbante ce vor fi colectate și incinerate prin firme specializate, sau dacă este cazul se vor îndepărta agregatele contaminate și se vor transporta în containere metalice la unități de profil pentru a fi decontaminate.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se vor respecta măsurile propuse în planul de închidere a zonei, la încetarea definitivă a activităţii, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi readucerea zonei de funcţionare la o stare satisfăcătoare.

XII.Anexe - piese desenate

Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie;

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului.

# XIII. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare inițială autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvata

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

Nu este cazul.

Intocmit

Ing. Sipos Claudiu